МИНИСТЕРСТВО РЕЧНОГО ФЛОТА РСФСР ГЛАВНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ СУДОХОДСТВА

Согласовано Главной инспекцией по безопасности судоходства, Главным управлением перевозок и эксплуатации флота и Главным управлением судового хозяйства и судоремонтных предприятий

Утверждено Министерством

речного флота РСФСР

20 августа 1987 г.

НАСТАВЛЕНИЕ ПО ПЛАВАНИЮ СУДОВ МИНИСТЕРСТВА РЕЧНОГО ФЛОТА РСФСР В ЛЕДОВЫХ И ШТОРМОВЫХ УСЛОВИЯХ

(НПЛШУ-87)

МОСКВА «ТРАНСПОРТ» 1989

Наставление по плаванию судов Министерства речного флота РСФСР в ледовых и штормовых условиях (НПЛШУ—87)/Минречфлот РСФСР.—М: Транспорт. 1988.—72 с.

Наставление является основным документом, определяющим особенности управления судами и обеспечения безопасности их плавания в ледовых и штормовых условиях на. внутренних водных путях и в морских районах. В Наставлении указаны мероприятия по подготовке судов к работе во льдах, обеспечению безопасного отстоя судов во внеплановых пунктах зимовки, способы управления ледокольными средствами и транспортными судами.

Разработано Горьковским и Новосибирским институтами инженеров водного транспорта по заданию Главной инспекции по безопасности судоходства Минречфлота РСФСР. Руководители работы В. А. Тронин, Ю. А. Ефремов. Ответственные исполнители В. И. Трифонов, А. С. Поляков (ГИИВТ). Наставление составлено с учетом опыта ледового плавания судов в 1978— 1986 гг., в обобщении которого принимали участие капитаны-наставники и капитаны судов пароходств: Волжского объединенного, «Волготанкер», Камского, Северо-Западного, Беломорско-Онежского, Обь-Иртышского, Ленского объединенного.

Ил. 14. табл. 3.

Ответственные за выпуск Ф. П. Голенков, Н. А. Алексеев Заведующий редакцией Н. В. Глубокова Редактор А. М. Левина Выпущено по заказу Министерства речного флота РСФСР

Официальное издание

Наставление по плаванию судов Министерства речного флота РСФСР в ледовых и штормовых условиях (НПЛШУ—87)

Технический редактор Т. В. Белова Корректор-вычитчик Л. В Ананьева Корректор Р. В. .Маркина Н/К

© Главная инспекция по безопасности cудоходства Минречфлота РСФСР, 1988

Министерство речного флота РСФСР 20 августа 1987 г. № 189

Руководителям предприятии и организаций Минречфлота РСФСР

О введении в действие Наставления по плаванию судов Министерства речного флота РСФСР в ледовых и штормовых условиях (НПЛШУ—87)

В 1978—1986 гг. речной флот пополнился мощными ледоколами, ледокольно-ледоочистительными приставками, транспортными судами ледового класса, на магистральных реках значительно увеличены масштабы судоходства в ледовых условиях в начальный и завершающий периоды навигации, что позволяет пароходствам эффективнее использовать транспортный флот в условиях открытой воды. Расширилась практика эксплуатации судов в осенне-зимний период в море. Вместе с тем имеют место значительное число ледовых повреждений судов, затраты на восстановительный ремонт, потеря провозной способности флота.

В связи с указанным и в целях повышения безопасности плавания судов в ледовых и штормовых условиях утвердить и ввести в действие с 1 октября 1988 г. Наставление по плаванию судов Министерства речного флота РСФСР в ледовых и штормовых условиях (НПЛШУ—87).

Требования Наставления обязательны для экипажей судов, работников пароходств и других линейных подразделений, связанных с организацией, контролем и обеспечением безопасности плавания судов Минречфлота в ледовых и штормовых условиях на внутренних водных путях и в море.

Считать утратившими силу Временную инструкцию о порядке движения и маневрирования судов в ледовых условиях, утвержденную 30 декабря 1977 г., и Наставление для судов смешанного плавания МРФ на осенне-зимний период (НОЗПСС— 74), утвержденное 1 ноября 1974 г.

Заместитель министра Н. П. Горьков

l. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. Ледяные образования и ледовые явления на внутренних водных путях

1.1.1. Забереги—полосы льда, смерзшиеся с берегами водных объектов при незамерзшей остальной части акватория.

1.1.2. Сало—поверхностные первичные ледяные образования, состоящие из иглообразных и пластинчатых кристаллов в виде пятен или тонкого сплошного слоя.

1.1.3. Шуга—всплывший на поверхность или занесенный вглубь потока внутриводный лед в виде комьев, ковров, венков и подледных скоплений.

1.1.4. Снежу pa—скопление снега, плавающего в воде.

1.1.5. Ледяной покров—сплошной неподвижный лед на поверхности водного объекта.

1.1.6. Льдина—свободно плавающий кусок льда размером более 1 м.

1.1.7. Блинчатый лед—преимущественно круглой формы пластины льда с приподнятыми краями вследствие их взаимодействия.

1.1.8. Ледяные поля—льдины размером более 100 м по наибольшему размеру. Различают большие ледяные поля с наибольшим размером свыше 1000 м, малые поля с наибольшим размером от 100 до 1000 м и обломки полей с наибольшим размером от 20 до 100 м.

1.1.9. Битый лед—скопления плавающего льда, состоящие из обломков, имеющих размер в поперечнике менее 20 м. Различают крупнобитый (льдины размером от 5 до 20 м в поперечнике-) и мелкобитый (льдины размером от I до 5 м) лед.

1.1.10. Сплоченность битого льда—отношение суммарной площади льда на данной акватории к площади последней, определяемое в баллах по десятибалльной шкале (прил. l).

1.1.11. Ледяная каша—скопление снежуры и мелкораздробленного льда с размерами фракций до 1 м.

1.1.12. Ледяная перемычка—ледяной покров ограниченных размеров на стыке ледяных полей или простирающийся от одного берега до другого.

1.1.13. Зажор—скопление шуги с включением мелкобитого льда в русле реки, вызывающее стеснение водного сечения и связанный с этим подъем уровня воды.

1.1.14. Затор—скопление льдин в русле реки во время ледохода, вызывающее стеснение водного сечения и связанный с этим подъем уровня воды.

1.1.15. Торос—холмообразное нагромождение битого льда, образовавшееся в результате сжатия.

1.1.16. Торосистость ледяного покрова—отношение площади, занятой торосами, к общей площади наблюдаемой поверхности, определяемое в баллах (прил. 2).

1.1.17. Ледостав—фаза ледового режима, характеризующаяся наличием ледяного покрова.

1.1.18. Разрушенность льда—уменьшение прочности ледяного покрова по сравнению с прочностью зимнего льда вследствие изменения внутренней структуры под воздействием солнечной радиации и общего потепления атмосферы, оцениваемое в баллах по пятибалльной шкале (прил. 3).

1.1.19. Подвижка льда—незначительное перемещение ледяного покрова на отдельных участках рек или водоемов.

1.1.20. Дрейфующий лед—куски плавающего льда, движущиеся под действием ветра или течения.

1.1.21. Ледоход—движение льдин и ледяных полей на реках и водохранилищах под влиянием течений.

1.1.22. Очищение от льда—процесс освобождения поверхности рек или водоемов от льда, наступающий после окончания ледохода или после таяния льда на месте.

1.1.23. Ледовый режим—совокупность закономерно повторяющихся процессов возникновения, развития и разрушения ледяных образований на водных объектах.

1.1.24. Ледовые условия плавания (ледовая обстановка)— состояние льда на определенном участке водного пути с точки зрения его влияния на судоходство.

1.1.25. Ледовый канал—проход в сплошном ледяном покрове, образующийся после прохождения судов или других плавучих средств, предназначенных для разрушения льда.

1.1.26. Полынья—пространство открытой воды в ледяном покрове, образующееся под влиянием динамических или термических факторов.

1.1.27. Снежница—скопление на льду талой воды, образовавшейся в результате таяния снега или поверхностного слоя льда.

1.1.28. Закраины—полосы открытой воды вдоль берегов, образующиеся перед вскрытием в результате таяния льда и повышения уровней воды.

1.1.29. Проталина—вертикальное отверстие во льду, образовавшееся в результате сквозного протаивания льда.

1.1.30. Разводье—пространство открытой воды в ледяном покрове, образовавшееся вследствие подвижки льда.

1.2. Ледяные образования на морских путях

1.2.1. Нилас—тонкая эластичная корка льда, легко прогибающаяся на воде и зыби, имеющая матовую поверхность и толщину до 0,1 м (подразделяется на темный и светлый нилас).

1.2.1.1. Темный нилас—нилас до 0,05 м толщиной, очень темного цвета. ;

1.2.1.2. Светлый нилас—нилас более 0,05 м толщиной, более светлого цвета, чем темный нилас.

1.2.2. Склянка—тонкий прозрачный лед в виде блестящей хрупкой корки толщиной до 0,05 м.

1.2.3. Однолетний лед—лед, развивающийся из молодого льда, просуществовавший не более одной зимы, толщиной от 0,3 м и более. Он подразделяется на тонкий однолетний (белый) лед, однолетний лед средней толщины и толстый однолетний лед.

1.2.3.1. Тонкий однолетний (белый) лед—однолетний лед толщиной от 0,3 до 0,7 м.

1.2.3.2. Однолетний лед средней толщины—однолетний лед толщиной от 0,7 до 1,2 м.

1.2.3.3. Толстый однолетний лед—однолетний лед толщиной более 1,2 м.

1.2.4. Молодой лед—лед в переходной стадии между нила-сом и однолетним льдом, толщиной 0,1—0,3 м (подразделяется на серый и серо-белый лед).

1.2.4.1. Серый лед—молодой лед толщиной 0,1—0,15 м.

1.2.4.2. Серо-белый лед—молодой лед толщиной 0,15—0,3 м. 1.2.5. Старый лед—лед, который таял не менее одного лета (подразделяется на остаточный однолетний, двухлетний и многолетний лед).

1.2.5.1. Остаточный однолетний лед—однолетний лед, кото-торый не растаял за лето и находится в новом цикле намерзания.

1.2.5.2. Двухлетний лед—лед, просуществовавший более года, толщиной свыше 2 м.

1.2.5.3. Многолетний лед—старый лед толщиной 3 м и более, который таял не менее двух лет.

1.2.6. Припай—лед, который образуется вдоль побережья и остается неподвижным.

1.2.7. Стамуха—отдельное торосистое образование на мели.

1.2.8. Гигантские ледяные поля—ледяные поля размером более 10 км в поперечнике.

1.2.9. Обширные ледяные поля—ледяные поля размером от 2 до 10 км в поперечнике.

1.2.10. Большие ледяные поля—ледяные поля размером от 0,5 до 2 км в поперечнике.

1.2.11. Обломки полей—льдины размером от 100 до 500 м в поперечнике.

1.2.12. Крупнобитый лед—льдины размером от 20 до 100 м в поперечнике.

1.2.13. Мелкобитый лед—льдины размером менее 20 м в поперечнике.

1.2.14. Тертый лед—куски льда менее 2 м в поперечнике.

1.2.15. Ропак—отдельная льдина, стоящая вертикально или наклонно и окруженная сравнительно ровным льдом.

1.2.16. Гряда торосов—сравнительно прямолинейное нагромождение битого льда, образовавшееся в результате сжатия.

1.2.17. Пояс торосов—нагромождение торосов на дрейфующем льду или припае в виде нескольких параллельных гряд торосов, образовавшееся в результате многократных сжатий и разрежении.

1.2.18. Несяк—большой торос или группа смерзшихся торосов, представляющих собой отдельную льдину, находящуюся на плаву.

1.2.19. Сморозь—смерзшиеся в ледяном поле куски льда различного возраста.

1.3. Судоходство во льдах

1.3.1. Ледовое плавание судов—плавание судов при наличии ледяных образований на водном пути.

1.3.2. Ледовые качества судов—совокупность специальных качеств, определяющих возможность и эффективность плавания судов при наличии ледяных образований.

1.3.3. Ледопроходимость—способность судна продвигаться в определенных ледовых условиях, характеризуется ледовой ходкостью и ледовой прочностью судна.

1.3.4. Предельная толщина льда для данного судна—наибольшая толщина сплошного льда, которую судно способно преодолеть на прямом курсе непрерывным ходом с минимальной скоростью (около 2 км/ч) при работе энергетической установки на полную мощность.

1.3.5. Ледовая ходкость—способность судна двигаться во льдах, развивая некоторую «достижимую» скорость.

1.3.6. Ледовая прочность—свойство корпусных конструкций судна сохранять местную прочность (не получать повреждений) под действием ледовых нагрузок, возникающих при движении судна во льдах или во время ледовых сжатий.

1.3.7. Маневренность во льдах—способность судна поворачиваться, удерживаться на курсе, двигаться задним ходом, преодолевать инерцию движения и покоя, входить («закалываться») в кромку ледового канала, совершать другие маневры в различных ледовых условиях.

1.3.8. Ледокольные работы—работы по разрушению льда, выполняемые специальными средствами и направленные на обеспечение безопасного плавания или отстоя судов, а также на обеспечение функционирования портов, переправ, ремонтных баз и судопропускных устройств в ледовых условиях.

1.3.9. Самостоятельное (автономное) плавание судов во льдах—плавание транспортных судов в ледовых условиях без сопровождения ледокольных средств.

1.3.10. Проводка судов во льдах—движение транспортных судов в ледовых условиях в сопровождении ледокольных средств.

1.3.11. Караван— группа совместно движущихся своим ходом или стоящих судов, находящихся под единым командованием.

1.3.12. Состав—группа совместно движущихся или стоящих судов, соединенных между собой гибкой или жесткой связью.

1.3.13. Безопасная дистанция—минимальное расстояние между кормой впереди идущего в караване судна |и носом следующего за ним судна, при котором исключается возможность столкновения судов в случае внезапной остановки впереди идущего судна.

1.3.14. Бассейновая оперативная группа по ледовому плаванию судов (ОГЛП)—оперативный орган, создаваемый в пароходстве для управления работой флота в ледовых условиях и структурными подразделениями пароходства в части, связанной с судоходством в ледовых условиях. В состав групп входят руководители и специалисты ведущих служб пароходства, представители управлений пути и каналов, научных организаций.

1.3.15. Руководитель движением флота на участке—должностное лицо, назначаемое ОГЛП из числа руководителей (их заместителей) служб и отделов пароходства для оперативного управления работой флота на участках водных путей с особо сложной ледовой обстановкой.

1.3.16. Руководитель ледовой проводки—капитан ледокола или опытный капитан транспортного судна, назначаемый для руководства караваном судов при групповом плавании в ледовых условиях на конкретном участке пути. Руководитель ледовой проводки назначается руководителем движением флота на участке, а при его отсутствии—ОГЛП.

2. ПОДГОТОВКА СУДОВ

2.1. Подготовка судна к плаванию в ледовых и штормовых условиях, включая подготовку судовой техники, пополнение аварийного снабжения и инвентаря, оформление готовности судна к эксплуатации в ледовых и штормовых условиях и при отрицательных температурах воздуха осуществляется в соответствии с Временным руководством по технической эксплуатации судов в период продленной навигации на внутренних судоходных путях в условиях ледового плавания и отрицательных температур воздуха (прил. 4), Руководством по технической эксплуатации сухогрузных теплоходов смешанного (река—море) плавания при круглогодовой навигации (прил. 5), настоящим Наставлением, приказами и распоряжениями судовладельца.

2.2. Порядок допуска судов к ледовому плаванию, организация и обеспечение ледовых операций регламентируются Положением по организации работы судов Министерства речного флота РСФСР в ледовых условиях, согласно которому:

к самостоятельному плаванию в ледовых условиях допускаются суда, оборудованные исправными УКВ радиостанциями и радиолокационной станцией (РЛС);

суда, осуществляющие ледовую проводку, должны быть оснащены двумя исправными РЛС, мощными прожекторами, двумя УКВ радиостанциями и другими техническими средствами навигации.

2.3. До выхода в ледовое плавание следует:

удалить (если есть необходимость) с корпуса ледяную чашу;

заполнить водой балластные отсеки, расположенные в зоне ледовой ватерлинии;

при загрузке судов стремиться обеспечить наибольшее заглубление кормы и винто-рулевого комплекса (ВРК), расположение ватерлинии в зоне ледового пояса, бортового стрингера.

2.4. Экипажи судов, выходящих в ледовое плавание, должны быть укомплектованы в соответствии со штатным расписанием с учетом продолжительности и сложности плавания, судоводительский состав должен иметь опыт ледового плавания.

2.5. Наряду с подготовкой судна к плаванию в ледовых и штормовых условиях капитан должен организовать техническую учебу, изучение системы связи и обеспечение гидрометеорологической и навигационной (путевой) информацией, проведение тренировок экипажа по управлению судном, обеспечению безопасности и живучести судна в ледовом и штормовом плавании.

2.6. Перед выходом в ледовый рейс необходимо получить у диспетчера (на море—у капитана порта) сведения о ледовой обстановке, глубинах, наличии и освещаемости средств навигационного ограждения судового хода в районе плавания, прогноз погоды и ледовых явлений. Особое внимание следует уделить навигационному обеспечению рейса — подобрать карты, атласы, откорректировать их по последним извещениям.

2.7. В целях повышения надежности ориентировки с использованием РЛС при предварительной проработке маршрута перехода на навигационной карте следует выделить и отметить навигационные опасности и радиолокационные ориентиры (устья рек, острова, мысы, гидротехнические сооружения, русловые маяки и т. п.).

Для точек начала поворотов необходимо указать контрольные дистанции или направления (пеленги) каких-либо радиолокационных ориентиров. Кроме того, следует указать допустимые предельные расстояния до радиолокационных ориентиров при проходе навигационных опасностей.

2.8. Капитан должен проработать со штурманским составом руководящие документы по ледовому плаванию и отметить особенности предстоящего рейса с учетом ледовых, путевых, метеорологических условий на участке пути.

2.9. После окончания предрейсовой подготовки в соответствии с уставом службы на судах Министерства речного флота РСФСР механик, радист и первый штурман (старший помощник капитана) докладывают капитану судна о готовности главной энергетической и вспомогательных установок, устройств, систем, средств связи, навигации, аварийного снабжения и спасательных средств, о наличии топлива, смазочных материалов, питьевой воды, продуктов питания. О готовности судна к рейсу делают запись в судовом журнале и докладывают диспетчеру.

3. ОСОБЕННОСТИ ПЛАВАНИЯ ВО ЛЬДАХ

3.1. Влияние льда на характер и параметры движения судна

3.1.1. При плавании во льдах существенно изменяются привычные для чистой воды характеристики ходкости и маневренности судов. Ледяной покров по мере увеличения толщины замедляет движение судна. Непрерывное движение судна возможно во льду, толщина которого меньше предельной для данного судна. Во льду большей толщины судно вынуждено работать набегами.

3.1.2. Взаимодействуя с корпусом и ВРК, ледяной покров ухудшает поворотливость судна. С увеличением толщины льда увеличивается диаметр циркуляции, что особенно заметно у судов, имеющих цилиндрическую вставку и по форме отличающихся от традиционно ледокольных.

3.1.3. Случайный характер взаимодействия корпуса судна со льдом обусловливает ухудшение устойчивости судна на курсе.

3.1.4. Ледяной покров уменьшает инерционные характеристики судна.

3.1.5. Маневрирование судов на заднем ходу, кроме резко пониженной ледопроходимости, осложнено необходимостью постоянно удерживать рули в положении «прямо» для обеспечения их сохранности.

3.1.6. Влияние ледяного покрова на ходкость и маневренность судна усиливается в условиях мелководья. Вследствие увеличения ледового и гидродинамического сопротивления и уменьшения упора винтов снижается скорость судна, ухудшается его маневренность, увеличивается вероятность заклинивания при работе набегами.

3.2. Особенности ориентировки

3.2.1. При плавании во льдах затруднена ориентировка, что связано со следующими особенностями ледового плавания судов:

одновременно с определением местоположения судна относительно берега или оси судового хода судоводитель должен постоянно оценивать ледовую обстановку;

суда работают во льдах при полном или частичном отсутствии плавучих знаков навигационного ограждения, вероятность негорения огней береговых знаков повышается, а сами знаки нередко повреждаются льдинами или их снимают со штатных мест для ремонта;

на водохранилищах в период глубокой зимней сработки плавание во льдах нередко осуществляется не по основным судоходным трассам, а по затопленным руслам рек, не имеющим навигационных знаков;

в период ледового плавания часты туманы, штормы, снегопады, велика продолжительность темного времени суток, что затрудняет визуальную ориентировку;

в ясную морозную погоду (при температуре воздуха—15 °С и ниже) наблюдается интенсивное парение свежего ледового канала, вследствие чего визуальная видимость значительно уменьшается.

Указанные особенности требуют от судоводителей хорошего знания лоции района плавания и умения ориентироваться по естественным и искусственным приметам посредством навигационных приборов, а также повышенной бдительности, особенно при групповом плавании.

3.2.2. В ночное время для ориентировки следует использовать судовые прожекторы, в первую очередь, установленные в носовой и кормовой оконечностях.

3.2.3. Во время осеннего ледохода на реках можно ориентироваться по кромкам заберегов, обрамленных торосистым валом. Они четко очерчивают фарватер и служат хорошим ориентиром для судоводителей.

3.2.4. Весной до подвижки льда закраины у берегов, островов, отмелей показывают мелкие места. При движении по ледовому каналу, особенно в ночное время, необходимо периодически контролировать место судна, убеждаясь, что ледяное толе и ледовый канал не смещены в результате подвижки.

3.2.5. В дрейфующих льдах, в .неподвижных льдах при первоначальной прокладке канала, в условиях неудовлетворительной видимости, а в ночное время и в других случаях затруднений в ориентировке необходимо использовать судовые навигационные приборы и в первую очередь РЛС.

РЛС позволяет не только определить место судна и контролировать его в процессе движения, но и приближенно оценивать ледовую обстановку вокруг судна в радиусе до 3 миль (5,5 км). При этом следует иметь в виду, что ровный сплошной ледяной покров на экране РЛС не просматривается. Кромки ледяных полей, торосистые гряды, ледовые каналы отображаются на экране РЛС в виде светлых линий. Старый канал дает, как правило, более яркую засветку, чем новый. Дальность обнаружения подторошенного старого канала может достигать 3—5 миль.

Битые льды различной сплоченности отображаются на экране РЛС светлыми пятнами на расстоянии 0,5—1,5 мили. Сплоченность битого льда определяют на РЛС по площади и характеру засветки, однако точность определения сплоченности не превышает l—2 балла даже при пользовании крупномасштабными шкалами. При этом вблизи центра экрана сплоченность льда может оказаться завышенной, по мере удаления от центра экрана она будет приближаться к действительной, после чего — уменьшаться до значений, близких к нулю. Эту особенность радиолокационной ориентировки необходимо учитывать судоводителям.

3.2.6. Счисление, прокладку пути во льдах и определение места судна ведут в соответствии с требованиями Наставления по штурманской службе на судах Минречфлота РСФСР.

3.3. Особенности организации вахтенной службы

3.3.1. При плавании в тяжелых ледовых условиях на посту управления во время движения судна должны находиться не менее двух судоводителей, один из которых—капитан или первый штурман (старший помощник капитана).

3.3.2. Старшее должностное лицо на вахте должно выполнять следущее.

3.3.2.1. Управлять судном, организовать постоянный, контроль за водонепроницаемостью корпуса судна (измерять уровень воды в корпусе судна следует ежечасно, а после сильного удара корпуса о лед или ледового сжатия—непрерывно до полной уверенности в отсутствии водотечности); принять экстренные меры по обеспечению живучести судна при получении им ледового повреждения.

3.3.2.2. При групповом ледовом плавании судов в караване исполнять все указания руководителя ледовой проводки, сообразуясь с ледовыми условиями; постоянно контролировать и строго, соблюдать установленную руководителем проводки безопасную дистанцию между своим судном и судном, идущим впереди; осуществлять внутрикараванную связь.

3.3.3. Второй судоводитель, несущий вахту, выполняет следующее:

ведет тщательное счисление пути и прокладку курса;

определяет место судна наиболее точным способом через интервалы времени, установленные капитаном;

ведет наблюдения за положением судна, следующего сзади;

об изменении расстояния до сзади идущего судна штурман немедленно докладывает старшему по вахте.

3.3.4. Во время стоянки во льду при низких температурах воздуха вахтенный начальник обязан следить за тем, чтобы судно не вмерзало в лед, организуя периодическую работу машин и перекладку рулевых органов с борта на борт.

3.3.5. При усложнении ледовых условий, в аварийной ситуации и при получении судном повреждений вахтенный начальник обязан вызвать на пост управления капитана.

3.3.6. Заступая на вахту, вахтенный начальник должен ознакомиться с фактической и прогнозируемой обстановкой и в первую очередь с ледовыми условиями в районе плавания.

3.3.7. В соответствии с Положением по организации работы судов Минречфлота РСФСР в ледовых условиях капитаны судов, выделенных для гидрометеорологических наблюдений, обеспечивают в установленном порядке проведение наблюдений и передачу данных в пароходство.

3.3.8. Порядок получения гидрометеорологической информации при выходе судов в море описан в разделе 11 настоящего Наставления.

4. САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ПЛАВАНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ СУДОВ ВО ЛЬДАХ

4.1. Самостоятельное (без ледокольной проводки) плавание судов разрешается в ледовых условиях, не превышающих регистровые ограничения. Безопасность плавания обеспечивается соответствующей подготовкой судна и экипажа, полнотой и достоверностью путевой (навигационной) и гидрометеорологической информации, постоянным наблюдением за ледовой обстановкой и погодой, умением судоводителя управлять судном во льдах.

4.2. Во всех случаях необходимо стремиться избегать встречи со льдом и обходить его скопления, даже если это вызывает значительное удлинение пути. Входить в лед можно только тогда, когда очевидно, что иного пути нет, что лед проходим для судна, а погодные условия и прогноз благоприятны для плавания во льду.

Входить в лед не разрешается:

без указания руководителя движением флота на участке или руководителя ледовой проводки и без необходимой информации об условиях плавания на маршруте следования;

когда ледовые условия или ледовый прогноз опасны для судна или нет ясного представления о состоянии льда и ожидаемой гидрометеорологической обстановке;

при торошении льда, дрейфе и сжатии ледяных полей;

с застопоренными винтами.

Не рекомендуется входить в лед в темное время суток и в условиях неудовлетворительной видимости.

4.3. Приближаясь к месту расположения льда, необходимо принять все меры к тому, чтобы своевременно обнаружить лед, вовремя изменить скорость судна и выбрать дальнейший путь в соответствии с фактической обстановкой. С этой целью следует вести тщательное визуальное и радиолокационное наблюдение.

4.4. Перед вхождением судна в лед необходимо предупредить вахту в машинном отделении. На незагруженном судне необходимо принять балласт и обеспечить максимально возможную осадку (в пределах ледового пояса). При отрицательных температурах воздуха следует задраить трюмы для предотвращения замерзания осушительно-балластной системы.

4.5. Приблизившись к кромке льда, необходимо оценить ледовую обстановку и выбрать направление пути в наиболее легких льдах в пределах судового хода, используя участки ровного или малоторосистого льда, цепочки разводий, полосы сравнительно разреженного льда. Не рекомендуется двигаться по торосистым льдам, пересекать стыки крупных ледяных полей.

4.6. Входить в лед следует под прямым или близким к нему углом к кромке льда и на пониженной до минимальной скорости.

4.7. Плавание судна во льдах осуществляется с безопасной для конкретных условий скоростью, которую устанавливают с учетом ледовой прочности судна, толщины, разрушенности и сплоченности льда. В сплошном и сплоченном битом льду обычно можно, а часто и необходимо давать машине полный ход. При плавании в разреженных битых льдах скорость должна быть ограничена до значения, при котором исключаются повреждения корпуса при ударе об отдельную льдину..

4.8. Необходимо избегать ударов даже о небольшие обломки льда. Особую осторожность необходимо проявлять при изменении курса, поскольку движущееся с некоторым углом дрейфа судно может удариться о льдину бортом и получить повреждение.

Следует особенно остерегаться касания тяжелых и прочных льдин со следами таяния, дрейфующих с мелководных участков. Такие льдины имеют подводные выступы (тараны, подсовы, навалы), которые представляют большую опасность для судна.

4.9. Не рекомендуется входить в узкие трещины и каналы в сплошном льду. Двигаясь по ним, судно будет касаться остроугольных кромок, что может послужить причиной повреждений корпуса. Кроме того, трещины являются наиболее вероятными местами сжатий при движении одного ледяного поля относительно другого, неподвижного.

4.10. При движении во льдах необходимо применять следующие приемы управления судном:

проходя вблизи ледяных полей, крупных льдин и стамух, не прижиматься к ним вплотную, остерегаться таранов н подсовов;

при неизбежном столкновении со льдом касаться его форштевнем, избегая ударов по скуле или борту;

заранее предупреждать зарыскивание судна в сторону ослабленного льда или трещин, особенно при прохождении вблизи других судов, причалов и т. п.;

избегать резких перекладок рулей и крутых поворотов судна, так как в сплошных льдах это неизбежно ведет к остановке и заклиниванию судна, а в разреженных льдах может привести к удару о лед бортом;

следует ставить рули в положение «прямо» до начала движения судна задним ходом и не перекладывать их до тех пор, пока судно не начнет движения вперед;

для предупреждения заклинивания винтов в поворотных насадках при движении судна в сплоченном битом льду насадки необходимо периодически перекладывать на угол 3—5°, своевременно реверсировать винты, не допуская их остановки;

двигаясь по ледовому каналу, нужно держаться строго его оси, поскольку при ударе об одну из кромок канала судно будет отброшено к противоположной кромке, на повороте канала следует снижать скорость и двигаться ближе к внутренней кромке канала;

при следовании по каналу, проложенному составом с ледокольно-ледоочистительной приставкой (ЛЛП) и имеющему малую засоренность битым льдом, необходимо в целях безопасности ограничивать скорость, чтобы вероятность повреждения при ударе о кромку была минимальной;

если заметно сужение канала из-за подвижек и дрейфа льда, следует остановиться, отойти от опасного участка задним ходом и сообщить об этом руководителю движением флота на участке или диспетчеру.

4.11. Небольшие перемычки тяжелого льда, которые нельзя обойти, суда, имеющие достаточную прочность корпуса, преодолевают набегами. При этом длина разбега не должна превышать длины судна. Во избежание заклинивания судна во льду необходимо своевременно, не ожидая остановки судна, давать машинам задний ход. В случае заклинивания необходимо попытаться освободить судно своими силами. При работающих вперед полным ходом машинах руль перекладывают с борта на борт, чтобы раскачать и освободить судно.

4.12. При плавании по реке необходимо учитывать следующие особенности:

в период ледохода не следует приближаться к приверхам островов, осередков, так как они всегда находятся под нажимом наплывающего сверху льда;

на поворотах речного русла следует проходить ближе к выпуклым берегам, остерегаясь вогнутых берегов;

при движении сверху нельзя входить в густой ледоход, поскольку судно может потерять управляемость, быть прижатым к берегу, оказаться на отмели, в заторе и т. п. ;

в условиях шугообразования следует избегать дифферента на корму, в противном случае судно будет подшуговано;

при движении в условиях ледостава по ледовым каналам в сравнительно тонком льду необходимо ограничивать скорость, особенно на мелководных акваториях. На большой скорости кромки канала будут взламываться судовыми волнами, что приведет к подвижкам льда, его скоплению и образованию заторов на нижележащих участках.

4.13. Большую опасность для судов представляют подвижки и дрейф льда, ледовые сжатия, густой ледоход. Массы движущегося льда могут «выжать» судно на берег, отмель, причинить ему тяжелые повреждения при сжатиях.

На свободной реке при угрозе надвигающегося сверху льда необходимо принять меры к тому, чтобы укрыться в затоне, за островом, осередком, выступом берега и т. п. Если этого сделать нельзя, нужно подойти к приглубому берегу (лучше к верхнему плечу яра) и поставить судно под углом 30—40° к урезу воды (рис. 4.1). Чтобы удержать судно в таком положении, нужно переложить рули в сторону берега на максимальный угол и дать машинам ход вперед.

Указанное положение во время подвижек льда и ледохода будет наиболее безопасным для судна. Переложенные в сторону берега рули или насадки при работе машин не только обеспечивают силу, необходимую для удержания судна под углом к берегу, но и, находясь под минимальным углом к наплывающему льду.

опасности. Если остановить машины, то корма судна будет прижата к берегу, появится угроза повреждения элементов ВРК.

После прекращения движения льда около судна необходимо оценить ледовую обстановку и принять решение о возможности продолжения плавания. В сложной ледовой обстановке нужно запросить помощь ледокольного судна. Только убедившись в том, что подвижка льда прекратилась на всем участке, следует принимать меры по освобождению судна. Переложив рулевые органы в положение «прямо», нужно работать машинами на передний ход до появления за кормой достаточной акватории чистой воды, куда затем следует отвести судно, после чего продолжать движение по назначению.

4.14. На водохранилищах, озерах и в морских районах нередко наблюдаются подвижки ледяных полей, которые, перемещаясь под действием ветра, создают у неподвижных кромок ледяного поля и у берегов зоны мощного сжатия. Необходимо принять все возможные меры к тому, чтобы не допустить попадания транспортного судна в зону сжатия (в период дрейфа льда прекращать движение транспортных судов на широких частях водохранилищ, губ и озер, не направлять на эти участки суда при неблагоприятных ветровых и ледовых прогнозах и т. д.).

При угрозе сжатия необходимо углубиться в неподвижный ледяной покров и уйти по возможности дальше от зоны сжатия в направлении ближайшего укрытия или безопасного места отстоя (рис. 4.2, положение I). В том случае, когда судно дрейфует вместе с перемещающимся полем, его следует отвести от зоны сжатия на безопасное расстояние навстречу дрейфу (положение II) и удерживать против направления движения льда, принимая меры, исключающие посадку судна на мель, навалы его на другие суда и объекты.

Если сжатие застало судно у берега, необходимо прежде всего укрыться за рынком горы, выступом берега и т. п. При невозможности перейти в укрытие, нужно поставить судно так, как показано на рис.

4.1. Машины в этом случае должны работать полным ходом вперед, а рулевые органы должны находиться под минимальным углом к движущемуся льду, обеспечивающим безопасное удаление кормы от берега.

В любом случае нельзя допускать заклинивания судна во льдах. Для этого при резком уменьшении скорости судна до его остановки дают задний ход, переводят рулевые органы в положение «прямо», отходят назад на 30—50 м, затем продвигаются вперед на то же расстояние, т. е. совершают так называемое челночное движение.

Движение желательно осуществлять в таком режиме, чтобы иметь запас мощности энергетической установки для предупреждения полной остановки судна при ледовом сжатии.

Во всех случаях при угрозе сжатия необходимо доложить обстановку руководителю движения флота на участке, диспетчеру и запросить помощь.

4.15. Стоянка судов в неподвижном ледяном покрове осуществляется без отдачи якорей. Необходимо углубиться в лед на расстояние двух-трех длин корпуса судна, затем отойти назад на полкорпуса и остановиться. Во время стоянки регулярно прокручивают винты и перекладывают рули. При низких температурах воздуха для предупреждения вмерзания корпуса судна в лед судну необходимо периодически совершать возвратно-поступательные движения.

4.16. Якорная стоянка судов в ледовых условиях рекомендуется на акваториях, защищенных от наплывающего или дрейфующего льда. При необходимости стать на якорь на чистой воде или в разреженных льдах следует вытравливать якорный канат на минимальную длину, обеспечивающую необходимую держащую силу; брашпиль и энергетическая установка должны быть в постоянной готовности, чтобы можно было немедленно сняться с якоря, если к судну приблизится тяжелый лед. Во время стоянки на якоре необходимо постоянное наблюдение за якорным канатом и за дрейфом судна.

5. УПРАВЛЕНИЕ ЛЕДОКОЛЬНЫМИ СУДАМИ И СОСТАВАМИ

5.1. Прокладка ледовых каналов

5.1.1. Ледовые каналы прокладывают для проводки флота, при выполнении операций по вскрытию ледя ного покрова на участках водных путей, при следовании ледоколов к месту проведения ледокольных работ и в ряде других случаев.

5.1.2. Предварительную прокладку и подготовку ледового канала, предназначаемого для безопасной проводки судов в сплошном неподвижном льду, выполняют с учетом следующих принципов:

перед прокладкой канала детально изучают ледовую обстановку, путевые и метеорологические условия в районе предстоящей работы, намечают трассу будущего канала;

канал прокладывают по участкам ослабленного или малоторосистого льда с глубинами, достаточными для движения наиболее глубокосидящих судов;

канал прокладывают по возможности прямолинейным, а радиусы кривизны поворотов делают наибольшими;

на крутых поворотах судового хода канал разрабатывают на ширину, достаточную для проводки без расклинивания наибольшего по габаритным размерам судна или состава, определяемую по номограмме (рис. 5.1).

Необходимая ширина канала на прямолинейных участках судового хода зависит от ширины проводимых судов и состояния канала, которое определяется в первую очередь типом ледокольного средства и ледовой обстановкой. Канал, проложенный ледоколами, необходимо расширить до нужной ширины с учетом ширины наибольшего по габаритным размерам проводимого судна, а битый лед в канале измельчить путем дополнительных проходов по каналу. Если канал прокладывают в сплошном ровном льду ледокольным составом с ледокольно-ледоочистительной приставкой, образуется канал с ровными кромками и малой засоренностью битым льдом.

На широких частях водохранилищ, озер, заливов в условиях резких колебаний температуры воздуха наблюдается сужение проложенного канала вследствие линейного расширения ледяного покрова (термического сжатия). Во избежание сжатия судов в канале его необходимо дополнительно расширить с учетом этого явления.

5.1.3. При многократном использовании ледового канала в осенне-зимний период толщина слоя битого льда и ледяной каши в нем постепенно увеличивается, и движение транспортных судов затрудняется. В этом случае необходимо проложить новый канал, удаленный от старого на расстояние не менее ширины корпуса ледокола.

5.1.4. Прокладывать канал можно при непрерывном движении судна набегами. В ледяном поле небольшой толщины (0,2— 0,4 м) и особенно в условиях мелководья скорость ледоколов должна быть ограничена во избежание взлома льда судовыми волнами на большой площади вокруг судна. При толщине льда, близкой к предельной, и запасах воды под днищем до 0,3 м ледоколам рекомендуется прокладывать канал при движении задним ходом, размывая ледяной покров потоками от винтов, работающих на передний ход.

5.1.5. Работа ледокольного судна или состава набегами носит цикличный характер и состоит из следующих операций: отход назад от кромки льда, разбег в канале, заполненном битым льдом, продвижение в целом льду, реверс для последующего отхода назад. Последняя операция в тяжелых ледовых условиях иногда сопровождается заклиниванием корпуса ледокола, что требует дополнительных затрат времени на освобождение от заклинивания.

Основным параметром, определяющим скорость продвижения и эффективность работы ледокола набегами, является длина его разбега. При выборе длины разбега ледокола в ледовом канале необходимо стремиться к тому, чтобы к моменту удара корпуса ледокола о кромку льда скорость его была наибольшей для данных ледовых условий. В условиях мелководья следует работать короткими набегами, ограничивая длину разбега. В противном случае при выходе форштевня на кромку льда кормовая оконечность может удариться о грунт и повредиться ВРК.

Для предупреждения заклинивания ледокольных судов и составов во льду необходимо своевременно, до остановки ледоколов во льду, реверсировать движители, а также прокладывать канал «в два следа».

5.1.6. Для ускорения прокладки канала в тяжелых льдах, преодоления тяжелых заторов и зажоров следует при возможности применять парную работу ледокольных судов двумя способами: в кильватерном счале («тандем») или на параллельных курсах.

5.1.7. Парная работа ледоколов в кильватерном счале может быть проведена либо двумя ледоколами, либо ледоколом и буксировщиком. При этом головным судном ставят ледокол, в кормовой вырез которого заводят форштевень заднего судна. Суда плотно соединяют посредством буксирного троса и лебедки. Такой кильватерный счал способен прокладывать канал во льду значительной толщины, двигаясь непрерывным ходом или набегами, без заклинивания. Выбор курса и управление движением состава осуществляет головной ледокол. Необходимое условие эффективной работы счала—согласование действии обоих судов и наличие оперативной связи между ними.

В отдельных случаях кильватерный счал формируют из трех судов.

5.1.8. При парной работе ледоколов на параллельных курсах 2 ледокола движутся в одном направлении на траверзном расстоянии один от другого до 30 м. При этом один из ледоколов движется обычно несколько впереди, а второй скалывает одну из кромок канала, проложенного впереди идущим ледоколом, уменьшая тем самым ледовое сопротивление (работа «на скол»). Во льду предельной толщины ледоколы по очереди выходят вперед, ослабляя ледяной покров вблизи корпусов судов.

Цикличная работа ледоколов набегами рекомендуется в такой, последовательности: в момент разбега первого судна второе должно закончить отход назад, в случае заклинивания первого судна второе проходит рядом, облегчая первому освобождение от заклинивания.

Парная кильватерная схема наиболее эффективна на водохранилищах, озерах, в морских районах и на речных участках при движении против течения.

5.1.9. При необходимости проложить ледовый канал ограниченной протяженности в сплошном ледяном покрове толщиной свыше 0,4 м (например, в случае выполнения спасательных операций), когда нет ледоколов, могут быть применены буксирные суда или толкачи. Последние продвигаются кормой вперед, размывая лед струёй от работающих на передний ход винтов и удерживаясь на буксирном тросе, который закрепляют на льду посредством ледового якоря.

5.1.10. Если ледовый канал готовится для проводки транспортных судов, его следует частично очистить от битого льда. Это может быть сделано при движении по каналу ледокольных составов с ледокольно-ледоочистительными приставками. С той же целью на ледоколах проектов № 1105 и 1191 во время движения по каналу целесообразно включить систему пневмообмыва, а бортовые рули переложить на угол 15—20° в сторону бортов.

Для очистки ледовых каналов небольшой протяженности могут быть использованы два ледокольных судна, соединенные под углом. При этом кормовые оконечности судов соединяют вплотную, а носовые разводят на заданное расстояние и фиксируют в таком положении буксирным тросом. При движении передним ходом суда накапливают битый лед между корпусами и заводят его в специально подготовленные «карманы».

5.2. Выполнение оборотов и поворотов

5.2.1. Необходимость частого выполнения оборотов является особенностью работы ледокольных судов. Потребные для оборота затраты времени и размеры акватории зависят от ледовой и гидрометеорологической обстановки, маневренных качеств судна и мастерства судоводителей.

Рис. 5.2. Схемы маневрирования ледокольных судов при выполнении оборотов (стрелки показывают направления движения судов): 1—8 — положения судов в момент реверса гребной установки

5.2.2. В ровном сплошном ледяном покрове толщиной до 0,5 предельной для данного судна толщины льда в разреженном битом льду при наличии достаточной акватории оборот выполняется в виде циркуляции, как и на чистой воде.

5.2.3. В сплошном ледяном покрове толщиной свыше 0,5 предельной для данного судна толщины льда и в сплошном битам льду оборот рекомендуется выполнять в виде последовательных маневров (рис. 5.2). Схемы I и II рекомендуется использовать при относительно благоприятных ледовых условиях. Подойдя к намеченному для оборота месту, перекладывают рули на правый борт и углубляются в ледяное поле (схема I, положение 1), затем на заднем ходу переводят ледокол в положение 2, после чего завершают оборот.

Если переход из положения 1 в положение 2 затруднителен, маневрируют по схеме II: ледокол после маневра 1 возвращается в исходное положение 2, далее углубляется в противоположную кромку (положение 3), заправляет корму в подготовленный «карман» (положение 4) и завершает оборот.

В ледовых условиях средней сложности для ледокола могут быть рекомендованы схемы III и IV. Если при отходе назад из положения 3 схемы III и положения 5 схемы IV возникнут трудности, следует ослабить лед под кормой работой винтов на передний ход. В тяжелых ледовых условиях оборот следует выполнять по схеме V или VI, причем в схеме VI четвертый закол (положение 7) необходимо осуществлять не доходя 30—50 м до места второго закола (положение 3).

Число маневров, размеры акватории, необходимой для оборота, и затраты времени определяются способностью ледокола входить («закалываться») в кромку льда на переднем и заднем ходу, толщиной льда, условиями маневрирования. При выполнении оборота на ограниченной акватории возникает необходимость увеличить число заколов, более продолжительное время работать винтами на передний ход для ослабления льда под кормой, и отхода ледокола назад.

5.2.4. При сильном течении выполнение оборотов затруднено, особенно если судно движется вверх. В этом случае при маневрировании на корпус судна действует гидродинамическая сила, момент которой препятствует обороту. Кроме того, битый лед оказывается более сплоченным у нижнего (по отношению к направлению течения) борта судна, что дополнительно осложняет выполнение оборота.

С учетом отмеченного рекомендуется следующий порядок маневрирования (рис. 5.3). Выбирают достаточную по ширине акваторию и углубляются в лед (положение I), уклоняясь в тиховод, где у кромки фарватера подготавливают «карман» (положение II). Затем судно отводят назад (положение III), после чего, переложив рули на борт, дают машинам полный ход вперед и стараются максимально развернуть судно (положение IV). Как правило, взаимодействие сил на корпусе и рулях таково, что ледокол не выходит из положения, близкого к нормальному по отношению к струям течения (положение IV). Для полного оборота в большинстве случаев бывает достаточно заправить корму в подготовленный в тиховоде «карман» (положение V), после чего завершение оборота (положение VI) затруднений не вызывает.

В стесненных условиях плавания при высоких скоростях течения рекомендуется такая последовательность выполнения оборота (рис. 5.4). Ниже намеченного для оборота места вскрывается акватория, причем лед измельчается до состояния мелкобитого. При этом в верхней части разработанной акватории образуется полынья, протяженность которой в направлении течения должна составлять 1,3—1,5 длины корпуса ледокола.

Для выполнения оборота судно отводят в исходное положение I, после чего на среднем ходу подводят к тиховодной кромке фарватера (положение II). В положении II рули перекладывают на борт, а машинам дают полный ход вперед с таким расчетом, чтобы в полынье развернуть судно на максимальный угол по отношению к струям течения. Как правило, указанный угол не превышает 110°. В положении III гребные двигатели реверсируют, одновременно рули ставят в положение «прямо». Задача судоводителя в этот момент заключается в том, чтобы, двигаясь задним ходом, прислонить корму ледокола к кромке неподвижного льда и удержать ее прижатой (положение /К). Если это удается, то необходимо лишь удержать корму прижатой к кромке льда при работе машин назад, так как носовая часть судна будет поворачиваться течением в нужном направлении (положение V), и завершить оборот (положение VI):

5.2.5. Ледокольным составам также, как и ледоколам, приходится выполнять большое число оборотов. Специфическая форма корпуса ледокольной приставки и жесткая учалка ее с толкачом обусловливают пониженную поворотливость ледокольного состава. Судоводителям, использующим ледокольные приставки, необходимо учитывать это обстоятельство и выполнять обороты в целом льду в виде последовательных маневров. Последовательность выполнения оборота ледокольными составами, ледоколами и теплоходами-толкачами, оборудованными насадками, имеет много общего.

Подойдя к месту, намеченному для выполнения оборота, судно останавливается (положение I, рис. 5.5) и отходит назад (положение II) на l—1,5 длины состава. Затем дают машинам ход вперед, судно разбегается, насадки перекладывают к одному из бортов, углубляясь в кромку канала (положение III). После реверса машины судно отходит назад по каналу в исходное положение II, затем маневр повторяют, врезаясь в противоположную кромку и одновременно разворачиваясь на возможно больший угол (положение V). При маневрировании судоводители должны принимать меры предосторожности, исключающие резкие и сильные удары кормовой оконечностью толкача о кромки канала.

В положении V насадки перекладывают на противоположный борт и работой машин на передний ход подготавливают акваторию под кормой для безопасного отхода назад. После этого судно отходит назад, машины работают «враздрай», перекладывают насадки и выполняют оборот (положение VI). Иногда бывает необходимо для создания большей акватории, свободной от льда под кормой, из положения VI углубиться в кромку канала прямо по ходу судна (положение VII). В этом положении при работе машин на передний ход промывается и расширяется акватория чистой воды, что необходимо для безопасного отхода судна назад и завершения оборота (положение VIII).

5.2.6. Ледокольные средства с ограниченной поворотливостью (ледокольные составы с ледокольно-ледоочистительными приставками, ледоколы проекта № 1191) испытывают затруднения при выполнении крутых поворотов в тяжелом сплошном льду. Для ледокольных составов рекомендуется следующая схема маневрирования (рис. 5.6). На подходе к месту поворота рулевые органы перекладывают на максимальный угол в сторону поворота. Состав совершает поворот по траектории более плавной, чем требуется, и занимает положение /. Здесь состав останавливают и задним ходом переводят в положение II, после чего проложенный канал расширяют по кромке, -противоположной повороту, до положения III состава. Затем состав задним ходом возвращают в положение IV и выполняют поворот по заданной траектории (положение V).

По аналогичной схеме набегами следует выполнять поворот радиусом менее 500 м ледоколам проекта № 1191. При этом отходить назад необходимо на 200—300 м, перекладывать рули в конце ледового канала, а при толщине льда свыше 1 м — непосредственно в «тупике» канала, когда скорость судна достигает наибольшего значения.

5.3. Преодоление и разрушение заторов и зажоров

5.3.1. На подходе к .затору, имея сведения о его размерах и толщине ледяного покрова (аэроледомерные съемки ледяного покрова), ледокол необходимо направить по участкам ровного или малоторосистого льда. Большую помощь при этом оказывают сведения о толщине и размерах затора, полученные при аэроледомерной съемке или визуальной авиаразведке. Если позволяют глубины, ледокол необходимо направить по участкам ровного или малоторосистого льда. Следует использовать любую возможность для того, чтобы обойти затор по дополнительной трассе (на водохранилище), кромке русла, протоке или воложке (на свободной реке).

5.3.2. На свободной реке наиболее сложным является преодоление затора при движении вниз по течению. Работа ледокола набегами затрудняется частым заклиниванием корпуса, наличием течения в прокладываемом канале, вследствие чего разрушаемый лед скапливается в тупике канала, а при отходе ледокола назад для разбега корму сносит течением, канал искривляется, и судно становится поперек течения—«взамет». Для предупреждения постановки «взамет» необходимо прокладывать канал минимальной ширины под минимальным углом к направлению течения. Рекомендуется также посадка ледокола на ровный киль или с небольшим дифферентам на нос.

При больших скоростях течения и мелководье рекомендуется преодоление затора сверху при работе набегами задним ходом. Ледяной покров разрушается в этом случае кормовой оконечностью корпуса и потоками воды от бортовых винтов, работающих на передний ход.

5.3.3. Преодоление затора при движении против течения осуществляется быстрее, поскольку разрушаемый лед сплывает по течению, очищает канал и создаются более благоприятные условия для разбега. Ледокол, будучи ориентирован носом против течения, сохраняет хорошую управляемость при маневрировании.

5.3.4. По указанным в п. 5.3.3 причинам разрушение заторов рекомендуется выполнять при движении ледокола вверх. Перед началом работ ниже затора необходимо заранее подготовить акваторию для приема льда из затора. Разрушение затора начинают с прокладки канала в месте, где наблюдается наиболее сильное течение. Углубившись в затор на расстояние, соответствующее одной-двум длинам корпуса, возвращают ледокол на исходную позицию, после чего расширяют канал по всей ширине затора или в пределах доступных глубин. Ледокол работает без оборота, возвращается в исходное положение задним ходом.

5.3.5. Преодоление и разрушение заторов осуществляется более эффективно и безопасно при групповой работе ледокольных судов, так как в случае необходимости одно судно может оказать другому помощь. Работу судов организуют в кильватерном счале или на параллельных курсах (см. д. 5.1.7, 5.1.8). Второй способ предпочтительнее применять при разрушении затора, когда суда продвигаются вверх по схеме, описанной в п. 5.3.4.

5.3.6. Работая в заторе, судоводитель должен постоянно помнить о возможности подвижки льда, прорыва затора и своевременно принимать необходимые меры безопасности. С этой целью заранее намечают место укрытия, а работу в заторе организуют так, чтобы при страгивании затора можно было своевременно спуститься в укрытие.

5.3.7. Серьезную опасность для судов представляют зашугованные участки рек. Рыхлые массы шуги, образующейся вследствие интенсивного переохлаждения глубинных слоев воды, облепляют корпус судна, резко увеличивают сопротивление движению, сковывают маневры судна.

Для преодоления зашугованных участков и заторов необходимо работать набегами. Чтобы предупредить заполнение шугой канала впереди ледокола при отходе его назад, длину разбега выбирают небольшой. Для предотвращения остановки судовых двигателей вследствие забивания шугой приемников забортной воды следует использовать воду из заранее заполненных водой балластных цистерн.

При наличии нескольких ледоколов, буксирных судов и толкачей из них следует формировать кильватерные составы из двух-трех судов, ледоколы должны использовать специальные устройства — пневмообмывочные, раскачивающие.

5.3.8. Разрушение зажоров должно выполняться снизу по схеме, приведенной в п. 5.3.4. Ледоколы или мощные толкачи откалывают и спускают по течению куски шуги в заранее подготовленные акватории в расширениях русла.

5.3.9. При планировании и организаций ледокольных работ важно предупредить образование заторов и зажоров. С этой целью в осенний период организуют дежурство ледокольных средств в традиционных местах скопления льда (зонах выклинивания подпора водохранилищ, нижних бьефах гидроузлов, местах сужения и резких поворотов русла и т.д.). Весной для предупреждения образования заторов ледоколы вскрывают участки рек и водохранилищ в первую очередь в местах сужения русла, готовят «емкости» для приема наплывающего сверху льда.

5.4. Вскрытие ледяного покрова на акваториях отстойных пунктов и портов, на участках рек и водохранилищ

5.4.1. Ледокольные работы на акватории отстойного пункта начинаются с освобождения от льда ледокола или заменяющего его ледокольного судна. Для этой цели ослабляют лед вокруг корпуса судна, выкалывают майну под кормой, при необходимости освобождают винты от льда пропариванием. Далее, работая винтами, промывают лед позади судна и, применяя креновую, дифферентную систему пневмообмыва или раскачивающую установку, освобождают корпус ледокола.

5.4.2. Перед началом работ капитан ледокола должен изучить план расстановки судов и порядок ввода их в эксплуатацию, знать толщину льда и глубины на акватории отстойного пункта. С ледяного покрова должны быть убраны машины, механизмы, кабели и т. д. При выполнении ледокольных работ на льду не должны находиться люди.

5.4.3. Ледокольные работы в отстойном пункте следует производить по указанию караванного капитана в такой последовательности:

вскрывают акваторию ниже отстойного пункта для спуска льда из затона;

прокладывают и расширяют канал вдоль акватории отстойного пункта в направлении слипа или дока;

выполняют срочные работы по освобождению и перестановке судов, требующих докования или слипования;

окалывают суда, намеченные к вводу в эксплуатацию (при этом вокруг судов со слабыми корпусами необходимо предварительно ослабить лед ледорезными машинами, маневрирование ледоколов вблизи таких судов должно осуществляться с крайней осторожностью).

5.4.4. Для освобождения корпусов судов, вводимых в эксплуатацию, от ледяных чаш их устанавливают в местах прохождения теплых сточных вод, промывают корпуса потоком воды от движителей или буксируют суда по акватории с мелкобитым льдом.

5.4.5. Вскрытие акваторий у причалов порта, в зоне паромных или пассажирских переправ начинается с прокладки канала до ближайшего плесового участка, воложки или протоки, расположенных ниже порта. Здесь ледяной покров взламывается, измельчается и уплотняется в пределах доступных глубин, получается полынья чистой воды; затем вскрывают ледяной покров на участке от полыньи до акватории порта. При этом ледокол, совершая круговые рейсы и постепенно расширяя проложенный ранее канал, продвигается вверх и как бы «поднимает» полынью вплоть до требуемой акватории.

5.4.6. Одной из главных задач ледокольных средств в весенний период является вскрытие ледяного покрова на участках рек, озер и водохранилищ в целях искусственного досрочного очищения их ото льда.

На речном участке вскрытие обычно осуществляется против течения путем расширения предварительно проложенного канала до ширины, определяемой допустимыми глубинами. При этом лед должен быть измельчен для предупреждения образования заторов на нижележащих участках. Работы начинаются после прекращения действия ледяных дорог через реку.

Если возникает необходимость вести вскрытие ледяного покрова на реке, продвигаясь вниз по течению впереди движущегося заторного льда, то рекомендуется следующая технология. На ограниченном по протяженности участке (5—10 км) прокладывают ледовые каналы по кромкам судового хода, после чего образовавшееся ледяное поле измельчается при движении ледокола по криволинейным траекториям («змейка», циркуляция). Наиболее тщательно измельчают лед в местах сужения русла, чтобы предотвратить образование заторов и наводнений. Затем ледокол последовательно разрабатывает ледяной покров на нижележащих акваториях, обеспечивая ускоренное беззаторное очищение от льда всего участка реки.

Поскольку при такой работе всегда имеется риск воздействия наплывающего сверху заторного льда, следует предотвратить возможность посадки на мель ледокола, особенно при движении, вниз. Для этого судно предварительно должно принять балласт, избегая движения вниз по мелководным участкам.

5.4.7. В озерно-речной части водохранилища необходимо прежде всего вскрыть лед в зоне затопленного русла реки, где отмечаются наибольшие глубины и скорости течения. Здесь наблюдаются подвижки льда, заторные явления, обусловленные скоплением наплывающих сверху ледяных полей. Для их предупреждения ледокол прокладывает несколько параллельных ледовых каналов с промежутками между ними 50—100 м, после чего измельчает лед во всей разрабатываемой зоне. Такая операция позволяет без задержек пропустить поступающий сверху лед и распределить его в широкой части водохранилища.

5.4.8. Искусственное вскрытие ледяного покрова в озерной части водохранилища, там, где это целесообразно и необходимо, осуществляется путем прокладки серии параллельных каналов с промежутками между ними 100—200 м. Такие каналы способствуют началу подвижек и дрейфу льда, в процессе чего ледяной покров измельчается и разрушается. Задача ледокола в этом случае состоит в разрушении и измельчений крупных ледяных полей.

5.4.9. Прокладывать ледовые каналы при выполнении ледокольных операций, описанных в п.п. 5.4.7 и 5.4.8, если это возможно, следует ледоколом с ледокольно-ледоочистительной приставкой. В этом случае достигают следующих преимуществ:

ледовый канал, проложенный ЛЛП, имеющий ровные кромки и незначительную засоренность битым льдом, способствует подвижкам и дрейфу льда, образованию при этом значительного пространства чистой воды;

ровные кромки льда на акваториях, вскрываемых в узких частях (см. п. 5.4.7) для приема и пропуска поступающего сверху льда, способствуют его безостановочному движению, ускоряют перемещение и распределение льда на широких частях водохранилища. (Если кромочные каналы проложены ледоколом без приставки, ледокол вынужден дополнительно курсировать по участку, предупреждая остановки льда и обеспечивая его перемещение);

обеспечиваются лучшие условия эксплуатации энергетических установок и ВРК линейных ледоколов.

5.4.10. Работа речных ледоколов в прибрежных морских районах осуществляется на основе принципов морского судовождения с учетом вышеизложенных тактических приемов. Мелкосидящие ледоколы проекта № 1191 должны избегать больших разбегов при работе набегами в многолетнем льду. В противном случае ледокол может выйти на лед и зависнуть на нем; освободить его будет сложно.

6. ПРОВОДКА СУДОВ ЛЕДОКОЛЬНЫМИ СРЕДСТВАМИ

6.1. Виды и особенности ледовых проводок

6.1.1. В сложных ледовых условиях движение транспортных судов организуют под проводкой ледокольных средств по ледовым каналам, в которых должна обеспечиваться безопасность проводимых судов. С получением извещения об угрозе возникновения ледовых сжатий движение судов по ледовым каналам прекращается, суда выводят из опасной зоны.

В зависимости от ледовой обстановки, числа и характеристик проводимых судов могут быть рекомендованы следующие виды проводок:

проводка каравана судов, следующих своим ходом;

буксировка одиночного судна или группы судов, учаленных в буксирный состав;

проводка смешанного каравана, состоящего из отдельных транспортных судов, толкаемых и буксирных составов.

6.1.2. В соответствии с Положением по организации работы судов Министерства речного флота РСФСР в ледовых условиях при групповом ледовом плавании на определенном участке пути назначается руководитель ледовой проводки из числа капитанов ледоколов или опытных капитанов транспортных судов. Руководитель ледовой проводки подчинен руководителю движения флота на участке и бассейновой оперативной группе по ледовому плаванию.

Распоряжения руководителя ледовых проводок, касающиеся расстановки судов в караване или составе, порядка и режимах движения, являются обязательными для капитанов и вахтенных начальников судов.

6.1.3. Суда, предназначаемые к ледовой проводке, группируются в месте сбора, указанном руководителем проводки. Место сбора назначается с учетом защиты судов от воздействия льда (в аванпорту, на акватории порта, у кромки тяжелого неподвижного льда и т.д.). Исходя из конкретных условий руководитель проводок проверяет наличие у судов разрешения для ледового плавания, выбирает способ проводки судов. Для каждой проводки намечается группа судов из числа прибывших в пункт сбора. Составы и караваны для проводки во льдах, особенно в тяжелых условиях, следует формировать из судов, имеющих близкие эксплуатационно-технические характеристики и ледовые качества.

В пункте сбора руководитель проводок должен собрать совещание судоводителей группы судов, предъявленных к проводке. На совещании капитаны докладывают о. состоянии судов, готовности к ледовому переходу. Руководитель знакомит их с ледовой обстановкой в районе проводки, схемой расстановки судов в караване или их учалки в составе. Одновременно устанавливаются порядок движения и дистанция между судами, способы околки составов при остановках, порядок внутрикараванной связи и сигнализации, разрабатываются меры безопасности для предупреждения ледовых повреждений судов. После совещания осуществляется расстановка и учалка судов согласно разработанному плану.

6.2. Проводка караванов судов

6.2.1. При формировании караванов в пунктах сбора суда необходимо расставлять в кильватерную колонну с таким расчетом, чтобы обеспечить безопасность и наибольшую скорость продвижения всего каравана в канале за ледоколом или заменяющим его головным судном.

6.2.2. Число судов в караване и порядок их расстановки устанавливают исходя из ледовой обстановки, ледовых -качеств проводимых судов и ледокольного обеспечения.

6.2.3. В дрейфующих льдах суда расставляют в караване следующим образом. Вслед за ледоколом ставят наибольшее по размерам и мощности груженое судно, за ним—самое маломощное и наименее прочное судно. Последующие суда расставляют по мере увеличения их мощности и прочности корпуса. Судно, замыкающее караван и идущее в наиболее тяжелых условиях, должно обладать повышенной ледопроходимостью. При большом числе судов в середине каравана следует ставить транспортное судно с повышенными ледовыми качествами. Суда, оборудованные поворотными насадками, необходимо ставить ближе к голове колонны.

В неподвижном ледяном покрове суда рекомендуется расставлять в порядке уменьшения их мощности и прочности корпуса. Такой порядок расстановки, обеспечивающий соответствие между техническими возможностями судов и ледовыми условиями плавания, будет способствовать одинаковой скорости всех судов, предупреждать растягивание каравана.

6.2.4. Если в проводке каравана участвует несколько ледокольных судов, то наиболее мощное из них назначается головным ледоколом, а другие—вспомогательными. Имея высокую ледопроходимость и маневренность, ведущий ледокол следует впереди каравана, осуществляет разведку льда корпусом, прокладывает и частично очищает канал, используя для этой цели систему пневмообмыва. Вспомогательный ледокол оказывает помощь транспортным судам в местах ледовых затруднений, осуществляя их околку и кратковременную буксировку, расширяет и выравнивает канал на поворотах.

Рис. 6.1. Типовые схемы формирования караванов судов:

а —в дрейфующих льдах; б—в ледовом канале; 1—транспортные суда: 2 — ледокольное средство; 3 — транспортное судно с высокими ледовыми качествами

6.2.5. При отсутствии ледокольных средств для проводки каравана может быть назначено судно, ледовый класс которого соответствует ледовым условиям. Во время ледокольной проводки такое судно следует устанавливать вслед за ледоколом, так как это позволит последнему при необходимости отрываться от каравана и уходить вперед для расширения канала, разработки перемычек и разведки льда корпусом. При этом обороты ледокол должен выполнить на возможно меньшей акватории с :тем, чтобы исключить возможные подвижки льда и сжатие канала.

Конкретную схему формирования каравана устанавливает руководитель ледовой проводки на основе вышеизложенных принципов с учетом оперативной обстановки, ледовых и метеорологических прогнозов. Некоторые типовые схемы формирования караванов судов приведены на рис. 6.1.

6.2.6. Успех проводки в значительной мере определяется правильным выбором дистанции между движущимися судами, важнейшим условием при назначении дистанции является обе9-печение минимального ледового сопротивления проводимых судов, наилучшее использование кильватерной струи идущего впереди судна. В то же время интервал между судами должен быть достаточным для предупреждения столкновения проводимых, судов. Безопасная дистанция между судами зависит от толщины, сплочённости и крупности битого льда в канале, водоизмещения, тяговых характеристик судна и т. д.

Безопасную дистанцию до впереди идущего судна рекомендуется принимать не менее длины тормозного пути данного судна на чистой воде при скорости, равной скорости каравана. Некоторый запас расстояния, равный разности длин путей торможения судна на чистой воде и во льду, необходим с учетом запаздывания в определении момента остановки идущего впереди судна.

6.2.7. Для скорейшей безопасной проводки крайне важно выдерживать (с использованием РЛС) заданную дистанцию и корректировать ее с изменением ледовой обстановки. Это должно стать главной заботой руководителя проводки и судоводителей головного судна. Правильно выбрав нужную дистанцию, руководитель ледовой проводки, находящийся на ледоколе, должен так регулировать его скорость, чтобы не отставали последующие суда, идущие в наиболее тяжелых условиях. Для этого нужно вести постоянно и тщательно наблюдение как за ледовой обстановкой впереди ледокола, так и за состоянием каравана, следующего позади.

Регулируя скорость движения каравана, следует помнить, что она должна быть такой, при которой наименее прочное судно, ударившись о лед, не получило бы повреждений корпуса.

6.2.8. Чтобы предотвратить резкое замедление движения ледокола вследствие усложнения ледовой обстановки, необходимо иметь некоторый запас скорости. Если внезапной остановки

ледокола избежать не удалось, следует немедленно сообщить об этом сзади идущим судам. Для смягчения навала идущего сзади судна ледокол должен продолжать работать вперед полным ходом.

При внезапной остановке каравана судоводитель идущего сзади судна должен предупреждать навал на впереди идущее судно. Одновременно следует сообщить об остановке сзади идущему судну и принять меры для предупреждения столкновения судов. Если навал на впереди идущее судно неизбежен, следует маневрировать движителями и органами управления таким образом, чтобы отклонить нос судна и сделать удар скользящим. При этом надо следить за маневрами сзади идущего судна, чтобы предупредить или смягчить навал. Все последующие суда должны маневрировать аналогичным образом. Если судно получило повреждение, необходимо немедленно сообщить об этом руководителю ледовой проводки и принять меры для ликвидации повреждения.

6.2.9. Не рекомендуется вводить караван в затор или зажор. В этом случае караван должен остановиться в безопасном месте и продолжать движение только после того, как ледокол вскроет затор или проложит в нем канал. Если канал сильно забит льдом, ледокол проводит суда поочередно. На коротких участках ледокол должен возвращаться к каравану без оборота, задним ходом.

6.2.10. Когда проводка осуществляется в речных условиях с узким и извилистым фарватером, значительные затруднения возникают на поворотах судового хода. При этом на подходе к крутому повороту целесообразно остановить караван и расширить канал в пределах допустимых глубин, после чего продолжить проводку.

6.2.11. В условиях низких температур воздуха и интенсивного льдообразования судно, заклинившееся во льдах, не должно долгое время работать полным ходом вперед, так как следующее позади судно будет интенсивно зашуговываться. Если попытка отойти назад оказалась безуспешной, необходимо ожидать помощи ледокола, предупреждая вмерзание судна работой машин на малом ходу.

6.2.12 Околки заклинившегося во льдах судна ледоколом выполняют двумя способами: с оборотом, когда ледокол проходит вдоль судна на прямом и обратном курсах, выполняя обороты в начале и в конце каравана; кормой, когда ледокол возвращается к заклинившемуся судну задним ходом, проходит вдоль его борта, затем дает ход вперед, продолжая проводку. После прохода ледокола вдоль борта затертого судна ледяной покров около него на некоторое время ослабляется, поэтому необходимо своевременно воспользоваться образовавшимся разрежением льда. Во время прохода ледокола машины затертого судна должны работать вперед, чтобы судно, не удаляясь от кормы ледокола, вошло в прокладываемый им канал. С началом движения рули или насадки следует переложить на противоположный от ледокола борт, чтобы предупредить навал носовой оконечности судна на корму ледокола.

6.2.13. Если в зоне проводки каравана судов началось сжатие льда, ледокол должен предпринять попытку вывести суда по одному на коротком буксирном тросе в безопасное место. При этом в первую очередь необходимо вывести наименее прочные суда. В том случае, когда отвести суда из зоны сжатия не представляется возможным, ледокол осуществляет околку транспортных судов таким образом, чтобы создать в подветренной кромке углубления «карманы» для безопасного отстоя судов.

6.3. Буксировка судов

6.3.1. Буксируют суда ледоколами, как правило, в тяжелой ледовой обстановке, когда самостоятельное движение судов невозможно, а также при проводках несамоходных, поврежденных или недостаточно прочных судов и других объектов. Буксировка судов особенно целесообразна в условиях подвижек льда, во время ледохода, при проводках в темное время суток или в условиях неудовлетворительной видимости. В качестве буксировщика используют ледокол или ледокольный буксир. .

6.3.2. Безопасность судов и скорость проводки во многом определяются схемой формирования буксирного состава. Суда в составе должны быть соединены в кильватер. Наиболее широкое и прочное судно нужно ставить головным, а последующие суда— в порядке уменьшения их ширины. Суда со слабыми корпусами необходимо ставить |ближе к головному. Число судов в буксирном составе зависит от конкретной ледовой обстановки.

Парная бортовая учалка самоходных судов в голове состава применяется при проводке широких и непрочных барж, других объектов—земснарядов, плавучих кранов, колесных буксировщиков и др. (рис. 6.2).

6.3.3. Буксировка судов может осуществляться вплотную, на коротком буксирном тросе длиной 1,5—15 м и на длинном буксирном тросе длиной 15—20 м. Длину буксирного троса выбирают в зависимости от ледовых условий по принципу: чем сложнее ледовые условия, тем короче должен быть буксирный трос.

6.3.4. Буксировка вплотную ледоколом, имеющим специальный вырез в кормовой оконечности, рекомендуется при проводках одиночных судов в сложных ледовых условиях (в толстых или заторошенных льдах, при ледовых сжатиях и т. д.). Наибольший эффект этот способ дает при буксировке судов, ширина которых меньше ширины ледокола или незначительно превосходит ее. При движении судов, соединенных таким образом, обеспечивается минимум ледового сопротивления, исключается столкновение судов. Кроме того, при буксировке вплотную на труднопроходимых участках ледокол может работать набегами без отдачи буксирного троса. Недостатком итого способа буксировки является резкое ухудшение поворотливости ледокола, особенно при буксировке крупнотоннажных судов.

6.3.5. Если буксировка вплотную невозможна (например, отсутствует кормовой вырез у ледокола или буксировщика), нецелесообразна или к проводке предъявлено несколько судов, то в тяжелых ледовых условиях буксировку выполняют на коротком буксирном тросе (1,5—3 м). Такой интервал, не ухудшая поворотливости буксировщика, позволит максимально использовать кильватерную струю чистой воды позади ледокола. Однако при этом возникает некоторая опасность столкновения судов. Поэтому от вахтенного начальника буксировщика требуется повышенное внимание и бдительность. Необходимо так регулировать работу машин, чтобы сохранить постоянное натяжение буксирного троса, а в случае непредвиденной обстановки — продолжать работать полным ходом, смягчая навал буксируемого судна.

При улучшении ледовой обстановки буксирный трос может быть удлинен до 10—15 м, что несколько сократит влияние потока воды от движителей ледокола и ускорит проводку.

6.3.6. В разводьях, разреженных битых льдах сплоченностью до 6 баллов длину буксирного троса необходимо увеличить до 30— 50 м, так как при такой длине буксира буксируемые суда подвержены меньшей рыскливости.

6.3.7. Буксирный трос, подаваемый с ледокола или с буксировщика на судно, рекомендуется снабжать стропом в виде одного или двух коротких тросов с огонами на концах. Следует применять и специальный, блок Николаева, который позволяет обеспечить равномерное натяжение троса, исключает его быстрое изнашивание и обрывы. Закрепление буксирных тросов на судах должно обеспечивать их быструю отдачу (рис. 6.3).

6.3.8. Режим работы машин буксирующих и буксируемых судов согласовывают перед началом проводки и корректируют в процессе движения для предупреждения рывков буксирных тросов и столкновения судов. Во время движения самоходных судов на буксире машины у них должны работать хотя бы самым малым ходом во избежание повреждения лопастей винтов.

6.3.9. При проводке состава через заторные и зашугованные участки рек и водохранилищ необходима помощь вспомогательных ледокольных судов, которые расширяют канал впереди состава, окалывают его при затирании, ослабляя давление льда вдоль бортов проводимых судов, способствуя быстрой и безаварийной проводке. При отсутствии ледоколов все операции по околу затертых судов и оказанию им помощи осуществляются вспомогательным буксировщиком.

6.4. Порядок радиосвязи

6.4.1. Порядок радиосвязи внутри каравана или буксирного состава на весь период группового плавания устанавливается руководителем ледовой проводки в соответствии с действующими Правилами ведения переговоров по УКВ радиостанции. Радиосвязь с диспетчерским пунктом управления пароходства и министерством поддерживается только руководителем ледовой проводки и устанавливается в любое время при необходимости, но без ущерба для оперативной связи внутри каравана.

6.4.2. Головные ледоколы и транспортные суда при самостоятельном плавании в ледовых условиях, находящиеся в различных точках данного района, должны регулярно докладывать руководителю движения флота на участке ледовую обстановку. График радиосвязи устанавливает и сообщает судам руководитель движения флота.

6.4.3. Во время движения все суда каравана или состава должны поддерживать связь между собой по выделенному для этой цели каналу. Вся информация, касающаяся порядка движения, взаимодействия судов в караване, должна быть краткой и предельно четкой по содержанию. Запрещаются переговоры, не относящиеся непосредственно к проводке. Если все суда каравана оборудованы УКВ радиостанциями, звуковые сигналы для внутрикараванных нужд по решению руководителя ледовой проводки на внутренних водных путях могут не подаваться. При отсутствии УКВ радиостанции во время ледовой проводки на внутренних водных путях для внутрикараванной связи могут быть использованы международные звуковые сигналы (прил. 6, табл. l).

7. РАСХОЖДЕНИЕ И ОБГОН СУДОВ ВО ЛЬДАХ

7.1. Движение, расхождение, обгон судов и обмен сигналами при их самостоятельном плавании в ледовых условиях происходят согласно Правилам плавания по внутренним водным путям РСФСР с учетом особенностей ледового плавания.

7.2. При встречном движении судно, идущее вверх, должно заблаговременно выбрать наиболее удобное (по ледовым и путевым условиям) место для пропуска судна, идущего вниз, уклониться в сторону, противоположную выбранной для пропуска» и прекратить движение.

Судно, идущее вниз, при приближении к пропускающему его судну должно уклониться в сторону и проследовать мимо пропускающего судна на безопасном расстоянии. При маневрировании на малых траверзных расстояниях в момент, когда форштевень судна, идущего вниз, проходит траверз миделя пропускающего, последнее должно начать движение вперед.

7.3. Обгон судов разрешается только в благоприятных путевых и ледовых условиях при значительной разнице скоростей судов, причем обгоняемое судно должно заранее уклониться с оси судового хода в сторону, противоположную поданной отмашке, и приостановить движение. При этом следует помнить, что стремление обогнать судно примерно равной ледопроходимости, застрявшее в тяжелом льду, приводит, как правило, к остановке обгоняющего судна, расклиниванию судов, способствует образованию затора, что осложняет обстановку в целом.

7.4. При встрече и обгоне на малых траверзных расстояниях во избежание столкновений и навалов необходимо стремиться к тому, чтобы пространство между корпусами судов было заполнено ледяной кашей.

7.5. Расхождение и обгон судов в ледовых условиях должны осуществляться только на прямолинейных участках пути при достаточной ширине ледового канала или при наличии возможности углубиться в кромку сплошного льда.

7.6. При групповом плавании судов в сопровождении ледоколов расхождение выполняется только с разрешения руководителей ледовой проводки.

7.7. Обгон при групповой проводке разрешается только ледоколам и ледокольным составам, которые проходят вдоль каравана с подветренной стороны на траверзном расстоянии от 20 до 50 м (в зависимости от толщины льда и мощности ледокола), при этом обгоняемые суда должны приостановить движение.

7.8. В морских районах при самостоятельном плавании расхождение и обгон судов осуществляют в соответствии с МППСС, а при проводке ледоколом — в соответствии с Правилами для судов, проводимых ледоколами через лед (см. прил. 6).

8. ШЛЮЗОВАНИЕ СУДОВ ВО ЛЬДАХ

8.1. При подходе к границе шлюзования судоводители должны соблюдать Правила пропуска судов, составов и плотов через шлюзы внутренних водных путей РСФСР.

8.2. Движение судов в подходных каналах шлюзов необходимо осуществлять строго по оси канала и с минимальной скоростью, соблюдая все меры предосторожности, исключающие повреждения судов, гидротехнических сооружений и отрыв льда от берегов.

8.3. В случае необходимости ожидать шлюзования следует у подходной стенки или на якоре. При этом на якорь можно становиться только при наличии начальных ледяных образований или в разреженном льду. В сплошном льду ожидать шлюзования необходимо на акватории аванпорта или подходного канала в месте, удобном для безопасного пропуска выходящих судов и последующего входа в камеру без отдачи якоря.

Конкретное место ожидания при подходе к границам шлюза указывает диспетчер (начальник вахты) шлюза.

8.4. Особое внимание на обеспечение безопасности должно быть обращено при заходе в камеру шлюза. Скорость судна необходимо снизить до минимальной, остерегаться навалов на ворота, причальные стенки, где могут быть тараны из льда, образовавшегося на подводных частях гидросооружений. При прохождении шлюзовых ворот нельзя допускать навалов на их створки самого судна и перемещаемого им льда.

8.5. В шлюзах с головной системой наполнения и подъемно-опускными воротами необходимо учитывать возможность образования наростов льда на верхней кромке ворот. Следует уточнить, у диспетчера (начальника вахты) шлюза фактический запас воды под днищем судна и принять меры безопасности.

8.6. Судоводители обязаны строго следить за процессом шлюзования и посредством машин удерживать судно в безопасном положении. Во избежание повреждения лопастей гребных -винтов битым льдом при наполнении и опорожнении камеры рекомендуется их вращать с малой частотой в противоположных направлениях. Во время открытия и закрытия двустворчатых ворот не допускается работа винтов.

8.7. В камере шлюза, ширина которой незначительно превышает ширину су на, следует избегать расклинивания корпуса битым и намерзшим на стенках льдом. При первых признаках зависания судна необходимо известить об этом начальника вахты (диспетчера) шлюза.

8.8. Выход судна из камеры шлюза осуществляется только по сигналу светофора или с разрешения диспетчера (начальника вахты) шлюза с минимальной скоростью строго по оси камеры, исключая навалы на створки ворот.

9. ОТСТОЙ СУДОВ ВО ВНЕПЛАНОВЫХ ПУНКТАХ ЗИМОВКИ

9.1. При появлении опасности зимнего отстоя судов на плесе необходимо найти надежное укрытие в затоне, устье небольшой реки у ухвостья острова (рис. 9.1), в неходовой и не забиваемой льдом протоке (рис. 9.2), за мысом незаливаемого яра (рис. 9.3), за рынком горы, у лога или оврага при отсутствии здесь прижимного течения. Протока для зимнего отстоя должна быть извилистой и глухой, верхняя ее часть должна быть мелководной. При возможности выбора следует отдать предпочтение протоке, в которую выходят овраги, рукава, в которые можно завести суда при подъеме воды весной (см. рис. 9.2). Место отстоя следует выбирать вблизи населенного пункта и на акватории с ровным дном.

Перечень мест, рекомендованных для безопасной зимовки, сообщает на суда бассейновая оперативная группа по ледовому плаванию.

9.2. Устанавливая суда на вынужденный отстой, необходимо промерить глубины не менее чем в пяти точках по каждому борту каждого судна и убедиться, что дно в месте стоянки ровное. Суда швартуются к берегу, для чего на берегу заделывают «мертвяки» или вывозят якоря: на расстояние до 100 м при стоянке у яра и до 300 м—у пологого берега.

В месте вынужденного отстоя судов следует оставлять l—2 буксировщика или толкача, способных работать в ледовых условиях для околки судов, освобождения их от ледяных чаш и заводки в безопасные места при подъеме паводковых уровней воды.

9.3. По приказу начальника пароходства в выбранном месте организуется отстойный пункт, назначается начальник пункта отстоя, который должен организовать охрану судов и их подготовку к предстоящей навигации.

9.4. При организации отстоя судов во внеплановых пунктах необходимо принять меры по обеспечению их безопасности в период весеннего паводка и ледохода.

9.4.1. Если нет возможности отвести суда в безопасное место, в зимний период на отлогом берегу практикуется отсыпка дамбы из грунта. Дамба должна иметь достаточную длину, ширину в основании 33 м, в верхней части не менее 3 м, высоту в соответствии с уровнем паводка. При высоте дамбы 8 м и более необходима каменная отсыпка и проверка дамбы на устойчивость. Для устройства дамб арендуют бульдозеры у близлежащих предприятий.

9.4.2. Если невозможно создать грунтовую дамбу, намораживают ледяную дамбу высотой 6—8 м с откосами под углом 45° и шириной в верхней части не менее/10 м. б основании ледяной дамбы делают песчаную подушку, примораживаемую к грунту. При среднесуточной температуре воздуха —25°С намораживание дамбы ведется по 5 см в сутки, при —36°С—10 см в сутки.

9.4.3. Если зимовка организована в устье малой реки, суда должны быть расставлены выше устья. После ледохода и очищения малой реки суда необходимо завести в ее устье.

9.4.4. При зимовке за мысом в весенний период следует сделать прорезь, отделив акваторию! отстоя от русла реки (см. рис. 9.3).

С появлением заберегов скалывают корпуса ВРК, суда посредством шпилей, лебедок, буксирных судов подтягивают к берегу. К моменту повышения уровня воды суда должны быть освобождены от ледяных чаш, для чего рекомендуются следующие способы:

обмыв корпусов и ВРК струями воды от винтов другого судна;

пропаривание или обмыв горячей водой элементов ВРК и подводных участков корпуса;

буксировка судов с ледяной чашей на коротком буксирном канате по акваториям чистой воды или акваториям, покрытым битым льдом.

9.4.5. В том случае, когда отстой организован в неходовой протоке, с повышением уровня воды суда заводят в овраг или боковой рукав на случай ледохода через протоку. Если акватория рукава недостаточна для размещения всех судов, то в него заводят наименее прочные суда, а остальные, выстроившись за мысом, ошвартовавшись бортами и упершись носом в берег, должны работать вперед при подвижке льда и ледоходе.

9.4.6. Если нет возможности оставить в отстойном пункте буксировщики (см. п. 9.2), к месту отстоя весной следует направить ледокол, который должен освободить суда от ледяных чаш и завести их в безопасные места. Одновременно ледокол должен ликвидировать заторы на участке протяженностью 30—40 км в районе отстоя, а на вход в протоку создать ледяную пробку для предупреждения ледохода по протоке.

10. ОСОБЕННОСТИ ЛЕДОВОГО ПЛАВАНИЯ В МОРСКИХ РАЙОНАХ

10.1. Ледовое плавание судов Минречфлота в морских районах осуществляется в соответствии с требованиями Общих правил морских торговых и рыбных портов Союза ССР и Правил для судов, проводимых ледоколами через лед (см. прил. 6).

10.2. В морских районах в ледовых условиях возможны два способа плавания судов—самостоятельное и под проводкой ледокола.

10.3. Самостоятельное плавание во льдах допускается с разрешения капитана порта, руководителя ледовых операций или капитана ледокола в том случае, если фактические ледовые условия и ледовый прогноз не превышают ограничений, установленных Регистром СССР или Речным Регистром РСФСР.

10.4. Самостоятельное плавание судна во льдах должно осуществляться с безопасной скоростью (применительно к конкретным условиям и обстоятельствам), по разводьям, полыньям и среди наиболее разреженного льда по возможности против ветра или по ветру в общем направлении, близком к генеральному курсу.

10.5. Для судов Минречфлота РСФСР, характеризующихся ограниченной мореходностью и малой осадкой, рекомендуется плавание вблизи берегов, где (особенно в арктических морях) под влиянием отжимных ветров и более раннего таяния льда могут образовываться береговые полыньи. Часто (например, в море Лаптевых) береговая полынья отделяется от моря цепочкой стамух, образующих барьер для льда, дрейфующего со стороны моря. При плавании по береговой полынье необходимо выполнять следующие рекомендации:

возможно чаще контролировать глубину и придерживаться стамух, обычно располагающихся на 8—10-метровых изобатах;

иметь балласт в носовых танках и небольшой дифферент на нос;

следовать параллельно берегу или по направлению изобат;

при появлении и усилении прижимного ветра и с началом дрейфа льда в сторону берега отойти в море, удалившись от навигационных опасностей.

10.6. В случае осложнения ледовой обстановки необходимо выйти на чистую воду или в мелкобитый лед, лечь в дрейф, дождаться ледокола или улучшения ледовой обстановки.

10.7. В неблагоприятных ледовых условиях движение судов организует капитан порта или руководитель операций по проводке судов ледоколом. Во время следования за ледоколом капитан проводимого судна должен выполнять Правила для судов, проводимых ледоколами через лед.

10.8. При сильных ударах льдин о подводную часть корпуса судна, особенно при следовании непосредственно за ледоколом, капитан транспортного судна должен незамедлительно сообщить об этом на ледокол, потребовать снижения скорости до безопасной и сделать соответствующую запись в судовом журнале.

10.9. Порядок штурманской работы и ведения записей в судовом журнале регламентированы Наставлением по штурманской службе судов Минречфлота РСФСР.

11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПЛАВАНИЯ В ШТОРМОВЫХУСЛОВИЯХ И ПРИ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ ВОЗДУХА

11.1. Подготовка судна

11.1.1. При выходе в рейс в морские районы и штормоопасные районы внутренних водных путей (озер, водохранилищ и т.д.), независимо от продолжительности предстоящего плавания и прогноза погоды, судно должно быть подготовлено к встрече со штормом, его преодолению, а в осенне-зимний период и к борьбе с обледенением (см. разд.2 Наставления).

11.2. Обеспечение безопасности плавания судна при низких температурах воздуха

11.2.1. Сведения о характере возможного обледенения в отдельных районах приводятся в Атласах обледенения судов и в Извещениях мореплавателям, издаваемых ГУНиО МО и ГС флотов.

11.2.2. При приближении к району с низкими температурами воздуха, а также при плаваний в таком районе капитану судна следует организовать получение с необходимой частотой и полнотой прогнозов погоды и ледовой обстановки и сократить интервалы между судовыми наблюдениями:

за температурой наружного воздуха и забортной воды (при снижении, температуры воздуха до значений, близких к нулю. ведется непрерывное наблюдение за забрызгиванием судна и началом отложения льда на судовых поверхностях);

за направлением и скоростью ветра, обращая внимание на переход его к направлениям, при которых наблюдается обледенение;

за элементами волнения и атмосферным давлением.

11.2.3. При угрозе обледенения капитану судна рекомендуется:

проверить остойчивость судна и при необходимости довести ее до нормы с учетом обледенения;

оповестить экипаж и пассажиров о возможном обледенении и порядке поведения на судне;

организовать подготовку средств борьбы с обледенением;

обеспечить проверку палубного освещения и нормальных температурных условий в жизненно важных помещениях судна (румпельном, насосном, аккумуляторных и т. п.).

11.2.4. При плавании в условиях обледенения капитану судна надлежит: ,

выбирать такие курсы и скорости судна в соответствии с ветром и волнами, при которых забрызгивание и заливание судна будут наименьшими;

вести наблюдение за остойчивостью судна и в случае необходимости принимать безотлагательные меры к ее восстановлению;

при интенсивном обледенении (прил. 7) принимать меры для скорейшего выхода судна из опасного района.

11.2.5. Непосредственное руководство экипажем по борьбе с обледенением осуществляет старший помощник капитана.

11.2.6. К средствам борьбы с обледенением судна относятся:

механические (ломы, топоры, пешни, лопаты, инструмент с пневмо- и электроприводам);

тепловые (пар, подогретая забортная вода);

физико-химические (крепкий раствор поваренной соли с добавками ингибиторов, противообледенительная смесь, жир, отходы судового производства и т. д.).

11.2.7. Борьба с обледенением ведется непрерывно с начала и до конца ледообразования, при этом в первую очередь от льда освобождают ходовые огни, навигационные, сигнальные и спасательные средства, проходы для членов экипажа и все высоко расположенные конструкции.

11.2.8. В течение всего периода борьбы с обледенением судна необходимо своевременно скалывать лед у штормовых портиков, шпигатов и других отверстий для беспрепятственного стока воды за борт.

11.2.9. При борьбе с обледенением должны .соблюдаться правила техники безопасности: каждый член экипажа, работающий на верхней палубе, должен быть одет в спасательный жилет со страховочным концом, надежно прикрепленным к корпусным конструкциям или к штормовому лееру.

11.2.10. Если экипаж судна не может своими силами справиться с обледенением, следует запросить помощь у судов-спасателей или других судов.

11.2.11. Капитан судна, имеющего водоизмещение до 800 т, должен учитывать комплексы гидрометеорологических условий, вызывающих брызговое обледенение (прил. 7).

11.3. Обеспечение безопасности плавания судна в штормовых условиях

11.3.1. Обнаружив признаки приближения шторма или получив штормовое предупреждение, содержащее данные, значения которых превышают регистровые ограничения судна, капитан должен направить судно в ближайшее место убежища, выбирая наиболее безопасные курсы и учитывая следующее:

последствия воздействия на судно ветра и волнения;

мореходные качества судна с учетом рода, расположения и крепления грузов;

надежность работы главных двигателей;

наличие в районе плавания навигационных опасностей.

11.3.2. При приближении шторма или получении штормового предупреждения надлежит:

оповестить об этом экипаж и закрепить имущество (в соответствии с расписанием по заведованиям);

проверить и при необходимости усилить крепление грузов, забортных трапов, спасательных средств;

проверить надежность и герметичность закрытия трюмов, водонепроницаемых закрытий, пробок и крышек на мерительных и воздушных трубках, исправность возвратных клапанов судовых систем сообщающихся с внешней средой, закрыть штормовые крышки иллюминаторов, перекрыть устройства приема и отвода воздуха системы трюмной вентиляции;

установить наличие на штатных местах спасательных кругов и их комплектность;

обеспечить свободный доступ, к средствам борьбы за живучесть судна, входам в служебные и жилые помещения, проверить систему освещения и при необходимости оборудовать штормовые леера.

11.3.3. Капитан должен проверить остойчивость судна, выполнить требования Информации об остойчивости и непотопляемости судна и дать указание о балластировке заблаговременно, чтобы избежать появления свободных поверхностей в танках во время сильной качки. При этом следует учитывать, что наилучшей является посадка судна с небольшим дифферентом на корму.

11.3.4. При плавании судна в штормовых условиях возникают явления, значительно ухудшающие мореходность судна к затрудняющие управление им. К ним относятся резонансная бортовая качка, ударные гидродинамические нагрузки на днище (слеминг), заливаемость главной палубы, снижение остойчивости и ухудшение управляемости на попутной волне.

11.3.5. Факторами, воздействующими на судно, груз и людей при бортовой качке, являются ее стремительность и угол динамического крена. При двухмерном регулярном волнении судно качается с кажущейся частотой следования волн 1/ τ`, а амплитуда качки зависит от разницы между периодами свободных Т и вынужденных τ` колебаний, крутизны и курсового угла направления бега волн. Наибольших размахов бортовая качка достигает в резонансной зоне, т. е. при таком соотношении курсов и скоростей, когда отношение T/ τ` равно 0,7—1,3 при условии, что судно не следует прямо на волну или по волне.

При резонансе судно кренится на максимальный угол в подветренную сторону на гребне волны. Затем судно валится на противоположный борт вслед за наветренным склоном, и крен достигает нового максимума на подошве волны. В это время на судно обрушиваются большие массы воды, что приводит к заливанию низкобортных судов и сильным ударам волн по высокобортным.

Резонансная бортовая качка может привести к превышению допустимого угла крена и опрокидыванию судна. С появлением признаков резонанса необходимо изменить курс или скорость или то и другое вместе. Для выбора курса и скорости, исключающих резонанс, судововодители должны пользоваться универсальной диаграммой качки. При внезапном резонансе следует уменьшить скорость и лечь на волну (это рекомендация для судов любого водоизмещения).

11.3.6. При движении судна на острых курсовых углах к волнам в условиях интенсивной килевой качки возникает слеминг. У судов в балласте слеминг вызывает повреждение обшивки набора, у судов в грузу—сильную вибрацию корпуса. Наибольший слеминг наблюдается, когда период килевой качки совпадает с периодом свободных колебаний судна. Это имеет место при примерном равенстве длины судна L и длины волны λ. При 1,5< λ /L<0,75 и курсовом угле волн более 60° слеминг не наблюдается. Появление слеминга зависит также от скорости судна. Для устранения слеминга скорость судна нужно снизить тем больше, чем больше высота волны и чем меньше разница между длиной волны и длиной судна.

11.3.7. При положении судна на гребне попутной волны вследствие сокращения площади действующей ватерлинии крен судна может достичь опасного значения. С выходом из воды винторулевого комплекса судно становится неуправляемым. Если в этот момент под влиянием ветра и волнения судно быстро развернется лагом к волне, оно может опрокинуться. Опасность опрокидывания тем вероятнее, чем дольше судно находится в неблагоприятных условиях и, следовательно, чем ближе скорость судна к скорости бега волн. Курсовой угол волн, при котором возможно уменьшение остойчивости, находится в пределах 180—135°, а опасной считается такая длина волны, при которой ее профиль достигает 60—80% длины судна.

Признаками ситуации, при которой возможно опрокидывание, являются быстрое нарастание крена на гребне волны (судно как бы теряет опору), сильные зарыскивания, слабая реакция на перекладку руля. При появлении этих признаков в качестве первой меры предосторожности необходимо экстренно снизить скорость.

11.4. Управление судном в штормовых условиях

11.4.1. Под штормованием принято понимать вынужденное изменение курса и (или) скорости судна с целью уменьшения воздействия на него волнения и ветра. Штормование может быть на носовых углах волн, кормовых курсовых углах и лагом к волне. При выборе способа штормования должны быть приняты во внимание конструктивные особенности судна, свойства и крепление груза, мощность главных двигателей, навигационная обстановка.

11.4.2. Штормование на острых курсовых углах является наиболее распространенным. Носовая часть судна конструктивно укреплена и рассчитана на большие волновые нагрузки. На курсах носом на волну судно легче управляется, более устойчиво, остойчивость судна сохраняется на уровне, соответствующем ее значению на тихой воде, размахи бортовой качки уменьшаются. Вместе с тем, если не снижать скорость, воздействие волн на судно достигнет максимальной силы.

Практикой установлено, что при штормовании против волны наиболее безопасной является минимальная скорость, при которой судно еще слушается руля. При подборе такой скорости следует вначале уменьшить ход, а затем, постепенно прибавляя обороты, найти ее оптимальное значение. Если, несмотря на принятые меры, судно сильно заливает, происходят удары волн о днище и корпус (что особенно характерно для судов, неполностью загруженных или совершающих балластный переход), рекомендуется привести судно на такой, курсовой угол к волне, при котором эти явления уменьшаются до допустимых пределов.

11.4.3. Штормование на кормовых курсовых углах рекомендуется для судов, имеющих нормальную или повышенную остойчивость. При таком способе штормования амплитуды качки несколько увеличиваются, однако сама качка происходит более плавно, периоды качки ( килевой и бортовой) также увеличиваются. Судно в меньшей мере испытывает удары волн, скорость его ближе к нормальной эксплуатационной, на палубу попадает меньше воды, условия для работы на наружных палубах становятся лучше. В отдельных случаях у судов с большой осадкой и низким надводным бортом гребни попутных волн, обгоняющих судно, могут накатываться на палубу, однако их кинетическая энергия меньше чем у встречных волн. На попутном волнении снижается устойчивость судна на курсе, оно хуже слушается руля, возрастает рыскливость, попытки удержать судно точно на курсе обычно бесполезны и приводят только к усиленной работе рулевой машины. В таких случаях ручное управление рулем лучше, чем автоматическое, при необходимости пользования авторулевым следует значительно загрублять регулятор тахогенератора. Необходимо учитывать возможность удара волн в кормовой подзор и в ВРК.

Опасно штормовать на попутном волнении судам с малой поперечной метацентрической высотой, в особенности при наличии угрозы смещения груза на больших углах крена. Недопустимо выходить на курс по волне судам, у которых в силу каких-либо обстоятельств уменьшился восстанавливающий момент, началось смещение груза, появился постоянный крен, снизилась способность противостоять воздействиям волн и ветра.

Малые суда, длина которых значительно меньше длины волны, и быстроходные суда со сравнительно малой осадкой, следуя в сильный шторм на попутной волне, должны снижать относительную скорость для уменьшения вероятности захвата и разворота их попутной волной.

11.4.4. При положении лагом к волне судно подвергается воздействию ветра и волнения в наибольшей степени, в связи с чем не всякие суда могут штормовать данным способом. В наиболее благоприятных условиях будут находиться суда с повышенной остойчивостью (Т<0,7τ ). Качка у таких судов более плавная, они легко всходят на волну, не принимая больших масс воды на палубу.

В положении лагом к волне может оказаться судно, лишившееся хода. Уменьшить воздействие шторма на судно, не имеющее хода, можно, переложив руль на борт, изменив дифферент или вытравив в воду якорные канаты (в зависимости от обстоятельств).

11.4.5. Во время поворота в условиях шторма качка судна на некоторых его стадиях может приобрести особенно жестокий характер. При очень сильном шторме наиболее опасным является положение судна лагом к волне, когда кренящий момент от давления ветра достигает максимума, а режим качки близок к резонансному.

Поворот выполняется после специальной подготовки, в процессе которой необходимо установить:

характер волнения, средний период и длину волн, периодичность наиболее крупных волн, наличие волн других направлений;

диапазон курсовых углов и скоростей, при которых будет наблюдаться усиленная качка;

относительные направления ветра и волнения;

как судно будет реагировать на ветер, учитывая, что носовая и кормовая части судна, поднимаясь на гребни волн и опускаясь между ними, будут подвергаться различной силе давления ветра.

При двухмерном регулярном волнении поворот рассчитывают так, чтобы судно прошло резонансную зону в относительно спокойный период с максимальной скоростью поворота. При сильном нерегулярном волнении поворот выполняют с таким расчетом, чтобы судно проходило в спокойный период положение лагом к волне. Поэтому основному маневру (непосредственно повороту) должна предшествовать подготовительная стадия, в течение которой судну задается режим движения, в наибольшей степени обеспечивающий выполнение основного маневра.

При плавании против волны и совпадении направления бега волн с направлением ветра поворот совершают как влево, так и вправо, предварительно позволив судну несколько увалиться под ветер и уменьшив ход до минимально возможного. Если направление ветра не совпадает с направлением бега волн, то на подготовительной стадии нужно привестись к ветру. В обоих случаях поворот следует начинать, переложив руль на борт и дав полный ход в момент, когда корма окажется на обратном склоне последней из серии наиболее крупных волн. Во избежание статической постановки судна на гребень попутной волны на завершающей стадии поворота обороты винта необходимо уменьшить.

При плавании по волне поворот начинают, когда на обратном склоне последней из серии наиболее крупных волн окажется носовая часть судна. Если при этом направление ветра отличается от направления бега волн, то на самоприводящемся судне поворот выполняют на ветер, а на уваливающемся — под ветер.

11.5. Обеспечение безопасности судна при стоянке в порту и на рейде в штормовых условиях

11.5.1. Во время стоянки судна у причала в защищенном от ветра и волнения порту после получения штормового предупреждения должны быть проведены следующие мероприятия:

повышена готовность главных двигателей;

проверены и обтянуты, а при необходимости заведены дополнительные швартовы (если в порту наблюдается тягун, то швартовы должны быть оборудованы амортизаторами);

установлены дополнительные кранцы;

проверены и подготовлены к действию якорное устройство, осушительная и водоотливная системы;

на танкерах с опасным грузом проверена работа противопожарных и искрогасительных систем;

установлена радиосвязи по УКВ радиостанции с администрацией порта и регулярное наблюдение за погодой.

11.5.2. При усилении ветра до крепкого (14 м/с и выше) во время стоянки у причала в защищенном порту:

прекращают грузовые операции с использованием всех кранов;

принимают меры для сбора на судне членов экипажа, находящихся на берегу;

усиливают наблюдение за швартовными концами и кранцами;

выполняют все мероприятия по приведению судна в состояние полной готовности к выходу в море;

исполняют дополнительные указания капитана порта по обеспечению безопасности судов в порту.

11.5.3. Во время стоянки судна у причала в не защищенном от ветра и волнения порту:

в установленные сроки осуществляют наблюдения за погодой и принимают метеорологическую информацию, грузовые операции проводят с расчетом обеспечения быстрой подготовки судна к выходу в море;

при получении штормового предупреждения или при фактических признаках шторма судно заблаговременно должно перейти в место убежища.

11.5.4. Во время стоянки на рейде судно должно находиться в готовности к снятию с якоря в соответствии с условиями стоянки, защищенностью рейда и с прогнозом погоды: место судна регулярно контролируют, причем периодичность проверки места судна устанавливается капитаном или лицом, его заменяющим; проводят наблюдения за погодой и принимают метеорологическую информацию; грузовые операции на рейде выполняют с учетом возможного их прекращения в любое время и обеспечения надежного крепления оставшегося на судне груза, при этом крен и дифферент судна не должны превышать допустимых значений. Для облегчения работы портовых плавучих средств может быть использована постановка судна на шпринг.

11.5.5. Грузовые операции на рейде прекращаются по решению капитана судна:

при получении штормового предупреждения об усилении ветра с опасных направлений или появлении фактических признаков усиления ветра до опасного;

при выявлении дрейфа судна в направлении навигационных опасностей;

при ухудшении видимости;

при усилении волнения, когда это становится опасным для использования портовых плавучих средств.

11.5.6. С прекращением грузовых операций на рейде по метеорологическим условиям судно срочно готовят к выходу в море: оставшийся на борту груз крепят, люки трюмов задраивают, стрелы (краны) устанавливают и крепят по-походному, бортовые плавучие средства поднимают на судно, а портовые—отправляют к месту базирования; судно уходит в место убежища.

11.6. Зависимость пути судна от гидрометеорологических условий

11.6.1. Сохранность грузов, безопасность судна и продолжительность его перехода в порт назначения в значительной степени зависят от гидрометеорологических условий, при которых совершается плавание.

11.6.2. Выбранный заранее при проработке рейса путь при плавании в море не всегда будет оптимальным, так как судно не гарантировано от встречи с непредвиденной неблагоприятной обстановкой. Во время плавания путь судна необходимо уточнять или изменять в соответствии с фактической гидрометеорологической обстановкой и прогнозом по маршруту перехода.

11.6.3. Чтобы обеспечить безопасное и экономичное плавание судна, капитан обязательно организует получение гидрометеорологической информация, давая указание, начальнику радиостанции, от каких станций, какие обзоры и прогнозы и с какой периодичностью принимать.

11.6.4. Независимо от принимаемой гидрометеорологической информации на судне регулярно наблюдают за состоянием погоды и волнением моря, выявляют характерные местные признаки погоды (прил. 8), анализируют и оценивают накопленную гидрометеорологическую информацию.

11.6.5. Правильная оценка гидрометеорологической обстановки с учетом местных признаков погоды и прогноза позволяет своевременно выявить неблагоприятные и опасные погодные явления и принять соответствующие меры.

11.7. Виды и источники гидрометеорологической информации

11.7.1. Для оценки гидрометеорологической обстановки на судне используют применяемую по радио информацию от гидрометеорологических центров, а также результаты гидрометеорологических наблюдений и измерений на судне.

11.7.2. Радиостанции гидрометеорологических центров по морским районам передают сообщения о погоде, ледовой обстановке, штормовые предупреждения. Сообщения могут быть очередные, передаваемые в сроки по расписаниям, и внеочередные.

Очередные сообщения предваряют словом «Метео», они включают в себя: прогноз погоды на 12, 24 или 72 ч; прогноз погоды и волнения на 24 ч; обзор (краткий или полный) и прогноз синоптического положения на 24 ч; обзор и прогноз ледовой обстановки на 24 ч, по отдельным районам—на 48 ч.

Внеочередные гидрометеорологические сообщения содержат предупреждения об ураганах, штормах и особо опасных явлениях погоды. Такие сообщения передают после слова «Ураган», «Шторм» или «Лед».

11.7.3. Информация, передаваемая в очередных сообщениях, как правило, содержит сведения о ветре, волнении, видимости, температуре воды и воздуха, осадках, тумане, возможном обледенении и ледовой обстановке. В предупреждениях сообщают районы штормов, их типы, интенсивность, размеры, направления и скорости перемещения, скорости ветра, состояние моря и погоды.

11.7.4. Списки радиостанций, передающих гидрометеорологическую информацию, режим и время их работы приводят в Расписаниях передач навигационных и гидрометеорологических сообщении для мореплавателей, книгах № 3004—3006.

1.7.5. Перед выходом в море судно получает в инспекции портового надзора прогноз погоды, а также прогнозы волнения и ледовой обстановки.

11.8. Оценка гидрометеорологических условий, вызывающих обледенение

11.8.1. Обледенение судна—опасное гидрометеорологическое явление, которое обычно возникает в штормовую погоду при низкой температуре воздуха.

11.8.2. Интенсивность обледенения зависит от температуры воздуха, скорости ветра, высоты и крутизны волн, курса и скорости судна.

Различают следующие виды обледенения:

медленное — со скоростью нарастания льда до 2 см/ч при температуре воздуха от —1 до —3°С, любой скорости ветра, осадках, тумане и забрызгивании или при температуре воздуха—4°С и ниже, скорости ветра до 20 м/с и курсовом угле интенсивного ветра меньше 60°;

быстрое—со скоростью нарастания льда до 6 см/ч при температуре воздуха от —4 до —8°С, скорости ветра 10—15 м/с и курсовом угле истинного ветра меньше 60°;

очень быстрое—со скоростью нарастания льда больше 6 см/ч при температуре воздуха —4°С и ниже, скорости ветра 10 м/с и больше и курсовом угле истинного ветра меньше 60° или при температуре воздуха —9°С и ниже, скорости ветра 10 м/с и больше, курсовом угле истинного ветра меньше 60°.

ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1  ШКАЛА СПЛОЧЕННОСТИ БИТОГО ЛЬДА

| Балл | Характеристика поверхности акватории | Отношение площади плавучего льда к площади оцениваемой акватории, % |
| --- | --- | --- |
| 0 | Лед отсутствует | 0 |
| 1 | Отдельные льдины | 10 |
| 2 | Очень редкий лед | 20 |
| 3 | Редкий лед | 30 |
| 4 | Разреженный лед | 40 |
| 5 | Лед средней сплоченности | 50 |
| 6 | Малоразреженный лед | 60 |
| 7 | Сплоченный лед | 70 |
| 8 | Очень сплоченный лед | 80 |
| 9 | Почти сплошной лед | 90 |
| 10 | Сплошной лед | 100 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ШКАЛА ТОРОСИСТОСТИ ЛЕДЯНОГО ПОКРОВА

| Балл | Характеристика поверхности льда | Отношение площади, занятой торосами к площади наблюдаемой поверхности, % |
| --- | --- | --- |
|  |  | Пределы | В среднем |
| 0 | Ровная поверхность льда | 0 | 0 |
| 1 | Редкие торосы на ровном льду | 0—20 | 10 |
| 2 | Ровный лед, частично торосистый | 20—40 | 30 |
| 3 | Лед средней торосистости | 40—60 | 50 |
| 4 | Лед торосистый, местами ровный | 60—80 | 70 |
| 5 | Сплошной торосистый лед | 80—100 | 90 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 ШКАЛА РАЗРУШЕННОСТИ ЛЕДЯНОГО ПОКРОВА

| Балл | Характеристика льда | Ориентировочная прочность льда в сравнении с зимним льдом, % |
| --- | --- | --- |
|  | на реке | на водохранилище | на реке | на водохранилище |
| 0 | Отсутствие внешних признаков разрушенности | 100 | 100 |
| 1 | Появление на льду отдельных пятен талой воды и закраин | 90 | 90 |
| 2 | Ледяной покров залит снежницей, закраины становятся сквозными | 80 | 80 |
| 3 | Всплытие и подвижки льда. начало ледохода | Интенсивно разрушаются верхние снеговые слои, начинается изменение внутренней структуры льда, появляются отдельные проталины | 60 | 60 |
| 4 | Массовый ледоход, сопровождаемый измельчением льда до битого | Лед посинел, разрушаются межкристаллические прослойки, число проталин увеличивается | 40 | 40 |
| 5 | Редкий ледоход сплоченностью 2—3 балла, лед рассыпается на от дельные кристаллы | Ледяной покров изобилует проталинами, лед сильно пропитан водой, рассыпается на отдельные кристаллы | До 10 | 10 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

К временному руководству по технической эксплуатации судов в период продленной навигации на внутренних судоходных путях в условиях ледового плавания и отрицательных температур воздуха

ВРЕМЕННОЕ РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ СУДОВ В ПЕРИОД ПРОДЛЕННОЙ НАВИГАЦИИ НА ВНУТРЕННИХ СУДОХОДНЫХ ПУТЯХ В УСЛОВИЯХ ЛЕДОВОГО ПЛАВАНИЯ И ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ТЕМПЕРАТУР ВОЗДУХА

Утверждено Министерством речного флота РСФСР 30 сентября 1983 г. (Извлечения)

2. Подготовка судов к эксплуатации в период продленной навигации

2.1, При подготовке судов к эксплуатации в период продленной навигации должны быть разработаны и выполнены организационно-технические мероприятия, предусматривающие:

отбор, подготовку и приемку (оформление) в эксплуатацию транспортных судов;

укомплектование судов судоводителями, имеющими опыт ледового плавания;

инструктаж и проверку знаний плавсостава по обеспечению безопасности судоходства в ледовом и штормовом плавании, а также по особенностям эксплуатации судовой техники при отрицательных температурах воздуха;

направление в места интенсивного движения флота капитанов-наставников и механиков-наставников для практической помощи экипажам судов;

организацию круглосуточного дежурства на рейде специалистов пароходства (БУП, УК);

организацию на рейдах нефтеналивного флота круглосуточного дежурства пожарных катеров (с участием инспекторов ВОХР);

привлечение береговых производственных участков (БПУ) и Бассейновых узлов связи и радионавигации (БУСиРН) для оказания помощи судовым экипажам в выполнении работ по подготовке судовой техники для эксплуатации в условиях продленной навигации, а также в проведении технического обслуживания в этот период;

усиление технического надзора за судами;

своевременную подготовку и расстановку судов-спасателей;

планирование рационального использования ледокольных средств (линейных ледоколов, ледокольных приставок, судов ледокольного типа);

заблаговременную подготовку служебно-вспомогательного флота и береговых объектов, обеспечивающих снабжение транспортных судов в ранне-весенний и позднеосенний периоды навигации топливом, смазочными маслами, питьевой водой, продовольствием, навигационными материалами, а также приемку с судов сухого мусора, хозяйственно-бытовых, сточных и подсланевых вод;

подготовку судоремонтных предприятий;

выполнение модернизационных работ на судах действующего флота в целях улучшения их технико-эксплуатационных характеристик и повышения надежности.

2.2. Отбор судов для эксплуатации в период продленной навигации осуществляется судовладельцем с учетом конкретной ледовой обстановки, планируемых линий и объемов работы, технического состояния судов и установленных Регистром ограничений по условиям плавания во льдах.

2.3. Перечень судов, предназначенных для эксплуатации, составляется службой перевозок и движения флота совместно со службой судового хозяйства, согласовывается с Инспекцией Речного Регистра РСФСР и утверждается начальником пароходства (БУП, УК).

2.4. Подготовка судна к эксплуатации в ранневесенний период навигации осуществляется силами экипажа по месту его стоянки на зимнем отстое (ремонте) с участием предприятия — исполнителя ремонта или отстой-нопо пункта в объеме, изложенном в прил. 2, и в сроки, указанные в табл. 6.4.14 Правил ремонта судов Министерства речного флота РСФСР

2.5. Подготовка судна к эксплуатации в позднеосенний период навигации осуществляется силами экипажа с привлечением специалистов БУСиРН, БПУ во время стоянки в порту в объеме, указанном в прил. 2.

2.6. Аварийное снабжение и инвентарь судов должны быть полностью укомплектованы в соответствии со Справочником норм снабжения инвентарем и инструментом судов внутреннего плавания (см. раздел «Ледоко-льно-аварийное снабжение») и Табелем рекомендуемого дополнительного снабжения судов речного флота для работы в период продленной навигации (прил. 3).

2.7. Подготовка судна к эксплуатации в период продленной навигации должна выполняться под общим руководством капитана, ответственного за качество и полноту подготовки.

Механик обязан обеспечить подготовку судовых механизмов, котлов, систем, холодильного оборудования, электрооборудования, средств автоматики, валопроводов, винторулевого комплекса, механической и электрической частей палубных механизмов и устройств, машинных помещений.

Первый штурман обязан обеспечить подготовку корпуса, палуб, надстроек, рангоута, такелажа, люковых закрытий, водяных танков и горловин,. мерительных и воздушных труб, жилых бытовых и палубных служебных помещений, трапов, грузового, якорного, швартовного, буксирного и спасательных устройств, аварийного, спасательного, противопожарного, шкиперского и хозяйственно-бытового снабжения (имущества), средств сигнализации и связи, электрорадионавигационных и штурманских приборов.

2.8. Суда, выделенные для работы в ранневесенний период навигации, после заводского технического обслуживания, текущего ремонта или зимнего отстоя без ремонта принимаются в эксплуатацию приемной комиссией с проверкой механизмов в действии, после среднего ремонта — с проведением швартовных испытаний в соответствии с пп. 6.5.3, 6.5.5—6.5.9 Правил ремонта судов Министерства речного флота РСФСР.

2.9. Приемная комиссия, кроме проверки выполнения обязанностей, предусмотренных Правилами ремонта судов Министерства речного флота РСФСР, проверяет выполнение установленного настоящим Руководством перечня работ по подготовке судовой техники к эксплуатации в условиях продленной навигации (см. прил. 2).

О готовности судна к работе в условиях ледового плавания и при отрицательных температурах воздуха делается запись в акте приемки судна в эксплуатацию (в разделе «Особые замечания комиссии»).

2.10. На судах, выделенных для работы в условиях продленной навигации, должны быть проведены:

инструктаж и обучение команды мерам борьбы за живучесть судна и судовой техники в условиях ледового и штормового плавания и при отрицательных температурах воздуха;

инструктаж по технике безопасности при выполнении палубных работ в. условиях обледенения судна, а также при штормовом плавании;

проверка знаний экипажа по управлению судном и особенностям эксплуатации судовой техники в условиях продленной навигации.

При обучении команды мерам борьбы с обледенением следует обратить внимание на недопустимость применения открытого огня для обогрева.

Ответственность за проведение всех вышеперечисленных мероприятий возлагается на капитана судна, который делает запись в едином вахтенном (вахтенном) журнале о проведенных инструктажах, обучении и проверке знаний членов судового экипажа.

2.1.1. В целях обеспечения эксплуатации флота в ранневесенний период навигации судовладельцем должны быть приняты меры к заблаговременной бункеровке судов топливом и смазочными маслами перед постановкой их на зимний отстой, а также к вводу в эксплуатацию бункеровочных баз до начала работы транспортных судов.

2.12. Для обеспечения работы флота в позднеосенний период навигации судовладельцем разрабатывается схема и осуществляется расстановка бункеровочных баз, станции по приему и переработке хозяйственно-бытовых, сточных и подсланевых вод, самоходных бункеровщиков, судов-сборщиков сточных вод и сухого мусора, а также других судов вспомогательного флота (буксиров, ледоколов, ледокольных приставок, судов-спасателей) с учетом специфики обслуживания флота в ледовых условиях и при низких температурах воздуха.

Перечисленные суда вспомогательного флота должны быть приспособлены к работе в условиях отрицательных температур воздуха. Их использование в ледовых условиях должно быть согласовано с Речным Регистром РСФСР.

Приложение 2*

Перечень работ по подготовке судовой техники к эксплуатации в условиях продленной навигации

| Перечень работ | Период навигации |
| --- | --- |
|  | Ранневесенний | Поздневесенний |
| 1. Корпус судна и надстройка |
| 1.1. Провести осмотр корпуса судна на плаву: осмотреть набор корпуса, водонепроницаемые переборки, двойные борта, балластные цистерны, цистерны и отсеки в составе корпуса, особое внимание обратить на состояние элемента корпуса в носовой и кормовой оконечностях (форпик, ахтерпик); за меченные неисправности и повреждения устранить | + | + |
| 1.2. Проверить плотность прилегания крышек люковых закрытий, полотен наружных дверей, крышек сходных люков, состояние уплотнительной резины и запорных приспособлений | + | + |
| 1.3. Расходить и смазать низкотемпературной смазкой элементы механизмов передвижения крышек (оси катков, ролики) и все соединения | + | + |
| 2. Судовые устройства |
| 2.1. Рулевое устройство |
| 2.1.1. Проверить исправность основного, запасного и аварийного рулевых приводов, при этом особое внимание обратить на исправность валиковой и тросиковой проводки, цепей Галля, надежность всех соединений | + | + |
| 2.l.2. Смазать все трущиеся детали рулевого привода, расположенного в неотапливаемых помещениях и на палубе, низкотемпературной смазкой | + | + |
| 2.1.3. По гидравлическому рулевому приводу, кроме вышеуказанного, проверить герметичность гидросистемы и узлов при работающем гидроприводе, работу штатной сигнализации | + | + |
| 2.1.4. По электрическому рулевому приводу, кроме указанного в пп. 2.1.1 и 2.1.2, проверить надежность крепления кабелей и проводов, сопротивление изоляции, переход рулевого привода с основного на запасной привод и на аварийный источник питания | + | + |
| 2.2. Якорное и швартовное устройство |
| 2.2.1. Промыть редукторы шпиля и брашпиля, залить в них масло МГ-16П (с температурой застывания не выше —25°С) | — | + |
| 2.2.2. Смазать все трущиеся детали низкотемпературной смазкой | — | + |
| 2.3. Буксирные и сцепные устройства |
| 2.3.1. Оборудовать (при необходимости) носовую оконечность судна полубрагой (для возможности буксировки судна ледоколом) | + | + |
| 2.3.2. Смазать все трущиеся детали низкотемпературной смазкой | — | + |
| 3. Судовое снабжение |
| 3.1. Спасательные средства |
| 3.1.1. Заполнить внутренний контур системы охлаждения дизеля спасательной шлюпки (мотобота) антифризом, топливную и масляную системы дизеля — топливом и маслом зимних сортов. При отсутствии антифриза спустить воду из системы охлаждения дизеля, осушить зарубашечное пространство и трубопровод, держать запас воды в специальных переносных емкостях в отапливаемых помещениях (вблизи шлюпки) | — | + |
| 3.1.2. Проверить плотность электролита стартерных аккумуляторов, при необходимости подзарядить аккумуляторы. Выполнить рекомендации п. 7.2 по переводу аккумуляторов на зимнюю плотность электролита | — | + |
| 3.1.3. Промыть редукторы шлюпочных лебедок, залить в них масло МГ-16П (или другое масло с температурой застывания не выше —25 °С) | — | + |
| 3.1.4. Смазать все трущиеся детали шлюпбалок и шлю почных лебедок низкотемпературной смазкой | — | + |
| 3.1.5. Опробовать в работе спасательные устройства(спуск и подъем шлюпок, запуск двигателя мотобота) | + | + |
| 3.2. Противопожарное снабжение |
| 3.2.1. Проверить срок действия установленных на судне переносных пенных огнетушителей (типов ОП-5, ОХП-l0, ОХВП-10). Огнетушители, срок действия заряда которых 6 месяцев и к началу указанного периода этот срок истек, перезарядить | — | + |
| 3.2.2. Проверить состояние ящиков с песком, плотность прилегания крышек. Замеченные неисправности устранить | — | + |
| 3.2.3. Заменить песок на сухой в ящиках, расположенных на открытых палубах | — | + |
| 3.2.4. Произвести подзарядку (при необходимости) баллонов с углекислотой | — | + |
| 3.3. Навигационное оборудование и снабжение |
| 3.3.1. Проверить состояние навигационного оборудования и снабжения, заменить дефектные детали, выполнить регулировку и наладку электронавигационных приборов (осуществляемая специалистами БУСиРН) | + | + |
| 3.3.2. Устранить (при необходимости) девиацию | + | + |
| 3.3.3. Подготовить к работе в условиях отрицательных температур воздуха наружные элементы электрорадионавигационных устройств, заменив смазку в них на зимнюю | - | + |
| 3.4. Аварийное снабжение и инвентарь | + | - |
| 3.4.1. Разместить аварийное снабжение и инвентарь, предназначенный для борьбы за живучесть судна, на штатных местах | + | + |
| 3.4.2. Проверить состояние аварийного снабжения и инвентаря, особое внимание обратить на состояние и комплектность средств, предназначенных для борьбы с обледенением и заделки пробоин в корпусе судна | + | + |
| 3.4.3. Проверить состояние и подготовить чехлы для укрытия от атмосферных осадков палубных механизмов, оборудования и судовых средств, размещенных на открытых палубах | + | + |
| 4. Судовые механизмы |
| 4.1.1. Провести техническое обслуживание главных дизелей в объеме ТО-2, особое внимание обратить на регулировку топливной аппаратуры и распределение нагрузки по цилиндрам | - | + |
| 4.1.2. Опробовать в действии и убедиться в эффективности работы системы подогрева главных дизелей, масла и топлива (с использованием штатных средств и перепуска воды от вспомогательных дизелей или иных источников тепла) | + | + |
| 4.1.3. Подготовить и опробовать в действии средства обогрева и продувки кингстонов (паром, горячей водой, сжатым воздухом) и рециркуляции охлаждающей воды | + | + |
| 4.1.4. Выполнить очередное техническое обслуживание вспомогательных дизелей | - | + |
| 4.1.5. Выполнить очередное техническое обслуживание систем ДАУ и ДУ дизелей | - | + |
| 4.1.6. Перезарядить или установить новые фильтры-влагопоглотители пневматической системы ДАУ | - | + |
| 4.1.7. Смазать ролики и цепи механических передач системы ДУ графитовой или другой низкотемпературной смазкой | - | + |
| 4.1.8. Проверить и отрегулировать натяжение канатов системы ДУ с учетом работы в условиях отрицательных температур | - | + |
| 5. Судовые котлы |
| 5.1. Паровые котлы |
| 5.1.1. Провести ежегодное техническое обслуживание | - | + |
| 5.2. Водогрейные котлы |
| 5.2.1. Провести очередное техническое обслуживание | - | + |
| 6. Судовые системы и трубопроводы |
| 6.1. Провести очередное техническое обслуживание и про верить в работе исправность водоотливных средств судна (балластно-осушительных насосов, мотопомп, эжекторов) | - | + |
| 6.2. Проверить в работе исправность системы отопления, обратить особое внимание на работу системы в МКО, ходовой рубке и румпельном отделении | - | + |
| 6.3. Проверить в работе исправность системы обогрева клюзов, люковых закрытий и других устройств (если они предусмотрены проектом) | - | + |
| 6.4. Спустить воду (конденсат системы обогрева механизмов), со всех наружных трубопроводов и механизмов, про дуть их воздухом. Спускные пробки поставить на место, контрольные краники оставить открытыми | - | + |
| 6.5. Проверить в работе штатные и переносные калориферы |  | + |
| 6.6. Приготовить к снятию воздушные гуськи балластных цистерн, оставив их крепления на двух шпильках (для гуськов, не имеющих специальных отверстий для удаления ледяных пробок). Для остальных гуськов—расходить пробки, закрывающие отверстия для удаления ледяных пробок | - | + |
| 7. Электрооборудование |
| 7.1. Провести очередное техническое обслуживание электро оборудования (ТО-1, ТО-2) согласно Правилам технической эксплуатации судового электрооборудования | - | + |
| 7.2. Выполнить работы по предупреждению понижения сопротивления изоляции в условиях отрицательных температур и повышенной влажности воздуха: проверить герметичность, при необходимости провести доуплотнение проходных коробок и групповых сальников кабелей, проверить состояние уплотнительных устройств (сальников, резиновых прокладок) электромеханизмов, электрорадионавигационных приборов, соединительных коробок, аппаратов, осветительной аппаратуры; перевести аккумуляторы на зимнюю плотность электролита | - | + |
| 7.3. Проверить работу судовой электростанции с учетом дополнительных потребителей электроэнергии на всех эксплуатационных режимах, составить таблицу нагрузок с учетом отключения (при необходимости) второстепенных потребителей(работа выполняется с привлечением проектных организации) | - | + |
| 7.4. Подготовить к работе электрооборудование наружного освещения | - | + |
| 7.5. Обеспечить температуру воздуха в помещении аварийного дизель-генератора не менее +8 °С | + | + |

Приложение З*

Табель рекомендуемого дополнительного снабжения судов речного флота для работы в период продленной навигации

| Снабжение | Количество | Срок службы, число лет |
| --- | --- | --- |
| Топор-колун | 2 | 25 |
| Топорище для колуна | 2 | 2 |
| Скребок | 3 | 3 |
| Кувалда деревянная (мушкель) | 3 | 2 |
| Трос предохранительный с коушами на обоих концах (диаметр 4—5 мм, длина 30 мм) | 2 | 8 |
| Пояс спасательный | 6 | 5 |
| Карабин поясной | 6 | 6 |
| Полубрага, трос стальной (диаметр 30 мм) | l | 10 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ СУХОГРУЗНЫХ ТЕПЛОХОДОВ СМЕШАННОГО (РЕКА—МОРЕ) ПЛАВАНИЯ ПРИ КРУГЛОГОДОВОЙ НАВИГАЦИИ

Утверждено

Министерством речного флота РСФСР 3 апреля 1978 г.

(Извлечения)

2. Техническая эксплуатация судов в зимних условиях

2.1. Основные положения

2.1.1. Организационные и технические мероприятия, проводимые на судне в период подготовки и во время эксплуатации в зимних условиях, предусматривают:

сохранение эксплуатационных качеств судна в условиях низких температур, плавания в битом льду и при повышенном волнении;

повышение мобильности экипажа к борьбе за сохранение основных характеристик судна (остойчивости, непотопляемости, грузоподъемности, ходкости и управляемости);

подготовку материальной части к эксплуатации в условиях низких температур, обмерзания и повышенных нагрузок.

2.1.2. Подготовка судов смешанного плавания к технической эксплуатации в зимних условиях осуществляется во время заводского технического обслуживания перед зимней эксплуатацией, проводимого по месту приписки судна на техническое и хозяйственное обслуживание как силами судового экипажа, так и береговых предприятий.

2.1.3. Подготовка судна к эксплуатации после всех видов ремонта, после заводского технического обслуживания перед и после зимней эксплуатации, а также предрейсовая подготовка должны проводиться под общим руководством капитана судна. Ответственность за качество проведения подготовки возлагается на механика и первого штурмана в соответствии с должностными обязанностями.

2.1.4. В процессе подготовки к рейсу судовая техника должна быть приведена в состояние, обеспечивающее возможность использования ее в требуемых эксплуатационной обстановкой режимах.

2.1.5. По окончании подготовки энергетической установки механик делает соответствующую запись в машинном журнале и докладывает о готовности энергетической установки первому штурману. О готовности судна к рейсу первый штурман докладывает капитану.

2.2. Предрейсовая подготовка

2.2.1. При подготовке судна к рейсу необходимо выполнить следующие работы по корпусу.

Перед приемом груза:

осушить, очистить и осмотреть грузовые трюмы, убедиться в отсутствии поступления воды из осушительной системы в колодцы, проверить состояние уплотнения крышек люковых закрытий;

проверить чистоту приемных сеток водоотливных магистралей осушительной системы, проверить исправность мерительных трубок и убедиться в отсутствии в них ледяных пробок;

составить грузовой план;

проверить наличие крепежного такелажа для расклинивания и крепления грузов;

сделать запись в вахтенном журнале о проделанной работе.

В период загрузки судна:

прием грузов осуществлять в строгом соответствии с Инструкцией по погрузке и выгрузке грузов и грузовым планом, которым должен быть предусмотрен свободный доступ к палубным механизмам И устройствам, использование и наблюдение за состоянием которых необходимо в ходе плавания (штормовым портикам, палубным шпигатам, пробкам мерительных и льяльных трубок, сходным люкам грузовых трюмов и горловинам балластных цистерн, воздушным трубкам балластных цистерн);

предусмотреть возможное уменьшение остойчивости при обледенении судна, приняв меры по ограничению палубных грузов по высоте и надежному закреплению тяжеловесов.

После окончания грузовых операций:

принять меры по обеспечению надежности крепления по-штормовому всех грузов;

убедиться в надежности закрытия грузовых люков;

проверить исправность закрытия иллюминаторов; иллюминаторы, расположенные близко к ватерлинии и в редко посещаемых помещениях, должны быть надежно задраены штормовыми крышками;

проверить исправность закрытия водонепроницаемых дверей, двери водонепроницаемых переборок и редко посещаемых помещений надежно задраить;

при длительных переходах задраить клюзы цепных ящиков;

осмотреть и проверить надежность креплении фундаментов палубных механизмов;

проверить закрытие крышек забортных ящиков;

подготовить, разместить в определенных местах и закрепить за экипажем

судна инструмент для сколки и уборки льда (ломы, пешни, топоры, лопаты и др.).

2.2.2. При подготовке судна к репсу необходимо проверить рулевой привод:

исправность механической части рулевого устройства, отсутствие посторонних предметов вблизи движущихся частей (внешним осмотром);

надежность шарнирных и болтовых соединений и смазку рулевого привода;

исправность и легкость хода рулевого привода перекладкой рулей (насадок) с борта на борт вручную;

подготовку к использованию румпельталей.

При наличии на судне гидравлического рулевого привода, кроме того, необходимо проверить:

трубопроводы рулевой машины и их соединения;

уровень рабочей жидкости в наполнительных баках и в резервной цистерне, работу штатной сигнализации по нижнему допустимому уровню;

герметичность насосов и систем путем поочередной их опрессовки;

нулевую установку прибора ИМ-1;

работу насосов в режимах «ручной», «следящий» и «автомат».

2.2.4. При подготовке к рейсу судовых систем необходимо:

убедиться в исправности водоотливных средств;

осушить все трюмы, выгородки, пики, цепные ящики и балластные цистерны, которые по условиям плавания должны быть пустыми;

убедиться в исправности участков судовых магистралей, механических приводов, электропроводки, доступ к которым после приема груза будет затруднен;

при отрицательных температурах наружного воздуха до закачки балластных цистерн проверить отсутствие ледовых пробок в воздушных гуськах, при наличии пробок—устранить их;

при большом скоплении льда в балластных цистернах необходимо вскрыть их лазы на главной палубе, контроль закачки балласта вести через них, после закачки балласта лазы задраить, прием балласта закончить, оставив воздушное пространство в балластной цистерне на уровне 10—15 см;

во время стоянки судна в порту при температуре наружного воздуха до —7 С — один раз в сутки, а ниже —7 °С — один раз за вахту «прокачивать балласт путем откачки и закачки его 3—5 мин в каждую пару (ЛБ, ПБ) цистерн (на судах типа «Ладога» бортовые цистерны прокачивают попарно, форпик, днищевые цистерны—по отдельности);

проверить состояние сальников датчиков уровня в балластных цистернах на судах проекта № 2-95;

один раз в месяц проверять легкость открытия горловин балластных цистерн, расположенных на главной палубе на судах проекта № 2-95;

для обеспечения надежной работы звуковых сигнальных средств (тифона, сирены) своевременно, после каждого пополнения, продувать тифонные баллоны, на ходу судна проводить опробование звуковых сигналов.

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

ОБЩИЕ ПРАВИЛА МОРСКИХ ТОРГОВЫХ И РЫБНЫХ ПОРТОВ СОЮЗА ССР (издание ГУНИО, адмиралтейский № 9034)

Введены в действие с l января 1986 г.

(Извлечения)

4.3. Плавание судов во льдах

Общие положения

4.3.1. В замерзающих портах открытие и закрытие зимней навигации объявляется приказом начальника порта.

4.3.2. Движение судов в портовых водах и на подходных к порту фарватерах во время зимней навигации осуществляется только с разрешения капитана порта.

4.3.3. Руководство проводкой судов во льдах, а также всеми другими видами работ ледоколов и буксирных судов осуществляется капитаном порта или специально назначенным руководителем ледокольными операциями. Капитан порта информирует капитанов судов о ледовой обстановке на подходах к порту, а при заявке на ледокольную проводку сообщает место встречи с ледоколом и очередность проводки.

4.3.4. К плаванию во льдах допускаются только суда, имеющие соответствующий ледовый класс Регистра СССР.

4.3.5. Ледокольная проводка судов осуществляется в соответствии с Правилами для судов, проводимых ледоколами через лед (прил. 5).

4.3.6. Советское судно при следовании в замерзающий неарктический порт передает по радио информацию в адрес капитана порта о времени подхода за 48, 24, 12 и 4 ч до подхода к кромке льда. Иностранное судно информацию передает через агентство «Инфлот».

Капитан, не передавший такую информацию, не вправе рассчитывать на своевременное предоставление ему ледокольной проводки.

## Заявки на ледокольное обеспечение

4.3.7. Заявки на все виды ледокольного обеспечения подаются капитаном судна (судовладельцем) начальнику порта в сроки, установленные Обязательными постановлениями в порту.

4.3.8. В заявке сообщаются следующие данные: название судна и его владелец, номер расчетного счета в Госбанке по месту приписки судна, телеграфный позывной судна; водоизмещение; тип и мощность главного двигателя;

длина, ширина и осадка судна (носом и кормой); ледовый класс (наличие и категория ледовых подкреплений); особенности технического состояния судна, влияющие на его проводку во льдах; материал гребного винта; количество и род груза; наличие топлива, воды, продовольствия и их суточный расход; ограничения в плавании.

4.3.9. При подходе судна к порту заявка на ледокольную проводку может быть дана повторно непосредственно капитану ледокола, находящегося у ледовой кромки.

4.3.10. Без разрешения капитана порта, руководителя ледокольными операциями или капитана ледокола судну входить в лед запрещается.

## Плавание и расхождение судов в районах ледовых переправ

4.3.11. Проход судна в районе ледовой переправы (мостков) осуществляется после ее разводки согласно расписанию или по требованию капитана судна, подходящего к переправе.

4.3.12. При подходе к переправе с расстояния не менее 0,5 мили надлежит дать один продолжительный звуковой сигнал, уменьшить скорость судна и проходить переправу только после полной разборки мостков и получения разрешения на проход от лица, ответственного за переправу.

4.3.13. Расхождение встречных судов в районе переправы (мостков) запрещается. Суда должны проходить этот район поочередно.

Приложение 5*

Правила для судов, проводимых ледоколами через лед

1. Заявка на проводку судна через лед направляется в порту начальнику порта, а в море—капитану ледокола.

2. На судне, подлежащем проводке, должен находиться в пределах требований морской практики достаточный для перехода во льдах запас топлива и провизии, деревянные брусья, быстросхватывающийся цемент, пластырь, маты и т. п.; судовые водоотливные средства должны быть в исправности, и, кроме того, судно должно иметь исправную приемную радиоустановку.

При невыполнении этих условий, а также если судно не имеет выданных в законном порядке и непросроченных удостоверений правительственных учреждений или классификационных обществ о годности судна к плаванию, начальник порта, а при нахождении ледокола вне пределов порта — капитан ледокола имеет право отказать в просьбе вывести судно в море или ввести его в порт.

3. Судно, нуждающееся в проводке ледоколом, ожидает прибытия ледокола, не заходя без него в лед.

4. Время и порядок следования судов через лед, а равно и число проводимых одновременно судов определяются в порту начальником порта, а в море—капитаном ледокола.

5. Капитан судна, следующего во льду за ледоколом, подчиняется приказаниям капитана ледокола, относящимся к движению во льду, и действует, сообразуясь с ними. Своими действиями капитан судна обязан помогать капитану ледокола для совместного быстрейшего и безаварийного прохождения ледовой зоны.

6. Суда, идущие за ледоколами, должны быть готовы дать немедленно полный ход назад. Когда судно начинает двигаться назад, иметь руль в положении «прямо».

7. Суда, идущие за ледоколами, не должны обгонять друг друга.

8. Судно, идущее во льду на буксире ледокола, не должно давать своему движению ход вперед без особого всякий раз на то приказания капитана ледокола. Оно должно быть постоянно готовым отдать буксир по первому требованию капитана ледокола, а также дать полный ход назад.

9. В первую очередь проводятся суда военные, суда почтово-пассажирские и суда с таким грузом, относительно которого сделаны особые указания о срочности, а затем все остальные суда в порядке очередности прибытия их к кромке льда или готовности к выходу из порта.

10. В случае аварии на судне, следующем за ледоколом, оно поднимает сигнал бедствия по Международному своду сигналов. Если судно получит во льду какое-либо повреждение или течь, то капитан судна должен немедленно принять меры к ликвидации повреждения и одновременно по радио или иными средствами связи сообщить о повреждении капитану ледокола.

Таблица l. Международные сигналы, употребляемые для связи между ледоколом и проводимыми судами

| № сигнала | Сигнал | Значение сигнала |
| --- | --- | --- |
|  |  | с ледокола | с проводимого(ых) судна(ов) |
| 1 | А (Алфа) • — | Идите вперед (следуй те по ледовому каналу) | Я иду вперед (следую по ледовому каналу) |
| 2 | G (Голф) — — • | Я иду вперед, следуй те за мной | Я иду вперед, следую за вами |
| 3 | J (Джулиэт) • — — — | Не следуйте за мной(следуйте по ледовому каналу) | Я не следую за вами(буду следовать по ледовому каналу) |
| 4 | Р (Папа) •—— • | Уменьшите ход | Я уменьшаю ход |
| S | N (Новэмбэр)— • | Застопорите движители | Я стопорю движители |
| 6 | Н (Хотэл) •••• | Дайте обратный ход движителям | Даю обратный ход движителям |
| 7 | L (Лима) — • • | Немедленно остановите судно | Я останавливаю судно |
| 8 | 4 (Картэфоур) • • • • — | Стоп. Я застрял во льду | Стоп. Я застрял во льду |
| 9 | Q (Кэбэк) — — • — | Сократите расстояние между судами | Я сокращаю расстояние |
| 10 | В (Браво) —••• | Увеличьте расстояние между судами | Я увеличиваю расстояние |
| 11 | 5 (Пантафайв) ••••• | Внимание | Внимание |
| 12 | Y (Янки) — • — — | Приготовьтесь принять (отдать) буксир | Я готов принять (отдать) букет |

Примечания:

l. Сигнал К (Кило) (—•—), передаваемый звуковыми или световыми средствами, может быть использован ледоколом для напоминании судам об их обязанности вести непрерывное наблюдение за радиосигналами.

2. Если проводится более чем одно судно, то расстояния между судами должны по возможности выдерживаться постоянными, для этого необходимо следить за скоростью своего судна и судна, идущего впереди. Если скорость своего судна уменьшается. то необходимо дать сигнал внимания судну, идущему позади.

3. Использование этих сигналов не освобождает никакое судно от выполнения Международных правил предупреждения столкновений судов в море.

4. Сигнал • • — • • при передаче с ледокола означает: «Прекратите продвижение вперед» и дается только судну, находящемуся в ледовом канале впереди ледокола и приближающемуся к нему или удаляющемуся от него. Этот же сигнал • • — • •, переданный с судна на ледокол, означает: «Я прекратил движение вперед». Указанный сигнал не должен передаваться по радио.

Таблица 2. Дополнительные сигналы, которые могут быть использованы в процессе ледовых операций

| Сигнал | Значение сигнала |
| --- | --- |
| * Е Эко • * I (Индиа) •• * S (Сиэра) ••• * М (Майк) — — | Я изменяю свой курс вправо Я изменяю свой курс влево Мои движители работают на задний ход Мое судно остановлено и не имеет хода относительно воды |

11. Суда, следующие за ледоколом во льду, руководствуются сигналами (табл. 1 и 2), подаваемыми звуковыми или иными средствами либо по радио. Любой сигнал, кроме сигнала 12, поданный ледоколом или другим судном, повторяется каждым позади идущим судном последовательно, начиная с судна, ближайшего к ледоколу или к судну, подавшему сигнал.

Однобуквенные сигналы, когда Ими обмениваются ледокол и проводимые суда, имеют только те значения, которые указаны в табл. l и 2, и должны передаваться только посредством звуковой и зрительной сигнализации или по радио. Кроме приводимых выше однобуквенных сигналов, при ледовой проводке дополнительно могут применяться и двухбуквенные сигналы:

W М (Уиски Майк) — Ледокольная проводка сейчас начинается. Используйте специальные сигналы для связи между ледоколами и проводимыми судами и ведите непрерывное наблюдение за звуковыми, зрительными и радиосигналами

W О (Уиски Оска) — Ледокольная проводка окончена. Следуйте по назначению

Примечание. Указанные сигналы утверждены четвертой Ассамблеей Международной морской организации (ИМО) и введены в действие с 1 января 1968 г.

Требования ледокола по этим сигналам выполняются судами немедленно. В случае аварийной ситуации, когда возникает необходимость срочно изменить режим движения идущих в караване судов, переданные по радио команды «Уменьшите ход», «Немедленно остановите судно» и «Мои машины работают на задний ход» обязательно дублируются соответствующими звуковыми сигналами.

12. В случае неисполнения распоряжений капитана ледокола капитаном судна, которое идет под проводкой данного ледокола, капитан ледокола вправе отказать судну в проводке впредь до исполнения приказания.

13. Ни ледокол, ни владелец ледокола, ни фрахтователь не несут ответственности за повреждение и другие убытки, могущие быть причиненными проводимому судну во время и вследствие проводки через лед и связанных с этой проводкой маневров.

14. Торговые суда всех флагов пользуются бесплатно услугами портовых ледоколов для проводки от кромки льда в порт к причалу и из порта в море, а равно для буксировки во время проводки, если эта буксировка будет признана необходимой капитаном ледокола.

Ставки потонного сбора за работу ледоколов в Арктике и замерзающих неарктических морях в периоды зимней навигации, оплачиваемые грузоотправителями или грузополучателями с каждой тонны груза в зависимости от условий запродажных контрактов, а также сбор за проводку в Арктике судов не принадлежащих Минморфлоту, взимаются в установленном порядке.

Перешвартовка судов, связанная с осуществлением погрузочно-разгрузочных операций, бункеровкой, вводом в док и т. п., проводится за отдельную плату.

l5. Всякое судно, воспользовавшееся ледоколом для проводки через лед, этим самым изъявляет согласие на подчинение постановлениям правил настоящего Приложения.

16 Капитан судна, следующего за ледоколом, ведет счисление и определяет координаты места своего судна, а по окончании ледовой проводки судна сверяет свои координаты с координатами ледокола.

ПРИЛОЖЕНИЕ 7

КОМПЛЕКСЫ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИИ, ВЫЗЫВАЮЩИЕ БРЫЗГОВОЕ ОБЛЕДЕНЕНИЕ (ДЛЯ СУДОВ ВОДОИЗМЕЩЕНИЕМ ДО 800 т)

Извлечение из Рекомендаций по обеспечению безопасности плавания судов в осенне-зимний период и в штормовых условиях (РОБПС—84)

| Обледенение судна | Температура воздуха, °С | Скорость ветра, м/с | Скорость нарастания льда, т/ч | Возможность борьбы экипажа с обледенением судна |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Медленное | Ниже —3 От 0 до—3 | Менее 9 Любая | 1,5 | Экипаж может самостоятельно справиться с обледенением судна |
| Быстрое | От —3 до—8 | 9—16 | 1,5-4 | Экипаж с большим трудом может справиться с обледенением судна |
| Очень быстрое | Ниже —3 Ниже —8 | Более 15 9 и более | Более 4 | Должны приниматься крайние меры, чтобы спасти судно от гибели: вы ход из опасной зоны, требование помощи от других судов, энергичная борьба экипажа с обледенением |

ПРИЛОЖЕНИЕ 8

ОБЩИЕ МЕСТНЫЕ ПРИЗНАКИ ПОГОДЫ

Извлечение из Рекомендаций по обеспечению безопасности плавания судов в осенне-зимний период и в штормовых условиях (РОБПС—84).

Местные признаки погоды — явления, по которым заблаговременно можно обнаружить атмосферные процессы, обусловливающие характер погоды и ее изменения. К общим местным признакам погоды относятся признаки, которые сохраняют свои значения практически во всех районах Мирового океана и суши. Признаки погоды, зависящие от физико-географических особенностей района, называются локальными.

При наблюдении местных признаков погоды необходимо учитывать следующее:

чем резче выражены признаки погоды и больше их выявлено, тем точнее может быть прогноз погоды;

чем быстрее проявляются признаки изменения погоды, тем скорее оно •наступает; если признаки проявляются медленно, то и изменение погоды будет происходить также медленно;

если наблюдаемые проявления погоды меняются, то следует ожидать не. устойчивую погоду.

## I. Признаки установившейся хорошей погоды

1. Суточный ход метеоэлементов отчетливо выражен.

2. Атмосферное давление высокое (обычно больше 1020 гПа), имеет примерно равный ход или слабо растет с небольшими колебаниями.

3. Солнце восходит и заходит при чистом горизонте, его диск у горизонта может быть деформирован. Зори золотистые, желто-розовые. Серебристая полоска после захода солнца долго держится у горизонта.

4. Облака кучевых форм появляются днем, большого развития не имеют, к вечеру исчезают. Отдельные перистые облака неподвижны. Утром, после сильного радиационного тумана, могут появляться слоистые облака, из которых возможно кратковременное выпадение моросящих осадков. С восходом солнца осадки прекращаются и облака быстро исчезают.

5. Ночью и утром обильная роса (осенью и весной иней).

6. Видимость хорошая, горизонт четко различим.

7. Дым поднимается вверх.

II. Признаки ухудшения погоды (усиление ветра, переход к осадкам)

1. Суточный ход метеоэлементов нарушен.

2. Атмосферное давление падает.

3. Облака, образовавшиеся днем, к вечеру не исчезают. Перистые облака имеют на концах коготки и комочки, часто как бы выходят из одной точки горизонта, заметно движутся, их количество увеличивается. В дальнейшем они последовательно сменяются на перисто-слоистые, высокослоистые,. слоистые и слоисто-дождевые.

4. Ветер постепенно усиливается и к ночи не стихает.

5. Сквозь сплошную пелену облаков солнце и луна просвечивают, вокруг них могут образовываться гало.

6. При чистом небе солнце заходит в пелену облачности.

7. Зори с преобладанием багрово-красных тонов.

8. Ночью звезды мерцают.

9. Абсолютная влажность воздуха увеличивается.

10. Слышимость звуков повышенная.

11. Дым стелется по поверхности моря.

12. Наблюдается массовое возвращение птиц с моря к берегу.

13. Зыбь при штиле или зыбь при ветре, идущая не по ветру.

14. Ночью и утром роса не появляется.

15. Температура воздуха вечером и ночью повышается.

## III. Признаки сохранения плохой погоды

1. Суточный ход метеоэлементов отсутствует.

2. Атмосферное давление пониженное (обычно меньше 1000 гПа), имеет ровный ход или слабо падает.

3. Ветер сильный, часто порывистый.

4. Характер облачности И осадков не меняется.

## IV. Признаки возможных шквалов, ливневых осадков, гроз

- Высокая температура воздуха даже в утренние часы.

2. Высокая абсолютная влажность воздуха.

3. Перистые облака имеют вид метел. Перисто-кучевые облака образуют рябь, быстро меняют свою форму. Ниже их могут быть слоисто-кучевые чечевицеобразные облака. Облака разных ярусов движутся в различных направлениях. Кучевые облака сильно растут в высоту.

4. Атмосферное давление резко падает.

## V. Признаки усиления ветра.

1. Перистые облака в виде длинных узких полос выходят из одной точки горизонта—в ближайшие 6—12 ч подует сильный ветер, возможны осадки.

2. Перисто-кучевые облака утром и днем, а к вечеру появляются слоисто-кучевые облака— ночью возможны сильный ветер, гроза и осадки.

3. Кучевые облака, как горы, быстро растут—в ближайшие 2-8 ч возможны шквалы, сильный ветер, ливневые осадки.

4. Облака различных форм одновременно движутся в различных направлениях —в ближайшие 4—8 ч возможны шквалы, сильный ветер и осадки.

5. Ветер порывистый, временами стихает до штиля—следует ожидать усиления ветра.

6. Ветер усилился после начала выпадения осадков — следует ожидать его дальнейшего усиления.

7. Из-за темного облака, скрывающего солнце, видно сияние—и ближайшие 3—6 ч ветер усилится, возможны осадки.

8. Радуга утром или перед полднем — возможны шквалы, сильный ветер, ливневые осадки.

9. При штиле море покрыто короткими волнами — скоро ветер усилится. :10. Птицы возвращаются с моря к берегу в первой половине дня—скоро буде штормовой ветер.

VI. Признаки сохранения неопределенной погоды («вялого» барического образования)

1. Суточный ход большинства метеоэлементов не наблюдается.

2. Ветер слабый, неустойчивый по направлению.

3. Атмосферное давление близко к нормальному, имеет примерно ровный ход

.4 Облака кучевых форм днем образуются в большом количестве, к вечеру не исчезают,, вершины их растекаются и образуют высококучевые и слоисто-кучевые облака.

5. Высокослоистые облака образуют сплошную пелену, сквозь которую видно туманное солнце или луна.

6. Из слоистых и слоисто-дождевых облаков выпадают моросящие и обложные осадки.

7. Образовавшийся утром туман не исчезает к полудню.

## VII. Признаки улучшения погоды

1. Восстанавливается суточный ход метеоэлементов.

2. Атмосферное давление растет.

3. Ветер стихает. Волнение моря заметно уменьшается—исчезают пенистые барашки, волны становятся пологими.

4. Видимость резко увеличивается. Рефракция нормальная.

5. Облачность заметно поднимается, осадки прекращаются. В просветах между облаками видно чистое синее небо. Направление движения облаков совпадает с направлением ветра у поверхности моря.

6. Дым поднимается вверх.

## XVI. Признаки близости льдов

1. При хорошей видимости на горизонте сплошная белая полоса (независимо от сплоченности льдов).

2. Помутнение безоблачного неба надо льдом за горизонтом.

3. На палубах ледяной отблеск—«ледяное небо». Яркость и размеры •«ледяного неба» больше при большом скоплении чистого льда и на темных облаках.

4. Устойчивая полоса тумана на горизонте (над кромкой льда). б. Отдельные льдины дрейфуют по ветру (могут быть на большом удалении от скопления льда).

6. При теплой погоде холодный ветер.

7. Ослабление волнения при неизменной скорости ветра.

8. Резкое понижение температуры забортной воды до значений, близких к 0°С.

# Footnotes

Составлены на основе ГОСТ 19179 -73 «Гидрология суши. Термины и определения» (М.: Изд-во стандартов 1973. 34с.).

Составлены на основе Номенклатуры морских льдов. Условные обозначения для ледовых карт. Л.: Гидрометеоиздат, 1974. 76 с.

Здесь и в дальнейшем под термином «рули» понимаются рули всех типов и поворотные насадки.

* к Временному руководству по технической эксплуатации судов в период продленной навигации на внутренних судоходных путях в условиях ледового плавания и отрицательных температур воздуха.

* к Временному руководству по технической эксплуатации судов в период продленной навигации на внутренних судоходных путях в условиях .ледового плавания и отрицательных температур воздуха.

* к Общим правилам морских торговых и рыбных портов Союза ССР.

* Примечание. Сигналы, помеченные звездочкой * , при передаче их звуком могут применяться только в соответствии  с МППСС.

# Text boxes

Рис. 4.1. Схема стоянки судна во сами подвергаются меньшей время подвижек льда и ледохода:

1 — мелкобитый лед: 2— ледяные поля, крупнобитый лед

Рис. 4.2. Положения судна (/, //) во время подвижек льда на водохранилище (стрелка показывает направление ветра): 1—битый лед; 2 — подвижная кромка; 3—зона сжатия; 4 — неподвижная кромка

Рис. 5.1. Номограмма для определения необходимой ширины ледового канала при движении судов и составов шириной 14,3 м по криволинейному участку водного пути:

L—длина судна (состава); Вк — ширина канала; R—радиус кривизны судового хода

Рис. 5.3. Схема выполнения оборота при; наличии течения (стрелка показывает направление течения):

I—VI—положения судна;

1—битый лед; 2 — целый лед

Риc. 5.4. схема оборота ледокола при наличии течения в полынье:

I-VI - положения судна;

1-полынья; 2 - битый лед

Рис. 5.5. Схема поворота ледокольного состава в

целом льду:

/—VIII — положения судна;

/ — мелкобитый лед; 2 — целый лед

Рис. 5.6. Схема поворота ледокольного состава в целом льду:

I—V — положения судна;

I — мелкобитый лед; 2 — целый лед

Рис. 6.2. Типовые схемы формирования буксирных составов:

а—при буксировке судов вплотную; б—из одиночных судов; в—смешанного каравана;

г—при буксировке земснаряда; д—при буксировке земснаряда и гравийного завода;

1—транспортное судно; 2 — ледокол; 3—толкач; 4—толкаемый состав; 5— рефулер;

6—брандвахта; 7—земснаряд; 8—гравийный завод

Рис. 6.3. Схемы крепленая буксирного троса, подаваемого с ледокола на транспортное судно:

а—без стропа (коротыша); б—с одним стропом через скобу (замок) с буксирной лебедки; а — с одним стропом через скобу (замок) с гака ледокола; г — с двумя стропами (усами) через блок Николаева с буксирной лебедки или гака ледокола; 1 — ледокол; 2—буксирная лебедка; 3—буксирный трос; 4—носовой кнехт; 5 — транспортное судно: 6—скоба (замок); 7—строп (коротыш); 8—бортовые кнехты; 9—гак; 10— носовой клюз; 11 — бортовые клюзы; 12 — блок Николаева; 13 — стропы (усы)

Рис 9.1. Места для укрытия от ледохода и зимнего отстоя судов у ухвостья острова (стрелка показывает направление течения):

1 - дамба; 2—место для укрытая от ледохода; 3- место зимнего отстоя

Рис 92. Место укрытия от ледохода (1) и место зимнего отстоя (2) судов в неходовой протоке

Рис. 9.3. Схема зимнего отстоя судов за мысом (стрелка показывает направление течения)