| № п/п | Объект освидетельствования | Освидетельствование судна |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1-е ежегодное | 2-е ежегодное | 3-е ежегодное | 4-е ежегодное | 1-е очередное | 1-е ежегодное | 2-е ежегодное | 3-е ежегодное | 4-е ежегодное | 2-е очередное | 1-е ежегодное | 2-е ежегодное | 3-е ежегодное | 4-е ежегодное | 3-е очередное |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 Двигатели внутреннего сгорания |
| 1.1 | Главный двигатель внутреннего сгорания 2 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р |
| 1.1.1 | Остов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | .1 фундаментная рама. стоики, картер, анкерные связи, фундаментные болты и клинья, предохранительные устройства, блоки и крышки цилиндров, болты цилиндровых крышек |  |  |  |  | О |  |  |  |  | О |  |  |  |  | О |
|  | .2 цилиндровые втулки |  |  |  |  | ОМ3 |  |  |  |  | ОМ3 |  |  |  |  | ОМ3 |
| 1.1.2 | Поршневая группа: . .1 поршни, крейцкопфы, направляющие, штоки, шатуны, поршневые пальцы, телескопическая система |  |  |  |  | ОМ3 |  |  |  |  | ОМ3 |  |  |  |  | ОМ3 |
|  | .2 головные, шатунные, крейцкопфные подшипники и их болты |  |  |  |  | ОМ3 |  |  |  |  | ОМ3 |  |  |  |  | ОМ3 |
| 1.1.3 | Коленчатый вал: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | .1 рамовые и шатунные шейки и упорный гребень3 |  |  |  |  | ОМ |  |  |  |  | ОМ |  |  |  |  | ОМ |
|  | .2 рамовые подшипники и их шпильки |  |  |  |  | ОМ |  |  |  |  | ОМ |  |  |  |  | ОМ |
|  | .3 раскеп | М | М | М | М | М | М | М | М | М | М | М | М | М | М | М |
|  | .4 просадка вала |  |  |  |  | М |  |  |  |  | М |  |  |  |  | М |
|  | .5 муфты коленчатого вала съемные |  |  |  |  | ОМ |  |  |  |  | ОМ |  |  |  |  | ОМ |
|  | .6 шпильки крепления противовесов на щеках коленчатого вала |  |  |  |  | ОМ |  |  |  |  | ОМ |  |  |  |  | ОМ |
| 1.1.4 | Распределительные устройства (механизм привода клапанов, всасывающие, выпускные и пусковые клапаны) тяги и рычаги механизмов синхронизации, доски клапанные, улитки выпускные и газосборники |  |  |  |  | О |  |  |  |  | О |  |  |  |  | О |
| 1.1.5 | Предохранительные клапаны |  |  |  |  | Р4 |  |  |  |  | Р4 |  |  |  |  | Р4 |
| 1.1.6 | Смазочные устройства (лубрикаторы и т.п.) |  |  |  |  | Р |  |  |  |  | Р |  |  |  |  | Р |
| 1.1.7 | Передача и разобщительные муфты: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | .1 корпуса, фундаментные болты и клинья |  |  |  |  | О |  |  |  |  | О |  |  |  |  | О |
|  | .2 валы и подшипники |  |  |  |  | ОМ |  |  |  |  | ОМ |  |  |  |  | ОМ |
|  | .3 зубчатые колеса и шестерни (зацепление) |  |  |  |  | ОМ |  |  |  |  | ОМ |  |  |  |  | ОМ |
|  | .4 детали сцепления |  |  |  |  | М |  |  |  |  | М |  |  |  |  | М |
|  | . 5 положения валов — зазоры в опорных подшипниках |  |  |  |  | М |  |  |  |  | М |  |  |  |  | М |
| 1.1.8 | Маневровые и пусковые устройства, устройства | Р | Р | Р | Р | ОР | Р | Р | Р | Р | ОР | Р | Р | Р | Р | ОР |
|  | дистанционного управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.9 | Регулятор частоты вращения и предельный выключатель | Р5 | Р5 | Р5 | Р5 | Р | Р5 | Р5 | Р5 | Р5 | Р | Р5 | Р5 | Р5 | Р5 | Р |
| 1.1.10 | Вспомогательные механизмы, приводимые от главного двигателя 6 |  |  |  |  | О |  |  |  |  | О |  |  |  |  | О |
| 1.1.11 | Валоповоротное устройство |  |  |  |  | ОР |  |  |  |  | ОР |  |  |  |  | ОР |
| 1.1.12 | Демпфер крутильных колебаний, антивибратор | С | С | С | С | ОМ31 | С | С | С | С | ОМ31 | С | С | С | С | ОМ31 |
| 1.2 | Вспомогательные двигатели внутреннего сгорания: .1 цилиндры, поршни с шатунами и их подшипниками, коленчатые валы и рамовые подшипники, крышек и клапаны, фундаментная рама, амортизаторы 7 | Р | Р | Р | Р | Р О | Р | Р | Р | Р | Р О | Р | Р | Р | Р | Р О |
|  | .2 регулятор частоты вращения и предельный выключатель | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р |
|  | .3 демпфер крутильных колебаний, антивибратор | С | С | С | С | ОМ31 | С | С | С | С | ОМ31 | С | С | С | С | ОМ31 |
| 1.3 | Контрольно-измерительные приборы | Е | Е | Е | Е | Е | Е | Е | Е | Е | Е | Е | Е | Е | Е | Е |
| 1.4 | Запасные части | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С |
| 2 | Паровые турбины 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Главная паровая турбина 2: | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р |
| 2.1.1 | корпуса, сопловые коробки, фундаментные болты и клинья, болты для соединений разъемных корпусов турбин |  |  |  |  | О |  |  |  |  | О |  |  |  |  | О |
| 2.1.2 | направляющие лопатки, диафрагмы и уплотнения |  |  |  |  | О |  |  |  |  | О |  |  |  |  | О |
| 2.1.3 | распределительные клапаны |  |  |  |  | О |  |  |  |  | О |  |  |  |  | О |
| 2.1.4 | Роторы с лопатками и дисками |  |  |  |  | О |  |  |  |  | О |  |  |  |  | О |
| 2.1.5 | Валы роторов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | .1 опорные шейки |  |  |  |  | ОМ |  |  |  |  | ОМ |  |  |  |  | ОМ |
|  | .2 опорные и упорные подшипники |  |  |  |  | О |  |  |  |  | О |  |  |  |  | О |
|  | .3 положение ротора — зазоры в упорных подшипниках |  |  |  |  | М |  |  |  |  | М |  |  |  |  | М |
|  | .4 уплотнения |  |  |  |  | О |  |  |  |  | О |  |  |  |  | О |
| 2.1.6 | Соединительные муфты |  |  |  |  | ОМ |  |  |  |  | .ОМ |  |  |  |  | ОМ |
| 2.1.7 | Редуктор: |  |  |  |  | Р |  |  |  |  | Р |  |  |  |  | Р |
|  | .1 корпуса, фундаментные болты и клинья |  |  |  |  | О |  |  |  |  | О |  |  |  |  | О |
|  | .2 валы ч подшипники |  |  |  |  | ОМ |  |  |  |  | ОМ |  |  |  |  | ОМ |
|  | .3 зубчатые колеса и шестерни (зацепление) |  |  |  |  | ОМ |  |  |  |  | ОМ |  |  |  |  | ОМ |
|  | .4 положение валов — зазоры в упорных и опорных подшипниках |  |  |  |  | М |  |  |  |  | М |  |  |  |  | М |
| 2.1.8 | Маневровые устройства — маневровый клапан | Р | Р | Р | Р | ОР | Р | Р | Р | Р | ОР | Р | Р | Р | Р | ОР |
| 2.1.9 | Регулирование и защита | Р5 | Р5 | Р5 | Р5 | Р | Р5 | Р5 | Р5 | Р5 | Р | Р5 | Р5 | Р5 | Р5 | Р |
| 2.1ЛО | Валоповоротное устройства |  |  |  |  | ОР |  |  |  |  | ОР |  |  |  |  | ОР |
| 2.2 | Вспомогательные паровые турбины и передачи: | ОР | ОР | ОР | ОР | ОР | ОР | ОР | ОР | ОР | ОР | ОР | ОР | ОР | ОР | ОР |
|  | .1 корпуса, ротор, валы турбины, передачи и муфты, соединения валов, опорные и упорные подшипники, зубчатые колеса |  |  |  |  | О |  |  |  |  | О |  |  |  |  | О |
|  | .2 положение ротора — зазоры в упорных и опорных подшипниках |  |  |  |  | М |  |  |  |  | М |  |  |  |  | М |
|  | .3 система регулирования и зашиты | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р |
| 2.3 | Контрольно-измерительные приборы | Е | Е | Е | Е | Е | Е | Е | Е | Е | Е | Е | Е | Е | Е | Е |
| 2.4 | Запасные части | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С |
| 3 | Главные газовые турбины 2 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р |
| 3.1 | Компрессоры: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | .1 корпуса, крепление корпусов |  |  |  |  | О |  |  |  |  | О |  |  |  |  | О |
|  | .2 направляющие лопатки, уплотнения |  |  |  |  | О |  |  |  |  | О |  |  |  |  | О |
| 3.2 | Роторы компрессоров с лопатками и дисками |  |  |  |  | О |  |  |  |  | О |  |  |  |  | О |
| 3.3 | Валы роторов компрессоров: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | .1 опорные шейки |  |  |  |  | ОМ |  |  |  |  | ОМ |  |  |  |  | ОМ |
|  | .2 опорные и упорные подшипники |  |  |  |  | О |  |  |  |  | О |  |  |  |  | О |
|  | .3 положение ротора, зазоры в подшипниках |  |  |  |  | М |  |  |  |  | М |  |  |  |  | М |
| 3.4 | Турбины: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1 | корпуса, крепление корпусов |  |  |  |  | О |  |  |  |  | О |  |  |  |  | О |
| 3.4.2 | направляющие лопатки, уплотнения |  |  |  |  | О |  |  |  |  | О |  |  |  |  | О |
| 3.4.3 | внутренняя изоляция и каналы охлаждения |  |  |  |  | О |  |  |  |  | О |  |  |  |  | О |
| 3.4.4 | полости водяного охлаждения |  |  |  |  | ОН |  |  |  |  | ОН |  |  |  |  | ОН |
| 3.5 | Роторы турбин с лопатками |  |  |  |  | О |  |  |  |  | О |  |  |  |  | О |
| 3.6 | Валы роторов турбин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | .1 опорные шейки |  |  |  |  | ОМ |  |  |  |  | ОМ |  |  |  |  | ОМ |
|  | .2 опорные и упорные подшипники |  |  |  |  | О |  |  |  |  | О |  |  |  |  | О |
|  | .3 положение ротора в подшипниках и корпусе |  |  |  |  | М |  |  |  |  | М |  |  |  |  | М |
|  | .4 охлаждающие каналы, дефлекторы |  |  |  |  | О |  |  |  |  | О |  |  |  |  | О |
| 3.7 | Камеры сгорания: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | .1 разъемы корпуса, крепление |  |  |  |  | О |  |  |  |  | О |  |  |  |  | О |
|  | .2 жаровые трубы |  |  |  |  | О |  |  |  |  | О |  |  |  |  | О |
| 3.8 | Редуктор |  |  |  |  | Р |  |  |  |  | Р |  |  |  |  | Р |
| 3.9 | Маневровые устройства, маневровые клапаны | Р | Р | Р | Р | ОР | Р | Р | Р | Р | ОР | Р | Р | Р | Р | ОР |
| 3.10 | Регулирование и защита | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р |
| 3.11 | Валоповоротное устройство |  |  |  |  | ОР |  |  |  |  | ОР |  |  |  |  | ОР |
| 3.12 | Воздуховоды, шахты воздуха | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С |
| 3.13 | Фильтры воздуха | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С |
| 3.14 | Контрольно-измерительные приборы | Е | Е | Е | Е | Е | Е | Е | Е | Е | Е | Е | Е | Е | Е | Е |
| 3.15 | Запасные части | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С |
| 4 | Валопровод и движитель |  |  |  |  | Р6 |  |  |  |  | Р6 |  |  |  |  | Р6 |
| 4.1 | Валопровод9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Упорный вал: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | .1 рабочие шейки, упорные гребни и фланцевые соединения ' |  |  |  |  | ОМ |  |  |  |  | ОМ |  |  |  |  | ОМ |
|  | .2 опорные и упорные подшипники |  |  |  |  | О |  |  |  |  | О |  |  |  |  | О |
|  | .3 фундаментные болты и клинья упорного подшипника 'и муфты |  |  |  |  | О |  |  |  |  | О |  |  |  |  | О |
|  | .4 осевой зазор |  |  | М |  | М |  |  | М |  | М |  |  | М |  | М |
|  | .5 центровка валов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2 | Промежуточные валы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | .1 рабочие шейки, опорные подшипники, фланцевые и муфтовые соединения |  |  |  |  | О |  |  |  |  | О |  |  |  |  | О |
|  | .2 фундаментные болты и клинья подшипников |  |  |  |  | О |  |  |  |  | О |  |  |  |  | О |
|  | .3 центровка валопровода9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.3 | Гребной вал:10 |  |  | О11 |  | О11 |  |  | О11 |  | О11 |  |  | О11 |  | О11 |
|  | .1 рабочие шейки |  |  | М11 |  | М11 |  |  | М11 |  | М11 |  |  | М11 |  | М11 |
|  | .2 зазор в дейдвудных подшипниках |  |  | М |  | М |  |  | М |  | М |  |  | М |  | М |
|  | .3 дейдвудные подшипники, в том числе подшипники кронштейнов |  |  | О11 |  | О11 |  |  | О11 |  | О11 |  |  | О11 |  | О11 |
|  | .4 дейдвудная труба и дейдвудные втулки |  |  | О11 |  | О11 |  |  | О11 |  | О11 |  |  | О11 |  | О11 |
|  | .5 уплотнения гребного вала12 |  |  | ОН |  | ОН |  |  | ОН |  | ОН |  |  | ОН |  | ОН |
|  | .6 фланцевые и муфтовые соединения |  |  |  |  | О |  |  |  |  | О |  |  |  |  | О |
|  | .7 центровка валопровода12 |  |  |  |  | М |  |  |  |  | М |  |  |  |  | М |
| 4.2 | Гребной винт13: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | .1 статическая балансировка14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | .2 посадка на валу (пригонка)'5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | .3 детали гребных винтов регулируемого шага, крыльчатых движителей и колонок движительных |  |  |  |  | ОН30 |  |  |  |  | ОН30 |  |  |  |  | ОН30 |
|  | .4 системы управления ВРШ | Р | Р | Р | Р | ОНР | Р | Р | Р | Р | ОНР | Р | Р | Р | Р | ОНР |
|  | .5 крепление винта 13 |  |  | О |  | О |  |  | О |  | О |  |  | О |  | О |
|  | .6 крепление защитного кожуха |  |  | О |  | О |  |  | О |  | О |  |  | О |  | О |
| 4.3 | Запасные части | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С |
| 5 | Вспомогательные механизмы16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Насосы (циркуляционные котельные, осушительные, охлаждающей воды, питательные, балластные, пожарные, топливные, смазочного масла и конденсатные, турбо нагнетатели, насосы грузовые, эжекторы пароструйные конденсаторов, эжекторов осушения, генераторы и насосы систем гидроприводов, сепараторы центробежные топлива и масла) | Р | Р | Р | Р | ОР | Р | Р | Р | Р | ОР | Р | Р | Р | Р | ОР |
| 5.2 | Компрессоры: | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р |
|  | .1 цилиндры, поршни, втулки шатуна, головные и шатунные подшипники, коленчатый вал и рамовые подшипники, цилиндровые крышки и клапаны |  |  |  |  | О |  |  |  |  | О |  |  |  |  | О |
|  | .2 воздухоохладители |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Н |  |  |  |  |  |
|  | .3 предохранительный клапан | Р | Р | Р | Р | ОР | Р | Р | Р | Р | ОР | Р | Р | Р | Р | ОР |
| 5.3 | Вентиляторы взрывоопасных помещений и воздуходувки котлов | Р | Р | Р | Р | ОР | Р | Р | Р | Р | ОР | Р | Р | Р | Р | ОР |
| 5.4 | Рулевая машина | Р | Р | Р | Р | ОР | Р | Р | Р | Р | ОР | Р | Р | Р | Р | ОР |
| 5.5 | Якорные механизмы | Р | Р | Р | Р | ОР | Р | Р | Р | Р | ОР | Р | Р | Р | Р | ОР |
| 5.6 | Швартовные механизмы |  |  |  |  | Р |  |  |  |  | Р |  |  |  |  | Р |
| 5.7 | Механизмы спусковых устройств, шлюпок и плотов | Р | Р | Р | Р | ОР | Р | Р | Р | Р | ОР | Р | Р | Р | Р | ОР |
| 5.8 | Буксирная лебедка с оборудованием (на судах, занимающихся буксировкой) |  |  |  |  | ОР |  |  |  |  | ОР |  |  |  |  | ОР |
| 5.9 | Телеграфы механические | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р |
| 5.10 | Запасные части | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С |
| 6 | Автоматизация17' 18' '9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Системы комплексной автоматизации (судов, механических установок) | МР | МР | МР | МР | ОМР | МР | МР | МР | МР | ОМР | МР | МР | МР | МР | ОМР |
| 6.2 | Системы централизованного контроля | МР | МР | МР | МР | ОМР | МР | МР | МР | МР | ОМР | МР | МР | МР | МР | ОМР |
| 6.3 | Системы автоматизации ДУ, ДАУ: | МР | МР | МР | МР | ОМР | МР | МР | МР | МР | ОМР | МР | МР | МР | МР | ОМР |
|  | .1 двигателями главными и ВР111 | МР | МР | МР | МР | ОМР | МР | МР | МР | МР | ОМР | МР | МР | МР | МР | ОМР |
|  | .2 электростанцией (с системами синхронизации и | МР | МР | МР | МР | ОМР | МР | МР | МР | МР | ОМР | МР | МР | МР | МР | ОМР |
|  | распределения нагрузки энергии) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | .3 дизель-генераторами, турбогенераторами, валогенераторами | МР | МР | МР | МР | ОМР | МР | МР | МР | МР | ОМР | МР | МР | МР | МР | ОМР |
|  | .4 котлами главными | МР | МР | МР | МР | ОМР | МР | МР | МР | МР | ОМР | МР | МР | МР | МР | ОМР |
|  | .5 котлами ВСПОМ01 ательными и утилизационными | МР | МР | МР | МР | ОМР | МР | МР | МР | МР | ОМР | МР | МР | МР | МР | ОМР |
|  | .6 компрессорами | МР | МР | МР | МР | ОМР | МР | МР | МР | МР | ОМР | МР | МР | МР | МР | ОМР |
|  | .7 сепараторами, фильтрами | МР | МР | МР | МР | ОМР | МР | МР | МР | МР | ОМР | МР | МР | МР | МР | ОМР |
| 6.4 | Системы автоматизации общесудовых систем: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | .1 балластной | МР | МР | МР | МР | ОМР | МР | МР | МР | МР | ОМР | МР | МР | МР | МР | ОМР |
|  | .2 осушительной | МР | МР | МР | МР | ОМР | МР | МР | МР | МР | ОМР | МР | МР | МР | МР | ОМР |
|  | .3 креновой и дифферентнои | МР | МР | МР | МР | ОМР | МР | МР | МР | МР | ОМР | МР | МР | МР | МР | ОМР |
|  | .4 топливоперекачивающей | МР | МР | МР | МР | ОМР | МР | МР | МР | МР | ОМР | МР | МР | МР | МР | ОМР |
|  | .5 противопожарной | МР | МР | МР | МР | ОМР | МР | МР | МР | МР | ОМР | МР | МР | МР | МР | ОМР |
|  | .6 вентиляции общесудовой | МР | МР | МР | МР | ОМР | МР | МР | МР | МР | ОМР | МР | МР | МР | МР | ОМР |
| 6.5 | Системы автоматизации палубных механизмов и грузовых систем на нефтеналивных судах | МР | МР | МР | МР | ОМР | МР | МР | МР | МР | ОМР | МР | МР | МР | МР | ОМР |
| 6.6 | Систем регулирования (горения, уровня, температуры, давления, вязкости и др.), контроля, защиты и сигнализации, входящие в состав вышеперечисленных систем | МР | МР | МР | МР | ОМР | МР | МР | МР | МР | ОМР | МР | МР | МР | МР | ОМР |
| 6.7 | Устройства автоматизации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.7.1 | Регуляторы уровня, давления, температуры, вязкости , др. | Р | Р | Р | Р | ОР | Р | Р | Р | Р | ОР | Р | Р | Р | Р | ОР |
| 6.7.2 | Датчики и сигнализаторы уровня, давления (перепада давления), температуры, потока, солености, вибрации, масляного тумана, сдвига ротора и пр. | Р | Р | Р | Р | ОР | Р | Р | Р | Р | ОР | Р | Р | Р | Р | ОР |
| 6.7.3 | Пульты и щиты управления, контроля и сигнализации | МР | МР | МР | МР | ОМР | МР | МР | МР | МР | ОМР | МР | МР | МР | МР | ОМР |
| 6.7.4 | Приборы дистанционные контрольно-измерительные | Е | Е | Е | Е | ЕМ | Е | Е | Е | Е | ЕМ | Е | Е | Е | Е | ЕМ |
| 7 | Главные и вспомогательные котлы, в том числе утилизационные и водогрейные и с органическими теплоносителями: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | .1 газотрубные 20' 21 | Р | Р | ОМР | Р | ОМР | Р | Р | ОМР | Р | ОМР | Р | Р | ОМР | Р | ОМР |
|  | .2 гаэоводотрубные 20' 21 | Р | Р | ОМР | Р | ОМР | Р | Р | ОМР | Р | ОМР | Р | Р | ОМР | Р | ОМР |
|  | .3 водотрубные 20' 21' 22 | Р | Р | ОР | Р | ОР | Р | Р | ОР | Р | ОР | Р | Р | ОР | Р | ОР |
|  | .4 утилизационные 20' 21 | Р | Р | ОР | Р | ОР | Р | Р | ОР | Р | ОР | Р | Р | ОР | Р | ОР |
|  | .5 с органическими теплоносителями | Р | ОРН | Р | ОРН | Р | ОРН | Р | ОРН | Р | ОРН | Р | ОРН | Р | ОРН | Р |
|  | .6 арматура котлов | Р | Р | Р | Р | ОР | Р | Р | Р | Р | ОРН | Р | Р | Р | Р | ОР |
|  | .7 предохранительные клапаны | Р | Р | Р | Р | ОР | Р | Р | Р | Р | ОР | Р | Р | Р | Р | ОР |
|  | .8 манометры | Е | Е | Е | Е | Е | Е | Е | Е | Е | Е | Е | Е. | Е | Е | Е |
|  | .9 запасные части | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | с | С | С | С |
| 8 | Теплообменные аппараты и сосуды под давлением: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Теплообменные аппараты и их арматура 23' 24' | Р | Р | Р | Р | ОР | Р | Р | Р | Р | ОНР | Р | Р | Р | Р | ОР |
|  | .1 предохранительные клапаны 4 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р |
| 8.2, | Воздухохранители и другие сосуды под давлением и их арматура 24 | Р | Р | Р | Р | ОР | Р | Р | Р | Р | ОНР | Р | Р | Р | Р | ОР |
|  | .1 предохранительные клапаны | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р |
| 8.3 | Контрольно-измерительные приборы | Е | Е | Е | Е | Е | Е | Е | Е | Е | Е | Е | Е | Е | Е | Е |
| 8.4 | Запасные части | с | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С |
| 9 | Системы и трубопроводы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Осушительная и балластная системы: | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р |
|  | .1 шпигаты, пересекающие борта, палубы, переборки и платформы |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |
| 9.2 | Система жидкого груза нефтеналивных и комбинированных судов, химовозов и газовозов, компенсаторы, огне- и пламепрерыватели, заземления 25 | С | С | О | С | О | С | С | О | С | О | С | С | О | С | О |
| 9.3 | Воздушные, газоотводные, переливные и измерительные трубы, а также системы продувки, дегазации, вентиляции и выдачи паров груза | С | С | С | С | О | С | С | С | С | О | С | С | С | С | О |
| 9.4 | Газо-выпускная система, глушители, искрогасители, искроуловители |  |  |  |  | ОР |  |  |  |  | ОР |  |  |  |  | ОР |
| 9.3 | Система вентиляции: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | .1 вентиляционные каналы, пересекающие водонепроницаемые и противопожарные перекрытия |  |  | О26 |  | О26 |  |  | О26 |  | О26 |  |  | О26 |  | О26 |
|  | .2 взрывоопасные помещения | Р | Р | О26Р | Р | О26Р | Р | Р | О26Р | Р | О26Р | Р | Р | О26Р | Р | О26Р |
| 9.6 | Топливная система: | Р | Р | Р | Р | ОР | Р | Р | Р | Р | ОР | Р | Р | Р | Р | ОР |
|  | .1 вкладные цистерны | С | С | С | С | О | С | С | С | С | О | С | С | С | О | О |
| 9.7 | Система смазочного масла: | Р | Р | Р | Р | ОР | Р | Р | Р | Р | ОР | Р | Р | Р | Р | ОР |
|  | .1 вкладные цистерны | С | С | С | С | О | С | С | С | С | О | С | С | С | С | О |
| 9.8 | Системы водяною охлаждения и питательной воды | Р | Р | Р | Р | ОР | Р | Р | Р | Р | ОР | Р | Р | Р | Р | ОР |
| 9.9 | Система сжатого воздуха | Р | Р | Р | Р | ОР | Р | Р | Р | Р | ОРН | Р | Р | Р | Р | ОР |
| 9.10 | Паровые системы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | .1 свежего пара котельного давления и продувания | Р | Р | Р | Р | ОР | Р | Р | Р | Р | ОРН | Р | Р | Р | Р | ОР |
|  | .2 свежего пара редуцированного давления |  |  |  |  | ОР |  |  |  |  | ОР |  |  |  |  | ОР |
|  | .3 системы с органическими теплоносителями | Р | Р | Р | Р | ОР | Р | Р | Р | Р | ОР | Р | Р | Р | Р | ОР |
| 9.11 | Система гидравлического привода | Р | Р | Р | Р | ОР | Р | Р | Р | Р | ОР | Р | Р | Р | Р | ОР |
| 9.12 | Трубопроводы, проходящие через топливные цистерны, а также танки жидкого груза без туннелей 28 |  |  |  |  | ОН27 |  |  |  |  | ОН27 |  |  |  |  | ОН27 |
| 9.13 | Арматура донная, бортовая и на водонепроницаемых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | переборках: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | .1 расположенная ниже ватерлинии 29 | Р | Р | РО | Р | РО | Р | Р | РО | Р | РОН | Р | Р | РО | Р | РОН |
|  | .2 расположенная выше ватерлинии 29 | Р | Р | РО | Р | РО | Р | Р | РО | Р | РОН | Р | Р | РО | Р | РОН |
|  | .3 с дистанционным приводом | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р |
|  | .4 приварные патрубки |  |  | О |  | О |  |  | О |  | ОМН | О |  | О |  | ОМН |
|  | .5 высокоскоростные устройства газоотводных труб нсфте-наливных и комбинированных судов, химовозов и газовозов | С | С | С | С | О | С | С | С | С | О | С | С | С | С | О |
|  | .6 огнепреградительная и пламеперекрывающая арматура на газоотводных трубах нефтеналивных и комбинированных судов, химовозов и газовозов | С | С | С | С | О | С | С | С | С | О | С | С | С | С | О |
| 9.14 | Конденсатно-питательная система | Р | Р | Р | Р | ОР | Р | Р | Р | Р | ОР | Р | Р | Р | Р | ОР |
| 9.15 | Сточно-фановые трубы, пересекающие борта, палубы, переборки и платформы |  |  |  |  | О |  |  |  |  | О |  |  |  |  | О |
| 9.16 | Контрольно-измерительные приборы | Е | Е | Е | Е | Е | Е | Е | Е | Е | Е | Е | Е | Е | Е | Е |

1. Объем периодических освидетельствований следующих объектов, относящихся к механическим установкам, приведен в табл. 13.1.8: - фундаментов главных и вспомогательных механизмов и котлов — см. 3.7.2 указанной таблицы; - фундаментов лебедок, брашпилей и шпилей — см. 27 той же таблицы. 2. При очередном освидетельствовании проверяется готовность к действию, исправность маневровых и пусковых устройств, устройств дистанционного управления, а также навешанных и приводных механизмов; вывод механизмов на режим по частоте вращения, нагрузке или другим параметрам в этом случае может не производиться. В обоснованных случаях вскрытие турбин не производится (см. 16.4.3.10). 3. Для малооборотных двигателей с частотой вращения < 250 мин ' замеры могут не производиться; при этом должно быть документально доказано, что все профилактические и планово-предупредительные работы, предписываемые инструкциями заводов-изготовителей, выполнены в предусмотренные сроки, а также если по результатам контрольных испытаний двигатели найдены в исправном состоянии. 4. Проверка регулировки. 5. Проверка в действии только у главных механизмов, приводящих генераторы или работающих на винт через разобщительные устройства или на ВРШ. 6. Проверка в действии производится при проверке главного механизма (см. сноску 20). 7. Не требуется для двигателей мощностью 73,6 кВт и ДВС особых конструкций. 8. Турбина отработавшего пара освидетельствуется как главная паровая турбина (см. 2.1 настоящей таблицы). 9 М — во время каждого демонтажа. 10. Для валов со сплошной облицовкой, или из коррозионно-стойких материалов, или с масляной смазкой интервал между освидетельствованиями должен составлять три года для судов с одновальной установкой и четыре года — для судов с много вальной установкой, однако он может быть увеличен до пяти лет для одобренных Регистром конструкций (кроме судов, выполняющие ледокольные работы). Для валов с масляной смазкой, к которым применимо модифицированное освидетельствование интервал между полными освидетельствованиями может быть увеличен: до 7,5 лет при условии проведения частичного освидетельствования; до 10 лет, а в исключительных обоснованных случаях до 12,5 лет, при условии проведения частичных освидетельствовании и введения системы контроля состояния гребного вала, применение которой удостоверяется отметкой в Классификационном свидетельстве. Периодичность между полными освидетельствованиями валов иных конструкций, чем указано выше, не должен превышать 2,5 лет (±6 мес.). 11. После выемки вала из дейдвудной трубы и снятия гребного винта. 12 ОН — также при каждой выемке вала. 13 0 — при освидетельствовании гребного вала (см: 16.6.1.3); С — при каждом доковании. Проверка затяжки и стопорения при каждом демонтаже. 14 М — при каждом ремонте винта. 15 0 — при замене вала, винта, шпонки или при проверке посадочных поверхностей. 16 М —см. 16.7.3.2. 17. Допускается производить освидетельствование в объеме специальной программы, предназначенной для данного проекта судов и одобренной Регистром. 18. Перечисленное оборудование автоматизации подлежит освидетельствованию, если: оно входит в комплект систем и устройств, обеспечивающих выполнение требований для судов со знаком автоматизации в символе класса А1 и А2, а также для систем ДАУ главными двигателями для судов, не имеющих этих знаков; оно применяется в соответствии с требованиями Правил (например, системы регулирования, АПС и защиты для паровых водотрубных котлов, для быстроходных двигателей, обслуживание которых возможно только дистанционным способом, и т.п.); его применение определяется необходимостью повышения надежности в связи с особенностями конкретного проекта судна (например, дистанционно-автоматическое управление балластными, грузовыми и другими системами в связи с расположением их арматуры в тоннелях и т.п.). 19. Очередные и ежегодные освидетельствования оборудования автоматизации производятся одновременно с освидетельствованием механизмов в сроки, указанные в данной таблице. 20. 0 интервал между внутренними освидетельствованиями до второго очередного освидетельствования должен составлять 2,5 года (±б мес.); М — только жаровые трубы. 21 Н — котлы, недоступные для внутреннего освидетельствования, подвергаются гидравлическому испытанию при каждом очередном освидетельствовании судна. 22. Главные водотрубные котлы, установленные на судне в количестве двух и более, подлежат внутреннему освидетельствовании при каждом втором ежегодном освидетельствовании. 23. Испарители, обслуживающие главные котлы, подвергаются внутренним освидетельствованиям в сроки, установленные для водотрубных котлов; для конденсаторов периодическое гидравлическое испытание (Н) не предусматривается. 24 Н — только для аппаратов и сосудов, недоступных для внутреннего освидетельствования, и сосудов, заполняемых выхлопными газами, а также не менее 10 % всех баллонов СО; высокого давления — один раз в 10 лет. 25. Перед освидетельствованием грузовые системы должны быть дегазированы. При необходимости по требованию инспектора должны быть произведены замены остаточной толщины трубопроводов, а также гидравлические испытания. 26. Только для нефтеналивных, нефтесборных и комбинированных судов, химовозов и газовозов. 27 ОН — при наличии разъемных соединений внутри цистерн — через каждые два года.

"См. 16.10.1.8. 29 Н — при каждом очередном освидетельствовании начиная со второго; 0 — при каждом доковании. 30. Разборку ступицы ВРШ допускается не производить. При необходимости проводятся частичный демонтаж и осмотр подшипниковых узлов лопастей в объеме, достаточном для определения общего технического состояния. 31. Для силиконовых демпферов должны быть выполнены анализ проб жидкости или замеры крутильных колебаний. 32 . Требования к паровым машинам — см. п. 4.2 табл. 2.1.1 части II Правил классификационных освидетельствовании судов.