Средства индивидуальной защиты органов дыхания

Фосфин оказывает токсическое воздействие на человека, попадая в его организм через органы дыхания. Взаимодействие газообразного фосфина с кожным покровом опасности не представляет. Вследствие этого, для защиты людей от поражающего действия фосфина используются только средства индивидуальной защиты органов дыхания – фильтрующие противогазы.

Применение фильтрующих противогазов возможно только в атмосфере, содержащей не менее 16 объемных процентов свободного кислорода (для коробок марки М не менее 18 процентов) и не более 0,5 объемных процентов вредных веществ.

Запрещается применение фильтрующих противогазов в условиях возможного недостатка свободного кислорода в воздухе (например: в цистернах, колодцах, коффердамах и других изолированных помещениях такого типа).

В состав противогаза входят фильтрующая коробка и лицевая часть с гофрированной трубкой. В зависимости от исполнения, при небольших габаритах и массе фильтрующей коробки, она закрепляется непосредственно на лицевой части, в этом случае гофрированная трубка отсутствует.

При фумигации зерна фосфином в рейсе возможно использование фильтрующих противогазов как отечественного, так  и зарубежного производства.

В противогазах отечественного производства для защиты от фосфина используются коробки марок Е (черного цвета)  и БКФ (защитного цвета). Коробки с белой вертикальной полосой снабжены аэрозольным фильтром, обеспечивающим защиту от фумиганта при наличии  пыли, дыма и тумана. Время защитного действия при концентрации фосфористого водорода 10мг/л составляет: для коробок марки Е – 360 минут (с аэрозольным фильтром – 120 минут); для коробок марки БКФ – 110 минут.

При более низких концентрациях продолжительность защитного действия коробок увеличивается.

Если концентрация фосфористого водорода не превышает 50 ПДК (5,0 мг/м3 ), то для защиты можно использовать противогазные коробки М, предназначенные для защиты от окиси углерода при наличии вредных веществ, в том числе фосфористого водорода.

В противогазах зарубежного производства против фосфина наибольшее распространение получили коробки системы «Intersafe» с обозначением А2В2 (Acid gases). Также широко применяются коробки и американской фирмы MSA (Vine Safety Appliances Comp), напримерGMS-SS-1 , позволяющие длительное время находиться в атмосфере, содержащей фосфин до 15ррм (21 мг/м3) и кратковременный проход сквозь атмосферу с содержанием фосфина до 15000 ррм (2100 мг/м3). Противогазные коробки фирмы «MSA» закрепляются на специальной подвеске и присоединяются к лицевой части только через гофрированную трубку.

Для сохранения защитных свойств противогаза, следует оберегать его коробку от ударов. Помятые и пробитые коробки (при встряхивании, которых пересыпается содержимое) необходимо заменять. Каждая коробка должна быть снабжена паспортом, в котором записывается продолжительность использования ее в случаях применения противогаза.

В отечественных противогазах используется лицевая часть в соответствии с ГОСТ 12.4.166-85 пяти размеров – от 0 до 4 (0,1,2,3,4). Чтобы противогаз хорошо защищал органы дыхания, необходимо правильно подбирать размер лицевой части. Для определения размера снимают две мерки: одна – окружность головы, идущая по подбородку, щекам, через высшую точку макушки, вторая – полуокружность, проходящая от уха к уху по надбровным дугам. Полученные величины складываются, при сумме до 93 см необходимо применять лицевую часть 0-го размера, от 95 см – 1-го размера,  95-99 см – 2 –го, 99-103 см – 3-го, свыше 103 см – 4-го.

В противогазах зарубежного производства наибольшее распространение получила лицевая часть типа «Supervisor» системы  «Intersafe», а также производства фирмы «MSA» (7-203-1 или 7-2236-1).

Лицевая часть противогазов зарубежного производства позволяет проводить индивидуальную подгонку при помощи ремней.

Для проверки собранного противогаза на герметичность надо надеть на лицо маску, закрыть отверстие в дне коробки резиновой пробкой или ладонью и попытаться сделать 3-4 глубоких вдоха. Если это выполнить невозможно, то противогаз собран правильно и герметичен. Если воздух при вдохе проходит, то пользоваться противогазом нельзя.

Руководитель фумигационных работ	_______________

# Text boxes

РОСГОСКАРАНТИН

Республиканский

Фумигационный Отряд