## Таблица 1 Международные сигналы, употребляемые для связи между ледоколом и проводимыми судами

| Номер сигнала | Сигнал | Значение сигнала |
| --- | --- | --- |
|  |  | с ледокола | с проводимого (-ых) судна (-ов) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| l | А (Алфа) • — | Идите вперед (следуйте по левому каналу) | Я иду вперед (следую по ледовому каналу) |
| 2 | G (Голф) — — • | Я иду вперед, следуйте за мной | Я иду вперед, следую за вами |
| 3 | J (Джулиэт) • — — — | Не следуйте за мной (следуйте по ледовому каналу) | Я не следую за вами (буду следовать по ледовому каналу) |
| 4 | Р (Папа) • — — • | Уменьшите ход | Я уменьшаю ход |
| 5 | N (Новэмбэр) — • | Застопорите движители | Я стопорю движители |
| 6 | Н (Хотэл) • • • • | Дайте обратный ход движителям | Даю обратный ход движителям |
| 7 | L (Лима) • — • • | Немедленно остановите судно | Я останавливаю судно |
| 8 | 4 (Картэфоур) • • • • — | Стоп. Я застрял во льду | Стоп. Я застрял во льду |
| 9 | Q (Кэбэк) — — • — | Сократите расстояние между судами | Я сокращаю расстояние |
| 10 | В (Браво) — • • | Увеличьте расстояние между судами | Я увеличиваю расстояние |
| 11 | 5 (Пантафаив) • • • • • | Внимание | Внимание |
| 12 | Y (Янки) — • — — | Приготовьтесь принять(отдать) буксир | Я готов принять (отдать) буксир |

Примечания:

l. Сигнал «К» (Кило) (— . —), передаваемый звуковыми или световыми средствами, может быть использован ледоколом для напоминания судам об их обязанности вести непрерывное наблюдение за радиосигналами.

2. Если проводится более чем одно судно, то расстояния между судами должны, по возможности, выдерживаться постоянными: для этого необходимо следить за скоростью своего судна и судна, идущего впереди. Если скорость своего судна уменьшается, то необходимо дать сигнал внимания судну, идущему позади.

3. Использование этих сигналов не освобождает никакое судно от выполнения Международных правил предупреждения столкновений судов в морс.

4. Сигнал (. . - . .), переданный с ледокола, означает: «Прекратите продвижение вперед» и дается только судну, находящемуся в ледовом канале впереди ледокола и приближающемуся или удаляющемуся от него. Этот же сигнал (. . - . .), переданный с судна на ледокол, означает: «Я прекратил движение вперед». Указанный сигнал не должен передаваться по радио.

## Таблица 2 Дополнительные сигналы, которые могут быть использованы в процессе ледовых операций

| Сигнал | Значение сигнала |
| --- | --- |
| *Е (Эко) . *I (Индиа) . . *S (Сиэра) . . . М (Майк) — — | Я изменяю свои курс вправо Я изменяю свой курс влево Мои движители работают на задний ход Мое судно остановлено и не имеет хода относительно воды |

Примечание. Сигналы, помеченные звездочкой (*), при передаче их звуком могут применяться только в соответствии с Международными правилами предупреждения столкновений судов в море.

Однобуквенные сигналы, когда ими обмениваются ледокол и проводимые суда, имеют только те значения, которые указаны в этой таблице, и должны передаваться только с помощью звуковой и визуальной сигнализации или по радио. Кроме приводимых выше однобуквенных сигналов, при ледовой проводке дополнительно могут применяться и двухбуквенные сигналы:

WM (Уйски Майк) — Ледокольная проводка сейчас начнется. Используйте специальные сигналы для связи между ледоколами и проводимыми судами и ведите непрерывное наблюдение за звуковыми, зрительными и радиосигналами.

WO (Уиски Оска) —Ледокольная проводка окончена. Следуйте по назначению.

## СИГНАЛЫ ПОДВОДНЫХ ЛОДОК И БРАНДВАХТЕННЫХ ПОСТОВ И КОРАБЛЕЙ

1. Для своевременного обнаружения подводных лодок ВМФ России в узкостях и в районах интенсивного судоходства подводные лодки наряду с огнями и знаками, предписанными МППСС-72, могут нести один или два специальных опознавательных проблесковых круговых огня оранжевого цвета (100 проблесков в минуту при равной продолжительности света и темноты). При наличии одного огня он устанавливается на крыше ограждения рубки, в ее средней части, выше топового огня не менее чем на 1,5 м. При наличии двух огней второй огонь устанавливается в кормовой части подводной лодки или на стабилизаторе.

Подводные лодки в темное время суток при плавании на внутренних (внешних) рейдах, в гаванях и каналах обязаны с обнаружением приближающегося судна давать в его сторону ряд белых проблесков (более пяти в группе) с интервалом между группами в 1 мин. Судно при обнаружении указанного сигнала обязано немедленно принять все необходимые меры для предотвращения опасного сближения.

2. Отличительными знаками кораблей, брандвахт или береговых постов, через которые осуществляется оповещение судов о режиме плавания, являются:

днем — треугольный синий флаг;

ночью — три синих огня, расположенные по вертикали, поднимаемые

на гафеле.

Если вход в данный район или плавание в нем закрыты, корабль, бранд-вахта или береговой пост в дополнение к отличительным знакам, указанным выше, поднимает:

днем —три черных шара, расположенные по вертикали;

ночью— три красных огня, расположенные по вертикали.

© Олег Борискин  oboriskin@mail.ru