Ликвидация  крена судна после погрузки или выгрузки с использованием балластных танков

В современной практике судоводитель часто сталкивается с необходимостью ликвидировать крен судна, образовавшийся после погрузки или выгрузки судна. При этом, как правило, на данном судне нет  специальных автоматизированных креновых танков и информация по выравниванию крена в судовой документации  отсутствует в силу различных, не зависящих от судоводителя причин.

В этом случае может быть использована следующая упрощенная процедура расчета массы необходимого балласта m, который должен быть принят в известный балластный танк для ликвидации образовавшегося крена судна.

Необходимые исходные данные для расчета:

Водоизмещение судна………………………….(,т

Начальная метацентрическая высота,…………h,м

Средняя осадка судна…………………………..d,м

Площадь действующей ВЛ…………………….S, м2

Крен судна………………………………………(*, град

Характеристики выбранного балластного танка

Координата У центра тяжести танка………….у,м

Координата Z центра тяжести танка…………..z,м

Длина танка …………………………………….l,м

Ширина танка…………………………………..b,м

Основные расчетные зависимости.

Крен судна, создаваемый принятым балластом в определенный танк может быть рассчитан следующим образом

tg(=my/(((+m)*h1)                                                                (1)

где

m – масса, принимаемого балласта, т

h1 – новое значение начальной метацентрической высоты судна после приема балласта, м

Новое значение h1 может быть найдено по следующей зависимости

h1=h+m/((+m)*(d+(d/2-z-h)-(*ix/((+m)                                (2)

где

(d=m*(/S – приращение средней осадки судна после приема балласта, м

ix= l*b3/12 – центральный момент инерции площади ватерлинии в цистерне после образования свободной поверхности в результате приема балласта, м4

Для того, чтобы ликвидировать имеющийся у судна крен (* необходимо выполнение следующего условия

(*=-(                                                                                (3)

где ( величина крена, создаваемая массой принятого балласта m, которая может быть рассчитана по выражению (1).

Как видно для определения необходимой массы балласта m для ликвидации крена необходимо воспользоваться  выражениями (1), (2) в которые также входит искомая величина m.

Для корректного решения  данной задачи по определению массы требуемого для выравнивания крена балласта m необходимо использовать циклическую процедуру в соответствии с порядком расчета, изложенным ниже.

Порядок расчета.

1. В соответствии со схемой расположения  танков и цистерн судна определяется подходящая  доступная цистерна на противоположном по отношению к накрененному борту.  Определяются характеристики данной цистерны или танка  в соответствии с необходимыми исходными данными (у,z,l,b см. выше), а также максимальный объем (масса) балласта, который может быть принят в данную цистерну vmax(mmax). Определяются другие необходимые исходные данные по судну (см. выше).

2.Первый этап. Для предварительной оценки необходимой для выравнивания крена массы балласта (m1), используется выражение, являющимся следствием уравнения (1), в котором принято следующее  допущение (+m((

m1=(*h11*tg(/y                                                                                  (4)

где (((=((*(

h11=h-(*ix/(

3. Второй этап. С использованием полученного на первом этапе расчета выражения для необходимой  массы балласта m1 и его аппликаты z, определяется уточненное выражение для начальной метацентрической высоты h12.

h12 =h+m1/((+m1)*(d+(*m1/(2*S)-z-h)-(*ix/((+m1)                        (5)

Уточняется масса необходимого балласта m2 по следующему выражению

m2=((+m1) *h12*tg(/y                                                                          (7)

Сравниваются полученные значения     m1    и    m2. Если разница межу     m1    и    m2 невелика, то ее можно принять в качестве окончательного значения необходимой массы балласта для выравнивания крена  (*. Если разница между m1    и    m2   значительна, то необходимо перейти к третьему этапу расчета.

4. Третий этап. С использованием полученного на втором этапе расчета выражения для необходимой  массы балласта m2 и его аппликаты z, определяется уточненное выражение для начальной метацентрической высоты h13.

h13 =h+m2/((+m2)*(d+(*m2/(2*S)-z-h)-(*ix/((+m2)                           (8)

Уточняется масса необходимого балласта m2 по следующему выражению

m3=((+m2) *h13*tg(/y                                                                           (9)

Сравниваются полученные значения     m2    и    m3. Если разница межу     m2    и    m3 невелика, то ее можно принять в качестве окончательного значения необходимой массы балласта для выравнивания крена  (*. Если разница между m4    и    m4   значительна, то аналогичную процедуру вычисления  продолжают далее.

5. Если полученное необходимое                 значение массы m балласта для выравнивания крена превышает максимально возможное значение (mmax) которое может быть принято в данный  балластный танк или цистерну судоводитель может выбрать два основных подхода:

а) выбрать другой танк или цистерну и повторить процедуру расчета, начиная с пункта 1).

б) рассчитать начальную остойчивость и крен судна с учетом полностью заполненного первого танка (по  m=mmax) и подобрать другой танк или цистерну для заполнения с целью окончательного спрямления судна. При этом процедура расчета для другого танка повторяется, начиная с пункта 1).

Для расчета начальной остойчивости и крена судна после полного заполнения первого танка (по m=mmax) могут быть использованы следующие выражения:

tg(= mmax y/(((+ mmax)*h1)                                                                (10)

где

mmax –  максимальное значение массы, принимаемого балласта, которое может принять данный танк или цистерна, т

h1 – новое значение начальной метацентрической высоты после приема балласта, м

Новое значение h1 может быть найдено по следующей зависимости

h1=h+ mmax /((+ mmax)*(d+(d/2-z-h)                                                   (11)

где

(d= mmax *(/S

Указанный выше порядок расчета массы необходимого балласта, который необходимо принять в известную цистерну для ликвидации крена судна, оформлен автором в виде электронных таблиц Excel (программы для ЭВМ), что позволяет судоводителю многократно  использовать его для производства аналогичных расчетов для различных случаев состояний разных судов (см. ниже).

| Задача на спрямление судна после погрузки или выгрузки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Определить массу водяного балласта, который надо принять |  |  |  |  |
| в цстерну с координатами У, Z для выравнивания крена |  |  |  |  |
| Исходные данные |  |  |  |  |  |  |
| Водоизмещение судна, т | 10000 |  |  |  |  |  |
| Начальная метацентрическая высота,м (МВ) | 0,5 |  |  |  |  |  |
| Осадка судна средняя,м | 6 |  |  |  |  |  |
| Площадь ватерлинии,м2 | 1300 |  |  |  |  |  |
| Угол крена судна, град | 5 |  |  |  |  |  |
| Координата У цистерны,м | 7 |  |  |  |  |  |
| Координата Z цистерны,м | 2 |  |  |  |  |  |
| Длина цистерны,м | 7 |  |  |  |  |  |
| Ширина цистерны,м | 2 |  |  |  |  |  |
| Плотность воды балласта, т/м3 | 1,025 |  |  |  |  |  |
| Решение | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | 5 этап | 6 этап |
| Промежуточная МВ,м | 0,50 | 0,521393 | 0,522351 | 0,522393 | 0,522395 | 0,522395 |
| Масса балласта,т | 62,43 | 65,16568 | 65,28547 | 65,29072 | 65,29095 | 65,29096 |

После ввода в соответствующие, ячейки, помеченные цветом необходимых исходных данных по судну и балластной цистерне, значение необходимой массы балласта для выравнивания крена судна может быть определено в ячейках (1 этап, 2 этап, 3 этап и тд.).

Если на судне нет данных   о площади ватерлинии S, то его значение можно оставить без изменений или определить приближенно S =0,65*L*B (где   L – длина судна между перпендикулярами, B  - ширина судна).

Как показывают систематические расчеты для грубой оценки необходимой массы балласта в известном танке с целью ликвидации крена можно сразу использовать выражение  (4).