РАЗДЕЛ В ТОРОЙ

СПАСАНИЕ НА МОРЕ

Глава V

СУДОВЫЕ СПАСАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

20. Виды судовых спасательных средств

Судовые спасательные средства — это совокупность предусмотренных на судне средств для спасания людей в открытом море, подразделяющиеся на индивидуальные и коллективные, классификация которых приведена на рис. 14

Рассмотрим особенности каждого вида спасательных средств

Спасательный круг — индивидуальное спасательное средство с водоизмещающим наполнителем, изготовленное из пенопласта и пеноприта и обшитое тканью из синтетического волокна, способен   поддерживать на плаву в течение 24 ч груз 14,5 кг, примерно   равный весу двух человек в воде. Имеет плавучий спасательный леер, закрепленный по периметру в четырех местах. Окрашен в оранжевый цвет, на круг нанесены название и порт приписки судна. Спасательный круг снабжен с каждой стороны полосами из светоотражающего материала, расположенными по периметру сечения.

Суда снабжаются спасательными кругами в зависимости от своей длины. На транспортных судах морского флота имеется от 8 до 14 спасательных кругов» на пассажирских судах — от 8 до 30. Не менее одного круга с каждого борта снабжены плавучим спасательным линем длиной, равной двойному расстоя^ места установки круга до поверхности воды, но р 30 м. 50% спасательных кругов, но не менее снабжены самозажигающимися огнями  с ист( электроэнергии, обеспечивающим продолжите горения не менее 2 ч. По крайней мере, два снабжены автоматически   действующими дымовыми

Рис. 14. Классификация

судовых спасательных средств.

шашками, которые дают дым оранжевого цвета в течение не менее 15 мин.

Спасательные круги равномерно распределены по обоим бортам судна так, чтобы они были легкодоступны, не прикреплены наглухо и в любое время готовы к немедленному использованию. Два спасательных круга с самозажигающимися огнями и автоматически действующими дымовыми шашками установлены так, чтобы их можно было немедленно сбросить с ходового мостика.

Спасательные жилеты — индивидуальные спасательные средства с водоизмещающим наполнителем   или надувные. Надувные имеют две отдельные камеры, которые надуваются автоматически при погружении   в воду и дополнительно имеют устройства  для надувания как механически от баллончика, так и ртом.

Спасательный жилет может надеваться любой стороной внутрь и крепится обвязыванием прикрепленной к нему тесьмы вокруг туловища человека. При прыжке в воду с высоты 4,5 м жилет не должен причинять повреждений спасающемуся. Он обеспечивает всплытие и переворот лицом вверх потерявшего сознание человека за время около 5 с и поддерживает его на плаву так, чтобы рот находился над водой на высоте около 12 см^ а тело было наклонено назад от вертикального состояния на угол от 20 до 50°. Окрашен в оранжевый цвет и снабжен сигнальным свистком и электрической лампочкой с длительностью горения не менее 8 ч, а также может быть снабжен спасательным линем,   разъемно соединенным с жилетом и имеющим на другом конце карабин. На каждой стороне жилета наклеено не менее шести полос из световозвращающего материала (четыре на нагрудной части и две на воротнике).  Детские спасательные жилеты  меньшего размера и имеют надпись «Для детей».

На пассажирских судах количество жилетов соответствует количеству людей на борту плюс 5% запасныx. Дополнительно предусмотрены детские жилеты из |расчета на 10% пассажиров. На грузовых судах количество спасательных жилетов равно числу членов экипажа плюс дополнительные спасательные жилеты для вахтенного персонала. На грузовых судах, перевозящих  пассажиров, предусмотрено не менее двух детских спасательных жилетов.

Спасательные жилеты распределены между всеми лицами на судне, дополнительные жилеты хранятся в местах несения вахт — на мостике, в радиорубке и в машинном отделении.

Гидротермокостюмы предназначены для предупреждения переохлаждения спасающихся или работающих в холодной воде. Используются два типа гидротермокостюмов. Первый (изолирующий) не обладает плавучест|ыо и требует надевания поверх гидротермокостюма спаасательного жилета. Второй (поддерживающий и изолирующий) совмещает функции спасательного жилета и гидротермокостюма, он удовлетворяет приведенным выше требованиям к спасательным жилетам. Конструкция гидротермокостюма обеспечивает возможность не болеe чем за 2 мин вытащить его из сумки хранения и одеть без посторонней помощи вместе   с прилагающейся к нему одеждой и, если требуется, спасательным жилетом. Гидротермокостюм закрывает   водонепроницаемо все тело человека, кроме лица. Некоторые гидротермокостюмы дополнительно снабжаются прозрачными капюшонами, предохраняющими от попадания брызг на лицо. Изготавливаются различных размеров с интервалом по росту и объему груди не более 10 см.

- Минимальное количество гидротермокостюмов   на судне и их размеры должны быть такими, чтобы обеспечить гидротермокостюмом  каждого члена  экипажа дежурной шлюпки.

115 Индивидуальное термозащитное средство — мешок или костюм из водонепроницаемого материала с низкой теплопроводностью, предназначенный для восстановления температуры тела человека, побывавшего в холодной воде. Теплозащитное средство закрывает, за   исключением лица, все тело человека с надетым спасательным жилетом. Его конструкция позволяет распаковать, надеть без посторонней помощи или снять в воде, если оно мешает плыть, не более чем за 2 мин.

В каждой спасательной шлюпке   и спасательном плоту должны быть индивидуальные   теплозащитные средства в количестве 10% людей, допущенных к размещению, но не менее двух.

Спасательная шлюпка — основное активное коллективное спасательное средство, предназначенное для спасения экипажа и пассажиров. На вновь построенных судах, как правило, спасательные шлюпки должны быть самовосстанавливающегося типа, полностью закрытыми и моторными. Их двигатели должны  предусматривать механический и ручной запуск, работать или автоматически отключаться (а затем легко запускаться) в перевернутом состоянии. Скорость шлюпки на тихой воде с полным комплектом людей и снабжения должна быть не менее 6 уз. Для находящихся в эксплуатации судов допускается временное применение несамовосстанавли-вающихся, открытых и полузакрытых   спасательных шлюпок. Спасательные шлюпки грузового судна должны обеспечивать посадку полного числа людей не более чем за 3 мин с момента подачи команды на посадку, а также быструю высадку людей из шлюпки.

Спасательные шлюпки для нефтеналивных судов изготавливают огнезащищенными. При работающей системе орошения водой они выдерживают действие пламени непрерывно горящей нефти не менее 8 мин при прохождении шлюпкой зоны огня на воде. Эти шлюпки оборудованы системой сжатого воздуха, обеспечиваю-

Рнс. 15 Танкерная шлюпка АТ-30:

а) внешний вид: 1 — полосы из световозвращающего  материала; 2 — кресты из световозвращающего материала; б) система орошения: 3 — щелевые головки; 4 — система труб для орошения шлюпки, 5 — поддон для сбора стекающей воды после орошения шлюпки до спуска ее на воду, 6 — откидной патрубок кингстона-^ 7 — насос,   8 — трехходовой кран, 9 — балластный отсек;

10 — емкость между дном шлюпки и поддоном

щей безопасность людей и бесперебойную работу двигателя не менее 10 мин. На рис. 15 показана отечественная танкерная шлюпка АТ-30.

Спасательные шлюпки окрашиваются снаружи в оранжевый цвет. В носовой части с обоих бортов шлюпки делают надписи латинскими буквами  с указанием названия судна, порта приписки, размеров шлюпки и допускаемого к размещению количества людей. Снаружи шлюпки закреплен с провесами плавучий  спасательный леер. По периметру шлюпки под привальным брусом и на палубе закрытия наклеиваются полосы из световозвращающего материала. В носовой и кормовой

117 частях шлюпки на верхней части закрытия наклеиваются кресты из световозвращающего материала.

Спасательные шлюпки снабжаются средствами обеспечения эксплуатации шлюпок (плавучие весла, отпор-ные крюки, ведра и черпак, топоры, шлюпочный фонарь, нактоуз с компасом, плавучий якорь с дректовом и ни-ралом, фалини, осушительный насос, инструменты и запчасти, переносной огнетушитель), средствами сигнализации и привлечения внимания (радиолокационный отражатель, 4 парашютные ракеты красного цвета,   6 фалынфейеров с пламенем красного цвета, 2 плавучие дымовые шашки, электрический водонепроницаемый фонарь, сигнальное зеркало, сигнальный свисток),  медикаментами (аптечка первой помощи, таблетки от морской болезни, гигиенические пакеты), питьевой водой (3 л на чел.) и пищевым рационом (2 500 ккал на 1 чел). В каждой спасательной шлюпке имеется инструкция по сохранению жизни на спасательной шлюпке и иллюстрированная таблица спасательных сигналов. В снабжение входят консервовскрыватели, складной нож, комплект рыболовных принадлежностей.

Для поиска людей и сигнализации используют прожектор, разворачивающийся на 360° в горизонтальной плоскости и наклоняющийся вверх до 90 и вниз до 30° от горизонтальной плоскости. Для сбора людей из воды и их обогревания используют плавучие спасательные кольца и индивидуальные теплозащитные средства (не менее двух). Для связи используют радиостанцию моторной спасательной шлюпки и носимую радиотелефонную станцию.

Количество спасательных шлюпок на <юрту  судна определяется районом плавания, типом судна и количеством людей на судне. Грузовые суда  неограниченного района плавания имеют спасательные   шлюпки, обеспечивающие 200% экипажа судна (по 100% с каждого борта). Пассажирские суда имеют спасательные

шлюпки из расчета обеспечения 100% пассажиров  и экипажа (по 50% с каждого борта).

Место размещения шлюпок должно обеспечить подготовку ее к спуску не более чем за 5 мин; посадку и спуск за 10 мин на грузовом судне и не более 30 мин на пассажирском. Вблизи спасательных шлюпок и на путях эвакуации должны быть нанесены хорошо различимые и соответствующие рекомендациям ИМО условные знаки, указатели, символы. Место сбора и место посадки должны быть соединены с командным пунктом двусторонней громкоговорящей связью.

Спусковое устройство должно обеспечить спуск спасательной шлюпки при крене 20 и дифференте 10° на скорости судна до 5 уз. Должно быть предусмотрено управление спуском шлюпки из спасательной шлюпки, а также устройство для одновременной  отдачи  гаков шлюп-талей под нагрузкой.

Традиционным спусковым устройством спасательной шлюпки являются гравитационные шлюп-балки. Спуск шлюпки происходит под действием ее веса при отжа-тии тормоза шлюп-талей. При использовании закрытых шлюпок рычаг тормоза через систему блоков соединен тросом с рукояткой внутри шлюпки. Специальная конструкция проводки спускового троса от барабана через рычаг тормоза и через блоки обеспечивает его потравливание синхронно с вытравливанием шлюп-талей   и спуском шлюпки. Это позволяет регулировать скорость спуска из спасательной шлюпки.

Основными недостатками традиционных спусковых устройств являются невозможность спуска шлюпок одного борта при большом крене судна и в ряде случаев практическая невозможность спуска высокорасположенной шлюпки в штормовых условиях вследствие ударов шлюпки о корпус судна при спуске. Ненадежность гравитационных шлюпбалок при спуске шлюпок в условиях сильной бортовой качки существенно затрудняет   ис-

пользование спасательного устройства на ряде новых судов Минморфлота, на которых спасательные шлюпка установлены на высоте до 20 м над ватерлинией. В последнее время появились и начали устанавливать на судах мирового флота новые типы спасательных средств, не требующие для спуска традиционных шлюпбалок, -сбрасываемые шлюпки.

Сбрасываемая шлюпка устанавливается на корме в ДП судна на специальной платформе   или кормовом слипе. Сбрасываемая шлюпка имеет более прочный корпус специальной формы. После отдачи крепления шлюпка соскальзывает с платформы, с ускорением падает воду, а войдя в воду, кратковременно погружается под| углом к вертикали, при этом отходит от судна и всплывает в стороне от него. Так как при ударе сбрасываемой шлюпки о воду возникают значительные   перегрузи, все люди в шлюпках занимают места   в специально сконструированных креслах с амортизирующими прокладками и застегивают привязные ремни. Кресла позволяют воспринять динамические перегрузки при на более удобном положении тела. На рис. 16 показан разрез сбрасываемой шлюпки. Эксперименты, проведенные в Норвегии, показали, что такая шлюпка

Рис. 16. Схема сбрасываемой спасательной шлюпки (в разрезе): 1 — двигатель; 2 — баллоны со сжатым воздухом; 3 — кресло с амортизирующими прокладками и привязным ремнем

может быть сброшена безопасно с высоты до 40 м при дифференте до 15 и крене до 30°.

Дежурная шлюпка   (Rescue boat) — специальное

спасательное средство, которое должно находиться на судне в постоянной готовности для немедленного использования и предназначено для спасения упавших в воду людей, людей с потерпевшего аварию судна,   а также для сбора и буксировки спасательных плотов в условиях аварии. Дежурные шлюпки могут быть жесткими, надувными и комбинированными; характеризуются высокой мобильностью, хорошей мореходностью,. легкостью и быстротой спуска и подъема на волнении и на ходу судна, простотой управления и скоростью более 6 уз. Подготовка и спуск дежурной шлюпки должны быть произведены в течение не более 5 мин. Все грузовые и пассажирские суда должны иметь дежурные

шлюпки.

На рис. 17 показан спасательный бот «Сиирайдер»

фирмы «Авон», в котором в качестве устройства самовосстановления используется эластичная емкость, надувающаяся при опрокидывании бота. Вместимость бота— до 10 чел., два подвесных мотора обеспечивают скорость

до 35 уз.

Плот-каюта (спасательный отсек) является принципиально новым спасательным средством, которое   позволяет обеспечить:

безопасное убежище для членов экипажа во время

пожара, так как имеет пожарную изоляцию и отдельное устройство вентиляции;

эвакуацию людей с гибнущего судна независимо от погодных условий при любой посадке судна;

свободное всплытие с полным количеством спасающихся при погружении судна.

Плот-каюта устанавливается в кормовой части крупнотоннажного судна, вмещает весь экипаж (до 40 чел.), 121

после отдачи креплений сбрасывается в воду (с высот до 22,5 м). Форма килевой части рассчитана так, ч^ вектор торможения при входе ее в воду отклоняется при мерно на 40° от вертикали. Это демпфирует удар о вод| и обеспечивает всплытие в стороне от судна. На рис. 1| показаны установка плот-каюты на корме судна и воэ| можные положения при ее сбрасывании в воду.      1

Экипаж располагается на койках, пенопластовая об| -лицовка которых выполнена в виде желоба с onopoj| под тазовую часть, плечи и голову. Люди фиксируются на койках привязными ремнями.                    ||

Надувной спасательный плот в настоящее время яв| ляется вторым основным спасательным средством посл|

Рис. 17. Спасательный бот «Сиирайдер»:

1 — буксирный рым; 2 — консоль управления; 3 — сиденье; 4 — подвесные моторы; 5 — навигационные огни; 6 — устройство самовосстановления; 7 — спасательный леер; 8 — кранец

122

Рис. 18. Плот-каюта (спасательный отсек):

а) крепление на корме судна; б) форма отсека и возможные положения-при падении в воду; 1 — корпус судна; 2 — плот-каюта; 3 — возможные положения плот-каюты при входе в воду

спасательной шлюпки, а на малых судах — и основной формой спасательного оборудования.   Изготовляются плоты различных размеров вместимостью от 6 до 25 чел. В СССР выпускаются  плоты марки ПСН   (плот спасательный надувной) вместимостью 10 чел (ПСН-10)

и 6 чел. (ПСН-6).

Изготовляют надувные плоты из многослойной прорезиненной ткани оранжевого цвета; они имеют   две камеры плавучести, две надувные дуги и надувную банку посередине, надуваемые через невозвратные клапаны от баллона с углекислым газом. Каждый из двух отсеков плота способен поддержать на плаву плот   с полным количеством спасающихся. Двойное днище, надуваемое ручным мехом, обеспечивает теплоизоляцию от воды. Плоты имеют тент, защищающий людей от воздействия внешней среды. Снаружи плота на камерах плавучести закреплен спасательный леер,  предназначенный для поддержания спасающихся на воде. Если

плот раскрылся в перевернутом состоянии, то с помощью 123

Рис. 19. Переворачивание надувного спасательного плота в нор мальное положение:

•а) с помощью ручек на днище; б) с помощью выпрямительного стропа; 1 -,„ баллон со сжатым газом в чехле; 2 — карманы; 3 — спасательный леерЦ 4 — полосы из световозвращающего материала

двух ручек на днище он может быть перевернут в нор| мальное положение (рис. 19). На днище плота имеюта| карманы, которые после заполнения их водой увеличиЦ вают остойчивость плота.                          |

Плавучий якорь, соединенный дректовом с корп^ИЦ сом плота, предназначен для уменьшения скорости ве рового дрейфа.

В верхней части плота на одной из дуг закреплен^ электрическая лампочка, загорающаяся после попадав ния морской воды в батарейку, закрепленную под дни^ щем. На камере плавучести и в нижней части тента по1| периметру нанесены полосы из светоотражающего ма<| териала. На тенте сверху наклеены кресты из подобных полос. На тенте имеются водосборники для сбора дождевой воды.

Надувной плот хранится на палубе в контейнере и закреплен с помощью гидростатического   устройства. Для приведения плота в действие необходимо проверить крепление ходового конца пускового линя к судну, разобщить гидростатическое устройство, нажав на его педаль, сбросить плот за борт, выбрать слабину пускового линя, длина которого равна двойному расстоянию от места установки до воды, но не менее 15 м, и рывком линя открыть пусковой клапан баллона. В надутом состоянии плот прикреплен к корпусу судна с помощью пускового линя, выполняющего после приведения в действие системы газо -заполнения роль фалиня.

Если плот не был сброшен до гибели судна, то на глубине от 2 до 4 м гидростатическое устройство освободит контейнер, имеющий положительную плавучесть. Всплывший на поверхность нераскрывшийся контейнер остается прикрепленным к затонувшему судну.   Если глубина затопления судна превышает длину пускового линя, то после его вытравливания плот автоматически раскроется и после разрыва линя (он надрезан у места  крепления на судне) будет свободно дрейфовать.

Основным достоинством спасательных плотов является их компактность при походном хранении и отсутствие сложных и громоздких устройств для спуска. Вследствие этого они в первую очередь нашли применение на малых судах. Посадка в плоты на низкобортных судах осуществляется в основном следующими способами: по штормтрапу, прыжком с борта внутрь плота, прыжком в воду с последующим входом в плот из воды. Следует заметить, что последний способ наиболее неблагоприятен вследствие намокания одежды, что связано с последующим возможным переохлаждением, а также возможности нападения акул.

На высокобортных судах указанные способы посадки в плот применимы с трудом. Поэтому крупнотоннажные суда мирового флота стали оборудовать надувными желобами с надувными платформами,   позволяющими осуществлять быструю и безопасную посадку  в плот (рис. 20). Надувные желоба позволяют осуществлять эвакуацию 10—12 чел. всего за 1 мин. На грузовых судах общая вместимость надувных плотов должна составлять 50% численности экипажа. На пассажирских судах — 25% общего количества находящихся на борту людей.

Помимо сбрасываемых, могут быть надувные плоты (рис. 21), спускаемые специальной кран-балкой. В этом случае одна кран-балка обслуживает несколько плотов» которые подносят к ней, надувают на палубе и здесь же производят посадку людей. Спускают плот на воду вместе с людьми.

Конструкция спускаемого плота обеспечивает   посадку всех приписанных к нему людей на грузовом судне за время не более 3 мин. Количество спасательных плотов на судне определяется числом людей на борту. На грузовом судне они должны вмещать 100% людей.

Рис. 20. Использование надувного желоба и платформы для посадки в спасательный плот:

I—  спускопосадочный скат (надувной желоб); 2— надувная платформа^ »> — надувной спасательный плот; 4 — полосы из световозвращающего материала; 5 — спасательный леер

126

Рис. 21. Спускаемый надувной спасательный плот:

S — корпус судна; 2 — спусковое устройство; 3 — спускаемый надувной спасательный плот; 4 — крест из световозвращающего материала; 5 — полосы из световозвращающего материала

Если коллективные спасательные средства на грузовом судне установлены на расстоянии более 100 м от носовой или кормовой оконечностей, то в носу или корме соответственно устанавливают дополнительный спасательный плот вместимостью не менее 6 чел.

В снабжение спасательного плота входят:

плавучее кольцо с линем длиной не менее 30 м;

нож плавучий безопасный для перерезывания пускового линя, хранится в кармане с наружной   стороны тента вблизи места крепления фалиня;

два плавучих якоря для уменьшения скорости дрейфа с дректовами и ниралами;

складные плавучие весла;

черпак из прорезиненной ткани и две губки для удаления воды из плота;

ручной мех для подкачки воздуха в камеры плавучести и надувное днище;

комплект ремонтных приспособлений (резиновые завинчивающиеся пробки, металлические заглушки, куски прорезиненной ткани и тюбики с клеем);

комплект сигнальных средств (четыре парашютные ракеты, шесть фальшфейеров, две плавучие  дымовые шашки, радиолокационный отражатель, электрический герметичный фонарь, сигнальное зеркало, сигнальный

свисток);

аптечка первой помощи, таблетки от морской болезни, гигиенические пакеты;

пищевой рацион из расчета 2 500 ккал на 1 чел.;

питьевая вода консервированная из расчета 1,5 л на человека, три консервовскрывателя, градуированный

сосуд для раздачи воды;

комплект рыболовных принадлежностей;

индивидуальные теплозащитные средства (не менее

двух);

иллюстрированная таблица спасательных сигналов и

инструкция по сохранению жизни на спасательном плоту и по его обслуживанию.

Расположение предметов снабжения на спасательном плоту показано на рис. 22.

Основными недостатками существующих спасательных плотов являются их недостаточная остойчивость, значительный ветровой дрейф, сложность отвода   от

борта гибнущего судна.

Жесткий спасательный плот отличается   простотой

устройства и высокой живучестью. Плавучесть обеспечивается металлическими воздушными отсеками по периметру плота. Плот можно использовать независимо от того, какой стороной вверх он плавает. Он имеет разборный тент. Снабжение плота закреплено в его двойном днище.

Линеметательное устройство предназначено для подачи линя с судна или с берега на спасательное средство или с судна на судно для последующей подачи 4*

19S

Рис. 22. Размещение снабжения на плоту ПСН:

1 — плавучий якорь; 2 — бросательный конец с плавучим кольцом; 3 — мешок с аварийными пробками; 4 — полиэтиленовый пакет с таблицей спасательных сигналов и инструкцией по сохранению жизни на спасательном плоту и по его обслуживанию; 5 — черпак и губка для удаления воды из плота; 6 — кармашек с плавающим ножом; 7 — мешок со складными веслами и вторым плавучим якорем; 8 — крест из световозвращающего материала; 9 — контейнер с остальными предметами снабжения

проводника, буксирного или швартовного троса.  На рис. 23 показано устройство аварийного линеметателя АЛ-1. Для подачи линя необходимо:

раскрыть ящик со специально уложенным   линем (/==400 м), прикрепить к корпусу судна коренной конец линя, ходовой конец с помощью карабина прикрепить

к поводку ракеты;

вставить ракету в ствол линемета;

открыть затвор пистолета и вставить стартовый патрон;

5-647                                                 129

Рис 23 Аварийный линеметатель АЛ.

1 — пистолет, 2 — патрон, придающий ракете стартовую скорость и воспламеняющий ее 3 — поплавок ракеты 4 — скользящее кольцо с металлическим поводком, 5 — ракета, 6 — металлический поводок, 7 — карабин 8 — вложенный по специальному трафарету линь, 9 — ящик, 10 — коренной конец линя, закрепленный на судне

встать таким образом, чтобы ящик с линем был впереди, занять устойчивое положение;

приподнять линемет на угол около 10°, прицелиться на наветренную кромку судна (снос ракеты по ветру достигает 10% расстояния до цели), взвести курок и произвести выстрел.

При выстреле патрон сообщает ракете  стартовую скорость и зажигает заряд ракеты.

21. Средства обнаружения терпящих бедствие

В последние годы изменились основные принципы спасания на море. как правило, экипажу, оставившему аварийное судно и находящемуся на спасательном средстве в море, рекомендуется оставаться в районе катастрофы и ждать спасателя Решение не оставаться  в районе катастрофы может быть принято лишь в случае

130

близости берега. Вероятность благополучного спасения во многом зависит от своевременной подачи сигналов бедствия и мер, предпринимаемых экипажем для того, чтобы помочь себя обнаружить. Командир или квалифицированный старшина спасательного средства должен знать и уметь использовать все имеющиеся для  этой цели сигнальные средства.

Сообщение, передаваемое вслед за сигналом бедствия, должно по возможности включать: название и местоположение судна, его позывные, характер бедствия и вид требуемой помощи, гидрометеоусловия, число раненых, количество спущенных плавсредств. Кроме того, передаются длинное тире длительностью 10—15 с или длительный счет для пеленгования.

Радиотелеграфный сигнал бедствия SOS (…---…) подается на международной частоте бедствия и вызова 500 кГц судовым радиотелеграфным передатчиком, судовым автоматическим податчиком радиотелеграфных сигналов тревоги и бедствия (АПСТБ) или переносной радиостанцией спасательных средств. Сигнал предваряется радиотелеграфным сигналом тревоги, состоящим из 12 тире длительностью по 4 с каждое с интервалом между ними в 1 с, подаваемый автоподатчиком Сигнал может быть принят береговыми и судовыми   радиостанциями. Установленные на судах автоалармы после приема четырех последовательно переданных тире установленной длительности автоматически   включают тревожную сигнализацию в радиорубке, ходовой рубке и в каюте начальника радиостанции

Радиотелефонный сигнал бедствия МЭЙДЭИ может быть передан на частоте 2182 кГц судовым радиотелефонным передатчиком или переносной радиостанцией Предваряется радиотелефонным сигналом тревоги, состоящим из синусоидальных колебаний звуков   двух тонов, передаваемых поочередно (свип-тон) в течение от 30 с до 1 мин непрерывно Сигнал может быть при-

5*                                                            131

нят береговыми и судовыми радиостанциями. Установленные на судах радиотелефонные автоалармы  через 4—6 с после приема свип-тона включают звуковые сигналы тревоги в радиорубке, на ходовом мостике и в каюте начальника радиостанции. Круглосуточную вахту на частоте 2182 кГц несут вахтенные помощники капитана.

Радиотелефонный сигнал бедствия может быть передан на 16-м канале судовой УКВ-радиостанции и принят судовыми и береговыми станциями.

Радиотелефонный сигнал бедствия может быть передан на частотах 121,5 и 243 мГц переносной аварийно-спасательной радиостанцией. Сигнал принимают и

летательные аппараты.

Сигнал тревоги может быть передан   аварийным

радиобуем на частотах 121,5 и 243 мГц и принят летательными аппаратами. Сигнал на частоте 406 мГц рассчитан на прием международной спутниковой системой

КОСПАС-САРСАТ.

Переносная радиостанция «Плот» работает в режимах телефонии и телеграфии на частотах 500,   2182. 6273, 8364 кГц. Одновременно подает в эфир радиотелеграфный сигнал тревоги, бедствия, тире для пеленгования и радиотелефонный сигнал тревоги. Питание от генератора с ручным приводом или активируемой морской водой батарейки «Маячок-1». Радиостанция имеет три антенны: лучевую, телескопическую, змейковую;

герметична, выдерживает однократное сбрасывание с

высоты до 15 м, масса 26 кг.

Аварийно-спасательная   радиостанция «Поиск-Р» служит для передачи сигнала бедствия на частотах воздушной службы поиска и спасения. Высота без антенны 43 см, масса — 1,8 кг, питание — 8 элементов   «Салют I». В режиме «Маяк» работает как аварийный радиобуй. Инструкция по использованию помещена   на корпусе.

Аварийный радиобуй «Поиск-Б» служит для передачи отличительного сигнала бедствия и привода спасательных средств к месту аварии. Работает на частотах летательных аппаратов. Высота без антенны 58 см, масса 2,2 кг. Инструкция по использованию помещена на корпусе.

Аварийный радиобуй АРБ-406 предназначен   для передачи отличительного сигнала бедствия на частоте 406 мГц через систему КОСПАС-САРСАТ — международную систему поиска потерпевших бедствие судов и самолетов. Включает в себя четыре низкоорбитальных спутника связи и наземные станции в СССР, Канаде, США, Франции, Норвегии и Великобритании. Получив отличительный сигнал бедствия от аварийного радиобуя, аппаратура спутника автоматически   определяет его координаты и передает на наземную станцию.  За время работы системы (с 1982 г.) с ее помощью удалось спасти людей примерно в 80 случаях бедствия на море и более чем в 150 авиакатастрофах.

Пиротехнические средства (ракеты, фальшфейеры, дымовые шашки) служат для привлечения внимания судов и летательных аппаратов. Учитывая ограниченное их количество в спасательном средстве, используются только с разрешения командира   спасательного средства в случае обнаружения поблизости судна или летательного аппарата.

Визуальные средства служат для облегчения обнаружения и привлечения внимания судов и самолетов. В ночное время — фонарик, позволяющий вести передачу светом по азбуке Морзе, днем в солнечную погоду — сигнальное зеркало. Лампочки на плоту и жилетах видны ночью примерно на расстоянии одной

мили.

Для облегчения обнаружения спасательных средств

на море используют световозвращающую ленту — пленку, в выемках которой имеются прозрачные шарики диа-133

метром в несколько сотых миллиметра, которые обладают свойством отражать свет в том направлении, откуда он пришел. Наклеивается на все индивидуальные

и коллективные спасательные средства.

Свисток является звуковым средством привлечения

внимания. Дальность его слышимости в два раза превышает дальность слышимости громкого крика.

22. Использование индивидуальных спасательных средств

Для подачи спасательного круга надо взять его с внутренней стороны правой рукой и, сделав два-три размаха, бросить в горизонтальном направлении плашмя с таким расчетом, чтобы он упал вблизи от терпящего бедствие человека. Находящийся в воде, подплыв   к кругу, надавливает на него, чтобы круг принял вертикальное положение. После этого, просунув в круг одну руку и голову, затем вторую руку, ложится на спасательный круг грудью и, работая руками и ногами, плывет к борту судна или шлюпки.

Спасательный жилет закрепляется на груди клеван-

тами и обвязывается тесьмой вокруг туловища.   При прыжке в воду прижимается руками к груди. В темное время суток для приведения в действие   сигнальной лампочки необходимо из находящейся в кармане жилета батарейки «Маячок» выдернуть две пластмассовые пробки, используя пропущенный через них и соединенный в виде петли короткий штерт. Для подъема человека на спасательное средство используют специальную петлю, имеющуюся на спасательном   жилете сверху. Находящиеся на груди поплавки жилета существенно затрудняют подъем человека из воды в плавательное средство. Поэтому целесообразно предварительно развернуть его спннэй к спасательному средству.

23. Использование спасательных шлюпок и плотов

При оставлении судна необходимо:

погрузить в шлюпку дополнительное снабжение, теплые одеяла, переносную радиостанцию, аварийный радиобуй, судовые документы;

отдать стопора и дополнительные крепления;

произвести посадку людей в шлюпку;

закрыть все люки;

открыть вентиляционные отверстия;

открыть топливный кран;

запустить двигатель согласно инструкции;

застегнуть привязные ремни;

используя рукоятку дистанционного   управления тормозом, регулировать скорость спуска шлюпки (при бортовой качке судна медленный спуск опасен вследствие ударов шлюпки о борт судна);

в момент касания шлюпкой воды освободить  гаки

шлюп-талей;

дать ход, перекладывая руль постепенно от борта

судна.

Если танкерная шлюпка спускается в пятно горящего топлива, то после посадки людей следует:

командиру шлюпки выбрать наиболее безопасное направление движения;

закрыть все люки, включая вентиляционные отверстия;

открыть доступ сжатого воздуха из баллонов через

понижающий редуктор внутрь шлюпки (для того чтобы исключить проникновение дыма, внутри шлюпки создают наибольшее избыточное давление воздуха);

открыть топливный кран, запустить двигатель, застегнуть привязные ремни;

включить орошение шлюпки из балластных отсеков;

освобождая тормоз, спустить шлюпку;

отдать гаки шлюп-талей;

переключить трехходовый кран на забор воды из-за борта, при значительной толщине разлившихся нефтепродуктов опустить заборный патрубок кингстона для забора воды с глубины около 1,2 м;

увеличив обороты двигателя, отходить в безопасном направлении, стремясь быстрее покинуть зону огня.

Во все время движения держать привязные ремни застегнутыми во избежание травм при возможном опрокидывании шлюпки. Надо также иметь в виду, что расчетное самовосстановление шлюпки обеспечено лишь при размещении экипажа шлюпки на штатных местах.

Посадка людей в открытые спасательные  шлюпки может в зависимости от гидрометеоусловий производиться по трапу, по штормтрапу, со шлюпочной палубы, со специальной площадки в месте крепления шлюпки по-походному. При посадке людей по трапу и штормтрапу шлюпка удерживается у борта с помощью фалиней. Такая посадка возможна только при благоприятных метеоусловиях.

Надувные спасательные плоты сбрасываемого типа могут быть сброшены в воду у места их крепления или предварительно перенесены к месту, более удобному для посадки. Перед сбросом плота следует убедиться, что пусковой линь закреплен на судне. Сброшенный в воду контейнер с плотом плавает у борта судна. Для раскрытия плота необходимо выбрать слабину пускового линя, который собран в контейнере узлом ^для укорачивания стропов. После этого рывком силой около 15 кг приводят в действие пусковой клапан, и сжатый углекислый газ (с добавлением азота для предотвращения обмерзания пускового клапана) начинает поступать в камеры плавучести. При температуре наружного воздуха 18—20°С плот полностью надувается за 60 с. При температуре 30°С заполнение плота газом замедляется и плот полностью раскрывается за 2—3 мин. Пусковой

136

линь отсоединяется от пускового клапана и остается прикрепленным к буксировочной сетке, выполняя роль фалиня. Следует иметь в виду, что в сильный шторм силы, действующие на раскрывшийся плот, могут превысить разрывную прочность линя и преждевременно сброшенный плот может быть оторван от судна и потерян. Для предотвращения обрыва плота необходимо после приведения его в действие привязать к релингу или стойке пусковой линь выше надрезанного участка, который находится примерно в 1 м от штатного места крепления линя на судне.

Посадку людей в плот можно осуществлять по шторм-трапу, надувному желобу, прыжком в плот, прыжком на дуги плота, прыжком в воду и последующим входом в плот из воды. Следует избегать прыжка на тент плота, если в плоту уже есть люди. Даже при попадании на дугу плота она прогибается под ударом до днища и есть большая вероятность нанести серьезные травмы людям, уже находящимся в спасательном плоту. Человеку в спасательном жилете поверх теплой одежды достаточно трудно без посторонней помощи подняться в спасательный плот, поэтому надо   помогать друг другу подниматься в плот.

Если нет опасности немедленного затопления судна, не надо торопиться обрезать пусковой линь. В противном случае незаполненный людьми спасательный плот может быстро отдрейфовать и часть людей останется в воде. Первая задача находящихся на плоту — подобрать всех людей из воды. Учитывая двукратный запас плавучести спасательного плота, можно поднять в плот в дра раза больше людей, чем номинальная вместимость плота. В дальнейшем можно будет перераспределить избыточное количество людей на недогруженные или оставшиеся свободными плоты.

После того как все люди подняты из воды или  в случае близящегося затопления судна надо  обрезать

137

пусковой линь, отдрейфовать на безопасное расстояние, чтобы не быть затянутым в воронку. После этого опустить в воду и расправить оба плавучих якоря,  чтобы уменьшить скорость дрейфа.

Следует принять все меры, используя для передвижения весла, чтобы собрать все спасательные средства вместе и связать их линями (на расстоянии 10—15 м, чтобы плоты не терлись друг о друга). В дальнейшем это расстояние кратковременно уменьшается для передачи людей (например, доктора для оказания помощи раненым), при появлении летательного аппарата   (группу спасательных средств легче заметить, чем   отдельные плоты).

Для ускорения обнаружения следует в один из плотов взять аварийный радиобуй, который может  быть внутри плота или плавать рядом привязанным.

Для отвода пассивных спасательных средств и сбора их вместе используют спасательные боты или моторные спасательные шлюпки. Если плот не может самостоятельно отойти от наветренного борта и нет поблизости активного спасательного средства, следует, используя весла, сместиться к ближайшей оконечности   судна. Пройдя ее, плот быстрой отдрейфует под действием ветра.

В течение всего пребывания на спасательном плоту принимают меры по сохранению его остойчивости. С этой целью все люди должны находиться на днище плота, а не на банке и не на камерах плавучести (даж^ если на днище внутри плота есть вода). Сохранению остойчивости способствуют также плавучие якоря.

При буксировке плота все должны быть на днище, причем в переднем отсеке плота должна быть только Уз всех людей, чтобы при буксировке плот не зарывался в воду. Буксирный конец крепят   за специальные кольца на буксирной сетке.                             Контрольные вопросы

Какие виды спасательных средств имеются на судах? 2. Назовите средства обнаружения терпящих бедствие. 3. Что необходимо сделать при оставлении судна на шлюпках? 4. Как используются спасательные плоты?

Глава VI

ОСТАВЛЕНИЕ СУДНА

24. Действия экипажа при оставлении судна

Решение об оставлении судна принимает только капитан. Этому должен предшествовать серьезный анализ состояния аварийного судна, вероятность его гибели, целесообразности организации борьбы за живучесть и эффективности ее тактики. Если ясна причина, вызвавшая аварию (столкновение, посадка, взрыв),  степень неопределенности ситуации существенно снижается. Но в ряде случаев причину аварии сразу установить   не удается. Без установления причины активная борьба за живучесть невозможна.

Борьба за живучесть имеет целью решение двух задач — спасение человеческой жизни (экипажа и пассажиров) и спасение имущества (судна и груза).   При этом первая задача (спасение жизни) имеет неоспоримый приоритет перед всеми остальными. Однако  при этом нужно понимать, что сохранение судна является гарантией безопасности экипажа. Другими словами, если судно гибнет, то вероятность выживания людей в жестких условиях существования на   спасательном средстве существенно снижается. Поэтому решение об оставлении судна принимается только тогда, когда все меры по спасению судна приняты (либо отсутствуют) 139

и разумных надежд на спасение судна больше не осталось. На сегодняшний день не существует научно обоснованных критериев целесообразности принимаемых капитаном решений (спасать или оставлять судно),  так же как и надежной методики и способов оценки состояния аварийного судна, однако теоретических трудностей на этом пути нет, такие работы ведутся и завтра с помощью ЭВМ можно будет оперативно решать эти задачи.

Расписание по тревогам предусматривает наличие специально выделенных людей из состава экипажа, в обязанности которых входит подготовка спасательных средств к использованию независимо от того, потребуются эти средства в дальнейшем или нет. Подготовка спасательных средств начинается сразу же после объявления любой тревоги и состоит из ряда операций, которые необходимо осуществлять по возможности одновременно. Сначала снимают чехол (с открытых шлюпок), затем разносят носовой фалинь как можно дальше в сторону носовой части судна. При этом нужно убедиться в том, что разнесенный фалинь крепится к носовой оконечности шлюпки клевантом,  так как   на шлюпке два фалиня в носовой ее части, один из которых крепится клевантом, а второй — огоном. Одновременно с этим отдают жесткие крепления, фиксирующие шлюпку и шлюпбалки в походном положении и вворачиваются обе сливные пробки в днище шлюпки. Вставляют румпель (если он съемный), разматывают мусин-ги и, если необходимо, отдают леерное ограждение ботдека. Производят пробный запуск двигателя, проверяют наличие топлива в баке. Проверяют исправность стационарной шлюпочной радиостанции и источники питания. Производят доукомплектацию   снабжения   и средств жизнеобеспечения. Это требует особых пояснений. Весь комплект шлюпочного снабжения по требованиям нормативных документов (Конвенции СОЛАС-74 и Правил Регистра Союза ССР) хранится в шлюпках на своих штатных местах. Однако особые условия плавания заставляют иногда отступать от этих требований. Например, в высоких и средних широтах в зимнее время нельзя постоянно хранить в шлюпках воду, так как она замерзнет и разорвет емкости. В этих обстоятельствах ее сливают и заливают назад только при объявлении тревоги либо хранят емкости с водой в теплом помещении поблизости от шлюпки. При подготовке к оставлению судна необходимо принести в шлюпку несколько одеял. Наличие и количество одеял в шлюпке не регламентированы нормативными документами, но хорошая морская практика рекомендует их иметь для укрытия людей от холода. Последней операцией по подготовке шлюпки является сталкивание ее с места путем кратковременного ослабления тормоза шлюпочной лебедки. После того как выполнены все эти   операции, шлюпка готова к использованию. Если капитан принял решение об оставлении судна, по его приказанию объявляется шлюпочная тревога и дается распоряжение об этом по принудительному вещанию трансляционной установки. Все занимают свои места в шлюпках согласно расписанию, командиры шлюпок  проверяют наличие всех людей, которые должны быть в их шлюпке, и дают команду на спуск, если нет отсутствующих. После объявления шлюпочной тревоги и в процессе посадки в спасательные средства старший  помощник сам или во главе группы охраны порядка контролирует, чтобы никто не остался в жилых и служебных помещениях по тем или иным причинам (потеря сознания, травма, заклинивание выхода, повреждение   каналов связи и т. д.). Нужно помнить, что вахта в МП находится в глубине судна, месте наиболее удаленном от расположения спасательных средств, и при этом пути их эвакуации могут быть затруднены. Поэтому команду покинуть свои места машинной вахте нужно  дать раньше объявления шлюпочной тревоги или одновременно с ней, но не позднее.

Очень важно обеспечить должный порядок при посадке в спасательные средства и избежать паники при оставлении судна. Если на транспортном судне, на котором сравнительно немногочисленный экипаж, состоящий из профессионально подготовленных людей, вероятность возникновения паники невелика, то на судах с большим числом людей, не относящихся   к судовой команде (пассажирские, экспедиционные,   учебные), можно столкнуться с этой проблемой. В паническом состоянии сознание блокируется инстинктом самосохранения и человек действует неосознанно. Целью таких действий является удаление от опасности любыми средствами, в результате чего наступает уродливая деформация личности. Паника редко наступает в группе одновременно у нескольких ее членов. Начинается паника с кого-то первого, распространяясь затем на   всю группу. Причинами паники является низкая эмоциональная устойчивость индивидуума к действию эмоциоген-ных раздражителей и недостаток информации о положении дел, в условиях которых возникает это состояние. Так, в условиях аварии судна у профессионально некомпетентного человека может возникнуть преувеличенное представление о грозящей ему опасности и, как следствие этого, мысль о нехватке времени на его спасение. Любыми средствами панику необходимо предотвратить, потому что остановить ее бывает очень трудно, а подчас невозможно. Для предотвращения паники командир должен строго контролировать в первую очередь свое поведение в экстремальной ситуации, ни в коем случае не показать растерянности (даже если она в какой-то момент и возникла). Изучать подчиненных и товарищей по работе с целью определения потенциальных паникеров, чтобы нейтрализовать их влияние на группу в экстремальных ситуациях. Остановить возникшую панику можно каким-нибудь неожиданным и сильным раздражителем (звук, боль, личный пример, угроза и т. д.). Панике сопутствует ложное ощущение правильности своих действий. На самом деле она приводит, как правило, к катастрофическим последствиям, уничтожая все достигнутое ранее.

Спасение экипажа может происходить одним из двух возможных способов: неорганизованное спасение — паника, каждый спасает сам себя, не учитывая необходимость оказания помощи другим, и организованное спасение — взаимопомощь, ожидание отставших, слабых и т.д.

Статистика катастроф свидетельствует, что фактор времени при авариях играет определяющую роль в том смысле, что с его ростом растет и вероятность гибели судна. Другими словами, функция закона распределения вероятности гибели судна является возрастающей.

При панике вероятность спасения

(1)

где — вероятность спасения для каждого при панике;

n — вместимость спасательного средства или численность экипажа (что меньше);

p(t) — плотность вероятности гибели судна

— математическое ожидание промежутка времени на спасение 1 чел.

Выражение в квадратных скобках (1) представляет собой риск спасения при панике, при этом член  есть риск добежать и сесть в спасательное средство первым, а член  есть вероятность события, при котором человек попал в спасательное средство, но судно за время  погибло (риск спасения от гибели судна).

Здесь под риском понимается вероятность неблагоприятного исхода.

При организованном групповом спасении   вероятность спасения

(2)

где   — вероятность спасения для каждого при групповом спасении;

n — промежуток времени для спасения всего экипажа судна или спасательного средства (что меньше).

Выражение  (2) представляет собой вероятность события,  при котором все попали в спасательное средство, но судно погибло за время  (риск спасения от гибели судна).

Условие благоприятного исхода при спасении судна (с применением «правила трех сигма»)

(3)

где  — время гибели судна;

— среднее квадратичное отклонение.

Учитывая тенденции в применении критериев безопасности в вопросах охраны труда, представляется целесообразным в формуле (3) принять 6, поскольку речь идет о жизни людей. Проведенные исследования  показывают, что . С учетом этих предпосылок неравенство (3) можно представить в виде:

(4)

Коэффициент эффективности способа спасения k получается из:         (5)

На основании (1) и (2) получаем

(6)

Алгебраические преобразования приводят уравнение (6) к виду

или

(7)

Сводя вместе (2) и (4), можно написать

(8)

Учитывая ранее указанное возрастание функции p{t), получим:

(9)

Отсюда и из (8) выводим окончательно, что

(9)

Сравнивая(7)и(9)выводим неравенство

которое означает, что k<.n и

или Вышеизложенное позволяет сделать некоторые выводы.

1. Вероятность спасения максимизируется при стратегии группового организованного спасания (5) и (10). Действительно, на шестиместном плоту ПСН-6 вероятность спастись для каждого при этой стратегии в 4 раза больше, чем при панике, в ПСН-10 — в 7 раз, а в 70-местной шлюпке — в 47 раз больше.

2. В основе морально-этических норм поведения лежит их целесообразность Иными словами, соблюдение этих норм с позиций теории игр выгодно всем: тем, по отношению к кому они соблюдаются, и тем, кто их соблюдает, так как в конечном счете это вопрос оптимальной стратегии действий. В применении к данному случаю это доказано с очевидностью, в более же широком смысле, по-видимому, доказуемо.

3. При принятии решения об оставлении гибнущего судна капитан должен руководствоваться неравенством (4), так как в этом условии не только залог благоприятного исхода при спасении экипажа, но и определенная гарантия отсутствия паники. Основная причина паники — это опасение о нехватке времени на спасение, поэтому паника не возникает, если экипаж будет доверять капитану, а для этого все должны знать условия, описываемые неравенством (4).

Таким образом, посадка в спасательные  средства должна проходить организованно, при этом в первую очередь нужно спасать женщин, детей, раненых и стариков. При посадке в шлюпку третий помощник капитана берет с собой карты данного района, судовой журнал и портфель с судовыми документами, паспортами и дипломами членов экипажа.

После посадки в шлюпку она спускается на воду с работающим двигателем и, когда коснется воды, быстро и одновременно выкладываются шлюп-тали, выдергивается клевант фалиня и шлюпка отходит от борта, так как в противном случае ее может разбить о борт судна волной. Кроме того, необходимо освободить пространство чистой воды у борта судна для безопасного прыжка в воду людей, оставшихся на борту и не севших в шлюпки  (те, кто осуществлял спуск шлюпки, капитан и т. д.). Капитан в любом случае  покидает судно последним. А при плавании на спасательных средствах в открытом море нужно соблюдать два основных принципа: всем спасательным средствам   необходимо держаться вместе, будучи соединенным фалинями, и находиться у места гибели судна. Это связано с тем, что людей будут искать именно в этом районе. Не следует покидать район гибели судна, если нет реальной и обоснованной надежды достичь берега. Необходимо беречь запасы топлива для шлюпочного двигателя, который может понадобиться для оказания помощи плотам или шлюпкам без двигателя или для  удержания шлюпки носом против волны в случае изменения и ухудшения погоды. В любом случае, даже если судно не успело сообщить в эфир об аварии, его начнут  искать,

если оно хотя бы один раз не выйдет на связь в установленные сроки. Однако, если есть реальная возможность достичь берега или выйти на судоходные  пути, это нужно сделать. В составе шлюпочного  снабжения есть шлюпочный магнитный компас, по которому можно определять направления. Если же по каким-либо причинам им воспользоваться нельзя (утрачен, разбит) направление можно определить и другими способами. В северном полушарии направление на север показывает Полярная звезда, а в тропиках обоих полушарий линия, проведенная к горизонту через большую ось созвездия Южный Крест, покажет направление на юг. Солнце около 13 ч местного времени указывает направление на юг. В высоких широтах летом Солнце дважды в сутки указывает направление на юг — около 13 и 01 ч местного времени. Весной и осенью направления восток и запад можно примерно определить по восходу и заходу Солнца. Кроме астрономических способов ориентирования в море, направление можно определить по направлению зыби и волны, так как было известно их направление до аварии судна. Если судно  потерпело аварию в зоне действия пассатов или муссонов, то ориентироваться можно по направлению ветра, так как эти разновидности погоды довольно устойчивы по направлению ветра на больших пространствах океана. Например, северо-восточный пассат в северном полушарии и юго-восточный в южном работают на протяжении около 1000 миль каждый вдоль западного побережья Африки.

Подобные этим явления наблюдаются   во многих районах Мирового океана. Появление на воде веток  с листьями свидетельствует об относительной близости берега. Отдельное неподвижное кучевое облако на горизонте при ясном небе может свидетельствовать о нахождении под ним вулканического острова или лагуны атолла. Некоторые виды чаек, например олуши и фаэтоны, удаляются от берега не более чем на 150 миль и перед заходом Солнца возвращаются к берегу. Наблюдая за их поведением, можно судить о близости берега и направлении к нему.

25. Выживаемость

Очень важное значение имеет организация жизни на спасательных средствах. В экстремальных условиях существования приобретает особо важное значение роль лидера группы. Если спасательные средства совершают групповое плавание в связке, капитан или лицо,  его заменяющее, продолжает исполнять свои функции   и его распоряжения обязательны для всех находящихся в спасательных средствах независимо от того, находятся ли люди в море, на борту спасшего их судна или на берегу, вплоть до прибытия в советский порт или даже в порт приписки судна. Если же случилось по каким-либо причинам так, что спасательное средство совершает одиночное плавание,  то при отсутствии   капитана вся полнота его власти и ответственности переходит к командиру шлюпки. Идеальным случаем является тот, при котором формальное и неформальное лидерство представлены в одном лице. В этом случае необходимый эффект управления коллективом достигается меньшими усилиями и существенно ослабляются предпосылки конфликтности, что особенно важно в этих условиях.

Нужно сказать, что в реальной жизни это бывает далеко не всегда. В этом случае командиру следует использовать возможности неформального лидера, осуществляя руководство через него или вместе с ним. По имеющимся в специальных исследованиях дан-

149

ным далеко не все люди, оказавшиеся в чрезвычайной ситуации, способны к активности и целесообразным действиям. 50—75% потерпевших оказываются в состоянии ошеломления и психологического или физиологического стресса, оставаясь относительно спокойной, но малоактивной частью коллектива, у 12—25% наблюдается истерические реакции, которые проявляются   в сильном возбуждении, беспорядочных действиях, или, наоборот, в заторможенности, подавленности, безразличии к происходящему, полной неспособности к действиям. И только 12—25% сохраняют самообладание, быстро оценивают обстановку и действуют решительно и разумно. Именно на эту активную часть людей в первый момент необходимо возложить обязанности по оказанию помощи нуждающимся и осуществлению других необходимых операций. Нервный стресс — состояние временное и через определенный промежуток времени подавляющее большинство людей успокаиваются, начинают адаптироваться к новым условиям и могут и должны быть подключены к деятельности по сохранению жизни и здоровья. Моральный фактор имеет доминирующее значение среди всех остальных факторов выживания. Под факторами выживания понимается комплекс   причин субъективного и объективного характера, обусловливающих исход автономного существования (рис. 24).

Страх. История катастроф и случаев автономного существования свидетельствует, что немало людей погибло, не израсходовав запасов воды и пищи, не реализовав имеющихся возможностей. Их убил   страх. Французский врач Ален Бомбар, пересекший на надувной лодке в 1952 г. Атлантический океан за 65 сут без пищи и воды, писал: «Жертвы легендарных  кораблекрушений, погибшие преждевременно, я знаю: вас убило не море, вас убил не голод, вас убила не жажда! Раскачиваясь на волнах под жалобные крики чаек,   вы умерли от страха».

150

Как видно из рис. 24, к стрессорам выживания относятся боль, жажда, голод, переутомление, страх в условиях холода, жары или одиночества.

Боль — нормальная физиологическая реакция организма, свидетельствующая о нарушении или угрожающем факторе органу или участку тела. Это сигнал с периферии в центральную нервную систему, доходящий до сознания. Сильная боль захватывает все сознание, делая человека неспособным к деятельности. Чтобы не допустить болевого шока, боль подавляется специальными болеутоляющими и анестезирующими препарата-

Рис. 24. Факторы выживания

чего его кладут животом на бедро спасателя,   чтобы туловище и ноги свешивались вниз и нажимают на спину руками. Среди многочисленных методов искусственного дыхания наиболее эффективен метод «рот в рот». Пострадавший укладывается на спину, ему запрокидывается голова назад. Большим пальцем левой руки оттягивается его челюсть вниз, правой рукой зажимается нос и, прижав плотно рот ко рту пострадавшего, делается глубокий энергичный выдох в его легкие. Затем воздуху дают выйти. Прием повторяется   с частотой 12—14 раз в минуту. При отсутствии пульса искусственное дыхание сопровождают непрямым массажем сердца, для чего обе руки кладут на нижнюю треть грудины пострадавшего и, используя вес своего тела, производят 3—4 ритмических нажатия,   чередуя их каждые 15—30 с с вдуванием воздуха. Массажи сердца производят в ритме 50—60 надавливаний в минуту так, чтобы грудная клетка пострадавшего   прогибалась   на 3—4 см. Искусственное дыхание и массаж сердца производятся до тех пор, пока не появится самостоятельное дыхание или явные признаки смерти (окоченение, трупные пятна).

Жажда — естественная реакция организма на нехватку жидкости. Известно, что человеческий организм на 65% состоит из воды.

Потеря 10% воды вызывает глубокие необратимые изменения в организме и может привести к гибели. Во-допотери происходят тремя путями: с дыханием, потовыделением и экскрецией. Обезвоживание   организма вызывает загустевание крови, нарушение солевого баланса, накопление в организме продуктов распада, неиспользуемых организмом, нарушение обмена веществ, перегрев. В состоянии обезвоживания организма наиболее опасным является перегрев, так как человек, находящийся на солнцепеке в тропиках, получает извне огромное количество тепла. В борьбе с перегревом организм использует потовыделительную систему, которая обеспечивает температурное постоянство внутренней среды за счет водопотери (табл. 5).

Таблица 5.

| Условия | Температура ºС | Водопотери мл/час |
| --- | --- | --- |
| Обнаженные на солнцепеке В сухой одежде на солнцепеке В сухой одежде в тени Во влажной одежде на солнцепеке | 45 –50 50 – 57 42 – 45 42 - 49 | 420 370 230 170 |

Из табл. 5 видно, что влажная одежда снижает водопотери потоотделением в 2,5 раза, а нахождение в тени — в 1,5 раза при прочих равных условиях. Следовательно, простые способы защиты — смачивание одежды забортной водой и применение защитных тентов — снижают водопотери потоотделением в 4 раза. Экспериментально установлено, что при температуре воздуха 40—52°, относительной влажности 80—96% за первые сутки человек теряет 2300—3200 мл жидкости.

С водопотерей связано и другое важное условие жизнедеятельности — постоянство солевого состава жидких сред организма — крови, плазмы, межклеточной жидкости.

Осмотическое постоянство обеспечивается почками. Даже в условиях начавшегося обезвоживания   почки продолжают работать, хотя и с пониженной производительностью, чтобы поддерживать концентрацию солей в организме на допороговом уровне. С прекращением работы почек стремительно нарастает концентрация солей (в условиях продолжающегося обезвоживания), что приводит к поражению в первую очередь центральной нервной системы, а затем внутренних органов.

При нахождении на спасательном средстве субъективное ощущение жажды усиливается за счет дополнительного раздражителя — запаха, вида   забортной воды. Вопрос о пригодности морской воды для питья в специальной литературе освещался по-разному. В связи с этим Комитет по безопасности мореплавания ИМКО обратился в 1959 г. к Всемирной организации здравоохранения с просьбой дать свое компетентное заключение по этому вопросу. Международный совет экспертов единодушно высказался, что морская вода   разрушительно действует на организм человека. Она вызывает глубокие расстройства многих органов и систем. Поэтому памятками и инструкциями для находящихся на борту спасательного средства пить морскую воду запрещено. Тем не менее, даже в этих условиях  есть возможность пополнять запасы питьевой воды. В экваториальной зоне круглый год и в тропиках возможность запастись пресной водой есть — в тропиках летом довольно часты тропические ливни. В зоне субтропиков и тропиков весьма обильна ночная роса. В арктических морях поверхность морского льда сильно опреснена или вообще пресная за счет слоя снега. В литературе можно встретить рекомендации по использованию для питья сока, выжатого из пойманной рыбы. Но нужно иметь в виду, что 1 л рыбьего сока содержит около 26 г солей, для вывода из организма которых потребуется примерно столько же воды, сколько было и рыбьего сока.

С учетом вышесказанного выработаны рекомендации по водосбережению в условиях автономного существования на спасательном средстве. С самого начала установить жесткий режим водопотребления; первые сутки после аварии не пить вообще; в последующем потреблять по 500—600 мл воды в день. При такой норме запаса воды хватит на 5—6 дней без особых последствий для организма.

Необходимо помнить, что вода, выпитая за один раз в большом количестве, вызывает обильное потовыделение и усиленную работу почек и будет сразу же потеряна для организма. Поэтому пить нужно небольшими дозами в течение всего дня, чтобы потеря воды организмом была минимальной и медленной. Следует устроить тент, который будет служить защитой от солнечной радиации и средством для сбора дождевой воды и росы. Смачивать в дневное время одежду забортной водой, высушивая ее, однако, к заходу Солнца. Ограничить до минимума физическую работу в жаркие часы. Никогда ни при каких условиях не пить морскую

воду.

Голод. Голодание ослабляет организм, снижает его устойчивость к таким стрессорам, как боль, воздействие холода и др. Человек долгое время может обходиться без пищи, сохраняя при этом физическую и психическую активность. В условиях голодания включаются приспособительные реакции, которые снижают интенсивность обмена веществ. Лишенный источника энергии извне, организм начинает расходовать свои внутренние резервы. В целом организм располагает энергетическими резервами около 690 тыс. кДж, если его вес составляет 70 кг. Можно израсходовать до 45%   этих резервов, прежде чем наступит гибель организма. Если суточные энергозатраты человека в состоянии   покоя принять за 7500 кДж, то тканевых запасов должно хватить на 40 сут. В первую очередь расходуется жировая клетчатка, которая у нормального человека составляет 20% массы тела, затем мышечная ткань и ткань внутренних органов. Однако такие органы,   как головной мозг, сердце и легкие, организм сохраняет в неприкосновенности. Поэтому в процессе голодания   сердечно-дыхательная и умственная деятельность остаются практически без изменения. Суточные энергозатраты человека при умеренной физической нагрузке   составляют 157

12500—14500 кДж. Конвенция СОЛАС-74 требует, что-бы на любом спасательном средстве имелся пищевой рацион калорийностью не менее 10 тыс. кДж на чело-века. Исследованиями установлено, что при   питании рационом, калорийность которого составляет 2000 кДж в сутки, у человека в течение двух и более недель со-храняется физическая и умственная работоспособность на достаточно высоком уровне. Поэтому людям, оказав-шимся в аварийном положении, следует учесть все за-пасы пищи, разделив их на порции по 2000 кДж. Это нетрудно сделать, принимая во внимание, что 1 г жиров дает 38 кДж, 1 г белков — 17 кДж, 1 г углеводов — 17 кДж. Вместе с тем в первую очередь нужно исполь- зовать все, что дает внешняя среда — водоросли, рыбу, моллюсков, птиц и животных. При этом нужно иметь в виду, что употребление в пищу рыбы требует повышен-ного употребления воды, запасы которой и без   того крайне ограничены. «Рыба любит воду» — говорится в народе. А поскольку без пищи можно существовать значительно дольше, чем без воды, употребление   рыбы нужно ограничивать. Не следует употреблять  в пищу печень и икру незнакомых видов рыб и всех морских животных, так как у многих из них печень перенасыщена витамином А и после употребления даже небольшого количества печени этих животных у человека наступает отравление — гипервитаминоз.

Переутомление — состояние организма, наступающее после длительного (а иногда кратковременного, но сильного) физического и психического напряжения. Переутомление притупляет волю человека, делает его уступчивым к собственным слабостям. Для избежания переутомления и связанных с ним последствий необходимо чередовать периоды физической активности с полноценным отдыхом, возложить на каждого человека определенные, но обязательно выполнимые задачи и требовать их неуклонного выполнения.

Одиночество. Общественная форма существования является нормой. Поэтому, будучи изолированным от своего социального окружения силой обстоятельств, че-ловек испытывает психический дискомфорт, если это яв-ление временное, и сильный стресс в состоянии неопре-деленности. Недаром во все времена одним из самых жестоких наказаний считалась изоляция наказуемого в одиночном заточении. Только очень сильные духом лю-ди могут справиться с этим стрессором.   Одиночество порождает уныние, страх, подрывает веру в спасение. Оно является предпосылкой к деформации   личности, так как под влиянием субъективных оценок возникает искаженное восприятие действительности. Не на   ком проверять логику своих рассуждений. Из психологии известно, что статистическому большинству людей свойственно переоценивать маловероятные и недооценивать события, имеющие значительную вероятность. Вероятность того, что потерпевших спасут, достаточно велика и может быть увеличена действиями потерпевшего на вы-живание. В этих обстоятельствах жизненной установкой должно быть: «Если мне суждено погибнуть,   то пусть это случится как можно позже, а за это  время должна и может прийти помощь».

Характер и сила воздействия всех стрессоров выживания во многом зависят от условий внешней среды, в которой они проявляются, в особенности от температурных условий.

Холод — снижает физическую активность и работоспособность, оказывая тормозящее действие на психику человека. Цепенеют не только мышцы, но и мозг, воля, без которой любая борьба обречена на поражение. Гипотермия (переохлаждение) начинается тогда, когда тепловой баланс системы организм—внешняя среда становится отрицательным. Другими словами, если теплопотери в результате теплообмена с внешней  средой больше внутренней теплопродукции организма. Теплоотдача идет тремя путями: теплопроводностью (конвекцией), испарением воды, излучением. Изменение физических условий среды оказывает большое влияние на теплоотдачу. Так, при движении воздуха или воды резко возрастает отток тепла теплопроводностью, испарением — при уменьшении относительной влажности воздуха и излучением — при понижении температуры окружающей среды.                                    I

Особую суровость арктическому климату придает сочетание низких температур с ветром. Чем выше скорость ветра, тем больше охлаждающее действие температуры. Например, теплопотери будут при минус 5°С и ветре 10 м/с такими же, как при минус 23°С при штиле. Теплоотдача организма особенно интенсивно протекает при нахождении человека в воде. Теплопроводность воды в 27 раз больше, чем воздуха, и отрицательный тепловой баланс начинается при температуре воды ниже! 33,3°С. Более 77% поверхностных вод Атлантического океана, 62% Индийского и 59% Тихого океана имеют температуру ниже 25 °С. Даже в тропиках температурам поверхностного слоя воды составляет 29—30 °С. Таким образом, происходит постоянная отдача тепла во внешнюю среду, которая усиливается по мере израсходования организмом своих внутренних энергетических запасов, что вызывает понижение внутренней температуры тела. Понижение температуры тела на 2°С вызывает! серьезные нарушения жизнедеятельности   систем, а уменьшение температуры тела человека на 5°С приводит организм к гибели. Интенсивность и скорость теплоотдачи зависят от многих причин — физических параметров среды, морфологических особенностей человека,! теплозащитных свойств одежды на нем и его поведения. О влиянии физических параметров   среды было сказано выше. Что касается морфологических особенностей человека, то они оказывают влияние на выживаемость в довольно широком диапазоне. Так, например,исследованиями установлено, что подкожный слой жировой ткани толщиной 1 см уменьшает скорость теплоотдачи в 2,7 раза. Чем меньше вес человека, тем больше отдача тепла на единицу веса тела (так называемый закон поверхности). Этим объясняется, что полярные животные крупнее своих тропических сородичей. Крупный человек дольше противостоит переохлаждению, чем человек небольшого веса. Особенности расположения и чувствительность холодовых рецепторов   кожи могут вызвать холодовой шок в первые минуты пребывания в холодной воде или нарушение функции дыхания.

На определенной стадии охлаждения при   отрицательном тепловом балансе организм подключает  свое последнее средство сохранения постоянства температуры — озноб. Озноб является у здорового человека нормальной реакцией на охлаждение и свидетельствует о том, что наступила последняя стадия охлаждения, с которой организм еще может справляться самостоятельно. Он сопровождается сужением кровеносных сосудов кожи для уменьшения теплоотдачи излучением, что вызывает ощущение холода, и частыми  сокращениями мышц (дрожью) вначале лица, а затем и  скелетных. При этом повышаются окислительные процессы в организме, что является дополнительным источником тепла. При длительном ознобе может наступить   физическое истощение организма — переутомление. Нужно помнить, что озноб — это защитная реакция организма на охлаждение и переутомление наступает   значительно позже, чем переохлаждение. Вопреки широко распространенному мнению, что спиртное согревает при приеме внутрь, этого делать не следует, так как алкалоиды воздействуют на центральную нервную систему, и защитные механизмы организма оказываются   блокированными — унимается дрожь, расширяются кожные кровеносные сосуды (что увеличивает теплоотдачу). Наступает кратковременное ощущение тепла, на самом же деле охлаждение идет значительно быстрее и можно погибнуть, не израсходовав всех внутренних энергетических резервов. Теплоотток различных участков тела человека не одинаков. Это зависит от густоты сети кровеносных сосудов и их удаленности, 50—75% теплоотдачи идет через голову. Активными   теплообменными участками является живот, бока, паховые и поясничные области. Замерзать в первую очередь начинают конечности, как наиболее удаленные от сердца части тела. Из этого вытекает тактика поведения в холодной воде. Попав в воду, пытаться плыть следует только в том случае, если есть реальная возможность добраться до берега, судна или спасательного  средства за 20—40 мин. В противном случае конвекционный отток тепла будет настолько сильным, что энергических запасов надолго не хватит. Ни в коем случае нельзя сбрасывать обувь, одежду и головной убор, даже если это доставляет неудобства. При наличии спасательного нагрудника или круга, а также любого плавучего предмета дополнительная масса намокшей одежды не является опасной. Одежда в воде играет роль экрана от лучевой и изолятора от конвекционной теплоотдачи. При групповом нахождении в воде следует разбиться на группы по три человека, как можно теснее прижаться друг к другу, обхватившись за талии или плечи лицом   внутрь группы, поджать колени к подбородку. Эти меры позволяют уменьшить теплопотери.

История катастроф знает случаи длительного нахождения людей в холодной воде, их победы над холодом благодаря выдержке, мужеству и воле. В ноябре 1962 г. летчик И. Т. Куницын, катапультировавшийся над Баренцевым морем, в течение 40 ч греб руками на надувной лодке в мокрой одежде при температуре воздуха и воды 4—6°С и остался жив. Другой летчик В. Смагин, катапультировавшийся осенью над Белым морем при сильном порывистом ветре и температуре воды и воздуха 5—6°С, в течение 7 ч греб к берегу на надувной лодке, которую периодически переворачивало волной, и достиг берега.

Помощь перенесшим глубокое охлаждение должна быть направлена на быстрейшее восстановление температуры тела. При этом нельзя отогревать замерзшего человека высокой температурой, например у печки или в горячей воде. Нельзя также следовать распространенному предрассудку — оттирать отмороженные участки тела снегом. Если есть возможность, растереть пострадавшего спиртом, поместить   в воду с температурой 34—36 °С, постепенно повышая ее до 40 °С. В условиях спасательного средства хорошие результаты дает ото-гревание теплом человеческого тела. Поскольку  вода не является обычной средой обитания человека, то долгое пребывание в ней вызывает обезжиривание и раз-мокание кожи. Это надо учитывать при   проведении растирания и, чтобы не нарушить кожные покровы, растирать пострадавшего нужно голыми ладонями, не применяя грубых тканей или мочалок.

Жара — не менее вредоносный стрессор, чем холод. При повышении температуры тела на 2°С отмечаются нарушения сердечно-сосудистой деятельности и заметное снижение работоспособности. Повышение же ее на 4—5°С несовместимо с жизнедеятельностью организма. Эта проблема остро встает перед людьми в условиях автономного существования в тропиках. Высокая температура в сочетании с высокой влажностью  воздуха ставит организм человека в крайне неблагоприятные условия теплообмена. Количество солнечной радиации в тропиках почти в 2 раза превышает солнечную радиацию умеренных широт. При этом спектр солнечных лучей в тропиках сдвинут в сторону инфракрасной области, что увеличивает количество радиационного тепла. Переносимость тепловой нагрузки носит индивидуаль-6-                                              163

ный характер и даже может меняться у одного и того же человека в зависимости от его состояния, нагрузки и т. д. Даже небольшая доза алкоголя в 2 раза снижает устойчивость организма к теплу. Предельно допустимая температура тела (под языком) равна 39,4° С, после чего наступает резкое ухудшение самочувствия и повышение температуры тела. Это называется тепловым ударом. Совершенно очевидно, что все излишнее тепло требует немедленного удаления. Ранее указывалось, какими путями тепло выводится из организма. В обычных условиях этот процесс идет следующим образом: 28% тепла отводится конвекцией, 37% — лучеиспусканием, 10% — испарением воды через легкие, 2% — теплопроводностью, 5% — при нагревании принимаемой пищи и вдыхаемого воздуха, 4% — с выдыхаемым воздухом, 14% — испарением пота. С повышением температуры роль потоотделения резко возрастает. Если при температуре воздуха 15,5°С на испарение уходит 67% всей потерянной жидкости, то при 32 °С — уже 81%. При температуре воздуха 33 °С поддержание теплового баланса осуществляется только за счет   потоотделения, поскольку другие пути оказываются закрытыми, а при дальнейшем повышении температуры воздуха через эти пути начинается приток тепла в организм. Пот с каждым испарившимся граммом уносит 2,5 кДж   тепла. При тяжелой физической нагрузке в условиях высоких температур организм испаряет через потовые железы 10—12 л воды в сутки.

Профилактика гипертермии сводится к защите от прямых лучей Солнца, смачиванию одежды морской водой в дневное время, питьевому режиму, исключению физических нагрузок в жаркое время суток.

К числу опасностей, сопровождающих человека в условиях автономного существования, относятся некоторые виды морских животных, рыб и птиц.  Опасность для жизни и здоровья человека может угрожать как со стороны животных при их нападении, так и   при употреблении их в пищу — отравления.

К опасным морским животным относятся:   белый медведь; касатка, морж, некоторые виды медуз, морские змеи, некоторые моллюски, некоторые рыбы  и птицы. Белый медведь — весьма агрессивный, вечно голодный хищник. Обитает в полярных областях северного полушария. Встреча невооруженного человека с ним   не предвещает ничего хорошего. Отпугнуть его можно выстрелом из ракетницы или другой горящей пиротехникой, при групповой обороне — резким внезапным шумом. Однако нужно иметь в виду, что через некоторое время он может вернуться, поэтому необходимо вести постоянное наблюдение. Мясо белого медведя пригодно в пищу, за исключением печени.

Касатка — крупное морское хищное  китообразное животное. Сведений о нападении касаток на человека нет, но они могут перевернуть или повредить спинным плавником надувной плот.

Моржи. Обычно нападает старый самец, будучи ранен или потревожен. Его можно узнать  по большим желтоватым клыкам, которыми он может пробить даже металлическую шлюпку. Без необходимости лежащих на льдине моржей лучше не тревожить. Мясо всех морских млекопитающих пригодно в пищу, кроме печени.

Весьма опасны некоторые виды медуз. Физалия — медуза южных морей, называемая в просторечии «португальским корабликом». Розово-фиолетовый гребень находится на воздухе и служит парусом. Под водой находятся щупальца, которые могут достигать длины до 30 м. Яд этой медузы напоминает яд кобры. В южных морях Дальнего Востока вплоть до Сахалина обитает медуза - гонионема. Характерной особенностью является наличие на колоколе красно-коричневого креста. Ее яд вызывает сильные ожоги, ощущение удушья, боль в су-165

ставах, онемение конечностей. Это состояние длится 4—5 дней, затем проходит без каких-либо последствий. Но особенно опасна для человека маленькая прозрачная медуза Южных морей — морская оса. Она имеет на своем счету больше жертв, чем акулы. Человек, ужаленный морской осой, погибает через несколько минут от паралича дыхания. Ядовиты не все медузы, но во избежание несчастных случаев следует избегать контакта с любой.

В тропических водах Индийского и Тихого океанов, у Панамского перешейка, в Персидском заливе, у берегов Индии и Новой Гвинеи встречаются змеи, ведущие морской образ жизни, — гидрофины. Их насчитывается свыше 50 видов, некоторые из которых весьма опасны для человека.

Морские змеи редко нападают на человека, но некоторые из них имеют яд в 8—10 раз сильнее яда кобры. Особенно опасна встреча с ними при высадке на берег, купании, очистке сетей. Защита от укуса сводится к наложению жгута выше места укуса, крестообразному разрезу ранки и отсосу ртом яда, если прошло не более 5 мин.

Моллюски — морские животные, обитающие внутри известковых раковин. Все двустворчатые   съедобны. Следует избегать брать в руки раковины, имеющие шарообразную или конусную форму, так как среди них имеются весьма ядовитые, которые при прикосновении к ним вонзают в тело ядовитые шипы. У мореплавателей всех времен и народов не было более  злейшего врага, чем акула. Их насчитывается свыше 300 видов,. но для человека опасны только около 30 из них. Наиболее распространены и опасны большая белая, мако, тигровая, песчаная, морская лисица, акула-молот, серая и голубая. По данным официальной статистики, от акул? ежегодно гибнет от 40 до 300 чел. А по неофициальной пропавшие без вести жертвы кораблекрушений вполне могли стать добычей акул. Вместе с тем, сведения  о прожорливости акул преувеличены. Наблюдениями установлено, что за год акула съедает немногим более половины массы своего тела. Зато она всеядна и неразборчива. Ее поведение непредсказуемо и плохо поддается изучению. Опасна любая акула длиной более 1 м. При нападении она может сходу нанести удар головой, пустить в ход челюсти, сжатие которых достигает 18 т, или нанести раны своей усаженной мелкими шипами шкурой. Акулы практически не встречаются за пределами изотермы воды 21°С и ниже. У нее очень тонкое обоняние. Одна капля крови в кубометре воды выводит акулу на источник запаха. Из того, что известно о них на сегодняшний день, вытекает рекомендация по защите от их нападения. Не следует привлекать их внимания, издавая шум или производя резкие движения   в воде. Установлено, что на одетого человека акула нападает значительно реже, чем   на обнаженного. Очень опасно даже небольшое кровотечение в воде.   Нужно остановить кровь и по возможности покинуть это место. Особенности акульего зрения таковы, что она не различает цвета, но хорошо реагирует на контрастность и игру света. Она равнодушна к черному и коричневому цветам, а белый и все блестящее ее привлекает. Австралийские подводные пловцы всегда снимают часы, кольца, браслеты и не носят цветных купальных костюмов. Мясо акул съедобно только после обработки (кипячение, вымачивание), так как пахнет аммиаком, что объясняется особенностями физиологии акулы.  Врагами акулы являются дельфины, при появлении которых нападения акул можно не опасаться.

Определенную опасность может представлять марлин (рыба-меч). Имеются сведения о нападении марлинов на мелкие суда. Их поведение недостаточно изучено. При нападении, мотивы которого   недостаточно ясны пускает в ход носовой роговой вырост верхней

челюсти, который может пробить тонкий металлический или деревянный борт судна. Сведений о нападении на людей нет.

В прибрежных тропических водах водится весьма грозный хищник-барракуда. Эта крупная, до 2 м, рыба нападает стремительно, если ее спровоцировать резкими движениями или охотой за ней. Случаи нападения барракуды на человека не часты, но при встрече с ней следует осторожно уйти в сторону, не демонстрируя агрессивных намерений.

В тропиках и на Дальнем Востоке имеется несколько видов рыб, которые опасны только при употреблении их в пищу из-за ядовитых желез. Очень ядовита рыба фугу, которая водится у берегов Японии. Ее яд в 10 раз сильнее знаменитого кураре и в 160 тыс. раз активнее кокаина.

В условиях автономного существования   на спасательном средстве не следует употреблять в пищу незнакомые виды рыб, если у них отсутствует чешуя, они яркой раскраски, с шипами или круглым телом. В любом случае нельзя есть икру, молоки, печень и головы любой незнакомой рыбы.

Установлены случаи нападения на одиночного находящегося на воде и выбившегося из сил человека крупных чаек — бургомистра и морской чайки.

При организации жизни на спасательном средстве командование осуществляет командир шлюпки или старший по должности (капитан, старший помощник),   а на плоту — судоводитель или тоже старший по должности. Командир должен организовать оказание первой помощи (если необходимо), произвести учет и надежное хранение запасов воды и пищи, принять решение о нормах их расходования. Необходимо с первых же минут нахождения в спасательном средстве организовать защиту людей от холода или жары. Приготовить к использованию пиротехнические средства   сигнализации, не расходуя их попусту, если в районе бедствия в пределах видимости нет судов или самолетов. Очевидно, что применение пиротехники днем менее эффективно, чем в темное время суток, за исключением   дымовых шашек, применять которые ночью вообще не имеет смысла. Весьма эффективным средством для привлечения внимания служит гелиограф — сигнальное зеркало, яркость «зайчика» которого составляет 4 млн Вт на Солнце. Гелиограф можно применить и в лунную ночь, но яркость сигнала будет существенно ниже. Необходимо развернуть шлюпочную радиостанцию и послать  в эфир сигнал бедствия, повторяя эту операцию периодически.

В экстремальных условиях приоритетное  значение получает моральный фактор. Умелые уверенные действия командира, его самообладание и хладнокровие окажут неоценимую услугу в поддержании жизнеспособного   психологического климата в экипаже. Нужно помнить, что безделье переключает человека на собственные мысли и переживания, приводит к унынию, ослаблению воли к борьбе и, в конечном счете, к уменьшению вероятности выживания. Поэтому людей   нужно чем-нибудь занять — такелажными работами, рыбной ловлей, приведением в порядок одежды,   рассказами и т. д.

Любыми средствами поддерживать в людях веру в то, что нас ищут, найдут и спасут. Всей силой командирской власти и авторитета не допускать возникновения конфликтов, а вспыхнувшие решительно   пресекать. Тактично и благожелательно внушить людям мысль, что вести себя нужно так, чтобы потом, после спасения, не стыдно было смотреть в глаза своим товарищам. Назначить поочередное несение круглосуточных вахт по наблюдению за горизонтом, водой, воздухом и для охраны запасов воды и пищи. Запасы топлива на моторной шлюпке расходовать только при реальной возможности добраться до берега или в штормовых условиях  для удержания шлюпки носом на волну.

Командир должен довести до сознания   каждого простую, но в этих условиях основополагающую мысль:

жизнь продолжается до тех пор, пока не потеряна вера в спасение.

Контрольные вопросы

1. Как готовится шлюпка в использованию? 2. Какими способами можно ориентироваться в море, находясь на спасательном средстве? 3. Что делают при холоде?   4. Что делают при жаре? 5. Какие морские животные, рыбы, птицы опасны для человека?

# Text boxes

Психическое состояние (эмоциональная устойчивость, воля к жизни, активность)

Физическое состояние (подготовленность, выносливость и др.)

# Травмы

Тепловые и холодовые поражения

Укусы животных

Отравления рыбой

Острые псих. заболев.

Выживание

# Стрессоры

выживания

# Заболевания

Особенности района

Обученность к действиям в условиях автономного существования

Аварийное снабжение

Температура и влажность воздуха

Осадки

Солнечная радиация

Фауна

Гидрологический режим

Водоисточники

# Боль. Голод. Переутомление. Жажда. Страх. Жара. Холод. Одиночество

С водоизмещающим наполнителем

Надувные

Поддерживающие

Индивидуальные

# Спасательные средства

С водоизмещающим

Наполнителем

Надувные

Поддерживающие

и изолирующие

Изолирующие

Спасательные

плоты

Коллективные

Пассивные

Жесткие

Надувные

Плавучие приборы

Сбрасываемые

Спасательный отсек

Активные

Спускаемые

Самоосушающиеся

Для экстренных случаев

Шлюпки моторные,

с ручным

приводом

Открытые

Закрытые

Самовосстанавливающиеся

Огнезащитные

Капсулы