10             ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ВИДЕОПРОКЛАДЧИКА СЕРИИ NAVI-SAILOR

2.1   Предназначение и основные режимы работы NS

Внимание! Навигационные символы, используемые в системе NS, приведены в Приложение, пункт 4.6.________________

2.1.1   Предназначение и возможности NS

Видео про клад ч и к серии Navi-Sailor является электронной информационно-картографической системой, используемой в целях обеспечения навигационной безопасности плавания.

В данном программном обеспечении реализованы следующие функциональные возможности:

• отображение на экране электронных векторных и растровых карт различных форматов (до 6 карт одновременно);

• обмен данными с навигационными датчиками и внешними устройствами, позволяющий непрерывное получение координат МС и управление судном в соответствии с изменяющейся навигационной обстановкой;

• планирование маршрута перехода и составление графика движения по нему;

• отслеживание приближения к навигационным опасностям, нанесенным на электронную векторную карту или на созданную судоводителем карту пользователя;

• проигрывание маневра расхождения с другими судами, отображенными на экране NS по информации, принимаемой с САРП или от UAIS транспондера;

• решение различных навигационных задач;

• другие возможности, описанные в настоящем «Руководстве пользователя».

и

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ РЕЖИМЫ РАБОТЫ NS

2.1.2	Режим контроля плавания

Режим контроля плавания является обязательным постоянным режимом, который действует совместно с другими рабочими режимами и обеспечивает:

• непрерывное ведение исполнительной прокладки;

• автоматическую запись первичной (основной) или вторичной (вспомогательной или контрольной) траекторий собственного судна;

• запись траекторий РЛ-целей, сопровождаемых САРП, а также целей, принимаемых от UAIS транспондера;            ^

• ведение судового электронного журнала;

• получение информации о статусе подключенных устройств;

• получение суммарной оценки точности ОМС и нанесения объектов на карту в графической форме;

• получение данных о положении судна относительно маршрута перехода;

• получение расчетного вектора течения в позиции судна и вектора суммарного дрейфа между COG/SOG-HDG/LOG;

• отображение текущего масштаба электронных карт;

• получение данных от вспомогательных навигационных датчиков (глубина, скорость и направление дрейфа, параметры погодных условий).

Кроме того, в данном режиме обеспечивается непрерывный контроль за МС относительно следующих объектов, при возникновении ситуации сближения с которыми в NS срабатывает тревожная сигнализация (см. п. 3.3.1 'Установка параметров контроля за навигационной безопасностью плавания' и п. 3.3.2 'Установка тревожной сигнализации в Режиме контроля плавания'):

• безопасных изобат;

• изолированных опасностей (см. ниже) с глубинами менее заданной;

• особых районов, имеющихся в базе данных карт и/или корректуры, и находящихся в пределах некоторой области вокруг судна (до 10 миль).

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ВИДЕОПРОКЛАДЧИКА СЕРИИ NAVI-SAILOR

Следующие объекты векторной карты автоматически оцениваются NS как ИЗОЛИРОВАННЫЕ ОПАСНОСТИ:

• взрывчатые вещества (explosives);

• рыбная банка (fish haven);

• нечистый грунт (foul);

• отличительная глубина меньше заданной, подводное препятствие (obstruction);

• осыхающая опасность (obstruction, which covers and uncovers);

• буровая платформа (oil/gas production);

• скала (rock);

• отмель (shoal);

• буровая скважина (well);

• затонувшее судно (wreck);

• затонувшее судно с частями, выступающее над водой (wreck showing any portion of hull at the level of chart datum).

Кроме того, опасными считаются и объекты, нанесенные на карту пользователя:

• глубины, менее заданной (см. п. 3.8.1 'Производство ручной корректуры');

• символы навигационных опасностей (см. п. 3.8.2 'Создание карт

пользователя').

Режим навигации

Режим навигации является основным режимом работы NS и предполагает постоянное отображение местоположения своего судна на дисплее и обеспечивается совместно с 'Режимом контроля плавания'.

В данном режиме работы NS представляет судоводителю следующие данные:

• местоположение (символ судна и вектор движения) и траектории собственного судна (по первичному и вторичному способу ОМС);

• электронная карта со слоями автоматической, ручной корректуры и специальной информации пользователя;

13

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ РЕЖИМЫ РАБОТЫ NS

• вторичная РЛ-информация (цели, сопровождаемые САРП в графической форме и их формуляры в таблице);

• цели, принятые системой DAIS transponder;

• результаты проигрывания своего маневра (курсом и/или скоростью) в графической форме с учетом динамических характеристик судна и суммарного дрейфа, предполагаемое местоположение своего судна и целей на любой момент (до 24 минут), параметры опасного сближения с целями;

• предварительная прокладка на карте (маршрут перехода);

• отображение секторных маяков тем цветом, каким они ви^ны в позиции текущего МС и с учетом дальности видимости огня (если огонь не может быть виден - маяк отображается серым цветом).

Следует помнить, что при работе с некоторыми функциями NS происходит автоматический выход из Режима навигации. Для включения или возвращения в Режим навигации можно использовать одну из следующих клавиш:

• AHEAD (в главном меню NS);

• <lnsert> или <F8> (на Клавиатуре).

2.1.4	Работа в сети

В серии видеопрокладчиков Navi-Sailor реализована возможность работы нескольких станций в единой сети. При работе в сети каждая станция имеет название в соответствии с функциональной нагрузкой.

• Master - станция «Ведущий».

К станции производится подключение навигационных датчиков и внешних устройств. Станция производит обработку поступающей внешней информации и передачу в сеть данных, необходимых для работы остальных станций.

• Slave-станция «Ведомый».

К станции производится подключение внешних устройств: дигитайзера (Yeoman), бинокля (Lieca vector 1500 dae/daes). Все остальные данные принимаются по сети.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ВИДЕОПРОКЛАДЧИКА СЕРИИ NAVI-SAILOR

• Backup - станция «Горячий резерв».

К станции производится дублирующее подключение навигационных датчиков и внешних устройств, необходимых для кратковременной работы в режиме «Ведущий». Станция осуществляет прием данных по сети (работает аналогично станции «Ведомый») и контроль наличия в сети станции «Ведущий». В случае кратковременного выхода из сети станции «Ведущий», станция производит реконфигурацию и продолжает дальнейшую работу в сети как «Ведущий», при появлении в потоке сетевой информации данных от «настоящей» станции «Ведущий» производится обратная реконфигурация станции.

При работе станция «Ведущий» осуществляет передачу по сети следующих данных:

• Время;

• Позиция судна и режим позиционирования;

• Курс;

• Скорость;

• Направление и скорость ветра;

• Температура воды;

• Направление и скорость дрейфа;

• Глубина;

• Часовой пояс;

• Цели;

• Параметры собственного судна;

• Маршрут загруженный для Режима контроля плавания.

На станции «Ведомый» можно производить выравнивание данных о созданных и сохраненных маршрутах и картах пользователя (см. п. 3.7.9 'Передача информации работа с маршрутами в сети' и п. 3.8.5 'Передача информации о картах пользователя по сети').

ЭКРАН NS

15

2.2   Экран NS

Экран NS состоит из трех зон (см. Рис. 2-1). Левая часть экрана -зона электронной карты. Правую часть экрана занимают информационная зона и зона меню. Иногда для отображения (по вызову оператора) дополнительной информации, например, поворотных точек маршрута перехода, записей судового журнала, текста подсказки HELP и т. п. Выделяется окно внизу левой части экрана. Карта при этом перестраивается в верхней части экрана.

ЗОНА ЭЛЕКТРОННОЙ КАРТЫ	ИНФОРМАЦИОННАЯ ЗОНА

Рис. 2-1 Screen Areas of Navi-Sailor

16             ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ВИДЕОПРОКЛАДЧИКА СЕРИИ NAVI-SAILOR

2.2.1   Зона электронной карты

В этой зоне может отображаться следующая информация:

• электронные карты (до 6), перекрывающие экран;

• рамки и номера имеющихся в коллекции карт (рамки визуализиро-ванных карт рисуются толстой линией, а номера - жирным шрифтом);

• координатная сетка с оцифровкой;

• дополнительная информация (например, временная корректура);

• проложенный маршрут с пронумерованными точками;

• символы собственного судна - первичное и (если имеется) вторичное местоположения с векторами движения:

- относительно грунта (с двумя стрелками) - COG;

- относительно воды (с одной стрелкой) - HDG;

• изображение первичной и вторичной траекторий движения судна;

• курсор и электронная линейка САРП;

• позиции и вектора движения целей, захваченных САРП;

• позиции и вектора движения целей, принятых системой DAIS transponder;

• результаты проигрывания маневра;

• вектора течений.

J

В правом нижнем углу зоны электронной карты находится индикатор в виде угла, состоящий из толстой линии и тонкой линии.

Толстая линия - это графическое представление максимально возможной ошибки нанесения объектов на карту производства Transas. При отображении карты в масштабе оригинала линейный размер ошибки принят 2 мм. При увеличении масштаба увеличи-^        ваются и линейные размеры индикатора, указывая степень доверия к картографической информации.

Тонкая линия - это графическое представление возможной ошибки приемоиндикатора места судна, которая принята равной 70 м.

При отсутствии подходящих для загрузки карт или при отключенной 'Автоматической загрузке карт' на экране NS может появиться область No Data - серое поле без какой-либо информации. Такая область автоматически будет покрыта картой при регенерации

ЭКРАН NS

17

экрана, если включена автозагрузка карт. При визуализации карт, отличных от формата S57 edition 3, производится генерация тревожного сообщения "NO OFFICIAL DATA" и отображение оранжевой рамки с наклонной штриховкой по периметру карты.

Примечание: В П.О. Navi-Fisheru Л/а vi-Sailor 2500 тревожное сообщение "Л/О OFFICIAL DATA" отсутствует. ______

2.2.2   Информационная зона NS

Данные, непрерывно отображаемые в Информационной зоне NS:

• индикатор способов ОМС (основной - слева, вторичный - справа). Возможны следующие варианты обозначений:

GPS     -GPS*;

DECCA   -DECCA;

LRNC    -LORAN-C;

GLNS    -GLONASS*;

GPGL    -GPS и GLONASS*;

ER       - ОМС по опорной РЛ-цели, захваченной САРП;

DR       -счисление;

ПУСТО   - вторичное местоопределение отключено.

Примечание: для способов ОМС, отмеченных символом *, возможен дифференциальный режим (DGPS);_______________

!l:lillaPS:l,l•l,IRRRЙ•!K;IOЙ:ЭД •'."" • пввтв^»'1--^"'-' TRRNSflS MRRINE

UTC 08:44:33. i 07-07-9B

CHRRT NL1B718 ,: ROD tWO ; ';^

д51°12.882М 2^01.106E

сй-р 61.0° SOG-p 19.4kt HDG-t 62.0°; LOG-u IS.Ok.t

сигнализация о подключении САРП (ARPA)	мо- [;fip&1 :,;,:внр(щпвм

жет иметь следующие значения:	TRRNs^^nRiNE

- ARPA-САРП подключено к NS;	| •wc о?^?7!!'1

- пусто - САРП отключено от NS.	яопТ^ NLlg?ls

• статус рабочей станции при работе в сети (ото- |„ 51°12.882М бражается при отсутствии тревожных сооб-   : Z^Ol-lOSE щений);                                     сй-р-61.00

• торговая марка TRANSAS MARINE (отобража- WE~S• 19-4^ ется при отсутствии индикатора отвязки элек- HDG-t "?5'п тронной карты от МС: «POSITION DROPPED», ll^5-- lo.Ukt|

сигнализирующего о том, что символ судна не отображается на карте);

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ВИДЕОПРОКЛАДЧИКА СЕРИИ NAVI-SAILOR

обозначает, что курс магнитный) при подклю- 'нов/м чении соответствующего датчика (магнитного -LOG— компаса) средствами функции CONFIGWtach sensors\Compass.

текущее время и дата:

- UTC-по Гринвичу;

- LOCAL- судовое время и дата.

номер визуализируемой электронной карты;

" cUBT'NlfaWtf5 яоо imfo,  :. '

номер или название загруженных в зоны А и В карт пользователя;

COG-p	61.0°

SOG-p	19.4kt

HDG-t	62.0°

LDG-ii	18 .Okt

поступающие координаты МС и индикатор введенных поправок (в случае принятия их к учету). Индикатор представляет собой треугольник оранжевого цвета, расположенный слева от координат, и свидетельствует о том, что обсерво-ванные координаты, принимаемые от используемой системы позиционирования для первичного ОМС, исправляются постоянными поправками;

курс и скорость судна, поступающие от системы позиционирования

- COG и SOG (Course over ground, Speed over ground) с символами:

«p» (Positioning system) - курс и скорость принимаются от системы позиционирования);

«г» (echo Reference) - данные вычисляются по захваченной САРП РЛ-цели.

В П.О. Navi-Fisher и Navi-Sailor 2500 в режиме позиционирования «Dead Reckoning (DR)» значение курса и скорости в информационной зоне NS отображаются как CMG и SMG (Course made good, Speed made good соответственно).

показания гирокомпаса - HDG с символами:

«m» (Manually entered) - курс введен вручную (при ОМС по счислению);

«t» (True) - курс истинный;

«u» (Undefined) - источник получения курса не определен.

| ens | '••••nf'wf | т. |
| --- | --- | --- |
| SMG . | О С | Kt. |
| •"нйв/м | 25.C | о |
| LOG | 0. 0 | kt, |

В П.О. Navi-Fisher и Navi-Sailor 2500 магнитный курс отображается в строке HDG/M информационной зоны NS (постфикс «M» в строке HDG

ЭКРАН NS

19

SET '" DRIFT DEPTH Si.CONT

расчетная безопасная изобата или промежуток их HEIGHT значений (например, 10-20м). Индикация только current одного значения расчетной безопасной изобаты (например, 10-) означает трехзначное значение другой изобаты из промежутка (например, 600 м);

расчетная высота воды в ближайшем опорном пункте на текущее время;

расчетные направление и скорость течения в позиции судна на текущее время;

пеленг и дистанция на захваченный неподвижный объект. Display Route Mode отображает данные о проложенном маршруте:

название маршрута;

'• -а

: '^ ^

показания лага - LOG с символами:

«b» (Bottom tracking log) - значение скорости относительно грунта;

«m» (Manually entered) - значение скорости введено вручную (при ОМС по счислению);

«w» (Water referenced) - значение скорости относительно воды;

«r» (Radar tracking or fixed target) - значение, полученное по информации с САРП или относительно захваченной САРП РЛ-цели;

«р» (Positioning system ground reference) - значение, полученное по

информации со спутниковой системы;

<t, «u» (Undefined) - источник получения скорости не определен.

Существуют следующие 4 типа дисплея Информационной зоны NS:

Display System Mode отображает общие данные по условиям плавания:

направление дрейфа;

скорость дрейфа;

глубина, принимаемая от эхолота;

route up

ЯТЕ  ^ ^BTIU -i;

'OTU

TTG ЕТЯ жу CRS

номер и название следующей (или выбранной) course маршрутной точки;

проложенный курс судна (или значение начального курса «GC» при плавании по ДБК);

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ВИДЕОПРОКЛАДЧИКА СЕРИИ NAVI-SAILOR

• боковое смещение от маршрута с указанием направления смещения (если ХТЕ превышает 99.999 миль, то указывается только направление стрелками; если ХТЕ менее 0.1 мили, то величина ХТЕ указывается в метрах);

• пеленг на следующую маршрутную точку (или разница в расстоянии между локсодромией и ортодромией «RL-GC» при плавании по ДБК);

• дистанция до поворотной точки;

• время, оставшееся до поворота;

• расчетная дата и время прихода в следующую маршрутную точку

• курс на следующую точку.

3. Display Pilot Mode отображает данные о положении судна относительно текущей маршрутной точки, расчетной скорости движения и времени прибытия в маршрутную точку с заданным ЕТА:

• пеленг в текущую маршрутную точку;              •"'   •?'«'" ^Iff

____&____

• курс на следующую маршрутную точку;           up    втв

• номер маршрутной точки, для которой в загружен- ктя

ном графике движения задано время ожидаемого —гя———————

прихода ЕТА;

расчетная остаточная скорость для прихода в маршрутную точку, для которой задано ЕТА, введенное в загруженном графике рейса. При этом в данном типе дисплея могут появляться следующие формы индикации этого параметра:

- STG без условных обозначений (звездочек) соответствует случаю, когда в графике рейса задано ЕТА, а скорости движения на участках маршрута рассчитываются;

- STG со звездочкой информирует о том, что на одном или нескольких участках перехода скорость движения уже задана;

- STG с двумя звездочками указывает на то, что скорость на текущем плече маршрута перехода уже задана в графике рейса. Значение параметра STG показывает заданную скорость движения;

расчетное время прихода (ЕТА) в заданную маршрутную точку при сохранении текущей скорости (SOG);

время прихода (ТА) в заданную маршрутную точку WP согласно графику рейса.

ЭКРАН NS

21

Внимание! Контроль за выполнением графика рейса (а также отображение Display Pilot Mode) производится только в случае, если текущее время находится во временном интервале от [ETD-(ETA-ЕТО)/10]доЕТА,где:

ETD-время выхода из первой расчетной точки маршрута, ЕТА - время прибытия в последнюю расчетную точку маршрута.

4. Display Weather Mode отображает данные о погодных условиях:

• направление дрейфа;

• скорость дрейфа;                                  ^

• направление ветра с идентификатором типа:

"t" - истинный;

"р" - относительный в полукруговой системе счета (левый борт);

"s" - относительный в полукруговой системе счета (правый борт).

Внимание! Отображение относительного ветра производится только в том случае, когда система не получает значения HDG. Во всех остальных случаях производится либо пересчет относительного ветра в истинный, либо непосредственно отображение принимаемого значения истинного ветра.

CURR.SET213.В'";

; огт,  в. акт

UINQ DIR^ , ,:.1 SPD   ',;

{ URT.TEMP

DEPTH

RUDDER

скорость ветра;

температура забортной воды;

глубина от эхолота;

указатель положения пера руля.

Внимание! Отображение индикаторов навигационных датчиков красным цветом означает потерю или получение ненадежных данных. При этом срабатывают соответствующие тревожные сигнализации (см. п. 4.1 Тревожные сообщения и рекомендуемые действия'). Отображение красным цветом самих значений означает, что принимаемые от навигационных датчиков данные либо ненадежные, либо превышают установленные пользователем ограничения.

Средняя секция Информационной зоны NS предназначена для отображения результатов расчета остаточной скорости по заданным судоводителем параметрам независимо от данных загруженного графика рейса (см. п. 3.10.2 'Расчет остаточной скорости движения по маршруту'). В эту же секцию помещается информа-

22	ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ВИДЕОПРОКЛАДЧИКА СЕРИИ NAVI-SAILOR

ция по изменению дистанции и пеленга на предмет, отслеживаемый с помощью функции TASK\OBJECT (см. п. 3.3.4 'Вспомогательные средства NS, используемые в Режиме контроля плавания', пп.4).

Нижняя часть информационной зоны:

длина векторов скорости и расстояние гори- 'vectors :w рйй^в зонтального изображения электронной карты ';рймсе    з.РВпп на экране в милях;                                i'- 2D.OOO

НОТ RECOHM. SCflLE

выбранный масштаб визуализации карт;          depths in metres

а также следующие предупредительные сообщения:

- NOT RECOMM. SCALE или DANGEROUS SCALE - масштаб отображения на экране NS крупнее масштаба оригинала карты соответственно до 5 и более 5 фиксированных шкал;

- LAYERS LOST - не отображаются слои информации Стандартного дисплея (см. п. 3.4.5 'Включение/выключение отображения различных слоев информации');

- LOOK UP BETTER CHART - под МС имеется карта более крупного масштаба, чем используемая.

2.2.3   Зона меню

Зона меню NS используется для отображения функций, доступных в данный момент времени.

При включении NS в этой зоне располагается многоуровенное ГЛАВНОЕ МЕНЮ. Функции меню, которые не выполняют конкретных действий, а содержат в себе подменю, называются опциями (для получения подробного описания функций главного меню см. пп. 5,6.1, 7.1).

^         Перемещение курсора (черной рамки) по меню осуществляется клавишами управления курсором «Клавиатуры», клавишами <PgUp>, <PgDn>, <Home>, <End>, а также вертикальным перемещением «Трекбола». Требуемый пункт меню выбирается клавишей <Enter>, отказ от выбора с переходом на верхний уровень меню производится нажатием на <Esc>.

В Зоне меню при работе с NS могут отображаться следующие информационные и диалоговые окна.

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

23

| Тип окна | Краткое предназначенив | Средства и способы работы с содержащимися в окне данными |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Окно ввода данных | Для ввода требуемых параметров, названий и т. п. | Ввод данных производится по группам, подтверждая каждое набранное значение нажатием на <Enter> (см. Примечание) |
| Окно-запрос | Для подтверждения выполнения действий, имеющих важное значение в плане навигационной безопасности | Для подтверждения или отказа от выполнения данного действия необходимо Поместить курсор на соответствующий принятому решению ответ, указанный в запросе, и нажать на <Enter> |
| Окно ввода системного пароля | Для доступа к функциям, важным в отношении навигационной безопасности судна | Ввести пароль и нажать на <Еп-ter> (по умолчанию установлен пароль TRANSAS+<npo6en>) |
| Окно выбора объектов, цветовая палитра, списки | Для выбора требуемых объектов по их наименованию, их характеристик, цвета отображения на экране NS и т. п. | Для осуществления выбора необходимо поместить курсор на нужный объект (наименование) и нажать на <Enter> |

Примечание: дистанция до объекта в окне ввода предоставляется также и в метрах, но только в том случае, если она не превышает значение 3 мили.____________________