3.2  ОМС и коррекция места судна

3.2.1   Выбор системы позиционирования

Существуют 3 режима позиционирования как для основного (Primary), так и для вторичного или контрольного (Secondary) ОМС:

1. PS1 (Positioning System №1) - система позиционирования №1 (символ судна отображается черным цветом) и

PS2 (Positioning System №2) - система позиционирования №2 (оранжевый цвет символа судна).

В этом режиме для ОМС могут использоваться следующие спутниковые и радионавигационные системы:

• GPS как в обычном режиме работы, так и в дифференциальном (DGPS);

• DECCA;

» LORAN;

• GLONASS.

Для выбора системы позиционирования необходимо:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Убедиться в том, что система позиционирования подключена к NS и функционирует в нормальном режиме |  | См. документ Техническое руководство |
| Установить необходимый вариант системы позиционирования: SHIP\Primary (Secondary) pos. | PS1 или PS2 | В Информационной зоне NS при этом появляются индикатор системы позиционирования и принимаемые от нее координаты; |

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА С ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ NAVI-SAILOR

|  |  | символ судна при этом устанавливается при этом в соответствующую точку на электронной карте |
| --- | --- | --- |
| ALARM\DGPS loss (при использовании PS, работающей в дифференциальном режиме) | ОтЗдо 90 сек Осек | Установка максимального значения времени потери дифференциального режима PS, при превышении которого будет срабатывать тревожная сигнализация Отключение отслеживания потери дифференциального режима |
| ALARM\Pos control (при использовании вторичного ОМС) | От 0.001 до 9.999 мили 0.000 мили | Установка максимального значения дистанции между первичным и вторичным МС, при превышении которого будет срабатывать тревожная сигнализация Отключение отслеживания такого расхождения |

Примечание: тревожные сообщения, индицируемые в NS, перечис-лены в п. 4.1 'Тревожные сообщения и рекомендуемые действия'.

2. ER (Echo Reference) - привязка МС к РЛ-изображению неподвижной цели.

Данный режим позволяет вести непрерывное ОМС как для основного, так и для вторичного (по выбору пользователя) ОМС по пеленгу и дистанции до неподвижного объекта (опорной точке с фиксированными координатами - Echo Reference), захваченного на САРП.

Для включения режима необходимо:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| ARPA\ARPA Info (или используя Горячие клавиши <Shift>+<F11>) | ON или ARPA А (В) | Включение РЛ-информации |
| SHIP\Primary (Secondary) pos. | ER | Появляется маркер захвата (см. п. 2.3.5 'Графический курсор') |
| Навести маркер на цель, выбранную в качестве ориентира | <Enter> | Производится захват, после которого курсор принимает форму Графического курсора |
| Перевести курсор на | <Enter> | Координаты МС и РЛ-целей пере |
| соответствующий цели объект на электронной карте |  | считываются относительно опорной точки |

МС И КОРРЕКЦИЯ МЕСТА СУДНА

Page 45

Внимание! Так как все навигационные расчеты производятся NS относительно МС на первичной (Primary) траектории, то:

1. При включении режима ER для основного ОМС все цели, принимаемые от САРП, наносятся на карту относительно него, то есть смещаются на величину введенной поправки МС.

2. При включении режима ER на вторичной траектории перенос на величину заданного пользователем смещения производится на дисплее только для выбранной цели привязки (обозначаемой на экране символом ER оранжевого цвета).

3. DR (Dead Reckoning) - счисление.

В этом режиме ОМС производится по информации, принимаемой от гирокомпаса и лага:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Убедиться в том, что датчики лага и гирокомпаса подключены к NS и функционируют в нормальном режиме |  | См. документ Техническое руководство |
| SH I P\Primary(Seconda-ry)pos. | DR | Установка режима счисления, в котором вычисление координат МС производится по значениям курса и скорости |
| Внимание! При потере сигнала от гирокомпаса и/или лага в режиме DR происходит срабатывание сигнализации (COMPASS FAILURE и LOG FAILURE соответственно), а NS продолжает учитывать последние принятые данные. |
| 1 | 2 | 3 |
| Отключить датчики лага и гирокомпаса от NS |  | См. документ Техническое руководство |
| CORR\Correction Primary (Secondary)\Enter Heading Ввести значение курса | <Enter> От 0 до 359.9 град. | В Зоне меню появляется окно ввода данных В Информационной зоне NS появляется индикация введенного значения |

46

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА С ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ NAVI-SAILOR

| CORR\Correction Primary (Secondary)\Enter Speed Ввести значение скорости | <Enter> ОтОдо 90 уз. | В Зоне меню появляется окно ввода данных В Информационной зоне NS появляется индикация введенного значения |
| --- | --- | --- |
| SHIP\Primary (Secondary) pos. | DR | Установка режима счисления, когда вычисление координат МС производится по значениям курса и скорости |

3.2.2   Автоматический переход в режим счисления

Данный режим предназначен для автоматической смены способа ОМС в следующих случаях:

• происходит потеря сигналов от системы позиционирования;

• получена информация о том, что принимаемые данные некорректны;

• происходит потеря сигнала цели, выбранной в качестве опорной точки в режиме Echo Reference.

Смена систем производится следующим образом:

1) для основного ОМС -

первичное местоопределение переходит в режим счисления (DR),

а вторичное, если оно производится по счислению, - отключается (NONE);

2) для вторичного ОМС -

вторичное местоопределение переходит в режим счисления (DR) или отключается (NONE), если счисление используется в качестве первичного способа местоопределения.

Внимание! Восстановление режима работы первичного ОМС будет происходить только в том случае, если переход в режим счисления произошел в следствии приема от системы позиционирования статуса ненадежных данных.

Для включения данной функциональности необходимо:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Установить системы позиционирования для первичного и вторичного ОМС | <Enter> | См. п. 3.2.1 'Выбор системы позиционирования' |

ОМС И КОРРЕКЦИЯ МЕСТА СУДНА

Page 47

SHIP\Auto change Ввести пароль   --

<Enter> <Enter>

В Зоне меню появляется окно для ввода системного пароля

Индикатор функции автоматически устанавливается в положение ON

Внимание! Данную функцию рекомендуется включать ТОЛЬКО в случае использования системы в цепях автоматизированного управления движением судна (например, при передаче данных на подключенный к NS авторулевой).          __     __

3.2.3   Коррекция МС с использованием информации САРП

Данная коррекция может применяться в следующих режимах позиционирования:

• PS1 (2) (Positioning System).

Коррекция производится прибавлением постоянной поправки к координатам, поступающим от приемоиндикатора.

• DR (Dead Reckoning).

Коррекция производится единовременным вводом поправки к текущим координатам.

В обоих случаях поправка рассчитывается как разность координат объекта на карте и координат соответствующего ему РЛ-изобра-жения.

Существуют следующие виды коррекции МС при работе с САРП. 1. Коррекция по цели, захваченной САРП:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| ARPA\ARPA Info (или используя Горячие клавиши Shift>+<F11>) | ON или ARPA A (B) | Включение РЛ-информации |
| Выбрать на электронной карте объект, по которому предполагается уточнение МС и захватить на САРП соответствующую ему РЛ-от-метку |  |  |
| CORR\Correction Primary (Secondary)\0ffset by target | <Enter> | Появляется маркер захвата (см. п. 2.3.5 'Графический курсор') |

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА С ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ NAVI-SAILOR

|  | Навести маркер на РЛ- | <Enter> | Производится захват, после кото |
| --- | --- | --- | --- |
|  | отметку цели на элек |  | рого курсор принимает форму крес |
|  | тронной карте |  | та |
|  | Перевести курсор на | <Enter> | Курсором указывается новое МС, а |
|  | соответствующий цели |  | в Зоне меню появляется окно-за |
|  | объект на электронной |  | прос: «Jump (Y/N)?» |
|  | карте |  |  |
|  | Поместить курсор на | <Enter> | Символ судна перемещается в |
|  | клавишу «Yes» |  | рассчитанную с учетом постоянной |
|  |  |  | поправки точку, а в Информацион |
|  |  |  | ной зоне NS появляется индикатор |
|  |  |  | введенных поправок (в режиме DR |
|  |  |  | индикатор не отображается) |
|  | Поместить курсор на | <Enter> | Отказ от введения поправок |
|  | «No» unu | <Esc> |  |

2. Коррекция МС по положению курсора или электронной линейки САРП:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| ARPA\ARPA cursor (ARPAVARPA ERBL) Навести в САРП курсор (подвижную точку электронной линейки) на приметный объект, по которому предполагается уточнение МС | ON | Включение отображения курсора (электронной линейки) САРП на экране NS (зеленым цветом) Отображение курсора (электронной линейки) на NS передается зеленым цветом |
| CORR\Correction Primary (Secondary)\0ffset by ARPA cursor (ERBL) Перевести курсор (линейку) на соответствующий объект на электронной карте | <Enter> <Enter> | Появляется Графический курсор (см. п. 2.3.5) Курсором указывается новое МС, а в 'Зоне меню' (см. п. 2.2.3) появляется окно-запрос: «Jump (Y/N)?» |
| Поместить курсор на клавишу «Yes» | <Enter> | Символ судна перемещается в рассчитанную с учетом постоянной поправки точку, а в 'Информационной зоне NS' появляется индикатор введенных поправок (в режиме DR индикатор не отображается) |
| Поместить курсор на «No» или | <Enter> <Esc> | Отказ от введения поправок |

ОМС И КОРРЕКЦИЯ МЕСТА СУДНА

Page 49

3.2.4   Ручная коррекция МС

Ручная коррекция может применяться в следующих случаях:

• в режиме счисления DR (Dead Reckoning), когда необходимо вводить данные обсерваций по различным источникам ОМС;

• когда приемоиндикатор (например, GPS) подключен к NS, но получаемые от него координаты МС выдаются на NS с погрешностью, выявленной штурманом по другим источникам ОМС.

Коррекция МС может осуществляться следующими методами. 1. Установка символа судна в позицию последней обсервации:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| CORR\Correction Primary | <Enter> | Появляется Графический курсор |
| (Secondary)\New pos'n |  | (см. п. 2.3.5) |
| by cursor |  |  |
| Поместить курсор в место обсервации; | <Enter> | В Зоне меню (см. п. 2.2.3) появляется окно-запрос: «Jump (Y/N)?» |
| или |  |  |
| ввести координаты вру |  |  |
| чную, переключив клави |  |  |
| шей <ТаЬ> активность |  |  |
| с курсора на информаци |  |  |
| онное окно |  |  |
| Поместить курсор на | <Enter> | Символ судна перемещается в |
| клавишу «Yes» |  | рассчитанную с учетом постоянной |
|  |  | поправки точку, а в Информацион |
|  |  | ной зоне NS появляется индикатор |
|  |  | введенных поправок (в режиме DR |
|  |  | индикатор не отображается) |
| Поместить курсор на | <Enter> | Отказ от введения поправок |
| «No»или | <Esc> |  |

Примечание: при повторной ручной коррекции МС рассчитываются новые значения поправок.____________________

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА С ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ NAVI-SAILOR

Цифровой ввод координат последней обсервации.

Этот вид ручной коррекции используется только в режиме счисле-ния, когда известны новые координаты судна:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| CORR\Correction Primary (Secondary)\Enter Position | <Enter> | В Зоне меню появляется окно для ввода координат |
| Ввести (по группам) требуемые значения координат | <Enter> | Символ судна перемещается в об-сервованное место, а введенные координаты (только для первичного МС) отображаются в Информационной зоне NS |

Ввод постоянных поправок (Offset) к координатам, принимаемым от какой-либо системы позиционирования:

| от какой-либо системы позициони | рования: |
| --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| CORR\Correction Primary (Secondary)\Enter Offset | <Enter> | В Зоне меню появляется окно для ввода поправок |
| Ввести (по группам) требуемые значения координат | <Enter> | Символ судна перемещается в рассчитанную с учетом постоянной поправки точку, а в Информационной зоне NS появляется индикатор введенных поправок |

Отмена всех введенных поправок при коррекции МС

При отказе от ввода постоянных поправок (Offset) к координатам, принимаемым от какой-либо системы позиционирования необходимо._________________________ ___ __

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| CORR\Correction Primary (Secondary)\Cancel Offset | <Enter> | Символ судна перемещается в точку с координатами, полученными от системы позиционирования (без поправок), а в Информационной зоне NS исчезает индикатор введенных поправок |

УСТАНОВКА ПАРАМЕТРОВ И РАБОТА В РЕЖИМЕ КОНТРОЛЯ ПЛАВАНИЯ

Page 51

3.3  Установка параметров и работа в режиме контроля плавания

3.3.1   Установка параметров контроля за навигационной безопасностью плавания

Для включения 'Режима контроля плавания', а также для проверки прокладываемого маршрута на наличие навигационных опасностей (см. п. 3.7.2 'Создание маршрута перехода с проверкой'), необходимо установить следующие параметры:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| SHlP\Scale Поместить курсор на требуемый масштаб | <Enter> От 1:1000 ДО 1:200,000, 000. | В Зоне меню появляется список фиксированных масштабов Установка значения масштаба электронных карт так, что карты с масштабами крупнее установленного, принимаются к учету в Режиме контроля плавания |
| SHIP\Safety depth | От 1 до 99 м | Установка значения глубины (в метрах от уровня моря), которая считается безопасной для данного судна по отношению к ИЗОЛИРОВАННЫМ навигационным ОПАСНОСТЯМ (см. п. 2.1.2 'Режим контроля плавания') |
| SHIP\Safety contour | От1 до 99м | Установка значения для автоматического выбора безопасной изобаты |

Примечание: если указанная изобата на карте не оцифрована, то расчетная безопасная изобата будет принята глубже установленной.

Внимание! Значение безопасной изобаты не может быть больше, чем установленная безопасная глубина._______________

Кроме того, при необходимости, можно нанести на карту пользователя символы навигационных опасностей и охранные зоны, при подходе или при пересечении которых будет срабатывать тревожная сигнализация (см. п. 3.8.2 'Создание карт пользователя').

52

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА С ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ NAVI-SAILOR

3.3.2   Установка тревожной сигнализации в Режиме контроля плавания

Для визуального и слухового оповещения судоводителя о выходе судна за пределы установленных ограничений для Режима контроля плавания необходимо установить индикаторы следующих функций подменю ALARM в положение ON или ввести требуемое значение (положения OFF или 0 для численных значений предпо-лагают выключение отслеживания по данным позициям):

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| ALARM\Guard zone | ON | Включение срабатывания тревожной сигнализации при пересечении охранной зоны, содержащейся в карте пользователя (см. п. 3.8.2 'Создание карт пользователя') |
| ALARM\Danger | От 0.1 до 8.0 мили | Установка дистанции для упреждения срабатывания тревожной сигнализации при подходе к ИЗОЛИРОВАННОЙ навигационной ОПАСНОСТИ (см. п. 2.1.2 'Режим контроля плавания'), нанесенной как на электронной карте, так и на карте пользователя |
| ALARM\Sf.contour time | От1 до 15 мин | Установка времени для упреждения срабатывания тревожной сигнализации при подходе к безопасной изобате |
| ALARM\(BMfl особого района) | ON | Включение срабатывания сигнализации о подходе к соответствующим особым районам (см. п. 4.2 'Тревожные сообщения о приближении к особым районам') |
| ALARMVTIME | От1 до 15 мин. | Установка времени для упреждения срабатывания тревожной сигнализации при подходе к особому району |

Примечание: тревожные сообщения, индицируемые в NS, перечислены вп.4.1lTpeвoжньle сообщения и рекомендуемые действия'.

Внимание! 'Установка тревожной сигнализации в Режиме контроля плавания' п. 3.3.2 должна производиться только после п. 3.3.1 'Установок параметров контроля за навигационной безопасностью плавания'.

УСТАНОВКА ПАРАМЕТРОВ И РАБОТА В РЕЖИМЕ КОНТРОЛЯ ПЛАВАНИЯ

Page 53

3.3.3	Установки при работе NS в Режиме навигации

Как уже отмечалось ранее (см. п. 2.1.3 'Режим навигации'), данный режим работы NS является частным случаем 'Режима контроля плавания' и предполагает постоянное отображение символа собственного судна на экране, а также обеспечивает судоводителя комплексом данных об условиях плавания в удобной для быстрого восприятия форме, в числе которых наряду с остальными:

отображение первичной и вторичной траекторий движения судна;

отображение отрезка «Scale Bar», эквивалентного миле/кабельтову (в зависимости от текущего масштаба), дающего наглядное представление масштаба для глазомерной оценки;

удобная для восприятия палитра экрана (выбор производится в зависимости от времени суток).

Для осуществления этих функциональных возможностей NS необ-ходимо:_______________________________

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Включить Режим навигации: AHEAD (или нажатие Горячей клавиши <F8>) |  | Символ судна «привязывается» к карте и отображается на экране NS |
| Определить длину отображаемой траектории, пройденной судном за установленный промежуток времени: LOGBOOKVOwn ship track | От1 до24П | См. п. 4.6 'Навигационные символы, используемые в системе Navi-Sailor' На экране NS отображается траектория судна, пройденная за указанный период времени (в часах) |
|  | Oh | Отображается только «след» судна, оставленный за последние 6 минут |
| Выбрать дискретность отображения траектории: LOGBOOKVTrack precision | 10s | Загруженная траектория отображается с дискретностью (отстоянием точек траектории друг от друга) 10 секунд |

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА С ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ NAVI-SAILOR

|  | 1min | Траектория отображается с |
| --- | --- | --- |
|  |  | дискретностью (отстоянием |
|  |  | жирных точек траектории |
|  |  | друг от друга) 1 минута |
| Выбрать цвет для отображения |  |  |
| траектории собственного |  |  |
| судна: |  |  |
| LOGBOOKVTrack color | <Enter> | В Зоне меню появляется се |
|  |  | мицветная палитра |
| Поместить курсор на выбран | <Enter> | Траектория начинает про |
| ный цвет |  | кладываться выбранным |
|  |  | цветом |
| Выбрать удобную для восприя |  | Выбор палитры должен осу |
| тия палитру экрана (в скобках |  | ществляться в зависимос |
| указаны Горячие клавиши, |  | ти от времени суток: |
| предназначенные для включе |  |  |
| ния данной палитры): |  |  |
| CONFIG\Display color set\Day- | <Enter> | День |
| ПдЩили <Alt>+<F1>) |  |  |
| CONFIG\Display color setVTwi- | <Enter> | Сумерки |
| light (или <Alt>+<F2>) |  |  |
| CONFIG\Display color set\Dusk | <Enter> | Лунная ночь (Информаци |
| (или <Alt>+<F3>) |  | онная зона NS отображается |
|  |  | на белом фоне) |
| CONFIG\Display color set\Night | <Enter> | Безлунная ночь (Информа |
| (или <Alt>+<F4>) |  | ционная зона NS отобража |
|  |  | ется на белом фоне) |
| CONFIG\Display color set\Dusk | <Enter> | Лунная ночь (Информацион |
| Inverted (или <Alt>+<F5>) |  | ная зона NS отображается |
|  |  | на черном фоне) |
| CONFIG\Display color set\Night | <Enter> | Безлунная ночь (Информа |
| Inverted (или <Alt>+<F6>) |  | ционная зона NS отобража |
|  |  | ется на черном фоне) |
| При необходимости включить |  | См. также п. 3.4.5 'Вкпюче- |
| отображение отрезка «Scale |  | ние\выключение отображе |
| Bar»: |  | ния различных слоев инфор |
|  |  | мации', пп.2 |
| CHART\lnformation layers\Scale | ON | В левой части 'Зоны карты' |
| bar |  | при масштабе крупнее |
|  |  | 1:100,000 появляется отре |
|  |  | зок, равный миле или ка |
|  |  | бельтову (в зависимости от |
|  |  | текущего масштаба) |

УСТАНОВКА ПАРАМЕТРОВ И РАБОТА В РЕЖИМЕ КОНТРОЛЯ ПЛАВАНИЯ

Page 55

3.3.4   Вспомогательные средства NS, используемые в Режиме контроля плавания

При работе NS в 'Режиме контроля плавания' возможно использование следующих средств, служащих для визуализации МС относительно навигационных опасностей и контроля приближения к ним.

Отображение линии, служащей графическим представлением контроля пересечения следующих объектов электронной карты:

безопасной изобаты;

< границ особых районов (см. п. 4.2 Тревожные сообщения о приближении к особым районам').

Для отображения такой линии необходимо

SHIP\Guard vector

ON

OFF

В точке МС появляется линия оранжевого цвета по направлению текущего курса относительно грунта; контроль пересечения линии и безопасной   изобаты   отмечен длинной засечкой, а границы особого района короткой Выключение отображения пинии контроля пересечения безопасной изобаты и границ особых районов

Внимание! Отображение линии контроля пересечения безопасной изобаты и границ особых районов возможно только после 'Установок параметров контроля за навигационной безопасностью плавания' (п. 3.3.1) и 'Установок тревожной сигнализации в Режиме контроля плавания' (п. 3.3.2) - функции ALARM\Sf. Contour time и ALARMVTIME соответственно.

2. Отображение окружности, служащей графическим представлением контроля приближения к изолированным навигационным опаснос-тям (см. п. 2.1.2 'Режим контроля плавания'

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| SHIP\Guard ring | ON OFF | Появляется окружность оранжевого цвета с центром в точке текущего МС и радиусом, равным установленной дистанции в функции ALARM\Danger Выключение отображения такой окружности |

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА С ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ NAVI-SAILOR

Внимание! Отображение окружности контроля пересечения изолированных навигационных опасностей возможно только после 'Установок параметров контроля за навигационной безопасностью плавания' (п. 3.3.1) и 'Установок тревожной сигнализации в Режиме контроля плавания' (п.3.3.2) - функция ALARM\Danger.

3. Отображение линии курса собственного судна, ориентированной по одному из указанных ниже направлений, выбранных в функции CONFIG\Own ship setup\Align contour on (см. п. 3.1.2 'Ввод параметров судна'):

• по направлению вектора движения судна относительно грунта (COG);

• по курсу, полученному от ГК (HDG).

Для отображения такой линии необходимо выполнить следующие

действия:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| SHIP\Head line | ON OFF | На экране NS появляется линия курса оранжевого цвета, исходящая из текущего МС Выключение отображения такой линии |

4. Получение информации об изменении пеленга и дистанции на любую неподвижную точку, находящуюся как на визуализируемом участке карты, так и за его пределами.

Для получения такой информации необходимо выполнить следую-

щие действия:______________________________

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| TASK\OBJECT Поместить маркер в требуемую точку | <Enter> <Enter> | Появляется маркер захвата (см. п. 2.3.5 'Графический курсор') На выбранном объекте электронной карты фиксируется квадратная рамка маркера (см. рис.), а в соответствующей секции Информационной зоны NS появляются данные о пеленге и дистанции до данного объекта |

Для выключения слежения за объектом:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| TASK\OBJECT | <Enter> | Рамка маркера захвата и данные по объекту исчезают с экрана и в Информационной зоне NS соответственно |

УСТАНОВКА ПАРАМЕТРОВ И РАБОТА В РЕЖИМЕ КОНТРОЛЯ ПЛАВАНИЯ

Page 57

5. Установка таймера - срабатывание тревожной сигнализации через выбранный судоводителем промежуток времени - выполняется следующим образом:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| ALARM\Set timer | <Enter> | В Зоне меню появляется окно для |
|  |  | ввода даты и времени |
| По группам установить | <Enter> | Включение таймера |
| момент времени, в который требуется срабатывание сигнализации | или | « |
|  | <Esc> | Отказ от установки таймера |

Cji^    Примечание: тревожные сообщения, индицируемые в NS, перечислены в п. 4.1 'Тревожные сообщения и рекомендуемые действия'.

3.3.5   Получение дополнительной информации при работе NS в Режиме контроля плавания

1. Установка одного из четырех типов дисплея 'Информационной зоны NS' (см. п. 2.2.2) для отображения требуемых данных:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| CONFIG\Display (или последовательно нажимать на Горячую клавишу <ТаЬ>) | SYSTEM | В Информационной зоне NS включается Display System mode, в котором отражаются данные об условиях плавания |
|  | ROUTE | Включается Display Route mode с отображением данных о положении судна относительно маршрута |
|  | PILOT | Включается Display Pilot mode с отображением информации о положении судна относительно текущей маршрутной точки по данным загруженного графика рейса |
|  | WEATHER | Включается Display Weather mode с данными о погодных условиях |

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА С ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ NAVI-SAILOR

Получение более подробной информации о качестве местоопреде-ления по GPS на первичной траектории. Анализ определения качества производится на основе получаемого от приемоиндикатора GPS сообщения GGA (см. документ Техническое руководство) и включает в себя следующие сведения:

Fix UTC - время обсервации;

Lat и Lon - географическая широта и долгота обсервованного МС;

Quality - статус обсервации (DGPS, GPS, INVALID);

Satellites - количество спутников, использованных для обсервации;

HDOP - геометрический фактор;

Data Age - запаздывание информации;

Station ID - номер станции поддержки дифференциального режима. Для включения отображения данной информации необходимо:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| CONFIG\Primary status info | <Enter> | В Зоне меню появляется информа-цинное окно, содержащее вышеперечисленные данные |

04.55DOON'* 38.44000^

Отображение координат текущего МС с различной точностью

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| CONFIG\Precision | .001' .HIGH | Координаты МС, отображаемые в Информационной зоне NS, указываются с точностью до трех знаков после запятой (целого значения минуты) В Информационной зоне NS отображаются только минуты широты и долготы с точностью до пяти знаков после запятой |

Измерение расстояний и получение следующей информации по любой точке Зоны карты:

Lat и Lon - координаты данной точки;

Е?гд и OppBrg - значения прямого и обратного пеленгов с собственного судна на эту точку;

Rng - дистанция от судна до этой точки (в милях и метрах);

СРА и ТСРА - дистанция и время кратчайшего сближения с данной точкой при следовании текущим курсом и скоростью.

УСТАНОВКА ПАРАМЕТРОВ И РАБОТА В РЕЖИМЕ КОНТРОЛЯ ПЛАВАНИЯ

Page 59

Для измерения расстояния между двумя точками необходимо вы-полнить следующие действия:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| ERBL Поместить курсор в точку, от которой требуется измерить расстояние | <Enter> <Enter> | На экране NS появляется графический курсор, а в Зоне меню - окно с вышеописанной информацией, относящейся к точке местоположения курсора по отношению к текущему МС В указанном месте на электронной карте происходит фикса^я неподвижной точки электронной линейки |
| Переместить подвижную точку электронной линейки в точку на карте, до которой требуется измерить расстояние |  | В информационном окне указываются данные по подвижной точке (в том числе и измеряемое расстояние между этими двумя точками) |

Примечание: установка курсора в требуемую точку электронной карты может производиться вводом координат точки вручную после переключения активности с курсора на информационное окно клавишей <ТаЬ>._________________________

5. Сохранение графической копии экрана со всей отображаемой на нем информацией для последующего просмотра или распечатки.

Запись копии экрана производится в виде файлов, хранимых на диске в поддиректории BMP. Каждому такому файлу присваивается имя, соответствующее системному (компьютерному) моменту времени, в который была произведена данная запись: «часы-минуты-секунды». Дальнейшие просмотр и распечатка таких копий производится средствами утилиты «Data Tool» (см. документ «Утилиты») или графических редакторов, работающих с форматом *.bmp. Для создания графической копии экрана необходимо:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Отобразить экран NS, требуемый для сохранения | <Ctrl>+ <Print Scrn> | Копия отображенного экрана автоматически записывается на диск (без какого-либо дополнительного извещения в NS) |