60

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА С ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ NAVI-SAILOR

3.4  Работа с электронными картами

3.4.1   Автоматическая загрузка карт

Автоматическая смена карт производится:

• по МС при его движении;

• при работе с любой функцией использующей Графический курсор.

В данных режимах работы NS смена карт производится автоматически, причем карта более крупного масштаба всегда отображается поверх остальных.

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| CHART\Chart autoload | ON | Включение режима автоматической загрузки карт |

При этом масштаб автоматически загружаемой карты может соответствовать

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| CHART\Chart autoscale | OFF | Выключение режима автоматического масштабирования |

масштабу загружаемой карты:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| CHART\Chart autoscale | ON | Включение режима автоматического масштабирования |
| CHART\Autoscale ratio | Положительные числа (от 0 до 5) | Автоматически устанавливаемый масштаб будет мельче оригинала данной карты на установленное число возможных значений |
|  | 0 | Оригинальный масштаб карты |
|  | Отрицательные значения (от -5 до 0) | Автоматически устанавливаемый масштаб будет крупнее оригинала данной карты на указанное число позиций фиксированных шкал |

РАБОТА С ЭЛЕКТРОННЫМИ КАРТАМИ

Page 61

3.4.2   Загрузка карт, требуемых пользователю

Загрузка карт «вручную» может производиться следующими путями. 1 Отображением любой из карт, в рамки которых попадает МС:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| CHART\Load-Pos'n | <Enter> | В Зоне меню появляется список номеров карт, отсортированных по масштабу, в рамки которых попадает МС |
| Выделить номер требуемой для загрузки карты | <Enter> | Выбранная карта будет ^изуализи-рована без изменения масштаба, причем Автоматическая загрузка карт по МС будет автоматически блокирована (индикатор функции CHART\Chart autoload в положении FIX) до выхода за пределы выбранной карты или попадания МС в область No Data на этой карте (см. п. 2.2.1 'Зона карты') |

2. Отображением любой карты из коллекции по ее номеру

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| CHART\Load-List Выделить номер требуемой для загрузки карты | <Enter> <Enter> | В Зоне меню появляется список номеров карт, составляющих полную судовую коллекцию и отсортированных в алфавитном порядке (см. Примечание) Выбранная карта будет загружена в масштабе оригинала, причем центр карты будет совпадать с центром Зоны карты |

Примечание: список карт включает в себя:

• номер карты -

Идентификатор карты (только для векторных карт издания TRANSAS):

А - Великобритания;

AU - Австралия;

С - Канада;

D- Дания;

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА С ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ NAVI-SAILOR

ES - Испания;

F- Финляндия;

FR - Франция;

G - Германия;

К - Корея, Республика Корея;

N - Норвегия;

NL -Нидерланды;

NZ - Новая Зеландия;

S- Швеция;

SUR - Суринам;

U-США;

тип и источник карты -

А       - растровые карты адмиралтейства Великобритании (формат ARCS);

В      - растровые карты ГС США и Канады (формат BSB/NDI);

D       - векторные карты, конвертированные из карт формата S57 гидрографических служб в формат SENC;

пусто   - векторные карты издания Transas. масштаб карты.

Внимание! При работе функции CHARTALoad-List происходит автоматический выход из Режима Навигации.

3. Фиксацией карты, которая в данный момент находится под сим-волом судна (блокировка режима Автоматической загрузки карт):

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| CHART\Chart autoload | FIX | Блокировка автоматически снимается в случае выхода за пределы этой карты или при попадании в область 'No Data' на этой карте (см. п. 2.2.1 'Зона карты') |

4. Загрузкой карт по положению курсора:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| REVIEW Поместить курсор на выбранный участок карты | <Enter> <Enter> | Появляется графический курсор Текущая карта перестраивается вокруг точки с координатами курсора |

РАБОТА С ЭЛЕКТРОННЫМИ КАРТАМИ

Page 63

|  | Последовательные нажатия на <Enter> | При каждом нажатии (если курсор не перемещать) будут последовательно визуализироваться все имеющиеся в точке с координатами курсора карты, начиная с самой крупномасштабной и заканчивая картой мира |
| --- | --- | --- |

3.4.3 карт

Изменение порядка наложения визуализируемых

<

В случае отображения на экране NS нескольких рамок карт, судоводитель имеет возможность выбрать порядок их наложения друг на друга.

Существует два способа изменения порядка наложения визуализируемых карт.

| Выбор карты для отоб | ражения ее поверх остальных из списка: |
| --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | <Ctrl>+<L> | В Зоне меню появляется список |
|  |  | визуализируемых карт в порядке |
|  |  | их наложения |
| Поместить курсор на требуемую карту | <Enter> | Выбранная карта отображается в NS поверх остальных |

1. Выбор карты для отображения ее поверх остальных из списка:

2. Выбор карты с помощью графического курсора

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Поместить курсор на видимый участок требуемой карты | <Ctrl>+<0> <Enter> | Появляется Графический курсор (см. Рис. 3-1) Выбранная карта отображается в NS поверх остальных |

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА С ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ NAVI-SAILOR

Рис. 3-1

Выгрузка карт

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| CHART\Charts unload | <Enter> | На экране NS остаются только рамки карт с номерами |

3.4.5   Включение\выключение отображения различных слоев информации

В соответствии с требованиями международных и национальных стандартов к системам класса ECDIS, вся отображаемая на векторных электронных картах информация подразделяется на 3 категории.

1. Базовый дисплей включает классы информации, выключение отображения которых недопустимо ни при каких обстоятельствах:

• береговая черта;

РАБОТА С ЭЛЕКТРОННЫМИ КАРТАМИ                                          рддд qq

• изобаты и изолированные опасности с глубинами над ними меньше безопасной изобаты и безопасной глубины соответственно, заданных в 'Установках параметров контроля за навигационной безопасностью плавания' (п. 3.3.1);

• средства навигационного ограждения;

• рекомендованные маршруты;

• системы разделения движения.

2. Стандартный дисплей (Standard display) включает классы важных для 'Режимов навигации' и планирования рейса слоев информации, выключение которых сопровождается индикацией^^АУЕРЗ LOST»:

• осушки;

• границы фарватеров и каналов;

• ориентиры;

• районы с особыми условиями плавания;

• предупреждения.

3. Дисплей дополнительной информации включает классы прочей информации, не вошедших в первые две категории:

• глубины (Spot soundings);

• изолированные опасности с глубинами над ними больше безопасной (Isolated dangers);

• подводные кабели и трубопроводы (Cables, pipelines);

• паромные переправы (Ferry routes);

• названия (Names);

• все изобаты глубже безопасной (All depth contours);

• грунт(Seabed);

• рамки всех карт судовой коллекции (Chart boundaries);

• объекты, описание которых не соответствует требованиям IHO ECDIS Presentation Library Special Publication No. 52 (Question mark);

• символы точности определения места и измерения глубин при съемке рельефа дна, указанных на карте (M_Quality objs);

• прочая информация (Rest information);

• средство наглядного представления масштаба для глазомерной оценки расстояний (Scale bar).

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА С ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ NAVI-SAILOR

В дополнение к перечисленной информации, требуемой стандартом, в эту категорию включены:

вспомогательная информация, поставляемая в векторном виде с растровыми картами формата BSB (Marine facilities);

символов сообщений NavTex (см. п. 7.4 'Работа с приложением прямым доступом из системы Navi-Sailor' документа "Утилиты").

В процессе работы с NS можно использовать возможность отключения отображения отдельных классов объектов для облегчения визуализации электронной карты на экране NS. Существуют следующие варианты решения данной задачи.

1. Включение/выключение отображения координатной сетки:_____

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| CHART\Grid lines | ON OFF | Включение отображения Выключение отображения линий координатной сетки |

2. Включение/выключение отображения объектов отдельного класса:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| CHARTMnformation lay-егз\(класс объектов) | ON OFF | Включение отображения Выключение отображения объектов данного класса (см. выше Дисплей дополнительной информации) |

3. Выключение отображения глубин, больше заданной

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| CHARTMnformation lay-ers\Spot soundings to | От 1 до 999 м Ом | Выключение отображения глубин, больших чем установленная Включение отображения всех глубин |
| 4. | Включение\выключение отображения объектов различных категорий: |
|  | 1 | 2 | 3 |
|  | CHARTMnformation layers\Standard display | OFF | Включение отображения объектов только Базового дисплея (см. выше) |
|  | CHARTMnformation layers\Standard display | ON | Включение отображения объектов Базового и Стандартного дисплея |
|  | CHART\AII information | <Enter> | Включение отображения объектов всех категорий |

РАБОТА С ЭЛЕКТРОННЫМИ КАРТАМИ

Page 67

3.4.6	Просмотр других карт и районов плавания

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| CHART\Chart autoload | ON | Включение режима Автоматической загрузки карт |
| REVIEW | <Enter> | Появляется графический курсор |
| Переместить курсор на выбранный участок карты | <Enter> | Текущая карта перестраивается вокруг точки с координатами курсора (центровка) |
|  | <£Fsc> | Выход из режима просмотра в главное меню NS |

3.4.7

Масштабирование отображения электронной карты

1. Установка отображения карт в требуемом масштабе (независимо

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| CHART\Chart autoload | ON | Включение режима Автоматической загрузки карт |
| SCALE Установить курсор на желаемое значение | <Enter> От 1:1000 до 1:200,000,000 | В Зоне меню появляется список возможных значений масштаба Текущая (или более подходящая по масштабу) карта перестраивается вокруг того же центра, но в новом масштабе и, соответственно, с новыми границами |

2. Установка желаемого масштаба карт Горячими клавишами

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| CHART\Chart autoload | ON | Включение режима Автоматической загрузки карт (см. п. 3.4.1) |
|  | <+> <-> | Масштаб будет увеличен на одну позицию из возможных его значений Масштаб на одну позицию будет уменьшен |

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА С ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ NAVI-SAILOR

3. Установка желаемого масштаба карт выделением интересующего фрагмента по заданным пользователем границам:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| ZOOM | <Enter> | Появляется Графический курсор |
| Поместить курсор в угол выбранного фрагмента | <Enter> | Фиксация угла рамки |
| Выделить интересующий фрагмент рамкой | <Enter> | Экран перестроится в выбранных границах и новом масштабе |

4. Установка оригинального масштаба выбранной карты

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Загрузить выбранную карту |  | См. п. 3.4.2 'Загрузка карт, требуемых пользователю' |
| CHART\Original scale (или горячая кнопка <*>) | <Enter> | Карта отобразится в масштабе, равном масштабу оригинальной бумажной карты |

ОН"   Примечание: при изменении масштаба в Информационной зоне NS изменяются значения текущего горизонтального размера экрана и масштаба карты, а также могут появиться предупреди-тельные сообщения (см. п. 2.2.2 'Информационная зона NS').

Получение информации по электронной карте

NS позволяет получать информацию по объектам, расположенным 1. на векторных картах:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| INFO | <Enter> | Появляется маркер захвата (см. п. 2.3.5 'Графический курсор') |
| Захватить объект, по которому требуется получение информации (см. Примечание) | <Enter> | В нижней части экрана NS появляется окно с информацией, имеющейся по захваченному объекту (см. Рис. 3-2) |
|  | <Enter> | Появляется информация о следующем объекте, попавшем в рамку маркера (информация о |
|  |  | карте и содержащиеся в ней пре |
|  |  | дупреждения появятся последними) |

РАБОТА С ЭЛЕКТРОННЫМИ КАРТАМИ

Page 69

Примечание: захват объектов производится следующим образом.

1. Точечный объект (маяк, буй, знак информации «i» и т.д.): подвести маркер таким образом, чтобы объект находился внутри его рамки.

2. Линия или зона (рекомендованные маршруты, кабели, нефтепроводы, линии разделения, районы и т. д.): подвести маркер на любой участок линии.

3. Визуализированная карта: подвести маркер на любое свободное от картографических объектов место карты.

4. Любая из карт, рамки которых отображаются в зоне карты:

установить маркер так, чтобы один из углов рамки карты находился под маркером.

5. Символ нанесенный на карту приемником NavTex: подвести маркер таким образом, чтобы знак оказался внутри рамки (см. разд. 'NAVTEX Manager'документа Утилиты).

Рис. 3-2а Информация об объекте на карте формата S57, представленная в соответствии с документом 'S-57 Appendix A. IHO object catalog'

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА С ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ NAVI-SAILOR

| i |  |  |  |  | н-ппрйапа-йза |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *в | .. | \i: 1 / | / / |  | ia^ll)TI!:-.^4l52^^811 'SW ва-вг-ва. |
|  |  |  |  |  | i..-, O—t ЛЧЧ» , -, |
| 1 | о, l^ it I* д | "1 ^y : ^--B- ^-lO- «* ' • 1.' ,.--<й" >.„зАЮ.' | • |  | s«-as eft |  |
|  |  |  |  |  |  | sa^B^.ffssNt . 2B*4B.852E |
|  |  |  |  |  |  | сое ; . -log HD«-y LOC-U |
|  |  |  |  |  |  | SET .. DftIPT игка dir ••,.";,,epa мят.тепр DEPTH |
|  | 1 ii °» .~-0'/' ••''- ,''"' 1! ' .' ^' ЛомвмовФя —/:;1:.11'' .-»\ : -, ,„.-'"'^ | '^-'l •ii'' -i ^ i/- | 2t | •I a > 1, | J |  |
| ; fight .. , • • "• -•• " : :?:^-••:•^::-::!—^ • ••.. КЖв! U Bku 1 . !./ F1 •:; : LWt Ftengi Period э.в» •. :,!,,:..1;•1:1: • в.a"» i„,^'^ зеа. а' апй ДННИИЖ! ;;'^:;1:.1.-; ....^ • • .''„ ''.'•••. .,•., . ft •звта.вган ! !.: Lon zaie.PTTE : Height : 5п EH-uatton' 5м tnt^nuntwr C4M7.S NBf! ••.'"••••й-^-:",'-^'^::^':::1. . :! |  |  |
|  |  | pfcNH |
|  |  | UECTORS FIXED RRMGE 8.91 пн ll 5090 DEPTHS 1Н ИЁТПЕв-- |
| uett | no the InfornBtlon on the che-t •nd chart ohJecte | <F11> |  |

Рис. 3-2Ь Информация по объекту на карте формата ТХ97

2. на визуализируемых растровых картах форматов ARCS и BSB по

данным подходящих (по размерам рамок) векторных карт TRANSAS:                   ___________     ____

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| CHAR'nRaster chart INFO | ON | (см. Примечание) |
| INFO Захватить объест, по которому требуется получение информации | <Enter> <Enter> | Появляется маркер захвата (см. п. 2.3.5 'Графический курсор') В нижней части экрана NS появляется окно с информацией, имеющейся по захваченному объекту по данным подходящих векторных карт TRANSAS |

Рамки растровых карт, содержащих глубины в саженях, отображаются в NS красным цветом.

Примечание: данная функция NS появляется в меню при визуализации растровых карт.

РАБОТА С ЭЛЕКТРОННЫМИ КАРТАМИ

Page 71

Внимание! Следует помнить, что две карты - растровая, на которой изображен объект, и векторная, с которой взята информация, могут не совпадать по корректуре, изданию и даже источнику. Полную информацию по обеим картам, для их сравнения, можно получить при помощи функции INFO._________________

3.4.9   Работа с электронными картами формата S57

Электронные карты ENC в формате S57 edition 3 выпущенные национальными гидрографическими службами являются "официальными" данными. Отображение "официальных" данных в RS производится в полном соответствии требованиям S-52 для ECDIS (Electronic Chart Display and Information System). С этой целью в NS реализованы следующие возможности удобной работы с картами формата S57,

1. Принятие и отображение корректуры карт.

Выполнение корректуры производится при помощи утилиты «Chart Manager» (см. п. 9.3.3. 'Производство корректуры' документа «Утилиты»).

Принятие корректуры производится при помощи утилиты «Chart Manager» или средствами NS:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Загрузить карту, на которую выполнена корректура (см. п. 3.4.2 'Загрузка карт, требуемых пользователю)' |  | Карта с выполненной, но не принятой корректурой отображается в оранжевой рамке с соответствующим предупреждением «Check Update! To accept press <Ctrl> <F7>» в верхнем левом углу экрана |
| Отключить автозагрузку карт CHART\Chart autoload | FIX |  |
| Просмотреть корректуру при помощи функции INFO (см. п. 2.4.8 "Получение информации по электронной карте') | <Enter> | Объекты, претерпевшие изменения, выделяются корректурной подсветкой оранжевого цвета (см. таблицу ниже и п. 4.6 'Навигационные символы, используемые в системе Navi-Sailor') |

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА С ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ NAVI-SAILOR

| Принять корректуру CHART\ S-57 chart options\Accept correction | <Enter> или <Ctrl>+ | Исчезает отображение рамки и корректурная подсветка объектов |
| --- | --- | --- |
|  | <F7> |  |
| Просмотреть (при необходимости) последнюю принятую |  |  |
| корректуру: |  |  |
| CHART\S-57 chart options\Show correction | YES | Объекты, претерпевшие изменения в процессе принятой |
|  |  | корректуры, выделяются цве |
|  |  | том |
|  | NO | Выделение подвергнутых корректуре объектов снимается |

Таблица символов корректурной подсветки:

| Корректура | Символ корректурной |
| --- | --- |
|  | подсветки |
| Нанесенный точечный объект | а |
| Удаленный точечный объект (информация по объекту отображается оранже | ® |
| вым цветом) |  |
| Модифицированный точечный объект (информация по модифицированному | о |
| параметру отображается оранжевым |  |
| цветом) |  |
| Смещенный точечный объект: |  |
| • старая позиция | х |
| • новая позиция | ^ |
| Нанесенная глубина | 9з |  |
| Удаленная глубина | 8з Х |

РАБОТА С ЭЛЕКТРОННЫМИ КАРТАМИ

Page 73

| Корректура | Символ корректурной подсветки |
| --- | --- |
| Модифицированная глубина | 8з |  |
|  | 1§ |  |
| Нанесенный линейный/площадный объект | — —— — |
| Удаленный линейный/площадный объект (информация по объекту отображается оранжевым цветом) |  |
|  | NN К N < |
| Модифицированный линейный/площадный объект (информация по модифицированному параметру отображается оранжевым цветом) |  |
|  | —о—о—о—о- |
| Смещенный линейный/площадный объект: • старая позиция • новая позиция |  |
|  | NN NN |
|  | —•—•—•—»- |

2. Выделение мелководных и глубоководных зон (установка зоны безопасного прохода):

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| SHIP\Shallow contour | ОтО до 99 м | Установка значения мелководной изобаты, от которой глубоководная зона на визуализируемой карте формата S57 будет выделена цветом |
| SHIP\Deep contour | ОтО до 99 м | Установка значения глубоководной изобаты, от которой мелководная зона на визуализируемой карте формата S57 будет выделена цветом |
| CHART\S-57 chart options\Four shades | YES NO | Включение выделения зон глубин цветом Выключение такого выделения |

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА С ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ NAVI-SAILOR

Примечание: если установленное значение мелководной или глубоководной изобаты не совпадает ни с одной из оцифрованных на карте изобат, то в качестве таковых берутся ближайшие большие к ним по значению изобаты.

Внимание! Значение мелководной изобаты не может быть больше, а глубоководной - меньше, чем установленная безопасная изобата (см. п. 3.3.1 'Установка параметров контроля за навигационной безопасностью плавания').____________________

3. Включение/выключение штриховки при отображении районов с

глубинами мельче безопасной изобаты:_______________

| ) \ 4. | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Установить безопасную изобату |  | См. п. 3.3.1 'Установка параметров контроля за навигационной безопасностью плавания' |
|  | CHART\S-57 chart options\Shallow pattern | YES NO | Включение отображения штриховки области, ограниченной береговой чертой и безопасной изобатой Выключение отображения такой штриховки |
|  | Выбор способа генерализации (отображения объектов в зависимости от текущего масштаба): |
| 1 | 2 | 3 |
| CHART\S-57 chart options\Use SCAMIN | YES NO | Включение стандартной генерализации формата S57 Включение режима генерализации |

5. Выбор стиля отображения:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| CHART\S-57 chart options\Areas | PLAIN (plain area boundary symbols) | Включение отображения границ площадных объектов только линиями |
|  | SYMBOLIZED (symbolized area boundary symbols) | Отображение границ площадных объектов линиями и условными знаками |

РАБОТА С ЭЛЕКТРОННЫМИ КАРТАМИ

Page 75

дЛ^

В <®> А

©

--•©•..

,-0-.

| CHART\S-57 chart options\Points | PAPER CHART SYMPLI-FIED | Включение отображения точечных объектов с помощью символики, используемой для бумажных карт Отображение с помощью упрощенной символики |
| --- | --- | --- |
| CHART\S-57 chart options\Highlight inform | YES NO | Включение отображения специальной подсветки объектов с атрибутом INFORM Выключение подсветки |
| CHART\S-57 chart options\Full light lines | YES NO | Включение отображения ^иний, ограничивающих сектора видимости СНО, с учетом дальности видимости огня Отображение секторов видимости линиями со стандартной длиной |

6. Для демонстрации символов картографической информации, используемых на картах формата S57, в соответствии с требованиями '1НО ECDIS Presentation Library. Special Publication No.52' в состав NS включена коллекция тестовых карт <CHART1>:

| Номер карты | Название(содержание) |
| --- | --- |
| АА4С1ХОО | ECDIS SYMBOLS |
| АА5С1АВО | INFORMATION ABOUT THE CHART DISPLAY (A,B), включая средство "Черный квадрат" для визуальной оценки настройки параметров монитора (см. п. 3.1.2 'Ввод параметров судна' пп.2) |
| AA5C1CDE | NATURAL AND MAN-MADE FEATURES INCLUDING PORT FEATURES (C,D,E,F) |
| АА5С1Н10 | DEPTH, CURRENT, ETC. (H,l) |
| AA5C1JKL | SEABED, OBSTRUCTIONS, PIPELINES, ETC. (J,K,L) |
| АА5С1МОО | TRAFFIC ROUTES (M) |
| AA5C1NOO | SPECIAL AREAS (N) |
| AA5C1PQR | SIMPLIFIED BUOYS, BEACONS, LIGHTS, FOG SIGNALS, RADAR (P,Q,R,S) |
| AA5C1QOO | PAPER CHART VERSIONS OF BUOYS, BEACONS, TOPMARKS (Q) |

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА С ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ NAVI-SAILOR

Для отображения тестового набора <CHART1> необходимо произвести загрузку любой из перечисленных карт одним из способов, описанных в п.3.4.2 'Загрузка карт, требуемых пользователю'.

7. Особенности отображения карт

При одновременном отображении в Зоне меню нескольких карт различного масштаба, причем масштаб одной из них существенно мельче, а другой - соответствует (или крупнее) текущему масштабу отображения экрана NS, то происходит автоматическое включение функциональности "Overscale Pattern". В этом случае карта мелкого масштаба отображается с вертикальной штриховкой по всей области отображения данной карты.

Область, на которой производится отображение "неофициальных" данных, обводится оранжевой линией с наклонной штриховкой. При этом:

• Если на экране отображаются только "неофициальные" данные, то Зона карты обводится оранжевой линией по периметру;

• Область, в которой отображаются "официальные" данные, внутри Зоны карты будет отделена от "неофициальных" данных оранжевой линией.

8. Визуализация информации по объектам на национальном языке.

| assitMdaftBH'a,^-)- .. | 1^^ \——————————— |  | °^ '" |
| --- | --- | --- | --- |
| ^nd^s" Ч""^' | nd-'"' \ в '' '!1 | 2В | г1 |
| ? 'cyavefiSoncf send \ | rock дгауЙ shells |  | '•" 15 |
| ^"s .X : !" s'andst | •\ '' sand bus;,: ., \ |  | 21 "sand i1' |
| г»9"5^., | '•. ., "• |  | гв |
| -э. '.yave^ontT •* Bncfahel.ls ^. ^, | \-. FI(1)G3s7M -и Mo(A)W8s8M< •ЯЙ'*ЙЙп»^ З^ЙЖЖ» Ч |  | ^OlRisZM 2'' ягаадю^ 4 чст |
| ' se»'d j , .1;; |  | ¦ | ?s |
| К | • : [ | ¦ |  |
|  | ifi . / , / ^ - . . | ¦ | 21 |
| J 540JBF / ^ |  | 1 |  |
| ZB " „^ | .-: | 1 | г? |

Для обеспечения данной возможности необходима инсталляция на компьютер пользователя шрифта Arial Unicode MS. Одним из способов установки данного шрифта является инсталляция следующих компонент Microsoft Office 2000:

Office ToolsMnternation Support\Bidirectional Support;

Office Tools\lnternation Support\Universal Font.

РАБОТА С ЭЛЕКТРОННЫМИ КАРТАМИ

Page 77

Для включения\выключения визуализации национальных названий Используется функция CHART\S-57 chart options\National names On\0ff.

9. Особенности получения информации по электронным картам формата S-57

Особенностью получения информации по электронным картам формата 8-57 является возможность просмотра дополнительной информации, содержащейся в файлах *.txt (текстовая информация) и *.tif (графическая информация). Ссылки на данные файлы содержатся в атрибутах объекта:

• NTXDS - текстовая информация на национальном языке;

• TXTDSC - текстовая информация на английском языке;

• PICREP - графическая информация.

При наличии в объекте ссылок на вышеуказанную информацию, после визуализации данных по объекту в информационной панели NS автоматически запустит соответствующие приложения для просмотра файлов *.txt и *.tif.

Текстовый файл открывается посредством встроенного в NS приложения TViewer. Существует возможность изменить размер окна Tviewer, а также переместить его в удобное положение на экране NS. Последующие открываемые текстовые файлы отображаются в новых окнах приложения Tviewer, однако размер и месторасположение этих окон обуславливаются размером и месторасположением первого открытого окна приложения Tviewer. После просмотра текстовой информации приложение TViewer необходимо закрыть.

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА С ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ NAVI-SAILOR

Графический файл открывается посредством стандартного приложения Imaging, входящего в состав Windows NT. После просмотра графической информации приложение Imaging необходимо закрыть.

РАБОТА С ЭЛЕКТРОННЫМИ КАРТАМИ

Page 79

3.4.10 Работа с растровыми картами формата ARCS

При отображении растровых карт формата ARCS NS предоставляет пользователю следующие возможности:

1. Выбор приоритета в автозагрузке электронных растровых карт формата ARCS (см. п. 4.4 'Особенности использования карт фор-мата ARCS'):

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| CHARTAPriority | ARCS ECS | Для визуализации на экране NS растровые карты формата ARCS будут загружаться поверх карт других форматов Включение режима ECS |

2. Просмотр всей информации, напечатанной на исходной бумажной карте - оригинале для карты ARCS, в том числе и той, которая располагается за рамками карты и участков карты претерпевших корректурные изменения:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| CHART\Review ARCS chart | <Enter> | Появляется Графический курсор, а на экране NS визуализируется рамка растровой карты |
|  | <Enter> | Фрагменты карты претерпевшие корректурные изменения выделяются красной рамкой с наклонной штриховкой |
| Переместить курсор на требующий просмотра участок карты | <£sc> | Выход из режима просмотра |

Примечание: вышеуказанные две функции NS присутствуют в меню, если в коллекции есть карты ARCS._____________

3. Получение информации об объектах, изображенных на растровых картах (см. п. 3.4.8 'Получение информации по электронной карте', пп.2).