Часть II

МОРСКИЕ АСТРОНОМИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ И РАБОТА С НИМИ

Глава 8 ИЗМЕРИТЕЛИ ВРЕМЕНИ. СУДОВАЯ СЛУЖБА ВРЕМЕНИ

§ 36. ХРОНОМЕТР И ДРУГИЕ ИЗМЕРИТЕЛИ ВРЕМЕНИ НА СУДНЕ

Для решения астрономических и навигационных задач на судне требуется иметь Тгр с точностью до 0,5—1е, а для целей эксплуатации требуется Те до 10с или 1м. Поэтому на судне должно храниться и воспроизводиться точное «эталонное» время Тгр и приближенное поясное — судовое время. Измерителями эталонного времени и его хранителями являются механические и кварцевые хронометры; воспроизводится оно палубными часами и секундомерами. Судовое время воспроизводится судовыми часами — механическими судовыми часами или системой электрических часов, работающих от центрального датчика.

Механический морской хронометр 6-МХ (рис. 57: 1 — корпус хронометра и крышка; 2 — карданов подвес; 3 — стопор подвеса; 4 — циферблат завода; 5 — заводной ключ). Хронометром называются высокоточные-переносные часы с пружинным маятником, позволяющие получать достаточно точное время Тгр в течение длительного промежутка времени.

Для обеспечения равномерности движения хронометр имеет ряд механических устройств, отличающих его от обычных часов. Внешне хронометр отличается наличием циферблата завода и тем, что у хронометра слышны четкие удары каждые 0,5е.

Хронометр, как и обычные часы, состоит из следующих основных узлов:

двигателя, хода или спуска, регулятора (маятника) и счетчика со стрелками. Рассмотрим особенности узлов хронометра, отличающие его от обычных часов.

Рис. 57

Двигатель хронометра — источник энергии, приводящий в движение его части. Он представляет собой сжатую пружину, действие которой передается на систему шестерен через специальный барабан в форме улитки (рис. 58). Улитка 3 соединена с пружиной / цепью Галля 2 так, что при полном заводе пружины действие ее передается цепью на малый радиус улитки, а в конце завода — на большой радиус, поэтому крутящий момент на валу зубчатого колеса 4 будет постоянным. Завод пружины осуществляется через головку 5 и цепь 2. Число часов работы пружины от полного завода показывается указателем завода на циферблате.

Хронометрический спуск (ход) предназначен для равномерного (в такт маятнику) пуска и остановки всего счетного механизма. Спуск представляет устройство, пропускающее зубец спускового колеса 6 (см. рис. 58) через 0,5е и передающее энергию двигателя на регулятор (балансир) 12 без трения толчками-импульсами. Для этого на оси балансира 11 помещены ролики с укрепленными на них спусковым 8 и импульсным 7 камнями. Энергия от пружины передается на балансир через удары зубцов спускового-колеса 6 об импульсный камень 7.

Регулятор является основным элементом, воспроизводящим колебательный процесс со строго постоянным периодом. Регулятор представляет

собой пружинный маятник с температурной компенсацией. Он состоит из балансира 12, цилиндрической пружины «волоска» 14, баррета 13 и грузиков

<?1 И <?2.

Период колебаний маятника выражается формулой

где J — момент инерции балансира относительно оси вращения;

К. — момент упругости волоска на 1 рад.

Момент инерции J зависит от массы балансира и грузиков и расстояния от них до оси вращения, т. е. от радиуса инерции.

Сохранение постоянства периода колебаний маятника при изменении температуры достигается изменением радиуса инерции грузиков. Для этого балансир 12 изготовляется из двухслойных полукруглых  пластин:   внутренняя — из

никелевой стали, внешняя — из латуни. При повышении температуры все-детали балансира расширяются. При этом внешние пластинки расширяются значительно больше внутренних и грузики q^ и q^ приближаются к центру, вследствие чего их радиус инерции уменьшается, а общий момент J остается постоянным. При понижении температуры происходит обратное явление.

Примечание. Для регулировки хода хронометра, если суточный ход превысит 4е в сутки, при крайней необходимости можно слегка отдать или зажать дополнительные грузики — винты на балансире (см. рис. 58).

Счетчик, или передаточный и стрелочный механизмы, состоит из системы зубчатых колес и стрелок. От часов он отличается конструкцией подшипников, комбинированных из рубина (втулка) и алмаза (опора), куда введена постоянная смазка.

Все эти устройства и высокое качество изготовления делают хронометр чрезвычайно надежным инструментом, который при соблюдении правил ухода может непрерывно работать 10—15 лет (срок службы его 25 лет) и обеспечить получение на судне Ггр с точностью до ±0,5—1е.

Кварцевые хронометры (часы). Кварцевые часы представляют электронное и электромеханическое устройство, в котором регулятором равномерного хода стрелок являются периодические колебания пластинки кварца под воздействием электрического тока.

На блок-схеме (рис. 59, а) этих часов показана пластинка кварца /, которая под воздействием тока то расширяется и замыкает электроды 2, то размыкает их с постоянной частотой / == _ . В результате этого с такой же частотой происходит колебательный процесс в электромагнитном контуре 3. Эти колебания усиливаются в усилителе 4, затем их частота уменьшается в делителе частоты 5. Полученный переменный ток вращает со строго определенной частотой асинхронный двигатель 6, который перемещает стрелки на циферблате и, кроме того, дает импульсы на репитеры — вторичные часы 7, показывающие установленное на них среднее время Тгр- Кварц заключен в термостат 8, а полупроводниковый контур и усилитель — в общий термостат 9. Питание часы получают от преобразователя или батарей.

Судовая модель кварцевого хронометра фирмы КН (рис. 59, б) обеспечивает работу еще четырех репитеров. Стрелка движется импульсами по 0,2е; ошибка хода не превышает 0,01° в сутки, что позволяет определять и поправку реже, чем для обычного хронометра, однако принято получать ее также ежесуточно. Специальной кнопкой поправка вводится в показания хронометра, поэтому он всегда дает точное Ггр- Механический хронометр в таких случаях сохраняется как контрольный и запасной.

Палубные часы. Палубные часы представляют собой точные переносные часы с температурной компенсацией, воспроизводящие Тгр и служащие для производства астрономических наблюдений, а также для замены хронометра в случае его порчи. Эти часы имеют анкерный спуск, как у обычных часов, балансир с компенсацией и регулировку хода путем изменения длины волоска (секундная стрелка делает скачки в 0,2е по большому светящемуся циферблату).

Секундомеры. Для измерения промежутков времени на судах применяют секундомеры. Секундомеры разделяются на три класса точности;обычно на судах встречаются секундомеры третьего класса (ошибка меньше 0,8с за 15м хода). Однако для астрономических наблюдений следует применять секундомеры I и II класса, например двухстрелочный «СД спр-1 или однострелочный «С-1-2А» (за 30м дают отклонение меньше 1с).

Рис. 59

В настоящее время астрономические наблюдения рекомендуется производить с двухстрелочным секундомером, пущенным по хронометру или непосредственно по сигналам времени, так что секундомер представляет основной инструмент, воспроизводящий точное Тгр при наблюдениях.

Судовые (морские) часы. Кроме эталонного гринвичского времени, на судне широко применяется судовое Те, по которому осуществляется организация службы, быта и отдыха команды и пассажиров. Для измерения судового времени служат судовые механические и электрические часы и различные бытовые часы.

Судовые часы представляют собой стенные пружинные часы с анкерным ходом в специальном корпусе с циферблатом, разделенным на 12ч (старые — на 24ч); некоторые образцы часов, например 5-ЧМ, имеют секундную стрелку.

Судовые часы с секундной стрелкой устанавливаются в радиорубке, штурманской и рулевой рубках и в машинном отделении. В остальных помещениях и каютах можно устанавливать часы без секундных стрелок или обычные настенные часы. Судовые часы идут по Гд, кроме часов в радиорубке, установленных по московскому времени.

Наиболее современной является система электрических судовых часов, работающих от центрального датчика (электронного или механического). Электрические часы устанавливаются, во всех помещениях и дают время до 1с. Они переводятся и согласовываются с центрального поста и не требуют завода.

§ 37. ПОПРАВКА ХРОНОМЕТРА И ЧАСОВ

Поправкой и хронометра называется разность между гринвичским средним временем Ггр и показанием хронометра 7\р в один и тот же момент, т. е.

и=Ггр-Г^,.                        (119)

Поправка может быть положительной «+», если хронометр позади, или отрицательной «—», если хронометр впереди Ггр, но величина ее не превышает ±64. Однако практически невыгодно иметь большую поправку, поэтому, если поправка велика, то стрелки хронометр а переводят так, чтобы и была порядка 1м и со знаком «+». Перевод стрелок выполняют с помощью ключа, надетого на головку минутной и часовой стрелок, поворотом их «по ходу» вправо до нужного отсчета; секундную стрелку трогать нельзя. Однако если хронометр остановился, то пуск его после завода лучше выполнить, подождав, когда показания хронометра сравняются с Ггр, которое рассчитывается по другим часам.

Все сказанное выше о поправке хронометра относится также к палубным и обыкновенным часам.

Аналогично определяется и поправка часов относительно московского времени или другого поясного времени, т. е.[

"ч = Тмск - Г,,                        (12Q) или

"ч == 7п - 7\.                         (121)

Показания любых часов дают соответствующее время только после введения поправки, т. е.

Ггр == 7\р + и                          (122) и

Гп==Г,+ы.                            (123)

При расчете Грр предварительно надо определить гринвичскую дату я приближенное Ггр по формуле

Ггр=ГсЧ=.М^ .

Этот расчет рассмотрен выше в § 27.

Определение поправки хронометра по радиосигналам времени. Все сигналы времени в настоящее время передаются в шкале всемирного координированного времени TUC (сокращенно — координированного времени Гц, см. § 28). Оно отличается от Тур на величину поправки ДТц, т. е.

Try = Гк + ЛГк.                       (124)

Величина поправки ЛГк передается вместе с сигналами точного времени, как показано ниже, или выводится по предыдущей.

С учетом величины АГк поправка хронометра, полученная по радиосигналам, определяется по формуле

и = (Гк - 7\р) + ЛГк.                    (125)

Поправка и', полученная без учета АГк, имеет точность около ±1с; требуемая же точность поправки ^О.б0.

Сигналы времени. Передача сигналов времени как у нас, так и за рубежом производится широковещательными и специальными радиостанциями по двум типам программ: вещательные сигналы (шесть точек) и сигналы точного времени.

Вещательные сигналы, для проверки времени передаются всеми нашими и большинством зарубежных станций в виде «шести точек», т. е. импульсов длительностью 0,1е, через 1е в шкале TUC, т. е. в атомных секундах, начиная с бЭ^б^и до 0,0е следующего часа. Точность их подачи московскими станциями на европейской территории СССР до 0,1е; для других районов погрешность может достигать 0,5е.

Однако после вещательных сигналов не дается разность шкал ЛГк. Ее нужно получить по сигналам точного времени, как показано ниже, записать в журнал наводить после приема вещательных сигналов по формуле (125). При этом обеспечивается точность поправки порядка 4=0,5е. Следовательно, на судне можно принимать сигналы шесть точек, но следует учитывать поправку АГк.

Сигналы"точного времени. В настоящее время все радиосигналы точного времени подаются в шкале TUC и состоят из секундных сигналов (точек) и удлиненного сигнала (тире) на начало минуты. Такие сигналы называются «типа Ai». В СССР применяются восемь программ подачи радиосигналов точного времени.

Программы отличаются последовательностью и продолжительностью подачи сигналов^Л! и других сигналов. Все данные о программах публикуются в брошюре «Эталонные сигналы частоты и времени» (издательство «Стандарты», Москва), а также в английском пособии «The Admiralty List of Radio Signals», vol. V. На западе страны и в Атлантике хорошо слышны московские станции РБУ (66,6 кГц) и РВМ (около 5, 10 и 15 тыс. кГц), работающие по первой и второй программам, горьковская УТР—3(25 кГц), работающая по седьмой программе; на востоке страны— РТЗ и РИД, работающие по первой и третьей программам, хабаровская УШЦ (25 кГц) — по седьмой программе, а также РНС-В по восьмой программе. Наиболее благоприятное поясное время приема радиосигналов от О до 7 ч; наименее благоприятное — от 8 до 164. Рассмотрим две основные программы сигналов точного времени.

Первая программа подается станцией РБУ от 0 до \5''07"; с 17 до 22Ч07«• и с 22^'20M до 24" московского времени, а радиостанцией РТЗ с l до 24":

| Начало | Конец | Сигнал ы |
| --- | --- | --- |
| ОоЮОс | 4м55с | Секундные сигналы Ai длительностью по 0,1е; начала минут удлинены до 0,5° и информация о ДГк |
| 5 00 6 00 59 00 | 6 00 58 55 59 55 | Позывные радиостанции Несущие образцовые частоты (сигналы Ау} Сигналы А\ с частотой повторения 10 Гц |

Вторая программа передается радиостанцией РВМ с 0 до 24 московского времени:

| Начало | Конец | Сигналы |
| --- | --- | --- |
| 1000 | 1955 | Секундные сигналы времени (Ai); начала минут удлине |
| 4000 | 4955 | ны до 0,5е; одновременно "передается информация до ДГк |
|  |  | сдвоенными точками (см. код) |
| 2000 | 2955 | Сигналы /li с частотой повторения 10 Гц; начало минут |
| 5000 | 5955 | удлинено до 0,5е |
| 0000 | 0755 | Несущие образцовые частоты (сигналы Ао) |
| 3000 | 3755 |  |
| 800 | 900 | Передатчик выключен |

Во всех программах подачи сигналов А^ точки на 56—59-й секундах перед каждой 5-й и 10-й минутами пропускаются (чтобы определить номер минуты).

Введены в строй мощные радиостанции УТР-3, работающая в течение 2 ч с б^б"1; ^Зб" и 21^!36M московского времени (седьмая програм-.ма) и УЩЦ-3.

Получение поправки ДТк за разность шкал. Поправку ЛТц на данный .момент можно получить двумя способами:

по «окрашенным» сигналам времени в ходе их передачи — при приеме поправки и;

интерполированием поправки А7"к , принятой ранее и записанной в журнал.

Получение АГк по «окрашенным» сигналам. Код передачи информации о разности шкал построен следующим образом. Разность шкал представлена в виде

(126)

АГ„ == DTUi + dTUi,

.где DTU^ — десятые доли секунд разности;

dTUi — сотые доли разности.

После каждого минутного сигнала эти величины с их знаками передаются путем сдвоения — «окраски» — секундного сигнала (двойная точка), причем знак и величина определяются номером секунды.

Положительные поправки даются путем «окраски» следующих сигналов:

с 1 по 8е (-{-DTUi) каждая сдвоенная точка дает +0,1е поправки, положим их п;

с 21 по 24е (+dTUi) каждая сдвоенная точка дает +0,02° поправки, положим их р.

,—- - —- „ --,--,-,""••"• """ •-•- к — и,ni. i \i,\i^fJ. например, сдвоены l, 2, У (п == 3); сдвоены 21,22е (р = 2); ДГк = 0,1^3 + 0,02е Х х 2 = +0,34°.

Отрицательные поправки даются «окраской» следующих сигналов:

с 9 по 16е (—DTUi) каждая сдвоенная точка дает —0,1е поправки, полежим их т;

с 31 по 34е (—dTUi) каждая сдвоенная точка дает —0,02е, положим их q.

Получим ДГ„ = —0,1т — 0,02<7.

Положительные и отрицательные сигналы комбинируются. Например, (•двоены 9, 10, 11, 12° (т == 4); сдвоены 21, 22, 23е (р == 3). Получим ДТц== = —0,^-4 + 0,020.3 == -0,34е.

Величина поправки Д7\ может доходить до 0,9е. Зарубежные радиостанции подают только десятые доли DTU^ no тому же коду, что и в наших программах.

Получение ДТц по принятой ранее. Значение ДГц может быть принято в начале месяца, приведено к его середине и затем применяется весь этот месяц. Эстраполированное значение поправки ДГк получается по форму-

ДГк=ДТ„+Дт,                  (127)

где ДГ„ — поправка, полученная ранее (например, на начало месяца);

Д — суточная разность поправок, на 1972—1975 гг.; она составляла — 0,003о/сут; ее можно получить по разности с предыдущим месяцем (около —0,1е в месяц);

т — число суток.

Например, на 1 марта 1976 г. принята ДГк = +0,56с; на середину месяца ДГк = +0,56с — 0,003.15 w +0,50.

Порядок определения поправки хронометра. Поправку хронометра можно определять с помощью секундомера и непосредственным приемом сигналов на хронометр.

Прием сигналов времени на секундомер. Прием сигналов «шесть точек» рекомендуется производить так. Взять два секундомера, чтобы принять два сигнала, первый запустить с сигналом 59M55,OC, второй — О^. Затем записать два отсчета хронометра, намеченные на 30е — 1м вперед и в эти моменты остановить секундомеры. Добавляя ко времени Г„ подачи сигналов показания секундомеров, получим моменты Гц, соответствующие Гхр. Выводят две поправки, берут среднюю и к ней добавляют ДГ„ из журнала.

Пример 35. 27/V 1977 г. в Те = О" приняты на секундомеры сигналы Тк = = Зч59"55<: и Т"» = 4ЧOO^«00^:; ДГк = +0,3с. Определить и. Решение.

| ^ Гскм | 3459м55,0е 2 03,5 | 4^)OOMOO,OC 2 28,7 | м^^^+О.З'^ +28,9е, или округленно и== 4- 29,0е |
| --- | --- | --- | --- |
| Гк Тхр | 4 01 58,5 4 01 30 | 4 2 28,7 4 02 00 |  |
| и' | +OM28,5C | +0"28,7<= |  |

Прием точных сигналов на секундомер производят пуском секундомера в намеченный момент Гц и остановкой его в намеченный момент Тхр по схеме примера 35. Рекомендуется брать три сигнала и выводить среднюю поправку, а к ней добавлять ДГк, определяемую по «окрашенным» сигналам. одновременно с приемом поправки.

- Пример 36. По «окрашенным» сигналам определили ДГа ^ —0,48°. Принят один •сигнал (для сокращения схемы). Определить и.

Решение.

| \ | ^км | г' х | т хр | и' |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ^QWy | 0431,5е | O^l" 36,5е | 94) WOc | —0м13,5е |

и==и'+АТк. =—044,0е.

Прием   с и г н а л о в   в р е м е н и   н епосредственно на хронометр. При приеме поправки на хронометр по последним рекомендациям (см. ПШС—29 издания 1975 г.) следует к замеченному в момент сигнала 7\р добавить половину величины скачка стрелки, т. е. 0,25е.

Прием сигналов «шесть точек». Рекомендуется брать также два сигнала — первый и последний. Далее вычисления производят в соответствии со схемой примера 37.

Пример 37. Принято два сигнала времени; ДТц взято из журнала -^О.б0. Определить и.

Решение.

| Т к | хр | u1 |
| --- | --- | --- |
| 4Ч59M55,OC 5 00.00 | yoow.y+o^ 5 00 29,0 +0.25 | —28,75е —29,25 |
|  | средняя | —29,00с |

и=- —29, ОО^О.б^ —28,4е.

Прием сигналов точного времени на хронометр производят аналогично показанному в примере 37.. (Рекомендуется намечать разные сигналы, например 5; 30е и принимать пять сигналов.) Поправка ДГк принимается по «окрашенным» сигналам и вводится в среднюю поправку и. В этом случае прием поправки обеспечивается с точностью ±0,10.

§ 38. ХОД МЕХАНИЧЕСКОГО ХРОНОМЕТРА И ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ

Механизм хронометра не может работать совершенно равномерно, поэтому время Тир постепенно отклоняется от гринвичского, т. е. хронометр •спешит или отстает. При этом его поправка непрерывно изменяется.

Величина изменения поправки хронометра за некоторый промежуток времени называется ходом хронометра за этот промежуток. Ход хронометра считается положительным, если хронометр отстает, и отрицательным, если хронометр спешит относительно гринвичского времени.

Суточным ходом со хронометра называется изменение поправки хронометра за одни сутки.

Суточный ход хронометра са с его знаком получается, если из последующей поправки хронометра и" вычесть предыдущую и' и эту разность разде-

долях с точностью до 0,01"- (перевод осуществляется по табл. 43-а. МТ—75), т. е.

Если положительная поправка уменьшается (отрицательная растет)» то со будет отрицательным — хронометр спешит. Если положительная поправка увеличивается (отрицательная убывает), то со будет положительным — хронометр отстает.

Суточный ход со вычисляется ежедневно при получении поправки. Вычисления производят до 0,01е, а результат округляют до 0,1е. Если требуется более точный суточный ход, как, например, при расчете поправки вперед на интервал более суток, то рекомендуется брать поправку и' за 5 сут назад. Рассчитанный по формуле (128) суточный ход будет иметь меньшие ошибки вывода и относиться к средним условиям за интервал ДГ*.

Пример 38. 11 июля в Tr'p = 14ч имели и' = —S^,^; 16 июля в Гг'р = 194-определили и" = —S^S.O0. Найти суточный ход хронометра. Решение.     " l. Ггр — Ггр = 5д5ч = 5.21Д (табл. 43-а МТ—75).

Суточный ход применяется для расчета поправки в момент наблюдений по формуле (128).

Так как и рассчитывается вперед, то я» должен быть постоянным. Кроме-того, величина и постоянство хода характеризуют качество хронометра. Практически ход хронометра не совсем постоянен, и чтобы работа хронометра считалась нормальной, колебания его хода или вариации должны заключаться в пределах некоторого допуска.

Вариацией хода Дсо называется разность двух смежных суточных ходов, т. е.

Асо = юг — coi.                           (129)

Обычно вариация имеет разные знаки и представляет случайные колебания хода в пределах ±0,У.

Качество работы хронометра оценивается двумя показателями: величиной хода (й»щах) и средней вариацией. У хронометра первого класса ход. не должен превышать +2°, а средняя вариация — rfcO^". У хронометров второго класса, используемых на морском флоте, ход не должен превышать d^', а средняя вариация dzO.S0.

Так как точность хранения времени на судне и получения Ггр на момент наблюдений зависят от устойчивости хода хронометра, то были выявлены. факторы, влияющие на его ход. Наибольшее влияние на со оказывает изменение температуры, несмотря на специальное устройство маятника. Влияют также магнитные поля, влажность, изменение давления и внутренние причины: окисление, износ, смазка и другие, зависящие от продолжительности эксплуатации и качества хронометра.

Изменение со от температуры выражается температурной формулой хода:

где Юд — суточный ход при нормальной температуре (/о == +20°);

/ — данная температура и ход со; при ней;

а(о/ — изменение хода при данной температуре;

Си S — температурные коэффициенты, приводимые в аттестате.

В аттестатах отечественных хронометров приводятся суточные ходы при разной температуре и иногда таблица поправок суточных ходов а(о(. Применять эту формулу рекомендуется при отклонении температуры более 4".

В настоящее время формулой (130) и расчетом хода на данную температуру приходится пользоваться крайне редко, так как суточный ход определяется каждые сутки, а температура в рубке практически мало меняется. Кроме того, при переменном ходе или температуре поправку лучше получать около времени наблюдений, а не рассчитывать по формуле (130).

Внутренние причины колебаний хода в основном зависят от качества изготовления хронометра и его наладки. Нередко, особенно у хронометров MX второго класса, они проявляются после длительной качки и резкой смены условий, в результате чего суточный ход резко меняется, вариация возрастает и хронометр оказывается непригодным для наблюдений. Поэтому штурману следует определять поправку, ход и вариацию каждый день и следить за их изменением.

Хронометрический журнал. Поправка, величина Д7'ц, суточный ход, вариация и другие записываются в хронометрический журнал, форма которого, принятая на морском флоте (Э-ба), в настоящее время устарела.

В связи с изменением сигналов времени форму журнала следует изменить. Можно в качестве временной предложить следующую форму, которую можно вычертить в тетради от руки:

| Дата | Радиостанция и вид сигнала | К | хр | а' | дг к | U | (О | Дсо | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17/VI 977 | РВМ, 6 точек | 4ЧOOMOOC | У59ч21,У | +38,5е | +О.ЗС | ^-o^s^ | —3,3е | +0,5C | Иванов |

Для второго хронометра надо иметь второй журнал. Мы рассмотрели поправку и ход механического хронометра. У кварцевого хронометра поправка определяется также по радиосигналам времени автоматически или как у обычного хронометра. После записи поправки в журнал она выводится до нуля, и эта операция проверяется приемом поправки снова при первой возможности. По записям в журнале проверяют суточный ход кварцевого хронометра за интервалы по 10 дней и за 30 дней.

Надо отметить, что в настоящее время производится непрерывная подача сигналов точного времени, что дает возможность не предъявлять слишком высоких требований к хранителям времени на судне. При наличии приемника поправку теоретически можно принимать в любой час суток, однако практически это часто не удается, поэтому и сохранены точные хранители времени. Если в момент подачи сигнала пустить выверенный секундомер, то в интервале 10—15м можно получать точное 7\,р по секундомеру, минуя хронометр (добавив к моментам ДТц).

§ 39. РАБОТА С ХРОНОМЕТРОМ И ОБРАЩЕНИЕ С НИМ

Расчет поправок хронометра на момент наблюдений. Поправка хронометра обычно определяется один раз в сутки, наблюдения же могут производиться несколько раз и не во время приема поправки, поэтому поправка должна быть приведена к моменту наблюдений, для чего последняя принятая поправка и' с помощью со экстраполируется на момент наблюдений, при этом предполагается, что вариация равна 0.

насчет поправки	и на данный момент производят по формуле	{126) в виде

и = и' + соДГД,	(131)

где м' — последняя поправка хронометра (из журнала);

о — последний суточный ход (из журнала);

ДТ^ — промежуток времени в сутках (до 0,01^ от момента получения поправки и' до данного момента; переводится в доли суток по таблице 43-а МТ—75. Промежуток ДГ» определяется по гринвичскому времени.

Пример 39. 13 сентября в Грр = 14" определена и' = —0"57,5е; (о = —2,4° (из журнала). Определить и в Грр == б4 14 сентября. Решение.

1. ДГД = б4 + 24" — 14" = 16ч = 0.67Д.

2. (оДГД == —1,6°.

3. и = —0"57,5с + (—1,6е) = —0459,1е == —0"59°.

Расчет поправки на данное время производят перед всеми наблюдениями. При расчете времени пуска секундомера полученную поправку и вводят в намеченное Грр, т. е. Грр — и = Г^р.

Сличение. Ввиду того что хронометр на судне из своего ящика никогда не вынимают и наблюдения обычно производят с часами или секундомером, то необходимо уметь сличать идущие часы или секундомер с хронометром.

Сличением (ел) называется разность одновременных показаний хронометра (7\р) и часов (Гц), т. е.

ел = 7\р - Г,.                        (132)

Сличение имеет знак «+», если часы позади хронометра, и «—», если впереди.

Получив ел, можно по моментам часов, замеченным при наблюдениях, рассчитать соответствующие моменты хронометра:

7\р = 7\ + ел.                        (133)

Кроме того, при известном ел можно по известной поправке хронометра и рассчитать ц„ и наоборот. Для одного и того же момента имеем

* гр — •* хр — ^'1     1 хр — - ч — СЛ,

складывая, получим

ггр— 7, = и + ел = и„

откуда

и^ == и + сл\ и = и, — ел.

Пример 40. В момент Гхр == Ю^^Ос получили	Гч = в^ч^с. Поправка w = = -l-S1^0. Определить Uq. Решение.

Гхр     Ю^^Ос             и	-^-OЧOЗ"45c

-- 7\,      8 14 45            + ел	+2 40 35

ел      4-2^^40^^35C              «ч	| +2^144M20C

Сличение часов с хронометром выполняется проще всего следующим путем. Наблюдатель намечает по хронометру момент 7\р вперед на 30— 40 с, кратный 5 или 10-й секунде, и записывает его. За 15 с до намеченного момента наблюдатель прислушивается к ударам хронометра, отсчитывая секунды «и раз», «и раз», .... причем счет «и» падает на полсекунды, а «раз» — на целые. За 10 с до намеченного момента начинают счет секунд по цифербла-

ту хронометра: «и раз» ,«и два», «и три», ..., а при счете «пять» глаза переводят на циферблат часов и продолжают счет на слух. При счете «десять» замечают и записывают момент часов, сначала показания секундной (до 0,5е), затем минутной и часовой стрелок. Это показание часов 7\ и будет одновременным с записанным 7\р.

Сличить часы с хронометром можно также с помощью секундомера,. пустив его в намеченный и записанный момент хронометра и остановив в намеченный момент по часам. Тогда, вычтя из момента по часам показания секундомера, получим одновременные показания 7\ и 7\р.

Работа с часами или секундомером и хронометром при наблюдениях. При измерении высот светил наблюдатель должен одновременно с высотой заметить и записать момент хронометра или часов.

В море измеряют не одну, а три—пять высот каждого светила, так что при наблюдении, например, четырех звезд нужно заметить до 12 моментов.

Если наблюдения производят два наблюдателя, то момент замечают либо непосредственно по хронометру (один из наблюдателей находится в рубке), либо по секундомеру или часам — н-а месте наблюдений. Момент замечают по команде «товеь—ноль», причем исполнительная команда «ноль» подается наблюдателем в момент касания светилом горизонта, а «товсь» — за несколько секунд до этого.

Одному наблюдателю лучше фиксировать моменты по идущему секундомеру (пущенному в Т^р). При двухстрелочном секундомере это просто:

стопорится вторая стрелка и записывается Тддм до 0,5е; при однострелочном — надо научиться считать секунды вслух: «и раз», «и два» ... от момента касания до намеченного момента на секундомере. Вычитая из него сосчитанные секунды, получим нужный момент. Так же выполняется отсчет и по палубным часам.

Обращение с хронометром. Хранение хронометра. Хронометр в футляре должен храниться плотно расклиненным, в специальном ящике штурманского стола. Из ящика его не вынимают, за исключением особых случаев: размагничивание судна, отстой и т. п. Стопор карданова подвеса корпуса хронометра освобождают. Следует проследить, чтобы около места хранения хронометра не было паропроводов, водяных магистралей, сильных магнитных или электромагнитных полей и вибрирующих деталей. В месте хранения следует поддерживать постоянную температуру порядка +20°.

При работе с хронометром открывают только верхнюю деревянную крышку футляра и наблюдения ведут через внутреннюю стеклянную.

Завод хронометра. Хронометр заводит ежесуточно до определения поправки, обычно между 7 и 8 ч утра, третий помощник капитана. Для завода корпус хронометра левой рукой осторожно поворачивают в кардане циферблатом вниз или наклоняют влево, отодвигая заслонку, и ключ, одетый на ось, медленно поворачивают против часовой стрелки на 7,5 полуоборота, так как каждый полуоборот дает завод на З4. Желательно заводить хронометр не до упора, а до отметки 84, тогда нет опасности сорвать цепь с барабана. Завод производят всегда до одних и тех же отметок так, чтобы хронометр работал в течение суток всегда при одном и том же натяжении пружины.

Транспортировку хронометра на небольшие расстояния осуществляют на руках, закрепляя стопор карданова подвеса. При перевозке или пересылке хронометра специально закрепляют балансир во избежание возможных его поломок. Для этого корпус хронометра вынимают из ящика, свинчивают крышку и, удерживая механизм за края циферблата, переворачивают корпус и снимают его с механизма. После этого устанавливают механизм на корпус циферблатом вниз и с помощью пинцета осторожно подсовывают под балансир—с двух концов баррета—два клина (см. рис. 58, 15, а, б), заранее вырезанные из чистой сухой пробки длиной 9—10 мм, шириной 4 мм, толщиной 1,2 мм. После окончания транспортировки клинья вынимают. Эту операцию проделывают также при пуске нового хронометра и хрономет-

,,„, -t--^.^„»v/.^ .^ ^™v"«a "."и паи^сюлисмиги в ремонт. ИрИ раЗООрКС

и сборке хронометра ни в коем случае нельзя касаться пальцами деталей .механизма.

Пуск хронометра. Для пуска хронометра, остановившегося вследствие окончания завода, его следует завести, поставить на стопор и повернуть весь ящик не очень быстро примерно на 1/4 оборота по азимуту.

Перед тем как завести и пустить новый хронометр или хронометр после ремонта, предварительно удаляют стопорные клинья.

Неисправности хронометра. Если хронометр получил механические повреждения, прослушивается нечеткая работа механизма хода или изменения суточного хода велики, его следует сдать в навигационную камеру для проверки и ремонта. Ни в коем случае не следует пытаться исправить •его самим.

Если неисправности у хронометра обнаружены в рейсе, то его следует остановить и пользоваться вторым или заменить его палубными часами;

однако в этом случае поправку часов нужно определять несколько раз в сутки, по возможности около времени наблюдений. Официальный срок переаттестации хронометра — через три года, но если он работает хорошо, то лучше его не трогать и сдавать только при постановке судна в ремонт.

Точность получения Тгр при судовых наблюдениях определяется в основном ходом хронометра (его вариацией) и точностью фиксации момента. При расчете Тгр в пределах суток от приема и с учетом ДТц точность его около ^0,5°.

§ 40. ОРГАНИЗАЦИЯ СЛУЖБЫ ВРЕМЕНИ НА СУДНЕ

Судовая служба времени должна обеспечить выполнение следующих задач: хранение точного времени на судне; получение точного времени в любой момент, что требуется для навигационных и астрономических наблюдений, для связи с берегом, для судовой службы и для нужд экипажа и пассажиров, для выполнения различных расчетов, связанных со време-дем, например перестановки часов, освещенности, эксплуатационных расчетов времени и т. п.

Для выполнения этих задач на судне имеются измерители времени, радиоаппаратура для приема сигналов времени, а также осуществляются организационные мероприятия :— служба времени. Судовая служба времени находится в ведении третьего помощника и контролируется старшим помощником и капитаном. Рассмотрим порядок выполнения основных задач службы времени и краткие рекомендации.

Наблюдения за хранением точного гринвичского времени Тгр. Хранение точного времени обеспечивается хронометрами: механическим или кварцевым, а в некоторых случаях и палубными часами. На судах дальнего плавания должны быть два хронометра, на судах малого плавания — один. Желательно иметь также одни палубные часы. Хронометры должны быть поставлены по Тгр, идти непрерывно и, при соблюдении рекомендаций, обеспечивать расчет Тгр до ^О.б0. Хронометры нельзя вынимать из штурманского стола, следует следить, чтобы не нарушались условия хранения (температура +20°, отсутствие сильных магнитных полей, вибраций, ударов). При сильном повышении влажности следует накрыть ящик дополнительным шерстяным чехлом. Все наблюдения по хронометру осуществляются через верхнюю стеклянную крышку. Работа хронометра проверяется ежесуточно по его ходу — он не должен превышать 4е — и по изменению хода — вариации, которая должна быть меньше ^0,5°. При нарушении этих условий или при порче хронометра его останавливают и сдают на ремонт в навигационную камеру. Ремонт хронометра или его регулировка на судне запрещаются.

Примечание. При длительной стоянке или отстое судна хронометр можно остановить, но за 3 сут до выхода в рейс его следует пустить и проверить работу.

Прием радиосигналов времени, ведение хронометрического журнала.

При приеме сигналов времени отметку момента лучше производить непосредственно по хронометру, а не по секундомеру, для чего сигналы должны транслироваться к месту хранения хронометров.

Поправку хронометра принимают ежедневно, как показано в § 37, и вносят в журнал. В журнал также заносят вычисленные суточный ход, вариацию и ДТк.

Хранение хронометра, его завод, переноску, а также работу с ним производят, как показано в § 39.

Наблюдение за хранением судового времени (7с). Судовые часы, установленные в штурманской рубке и машинном отделении, должны показывать Те с точностью до 0,5м без введения поправки. Часы в других помещениях должны показывать Те до 1м. Часы в радиорубке идут по московскому времени с точностью до 6е. Проверку показаний судовых часов производит третий помощник.

Проверка показании и согласование судовых часов. Проверку часов производят с помощью «контрольных часов» — хорошие часы с центральной секундной стрелкой, выверенные по хронометру до 5е. Судовые часы должен проверять ежедневно третий помощник. Результаты проверки и регулировки. записывают в «журнал (блокнот) часов», где указывают поправку, ход и. смещение регулятора: в сторону П — прибавить ход или У — убавить ход. Завод часов производят раз в неделю.

За показаниями часов в штурманской рубке должны следить все вахтенные помощники. Согласование показаний часов в штурманской рубке и машинном отделении производят (кроме общей проверки) перед отходом и приходом, перед проходом узкостей, выполнением маневров и входом в туман.

Перевод стрелок судовых часов при пересечении границ пояса. Стрелки всех судовых часов (кроме хронометров и часов в радиорубке) переставляют при переходе границ пояса на l4 вперед при следовании к О^-у и назад — при следовании к W-y. Переставляют часы по указанию капитана в зависимости от обстоятельств плавания. Перестановку выполняют с помощью контрольных часов и сразу на l4. Переставлять часы удобнее вечером или ночью (см. § 27)1.

Перестановку часов на стандартное время порта производят при подходе к нему по указанию капитана. О перестановке часов производится запись в судовом журнале.

Смена даты при пересечении линии смены дат. При пересечении линии смены дат (см. рис. 50) судно продолжает следовать до полуночи, не меняя ее. Для астрономических наблюдений в это время долготу считают сверх 180° в прежнем направлении. В полночь, следующую за переходом, при следовании 0'-ми курсами, дату повторяют, при следовании W-ми курсами дату увеличивают сразу на два дня.

Проверка секундомеров. Проверку производят пуском секундомера по хронометру на 0е любой минуты и остановкой через 15м, также на 0е. Для секундомеров, применяемых в астрономических наблюдениях, расхождения не должны превышать 0,5е.

Отметка времени на лентах самописцев. При выходе в рейс третий штурман делает отметку даты и времени на ленте курсографа (до 1м), согласует ленту барографа с днями недели и помечает на ней дату и время. Отметки на лентах делаются в конце каждой вахты, а на курсографе также пои проходе через узкости и перед входом в туман. Все изменения в счете вэгмени также отмечаются на лентах самописцев.

Ежесуточный «штурманский бюллетень». На некоторых бассейнах и судах (по хорошей традиции) принято вывешивать во время рейса в штур-

1 В английском флоте принято переводить часы вперед на l4 в 234 30м; назад — в 184 30м.

майской руоке ежесуточный бюллетень, составляемый третьим помощником. В бюллетене обычно указываются: дата, номер пояса, время начала утренних навигационных сумерек, время восхода Солнца, время кульминации его, захода и конца навигационных сумерек, <р и К на полдень, высота глаза наблюдателя, последняя поправка хронометра и суточный ход. При необходимости даются и другие сведения.

Выполнение эксплуатационных расчетов времени. Расчеты времени. связанные с переходом, например поясное время прибытия или отхода судна, входят также в задачи службы времени. Если пункты отшествия и пришествия лежат в разных часовых поясах, и особенно если при этом пересекается линия смены дат, то при расчете времени прибытия удобнее все расчеты вести в гринвичском времени, а затем перейти на поясное.

§ 42. УСТРОЙСТВО ЗВЕЗДНОГО ГЛОБУСА, ЕГО УСТАНОВКА. ПОНЯТИЕ О ДРУГИХ ПОСОБИЯХ

Звездным глобусом называется прибор, представляющий модель небесной сферы и предназначенный для приближенного решения задач мореходной астрономии, изучения звездного неба и движения светил. Отечественный звездный глобус (ЗГ) состоит (рис. 68) из собственно глобуса /, представляющего пустотелый шар из металла или пластмассы диаметром 168 мм, на который наклеены карты звездного неба по участкам в таких проекциях, что искажения практически отсутствуют, а также нескольких колец и ящика.

Рис. 68 					Рис. 69

Глобус может вращаться в меридианном кольце 4, которое изображает подвижный произвольный меридиан, если глобус вынут из ящика, и меридиан наблюдателя, если глобус помещен в ящик. Горизонтальное кольцо 2 ящика изображает истинный горизонт, а съемная крестовина вертикалов 3 (из полуколец) изображает вертикалы. Все эти кольца разделены на градусы, что позволяет отсчитывать координаты до 0,2—0,3°. На глобус нанесены основные круги сферы (двойными линиями); небесный экватор, эклиптика и меридианы точек равноденствий и солнцестояний, разделенные через 1°. Кроме того, на глобус (рис. 69) нанесены сетка меридианов (через 15° == l") и параллелей (через 10°). Верхняя шкала экватора, данная в градусах, оцифрована через 10°, нижняя, данная в часовой мере, — через 15° (часы помечены римскими цифрами). Обе эти шкалы для произвольного меридиана дают прямые восхождения светил, а для отсчета на экваторе у кольца. меридиана наблюдателя — звездное местное время S^. Точка Овна (в пересечении экватора и эклиптики) помечена цифрой XXIV (360°); противоположная точка—Весов помечена цифрой XII. Эклиптика проведена под углом 23,5° к экватору и поделена на 12 отрезков, разделенных от 0 до 30°; такой отрезок Солнце проходит за один месяц.

По координатной сетке на глобус нанесены места 167 наиболее ярких звезд: 71 северная и 96 южных. Названия созвездий даны по-латыни, а на новых глобусах — по-русски. Места звезд отмечены условными знаками (табличка знаков дана на глобусе) в зависимости от их блеска и около них поставлены греческие буквы, указывающие их места в созвездии, например Близнецы а, р и т. д. Координатная сетка и места звезд нанесены на глобус как «постоянные» объекты. Однако (см. гл. 5) эти объекты подвержены небольшим смещениям. Начало двух систем координат (точка Овна) смещается вследствие прецессии приблизительно на l' в год. Поэтому через 30 лег координатная сетка на глобусе сместится приблизительно на 0,5° от положения сетки в данный момент и места звезд окажутся неточными. Следовательно, чтобы решать задачи с точностью до 1°, срок службы глобуса не должен превышать 30 лет от даты составления его звездной карты.

Места объектов, движущихся по сфере сравнительно быстро (планет, Солнца, Луны и др.), наносит сам наблюдатель по их координатам <х и 6 на данный момент.

Конструкция нашего звездного глобуса является одной из наиболее удачных. Среди зарубежных образцов глобусов встречаются как близкие к нашему, например английский «The Star Globe», так и другие конструкции, например немецкий глобус без ящика и меридианного кольца и др. Однако работа с ними аналогична работе с нашим глобусом.

Нанесение на глобус планет. Требующиеся для нанесения координаты ос. и б планет приведены в ежедневных таблицах МАЕ на среднюю гринвичскую дату. Прямое восхождение выбирают в градусах внизу колонки эфемерид, а склонение выбирают на Грр = 12я и округляют до 0, 1°, например планета Юпитер 6 мая 1977 г. имеет ос = 64,9° и б == 20° 57' N (см. рис. 53).

Для нанесения планеты по верхней шкале на экваторе откладывают Кдд, например 65°, и, подведя к этому отсчету подвижный меридиан, по нему отсчитывают б к N или S, например 20,9° к N, т. е. к Полярной звезде. С помощью воскового карандаша место планеты отмечают крестиком и знаком планеты, например +2^ (см. рис. 69). Места навигационных планет всегда расположены вблизи эклиптики (до 3,5°). Это служит хорошим контролем при их нанесении.

Нанесение на глобус Луны и Солнца. Для Луны и Солнца прямые восхождения в МАЕ не даны, поэтому их следует вычислять по формуле S = t + а, в виде

где ^р и t^p — эти величины выбирают из МАЕ на данный час Ггр. (для  Луны),   или   просто   на   Ггр = 124   (для   Солнца).

Полученное а округляют до 0,1°. Склонение Луны выбирают в той же строке Ггр и округляют до 0,1°. Склонение Солнца получать не требуется, так как место Солнца будет на эклиптике, в пересечении ее с меридианом, проведенным по «©; однако для контроля следует выбирать и б®.

Если требуется уточнить <х и 6 планеты, например Венеры, на данную дату и время, то они получаются таким же путем.

Прямые восхождения светил откладывают по верхней шкале экватора в «Q», после чего по подвижному меридиану откладывают 6 к N или S. Место Луны будет не далее чем на 5,3° от эклиптики. Аналогично на глобус можно нанести места любых объектов, например комет, спутника или космического корабля, выбрав их « и 6 из составленных для них эфемерид. Для подбора звезд и планет при регулярных астрономических наблюдениях полезно периодически наносить планеты на глобус: Юпитер и Сатурн — через месяц, Марс — через две недели, Венеру — каждую неделю.

5. Мягким карандашом наносим светила на глобус. Выверка глобуса. Перед работой с глобусом полезно произвести его приближенную выверку.

1. Совместив с точкой N отсчет 0° меридианного кольца, у точки S также должны получить 0°, т. е. при <р = 90° N и S экватор должен совпадать <: горизонтом. В этом положении выполняются проверки по пп. 2 и 3.

Если этого нет, между колодками опоры прокладывается картон или делается выемка.

2. При отсчете 360° на центре меридианного кольца (его толщина 2,5°) противоположный отсчет должен быть точна 180°.

3. Градусы высот на вертикалах должны соответствовать градусам

•склонений на кольце меридиана (при <р == 90°).

Установка глобуса по месту и времени наблюдений. Чтобы глобус воспроизвел ту картину неба, которую видит наблюдатель на небесном

•своде в данный момент, необходимо установить меридианное кольцо глобуса в прорези горизонта и повернуть его шар по данной широте и по звезд-

ному времени S наблюдений. Для установки глобуса по широте надо повышенный полюс, соответствующий широте, поднять над горизонтом на угол <р (см. рис. 68, 69), причем, если (pn, то над точкой N поднимается pn (около него на глобусе написано «Полярная» или «Polaris»), если же (ps> то над S поднимается противоположный Ps, при этом отсчет на меридиане у горизонта равен 90° — (р. Для проверки смотрим на отсчет у зенита, он должен быть равен широте, так как бг == Ц>- После этого глобус поворачивают вокруг оси, пока на середину кольца меридиана в его полуденной части не придет отсчет экватора, равный заданному t^ (см. рис. 69). Если теперь глобус ориентировать по горизонту так, чтобы его линия NS совпала с этим направлением в натуре,' то расположение светил и направления на них будут соответствовать наблюдаемым на небесном своде.

Накладывая на глобус крестовину вертикалов и подводя вертикал к намеченному светилу, можно отсчитать его h и А. Точность полученных координат зависит от состояния глобуса и года его изготовления; в среднем для отечественных глобусов для высоты пг^ == ±0,5°; для азимута тд == = ±0,8°.

Понятие о пособиях, заменяющих глобус. Звездный глобус, несмотря на небольшие размеры шара, все же несколько громоздок и работа с ним в стесненных условиях (на малых судах, в авиации) неудобна. В этих случаях применяют плоские изображения небесной сферы в виде специальных карт и сеток или, наконец, специальные таблицы для опознавания звезд. Эти пособия не обладают универсальностью глобуса, а решают лишь узкий круг задач: опознание звезды и иногда получение ft и Л .звезд — грубо приближенно. Главное их достоинство — компактность.

Бортовые карты неба представляют собой звездные карты, помещенные в футляр • с прорезью, соответствующей истинному горизонту в средней широте зоны (приняты три зоны по 14° от 30 до 76° N). Карта устанавливается по Т,д, совмещением его с датой в прорези вверху, и применяется для опознавания и подбора ярких звезд.

Опознаватели звезд (Star Identifier, HO-2102C и др.) широко применяются за рубежом вместо глобусов. «Опознаватель» состоит из карт северного и южного звездного неба — на двух сторонах листа пластмассы — и набора прозрачных палеток с изображением горизонта и сеток вертикалов и альмукантаратов (через 10°) для широт также через 10°. Позволяют опознавать яркие звезды и производить их грубый подбор.

Таблицы для опознавания и подбора звезд. По Л и Л звезды можно с помощью обычных численных таблиц определить б», t, затем (х„ и по МАЕ опознать звезду. Выпускались также специальные таблицы для этой цели (например, в известных таблицах НО-214), но они оказались неудобными. В настоящее время для подбора звезд широко. применяют таблицы типа НО-249 (см. § 90), где даны h и А семи звезд по ср и 5щ через 1°.

§ 43. РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ С ПОМОЩЬЮ ЗВЕЗДНОГО ГЛОБУСА

С помощью звездного глобуса можно приближенно решить любую задачу мореходной астрономии, но практически решаются три типа задач: определение названия неопознанной звезды или планеты; получение h и А звезд или планет на заданное время и варианты этой задачи „ (подбор звезд для наблюдений, определение АЛ, А/С и др.); определение времени прихода светила в заданное положение, например времени восхода светила, прихода на заданную высоту и т. п.

Определение названия неопознанной звезды или планеты. На практике часто бывают случаи, когда небо покрыто облаками с просветами, в которые видны лишь отдельные звезды. В этом случае определить, какая именно звезда наблюдалась, довольно трудно и приходится прибегать к помощи звездного глобуса. Кроме того, подобные задачи решаются при изучении звездного неба. Порядок решения этой задачи следующий:

1. После измерения высоты звезды определить ее пеленг по компасу и заметить Те. Снять с карты <рс и Кц.

2. Рассчитать Тгр, выбрать из МАЕ t^p и рассчитать:

определение времени прихода светила в заданное положение (восход, кульминацию, заданную высоту или разность азимутов и т. п.).

1. Снять с карты % и ^с на предполагаемое Те явления (на вечер, ночь, утро).

2. Установить глобус по широте.

3. Поворотом сферы привести намеченную звезду или планету в требуемое положение (на горизонт, на первый вертикал и т. п.).

4. Снять отсчет t^ == 5м у полуденной части кольца меридиана наблюдателя по его центру.

5. Рассчитать ^р == ff ± ?.°^v и с помощью' МАЕ получить Тур и затем Те явления (см. § 33, пример 31).

Если Те значительно отличается от предполагаемого, то координаты Ф и К уточняют и, если нужно, решение выполняют во втором приближении.

СЕКСТАН

§ 44. ОСНОВЫ ТЕОРИИ НАВИГАЦИОННОГО СЕКСТАНА

Морские угломерные инструменты должны быть приспособлены к работе на подвижном основании, и измерение угла должно выполняться просто и быстро. Эта задача решается легче всего с помощью отражательной оптической схемы, состоящей из двух зеркал или призм. Поворачивая одно из зеркал, наблюдатель может увидеть одновременно оба предмета, между которыми измеряется угол, причем положение зеркал соответствует величине угла (подобная схема осуществлена в секстанах и наклономерах).

Секстаном называется угломерный инструмент, построенный на принципе отражательной схемы и предназначенный для измерения углов на подвижном основании. Название «секстан» связано с величиной его дуги лимба,

равной приблизительно „ окружности (по-латыни sextantis — шестая

часть); в авиации применяется термин «секстант». В настоящее время применяются следующие конструкции секстанов: навигационные секстаны типа СНО-М, СНО-Т, секстаны с искусственным горизонтом типа ИМС, ГИМС и перископические.

Принципиальная схема навигационного секстана. Пусть ПО (рис. 70) — направление луча от правого (или верхнего) предмета, ЛО — от левого (или нижнего) предмета. Требуется измерить угол h между направлениями на эти предметы. На пути луча ЛО установим зеркало А, на пути луча ПО — зеркало В так, чтобы их плоскости были перпендикулярны плоскости угла h, а отражающие поверхности направлены внутрь. Поворачивая зеркало В вокруг оси, перпендикулярной чертежу, можно добиться такого его положения, при котором луч от правого предмета, отразившись от поверхности зеркал, пойдет в направлении АО; левый же предмет Л будет виден поверх зеркала А. Совмещая эти изображения в поле зрения трубы Т, получим определенное, единственное для данного угла, положение зеркала В относительно А. Установим зависимость между измеряемым углом h и углом со пересечения плоскостей зеркал.

На основании закона отражения света «угол падения луча равен углу отражения его» имеем равные углы (3, fi и а, ос между плоскостями зеркал и лучами ПО и ЛО. Применим теорему геометрии «внешний угол треугольника равен сумме внутренних, с ними не смежных» к /\ ОАВ, включающему угол h, и к Л ЕАВ, включающему угол со, получим

^_ВАЛ = 2к = 2р + h и ^_ВАК = а = р + со, откуда

h == 2 (ос — р)                             (138) и

со == а — р.       •                      (139)

После подстановки этого выражения в (138) получим

h == 2со,                                 (140)

т. е. измеряемый угол равен двойному углу между плоскостями зеркал секстана при таком их положении, когда оба изображения предметов (пря-мовидное Л и дважды отраженное П) совмещены в поле зрения трубы. Выражение (140) можно записать в виде

(о== ^-,                           (141)

т. е. угол между зеркалами равен половине измеряемого.

Принцип измерения угла секстаном. После совмещения изображений предметов С и Л, например светила и горизонта (рис. 71), в поле зрения трубы угол /l на основании соотношения (141) можно заменить измерением угла о». Для этого поместим зеркало В, называемое подвижным или большим зеркалом, на металлическую линейку BE (см. рис. 71), называемую алидадой. Второе зеркало А, называемое малым, крепится на раме R секстана и служит для отражения луча ВА в глаз наблюдателя. Этот луч называется дважды отраженным (луч ЛА — прямовидимьм). Алидада может поворачиваться около оси, проходящей через центр зеркала В. Другой конец алидады с индексом J перемещается вдоль дуги лимба L^L-t, разделенного на полуградусные деления [на основании формулы (140)1, но оцифрованного значениями целых градусов, чтобы произведенный отсчет не приходилось удваивать.

Измеряют угол ш следующим путем: проведя из центра зеркала В линию ВМ„, параллельную плоскости зеркала А, получим угол МцВМ, равный углу а как накрест лежащий при параллельных. Этот угол измеряется

дугой МцМ лимба, поэтому имеем ^Мг^М == <о = „, или в полуградусных

Рис. 70                                 Рис. 71

Ч

делениях лимба ^МуМ == h. Однако отсчет М на лимбе не дает еще значения угла. Измеряемый угол h получается как разность отсчетов М и Му, т. е. отсчета М при совмещении изображений предметов С и Л и некоторого начального отсчета Мо, зависящего от положения плоскости ВМц, т. е.

h = М — My.                             (142)

Отсчет My получается при параллельном положении зеркал А и В, т. е. при со = 0, и называется местом нуля на лимбе.

Линия ВМу, параллельная плоскости зеркала А, зависит от его положения, т. е. плоскость малого зеркала определяет и фиксирует отсчет Му. Поэтому отсчеты углов могут производиться по углу поворота большого зеркала относительно малого, точнее, относительно параллельной ему линии ВМц.

При изготовлении секстана на месте нуля Мо на лимбе наносят штрих, помеченный 0° и называемый нульпунктом делений лимба; влево от него наносят деления до 120—150°, а вправо — до 355° через 1°. После этого отсчеты угла теоретически можно брать по одному отсчету М лимба, так как ^0°М — 0° = М.

Поправка места нуля и поправка индекса секстана. В процессе работы от сотрясений и при касании малое зеркало смещается и место нуля Мц отходит от нульпункта делений 0°. Эти смещения, если они велики, можно устранить поворотом плоскости зеркала А с помощью специального винта, однако полностью они не устраняются. Поэтому практически в отсчет М, произведенный по лимбу, следует ввести поправку. В теории различают поправку места нуля и поправку индекса. Поправка зависит от положения My и от того, относительно какого предмета измерялся сам угол,—далекого Л или близкого Г, т. е. как от внутренних, так и от внешних причин. В этом одна из особенностей секстана: начальный отсчет зависит от расстояния до прямовидимого предмета.

Поправка места нуля. Если предмет Л расположен в бесконечности или практически достаточно далеко, то лучи ЛА иЛВ, идущие отэтого предмета к зеркалам секстана, параллельны. При этом h == 0 и со = 0, т. е. зеркала также параллельны: отсчет на лимбе при этом равен Мц (см. рис. 71).

Поправкой места нуля t"o называется разность между 0° (360°) и отсчетом места нуля на лимбе М о, т. е.

/о = 0° (.360°) — My.                        (143)

§ 45. УСТРОЙСТВО НАВИГАЦИОННЫХ СЕКСТАНОВ

На судах морского флота применяются главным образом отечественные секстаны марок СНО (секстан навигационный с осветителем), СНО-2М, СНО-М (модернизированный), представляющие усовершенствованные модели одного секстана СН, и новая модель секстана СНО-Т (тропикоустой-чивый), выпускаемая нашей промышленностью с 1972 г. На некоторых судах встречаются зарубежные секстаны в основном моделей VEB из ГДР и «Плат» из ФРГ. Общий вид и название отдельных частей секстана СНО-Т показан на рис. 74 (/ — рама секстана; 2 — плата рамы; 3 — ручка;

4 — лимб; 5 — зубчатая рейка; 6 — алидада; 7 — отсчетно-стопорное устройство; 8 — отсчетный барабан; 9 — лупа-осветитель; 10 — светофильтры малого зеркала; 11 — малое зеркало; 12 — светофильтры большого зерка ла; 13 — большое зеркало; 14, а — ночная труба; 14, б — астрономическая (дневная) труба; 15, а—регулировочные винты малого зеркала; 15, б—регулировочный винт большого зеркала); секстан СНО-М показан на рис. 75.

Навигационный секстан состоит из следующих основных узлов: рама, алидада с осью вращения, оптическая система и отсчетное устройство. Разные модели секстанов отличаются главным образом устройством рамы, алидады с осью и отсчетного устройства Так, в новом секстане СНО-Т алидада расположена под рамой и имеет ось вращения, в виде втулки. В секстанах СНО-М алидада расположена сверху, а ось вращения — в виде тонкого штыря; это устройство менее совершенно Известно три типа отсчетных устройств секстана: отсчетный барабан (микрометрический винт), верньер и оптическое отсчетное устройство В прошлом применялся исключительно верньер, представляющий пластинку с делениями меньшей длины, чем на основной шкале лимба- Эта пластинка крепилась к алидаде и служила для снятия минут угла и их десятых (отсчет делался по совпавшему штриху). Как дополнительное устройство верньер встречается и теперь, например в секстанах ИМС-3 и в зарубежных Были попытки внедрить оптическое отсчетное устройство, например в VEB ГДР, но его конструкция оказалась недостаточно точной.

В настоящее время в секстанах применяется отсчетно-стопорное устройство, состоящее из микрометрического винта с отсчетным барабаном (на алидаде) и зубчатой рейки (на лимбе). Это червячное зацепление может разъединяться нажимом на лапки стопора (см рис. 74) и переставляться на новое значение угла. Зубчатое зацепление рассчитано так, что за один полный оборот винта алидада переместится ровно на одно градусное деление лимба, поэтому барабан разделен на 60 частей, равных минутам измеряемого угла. Устройство имеет два индекса: градусный на алидаде у лимба и минутный — у отсчетного барабана, он показывает минуты, десятые доли минут оцениваются на глаз. Подобное устройство позволяет производить отсчет угла проще и быстрее, чем другими устройствами, однако обладает рядом недостатков, присущих зубчатым зацеплениям: -«мертвым ходом

Рис. 74 Рис. 75

Таблица 6

| № п/ п | Данные | сно-м | сно-т |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Диапазон измеряемых углов | 0—140° | 0—140° |
| 2 | Точность отсчета | 0.1' | 0,1' |
| 3 | Параметры труб (увеличение, поле зре |  |  |
|  | ния, изображение): |  |  |
|  | а) дневной (астрономической) | Универсальная | 6х; 4°30' обратно» |
|  |  | труба 7,5х; 8° • |  |
|  |  | обратное |  |
|  | б) ночной (Галилея) | — | 4х; 8° прямое |
| 4 | Суммарная инсгрументальная поправка | 2' | 30" |
|  | s, не более |  |  |
| 5 | Мертвый ход |  | ±6" * |
| 6 | Масса секстана без ящика | 1,35 кг | 1,5 кг |
| 7 | Средняя точность измерения высот(® (по данным экспериментов) \ * | ±0,б' ±0,7' | ±0,4' ±0,5' |

* Этот показатель в СНО-Т не выдерживается, встречается MX =0,6'.

винта и зависимостью отсчета от механического состояния зубчатой рейки и винта. Секстаны с отсчетным барабаном требуют более тщательного ухода. и специальной методики наблюдений.

В настоящее время рядом фирм разрабатываются устройства автоматического съема и дистанционной передачи измеренного угла на записывающее устройство, где угол регистрируется одновременно с моментом,. предназначенным также для ввода угла в ЭВМ.

Основные технические данные секстанов приведены в табл. 6.

§ 46. ПОНЯТИЕ ОБ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ ОШИБКАХ СЕКСТАНА И ИХ УЧЕТЕ

Ошибки в отсчете угла, возникающие от погрешностей изготовления и конструкции, называются инструментальными ошибками секстана. Некоторые из них являются систематическими; они компенсируются введением поправки s или методом наблюдений. Другие относятся к случайным и оцениваются точностью iris поправки. Рассмотрим основные источники. ошибок секстанов с отсчетным барабаном.

Ошибки нарезки зубчатой рейки. У большинства современных секстанов основным источником ошибок в отсчетах являются ошибки делений зубчатой рейки. Они возникают от дефектов изготовления секстана, а также в процессе эксплуатации от износа и небольших повреждений. По данным нашего исследования, эти ошибки у сектанов СНО выпуска до 1965 г. достигали 1,5', более новых — до 0,8'; у секстанов СНО-Т эта ошибка не превышала 0,4'. Вследствие того что эта погрешность изменяется, а также может возникнуть при эксплуатации, секстан через каждые три года сдают на проверку; по этой же причине его поправка должна определяться через 5°.

Ошибки от эксцентриситета алидады. Эксцентриситетом алидады называется несовпадение центра дуги лимба с осью вращения алидады, т. е. с точкой вращения большого зеркала, при которой измеряются углы. Вследствие этого дефекта изготовления секстана в его отсчетах появляются ошибки, возрастающие с увеличением угла. Поправка отсчетов за эксцентриситет выражается формулой