# Одесская государственная морская академия

Методические указания и контрольные задания по предмету

«НАВИГАЦИЯ и  ЛОЦИЯ»

Для студентов-заочников

Специальногсть 6.100301

«судовождение»

Одесса-2001

### Пояснительная записка

Курс «Навигация и лоция»—основная профилирующая дисциплина для специальности «судовождение на морских путях».

Цель изучения курса —научить судоводителя теоретическим знаниям и практическим навыкам для выбора наивыгоднейшего пути судна и обеспечения безопасности плавания этим путем. Для выполнения этих задач судоводитель должен уметь работать с навигационными картами, пособиями и руководствами для плавания, вести счисления пути судна (навигационную прокладку), определять место судна всеми доступными способами, используя мореходные инструменты и технические средства судовождения, учитывая влияния гидрометеорологических условий, а также решать другие задачи судовождения Курс состоит из двух тесно связаных между собой частей —

«Навигация»и «Лоция». Основной частью является навигация, которая рассматривает теоретические и практические вопросы судовождения в различных условиях плавания, а также способу контроля правильности движения судна при плавании в узкостях, вблизи берега и в открытом море. Лоция изучает навигационные пособия и руководства для плавания, навигационное оборудование морских путей, освещает ряд других вопросов.

Все дисциплины изучаются на 3 и 4 курсах в соответствии с программой дисциплины.

### Общие методические указания

При изучении курса Навигация и лоция необходима систематическая самостоятельная работа, которую целесообразно организовывать следующим образом:

1.Осваивать курс в последовательности, указанной в программе.

2.Изучаемый раздел необходимо законспектировать. Особое внимание следует обращать на терминологию, определения и обоснования методов навигации. Подробно анализировать обоснования методов навигации. Подробно анализировать выводы формул с последующим самостоятельным их выводом.

3.После изучения раздела проверить усвоение материала по контрольным вопросам.

4.Подробно разобрать решение приведенных примеров в учебниках и задачнике по данному разделу. После этого решить задачи по своему контрольному заданию.

5.Прослушать обзорные лекции, получить необходимые консультации, выполнить лабораторные работы в время лабораторно-экзаменационной сессии.

6.Детально изучить структуру исодержание навигационных пособий для плавания.

7.В период плавания на судах настоятельно рекомендуется отрабатывать навыки практической работы судоводителя, работая с картами и пособиями. Выполнять навигационную прокладку с определениями места различными навигационными способами.

#### Контрольная работа

##### Методические указания

1. Контрольная работа выполняется студентом-заочником самостоятельно, в тетради в клнтку и сдается для проверки и рецензирования на кафедру судовождения до начала лабораторно-экзаменационной сессии.

2.Вариант контрольной работы соответствует последней цифрезачетной книжки студента-заочника.

3.Для выполнения задач необходимо использовать судовые карты и пособия, советского, российского или английского издания. После выполнения прокладки на картах 22113,22114 ГУНиО МО СССР или РФ; или картах 2251,2360 английских, необходимо прокладку перенести на кальку и приложить к контрольной работе. Списанные на судне карты и пособия можно использовать для учебных целей и прилагать к контрольной работе.

4.Расчеты и рисунки выполнять простым карандашом.

5.Записи должны быть аккуратными и со стандартными обозначениями, цифры писать четко, по стандартам, изученным в курсе начертательной геометрии. Небрежно выполненные работы будут возвращаться для переделки.

6.Схемы решений должны быть компактны и соответствовать приведенным в задачнике.

7.На лабораторно-экзаменационной сессии для выполнения навигационных прокладок и расчетов необходимо иметь простой карандаш, циркуль,циркуль-измиритель и микрокалькулятор с тригонометрическими функциями.

###### Задачи

Задача№1

Вычислить по формулам РШ,РД,ОТШ,РМЧ,ИК и S, если судно совершило плавание из точки ((1, (1) в точку ((2, (2). Выполнить рисунок.

| № Варианта | (1 | (1 | (2 | (2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 52(10,0' N | 06(35.0' W | 41(24,0' N | 73(48,0' W |
| 2 | 37(40,0' N | 76(08,0' W | 48(32,0' N | 04(16,0' W |
| 3 | 39(10,0' N | 09(15,0' W | 01(30,0' S | 49(44,0' W |
| 4 | 38(29,0' N | 74(12,0' W | 34(16,0' S | 18(32,0' E |
| 5 | 23(30,0 S | 43(18,0' W | 35(08,0' S | 26(34,0' E |
| 6 | 58(15,0' N | 149(52,0' W | 44(36,0' N | 142(08,0' E |
| 7 | 34(10,0' N | 118(48,0' W | 37(35,0' N | 141(20,0' E |
| 8 | 12(35,0' N | 87(18,0' W | 31(24,0' N | 132(05,0' E |
| 9 | 08(43,0' N | 83(36,0 W | 02(15,0' S | 142(17,0' E |
| 0 | 15(05,0' N | 94(14,0' W | 45(43,0' N | 144(43,0 E |

Задача№2

По заданным значениям h (высота маяка в метрах), e (высота глаза наблюдателя в метрах) вычислить дальность видимости горизонта. Дг и дальность открытия огня маяка Дог. Выполнить рисунок.

| № Варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| h, метры | 64 | 39 | 30 | 44 | 48 | 94 | 84 | 71 | 63 | 29 |
| е, метры | 15 | 18 | 10 | 19 | 14 | 16 | 17 | 13 | 21 | 11 |

Задача№3

По заданным значениям магнитного курса, магнитного склонения, девиации магнитного компасса и курсового угла определить:

(МК,ИК,КК,КП по формулам и графически (рисунок)

| № Варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МК | 300( | 200( | 30( | 40( | 55( | 66( | 70( | 80( | 90( | 100( |
| d | 5(E | 2(E | 3(W | 4(E | 5(W | 2(W | 3(E | 4(W | 3(W | 2(E |
| ( | -3( | -4( | +4( | +2( | +4( | +3( | -5( | +3( | +2( | +6( |
| КУ | 60(пр.б. | 20(л.б. | 45(пр.б. | 50(пр.б. | 45(л.б. | 30(пр.б. | 70(пр.б. | 40(л.б. | 60(л.б. | 55(л.б. |

Задача№4

По заданным значениям определить по формулам и графически (рисунок):

ИК,МК,КК, (МК,ИП,МП,КП,ОИП,ОМП,ОКП (плавание в 2002 году), девиацию выбрать из таблицы девиации (см.приложение). Магнитное склонение 1991г, годовое уменьшение 0,1( . Ветер NW. КУ=45 пр.б.

| № Варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПУ | 10( | 20( | 315( | 40( | 350( | 200( | 45( | 190( | 220( | 45( |
| ( | 5( | 4( | 0( | 5( | 3( | 5( | 4( | 5( | 5( | 4( |
| d | 5,0(W | 3,5(E | 0,5(W | 3,5(W | 8,0(E | 6,0(W | 7,0(W | 3,5(W | 4,5(E | 5,5(W |

Задача№5

Рассчитать по формулам плавание по ортодромии Dорт, начальный курс Кн, конечный курс Кк, если судно совершило плавание из точки((1, (1) в точку ((2, (2). Значения координат взять из своего варианта в задаче№1. Выполнить рисунок.

Задача№6

Выполнить графическую прокладку  на навигационной карте, перенести прокладку на кальку и приложить к работе. Расчеты выполнить в тетради.

Задача№6 (Вариант 1)

Графическая  прокладка пути судна  с  учетом  дрейфа  и  течения

Карта 22113 изд.1989г. или карты 2251, 2360 Англ.

Плавание в 2000г. Таблица девиации №1. Управление судна по  гирокомпасу, (ГК=-1,5(; Скорость судна V=12узлов, (л=-6%. Ветер N – 5 баллов. В районе плавания действует постоянное течение на E со скоростью 1, 2 узла. Видимость хорошая.

| 01.00 21.8 | Находясь по истинному пеленгу 113,0(, в расстоянии 5,5 миль на маяк Эландс Сёдра Удде, следуем ГКК=181,5(. |
| --- | --- |
| * * * | Когда истинный пеленг на маяк Эландс Сёдра Грунд стал равным 85,0(, повернули влево и легли на ИК=105,0(. Приняли к учету дрейф 3( и течение. |
| * * * | Когда курсовой угол (КУ) на маяк Эландс Сёдра Грунд стал равным 72(л/б, повернули влево для следования в зону разделения движения, проложили ПУс=55(. Дрейф и течение прежние. |
| * * * | Прошли траверз маяка Эландс Сёдра Грунд . |
| * * * | Когда КУ на маяк Эландс Сёдра Грунд стал равным 155(л/б, повернули влево на ПУ(=0(, дрейфа нет, течение прежнее. |
| 04.00 60.2 |  |
| * * * | На траверзе маяка Сегеротад повернули вправо и легли на ГКК=65,0(, учитывая дрейф 4( и течение. |

Определить:

1)(МК на всех курсах;

2)Суммарные углы сноса;

3)Координаты начальной и поворотных точек;

4)Истинные скорости судна;

5)Рассчитанные ККгл;

6)Тс, ОЛ в момент траверза маяка Эландс Сёдра Грунд;

7)Мс95%, принимая: mпу=(+/-)1.5(,   mv=(+/-)1.0узел, mкт=(+/-)10(,  mvт=(+/-)0.5 узла.

Задача№6 (Вариант 2)

Графическая  прокладка пути судна  с  учетом  дрейфа  и  течения

Карта 22113 изд.1989г. или карты 2251, 2360 Англ.

Плавание в 2001г. Таблица девиации №1. Управление судна по  гирокомпасу, (ГК= -2.0(; Скорость судна V=15узлов, (л= -6%. Ветер NW – 5 баллов. В районе плавания действует постоянное течение на SW со скоростью 1, 5 узла. Высота глаза наблюдателя e =9.0м. Видимость хорошая.

| 02.00 06.3 | Находясь восточнее банки Сёдра Мидшёбалекен, перешли на карту 22113.(с=55(40.2(N, (с=17(41.2(E. Следуем ПУс= 305.0(, учитывая дрейф 2( и течение. Рассчитали ГКК и задали рулевому. |
| --- | --- |
| 02.30 14.3 |  |
| 03.00 22.3 |  |
| * * * | Открылся огонь маяка Эландс Сёдра Грунд, повернули влево и легли на ГКК=280.0(, дрейф 3(, течение прежнее. |
| 04.00 38.2 |  |
| * * * | На траверзе маяка Эландс Сёдра Грунд повернули вправо и проложили на карте ПУ( = 315(, дрейфа нет, течение прежнее. |
| 05.00 54.2 |  |
| * * * | Когда курсовой угол (КУ) на маяк Эландс Сёдра Удде стал равным 67(п/б, повернули вправо и легли на ГКК=2.0(. Прекратили учет дрейфа и течения. Уменьшили ход до 10 узлов, (л= -4%. |
| * * * | Пришли на параллель 56(15(N . Застопорили ход, стали на якорь. |

Определить:

1)(МК на всех курсах;

2)Суммарные углы сноса;

3)Координаты  поворотных точек и на 04.00;

4)Истинные скорости судна;

5)Рассчитанные ККгл (компасные курсы по главному компасу);

6)Тс, ОЛ в момент траверза маяка Эландс Сёдра Грунд;

7)Мс95%, принимая: mпу=(+/-)1.5(,   mv=(+/-)1.2узла, mкт=(+/-)10(,  mvт=(+/-)0.5 узла.

Задача№6 (Вариант 3)

Графическая  прокладка пути судна с  учетом  дрейфа  и  течения

Карта 22113 изд.1989г. или карты 2251, 2360 Англ.

Плавание в 2000г. Таблица девиации №1. Управление судна по  гирокомпасу, (ГК= +1.5(; Скорость судна V=14узлов, (л= +4%. Ветер N – 5 баллов. В районе плавания действует постоянное течение на SW со скоростью 1, 2 узла. Видимость хорошая.

| 03.00 28.6 | Находясь в счислимых координатах (с=55(28.8(N, (с=17(08.7(E, проложили линию пути (ПУс) на маяк Сегерстад, учитывая дрейф 4( и течение. Рассчитали ГКК и задали его рулевому. |
| --- | --- |
| * * * | Не доходя до маяка Сегерстад 9.5 миль, повернули влево и легли на ГКК=188.5( Дрейфа нет, течение прежнее. |
| 04.00 42.0 |  |
| * * * | Когда истинный пеленг (ИП) на маяк Эландс Сёдра Удде стал равным 288.5(, повернули вправо для следования в зону разделения движения, проложили линию (ПУс) = 234.0(, учитывая дрейф 4( и течение. |
| * * * | Траверз маяка Эландс Сёдра Грунд |
| 06.00 68.9 |  |
| * * * | Когда истинный пеленг (ИП) на маяк Утклиппан стал равным 293.0(, повернули вправо и проложили линию пути (ПУс) с намерением пройти маяк Утлиппан в 5 милях. Рассчитали ГКК и задали его рулевому. Дрейф и течение прежнее. |
| * * * | Траверз маяка Утклиппан. |

Определить:

1)(МК на всех курсах;

2)Суммарные углы сноса;

3)Координаты  поворотных точек и на 04.00;

4)Истинные скорости судна;

5)ККгл (компасные курсы по главному компасу);

6)Тс, ОЛ в момент траверзов маяков Э.С.Г. и Утклиппан;

7)Мс95%, принимая: mпу=(+/-)1.2(,   mv=(+/-)0.8узла, mкт=(+/-)10(,  mvт=(+/-)0.5 узла.

Задача№6 (Вариант 4)

Графическая  прокладка пути судна с  учетом  дрейфа  и  течения

Карта 22113 изд.1989г. или карты 2251, 2360 Англ.

Плавание в 2001г. Таблица девиации №1. Управление судна по  гирокомпасу, (ГК= -1.5(; Скорость судна V=12узлов, (л= -3%. Ветер NW – 5 баллов. В районе плавания действует постоянное течение на SE со скоростью 1, 5 узла. Видимость хорошая.

| 04.00 31.6 | Находясь в счислимых координатах : (с=55(49.2(N, (с=16(32.6(Е, следуем ГКК=50.0(, учитывая дрейф 4( и течение. |
| --- | --- |
| 05.00 44.0 |  |
| * * * | Траверз маяка Эландс Сёдра Грунд. |
| * * * | Когда истинный пеленг (ИП) на маяк Эландс Сёдра Грунд стал равным 296.5(, повернули влево и проложили на карте ПУс=23.0(, дрейф и течение прежнее. Рассчитали ГКК и задали его рулевому. |
| 06.00 56.2 |  |
| 07.00 68.6 |  |
| * * * | На паралелли 56(15(N повернули вправо на ПУс =75.0(, учитывая дрейф 2( и течение. Рассчитали ГКК и задали его рулевому. |
| * * * | На меридиане 17(30(E повернули вправо и легли на ГКК =135.0(, дрейфа нет, течение прежнее. |
| 08.00 81.0 |  |
| * * * | Пройдя этим курсом 10 миль, застопорили ход и легли в дрейф. |

Определить:

1)(МК на всех курсах;

2)Суммарные углы сноса;

3)Координаты  поворотных точек и на 08.00;

4)Истинные скорости судна;

5)ККгл (компасные курсы по главному компасу);

6)Тс, ОЛ в момент траверза маяка Эландс Сёдра Грунд и постановку судна в дрейф;

7)Мс95%, принимая: mпу=(+/-)1.2(,   mv=(+/-)1.0 узел, mкт=(+/-)10(,  mvт=(+/-)0.5 узла.

Задача№6 (Вариант 5)

Графическая  прокладка пути судна  с  учетом  дрейфа  и  течения

Карта 22113 изд.1989г. или карты 2251, 2360 Англ.

Плавание в 2000г. Таблица девиации №1. Управление судна по  гирокомпасу, (ГК= +2.0(; Скорость судна V=13узлов, (л= +6%. Ветер NЕ – 5 баллов. В районе плавания действует постоянное течение на W со скоростью 1, 5 узла. Видимость хорошая.

| 05.00 11.8 | Находясь в счислимых координатах (с=56(24.2(N, (с=18(03.2(E, следуем ГКК=5.0(. учитывая дрейф 3( и течние. |
| --- | --- |
| 06.00 24.1 | Повернули вправо для следования в зону разделения движения, проложили на карте ПУ(=54.0(. Дрейфа нет, течение прежнее. |
| * * * | Траверз маяка Хобург. |
| 08.00 48.6 |  |
| * * * | Когда истинный пеленг (ИП) на маяк Хелигхольмен стал равным 290.0(, повернули вправо и легли на ПУс =140.0(, учитываем дрейф 4( и течение. Рассчитали ГКК и задали его рулевому. |
| * * * | На паралелли 56(45(N повернули влево и легли на ПУс=90.0(, дрейф 3(, течение прежнее. Рассчитали ГКК и задали его рулевому. |
| * * * | Пройдя этим курсом 10 миль, повернули влево и легли на ГКК=45.0(, дрейфа нет, течение прежнее. |

Определить:

1)(МК на всех курсах;

2)Суммарные углы сноса;

3)Координаты  поворотных точек и на 08.00;

4)Истинные скорости судна;

5)ККгл (компасные курсы по главному компасу);

6)Тс, ОЛ в момент траверза маяка Хобург;

7)Мс95%, принимая: mпу=(+/-)1.2(,   mv=(+/-)1.0 узел, mкт=(+/-)10(,  mvт=(+/-)0.6 узла.

Задача№6 (Вариант 6)

Графическая  прокладка пути судна  с  учетом  дрейфа  и  течения

Карта 22114 изд.1983г.

Плавание в 2001г. Таблица девиации №1. Управление судна по  гирокомпасу, (ГК= +1.5(; Скорость судна V=14узлов, (л= +4%. Ветер NЕ – 5 баллов. В районе плавания действует постоянное течение на W со скоростью 1, 5 узла. Видимость хорошая. Магнитное склонение на год плавания принимаем 0.4(Е.

| 06.00 61.8 | Находясь по истинному пеленгу 68.0( на маяк Косеберга в расстоянии 6 миль, снялись с якоря и легли на ГКК=130.0(. Дали ход 14 узлов. |
| --- | --- |
| * * * | Траверз маяка Косеберга. |
| * * * | Траверз маяка Сандхамарен. Следуем прежним курсом, принимая к учету дрейф 4(. |
| * * * | На меридиане маяка Сандхамарен повернули влево и проложил на карте ПУс =60.0(, учитывая дрейф 2( и течение. Рассчитали ГКК и задали его рулевому. |
| * * * | Когда истинный пеленг на маяк Сандхамарен стал равным 313.0(, повернули влево и проложили на карте ПУс=30.0(, дрейф и течение прежнее. Рассчитали ГКК и задали его рулевому. |
| 08.00 88.8 |  |
| 08.26 94.8 | Пройдя этим путем 10 миль, повернули влево и легли на ГКК=10.0(, учитывая дрейф 3( и течение. |
| * * * | На траверзе маяка Симрасхамн, повернули вправо и легли на ГКК=75.0(, прекратили учитывать дрейф, течение прежнее. |
| 10.10 18.2 | На меридиане 15(00.0(Е повернули влево и проложил на карте линию пути ПУс =37.0(, ведущую к месту ожидания лоцманов Карлскруна, учитывая дрейф 3( и течение. Рассчитали ГКК и задали его рулевому. |

Определить:

1)(МК на всех курсах;

2)Суммарные углы сноса;

3)Координаты  поворотных точек и на 08.00;

4)Истинные скорости судна;

5)ККгл (компасные курсы по главному компасу);

6)Тс, ОЛ в момент траверза маяка Симрасхамн;

7)Мс95%, принимая: mпу=(+/-)2.0(,   mv=(+/-)1.0 узел, mкт=(+/-)10(,  mvт=(+/-)0.5 узла

Задача№6 (Вариант 7)

Графическая  прокладка пути судна  с  учетом  дрейфа  и  течения

Карта 22114 изд.1983г.

Плавание в 2002г. Таблица девиации №1. Управление судна по  гирокомпасу, (ГК= -1.5(; Скорость судна V=14узлов, (л= -3%. Ветер N – 5 баллов. В районе плавания действует постоянное течение на Е со скоростью 1, 5 узла. Видимость хорошая. Магнитное склонение на год издания карты 1.0(Е, годовое увеличение 0.02(.

| 07.00 01.3 | Находясь в счислимых координатах: (с=55(03.7(N, (с=14(28.1(Е, следуем ГКК=20.0(, учитывая дрейф 2.0( и течение. |
| --- | --- |
| 08.00 15.7 |  |
| * * * | Траверз маяка Хаммерен. |
| * * * | Когда истинный пеленг на маяк Хаммерен стал равным 138.5(, повернули вправо и проложили на карте ПУс =71.0(, учитывая дрейф 4( и течение. Рассчитали ГКК и задали его рулевому. |
| * * * | На истинном пеленге маяка Хаммероде равном 37.5( повернули вправо и легли на ГКК=132.0(, учитывая дрейф 3( и течение. |
| 09.00 30.2 |  |
| * * * | Траверз маяка острова Кристиансё. |
| * * * | Когда курсовой угол на маяк Саникос-Оде стал равным 75(п/б, повернули влево и легли на ИК=90.0(, учитывая дрейф 4( и течение. |
| 10.00 44.6 |  |
| * * * | На меридиане 15(30.0(Е застопорили ход и легли в дрейф. |

Определить:

1)(МК на всех курсах;

2)Суммарные углы сноса;

3)Координаты  поворотных точек и на 08.00;

4)Истинные скорости судна;

5)Курсы судна по главному компасу;

6)Тс, ОЛ в момент открытия маяка острова Кристиансё;

7)Мс95%, принимая: mпу=(+/-)1.5(,   mv=(+/-)1.5 узла, mкт=(+/-)10(,  mvт=(+/-)0.6 узла

Задача№6 (Вариант 8)

Графическая  прокладка пути судна  с  учетом  дрейфа  и  течения

Карта 22114 изд.1983г.

Плавание в 2001г. Таблица девиации №1. Управление судна по  гирокомпасу, (ГК= +1.0(; Скорость судна V=12узлов, (л= +3%. Ветер NW – 5 баллов. В районе плавания действует постоянное течение на SЕ со скоростью 1,5 узла. Видимость хорошая. Магнитное склонение на год плавания принимаем  1.4(Е.

| 08.00 14.6 | Находясь в счислимых координатах: (с=55(03.2(N, (с=13(54.9(Е, перешли на карту 22114. Следуем по лини пути ПУс=65.0(, учитывая дрейф 4( и течение. Рассчитали ГКК и задали его рулевому. |
| --- | --- |
| 09.00 26.2 |  |
| * * * | На меридиане 14(30(Е повернули влево и легли на ГКК=20.0(, учитывая дрейф 2( и течение. |
| 10.00 37.6 |  |
| * * * | На траверзе маяка Хаммерен повернули вправо и проложили линию пути = 75(, учитывая дрейф 4( и течение.. Рассчитали ГКК и задали его рулевому. |
| * * * | Траверз маяка Хаммероде. |
| 11.00 49.1 |  |
| * * * | Траверз маяка острова Тат. |
| 12.00 60.8 |  |
| * * * | Когда курсовой угол маяка острова Крастиана стал равным 134.5(п/б, повернули вправо и легли на ГКК=155.0(, учитывая дрейф 2( и течение. |
| 12.33 67.4 | Пришли на параллель 55(20(N. Застопорили ход, легли в дрейф. |

Определить:

1)(МК на всех курсах;

2)Суммарные углы сноса;

3)Координаты  поворотных точек и на 12.00;

4)Истинные скорости судна;

5)Курсы судна по главному компасу;

6)Тс, ОЛ в момент поворота на последний курс;

7)Мс95%, принимая: mпу=(+/-)1.6(,   mv=(+/-)1.4 узла, mкт=(+/-)10(,  mvт=(+/-)0.6 узла

Задача№6 (Вариант 9)

Графическая  прокладка пути судна  с  учетом  дрейфа  и  течения

Карта 22114 изд.1983г.

Плавание в 2002г. Таблица девиации №1. Управление судна по  гирокомпасу, (ГК= -1.5(; Скорость судна V=9узлов, (л= - 2%. Ветер Е – 5 баллов. В районе плавания действует постоянное течение на NW со скоростью 1,0 узел. Видимость хорошая. Магнитное склонение на год плавания принимаем  1.0(Е.

| 09.00 55.3 | Перешли на карту 22114, (с=56(17.6(N, (с=16(49.8(Е. Следуем ГКК=195.0(, учитывая дрейф 4( и течение. |
| --- | --- |
| 10.00 64.5 |  |
| * * * | На истинном пеленге =288( на маяк Эландс Сёдра Удде, повернули вправо, проложив на карте линию пути ПУс =236.0(и, учитывая дрейф 3( и течение. Рассчитали ГКК и задали его рулевому. |
| * * * | Траверз маяка Эландс Сёдра Грунд. |
| 11.00 73.6 |  |
| * * * | Когда истинный пеленг на маяк Эландс Сёдра Удде стал равным 5(, повернули вправо и проложили на карте ПУс=315.0(, учитывая дрейф 4( и течение. Рассчитали ГКК и задали его рулевому. |
| 12.00 83.1 |  |
| * * * | Когда истинный пеленг на маяк Эландс Сёдра Удде стал равным 42.0(, повернули вправо и легли на ГКК=15.0(. Дрейф и течение прежнее. |
| 13.00 92.6 |  |
| * * * | На траверзе маяка Эландс Сёдра Удде застопорили ход и легли в дрейф. |

Определить:

1)(МК на всех курсах;

2)Суммарные углы сноса;

3)Координаты  поворотных точек и на 12.00;

4)Истинные скорости судна;

5)Курсы судна по главному компасу;

6)Тс, ОЛ в момент прихода судна на ИП=42( маяка Э.С.У.;

7)Мс95%, принимая: mпу=(+/-)1.2(,   mv=(+/-)0.8 узла, mкт=(+/-)10(,  mvт=(+/-)0.5 узла

Задача№6 (Вариант 0)

Графическая  прокладка пути судна  с  учетом  дрейфа  и  течения

Карта 22114 изд.1983г.

Плавание в 2000г. Таблица девиации №1. Управление судна по  гирокомпасу, (ГК= +2.0(; Скорость судна V=11узлов, (л= - 3%. Ветер Е – 5 баллов. В районе плавания действует постоянное течение на S со скоростью 1,5 узел. Видимость хорошая. Магнитное склонение на год плавания принимаем  1.0(Е.

| 10.00 23.6 | Находясь на истинном пеленге маяка Эландс Сёдра Удде равным 56.0( в расстоянии 11.2 мили, следуем ГКК=220.0(, учитывая дрейф 3( и течение. |
| --- | --- |
| 11.00 34.9 |  |
| * * * | Когда истинный пеленг на маяк Утклиппан стал равным 316.5(, повернули вправо и проложили линию пути ПУс=270.0(, дрейфа нет, течение прежнее. Рассчитали ГКК и задали его рулевому. |
| 12.00 46.2 |  |
| * * * | На меридиане 15(30(Е, повернули влево и проложили линию пути на маяк Симрисхамн, учитывая дрейф 2( и течение. Рассчитали ГКК и задали его рулевому. |
| 13.00 57.5 | Повернули влево и проожили на карте линию пути ПУс=180(, учитывая дрейф 4( и течение . |
| * * * | Пришли на параллель 55(40.0(N. Застопорили ход, легли в дрейф. |

Определить:

1)(МК на всех курсах;

2)Суммарные углы сноса;

3)Координаты  поворотных точек и на 12.00;

4)Истинные скорости судна;

5)Курсы судна по главному компасу;

6)Тс, ОЛ в момент прихода судна на меридиан 15(30(E;

7)Мс95%, принимая: mпу=(+/-)1.2(,   mv=(+/-)1.0 узел, mкт=(+/-)10(,  mvт=(+/-)0.6 узла

Задача№7

Вычислить рамку меркаторской карты  в указанных границах и масштабе по заданной главной паралелли (0, нанести через указанные интервалы (( и (( паралелли и меридианы, найти частный масштаб в указанной широте и промежуток практически постоянного масштаба. Значение “P0”-длина 1( главной  паралелли выбрать из Картографических таблиц или рассчитать, используя МТ-75, табл.28, или по формулам.

| № варианта | Граница карты | ( 0 | С 0 | (( | (( | Широта для нахождения частного масштаба |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (S | ( N | (W | (E |  |  |  |  |  |
| 1 | 59(20(N | 60(10(N | 24(00(E | 25(13(E | 60( | 100000 | 10( | 20( | 59(40(N |
| 2 | 59(12(N | 60(02.5(N | 22(47(E | 24(05(E | 60( | 100000 | 10( | 20( | 59(30(N |
| 3 | 58(53(N | 59(51(N | 21(39(E | 23(00(E | 60( | 100000 | 10( | 20( | 59(00(N |
| 4 | 57(23(N | 59(12(N | 20(30(E | 22(58(E | 60( | 200000 | 15( | 30( | 58(00(N |
| 5 | 57(25(N | 59(10(N | 18(30(E | 20(57(E | 60( | 200000 | 15( | 30( | 58(30(N |
| 6 | 56(53(N | 60(05(N | 16(25(E | 24(37(E | 60( | 500000 | 1( | 2( | 56(53(N |
| 7 | 69(32(N | 71(06(N | 28(35(E | 32(04(E | 69( | 200000 | 20( | 30( | 69(50(N |
| 8 | 33(35`N | 34(56(N | 128(35(E | 131(03(E | 40( | 300000 | 30( | 30( | 34(10(N |
| 9 | 42(15(N | 43(25(N | 130(40(E | 133(05(E | 40( | 300000 | 20( | 30( | 42(50(N |
| 0 | 39(18(N | 40(26(N | 49(16(E | 50(24(E | 42( | 200000 | 20( | 30( | 39(40(N |

Задача№8

Рассчитать координаты точки прихода, Ген.К и Ген.S, если судно вышло из точки с координатами (1 и (1 и шло переменными  курсами. На всем переходе учитывать течение и дрейф от ветра.

| № варианта | ГКК | ( | S, мили | Направление ветра | (ГК | (1 (1 | Данные о течении |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Время действия | Кт | Vт |  |
| 1 | 34.0( 92.0( 117.0( 333.5( | 9( 0( 6( 8( | 76.0 133.2 267.5 101.0 | E | -2( | 70(02.4(N 36(52.0(E | 58 часов | 280( | 1.0 узел |  |
| 2 | 170.0( 98.0( 17.5( 231.0( | 4( 3( 5( 6( | 86.0 178.5 125,0 42.5 | NW | -1( | 0(53.0(S 21(32.0(W | 36 часов | 280( | 1.0 узел |  |
| 3 | 108.5( 166.5( 270.5( 53.0( | 3( 4( 5( 8( | 61.0 181.5 74.5 163.0 | SE | -0.5( | 38(50.0(S 28(56.0(W | 48 часов | 70( | 1.4 узла |  |
| 4 | 27.5( 268.5( 234.5( 170.0( | 7( 0( 4( 8( | 37.4 196.0 106.6 80.0 | E | +1.5( | 19(45.5(S 88(16.2(E | 28 часов | 225( | 1.1 узла |  |
| 5 | 134.0( 239.0( 336.0( 357.5( | 7( 1( 6( 5( | 260.0 107.5 116.5 36.0 | SW | -2( | 46(30.0(S 62(16.5E | 65 часов | 90( | 1.3 узла |  |
| 6 | 263.5( 44.5( 201.5( 338.5( | 6( 7( 6( 1( | 105.3 130.7 247.0 77.0 | NW | +0.5( | 25(17.5(N 54(58.0(W | 70 часов | 315( | 1.3 узла |  |
| 7 | 275.0( 336.5( 233.0( 159.0( | 3( 3( 8( 2( | 83.8 108.0 238.0 56.5 | NW | -2( | 74(28.0(N 24(47.5(E | 40 часов | SW | 1.3 узла |  |
| 8 | 36.5( 88.5( 162.5( 334.5( | 8( 3( 2( 2( | 238.0 83.8 108.0 56.5 | NW | -1.5( | 71(34.0(N 24(47.5(E | 40 часов | NE | 1.3 узла |  |
| 9 | 250.0( 329.0( 88.0( 28.5( | 2( 8( 0( 6( | 84.0 262.0 92.5 126.0 | W | +2( | 53(26.0(N 151(13(E | 45 часов | 300( | 1.2 узла |  |
| 0 | 105.0( 199.5( 181.5( 64.5( | 6( 2( 0( 6.5( | 164.0 91.0 103.5 278.7 | N | -1( | 71(38.0(N 23(52.6(E | 64 часа | 280( | 1.0 узел |  |

Задача№9

Изучить названия, вид, окраску, характеристику огней, назначения плавучих предостерегательных знаков (ППЗ), устанавливаемых для ограждения навигационных опасностей по системе МАМС. Зарисовать в цвете, описать назначение и характеристику ППЗ:

| № варианта | ППЗ |
| --- | --- |
| 1 | Кардинальный северный |
| 2 | Кардинальный восточный |
| 3 | Кардинальный южный |
| 4 | Кардинальный западный |
| 5 | Латеральный левой стороны |
| 6 | Латеральный правой стороны |
| 7 | Отдельно лежащая опасность |
| 8 | Чистой воды |
| 9 | Специального назначения |
| 0 | Новая опасность |

Задача№10

Изучить условные знаки морских карт. Приложить к работе путевую карту, списанную на судне, или её фрагмент, или выкопировку на кальке, описав детально навигационную обстановку на ней, условные знаки, номер и другие сведения.

Задача№11

Подобрать необходимые карты и навигационные пособия  для перехода между портами, пользуясь английским каталогом карт и книг. Расположить карты в порядке их использования с указанием номера, названия и масштаба. В перечне навигационных пособий указать гидрографический номер, название и год выпуска. По возможности приложить к работе списанный на судне Каталог предыдущего года издания.

| № варианта | ПЕРЕХОД |
| --- | --- |
| 1 | Одесса-Пирей |
| 2 | Генуя-Пирей |
| 3 | Венеция-Родос |
| 4 | Самсун-Анталья |
| 5 | Марсель-Лиссабон |
| 6 | Бордо-Танжер |
| 7 | Гибралтар-Кальяри |
| 8 | Мерсин-Аден |
| 9 | Копенгаген-Лондон |
| 0 | Саутгемптон-Алжир |

Задача№12

Построить суточный график прилива для указанного пункта и на указанную дату. Используя график, определить промежутки времени возможного безопасного прохода судна с осадкой Тmax=8.9м. и запасом воды под килем 0.5м., при глубине, указанной в данном  районе  на карте 7.5м.. Для вычислений высоты и времени ПВ и МВ использовать Таблицы приливов текущего года или предыдущих лет, указав год. По возможности таблицы приложить  к работе.

| № варианта | Дата | Пункт |
| --- | --- | --- |
| 1 | 27.01 | Борнмут (Bournemouth) |
| 2 | 27.02 | Кливел, мыс (Cleavel, point) |
| 3 | 27.03 | Ярмут (Yarmouth) |
| 4 | 27.04 | Дахла (Al-Dakhla) |
| 5 | 27.05 | Гуэра (Guera) |
| 6 | 27.06 | Тамаджаруси (Tamajarush) |
| 7 | 27.07 | Уэрем (Wareham) |
| 8 | 27.08 | Тантан (Tantan) |
| 9 | 27.09 | Ламингтон (Lymington) |
| 0 | 27.10 | Фрешуотер (Freshwater) |

Приложение №1

Таблица девиации главного компаса

| КК | ( | КК | ( |
| --- | --- | --- | --- |
| 0( | +2(,3 | 180( | -1(,7 |
| 10( | +1(,7 | 190( | -0(,7 |
| 20( | +1(,3 | 200( | +0(,3 |
| 30( | +1(,0 | 210( | +1(,3 |
| 40( | +0(,5 | 220( | +2(,0 |
| 50( | 0(,0 | 230( | +2(,7 |
| 60( | -0(,7 | 240( | +3(,5 |
| 70( | -1(,5 | 250( | +4(,0 |
| 80( | -2(,0 | 260( | +4(,3 |
| 90( | -2(,7 | 270( | +4(,5 |
| 100( | -3(,3 | 280( | +4(,5 |
| 110( | -3(,7 | 290( | +4(,3 |
| 120( | -4(,0 | 300( | +4(,0 |
| 130( | -4(,3 | 310( | +3(,7 |
| 140( | -4(,0 | 320( | +3(,5 |
| 150( | -3(,7 | 330( | +3(,0 |
| 160( | -3(,3 | 340( | +2(,7 |
| 170( | -2(,5 | 350( | +2(,5 |
| 180( | -1(,7 | 360( | +2(,3 |

Методические указания и контрольные задания  по предмету «Навигация и Лоция» для студентов-заочников судоводительской специальности  разработали преподаватели ОГМА:

Северин Виталий Васильевич

Носов Станислав Александрович

Утверждено на заседании кафедры судовождения ОГМА 14 ноября 2001 года, протокл №3.

Список рекомендуемой литературы

- Рекомендации по организации штурманской службы на морских судах Украины (РШСУ-98).-Одесса:ЮЖНИИМФ, 1998 – 111с.

- Навигация / Ю.К.Баранов, М.М.Гаврюк, В.А.Лонгиновский, Ю.А.Песков. – 3 изд., перераб. и доп. – спб.: Лань, 1997.-512с.

- Ермолаев Г.Г. Морская лоция. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. Транспорт, 1982. –392с.

- Задачник по навигации и лоции под редакцией проф. М.И.Гаврюка.-3-е изд., перераб. и  доп.- М. Транспорт, 1984.-312с.

- Гаврюк М.И. Использование малых вычислительных машин при решении задач судовождения. – М.:Транспорт, 1980.-237с.

- Мореходные таблицы – МТ-75.

- Российские или адмиралтейские таблицы приливов.

- Справочник судоводителя по навигационной безопасности мореплавания / В.Т. Кондрашихин, Б.В. Бердинских, А.С. Мальцев, Л.А. Козырь – Одесса: Маяк, 1990 – 168с.

- Адмиралтейский каталог карт и книг.

- Система ограждения МАМС №9029: - изд. ГУНИО М.О. РФ.

- Условные знаки морских карт и карт внутренних водных путей №9025: - ГУНИО М.О. РФ.