ГЛАВА I. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ ИЗ ТЕОРИИ КОРАБЛЯ

§ I. Общее понятие о судне

Судно—инженерное сооружение, построенное для плавания на воде (или под водой), предназначенное для транспортных перевозок, выполнения различных задач, связанных с обеспечением мореплавания и судоходства. Военные боевые суда принято называть кораблями. Постройка судна—большой и сложный процесс;

в проектировании его участвуют сотни инженеров; металл, механизмы, различные детали и материалы, необходимые для постройки судна, поставляют десятки заводов.

Для безопасности и удобства людей, плавающих на судне, для сохранной доставки грузов судно должно обладать рядом  мореходных качеств: плавучестью, остойчивостью, непотопляемостью, плавностью качки, ходкостью и управляемостью.

Изучением мореходных качеств судна занимается специальная наука — теория корабля, но основные сведения о них необходимо знать каждому моряку, чтобы понимать и правильно использовать законы, по которым судно плавает. В истории мореплавания известно немало случаев, когда прочные суда погибали со всей командой вследствие плохих мореходных качеств судна.

В процессе эксплуатации мореходные качества судна могут изменяться, так как они зависят от многих факторов, например, от количества принятого груза, его размещения и т. д.

Знание теории корабля позволяет судоводителю выбрать правильную схему загрузки судна и избежать опасных положений при различных условиях плавания.

§ 2. Теоретический чертеж судна

Теоретический чертеж представляет собой изображение наружных очертаний корпуса судна (его обводов) в трех взаимно перпендикулярных плоскостях: диаметральной, мидельшпангоута и грузовой ватерлинии (рис. 1).

Диаметральная плоскость (ДП)   продольновертикальная плоскость, делящая судно на левую и правую половину по оси симметрии. Изображение судна в этой плоскости называется боком.

Плоскость мидельшпангоута (миделя) — поперечновертикальная плоскость, проходящая перпендикулярно к ДП через середину длины судна. Она обозначается значком (. Изображение судна в этой плоскости  называется корпусом.

Плоскость грузовой ватерлинии (ГВЛ) — плоскость, совпадающая с поверхностью спокойной поды при плавании судна в полном грузу. Она делит судно на надводную и подводную части. Вследствие симметричности правой и левой половин судна относительно ДП в плоскости грузовой ватерлинии изображается одна его половина, которая называется полуширотой.

Кривые, получающиеся при пересечении поверхности корпуса судна с плоскостями, параллельными диаметральной плоскости, называются батоксами; с плоскостями, параллельными плоско

Корпус

Полуширота

Рис. 1.   Теоретический Чертеж судна

сти мидельшпангоута,—шпангоутами; с плоскостями, параллельными плоскости грузовой ватерлинии,  ватерлиниями.

Теоретический чертеж очень важен при проектировании и постройке судна. Вначале он изготовляется на бумаге, после чего вычерчивается в натуральную величину на полу плаза судостроительной верфи. С чертежа, воспроизведенного на плазе, снимают шаблоны и направляют их в цехи.

§ 3. 1 ГЛАВНЫЕ РАЗМЕРЕНИЯ СУДНА

Главными размерениями судна являются: длина (L), ширина (В), осадка (Т) и высота борта (Н) (рис. 2). Различают главные размерения, расчетные и конструктивные; первыми пользуются при расчетах мореходных качеств судна, а конструктивными во всех остальных случаях.

Длина расчетная (длина между перпендикулярами L ..) измеряется в плоскости ГВЛ между носовым и кормовым перпендикулярами, восстановленными в крайних точках грузовой ватерлинии.

Длина наибольшая (Lнб,) измеряется в плоскости, параллельной ГВЛ, между крайней носовой и кормовой точками корпуса.

Ширина расчетная (В) измеряется в плоскости ГВЛ в наиболее широком месте судна без учета толщины обшивки.

' Плаз—большое помещение на судостроительном заводе с гладким тщательно зашпаклеванным полом, выкрашенным в серый или черный цвет.

Рис. 2.Главные размерения судна

Ширина наибольшая (Внб)—ширина в наиболее широком месте судна с учетом обшивки.

Осадка расчетная (Т)—расстояние по вертикали на миделе от верхней кромки горизонтального киля до ГВЛ.

Осадка наибольшая (Тнб)—величина наибольшего погружения до ГВЛ с учетом обшивки и других выступающих частей корпуса.

Осадка носом (Тц) и кормой (Тк) измеряется по вертикали от точки пересечения грузовой ватерлинии с форштевнем или ахтерштевнем до линии, являющейся продолжением киля.

Средняя осадка равна полусумме носовой и кормовой осадок

Тср = Тн+Тк

2

Разность между осадками кормой и носом называется дифферентом (А):

Д=Тк—Тн (дифферент на корму) или

Д= Тн— Тк (дифферент на нос).

Высота борта расчетная (Н)—расстояние по вертикали на миделе от верхней кромки киля до горизонтальной линии, соединяющей нижние кромки верхней непрерывной палубы у бортов (палубы для стока воды имеют погибь к бортам).

Отношения главных размерений друг к другу L/B B/T L/H и

другие также характеризуют форму и мореходные качества судна.

§ 4. Плавучесть

Плавучестью называется способность судна плавать с заданной осадкой, неся на себе определенную нагрузку (груз, людей, снабжение и т. п.).

Теоретическое обоснование этому мореходному качеству дает закон Архимеда, установленный 22 века назад, но практически этот закон для определения  водоизмещения  и осадки  судна до спуска его на воду стали использовать только в XVII в. Ранее не могли рассчитать, какая будет осадка у строящегося судна после спуска его на воду, заменяя это предугадыванием на основе опыта постройки аналогичных судов.

По закону Архимеда всякое более легкое, чем жидкость, тело погрузится в нее настолько, что вес жидкости, вытесненной погруженной частью тела, будет равен весу плавающего тела.

Рис 3      Силы, действующие на судно

Математически этот закон выражается уравнением D=Vj

где    D  масса плавающего тела или весовое водоизмещение судна, т;

V объем погруженной части судна или объемное водоизмещение судна, м3;

j—удельный вес жидкости. Для пресной воды j =1,0 т/м3, для морской j= 1,025 т/м3.

На судно, плавающее на спокойной воде, всегда действуют силы собственного веса и силы давления воды, вытесненной подводной частью судна.

Равнодействующая сила веса D приложена и центре тяжести судна G и направлена вертикально вниз (рис. 3).

Равнодействующая сил давления воды или сила поддержания равна по закону Архимеда весу вытесненной судном воды Vj и приложена в центре величины судна, обозначенной буквой С. Эта сила действует вертикально вверх.

Равновесие судна, находящегося под действием двух сил, наступит тогда, когда эти обе силы будут равны по величине и направлены в противоположные стороны по одной вертикали.

Положение центра тяжести при качке судна на волне остается неизменным, если не происходит перемещения груза. Центр величины—это геометрический центр подводной части судна, и при крене судна он изменяет свое положение.

Водоизмещение судна в процессе эксплуатации вследствие различной загрузки может изменяться в широких пределах. Поэтому для сравнения судов между собой определяют их водоизмещение в определенных условиях, например, в полном грузу, порожнем и др.

Весовое водоизмещение (D)—это вес воды, вытесненной судном, который равен весу судна и измеряется в тоннах.

Объемное водоизмещение  (V)—это объем воды, вытесненный судном и равный объему подводной части судна. Объемное водоизмещение измеряется в кубических метрах.

Объемное водоизмещение судна можно выразить через главные размерения судна L, В, Т, введя коэффициент полноты водоизмещения б.

Тогда весовое водоизмещение судна

D=Vj=LBTJб

Коэффициент полноты водоизмещения б для морских транспортных судов колеблется в пределах от 0, 6 до 0, 8.

Водоизмещение и полном грузу (D)—это водоизмещение судна при минимально допустимой высоте надводного борта, равное весу корпуса судна со всеми механизмами и судовыми устройствами,; , также груза, топлива, смазочных масел, воды, провизии, экипажа, пассажиров и их багажа, т. е. вес судна с полным грузом, готового к выходу в рейс.

Рис. 4. Кривая водоизмещения

Водоизмещение  порожнем   (Do) — водоизмещение судна без груза, экипажа, багажа, топлива, воды и других Расходных материалов, т. е. вес корпуса судна со всеми механизмами, устройствами, с водой в котлах, конденсаторах и трубопроводах.

Разница между водоизмещением в полном грузу и порожнем называется дедвейтом.

Связь между осадкой судна и водоизмещением выражается специальным графиком, называемым «Кривой водоизмещения» (рис. 4). Эта кривая позволяет быстро находить водоизмещение по известной осадке и, наоборот, по водоизмещению определять осадку судна.

Запас плавучести и грузовая марка. При плавании в штормовых условиях судно может принимать временно на палубу значительное количество воды, которое будет увеличивать его вес. Также при появлении течи, вследствие получения пробоины, судно может принять за короткий срок значительное количество воды. Во избежание гибели судна или для выигрыша времени, необходимого для спасения судна или людей, каждое судно должно иметь запас плавучести. Запас плавучести обеспечивается непроницаемым для воды объемом корпуса судна, находящимся выше действующей ватерлинии. Этот объем образуют помещения, ограниченные верхней водонепроницаемой палубой, а также надстройки при условии, что они водонепроницаемы, т. е. имеют водонепроницаемые двери и другие закрытия. При отсутствии запаса плавучести судно затонет при попадании внутрь его даже небольшого количества воды.

Мерой запаса плавучести является отношение надводного объема корпуса к объемному водоизмещению судна.

Для сухогрузных судов запас плавучести составляет 25—50% водоизмещения, для наливных—10—25% и пассажирских—до 100%.

Необходимый для безопасного плавания судна запас плавучести обеспечивается приданием судну в процессе проектирования достаточной высоты надводного борта, устройством водонепроницаемых закрытий и делением судна на отсеки прочными водо

непроницаемыми переборками и палубами. При отсутствии переборок и палуб любое повреждение подводной части судна при невозможности заделать его приводит к полной потере запаса плавучести и гибели судна.

При повреждении корпуса судна выше ватерлинии, а также при открытых иллюминаторах и наличии других отверстий в надводной части корпуса запас плавучести уменьшается. В этих случаях высота надводного борта снижается до нижней кромки этих отверстий. В истории мореплавания известно много случаев, когда из-за небольшого крена при наличии низко расположенных открытых иллюминаторов или других отверстий суда погибали или получали большие повреждения.

Основным показателем запаса плавучести для транспортных судов служит минимальная высота надводного борта, обеспечивающая безопасность судна, и определяемая по Правилам Регистра СССР при проектировании судна с учетом района плавания, прочности корпуса, размеров и конструкции судна.

Для контроля в процессе эксплуатации за сохранением судном минимальной безопасной высоты надводного борта на обоих бортах судна в средней части наносят грузовую марку (рис. 5).

Грузовые марки наносятся в соответствии с требованиями Международной конвенции по охране человеческой жизни на море и Правил Регистра СССР о грузовой марке. Суда загранплавания должны иметь Международное свидетельство о грузовой марке, а каботажные суда, плавающие во внутренних водах,— свидетельство Регистра СССР, учитывающее более легкие условия плавания между портами СССР.

Грузовая марка показывает минимальный допустимый надводный борт с учетом района плавания судна и времени года.

Рис. 5. Грузовая марка

Международная грузовая марка наносится (накрашивается) следующим образом. На обоих бортах судна в средней части на уровне верхней палубы надводного борта (главной палубы) наносят горизонтальную линию длиной 300 мм, которая называется палубной линией. От ее верхней кромки вниз откладывают высоту минимального летнего надводного борта и наносят горизонтальную линию длиной 450 мм. Из середины этой линии, как из центра, описывают окружность диаметром 300 мм. Если грузовая марка наносится по Правилам Регистра СССР, то по бокам круга и над линией, проходящей через центр круга, наносятся две буквы: Р и С высотой 115 мм и шириной 75 мм. На расстоянии 540 мм к носу от центра круга (диска Плимсоля) проводят вертикальную линию, а перпендикулярно ей — марки — горизонтальные линии длиной 230 мм, так называемую «гребенку».

Летняя марка (ее верхняя кромка) наносится на одном уровне с горизонтальной линией, проходящей через центр круга. Она обозначается буквами Л (S). Зимняя марка наносится ниже летней на — летней осадки и обозначается буквами 3 (W). Для

плавания зимой в Северную Атлантику (севернее 36й параллели) наносится специальная марка 3CA (WNA) на 50 мм ниже зимней. Эта марка наносится только на судах длиной не более 100, 5 м. Для плавания в тропиках наносится выше летней марки

на — летней осадки тропическая грузовая марка Т (Т). С другой стороны от вертикальной линии «гребенки» наносятся две марки: П (Р)—для плавания в пресной воде и ТП (TF)—для плавания в пресной воде в тропиках. Эти марки наносятся с учетом того, что при переходе судна из пресной воды в морскую осадка уменьшается вследствие разности удельных весов морской и пресной воды.

Все линии грузовой марки имеют толщину 25 мм и наносятся на черном фоне белой или желтой краской, на светлом фоне — черной краской.

Во избежание ошибок при нанесении грузовой марки после покраски корпуса марки на деревянных судах вырезаются в обшивке, а на стальных судах накерниваются или навариваются.

Суда, перевозящие лесные грузы на палубе, могут иметь меньшую высоту надводного борта, которая определяется специальной «лесной гребенкой», расположенной в корму от диска Плимсоля. Перед буквами сезонных марок добавляется буква Л (лесная). Марки ЛЗСА и ЗСА находятся на одном уровне. Дополнительные грузовые марки имеют и грузопассажирские суда.

Тоннажная марка. В 1965 г. на морских торговых судах СССР, имеющих две и более палуб и совершающих заграничные рейсы, введена тоннажная марка, принятая Ассамблеей Межправительственной Морской Консультативной Организации (ИМК0) 18 октября 1963 г.

Сейчас в торговом флоте имеются грузовые двухпалубные суда двух конструктивных типов. У так называемых полнонаборных

судов или судов с минимальным надводным бортом поперечные водонепроницаемые переборки доводятся до верхней палубы, до которой и измеряется надводный борт. У шельтердечных судов открытого типа надводный борт измеряется до второй (сверху) палубы, а расположенная выше верхняя палуба, называемая шельтердеком, ограничивает верхний твиндек и по первоначальной идее должна была защищать палубный груз от воды и ветра.

Со временем шельтердек делали все прочнее, а для того, чтобы не включать в регистровую вместимость объем верхнего твиндека, в шельтердечной палубе оставляли «тоннажный люк», не имевший плотного закрытия. В поперечных переборках верхнего твиндека также оставляли так называемые обмерные отверстия, закрываемые стальными или деревянными крышками, специально не обеспечивающими водонепроницаемости. Это делалось из коммерческих соображений, приспосабливаясь к существовавшим правилам обмера судов, чтобы уменьшить взимаемые с судна налоги и сборы: портовые, лоцманские, канальные и пр.

В целях повышения безопасности плавания по решению ИМКО от 18 октября 1963 г. на всех шельтердечных судах с «открытыми» помещениями можно устанавливать водонепроницаемые закрытия на всех обмерных отверстиях, сохранив льготные условия обмера вместимости. Указанные льготы также распространяются на все двух и более палубные полнонаборные суда, если их осадка в данный момент не выше тоннажной марки.

Знак тоннажной марки должен быть нанесен на каждом борту судна в корму от грузовой марки на расстоянии от нее не менее 540 мм и не более 2000 мм. Он состоит из горизонтальной линии длиной 380 мм, середины которой сверху касается своей вершиной перевернутый равносторонний треугольник, имеющий длину стороны 300 мм. Сбоку и выше горизонтальной линии на

—  осадки по тоннажную марку наносится вторая горизонтальная линия — для пресной воды длиной 230 мм. Толщина всех линий 25 мм. Обе марки соединяются вертикальной линией (рис. 6). В мерительном свидетельстве судна, имеющего тоннажную марку, указывается по два значения валовой и чистой вместимости. Если тоннажная марка не погружена в воду, то пользуются

Рис. 6. Тоннажная марка

Рис. 7. Марки углублений: а—в дециметрах, наносимые на правом борту, б—в футах, наносимые на левом борту (1 фут=12 дюйм= =30, 5 см}; в—другой вариант марок углублений в дециметрах

Рис.   8.   Грузовая шкала

валовой и чистой вместимостью, определенными без учета объема верхнего твиндека. Когда тоннажная марка находится под водой, во вместимость судна включают объем этого твиндека. Тоннажная марка наносится ниже линии второй палубы и она никогда не может быть выше грузовой марки, которую она не заменяет.

Марки углублений и определение водоизмещения в судовых условиях. В различных условиях плавания, особенно при проходе мелководных мест, заходе в порты или после погрузки и разгрузки судна судоводителю необходимо точно знать осадку судна. Для быстрого определения осадки судна на носу и в кормовой части судна наносят марки углублений, которые представляют собой арабские или римские цифры (рис. 7).

Марки углублений на судах загранплавания наносятся на правом борту в дециметрах и обозначаются арабскими цифрами, на левом борту—в футах и обозначаются римскими цифрами. На судах внутреннего плавания марки углублений наносятся в дециметрах. Высота цифры—один дециметр. Римские цифры имеют высоту 1/2 фута, интервалы между ними также равны 1/2 фута. Нижние кромки цифр соответствуют той осадке, которую они обозначают.

Марки углублений или осадки накерниваются при постройке и наносятся на темном фоне белой краской, а на светлом фоне — черной краской прямым четким шрифтом.

Марки углублений позволяют узнать не только осадку судна носом и кормой, но и дифферент. Они также дают исходные данные для определения водоизмещения и дедвейта в процессе эксплуатации судна. Такие определения приходится делать при приеме навалочных грузов: угля, руды и др. Зависимость между осадкой судна, его водоизмещением и дедвейтом вычисляется заранее и выражается в виде таблицы, называемой грузовой шкалой (рис. 8), которая выдается на судно после его постройки.

Зная одну из величин—осадку, водоизмещение, дедвейт—и имея грузовую шкалу, можно определить на той же горизонтали

остальные, что позволяет рассчитать водоизмещение и дедвейт по осадке, осадку по водоизмещению или дедвейту, определить число тонн, изменяющих осадку на 1 см. По изменению осадки после погрузки, зная расход топлива и воды за это время, можно определить количество принятого или выгруженного груза.

Грузовая шкала позволяет решать многие практические задачи в процессе эксплуатации судна, не производя почти никаких расчетов.

§ 5. Грузоподъемность и грузовместимость

Основными эксплуатационными характеристиками судна являются грузоподъемность и грузовместимость, которые показывают, какое количество груза может принять судно. Различают полную и чистую грузоподъемность.

Полная грузоподъемность или дедвейт судна— это разность между водоизмещением в полном грузу и водоизмещением порожнем, т. е. количество тонн груза, которое может принять судно сверх собственного веса, погрузившись по сезонную грузовую марку. В дедвейт входит вес груза, рейсовых запасов (топлива, пресной воды, смазочных масел), судового снаряжения, экипажа и пассажиров с багажом.

Чистая грузоподъемность—это вес только груза, который может принять судно. Чем меньше берут в рейс запасов топлива и воды, тем больше будет чистая грузоподъемность судна. Однако количество запасов определяется продолжительностью перехода до следующей базы бункеровки и необходимостью иметь определенный запас топлива и воды на случай штормовой погоды и прочих непредвиденных обстоятельств.

Точный расчет необходимых судовых запасов на рейс позволяет перевозить дополнительный груз сверх установленного задания.

Грузовместимость судна—это объем судовых помещений, предназначенных для перевозки груза. Различают грузовместимость насыпью и грузовместимость для штучных грузов (в кипах), последняя примерно на 10% меньше первой за счет невозможности использовать пространство между бортами и рыбинсами, между бимсами, кницами и другими устройствами, загромождающими грузовые трюмы. Грузовместимость выражается в кубических метрах или футах.

Так как 1 т различного груза (металл, хлопок, лес и др.) занимает разный объем, определяют удельную грузовместимость судна, которую получают делением грузовместимости (в кубических метрах) на число тонн чистой грузоподъемности. Удельная грузовместимость  показывает эксплуатационные возможности судна при погрузке различных грузов. Например, при загрузке судна по грузовую марку только металлом в чушках будет недоиспользована грузовместимость, а при приеме хлопка — грузоподъемность судна. Лучшим вариантом загрузки судна будет такой груз, когда полностью используется и грузоподъемность и грузовместимость судна.

Для современных судов удельная грузовместимость равна: для судов, перевозящих генеральные (штучные) грузы,— 1, 8—2, 1 м3/т;

для танкеров— 1, 5   м3/т и рудовозов—1, 4 м3/т.

К основным эксплуатационным характеристикам судна, определяющим его эксплуатационную эффективность, также относятся пассажировместимость (для пассажирских судов) и скорость хода.

Регистровая вместимость. Для расчета величины денежных сборов и пошлин, взимаемых с судна в портах (корабельный, грузовой и лоцманский сборы) за пользование буксирами, баржами, за проход каналами и другие услуги пользуются регистровой вместимостью судна  (регистровый тоннаж). Различают валовую (полную) регистровую вместимость судна (брутто тоннаж) и чистую регистровую вместимость (нетто тоннаж). Регистровая вместимость измеряется в регистровых тоннах по особым правилам, вследствие чего регистровый тоннаж отличается от грузовместимости, если выразить их в одних и тех же единицах измерений.

Регистровая тонна—это условный измеритель объема судовых помещений. Она равна 100 куб. футам или 2, 83 м3. Нельзя путать регистровую тонну с обычной тонной, являющейся мерой веса. Регистровая тонна принята всеми государствами для определения единых статистических данных о тоннаже судов и флота (брутто и нетто тоннаж).

Валовая р е г и с т о в а я  вместимость   (бруттотоннаж) определяется обмером кубатуры помещений под верхней палубой и постоянных крытых надстроек и рубок над ней (бак, ют, средняя надстройка), кроме рулевой рубки и других помещений на верхней палубе и выше, используемых для вспомогательных механизмов, устройств, световых люков, шахт, камбуза и санузлов. В валовую вместимость также не включается объем междудонных танков, если они используются только для приема водяного балласта.

Чистая регистровая вместимость (нетто тоннаж)— это объем судовых помещений, используемых для перевозки грузов или пассажиров; отличается от брутто тоннажа тем, что при ее определении не учитываются служебные помещения, крытые и отгороженные помещения для рулевых устройств, шпилей или брашпилей, помещения для хранения карт, сигнальных и навигационных инструментов и шкиперских запасов и некоторые другие.

Другие эксплуатационные характеристики, влияющие на экономическую эффективность судна — скорость хода, экономичность двигателей, приспособленность к грузовым операциям—будут рассмотрены в других разделах учебника.

Одной из главных задач Регистра Союза ССР является технический надзор за судами, находящимися в эксплуатации и за соответствием их оборудования и снабжения требованиям безопасности мореплавания.

Регистр Союза ССР разрабатывает правила постройки судов, согласовывает проекты строящихся судов, осуществляет наблюдение за их постройкой и присваивает судам класс Регистра. Он осуществляет надзор за техническим состоянием находящихся в эксплуатации судов с механизмами мощностью более 25. л. с., в том числе и не имеющих класса, путем очередных (раз в 4 года), ежегодных и внеочередных (после аварий) освидетельствовании судов.

При наличии серьезных отступлений от Правил Регистра судно лишается права на выход в море до устранения недостатков, отмеченных в акте инспектора Регистра.

Регистр СССР производит обмер регистровой вместимости судна и выдает мерительное свидетельство, а также «Удостоверение на годность к плаванию», являющееся основным документом для портовых властей при выдаче разрешения на выход судна в море. Регистр СССР составляет список (регистр) судов и ведет учет аварий судов.

Наиболее известные классификационные общества других стран: в Англии—Регистр судоходства Ллойда; во Франции—Бюро Веритас и Американское Бюро судоходства.

§ 7. Остойчивость

Под действием сильного ветра судно, особенно парусное, может накрениться (т. е. получить крен) на один борт, но как только прекратится действие ветра, судно, правильно построенное и нормально загруженное, возвратится в первоначальное положение. Это будет результатом действия одного из важнейших мореходных качеств судна—остойчивости.

Примером отсутствия остойчивости у плавающего тела может служить круглое и прямое бревно.

Наклонение судна может быть вызвано и другими причинами:

натяжением буксирного троса, принятием большого груза на один борт или скоплением пассажиров на одном борту и другими причинами.

Остойчивость — это способность судна противостоять силам, вызывающим наклонение его, а после прекращения действия Этих сил возвращаться в первоначальное положение равновесия. Первоначальное положение может быть прямым, когда судно не имеет ни крена, ни дифферента (такими строятся суда), но чаще судно, находясь в равновесии, может иметь небольшой крен и обычно имеет дифферент на корму.

Различают поперечную и продольную остойчивость.

Поперечная остойчивость проявляется при крене судна, т. е при наклонениях его на борт. Продольная остойчивость действует при наклонениях судна на нос или корму, т. е. при килевой качке. если силы, вызывающие наклонение судна, действуют медленно, то различают статическую остойчивость, а если быстро,— то динамическую, при которой надо учитывать инерцию судна.

Для того чтобы понять причины, влияющие на остойчивость судна, рассмотрим, какие силы действуют на судно.

Все силы веса отдельных частей судна можно по законам механики привести к одной равнодействующей сил тяжести D,

Рис. 9. Действие сил веса и поддержания на судно: а — в прямом и б — наклонном положении (без перемещения центра тяжести)

приложенной в центре тяжести (ц. т.) судна G (рис. 9, а). Все силы поддержания, численно равные весу вытесненной судном воды, приведем к одной равнодействующей yV, приложенной в центре величины (ц. в.) С. (Центр величины — это центр тяжести объема воды, вытесненной судном.)

У большинства надводных судов центр тяжести находится выше центра величины. У килевых яхт, наоборот, ц. т. ниже ц. в. Равнодействующие силы тяжести и силы поддержания у судна, как у любого свободно плавающего тела, равны, находятся на одной вертикальной прямой и действуют в разные стороны, вследствие чего судно (тело) находится в равновесии.

Рассмотрим, что произойдет с этими силами (рис. 9, б) в случае наклонения судна под действием сильного бокового ветра, который обозначен на рисунке кренящим моментом Мкр.

Центр тяжести судна останется на месте, так как не произойдет смещения грузов или других частей судна, а центр величины переместится в сторону крена (C1) по причине увеличения объема подводной части погруженного борта и уменьшения объема противоположного борта.

Точка пересечения линии действия силы поддержания с диаметральной плоскостью называется метацентром и обозначается буквой М. Расстояние от метацентра до центра тяжести (MG) называется метацентрической высотой и обозначается буквой h Сила тяжести (D) и сила поддержания yV образуют пару сил, расстояние между которыми носит название плеча статической остойчивости и обозначается буквой l

Силы D и yV образуют восстанавливающий момент Мв, препятствующий наклонению судна и возвращающий его в первоначальное равновесное положение после прекращения действия ветра или другой силы, вызвавшей крен,

Мв = DI.

Причем, крен будет увеличиваться до тех пор, пока не наступит равенство   кренящего   и   восстанавливающего    моментов (Мкр= Мв).   Такое положение возможно только при медленном (статическом) действии кренящей силы.

Если же крен судна увеличивается быстро, что будет, например, при шквальном ветре, сильном рывке буксирного троса и в некоторых других случаях, то возникнет динамический кренящий момент. В этом случае крен судна будет увеличиваться до определенного предела и после достижения равенства кренящего и восстанавливающего моментов, ибо будут действовать силы инерции. Крен этот обычно в два раза больше крена от статического действия такого же кренящего момента. Это положение учитывается при определении остойчивости судна по Нормам остойчивости морских судов Регистра СССР назначением большего плеча остойчивости.

При увеличении крена величина восстанавливающего момента сначала увеличивается, достигает максимума, а потом со входом палубы в воду начинает уменьшаться. Когда восстанавливающий

Рис. 10. Три принципиально  возможные действия сил  веса и поддержания  на судно: а — метацентр лежит выше центра тяжести — судно остойчиво, т. е. после прекращения  действия силы, вызвавшей крен, например, ветра, оно вернется в первоначальное   положение равновесия;

6 — метацентр совпал с центром тяжести — безразличное равновесие (нулевая остойчивость».   Судно может  выпрямиться или перевернуться в зависимости от того, куда будет направлено какоелибо дополнительное   внешнее усилие; е — метацентр лежит ниже центра тяжести (отрицательная остойчивость) — судно перевернется

момент становится равным нулю, судно теряет остойчивость, т. е. опрокидывается. Этот предельный угол крена не должен быть меньше 60°. Учитывая, что в формуле Мв=Dl, величина водоизмещения D остается неизменной, это произойдет при уменьшении плеча остойчивости / до нуля и далее, когда изменится знак t на минус (отрицательная остойчивость). В случае установления равенства кренящего и восстанавливающего моментов при медленном наклонении судна наступит равновесие и судно будет сохранять постоянный крен.

Такое положение мы наблюдаем на шлюпке, идущей под парусами при устойчивом боковом ветре, но стоит только измениться силе или направлению ветра, или гребцам пересесть ближе к одному из бортов, как немедленно изменится и крен шлюпки. Это равновесие будет очень динамичным из-за большого количества факторов, влияющих на него.

Поперечная статическая остойчивость. Для сравнения остойчивости судов недостаточно знать остойчиво оно или нет, нужно уметь измерить это свойство количественно.

Плечо остойчивости l будет показателем остойчивости судна, но им пользуются для этих целей при больших углах крена. При малых углах крена до 10—15° (при условии, что. палуба не ушла в воду или не обнажилась скула) для определения так называемой начальной остойчивости пользуются метацентрической высотой h Пользуясь тригонометрическими функциями, с небольшими погрешностями плечо остойчивости l можно выразить через метацентрическую высоту h.

В треугольнике MGQ (см. рис. 9, 6) сторона MG=h является гипотенузой, a GQ=l—катетом, противолежащим углу крена ZGMQ, отсюда l=AsinQ и

МвDhsin 0.

Из этой формулы вытекает, что плечо остойчивости зависит от метацентрической высоты и от угла крена, но при малых углах крена восстанавливающий момент Мв увеличивается пропорционально углу крена, поэтому метацентрическая высота при малых. углах крена будет мерой начальной остойчивости.

Остойчивость судна не остается неизменной. Она зависит от взаимного расположения ц. т. и ц. в., которые перемещаются при приеме, выгрузке груза, его перемещении в трюмах и от других причин. Возможны три принципиально разные значения метацентрической высоты (рис. 10).

Чем больше метацентрическая высота, тем больше восстанавливающий момент и остойчивее судно, но при большой остойчивости судно имеет резкую качку, которая сильно утомляет пассажиров, экипаж и вредно отражается на механизмах и прочности

корпуса судна.

При проектировании судна, изменяя отношения B/T,T/H, высоту надводного борта, положение центра тяжести стремятся полу

Рис. 11.     Влияние жидкого  груза  на остойчивость:    о — судно без продольной переборки; б — судно с продольное водонепроницаемой переборкой

чить такую метацентрическую высоту, которая обеспечивала бы достаточную остойчивость и в то же время плавность качки. У пассажирских и сухогрузных судов в полном грузу метацентрическая высота равна 0, 4—1, 2 м, танкеров—0, 8—2 м, лесовозов— 0, 1—0, 3 м и ледоколов — 1—4 м.

Продольная метацентрическая высота, являющаяся мерой начальной продольной остойчивости, во много раз больше поперечной и равна длине судна и более. Поэтому нет опасности опрокидывания судна через нос или корму.

Факторы, влияющие на остойчивость судна. Прием и выгрузка грузов. При приеме и выгрузке грузов поперечная метацентрическая высота судна может сильно изменяться. При низком расположении в трюмах тяжелых грузов (металл, руда) понижается центр тяжести всего судна и увеличивается метацентрическая высота. При погрузке тяжелых грузов в твиндек и приеме габаритных грузов (лес, машины) на палубу центр тяжести повышается и, следовательно, уменьшается метацентрическая высота. Такие же изменения происходят при вертикальном перемещении грузов, приеме балласта (жидкого или твердого). Таким образом, при понижении центра тяжести судна остойчивость увеличивается, а при повышении — уменьшается.

Самопроизвольное перемещение грузов. При качке большую опасность для судна представляет перемещение плохо закрепленного или неправильно уложенного груза (бочек, листового металла и др.) к одному из бортов. Появление большого постоянного крена при бортовой качке может привести к потере остойчивости. Подобное положение может возникнуть и при перемещении сыпучих грузов (зерна, рудных концентратов), которые перевозятся в трюмах насыпью. Это случается, когда в трюме есть свободное пространство, а угол крена будет достаточно большим.

Каждый сыпучий груз имеет свой угол естественного откоса, например, льняное семя приближается по этим свойствам к жидкости.

Для предупреждения возможного пересыпания зерна в трюмах устанавливают прочные временные продольные переборки (шифтингбордсы). Если зерно заполняет весь трюм, то делают питатели для пополнения трюма зерном, так как оно при качке подвержено усадке. Если зерно не заполняет весь трюм, его выравнивают и сверху укладывают несколько рядов мешков с зерном.

При перевозке других сыпучих грузов, например, рудных концентратов, следует учитывать их влажность, которая резко меняет их подвижность.

Немногие случаи опрокидывания судов, имеющие место в мировой практике мореплавания, происходили чаще всего из-за несоблюдения правил перевозки сыпучих грузов.

Влияние жидкости на остойчивость судна. Вода и жидкое топливо, имеющиеся на всех судах обычно в большом количестве (сотни тонн и более), в случае неполного заполнения танков представляют серьезную опасность для судна, так как жидкость, имеющая свободную поверхность, при крене начнет переливаться

§ 8. Непотопляемость

в сторону крена, уменьшая этим остойчивость, поскольку центр тяжести будет перемещаться в сторону центра величины (рис. 11, а). Остойчивость уменьшается тем больше, чем больше площадь свободной поверхности жидкости.

Снижение остойчивости из-за наличия на судне жидкости предупреждается несколькими путями: запрессовкой танков (т. е. заполнение их доверху, когда жидкость не будет переливаться), установкой продольных переборок (рис. 11, 6), сужением верхней части танков.

Обледенение. При плавании зимой в северных и умеренных широтах случается обледенение судов. Это возникает при штормовом волнении и морозном ветре, когда брызги воды, попадая на надводные части судна, замерзают, покрывая слоем льда верхние палубы, борта, надстройки, мачты, шлюпки и пр. Толщина льда достигает иногда 10—20 см и тросы превращаются в колонны, а палубные механизмы в глыбы льда. В практике мореплавания были случаи гибели небольших судов из-за потери остойчивости при сильном обледенении, так как лед увеличивает вес судна, повышает его центр тяжести и увеличивает парусность корпуса.

Непотопляемость — это способность судна после затопления части судовых помещений оставаться на плаву, сохраняя остойчивость и частично другие мореходные качества.

Непотопляемость судна—понятие условное, ибо абсолютно непотопляемых судов нет. Любое судно может получить такие повреждения, что оно неизбежно затонет. Но исходя из анализа случаев гибели судов по причине потери плавучести, разработаны требования к ним по части обеспечения непотопляемости при определенных условиях. Эти требования изложены в Правилах Регистра СССР и Международной конвенции по охране человеческой жизни на море 1960 г.

При назначении условий непотопляемости судна исходят из вероятных размеров возможных повреждений корпуса судна. Наиболее высокие требования в отношении непотопляемости предъявляются к пассажирским судам.

Непотопляемость обеспечивается запасом плавучести, величина которого равна объему надводной части корпуса судна, имеющей водонепроницаемые закрытия. При приеме внутрь корпуса количества воды, равного запасу плавучести, судно затонет.

Наиболее эффективным средством сохранения запаса плавучести является деление корпуса судна на отсеки поперечными водонепроницаемыми переборками. При отсутствии таких переборок судно может затонуть, получив даже одну пробоину, если не удастся ее быстро заделать или насосы будут не в состоянии откачивать поступающую воду. Установка водоотливных средств имеет вспомогательное значение. Они служат для удаления сравнительно небольшого количества воды. Через пробоину размером 30х30 см (0, 1 м2), находящуюся на глубине 5 м, за один час внутрь судна будет вливаться более 2000 т воды. Повреждения же обшивки

корпуса часто достигают больших размеров (десятки квадратных метров).

Количество поперечных переборок зависит от назначения, длины и других конструктивных особенностей судна. Их устанавливают столько, чтобы обеспечить непотопляемость пассажирского судна при затоплении любых двух смежных отсеков и грузового судна — одного любого отсека. Большое количество переборок на сухогрузном судне нежелательно, так как это затрудняет эксплуатацию его из-за малых размеров трюмов. Водонепроницаемые переборки должны быть доведены до так называемой палубы переборок, которой чаще всего является палуба надводного борта.

При затоплении части судовых помещений увеличивается осадка и уменьшается запас плавучести судна, который характеризуется высотой надводного борта. Поэтому при определении непотопляемости судна оговаривается минимальный надводный борт, который для аварийного судна в полном грузу не должен быть ни в одном месте меньше 76 мм.

При затоплении трюмов и других помещений судно теряет не только запас плавучести, но и остойчивость. Причем, последнее гораздо опаснее. Потеря плавучести происходит медленно, в течение нескольких часов, что позволяет предпринять меры для спасения судна или снятия с него людей, если гибель изза потери плавучести станет очевидной, о чем можно судить по уменьшению высоты надводного борта. Потеря остойчивости приводит к неожиданному опрокидыванию судна.

Потеря остойчивости возникает при высоком расположении затопленных отсеков, появлении большого крена из-за несимметричного затопления судовых помещений и наличии свободных поверхностей воды в частично затопленном отсеке. Последние встречаются при затоплении отсека через сорванные люковые закрытия, открытые иллюминаторы, вследствие просачивания воды из соседнего затопленного отсека и по другим причинам. Это аналогично уменьшению остойчивости из-за наличия на судне жидкости со свободной поверхностью, которая может переливаться в сторону крена.

Полное затопление танков двойного дна и диптанков (глубоких танков), когда вода не имеет свободной поверхности, будет равносильно приему в этот танк твердого груза. Опасность в таких случаях вызывает крен от несимметричного расположения танка относительно диаметральной плоскости судна. Если крен превышает допустимую величину 15°, то прибегают к спрямлению судна путем затопления танков или перекачки топлива в танки противоположного борта. Также поступают в случаях, когда нужно ликвидировать или уменьшить нежелательный дифферент.

Непотопляемость судна зависит не только от конструктивных особенностей, учитываемых в период проектирования и постройки судна, но в значительной мере от умения экипажа судна правильно эксплуатировать его.

§ 9. Качка

Рис. 13. Затухающие колебания судна на тихой воле: 0 — амплитуда  качки  или . угол крена в град.:

— время, сек;   т — период    свободных колебаний судна

Качкой называются колебательные движения судна на взволнованной или спокойной воде.

В отличие от плавучести, остойчивости, ходкости и управляемости качка является отрицательным, но неизбежным свойством судна. Она отрицательно сказывается не только на самочувствии людей, но и осложняет обслуживание механизмов, вредно влияет на работу главного двигателя вследствие оголения винтов при качке, снижает скорость хода, вызывает дополнительные нагрузки на отдельные конструкции корпуса и даже может явиться причиной аварии, например, появления трещин.

При качке на взволнованной поверхности моря судно совершает сложное движение, которое для удобства разделяют на три вида: бортовую качку, килевую и вертикальную.

Бортовая качка выражается в переменном крене то на один, то на другой борт, или, другими словами, судно совершает колебательные движения вокруг продольной оси; эта качка представляет наибольшую опасность для судов.

Килевая качка — это переменные наклонения судна то на нос, то на корму, т. е. колебательные движения вокруг поперечной оси.

Вертикальная качка — это плавные подъемы и опускания судна или колебательные движения вдоль вертикальной оси.

Судно испытывает одновременно все виды качки, но в зависимости от курса относительно волн какой-то вид качки может преобладать. Особенно это ярко выражено при качке на мертвой зыби. (Мертвая зыбь—это волнение при отсутствии ветра.)

Качка на тихой воде. Качка судна на тихой воде — редкое явление; для определения элементов свободных колебаний судна ее вызывают искусственно. Судно, накрененное, например действием груза, на один борт и быстро освобожденное от воздействия силы, вызвавшей крен, будет совершать затухающие колебания с борта на борт, которые характеризуются амплитудой и периодом.

Амплитуда — это наибольшее отклонение судна от прямого положения. Она измеряется по кренометру в градусах.

Период свободных колебаний судна — это время от одного наклонения на один борт до следующего наклонения на тот же борт или время одного цикла качки. Период свободных (или собственных) колебаний измеряется в секундах и обозначается т.

Размах качки—это сумма двух последовательных амплитуд качки (рис. 12).

Период свободных колебаний зависит только от размеров и формы судна и не зависит от амплитуды при малых ее значениях. В этом случае период будет постоянным, а амплитуда при качке на тихой воде — уменьшаться до нуля, т. е. колебания будут затухающими (рис. 13). Период собственных колебаний судна при бортовой качке определяется по приближенным формулам или путем раскачивания судна. Для грузовых судов он равен 7—12 сек, Для пассажирских (водоизмещением  10000—30000 т)—16— 20 сек, рыболовных траулеров — б—8 сек. Чем больше период колебаний судна, тем плавнее будет его качка.

Рис. 14. Элементы волны:' A—длина волны;

h—высота волны

Волнение моря. При качке на взволнованной поверхности моря судно будет испытывать воздействие волн. Причинами возникновения волн на море являются ветер, подводные землетрясения, извержения подводных вулканов (цунами), обвалы огромных глыб льда, приливы и разность атмосферного давления.

Волны имеют три характеристики: высоту, длину и период волны.

Высота волны (h)—расстояние по вертикали от подошвы до вершины (гребня) волны. Ветровые волны обычно имеют высоту до 4, редко до 7—8 м. и совсем редко 18—20 м. Элементы волн показаны на рис. 14.

Длина волны (А)—расстояние по горизонтали между двумя соседними вершинами или подошвами волн. Обычная длина волны не превышает 400 м и редко достигает 800 м и более.

Отношение высоты волны к ее длине характеризует крутизну волны и равняется у океанских волн   1/151/35 длины, у коротких морских волн 1/10.

Период волны — промежуток времени, через который повторяются в какой-то точке моря, например у буя, одни и те же элементы волны, например вершина. Период морских волн колеблется в пределах 5—13 сек. В океанах период волны больше, особенно зимой.

Скорость бега ветровых волн, т. е. скорость перемещения гребня волны, возрастает с увеличением ее длины, достигая 50— 80 км/ч.

Перемещения частиц воды под действием волн не происходит. Они колеблются по орбитам, близким к круговым, подобно волнам, бегущим по веревке, один конец которой зажат в руке, а второй привязан.

Наблюдаемое перемещение (дрейф) пены, предметов и судна при ветровом волнении вызвано действием ветра непосредственно на эти предметы и ветровым течением.

Качка на волнении. Наибольшую опасность при качке судна в море представляет явление резонанса, т. е. совпадение периодов собственных колебаний судна и волны, когда резко увеличивается амплитуда качки. Чтобы избежать резонанса, стараются строить суда с периодом собственных колебаний, не совпадающим с периодом волн бассейна, где будет плавать данное судно. Но достигнуть этого не всегда удается, особенно у малых судов. Поэтому при плавании на волнении иногда приходится изменять ско

рость и курс судна относительно волн, чтобы уменьшить размах бортовой качки или удары носовой части о волну, вызванные резонансом периодов, так как период видимой волны зависит от скорости и курса судна относительно волн.

Качка судна зависит от остойчивости, обводов корпуса и размеров судна.

По выражению Н. Е. Жуковского, работавшего над изучением гидродинамической теории качки: «Метацентрическая высота — рычаг, за который волны раскачивают корабль». Для создания больших удобств на пассажирских судах стараются иметь минимальную метацентрическую высоту, на рудовозах также повышают центр тяжести путем приема части груза в твиндеки или устройством высокого междудонного пространства.

Большое влияние качка оказывает на суда, имеющие овальную форму поперечного сечения. Острые скулы и выступающие кили, наоборот, уменьшают качку судна.

С увеличением размеров судна увеличивается период его собственных колебаний, что благоприятно сказывается на качке таких судов, уменьшая вероятность попадания в резонанс с волной.

Успокоители качки. Вследствие очень неблагоприятного воздействия качки на самочувствие людей и на судно давно стали искать способы, помогающие уменьшить качание судна на волне. В настоящее время имеются успокоители бортовой качки.

Самое широкое распространение для уменьшения размахов качки получили скуловые или боковые кили, которые представляют собой пластины шириной 400—700 мм и длиной '/з—1/2 длины корпуса, 'укрепленные неподвижно на скуловой части судна, как это показано на рис. 15. Во избежание повреждения при швартовке и при плавании на мелководье скуловые кили не должны выходить за габариты судна.

Скуловые кили — простое и эффективное средство. Они снижают амплитуду качки на 20—30%, а в отдельных случаях до 50%. Недостатком скуловых килей является незначительное (2—3%) снижение скорости хода на тихой воде.

В послевоенные годы получили признание и распространение на военных и пассажирских судах, имеющих скорость хода не менее 10—15 узлов, управляемые бортовые рули, их еще называют активными бортовыми рулями. Они представляют собой подвижные рули, которые подобно крыльям самолета могут создавать подъемную силу. Эти рули всегда поворачиваются одновременно и в разные стороны — один вниз, другой вверх, чтобы создать пару сил, препятствующую крену судна. Управление активными бортовыми рулями осуществляется автоматически с помощью специального прибора.

Основное преимущество бортовых рулей — это уменьшение в Два—пять раз размахов качки. По сравнению с другими активными успокоителями качки они занимают мало места на судне. Hедостатками боковых рулей являются снижение их эффективности с уменьшением скорости хода судна (на стоянке они почти бездействуют), высокая стоимость и сложность конструкции, так как в тихую погоду и перед швартовкой их убирают в специальные бортовые карманы. Уборка производится втягиванием рулей вдоль оси баллера или путем поворота.

Имеются и другие успокоители, например, успокоительные цистерны, гироскопы, однако они применяются реже.

Для уменьшения волнения при спуске шлюпок и катеров на воду используют успокаивающее действие на волны тонкой пленки масла, для чего выпускают его за борт.

Успокоителей килевой качки не имеется. Для уменьшения зарываемости судна носом в волну при килевой качке делают широкий развал носа судна в надводной части.

При постройке судна и устройстве различных успокоителей качки стремятся достигнуть плавности и умеренности качки, не снижая до опасных размеров остойчивость судна и не увеличивая капитальных и эксплуатационных расходов.