РОСГОСКАРАНТИН

The State Plant Quarantine

Service of Russia

Республиканский

Фумигационный

Отряд (Р.Ф.О.)

Fumigation Unit 							____________ 200_ г.

Предупреждение о мерах предосторожности

для экипажа судна во время рейса и при разгрузке

зернопродуктов в портах прибытия.

Я,________________________________________________________, ставлю в известность капитана (помощника капитана) судна _______________________________________, чьи грузовые трюмы №_____________________ подвергнуты фумигации препаратом на основе фосфина_____________________ о предлагаемых минимальных мерах предосторожности экипажа при транспортировке и разгрузке груза в порту прибытия.

В основном экипаж судна может свободно передвигаться по судну во время рейса. Однако, должны соблюдаться следующие меры предосторожности.

1. Запрещается открывать крышки трюмов и лазовых люков. Не входить в трюмы судна, зерно в которых обработано препаратами на основе фосфина.

2. В случае обнаружения запаха фосфина (запах карбида) и подозрение на его присутствие в жилых или служебных помещениях судна, освободите помещение и проверьте наличие фосфина при помощи индикаторных трубок. Переданных капитану (помощнику капитана). Техника использования трубок изложена в Указаниях, имеющихся на борту судна.

Проверку наличия фосфина проводить в средствах индивидуальной защиты с использованием коробки на фосфин, также переданной на судно.

Надо учитывать, что посторонние запахи (краски, машинного масла, топлива) могут перебивать запах фосфина, поэтому в местах с посторонними запахами (например, машинное отделение) необходимо периодически проводить измерение наличия фосфина, не полагаясь на обоняние.

При обнаружении фосфина в воздухе помещений в концентрациях превышающих 0,1 мг/м3, немедленно обеспечить дополнительную вентиляцию (можно устроить  сквозняк), а людей вывести на открытую палубу. Вход членов экипажа в эти помещения для проведения работ разрешается только в средствах индивидуальной защиты.

Если вентиляция помещений оказывается неэффективной, принимаются меры по дополнительной герметизации мест утечки и проникновения газа с помощью имеющихся на судне средств (установкой прокладок, заклеивания  липкой лентой, покрытие краской и т.п.). Эти работы члены экипажа выполняют в противогазах.

В случае выявления фосфина в воздухе на верхней палубе около грузовых трюмов в концентрациях, превышающих 0,1 мг/м3, капитан должен запретить проведение палубных работ без противогазов около данных трюмов до рассеивания газов в окружающем воздухе и снижения концентрации фосфина до уровня 0,1 мг/м3 и ниже. При необходимости изменить курс для действия бокового ветра.

3. При наличии в трюмах вентиляции, до начала разгрузки, не открывая трюмов, включают вентиляцию для лучшего проветривания груза. Запрещается входить в трюм в процессе вентиляции до тех пор,  пока над поверхностью зерна концентрация фосфина не будет превышать 0,1 мг/м3.

4. При открытии трюмных люков во время разгрузки, фосфин, находящийся над зерном в трюмах, будет легко улетучиваться. Некоторое количество газа может оставаться в зерновой массе, оно будет улетучиваться по мере разгрузки зерна. При обнаружении над поверхностью зерна газа, концентрация которого превышает 0,1 мг/м3, запретите рабочим вход в трюм и дайте время на дополнительное проветривание.

Руководитель фумигационных работ 	________________________

С документом ознакомлен 		________________________ Капитан судна (или его помощник).