Контрольная работа  №1 за IV курс по предмету:

«Теория и устройство судна»

# Курсанта Вечернезаочного отделения

## Борискина Олега Ивановича

Группа 42-ШМ

### Код ШМ8559

#### Вечерне-Заочное Отделение

##### Специальность: «Морское судовождение»

# Вариант 9

2002 год

### КОЛЛЕДЖ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  СПЕЦИАЛИСТОВ ФЛОТА СПбГУВК

# Задача №1

Для смены гребного винта судну придают дифферент на нос. По условиям работы требуется осадка кормой Тк=1,87м, а балластные цистерны судна позволяют создать дифферент Тf=3,75м. Определить, каковы в этих условиях будут средняя осадка Тср и осадка носом Тн.

Дифферент судна принято определять разностью осадок носом и кормой. Тн>Тк.

Следовательно Тf=Тн-Тк

Tf = 3.75 	Tк = 1,87

Тн = 3,75+1,87 = 5,62

Средняя осадка вычисляется  по формуле:

=(5,62+1,87)/2 = 7,49/2 = 3,745 м

Ответ: Тср=3,745 м Тн = 5,62 м

# Задача №2

Определить с точностью до 4-х знаков удельный вес γ и плотность морской воды ρ в единицах Си, если 4,5 м³ воды имеют массу 4685 кг.

Удельный вес определяется по формуле:

γ =

g= 9.8 м²/с

γ = 4685*9,8/4,5 = 10,2*10³ (Н/м³)

Плотность определяется по формуле

ρ =4685/4,5 = 1041 (кг/м³)

Ответ: 	ρ =1041 кг/м³

γ =10,2*10³ Н/м³

# Задача №3

Определить влияние на начальную поперечную метацентрическую высоту свободной поверхности забортной воды в балластном танке прямоугольного сечения, если его ширина В=7,8 м, длина L=26,5 м, плотность воды ρ=1,022 т/м³, водоизмещение судна  D=9000 тн.

Учитывая влияние свободной поверхности жидкости, поправка Δh к метацентрической высоте равняется:

Δh = - (ρж/ρ) *  (ix/V)

где	ρж – плотность жидкости в цистерне

ρ – плотность воды за бортом

V – объемное водоизмещение

ix – момент инерции свободной поверхности жидкости относительно продольной оси, проходящей через  центр тяжести.

ix = l*B³/12 = 26.5*7.8³/12 = 1047.969

Поскольку D= ρV, то

Δh = -

Δh = -(1,022*1047,962)/9000 = -0,1190

Ответ: Δh = -0,1190

# Задача №4

Для грузового теплохода проекта 1565, имеющего заданную нагрузку, произвести удифферентовку судна и расчеты остойчивости согласно требованиям части IV «Остойчивость» «Правил классификации и постройки судов внутреннего плавания» Российского Речного Регистра.

В графе «Итого» таблицы подсчитываем суммарный вес парохода вместе с запасами и грузом в 1 и 2 трюмах.

Для каждого пункта статьи нагрузки находим моменты Mxi и Mzi. Подсчитываем общие суммарные моменты инерции Mx и Mz. Статические моменты Mxc и Mzc всего судна равны сумме всех статических моментов каждой статьи нагрузки.

Mx = ∑Mxi; Mz = ∑Mzi.

Отсюда D = 6725.6 тонн

Mx= 1908,82

Mz= 23680,42

Находим Xg и Zg

Xg = 1908.82/6725.6=0.28

Zg = 23680.42/6725.6=3.52

Из диаграмм осадок носом и кормой найдем:

Тнос = 3,7

Ткор = 3,4

Дифферент  d = 3,7-3,4 = 0,3 м

Добавим 274.4 тонн в балластные танки 6В 7В.

Получаем:

Отсюда D = 7000 тонн

Mx= -2371.82

Mz= 23963,05

Находим Xg и Zg

Xg = -2371.82/7000 = - 0.339

Zg = 23963,05/7000=3,423

Из диаграмм осадок носом и кормой найдем:

Тнос = 3,8

Ткор = 3,8

Дифферент  d = 3,8-3,8 = 0 м

Найдем аппликату поперечного метацентра Zm из диаграммы по осадке Тср=3,8 м

Zm = 8 метров

Определим поправку Δh на влияние свободных поверхностей жидких грузов

Δh =  =(650*0.86+75)/7000 = 0,09

Определим начальную метацентрическую высоту h:

h= Zm-Zg-Δh =8-3,423-0,09 =4,487м

Найдем поправки на влияние свободных поверхностей жидких грузов

Δℓ10°= (68+271)/ 7000 =0,0484

Δℓ20°= (68+658)/ 7000 =0,1037

Δℓ30°= (68+882)/ 7000 =0,1357

Δℓ40°= (61+1011)/ 7000 =0,1531

Δℓ50°= (54+1079)/ 7000 =0,1618

Δℓ60°= (41+1120)/ 7000 =0,1658

Из таблицы Брадиса

Sin 10° = 0.17

Sin 20° = 0.34

Sin 30° = 0.5

Sin 40° = 0.64

Sin 50° = 0.77

Sin 60° = 0.87

Найдем плечи остойчивости формы, которые снимаем с пантокарен для V = 7000

ℓ Ф10°=1,46

ℓ Ф20°=2,78

ℓ Ф30°=3,75

ℓ Ф40°=4,2

ℓ Ф50°=4,3

ℓ Ф60°=4,25

Найдем плечи статической остойчивости ℓ ст

ℓ ст = ℓф – ZgSinθ – Δh

ℓ ст10° =1.46 – 3.423*0.17 –0.0484 = 0.8297

ℓ ст20° =2.78 - 3.423*0.34 – 0.1037 =1.5125

ℓ ст30° =3.75 - 3.423*0.5 – 0.1357 =1.9028

ℓ ст40° =4.2 - 3.423*0.64 – 0.1531 =1.8562

ℓ ст50° =4.3 - 3.423*0.77 – 0.1618 =1.5025

ℓ ст60° =4.25 - 3.423*0.87 – 0.1658 =1.1152

Строим диаграмму остойчивости (см. в конце)

# Расчет амплитуды качки и угла залива

Кренящий момент от динамического действия ветра на судно равен

Мкр = 0,001рSz

Где 	р – условное расчетное динамическое давление ветра, Па

S – площадь парусности судна при средней осадке по действующую ватерлинию, м²

z – приведенное плечо кренящей пары при одновременных крене и боковом дрейфе судна, м

Возвышение центра парусности над площадью действующей ватерлинии

Zт=Zп -Т

Где	Zп – возвышение центра парусности над основной плоскостью судна, м

Zп = 5,5 м

Zт = 5,5-3,8=1,7 м

Найдем площадь парусности судна S

S=ℓ*Тнадв+80

ℓ - длина судна(138,5 м)

Тнадв – высота надводного борта

Тнадв =5,5-3,8=1,7

S=138.5*1.7+80=315.45 м²

Со значением Zт=1,7 м находим по таблице величину р для класса судна «О»:

р = 205 (получаем интерполированием)

Рассчитаем приведенное плечо кренящей пары при динамическом воздействии ветра.

Z=Zт+ a1a2T

a1, a2 - поправочные коэффициенты, определяемые из таблицы.

В/Т= 16,7/3,8=4,4

a1 =0,52 (получаем интерполированием)

Zg/B= 3.423/16.7=0.20

a2 =0.58

Z=1.7+0.52*0.58*3.8=2.846

Найдем кренящий момент Мкр

Мкр=0,001рSZ

Мкр =0,001 * 205 * 315,45 * 2,846 = 184

Для определения амплитуды бортовой качки, θм°, необходимо определить значение m:

m = m1* m2 *m3

m1 = m0/√ ho

где	ho – метацентрическая высота, соответствующая состоянию нагрузки судна, вычисляется без учета влияния  свободной поверхности жидких грузов

m0– величина, значение которой следует выбирать из таблицы в зависимости от параметра n1=

где	V – водоизмещение судна при средней осадке Т по действующую ватерлинию, м³

Zg – возвышение центра тяжести судна над основной плоскостью, м

В – ширина судна, м

h0= Zm-Zg =8-3,423=4.577

n1 = (4.51/³√7000)/(3.423/16.7)=1.15

По таблице находим m0:

| n1 | <=0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.50 | 0.75 | 1.0 | 1.50 | 2.0 | 2.50 | >=3.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| m0 | 0.42 | 0.52 | 0.78 | 1.38 | 1.94 | 2.40 | 3.00 | 3.30 | 3.50 | 3.60 |

m0 = 2,57

Вычисляем значение m1:

m1 = m0/√ ho

m1 = 2,57/√ 4,577 =1,2

Находим значение m2 из таблицы исходя из коэффициента В/Т:

| B/T | <=2 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | >=10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| m2 | 1.0 | 0.9 | 0.81 | 0.78 | 0.81 | 0.87 | 0.92 | 0.96 | 0.99 | 1.0 |

В/Т=16,7/3,8=4,4

m2 =0,793 (получаем интерполированием)

Найдем коэффициент полноты водоизмещения δ по формуле

δ = =7000/138,5*16,7*3,8 =0,796

Находим m3 по таблице

| δ | <=0.45 | 0.50 | 0.55 | 0.60 | 0.65 | 0.70 | 0.75 | >=0.80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| m3 | 1.00 | 0.95 | 0.86 | 0.77 | 0.72 | 0.69 | 0.67 | 0.66 |

m3=0,66

Рассчитываем m по формуле

m = m1* m2 *m3

m = 1,2* 0,793 *0,66 =0,628

По таблице находим амплитуду бортовой качки θm:

| Класс судна | Амплитуды бортовой качки, θm, ° при m, с-1 |
| --- | --- |
|  | 0,40 | 0,60 | 0,80 | 1,00 | 1,20 | 1,40 | 1,60 | 1,80 |
| “М” | 14 | 18 | 24 | 28 | 30 | 31 | 31 | 31 |
| “О” | 9 | 10 | 13 | 17 | 20 | 23 | 24 | 24 |
| “Р” | 5 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 15 | 16 |

θm = 10,5°

С этим значением выполняем необходимые построения на диаграмме остойчивости и находим угол заливания θзал:

θ зал = 16,5°