Контрольная работа  №1 за V курс по предмету:

«Теория и устройство судна»

# Курсанта Вечернезаочного отделения

## Борискина Олега Ивановича

### Код ШМ8559

#### Вечерне-Заочное Отделение

##### Специальность: «Морское судовождение»

# Вариант 59

«Пересчет сопротивления воды движению судна по прототипа»

Преподаватель: Васильев Александр Иванович

### КОЛЛЕДЖ ИННОВАНЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  СПЕЦИАЛИСТОВ ФЛОТА СПбГУВК

2002 год

Вариант 59 Пассажирское судно Класс по Речному Регистру «Л»

Данные судна:

| L | B | H | T | δ | β | x | Dmax | υ, км/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 77 | 9,15 | 2,9 | 1,8 | 0,695 | 0,975 | 2 | 1,4 | 22 |

# ΔC=0.6

ρ=1.0

# Расчет

L/B = 8,415

B/T = 5.08

V=L*B*T* δ=0.695*77*9.15*1.8=881

V⅔ =91.9

1. Найдем скорости

2. Найдем число Фрудо по водоизмещению для судна

Найдем число Фрудо по водоизмещению для судна прототипа Fr(u):

3. Находим значение χ для каждого значения числа Фрудо по . Входим в график.

Поскольку , то при всех числах Фрудо значения χ для судна будут одинаковыми:

χ1 = 1

χ2 = 1

χ3 = 1

χ4 = 1

χ5 = 1

Выберем судно-прототип по таблице.

Данные судна:

L/B=8.1

B/T=5.05

δ=0.710

φ = 0.720

Находим значение χ для каждого значения числа Фрудо для прототипа по ’. Входим в график:

= 1.11

= 1.15

= 1.2

= 1.24

= 1.25

# Находим коэффициенты по формуле

K1 = 1/1.11 =0.901

K2 = 1/1.15 =0.869

K3 = 1/1.2 =0.833

K4 = 1/1.24 =0.806

K5 = 1/1.25 =0.8

4. Находим значение χ для каждого значения числа Фрудо по . Входим в график.

=5,08 для нашего судна.

χ1 = 1,07

χ2 = 1,1

χ3 = 1,125

χ4 = 1,16

χ5 = 1,17

Находим значение χ’ для каждого значения числа Фрудо по . Входим в график.

’=5,05 для прототипа нашего судна.

= 1,069

= 1,09

= 1,124

= 1,159

= 1,169

# Находим коэффициенты по формуле

K1 = 1,07/1.069 =1,0009

K2 = 1,1/1.09 =1,009

K3 = 1,125/1.124 =1,0009

K4 = 1,16/1.159 =1,0009

K5 = 1,17/1.169 =1,0009

5. Находим значение χ для каждого значения числа Фрудо по φ. Входим в график.

φ =0,713 для нашего судна.

χ1 = 1,52

χ2 = 1,1

χ3 = 1,0

χ4 = 1,0

χ5 = 1,0

Находим значение χ’ для каждого значения числа Фрудо по φ. Входим в график.

φ ’=0.720 для прототипа нашего судна.

= 1,7

= 1,2

= 1,15

= 1,01

= 1,0

# Находим коэффициенты по формуле

K1 = 1,52/1.7 =0.894

K2 = 1,1/1.2 =0.917

K3 = 1/1.15 =0.87

K4 = 1/1.01 =0.99

K5 = 1/1 =1

6. Находим общие поправочные коэффициенты

К1= К11* К21* К31

К1=0,901*1,0009*0,894=0,806

К2=0,869*1,009*0,917=0,804

К3=0,833*1,0009*0,87=0,725

К4=0,806*1,0009*0,99=0,798

К5=0,8*1,0009*1=0,8

7. Находим C0

C0*10³= C0’*K*10³

=8,05/511,37 = 0,0157

C01*10³=0,55*0,806*0,0157*10³=0,00695*10³

C02*10³=0,8*0,804*0,0157*10³=0,01*10³

C03*10³=1,06*0,725*0,0157*10³=0,012*10³

C04*10³=1,3*0,798*0,0157*10³=0,0163*10³

C05*10³=1,97*0,8*0,0157*10³=0,0247*10³

8. Находим числа Рейнолдса Re по формуле

Re*10-8=*10-8

Re1*10-8=(3,3*77)/ 1,57*10-6=161,85*106=1,6185*108

Re2*10-8=(4,4*77)/ 1,57*10-6=215,8*106=2,158*108

Re3*10-8=(5,49*77)/ 1,57*10-6=269,26*106=2,6926*108

Re4*10-8=(6,59*77)/ 1,57*10-6=323,2*106=3,232*108

Re5*10-8=(7,69*77)/1,57*10-6=377,15*106=3,7715*108

9.Входим в график

Сf1*103 =1.5*103

Сf2*103 =1.45*103

Сf3*103 =1.41*103

Сf4*103 =1.39*103

Сf5*103 =1.35*103

10.Определим СR

СR*103= (C0+ Сf + ΔC) * 103

СR1*103=(0,00695+1.5+0.6) * 103=2.10695

СR2*103=(0,01+1.45+0.6) * 103=2.06

СR3*103=(0,012+1.41+0.6) * 103=2.022

СR4*103=(0,0163+1.39+0.6) * 103=2.0063

СR5*103=(0,0247+1.35+0.6) * 103=1.9747

11. Находим коэффициент полного сопротивления судна R.

R=CR*(ρυ²/2)*ω

R1=2.10695*5.433*511.37=5853.68

R2=2.06*9.65*511.37=10165.5

R3=2.022*15.09*511.37=15602.9

R4=2.0063*21.73*511.37=22294

R5=1.9747*29.5*511.37=29.789

12. Находим υk по формуле

υk =3,6υ

υk1=3,6*3,3=11,88

υk2=3,6*4,4=15,84

υk3=3,6*5,49=19,764

υk4=3,6*6,59=23,724

υk5=3,6*7,69=27,684

13. Построим график зависимости Fr от C0

| Fr | 0,12 | 0,16 | 0,20 | 0,24 | 0,28 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C0 | 6,95 | 10 | 12 | 16,3 | 24,7 |

14. Построим график зависимости υk от R

| R | 5853 | 10165 | 15603 | 22294 | 29789 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| υk | 11,88 | 15,84 | 19,8 | 23,7 | 27,7 |