### КОЛЛЕДЖ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  СПЕЦИАЛИСТОВ ФЛОТА СПбГУВК

Контрольная работа  №2 за V курс по предмету:

«УПРАВЛЕНИЕ СУДНОМ»

# Курсанта Вечернезаочного отделения

## Борискина Олега Ивановича

группа 52-ШМ

### Код ШМ8559

Преподаватель:

Рассукованный Леонид Семенович

#### Вечерне-Заочное Отделение

##### Специальность: «Морское судовождение»

# Вариант 1

2002 год

## 1. Средства внешней сигнализации и связи судна

Правило 32— ОПРЕДЕЛЕНИЯ

(a)         Слово «свисток» означает любое звукосигнальное устройство, могущее подавать предписанные звуки и соответствующее техническим требованиям, перечисленным в Приложении III к настоящим Правилам.

(b)         Термин «короткий звук» означает звук продолжительностью около 1 с.

(c)         Термин «продолжительный звук» означает звук продолжительностью от 4 до 6 с.

Правило 33— ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПОДАЧИ ЗВУКОВЫХ СИГНАЛОВ

(а)         Судно длиной !2 м и более должно быть снабжено свистком и колоколом, а судно длиной 100 м и более должно, кроме того, быть снабжено гонгом, тон и звучание которого не могли бы быть смешаны ср звуком колокола. Свисток, колокол и гонг должны соответствовать требованиям Приложения 111 к настоящим Правилам. Колокол и (или) гонг могут быть заменены другими устройствами, имеющими такие же соответствующие звуковые характеристики, причем всегда должна быть предусмотрена возможность подачи предписанных сигналов вручную.

(Ь)         Судно длиной менее 12 м не обязано иметь звукосигнальные устройства, предписанные п. (а) этого Правила, и если такое судно не имеет их, то оно должно быть снабжено другими средствами подачи эффективного звукового сигнала.

ПРИЛОЖЕНИЕ III

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗВУКОСИГНАЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ

До принятия МППСС—72 практически отсутствовали какие-либо международные требования по техническим характеристикам звукосигнальных устройств. Отдельные требования к таким устройствам были регламентированы в ряде стран национальными правилами, в том числе и в Советском Союзе Правилами по конвенционному оборудованию морских судов Регистра СССР.

Установление единых технических характеристик звукосигнальных устройств, несомненно, способствует повышению безопасности мореплавания. Оптимальные характеристики судовых звукосигнальных устройств определяются исходя из условий.

Интенсивность звукового сигнала, подаваемого судовыми звукосигнальными устройствами, должна устанавливаться с расчетом сведения до минимума его вредного воздействия на экипаж, учитывая практически возможное удаление звукосигнального устройства от мостика на судах различных размеров. Кроме того, чтобы обеспечить нормальное прослушивание сигналов других судов, уровень звукового давления собственного сигнала, влияющий на притупление чувствительности органов слуха наблюдателя, не должен превышать в местах прослушивания звуковых сигналов определенных величин, отвечающих требованиям физиологической акустики:

Оптимальные диапазоны частот звуковых сигналов устанавливаются из расчета обеспечения максимальной дальности их слышимости при реальных уровнях шума в местах прослушивания, и максимально допустимых для судов различных размеров исходных уровнях звукового давления сигналов.

1. СВИСТКИ

(a) Основная частота сигнала должна быть в пределах  70—700 Гц. Дальность слышимости сигнала должна оп ределяться такими частотами, которые могут включать  основную и (или) одну или несколько более высоких  частот в пределах 180—700 Гц (+1%), обеспечивающих  уровни звукового давления, указанные ниже в и. 1 (с)  этого Приложения:

(b)         Пределы основных частот

Чтобы обеспечить достаточно большое разнообразие характеристик свистков, основная частота должна находиться в следующих пределах:

(i) 70—200 Гц для судна длиной 200 м и более;

(ii) 130—350 Гц для судна длиной 75 м и более, но менее 200 м;

(iii) 250—700 Гц для судна длиной менее 75 м.

(c)         Сила звука и дальность слышимости сигнала

Установленный на судне свисток должен обеспечивать в направлении максимума силы звука и на расстоянии 1 м от него такой уровень звукового давления, который по крайней мере в одной  /з октавной полосе в диапазоне частот 180—700 Гц (+1%) был бы не меньше, чем соответствующее значение, приведенное в следующей таблице.

| Длина судна в метрах | Уровень на расстоянии 1 м в ⅓ октавной полосе в децибелах, отнесенный к 2Х 10 -5 Н/м2 | Дальность слышимости в морских милях |
| --- | --- | --- |
| 200 или более | 143 | 2 |
| 75 и более, но менее 200 | 138 | 1,5 |
| 20 и более, но менее 75 | 130 | l |
| Менее 20 | 120 | 0,5 |

Дальность слышимости в приведенной таблице дается для  сведения и приблизительно является той дальностью, на которой свисток можно услышать в направлении максимума силы звука с 90%-ной вероятностью в условиях спокойной атмосферы на борту судна со средним уровнем шума в местах прослушивания (принимая средний уровень шума 68 дБ в октавной полосе с центром 250 Гц и 63 дБ—в октавной полосе с центром 500 Гц). Практически дальность, на которой можно услышать свисток, чрезвычайно изменчива и в большой степени зависит от условий погоды; вышеприведенные табличные значения можно рассматривать как типичные, но при наличии сильного ветра и высоком уровне шума в местах прослушивания дальность слышимости может значительно уменьшаться.

(d)         Звукосигнальные устройства направленного действия

Уровень звукового давления, создаваемый свистком направленного действия, в любом направлении в горизонтальной плоскости в пределах ±45° от направления максимума звука не должен быть ниже чем на 4 дБ от предписанного уровня звукового давления на основном направлении. Во всех остальных направлениях в горизонтальной плоскости уровень звукового давления не должен быть ниже чем на 10 дБ от предписанного уровня звукового давления на основном направлении, так чтобы дальность слышимости в любом направлении была бы не меньше половины дальности слышимости на основном направлении. Уровень звукового давления должен измеряться в той  /э октавной полосе, которая определяет дальность слышимости.

(e)         Расположение свистков

Когда свисток направленного действия применяется в качестве единственного свистка на судне, он должен быть установлен таким образом, чтобы максимальная сила звука была направлена строго вперед. Свисток должен быть расположен настолько высоко, насколько это практически возможно на судне, чтобы уменьшить помехи распространению звука и свести к минимуму опасность повреждения слуха у экипажа. Уровень звукового давления собственного сигнала судна в местах прослушивания звуковых сигналов не должен быть более 110 дБ (А) и, насколько это практически возможно, не превышать 100 дБ (А).

(i)         Установка более чем одного свистка

Если на судне свистки установлены на расстоянии более 100 м друг от друга, то должны быть приняты меры, чтобы они не действовали одновременно.

(g)        Комбинированные звуковые системы

Если предполагается, что из-за наличия препятствий звуковое поле единичного свистка или одного из свистков, упомянутых в пункте l (f) этого Приложения, имеет зону значительного снижения уровня сигнала, то рекомендуется устанавливать комбинированную систему, чтобы устранить влияние этих препятствий. Применительно к настоящим Правилам комбинированная звуковая система должна рассматриваться как один свисток. Свистки комбинированной системы должны быть размещены на расстоянии не более 100 м друг от друга и устроены так, чтобы могли звучать одновременно. Частоты этих свистков должны между собой отличаться по меньшей мере на 10 Гц.

2. КОЛОКОЛ ИЛИ ГОНГ

(a)         Сила звука сигнала

Колокол или гонг, или иное устройство с аналогичными звуковыми характеристиками должны обеспечивать уровень звукового давления не менее 110 дБ на расстоянии 1 м от них.

(b)         Конструкция

Колокол и гонги должны быть изготовлены из корро-зионностоикого материала и издавать звук чистого тона. Диаметр раструба колокола должен быть не менее 300 мм для судов длиной 20 м или более и не менее 200 мм для судов длиной 12 м или более, но менее 20 м. Там, где это практически возможно, рекомендуется применять колокол с механическим приводом «языка» для обеспечения постоянной силы звука, но при этом должна быть сохранена возможность звонить в колокол вручную. Масса «языка» должна быть не менее 3% массы колокола.

3. ОДОБРЕНИЕ

Конструкция звукосигнальных устройств, их характеристики и установка на судне должны отвечать требованиям соответствующего компетентного органа государства, под флагом которого судно имеет право плавания.

## 2. Правила использования однофлажного свода сигналов МСС-65

ГЛАВА I ОБЪЯСНЕНИЯ И ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ

§ l. Международный свод сигналов предназначен для связи различными способами и средствами в целях обеспечения безопасности мореплавания и охраны человеческой жизни на море, особенно в случаях, когда возникают языковые трудности общения. При составлении Свода было принято во внимание, что широкое применение радиотелефона и радиотелеграфа позволяет всегда, когда отсутствуют языковые трудности, осуществлять простую и эффективную связь открытым текстом .

§ 2. Сигналы, используемые в Своде, состоят из:

(a) однобуквенных сигналов, предназначенных для очень срочных, важных или часто употребляемых сообщений;

(b) двухбуквенных сигналов, составляющих Общий раздел;

(c) трехбуквенных сигналов, составляющих Медицинский раздел и начинающихся с буквы М.

§ 3. Каждый сигнал Свода имеет завершенное смысловое значение. Этот принцип проходит через весь Свод; в отдельных случаях с целью расширения значения основного сигнала используются цифровые дополнения.

§ 4. Применение цифровых дополнений позволяет:

(a) давать несколько вариантов значения основного сигнала.

Примеры:

СР — «Я (или указанное судно) следую (-ет) для оказания вам помощи»;

СР1 — «Воздушное судно поисково-спасательной авиации идет к вам на помощь»;

(b) ставить вопросы, относящиеся к основному сигналу или к одному из основных определяющих слов сигнала.

Примеры:

DY — «Судно (название или позывной) затонуло в широте ..... долготе .....»;

DY4 — «Какова глубина в месте, где затонуло судно?»;

(c) отвечать на вопрос или просьбу, переданные основным сигналом. Примеры:

НХ — «Получили ли вы какие-либо повреждения при столкновении?»;

НХ1 — «Я получил серьезные повреждения выше ватерлинии»;

Под термином «открытый текст» понимается передача сообщения словами, в некодированном по настоящему Своду виде (Прим. ред.).

(d) давать дополнительную специальную или уточняющую информацию.

Примеры:

IN—«Мне нужен водолаз»;

IN1 — «Мне нужен водолаз, чтобы очистить гребной винт».

§ 5. Цифровые дополнения, касающиеся связи, видов помощи и снабжения, а также указания направлений, используемые с основными сигналами Свода, сгруппированы в Таблицах цифровых дополнений (см. на форзаце и стр. 132). Необходимость применения этих таблиц указана в тексте сигналов.

§ 6. В значениях сигналов текст, взятый в скобки:

(a) указывает на возможность выбора, например: «Место происшествия (или оставшегося на плаву спасательного средства) отмечено—FJ»;

(b) дает возможность дополнить основное сообщение, например:

«Судно (указанное, если нужно, местоположением и/или названием, или позывным) должно быть оставлено»;

(c) служит для объяснения текста.

§ 7. Материал в Своде сведен в группы в соответствии с тематикой и для удобства разбора сигналов расположен в алфавитном порядке сигнальных сочетаний, которые помещены с левой стороны страниц перед значениями сигналов. Для облегчения набора сигналов, некоторые из них повторяются в различных тематических группах; в этих случаях повторно используемые сигнальные сочетания приводятся в конце значения сигнала. Набор сигналов для передачи сообщений осуществляется с помощью слов-определителей, отображающих основную тему подготавливаемого сообщения. Например, если необходимо сообщить о пожаре, то словом-определителем будет слово «пожар». Если в сообщении, которое необходимо передать, имеется два или более слова, которые могут считаться определителями, то набор сигнала может осуществляться по любому из них. Например, если необходимо передать сообщение о бедствии  и запросить помощь, то словами-определителями будут «бедствие», «помощь» и «запрос помощи», по любому из которых может быть найден необходимый сигнал. Алфавитный указатель слов-определителей с указанием страниц, на которых следует искать необходимый сигнал, помещен в конце Свода.

ГЛАВА II

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Ниже даются определения некоторых терминов, встречающихся в настоящем Своде.

Визуальная сигнализация—способ связи, при котором передаваемые сигналы можно наблюдать зрительно.

Звуковая сигнализация—способ связи, при котором передача сигналов осуществляется знаками Морзе посредством сирены, свистка, туманного горна или другого звукосигнального устройства.

Отправитель—служебное лицо, дающее указание о посылке сигнала.

Позывной—группа букв или цифр, присвоенная каждой станции соответствующими властями.

Станция — морское или воздушное судно, спасательное плавучее средство или любое место, с которого может осуществляться связь каким-либо способом.

Станция отправления — станция, где отправитель вручает сигналы для передачи независимо от используемого способа связи.

Передающая станция — станция, которая фактически осуществляет передачу сигнала.

Адресат—служебное лицо, которому адресуется сигнал.

Станция назначения—станция, где сигнал вручается непосредственно адресату.

Принимающая станция—станция, которая фактически принимает сигнал.

Процедура—совокупность выработанных правил сигналопроиз-водства.

Процедурный сигнал — сигнал, предназначенный для облегчения сигналопроизводства (стр. 27).

Время подачи—момент, когда дано указание отправителем о передаче сигнала.

Группа—сочетание, состоящее из нескольких букв и/или цифр, которые вместе образуют сигнал.

Цифровая группа состоит из нескольких цифр.

Флажный сигнал состоит из одной или нескольких групп, поднятых на одном сигнальном фале.

Выражение «до половины» означает, что флажный сигнал или отдельный флаг поднят примерно на половину длины фала. Выражение «до места» означает, что флажный сигнал или отдельный флаг поднят на полную длину фала.

Разделительный фал—отрезок фала длиной около 2 м, употребляемый для разделения групп флагов.

ГЛАВА III

СПОСОБЫ СИГНАЛИЗАЦИИ

§ l. Для передачи сигналов могут быть использованы следующие способы:

(a) флажная сигнализация; применяемые флаги приведены в начале и конце книги;

(b) световая сигнализация с использованием знаков Морзе, приведенных на стр. 25;

(c) звуковая сигнализация с использованием знаков Морзе, приведенных на стр. 25;

(d) связь голосом через мегафон или любое другое усилительное устройство;

(e) радиотелеграфная связь;

(f) радиотелефонная связь;

(g) сигнализация знаками Морзе с помощью флажков или руками.

§ 2. Флажная сигнализация. При этом способе связи используются двадцать шесть буквенных флагов и вымпелы: десять цифровых, три заменяющих и один ответный. Подробные указания для флажной сигнализации приведены в главе V.

§ 3. Световая и звуковая сигнализация. При этом способе связи используются знаки Морзе, обозначающие с помощью точек и тире буквы и цифры, которые передаются в отдельности или в сочетаниях.

Длительность точек, тире и промежутков между ними следует выбирать такой, чтобы соблюдались следующие соотношения:

(a) длительность точки принимается за единицу;

(b) длительность тире равна трем единицам;

(c) промежуток времени между любыми двумя элементами, составляющими знак (букву, цифру), равен одной единице; промежуток между двумя знаками равен трем единицам, а между двумя словами или группами—семи единицам.

§ 4. При передаче знаков Морзе средствами световой и звуковой сигнализации, подчиняясь в основном приведенным выше указаниям, можно допускать сокращение длительности точек по сравнению с длительностью тире, если это облегчит их распознавание. Стандартная скорость сигнализации световыми средствами—40 букв в минуту. Подробные указания по световой и звуковой сигнализации приведены в главах VI и VII.

§ 5. Связь голосом. При этом способе связи, если имеется возможность, следует осуществлять передачу словами открытого текста, а при языковых затруднениях можно применять сигнальные группы по Международному своду сигналов, используя для произношения букв и цифр фонетическую таблицу (стр. 26).

§ 6. Радиотелеграфная и радиотелефонная связь. При использовании для передачи сигналов радиотелеграфной или радиотелефонной связи операторам следует руководствоваться действующим Регламентом радиосвязи. Некоторые указания по радиотелефонной связи даны в главе VIII.

§ 7. Сигнализация флажками или руками. Сигнализация флажками или руками производится знаками Морзе и гложет использоваться как для передачи слов открытого текста, так и сигнальных сочетаний Свода. Подробные указания по сигнализации флажками или руками даны в главе IX.

ГЛАВА IV

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

§ l. Отправитель и адресат сообщения. Все сигналы, передаваемые с судна, считаются исходящими от капитана, а поступающие на судно — адресованными капитану, если в сообщении нет иного указания.

§ 2. Опознавание морских и воздушных судов. Опознавание производится с помощью позывных, которые распределяются между странами на основе международной договоренности. Поэтому позывной может служить для определения государственной принадлежности морского пли воздушного судна.

§ 3. Использование позывных. Позывные могут быть использованы для двух целей:

(a) при обращении или вызове станций;

(b) при необходимости указать станцию или упомянуть ее в процессе переговоров.

Примеры:

YP LABC—«Я хочу установить связь с судном LABC по .... (дополнения из таблицы I)»;

HY1 LABC—«Судно LABC, с которым я столкнулся, продолжило свой рейс».

§ 4. Названия судов и географических мест. Передача названий должна производиться по буквам  .

Пример:

RV GIBRALTAR—«Вам следует идти в Гибралтар».

§ 5. Числа. Цифровые сигналы передаются следующим образом:

(a) отдельные числа:

(i) флажной сигнализацией—цифровыми вымпелами Свода, (ii) световой или звуковой сигнализацией—обычно числовыми знаками Морзе; они могут передаваться также и по буквам,

(iii) радиотелефоном или через усилительное устройство—словами по фонетической таблице;

(b) цифры, составляющие часть основного сигнала,— вместе с основной группой.

Примеры.:

D1 20—«Мне необходимы шлюпки на 20 человек»;

FJ2 — «Место происшествия (или оставшегося на плаву спасательного средства) обозначено морским отличительным знаком»;

(c) знак десятичной дроби между цифрами:

(i) флажной сигнализацией—разделением соответствующих

цифровых флагов ответным вымпелом, (ii) световой и звуковой сигнализацией — передачей сигнала

ААА, означающего «знак десятичной дроби», (iii) при связи голосом—употреблением кодового слова «Decimal», произносимого в соответствии с фонетической таблицей;

(d) всякий раз, когда в тексте встречается сообщение о глубинах и других подобных величинах, выраженных в метрах, необходимо после чисел обозначать метры—буквой М.

§ 6. Азимут или пеленг. Значения азимута или пеленга следует передавать тремя цифрами, обозначающими градусы от 000 до 359, считаемые по часовой стрелке. Если имеется опасение спутать сигнал о пеленге или азимуте с другим сигналом, то цифры следует предварять буквой А. Передаваемое значение азимута или пеленга всегда считается истинным, если нет другого указания в тексте.

Примеры:

LW 005—«Я принимаю вашу передачу по пеленгу 005°»;

LT A120 Т1540—«Вы находитесь от меня по пеленгу 120° в 15.40 (время по карте часовых поясов)».

§ 7. Курс. Курс следует передавать тремя цифрами, обозначающими градусы от 000 до 359, считаемые по часовой стрелке. Если имеется опасение спутать сигнал о курсе с другим сигналом, то цифры следует предварять буквой С. Передаваемое значение курса всегда считается истинным, если нет другого указания в тексте.

Примеры:

MD 025 — «Мой курс 025°»;

GR C240S18—«Судно, идущее для вашего спасания, следует курсом 240° со

скоростью 18 узлов».

§ 8. Дата. Даты следует передавать двумя, четырьмя или шестью цифрами, предваряемыми буквой D. Первые две цифры обозначают

Русские названия судов и географических мест следует передавать латинскими буквами. Таблица для передачи букв русского алфавита латинскими буквами приведена в главе Х на стр. 29 (Прим. ред.).

день месяца (если с буквой D передано только две цифры, они обозначают число текущего месяца. Например, D15, переданное пятнадцатого или другого числа апреля месяца, означает «15 апреля»). Следующие две цифры указывают месяц года. Например, D1504 означает «15 апреля». Если необходимо, то следующими двумя цифрами может быть указан и год. Например, D181080 означает «18 октября 1980 года».

§ 9. Широта. Широта передается четырьмя цифрами и предваряется буквой L. Первые две цифры обозначают градусы, а последние две— минуты. Если необходимо, то после цифрового сочетания передается наименование широты: буква N (северная) или S (южная); однако, если нет опасности допустить ошибку, эти буквы для упрощения могут быть опущены.

Пример:

L3740S — «Широта 37°40  южная».

§ 10. Долгота. Долгота передается четырьмя или, если необходимо, пятью цифрами и предваряется буквой G. Первые две (или три) цифры обозначают градусы, а последние две—минуты. При долготе до 100° ноль, обозначающий сотни градусов, может быть опущен; так как ошибки при этом не возникнет. Однако там, где это требуется, для избежания ошибки следует использовать пять цифр. Если необходимо, то после цифрового сочетания передается наименование долготы: буква Е (восточная) или W (западная); иногда эти буквы могут быть опущены, как и в случае с широтой.

Пример:

G13925E—«Долгота 139°25  восточная».

Сигнал, требующий полного указания координат места, следует передавать следующим образом:

СН L2537N G4015W—«Получено сообщение, что судно просит помощи в широте 25°37  северной, долготе 40°15  западной».

§ 11. Расстояние. Цифры, которым предшествует буква R, обозначают расстояние в морских милях.

Примеры.:

0V A080 RIO—«Полагают, что мина находится по пеленгу 80° в расстоянии 10 миль от меня».

Буква R может быть опущена, если нет опасности спутать этот сигнал с другим.

§ 12. Скорость. Скорость передается цифрами, которым предшествуют:

(a) буква S, обозначающая скорость в узлах, или

(b) буква V, обозначающая скорость в километрах в час.

Примеры:

BQ S300—«Скорость моего воздушного судна по отношению к поверхности

земли 300 узлов»;

BQ V300 — «Скорость моего воздушного судна по отношению к поверхности

земли 300 километров в час».

§ 13. Время. Время следует передавать четырьмя цифрами, из которых первые две обозначают часы (от 00 до 23), а последние две— минуты (от 00 до 59). Цифрам предшествуют:

(а) буква Т, обозначающая время по карте часовых поясов, или

(b) буква Z, обозначающая всемирное время. Примеры:

ВН Т1045 L2015N G3840W С125—«Я видел воздушное судно в 10.45 в широте 20°15  северной, долготе 38°40  западной, следовавшее курсом 125° (время по карте часовых поясов)»;

RX Z0830 — «Вам следует начать движение в 08.30 всемирного времени».

§ 14. Время подачи. Время подачи может быть добавлено в конце текста. Его следует округлять до ближайшей минуты и выражать четырьмя цифрами. Кроме указания времени подачи, эти цифры могут также служить удобным подписным номером.

§ 15. Связь по местным сигнальным кодам. Если судно или береговая станция желает передать сигнал по местному коду, то в случае необходимости такой сигнал следует предварять сигналом YV1 — «Следующие группы взяты из местного кода».

ГЛАВА V

ФЛАЖНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

§ l. Как общее правило, одновременно следует поднимать только один флажный сигнал. Каждый сигнал или группу сигналов следует оставлять поднятыми до появления ответа принимающей станции (см. § 3). Когда на одном и том же фале поднимается более одной группы сигналов, то каждую из них следует отделять от другой разделительным фалом. Передающая станция должна всегда поднимать сигнал на самом видном для принимающей станции месте и так, чтобы флаги свободно развевались и не закрывались дымом.

§ 2. Как вызывать станцию. Позывной вызываемой станции следует поднимать одновременно с сигналом на отдельном фале. Если позывной не поднят, то это означает, что сигнал адресуется ко всем станциям, расположенным в пределах видимости сигналов. Если невозможно установить позывной станции, которой желательно передать сигнал, то следует вначале поднять группу: VF — «Вам следует поднять ваш позывной» или CS — «Какое название или какой позывной вашего судна (или станции)?»; одновременно передающая станция поднимает свой позывной. Можно также использовать группу YQ — «Я хочу установить связь по ..... (дополнения из таблицы I) с судном, находящимся по пеленгу ..... от меня».

§ 3. Как отвечать на сигналы. Все станции, которым адресуются сигналы/или которые указываются в сигналах, как только они их увидят, должны поднять ответный вымпел до половины, а сразу же после разбора сигнала—до места; ответный вымпел следует приспустить до половины, как только передающая станция спустит сигнал, и вновь поднять до места после разбора следующего сигнала.

§ 4. Как закончить обмен сигналами. После спуска последнего флажного сигнала передающей станции следует отдельно поднять ответный вымпел, указывающий на то, что этот сигнал последний. Принимающей станции следует ответить на это так же, как и на все другие флажные сигналы (см. § 3).

§ 5. Как действовать, когда сигнал непонятен. Если принимающая станция не может различить сигнал, передаваемый для нее, то она должна держать ответный вымпел поднятым до половины. Если сигнал различим, но его смысл непонятен, то принимающая станция может

поднять следующие сигналы: ZQ, означающий «Ваш сигнал, по-видимому, закодирован неправильно. Вам следует проверить и повторить весь сигнал» или ZL—«Ваш сигнал принят, но не понят».

§ 6. Как использовать заменяющие вымпелы. Применение заменяющих вымпелов позволяет повторять тот же буквенный флаг или цифровой вымпел один или несколько раз в одной и той же группе, если на судне имеется единственный комплект флагов. Первый заменяющий вымпел всегда повторяет самый верхний сигнальный флаг того вида флагов), который предшествует заменяющему. Второй заменяющий всегда повторяет второй, а третий заменяющий—третий сверху сигнальный флаг того вида флагов, который непосредственно предшествует заменяющему. Заменяющий вымпел никогда не может быть использован более одного раза в одной и той же группе. Ответный вымпел, когда он применяется в качестве знака десятичной дроби, не следует принимать во внимание при определении, какой заменяющий нужно использовать.

Примеры:

- Сигнал VV будет передан следующим образом:

V

первый заменяющий

- Число 1100 будет передано цифровыми вымпелами следующим образом:

1

первый заменяющий

0

третий заменяющий

— Сигнал L2330 будет передан следующим образом:

L

2

3

второй заменяющий

О

В последнем примере второй заменяющий следует за цифровым вымпелом и поэтому может повторять только вторую цифру в группе.

§ 7. Как передавать по буквам. Названия судов или географических мест в тексте флажного сигнала следует передавать по буквам так, как это указано в гл. IV, § 4. Если необходимо, то предварительно может быть поднят сигнал YZ—«Следующие слова передаются открытым текстом».

§ 8. Использование вымпела свода военными кораблями. Когда военный корабль намеревается вступить в переговоры с торговым судном, ему следует поднять вымпел свода на наиболее видном месте и держать его в таком положении до окончания переговоров.

ГЛАВА VI

СВЕТОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

§ l. Сигнал, передаваемый средствами световой сигнализации, включает в себя следующие части:

(a) вызов—состоит из сигнала общего вызова или позывного станции, которую вызывают. На него отвечают ответным сигналом;

(b) опознавание—передающая станция передает DE и затем свой позывной или название. Эти сигналы репетуются принимающей

Под видами флагов здесь подразумевается разделение на буквенные флаги и цифровые вымпелы (Прим. ред.}.

станцией, которая затем передает свой позывной или название. В свою очередь передающая станция репетует позывной или название принимающей;

(c) текст—состоит из групп Свода или слов открытого текста. Передаче групп должен предшествовать сигнал YU — «Я намереваюсь установить с вашей станцией связь при помощи Международного свода сигналов». Слова открытого текста могут также включаться в сигнал, содержащий имена, названия и т. п. Прием каждого слова или группы подтверждается передачей буквы Т;

(d) окончание — состоит из сигнала окончания AR 1, на который отвечают передачей буквы R.

§ 2. Если весь сигнал передается словами открытого текста, то соблюдается та же процедура. Вызов и опознавание могут быть опущены, если две станции уже установили связь и обменивались сигналами.

§ 3. На страницах 27 и 28 приведен список процедурных сигналов. Хотя использование этих сигналов понятно без объяснений, однако могут быть полезны следующие замечания:

(a) сигнал общего вызова  (или вызов незнакомой станции)

АА АА АА и т. д. дается для того, чтобы привлечь внимание всех станций, расположенных в пределах видимости сигналов, или станции, позывные или название которой неизвестны. Вызов продолжается до тех пор, пока не ответит вызываемая станция;

(b) ответный сигнал ТТТТ и т. д. служит ответом на вызов и повторяется до тех пор, пока вызывающая станция не прекратит вызов. Передача начинается сигналом DE, за которым следует название или позывной передающей станции;

(c) буква Т употребляется для подтверждения приема каждого слова или группы,

(d) сигнал ошибки ЕЕЕЕ и т. д. употребляется для указания того, что последние группа или слово были переданы неверно. На него следует отвечать тем же сигналом ошибки. После получения ответа передающая станция повторяет последние правильно переданные слово или группу и затем продолжает передачу оставшейся части сообщения;

(e) сигнал повторения RPT употребляется:

(i) передающей станцией—для указания на то, что она собирается повторять («Я повторяю»). Если такое, повторение не последует непосредственно после передачи RPT, то сигнал рассматривается как просьба к принимающей станции повторить принятый сигнал («Повторите, что вы приняли»),

(ii) принимающей станцией—как просьба повторить переданный сигнал («Повторите, что вы передали»),

(Ш) со специальными сигналами повторения АА, АВ, WA, WB, BN, которые соответственно используются принимающей станцией. В каждом случае они передаются непосредственно после сигнала повторения RPT.

Примеры:

RPT АВ KL — «Повторите все, что вы передали до группы KL»;

RPT BN шлюпки спасаемые—«Повторите все, что вы приняли между словами «шлюпки» и «спасаемые».

Линия над буквами, образующими сигнал, указывает на то, что эти буквы следует передавать слитно, как один знак (Прим. ред.).

Если сигнал различим, но смысл его непонятен, сигнал повторения не употребляется. Принимающей станции следует в таком случае передать соответствующий сигнал Свода: ZL—«Ваш сигнал принят, но не понят»;

{f) правильно принятое повторение подтверждается сигналом ОК. Этот же сигнал может быть употреблен в качестве утвердительного ответа («Правильно») на вопрос;

(g) сигнал окончания AR употребляется во всех случаях, когда нужно обозначить окончание сигнала или конец передачи. Принимающая станция отвечает сигналом R, обозначающим «Принято» или «Я принял ваш последний сигнал»;

(h) передающая станция использует сигнал CS для запроса названия или позывного принимающей станции;

(l) сигнал ожидания или сигнал раздела AS употребляется:

(i) если он передан самостоятельно или после окончания сигнала—для указания, что другой станции следует ждать дальнейших передач (сигнал ожидания),

(И) если он помещен между группами—для разделения их во избежание ошибки (сигнал раздела);

(j) сигнал С следует применять для обозначения утвердительной формы или утвердительного ответа на вопросительный сигнал;

сигнал RQ следует применять для обозначения вопроса. Для отрицательного ответа на вопросительный сигнал или для придания сигналу отрицательной формы следует применять сигнал N.

Когда сигналы N и RQ используются для превращения утвердительного сигнала соответственно в отрицательную или вопросительную форму, их следует передавать после основного сигнала. Примеры:

CY N — «Шлюпка не направляется к вам»;

CW RQ — «Находится ли шлюпка на борту?».

Сигналы С, N и RQ не могут использоваться совместно с однобуквенными сигналами.

ГЛАВА VII ЗВУКОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

§ l. В связи с особенностями звукосигнальных устройств (свисток, сирена, туманный горн и др.) передача звуковых сигналов осуществляется медленно. Ввиду этого, а также учитывая, что неправильное использование звуковой сигнализации может явиться причиной серьезных осложнений на море, применение звуковых сигналов в тумане должно быть сведено к минимуму. За исключением однобуквенных, все остальные сигналы могут передаваться звуком только в случаях крайней необходимости, их никогда не следует использовать в водах с интенсивным судоходством.

§ 2. Сигналы надо передавать медленно и отчетливо. При необходимости они могут быть повторены, но через достаточно длинные промежутки времени с тем, чтобы исключить возможность ошибок при сигнализации и чтобы однобуквенные сигналы не были приняты как двухбуквенные группы.

§ 3. Капитанам следует помнить, что при передаче однобуквенных сигналов Свода (стр. 35), отмеченных звездочкой (*), звуковыми средствами они могут использоваться только в соответствии с Международными правилами предупреждения столкновений судов в море. Это касается и однобуквенных сигналов, предназначенных исключительно для использования между ледоколом и проводимыми судами.

ГЛАВА VIII

РАДИОТЕЛЕФОННАЯ СВЯЗЬ

§ l. При использовании Международного свода сигналов следует руководствоваться положениями действующего Регламента радиосвязи. Буквы и цифры следует произносить в соответствии с фонетической таблицей (стр.26).

§ 2. При вызове береговых и судовых станций следует использовать их позывные или названия.

§ 3. Порядок вызова. Вызов состоит из:

— позывного или названия вызываемой станции, повторяемых не более трех раз в каждом вызове;

— сигнала DE (Delta Echo);

— позывного или названия вызывающей станции, повторяемых не

более трех раз в каждом вызове.

Трудные названия станций следует передавать по буквам . После установления связи позывной или название не следует передавать более одного раза.

§ 4. Порядок ответа на вызов. Ответ на вызов состоит из:

— позывного или названия вызывающей станции, повторяемых не более трех раз;

— сигнала DE (Delta Echo);

— позывного или названия вызываемой станции, повторяемых не

более трех раз.

§ 5. Вызов всех станции, находящихся поблизости. Для этого следует употреблять сигнал CQ (Charlie Quebec), повторяемый не более трех раз в каждом вызове.

§ 6. Для указания на то, что дальнейшая передача будет вестись сигнальными группами Международного свода сигналов, перед ними следует вставлять кодовое слово Interco. Слова открытого текста также могут использоваться в таком сообщении, если сигнал включает имена, названия и т. д. В этом случае при необходимости вставляется группа YZ (Yankee Zulu), означающая «Следующие слова передаются открытым текстом».

§ 7. Если вызываемая станция не может немедленно принять сообщение, то она передает сигнал AS (Alfa Sierra), дополнительно указывая, если возможно, продолжительность времени ожидания в минутах. § 8. Прием передачи обозначается сигналом R (Romeo). § 9. Если передачу необходимо повторить целиком или частично, то следует употребить сигнал RPT (Romeo Papa Tango), при необходимости добавляя:

АА (Alfa Alfa)        — «все после ...... »

АВ (Alfa Bravo)      — «все до . . . . . »

BN (Bravo November) — «все между . . . . и . . . »

WA (Whiskey Alfa)    — «слово или группа после ...... »

WB (Whiskey Bravo) — «слово или группа перед ...»

§ 10. Окончание передачи обозначается сигналом AR (Alfa Romeo).

# ГЛАВА IX

СИГНАЛИЗАЦИЯ ЗНАКАМИ МОРЗЕ С ПОМОЩЬЮ ФЛАЖКОВ ИЛИ РУКАМИ

§ l. Станция, желающая вести переговоры с другой станцией знаками Морзе с помощью флажков или руками, может указать свою просьбу передачей этой станции сигнала К2 (Kilo Bissotwo) любым способом. Вместо него может быть передан сигнал общего вызова

АААААА.

§ 2. По получении вызова станция, к которой обращаются, передает ответный сигнал или, если она не может вести переговоры этим способом, отвечает сигналом YS2 любым доступным способом.

§ 3. Сигнал общего вызова АААААА и сигнал Т следует использовать соответственно передающей станцией и станцией, к которой обращаются.

§ 4. Обычно при данном способе связи следует использовать обе руки, но, если это затруднительно или невозможно, можно пользоваться и одной рукой.

§ 5. Все сигналы заканчиваются знаком окончания AR.

Таблица сигнализации знаками Морзе с помощью флажков или руками

Оба флажка или обе руки подняты вверх

Точка

Оба флажка или обе руки разведены в стороны на уровне плеч

Тире

Флажки или руки скрещены перед грудью

Флажки или руки разведены внизу под углом к корпусу

Знак раздела между точками и/или тире

Знак раздела между буквами, группами или словами

Вращательное движение флажками или руками над головой

Сигнал ошибки, если он используется передающей станцией

Просьба повторить, если используется принимающей станцией

Примечание. Промежутки между точками и тире и между буквами, группами или словами следует делать такими, чтобы обеспечить правильный прием.

## 3. Обязанности и инструкции для вахтенного помощника капитана, несущего ходовую навигационную вахту

Инструкция для помощников капитана. несущих ходовую навигационную вахту

КОНФЕРЕНЦИЯ,

ПРИЗНАВАЯ важность безопасной и эффективной ходовой навигационной вахты для обеспечения охраны человеческой жизни и имущества на море, а также для предотвращения загрязнения морской среды,

ИМЕЯ В ВИДУ основные принципы несения ходовой навигационной вахты, входящие в Международную конвенцию о подготовке и дипломированни моряков и несении вахты 1978 г.,

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ необходимость введения инструкции для помощников капитана, несущих ходовую навигационную вахту,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

(a) принять Рекомендацию по Инструкции для помощников капитана, несущих ходовую навигационную вахту, приложенную к настоящей Резолюции;

(b) настоятельно рекомендовать всем заинтересованным Правительствам осуществить положения этой Рекомендации в возможно короткий срок,

ПРЕДЛАГАЕТ Межправительственной морской консультативной организации:

(a) пересматривать настоящую Рекомендацию и доводить любые будущие поправки до сведения всех заинтересованных Правительств;

(b) разослать настоящую Резолюцию всем Правительствам, приглашенным принять участие в Конференции.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Рекомендация по Инструкции для помощников капитана, несущих ходовую навигационную вахту

ВВЕДЕНИЕ

l.   Настоящая Рекомендация содержит общую инструкцию для помощников капитана, несущих ходовую навигационную вахту, в которую. при необходимости, капитаны вносят соответствующие дополнения. Особенно важно, чтобы вахтенные помощники осознали, что квалифицированное выполнение своих обязанностей необходимо в целях охраны человеческой жизни и имущества на море и предотвращения загрязнения морской среды.

ОБЩЕЕ

2.   Вахтенный помощник является представителем капитана, и его первостепенной обязанностью является постоянное обеспечение безопасности плавания судна. Ему следует всегда выполнять соответствующие правила предупреждения столкновений судов в море (см. также пункты 22 и 23).

3.   Особенно важно, чтобы в любое время вахтенный помощник обеспечивал осуществление аффективного наблюдения. На судах, где штурманская рубка отделена от рулевой, вахтенный помощник может заходить в штурманскую рубку в случае необходимости на короткий период для выполнения необходимых штурманских обязанностей, но перед этим ему следует удостовериться, что это безопасно и что в период его отсутствия будет обеспечено надлежащее наблюдение.

4.   Вахтенному помощнику следует помнить, что судовые машины находятся в его распоряжении, и незамедлительно использовать их в случае [необходимости. Однако, по возможности, следует давать своевременное уведомление о намерении изменить режим работы машин. Вахтенному помощнику следует также знать характеристики управляемости своего судна, в том числе тормозной путь, и учитывать, что другие суда могут иметь разные характеристики управляемости.

5.   Вахтенному помощнику следует также помнить, что в его распоряжении имеются звуковые сигнальные устройства, и незамедлительно использовать их согласно применяемым правилам предупреждения столкновений судов в море.

ПРИНЯТИЕ ВАХТЫ

6.   Заступающему на вахту помощнику следует убедиться в том, что весь персонал его вахты способен эффективно выполнять свои обязанности, в частности, полностью адаптирован к условиям ночного наблюдения.

7.   Заступающему на вахту помощнику не следует принимать вахту до тех пор, пока его зрение полностью не адаптируется к условиям видимости и пока он лично не удостоверится в отношении:

(a) постоянно действующих распоряжений и других особых инструкций капитана, касающихся плавания судна;

(b) местоположения судна, а также его курса, скорости и осадки;

(c) преобладающих н предвычисленных приливов, течений, погоды, видимости и влияния этих факторов на курс и скорость;

(d) навигационной обстановки, включая нижеследующее, но не ограничиваясь этим:

(i) рабочее состояние всего навигационного и спасательного оборудования, которое используется или, возможно, будет использоваться в течение вахты;

(ii) погрешности гиро- и магнитных компасов;

(iii) наличие и перемещение судов, находящихся на виду, или судов, появления которых можно ожидать;

(iv) обстоятельства и опасности, которые могут встретиться в течение его вахты;

(v) возможное влияние крена, дифферента, плотности воды и проседания судна на запас воды под килем.

8.   Если во время сдачи вахты выполняется маневр или другое действие по уклонению от какой-либо опасности, сдачу вахты следует отложить до момента, когда это действие будет полностью закончено.

ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ПРОВЕРКИ НАВИГАЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

9.    Проверку работы судового навигационного оборудования, когда судно находится в море, следует выполнять так часто, как это практически целесообразно, и когда позволяют обстоятельства, в частности, если ожидаются опасности, которые могут повлиять на безопасность плавания судна; по мере необходимости следует производить соответствующую запись.

10. Вахтенному помощнику следует проводить регулярные проверни, чтобы обеспечить:

(a) удержание судна на правильном курсе рулевым матросом или авторулевым;

(b) определение погрешностей компаса не менее одного раза за вахту и, если это возможно, после каждого значительного изменения курса; частую сверку показаний гиро- и магнитного компасов и согласованность репитеров с основным компасом;

(c) проверку перехода с автоматического управления рулем на ручное, по крайней мере, один раз за вахту;

(d) нормальное функционирование ходовых и сигнальных огней, а также другого навигационного оборудования.

АВТОРУЛЕВОЙ

11. Вахтенному помощнику следует учитывать необходимость постоянного соответствия требованиям Правила 19 Главы V Международной конвенции по охране человеческой жизни на море 1974 г. Ему следует учитывать необходимость заблаговременного вызова рулевого и перехода на ручное управление рулем, чтобы безопасным образом выйти из любой потенциально опасной ситуации. При управлении судном посредством авторулевого чрезвычайно опасно допускать развитие ситуации до момента, когда вахтенный помощник не имеет помощи и должен прерывать наблюдение для выполнения экстренного действия. Переход с автоматического управления на ручное и наоборот следует выполнять либо вахтенному помощнику лично, либо под его непосредственным наблюдением.

РАДИОНАВИГАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

12. Вахтенному помощнику следует быть хорошо знакомым с установленными на судне электрорадионавигационными приборами, в том числе с их возможностями и ограничениями.

13. Эхолот является важным навигационным прибором и должен использоваться во всех случаях, когда это необходимо.

РАДИОЛОКАТОР

14. Вахтенному помощнику следует использовать радиолокатор по мере необходимости, всякий раз при ухудшении видимости и всегда при плавании в районах интенсивного судоходства, учитывая возможности радиолокатора.

15. При пользовании радиолокатором вахтенному помощнику следует подбирать соответствующую шкалу дальности, внимательно следить за радиолокационным (изображением и движением целей.

16. Вахтенному помощнику следует обеспечить, чтобы применяемые шкалы радиолокатора переключались через достаточно частые промежутки времени для возможно раннего обнаружения эхо-сигналов.

17. Необходимо помнить, что слабые или удаленные эхо-сигналы могут быть не обнаружены.

18. Вахтенному помощнику следует своевременно обеспечить прокладку курса целей  или систематический анализ их движения.

19.   В хорошую погоду и когда есть возможность, вахтенному помощнику следует практиковаться в использовании радиолокатора.

ПЛАВАНИЕ В ПРИБРЕЖНЫХ ВОДАХ

20. При плавании в этих районах следует пользоваться картой самого крупного масштаба, откорректированной на основе самой последней информации. Определение местоположения следует выполнять через короткие промежутки времени; всякий раз, когда позволяют обстоятельства, определение местоположения следует выполнять несколькими способами.

21. Вахтенному помощнику следует четко опознавать все встречающиеся навигационные знаки.

ПЛАВАНИЕ В ХОРОШУЮ ПОГОДУ

22. Вахтенному помощнику следует часто и точно брать компасные пеленги приближающихся судов для того, чтобы своевременно определить опасность столкновения; такая опасность может иногда существовать даже при заметном изменении пеленга, в частности при сближении с очень большим судном или буксиром, занятым буксировкой, или при сближении с судном на малое расстояние. Вахтенному помощнику следует также предпринимать своевременные и правильные действия в соответствии с применяемыми правилами предупреждения столкновений судов в море н затем проверять, что такие действия дают желаемый результат.

ПЛАВАНИЕ В УСЛОВИЯХ ОГРАНИЧЕННОЙ ВИДИМОСТИ

23. При ухудшении видимости первой обязанностью вахтенного помощника является выполнение соответствующих требований применяемых правил предупреждения столкновений судов в море, в особенности в отношении подачи туманных звуковых сигналов, движения с умеренной скоростью и готовности машины к немедленным маневрам. Кроме того, ему следует:

(a) известить капитана (см. пункт 24);

(b) выставить наблюдателя и матроса-рулевого и в районах интенсивного судоходства немедленно перейти на ручное управление;

(c) включить ходовые огни;

(d) включить радиолокатор и пользоваться мм.

Важно, чтобы вахтенный помощник твердо знал характеристики управляемости своего судна, в том числе тормозной путь, и учитывал, что другие суда могут иметь разные характеристики управляемости.

ВЫЗОВ КАПИТАНА

24. Вахтенному помощнику следует немедленно (извещать капитана при следующих обстоятельствах:

(a) при ухудшении видимости;

(b) когда условия судоходства или перемещения отдельных судов вызывают опасения;

(c) когда возникают затруднения в сохранении заданного курса;

(d) если в рассчитанное время не обнаружены берег, навигационный знак или ожидаемые глубины;

(e) если неожиданно открылся берег, навигационный знак или произошло изменение глубин;

(f) в случае поломки машин, рулевого устройства или какого-либо важного навигационного оборудования;

(g) в штормовую погоду, если есть опасения возможного штормового повреждения;

(h) когда на пути судна встречаются опасности для плавания, такие, как лед или обломки судов;

(i) в любом другом аварийном случае или в обстановке, вызывающей сомнения.

Несмотря на требование о немедленном извещении капитана, в указанных выше случаях вахтенному помощнику следует, помимо этого, если потребуют обстоятельства, незамедлительно предпринимать действия для обеспечения безопасности судна.

ПЛАВАНИЕ С ЛОЦМАНОМ НА БОРТУ

25. Если возникает сомнение в действиях или намерениях лоцмана, вахтенному помощнику следует просить у лоцмана разъяснения, а если эти сомнения все же остаются, немедленно поставить об этом в известность капитана и предпринять необходимые меры до его появления.

СОСТАВ ВАХТЫ

26. Вахтенному помощнику следует должным образом инструктировать и информировать персонал вахты, чтобы обеспечить несение вахты с соблюдением требований безопасности, включая надлежащее наблюдение.

СУДНО НА ЯКОРЕ

27. Если капитан считает необходимым, несение ходовой вахты осуществляется и при стоянке на якоре. При всех обстоятельствах, когда судно на якоре, вахтенный помощник обязан:

(a) быстро определить и нанести местоположение судна на соответствующую карту; достаточно часто в соответствии с обстановкой проверять путем взятия пеленгов неподвижных навигационных знаков или легкоопознаваемых береговых объектов, стоит ли судно на якоре безопасно;

(b) обеспечивать эффективное наблюдение;

(c) обеспечивать регулярные обходы судна;

(d) наблюдать за метеорологическими условиями, приливами и состоянием моря;

(e) при обнаружении дрейфа судна извещать капитана и принимать все необходимые меры;

(f) обеспечивать готовность главных двигателей и другого оборудования в соответствии с указаниями капитана;

(g) в случае ухудшения видимости извещать капитана и выполнять соответствующие требования правил предупреждения столкновений судов в море;

(h) обеспечивать своевременное выставление надлежащих огней и знаков и подачу соответствующих звуковых сигналов, как это требуется;

(i) принимать меры по предупреждению загрязнения окружающей среды с судна и выполнять соответствующие требования, касающиеся загрязнения.

## 4. Требования ПДМНВ-75/95 и Устава службы на судах по организации службы и основным принципам  несения ходовой навигационной вахты

## Правило II/1

###### Основные принципы несения ходовой навигационной вахты

1.   Для непрерывного обеспечения должного уровня безопасности при несении ходовой навигационной вахты Стороны должны обращать внимание владельцев и операторов судов, капитанов и вахтенного персонала на соблюдение следующих принципов, содержащихся в настоящем Правиле.

2.   Капитан каждого судна обязан обеспечивать надлежащую организацию безопасной ходовой навигационной вахты. Вахтенные помощники капитана под общим руководством капитана несут ответственность за безопасное судовождение во время своей вахты, особенно когда это связано с предупреждением столкновения и посадки на мель.

3.   На всех судах должны приниматься во внимание изложенные ниже, но настоящим не исчерпываемые, основные принципы.

4. Организация вахты

(a) Состав вахты в любой момент должен быть достаточным и соответствующим условиям и обстановке с обязательным обеспечением должного наблюдения.

(b) При определении состава вахты на ходовом мостике, который может включать соответствующих лиц рядового состава, должны, в частности, учитываться следующие факторы:

(I) непрерывное присутствие вахтенного персонала на ходовом мостике;

(II) состояние погоды, видимость, а также светлое или темное время суток;

(III) близость навигационных опасностей, которые могут потребовать от вахтенного помощника выполнения дополнительных штурманских обязанностей;

(IV) использование и техническое состояние навигационных средств, таких, как радиолокатор или радионавигационные средства, а также любое иное оборудование, влияющее на безопасность плавания;

(V) наличие на судне авторулевого;

(VI) любые необычные дополнительные обязанности ходовой навигационной вахты, которые могут быть вызваны особыми обстоятельствами производственной деятельности судна.

5.   Годность к выполнению обязанностей

Вахта должна быть организована таким образом, чтобы усталость как командного, так и рядового состава не повлияла на эффективность несения вахты. Служба должна быть организована таким образом, чтобы личный состав первой при отходе в рейс и последующих сменяющих вахт получал достаточный отдых и был годен к несению вахты во всех иных отношениях.

6.   Судовождение

(a) Предстоящий рейс должен планироваться заранее с учетом относящейся к рейсу информации, и любой проложенный курс должен быть проверен до начала рейса.

(b) Во время ходовой вахты для обеспечения плавания по заданному пути следует через достаточно частые промежутки времени проверять курс, местоположение, скорость судна, используя для этой цели любые имеющиеся навигационные средства;

(c) Вахтенный помощник капитана должен знать расположение всех судовых навигационных средств и средств обеспечения безопасности и уметь пользоваться ими, принимая во внимание их эксплуатационные возможности;

(d) Вахтенный помощник не может брать на себя, и ему нельзя поручать выполнение любых обязанностей, мешающих обеспечению безопасности плавания судна.

7.   Навигационное оборудование

(a) Вахтенный помощник обязан обеспечить максимально эффективное использование всего имеющегося в его распоряжении навигационного оборудования;

(b) при использовании радиолокатора вахтенный помощник должен иметь в виду необходимость постоянного соблюдения положений, относящихся к использованию радиолокатора, которые содержатся в применяемых Правилах предупреждения столкновений судов в море;

(c) в случае необходимости вахтенный помощник капитана должен решительно пользоваться рулем, судовыми машинами и звуковой сигнальной аппаратурой.

8.   Обязанности и ответственность вахтенного помощника

(а) Вахтенный помощник капитана обязан:

(i) нести вахту на ходовом мостике и не оставлять его ни при каких обстоятельствах без должной замены;

(II) продолжать нести ответственность за безопасность плавания судна,  несмотря на  присутствие на ходовом   мостике капитана, до тех пор, пока капитан специально не сообщит ему о принятии на себя такой ответственности, и это будет взаимно понято;

(III) в случае возникновения любых сомнений относительно выбора мер обеспечения безопасности поставить в известность капитана;

(IV) не передавать вахту сменяющему помощнику, если имеются основания полагать, что последний явно не способен должным образом выполнять свои обязанности, и уведомить об этом капитана;

(b) по заступлении на вахту удостовериться в счислимом или истинном местоположении судна, следовании заданным путем, курсом и скоростью и учесть любые навигационные опасности, ожидаемые за время несения вахты;

(c) надлежащим образом фиксировать все действия, предпринятые во время вахты, имеющие отношение к плаванию судна.

9.   Наблюдение

Кроме осуществления надлежащего наблюдения в целях всесторонней оценки обстановки и риска столкновения, посадки на мель или иных навигационных опасностей в обязанности наблюдателя входит обнаружение морских и воздушных судов, терпящих бедствие, лиц, по-, терпевших кораблекрушение, затонувших судов и обломков. При наблюдении надлежит соблюдать следующее:

(a) наблюдатель должен иметь возможность полностью уделять свое внимание наблюдению; ему не следует поручать никаких обязанностей, которые могут помешать ему выполнять свою основную задачу;

(b) обязанности наблюдателя и рулевого различны; рулевой, стоящий на руле, не должен считаться наблюдателем; это положение не распространяется на малые суда при условии беспрепятственного кругового обзора с места рулевого и отсутствии ухудшения видимости в ночное время или каких-либо иных помех осуществлению надлежащего наблюдения. В дневное время вахтенный помощник капитана может оставаться единственным наблюдателем при условии, что в каждом таком случае:

(i) обстановка тщательно оценена и установлено без сомнений, что это безопасно;

(п) полностью учтены все -сопутствующие факторы, включая, но не ограничиваясь:

— состояние погоды;

— видимость;

— интенсивность судоходства;

— близость навигационных опасностей;

— обеспечение внимания, необходимого при плавании в районах, где действуют системы разделения движения, или вблизи них;

(III) имеется возможность немедленного усиления вахты на мостике в случае, когда этого потребует изменившаяся обстановка.

10. Плавание с лоцманом на борту

Присутствие лоцмана на борту и выполнение им своих обязанностей не освобождают капитана судна или вахтенного помощника капитана от их обязанностей и ответственности за безопасность судна.

Капитан и лоцман должны обмениваться информацией относительно плавания, местных условий и особенностей данного судна. Капитан и вахтенный помощник должны работать в тесном контакте с лоцманом и следить за местоположением судна и его поведением.

11. Охрана морской среды

Капитан и вахтенный помощник капитана должны четко представлять себе серьезные последствия как эксплуатационного, так и аварийного загрязнения морской среды и предпринимать все возможные меры предосторожности для предотвращения подобного загрязнения особенно в тех случаях, где это предусмотрено соответствующими международными и портовыми правилами.

## 5. Огни и знаки судна с механическим двигателем длиной <50 метров на ходу. Расположение и сектора огней, дальность видимости, звуковые сигналы(+ схема)

# Правило 23— СУДА С МЕХАНИЧЕСКИМ ДВИГАТЕЛЕМ НА ХОДУ

(a)         Судно с механическим двигателем на ходу должно выставлять:

(l) топовый огонь впереди;

(ii) второй топовый огонь позади и выше переднего топового огня, однако судно длиной менее 50 м не обязано, но может выставлять такой огонь;

(iii) бортовые огни;

(iv) кормовой огонь.

(b)        Судно на воздушной подушке, находящееся в неводоизмещающем состоянии, в дополнение к огням, предписанным пунктом (а) этого Правила, должно выставлять круговой проблесковый желтый огонь.

(c)         (i) Судно с механическим двигателем длиной менее 12 м может вместо огней, предписанных пунктом (а) этого Правила, выставлять белый круговой огонь и бортовые огни;

(ii) судно с механическим двигателем длиной менее 7 м, имеющее максимальную скорость не более 7 уз, может вместо огней, предписанных пунктом (а) этого Правила, выставлять белый круговой огонь и должно, если это практически возможно, выставлять также бортовые огни;

(iii) топовый огонь или белый круговой огонь на судне с механическим двигателем длиной менее 12 м может быть смещен относительно диаметральной плоскости судна, если его установка в диаметральной плоскости практически невозможна; при этом бортовые огни должны быть скомбинированы в одном фонаре, установленном в диаметральной плоскости судна или насколько это практически возможно близко к продольной плоскости, в которой установлен топовый или белый круговой огонь.

## Длина судна менее 50 м

Вид с левого борта                            Вид с носа          Вид с кормы Вид с правого борта

Схема расположения огней

# Правило 22— ВИДИМОСТЬ ОГНЕЙ

Огни, предписанные этими Правилами, должны иметь интенсивность, указанную в п. 8 Приложения I к этим Правилам, с тем чтобы огни были видимы на следующих минимальных расстояниях:

(b)         На судах длиной 12 м и более, но менее 50 м:

топовый огонь — 5 миль, но если длина судна менее 20 м — 3 мили;

бортовой огонь — 2 мили;

кормовой огонь — 2 мили;

буксировочный огонь — 2 мили;

белый, красный, зеленый или желтый круговой огонь _ 2 мили.

(c)         На судах длиной менее 12 м:

топовый огонь — 2 мили;

бортовой огонь — 1 миля;

кормовой огонь — 2 мили;

буксировочный огонь — 2 мили;

белый, красный, зеленый или желтый круговой огонь — 2 мили.

(d)        На малозаметных полупогруженных буксируемых судах или буксируемых объектах:

белый круговой огонь — 3 мили.

## 6. Огни и знаки судна, занятого ловом рыбы способом траления. Расположение и сектора огней, дальность видимости, звуковые сигналы (+схема)

# Правило 26— РЫБОЛОВНЫЕ СУДА

(a)         Судно, занятое ловом рыбы, когда оно на ходу или на якоре, должно выставлять только огни и знаки, предписанные этим Правилом.

(b)         Судно, занятое тралением, т. е. протаскиванием драги или другого орудия лова в воде, должно выставлять:

(i) два круговых огня, расположенных по вертикальной линии, верхний из которых должен быть зеленым, а нижний — белым, или знак, состоящий из двух конусов вершинами вместе, расположенных по вертикальной линии один над другим; судно длиной менее 20 м вместо этого знака может выставлять корзину;

(ii) тоновый огонь позади и выше зеленого кругового огня; судно длиной менее 50 м не обязано, но может выставлять такой огонь;

(iii) если судно имеет ход относительно воды, то в дополнение к огням, предписанным этим пунктом,— бортовые огни и кормовой огонь.

(d)        Судно, занятое ловом рыбы вблизи других судов, занятых ловом рыбы, может выставлять дополнительные сигналы, описанные в Приложении II к этим Правилам.

(e)         Судно, не занятое ловом рыбы, не должно выставлять огни и знаки, предписанные этим Правилом; оно должно выставлять только огни и знаки, предписанные для судов соответствующей длины.

# РЫБОЛОВНЫЕ СУДА

Суда, занятые ловом рыбы тралом и имеющие ход относительно воды Правило 26 (b)

Длина судна 50 м и более

Вид с левого борта             Вид с носа   Вид с кормы            Вид с правого борта

Схема расположения огней

Длина судна менее 50 м:

Вид с левого борта                  Вид с носа   Вид с кормы            Вид с правого борта

Схема расположения огней		 Вид днем на всех рыболовных судах

# РЫБОЛОВНЫЕ СУДА

Суда, занятые ловом рыбы тралом и имеющие ход относительно воды Правило 26 (b) Длина судна 50 м и более

Вид с левого борта             Вид с носа Вид с кормы            Вид с правого борта

Схема расположения огней

###### Длина судна менее 50 м

Вид с левого борта             Вид с носа         Вид с кормы            Вид с правого борта

Схема расположения огней		Вид днем на всех рыболовных судах

# Правило 22— ВИДИМОСТЬ ОГНЕЙ

Огни, предписанные этими Правилами, должны иметь интенсивность, указанную в п. 8 Приложения I к этим Правилам, с тем чтобы огни были видимы на следующих минимальных расстояниях:

(a)         На судах длиной 50 м или более:

топовый огонь — 6 миль;

бортовой огонь — 3 мили;

кормовой огонь — 3 мили;

буксировочный огонь — 3 мили;

белый, красный, зеленый или желтый круговой огонь _ 3 мили.

(b)         На судах длиной 12 м и более, но менее 50 м:

топовый огонь — 5 миль, но если длина судна менее 20 м — 3 мили;

бортовой огонь — 2 мили;

кормовой огонь — 2 мили;

буксировочный огонь — 2 мили;

белый, красный, зеленый или желтый круговой огонь – 2 мили.

(c)         На судах длиной менее 12 м:

топовый огонь — 2 мили;

бортовой огонь — 1 миля;

кормовой огонь — 2 мили;

буксировочный огонь — 2 мили;

белый, красный, зеленый или желтый круговой огонь — 2 мили.

(d)        На малозаметных полупогруженных буксируемых судах или буксируемых объектах:

белый круговой огонь — 3 мили.

## 7. Огни и знаки судна, лишенного возможности управляться. Расположение и сектора огней, дальность видимости, звуковые сигналы(+схема)

# Правило 27— СУДА, ЛИШЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ УПРАВЛЯТЬСЯ ИЛИ ОГРАНИЧЕННЫЕ В ВОЗМОЖНОСТИ МАНЕВРИРОВАТЬ

(a)        Судно, лишенное возможности управляться, должно выставлять:

(i) два красных круговых огня, расположенных по вертикальной линии на наиболее видном месте;

(ii) два шара или подобных знака, расположенных по вертикальной линии на наиболее видном месте;

(iii) если судно имеет ход относительно воды, то в дополнение к огням, предписанным этим пунктом,— бортовые огни и кормовой огонь.

(b)         Судно, ограниченное в возможности маневрировать, за исключением судна, занятого работами по устранению минной опасности, должно выставлять:

(i) три круговых огня, расположенных по вертикальной линии на наиболее видном месте. Верхний и нижний из этих огней должны быть красными, а средний — белым;

(ii) три знака, расположенных по вертикальной линии на наиболее видном месте. Верхний и нижний из этих знаков должны быть шарами, а средний — ромбом;

(iii) если судно имеет ход относительно воды, то в дополнение к огням, предписанным подпунктом (i),—топовый огонь или огни, бортовые огни и кормовой огонь:

(iv) если судно стоит на якоре, то в дополнение к огням или знакам, предписанным подпунктами (i) и (ii),— огонь, огни или знак, предписанные Правилом 30.

(c)         Судно с механическим двигателем, занятое такой буксировочной операцией, которая значительно ограничивает возможность буксирующего и буксируемого судов отклониться от своего курса, должно в дополнение к огням или знакам, предписанным Правилом 24 (а), выставлять огни или знаки, предписанные подпунктами (i) и (ii) пункта (b) настоящего Правила.

(d)         Судно, занятое дноуглубительными работами или подводными операциями, когда оно ограничено в возможности маневрировать, должно выставлять огни и знаки, предписанные подпунктами (i), (ii) и (iii) пункта (b) этого Правила, и, если существует препятствие для прохода другого судна, должно дополнительно выставлять:

(i) два красных круговых огня или два шара, расположенных по вертикальной линии,— для указания стороны, на которой существует препятствие;

(ii) два зеленых круговых огня или два ромба, расположенных по вертикальной линии,— для указания стороны, с которой может пройти другое судно;

(iii) если оно стоит на якоре,—огни или знаки, предписанные этим пунктом, вместо огней или знаков, предписанных Правилом 30.

(e)         Если размеры судна, занятого водолазными работами, практически не позволяют ему выставлять все огни и знаки, предписанные пунктом (d) этого Правила, оно должно выставлять:

(i) три круговых огня, расположенных по вертикали на наиболее видном месте. Верхний и нижний из этих огней должны быть красными, а средний огонь — белым;

(ii) флаг А по Международному своду сигналов, изготовленный в виде жесткого щита высотой не менее 1 м. Должны быть приняты меры к тому, чтобы обеспечить круговую видимость этого флага.

(f)         Судно, занятое работами по устранению минной опасности, в дополнение к огням, предписанным для судна с механическим двигателем Правилом 23, либо к огням или знаку, предписанным для судна на якоре Правилом 30, соответственно должно выставлять три зеленых круговых огня или три шара. Один из этих огней или знаков должен выставляться вблизи топа фок-мачты, а два других — на ноках фока-рея. Эти огни или знаки указывают, что другому судну опасно приближаться к судну, занятому работами по устранению минной опасности, на расстояние менее 1000 м.

(g)        Суда длиной менее 12 м, за исключением судов, занятых водолазными работами, не обязаны выставлять огни и знаки, предписанные этим Правилом.

- Сигналы, предписанные этим Правилом, не являются сигналами судов, терпящих бедствие и требующих помощи. Такого рода сигналы приведены в Приложении IV к настоящим Правилам.

СУДА, ЛИШЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ УПРАВЛЯТЬСЯ

Правило 27 (а) На ходу, не имея хода относительно воды

Вид с борта			Вид с носа и кормы     Схема расположения огней

На ходу, имея ход относительно воды

Вид днем                                        Вид с левого борта               Вид с носа  Вид с кормы     Вид с правого борта

Схема расположения огней

# Правило 22— ВИДИМОСТЬ ОГНЕЙ

Огни, предписанные этими Правилами, должны иметь интенсивность, указанную в п. 8 Приложения I к этим Правилам, с тем чтобы огни были видимы на следующих минимальных расстояниях:

(a)         На судах длиной 50 м или более:

топовый огонь — 6 миль;

бортовой огонь — 3 мили;

кормовой огонь — 3 мили;

буксировочный огонь — 3 мили;

белый, красный, зеленый или желтый круговой огонь _ 3 мили.

(b)         На судах длиной 12 м и более, но менее 50 м:

топовый огонь — 5 миль, но если длина судна менее 20 м — 3 мили;

бортовой огонь — 2 мили;

кормовой огонь — 2 мили;

буксировочный огонь — 2 мили;

белый, красный, зеленый или желтый круговой огонь – 2 мили.

(c)         На судах длиной менее 12 м:

топовый огонь — 2 мили;

бортовой огонь — 1 миля;

кормовой огонь — 2 мили;

буксировочный огонь — 2 мили;

белый, красный, зеленый или желтый круговой огонь — 2 мили.

(d)        На малозаметных полупогруженных буксируемых судах или буксируемых объектах:

белый круговой огонь — 3 мили.

Правило 35 (с):

Судно, лишенное возможности управляться или ограниченное в возможности маневрировать,[]должны вместо сигналов, предписанных пунктами (а) и (b) этого Правила, при ограниченной видимости должны подавать  через промежутки не более 2 мин три последовательных звука, а именно – один продолжительный и вслед за ним два коротких.

# Правило 34— СИГНАЛЫ МАНЕВРОУКАЗАНИЯ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

(a)         Когда суда находятся на виду друг у друга, то судно с механическим двигателем на ходу, маневрируя так, как это разрешается настоящими Правилами, должно показать свои маневр сигналами, подаваемыми свистком, следующим образом: один короткий звук означает «Я изменяю свои курс вправо»; два коротких звука означают «Я изменяю свой курс влево»; три коротких звука означают «Мои движители работают на задний ход».

(b)         Судно может сопровождать звуковые сигналы, предписанные пунктом  (а) этого Правила, световыми сигналами, повторяемыми в течение всего маневра:

(i) эти световые сигналы должны иметь следующее значение: один проблеск означает «Я изменяю свой курс вправо»; два проблеска означают «Я изменяю свои курс влево»; три проблеска означают «Мои движители работают на задний ход»;

(ii) продолжительность каждого проблеска должна быть около 1 с, интервал между проблесками — около 1 с, интервал между последовательными сигналами—не менее 10 с;

(iii) используемый для подачи такого сигнала огонь, если он установлен, должен быть белым круговым огнем, видимым на расстоянии не менее 5 миль, и должен соответствовать требованиям Приложения I к настоящим Правилам.

(с)         Когда суда находятся на виду друг у друга в узком проходе или на фарватере, то:

(i) судно, намеревающееся обогнать в соответствии с Правилом 9 (е) (i) другое судно, должно показать свое намерение следующими сигналами, подаваемыми свистком: два продолжительных звука и вслед за ними один короткий звук, которые означают «Я намереваюсь обогнать вас по правому борту», два продолжительных звука и вслед за ними два коротких звука, которые означают «Я намереваюсь обогнать вас по левому борту»;

(ii) судно, которое намереваются обогнать, должно, действуя в соответствии с Правилом 9 (е) (i), подтвердить свое согласие следующим сигналом, подаваемым свистком в указанной последовательности: один продолжительный, один короткий, один продолжительный и один короткий звук.

(с1)         Когда суда, находящиеся на виду друг у друга, сближаются и по какой-либо причине одно из них не может понять намерений или действия другого судна или сомневается в том, предпринимает ли это другое судно достаточное действие для предупреждения столкновения, оно немедленно должно сообщить об этом подачей по меньшей мере пяти коротких и частых звуков свистком. Такой сигнал может сопровождаться световым сигналом, состоящим по меньшей мере из пяти коротких и частых проблесков.

(е)         Судно, приближающееся к изгибу или к такому участку прохода или фарватера, где другие суда могут быть не видны из-за наличия препятствий, должно подавать один продолжительный звук. Любое приближающееся судно, находящееся в пределах слышимости за изгибом или препятствием, должно отвечать на такой сигнал одним продолжительным звуком.

(l)         Если на судне свистки установлены на расстоянии более 100 м друг от друга, то для подачи сигналов маневроуказания и предупреждения должен использоваться только один свисток.

# Footnotes

Проседание — уменьшение запаса воды под килем судна, наблюдаемое при движении судна и вызываемое как погружением корпуса, так и изменением дифферента; эффект проседания усиливается на мелководье и уменьшается с уменьшением скорости судна.