# Контрольная работа  №1 за V курс по предмету:

«УПРАВЛЕНИЕ СУДНОМ НА ВВП»

# Курсанта Вечернезаочного отделения

## Борискина Олега Ивановича

###### Группа 52-ШМ

### Код ШМ8559

###### Преподаватель: Васильев Василий Иванович

#### Вечерне-Заочное Отделение

##### Специальность: «Морское судовождение»

# Вариант 9

2002 год

КОЛЛЕДЖ ИННОВАНЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  СПЕЦИАЛИСТОВ ФЛОТА СПбГУВК

1. Дайте определение технических параметров судового радиолокатора: мертвая зона, разрешающая способность по дальности и по углу. Укажите величину этих параметров для радиолокатора "Печора" и "Лоция".

Рис. 1. Диаграмма направленности антенны судовой РЛС в вертикальной плоскости

Минимальная дальность действия (Rmin)- Она определяется наименьшим расстоянием, находясь ближе которого невозможно обнаружить объекты и определить их координаты. Измеряется Rmin в метрах, обычно оговаривается — при какой высоте антенны и какой отражающей поверхности объекта эти данные получены.

Зависит Rmin от длительности излучаемых импульсов, длины волноводного тракта, высоты установки антенны и ее диаграммы направленности в вертикальной плоскости.

Чем короче излучаемые импульсы, тем раньше можно начинать прием отраженных импульсов, следовательно меньше Rmin:

Rmin=ctи/2=150tи

где Rmin — в м;

tи — в мкс.

Уменьшаться минимальное расстояние будет и при укорочении волноводного тракта, так как на прохождение импульсов от приемопередатчика в антенну (и обратно) потребуется меньше времени. Увеличение быстродействия антенного переключателя, т. е. сокращение времени переключения антенны от передатчика   на приемник, также уменьшает Rmin-

Уменьшение высоты установки антенны и увеличение ширины луча антенны в вертикальной плоскости (рис. 1.)   уменьшает Rmin. Следует помнить, что при очень широком луче будет уменьшаться усиление антенны, а ее установка на меньшей высоте приведет к уменьшению горизонта РЛС.

В современных РЛС значение минимальной дальности лежит в пределах 10—80 м.

В некоторых случаях отождествляют понятия   минимальная дальность и мертвая зона РЛС. Последняя включает в себя все пространство вокруг антенны, попадающее  в радиус,   равный Rmin. Более правильно в мертвую зону включать и участки окружающего пространства, которые затеняются частями собственного судна и проявляются на экране индикатора в виде мертвых секторов.

Разрешающая способность по направлению. Определяется минимальным углом между двумя объектами, расположенными на одном расстоянии от РЛС, при котором они различаются порознь на экране индикатора. Измеряется  в градусах и зависит от ширины луча антенны в горизонтальной плоскости и диаметра пятна электронного луча на экране индикатора.

# Рис. 2. Разрешающая способность по направлению

При более узком луче  (рис. 2, а) объекты, находящиеся на одинаковом расстоянии от РЛС, но расположенные на различных, близких друг к другу, направлениях, облучаются при повороте антенны порознь. Импульсы, отраженные от этих объектов, принимаются отдельно, и на экране радиолокатора появляются два раздельных эхо-сигнала. При более широком луче  (рис. 2, б) два отдельных объекта облучаются одновременно, в результате чего на экране появляется один общий эхо-сигнал с большим угловым размером.

Обычно считается, что разрешающая способность по направлению равна ширине луча антенны или несколько меньше ее. Поэтому для улучшения разрешающей способности необходимо увеличивать размеры антенны или укорачивать длину волны.

Влияние диаметра пятна индикатора проявляется в следующем. Экран индикатора не ограничивает разрешающей способности по направлению в том случае, когда угловой размер пятна меньше, чем ширина луча антенны (рис. 1, б). При постоянном диаметре пятна его угловой размер увеличивается по мере приближения к центру индикатора. Поэтому ограничение разрешающей способности по направлению получается более заметно в центральной части экрана. Практически из-за конечного размера пятна при возможной ширине луча антенны ограничение разрешающей способности наступает на расстоянии ближе 1/5 радиуса экрана. В современных РЛС разрешающая способность по направлению на основной части экрана численно равна приблизительно 0,7—2°, причем худшее значение относится в основном к РЛС 10-сантиметрового диапазона.

Разрешающая способность по расстоянию. Определяется минимальным расстоянием между объектами, расположенными в одном направлении, при котором они различаются порознь на экране индикатора при заданной вероятности. Она измеряется в метрах и зависит от длительности излучаемых импульсов и диаметра пятна луча на экране.

Влияние длительности импульсов можно пояснить следующим образом. Два удаленных друг от друга объекта, находящихся на одном направлении, дадут на экране раздельные эхо-сигналы  в том случае, когда импульс, отраженный от ближнего объекта, закончится к моменту прихода импульса, отраженного от более дальнего. Поэтому время запаздывания второго импульса должно быть больше длительности импульса tи.

Разрешающее расстояние ΔD) — минимальное, на которое могут быть удалены друг от друга раздельно видимые объекты, численно равно половине пути, пройденного радиоволной за время tи:

# ΔД=150tи.

Если расстояние между объектами меньше ΔD,   отраженные импульсы сливаются и объекты порознь не обнаруживаются (рис. 3). Величина разрешающей способности численно равна разрешающему расстоянию, и чем меньше ΔD), тем лучше разрешающая способность.

# Рис. 3. Разрешающая способность РЛС по расстоянию

Экран индикатора не ограничивает разрешающей способности по дальности в том случае, когда диаметр пятна меньше, чем протяженность импульса по радиусу экрана. Протяженность импульса по радиусу зависит как от tи, так и от скорости отклонения луча по радиусу экрана. Поэтому для получения максимально возможной разрешающей способности по дальности при данной длительности импульса применять шкалы большей дальности нецелесообразно. Например, при tи=0.1 мкс шкала дальности должна быть не более 2,5 миль. В современных РЛС разрешающая способность по расстоянию изменяется в пределах 15—20 м на ближних шкалах дальности, до 150 м и более — на дальних, причем обычно оговаривается, что эти данные получены при вероятности 0,5.

Точность определения направления. Она характеризуется величиной ошибки, с которой производится отсчет курсового угла или пеленга на экране индикатора; ошибки измеряются в градусах. Ошибки в отсчете направления возникают из-за наличия ошибок в самом приборе и ограниченной разрешающей способности зрения наблюдателя. Следует различать случайные ошибки, причины которых точно учесть невозможно, и систематические ошибки, повторяющиеся или изменяющиеся при измерениях по известному закону.

Обычно допускают, что величина ошибки распределяется по нормальному закону, и пользуются понятием случайной средней квадратичной ошибки σ, а также максимальной   (предельной) ошибки, равной Зσ. Кроме того, широко используется ошибка определенной вероятности, которая показывает, при каком проценте измерений ошибка не превышает данного значения, например для 50, 85 и 95% наблюдений вероятностные ошибки будут соответственно равны σ, 1,44 σ и 2 σ.

Случайные ошибки измерения направления возникают из-за смещения центра развертки в процессе работы аппаратуры, наличия

помех, ошибок наблюдателя, особенно при   измерениях вблизи центра экрана и т.д. Систематические ошибки могут быть вызваны несовпадением центра механического визира с центром экрана, погрешностью визира, смещением отметки курса или неточным согласованием с гирокомпасом, ошибками гирокомпаса, радиолокационной девиацией и др.

Положение эхо-сигнала на экране по направлению относительно положения антенны в пространстве воспроизводится с ошибкой в несколько раз меньшей, чем ширина луча антенны. Следовательно, при точной установке на экране исходного направления для отсчета (диаметральная плоскость судна или меридиан) точность определения направления будет не хуже, чем разрешающая способность РЛС по направлению.

В современных РЛС ошибка измерения направления по механическому визиру обычно не более l—1,5° и по электронному визиру — не более 0,5—1,0°.

Точность определения расстояния. Она характеризуется величиной ошибки, с которой производится отсчет дистанции на экране индикатора; измеряется в метрах или процентах от расстояния и указывается — при какой вероятности получены эти данные.

Случайные ошибки измерения расстояния могут возникать из-за изменения режима работы блоков развертки, НКД и ПКД, ошибок наблюдателя и др. Систематические ошибки возможны из-за неточной установки цены НКД и нуля ПКД, нелинейности развертки луча на экране индикатора и других причин.

При практически возможной линейности развертки и хорошем согласовании ее начала с моментом излучения импульса положение эхо-сигнала на экране отображает действительное положение объекта по расстоянию с ошибкой не более длины импульса. Однако при снятии отсчета ошибка может быть увеличена.

Определение расстояния по ПКД дает более высокую точность, чем по НКД. Точность определения с помощью ПКД зависит от точности совмещения его с эхо-сигналом, в свою очередь зависящей от масштаба шкалы дальности (на крупномасштабных шкалах точность больше).

Практически в современных РЛС точность отсчета расстояния по ПКД лежит в пределах 0,5—3% измеряемой дальности.

Измерение расстояния с помощью НКД дает сравнительно невысокую точность, если эхо-сигналы расположены между НКД. Число НКД обычно не более пяти на всю шкалу, а отсчет расстояния точнее, чем до 0,1—0,2 от цены деления НКД, взять невозможно.  Поэтому точность определения по НКД не лучше 3—5% дальности используемой шкалы. Следует помнить, что при наличии нелинейности развертки скорость перемещения луча по радиусу неодинакова, поэтому точность определения по НКД уменьшается, а все изображение искажено (сжато у края экрана).

2. Опишите отработку действий экипажа судна по расписанию "Общесудовая" (борьба с водой) согласно требований "Устава службы на судах МРФ РСФСР". Основные способы заделки пробоин и трещин в подводной части корпуса. - заводка пластыря, постановка цементного ящика.

Основные причины пролома корпуса судна: посадка на мель; навал на плоты, береговые и плавучие сооружения; удар о льдину; сжатие во льдах; столкновение с другими судами.

Для    предупреждения затопления отсеков судна необходимо систематически производить их проверку замером уровня воды в льялах и междудонных танках. На стоянке замеры нужно проводить не менее двух-трех раз в сутки, а во время движения — перед каждой сменой вахт. Кроме того, при .любом касании о грунт и после каждого сильного удара о льдину корпус должен быть немедленно внимательно осмотрен. При плавании во льдах уровень воды в отсеках замеряют каждый час, а при ледовых   сжатиях — через   каждые 15 мин. Если замеры показывают увеличение уровня воды, объявляют «водяную   тревогу»,   немедленно пускают в действие водооткачивающие насосы, принимают меры к установлению причин водотечности и одновременно направляют судно к мелкому месту.

Установить место водотечности, если судно без груза, несложно. Если же трюмы полностью загружены, определить повреждение корпуса можно по отсеку, в который поступает вода, путем замеров через мерительные трубки. Кроме того, поврежденный отсек можно выявить по фильтрации воды в соседние отсеки (через неплотности в переборках в местах прохождения трубопроводов и кабелей), по отпотеванию металлических переборок в смежных с отсеком помещениях или трюмах, по глухому звуку при ударе по переборке металлическим предметом, а также путем пуска в действие осушительной системы. На некоторых современных типах судов установлена автоматическая система указания водотечности — при поступлении в корпус воды на специальном щите, установленном в рубке, загорается лампочка, показывающая, в каком отсеке появилась водотечность.

О размерах повреждения можно судить по интенсивности поступления воды внутрь корпуса — чем больше воды поступает в единицу времени, тем больше пробоины и тем ниже они расположены.

Для  различных по размерам пробоин рассчитаны данные о количестве воды, которое поступает в отсек через пробоину за 1 ч (табл. 1).

В любых условиях и обстоятельствах экипаж должен уметь смело и решительно вести борьбу с водой за живучесть судна. Не реже одного раза в месяц на судах нужно проводить учебные водяные тревоги. Кроме того, во время технической учебы экипаж должен изучать практические действия по заделке пробоин различными способами.

Управление одиночным судном  при проломе корпуса и угрозе затопления сводится к решению основной задачи — выброске судна на мелкое место для спасения людей, грузов и судна. Если такая возможность есть и намеченная для выброски отмель находится на таком расстоянии, что судно успеет до нее дойти, нужно принимать все возможные меры к уменьшению поступления воды в корпус (откачка насосами, ручными средствами, заброска пробоины мешками с сыпучими грузами или песком и т. п.) и вести судно к отмели полным ходом. При приближении к отмели нужно уменьшить скорость хода до малого и производить промеры глубин. Как только они станут минимальными, машины останавливают и судно наплывает на мелкое место по инерции.

Если при движении к месту выброски у аварийного судна появятся признаки   нарушения   остойчивости — крен или дифферент, — необходимо принять меры к восстановлению остойчивости и выравниванию судна. Этого достигают принятием следующих мер: прекращением перетекания, перемещения или пересыпания грузов в сторону крена; перемещением грузов с носа на корму или наоборот; удалением части грузов за борт со стороны накрененного борта или дифферента; переносом высокорасположенных грузов вниз в трюмы; заполнением противоположных крену или дифференту балластных отсеков забортной водой; удалением воды из помещений, расположенных до аварии выше действующей грузовой ватерлинии; перекачкой жидких грузов в междудонные отсеки; удалением фильтрационной воды из смежных с затопленным отсеков.

Если судно получило большой пролом корпуса о подводное препятствие (банку, риф), плавая в озерных или морских условиях, и с полного хода прошло через него на глубокую воду, нужно немедленно сделать оборот и, вернувшись назад, поставить судно над препятствием для предупреждения его полного затопления.

Во всех случаях после временной заделки пролома в корпусе с помощью подводки пластыря, установки ларя внутри корпуса, постановки цементной заливки и т. п. судно нужно вести к месту ремонта на пониженной скорости и стремиться не допускать резких перекладок руля с борта на борт, чтобы давлением воды не нарушить временную заделку и не вызвать дополнительные кренящие моменты.

Необходимо помнить, что суда на подводных крыльях и воздушной подушке, во избежание входа пробоин в воду, нужно вести на повышенной скорости. На такой скорости ведут также скоростные суда при получении пробоин в днище. В этом случае попавшая в корпус вода вытекает через пробоины и их быстро заделывают изнутри корпуса.

К особенностям маневров поврежденного судна при плавании в прибрежно-морских и озерных условиях относится опасность их выполнения в штормовую погоду. Если поврежденное судно имеет большой, не поддающийся уменьшению или ликвидации крен, вахтенный начальник должен во избежание опрокидывания судна поставить его так, чтобы оно   располагалось  пониженным бортом к ветру, и после этого принимать решение о движении к ближайшей отмели или к берегу.

При повреждении носовой части и большой водотечности движение вперед увеличит поступление воды в корпус и давление на водонепроницаемую переборку скоростным напором. В данном случае до заделки пробоины нужно остановить судно или двигаться задним ходом.

Выброску судна на отмель осуществляют обычно носом, на отлогий склон и мягкий грунт. Чтобы судно в штормовую погоду все же не получило дополнительных повреждений корпуса от ударов о грунт, его нужно закрепить на мели якорями или дополнительным затоплением отсеков. После заделки повреждений в первую очередь производят откачку воды из больших  по объему отсеков, а затем — из остальных.

При повреждении корпуса баржи толкаемого или буксируемого состава для уменьшения поступления воды в отсек необходимо снизить скорость хода и изменить курс в сторону берега или мелкого места, одновременно определяя степень поступления воды и способ ликвидации водотечности. В то же время на барже нужно готовить к подводке подпускной пластырь, а также материалы и инструменты  аварийного  запаса  для заделки пробоины.

Если вода в корпус поступает медленно и барже не угрожает быстрое затопление, толкач (буксировщик) отводит состав в сторону от судового хода, ставит на якоря, отдает буксир, подходит к поврежденной барже и производит откачку воды своими водоотливными средствами с последующей заделкой пробоины.

Если вода быстро заполняет корпус и создается угроза затопления, принимают меры к отводу толкаемого состава за кромку судового хода или на мелкое место и к организации работ по заделке пробоины и откачке воды. Если поврежденная баржа находится в буксируемом на тросе составе, то после освобождения судового хода ее «вычаливают» из состава и отводят на мелкое место, принимая соответствующее решение по ликвидации водотечности и временной заделке пробоины.

При угрозе гибели судна, когда экипаж, принимая все меры, не может спасти его от затопления, подают сигналы бедствия рядом продолжительных заунывных звуковых сигналов, а при невозможности их подачи — частыми ударами в колокол с одновременным миганием клотиковым огнем. Несамоходное судно подает сигнал бедствия частыми ударами в колокол, а в темное время суток — миганием или вертикальным перемещением вверх и вниз белого огня на мачте.

Кроме этих сигналов, сигналами бедствия служат выстрел красной ракетой или сжигание фальшфейера красного цвета через каждые 2 мин. Днем такой сигнал может быть подан периодическим .вертикальным перемещением вверх и вниз красного флага на мачте.

В прибрежно-морских, озерных условиях и на водохранилищах по распоряжению капитана подается сигнал SOS(...———...). Другие суда, заметив один из вышеперечисленных сигналов, обязаны изменить курс, идти на помощь судну, терпящему бедствие, и оказывать ее всеми имеющимися силами и средствами, не подвергая опасности свое судно и находящихся на нем людей и грузы. При невозможности спасти судно капитан дает распоряжение экипажу покинуть судно, а сам оставляет его последним.

# Таблица 1

| Площадь пробоины, м2 | Вода, поступающая через пробоину, м³/ч, при глубине до центра пробоины,.м |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0,1 | 103,7 | 147 | 179,5 | 207,5 | 132 | 254 | 275 |
| 0,05 | 518,0 | 726 | 898,0 | 1037 | 1160 | 1265 | 1370 |
| 0,10 | 1037 | 1470 | 1795 | 2075 | 2325 | 2540 | 2750 |
| 0,15 | 1555 | 2200 | 2695 | 3110 | 3485 | 3820 | 4130 |
| 0,20 | 2074 | 2940 | 2590 | 4150 | 4650 | 5080 | 5500 |
| 0,50 | 5 180 | 7260 | 8980 | 10370 | 11 600 | 12650 | 13700 |
| 0,75 | 7780 | 11 000 | 13 500 | 15550 | 17400 | 19 100 | 20 650 |
| 1,00 | 10370 | 14700 | 19 950 | 20750 | 23250 | 25400 | 27 500 |
| 1,50 | 15550 | 22000 | 26950 | 31 100 | 34850 | 38200 | 41 300 |
| 2,00 | 20740 | 29400 | 35 900 | 41 500 | 46500 | 50 800 | 55000 |

3. Опишите практическую необходимость применения буксировки судов и составов двойной тягой. Варианты расстановки буксировщиков относительно друг друга и состава. Зрительную сигнализацию на буксировщиках и составах.

Буксировку составов двойной тягой применяют для: ускоренного прибытия состава в намеченный пункт или в пункт назначения; быстрого продвижения состава по водохранилищу или озеру в укрытие после получения неблагоприятного прогноза погоды или штормового предупреждения; преодоления сложных участков пути с быстрыми скоростями течения; проводки судов в ледовых условиях; оказания помощи в проводке составов через места с неправильными течениями; оказания помощи при съемке судна с мели.

Существуют следующие способы расстановки и учалки буксировщиков при буксировке двойной тягой.

При расстановке в кильватер (рис. 4, а) буксирный канат, поданный с первого буксировщика на второй, пропускают через якорный клюз и крепят шлагом за положенное поперек бревно или трубу большого диаметра (так как носовые швартовные кнехты буксировщика не рассчитаны на большое тяговое усилие). При такой расстановке буксировщиков ответственность за управление составом, за подачу звуковых и зрительных сигналов несет впереди идущий буксировщик.

При съемках судов с мели двойной тягой ответственность за управление составом несет лицо, на которое возложено руководство съемкой с мели.

Расстановку лагом (бортами) применяют при отсутствии волнения и буксировке на короткие расстояния. В этом случае вспомогательный буксировщик встает к борту основного (рис.4,б) и подает на него швартовные канаты таким образом,

чтобы исключить продольное движение судов между собой во время движения. При такой расстановке буксировщиков ответственность за управление движением состава возлагается на буксировщик, с которого подан буксирный канат на состав.

Расстановку к борту головной баржи состава (рис. 4, е) применяют также при отсутствии волнения и буксировке на короткие расстояния. В этом варианте вспомогательный буксировщик прочно учаливают крестовыми тросами к борту первого счала состава, работают машинами и действуют рулем по указаниям основного буксировщика, который несет ответственность за управление составом и подачу звуковых и световых сигналов.

Расстановка в корму буксируемому составу  (рис.4, г) предусматривает, что при одновременной  буксировке состава на тросе и оказании ему помощи способом толкания вспомогательный буксировщик подходит к барже последнего счала и прочно учаливается с ней тросами, работает машинами и действует рулем по указаниям основного буксировщика. Ответственность за управление составом и подачу звуковых и световых сигналов в данном случае несет головной буксировщик.

Связь между основным и вспомогательным буксировщиками в действиях по управлению составом осуществляют с помощью заранее обусловленной звуковой сигнализации, а также на заранее согласованном свободном канале УКВ радиостанции.

# Рис. 4. Расстановка буксировщиков при буксировке двойной тягой

При буксировке состава двойной тягой в кильватер по водохранилищу, озеру или реке с большими габаритными размерами судового хода длина буксирного каната между головным и коренным буксировщиками должна быть примерно в 2 раза меньше, чем каната между коренным буксировщиком и составом. Большая длина каната между коренным буксировщиком и составом будет способствовать увеличению скорости состава за счет уменьшения волнового сопротивления от движителей буксировщиков. Это особенно важно при буксировке плотосоставов.

На реках с ограниченными размерами судового хода, большой извилистостью русла, сложными перекатами и на каналах буксирные канаты между буксировщиками и коренным буксировщиком и составом должны быть короткими (для достижения лучшей управляемости составом). Принцип подбора длины буксирного троса тот же, что и для одного буксировщика.

Если состав идет с двойной тягой в кильватер, на втором буксировщике, как и на ведущем, должна быть обеспечена постоянная ходовая вахта в рулевой рубке. Судоводителям второго буксировщика нужно внимательно следить за действиями первого и, находясь постоянно на руле, не допускать отклонений от курса движения первого буксировщика и выполнять подаваемые с него команды. Особое внимание требуется при выполнении поворотов и оборотов. На повороте судового хода второй буксировщик должен идти по кривой, описываемой первым буксировщиком, что уменьшит раскатку состава в сторону вогнутого берега.

Оборот при буксировке состава двойной тягой осуществляют с учетом тех же условий, что и при буксировке одним буксировщиком. Но маневр выполняется быстрее, так как головной буксировщик, начиная делать оборот, уже помогает второму буксировщику выходить на оборот. Головному буксировщику следует выполнять оборот по плавной кривой — постановка его по отношению к второму буксировщику под углом, близким к 90°, может вызвать опасный крен и опрокидывание последнего.

При буксировке двойной тягой лагом (бортами) и учалке вспомогательного буксировщика к правому борту основного оборот (и повороты) в левую сторону будет осуществляться быстрее, если основной буксировщик убавит ход, а вспомогательный -будет работать полным ходом с переложенными на левый борт рулями. Повороты и оборот в правую сторону следует выполнять на полном ходу основного буксировщика и убавленном ходу вспомогательного. Иногда, на нешироких водных акваториях, для сокращения диаметра циркуляции во время выполнения маневра оборота вправо вспомогательный буксировщик либо работает машинами в раздрай, либо переключает обе машины на задний ход. Основной буксировщик работает машинами вперед. Созданная таким образом пара сил разворачивает оба буксировщика почти на одном месте. Аналогичный маневр можно выполнить и для ускорения оборота влево, но в данном случае роль притормаживающего судна выполняет основной буксировщик.

Маневр расхождения с другими судами и составами буксировщики, ведущие состав двойной тягой в кильватер, осуществляют в соответствии с предписанными им Правилами плавания требованиями. Если состав идет снизу, первым выбирает сторону для безопасного расхождения и подает звуковой сигнал и отмашку головной буксировщик. Второй буксировщик никаких звуковых и световых сигналов не подает. Головной буксировщик предупреждает второй о стороне расхождения, и с него дают необходимые указания о режиме работы машин, управлении и принятии мер предосторожности. При движении сверху головной буксировщик принимает сторону расхождения, предложенную снизу идущим судном (составом), обменивается с ним звуковым и световым сигналами, о чем сообщает коренному буксировщику, и дает ему соответствующие указания по режиму работы машин и управлению рулями.

При буксировке состава двумя буксировщиками,    счалившимися бортами (лагом), вспомогательный буксировщик обычно ставят с правого борта для более безопасного расхождения с встречными судами левыми бортами, особенно когда на буксире ведут баржи, учаленные в кильватер, и вспомогательный буксировщик несколько выступает в сторону за линию состава. Он выполняет все указания основного буксировщика по реверсу машинами и управлению рулями. Отмашку встречным судам и составам для расхождения левыми бортами подают с основного буксировщика, а для пропуска с правого борта — с вспомогательного буксировщика.

Маневр обгона составом, буксируемым двойной тягой в кильватер, других составов выполняют в соответствии с предписаниями Правил плавания. Для обгона выбирают безопасный и удобный участок пути. С головного буксировщика дают запрос на обгон двумя короткими и одним продолжительным звуковыми сигналами. При отсутствии встречных судов буксировщик обгоняемого состава дает разрешение на обгон такими же звуковыми сигналами и показывает отмашкой сторону, с которой разрешается обгон. Подтвердив понятость полученного разрешения отмашкой без звукового сигнала, обгоняющие буксировщики прибавляют ход и выполняют обгон. Как и при маневре расхождения, коренной буксировщик никаких сигналов и отмашек не дает. Ответственность за осуществление безопасного выполнения маневра возлагается на вахтенного начальника  головного  буксировщика.

Постановка состава на якорь при буксировке двойной тягой в кильватер может быть произведена как без отдачи буксира, поданного с головного на коренной буксировщик, так и с отдачей его. В первом случае по команде вахтенного начальника головного судна оба буксировщика убавляют ход, выводят состав на заранее выбранное место якорной стоянки и, когда инерция движения состава будет полностью погашена, с первого счала барж отдают якоря. Убедившись в надежном удержании состава на якорях, ослабляют буксирные канаты обоих буксировщиков, затем поочередно сначала коренной буксировщик, а потом головной отдают свои якоря.

Во втором случае коренной буксировщик отдает буксирный канат головному и после ухода последнего самостоятельно производит постановку состава на якоря.

При движении двойной тягой лагом, маневр по постановке состава на якоря осуществляет основной буксировщик, с которого на состав подан буксирный канат. Вспомогательный буксировщик выполняет все указания вахтенного начальника основного буксировщика.

При движении двойной тягой под мосты в районах гидроузлов,  через  перекаты и т. д. судоводители должны принимать повышенные меры предосторожности, и команды, подаваемые с головного буксировщика (по режиму работы машин, управлению рулями, изменению курса на ветер или под ветер и т. д.), должны безоговорочно и быстро выполняться вспомогательным буксировщиком.

4. Опишите меры предосторожности при опасении людей, находящихся в воде в штормовую погоду при плавании на водохранилищах, озерах и морских районах. Оказание помощи утопающему.

Любой член экипажа, первым заметивший падение человека за борт со своего судна, с другого судна, лодки, другого плавающего средства или причала должен бросить ему спасательный круг и после этого доложить о случившемся вахтенному начальнику.

Вахтенный начальник объявляет тревогу «Человек за бортом», которую дают тремя звуковыми сигналами главным свистком. Кроме призыва экипажа к немедленным действиям, этот сигнал оповещает о случившемся находящиеся поблизости другие суда, которые должны усилить наблюдение за поверхностью воды и при необходимости оказать помощь человеку, терпящему бедствие.

Члены экипажа должны знать места  размещения  спасательных средств на судне, уметь быстро спускать шлюпки на воду, грести и управлять ими, а также уметь правильно извлекать утопающего из воды в шлюпку, чтобы она при этом не опрокинулась. Кроме того, члены экипажа должны уметь сами хорошо плавать, уметь правильно подплывать к утопающему, брать его и поддерживать на воде, а после извлечения на берег или судно оказывать первую помощь приемами искусственного дыхания.

Управляя судном при падении человека за борт, в первую очередь нужно правильно остановить судно и осуществить последующее приближение к пострадавшему.

Если нет течения и ветра и упавший за борт находится недалеко от судна, чтобы не терять времени на оборот, можно приближаться к человеку задним ходом, отводя корму в сторону от утопающего, при этом нужно вести за человеком постоянное наблюдение с тента или капитанского мостика и одновременно спускать шлюпку. Окончательно ставят шлюпку на воду после полной остановки движения судна назад.

Если есть течение и ветер, то необходимо выполнить оборот, при этом выполнять его нужно в сторону борта, с которого упал человек, чтобы последний не попал под корму судна. После завершения оборота судно приближается к человеку, терпящему бедствие на воде, так, чтобы не ударить его корпусом, одновременно спуская шлюпку.

Если оказание помощи осуществляется в темное время суток, то поиск человека на поверхности воды производят с помощью прожекторов. При обнаружении пострадавшего его освещают лучом прожектора для подачи ему спасательного круга со светящимся буйком и указания направления движения шлюпки (на ней должен гореть белый огонь). Если обнаружить упавшего за борт не удалось, поиск его продолжают до тех пор, пока не будут использованы все возможности и по времени дальнейший поиск продолжать нет смысла.

При   падении   человека    с буксировщика нужно немедленно изменить курс с целью отвода барж от утопающего и выноса его в сторону от состава струями воды от движителей. Одновременно, если на баржах есть команды, они принимают участие в спасении утопающего, в первую очередь бросая ему спасательные средства.

Для оказания помощи большому количеству людей, терпящих бедствие на воде, судно останавливают и с него выбрасывают за борт спасательные круги и плоты, нагрудники и спасательные жилеты, скамьи, столы, доски и другие плавающие предметы, помогающие людям держаться на воде. Одновременно спускают на воду все шлюпки, в которые в первую очередь сажают женщин, детей, престарелых и обессилевших людей. Шлюпки поочередно подходят к судну, как правило, с подветренной стороны, куда высаживаются спасенные люди.

В местах организованного купания на берегу и большого скопления людей (паромы, гидростройки и т. п.) ставят мачты темно-зеленого цвета высотой 8—10 м, на которых при несчастных случаях с людьми днем поднимают шар красного цвета, а ночью вывешивают два горизонтально расположенных красных огня. Эти сигналы требуют от проходящих судов повышенных мер предосторожности и оказания помощи в спасении людей.

ЛИТЕРАТУРА

Земляновский Д.К. Общая лоция внутренних водных путей. "Транспорт", 1974.

ГОСТ № 26600-85 Знаки и огни навигационные.

Удачин В.С., Соловьев В.Б. Судовождение и правила плавания на внутренних судоходных путях. "Транспорт", 1983.

Правила плавания по внутренним судоходным путям РСФСР. "Транспорт", 1984.

Наставление по организации штурманской службы на судах МРФ.

Правила пропуска судов, составов и плотов через шлюзы внутренних судоходных путей РСФСР.

Инструкция по использованию судовых ультракоротковолновых радиостанций для обеспечения безопасности плавания судов и составов на внутренних судоходных путях РСФСР. Руководство по применению радиолокационной станции для движения судов по внутренним судоходным путям РСФСР. Устав службы на судах МРФ РСФСР. "Транспорт", 1983.

Л.Ю. Гаврюшов Ю.П. Организация службы на судах речного флота. "Транспорт", 1982.

Местные правила бассейна. Временная инструкция о порядке движения и маневрирования судов в дедовых условиях на внутренних судоходных путях.

Безопасные скорости движения судов и составов (рекомендации судоводителям). "Транспорт", 1976.

Описание системы плавучего ограждения в водах СССР. Система МАМС. Регион А. ГУНИО МО СССР, 1983.

Предупреждение столкновений судов (рекомендации судоводителям) ГИБС МРФ. "Транспорт", 1975.

Ольшамовский С.Б. Организация безопасности плавания судов. "Транспорт", 1979.