Курсовая работа  №1 за V курс по предмету:

«КОММЕРЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ФЛОТА»

# Курсанта Вечернезаочного отделения

## Борискина Олега Ивановича

### Код ШМ8559

#### Вечерне-Заочное Отделение

##### Специальность: «Морское судовождение»

2001 год

### КОЛЛЕДЖ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  СПЕЦИАЛИСТОВ ФЛОТА СПбГУВК

ЗАДАНИЕ:

Рейс Санкт Петербург – Клайпеда. Расстояние между портами 470 миль. Начало рейса 15.07.

Курсовая работа

I. Основные сведения о судне.

II. Характеристики  груза.

III. Подготовка судна к приемке груза.

IV. Расчетная часть.

V. Составление грузового плана

VI. Крепление груза в трюмах и на палубе.

VII. Порядок оформления грузовых документов.

# I. Основные сведения о судне.

Т/х «Балтийский» - проект 7813. Тип судна – однопалубное двухвинтовое, грузовое судно с закрытыми трюмами, двойным дном и двойными бортами, баком и ютом, М.О. и двухъярусной рубкой, расположенной в кормовой части судна.

- Назначение судна – перевозка леса, генеральных и массовых грузов.

- Класс Регистра и район плавания – Судно смешанного река-море плавания с удалением от берега не более 100 миль при ветре до 6 баллов

- Остойчивость – II категория

- Непотопляемость – обеспечивается при затоплении одного из отсеков

- Размеры судна габаритные:
Длина L = 96 м
Ширина B = 13,2 м
Высота от верхней кромки несъемных частей до ОЛ = 15,2 м

- Расчетные размеры корпуса судна:
Длина L = 92,1 м
Ширина B = 13 м
Высота  Н = 5,5 м
Высота надводного борта (в летний период) = 2,1 м
Вес судна порожнем G0 = 1120 тонн
Валовая вместимость = 2040 рег. тонн
Чистая вместимость  = 880 рег. тонн
Водоизмещение в грузу  D = 3260 тонн
Осадка при водоизмещении 3260 тонн(пресная/соленая вода):
Tср = 3,4/3,48 м
Tн = 3,4/3,48 м
Tк = 3,4/3,48 м
Грузоподъемность = 2000 тонн
Грузоподъемность на 1 см осадки при водоизмещении:
3260 – 10,63/10,43
2425 – 10,26/10,05
1120 – 9,48/9,28
Полная грузоподъемность = 2140 тонн
Скорость судна на чистой воде с полным грузом V= 19,6 км/час
Скорость судна порожнем в балласте V = 23.7 км/час
Возвышение  ЦВ над ОЛ, при водоизмещении:
3260 Zc = 1,81
2425 Zc = 1,38
1120 Zc = 0,69
Возвышение  ЦТ над ОЛ, при водоизмещении:
3260 Zg = 3,69
2425 Zg = 3,0
1120 Zg = 4,27
 Отстояние  ЦВ от мидельшпангоута, при водоизмещении :
3260 Xc = - 0,86 м
2425 Xc = - 0,65 м
1120 Xc = - 0,18 м

Отстояние ЦТ от мидельшпангоута, при водоизмещении:
3260 Xg = - 0,88 м
2425 Xg = - 4,33 м
1120 Xg = - 9,16 м

Грузоподъемность при удельном погрузочном объеме 1,59 м3/т  = 2000 тонн
Вместимость грузовых трюмов = 3192 м3
Трюм №1 = 952 м3
Трюм №2 = 1200 м3
Трюм №3 =  1040 м3
Размер грузовых люков, м 16,5х9,35
Допустимая нагрузка на крышки 1,3 т/см3
Люковые закрытия: стальные, передвижные, крышки с резиновыми уплотнителями
Размеры грузовых трюмов в плоскости второго дна:
Трюм №1 = 18,1х11,2 
Трюм №2 = 24,45х11,2
Трюм №3 =  18,0х11,2
Площади трюмов: 
Трюм №1 = 18,1х11,2 =202,72
Трюм №2 = 24,45х11,2 =273,84
Трюм №3 =  18,0х11,2 =201,6
Высота трюма в метрах H = 5,42

Расположение судовых цистерн:

| Цистерна | Расположение шпангоутов | Вместимость, м3 |
| --- | --- | --- |
| Основной запас топлива | Л.б. 133-156 | 60 |
| Основной запас топлива | Пр.б. 136-150 | 23,5 |
| Основной запас топлива | 133-144 | 46,3 |
| Основной запас топлива | 151-156 | 9,95 |
| Расходная главного двигателя | М.О. | 1,94 |
| Отработанного масла | 145-160 | 0,55 |
| Основной запас масла | 145-150 | 5,05 |
| Вспомогательные двигатели | 145-150 | 1,12 |
| Сепараторное масло | 145-150 | 1,19 |
| Отходы масла и топлива | 145-150 | 2,11 |
| Балластный танк | Пр.б. 22-55 | 157,5 |
| Балластный танк | Л.б. 22-55 | 157,5 |
| Балластный танк | Пр.б. 55-94 | 215 |
| Балластный танк | Л.б. 55-94 | 215 |
| Балластный танк | Пр.б. 94-127 | 182 |
| Балластный танк | Л.б. 94-127 | 182 |
| Балластный танк | Пр.б.123-133 | 57 |
| Балластный танк | Л.б. 156-169 | 60 |
| Пресной воды | П.Б. 127-133 | 14,0 |
| Пресной воды | Л.Б. 127-133 | 9,7 |

# II. Характеристики груза

Круглый лес в трюмах и на палубу. Погрузочный объем = 2,6 м3/т

# III. Подготовка судна к приемке груза.

Подготовка судов и их трюмных помещений к приему груза заключается в очистке, мойке, просушке и вентиляции трюмов, в приспособлении их под грузы с учетом физико-химических свойств последних, а также в дезинфекции (санитарная профилактика), дезинсекции (уничтожение насекомых), дезодорации (уничтожение посторонних запасов). Проветривание трюмов может быть естественным или же производиться при помощи вентиляционных установок. Благодаря регулярной вентиляции грузовые помещения просушиваются и из них выветриваются запахи, остающиеся после перевозки тех или иных грузов. Если после вентиляции запах не исчезает, то разыскивают источник запаха и устраняют его, а трюмы в необходимых случаях промывают водой и просушивают.

После перевозки пылевидных грузов пыль тщательно обметают или же смывают сильной струёй воды из шланга.

# IV. Расчетная часть.

## Определение ходового времени.

Рейс Санкт Петербург-Клайпеда.

Расстояние между портами по таблице морских расстояний S = 470 морских миль.

Расчетная скорость судна V = 10 узлов.

S

Tход = -----  = 470/10 = 47 часов ~ 2 суток.

V

## Определение стояночного времени.

Нормы погрузки лесных грузов в отечественных портах:

N погр = 55 т/час = 1320 т/сут

Нормы выгрузки лесных грузов в отечественных портах:

N выгр = 50 т/час = 1200 т/сут

Т ст погр = P/N = 2140/1320 = 1.6 суток ~ 2 суток

Т ст выгр = P/N = 2140/1200 = 1.78 суток ~ 2 суток

Тст = Т ст погр + Т ст выгр = 2+2 = 4 суток

## Расчет запаса топлива и воды.

Нормы расхода топлива: на ходу – 4 т/сут, на стоянке – 1 т/сут

g т.х = 2 сут * 4 т * 1,2(шторм. Коэф) = 9,6 ~ 10 тонн

g т.ст = 4 сут * 1 т = 4 тонны

Общий запас топлива на рейс

gтопл = g т.х + g т.ст=10 + 4 = 14 тонн

Нормы расхода воды: 3 тонны в сутки.

Продолжительность рейса

T = Тход + Т ст погр + Т ст выгр= 2+2+2 =6 суток

gв = 6*3 = 18 тонн

## Определение суммарных запасов.

Gсум=gтопл+gв+gпр

Прочие запасы размещаются на носу(15 тонн) и в корме (15 тонн). Gпр = 30 тонн

Gсум = 14+18+30=62 тонны

## Нахождение чистой грузоподъемности

Dч=Dw - (D0+Gсум) = 3260 – (1120+62) = 2078 тонн

## Грузовой план.

Лес – груз легкий(2,6 м3/т). Поэтому в трюма  грузим до полной грузовместимости.

Объемы трюмов:

Трюм №1 Р1 = 952 (м3 )/2,6 (м3 /т) =  366 тонн

Трюм №2 Р2 = 1200 (м3)/2,6 (м3 /т) = 461 тонна
Трюм №3 Р3 =  1040 (м3)/2,6 (м3 /т) = 400 тонн

Общий вес груза в трюмах  Ртр= 1227 тонн.

Найдем количество груза, которое можно разместить на главную палубу.

Определим общую площадь крышек трюмов:

S = (18.1+24.45+18.5)*11.2 = 683.76 м2

Определим максимальный объем каравана при максимальной допустимой высоте H=2 м

V = S * H =683.76*2 =1367.52 м3

Вес каравана Ркар =1367,52/2,6=526 тонн

## Общий вес груза в трюмах и на караване

Р=Р1+Р2+Р3+Ркар

Р=366+461+400+526=1753 тонны

Найдем вес груза на караване исходя из площади.

Ркар1 = 156 тонн

Ркар2 = 210 тонн

Ркар3 = 160 тонн

Определим осадку из грузовой шкалы судна.

Тср = 3,25 м

## Определение дифферента

### 1. Отстояние ЦВ от мидельшпангоута

Отстояние ЦВ от мидельшпангоута, при водоизмещении 1120 = -9,16
Xg0 = -9.16

Возвышение  ЦВ над ОЛ, при водоизмещении 1120 = 4,27

Zg0 = 4.27

D0=1120

D=1120+1753+62=2935

Xg=(7286+1120*(-9.16))/2935=-1.013

Zg=(8931.09+1120*4.27)/2935 = 4.672

### 2. Продольный метацентрический радиус

R = 0.08*962/3.25 = 226.86

### 3.Удельный дифференцирующий момент

Муд = 2935*226.86/100*96=69.36

### 4. Дифферентующее плечо

Xg-Xc = -1,013-(-0,56) =-0,453

### 5. Дифферентующий момент

Мдиф = D(Xg-Xc)

Xg = -1.013

Xc = -0.56

Mдиф= 2935(-1,013+0,56) = -1329,555

### 6. Дифферент

d = Мдиф/Mуд = -1329,555/69,36 =-19.16 см

Величина дифферента отрицательная. Следовательно, дифферент на корму.

Определяем осадки.

Тср = 3,25 метра

Тн = 3,16 метра

Тк =  3,35 метра

## Расчет остойчивости

### 1. Поперечный метацентрический радиус

r = 0,08*B2/T

r = 0,08* 132/3,25 = 4,16 метра

### 2. Площадь действующей ватерлинии

Где 	q – число тонн на см осадки(10.33 – берем из таблицы)

γ  - плотность воды (для Балтийского моря 1,011)

S=100*10,33/1,011 = 1021,76

### 3. Отстояние центра величины от ватерлинии.

где 	Т – осадка судна

V – объемное водоизмещение

S – площадь действующей ватерлинии

V = D* γ

V = 2935*1.011=2967.29

Zw = 1/3(3.25/2 + 2967.29/1021.76) =1/3(1.625+2.9) = 1.51 метра

### 4. Отстояние центра величины от ОЛ

Zc = T-Zw

Zc=3.25-1.51 =1.74 метра

### 5. Отстояние метацентра от ОЛ.

Zm = r+Zc

Zm = 4,16+1.74 =5.9 метра

### 6. Отстояние центра тяжести от ОЛ

Zg = (8931.09+1120*4.27)/2935 =4.67

### 7. Метацентрическая высота

h = Zm-Zg

h = 5.9-4.67= 1.23

# V. Крепление груза

Крепление груза в трюмах не производится, поскольку он загружен до полной грузовместимости и не подвержен смещению из-за высоких сцепляющих свойств.

Крепление каравана осуществляется в соответствии с “наставлениями по перевозке лесных грузов” с помощью найтовов, скоб, талрепов и цепей, прошедших сертификацию Регистра.

# VI. Порядок оформления грузовых документов.

По окончании погрузки составляется манифест на грузы, который представляет собой перечень партий грузов и основные сведения о них. Манифест подписывается капитаном судна.

На лицевой стороне коносамента указывают следующие данные:

- наименование судна

- наименование перевозчика

- место приема груза к перевозке

- наименование отправителя

- место назначение или направление судна

- наименование получателя

- сведения о грузе(наименование, марка, вес объем)

- фрахт или другие платежи

- время и место выдачи коносамента

- подпись капитана или другого представителя перевозчика

Оформление грузовых документов при загранперевозках:

# Text boxes

Экспортное поручение

Отправитель

5-6 экз.

Таможня

1 экз.

ТЭК порта

1 экз.

###### Судно

Нотис о готовности

Погрузка

Экспортное поручение

Экспортное поручение

Штурманская расписка

Коносамент.

Оригинал

Копии

Отправитель

1 экз.

Получатель

Оригинал