Министерство транспорта России
Департамент Речного флота

КОЛЛЕДЖ  ИННОВАЦИОННЫХ  ТЕХНОЛОГИЙ
СПЕЦИАЛИСТОВ  ФЛОТА  СПб ГУВК

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

Предмет: 	Навигация, лоция и
гидрометеорологическое 
обеспечение судовождения

Тема: 	Проработка маршрута перехода
судна  «Балтийский» 
по маршруту: п.Рига – п.Высоцк

# Исполнитель:	Курсант группы 62 ШМ
Кузьмин Сергей
Викторович

# Руководитель:	Преподаватель
Рассукованый
Леонид Семёнович

Санкт-Петербург, 2002

1 	ВВЕДЕНИЕ	3

1.1	Технико-эксплуатационные характеристики  судов типа «Балтийский»	4

.	Лоцманская карточка	7

1.2	Штурманское вооружение	8

1.	Гирокомпас «АМУР-2»	8

2.	Магнитный компас «УКП-4»	10

3.	ЛАГ «МГЛ-25»	12

4.	Эхолот «НЭЛ-10»	14

5.	Приёмоиндикатор «ДЕЛЬФИН-А»	17

6.	Авторулевой «ПЕЧОРА-1»	18

7.	Радиопеленгатор «СРП-5»	20

8.	Радиолокационная станция «ПЕЧОРА-2»	21

9.	Радиолокационная станция «КИВАЧ»	24

10.	Радиолокационная станция  «Р-722-2»	26

11.	Радиостанция «РЕЙД-1»	29

1.3	Время перехода, пункты отхода и прихода	32

1.4	Проработка маршрута перехода	32

2 	СОСТАВЛЕНИЕ ГРАФИЧЕСКОГО  ПЛАНА ПЕРЕХОДА	33

2.1 	Ежедневный штурманский бюллетень	33

2.2	Графический план рейса	34

2.3	Список карт на переход	34

2.4	Список книг и пособий на переход	35

3 	ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ УСЛОВИЙ  ПЛАВАНИЯ ПО МАРШРУТУ ПЕРЕХОДА	36

3.1	Характеристика навигационно-гидрографических условий района перехода, пункта отхода и прихода	36

.	Юго-западный фарватер (ФАРВАТЕР №3)	36

.	Наставления для подхода к  Выборгскому заливу с SW	38

.	Выборгский фарватер (ФАРВАТЕР №6) Выборгский морской канал	39

3.2 	Характеристика и анализ гидрометеорологических  условий по маршруту перехода в период рейса	40

3.3	Метеорологическая таблица	40

3.4.	Гидрологическая характеристика	41

3.5	Навигационная и гидрометеорологическая информация	42

4	ВЫПОЛНЕНИЕ  ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ  ПРОКЛАДКИ ПО МАРШРУТУ ПЕРЕХОДА	43

4.1 	Предварительная прокладка маршрута  перехода на путевых картах	43

4.2	Перечень курсов предварительной прокладки	43

4.3	Сведения о местах и портах укрытия	44

4.4	Сведения о навигационных ориентирах	45

4.5	Сведения о круговых радиомаяках	50

4.6	Сведения о радиолокационных маяках-ответчиках	52

4.7	Таблица моментов астрономических явлений	53

5	РАСЧЕТ ОЖИДАЕМОЙ ТОЧНОСТИ СЧИСЛЕНИЯ И ОБСЕРВАЦИИ ПРИ ПЛАВАНИИ	55

5.1	Определение ожидаемой точности счисления и коэффициента счисления	55

5.2	Определение ожидаемой точности обсерваций	55

5.3	Расчет частоты обсерваций на маршрут перехода	56

6	ЗАКЛЮЧЕНИЕ	57

# 1 	ВВЕДЕНИЕ

Слово "Навигация" происходит от латинского слова "navigare", что значит "ездить по морю".

Навигация – точная наука, построенная на строгой математической основе. Однако для полноценного выполнения штурманских обязанностей недостаточно только одной теории.

Штурман обязан иметь необходимые практические навыки в использовании всей сложной навигационной техники, а это достигается только непрерывными тренировками. Безопасное безаварийное плавание обеспечивают только тщательное проведение навигационных измерений и их обработка, по возможности сопровождаемые контрольными измерениями и вычислениями.

Судоводитель несет ответственность за аварию независимо от того, произошла ли она от серьезного упущения в штурманском деле или от незначительной ошибки в его наблюдениях или вычислениях.

Предварительную прокладку осуществляет капитан при выборе пути судна, который определяется тремя основными условиями:

- безопасностью плавания

- экономичностью перехода

- наименьшей затратой времени

Эти два условия часто противоречат друг другу и поэтому выбор пути является одной из важнейших и сложных задач судовождения.

Правильно решить эту задачу можно только на основе тщательного анализа всех условий плавания.

Счисление пути судна должно быть:

- непрерывным

- наглядным

- точным

то есть оно должно давать штурману возможность в любой момент видеть нанесенное на карту положение судна относительно окружающей обстановки с точностью, обеспечивающей безопасность плавания.

## 1.1	Технико-эксплуатационные характеристики 
судов типа «Балтийский»

### Список судов

загранплавания СЗРП типа “Балтийский” финской постройки (проект № 613)

| Название судна | Год постройки | Подрядчик | Место постройки |
| --- | --- | --- | --- |
| тх Балтийский – 102 | 1978 | АО «Лайватеоллисуус» | г. Турку |
| тх Василий Малов | 1978 | АО «Лайватеоллисуус» | г. Турку |
| тх Балтийский – 107 | 1979 | АО «Лайватеоллисуус» | г. Турку |
| тх Балтийский – 110 | 1980 | АО «Лайватеоллисуус» | г. Турку |

### Тип судна

- сухогрузное

- однопалубное

- двухвинтовое

- c тремя грузовыми трюмами

- надстройка и машинное отделение расположены в кормовой части

### Назначение судна

Судно предназначено для перевозки:

- генеральных грузов

- лесоматериалов

- зерна

- навалочных грузов

- контейнеров

### Классификация судна

Судно построено по Правилам Регистра СССР на класс КМ*ЛЗ I I СП

Остойчивость судна рассчитана по нормам регистра СССР

### Район плавания

судна определен в соответствии с классом Регистра СССР «II-СП», то есть

- разрешается плавание в открытом море 
при удалении от порта/мест убежища до 50 миль и при волнении не более 6 баллов

- плавание в закрытых морских бассейнах (Балтийское, Белое, Каспийское, Азовское, Черное моря) 
разрешается при удалении от порта/места убежища до 100 миль

### Класс судна

ледовый класс Регистра СССР: КМ «Л3»

Это значит, что разрешается:

- самостоятельное плавание в мелкобитом разряженном льду в неарктических морях

- круглогодичное плавание под проводкой ледокола в неарктических морях в легких ледовых условиях

### Основные размеры судна

| Брутто регистровый тоннаж, т | 1987.07 |
| --- | --- |
| Нетто регистровый тоннаж, т | 1002.05 |
| Дедвейт, т | 2554 |
| Водоизмещение, т | 3838 |
| Грузоподъемность, т | 2300 |
| Длина, м | 95 |
| Ширина, м | 13.22 |
| Максимальная высота надводного габарита в грузу, м (в морской воде) | 12.5 |
| Высота надводного габарита в балласте, м | 13.2 |
| Осадка в грузу, м | 3.95 |
| Скорость в полном грузу | узлах | 11.3 |
|  | км/ч | 21 |
| Тип двигателя | 2 ( 6НФД-48А-2У |
| Мощность, кВт | 1280 |

| Вместимость зерновая | м. куб | фут. куб |
| --- | --- | --- |
|  | 3 475 | 122 700 |
| Трюм № 1 | 1 057 | 37 320 |
| Трюм № 2 | 1 248 | 44 065 |
| Трюм № 3 | 1 170 | 41 315 |

|  | Палубы трюма | Просвет люка | Размеры крышек |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20.1 ( 11.2 | 16.5 ( 8.4 | 16.6 ( 8.5 |
| 2 | 20.6 ( 11.2 | 16.5 ( 10.2 | 16.6 ( 10.3 |
| 3 | 19.3 ( 11.2 | 16.5 ( 10.2 | 16.6 ( 10.3 |

| Высота трюмов до люковых крышек, м | 52.0 |
| --- | --- |
| Высота комингса, м | 0.8 |
| Количество тонн на 1 см осадки, в среднем | 10.6 |
| Допустимая нагрузка на люковые крышки, т/ м. кв | 1.75 |
| Тип люковых крышек | Системы “Мак Грегор” |
| Вентиляция трюмов | естественная |
| Допустимая нагрузка на палубу трюма, т. кв/м. кв | 6.0 |

### Составные дедвейта

| Полный запас топлива: | Тонн | м3 |
| --- | --- | --- |
| моторное топливо для главных дизелей | 105 | 131.0 |
| дизельное топливо для вспомогательных двигателей | 54 | 68.0 |
| полный запас пресной воды | 60 | 62.6 |
| полный запас смазочного масла | 3 | 5.4 |
| экипаж | 4 |  |
| провизия и снабжение | 8 |  |
| фекалии, подльяльные воды | 20 |  |
| чистая грузоподъемность судна при 100% запасов | 2 300 |  |
| чистая грузоподъемность судна при 50% запасов | 2 427 |  |
| количество тонн на один сантиметр осадки: тн/см | в полном грузу | 10.6 |
|  | в балласте | 9.6 |
| коэффициент полноты водоизмещения | 0.78 |

### Регистровая вместимость судна

| Полная (БРТ) | 1 987.07 рег.т |
| --- | --- |
| Чистая (НРТ) | 1 002.05 т |

## .	Лоцманская карточка

Название судна	т/х «Балтийский» 	Дата	10.IХ.2000

Позывные	UPBY 	Дедвейт	2140 т

Год постройки	1966 	Водоизмещение	3260 т

Осадка:	кормой 	3.40 м
носом	3.40 м

###### Особенности судна

Длина наибольшая 	96  м	Ширина	13.2 м

Высота надводного борта 	2.1 м 	Высота от ОЛ до верхней несъемной части	15.2 м

Высота борта	5.5 м 	Носовая бульба	Да/Нет

Якорная цепь:	1 смычка	25 м	Осадка:	в грузу	3.40  м
	левая 	 6 смычек		в балласте	2.80  м

правая 	 6 смычек
кормовая 	 3 смычек

Тип двигателя	6NVD48AV 	Максимальная мощность	2 ( 660 л.с.

###### Маневренные режимы работы СЭУ

Об/мин	330 	Скорость, уз	10.0

Передний полный	320 об/мин	Передний средний	220 об/мин

Передний малый	140 об/мин	Передний самый малый	80 об/мин

Задний самый малый	 60 об/мин 	Задний малый	105 об/мин

Задний средний	 165 об/мин	Задний полный	240 об/мин

Предельное время работы в режиме ЗХ	4 мин	Передний полный маневр — задний полный	12 с

Минимальное число оборотов	60, 0.5 уз	Мощность на ЗХ от мощности на ПХ	75%

Макс. кол-во последовательных пусков	10

###### Характеристика рулевого устройства

Тип руля	Поворотные насадки	Максимальный угол перекладки 	40°

Время перекладки с борта на борт	28 с	Ср. положение руля для компенсации боковых сил винта	0°

###### ПРОВЕРКА НАЛИЧИЯ НА БОРТУ И ГОТОВНОСТИ

Якорей 		Рулевого устройства

Свистка 		Числа работающих силовых агрегатов привода 	2

РЛС	3 см    10 см  	Указателей:	аксиометра 	2

Лага 	 		тахометра 	2

Скорость поворота 		Доплеровский:	Да/Нет     Нет

Скорость:	относительно воды	10  узлов 	Систем курсоуказания

относительно грунта 	 	Постоянная поправка гирокомпаса 	±   +1°

по двум осям	 	Средства УКВ радиосвязи

Средства радионавигации 		Машинных телеграфов 	Тип МТО

## 1.2	Штурманское вооружение

Гирокомпас «АМУР-2»

##### Технические данные
принцип работы

Гирокомпас «Амур-2» — двух-гироскопный малогабаритный компас с жидкостным подвесом чувствительного элемента и принудительным воздушным охлаждением.

Питается от агрегата преобразователя АМГ-202, с синхронного генератора которого в схему ГК подается трехфазный ток (120 В, 500 Гц). Асинхронный двигатель АМГ-202 питается от судовой сети трехфазного тока (220/380 В, 50 Гц).

#### Точность показаний

гирокомпаса на неподвижном основании	±0,3

на движущемся судне с постоянной скоростью
и постоянным курсом	±1,5°

при маневрировании	около ±3°

расчетная широта 	φ=60°

расчетный период незатухающих колебаний ЧЭ 	T=84,4 мин

фактор затухания 	f=3±l

время прихода в меридиан	5—6 ч

время отработки следящей системой
угла рассогласования 
следящей сферы с ЧЭ в 90° 	не более 15 с

гарантийный срок работы ЧЭ	3000 ч

Угловая скорость вращения гиромоторов	29 800 об/мин

Гирокомпас рассчитан на работу при температуре 
окружающего воздуха 	от —20° до +40°С

Нормальная температура поддерживающей жидкости 	+37°— 41°С
допустимый предел 	+58°С

Число принимающих репитеров	не более12 шт

Высота основного компаса	110 см
Диаметр основного компаса	50 см

Масса 	около 100 кг

Состав поддерживающей жидкости:

дистиллированная вода	З л

глицерин химически чистый	1 л

формалин жидкий	50 см3

спирт ректификат 96%-ный	1 л

реактивная бура	10 г

Плотность поддерживающей жидкости
при температуре окружающего воздуха +20°С	ρ= 1,032 г/см3
	 (±0,002 г/см3)

##### Комплект гирокомпаса

В комплект гирокомпаса входят следующие приборы:

основной прибор 1АМ

агрегат питания АМГ-202 с блоком регулировки частоты—прибор 18

курсограф 23АМ

репитеры для пеленгования 19К, установленные на пелорусах 20К—2 шт.

настенный репитер—38Г

репитер с подвесом 38К—на специальном кронштейне

визуальный пеленгатор 22А

оптический пеленгатор ПГК-2

планшет-корректор с набором таблиц скоростной погрешности

ЗИП и папка с технической документацией

#### Основной прибор

1АМ состоит из основания и компасной секции. В основании смонтированы платы выводов, предохранители, магнитный усилитель резонансного типа УТ-1, реле МКУ-48С — для включения двигателя вентилятора в автоматическом режиме, пакетный переключатель—для запуска агрегата питания гирокомпаса. В передней части компасной секции размещены приборы контроля и сигнализации.

#### Гиросфера

(или чувствительный элемент) представляет собой герметически закрытый шар (сферу), собранный из двух полушарий, выдавленных из листовой латуни, покрытых снаружи эбонитом, а в районе полюсов и экватора — графитом, через специальные буксы в которых подается питание на гиромоторы и катушки электромагнитного дутья. Вес ЧЭ в воздухе 3710 г, диаметр 192 мм. Внутри ЧЭ на кронштейне размещены два гиромотора, представляющие собой трехфазные асинхронные электродвигатели с короткозамкнутыми роторами типа «Беличье колесо», а статорная обмотка уложена внутри ротора. В верхней части гирокамеры установлен масляный успокоитель секционного типа, а также уложены верхняя и нижняя катушки электромагнитного дутья. Снаружи ЧЭ, в экваториальной плоскости, нанесены деления от 0° до 360° с ценой одного деления в 2°. В нижней части ЧЭ имеется отверстие, через специальный ниппель в котором залито веретенное масло. За счет веса масла смещается ц. т. ЧЭ вниз по оси Z—Z и достигается маятниковый эффект. Это же масло используется для смазки подшипников гиромоторов, поэтому ЧЭ всегда должен находиться в вертикальном положении. Категорически запрещается наклонять или опрокидывать ЧЭ, чтобы не вывести его преждевременно из строя.

#### Следящая сфера

является связующей частью следящей системы и служит для жидкостного подвеса ЧЭ и подводки к нему электрического питания. Следящая сфера состоит из держателя 3 с шестью полыми стержнями 5 для подвода тока к следящей сфере и двух полусфер / верхней и нижней, выдавленных из листового алюминия, покрытых снаружи эбонитом, а изнутри — эбонитом и графитоэбонитом. Полусферы 1 связаны между собой кольцами 6. Верхняя полусфера на полюсе имеет отверстие для доступа поддерживающей жидкости внутрь следящей сферы. Между экваториальными поясами вставлены колонки 7, стекла 2 со срезами также для доступа внутрь поддерживающей жидкости. На стеклах нанесены горизонтальные риски, по которым можно определить положение ЧЭ по высоте. Держатель 3 с эбонитовым диском 4 подвешивается на подшипниках, закрепленных на столе гирокомпаса. На верхней части держателя закреплен коллектор с контактными кольцами. На верхней части стакана держателя крепится азимутальная шестеренка, которая соединяется зубчатой передачей с двигателем отработки следящей системы АДП-1, который механически связан с роторами датчиков курсоуказания типа ДИ-150.

Магнитный компас «УКП-4»

###### Комплект магнитного компаса

В комплект 127-миллиметрового компаса входят:

- котелок с картушкой

- пеленгатор

- нактоуз или настольная плита

- девиационный прибор

- магниты и специальное железо

- защитный колпак

Компас представляет собой котелок с двумя камерами, заполненными компасной жидкостью. Внутри котелка помещается картушка компаса на шпильке.

#### Картушка

является основной частью компаса. Она состоит из магнитной системы — шести стрелок-магнитов, поплавка, топки и алюминиевого ободка. Магнитные стрелки представляют собой короткие магниты, которые заключены в латунные пеналы 6 и припаяны к донной части поплавка. Стрелки симметрично и параллельно расположены относительно продольной плоскости картушки. Концы стрелок находятся на одной окружности.

Оправа картушки состоит из поплавка 5 с ободком, конуса 7 с агатовой топкой 8, которая крепится винтом 4, бумажного диска 3 и опорного диска 1.

Поплавок изготовлен из листовой латуни. Бумажный диск, разбитый на 360°, приклеен к опорному диску, который вырезан из слюды. Система дисков 8 и 1 с помощью четырех винтов 2 крепится к ободку поплавка. На верхней части поплавка черным карандашом наносится порядковый номер картушки и дата ее проверки. Диаметр картушки 130 мм. Вес ее в воздухе 102 г. Вес картушки с компасной жидкостью 4±0,5 г.

#### Котелок

состоит из корпуса с двумя цапфами, азимутального кольца, стекла, колонки, в которую ввинчена компасная шпилька, козырька, двух курсовых нитей, рефлектора, диафрагмы, чашки с грузом и колец 1 карданового подвеса.

Корпус 6 котелка—латунный резервуар с двумя камерами— основной и дополнительной. Он имеет две бронзовые цапфы 5. Основная камера служит для размещения в ней картушки. В нижней части камеры имеется колонка 8 со шпилькой 9. Здесь же крепится козырек 10. В основной камере имеются две курсовые нити 7. Камера котелка и козырек окрашены белой краской.

Дополнительная камера находится в нижней части котелка. Камера снабжена диафрагмой 14, которая при расширении компасной жидкости выгибается. Обе камеры сообщаются между собой через отверстие в дне основной камеры. Колонка 8 изготовлена из латуни и имеет коническую форму. Через отверстие в хвостовой ее части ввинчивается компасная шпилька 9. В верхний конец шпильки вставлен и запаян наконечник из твердого металла — иридия или нержавеющей стали, который заточек в виде конуса. Козырек 10 изготовлен из латуни и привинчен винтами к центру, куда крепится колонка.

Курсовые нити 7 изготовлены из латунной проволоки диаметром 0,8 мм и имеют черное покрытие. Они расположены в продольной плоскости котелка.

Рефлектор 15 изготовлен из листовой латуни, привинчивается тремя винтами ко дну корпуса котелка.

Диафрагма 14 крепится к корпусу котелка восемью винтами и имеет резиновую прокладку и прижимное кольцо. В диафрагму вставлено стекло 17, в центральной части которого находится втулка 16. Отверстие втулки герметически завинчивается пробкой 11. Чашка с грузом 12 изготовлена из латуни. Дно чашки залито свинцом, что понижает центр тяжести котелка и способствует сохранению горизонтального положения при качке. В чашку вмонтирована трубка, куда вставляется патрон 13 с электрической лампочкой, освещающей котелок. Для освещения компаса служит лампочка с напряжением 6 В, 13 и 26 В. Кольцо карданового подвеса изготовлено из бронзы. В кольце сделаны канавки для осей 5 котелка, прикрывающиеся латунными  накладками. Каждая накладка закрепляется на кольце двумя винтами. Азимутальное кольцо 4 по наружной поверхности разбито на 360°, крепится к фланцу котелка и прижимает стекло 3 к котелку. Между фланцем котелка и стеклом имеется резиновая прокладка 2.

Котелок заполнен компасной жидкостью, представляющей собой водный раствор этилового спирта крепостью 43°. Температура кипения ее +83°, температура замерза-ния -26°.

#### Пеленгатор

устройство, при помощи которого определяют направление на ориентиры. Для 127-миллиметрового магнитного компаса изготавливаются пеленгаторы: обыкновенный, пеленгатор Каврайского и оптический.

Обыкновенный пеленгатор состоит из кольца, глазной мишени, предметной мишени и съемного мостика с чашкой для дефлектора. Мостик с чашкой устанавливается на пеленгатор только при девиационных работах.

Кольцо  изготавливается из бронзы, надевается на азимутальный круг котелка и поворачивается  на  нем. На его верхней части крепятся глазная и предметная мишени и съемный мостик с чашкой для дефлектора. Чтобы пеленгатор не спадал с котелка, на азимутальном круге вырезая кольцевой паз, куда заходят языки двух бронзовых пружин. Индекс пеленгатора расположен слева глазной мишени на 30° от продольной его плоскости, проходящей через мишени. Нуль градуировки азимутального кольца также сдвинут на 30° влево. Смещение индекса пеленгатора  и нуля азимутального круга удобно при использовании пеленгатора для снятия курсовых углов.

Глазная мишень 5  пеленгатора представляет собой бронзовую планку, имеющую продольную прорезь. Для дневного пеленгования она имеет накладную шторку с узкой прорезью. На планку надевается стеклянная призма 6 в оправе, предназначенная для того, чтобы наблюдатель мог видеть отсчет по картушке компаса в увеличенном виде. Цифры картушки видны перевернутыми, и читать их следует справа налево. К оправе призмы справа укреплена стойка со светофильтрами 4. Глазная мишень укреплена к кольцу пеленгатора на шарнире. Предметная мишень 2 представляет собой бронзовую рамку, укрепленную к .кольцу пеленгатора  на шарнире.

Посередине рамки натянута посеребренная проволока. На рамку предметной мишени надета колодка / с откидным темным зеркалом, предназначенным для пеленгования небесных светил. Чашка 3 дефлектора служит для установки дефлектора, с помощью которого измеряют магнитные силы при девиационных работах.

#### Пеленгатор Каврайского

отличается от обыкновенного отсутствием предметной и глазной мишеней. Роль мишеней выполняет крышеобразная призма с лупой и коллиматором. В пеленгаторе Каврайского отсчет пеленга получают  непосредственным совмещением прямовидимого предмета с соответствующим изображением деления картушки. При качке и рысканьи судна нет необходимости следить за ориентиром и вращать пеленгатор. Картушка компаса неподвижна, ориентир также неподвижен, и наблюдатель, наводя призму на ориентир, видит отсчет компасного пеленга прямо под ориентиром. Пеленгатор Каврайского состоит  из основания /  с кронштейном 9 и призмой 8. Пеленгатор имеет противовес 2, уровень 4, чашки 5 для дефлектора. Основание пеленгатора изготовлено  в виде кольца, имеющего три лапки и крестовину, в центре которой укреплена чашка для дефлектора.

Когда пеленгатор устанавливается на компас, его лапки охватывают боковую поверхность азимутального кольца и этим достигается центровка пеленгатора. Чтобы пеленгатор не соскальзывал с азимутального кольца, два винта 10 входят в выточки, которые расположены против делений 135° и 315°, т. е. диаметрально противоположны. При любом положении, кроме указанных, головки винтов исключают соскальзывание пеленгатора с котелка.

Кроме того, пеленгатор имеет поворотный экран 3 и светофильтры 7. На случай светомаскировки на пеленгатор надевается щиток 6, крепящийся откидными крючками.

Крышеобразная призма одновременно является лупой, коллиматором и солнечным визиром. Ее нижняя грань имеет плосковыпуклую линзу. Оптическая система линзы и призмы поворачивает изображение картушки, и в призме она виднее в вертикальной плоскости. Изображение картушки своей  наиболее выпуклой частью касается пеленгуемого ориентира, отсчет компасного пеленга берется по точке касания.

Со стороны глаза наблюдателя, справа, на призме приклеена небольшая линза, выполняющая роль коллиматора. В этой линзе мы видим красную черту. Совместив эту красную черту с пеленгуемым ориентиром, можно взять отсчет курсового угла на азимутальном круге по индексу пеленгатора. Верхняя грань призмы закруглена таким образом, что в  ней может отражаться солнце.

Пружинный подвес служит для уменьшения влияния вибраций на работу компаса. Он состоит из кольца, двух пружинных колец с накладками для крепления гнезд, куда вставляются оси карданового подвеса.

#### Нактоуз

служит  подставкой для котелка. В нактоузе помещен девиационный прибор, предназначенный для уничтожения девиации.

В настоящее время  выпускаются силуминовые нактоузы высотой 1248,5 и 1082,5 мм.

Нактоуз состоит из трех основных частей: корпуса 10, нижнего основания 11 и верхнего основания 7. С кормовой стороны имеется окно со съемной крышкой 1, которая привинчивается к нактоузу четырьмя невыпадающими болтами 9.

С правой стороны нактоуза, у верхнего основания, укреплен водозащитный блок 8, в котором находятся переключатель электропитания и реостат для регулировки освещения котелка. Внутри нактоуза, в его верхней части, имеется крестовина, на которой крепится компенсирующее устройство (КУС). КУС служит для компенсации влияния магнитного поля, создаваемого обмотками размагничивания судна.

#### Девиационный прибор

представляет собой вертикально укрепленную латунную трубу, по которой вверх и вниз могут перемещаться две каретки: одна с продольной системой магнитов, другая — с поперечной. На поверхности трубы имеется шкала, которая служит для записи положения кареток. Внутри трубы на медном тросике помещен вертикальный магнит, который можно перемещать вдоль трубы. Магнит служит для компенсации креновой девиации, возникающей при качке судна. На нактоузе имеются ушки 2 для крепления нактоуза бакштагами к палубе. Последние образцы ушек не имеют.

Нижнее основание 11 представляет собой раструб, скрепленный с корпусом 10 с помощью шести болтов. В нижней, широкой части основания имеются четыре эллиптических отверстия 12 для крепления нактоуза к подушке болтами.

Верхнее основание 7 имеет усеченную сферическую форму, заканчивающуюся в верхней части шейкой, на которую надевается защитный колпак 5. Верхнее основание может разворачиваться вокруг вертикальной оси на 10° влево и вправо. Угол разворота фиксируется шкалой 3. Крепится верхнее основание четырьмя болтами, которые могут быть отвернуты для разворота верхнего основания и вновь зажаты.

В верхнем основании с правой и левой сторон вырезаны круглые отверстия 6, куда вставляются бруски мягкого железа. Мягкое железо — круглые бруски, поперечные бруски, шары — предназначаются для уничтожения четвертной девиации, достигающей небольших значений на четвертных курсах (45°, 135°, 225° и 315°). К верхнему основанию крепится пружинный подвес. Он может быть развернут вправо и влево относительно шейки.

Защитный колпак 5 служит для защиты котелка от дождя и снега, дает возможность следить за курсом и выполнять пеленгование при атмосферных осадках. Он надевается на шейку верхнего основания и может быть закреплен винтами 4. С двух противоположных сторон колпака  имеются два круглых окна для пеленгования и наблюдения за курсом. Большое окно с кормовой стороны компаса имеет застекленную крышку, а также глухую крышку с двумя шторками. Передняя и задняя крышки с помощью специальных пружин закрепляются как в открытом, так и в закрытом положениях.

ЛАГ «МГЛ-25»

##### Технические данные лага

пределы измерения скорости судна	от 3 до 25 уз

время отработки скорости от 0 до 25 уз	200±10 с

цена деления шкалы скорости	0.05 уз

цена оборота ротора сельсина датчика скорости	27.5 уз

цена оборота ротора сельсина датчика расстояния	1.8 мили

допустимое рассогласование показаний репитеров 
с показаниями центрального прибора 
по скорости	±0.25 уз
по пройденному расстоянию	0.01 мили

сельсины-датчики скорости и пройденного расстояния 
рассчитаны каждый на 	15 принимающих

максимальное гидродинамическое давление в сильфоне 
при скорости 25 уз	0.85 кПа

# Схема лага питается от сети переменного тока напряжением 110 В, частотой 50 Гц

Допустимые колебания судовой сети от номинала
по напряжению 	±5%
по частоте	±3%

Потребляемая мощность от сети	не более 175 Вт

Допустимые остаточные поправки лага 
при скорости хода судна 3.5 уз	±2.5%
при скоростях от 4 до 10уз	±3.2%
при скоростях от 10 до 25 уз	±1%

##### Комплект лага

двухканальная трубка приема давления с клинкетом

крановым распределителем и воздухособирателями

центральный прибор с сильфонным аппаратом

#### Периферийные приборы

станция питания лага

разветвительная коробка

указатели скорости и пройденного расстояния

ящик с запасными частями и инструментом; отчетно-техническая документация

#### Гидравлические приборы

Облегченная трубка приема давления—двухканальная 9К-2 представляет собой латунный стержень 11 овального сечения. В нижней части трубки имеется специальная насадка 12 с отверстием 13 для приема статического давления, которое поступает по внутреннему каналу к штуцеру 2. На верхний конец последнего надет дюритовый шланг, другой конец его соединяется со статической магистралью. Суммарное давление принимается через отверстие 9 и поступает по своему каналу к выходному штуцеру 1, который дюритовым шлангом соединяется с магистралью суммарного давления. В верхней части трубки закреплена рукоятка 3 для опускания и подъема трубки. Длина трубки под днищем судна регулируется с помощью хомутика 4, зажимаемого барашка. Для правильной установки трубки в клинкете на ней есть штифт 10 и сделана надпись «Нос» и нанесена стрелка. Сальник 6 имеет набивку 7, есть гайка 5 и шайба 8.

#### Клинкет динамический

служит для установки трубки приема давления. Он состоит из корпуса 7, верхней трубы 5 и фланца 9 с направляющей трубой 10, в которой имеются пазы 14 для правильной установки трубки приема давления. Клинкет перекрывается с помощью заслонки 6, винта 1 и маховика 13. Для создания герметичности служит сальник 3, навинчивающийся на крышку 4. Сальниковая набивка 2 уплотняется втулкой 12 с гайкой 11, а фланцем 9 клинкет крепится в шахте лага к днищу судна к специальному наварышу.

#### Крановый распределитель с воздухособирателями

предназначен для переключения гидравлических магистралей лага в положения «Рабочее» (при котором динамическая и статическая полости сильфона соединяются с двухканальной трубкой приема давления), «Нулевое» (в обе полости сильфона подается только статическое давление, если судно не имеет хода, или одинаковое давление на ходу судна при открытом уравнительном кране 4),а также в положение «Продувка» (положение, позволяющее промыть гидравлическую систему статическим давлением на стоянке или динамическим — на ходу судна).

Воздухособиратели 6 и 7 служат для сбора пузырьков воздуха, попадающих с забортной водой в приемную трубку. Они удаляются из гидравлической системы через краны 1,2.

#### Центральный прибор

Служит для измерения гидродинамического давления воды в сильфоне, создаваемого движением судна, и преобразования его в показания скорости и пройденного судном расстояния. Прибор состоит из: коробки выводов 1; сильфонного аппарата 4 (сильфона); узла скорости 3; узла пройденного расстояния 2.

Центральный прибор закрывается крышкой, в которой вырезаны окна для наблюдения за шкалой скорости, за счетчиком пройденного расстояния, за работой сигнального диска электродвигателя пройденного расстояния, за работой часового механизма. Коробка выводов предназначена для подключения питания электроэлементов центрального прибора и периферийных приборов. Кабели в коробку выводов вводятся через сальники.

#### Сильфонный аппарат

является чувствительным элементом лага и служит для преобразования гидродинамического давления в механическое усилие, приводящее в действие компенсационную систему лага, вырабатывающую значение скорости судна в узлах. Сильфонный аппарат крепится к нижней части корпуса центрального прибора. Внутри корпуса 9 сильфонного аппарата, закрытого крышкой 10, размещены три сильфона — большой, верхний 6 малый 8 и нижний 4. Во втулку 5 заделан конический упор 2, на который упирается шток 11, поджимаемый гайкой 7 при помощи пружины. Статическая и динамическая полости сильфонного аппарата через штуцера 13 и 15 соединяются трубопроводами через крановый распределитель с трубкой приема давления.

Воздушные пузырьки, которые попадают в сильфон во время работы лага, удаляются через сливные краны 12 и 14. Вода из сильфонного аппарата удаляется также при постановке судна на ремонт или зимний отстой. При засорении сильфона надо произвести продувку его с помощью кранов 3 и 1.

#### Узел пройденного расстояния

предназначен для выработки пройденного судном пути за счет перемножения мгновенного значения текущей скорости на время, осуществляемого с помощью фрикционного механизма: электродвигатель 5 получает питание при включении лага и вращает с постоянной угловой скоростью (стабилизируемой часовым регулятором /) конус 9, образующая которого рассчитана пропорционально скорости судна в узлах.

Если судно не имеет хода, фрикционный ролик 6 находится в вершине конуса и не соприкасается с ним. Когда судно дает ход, электродвигатель скорости через кинематическую передачу вращает ходовой винт 7 и перемещает каретку 8 с роликом 6 по образующей конуса 9, устанавливает его на определенном удалении от вершины. Фрикционный ролик начнет вращать через шестеренчатую передачу и трубку 4 счетчик пройденного расстояния 2 и ротор сельсина-датчика 3 пройденного расстояния. Счетчик пройденного расстояния десятичный, барабанного типа. Точность отсчета— 0,01 мили.

#### Периферийные приборы

Станция лага предназначена для подачи электропитания на электродвигатели скорости и времени, сельсины-датчики скорости и пройденного расстояния, а также на сигнальные лампы и подсветку шкал в центральном приборе и на сельсины-приемники периферийных приборов. Разветвительная коробка с предохранителями служит для подключения репитеров скорости и пройденного расстояния и защиты электросхемы от перегрузов. В репитерах скорости и пройденного расстояния установлены сельсины типа БС-404, причем сельсины-приемники скорости в приборах 1Б и 5Д имеют ту особенность, что разворачивают шкалу от 0 до 25 уз менее чем за один оборот ротора и поэтому не требуют согласования с сельсинами-датчиками скорости.

Эхолот «НЭЛ-10»

Эхолот предназначен для измерения глубин от 1 до 2000 м.
Может устанавливаться на крупнотоннажных морских и речных судах.

##### Комплект эхолота

- вибраторы (излучатель и приемник)	прибор 1

- самописец	прибор 4

- указатель глубин	прибор 4А

- цифровой указатель глубин (ЦУГ)	прибор 16А

- цифровые табло (2 шт.)	прибор Ц

- блок питания и управления с электронной частью	прибор 16

- сигнальный ревун	прибор РВП

- кабельные коробки	прибор 13

- отчетная техническая документация

Самописец и указатель работают раздельно, причем цифровые указатели могут работать как с самописцем, так и с указателем.

#### Поддиапазоны измеряемых глубин

| по прибору 4, м | по прибору 4А, м | по цифровому указателю, м |
| --- | --- | --- |
| 1—100 | 1—100 | 1—300 |
| 15—300 | 50—1000 | 50—1000 |
| 50—1000 |  |
| 50—2000 |  |

#### Предельные инструментальные погрешности

(при вероятности 95%)

| Глубина | d, м |
| --- | --- |
| 1 - 10 м | ±0.3 м |
| 10 - 40 м | ±0.4 м |
| Свыше 40 м | по прибору 4 и ЦУГу | ±1% |
|  | по прибору 4А | ±1% |
| 40 - 100 м | ±1% |
| 100 - 200 м | ±2% |
| 200 - 1000 м | 4(1.5% от измеряемой глубины |

Расчетная скорость распространения ультразвука в воде принята равной 1500 м/с.

Эхолот может работать при:

скоростях судна	до 25—30 уз

бортовой качке 	до 10°

килевой качке	до 3°

Эхолот дает нормальные показания при питании от сети переменного тока 
(напряжением 127 В, частотой 50 Гц) и изменении напряжения от номинала на ±10% и частоты—±5%

Эхолот рассчитан на работу при температуре окружающей среды от 0° до 4-50° С

Скорость протяжки бумаги в приборе 4 составляет: на поддиапазонах

1—100 м	40 мм/мин

15—300 м	13 мм/мин

50—1000 м	4 мм/мин

50—2000 м	2 мм/мин

Эхолот снабжен блоком сигнализации прохождения заданной глубины в диапазоне от 5 до 50 м. 
Инструментальные погрешности срабатывания блока сигнализации:

при установке на шкале от 5 до 10м 	±1 м

на шкале от 11 до 30м 	±1.5м

на шкале от 30 до 50м 	±5% 
	от установленной глубины

Вибраторы эхолота—пьезоэлектрические, устанавливаются без прорези днища судна, поэтому замена их может производиться  без постановки судна в док.

Эхолот рассчитан на непрерывную работу	до 48 ч
(24 ч—с самописца и 24 ч—с указателем)

Время готовности эхолота	3 мин

Потребляемая мощность	не более 3000 В-А

Масса комплекта около	30 кг

##### Структурная схема эхолота

В вибраторе-излучателе 7, работающем по принципу обратного пьезоэлектрического эффекта, электрические колебания высокой частоты, формируемые генератором 5, преобразуются в механические колебания пакетника вибратора, передающиеся водной среде. Отраженный от грунта эхо-сигнал возвращается к вибратору-приемнику 8, в котором из-за прямого пьезоэлектрического эффекта преобразуется в электрический сигнал и поступает в усилитель 6, а. затем в самописец 1 или в указатель 2 и в цифровой указатель 4. В самописце и в указателе механическая развертка времени. В самописце используется бесконечная лента с контактным пером записи глубин, а в указателе—вращающаяся планка с неоновой лампой. Интервал времени, соответствующий измеряемой глубине, определяется перемещением развертывающего элемента от момента излучения посылки до прихода отраженного сигнала от дна. В момент посылки ультразвукового импульса записывающее перо в самописце (при работе указателя—неоновая лампа) проходит «Нуль шкалы».

В цифровом указателе глубины (ЦУГ) используется принцип электронной развертки времени в виде определенного числа импульсов, пропорциональных временному интервалу между посылочным импульсом и эхо-сигналом. Счетная система преобразует число-импульсный код в информацию о глубине, высвечиваемую в цифровом изображении на выносных индикаторах — табло — в метрах. В эхолоте при работе указателя с неоновой лампой предусмотрена автоматическая звуковая и световая сигнализации о прохождении района заданных глубин.

##### Устройство приборов комплекта

#### Самописец

прибор 4  служит для автоматической записи рельефа дна и управления работой эхолота. В его литом корпусе размещены механические и электронные устройства, а на внешней панели — органы управления эхолотом. Включение прибора осуществляется переключателем «Выкл.—готов—работа», при этом загораются лампочки подсветки шкалы и эхограммы, яркость которых регулируется ручкой «Подсветка». Установка поддиапазона делается с помощью переключателя «Диапазоны», причем только при включенном двигателе лентопротяжного механизма. Для фиксации на эхограмме места записываемого рельефа на панели управления имеется кнопка «Оперативная отметка». При измерении малых глубин (10—15 м) переключатель «Нуль—Выкл.» необходимо поставить в положение «Выкл.».

Регулировка коэффициента усиления осуществляется рукояткой «Усиление», имеющей 11 фиксированных положений. Внутри корпуса самописца на откидной плате размещены механизм развертки и механизм протяжки электротермической бумаги, приводимые в движение электродвигателем СЛ-360ТВ. Движение пера и бумажной ленты взаимно перпендикулярно, и запись рельефа дна осуществляется в прямоугольных координатах. На плате имеется механизм регулировки скорости вращения электродвигателя, фиксацию которого обеспечивает цанговый зажим. Для проведения регулировки под электродвигателем размещен выключатель «Привод— Вкл.— Выкл.», который в рабочем состоянии должен стоять в положении «Вкл.». Проверка оборотов электродвигателя осуществляется по вспышкам неоновой лампы (60 вспышек за б0±0.3 с) после постановки переключателя «Контроль оборотов» в положение «Вкл.». Под платой размещен блок посылок, осуществляющий формирование посылочных импульсов, а также ключевая схема, обеспечивающая прожиг бумаги.

#### Указатель

прибор 4А служит для управления работой эхолота и визуальной индикации глубин. Механические и электронные устройства прибора размещены в литом корпусе с откидной крышкой, на внешней стороне которой установлены органы управления (включение работы прибора, переключатель поддиапазонов, регулятор освещенности шкал, регулятор коэффициента усиления, переключатель гашения «Нуля», переключатель установки заданной глубины и сигнальной лампы — «Заданная глубина» и неоновой лампы — «Контроль оборотов» электродвигателя.

#### Блок питания

и управления с электронной частью—прибор 16  выполнен в виде стойки, в которой размещены блоки БК-1 и БК-2, объединяющие электронную часть эхолота, в нижней части его размещен ЗИП-1. На передней панели прибора 16 размещены: сетевой выключатель, лампа контроля «Сеть», два сетевых предохранителя, переключатель «Контроль напряжений» и миллиамперметр. В блоке коррекции БК-1 размещены: усилитель мощности, служащий для усиления радиоимпульсов, возбуждающих акустическую систему вибратора-излучателя, схема контроля работы эхолота, источники питания, рассчитанные на напряжение судовой сети (127/220 В, 50 Гц), обеспечивающие выдачу следующих напряжений: для накала ламп — 6,3 В; для цепей смещения — 12,6 В на полупроводниковые схемы с последующим выпрямлением в блоке коррекции (БК-2); для питания анодно-экранных цепей генератора (+500 В и +1500 В). Для безопасной работы при обслуживании и настройке генератора в БК-1 имеется блокировочное устройство, выполненное в виде кассеты.

#### Блок коррекции

БК-2 является комбинированным блоком, в который входят: 5 источников питания, термореле—Р1, реле подготовки цепей режима «Работ» — Р2, реле переключения приборов с указателем или самописцем — РЗ, усилители эхо-сигнала (УС-1 и УС-2}, задающий генератор, предназначенный для выработки импульса, заполненного рабочей частотой и длительностью, соответствующего определенному поддиапазону, который затем поступает в усилитель мощности БК-1. На передней панели БК-2 размещены 4 предохранителя, а в нижней части панели—монтажные платы.

#### Прибор 1

вибраторы (излучатель и приемник) одинаковы по конструкции и отличаются только режимом работы, состоят из четырех частей: блока пьезоэлементов, крышки, кабельного ввода и патрубка. Блок пьезоэлементов представляет собой латунную мембрану с наклеенными электропроводящим клеем .пьезокерамическими призмами. Мембрана привулканизирована для акустической развязки к обойме, по окружному контуру которой имеется резина для акустической развязки от корпуса судна. Последняя одновременно выполняет роль герметизирующей манжеты. Приборы 13— кабельные коробки служат для соединения вибраторов с прибором 16.

#### Цифровой указатель глубин

Прибор 16А и прибор 11  образуют цифровой указатель глубин (ЦУГ), предназначенный для преобразования показаний глубины в цифровую десятичную систему отсчета, высвечиваемую на табло. ЦУГ представляет собой преобразователь «Время—Цифра» в виде пропорционального числа импульсов, соответствующих определенной глубине в метрах. В состав ЦУГа входят: блок управления, счетчик, дешифратор, цифровые табло, источники питания.

Приёмоиндикатор «ДЕЛЬФИН-А»

Приемоиндикатор    «Дельфин-А» служит для определения места судна по сигналам фазовой радионавигационной системы «Декка» при использовании карт с нанесенной сеткой линий положения.

Приемоиндикатор создан на цифровой элементной базе и обеспечивает:

автоматическую коррекцию нулевых значений индикаторов

автоматическое устранение многозначности отсчетов точных индикаторов

непрерывный контроль работоспособности

##### Комплект приёмоиндикатора

блок индикации и управления (штурманский пульт)

блок преобразования сигналов (неуправляемый)

антенна

ЗИП

соединительные кабели

# Общая масса комплекта	29 кг

# Мощность, потребляемая от сети	не превышает  200 Вт

##### Технические характеристики

Приемоиндикатор    «Дельфин-А» имеет следующие технические характеристики.

# Приемоиндикатор рассчитан на работу	на 63 частотных каналах

Прием сигналов ведется на вертикальную антенну высотой	4(6 м при снижении до 30 м

Дальность приема при распространении радиоволн над морем достигает	450(470 миль

Точность определения места на расстояниях 50...100 миль от ведущей станции	не хуже 30(150 м

С увеличением расстояния до станций цепочки точность определений места ухудшается и зависит от геометрии расположения станций цепочки, времени суток и сезона.

# Средняя квадр. погрешность измерений разности фаз по точным индикаторам 	±0.01 фазового цикла

# Время, необходимое для подготовки приемоиндикатора к работе	< 30 мин после включения питания

# Оперативных  органов  управления	8

# Время, затрачиваемое на получение одной линии положения	не более 2 мин

# Продолжительность работы приемоиндикатора	неограниченная

# Наработка на отказ	1500 ч

# Срок службы	15 лет

Авторулевой «ПЕЧОРА-1»

Авторулевой «Печора-1» устанавливается на судах для управления секторными рулевыми машинами с электроприводом, работающим по схеме «Г—Д» (генератор—двигатель) или с гидравлическим приводом.

Авторулевой является частью комплекса управления курсом судна, состоящего из:

гирокомпаса (ГК)

авторулевого (АР)

рулевой машины (РМ)

руля

##### Технические характеристики

авторулевой позволяет автоматически удерживать судно на заданном курсе 
при любой погоде и скорости хода	от 6 уз и выше

выполнять маневрирование при прохождении в узкостях и швартовке

#### Виды управления:

простое (дистанционное)

следящее

автомат

циркуляция (изменение курса судна с заданной угловой скоростью)

##### Принцип работы

Принцип работы авторулевого основан на использовании гирокомпаса в качестве датчика, который при отклонении судна от заданного курса выдает в схему авторулевого сигнальное напряжение определенной фазы. Оно после усиления и преобразования подается на систему генератор—двигатель, механически связанную через рулевой привод с баллерами рулей, при перекладке которых на определенный борт судно возвращается на заданный курс.

##### Комплект авторулевого

пульт  управления  (ПУ)
основной прибор авторулевого, с которого ведется управление судном в различных режимах работы;

станция электроэлементов (СЭ)
вспомогательный прибор, предназначенный для размещения в нем электроэлементов и для удобства разводки кабельных линий;

рулевой датчик (РД)
предназначен для выработки сигналов обратной связи и указания положения руля. Устанавливается на рулевой машине и связан с баллерами рулей тягой.

#### Пульт управления (ПУ)

выполнен в виде автономного поста управления. Корпус прибора литой, водозащищенного исполнения, устанавливается в рубке и крепится к палубе четырьмя болтами. ПУ имеет три крышки: верхнюю, среднюю и нижнюю.

Верхняя и средняя крышки поворачиваются на петлях, причем верхняя крышка может фиксироваться в откинутом положении; в средней крышке имеется доступ к предохранителям. На верхней крышке ПУ расположены:

окно для шкал репитера гирокомпаса и положения пера руля

гнездо для согласования шкал курса, закрытое специальной крышкой

рукоятка переключателя видов управления

педали простого управления, ручка переключателя КОС

ручка потенциометра регулировки сигнала производной

окна сигнальных ламп видов управления

На внутренней стороне верхней крышки расположены:

два трансформатора КОС

плата с выпрямительными мостиками

переключатель видов управления на три положения 
состоящий из трех отдельных переключателей 
кинематически связанных между собой

переключатель КОС

микровыключатели простого управления

На лицевой стороне корпуса ПУ между верхней и средней крышками размещены:

рукоятка управления перекладкой руля 
при видах работы «Следящий» и «Циркуляция»

ручка переключателя чувствительности 
на два положения «Грубо» и «Точно»

две ручки потенциометров регулировки 
подсветки шкал и сигнальных ламп

ручка фиксации рукоятки управления

На средней крышке размещены:

на верхней стороне ручка переключателей запуска системы генератор—двигатель

ручка переключателя усилителей

В нижней части корпуса пульта расположены:

блоки коррекции (БК-1 и БК-2)
служащие для выработки сигналов производной и интеграла от угла изменения курса

усилители У1 и У2

платы выводов и сальники для ввода монтажных кабелей

В верхней части корпуса пульта размещены:

управляющие элементы схемы

сельсины М6 и М8
кинематически связанные с рукояткой управления и являющиеся датчиками заданного положения руля при виде управления «Следящий» и датчиками сигнала циркуляции при виде управления «Циркуляция»

сельсин M1— принимающий курса (репитерный)

сельсин М7—принимающий курса (автономный)

электродвигатель М5 (СЛ-21)
разворачивающий через дифференциал датчики курса М2 и МЗ в режиме «Циркуляция» и возвращающий в нулевое положение эти сельсины при переходе на вид управления «Следящий» и «Простой»

#### Станция электроэлементов (СЭ)

служит для размещения в пей электроэлементов и для разводки кабельных линий. Внутри СЭ размещены также контакторы, шунтирующие добавочные сопротивления в обмотке возбуждения исполнительного двигателя.

#### Рулевой датчик (РД)

состоит из корпуса с крышкой, внутри которого размещен валик с рычагом, связанный с баллером руля и сельсинами-датчиками СС-2 и СС-3. Последние вырабатывают сигнал отрицательной обратной связи, пропорциональный положению руля, а также сигнал истинного положения руля для рулевых указателей. Внутри РД размещены электрические ограничители, микровыключатели, платы выводов.

Радиопеленгатор «СРП-5»

Прибор является неавтоматическим радиопеленгатором с неподвижными рамками, обеспечивающим прием:

незатухающих

тонально-модулированных

модулированных колебаний

##### Технические характеристики

диапазон частот средневолновой	186—750 кГц
(1600—400 м)

полоса пропускания	2 кГц
при работе на кварце	100—250 Гц

точность определения радиопеленга	1—2(

##### Комплект радиопеленгатора

рамочная антенна диаметром	600 или 1200 мм

вспомогательная антенна

компенсирующее устройство

приемо-гониометрическое устройство

переходная коробка

три кабеля с фишками для соединения приборов

щиток питания

сигнальный щиток

преобразователь ОП-120Ф 5

преобразователь ОП-120Ф 3 для аварийного питания

ЗИП

На переднюю панель приемо-гониометрического устройства выведены все ручки управления.

Радиолокационная станция «ПЕЧОРА-2»

Судовые навигационные радиолокационные станции кругового обзора серии «Печора» предназначены для установки на судах второй и третьей групп по классификации Регистра СССР.

Серия состоит из двух модификаций: «Печора-1» и «Печора-2»

#### Станция «Печора-1»

работает только в режиме относительного движения

комплектуется
антенной с шириной диаграммы направленности 
в горизонтальной плоскости	1.9° 

индикатором на ЭЛТ диаметром	230 мм

#### Станция «Печора-2»

антенну с диаграммой направленности 
в горизонтальной плоскости	0.8°

индикатор на ЭЛТ диаметром 	310 мм

Дополнительно

сопряжение с прибором истинного движения (прибор Д)
что обеспечивает ей режим относительного и истинного движения

сопряжение с устройством «Ольха» для безопасного расхождения судов

укомплектована накладным отражательным планшетом
позволяющим решать задачи по расхождению судов

##### Технические и навигационные 
характеристики

максимальная дальность	48 миль

рабочая длина волны	3.2 см 
(частота излучения 9370 МГц)

импульсная мощность	не менее 12 кВт

шкалы дальности:	0.5; 1.0; 2.0; 4.0; 8.0; 16.0; 32.0; 48.0 миль

цена деления меток дальности соответственно: 
	0,25; 0,25; 0,5; 1,0; 2,0; 4,0; 8,0; 12,0 мили

скорость кругового обзора	20±4 мин-¹

длительность излучаемого импульса:
на шкалах 0.5 и 1.0 мили
при частоте следования 3400 имп/с	0.07 мкс

на шкалах 2.0 и 4.0 мили
при частоте следования 1700 имп/с	0.25 мкс

на шкалах 8, 16, 32, 48 миль
при частоте следования 850 имп/с	0.7 мкс

в станциях возможна ориентировка изображения 	по курсу
	по меридиану

возможно смещение центра развертки 	на шкалах 1-8 миль
	до 2/3 радиуса экрана в любую точку

Для измерения угловых положений объектов имеются механический и электронный визиры направления.

Измерения расстояний осуществляют с помощью МД и ПВД.

Отсчет направления электронного визира и ПВД выдается на электронных цифровых табло.

радиоприемник	с логарифмической АХ

чувствительность приемника	не хуже 120 дБ/Вт

гетеродин	генератор на диоде Ганна 
с ручной и автоматической подстройкой частоты

промежуточная частота 	60 МГц

для борьбы с помехами 
от волн	ВРУ
атмосферных осадков	МПВ

#### Максимальная дальность обнаружения

при вероятности 0,8 и при высоте антенны 15 м:

для берега высотой 60 м	не менее 20 миль

для судна вместимостью 5000 рег.т	не менее 10 миль

для среднего морского буя 
без радиолокационного отражателя	не менее 3 миль

#### Разрешающая способность

по дальности 	не хуже 25 м

по направлению 

для серии «Печора-1»	не хуже 2°
для серии «Печора-2»	не хуже 1°

Предельная погрешность измерения направления с помощью механического визира	1°
с помощью электронного визира	0.8°

Инструментальная    погрешность средства измерения дальности	не более 25 м

Погрешность индикации движения отметки своего судна в режиме ИД:

по скорости 	не более ±5%

по углу 	не более ±2.5°

Элементная база — транзисторы и интегральные схемы. Для получения высокой точности передачи углового положения антенны на индикатор, формирования ЭВН и обеспечения сопряжения с дополнительными приборами в РЛС применены схемы цифрового представления и сохранения угла.

Мощность, потребляемая от бортовой сети: 
при напряжении 200 В, частоте 50 Гц	620 Вт
при постоянном напряжении 27 В	480 Вт

Время, необходимое для приведения станции в работу	не превышает 4 мин
Время непрерывной работы станций	не ограничено

##### Комплект РЛС

В комплект РЛС серии «Печора-2» входят следующие приборы:

прибор А — антенное устройство (3)

прибор П—приемопередатчик (2)

прибор И—индикатор (1)

Кроме того, в комплект РЛС «Печора-2» могут дополнительно входить:

прибор Д — устройство истинного движения

прибор «Ольха» — устройство для оценки безопасного расхождения судов

##### Функциональная схема

#### Прибор П

тракт временной синхронизации

передатчик

тракт СВЧ и УПЧ, образующие приемник

#### Прибор А

антенное устройство А с вращающимся переходом ВП

фотоэлектронный растровый преобразователь ФРП

мотор вращения антенны М

#### Прибор И

тракт угловой синхронизации

тракт временной развертки

тракт ввода информации

тракт визира и меток дальности (ВМД)

тракт ЭЛТ

При описании схемы использованы в основном обозначения, принятые в техдокументации РЛС. Некоторые из блоков упрощены и получили дополнительные обозначения. В построении блоков РЛС «Печора» имеется много общего с РЛС «Наяда-5», поэтому описание некоторых из блоков даны в кратком виде.

#### Приемопередающее устройство

Временная синхронизация работы станции осуществляется от задающего генератора ЗГ, который вырабатывает запускающие импульсы с частотой следования 3400 имп/с.

С помощью делителя частоты в блоке управления синхронизацией УС частота следования импульсов запуска приводится к 1700 или 850 имп/с. Изменение частоты производится с пульта управления переключателем шкал дальности ШД.

Кроме того, в блоке УС осуществляется необходимая временная задержка импульсов для синхронизации прибора И, ВРУ, схемы УПЧ и запуска модулятора передатчика.

При поступлении запускающих импульсов 1 на модулятор передатчика МП в нем формируются импульсы высокого напряжения, длительность которых переключается переключателем ШД. Магнетронный генератор МГ под действием импульсов модулятора 2 вырабатывает импульсы СВЧ 3, которые с помощью ферритового циркулятора ФЦ тракта СВЧ поступают через вращающийся переход ВП на антенну и излучаются в пространство.

Отраженные от объектов импульсы 4 колебаний СВЧ принимаются той же антенной в паузах между импульсами передатчика и направляются в смеситель СМ1, где с помощью непрерывных колебаний 5, вырабатываемых гетеродином на диоде Ганна ГГ, преобразуются в импульсы промежуточной частоты 6.

В каскадах блока УПЧ, имеющих  линейно-логариф-мическую характеристику, эти колебания усиливаются и одновременно детектируются. С выхода УВЧ видеоимпульсы 7 поступают в индикатор.

Для защиты УПЧ от излучаемого импульса осуществляется его запирание импульсом подавления, который формируется в УПЧ под действием импульса 8 из блока УС.

Для поддержания постоянства промежуточной частоты в автоматическом режиме имеется схема АПЧ, которая вырабатывает управляющее напряжение для гетеродина. Это напряжение перестраивает гетеродин ГГ до тех пор, пока разностная частота генератора Ганна и магнетрона на смесителе СМ2 не станет равной номинальному значению 60 МГц.

В режиме ручной регулировки для управления частотой гетеродина используется напряжение с потенциометра РПЧ, расположенного на панели управления.

Для передачи на индикатор данных об угловом положении антенны используется фотоэлектронный растровый преобразователь ФРП, установленный на валу антенны.

Он вырабатывает на оборот антенны две серии по 1800 импульсов, сдвинутых на 90°, и специальный «нулевой» импульс, появляющийся при совпадении направления излучения антенны с диаметральной плоскостью судна.

Используется "нулевой" импульс для формирования импульса отметки курса и "обнуления" счетчика угла антенны.

Радиолокационная станция «КИВАЧ»

##### Комплектация

РЛС «Кивач» («Миус») предназначена для малотоннажных морских и рыбопромысловых судов. Она может иметь еще три комплекта: «Кивач-1», «Кивач-2», «Кивач-3».

#### Кивач-1

Комплект РЛС «Кивач-1» включает приборы: антенно-поворотное устройство—прибор А, индикатор—прибор И; приемопередатчик—прибор П; статический преобразователь     напряжения бортсети—прибор С; выпрямитель бортсети—прибор В.

#### Кивач-2

В состав РЛС «Кивач-2» входят приборы А. П, И, С, а также устройство сопряжения с гирокомпасом — прибор Г. Такой комплект   обеспечивает  режимы ориентации изображения по курсу и по меридиану.

#### Кивач-3

Комплект  «Кивач-3»,   или «Миус», имеет приборы А, П, И; С и сервопривод передачи углового положения антенны вместе с устройством сопряжения с гирокомпасом — прибор Р. Последний допускает увеличение разноса по длине соединительных кабелей между антенной и индикатором с 10 до 20 м.

##### технические данные

РЛС «Кивач» отличают следующие технические решения:

применение в приемнике логарифмического УПЧ

применение в передатчике магнитного импульсного модулятора

наличие системы автоматизированного контроля сменных узлов, блоков и элементов СВЧ (магнетрона, клистрона, кристаллических смесителей приемника) и АПЧ

наличие системы контроля энергетической характеристики станции

применение статического преобразователя напряжения питания от бортсети

##### Технические параметры

Радиолокаторы серии «Кивач» имеют следующие технические параметры:

рабочая длина волны	3.2 см

импульсная мощность	7 кВт

шкалы дальности с делениями меток неподвижных кругов дальности 
0.4/0.2;  0.8/0.2;  1.6/0.4;  4/1;  16/4;  24/4 мили

длительность зондирующего импульса 
на шкалах дальности 0.4  0.8 и 1.6 мили
при частоте следования импульсов 3000 Гц 	0.1 мкс

на остальных шкалах дальности
при частоте следования импульсов 2000 Гц	0.3 мкс

ширина диаграммы направленности антенны

в горизонтальной плоскости	1.7° 
РЛС «Кивач-1» и «Кивач-2»
РЛС «Кивач-3» («Миус»)	1.0°

в вертикальной плоскости	20—25°

частота вращения антенны 17 об/мин.

диаметр экрана электронно-лучевой трубки	180 мм
Для увеличения масштаба изображения применяется линза

потребляемая мощность	не более 500—700 Вт

##### Эксплуатационные параметры

#### Дальность обнаружения

рыболовного траулера 	около 8 миль
при высоте антенны 10 м над уровнем моря

средний морской буй 	1.8 мили

рыболовный траулер	около 10 миль
при высоте антенны на высоте 15 м

средний морской буй	около 2 миль

мертвая зона обычно	не превышает 30 м

#### Разрешающая способность

по расстоянию	около 25 м

по направлению	не более 2°

#### Станции «Миус»

по направлению	не более 1.2°

##### Функциональная схема

Схема состоит из отдельных приборов, содержащих блоки

#### Прибор П

(приемо-передающее устройство, выпрямительное устройство и устройство контроля) — формирует и генерирует высокочастотные импульсы, преобразует и усиливает отраженные импульсы от объектов, принятые антенной, обеспечивает питание РЛС выпрямленными напряжениями, а также обеспечивает допусковый контроль работоспособности сменных блоков и узлов. Прибор П имеет следующие блоки:

П-1	магнитный модулятор

П-2	блок СВЧ

П-3	приемник

П-4	блок АПЧ

П-5	выпрямитель +110 В и +27 В

П-6	выпрямитель +600 В и +300 В

П-7	выпрямитель —460 В, —50 В

П-8	выпрямитель —12.6В,—40 В

П-9	выпрямитель —110 В, 250 В

П-10	анализатор работоспособности блоков

П-11	блок контроля

#### Прибор А

(антенно-поворотное устройство) — формирует диаграмму направленности излучения энергии зондирующих импульсов и приема отраженных от объектов сигналов, обеспечивает круговой обзор пространства.

Прибор А включает следующие блоки и субблоки:

блок А-1	антенна РЛС

блок А-2	привод вращения антенны

субблок А-2/1	редуктор

субблок А-2/2 	вращающийся СВЧ переход

субблок А-2/3	устройство дистанционной
передачи направлений

блок А-3	контрольная антенна

#### Прибор И

(индикаторное устройство) — обеспечивает индикацию сигналов, отраженных от объектов, измерение координат и управление работой всей станции.

Прибор И включает следующие блоки:

блок И-7	блок развертки

блок И-2	блок меток НКД

блок И-3	видеосмеситель

блок И-4	выпрямитель питания
второго анода ЭЛТ

блок И-5	механизм отсчета направлений и 
расстояний, переключатель 
устройства контроля

блок И-6	блок формирования ПКД

#### Прибор С

(сетевой преобразователь напряжения) — преобразует напряжение бортсети в напряжение питания устройств станции (220 В, 400 Гц) и стабилизирует его. В приборе размещена схема автоматики включения РЛС—АВ

Радиолокационная станция  «Р-722-2»

##### Комплектация

Радиолокационная станция Р-722-2 предназначена для установки на речные суда и как резервная на суда смешанного река–море плавания

В комплект станции входят:

прибор А—антенна

прибор Р-24—редуктор

прибор  ПП7-2—приемопередатчик

прибор И2-5—индикатор

прибор С—статический преобразователь

Может поставляться гироскопический указатель угловой скорости поворота судна. Этот прибор состоит из датчика и двух репитеров. В зависимости от типа судна поставляется три варианта указателя:

УСП-90 и УСП-200—для крупных судов

УСП-300— для малых судов.

#### Приемопередатчик

В прибор ПП7-2 (приемопередатчик) входят блоки:

антенный переключатель
состоящий из циркулятора и разрядника РР-83

магнетронный генератор типа МН-507

модулятор типа МИ

преобразователь
состоящий из клистрона К-27, щелевого моста и смесительной камеры

усилитель промежуточной частоты типа УМЧ-60

блок питания ИВ-7—высоковольтный выпрямитель

блок питания ИН—низковольтный выпрямитель

фильтр типа Ф

счетчик времени

Имеется электрическая блокировка, конструкция—брызгозащищенная, исполнение — настенное.

#### Индикатор

Конструкция индикатора блочная. Он состоит из:

блока комбинированного типа ВУП/НДОР
(сюда входят схема развертки, схема НКД, видеоусилитель, усилитель импульсов подсвета, схема курсовой линии, схема синфазатора, часть схемы регулятора напряжения)

комбинированного блока электронно-лучевой трубки (БЕЛТ)

блока мощных полупроводников (БМП)

блока децентрирования развертки (БД)

пульта

группы управления (ГУ)

блока питания типа ИН-3

высоковольтного выпрямителя ИВ-14

механизма вращения развертки

Все блоки съемные и имеют штепсельные разъемы.

Корпус индикатора состоит из двух частей—неподвижной и подвижной. Первая крепится к штативу, вторая соединяется с ней двумя винтами. Низ подвижной части соединен с неподвижной частью шарнирно, что дает возможность открывать переднюю часть индикатора. На открывающейся части расположены ручки управления:

«Яркость», «ВАРУ», «МПВ»

переключатель шкал дальности — «Обхват—Дистанция», «Курс», «НДО»

переключатель включения станции — «Выкл.—Гот.—Вкл.»

кнопка синфазирования.

На неподвижной части имеются следующие ручки управления:

с правой стороны

«Осветление» (подсветка экрана)

«Настройка клистрона»

«Децентрирование по У»

с левой стороны

«РРУ» (ручная регулировка усиления)

«Децентрирование по X»

«Яркость КЛ»

Экран электронно-лучевой трубки закрыт светофильтром

Имеется визирное устройство

#### Прибор С

собран на полупроводниковых приборах и служит для преобразования напряжения бортовой сети (220 В, 400 Гц). Собран прибор в литом корпусе настенной конструкции. На передней открывающейся стенке помещаются предохранители.

##### технические параметры

# Радиолокационная станция Р-722-2 имеет следующие технические параметры

Рабочая длина волны	3.2 см

Импульсная мощность	7 кВт

Длительность импульса. мкс. на шкалах: 
0.5 км	0.05 и 0.75 
3 км	0.2 
6—24 км	0.5

Частота следования импульсов. Гц. на шкалах: 
0.5 км	4000
0.75—3 км	2000
6—24 км	1000

Количество НКД на шкалах: 
0.5 км	5
0.75 км	3
1.5 км, 3 км, 24 км	6

Ширина диаграммы направленности антенны
в горизонтальной плоскости	1.2°
в вертикальной плоскости	25°

Частота вращения антенны	24 об/мин

Диаметр экрана электронно-лучевой трубки	230 мм

##### Эксплуатационные параметры

Эксплуатационные параметры РЛС Р-722-2 лежат в следующих пределах:

минимальная дальность видимости	15 м

#### Разрешающая способность

по расстоянию	10 м

по углу	1.2°

Радиостанция «РЕЙД-1»

##### Назначение и общие данные

Радиостанция «Рейд-1» служит для радиотелефонной симплексной связи с судами и симплексно-дуплексной связи с береговыми станциями в интервалах частот:

156.025—157.425 МГц
160.625—160.950 МГц
161.500—162.025 МГц. отведенных для международной морской подвижной службы. а также в диапазоне: 157.450—158.000 МГц. выделенном для национальной радиостанции в территориальных и внутренних водах СССР

Радиостанция обеспечивает беспоисковое и бесподстроечное вхождение в связь на 78 каналах, из которых 35 дуплексных и 43 симплексных. В числе симплексных 23 канала (с 29-го по 40-й и с 89-го по 99-й) являются национальными.
Разнос частот между соседними каналами 25 кГц.

Международный вызывной канал 156.8 МГц огражден двойной защитной полосой

Вызывным каналом в симплексном режиме является 16-й, а в дуплексном—1-й

Предусмотрен дежурный прием на 16-м канале или на 16-м и 1-м одновременно

Возможен перевод радиостанции в режим дежурного приема на 11 или 39 каналах

Нумерация каналов выбрана с таким расчетом, чтобы каналы 1—28, на которых работает радиостанция «Корабль», сохранили свои номера, частоты и вид работы в радиостанции «Рейд», чем обеспечивается возможность работы между этими радиостанциями.

Распределение каналов показано в таблице. 
Для упрощения таблицы в ней не показаны некоторые каналы, например 3-й, 4-й, с 9-го по 14-й и т. д.

| Номер канала | Частота передачи, МГц | Частота приема, МГц | Вид работы |
| --- | --- | --- | --- |
| 60 | 156.025 | 160.625 | Дуплекс |
| 1 | 156.050 | 160.650 | Дуплекс вызывной |
| 61 | 156.075 | 160.675 | Дуплекс |
| 2 | 156.100 | 160.700 | Дуплекс |
| 5 | 156.250 | 160.850 | Дуплекс |
| 65 | 156.275 | 160.875 | Дуплекс |
| 6 | 156.300 | 156.300 | Симплекс |
| 66 | 156.325 | 160.925 | Дуплекс |
| 7 | 156.350 | 160.950 | Дуплекс |
| 67 | 156.375 | 156.375 | Симплекс |
| 8 | 156.400 | 156.400 | Симплекс |
| 74 | 156.725 | 156.725 | Симплекс |
| 15 | 156.750 | 156.750 | Симплекс |
| Защитная полоса |
| 16 | 156.800 | 156.800 | Дежурный |
| Защитная полоса |
| 17 | 156.850 | 156.850 | Симплекс |
| 77 | 156.875 | 156.875 | Симплекс |
| 18 | 156.900 | 161.500 | Дуплекс |
| 78 | 156.925 | 161.525 | Дуплекс |
| 28 | 157.400 | 162.000 | Дуплекс |
| 88 | 157.425 | 162.025 | Дуплекс |
| 29 | 157.450 | 157.450 | Симплекс национальный |
| 89 | 157.475 | 157.475 | Симплекс национальный |
| 99 | 157.975 | 157.975 | Симплекс национальный |
| 40 | 158.000 | 158.000 | Симплекс национальный |

##### Технические характеристики

Выходная мощность передатчика	15(25 Вт
предусмотрена возможность работы пониженной мощностью

В передатчике применена фазовая модуляция
девиация частоты	3(5 кГц

ширина полосы излучения 	не более 19 кГц

Нестабильность частоты	не более 10(10-6

Чувствительность приемника 
при девиации частоты З кГц, частоте модуляции 1000 Гц и 
отношении сигнал/шум на выходе 20 дБ 
на симплексных каналах	не хуже 0.8 мкВ
на дуплексных	не хуже 1 мкВ

Выходная мощность
на телефонах	1 мВт
на громкоговорителях	0.8 Вт

Избирательность по соседнему каналу	не хуже 70 дБ

Полоса пропускания приемника	15 кГц

Эффективность работы шумоподавителей	не хуже 40 дБ
при пределах срабатывания 0.5(4 мкВ

Питание радиостанции 	127/ 220 В
от однофазной сети переменного тока напряжением

Потребляемая мощность
в режиме дежурного приема	не более 100 ВА
в режиме двусторонней дуплексной связи	не более 300 ВА

Приемник и передатчик работают на одну общую антенну с вертикальной поляризацией 
и круговой диаграммой направленности.

##### Структурная схема

В состав радиостанции входят:

приемопередатчик

блок питания

блок автоматики

ПДУ

#### Приемопередатчик

содержит блоки:

возбудителей

усиления мощности

фазовой модуляции

приемников

УЗЧ

#### Блок возбудителей

имеет частотозадающие устройства передатчиков и приемников

Структурная схема частото-задающего устройства содержит:

генератор перестраиваемый ГП с управляемым элементом УЭ

фильтры

усилители-ограничители УО

делитель с переменным коэффициентом деления ДПКД

кварцевый генератор подставки КГП

смеситель

датчик опорных частот ДОЧ

фазовый детектор ФД

буферные усилители БУ

усилитель постоянного тока УПТ

#### ДОЧ

является общим для передатчика и гетеродинного блока приемника.

Опорная частота получается путем деления частоты опорного кварцевого генератора 1 МГц на 480 и составляет 2 083 кГц. В схеме возбудителя осуществляется фазовая автоподстройка частоты.

ГП вырабатывает сигналы частотой fгп=13 002.083 (13 166.666 кГц, которые поступают через буферные усилители на выход и на смеситель. На второй вход смесителя подается частота кварцевого генератора подставки f кгп=14 066.666 кГц.

Разностная частота 1 064 583—900 кГц через фильтр и УО поступает на вход ДПКД, коэффициент деления которого изменяется от 511 до 432 в зависимости от номера выбранного канала. Выходная частота делителя составляет приблизительно 2 083 кГц и сравнивается в схеме ФД с опорной частотой 2 083 кГц.

При равенстве этих частот управляющее напряжение на выходе ФД отсутствует. При отклонении частоты ДПКД от Fоп на выходе ФД появляется управляющее напряжение, которое корректирует с помощью варикапа частоту ГП. Нужная частота ГП устанавливается выбором соответствующего коэффициента ДПКД:

(fкгп—fгп)/k=Foп или fгп=fкгп—kFоп.

Например, частота 13 002.083 кГц= 14 066.666 — 511(2 083;   частота 13 166.666 кГц = 14 066.666 — 432 ( 2 083

Выбор опорной частоты Fon = 2 083 кГц обусловлен тем, что после 12-кратного умножения частоты в передатчике получим 2 083 (12 =25 кГц, что составляет разнос частоты между соседними каналами, т. е. изменение коэффициента деления ДПКД на единицу вызывает смену канала. Ключевой усилитель Кл служит для согласования выхода ФД с входным сопротивлением фильтра нижних частот LC, который подавляет опорную частоту. УПТ усиливает управляющее напряжение. Фильтр нижних частот PC служит для подавления частот, меньших, чем частота опорного генератора. Этим устраняется влияние на частоту ГП пульсации питающих напряжений.

#### Блок передатчика

Сигналы радиочастоты, поступающие с возбудителя, усиливаются и подаются на фазовый модулятор. Сигнал звуковой частоты от микрофона трубки через каскад УЗЧ поступает на второй вход ФМ. Модулированный по фазе сигнал подается на усилитель-ограничитель, уменьшающий паразитную амплитудную модуляцию, которая появляется при работе фазового модулятора.

Далее сигнал поступает на умножители частоты, которые умножают частоту возбудителя на 12, после чего сигнал подается на предварительный усилитель ПУ. При работе пониженной мощностью с выхода ПУ сигнал поступает через измеритель мощности и блок антенных фильтров в антенну.

В режиме полной мощности с выхода ПУ через делитель сигнал поступает на два независимых канала усиления. В схеме сложения мощность каналов суммируется и сигнал, как и в предыдущем случае, через индикатор мощности и блок антенного фильтра БАФ поступает в антенну.

Антенный фильтр служит для ослабления высших гармоник и побочных частот, образовавшихся в процессе умножения, а также для обеспечения дуплексной работы. Он пропускает от передатчика сигналы частотой 156—158 МГц, а к приемнику—сигналы частотой 160—162 МГц.

## 1.3	Время перехода, пункты отхода и прихода

#### Пункт отхода

порт Рига

#### Пункт прихода

порт Высоцк

#### Время отхода

00ч00м  10 сентября 2000 г.

#### Время прихода

22ч39м  11 сентября 2000 г.

#### Расстояние между пунктами

417.0 миль

#### Время перехода

46 часов 39 мин

## 1.4	Проработка маршрута перехода

#### Необходимость проработки
маршрута перехода основана на:

основных положениях  международной конвенции по подготовке и 
дипломированию моряков и несении вахты 1978 года, 
измененной конференцией 1995 года

Уставом  на ВВП

Рекомендациями и Наставлениями штурманской службы

а также:

хорошей морской практикой

#### Проработка маршрута
должна осуществляться с учётом:

безопасности прохождения судна трудных в навигационном отношении участков

с учётом предполагаемых осложнений  погоды

#### Требования к маршруту:

маршрут должен быть проложен с учётом ограничений, 
наложенных при постройке судна Регистром

маршрут также должен быть выгоден экономически, 
поэтому должен быть проложен возможно кратчайшим путем

маршрут должен проходить с учётом
рекомендованных путей и зон разделения движения

# 2 	СОСТАВЛЕНИЕ ГРАФИЧЕСКОГО 
ПЛАНА ПЕРЕХОДА

## Ежедневный штурманский бюллетень

| Дата 10 сентября 2000 г. | Nc= +3E Tc = 08.00 | φ 57°37.8’N |
| --- | --- | --- |
|  |  | λ 23°57.0’E |
| Порт Рига причал | Тгр= 05.00 Uxp –3м18.5с | (xp – 3.2c |
| Ходовой мостик | е= 10.5 | d= | Приливно-отливные явления |
| Верхний мостик | е= 13 | d= |  |
|  |  |  | Тс | ПВ | МВ |
| Начало навигационных сумерек | 5ч24м |  | – | – |
| Восход Cолнца | 6ч49м |  | – | – |
| Заход Солнца | 20ч03м |  | – | – |
| Конец навигационных сумерек | 21ч33м |  | – | – |
| Другие сведения |
| У причала с | 00:00 | 07.IX.00 | Капитан т/х «Балтийский» |
| Выход в рейс | 00:00 | 10.IX.00 |  |

| Дата 11 сентября 2000 г. | Nc= +3E Tc = 08.00 | φ 59°30.5’N |
| --- | --- | --- |
|  |  | λ 21°40.0’E |
| Рейс Рига – Высоцк | Тгр= 05.00 Uxp –3м18.5с | (xp – 3.2c |
| Ходовой мостик | е= 10.5 | d= | Приливно-отливные явления |
| Верхний мостик | е= 13 | d= |  |
|  |  |  | Тс | ПВ | МВ |
| Начало навигационных сумерек | 5ч07м |  | – | – |
| Восход Cолнца | 6ч43м |  | – | – |
| Заход Солнца | 19ч56м |  | – | – |
| Конец навигационных сумерек | 21ч31м |  | – | – |
| Другие сведения |
| У причала с |  |  | Капитан т/х «Балтийский» |
| Выход в рейс | 00:00 | 10.IX.00 |  |

## 2.2	Графический план рейса

см. прилагаемые копии карт

## Список карт на переход

| Номер | Название | Масштаб | Год изд. |
| --- | --- | --- | --- |
| 28031 | Гавани и причалы северной части порта Рига | 10 000 | 1997 |
| 28034 | Порт Рига и устье реки Даугава | 25 000 | 1994 |
| 23013 | От гавани Роя до порта Пярну | 100 000 | 1997 |
| 22004 | Балтийское море. Рижский залив | 200 000 | 1989 |
| 23015 | Ирбенский пролив | 100 000 | 1989 |
| 25031 | Восточная часть Ирбенского пролива | 50 000 | 1997 |
| 25030 | Западная часть Ирбенского пролива | 50 000 | 1994 |
| 25029 | Подходы к бухтам Аристе Лахт и Лыу Лахт | 50 000 | 1994 |
| 25028 | От бухты Кюдемаа-Лахт до мыса Соэгинина | 50 000 | 1997 |
| 23014 | От маяка Тахтуна до маяка Вилсанди | 100 000 | 1995 |
| 22003 | Балтийское море. Средняя часть. От маяка Тахкуна до маяка Овиши | 200 000 | 1994 |
| 23009 | От полуострова Ханко до острова Хийумаа | 100 000 | 1995 |
| 23010 | От залива Палдиски-Лахт до пролива Муху-Вяйн | 100 000 | 1997 |
| 23006 | От Таллина до Хельсинки | 100 000 | 1997 |
| 23005 | От светящего знака Тискери (Дигшер) до маяка Кери | 100 000 | 1997 |
| 23004 | От маяка Соммерс до светящего знака Тискери (Дигшер) | 100 000 | 1995 |
| 28021 | Остров Гогланд | 25 000 | 1994 |
| 25055 | От острова Мощный до острова Гогланд | 50 000 | 1995 |
| 28020 | Остров Мощный и Малый | 25 000 | 1997 |
| 23001 | От гавани Приморск до маяка Соммерс | 50 000 | 1989 |
| 25054 | От острова Мощный до острова Сескар | 50 000 | 1995 |
| 23001 | От гавани Приморск до маяка Соммерс с Выборгским заливом | 100 000 | 1997 |
| 25006 | От острова Вихревой до острова Соммерс | 50 000 | 1989 |
| 25009 | Северная часть пролива Бьёркёзунд с подходами к островам Западный Берёзовый и Северный Берёзовый | 50 000 | 1997 |
| 25010 | От полуострова Киперорт до мыса Крестовый | 25 000 | 1989 |
| 25005 | От пролива Бьёркёзунд до острова Высоцкий с бухтой Ключевская | 25 000 | 1994 |
| 28007 | От острова Маячный до Выборга | 25 000 | 1995 |
| 28008 | Внутренний Высоцкий рейд | 10 000 | 1997 |
| 22060 | Западная часть Финского залива | 250 000 | 1997 |
| 22061 | Восточная часть Финского залива | 250 000 | 1997 |

## 2.4	Список книг и пособий на переход

### Каталоги

| Номер | Название | Год изд. |
| --- | --- | --- |
| 7201 | Каталог карт и книг. Часть 2. Балтийское и Северное моря и северо-восточная часть Атлантического океана | 1990 |

### Лоции

| Номер | Название | Год изд. |
| --- | --- | --- |
| 1202 | Лоция Балтийского моря. Часть I. Восточная часть моря с Финским и Рижскими заливами. | 1989 |
| 1204 | Лоция Балтийского моря. Часть III. Западная часть моря от Ботнического залива до мыса Торхамисудде с островами Готланд и Эланд | 1989 |
| 1204с | Сводная корректура | 1989 |

### Огни и знаки

| Номер | Название | Год изд. |
| --- | --- | --- |
| 2201 | Огни и знаки Балтийского моря. Берега СССР | 1989 |
| 2203 | Огни Балтийского моря, часть II. Берега Швеции и острова Борнхольм | 1989 |

### Описания радиотехнических средств навигационного
оборудования и расписания радиопередач

| Номер | Название | Год изд. |
| --- | --- | --- |
| 3003 | Радиотехнические средства навигационного оборудования Европейской части СССР | 1985 |
| 3004 | Расписание передач Навигационных и гидрометео сообщений радиостанций СССР | 1985 |
| 3008 | Расписание факсимильных гидрометеорологических радиопередач | 1985 |
| 3010 | Радионавигационные системы | 1985 |
| 3011 | Расписание передач навигационных предупреждений передаваемых радиостанциями Северного ледовитого и Атлантического океанов | 1985 |
| 80287 | Атлас зон точности определения места корабля с помощью РНС «Декка» | 1985 |

### Таблицы поправок за условия распространения поверхности сигналов РНС «Марс-75»

| Номер | Название | Год изд. |
| --- | --- | --- |
| 8600 | Цепь Балтийского моря № 4 | 1989 |

### Гидрометеорологические атласы, карты и таблицы

| Номер | Название | Год изд. |
| --- | --- | --- |
| 6001 | Таблицы приливов. Том I. Воды Европейской части СССР | 2002 |
| 6223 | Гидрометеорологические карты Балтийского моря | 1995 |

### Астрономические таблицы и пособия

| Номер | Название | Год изд. |
| --- | --- | --- |
| 9002 | Морской астрономический ежегодник | 2002 |
| 3005 | Высоты и азимуты светил (ВАС-58) Том III. Для широт 40°-59° | 1985 |

### Инструкции и справочные издания

| Номер | Название | Год изд. |
| --- | --- | --- |
| 9011 | Мореходные таблицы (МТ-75) | 1975 |
| 9018 | Международные правила предупреждения столкновений судов в море | 1972 |
| 9024 | Условные знаки и сокращения для составления и оформления морских карт и карт ВВП | 1985 |
| 9028 | Описание системы плавучего ограждения в водах СССР. Система МАМС, регион А | 1985 |
| 9029 | Система ограждения МАМС | 1985 |
| 9048 | Стандартный морской навигационный словарь – разговорник | 1991 |
| 9050 | Сборник международных договоров СССР по вопросам мореплавания | 1990 |

# 3 	ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ УСЛОВИЙ 
ПЛАВАНИЯ ПО МАРШРУТУ ПЕРЕХОДА

## 3.1	Характеристика навигационно-гидрографических условий района перехода, пункта отхода и прихода

## .	Юго-западный фарватер (ФАРВАТЕР №3)

Юго-западный фарватер, ведущий к входу в Выборгский залив, ответвляется от Большого Корабельного фарватера у светящегося буя №4 (60º12'N 27º46'E).

Юго-западный фарватер проходит западнее острова Нерва (60º15'N, 27º57'E) Юго-восточнее архипелага Большой Фискар, севернее скалы Халли, западнее и севернее острова Рондо, западнее банки Выборгская. Наименьшая глубина на Юго-западном фарватере 9.1 м.

Плавание по фарватеру возможно в любое время суток. По обоим сторонам фарватера лежат банки, скалы и острова. Опасности, лежащие вблизи фарватера, ограждаются вехами и светящимися буями. На островах установлены светящиеся знаки. При плавании по Юго-западному фарватеру следует остерегаться банки Выборгская.

| Название | Местонахождение | Глубина, м |
| --- | --- | --- |
| Банка Нарвинматала | Расположена с восточной стороны Юго-западного фарватера В 3 милях к NE от острова Нерва | 8.2 |
| Банка Питкянен и Банка Ситирок | Лежат с западной стороны Юго-западного фарватера В 6.2 и 6.6 мили к WNW от острова Нерва соответственно С S банка Питкянен ограждается вехой | 7.0 4.6 |
| Банка Охматала | Находится в 3.1 мили к WSW от острова Маннонен (60º24'N, 27º56'E) Светящий буй банки Охтаматала Западный выставляется у западной кромки банки | 2.6 |
| Архипелаг Большой Фискар | Расположен в 9.5 мили к N от острова Нерва. Он представляет совой группу небольших красноватых, сравнительно высоких скалистых островов. Архипелаг окаймлен каменистым рифом. Вблизи архипелага лежит несколько скал и банок. |  |
| Банка Раутаматала | Находится у северо-западной кромки рифа Архипелага ольшой Фискар в 3.5 кбт к W от северной оконечности острова Маннонен С NNW банка ограждается вехой. | 1.2 |
| Банка Веронина и Банка Халлинматалат | Лежат с восточной стороны Юго-западного фарватера соответственно в 5.1 и 5.5 мили к ESE от острова Большой Фискар. В 1 миле к SW от банки Халлинматалат находится банка с глубиной 8.2 м | 9.8 3.2 |
| Скала Халли | Находится с южной стороны Юго-западного фарватера В 5.6 милях к Е от острова Большой Фискар. (60º24'N, 28º08'E) В 6 кбт к WNW от скалы лежит банка с глубиной 8.8 м |  |
| Светящий знак Халли | Установлен на скале Халли |  |
| Светящий буй Халли | Осевой выставляется на линии створа светящихся знаков Родно и Вепревский В 1.7 мили к W от скалы Халли |  |
| Банка Тарасова | Лежит с северной стороны Юго-западного фарватера В 2.3 мили к NNW от скалы Халли | 7.8 |
| Банка Руисматалат | Находятся с южной стороны Юго-западного фарватера В 2 милях к Е от скалы Халли С N банки ограждаются вехой | 1(9.2 |
| Банка Винтеринматала | Лежит с северной стороны Юго-западного фарватера В 3.7 мили к NE от скалы Халли Банка с SE ограждена вехой | 3.0 |
| Банка Руоннинматала | Находится с северной стороны Юго-западного фарватера В 5.2 мили к ENE от скалы Халли | 5.4 |
| Банка Вейтсиматала | Лежит с южной стороны Юго-западного фарватера В 5.4 мили ENE от скалы Халли | 4.0 |
| Остров Рондо | Расположен с SE-стороны Юго-западного фарватера в 7 милях от скалы Халли Остров окаймлен отмелью, простирающейся от берега на 1– 3 кбт. На отмели лежат надводные и подводные камни |  |
| Светящийся знак Рондо | Установлен на северной оконечности острова Рондо |  |
| Банка Уусиматала | Лежит в 2 милях к WNW от острова Рондо С S банка ограждается вехой | 2.4 наименьшая |
| Банка Култаматала | Расположена с западной стороны Юго-западного фарватера на обширной отмели с глубинами менее 10 м В 3 милях к NW от острова Рондо На мели лежит несколько подводных камней | 2.0 |
| Банка Илматту | Находится вблизи Юго-восточной кромки мели Северо-западная и юго-восточная кромки мели ограждаются вехами | 0.4 |
| Банка Гангут | Лежит с восточной стороны Юго-западного фарватера В 2.1 мили к NNE от о-ва Рондо, скалистая Банка ограждается вехой | 6.4 |
| Банка Выборгская | С лежащими на ней осыхающими камнями Расположена с восточной стороны Юго-западного фарватера В 4.5 милях к N от острова Рондо |  |
| Маяк Выборгский | Установлен на северной кромке банки Выборгская При маяке имеется радиолокационный маяк-ответчик |  |
| Светящий буй банки Выборгская | Южный буй выставляется на южной кромке банки Выборгская |  |

## .	Наставления для подхода к 
Выборгскому заливу с SW

Подойдя к светящему бую №4 (60º12'N, 27º46'E), нужно:

обойти его с восточной стороны

лечь на курс 35.7º и

идти в правой полосе системы разделения движения 
до светящего буя Халли (60º24.5'N, 28º05.0'Е). 
удерживая светящий знак Халли справа.

У светящего буя Халли. светящий знак Рондо придет на пеленг 72.7º. следует:

повернуть вправо

лечь на створ светящих знаков Рондо и Вепревский 
(направление створа 252.7º-72.7º) и

идти по этому створу по Юго-западному фарватеру. 
оставляя слева светящий буй банки Руонниматала

Ночью надо идти в белом секторе 248º–257º огня знака Рондо

Не доходя до светящего знака Рондо около 1 мили, нужно:

повернуть влево и лечь на курс 43º

Пройдя этим курсом 1.4 мили . следует:

повернуть влево

лечь на курс 0º и

идти им около 5 миль

Ночью этим курсом надлежит идти в белом секторе 342º–3º 
огня светящего знака Рондо.

При следовании курсом 0º надо особенно остерегаться 
лежащей справа от него банки Выборгская.

Далее нужно:

повернуть вправо

лечь на створ светящихся знаков Игривый 
(направление створа 221º – 41º) и

идти по Продольному Лоцманскому Фарватеру 
до светящего буя Лоцманский (60º34.5'N, 28º24.4'E)

Чтобы от острова Рондо выйти на Юго-западный фарватер. ведущий к входу в Выборгский залив из пролива Бьёркёзунд. нужно:

находясь севернее острова Рондо. лечь на курс 56º
с таким расчетом. чтобы пройти светящий знак Вепревский 
в расстоянии не менее 1 мили и

выйти на Юго-восточный фарватер в районе 
светящего буя банки Лийваматала

Справа от этого курса остается ограждаемая с N вехой банка с глубиной 5 м, 
а слева - ограждаемая вехой банка Гангут.

## .	Выборгский фарватер (ФАРВАТЕР №6)
Выборгский морской канал

### Выборгский фарватер

Выборгский фарватер ведет от острова Вихревой через Транзундский рейд до южного входа на внутренний Высоцкий рейд.

Ширина фарватера	1000 м

Наименьшая глубина	7.3 м

От южного входа на Внутренний Высоцкий рейд Выборгский морской канал сначала ведет на север по узкому проливу Транзунд, пролегающему между островами Высоцкий, и далее идет в общем направлении на NE до порта Выборг.

Вблизи Выборгского фарватера и Выборгского морского канала имеются банки и скалы. Фарватер и канал оборудованы створами светящих знаков и ограждаются светящими буями и вехами. Плавание по фарватеру и каналу осуществляется по створам светящих знаков и возможно в любое время суток.

### Течения

В южном входе, ведущем на Внутренний Высоцкий рейд, и в проливе Транзунд наблюдаются ветровые течения, которые иногда достигают значительной скорости.

### Транзундский рейд

расположен в южной части Выборгского залива.

С W он ограничен островами: 
Вихревой, Маячный, Игривый
Кормовой 	(60º37'N, 28º26'E)

с N – островом Новик 	(60º38'N, 28º29'E)
и расположенным непосредственно 
к SE от него островом Высоцкий

Защищенный со всех сторон берегом материка и островами, Транзундский рейд является хорошим местом для якорной стоянки. Южные ветры на рейде иногда разводят волнение.

На Большом Транзундском рейде находятся якорные места № 18А и 18Б, на Малом Транзундском рейде якорное место № 18В.

Северный Транзундский фарватер ведет с Транзундского рейда меду островами Крепыш, Клест, Черновой, Отдаленный и Малый Высоцкий до Выборгского морского канала. Фарватер доступен для судов с осадкой до 2.4 м. Плавание по фарватеру возможно только днем при знаниях местных условий. Фарватер оборудован створом светящих знаков, створами знаков и ограждается вехами.

### Внутренний Высоцкий рейд

расположен между островами Высоцкий, Крепыш и Дымный.Рейд хорошо защищен от всех ветров.

В юго-западной части рейда от острова Крепыш и Высоцкий навстречу друг другу построены два мола, образующие вход на рейд

ширина входа 	0.5 кбт

Южный мол частично разрушен. На рейде имеются много старых кустов свай

глубины у которых 	3.3 – 5.2 м

стоянка около кустов, свай	опасна

### Город Высоцк

расположен в северной части острова Высоцкий. 
У города оборудован портовый пункт Высоцк. 
При подходе к портовому пункту приметна водонапорная башня в г. Высоцк

### Причалы

У берега в районе портового пункта Высоцк имеется несколько причалов

глубины вдоль них 	2-8м

Перед входом в пролив Транзунд у запасного берега острова Высоцкий расположены четыре разрушенных пирса:

второй пирс с S находится над водой

остальные три – под водой

## 3.2 	Характеристика и анализ гидрометеорологических 
условий по маршруту перехода в период рейса

Сведения по температуре воздуха, силе и направлению ветра и другим метеоданным приведены в таблице.

При изменении погоды наиболее характерными являются следующие местные признаки:

Падение атмосферного давления на 3 – 4 гПа и более в течение 3 часов предвещает шторм

Заметное движение перистых облаков от западной половины горизонта предвещает наступление ветреной, дождливой погоды. Если вслед за этим небо покрывается пеленой перисто-слоистых облаков, вероятность ухудшения погоды увеличивается

Появление зыби при слабом ветре является предвестником шторма

Быстрое движение облаков при слабом ветре указывает на приближение шторма; 
направление усилившегося ветра совпадает с направлением движения облаков

Усиление ветра от SE при быстром падении атмосферного давления указывает на приближение циклона

## 3.3	Метеорологическая таблица

Месяц: Сентябрь
Порты: Рига, Таллинн, Высоцк.

| МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ | П О Р Т Ы |
| --- | --- |
|  | РИГА | ТАЛЛИНН | ВЫСОЦК |
| ПОВТОРЯЕМОСТЬ ВЕТРА, % | N | 5 | 8 | 9 |
|  | NE | 7 | 7 | 4 |
|  | E | 6 | 6 | 7 |
|  | SE | 19 | 17 | 14 |
|  | S | 31 | 26 | 23 |
|  | SW | 16 | 21 | 19 |
|  | W | 10 | 7 | 15 |
|  | NW | 6 | 8 | 9 |
|  | ШТИЛЬ | 6 | 3 | 4 |
| Средняя скорость ветра м/сек | 4.1 | 5.7 | 4.7 |
| Число дней со скоростью ветра > 15 м/сек | 1 | 3 | 1 |
| Число дней с туманом | 7 | 6 | 7 |
| Средняя облачность баллы | 9 | 9 | 9 |
| Число ясных дней (0-2 балла) | 1 | 1 | 0 |
| Число пасмурных дней (8 – 10 баллов) | 20 | 21 | 22 |
| Среднее количество оºсадков мм | 67 | 51 | 51 |
| Максимальное количество осадков за сутки мм | 33 | 24 | 28 |
| Число дней с осадками | 18 | 17 | 19 |
| Число дней со снегом | 6 | 8 | 12 |
| Число дней с грозой | 0 | 0 | 0 |
| Температура воздуха, средняя ºС | 1.6 | 0.9 | - 0.3 |
| Температура воздуха, максимальная ºС | 13 | 12 | 12 |
| Температура воздуха, минимальная ºС | - 20 | - 18 | - 22 |
| Относительная влажность % | 87 | 87 | 85 |

## 3.4.	Гидрологическая характеристика

Гидрологический режим Финского и Рижского заливов и восточной части Балтийского моря характеризуется хорошо развитыми ветровыми течениями, преобладанием волн высотой менее 2 м, относительно высокой температурой и малой соленостью воды. Одной из отличительных особенностей уровнено режима данного района является сейшевые колебания уровня.

### Колебания уровня

Основное значение в уровневом режиме имеют

сгонно-нагонные

сейшевые

сезонные колебания

##### Сгонно-нагонные 
колебания уровня

зависят от продолжительности, направления и скорости ветра.

Величина сгонно-нагонных колебаний в открытом море около 0,5 м, а в вершинах бухт и заливов в основном 1-2 м. Наиболее опасными в районе Финского залива является ветры от W и SW, вызывающие здесь повышение уровня на 4.1 м относительно среднего уровня. В Рижском заливе при сильных ветрах от SW уровень может повышаться на 2.5 м.

##### Сейшевые колебания уровня

вызваны в основном резким изменением атмосферного давления

Величина сейшевых колебаний в открытом море 0.2-0.3 м, а в прибрежной зоне достигает 1.5 м

Период сейш 23-26 часов.

##### Сезонные колебания уровня

обусловлены гидрометеорологическими факторами (ветер, речной сток, изменение атмосферного давления). В годовом ходе уровня отмечаются два минимума и два максимума. В период рейса в сентябре отмечается второй, более слабый минимум. Величина в море 0.1-0.3 м; в заливах и бухтах больше.

### Течения

по маршруту плавания представлены в основном постоянными и ветровыми.

##### Постоянные течения

слабые и неустойчивы. В открытом море они не оказывают существенного влияния на судоходство, однако в проливах, узкостях и у мысов, где скорость их увеличивается, пренебрегать ими не следует. Средняя скорость постоянных течений составляет 0.2-0.5 узлов, а в отдельных местах увеличивается до 0.9 узлов.

##### Ветровые течения

часто преобладают над постоянными. Скорость ветровых течений зависит от силы ветра. В открытом море оно обычно около 2 узлов, а в проливах, бухтах и узкостях существенно возрастает. В Финском заливе во время штормовых ветров скорость ветровых течений достигает 4 узлов.

##### Приливные течения

слабые и существенного значения для мореплавания не имеют

### Волнение

По маршруту перехода в течение всего года преобладают

волны высотой менее 2 м,
повторяемость волн высотой 2-6 м с сентября по март 10-30%

волны высотой более 6 м отмечаются крайне редко
повторяемость их не превышает 1%

преобладающий период волн менее 5 сек

волнение обычно приходит от S, SW, и W

Зыбь наблюдается редко, в основном летом. В Финском и Рижском заливах чаще всего наблюдается зыбь от W.

### Ледовый режим

Сроки появления льда зависят от суровой зимы

Средняя дата появления дрейфующего льда в Высоцке: 23/11, а в Риге: 23/12

За время рейса льда не наблюдалось

## 3.5	Навигационная и гидрометеорологическая информация

Навигационную и гидрометеорологическую информацию по маршруту плавания передают на частоте 518 kHz (NAVTEX) следующими станциями:

U	Таллинн

J	Gislovshammar (Стокгольм)

D	Gremeton

Время передачи UTC:

| H | 0110 | 0510 | 0910 | 1310 | 1710 | 2110 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U | 0320 | 0720 | 1120 | 1520 | 1920 | 2320 |
| J | 0030 | 0530 | 0930 | 1330 | 1730 | 2130 |
| D | 0030 | 0430 | 0830 | 1230 | 1630 | 2030 |

В телефонном режиме J3E прогноз погоды передается следующими радиостанциями:

|  | Частота (kHz) | Время (UTC) |
| --- | --- | --- |
| Хельсинки | 1683 | 0733 1933 |
|  | 1719 |  |
|  | 2810 |  |
| Мариенхамн | 1677 | 0833 2033 |
| Стокгольм | 1674 | 0733 1933 |
|  | 1710 |  |
|  | 1779 |  |
|  | 1797 |  |
|  | 2733 |  |

Также навигационные сообщения и прогнозы, штормовые предупреждения передаются р/станциями 
на рабочих УКВ каналах после предварительного объявления на 16 канале.

# 4	ВЫПОЛНЕНИЕ  ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ 
ПРОКЛАДКИ ПО МАРШРУТУ ПЕРЕХОДА

## 4.1 	Предварительная прокладка маршрута 
перехода на путевых картах

см. прилагаемые копии карт

## Перечень курсов предварительной прокладки

| № | Тс | ПУ | S мили | ΣS миль | V уз | T мин | Точка поворота | № карты | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Ориентир | ИП,º D,миль |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 00ч00м |  | 00.0 | 00.0 |  |  | 57º07.8'N | 23º57.0'E | 28034 | Приёмный буй «В» порт Рига (28031) |
| 2 | 06ч54м | 316.0º | 62.9 | 62.9 | 9.0 | 414 | Мк Колка | 170.5º 3.6 | 23013 23015 | Рек. путь № 53 |
|  |  |  |  |  |  |  | 57º51.8'N | 22º37.0'E |  | Переход на 23015 |
| 3 | 09ч31м | 246.0º | 23.5 | 86.4 | 9.0 | 157 | Мк Овиши | 221.0º 11.2 | 25031 25030 | Фарватер № 26 Переход на 25030 |
| 4 | 09ч50м | 246.0º | 2.8 | 89.2 | 9.0 | 19 | Мк Овиши | 214.0º 8.7 | 25030 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Мк Ирбентский | 272.0º 6.2 |  |  |
| 5 | 11ч15м | 322.8º | 12.8 | 102.0 | 9.0 | 85 | Мк Мынту | 77.0º 14.2 | 25030 25029 25028 | Переход на 22003 |
|  |  |  |  |  |  |  | Мк Овиши | 171.0º 17.4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Мк Ирбентский | 155.0º 7.0 |  |  |
| 6 | 14ч32м | 347.0º | 29.6 | 131.6 | 9.0 | 197 | Мк Вилсанди ( | 77.0º 12.8 | 22003 |  |
| 7 | 16ч51м | 347.0º | 19.8 | 152.4 | 9.0 | 139 | 58º40.0'N | 21º16.4'E | 22003 |  |
| 8 | 19ч55м | 35.0º | 27.6 | 180.0 | 9.0 | 184 | Мк С.Ристна ( | 125.0º 10.4 | 22003 | Переход на 23009 |
| 9 | 20ч11м | 35.0º | 2.4 | 182.4 | 9.0 | 16 | Мк С.Ристна | 139.0º 10.7 | 23009 |  |
| 10 | 22ч24м | 51.0º | 20.0 | 202.4 | 9.0 | 133 | 59º16.8'N | 22º20.0'E | 23009 |  |
| 11 | 00ч34м | 51.0º | 19.5 | 221.9 | 9.0 | 130 | Мк Осмуссаар | 124.0º 19.6 | 23009 | Переход на 23010 |
| 12 | 04ч44м | 72.5º | 37.5 | 259.4 | 9.0 | 250 | 59º40.0'N | 24º00.0'E | 23010 | Переход на 23006 |
|  |  |  |  |  |  |  | Мк Найссаар | 104.0º 16.0 |  |  |
| 13 | 06ч19м | 77.5º | 14.3 | 273.7 | 9.0 | 95 | Мк Найссаар ( | 167.5º 7.0 | 23006 | Переход на 23005 |
| 14 | 11ч40м | 77.5º | 48.2 | 321.9 | 9.0 | 321 | 59º53.3'N | 26º00.0'E | 23005 | Переход на 23004 |
| 15 | 13ч23м | 77.5º | 15.4 | 337.3 | 9.0 | 103 | 59º56.7'N | 26º30.0'E | 23004 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Мк Родшер | 75.0º 5.6 |  |  |
| 16 | 15ч21м | 85.0º | 17.7 | 355.0 | 9.0 | 118 | Мк Ю.Гогланд | 318.0º 3.25 | 23004 | Переход на 25055 |
| 17 | 17ч52м | 59.5º | 22.7 | 377.7 | 9.0 | 151 | Мк Соммерс | 313.0º 4.2 | 25055 | Переход на 23001 |
|  |  |  |  |  |  |  | Мк Мощный | 160.0º 7.9 |  |  |
| 18 | 19ч58м | 35.0º | 18.8 | 396.5 | 9.0 | 126 | Мк Халли | 120.0º 1.0 | 23001 | Переход на 25010 |
|  |  |  |  |  |  |  | 60º24.7'N | 28º06.7'E |  |  |

| 19 | 20ч42м | 73.0º | 6.6 | 403.1 | 9.0 | 44 | Мк Рондо | 73.0º 1.0 | 25010 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 60º26.8'N | 28º19.5'E |  |  |
| 20 | 20ч52м | 45.0º | 1.5 | 404.6 | 9.0 | 10 | Мк Рондо | 180.0º 0.8 | 25010 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 60º27.8'N | 28º21.5'E |  |  |
| 21 | 21ч25м | 0.0º | 5.0 | 409.6 | 9.0 | 33 | Мк Рондо | 180.0º 5.8 | 25010 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Мк Крестовый | 230.0º 6.4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 60º32.7'N | 28º21.5'E |  |  |
| 22 | 21ч48м | 40.0º | 2.3 | 411.9 | 9.0 | 23 | Мк Крестовый | 230.0º 8.7 | 25010 | Переход на 25005 |
|  |  |  |  |  |  |  | 60º34.5'N | 28º24.5'E |  |  |
| 23 | 21ч56м | 60.0º | 0.8 | 412.7 | 6.0 | 8 | 60º34.8'N | 28º26.0'E | 25005 |  |
| 24 | 22ч09м | 85.0º | 1.3 | 414.0 | 6.0 | 13 | 60º35.0'N | 28º28.6E | 25005 |  |
| 25 | 22ч27м | 43.0º | 1.8 | 415.8 | 6.0 | 18 | 60º36.2'N | 28º31.0E | 25005 | Переход на 28008 |
| 26 | 22ч39м | 70.0º | 1.2 | 417.0 | 6.0 | 12 | Внутренний рейд, п.Высоцк | 28008 |  |

Общее время рейса: 	24 ч + 22ч39м = 46ч39м

Общее расстояние: 	417миль

## Сведения о местах и портах укрытия

| Наименование порта, места, координаты | Номер карты | Номер и стр. руководства | Характеристика порта, места |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Мыс Колкасрагс Район № 49 57º41.2'N 22º41.2'E | 22003 | №1202 | Защищено от W и SW ветров. Расположено к S от мыса Колкасрагс в 1-1.5 мили от берега. Глубина 8-15 м, грунт – песок. При Е ветрах стоянка неспокойна. |
| Бухта Тага-Лахт о. Сааремаа 58º27.5'N 22º05.0E | 22001 | № 1202 стр.424-427 | Хорошее якорное место расположено в 1 миле к ESE от мыса Белая гора. Глубина 14-18 м. Грунт ил и песок. Якоря держат хорошо. Защищена от всех ветров, кроме N и NW. |
| o. Гогланд район № 17 60º05.3'N 26º59.6E | 22001 | № 1202 стр.98 | 5 кбт к Е от берега, бухты Сууркюхен-Лахти. Глубина 27-30 м, грунт ил. Защищает от ветров W направлений, частично от южного |
| о. Гогланд Якорное место № 16 | 23020 | № 1202 стр.98 | Защищен от W, NW ветров, грунт – песок, глубина 39 метров. Возможности пополнения запасов провизии, воды и проведения ремонта нет |
| о. Сескар Якорное место №10 | 25054 | № 1202 стр.89 | Защищен от W, NW ветров, грунт – песок, глубина 19-28 метров. Возможности пополнения запасов провизии, воды и проведения ремонта нет |

## Сведения о навигационных ориентирах

| НОМЕР | НАЗВАНИЕ ШИРОТА ДОЛГОТА | ЦВЕТ, ХАРАКТЕР И ДАЛЬНОСТЬ ВИДИМОСТИ ОГНЯ | ОПИСАНИЕ ОГНЯ | СЕКТОРЫ ОСВЕЩЕНИЯ, НАПРАВЛЕНИЕ СТВОРОВ, ЗВУКОСИГНАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА, РТСНО, ДОП. СВЕДЕНИЯ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ВЫСОТА ОТ ОСНОВАНИЯ, М | ВЫСОТА ОГНЯ ОТ УРОВНЯ МОРЯ, М |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3495 | Мерсрагс 57º22'N 23º07'E | Бл Изо 6с 15М | Белая железобетонная башня с балконом и фонарным сооружением 19 26 | Светит 310( – 165( Резервный Бл Изо 6с 6М |
| 3470 | РОЯ 57º30'N 22º48'E | Бл Пр 3с пр 1.0 темн 2.0 15М | Ажурная четырёхгранная металлическая пирамида, обшитая белыми досками; на грани со стороны моря низ обшивки имеет форму треугольника вершиной вниз 16 24 | Действует с 10.04 по 30.01 Резервный Бл Пр 3с пр 1.0 темн 2.0 6М |
| 3465 | ГИПКА 57º34'N 22º40'E | Бл Дл Пр 6с пр 2.0 темн 4.0 15М | Щит в виде двух красных трапеций над белым прямоугольником, укреплённым на ажурной четырёхгранная металлическая башне 30 37 | Действует с 10.04 по 30.01 |
| 3455 | РУХНУ 57º48'N 23º16'E | Бл Пр (2) 9с пр 1.5 темн 1.0 пр 1.5 темн 5.0 15М | Красная круглая металлическая башня с подпорами, с широким балконом и фонарным сооружением 40 65 | Нижняя часть маяка закрыта лесом |
| 3450 | Колка 57º48'N 22º38'E | Бл Пр 8с пр1.0 темн 7.0 14М | Красная круглая металлическая башня с балконом и фонарным сооружением 21 20 | Нижняя часть маяка закрыта каменной стеной. защищающей островок. Резервный Бл Пр 8с пр.1.0 темн 7.0 9М |
| 3139 | Ирбенский 57º45'N 21º43'E | Бл Пр(2)10с пр 1.0 темн 2.0 пр 1.0 темн 6.0 17М | Круглая железобетонная башня с двумя балконами, нижняя часть башни черная, средняя – белая с оранжевыми горизонтальными полосами, верхняя – оранжевая в виде перевернутого усеченного конуса с фонарным сооружением и вертолетной площадкой 30 37 | Резервный Бл Пр(2) 10с пр 1.0 темн 2.0 пр 1.0 темн 6.0 12М |
| 3135 | САУНАГУЦИЕМ 57º44'N 22º27'E | Бл Пр 1.5с пр 0.5 темн 1.0 15М | Ажурная четырёхгранная металлическая башня, обшитая досками; верхняя часть обшивки красная, нижняя – белая 21 24 | РЛП Рекомендуемый сектор пользования РЛП: 290( – 20( Резервный Бл Пр 1.5с пр.0.5 темн 1.0 9М |
| 3130 | ШЛИТЕРЕ 57º38'N 22º17'E | Бл Пр 6с пр 1.5 темн 4.5 23М | Красная круглая каменная башня с фонарным сооружением 26 82 | РЛП Рекомендуемый сектор пользования РЛП: 27( – 40( |
| 3125 | СИКРАГУЦИЕМ 57º40'N 22º13'E | Бл Пр 3с пр 1.0 темн 2.0 15М | Четырёхгранная металлическая башня, обшитая в верхней части белыми досками 27 33 | РЛП Рекомендуемый сектор пользования РЛП: 261( – 351( |
| 3120 | МИКЕЛЬБАКА 57º36'N 21º59'E | Бл Пр (2) 6с пр 0.2 темн 1.4 пр 0.2 темн 4.2 20М | Белая круглая железобетонная башня с фонарным сооружением 56 58 | РЛП Рекомендуемый сектор пользования РЛП: 278( – 8( Наутофон 12 с Звук 2.0 молч 2.0 Звук 4.0 молч 4.0 |
| 3115 | ОВИШИ 57º34'N 21º43'E | Бл Дл Пр 7.5 с пр 3.0 темн 4.5 18М | Белая круглая каменная башня с фонарным сооружением 37 38 | Светит 190( – 43( Рекомендуемый сектор пользования РЛП: 261( – 351( Наутофон 30 с Звук 5.0 молч 5.0 Звук 5.0 молч 5.0 |
| 3120 | СЫРВЕ 57º55'N 22º03'E | Бл Пр (2) 30с пр 0.9 темн 6.6 пр 0.9 темн 21.6 19М | Круглая железобетонная башня; верхняя часть башни черная, нижняя – белая 52 52 |  |
| 3055 | ВИЛСАНДИ 58º23'N 21º49'E | Бл Кр Пр (3) 15с пр 1.5 темн 1.5 пр 1.5 темн 1.5 пр 3.0 темн 6.0 Бл 18М Кр 8М | Белая круглая каменная башня с балконом и фонарным сооружением; основание балкона и фонарное сооружение красные 37 40 | Бл 32.0( 344.5º Кр 344.5( 32.0º |
| 3050 | КИЙПСААР 58º30'N 21º51'E | Бл Пр 15с пр 2.0 темн 15.0 8М | Круглая бетонная башня, окрашенная белыми и чёрными горизонтальными полосами, с балконом и чёрным фонарным сооружением; 25 26 | Выставляется с 10.05 по 20.12 |
| 2930 | Ристна 58º56'N 22º04'E | Бл Кр Дл Пр 15с пр 3.0 темн 2.0 пр 1.0 темн 6.0 17М | Красная круглая металлическая башня с балконом и фонарным сооружением 30 37 | Кр 12( 168º Бл 168( 12º Сирена 60с звук 3.0 молч. 7.0 звук 3.0 молч.47.0 |
| 2925 | КЫПУ 58º56'N 22º03'E | Бл Пр (2) 10с пр 0.2 темн 2.3 пр 0.2 темн 7.3 26М | Белая четырёхгранная каменная башня с наклонными подпорами и красным фонарным сооружением 36 102 | Нижняя часть башни с северной стороны закрыта лесом |
| 1356 | Найссаар 59º36'N 24º30'E | Бл Дл Пр 10с пр 3.0 темн 7.0 19М | Красная круглая башня с балконом и фонарным сооружением 30 37 | Светит 205º-155º Наутофон 30с звук 2.0 молч.4.0 звук 7.0 молч.4.0 звук 2.0 молч 11.0 наибольшая слышимость наутофона 240-120 Резерный Бл Пр(2) 15с пр 1.0 темн 3.0 пр 1.0 темн10 6М РЛМк (отв) |
| 952 | Родшер 59º58'N 26º40'E | Бл Пр (2) 15с пр 1.0 темн 3.0 пр 1.0 темн 10.0 15М | Красная восьмигранная башня 19 20 | Светит 42º-297º Резервный Бл Пр 6с пр 1.5 темн 4.5 РМк в 0.8 кбт к ENE 8М |
| 926 | Южный Гогландский 60º01'N 27º01'E | Бл Пр 6с пр 1.5 темн 4.5 10М | Красная круглая кирпичная башня 26 27 | Светит 42º-293º Наутофон 30с звук 1.5 молч.3.5 звук 1.5 молч.3.5 звук 3.5 молч.16.5 Резервный Бл Пр 6с пр 1.5 темн 4.5 8М |
| 804 | Сескар 60º02'N 28º22'E | Бл Пр (2) 30с пр 1.0 темн 6.5 пр 1.0 темн 21.5 15М | Красная круглая металлическая башня с балконом и фонарным сооружением 45 47 | Светит 195º-150º Резервный Бл Пр 4с пр 1.0 темн 3.0 8М |
| 806 | Пен-Хета-Стоп 60º00'N 28º24'E | Бл Пр (2) 4с пр 0.5 темн.1.0 пр 0.5 темн.2.0 7М | Красная ажурная четырехгранная металлическая башня, обшитая белыми досками с черной вертикальной полосой 24 26 | Закрывается 280º - 250º лесом |
| 820 | Малый В северо-западной части острова 60º02'N 28º01'E | Бл Дл Пр 6с пр 2.0 темн 4.0 7М | Белые щиты с красной вертикальной полосой, верхняя часть которых трапеция большим основанием вверх, нижняя- прямоугольник, укрепленная со всех сторон на красной четырехгранной пирамиде. 26 37 |  |
| 855 | Мощный Вблизи оконечности косы Киркорви 60º02'N 27º50'E | Бл Пр (2) 10с пр 1.0 темн 2.0 пр 1.0 темн 6.0 15М | Красная ажурная восьмигранная металлическая башня с фонарным сооружением; Верхняя часть башни обшита полосовым железом 30 42 | Резервный Бл Пр 2 с пр 0.5 темн 1.5 10М |
| 895 | Соммерс На вершине западного, самого высокого холма острова 60º12'N 27º39'E | Бл Изо 6с 20М | Красная ажурная четырехугольная усеченная металлическая пирамида, верхняя часть которой обшита досками и окрашена красными и белыми горизонтальными полосами 37 53 | Наутофон 30 с звук 2.0 молч 3.0 "2.0” 3.0 “2.0” “3.0” “5.0” “10.0” наибольшая слышимость наутофона 105º - 225º Резервный Бл Изо 6с 7М |
| 890 | Нерва 60º15'N 27º58'E' | Бл Пр 8с пр 1.0 темн 7.0 18М | Красная ажурная четырехугольная усеченная металлическая пирамида, верхней части обшита досками; верхняя часть обшивки – черная, нижняя-белая 37 44 | Резервный Бл Пр 8 с пр 1.0 темн 7.0 9М |
| 1865 | Большой Фискар 60º24'N 27º65'E | Бл Пр (2) 8с пр 1.0 темн 2.0 пр 1.0 темн 4.0 8М | Белая четырехгранная кирпичная башня 10 22 |  |
| 1869 | Халли 60º24'N 28º08'E | Бл Пр 4с пр 1.5 темн 2.5 9М | Белая прямоугольные щиты, украшенные на красной ажурной четырехугольной металлической пирамиде с площадкой, установленной на четырехугольном бетонном основании 11 16 |  |
| 1800 | Вепревский 60º28'N 28º26'Е | Бл Кр Зл Дл Пр 6с пр 2.0 темн 4.0 Бл 9М Кр 4М Зл 2М | Белый прямоугольный Щит с черной вертикальной полосой, укрепленный на красном ажурном металлическом знаке 35 39 | Бл 192( 269º Кр 269( 294º Зл 294( 348º Бл 348( 354º Кр 354( 94º |
| 1881 | Рондо 60º27'N 28º21'E | Бл Кр Зл Пр 1.5 с пр 0.5 темн 1.0 Бл 9М Кр 6М Зл 5М | Белый прямоугольный щит с черной вертикальной полосой, укрепленной на красном ажурном металлическом знаке 10 14 | Бл 72( 243º Зл 243( 248º Бл 248( 257º Кр 257( 308º Зл 308( 342º Бл 342( 3º Кр 3( 21º Зл 21( 34º Бл 34( 54º Кр 54( 72º |
| 1884 | Выборгский 60º32'N 28º23'E | Бл Пр (2) 8с пр 1.0 темн 2.0 пр 1.0 темн 4.0 10М | Восьмигранная железобетонная башня, окрашенная белыми и красными горизонтальными полосами, установленная на гидротехническом основании 11 14 | Ревун Резервный Бл Пр(2) 8с пр 1.0 темн 2.0 пр 1.0 темн 4.0 9М |
| 1896 | Поворотный На северной оконечности острова Маячный 60º34'N 28º26'E | Бл Кр Зл Пр 1.5 пр 0.5 темн 1.0 Бл 7М Кр 4М Зл 2М | Белая восьмигранная бетонная башня с крытым восьмигранным фонарным сооружением 12 18 | Зл берег 179º Бл 179( 189º Кр 189( 200º Зл 200( 209º Бл 209( 51º Зл 51( 69º Бл 69( 75º Кр 75( 90º |
| 1929 | Крепыш передний створ На северной оконечности острова Крепыш 60º39'N 28º31'E | – | Белый прямоугольный щит с черной вертикальной полосой, укрепленный на металлическом столбе 5 6 |  |
|  | Крепыш северный створ | – |  | 4.6º – 184.6º |
| 1930 | Крепыш задний створ В 120 м от переднего | – | Белый прямоугольный щит с черной вертикальной полосой, укрепленный на металлическом столбе 5 12 |  |
| 1903 | Игривый передний створ на западном берегу острова Игривый 60º36'N 28º27'E | Бл Пр 1.5с пр 0.5 темн 1.0 9М | Белый прямоугольный щит с красной вертикальной полосой, укрепленный на красном металлическом столбце. 6 10 | Светит по направлению створа |
| 1904 | Игривый задний створ в 2.3 кбт от переднего | Бл Пр 3с пр 1.0 темн 2.0 9М | Белый прямоугольный щит с красной вертикальной полосой, укрепленный на красном металлическом столбце 12 18 | 221º - 41º Светит по направлению створа |

## Сведения о круговых радиомаяках

| № | Название Номенклатурный термин Координаты | Опознават. сигнал Частота Класс излучения | Дальность, Сектор действия Время работы | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 330 | Мерсрагс РМк 57°22'N 23°07'E | М Р 291,5 А1А | 15 миль 360° Ясно – I Тумае –непрерывно | МР (5р) 19 с Тире 25 с МР (2р) 7 с Пауза 129 с Период 180 с |
| 325 | Колкасрагс РМк 57°45'N 21°43'E | К Л 318,5 (900 Гц) А2А | 100 миль 360° 260° - 140° VI | КЛ (4р) 18 с Пауза 1 с Тире 26 с Пауза 1 с КЛ (2р) 9 с Пауза 305 с Период 360 с |
| 350 | Вентспилс РМк 57°24'N 21°32'E | В В 312,5 А1А | 100 миль 360° I | ВВ (4р) 18.0 с Пауза 1.5 с Тире 25.5 с Пауза 0.5 с ВВ (2р) 8.5 с Пауза 306 с Период 360 с |
| 321 | Ирбенский РМк (авт) 57°45'N 21°43'E | Ю Х 285,5 А1А | 35 миль 360° Н24 | ЮХ (6р) 19.5 с Пауза 1.0 с Тире 25.0 с Пауза 1.0 с ЮХ (2р) 6.5 с Пауза 307 с Период 360 с |
| 315 | Сырве РМк 57°55'N 22°03'E | С Ы 318,5 (950 Гц) А2А | 100 миль 360° V | СЫ (4р) 20с Тире 25с СЫ (2р) 10с Пауза 305 с Период 360 с |
| 310 | Вилсанди РМк 58°23'N 21°49'E | В Д 318,5 (846 Гц) А2А | 50 миль 360° 180° - 360° IV | ВД (4р) 20с Тире 25с ВД (2р) 10с Пауза 305 с Период 360 с |
| 295 | Кюбассааре РМк 58°26'N 23°18'E | К Р 318,5 (752 Гц) А2А | 100 миль 360° I | КР (4р) 20с Тире 25с КР (2р) 10с Пауза 305 с Период 360 с |
| 305 | Ристна РМк 58°56'N 22°03'E | Р С 318,5 (900 Гц) А2А | 100 миль 360° III | РС (4р) 20с Тире 25с РС (2р) 10с Пауза 305 с Период 360 с |
| 295 | Осмусаар РМк 59°18'N 23°22'E | О Р 318,5 (900 Гц) А2А | 80 миль 360° II | ОР (4р) 20с Тире 25с ОР (2р) 10с Пауза 305 с Период 360 с |
| 290 | Пакри РМк 59°23'N 24°02'E | П А 294,5 (900 Гц) А2А | 80 миль 360° VI | ПА (4р) 20с Тире 25с ПА (2р) 10с Пауза 305 с Период 360 с |
| 285 | Найссаар РМк (дев) 59°36'N 24°31'E | Н Г 294,5 (752 Гц) А2А | 75 миль 360° V | НГ (4р) 20с Тире 25с НГ (2р) 10с Пауза 305 с Период 360 с |
| 280 | Таллинн РМк (авт) 59°49'N 24°44'E | Т Н 300,5 (998,4 Гц) А1А | 25 миль 360° Н24 | ТН (5р) 19с Тире 25 с ТН (2р) 7 с Пауза 305 с Период 360 с |
| 275 | Мохни РМк 59°41'N 25°48'E | М Х 294,5 (752 Гц) А2А | 75 миль 360° IV | МХ (4р) 20с Тире 25с МХ (2р) 10с 55 с Пауза 305 с Период 360 с |
| 270 | Южный Гогландский РМк 60°01'N 28°01'E | Ю Г 294,5 (700 Гц) А2А | 50 миль 360° III | ЮГ (4р) 19 с Пауза 1 с Тире 25 с Пауза 1 с ЮГ (2р) 9с 55 с Пауза 305 с Период 360 с |
| 265 | Кайболово РМк 59°44'N 28°02'E | К А 294,5 (700 Гц) А2А | 75 миль 360° I | КА (1р) 11 с Тире 17 с КА (1р) 11 с Тире 17 с 56 с Пауза 304 с Период 360 с |

## Сведения о радиолокационных маяках-ответчиках

| № | Название Номенклатурный термин Координаты | Опознават. сигнал Частота Класс излучения | Дальность, Сектор действия Время работы | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 465 | Ужава РЛМк (отв) 57°13'N 21°25'E | У 15 с | 10 миль 215°– 350° H 24 | При маяке Ужава |
| 460 | Бушниеку РЛМк (отв) 57°13'N 21°25'E | Б 15 с | 15 миль 245°– 350° H 24 | При навигационном знаке Бушниеку |
| 455 | Даугавгрива РЛМк (отв) 57°04'N 24°01'E | Д 15 с | 15 миль 265°– 35° H 24 | При маяке Даугавгрива |
| 450 | Колка РЛМк (отв) 57°48'N 22°38'E | Д 120 с | 17 миль 360° H 24 | При маяке Колка |
| 445 | Ирбенский РЛМк (авт) 57°45'N 21°43'E | И 15 с | 12 миль 305°– 200° Н24 | При маяке Ирбенский |
| 435 | Овиши РЛМк (авт) 57°43'N 21°43'E | В 120 с | 15 миль 232°– 40° Н24 | При маяке Овиши |
| 430 | Сырве РЛМк (авт) 57°55'N 22°03'E | Т 95 с | 14 миль 360° (120°– 250°) H24 | При маяке Сырве |
| 425 | Родшер РЛМк (авт) 59°58'N 26°43'E | В 75 с | 10 миль H24 | При маяке Родшер |
| 420 | Нерва РЛМк (авт) 60°15'N 27°58'E | Н 75 с | 10 миль H24 | При маяке Нерва |
| 415 | Мощный РЛМк (авт) 60°02'N 27°50'E | З 30 с | 18 миль 360° H24 | При маяке Мощный |
| 410 | Пен-Хета-Стор РЛМк (авт) 60°00'N 28°24'E | К 30 с | 16 миль 360° H24 | На навигационном знаке Пен-Хета-Стор |
| 405 | Выборгский РЛМк (авт) 60°32'N 28°23'E | В 21 с | 10 миль 360° | При маяке Выборгский |

## Таблица моментов астрономических явлений

| Ψ | 10 | 10 |
| --- | --- | --- |
|  | Начало сумерек | Восход Солнца | Заход Солнца | Конец сумерек |
|  | Навиг. | Гражд. | Сут.изм. | Сут.изм. | Гражд. | Навиг. |
|  | ч | м | ч | м | м | ч | м | м | м | ч | м | м | ч | м | ч | м |
| 60 | 3 | 40 | 4 | 33 | -2 | 5 | 17 | +2 | +3 | 18 | 36 | -3 | 19 | 18 | 20 | 12 |
| 58 | 3 | 49 | 4 | 39 | -2 | 5 | 19 | +2 | +3 | 18 | 33 | -3 | 19 | 13 | 20 | 03 |
| 56 | 3 | 57 | 4 | 44 | -2 | 5 | 22 | +2 | +3 | 18 | 30 | -3 | 19 | 08 | 19 | 55 |

| Дата / Тс | Начало сумерек | Восход Солнца | Заход Солнца | Конец сумерек | Восход Луны | Заход Луны |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.09.00 | 5ч24м | 6ч49м | 20ч03м | 21ч33м | 19ч27м |  |
| 11.09.00 | 5ч07м | 6ч43м | 19ч56м | 21ч31м |  | 3ч28м |

| Восход Солнца 57º51.8N 22º37.0E (Мк Колка) 10 сентября 2000 г. | Nc = 2 + 1д = 3Е | Заход Солнца 57º51.8N 22º37.0E (Мк Колка) 10 сентября 2000 г. | Nc = 2 + 1д = 3Е |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.IX восход ( широта Ψ=56º | Tт | 5ч22м | 10.IX заход ( широта Ψ=56º | Tт | 18ч30м |
| cуточное изменение |  | 0м | cуточное изменение |  | 0м |
| 10.IX восход ( на меридиане Гринвича 56ºN | Tгр | 5ч22м | 10.IX заход ( на мер. Гринвича 56ºN | Tгр | 18ч30м |
| ∆ψ=1º51.8( ∆1= –3м | ∆Tψ | – 3м | ∆ψ=1º51.8( ∆1= +3м | ∆Tψ | +3м |
| λ=22°37(.0 E ∆2= –2м | ∆Тλ | 0м | λ=22°37(.0 E ∆2= +3м | ∆Тλ | 0м |
|  | Тм | 5ч19м |  | Тм | 18ч33м |
| – | λЕ | 1ч30м | – | λЕ | 1ч30м |
|  | Тгр | 3ч49м |  | Тгр | 17ч30м |
| + | Nс | 3ч00м | + | Nс | 3ч00м |
| 10.IX восход ( в Ψ=57º518(N, λ=22º370(E | Тс | 6ч49м | 10.IX заход ( в Ψ=57º518(N, λ=22º370(E | Тс | 20ч03м |
| Восход Солнца 59º40.0N 24º00.0E (Мк Найссаар) 11 сентября 2000 г. | Nc = 2 + 1д = 3Е | Заход Солнца 59º00.0N 21º40.0E 11 сентября 2000 г. | Nc = 2 + 1д = 3Е |
| 11.IX восход ( широта Ψ=58º | Tт | 5ч19м | 10.IX заход ( широта Ψ=58º | Tт | 18ч33м |
| cуточное изменение |  | + 2м | cуточное изменение |  | – 3м |
| 11.IX восход ( на меридиане Гринвича 58ºN | Tгр | 5ч21м | 10.IX заход ( на мер. Гринвича 58ºN | Tгр | 18ч30м |
| ∆ψ=1º40.0( ∆1= –2м | ∆Tψ | – 2м | ∆ψ=1º00.0( ∆1= +3м | ∆Tψ | +2м |
| λ=24°00(.0 E ∆2= –2м | ∆Тλ | 0м | λ=21°40(.0 E ∆2= +3м | ∆Тλ | 0м |
|  | Тм | 5ч19м |  | Тм | 18ч32м |
| – | λЕ | 1ч36м | – | λЕ | 1ч36м |
|  | Тгр | 3ч43м |  | Тгр | 16ч56м |
| + | Nс | 3ч00м | + | Nс | 3ч00м |
| 11.IX восход ( в Ψ=59º400(N, λ=24º000(E | Тс | 6ч43м | 10.IX заход ( в Ψ=57º518(N, λ=22º370(E | Тс | 19ч56м |

| Начало утренних навигационных сумерек 57º51.8N 22º37.0E (Мк Колка) 10 сентября 2000 г. |  | Конец вечерних навигационных сумерек 57º51.8N 22º37.0E (Мк Колка) 10 сентября 2000 г. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.IX начало утр. нав. сумерек, Ψ=56º | Tт | 3ч57м | 10.IX конец веч. нав. сумерек, Ψ=56º | Tт | 19ч55м |
| ∆ψ=1º51.8( ∆1= –3м | ∆Tψ | – 3м | ∆ψ=1º51.8( ∆1= +8м | ∆Tψ | +6м |
|  | Тм | 3ч54м |  | Тм | 20ч03м |
| – | λЕ | 1ч30м | – | λЕ | 1ч30м |
|  | Тгр | 2ч24м |  | Тгр | 18ч33м |
| + | Nс | 3ч00м | + | Nс | 3ч00м |
| 10.IX в Ψ=57º518(N, λ=22º370(E | Тс | 5ч24м | 10.IX в Ψ=57º518(N, λ=22º370(E | Тс | 21ч33м |
| Начало утренних навигационных сумерек 59º40.0N 24º00.0E (Мк Найссаар) 11 сентября 2000 г. |  | Конец вечерних навигационных сумерек 59º00.0N 21º40.0E 11 сентября 2000 г. |  |
| 11.IX начало утр. нав. сумерек, Ψ=58º | Tт | 3ч49м | 11.IX конец веч. нав. сумерек, Ψ=58º | Tт | 20ч03м |
| ∆ψ=1º40.0( ∆1= –9м | ∆Tψ | – 6м | ∆ψ=1º00.0( ∆1= +9м | ∆Tψ | +4м |
|  | Тм | 3ч43м |  | Тм | 20ч07м |
| – | λЕ | 1ч36м | – | λЕ | 1ч36м |
|  | Тгр | 2ч07м |  | Тгр | 18ч31м |
| + | Nс | 3ч00м | + | Nс | 3ч00м |
| 11.IX Ψ=59º400(N, λ=24º000(E | Тс | 5ч07м | 10.IX в Ψ=59º000(N, λ=21º400(E | Тс | 21ч31м |
| Восход Луны 57º51.8N 22º37.0E (Мк Колка) 10 сентября 2000 г. | Nc = 2 + 1д = 3Е | Заход Луны 57º51.8N 22º37.0E (Мк Колка) 10 сентября 2000 г. | Nc = 2 + 1д = 3Е |
| 10.IX восход ( широта Ψ=56º | Tт | 17ч45м | 11.IX заход ( широта Ψ=56º | Tт | 2ч08м |
| ∆ψ=1º51.8( ∆1= +11м | ∆Tψ | +10м | ∆ψ=1º51.8( ∆1= –11м | ∆Tψ | –10м |
| λ=22°37(.0 E ∆2= +30м | ∆Тλ | + 2м | λ=22°37(.0 E ∆2= +66м | ∆Тλ | + 4м |
|  | Тм | 17ч57м |  | Тм | 2ч02м |
| – | λЕ | 1ч30м | – | λЕ | 1ч30м |
|  | Тгр | 16ч27м |  | Тгр | 0ч28м |
| + | Nс | 3ч00м | + | Nс | 3ч00м |
| 10.IX восход ( в Ψ=57º518(N, λ=22º370(E | Тс | 19ч27м | 10.IX заход ( в Ψ=57º518(N, λ=22º370(E | Тс | 3ч28м |

# 5	РАСЧЕТ ОЖИДАЕМОЙ ТОЧНОСТИ СЧИСЛЕНИЯ
И ОБСЕРВАЦИИ ПРИ ПЛАВАНИИ

## 5.1	Определение ожидаемой точности счисления
и коэффициента счисления

При приближенных расчетах для судов смешанного плавания в общем случае можно принимать:

для прибрежных районов Kc=0,8

для открытого моря Kc=1,2

для районов со значительными приливо-отливными течениями Kc=1,6

Радикальная СКП счислимого (текущего) места

Мсч =

Радиальные предельные погрешности счисления Мс((t) и счислимого места Мсч((t) 
(с вероятностью≈98%)

Мс((t)=2Мс(t)

Мсч(=2Мсч

Средние значения радиальных предварительных погрешностей счислений 
при плавании в открытом море:

| Продолжительность плавания, часы | до 3 | 3-6 | 6-10 | 10-14 | 14-18 | 18-23 | 23-35 | >35 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мс (t), % от S | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 |

Радиальная СКП счисления Мс(t) в милях при интервале счисления t< 2 часов

# Мс(t) = 0.7 Ксt

При t> 2 часов	Мс(t) = Кc где,

t 	интервал счисления, ч

Кс 	коэффициент точности счисления

Кс 	для прибрежного плавания – 0.8

для морского плавания – 1.2

## 5.2	Определение ожидаемой точности обсерваций

### Средняя квадратичная погрешность ОМС

| Способ ОМС | Мо, мили | Условия наблюдения |
| --- | --- | --- |
| По 3 пеленгам ГК | 0.1 – 0.3 | До 12 м |
| По 3 расстояниям(РЛС) | 0.1 – 0.2 | До 20 м |
| По пеленгу (ГК) и расстоянию (РЛС) | 0.2 – 0.4 | До 15 м |
| РНС “Декка” | 0.1 – 0.5 0.2 – 1.5 | Днем до 240 м Ночью до 150 м |
| Спутниковая система NAVSTAR | 0.1 – 0.3 0.5 – 2.0 | Надежное наблюдение Ненадежное наблюдение |

## 5.3	Расчет частоты обсерваций на маршрут перехода

Tд = 60 : Kc√2 (Mзад² - Мо²),  где 	Кс	коэффициент точности счисления

Мзад	заданное (допустимое) радиальная СКП, мили

Мо	радиальная СКП последней обсервации (исходного места), мили

Международная ассоциация маячных служб (МАМС) рекомендует следующие точности и частоты обсерваций:

### Рекомендованная точность и частота обсерваций

| № п/п | Район плавания судна | Требуемая точность ОМС Мо, Кбт/мили | Частота определений, мили | Допустимое время обработки результатов измерений, мин. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Акватория порта, фарватер шириной 100-250 м | 0.05 ( 0.3 кбт | Непрерывно | Мгновенно |
| 2 | Подходы к порту, узкости шириной до 1М | 0.5 ( 1.1 кбт | 1 ( 5 | 0.5 ( 1.0 |
| 3 | Фарватеры шириной 0.2 – 2.0М | 0.5 ( 4.3 кбт | 1 ( 5 | 0.5 ( 1.0 |
| 4 | Полоса движения шириной 1 – 2 М | 2.2 ( 4.8 кбт | 5 ( 10 | 1 ( 3 |
| 5 | РП и районы свободного плавания в прибрежной зоне | 0.1 ( 0.5 М | 20 ( 30 | 1 ( 3 |
| 6 | Открытое море | 1.1 ( 1.6 М | 120 ( 240 | 10 ( 15 |

| № | ПУ | Т | Кс | Мзад, мили | Мо, мили | Тд, мили | Мс(t),мили |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | мин | час |  |  |  |  |  |
| 2 | 316.0 | 414 | 6.90 | 1.2 | 1.5 | 0.3 | 104 | 3.15 |
| 3 | 246.0 | 157 | 2.62 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 37 | 1.29 |
| 4 | 246.0 | 19 | 0.32 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 37 | 0.18 |
| 5 | 322.8 | 85 | 1.42 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 37 | 0.79 |
| 6 | 347.0 | 197 | 3.28 | 1.2 | 1.5 | 0.3 | 104 | 2.17 |
| 7 | 347.0 | 139 | 2.32 | 1.2 | 1.5 | 0.3 | 104 | 1.83 |
| 8 | 35.0 | 184 | 3.07 | 1.2 | 1.5 | 0.3 | 104 | 2.10 |
| 9 | 35.0 | 16 | 0.27 | 1.2 | 1.5 | 0.3 | 104 | 0.22 |
| 10 | 51.0 | 133 | 2.22 | 1.2 | 1.5 | 0.3 | 104 | 1.79 |
| 11 | 51.0 | 130 | 2.17 | 1.2 | 1.5 | 0.3 | 104 | 1.77 |
| 12 | 72.5 | 250 | 4.17 | 1.2 | 1.5 | 0.3 | 104 | 2.45 |
| 13 | 77.5 | 95 | 1.58 | 1.2 | 1.5 | 0.3 | 104 | 1.33 |
| 14 | 77.5 | 321 | 5.35 | 1.2 | 1.5 | 0.3 | 104 | 2.78 |
| 15 | 77.5 | 103 | 1.72 | 1.2 | 1.5 | 0.3 | 104 | 1.44 |
| 16 | 85.0 | 118 | 1.97 | 1.2 | 1.5 | 0.3 | 104 | 1.65 |
| 17 | 59.5 | 151 | 2.52 | 1.2 | 0.4 | 0.2 | 24 | 1.90 |
| 18 | 35.0 | 126 | 2.10 | 1.2 | 0.11 | 0.1 | 3 | 1.74 |
| 19 | 73.0 | 44 | 0.73 | 0.8 | 0.11 | 0.1 | 5 | 0.41 |
| 20 | 45.0 | 10 | 0.17 | 0.8 | 0.11 | 0.1 | 5 | 0.09 |
| 21 | 00.0 | 33 | 0.55 | 0.8 | 0.11 | 0.1 | 5 | 0.31 |
| 22 | 40.0 | 15 | 0.25 | 0.8 | 0.05 | 0.02 | 5 | 0.14 |
| 23 | 60.0 | 8 | 0.13 | 0.8 | 0.05 | 0.02 | 5 | 0.07 |
| 24 | 85.0 | 13 | 0.22 | 0.8 | 0.05 | 0.02 | 5 | 0.12 |
| 25 | 43.0 | 18 | 0.30 | 0.8 | 0.05 | 0.02 | 5 | 0.17 |
| 26 | 70.0 | 12 | 0.20 | 0.8 | 0.01 | 0.01 | непрерывно | 0.11 |

# 6	ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Сейчас в наше время суда оснащаются современными техническими средствами судовождения, многое за штурмана выполняет компьютерная техника. Но, как известно, эта техника имеет очень плохое качество:

выходит из строя в самый неподходящий момент

Так что все же основным звеном в цепи остается человек, т.е. штурман, способный в любую минуту правильно оценить ситуацию.

Целью курсовой работы является получение навыков в составлении предварительной прокладки и обработки информации для обеспечения безопасности мореплавания. Даже оформление самой работы способствует выработке таких качеств, как аккуратность и терпение, которые являются основными качествами штурмана.

Данная курсовая работа представляет собой отображение навигационно-гидрографических, гидрометеорологических характеристик района плавания, а также содержит предварительную прокладку на переход.

Проработанный маршрут перехода от п. Рига – п. Высоцк характеризуется сложными навигационными условиями. При плавании следует строго придерживаться системы разделения движения судов, рекомендованных путей, а так же особо тщательного наблюдения за обстановкой и своевременно принимать все меры предосторожности.

Так перед выходом в рейс необходимо подготовить судно к плаванию в штормовых условиях.

Обеспечение безопасности плавания судна осуществлялось:

технической готовностью судна

наличием штурманских приборов судна

обеспечение квалифицированного судовождения

регулярных проверок оборудования

хорошего материально-технического обеспечения судна

проведения регулировок, настроек оборудования, юстировка всех приборов, которые этого требуют, проведение поправок девиации,  радиодевиации

а также:

высоким уровнем квалификации судоводительского состава

##### Основные сведения
о выполненном рейсе:

#### Погрузка:

в порту Рига

#### Отход:

00ч00м  10 сентября 2000 г.

#### Выгрузка:

в порту Высоцка

#### Приход:

22ч39м  11 сентября 2000 г.

#### Расстояние

между пунктами составило: 417.0 миль

#### Длительность

перехода – 46 часов 39 мин

#### Груз:

железобетонные балансы

Поскольку судно двигалось кратчайшим маршрутом, тщательная штурманская подготовка помогла избежать непроизводительных простоев и аварийных ситуаций, экономическая выгода была максимальной.

Предварительную прокладку в соответствии с маршрутом: порт Рига – порт Высоцк выполнил:

26.02.2002 г. 		Кузьмин С.В.

# Text boxes

Цилиндрическая вставка

M

M

M

M

M

M

Высота
над водой

М

Ft