КРИТЕРИЙ  УСКОРЕНИЯ

Куск = 0,3 / арасч. > 1.0

арасч. = 1,1 10 B m Qr

B – ширина судна

Qr – амплитуда качки = Y X1 X2

m = m0 / h

множитель m0

таблица 3.12.3

| h/ D B/Zg | 0,1 | 0,15 | 0,25 | 0,50 | 0,75 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| m0 | 0,34 | 0,42 | 0,64 | 1,13 | 1,58 | 1,96 | 2,45 | 2,69 | 2,86 | 2,94 |

Таблицы - 2.1.3.1-1,  2.1.3.1-2,  2.1.3.1-3,  2.1.2.2,  3.12.3 – взяты из раздела 2, части 4,  РОССИЙСКОГО  МОРСКОГО  РЕГИСТРА  СУДОХОДСТВА