Электрическая емкость. Конденсаторы	2

Соединение конденсаторов	3

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПИ ПОСТОЯННОГО ТОКА.	3

Основу электрической цепи составляет совокупность источников электрической энергии, соединительных проводов и приемников электрической энергии. Кроме того, в цепь могут включаться рубильники, кнопки, реле, контакторы, приборы. Источниками энергии являются генераторы,  аккумуляторы и др. Они характеризуются следующими параметрами: ЕДС, U, I, P. Соединительные провода служат для передачи электрической энергии от источника к приемнику. Приемниками электроэнергии являются электрические двигатели, осветительные и нагревательные приборы, электромагниты и другие устройства, в которых электрическая энергия преобразуется в механическую, тепловую, световую.	3

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК	3

Напряжение и электродвижущая сила	4

Электрическое сопротивление проводника и проводимость	4

Соединение резисторов (сопротивлений)	5

ТЕПЛОВОЕ ДЕЙСТВИЕ ТОКА	7

СОЕДИНЕНИЕ ИСТОЧНИКОВ ЭДС	8

МАГНИТНЫЕ СВОЙСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА	8

Магнитное поле	8

Магнитная индукция и магнитный поток	9

Магнитная проницаемость	9

Напряженность магнитного поля. Закон полного тока	9

Расчет магнитной цепи	10

Взаимодействие магнитного поля и проводника с током	10

Электромагнитная индукция	10

Самоиндукция и индуктивность	10

Взаимоиндукция и взаимная индуктивность	11

Энергия магнитного поля	11

Электромагниты	11

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПИ ОДНОФАЗНОГО ПЕРЕМЕННОГО ТОКА	11

Основные свойства переменного тока	11

Электрические цепи переменного тока	13

Цепь с резистивным элементом, имеющим активное сопротивление.	14

Цепь с катушкой индуктивности.	14

Цепь с конденсатором.	15

Цепь с резистором, катушкой индуктивности и конденсатором.	16

Параллельное соединение резистора, катушки индуктивности и конденсатора.	17

Мощность, энергия (работа)	18

Коэффициент мощности и его значение	18

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПИ ТРЕХФАЗНОГО ПЕРЕМЕННОГО ТОКА	19

Основные понятия о трехфазных системах и цепях	19

Соединение звездой	20

Соединение треугольником	20

Мощность трехфазного тока	21

Вращающееся магнитное поле	22

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОЛЕ
Напряженность поля. Потенциал

В природе все тела состоят из мельчайших заряженных электричеством частиц. Электрически нейтральным является тело, которое состоит из равного количества положительных и отрицательных зарядов. В электрически заряженном теле преобладают или положительные, или отрицательные заряды. Такое тело окружено электрическим полем, т.е. материальной средой, в которой проявляется силовое действие на заряженные частицы или тела. Условно электрическое поле изображают в виде электрических силовых линий (рис. 1). При положительном заряде силовые линии направлены от наэлектризованного тела, при отрицательном — к наэлектризованному.

Среда характеризуется особой величиной, называемой диэлектрической проницаемостью. Абсолютная диэлектрическая проницаемость среды еа=еое, где ео == электрическая постоянная, равная абсолютной диэлектрической проницаемости вакуума (ео = 1/(4л • 9 • 109) = 8,85 X X Ю"12 Ф/м); в—диэлектрическая проницаемость среды — величина, показывающая, во сколько раз слабее электрические заряды взаимодействуют между собой в данной среде, чем в вакууме (табл. I).

Электрическое поле характеризуется напряженностью или потенциалом-

Напряженность электрического поля Е (В/м) определяется отношением силы Р (//), с которой поле действует на точечный заряд ^ (Кл), помещенный в данную точку поля, к величине этого заряда: Е=Р/^. При д = 1 Е численно равно Р, т. е. напряженность электрического поля численно равна силе поля, действующей на единичный заряд- Напряженность поля — величина векторная. Направление вектора напряженности поля совпадает с направлением силы поля, действующей на положительный заряд, находящийся в данной точке.

Рис, I. Силовые линии поля:

а — положительного заряда: б — отрицательного заряда; а — двух разноименных зарядов; г — двух одноименных зарядов; д — между двумя параллельными пластинами с разноименными зарядами

Запас энергии единицы количества электричества, находящейся в данной точке электрического поля, называется потенциалом ф, численно равным работе А, затрачиваемой на внесение заряда q в один кулон из бесконечности в эту точку поля y = A[q. Единицей измерения электрического потенциала является вольт (В).

I. Электрические свойства

электроизоляционных материалов (диэлектриков)

| Среда или материал | Диэлектрическая проницаемость относительно вакуума, t | Электрическая прочность |
| --- | --- | --- |
|  |  | Eitpr 10' В/и | при тслшмне d, hU |
| Воздух | 1,0 | 3 | _ ^ |
| Вода дистиллированная | 81,0 | — | — |
| Трансформаторное масло | 2,2 | 8—16 | 2.5 |
| Бумага,пропропитанная па- |  |  |  |
| парафином | 3,4-3,6 | 20—30 | 0.15—0.2 |
| Фарфор | 5,3 | 10-15 | 1,0-15,0 |
| Стекло | 5,5—9.0 | 10-40 | — |
| Слюда | 5.0—7,5 | 80—200 | 0,05 |
| Миканит | 5.2 | 15—20 | 3,0 |
| Резина | 2,7 | 16-25 | 1.0-2.5 |
| Полистирол | 2,3-2.75 | 100— ПО | — |
| Гетинакс | 4.5 | 8—12 | 10,0 |
| Электроизоляционный |  |  |  |
| картон | 4,0-6,0 | 9—14 | 1,0 |

Взаимодействие точечных электрических зарядов определяется законом Кулона и направлено по прямой,соединяющей эти заряды. Одноименные заряды отталкиваются, разноименные притягиваются. Закон Кулона формулируется так: сила взаимодействия двух точечных электрических зарядов (F, Н) пропорциональна произведению их величин, обратно пропорциональна квадрату расстояния между ними и зависит от среды, в которой находятся заряды:

F = q1*q2/4ПR, где q1 q2 — заряды, Кл; Я — расстояние между зарядами, м; еа— абсолютная диэлектрическая проницаемость среды, Ф/м.

С увеличением электрических зарядов сила их взаимодействия возрастает, а с увеличением расстояния между ними — уменьшается.

## Электрическая емкость. Конденсаторы

Устройство, состоящее из двух или более проводников (пластин), разделенных диэлектриком, называется конденсатором, а проводники — обкладками конденсатора. Важнейшее свойство конденсатора заключается в том, что он может накапливать определенное количество электричества. Если присоединить пластины к источнику тока, то в конденсатор потечет зарядный ток. При отключении источника заряд останется на конденсаторе. Разноименные заряды будут удерживаться на обеих пластинах определенное время. Если конденсатор замкнуть на сопротивление, то под действием напряжения в цепи будет протекать ток разряда конденсатора.

Напряженность электрического поля конденсатора представляет собой отношение напряжения на обкладках к расстоянию между ними: Е = U/I.

Свойство конденсатора накапливать электрические заряды характеризует его емкость. Емкость конденсатора — это величина, численно равная заряду, накопленному конденсатором при напряжении между обкладками в 1 В: C=q/U, где С — емкость конденсатора, Ф; q — величина заряда, Кл; U — напряжение, В.

Фарада — очень крупная единица, и поэтому для измерения емкости пользуются микрофарадами и пикофара-дами: ! микрофарада (мкФ) = 0,000001 Ф = 10-12 Ф, 1 пикофарада (пФ) =10-12 Ф.

Емкость плоского конденсатора зависит от площади его обкладок, расстояния между ними и диэлектрической проницаемости изолирующего материала (диэлектрика), разделяющего обкладки: C=eaS/d, где S — площадь каждой пластины, м2; d — расстояние между пластинами, м.

Емкость       цилиндрического       конденсатора        С =

= 2п/еа/1п -А где l — длина цилиндра, м; d\ и di — дна-

d

метр   внутреннего   и   внешнего   цилиндра,   мм;   In  — —

а\

натуральный логарифм числа d3/d\.

Энергия, запасенная в электрическом поле конденсатора, W=CU*/2.

Если напряженность электрического поля в диэлектрике между обкладками конденсатора превысит предельную величину, то электрический заряд будет переходить с одной обкладки на другую через массу диэлектрика, что вызовет повреждение (пробой) изолирующего слоя конденсатора. Это явление происходит, когда электрическое напряжение между проводниками (электродами), разделенными диэлектриком, достигает некоторого предельного (пробивного) значения. Чем толще слой данного электроизоляционного материала, тем выше его пробивное напряжение. Пробивное напряжение слоя электроизоляционного материала, деленное на толщину слоя, численно представляет собой электрическую прочность данного электроизоляционного материала (табл. 1). Электрическая прочность измеряется в В/см, В/м, кВ/см, кВ/мм. Когда диэлектрик применяется как электроизолирующий материал, прикладываемое к нему напряжение выбирают значительно ниже пробивного для того, чтобы обеспечить надежную и длительную работу установок. Отношение пробивного напряжения к рабочему напряжению изоляции называется коэффициентом запаса электрической прочности изоляции. Пробой диэлектриков в конденсаторах, электрических машинах, трансформаторах, кабелях часто является причиной аварии. В некоторых случаях, наоборот, пробой диэлектриков находит практическое применение для технических целей. Так, например, электрический разряд в газах (пробой газа) используют в газосветных лампах для освещения, пробой в специальных разрядниках — для защиты от перенапряжений.

В зависимости  от типа  диэлектрика,  разделяющего обкладки, конденсаторы бывают бумажные, слюдяные, керамические, электролитические и воздушные. Промышленность выпускает конденсаторы постоянной, переменной и полупеременной емкости.

Применяются конденсаторы в промышленности для компенсации реактивной мощности, в колебательных контурах в радио и телевизионной технике, в электрических фильтрах.

### Соединение конденсаторов

В зависимости от напряжения сети и потребной емкости конденсаторы могут соединяться в батареи параллельно или последовательно.

При параллельном соединении (рис. 2, а) общая емкость равна сумме емкостей отдельных конденсаторов:

С = С, + С2 + С3.

При последовательном соединении (рис. 2, б) общая емкость конденсаторов уменьшается.

Величина, обратная общей емкости, равна сумме обратных величин емкостей отдельных конденсаторов:

\/С= 1/С, + 1/С2+ 1/Са.

В частном случае, когда последовательно включены два конденсатора, их эквивалентная емкость

С=С1С2/(С1+С2) При С1=С2 формула упрощается: C=C1/2

# ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПИ ПОСТОЯННОГО ТОКА.

ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ.

# Основу электрической цепи составляет совокупность источников электрической энергии, соединительных проводов и приемников электрической энергии. Кроме того, в цепь могут включаться рубильники, кнопки, реле, контакторы, приборы.
Источниками энергии являются генераторы,  аккумуляторы и др. Они характеризуются следующими параметрами: ЕДС, U, I, P.
Соединительные провода служат для передачи электрической энергии от источника к приемнику.
Приемниками электроэнергии являются электрические двигатели, осветительные и нагревательные приборы, электромагниты и другие устройства, в которых электрическая энергия преобразуется в механическую, тепловую, световую.

## ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК

Электрический ток представляет собой упорядоченное движение электрических зарядов ( электронов в металлах ионов в жидкостях и газах ).
Материалы, имеющие множество подвижных носителей называются  проводниками, материалы без зарядов или с небольшим колличеством зарядов называются диэлектриками. Промежуточное место занимают полупроводники.
Электрический ток может протекать только в замкнутой цепи.
Электрический ток длительно не изменяющийся по направлению называется постоянным. Периодически изменяющийся ток называется переменным.
Интенсивность электрического тока характеризуется силой тока I .Это величина, численно равная количеству электричества q ( Кл ), проходящего через поперечное сечение проводника в единицу времени  t ( c ) т.е. I=q/t.
За единицу силы тока принят ампер А. 1А=1Кл/с. В простой не разветвленной цепи сила тока во всех точках одинакова.

Положительным направлением постоянного тока условно принимается направление, обратное движению электронов. В соответствии с этим (рис. 3) ток во внешней цепи протекает от зажима ( + ) источника электрической энергии к зажиму ( —).

Плотность электрического тока б определяется как отношение силы тока / к поперечному сечению S проводника, по которому он проходит: б = //S.

Единицей плотности тока является 1 А/м2 или кратная ей единица 1 А/мм2 = 10-6 А/м2.

Допустимая плотность тока зависит от материала и сечения проводника, условий охлаждения и места прокладки, а также от длительности протекания тока по проводнику.

Плотность тока, как расчетный параметр, используется при выборе сечений проводов катушек электрических аппаратов, обмоток электрических машин, электрических сетей.

### Напряжение и электродвижущая сила

Электрическое напряжение U — это отношение работы  Л,   затрачиваемой   силами   электрического   поля   на перемещение заряда qo из одной точки поля в другую, к величине переносимого заряда: U = A/qQ.

Единицей напряжения является вольт (В): 1 В = 1 Дж/1 Кл. Один вольт — это электрическое напряжение, при котором совершается работа в один джоуль при перемещении между двумя точками электрического поля заряда в один кулон.

Кратными и дольными единицами измерения напряжения являются: 1 киловольт (кВ) = 1000 В= 103 В; 1 милливольт (мВ) =0,001 В= 10~3 В; 1 микровольт (liB) = 0,000001 В = Ю-6 В.

Напряжение измеряют вольтметром (киловольтметром, милливольтметром).

В электрическом поле и в электрической цепи (при наличии источника тока) имеются точки с различными потенциалами (фа, <рв), следовательно, между ними существует электрическое напряжение (£/ав), представляющее собой разность электрических потенциалов,

U ав = фа — фв.

Напряжение, соответствующее постоянному току, называется напряжением постоянного тока.

В замкнутой цепи электрический ток протекает под действием электродвижущей силы (ЭДС) источника энергии. Численно ЭДС Е равна отношению работы А' сторонних (непотенциальных) сил к величине перемещаемого внутри источника заряда q:

E = A'/q.

ЭДС возникает в источнике и при отсутствии тока в цепи, т. е. когда цепь разомкнута. В этом случае она равна напряжению на зажимах источника энергии. Так же как и напряжение, ЭДС измеряется в вольтах (В), киловольтах (кВ), милливольтах (мВ).

### Электрическое сопротивление проводника и проводимость

Электрическое сопротивление можно представить в - виде особого трения, которое преодолевают электроны, постоянно сталкиваясь с атомами проводника, колеблющимися в узлах кристаллической решетки. Из этого следует, что как внешняя цепь, так и сам источник энергии оказывают препятствие прохождению тока.

Электрическое сопротивление обозначается буквой R (г). Устройства, включаемые в электрическую цепь и обладающие сопротивлением, называются резисторами.

Единицей сопротивления является ом (Ом). Один ом — это электрическое сопротивление такого проводника, по которому при напряжении в 1 В проходит ток в 1 А, т. е. 1 Ом = 1 В/1 А.

Кратными и дольными единицами измерения сопротивления являются: 1 килоом (кОм) = 1000 Ом = 103Ом; I мегаом (МОм) = 1 000000 Ом = 106 Ом; 1 миллиом (мОм) = 0,001 Ом = 10~3 Ом.

Электрическое сопротивление проводника зависит от материала, из которого он изготовлен, а также от его длины и площади поперечного сечения:

r=pl/S,

где / — длина проводника, м; S — площадь поперечного сечения, мм2; р — удельное сопротивление, Ом • мм2/м.

Удельное сопротивление — это сопротивление проводника длиной 1 м при поперечном сечении 1 мм2 и температуре 20 °С. Удельное сопротивление некоторых материалов приведено в табл. 2.

Сопротивление проводников зависит также от температуры. Для металлических проводников оно увеличивается с повышением температуры и уменьшается с ее понижением. Коэффициент, характеризующий изменение сопротивления в 1 Ом при изменении температуры на I °С, называется температурным коэффициентом сопротивления и обозначается буквой а (табл. 2).

Зависимость между сопротивлением при температуре 20°С и сопротивлением при других температурах выражается следующей формулой:

гт = г[1 +а(т-20)],

где г т — сопротивление проводника при температуре т; г — сопротивление того же проводника при температуре 20 °С.

. Эта формула широко используется на практике для определения температуры нагрева обмоток электрических машин. Пусть г\ — омическое сопротивление обмотки при некоторой начальной температуре i\. Если при работе температура обмотки повысилась до значения Т2, то ее сопротивление Г2 = г\ [1 + <*(j2 — ti)], откуда Т2 — ti = т =

__    Гч — Г]  ^  1

Г2        а

Исследования показывают, что средняя температура обмотки, измеренная методом сопротивления, ниже ее наибольшей температуры в среднем на 10 °С.

Электрическое сопротивление электролитов, полупроводников и диэлектриков с повышением температуры уменьшается.

Регулируемые резисторы называют реостатами. Их изготовляют из проволоки с большим удельным сопротивлением (табл. 2).

Для расчетов иногда удобнее пользоваться не сопротивлением проводника, а величиной, обратной сопротивлению,— проводимостью g = l/r.

Единицей проводимости является сименс (См): 1 См = 1/Ом.

Следовательно, соотношение между сопротивлением и проводимостью проводника следующее: g= l/r и г = = !/£•

15

Величина, обратная удельному сопротивлению, называется удельной проводимостью у = 1/р м/Ом • мм2.

Формула для определения электрического сопротивления проводника приобретает вид: г = 1/yS.

Для наиболее часто применяемых материалов величины удельных проводимостей приведены в табл. 2,

Зависимость между ЭДС, силой тока и сопротивлением определяется одним из основных законов электротехники — законом Ома, который формулируется так: сила тока в замкнутой цепи прямо пропорциональна электродвижущей силе (ЭДС) источника тока и обратно пропорциональна сопротивлению всей цепи: / = Е/(г + г0) или Е = /(г + г о) = /г + /г0 = U + Л(Л где г — сопротивление внешней части цепи, Ом; Го — внутреннее сопротивление источника тока, Ом; Е — ЭДС источника тока, В; U — падение напряжения во внешней цепи, В; А(/ — падение напряжения внутри источника тока, В.

Сопротивление всей цепи г + to = E/I.

Режим, при котором сопротивление внешней цепи практически равно нулю, называется режимом короткого замыкания.

Для источников электрической энергии с малым внут-ре'нним сопротивлением (генераторы, кислотные аккумуляторы) короткое замыкание очень опасно — оно может вывести из строя эти источники. Одной из причин короткого замыкания является нарушение изоляции проводов, соединяющих приемник с источником энергии.

Для защиты электротехнического оборудования, электрических сетей от токов короткого замыкания применяют плавкие предохранители, автоматические выключатели (автоматы).

Закон Ома справедлив не только для всей цепи, но и для любого ее участка. В этом случае сила тока / на участке электрической цепи равна напряжению U на зажимах этого участка, деленному на его сопротивление г. / = U /г или U = 1г.

2. Основные характеристики проводниковых материалов

|  |  |  |  |  | Температурный |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Удельное | Удельная | Теплоемкость | коэффициент |  |  |
| Материал | Плотность, кг/м3 | сопротивление Р, | • проводимость у. | от 0° до 100 °С, | сопротивления а (от 0° | Температура плавления, °С | Применение |
|  |  | Ом-мм2/м | м/Ом'Мм2 | Дж/кг °С | до 100 °С) , |  |  |
|  |  |  |  |  | •с-1 |  |  |
| Алюминий Медь | 2700 8900 | 0,0288 0,0176 | 35 57 | 0,92 0,392 | 0,004 0,004 | 657 1084 | Провода, кабели, ши- |
| Сталь | 7900 | 0,13 | 7,6 | 0,46 | 0,0063 | 1400 | ны |
| Латунь | 8500 | 0,04 | 25 | 0,384 | 0,002 | 900 | Контакты, зажимы |
| Вольфрам | 19100 | 0,0612 | 16,34 | 0,146 | 0,0047 | 3300 | Нити накала ламп |
| Олово | 7300 | 0,143 | 7,0 | 0,234 | 0,0044 | 232 | Припой при лужении и |
|  |  |  |  |  |  |  | пайке, фольга для элек- |
|  |  |  |  |  |  |  | тродов |
| Свинец | 11400 | 0,221 | 4,52 | 0,129 | 0,0041 | 327 | Защитные оболочки ка- |
|  |  |  |  |  |  |  | белей, пластины аккуму- |
|  |  |  |  |  |  |  | ляторов |
| Константан | 8800 | 0,5 | 2,0 | — | 0,000005 | 1200 | Нагревательные элемен- |
| Нихром | 8200 | 0,98 | 1,02 | — | 0,00015 | 1360 | ты печей, реостаты, |
| Манганин | 8100 | 0,42 | 2,38 | — | 0,000006 | 960 | сопротивления прибо- |
| Фехраль | 7600 | 1,4 | 0,7 | — | 0,00028 | 1450 | ров |

### Соединение резисторов (сопротивлений)

Резисторы в электрических цепях могут быть включены последовательно, параллельно или смешанно.

При последовательном включении все резисторы соединены один за другим без разветвлений (рис. 5, а), и при подключении к источнику питания по ним протекает ток одной и той же величины.

Общее, или эквивалентное, сопротивление такой цепи равно сумме сопротивлений этих резисторов:

Г = Г\ + Г2 + Г3.

Напряжения (падения напряжения) на отдельных участках цепи. Общее напряжение  всей  цепи  равно сумме падений напряжения на отдельных участках: U=Ui + U2+ f/з-

Ток неразветвленной цепи

I=U/r = Ui/n = U2/r2 = U3/r3.

Последовательное включение резисторов (добавочных сопротивлений) используется на практике для понижения напряжения (пусковые и регулировочные реостаты), а также для расширения пределов измерения измерительных приборов (вольтметров).

При параллельном соединении все резисторы подключены к двум точкам (узлам) цепи на одно и то же напряжение (рис. 5,6).

Рис. 5. Соединение резисторов:

а — последовательное; б — параллельное; в — смешанное

Общее сопротивление резисторов такой цепи можно найти из выражения:

1/Г=1/Г| +  1/Г2+   1/Гз.

В частном случае, когда параллельно включены три резистора, эквивалентное сопротивление

Г 1^2 + Г2Г3 -j- rtf\

При двух параллельно включенных резисторах

——         Г'Г2 Т\  -f- Г 2

При параллельном включении п одинаковых резисторов общее сопротивление уменьшается в п раз:

где т\ — сопротивление одного резистора.

Заменяя величины сопротивлений проводимостями, получим

0 ——   G1   —|—   /То  —I—   (fi
о	о 1     I     о^     I     о ^*

Следовательно, общая проводимость цепи при параллельном соединении резисторов равна сумме проводимостей параллельных ветвей.

Рис. 6. Электрическая цепь:

а — с узловыми точками; б — замкнутого контура

Напряжение цепи

U = /г = 1{Г\ = /2Г2 = /3/*3-

Ток в неразветвленной цепи определяется по формуле / = /, + /2 + /з.

Выключение одного или нескольких резисторов из цепи не отражается на работе оставшихся. Поэтому осветительные лампы, электродвигатели и другие приемники электрической энергии преимущественно включают параллельно.

При смешанном соединении резисторы включают в цепь последовательно и параллельно (рис. 5, в). В этом случае расчет электрической цепи приводится к расчету параллельных и последовательных соединений, а сама цепь — к эквивалентной последовательной.

Для расчета сложных разветвленных электрических цепей применяют законы Кирхгофа, которые устанавливают соотношения между токами и напряжениями в сети.

Первый закон. Сумма токов, притекающих к точке разветвления (узлу) цепи, равна сумме токов, вытекающих из этого узла, или алгебраическая сумма токов в узловой точке электрической цепи равна нулю. Например, в узле А (рис. 6, а.)

/ = /! + /2 или / — /1 -*- /2 = 0, т. е. 2/ = 0.

Притекающие к узлу токи принято считать положительными, а вытекающие из узла — отрицательными.

Второй закон. Алгебраическая сумма ЭДС (источников тока), действующих в любом замкнутом контуре, равна алгебраической сумме падений напряжения в ветвях этого контура:

Е1+Е2+Е3+….+ЕN=I1R1+I2R2+….INRN

При составлении уравнений направление обхода контура и направление токов выбираются произвольно.
Если направление обхода контура , показанное внутри стрелкой, совпадает с направлением ЕДС и тока, то они считаются положительными, если не совпадают - отрицательными и записываются с отрицательными знаками.
Если в результате решения уравнений значение тока получилось отрицательным, значит, ток в контуре протекает в обратном направлении.



РАБОТА И МОЩНОСТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА

Для переноса зарядов в замкнутой цепи источник электрической энергии затрачивает работу ( энергию ) Wист=Eq=Eit. Часть этой работы затрачивается на преодоление внутреннего сопротивления источника и проводов. Источник производит работу, равную W=Uq=Uit=I2 rt где U-напряжение на зажимах приемника.
Величина энергии, вырабатываемой или потребляемой за единицу времени, называется мощностью Р.    P=W/t=Uq/t=UI=I2r=U2/r .Единицей мощности является ватт (Вт)- т.е. работа в один джоуль произведенный в одну секунду. 1Вт=1Дж/1с или 1В*1А.
Электрическая энергия может быть выражена через мощность: W=Pt=Uit=I2rt

### ТЕПЛОВОЕ ДЕЙСТВИЕ ТОКА

При прохождении тока через металлический проводник свободные электроны сталкиваются с атомами, ионами или молекулами. При этом расходуется энергия, которая превращается в тепло. Переход энергии из электрической в тепловую отражает закон Джоуля-Ленца: количество теплоты, выделяемой в проводнике, прямо пропорционально квадрату тока, сопротивлению проводника и времени его протекания:
Q = I2rt = U2t/r = UIt

При протекании тока по проводнику происходит его нагрев. Допустимым называется ток, при котором устанавливается наибольшая допустимая температура провода в зависимости от изоляции. Сечение провода для данной силы тока определяется из таблицы допустимых токовых нагрузок.

| Сечение токопроводящей жилы, мм2 | Провода, проложенные открыто | Провода, проложенные в одной трубе |
| --- | --- | --- |
|  |  | Два одно- жильных | Три одно- жильных | Четыре одно- жильных | Один двух- жильный | Один трех- жильный |
| 0.5 0.75 1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 |  |  |  |  |  |  |

Ток, проходя по проводам, вызывает падение напряжения. Разность напряжений в начале и конце линии называется потерей напряжения:
(U =UH-UK

Отклонение напряжения на зажимах токоприемников допускается: для осветительной нагрузки  (-2.5+5) процентов; для электродвигателей 5 (; в отдельных случаях до 10(.
Сечение проводов двухпроводной линии, при котором допускается нормальное рабочее напряжение на зажимах потребителей электрической энергии, определяется по одной из формул:
S=2(Il/(U=2Il/((UU=2Pl/((UU=2Pl100/((U(U2
где (-удельное сопротивление ;  (- удельная проводимость
Найденное по формуле сечение провода округляется до ближайшего большего стандартного.

С определением сечения проводов связан выбор предохранителей, предназначенных для защиты источников и приемников электрической энергии от теплового действия токов короткого замыкания.
Предохранители характеризуются номинальным напряжением UH  и номинальным током IH. Номинальное напряжение должно быть не меньше рабочего напряжения установки, а номинальный ток должен соответствовать номинальному току установки IH= IУСТ.

Шкала номинальных токов предохранителей, выпускаемых промышленностью: 6; 10; 15; 25;35;60; 80;100; 125; 225; 260; 300; 350-1000.

### СОЕДИНЕНИЕ ИСТОЧНИКОВ ЭДС

Для составления аккумуляторной батареи несколько элементов соединяются последовательно или параллельно.

# МАГНИТНЫЕ СВОЙСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА

## Магнитное поле

Пространство, в котором проявляется действие сил на магнитную стрелку, является носителем особой формы материи, называемой магнитным полем. Оно характеризуется интенсивностью и направлением. Графически магнитное поле изображается линиями действия магнитных сил, направленных вне магнита от северного полюса к южному. Магнитная силовая линия не имеет ни конца, ни начала и представляет собой замкнутую кривую, так как северный и южный полюсы магнита неотделимы один от другого.

Магниты на концах имеют выраженную полярность. Конец свободно подвешенного магнита, обращенный к северу, называется северным полюсом N, а обращенный к югу,— южным S. Разноименные полюса магнитов взаимно притягиваются, а одноименные — отталкиваются с определенной силой, зависящей от степени их намагничивания и обратно пропорциональной квадрату расстояния между ними.

В природе имеются естественные магниты (куски руды магнитного железняка). В технике используются искусственные магниты, получаемые путем намагничивания.

Электрический ток всегда связан с магнитным полем, а магнитное поле — с электрическим током. Следовательно, магнитное и электрическое поля являются различными сторонами единого электромагнитного поля.

Картина магнитного поля электрического тока зависит от формы проводника. Поле прямого проводника имеет форму концентрических окружностей, охватывающих проводник. Направление магнитных линий поля определяется правилом буравчика. Если поступательное движение буравчика совпадает с направлением тока в проводнике, то вращательное движение его рукоятки указывает направление магнитных линий поля, образующегося вокруг проводника (рис. 11,а).

Для определения направления магнитных линий поля соленоида удобнее пользоваться правилом буравчика в такой форме: если совместить направление вращения рукоятки буравчика с направлением тока в катушке,

Рис. 11. Магнитное поле:

а — прямого   проводника   с   током;   б — соленоида

то его поступательное движение укажет направление магнитного поля (рис. 11,6).

Если обмотку с током разместить на сердечнике из ферромагнитного материала, то магнитное поле усиливается в 103—106 раз. Поэтому сердечники трансформаторов, электрических машин, подъемных электромагнитов, измерительных приборов, электромагнитных аппаратов выполняются из ферромагнитных материалов.

## Магнитная индукция и магнитный поток

Основной величиной, характеризующей интенсивность магнитного поля, является магнитная индукция, обозначаемая буквой В. Единицей измерения магнитной индукции служит тесла (Т);1 Т= 1 В • с/м2.

Магнитная индукция — это величина, численно равная силе F, с которой поле действует на проводник с током / = 1 А длиной / = 1 м, расположенный перпендикулярно магнитным линиям: В = F/IL

Магнитная индукция — векторная величина. Направление ее совпадает с направлением магнитного поля, причем- в каждой точке поля вектор магнитной индукции направлен по касательной к магнитной линии.

Другой величиной, характеризующей магнитное поле, является магнитный поток, обозначаемый буквой Ф. В однородном магнитном поле магнитный поток определяется произведением магнитной индукции и площади поверхности, перпендикулярной направлению поля, через которую оно проходит: Ф = BS, где S — площадь поверхности, пронизываемая магнитным потоком. Единицей магнитного потока является вебер (Вб); 1 Вб = 1 Т • 1 м2

Пример. Площадь 5 = 0,05 м2 пронизывается магнитным потоком, индукция  которого В = IT. Определить величину магнитного  потока. Решение. Магнитный поток ф = BS = 1 - 0,05 = 0,05 Вб.

## Магнитная проницаемость

Магнитная индукция в данной точке поля и напряженность поля связаны между собой следующим соотношением:

В = цаН где |ia—абсолютная магнитная проницаемость.

Абсолютная магнитная проницаемость, равная отношению магнитной индукции к напряженности магнитного поля, выражается в генри на метр (Г/м); 1 Г/м = = В • с/А • м. Магнитная постоянная вакуума рю = = 1,256 • КГ6 Г/м.

Число, показывающее, во сколько раз абсолютная магнитная проницаемость juu данной среды больше или меньше магнитной постоянной вакуума jio, называется относительной магнитной проницаемостью jli, или, сокращенно, магнитной проницаемостью (л = (Яа/jio.

Для воздуха магнитная проницаемость \л — 1.

В зависимости от величины (л все вещества делятся на диамагнитные, парамагнитные и ферромагнитные. К диамагнитным относятся вещества, у которых ц меньше единицы (порядка 0,99). Они не поддаются намагничиванию (медь, свинец, цинк, серебро и другие). К парамагнитным относятся вещества (алюминий, олово, марганец), у которых [л несколько больше 1 (1,0002—1,0003). У ферромагнитных веществ относительная магнитная проницаемость в сотни и тысячи раз больше единицы. Они легко поддаются намагничиванию (железо, сталь, чугун, никель, кобальт, гадолиний и их сплавы).

Для вакуума, воздуха и других неферромагнитных веществ можно принять \ла = 1,256 • 10 Г/м. Тогда магнитная индукция В= 1,256 • 10~6 Н.

В ферромагнитных веществах имеет место сложная зависимость между магнитной индукцией и напряженностью магнитного поля. Поэтому при расчетах магнитных цепей пользуются специальными кривыми намагничивания (рис. 12), которые приводятся для различных ферромагнитных материалов в справочниках.

## Напряженность магнитного поля. Закон полного тока

Магнитное поле электромагнита создается под воздействием электрического тока, протекающего по его обмотке. Установлено, что интенсивность магнитного поля (магнитная индукция) пропорциональна силе тока и числу витков катушки. Произведение тока / и числа витков w (Iw) называется магнитодвижущей силой (МДС), или намагничивающей силой (НС), измеряемой в амперах.

Магнитодвижущая сила, приходящаяся на единицу длины участка магнитной цепи /, называется нацряжеи-ностью магнитного поля и обозначается буквой Н:

Н = tw/l.

Напряженность  измеряется   в   амперах  на   метр   (А/м) или в амперах на сантиметр (А/см).

Произведение напряженности магнитного поля Н и длины участка магнитной цепи /, на котором напряженность остается постоянной, называется падением магнитного напряжения. Намагничивающая сила Iw равна сумме падений магнитного напряжения вдоль всей замкнутой магнитной цепи:

IW = #1/1  + //2/2 + • • • + Ня1п = 2Як/к.

Это соотношение называется законом полного тока, который формулируется следующим образом: намагничивающая сила вдоль контура магнитной цепи равна полному току, проходящему сквозь поверхность, ограниченную этим контуром. Полным током называется алгебраическая сумма токов, проходящих сквозь контур замкнутой магнитной линии, окружающей группу проводников с током.

Закон полного тока широко используется при расчете магнитных цепей электрических машин и аппаратов.

### Расчет магнитной цепи

Магнитной цепью называется устройство, предназначенное для прохождения магнитного потока.

Расчет магнитной цепи заключается в определении намагничивающей силы, необходимой для создания магнитной индукции и магнитного потока требуемой величины в магнитопроводе с заданными геометрическими размерами цепи.

Порядок расчета следующий: для каждого участка цепи определяют магнитный поток по заданной индукции или по заданному магнитному потоку — индукцию; по кривым намагничивания для каждого значения индукции находят соответствующие значения напряженности магнитного поля; для воздушных зазоров напряженность поля определяется по формуле: Я0 = fio/м-о; намагничивающая сила определяется по закону полного тока.

## Взаимодействие магнитного поля и проводника с током

Проводник, по которому проходит электрический ток, в магнитном поле испытывает действие электромагнитной силы со стороны поля. Под действием этой силы он может перемещаться, совершая механическую работу.

Величина силы, действующей на проводник, F = — Bllsina, где F — в ньютонах (Н); В—в теслах (Т); /—в амперах (А); / — в метрах (м); а — угол между проводником и направлением магнитных линий. При а — = 0, т. е. когда проводник расположен параллельно полю (sin а == 0), F — 0.

Направление электромагнитной силы и, следовательно, движения проводника определяется правилом левой руки. Если расположить левую руку между полюсами магнита так, чтобы магнитные линии пронизывали ладонь, а вытянутые четыре пальца указывали направление тока в проводнике, то отогнутый большой палец укажет направление движения проводника (рис. 14).

Движение проводника с током в магнитном поле лежит в основе принципа действия электрических двигателей, т. е. машин, преобразующих электрическую энергию в механическую.

## Электромагнитная индукция

Электромагнитная индукция — явление образования электродвижущей силы (ЭДС) в проводнике, пересекающем при движении силовые линии магнитного поля. ЭДС электромагнитной индукции пропорциональна вели1 чине индукции магнитного поля В, активной длине проводника / и скорости его движения и и зависит от угла между направлением магнитных линий и направлением движения проводника.

Величина ЭДС Е электромагнитной индукции определяется по формуле Е = Btv sin а, где Е — в вольтах (В); В — в теслах (Т); /—в метрах (м); и — в метрах в секунду (м/с); а — угол между направлением магнитных линий и направлением движения проводника.

Закон электромагнитной индукции может быть представлен другой формулой, имеющей более общий вид: Е = —АФ/Д^, т. е. ЭДС, индуктируемая в цепи при изменении магнитного потока, проходящего через поверхность, ограниченную контуром цепи, равна скорости изменения магнитного потока, взятой с отрицательным знаком.

Знак минус указывает на то, что ток, созданный ЭДС индукции, препятствует причине, вызвавшей эту ЭДС.

Для катушки с w витками, каждый из которых связан с магнитным потоком Ф, ЭДС равна скорости изменения потокосцепления
Е= - w (Ф/(t                                                                                                                                                                                         Произведение числа витков и магнитного потока, пронизывающего их, называется потокосцеплением ( = wФ, следовательно, индуктированная в катушке ЭДС Е= -((/(tЭта формула, выражающая закон электромагнитной индукции, является исходной для определения ЭДС, индуктируемых в обмотках электрических машин и аппаратов.

Направление индуктированной ЭДС определяется правилом правой руки. Если расположить правую руку между полюсами магнита так, чтобы магнитные линии входили в ладонь, а отогнутый большой палец указывал направление движения проводника, то вытянутые четыре пальца укажут направление индуктированной ЭДС (рис. 15).

Явление электромагнитной индукции лежит в основе принципа действия электрического генератора, т. е. машины, в которой происходит преобразование механической энергии первичного двигателя (паровые и водяные турбины, двигатели внутреннего сгорания) в электрическую. " Электрические токи индуктируются не только в изолированных проводниках и обмотках, но и в .сплошных металлических частях генераторов, электромагнитных аппаратов и механизмов, которые подвергаются действию изменяющихся магнитных полей. Эти токи замыкаются непосредственно в проводящей массе и называются вихревыми. Они вызывают размагничивающее действие и нагревание сплошного сердечника. Для уменьшения вредного действия вихревых токов сердечники электрических машин и аппаратов изготовляют из тонких листов стали с изолирующими прокладками между ними.

В некоторых областях вихревые токи оказывают положительное влияние. На_ использовании их основана работа индукционных электродвигателей, индукционных электропечей для плавки металлов, индукционных элекро-измерительных приборов (счетчиков электроэнергии), сушка древесины, закалка металлов.

## Самоиндукция и индуктивность

Проходящий по катушке ток создает вокруг каждого витка магнитное поле. Таким образом, каждый виток пронизывается собственным магнитным потоком, который называется потоком самоиндукции. Сумма потоков всех витков катушки характеризуется потокосцеплением самоиндукции и обозначается Ч?L.

Потокосцепление *¥L = L/, где L — коэффициент пропорциональности, называемый индуктивностью. Единицей измерения индуктивности является генри (Г): 1 Г = = 1 В • 1 с/1 А, т. е. один генри — это индуктивность такой цепи, в которой при равномерном изменении тока на один ампер в секунду индуктируется ЭДС самоиндукции в один вольт. 1 миллигенри (мГ) = 0,001 Г = 10 Г.

Индуктивность цилиндрической является параметром, который характе
ризует катушку с точки зрения создания ЭДС самоин
дукции.	.

Индуктивность цилиндрической катушки L = = iio\iw2S/l, где w — число витков катушки, S — площадь катушки, м2; / — длина катушки, м.

Изменение тока  в цепи по величине или  направлению вызывает изменение магнитного потока и потоко-J

сцепления и ведет к возникновению в цепи ЭДС, которая:

называется ЭДС самоиндукции (eL).

Для катушки индуктивности

где Д/ — изменение тока за время Д/.

Самоиндукцию можно наблюдать при замыкании или размыкании цепи тока. В момент замыкания магнитный поток, создаваемый проходящим по цепи током, увеличивается, а появляющаяся ЭДС самоиндукции препятствует нарастанию тока. В момент размыкания вследствие исчезновения магнитного потока в цепи индуцируется ЭДС самоиндукции, которая стремится поддерживать неизменное значение тока.

## Взаимоиндукция и взаимная индуктивность

Наведение ЭДС в одной катушке, вызванное изменением тока в другой, называется взаимоиндукцией.

На основании закона электромагнитной индукции в первой катушке при изменении тока во второй индукти-

руется ЭДС взаимоиндукции е\ = — М-ттЧ а во второй катушке при изменении тока в первой — в2 = = — М -—-, где М — коэффициент пропорциональности,

называемый взаимной индуктивностью; Д/2 и Дм — изменения тока соответственно во второй и первой катушках за время At.

Взаимная индуктивность между двумя катушками (контурами) может быть выражена через индуктивность этих контуров: М = k У L\Li, где k — коэффициент связи, зависящий от взаимного расположения катушек. Чем ближе расположены катушки друг к другу, тем выше коэффициент.

Явление взаимоиндукции используется в трансформаторах и других электротехнических аппаратах.

## Энергия магнитного поля

Существование магнитного поля связано с наличием энергии поля в этой среде. Эта энергия может быть доставлена от источника энергии электрической цепью, с которой связано магнитное поле. Образование магнит . ного поля и накопление в нем энергии происходит в момент включения цепи, а исчезновение магнитного поля и возвращение накопленной энергии источнику— в момент выключения.

Энергия, подводимая к цепи, расходуется на нагрев проводов цепи и на увеличение энергии магнитного поля, если отсутствуют потери энергии в среде и излучение электромагнитной энергии в окружающее пространство.

Накопленная в магнитном поле энергия W« = LI2/2 = = W/2.

Энергия магнитного поля измеряется в джоулях (Дж).

При некоторых расчетах необходимо знать запас энергии в единице объема магнитного поля, называемый удельной энергией магнитного поля. Выразив потокосцепление через магнитную индукцию Ч*1 = шФ = wBS, а ток — че-

п о LI1

рез напряженность поля / = Hl/w, получим  WM = —-—

\¥/	\У7                 Д Н

или    -т£-=—-=—о~,    где   v = /S — объем,    занятый

/О	V                    £

магнитным потоком, м3.

Запасом энергии в магнитном поле объясняется образование дуги (искры) при выключении цепи с индуктивностью.

Пример. Определить энергию магнитного поля, запасенную в катушке с индуктивностью L = 0,5 Г при токе / = 50 А.

Решение. Энергия магнитного поля

wm = L/2/2 = 0,5 • 502/2 = 625 Дж = 625 Вт • с.

## Электромагниты

Свойство электрического тока создавать магнитное поле широко используется на практике.

Ферромагнитный сердечник с обмоткой из изолированной проволоки, обладающий магнитными свойствами в период протекания тока по его обмотке, представляет собой электромагнит.

Полярность электромагнита определяется по правилу буравчика.

В устройствах электроники и связи часто применяют поляризованные электромагниты, у которых либо сердечник, либо якорь, либо оба вместе представляют собой магниты.

Неполяризованный электромагнит притягивает свой якорь независимо от направления посылаемого в его обмотку тока,  а  работа  поляризованного электромагнита^ зависит от направления тока в его обмотке.

Электромагниты служат для возбуждения магнитного] потока   в  электрических  машинах,  для  создания  тяговой силы в подъемных устройствах, аппаратах, реле, авто« матах и механизмах. Они используются также для креп-j ления обрабатываемых изделий на станках (электромагнитные плиты). Электромагниты очень больших размеров применяются в ускорителях заряженных частиц, а подъ-1 емные электромагниты — для захвата изделий из черных! металлов (чугуна, стали) при подъеме их кранами. Подъ- ; емная  сила  электромагнита  зависит от формы,  разме- •, ров и химического состава изделия. Например, электро- J магнит, поднимающий стальную болванку массой  16 т I поднимет только 200 кг стружки.

Максимальная масса груза, который может поднять и "
удержать электромагнит, называется его подъемной си- \
лой. Ее можно определить по формуле:	!

F = Я25/2ц0 = B2S/(2 • 1,256 - 10~6) яа 4 • 105£2S,      ; где   В — магнитная   индукция   в   воздушном   зазоре,   Т, S — сечение магнитопровода, м2.

# ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПИ ОДНОФАЗНОГО ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

## Основные свойства переменного тока

Электрическая энергия почти во всех случаях производится, распределяется и' потребляется в виде энергии переменного тока. Это объясняется тем, что переменный ток легко трансформировать (изменять напряжение с помощью трансформаторов) и, следовательно, обеспечивать экономичную передачу энергии на большие расстояния. Кроме того, электрическую энергию переменного тока можно легко распределять и преобразовывать в механическую (применение асинхронных электродвигателей) Электромагнитные волны распространяются со скоростью 300 000 км/с. С такой же скоростью распространяется электромагнитная энергия.

Указанными преимуществами переменного тока обусловлено широкое применение его в различных отраслях промышленности и в быту.

Переменный ток впервые был использован русским электротехником П. Н. Яблочковым. В 1876 г. он изобрел аппарат, названный им трансформатором, с помощью которого можно было преобразовывать напряжение переменного тока.

Цепи переменного тока получают питание от источников, которыми в промышленных установках служат генераторы переменного тока.

Переменным называется ток (или напряжение), периодически изменяющийся по величине и направлению. В практике наиболее часто используется переменный синусоидальный ток. График такого тока показан на рис. 16.

Промежуток времени, в течение которого ЭДС, напряжение или ток проходят полный цикл изменений по величине и направлению, называется периодом переменного тока, а число периодов в секунду — частотой переменного тока. Частота обозначается буквой f и является величиной, обратной периоду: /=1/Т, где Т — период в секундах (с).

Единицей частоты является герц (Гц), численно равный одному периоду в секунду: 1 Гц = 1/с = с~'.

Используются также кратные единицы:

1 килогерц (кГц) = 1000 Гц = 103 Гц;

1 мегагерц (МГц) = 1 000 000 Гц = Ю6 Гц;

1 гигагерц (ГГц) = 109 Гц.

Частота переменного тока в электрических цепях большинства стран составляет 50 или 60 Гц. Это означает, что направление тока (и напряжения) в каждую секунду меняется 100 и 120 раз.

В СССР для электрических сетей установлена стандартная частота переменного тока, равная 50 Гц, которая называется промышленной частотой. При /==50 Гц длительность периода Т составляет 0,02 с. В некоторых отраслях техники применяют более высокие частоты, например в проводной связи 300—5000 Гц, в электротермии 50—10 Гц, в радиотехнике и телевидении 105 — - 3 • 10'° Гц.

Сила тока и напряжение переменного тока измеряются соответственно в амперах и вольтах.

Значения переменного тока, напряжения или ЭДС в какой-нибудь момент времени называются мгновенными значениями и обозначаются строчными буквами: ток — i, напряжение — и, ЭДС — е.

Наибольшие мгновенные значения тока, напряжения или ЭДС называются максимальными, или амплитудными. Максимальные значения обозначаются прописными буквами с индексом «м»: ток — /м, напряжение—U», ЭДС — Е».

При технических расчетах принято пользоваться не амплитудными, а действующими (эффективными) значениями тока, напряжения и ЭДС. Действующим значением переменного синусоидального тока является такая его величина, которая численно равна величине постоянного тока, протекающего через то же сопротивление и вызывающего выделение такого же количества тепла за один и тот же промежуток времени (за время одного или нескольких периодов Т).

Действующие значения обозначаются прописными буквами: ток — /, напряжение — U, ЭДС — £.

Между действующим и амплитудным значениями переменного тока существует следующее соотношение: / = /м/ 1/2~= 0,707/„.

Для ЭДС и напряжения соотношения аналогичны: £ = £м/ /2"= 0,707£м; U = £/„/ /2"= 0,707t/M.

Приборы, предназначенные для измерения напряжения и силы тока, а именно вольтметры и амперметры, показывают действующие значения этих параметров.

По закону электромагнитной индукции мгновенное значение ЭДС, индуктированной в витке (рис. 17), будет е = 2Blv sin а, где В — магнитная индукция однородного магнитного поля, Т; I — длина активной части витка, м; v — окружная скорость витка, м/с; а — угол между направлением магнитных линий и направлением движения проводника.

При равномерном вращении витка с угловой скоростью со угол поворота а = со/. Обозначив £м=25/у, получим е = £м sin со/.

Переменный угол а = со/ называется фазой ЭДС.

Если замкнуть цепь витка на внешнее сопротивление, то в цепи будет протекать переменный ток, мгновенное значение которого i — /м sin ю£.

Если отсчет времени t начинается в момент, когда ЭДС и ток не проходят через нуль, то их мгновенные значения определяются из следующих выражений: е = Е„ sin (<at + \i>e); i = /м sin (to* + •*!>.)•

В течение времени Т одного периода фаза ЭДС и тока изменяется на угол 2л, следовательно, <лТ = 2л, откуда о = 2л/Г = 2л/.

Величина со называется угловой частотой (скоростью) переменного тока и измеряется в радианах в секунду (рад/с). Для витка, вращающегося в однородном магнитном поле (рис. 17), угловая частота равна частоте вращения витка. Так как промышленная частота f = = 50 Гц, то угловая частота о = 2nf = 2 • 3,14 • 50 = = 314 рад/с. Если ротор делает п оборотов в минуту, то его угловая частота со = 2лп/60. Следовательно, при р парах полюсов генератора между электрической и механической угловой скоростью существует следующая зависимость: 2nf = р2лп/60, откуда частота f = pn/60, или n = 60f/p.

Фазами ЭДС и тока являются аргументы синуса at + + tye и ti>t + %• Величины г|)е i г|з„ определяющие значения ЭДС и тока в начальный момент времени (t = О), называются начальными фазами ЭДС и тока. На рис. 18, а, б, в изображены графики синусоидальных ЭДС, имеющих различные начальные фазы, а на рис. \8,г — графики ЭДС и тока. Разность фаз ЭДС и тока одинаковой  частоты обозначается <р и  называется сдвигом  по фазе между ЭДС и током

\

Рис. 18. Графики синусоидальных ЭДС:

о — при 4',= 0; б — при Ч'(>0; в — при Ч-,<0; г—временные диаграммы е и i со сдвигом по фазе

:

ф = (а* + \|>г) — («>/ + ф|) = tye — tyi.

Если ЭДС и ток имеют одинаковые начальные фазы, то говорят, что они совпадают по фазе. • При ф = 180° ток и ЭДС находятся в противофазе. Аналогично этому можно говорить о сдвиге по фазе между двумя ЭДС или двумя токами одинаковой частоты.

## Электрические цепи переменного тока

В состав цепей переменного тока входят резистивные элементы, катушки индуктивности, конденсаторы и элементы, соединенные магнитной или емкостной связью с другими цепями.

В резистивных элементах электрическая энергия преобразуется в другие виды энергии. Резистивный элемент характеризуется значением сопротивления и обладает не^ которой индуктивностью и емкостью, влиянием которых1 в ряде случаев можно пренебречь (например, при низкой частоте).

Индуктивный элемент кроме индуктивности обладает также сопротивлением, которым, как правило, пренебречь нельзя. Иногда учитывается и влияние емкости.

В емкостном элементе имеются некоторые потери энер-гии, но они относительно невелики, и поэтому их можно не учитывать.

Процессы в цепях переменного тока отличаются от процессов в цепях постоянного тока, токи и напряжения которых неизменны. При неизменных токах в цепи не изменяются электрические и магнитные поля, связанные с цепью. В цепях переменного тока при изменениях напряжений и токов изменяются магнитные и электрические

•поля, связанные с цепью. При изменениях магнитных полей возникают ЭДС самоиндукции и взаимоиндукции, а при изменениях электрических полей в цепи протекают зарядные и разрядные токи.

•В цепях переменного тока, как и постоянного, показываются условные положительные направления ЭДС, напряжений и токов.

Синусоидальные переменные величины можно графически изображать при помощи синусоид или вращающих-,ся векторов. Соотношение между отдельными электрическими величинами, выраженное графически в форме синусоид, называется синусоидальной диаграммой. В этом 'Случае ординаты  синусоиды  в  определенном   масштабе ^представляют собой мгновенные значения величины (ток, 5 напряжение, ЭДС), а абсциссы — промежутки времени от '.начала отсчета.

Соотношение между отдельными электрическими величинами (ток, напряжение, ЭДС) одной частоты, выра-женное графически в форме векторов, называется векторной диаграммой.

'- Вектор — это отрезок, характеризующий численное значение и направление той или иной измеряемой величины. Длина вектора в масштабе выражает амплитуду• синусоиды. Угол, образованный вектором и положительным   направлением   оси   абсцисс,   в   начальный   момент равен начальной фазе, а частота вращения вектора равна угловой частоте. Векторы одноименных величин изображаются  в  одном  и  том  же  масштабе,  и  их  взаимное расположение  не  изменяется, так  как они   вращаются с одинаковой угловой скоростью.

Мгновенные значения синусоидальной величины выражаются проекциями  вращающегося  вектора  на ось ординат. За положительное направление вращения векторов принято    направление,    обратное    движению    часовой 'Стрелки

Рис. 19. Положение витков якоря генератора (а); синусоидальная (б) и векторная (в) диаграммы ЭДС в витках / и 2.

На одной векторной диаграмме изображаются лишь те электрические величины, которые имеют одну и ту же частоту. Один из векторов на диаграмме располагают произвольно, все прочие векторы по отношению к нему — под углами, определяемыми разностью (сдвигом) фаз.

Синусоидальная и векторная диаграммы ЭДС в витках / и .2, расположенных на якоре генератора (рис. 19, а) и имеющих соответственно начальные фазы \|)i и $2, показаны на рис. 19,6 и в.

### Цепь с резистивным элементом, имеющим активное сопротивление.

Активным называется сопротивление проводника переменному току. Активное сопротивление всегда больше омического за счет поверхностного эффекта, вытеснения тока к поверхностным слоям проводника. Явление поверхностного эффекта как бы уменьшает полезное сечение провода и, следовательно, увеличивает его сопротивление: гпер.тока = /гг„ост.тока, где k — коэффициент, учитывающий вытеснение тока (k =1,02— 1,1; меньшее значение соответствует большему сечению проводника).

Активное сопротивление проводника зависит от частоты протекающего по нему переменного тока: чем больше частота тока, тем сильнее проявляется поверхностный эффект. При частоте тока 50 Гц для проводников из не магнитного материала активное сопротивление считается равным омическому.
Приемниками электрической энергии, обладающими при промышленных частотах только активным сопротивлением, являются реостаты, электрические лампы, нагревательные приборы, электроплиты и другие устройства, в которых осуществляется преобразование электрической энергии в тепловую.'

На рис. 20, а показана цепь, имеющая только активное сопротивление. К ней подведено переменное напряжение ыа= {/„sin (о/.

По закону Ома мгновенное значение тока / = ujr = = Uvsm (j>t/r = /„sin Kit, где /м= Ujr — амплитуда тока.

Действующие значения U и / меньше амплитудных в /2 раз; следовательно, действующий ток / = Ujr, т. е. равен действующему напряжению, деленному на активное сопротивление.

В цепи с активным сопротивлением напряжение и ток совпадают по фазе (рис. 20,6).

### Цепь с катушкой индуктивности.

В действительности цепей, которые обладали бы только индуктивностью, нет, так как любая катушка обязательно содержит и активное сопротивление. Для уяснения физической стороны процесса рассмотрим катушку, лишенную активного сопротивления (рис. 20, в). Примером может служить цепь ненагруженного трансформатора, так как активное сопротивление и емкость его незначительны.

Изменение тока в цепи с индуктивностью L вызывает возникновение ЭДС самоиндукции eL, которая в соответствии с законом Ленца противодействует изменению тока. При увеличении тока ЭДС eL действует навстречу току,

Рис.20. Электрические цепи и их векторные диаграммы напряжения и тока
а, б – с активным сопротивлением
в, г – с катушкой индуктивности
д, г – с конденсатором

а при уменьшении — в направлении тока, противодействуя его уменьшению: bl = — L-^- . В дифференциальной форме eL=—/•-37-

В соответствии с законом Кирхгофа приложенное] к цепи напряжение уравновешивается ЭДС самоиндукции!

ul= — е^,   следовательно,   Ui=L    "     " ==o)LI^cosu.

— ULu sin (to/ + я/2),   где   ULit = &Ll№ — амплитуда   на-1 пряжения.

Как видно, фазы у тока и напряжения различны.! Напряжение опережает по фазе на л/2 (90°) ток в индук-| тивности, или ток отстает по фазе на я/2 (90°) от| приложенного напряжения (рис. 20,г).

Для действующих напряжения и тока  получим выражения, аналогичные по форме закону Ома (/i=col/| и / = Ui/coL.

Величина coL, измеряемая в единицах сопротивления и обозначаемая xl, называется индуктивным сопротивлением цепи. Индуктивное сопротивление xl — со/, = 2л/£ пропорционально частоте приложенного напряжения.

### Цепь с конденсатором.

В цепи с конденсатором (рис. 20, д) емкостью С мгновенный ток равен скорости изменения заряда конденсатора <'== -i- — С —^- (при условии,

что   конденсатор   не   имеет   активного   сопротивления). Если напряжение на зажимах конденсатора изменяется по синусоидальному закону: ыс == Uс„ sin со/, то ток

•       /"»   d \иг   sin со/1	т 1                i         т     •    /   л   \
в цепи i = С —v  си——£.= (oGc/r cos ш = /M sin (он ч-

+ л/2), где /м = <лСиСи — амплитуда* тока.

В цепи с емкостью ток опережает по фазе на л/2 (90°) приложенное напряжение (рис. 20, е). Для действующих значений тока и напряжения получим

выражения: I = u)CUc или / =      с  ; £/с = //ыС.

I / ос

Величина 1/шС, измеряемая в единицах сопротивления и обозначаемая хс, называется емкостным сопротивлением цепи. Емкостное сопротивление Хс=1/о)С = = 1/2я}С обратно пропорционально частоте приложенного напряжения.

Примером цепи с емкостью может служить кабельная сеть, так как активное сопротивление и индуктивность этой цепи незначительны.

Рис. 21. Электрическая цепь с резистором и катушкой индуктивности:

а — схема; б — векторная диаграмма напряжений и тока; в — треугольник сопротивлений

Индуктивное и емкостное сопротивления в отличие от активного называются реактивными (неактивными), оказывающими противодействие переменному току электрической цепи, но противодействие особое, не связанное с преобразованием электрической энергии в тепловую. Реактивные сопротивления зависят от частоты приложенного напряжения и создают временные сдвиги фаз.

Цепь с резистором и катушкой индуктивности. Цепь переменного тока с этими двумя элементами, включенными последовательно, показана на рис. 21, а.

Напряжение, приложенное к катушке, состоит из двух слагаемых: из падения напряжения в активном сопротивлении Ua=Ir и индуктивном сопротивлении ul = = Ix l- Так как вектор падения напряжения U а совпадает по направлению с вектором тока, а вектор U L опережает его на 90°, то, сложив геометрически оба вектора, получаем вектор напряжения U (рис. 21,6). Таким образом, в цепи с реальной катушкой ток тоже отстает от напряжения, но на угол ср, меньший 90°.

Треугольник АОВ называется треугольником напряжений цепи переменного тока, содержащей активное и индуктивное сопротивления.

Из треугольника напряжений вытекают следующие соотношения:

U, = U cos q>; UL = U sin <p; U = / V\ + V\ .

Проекция вектора напряжения на вектор тока называется активной составляющей вектора напряжения и обозначается t/а, а проекция вектора напряжения на направление, перпендикулярное вектору тока, называется реактивной составляющей вектора напряжения и обозначается Up. По аналогии вектор тока может быть разложен на активную и реактивную составляющие:

Ia = (вставить формулу )

ua

Рис.   22.   Электрическая   «era.   с    резистором,   катушкой индуктивности и конденсатором

а — схема; б — векторная диаграмма напряжений и тока

Если стороны треугольника напряжений разделить на гок /, то получим треугольник сопротивлений (рис. 21, в), катетами которого являются активное г и индуктивное

xl сопротивления, а гипотенузой — величина z = ]r называемая полным сопротивлением цепи.

Ток  цепи  определяется  по  закону  Ома:  / = U/z —

Угол сдвига фаз между током и напряжением определяется из векторных диаграмм (рис. 21, б, в):

tg ф == xl/ r; cos ф = r/z; sin ф = х L/z или tg ф = U L/U а; cos ф = U а/U', sin ф = U \/U.

### Цепь с резистором, катушкой индуктивности и конденсатором.

На рис. 22, а представлена электрическая цепь переменного тока, обладающая активным сопротивлением (резистор), индуктивностью (катушка) и емкостью (конденсатор).

В такой цепи действующее значение приложенного напряжения состоит из трех составляющих: активной (/а, индуктивной U L и емкостной Не '• U = U а + U l + l/c (суммирование производится геометрически, рис. 22, б).

Отдельные составляющие действующих значений напряжения:

ия = 1г, {/i = /Xi;  Uc = Ixc.

Из векторной диаграммы видно, что активное падение напряжения t/a совпадает с током, индуктивное .U V опережает ток на 90°, а емкостное Uc отстает от тока на 90°.

Изтреугольника напряжений ОАО следует, что напря

(UL— [/ с)2

или

жение, приложенное к цепи, И =

(xl - Xc)\ xcf = U/z.

2 + (Ix L - Ixcf = lVr2

Отсюда ток 7 = U / /г2 + (xl —

Эта формула выражает закон Ома применительно к неразветвленной цепи переменного тока.

Сдвиг по фазе между напряжением и током определит-с* выражением: ф = arctg kl~xc.

Сопротивление   цепи,   определяемое   формулой   z =

оя%/р + (х L— х с)2 = /г2 + (ш£ — 1/0)С)2,      называется полным сопротивлением цепи. Сопротивление x = xl— xc [называется реактивным.

Возможны следующие случаи соотношений xl и Хс' £&"•• xl>xc, тогда ф,>0, в цепи преобладает индуктивность;

Sf   xl < хс, тогда  ф < 0,  в  цепи  преобладает  емкость; Ш-     xl=xc,  или  o>L=l/<oC,  тогда  ф = 0,  созф=1, цепи минимальное, ток достигает при этом i возможного значения. Напряжения на зажимах катушки и конденсатора могут превосходить напряжение на зажимах цепи в десятки раз. Поэтому резонанс зи последовательном соединении  элементов  называют резонансом напряжений. Резонанс напряжений может воз-«снуть только при небольших активных сопротивлениях Режим резонанса напряжений в технике сильных |ков является аварийным, так как при этом изоляция Щтушек  конденсаторов может быть пробита. В высоко-41стотной технике (радиотехнике) резонанс напряжений Щ||р|В1?1яется нормальным режимом и используется для уси-

напряжений.

При угловой частоте о> подведенного напряжения резонанс  напряжений  можно  получить   путем   изменения С или индуктивности цепи L так, чтобы ю! = ;^|"*=?:.1./в»С, или при постоянных L и  С цепи — путем  изменения частоты подведенного напряжения. '•:•"'    Угловая   частота  собственных   колебаний   в  контуре в»о= 1 / ]/LC или частота / = 1/2я ]/ТС, т. е. woT. = 1 /и>»С. ц Следовательно, явление резонанса имеет место при равенстве частот колебательного контура и источника переменного тока (Оо = to. Угловая частота юо, при которой наступает резонанс, называется резонансной угловой частотой цепи и зависит только от величины индуктивности и емкости цепи.

При резонансе напряжений энергия магнитного поля WM = Lr/2 равна энергии электрического поля W3 — = CU2/2 и передается от катушки к конденсатору и обратно при колебаниях тока и напряжения без потребле-. ния энергии от источника. Возникают незатухающие колебания. Обмен энергией между катушкой и конденсатором совершается через источник энергии, который восполняет потери энергии в активных сопротивлениях.

### Параллельное соединение резистора, катушки индуктивности и конденсатора.

В такой цепи (рис. 23,а) действующее значение тока в неразветвленной части цепи состоит из трех слагаемых: активной /а, индуктивной /t | и емкостной/с: /== /а + /£+ /с (суммирование производится геометрически).

Возможны следующие случаи соотношений 1с и IL: ток /c>/i, тогда ф <: 0, ток в неразветвленной части цепи опережает напряжение; вектор /р (отрезок АС), обозначающий реактивную составляющую тока, направлен вверх от вектора напряжения (рис. 23, б); ток /с</£,

тогда ф > 0, ток в неразветвленной части цепи отстает от напряжения, вектор /р (отрезок АС) направлен вниз от вектора напряжения (рис. 23, в); ток /с = /ь тогда ф = 0; со5ф=1, ток в неразветвленной части цепи совпадает по фазе с напряжением и равен активному току, т.е. / = /..•

Активная составляющая тока /а имеет один и тот же знак при любых значениях ф. Реактивная составляющая тока меняет знак вместе с изменением знака угла ф. Разделив каждую из сторон треугольника токов на действующее напряжение U, получим треугольник проводимостей (рис. 23, г, д).

Так как созф — r/z, a sin ф = x/z, получим выражения для токов и проводимостей при эквивалентном параллельном соединении:

,= /sinq>= — ^=^Lu=
v	г     г         г

где g = r/z2 — активная проводимость; b = bL — b c — = x Jz2 — x Jz2 — x/z2 — реактивная проводимость; у = = 1 /z = Vg + b2 — полная проводимрсть.

Из треугольника проводимостей cosy — g/y; зтф =

Действующее значение тока в неразветвленной части

цепи / = //2а + 1\ = ]/g2 + b2 U = yU.

Если разветвленная цепь состоит из соединенных параллельно индуктивности и емкости, то в такой цепи при равенстве ш1 = 1/юС возникает явление резонанса токов, при котором токи в ветвях IL и /с (рис. 23, а) равны между собой и могут значительно превышать общий ток /, протекающий в неразветвленной части цепи.

Условия появления резонанса токов аналогичны условиям появления резонанса напряжений.

При резонансе токов вся энергия, подводимая к цепи, расходуется на выделение тепла в активном сопротивлении цепи, а между индуктивностью и емкостью происходит колебательный обмен запасенной энергией.

Режим резонанса токов имеет большое практическое значение. Электрические резонансные контуры используются в радиотехнике, измерительной технике, тёлеуправлении, различных схемах автоматики. Явления резонанса используются также для изменения параметров линий электропередач. Параллельным подключением емкостей к активно-индуктивной нагрузке повышают коэффициенты мощности нагрузки, разгружая электрические сети от перетоков реактивных мощностей.

## Мощность, энергия (работа)

В цепях постоянного тока потребляемая мощность определяется как произведение напряжения на силу тока, энергия (работа) — как произведение мощности на время. В цепях переменного тока в большинстве случаев такой простой расчет невозможен.

Если цепь переменного тока содержит только активное сопротивление, без индуктивного и емкостного, то активная мощность определяется как произведение действующих значений напряжения и тока Р = VI или Р — = /2г. Эта мощность расходуется в активном сопротивлении и совершает полезную работу.

Обычно в цепи переменного тока наряду с активным сопротивлением есть еще и индуктивное, а часто и емкостное реактивные сопротивления. В таких цепях имеет место сдвиг фаз между током и напряжением, поэтому активная мощность, развиваемая током, меньше произведения UI, т. е. Р = UI cos ф.

Единицами активной мощности, как и мощности постоянного тока, являются: ватт (Вт), киловатт (кВт), мегаватт (МВт).

Величина cos ф называется коэффициентом мощности цепи переменного тока. Чем больше этот коэффициент, т. е. чем меньше угол сдвига фаз между током и напряжением, тем больше активная мощность цепи при тех же значениях тока и напряжения. Поэтому наибольшего значения активная мощность достигает в цепях с чисто активным сопротивлением (ф = 0, cos ф = 1), а в цепях с чисто индуктивным сопротивлением активная мощность равна нулю (ф = 90°, cos ф = 0).

Электрическая энергия W», расходуемая в цепи переменного тока за время /, определяется как произведение активной мощности на время и является активной энергией: Wa — Pt = Uft cos ф.

Активная    энергия     измеряется     в     киловатт-часах

(кВт -ч), и ее расход регистрируется счетчиками активной энергии. Цепь переменного тока характеризуется также реактивной Q и полной S мощностью.

а     i>=uicos<f    н

Рис. 24. Векторная диаграмма мощностей (треугольник мощностей)

Реактивная мощность Q = = VI sin ф. Она является мерой скорости обмена энергией между источником тока и потребителем. Не совершая полезной работы, она служит лишь для создания магнитных полей в индуктивных приемниках (электродвигателях, трансформаторах), циркулируя все время между источником тока и приемниками электрической энергии.

Единицей измерения реактивной  мощности  является вольт-ампер реактивный (вар). Более крупная единица — 1 киловольт-ампер реактивный (квар); 1 квар = 103 вар. Произведение  реактивной   мощности   Q   и   времени   t называется   реактивной   энергией    Wf= Qt = Ults'm ф. Реактивная    энергия    измеряется    в    киловар-часах (квар • ч). Учет реактивной энергии производится счетчиками реактивной энергии.

Полная мощность S = VI — это максимально возможная активная мощность при отсутствии сдвига фаз (ф = = 0, созф=1). Полная мощность измеряется в вольт-амперах (В.А) или киловольт-амперах (кВ «А). Она является основным параметром, характеризующим генераторы переменного тока и силовые трансформаторы.

Полная, активная и реактивная мощности связаны между собой соотношением: S2 = Р2 + Q2, или S = = vP2 -f- Q2, т. е. таким же соотношением, как и стороны прямоугольного треугольника, катеты которого представляют активную и реактивную мощности, а гипотенуза — полную мощность цепи (рис. 24).

Из треугольника мощностей следует, что активная мощность Р = S cos ф = UI cos ф, реактивная Q = = S sin ф = UI sin ф, cos ф = P/S.

## Коэффициент мощности и его значение

Большинство потребителей электрической энергии в
процессе работы потребляют из сети вместе с активной
и реактивную мощность. Основными потребителями реак
тивной мощности являются асинхронные электродвигатели
(70—75% общего потребления реактивной, мощности),
трансформаторы (20—25%), воздушные электрические
сети, реакторы, преобразователи и другие установки (око
ло 10 %), в которых переменный магнитный поток связан
с обмотками. Вследствие этого в обмотках при проте
кании переменного тока индуктируются реактивные ЭДО,
обусловливающие сдвиг по фазе ф между напряжением
и током. При малых нагрузках электрооборудования
угол ф увеличивается, a cos ф уменьшается. Например,
созф малонагруженных асинхронных электродвигателей
составляет 0,2—0,4.	.

При определенной величине потребляемой электропри-емниками активной мощности и неизменном напряжении на зажимах приемников значение тока будет тем больше, чем меньше их коэффициент, мощности cos ф, т. е. / = —/>/£/со5ф. Таким образом, с уменьшением cos ф ток нагрузки электрической станции и подстанций будет увеличиваться при одной и той же отдаваемой потребителям мощности. Так как электрические генераторы, трансформаторы и электрические сети рассчитываются на определенные напряжение и ток, то при низких значениях cos ф их номинальные мощности используются не полностью. Например,, при cos ф = 0,5 и полной нагрузке током генераторов, трансформаторов и сетей активная мощность, передаваемая потребителям, будет составлять всего 50 % от мощности, которая могла бы быть передана при cos ф = 1, (Р = S cos ф).

Следовательно, чем ниже cos ф потребителя, тем мень
ше активная (полезная) мощность генераторов и транс
форматоров, а значит, и степень использования этих
машин.	,

При передаче активной мощности по проводам ток в линии передачи /== P/U cos ф. Следовательно, чем меньше созф, тем больше должен быть ток в проводах для передачи той же полезной мощности. Это приводит к увеличению сечения проводов и излишнему расходу цветных металлов.

Потеря мощности в проводахформула-

где  P — передаваемая   активная   мощность,   лпров-ТЦйЩротивление проводов. Таким образом, потеря активной -.-*•&_.*.,      ЯОсти  в  проводах обратно  пропорциональна  квад-

COS ф.

Из приведенных примеров видно, какое большое зна->«4£ние для народного хозяйства имеет величина коэффи-Йциента мощности потребителя электрической энергии. По-созф всего  на  0,01   дает дополнительное  по-использование электрической энергии порядка не-Ц&шшких сот миллионов киловатт-часов в год.

Коэффициент мощности энергетических систем в нашей |а-не достаточно высок. Нормальным считается cos ф = 0,9.  За  низкий  коэффициент  мощности  пред-ятия, потребляющие электроэнергию, штрафуются, за экий — премируются.

целях повышения коэффициента мощности на про-1шленных предприятиях особое внимание должно быть >ащено на: правильный выбор электродвигателей по Чности  и  типу для  привода  рабочих  механизмов  и 1шин; улучшение энергетического режима работы обо-дования;   недопущение  работы  асинхронных  электро-«•ателей без нагрузки (холостого хода); замену мало уженных электродвигателей двигателями     меньшей «ости; замену, перестановку и отключение трансфер-, роров,   загружаемых  в   среднем   менее  чем   на   30 % ЙвомиНальной мощности; применение синхронных дви-реяей для установок электропривода, где это приемлемо 1;!Технико-экономическим соображениям; регулирование $ряжения, подводимого к электродвигателю при тарифном управлении; повышение качества ремонта элек-Ьдвигателей и другого электрооборудования с сохра-|иём их номинальных данных.

^Повышение коэффициента мощности достигается так-Я искусственным путем при помощи статических кон-саторов.

Если параллельно приемнику с индуктивной нагрузкой Цяючить конденсатор, то реактивный ток приемника при рйянчии емкости уменьшится, a cos ф увеличится jpiJJC. 25, а). Из диаграммы (рис. 25, б) видно, что при ключении конденсатора активный ток /а, протекающий цепи, остается неизменным, а реактивная составляющая и уменьшится за счет емкостного тока до значения /р. Угол сдвига фаз фз после подключения конденсатор* меньше, чем фь В связи с этим уменьшается и общий ток цепи со значения 1\ до значения /.

Задавшись желаемой величиной коэффициента мощно-,
сти (а следовательно, угла фг) и зная коэффициент мощ-:
ности электроустановки, потребную емкость конденсатора;
можно определить по формуле:	:

С = -£- (tg Ф, - tg <р2), где Р = Л U.	\

и и	, ,

Потребная реактивная мощность конденсатора Q =; = P(tg<pi — igq>2), где Р — активная мощность, кВт; • tg<Pi —тангенс угла сдвига "фаз, соответствующий коэф- \ фициенту мощности электроустановки; tgfpz — тангенс уг- \ ла сдвига фаз, соответствующий коэффициенту мощно- \ сти, который должен быть .получен после компенсации. «

Компенсация реактивной мощности электроустановок \ промышленных предприятий осуществляется с помощью статических (косинусных) конденсаторов, включаемых па- j раллельно электроприемникам.

Косинусные конденсаторы (табл. 8) изготовляются '< следующих типов: КМ, КМ2, КМА, КМ2А, КС, КС2, КСА, КС2А, где буква К означает косинусный, М и С — с пропиткой минеральным маслом или синтетическим жидким диэлектриком, А — исполнение для наружной установки (без буквы А — для внутренней), 2 — исполнение в корпусе второго габарита (без цифры 2 — в корпусе первого габарита). Цифры после обозначения типа кон'-денсатора показывают его номинальное напряжение (кВ) и номинальную мощность (квар.). Например, тип КМ 0,38-26 расшифровывается следующим образом: конденсатор косинусный, с пропиткой минеральным маслом, для внутренней установки, первого габарита, на напряжение 380 В, мощностью 26 квар.

Размещение конденсаторов в сетях напряжением до 1000 В и выше должно удовлетворять условию наибольшего снижения потерь активной мощности от реактивных нагрузок. При этом возможна компенсация: индивидуальная — с размещением конденсаторов непосредственно у токоприемника; групповая — с размещением конденсаторов у силовых шкафов и магистральных шино-проводов в цехах; централизованная — с подключением батареи на шины 0,38 и 6—10 кВ подстанции. Чаще применяется групповая компенсация.

# ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПИ ТРЕХФАЗНОГО ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

## Основные понятия о трехфазных системах и цепях

Трехфазная система переменного тока представляет собой совокупность трех однофазных цепей, в которых действуют синусоидальные ЭДС одинаковой частоты, сдвинутые по фазе относительно друг друга на 1/3 периода Т (120°).

Каждая из электрических цепей, входящих в состав трехфазной системы, называется фазой этой системы. Система считается симметричной (рис. 26), если ЭДС во всех трех фазах имеют одинаковую амплитуду и сдвинуты по фазе на одинаковый угол.

Впервые в мире передача энергии трехфазным током была осуществлена русским ученым М. О. Доливо-Добровольским в 1891 г.

#### Рисунок №26

Источником трехфазного переменного тока является обычно синхронный генератор. В зависимости от типа первичного двигателя различают турбогенераторы, гидрогенераторы, дизельгенераторы. Как правило, турбогенераторы строят на 3000 и 1500 об/мин, гидрогенераторы при больших мощностях — на 60—125 об/мин и при средних и малых — на 125—750 об/мин, т. е. они являются тихоходными.

В системах с электрически связанными фазами используют две схемы соединения источников и приемников: звездой и треугольником.

## Соединение звездой

Соединение фаз генератора или приемника звездой получается при соединении их концов (или начал) в одну общую точку, которая называется нейтральной (рис. 27). Провод, соединяющий нейтральные точки генератора О и приемника О', называется нейтральным, остальные провода — линейными. ЭДС, напряжения и токи в фазах генератора или приемника называются фазными: Еф, £/ф, /Ф. Токи в линейных проводах и ЭДС или напряжения между проводами называются соответственно линейными: Ел, Uя, 1л. Положительное направление линейных токов во всех линейных проводах принимается единообразным — от генератора к приемнику или наоборот. Аналогично линейные ЭДС или напряжения считаются положительными, если они направлены от предыдущей фазы

##### Рисунок №27

к последующей (или все — противоположно). Фазные напряжения приемника считаются положительными, если они направлены от концов фаз (точка О') к их началам или наоборот (к точке О').

При равномерной нагрузке соотношения между линейными и фазными величинами следующие: линейное напряжение равно фазному, умноженному на j/З, т. е. £/л=/3£/ф, а линейный ток равен фазному, т. е. /л=/ф.

Трехфазная цепь с нейтральным проводом называется четырехпроводной, а без него — трехпроводной.

При равномерной нагрузке фазные токи одинаковы по величине и сдвинуты по фазе на 120°, поэтому их сумма равна нулю. Следовательно, равен нулю и ток нейтрального провода. Таким образом, при равномерной нагрузке можно использовать систему без нейтрального провода.

В тех случаях, когда возможна неравномерная нагрузка, схему соединения звездой без нейтрального провода не применяют. Для большей надежности работы нейтрального провода, т. е. для предотвращения перехода от звезды с нейтральным проводом к звезде без нейтрального провода, в нем не устанавливают ни предохранителей, ни выключателей.

Схему «звезда» применяют для соединения приемников в тех случаях, когда их номинальное напряжение U „ меньше линейного напряжения Uл источника питания в /3~раз: U „= 1/л/ ]/1зТ По схеме «звезда» без нейтрального провода включают равномерную нагрузку (электродвигатели, электрические печи, трансформаторы и другие трехфазные устройства), по схеме «звезда» с нейтральным проводом — неравномерную нагрузку (например, осветительную), а также обмотки трансформаторов и генераторов трехфазного тока.

Четырехпроводная система широко используется для электроснабжен'ия смешанных осветительно-силовых нагрузок. Осветительные нагрузки включаются на фазное напряжение, а силовые (электродвигатели) —на линейное.

Пример. К трехфазной сети с линейными напряжениями 11л = 380 В подключена соединенная звездой равномерная нагрузка, каждая фаза которой содержит последовательно включенные сопротивления /•=11 Ом и xl = 6,35 Ом. Определить фазные напряжения и токи, а также коэффициент мощности фаз.

Решение. Фазные напряжения 1/ф = 1/.„/1/У = 380/1,73 = 220 В.

Общие сопротивления фаз

г = vV + jei = /112 + 6,352 = 12,7 Ом. Фазные токи

/ф = (Уф/г = 220/12,7 = 17 А. Коэффициент мощности фаз созф = r/z= 11/12,7 = 0,866.

## Соединение треугольником

Соединение фаз генератора или приемника треугольником получается при соединении конца каждой фазы с началом следующей (рис. 28).

Питание приемников, соединенных треугольником, осуществляется с помощью трех линейных проводов. Приемники включены непосредственно между линейными проводами. Поэтому для данной схемы справедливо соотношение ил— Uф, т. е. линейное напряжение равно фазному, а линейный ток при равномерной нагрузке в /3 раз больше фазного, т. е. /Л=/37Ф.

Ток любой фазы треугольника (рис. 28) может замыкаться через два линейных провода, минуя две другие фазы. Это обусловливает независимость фаз треугольника и нормальную их работу как при равномерной, так и при неравномерной нагрузке. Возможность нормального питания приемников при неравномерной нагрузке с помощью только трех проводов — одно из основных достоинств этой схемы по сравнению с соединением звездой. Недостатком схемы является то, что при обрыве одного линейного провода перестают нормально работать две прилегающие к нему фазы, в то время как при таком же повреждении в соединении звездой с нейтральным проводом не работает только одна фаза.

Схему соединения треугольником применяют в тех слу
чаях, когда их номинальное напряжение Ua равно ли
нейному напряжению V'л источника питания, т. е. U»=
= Uл. По этой схеме могут работать электродвигатели,
трансформаторы, электрические печи и другие приемники
с равномерной и неравномерной нагрузкой.	|

Трехфазные приемники приходится часто подключать! к источникам с напряжением 220/127 и 380/220 В (чис-| литель — линейное напряжение, знаменатель — фазное).! Одни и те же приемники с номинальным напряжением! U„=220 В в сеть 220/127 В должны быть включены^ по схеме «треугольник», в сеть 380/220 В — по схеме i «звезда». В обоих случаях они находятся под номиналь-• ным напряжением и получают расчетную мощность. ;

## Мощность трехфазного тока

Активная мощность, потребляемая приемником от сети трехфазного тока, равна арифметической сумме активных мощностей отдельных фаз:

Р = Рд + Рв + Рс.

При равномерной нагрузке мощность, потребляемая каждой фазой,

Рф= (/ф/фСОЗф.

Реактивная мощность равна алгебраической сумме реактивных мощностей фаз q = qa+qb+qg причем реактивная мощность индуктивностей берется со знаком плюс, а емкостей — со знаком минус.

Реактивная мощность, потребляемая каждой фазой,

<2ф= (/ф/ф5Ш ф.

Полная, или кажущаяся, мощность равна геометрической сумме общей активной и реактивной мощностей S =

При равномерной нагрузке напряжения, токи и коэффициенты мощности всех фаз одинаковы, поэтому активная мощность трехфазной цепи

Р — 3£/ф/фсозф.

Если приемники энергии соединены звездой, /ф=/л, L/ф— ил/ 1/3~и, следовательно,

Р7 = 3 -^/л cos ф = /З^/л/л cos ф.

При соединении приемников треугольником U-ф— U л,

а   МОЩНОСТЬ

cos ф.

Р д = 3£УЛ A cos ф = /Г ил!л

Таким образом, активную мощность трехфазного тока при равномерной нагрузке независимо от способа ее соединения («звезда» или «треугольник») можно определить по формуле Р = /3~(7/ cos ф, где U и / — линейное напряжение и линейный ток цепи.

В практических расчетах линейные величины напряжения и тока обозначают без индексов «л», т. е. U и /.

Аналогично можно выразить реактивную и полную мощности трехфазного тока Q = ]/!TUI sin ф; S = /3~t//.

В табл. 9 приведена зависимость величины тока от

9. Зависимость величины тока от мощности в трехфазной системе

| S, кВ-А |  | 1000S. кВ - | А — , А при U. В |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ,/7 U, В |  |
|  | 127 | 220 | 380 | 500 | 660 | 3000 |
| 1 | 4,6 | 2,6 | 1,5 | 1,2 | 0,88 | 0,19 |
| 2 | 9,1 | 5,3 | 3,0 | 2,3 | 1,75 | 0,38 i |
| 3 | 13,7 | 7,9 | 4,6 | 3,5 | 2,66 | 0,58 |
| 4 | 18,2 | 10,5 | 6,1 | 4,6 | 3,5 | 0,77 |
| 5 | 22,8 | 13,1 | 7,6 | 5,8 | 4,4 | 0,96 |
| 6 | 27,3 | 15,8 | 9,1 | 6,9 | 5,24 | 1,2 |
| 7 | 31,9 | 18,4 | 10,6 | 8,1 | 6,15 | 1,4 |
| 8 | 36,4 | 21,0 | 12,1 | 9,2 | 7,0 | 1,5 |
| 9 | 41,0 | 23,6 | 13,6 | 10,4 | 7,9 | 1,7 |
| 10 | 45,5 | 26,3 | 15,2 | 11,6 | 8,9 | 1,9 |
| 15 | 68,2 | 39,4 | 22,8 | 17,3 | 13,2 | 2,9 |
| 20 | 91,0 | 52,5 | 30,4 | 23,1 | 17,6 | 3,8 |
| 25 | 114,0 | 65,7 | 38,0 | 28,9 | 22,0 | 4,8 |
| 30 | 137,0 | 78,8 | 45,5 | 34,7 | 26,4 | 5,8 |
| 35 | 159,0 | 92,0 | 53,3 | 40,4 | 30,4 | 6,7 |
| 40 | 182,0 | 105,0 | 60,8 | 46,2 | 35,5 | 7,7 |
| 45 | 205,0 | 118,0 | 68,4 | 52,0 | 39,5 | 8,7 |
| 50 | 228,0 | 131,0 | 76,0 | 57,8 | 44,0 | 9,6 |
| 75 | 341,0 | 197,0 | 114,0 | 86,8 | 66,0 | 14,5 |
| 100 | 455,0 | 263,0 | 152,0 | 116,0 | 84,5 | 19,3 |
| 135 | 614,0 | 355,0 | 206,0 | 156,0 | 118,5 | 26,0 |
| 180 | 819,0 | 473,0 | 274,0 | 208,0 | 158,0 | 34,8 |
| 240 | 1092,0 | 630,0 | 365,0 | 278,0 | 217,0 | 46,4 |

мощности приемника электроэнергии в трехфазной системе при различных номинальных напряжениях.

Для измерения мощности применяются измерительные приборы, называемые ваттметрами.

Активная энергия в цепи трехфазного тока

Wa = /3~lW cos <р = Pt. Реактивная энергия

Для измерения расхода электроэнергии в трехфазных цепях обычно пользуются трехфазными счетчиками.

Пример. К трехфазной линии переменного тока напряжением U = = 380/220 В подключены звездой электрические лампы накаливания мощностью 100 Вт по 30 шт. в фазе (нагрузка активная) и трехфазный асинхронный электродвигатель номинальной мощностью Рл = 10 кВт, имеющий cos ф = 0,85; sin ф = 0,53; г|н = 0,88 (нагрузка реактивная) Определить токи в линиях цепи.

Решение.   Суммарная   мощность  ламп   накаливания   Ра = = 3 • 100 • 30 = 9000 Вт = 9 кВт.

Линейный ток осветительной нагрузки (cos <p = 1)

/ocB = /Vi/T{/ cos ф = 9000/1,73 • 380 • 1 = 13,7 А. Активная   мощность,   потребляемая   электродвигателем   из   сети,

Я = Ян/л = 10/0,88 = 11,3 кВт. Ток, потребляемый электродвигателем,

/дв = /y/Yt/ cos ф = 11,3 • 103/1,73 • 380 • 0,85 = 20,2 А. Активная составляющая тока электродвигателя

/а.дв = /дв cos ф = 20,2 • 0,85 = 17,3 А. Реактивная составляющая тока

/р.дв = /дв sin ф = 20,2 • 0,53 = 10,7 А. Общий активный ток

/а = /осв + /а.дв = 13,7 + 17,3 = 31   А.

Ток в линейных проводах цепи

/ = //а2 + /Р2д.. = /312+ Ю,72 = 33 А.

Пример. К трехфазной сети напряжением U = 220 В присоединена трехугольником активная нагрузка  (по 50 ламп на фазу). Мощность лампы Ро = 100 Вт. Определить токи в фазах и в линейных проводах. Решение. Суммарная мощность ламп

Р — ЗРоП = 3 • 100 • 50 = 15 000 Вт = 15 кВт. Линейные токи (cos ф = 1)

/ = /а = /в = /с = Я//Т £/ cos <р = 15 000/1,73 • 220 • 1 == = 39,5 А. Фазные токи

/Ав = /вс = /са = ///J = 39,5/1,73 = 22,7 А.

## Вращающееся магнитное поле

Вращающееся магнитное поле можно получить с помощью трех катушек (рис. 29), оси которых сдвинуты в пространстве на 120°, если питать их трехфазной симметричной системой токов. Токи, протекающие в катушках, возбуждают переменные магнитные поля, которые пронизывают обмотки в направлении, перпендикулярном их плоскостям. Направления магнитных полей всех трех катушек показаны векторами Яд, Вв и Вс, сдвинутыми относительно друг друга также на 120°.

Суммарный магнитный поток, создаваемый трехфазной системой переменного тока в симметричной системе обмоток, является величиной постоянной и в любой момент времени равен полуторному значению максимального потока одной фазы, т. е. Ф= 1,5 Фм.

В любой другой момент времени это значение магнитного потока не изменяется. С течением времени изменяется лишь его направление. Таким образом, во времени происходит непрерывное и равномерное изменение направления магнитного поля, созданного трехфазной обмоткой, т. е. магнитное поле вращается с постоян| ной скоростью.

Направление вращения поля зависит от порядка че-| редования фаз, к которым подключаются катушки. Если его изменить, например, вторую катушку подключить к| первой фазе, а первую — ко второй, направление вращения поля изменится на обратное. Этим широко пользуются на практике для изменения направления вращения двигателей переменного тока.

Вращающееся  магнитное поле,  образованное тремя! катушками (одна пара полюсов), называется двухполюсным. Частота вращения поля определяется частотой переменного тока. При / = 50 Гц поле делает 50 об/с или 3000 об/мин. Увеличивая число катушек и тем самым число пар полюсов, можно замедлять вращение магнитного поля. Так, например, при шести катушках (2 пары полюсов) поле будет совершать 1500 об/мин. Следовательно,   частота   вращения   магнитного  поля   в  минуту обратно пропорциональна числу пар полюсов, т. е. п •• = 60//Р, где / — частота переменного тока, Гц; р — число пар полюсов.

Вращающееся магнитное поле лежит в основе работы трехфазных электродвигателей — асинхронных и синхронных, оно возникает также в трехфазных генераторах. На нем базируется работа многих измерительных приборов (фазометров, тахометров и других устройств).