Что должен знать судоводитель, передавая нефтепродукты другому судну.

При выполнении бункеровочных работ на судне в соответствии с требованиями Международной Конвенции МАРПОЛ, выполняются профилактические мероприятия, предусматривающие:

- оповещение экипажа и пассажиров;

- запрещение курения на открытых палубах;

- ограждение места сдачи-приемки топлива;

- закрытие шпигатов на палубе;

- закрытие окон и иллюминаторов с борта приемки-сдачи топлива;

- подъем флага "БРАВО" по МСС (ночью - красного кругового огня) или иного сигнала, предусмотренного местными правилами;

- установку поддонов;

- подноску дополнительных огнетушителей к месту приемки-сдачи топлива, подсоединение к рожкам двух пожарных рукавов;

- установление постоянной связи с бункеровщиком;

- организацию постоянного наблюдения.