Как правильно подобрать швартовые концы.

Нормы снабжения судов швартовами и буксирами концами.

Снабжение судов швартовами и буксирами производится в соответствии характеристикой судна (NC), определяемой по формуле, однако в связи с возможными особенностями условий плавания отдельных судов, а также для судов с характеристикой 5000 и более снабжение тросами может быть по особому указанию Регистра (Квалификационного общества) увеличено.

По правилам Квалификационного общества суда морского торгового флота должны быть снабжены швартовыми концами в соответствии с характеристикой судна, которая определяется по формуле:

NC =  L (B + H) + ∑ S.

Здесь L - длина, B - ширина и H - высота борта до верхней палубы, измеренная в метрах,

∑ S = SH + SP + SK ,

а) SH  - поправка на настройки бака, юта и средней надстройки определяется по формуле:

SH = k1 ∑ l h ,

где  l -  длина надстроек, м; h - средняя высота надстройки, м; k1 - 0,75 при суммарной длине надстроек менее или равной 0,5 L;

k1 = 1,5 l / L 	при суммарной длине надстроек более 0,5 L;

б) SP - поправка на рубки, определяемая по формуле

SP = k2 ∑ l h ,

где  l -  длина рубки, м; h - высота рубки, м;

Если ширина рубки υ больше длины рубки l, то вместо произведения lh принимается в формулу произведение υh.

k2 = 0,5 при длине рубки, меньшей или равной 0,5L;

k2 = l / L при длине рубки, большей 0,5 L;

в) SK  - поправка на возвышенную палубу (квартердек), определяемая по формуле:

SK  = l h ,

где  l -  длина квартердека, м;

h - высота квартердека, м.

Примечания.

1. Если действительная характеристика будет заключаться между двумя табличными, то данные следует брать по большей ближайшей табличной характеристике.

2. Для судов, имеющих прямое парусное вооружение, диаметр и окружность тросов, выбранных по таблице, увеличивается на один размер.

3. Для судов несамоходных буксирный трос принимается на один размер больше, чем указано в таблице (по диаметру или окружности). Для судов буксирующих, помимо буксирного троса, указанного в таблице, должен иметься буксирный трос, предназначенный для буксировки других судов, выбираемый соответственно тяговому усилию на гаке с пятикратным запасом прочности.

4. При замене пенькового или сизальского троса на манильский последний может быть взят на один размер меньше, чем указано в таблице.

В настоящей таблице размеры буксирных и стальных швартовных тросов указаны для троса из оцинкованной проволоки с пределом прочности на растяжение 130 кг/мм2.

Тросы предусматриваются гибкие, следующей конструкции:

а) буксирные тросы - диаметром до 39 мм - 6 прядей по 12 проволок, от 39 до 57 мм - 6 прядей по 24 проволоки и от       57 мм и выше - 6 прядей по 37 проволок.

б) для швартовных тросов диаметром до 28 мм - 6 прядей по 12 проволок и от 28 мм и выше - 6 прядей по 24 проволоки.

# Text boxes

Буксирный трос               Швартовные тросы,             перлиня

| Х А Р А К NC Т Е Р И С Т И К А | Д Л И Н А м | окружность пенькового троса, мм | диаметр стального троса, мм | общая длина, м | число тросов | окружность пенькового троса, мм | диаметр стального троса, мм | общая длина, м | число тросов | окружность пенькового троса, мм | диаметр стального троса, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 50 | 75 |  | 50 | 1 | 65 |  |  |  |  |  |
| 75 | 50 | 90 | 11 | 50 | 1 | 65 |  |  |  |  |  |
| 100 | 75 | 90 | 11 | 75 | 1 | 65 | 8.5 |  |  |  |  |
| 150 | 75 | 100 | 12 | 75 | 1 | 75 | 9.5 |  |  |  |  |
| 200 | 100 | 100 | 12 | 100 | 2 | 75 | 9.5 |  |  |  |  |
| 250 | 100 | 125 | 15 | 140 | 2 | 100 | 12 |  |  |  |  |
| 300 | 110 | 125 | 15 | 160 | 2 | 100 | 12 |  |  |  |  |
| 350 | 110 | 150 | 17.5 | 160 | 2 | 100 | 12 |  |  |  |  |
| 400 | 135 | 150 | 17.5 | 180 | 2 | 125 | 15 | 80 | 1 | 100 | 12 |
| 450 | 135 | 150 | 17.5 | 180 | 2 | 125 | 15 | 80 | 1 | 100 | 12 |
| 500 | 135 | 150 | 17.5 | 200 | 2 | 125 | 15 | 85 | 1 | 100 | 12 |
| 550 | 135 | 175 | 19.5 | 200 | 2 | 125 | 15 | 85 | 1 | 100 | 12 |
| 600 | 135 | 175 | 19.5 | 220 | 2 | 150 | 17.5 | 90 | 1 | 100 | 12 |
| 650 | 135 | 175 | 19.5 | 240 | 2 | 150 | 17.5 | 90 | 1 | 100 | 12 |
| 700 | 150 | 200 | 21.5 | 240 | 2 | 150 | 17.5 | 90 | 1 | 100 | 12 |
| 750 | 150 | 200 | 21.5 | 360 | 4 | 150 | 17.5 | 90 | 1 | 125 | 15 |
| 800 | 150 | 200 | 21.5 | 360 | 4 | 150 | 17.5 | 90 | 1 | 125 | 15 |
| 850 | 175 | 200 | 21.5 | 360 | 4 | 150 | 17.5 | 90 | 1 | 125 | 15 |
| 900 | 175 | 225 | 24 | 360 | 4 | 175 | 19.5 | 12 | 1 | 125 | 15 |
| 950 | 175 | 225 | 24 | 360 | 4 | 175 | 19.5 | 120 | 2 | 125 | 15 |
| 1000 | 175 | 225 | 24 | 360 | 4 | 175 | 19.5 | 120 | 2 | 150 | 17.5 |
| 1100 | 175 | 225 | 24 | 360 | 4 | 175 | 19.5 | 120 | 2 | 150 | 17.5 |
| 1200 | 190 | 250 | 26 | 360 | 4 | 175 | 19.5 | 140 | 2 | 150 | 17.5 |
| 1300 | 190 | 250 | 26 | 400 | 4 | 200 | 21.5 | 140 | 2 | 150 | 17.5 |
| 1400 | 190 | 275 | 28 | 400 | 4 | 200 | 21.5 | 150 | 2 | 150 | 17.5 |
| 1500 | 190 | 275 | 28 | 480 | 4 | 200 | 21.5 | 150 | 2 | 150 | 17.5 |
| 1600 | 200 | 300 | 30 | 480 | 4 | 200 | 21.5 | 150 | 2 | 150 | 17.5 |
| 1700 | 200 | 300 | 30 | 480 | 4 | 200 | 21.5 | 180 | 2 | 150 | 17.5 |
| 1850 | 200 | 325 | 32.5 | 540 | 4 | 200 | 21.5 | 180 | 2 | 175 | 19.5 |
| 2000 | 200 | 350 | 34.5 | 540 | 4 | 200 | 21.5 | 180 | 2 | 175 | 19.5 |
| 2150 | 200 | 350 | 34.5 | 540 | 4 | 200 | 21.5 | 180 | 2 | 175 | 19.5 |
| 2300 | 220 | 350 | 34.5 | 540 | 4 | 225 | 24 | 180 | 2 | 175 | 19.5 |
| 2500 | 220 | 350 | 34.5 | 640 | 4 | 225 | 24 | 200 | 2 | 175 | 19.5 |
| 2700 | 220 | 350 | 34.5 | 640 | 4 | 225 | 24 | 200 | 2 | 200 | 21.5 |
| 3000 | 220 | 350 | 34.5 | 640 | 4 | 225 | 24 | 200 | 2 | 200 | 21.5 |
| 3300 | 240 | 375 | 39 | 640 | 4 | 250 | 26 | 200 | 2 | 200 | 21.5 |
| 3600 | 240 | 375 | 39 | 640 | 4 | 250 | 26 | 200 | 2 | 200 | 21.5 |
| 3900 | 240 | 400 | 43.5 | 640 | 4 | 250 | 26 | 200 | 2 | 200 | 21.5 |
| 4200 | 240 | 400 | 43.5 | 640 | 4 | 250 | 26 | 200 | 2 | 225 | 24 |
| 4500 | 240 | 425 | 48.5 | 720 | 4 | 250 | 26 | 200 | 2 | 225 | 24 |
| 4800 | 240 | 425 | 48.5 | 720 | 4 | 250 | 26 | 200 | 2 | 225 | 24 |
| 5100 | 240 |  | 53 | 720 | 4 | 275 | 28 | 240 | 2 | 225 | 24 |
| 5400 | 240 |  | 53 | 800 | 4 | 275 | 28 | 240 | 2 | 250 | 26 |
| 5800 | 240 |  | 53 | 880 | 4 | 275 | 28 | 240 | 2 | 250 | 26 |
| 6200 | 240 |  | 57 | 960 | 6 | 300 | 30 | 240 | 2 | 250 | 26 |
| 6600 | 240 |  | 57 | 960 | 6 | 300 | 30 | 240 | 2 | 250 | 26 |
| 7000 | 240 |  | 57 | 960 | 6 | 300 | 30 | 240 | 2 | 250 | 26 |
| 7400 | 240 |  | 57 | 960 | 6 | 300 | 30 | 480 | 4 | 250 | 26 |
| 7800 | 240 |  | 57 | 960 | 6 | 300 | 30 | 480 | 4 | 250 | 26 |
| 8200 | 240 |  | 61.5 | 960 | 6 | 300 | 30 | 480 | 4 | 250 | 26 |
| 8600 | 240 |  | 61.5 | 960 | 6 | 325 | 32 | 480 | 4 | 250 | 26 |
| 9000 | 240 |  | 61.5 | 960 | 6 | 325 | 32 | 480 | 4 | 250 | 26 |
| 9600 | 240 |  | 61.5 | 960 | 6 | 325 | 32 | 480 | 4 | 250 | 26 |