Какие нормативные документы

должны быть на судне.

Нормативная документация по ПЗМ на судне и её заполнение.

- Журнал нефтяных операций (новой формы, после вступления в силу Конвенции МАРПОЛ – 73/78). Журнал заверяется капитаном порта, хранится на судне в течение 3-х лет. Капитан назначает приказом по судну ответственного за ведение журнала.

- Международное свидетельство по форме 2.4.4. по нефти с дополнением для судов, не имеющих Конвенционную сепарационную установку и 2.4.4. без дополнения для судов, имеющих Конвенционную сепарационную установку (т.е. со степенью очистки менее 15 мг/л).

- Международное свидетельство по форме 2.4.8. для сточных вод.

- Свидетельство по форме 2.4.15 – для мусора.

- Конструктивный акт Квалификационного общества по форме 6.3.10.

- Паспорт на СТВ.

- Формуляр на СТВ.

- Журнал операций со сточными водами и мусором (ведётся ст. пом. капитана).

- Журнал замеров воды в льялах, сточных колодцах и балластных цистернах, ведётся на всех судах с валовой вместимостью 200 рег. Тонн и более.

- Коносаменты, накладные, грузовые квитанции на сданные нефтесодержащие, сточные воды и мусор.

- Схема балластно-осушительной и сточных систем с указанием точного места указания пломбируемых отливных клапанов (1 экз. схемы должен висеть в МКО и 1 экз. должен быть в папке по ПЗМ). На отливных клапанах должны висеть таблички «Пломба! Не открывать!»

- На шланге выдачи сточных и нефтесодержащих вод должен иметься сертификат и составляться акт на испытание этих шлангов на самом судне.

- Инструкция по бункеровке судов ГСМ.

- Инструкция по сбору, хранению и сдачи нефтесодержащих, сточных вод и мусора с судов.

- Проектная документация на оборудование системами и механизмами по ПЗМ. (чертежи, схемы, паспорта на механизмы и оборудование).

- Результаты лабораторных анализов на испытания СТВ.