Плавание по дуге большого круга.

Дуга большого круга (ортодромия) всегда короче локсодромии или равна ей. В высоких широтах и на больших переходах целесообразно выбирать маршрут по ортодромии. Для нахождения разности в длине ортодромии и локсодромии следует воспользоваться табл. 23 - б МТ - 75. К плаванию кратчайшим путём прибегают при больших океанских переходах, когда разность ( в длине пути при обычном плавании по локсодромии и ортодромии существенна. ( = S - D

где S - плавание по локсодромии между двумя заданными точками;

D - плавание по ортодромии между этими же точками.
Величины S и D рассчитывают по формулам:

РШ

S = --------- V ( РД )2 + ( РМЧ )2;

# РМЧ

cos D = sin (1 + sin (2 + cos (1 + cos (2 cos ((1 - (2).

Далее необходимо рассчитать параметры ДБК.

1. Начальный курс ортодромии

sin ((1 - (2)

tg ИК н =  ----------------------------------------------------

tg (2 cos (1 – sin (1 cos((1 - (2 )

2. Разбиваем ортодромическое расстояние на n равных отрезков так, чтобы (D была в пределах 200....300миль:               						 (D = D/n

n выбираем так, чтобы D делилось без остатка.

3. Определяем текущие координаты точек ДБК:

sin (T = sin (1 cos (n (d) + cos (1 cos ИКн sin ( n (d )

sin ИКн sin (n (d )

tg  (( = ------------------------------------------------------------------------------------------

cos (1 cos (n (d) – sin (1 cos ИКн sin (n (d)
(t = (1 + ((

Например, для определения координат точки T1 нужно принять в формулах n = 1, для точки Т2 – n = 2 и т.д., получая координаты ДБК ((1, (1) , ((1, (1) , ……. через равные отрезки (D.

4. Рассчитав аналитически текущие координаты (Т, (Т , наносят эти точки на карту и соединяют прямыми линиями.

5. Текущий курс можно снять с карты или рассчитать по формуле

sin ИКн

tg ИКт = -----------------------------------------------------------------------

cos ИКн cos (n (D) - tg (1 sin (n (d)
Все расчёты выполняются при помощи МТ - 75.

   СКДП - стр. 146; СКПС - стр. 222; МТ - 75 стр. 32