СУДОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ.

Принципиальная схема внутреннего устройства судна.

Судовые помещения размещаются в основном корпусе, настройках и рубках.

К числу наиболее важных отсеков основного корпуса относятся:

- Форпик – крайний носовой отсек;

- Ахтерпик – крайний кормовой отсек;

- Междонное пространство – пространство между наружной обшивкой и вторым дном;

- Трюм – пространство между вторым дном и ближайшей палубой;

- Твиндек – пространство между соседними палубами основного корпуса;

- Диптанки – глубокие цистерны расположенные выше второго дна;

- Коффердам – узкий нефте или газонепроницаемый сухой отсек, расположенный между отсеками или цистернами для нефтепродуктов и соседними помещениями.

- Отсеки главного и вспомогательных механизмов, туннель гребного вала;

- Настройки – носовая, кормовая, средняя.

В зависимости от назначения все судовые помещения подразделяются:

- Специальные (на грузовых–трюма; промысловых–обработки рыбы; научно-ислед. – лаборатории)

- Служебные (главные и вспомогательных механизмов, палубных механизмов, судовых систем)

- Жилые

- Общественные (кают-компания, рестораны, столовая, бары)

- Бытового обслуживания

- Пищеблока

- Санитарные

- Медицинского назначения

- Мастерские

- Судовых запасов

- Снабжения

- Отсеки топлива, воды, масла, водяного балласта

Рис 31. Элементы судна.

1—верхняя палуба; 2—фальшборт; 3—грузовая стрела, 4—вентиляционная головка; 5—грузовая лебедка. 6 — грузовая колонка. 7- утилизационный котел; 8—антенна РЛС; 9—рулевая рубка; 10—леерное ограждение; 11 — вентиляционный дефлектор. 12 – комингс грузового люка; 13—крышки грузового люка (люк открыт); 14— фок-мачта; 15—салинговая площадка; I6—крышки грузового люка (люк закрыт); 17 — швартовный клюз; 18— кнехты; 19 — брашпиль; 20— козырек; 21 — стопоры якорь цепи: 22— якорь Холла; 23—форпик; 24 - форпиковая (таранная) переборка; 25—пиллерс; 26—поперечная водонепроницаемая гофрированная переборка; 27 — настил второго дна; 28 — вторая палуба; 29—днищевой стрингер; 30—флор; 31—подпалубный набор. 32—грузовой твиндек; 33—грузовой  трюм; 34 – скуловой киль; 35—машинное отделение; 36—дизель-генераторы; 37- главный двигатель; 38—упорный подшипник; 39— туннель валопровода; 40 — валопровод; 41—гребной винт; 42—руль; 43—румпельное отделение; 44—рулевая машина.