| Основные сокращения |
| --- |
| АА1С | Accounting Authority Identification Code | Опознавательный код расчетной организации | AAIC |
| АС | Alternating current | Переменный ток |  |
| ADE | Above-deck equipment | Надпалубное оборудование |  |
| AGC | Automatic gain control | Автоматическая регулировка усиления | АРУ |
| ALRS | Admiralty List of Radio Signals | Адмиралтейский справочник |  |
| AM | Amplitude modulation | Амплитудная модуляция | AM |
| AMVER | Automated Mutual-Assistance Vessel Rescue System | Автоматическая служба взаимной помощи при спасании судов | АМВЕР |
| AOR-E | Atlantic Ocean Region (East), coverage area of INMARSAT satellite | Восточно-Атлантический район, охватываемый спутником ИНМАРСАТ | АОР-В |
| AOR-W | Atlantic Ocean Region (West), coverage area of INMARSAT satellite | Западно-Атлантический район, охватываемый спутником ИНМАРСАТ | АОР-3 |
| ARQ | Automatic repetition request (mode of telex operation for point-to-point working between two station) | Автоматический запрос повтора (вид телексной связи для прямой связи между двумя станциями) |  |
| ASCII | American Standard Code for Information Interchanqe | Американский стандартный код для обмена информацией | КОИ-7 |
| A1A | Continues wave telegraphy, Morse code | Телеграфия незатухающими колебаниями, код Морзе | ТЛГ-НЗТ |
| A2A | Telegraphy by the on-off keying of tone modulated carrier, Morse code, double sideband | Амплитудная тональная телеграфия, код Морзе | ТЛГ-ТОН |
| A3E | Telephony using amplitude modulation: double sideband | Амплитудная телефония (используются две боковые полосы) | ТЛФ |
| BB | Bulletin Board | Информационная таблица |  |
| BDE | Below-deck equipment | Подпалубное оборудование |  |
| Bit | Binary Digit | Бит (основная единица в цифровой связи, может быть 1 или 0) | бит |
| Bps | Bit per second | Бит в секунду |  |
|  | Byte | Байт (8 бит) |  |
| CCIR | International Radio Consultative Committee | Международный консультационный комитет по радиосвязи | МККР |
| CCIT | International Consultative Committee for Telegraph and Telephone | Международный консультационный комитет по телеграфии и телефонии | МККТТ |
| CEPT | Conference of European Postal and Telecommunication Administrations | Конференция Европейских почтовых и телекоммуникационных администраций |  |
| CES | /INMARSAT/ Coast earth station | Береговая земная станция ИНМАРСАТ | БЗС |
| Ch | Channel | Канал |  |
| COSPAS-SARSAT | A satellite-aided search and rescue system | Космическая система поиска аварийных судов | КОСПАС-САРСАТ |
| CQ | General call to all stations | Общий вызов всех станций |  |
| CRS | Coast Radio Station | Береговая радиостанция | БРС |
| CSS | Co-ordinator surface search | Координатор по наземному поиску |  |
| DCE | Data circuit terminating equipment | Каналообразующее и сопрягающее устройство | АПД |
| DE | Signal used in Morse telegraphy meaning "This is" | Сигнал используется в телеграфии Морзе, означает «Вызывает...» |  |
| DF | Direction Finder | Радиопеленгатор |  |
| DNIC | Data Network Identification Code | Идентификатор сети передачи данных |  |
| DNID | Data reporting Network Identification Code | Идентификатор сети сбора данных |  |
| DTE | Data terminal equipment | Оконечное оборудование данных (компьютер) | ООД |
| DSC | Digital Selective Calling | Цифровой избирательный вызов | ЦИВ |
| EGC | /INMARSAT/ Enchanced group call | Расширенный (многофункциональный) групповой вызов | РГВ, МГВ |
| E-mail | Electronic mail | Электронная почта |  |
| ENID | EGC network identification code | Идентификатор сети МГВ (РГВ) |  |
| EPIRB | Emergency position-indicating radio beacon | Аварийный радиобуй | АРБ |
| ETA | Estimated time of arrival | Ожидаемое время прибытия |  |
| ETD | Estimated time of departure | Ожидаемое время отхода |  |
| FAX | Facsimile | Факсимильная связь | ФАКС |
| FEC | Forward Error Correction /mode of telex operation for broadcast purposes/ | УБПЧ с прямым исправлением ошибок, используется для циркулярных передач | ЦВ |
| FM | Frequency modulation | Частотная модуляция | чм |
| FSK | Frequency shift keying | Частотная манипуляция | чт |
| F1B | Telegraphy using frequency modulation | Частотная телеграфия, прием автоматический |  |
| F3E | Telephony using frequency modulation | Телефония с использованием частотной модуляции |  |
| GA+ | Go ahead | Приглашение к передаче |  |
| GHz | Gigahertz | Гигагерц | ГГц |
| GMDSS | Global Maritime Distress and Safety System | Глобальная морская система связи при бедствии и для обеспечения безопасности | ГМССБ |
| GOC | General operator's certificate | Общий диплом оператора ГМССБ |  |
| GPS | Global Positioning System | Глобальная система определения координат |  |
| G3E | Telephony using phase modulation | Режим, использующий в телефонии фазовую модуляцию | ФМ |
| HF | High frequency (3-30 MHz) | Короткие волны (частоты в диапазоне 3-30 Мгц) | KB |
| HSD | High speed data | Высокоскоростная передача данных |  |
| H2A | Telegraphy by the on-off keying of a tone modulated carrier, Morse code: single sideband, full carrier | Однополосная тональная телеграфия с полной несущей |  |
| H3E | Telephony using amplitude modulation: single sideband, full carrier | Однополосная телефония с полной несущей |  |
| IC | Integrated circuit | Интегральная микросхема | ИМС |
| ICAO | International Civil Aviation Organization | Международная организация гражданской авиации |  |
| IF | Intermediate frequency | Промежуточная частота | ПЧ |
| IHO | International Hydrographic Organization | Международная гидрографическая организация | МГО |
| IMO | Intonation Maritime Organization | Международная морская организация | ИМО |
| INMARSAT | Intonation Maritime Satellite Organization | Международная морская организация спутниковой связи | ИНМАРСАТ |
| IOR | Indian Ocean Region, coverage area of INMARSAT satellite | Индийский океанский район, охватываемый спутником ИНМАРСАТ | ИОР |
| ITU | International Telecommunication Union | Международный союз электросвязи | МСЭ |
| J3E | Telephony using amplitude modulation single sideband, suppressed carrier | Однополосная телефония с полностью подавленной несущей частотой |  |
| kHz | Kilohertz | Килогерц | кГц |
| kW | Kilowatt | Киловатт | кВт |
| LES | Land Earth Station | Береговая земная станция | БЗС |
| LMES | Land-mobile Earth Station | Земная станция подвижной сухопутной службы |  |
| LSB | Lower side band | Нижняя боковая полоса | НБП |
| LUT | Local User Terminal | Пункт приема информации системы Коспас-Сарсат | ППИ |
|  | Log-in | Регистрация |  |
| MES | Mobile Earth Station | Подвижная земная станция |  |
| MCC | Mission Control Center (type of station used in the COSPAS-SARSAT system) | Центр управления системой | ЦУС |
| MERSAR | Merchant ship Search and Rescue Manual | Руководство по проведению поисково-спасательных операций | МЕРСАР |
| MF | Medium frequency | Диапазон средних и промежуточных волн | СВ-ПВ |
| MHz | Megahertz | Мегагерц | МГц |
| MID | Maritime Identification Digits | Цифровой морской идентификатор | МИД |
| MMSI | Maritime Mobile Service Identities | Идентификатор морской подвижной службы |  |
| Modem | Modulator-demodulator | Модулятор-демодулятор | МОДЕМ |
| MRCC | Maritime Rescue Co-ordination Center | Морской спасательно-координационный центр | МСКЦ |
| MSI | Maritime Safety Information | Информация по безопасности мореплавания | ИБМ |
| NAVA-REA | Short title of an area the world-wide navigational warning service | Сокращенное название района Всемирной службы навигационных предупреждений | НАВАРЕА |
| Navtex | Navigational telex | Навигационный телекс | НАВТЕКС |
| NBDP | Narrow Band Direct Printing | Узкополосное буквопечатание | УБПЧ |
| NCS | Network Co-ordination Station | Координирующая станция сети | КСС |
| NOC | Network Operations Center | Центр эксплуатации сети | ЦЭС |
| OBS | Prefix of Meteorological telegrams | Идентификатор метеорологических телеграмм |  |
| OSC | On-scene Commander | Руководитель операции на месте бедствия |  |
|  | Polling | Опрос |  |
| POR | Pacific Ocean Region, coverage area of INMARSAT satellite | Район Тихого океана, охватываемый спутником ИНМАРСАТ | ТОР |
| PSDN | Packed Switched Data Network | Коммутируемая сеть передачи данных | КСПД |
| PSTN | Public Switched Telephone Network | Коммутируемая телефонная сеть общего пользования | КТСОП |
| RCC | Rescue Co-ordinating Center | Спасательно-координационный центр | скц |
| ROC | Restricted Operator's Certificate | Диплом оператора ограниченного района ГМССБ |  |
| RT | Radio Telephony | Радиотелефония |  |
| Rx | Receiver | Приемник | РПрУ |
| R3E | Telephony using amplitude modulation: single sideband, reduced carrier | Однополосная телефония с ослабленной несущей |  |
| SAR | Search and Rescue | Поиск и спасание |  |
| SARSAT | Search and Rescue satellite aided tracking | Космическая служба поиска аварийных судов | КОСПАС |
| SART | Search and Rescue Transponder (a homing device used in GMDSS) | Радиолокационный ответчик | РЛО |
| Selcall | Selective Calling | Избирательный вызов | ИВ |
| SELFEC | Selective Forward Error Correction (one-way communication system used on telex) | УБПЧ с прямым исправлением ошибок, используется для передачи сообщений на определенную станцию | ивцв |
| SES | Ship Earth Station | Судовая земная станция | сзс |
| SOLAS | Safety of Life at Sea | Безопасность жизни на море | СОЛАС |
| SSB | Single side-band | Однополосный сигнал | ОБП |
| TOM | Time-division multiplex | Временное уплотнение |  |
| TOR | Telex over Radio | Телекс по радио |  |
| TV | Television | Телевидение | ТВ |
| Tx | Transmitter | Передатчик | РПдУ |
| UHF | Ultra High Frequency | Дециметровые волны | ДМВ |
| USB | Upper side-band | Верхняя боковая полоса | ВБП |
| UTC | Universal Co-ordinated Time | Всемирное координированное время | UTC |
| VHF | Very high Frequency (30-300 MHz) | Ультракороткие волны | УКВ |
| VTS | Vessel Traffic Service | Служба движения судов | СУДС |
| W | Watt | Ватт | Вт |
| WARC | World Administrative Radio Conference | Всемирная административная радиоконференция | ВАКР |
| WMO | World Meteorological Organization | Всемирная метеорологическая организация | ВМО |
| WRU | Who are you? (used with telex) | Кто вы? (используется в телексе) |  |
| WT | Wireless Telegraphy (radiocommunication using Morse) | Телеграфия (радиосвязь, использующая код Морзе) |  |
| WWNWS | World Wide Navigational Warning Service | Всемирная служба навигационных предупреждений | ВСНП |
| Wx | Weather | Погода |  |
| X.25 |  | Протокол связи, используемый в КСПД для обмена данными |  |
| X.400 |  | Протокол обработки сообщений, используемый в сетях передачи данных на базе протокола X.25 |  |

UNIT 1.	SAFETY COMMUNICATION

Safety procedure (marker word: Securite) is to be used when the station sending it has a message to transmit containing an important navigational or meteorological warning.

SEASPEAK

Initial Safety Transmission (non-GMDSS)

SECURITE SECURITE SECURITE

All ships (or all ships in a particular area) - 2 or 3 times

This is ........ (station's name -3 times)

SECURITE

This is ...... (station's name with callsign if it is a ship)

Phrase indicating content of the safety message to follow

Switch to VHF channel 13.

Over

Safety Massage (non-GMDSS)

SECURITE SECURITE SECURITE

All ships (or all ships in a particular area) - 2 or 3 times

This is ...... (station's name - 3 times)

SECURITE

Phrase indicating content of the safety message to follow.

Content of safety message.

Out

Example:

SECURITE SECURITE SECURITE

All ships All ships

This is Netherlands Coastguard, Netherlands Coastguard,

Netherlands Coastguard

SECURITE

Navigational warning Number 32/98

Seismic survey in progress. M/v «CECO TOPAZ» conducting a seismic

survey in the separation scheme off Terschelling Bank in area

bounded by lat. 53degrees 25minutes to 53degrees40minutes N and long. 004degrees55minutes to

005 degrees 30 minutes E.

Vessel towing 4 cables each 3500 m. in length. A wide berth

is requested.

This is Netherlands Coastguard. Out

## Standard Safety Message in the GMDSS

SECURITE SECURITE SECURITE

All stations (or all ships in a particular area, or a specific station) - 3 times

This is.....(MMSI of the vessel plus name/call sign or other identification)

The text of the safety message.

Out

Example:

SECURITE SECURITE SECURITE

All stations All stations All stations

This is two-one-three-one-six-eight-zero-zero-five

Motor vessel "Pacific Champion", call sign: Mike Kilo Romeo Papa

Drifting container sighted, position: latitude 52 degrees 00 minutes North,

Longitude 005 degrees 25 minutes West, at time: 0915 UTC.

All ships are recommended to keep a sharp lockout.

Out

U N I T  2.	URGENCY COMMUNICATION

Urgency procedure ( marker word Pan-pan ) is to be used when the station sending it has a very urgent message to transmit concerning the safety of a ship, aircraft or other vehicle, or the safety of a person.

SEASPEAK

Initial Urgency Message (non-GMDSS)

PAN-PAN PAN-PAN PAN-PAN

All ships All ships All ships (or: Lyngby Radio Lyngby Radio)

This is .............. (name of the ship 3 times)

PAN-PAN

This is ..........(name of the ship and her callsign 1 time)

Position:...........

Brief statement of the problem What assistance is required

Ackowledgement of the initial Urgency Message (non-GMDSS)

PAN-PAN

Name of the emergency station 3 times

Callsign of the emergency station 1 time

This is .........(name of the acknowledging station 3 times)

Received PAN-PAN

Example:

PAN-PAN PAN-PAN PAN-PAN

Alt ships All ships All ships

This is motor vessel GLORIA GLORIA GLORIA

PAN-PAN

This is motor vessel GLORIA YOZT

Position: Lat. 52 degrees25 minutes N Long. 003 degrees 24 minutes E**

Main engine breakdown

I request towing. Over.

**0r: bearing 005 degrees from North Head distance 2,5 miles

(to be pronounced: breaking: ZERO ZERO five degrees from North Head,

distance: two decimal five miles).

PAN-PAN

GLORIA GLORIA GLORIA YOZT

This is motor vessel TORNADO TORNADO TORNADO P3HP4

Received PAN-PAN. Over.

## Standard Urgency Message in the GMDSS

PAN-PAN PAN-PAN PAN-PAN

All stations All stations All stations

This is.......(MMSI of the vessel plus name/call sign or other identification) Position.

The text of the urgency message

Example:

PAN-PAN PAN-PAN PAN-PAN

All stations AH stations AH stations

This is two-one-two-zero-five-three-zero-zero-one

Motor vessel PACIFIC ADVENTURER call sign Zulu Tango Papa Papa

Position: latitude 62 degrees 54 minutes North, longitude 003 degrees

06 minutes East

Main engine breakdown

I request towing

Over

UNIT 3.	DISTRESS COMMUNICATION

Distress procedure ( marker word: Mayday ) is to be used when a ship or aircraft or person Is threatened by grave and imminent danger, and requests immediate assistance.

SEASPEAK

1. (I am on) Fire in the engine room. 2. Damaged watertight integrity,! am sinking. 3.(The ship has run/1 am) aground and there is spill/ spillage/ leak of flammable/ harmful dangerous/ hazardous/ noxious/toxic/poisonous cargo. 4. (I have) Shifting of cargo, risk of capsizing. 5л(1 have) Lost propeller, the ship is not under command. 6. (I am on) Fire in the living spaces, there are 18 passengers on board. 7. (I am on) Fire in Hold No 1, there is explosive cargo in the adjacent hold. 8. (I have been in) Collision with another ship, sinking. 9. (There has been) Explosion in the cargo spaces. 10. (The ship has run/I am) Aground, there is dangerous list. 11. (I have been in) Collision with unknown/unidentified/ submerged object, hole/leak in way of No 2 Hold. 12. Power blackout, the ship is not under command. 13. I am under attack of pirates. 14. Disabled and adrift after steering gear breakdown.

Initial Distress Message (non-GMDSS)

MAYDAY MAYDAY MAYDAY

This is ........... (name of the ship 3 times)

MAYDAY

This is ............ ( name of the ship and her callsign 1 time)

Position: Lat.:................ Long.:,.....,...........*

Brief statement of the problem What assistance is required

* OR: bearing: 054 degrees from North Point, distance 3,5 miles

(to be pronounced: bearing: zero five four degrees from North Point,

distance: three decimal five miles.)

Example:

MAYDAY MAYDAY MAYDAY

This is motor vessel Gloria Gloria Gloria

MAYDAY

This is motor vessel Gloria YOZT

Position: Lat. 52 degrees 02 minutes N. Long. 002 degrees 24 minutes E

I am sinking

I need/require/request immediate assistance. Over.

Acknowledgement Of The Initial Distress Message (non-GMDSS)

MAYDAY

Name of the station in distress 3 times

Callsign of the station in distress 1 time

This is ............(name of the acknowledging station 3 times)

Received MAYDAY

Example:

MAYDAY

Gloria Gloria Gloria YOZT

This is Lyngby Radio, Lyngby Radio, Lyngby Radio

(or: This is motor vessel Carina, Carina, Carina UGHI)

Received MAYDAY. Over.

### Standard Distress Message In The GMDSS

MAYDAY

This is...,.....(MMSI plus name/call sign or other identification of the vessel)

Position.

Nature of the distress.

Assistance required.

Any other information which might facilitate rescue.

Example:

MAYDAY

This is one-three-nine-zero-six-five-zero-zero-two

Motor vessel FRUIT EXPRESS call sign Tango Tango Foxtrot Bravo

Position: latitude 52 degrees 06 minutes North, longitude 004 degrees

38 minutes West

I am on tire after explosion in hold.

I require immediate assistance.

Over

Acknowledgement Of A Distress Alert (GMDSS)

MAYDAY

Identification of the vessel in distress - 3 times

This is..... (call sign or other identification of the acknowledging

Station) - 3 times

Received MAYDAY

Example:

MAYDAY

FRUIT EXPRESS FRUIT EXPRESS FRUIT EXPRESS

This is PORTISHEAD RADIO PORTISHEAD RADIO PORTISHEAD RADIO

(or: motor vessel VERA VERA VERA, call sign Papa Oscar Delta Echo)

Received MAYDAY

Over

#### Mayday-Relay Transmission

Mayday-relay Mayday-relay Mayday-relay

This is ...........(name of the relaying station 3 times)

Mayday

Identification of the ship in distress 1 time

Following received from:...(name of the ship in distress)

Time .......(time of receipt) UTC

Mayday

Name of the ship in distress,

Her position,

Problem and what assistance is required

This is ........(name of the relaying station)

Example:

Mayday-relay Mayday-relay Mayday-relay

This is Lyngby Radio, Lyngby Radio, Lyngby Radio

Mayday

Motor vessel Gloria YOZT MMSI number one-three-nine-two-two-one-one-one-one

Following received from motor vessel Gloria

Time: 1345 UTC

Mayday

Motor vessel Gloria

Position: Lat. 52 degrees 02minutes N Long. 002 degrees 24minutes E

Sinking, immediate assistance is required

This is Lyngby Radio. Over.

### Assistance Information

MAYDAY Name of ship in distress

This is ........(name of the assisting ship)

Own position

Own speed

Own ETA at the position of the ship in distress

### Acknowledgement Of The Assistance Information

MAYDAY

Name of the assisting ship

This is ..........(name of the ship in distress)

Understood:......, (readback of the assistance information i.e. position, speed. ETA)

Example:

MAYDAY

GLORIA

This is TORNADO

My present position: Lat.53 degrees 25 minutesN Long.003 degrees25 minutesE

Speed: 15 knots, ETA: 1500 UTC. Over.

MAYDAY

TORNADO

This is GLORIA

Understood: your present position: Lat.53 degrees 25 minutes N Long.003 degrees 25minutesE

Speed: 15 knots, ETA: 1500 UTC.

Over.