|  | E-mail через Inmarsat-C Система INMARSAT-C имеет гораздо большие возможности и может применяться не только в GMDSS для обмена по бедствию и безопасности. Низкая стоимость сообщений, простота настройки и надежность при глобальном охвате - вот плюсы использования INMARSAT-C. На сегодня это одна из наиболее гибких подвижных спутниковых систем связи. INMARSAT-C позволяет обеспечивать передачу сообщений береговым абонентам не только на телекс и факс, но и на E-mail. Имеется двойная выгода от использования электронной почты. Мало того, что это приносит выгоду вам и компания в виде экономии средств и эффективности применения современной технологии связи, но это также помогает обучению экипажа процедурам использования судового INMARSAT-C. При возникновении аварийной ситуации экипаж будет знаком с операционными процедурами использования INMARSAT-C. Фактически IMO активно поощряет ознакомление таким образом с INMARSAT-C оборудованием. Электронная почта - более дешевый вид связи по сравнению с общением по телефону и более быстрый чем обычное почтовое сообщение. Чтобы отправить e-mail с судна на берег достаточно руководствоваться процедурами описанными ниже. Если вы хотите, чтобы ваши береговые коллеги, родственники или друзья могли ответить на ваше сообщение, посредством электронной почты, то им потребуется зарегистрироваться у одного из поставщиков услуг, внесенных в список. Все поставщики услуг предлагают глобальное обслуживание, независимо от океанского района в котором находится судно. Береговые пользователи, желающие посылать сообщения по электронной почте на судно будут использовать обыкновенный адрес Internet, состоящий из номера терминала INMARSAT-C (IMN), сопровождаемого сетевым адресом поставщика услуг. Порядок настройки терминала: 1. Определиться, какого поставщика услуг вы будете использовать(Например XANTIC) 2. В адресной книге терминала INMARSAT-C надо создать новую запись: Название: E-MAIL Type: Short Access Code Value: 28 Bit: 7 3. Написать сообщение придерживаясь следующего формата: TO: internet@address CC: internet@address(второй адрес) SU: subject <<< обязательно пустая строка >>> "текст вашего сообщения" (между строкой SU: и текстом сообщения обязательно должна быть пустая строка) 4. Выбрать номер береговой станции в зависимости от океанского региона, в котором находится судно 5. Выбрать из адресной книги созданный вами адрес - E-MAIL 5. Отправить сообщение ПОСТАВЩИКИ УСЛУГ Е-MAIL ЧЕРЕЗ INMARSAT-C Поставщик услуг Номер береговой станции Указатель Internet адреса Настройка адреса AOR-W AOR-E POR IOR Type Value BT 002 102 202 302 TO+ SPECIAL 67 Пример TO+ internet@address <<< обязательно пустая строка >>> "текст вашего сообщения" Адрес судна для зарегистрированного берегового абонента ( INM – номер спутникового терминала) imn@csat.bt.com или imn@satmail.bt.com Адрес поставщика услуг Tel: +44 1278 772 342 Fax: +44 1278 772 222 Telex: 51 46290 e-mail: satmail@satmail.bt.com Поставщик услуг Номер береговой станции Указатель Internet адреса Настройка адреса AOR-W AOR-E POR IOR Type Value XANTIC 012 112 212 312 TO: Short Access Code 28 Пример TO: internet@address CC: internet@address(второй адрес) SU: subject <<< обязательно пустая строка >>> "текст вашего сообщения" Адрес судна для зарегистрированного берегового абонента ( INM – номер спутникового терминала) imn@station-12.unisource.nl Адрес поставщика услуг Tel: +31 255 545 111 Fax: +31 255 545 100 Telex: 44 41400 hdinm nl e-mail: station12@pi.net Поставщик услуг Номер береговой станции Указатель Internet адреса Настройка адреса AOR-W AOR-E POR IOR Type Value XANTIC PERTH 022 122 222 322 TO: Short Access Code 28 Пример TO: internet@address CC: internet@address(второй адрес) SU: subject <<< обязательно пустая строка >>> "текст вашего сообщения" Адрес судна для зарегистрированного берегового абонента ( INM – номер спутникового терминала) imn@telstra.ves.net Адрес поставщика услуг Tel: +61 754 909090 Fax: +61 754 909094 Telex: 71 22432 e-mail:custsvc@qciemsrl.telstra.com.au Поставщик услуг Номер береговой станции Указатель Internet адреса Настройка адреса AOR-W AOR-E POR IOR Type Value TELENOR USA 001 101 201 TO: SPECIAL 400 Пример TO: internet@address SUBJECT: subject <<< обязательно пустая строка >>> STX: текст вашего сообщения" Адрес судна для зарегистрированного берегового абонента ( INM – номер спутникового терминала) imn@c-link.net Адрес поставщика услуг Tel: +1 301 214 3025 Fax: +1 301 214 7284 Telex: 23 229717 e-mail: cmcsales@comsat.com |  |
| --- | --- | --- |
|  | Radio Officer © 2002 Edition |  |