Российский морской Регистр Судоходства

РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ ЗА СУДАМИ В ЭКСППЛУАТАЦИИ

Санкт – Петербург

2000

ЧАСТЬ I. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ  ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ  НАДЗОРУ  ЗА СУДАМИ  В  ЭКСПЛУАТАЦИИ

1.   Область распространения ........ 5

2.   Определения и пояснения. ........ 5

3.   Надзорная деятельность ......... 5

4.    Объем надзора .............. 8

5.   Освидетельствования..........   10

6.    Выдаваемые документы ........  13

7.    Обеспечение проведения

освидетельствований .........   14

ЧАСТЬ II. ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР  ЗА  СУДАМИ  В  ЭКСПЛУАТАЦИИ  В  СООТВЕТСТВИИ  С  ПРАВИЛАМИ РЕГИСТРА                                                                                                                                                                                              1. Общие положения .........

2. Назначение и контроль надводного борта ............. 15

3. Проверка и контроль остойчивости судов ..........19

4. Проверка и контроль аварийной  остойчивости .........	21

5. Определение пассажировместимости.            	21

6. Определение условий эксплуатации при плавании во льдах .........	22

7. Освидетельствования судов в связи с аварийными случаями ........	22

8. Освидетельствования судов в связи с перегонами вне установленного района плавания ...........  	26

9. Освидетельствования судов с классом  иного классификационного общества .	33

10. Пере классификация судов в класс  Регистра. ............	34

11. Освидетельствования, связанные с подтверждением рекламационных  актов .................	40

12. Надзор за судами, предназначенными к списанию из состава действующего  флота ..................	41

13. Освидетельствование корпуса судна . ……	43

14. Освидетельствование судовых устройств,

оборудования и снабжения .......	               52

15. Освидетельствование противопожарной  защиты ...... 59

16. Освидетельствование механических установок ........	66

17. Освидетельствование холодильных  установок ........	104

18. Освидетельствование электрооборудования ............	112

19. Освидетельствование оборудования  и устройств автоматизации ......	118

20. Освидетельствование спасательных средств ............ 	128

21. Освидетельствование сигнальных средств ................	134

22. Освидетельствование радиооборудования ..................	135

23. Освидетельствование навигационного  оборудования .............	144

24. Освидетельствование оборудования по предотвращению загрязнения с судов .................	147

25. Освидетельствование грузоподъемных устройств....	186

26. Освидетельствование подводной части судов и других плавучих сооружений на плаву ................	190

27. Технический надзор за ремонтом и переоборудованием судов ......	193

ЧАСТЬ III.        ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР	ЗА СУДАМИ В ЭКСПЛУАТАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ КОНВЕНЦИЯМИ, СОГЛАШЕНИЯМИ, КОДЕКСАМИ    ИМО

1. Общие положения ...........	196

2. Освидетельствование для оформления Свидетельства о безопасности грузового судна по оборудованию и снабжению в соответствии с Международной конвенцией по охране человеческой            жизни на море 1974 г. .........	200

3. Освидетельствование для оформления Свидетельства о безопасности грузового судна по конструкции в соответствии с Международной конвенцией по охране человеческой жизни на море 1974 г. .........	205

4. Освидетельствование для оформления Свидетельства о безопасности грузового судна по радиооборудованию в соответствии с Международной конвенцией по охране человеческой жизни на море 1974 г. ........	209

5. Освидетельствование для оформления Свидетельства о безопасности пассажирского судна в соответствии с Международной конвенцией по охране человеческой  жизни на море 1974г. .........	212

6. Освидетельствование для оформления Международного свидетельства о грузовой марке или Международного свидетельства об изъятии для грузовой марки в соответствии с Международной конвенцией

о грузовой марке 1966г.. .......	220

7. Освидетельствование для оформления Свидетельства о соответствии судна, перевозящего опасные грузы, специальным требованиям правила 54 главы 11-2  Международной конвенции по охране человеческой  жизни на море 1974 г…  225

8. Освидетельствование для оформления Международного свидетельства о предотвращении загрязнения нефтью с дополнением А или В в соответствии с Международной конвенцией  по предотвращению загрязнения с  судов         1973 г. ......226

9. Освидетельствование для оформления  Международного свидетельства	 о предотвращении загрязнения сточными водами в соответствии с Международной конвенцией по предотвращению	 загрязнения с судов 1973 г.. ....     235

10. Освидетельствование для оформления Свидетельства о предотвращении загрязнения мусором в соответствии с Международной конвенцией по предотвращению загрязнения с судов 1973 г. .............. 239

11. Освидетельствование для оформления Международного свидетельства о предотвращении загрязнения при перевозке вредных веществ наливом в соответствии  с   Международной конвенцией по предотвращению загрязнения с судов 1973 г. ..............   241

12. Освидетельствование для оформления Международного свидетельства о годности судна к перевозке опасных химических грузов наливом в соответствии с  кодексом по конструкции и оборудованию судов, перевозящих опасные химические грузы наливом 1983 г                   ... ..                                              245

13.  Освидетельствование для оформления Международного свидетельства о годности судна к перевозке сжиженных газов наливом в соответствии с Международным кодексом по конструкции и оборудованию судов, перевозящих сжиженные газы наливом 1983 г. ............                                                                   247;

14.          Освидетельствование для оформления Свидетельства о безопасности судна специального назначения в соответствии с Кодексом по безопасности судов специального назначения 1983 г.    …………        250

15.        Освидетельствование для оформления Свидетельства о пригодности судна для перевозки зерна насыпью .....  251

16.           Освидетельствование для оформления Свидетельства о безопасности высокоскоростного судна .. 252

17.          Освидетельствование для оформления  Свидетельства, подтверждающего выполнение требований Конвенций  о   помещениях для экипажа на борту  судов № 92 и 133, Рекомендации № 140 о кондиционировании воздуха  в помещениях для экипажа и некоторых  других помещениях на борту судов   и Рекомендации № 141 о борьбе  с вредными шумами в помещениях для  экипажа и на рабочих местах  на борту судов .............                                                                            255

18.     Освидетельствование для оформления Регистровой книги судовых грузоподъемных устройств ....    256

19.     Надзор за выполнением требований Кодекса по безопас. перевозке не зерновых навалочных грузов    256

20.              Предоставление изъятий в соответствии с Международной конвенцией по охране человеческой жизни на море 1974 г. .........                                                                                                                                         257

ЧАСТЬ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ  ЗА СУДАМИ В ЭКСПЛУАТАЦИИ

Раздел 1.        ОБЛАСТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

1.1. Руководство по техническому надзору за судами в эксплуатации регламентирует порядок, методы и объем освидетельствовании судов и их объектов для подтверждения и возобновления класса судов в соответствии с Правилами классификации и постройки, морских судов, а также соответствия судов требованиям Правил по оборудованию морских судов, Правил по грузоподъемным устройствам морских судов. Правил о грузовой марке морских судов2 и требованиям действующих кодексов Международной морской организации (ИМО).

1.2. Руководство применяется Российским Морским Регистром Судоходства при осуществлении технического надзора за судами в эксплуатации, а также в стадии ремонта или переоборудования.

1.3. Часть II Руководства является руководящим документом Регистра, имеющим целью, в соответствии с Правилами Регистра, обеспечить технические условия безопасного плавания судов согласно их назначению, охраны человеческой жизни на море и надежной перевозки грузов, а также предназначенным для выполнения других задач, надзор за которыми поручен Регистру.

1.4. Виды, объемы и периодичность освидетельствования объектов надзора судов с целью проверки соответствия судов Правилам и другим нормативным требованиям Регистра регламентированы соответствующими разделами Правил классификационных освидетельствований судов.

1.5. В части III Руководства приведены требования, выполнение которых необходимо для выдачи или подтверждения свидетельств в соответствии с международными конвенциями соглашениями и кодексами ИМО.

1.6.  Указания об освидетельствованиях и испытаниях, связанных с надзором за применяемыми при ремонтах и заменах материалами и изделиями, производством сварки и термической обработки, приведены в Руководстве по техническому надзору за постройкой судов и изготовлением материалов и изделий.

Раздел 2.     ОПРЕДЕЛЕНИЯ   И    ПОЯСНЕНИЯ

2.1. Определения и пояснения, относящиеся к общей терминологии Правил и Руководств, указаны в Общих положениях о надзорной деятельности и в разд. 2 части I Правил классификационных освидетельствовании судов.

Дополнительно в настоящем Руководстве приняты следующие определения:

Рабочая нагрузка при испытании спасательных шлюпок и их спусковых устройств — общая масса шлюпки с полным числом людей, на которое она рассчитана, и штатным снабжением.

Судно, в постройке — строящееся судно с момента закладки киля или подобной стадии постройки до получения основных документов выдаваемых на судно.

Типовой технологический процесс — технологический процесс, предназначенный для установленной области и условий применения без отнесения к конкретному судну или объекту надзора.

2.2. В Руководстве приняты следующие условные обозначения характера освидетельствования:

О — осмотр с обеспечением, при необходимости, доступа, вскрытия или демонтажа:

С — наружный осмотр;

М — замеры износов, зазоров, сопротивления изоляции и т.п.;

Н — испытания давлением (гидравлические, пневматические);

Р — проверка в действии механизмов, оборудования и устройств и их наружный осмотр;

Е — проверка наличия действующих документов и/или клейм о поверке контрольных приборов соответствующими компетентными органами, если они подлежат таковой.

Раздел 3.    НАДЗОРНАЯ    ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

3.1. Регистр занимается техническим надзором и классификацией гражданских судов. По поручению и от имени правительства Российской Федерации и по поручению правительств других стран Регистр осуществляет в пределах своей компетенции технический надзор за выполнением требований международных конвенций, кодексов ИМО и соглашений, в которых участвуют эти страны.

3.2. Надзорная деятельность Регистра как классификационной организации осуществляется в соответствии с Общими положениями о надзорной деятельности.

3.3. Соответствие судна и его холодильной установки Правилам Регистра и требованиям международных конвенций, кодексов ИМО, соглашений и договоров и его годность к эксплуатации по техническому состоянию подтверждается наличием имеющего силу Классификационного свидетельства и Свидетельства на холодильную установку, конвенционных свидетельств и документов согласно межправительственным соглашениям и договорам.

3.4. Безопасность плавания судна, охрана человеческой жизни и безопасная перевозка грузов и пассажиров, предотвращение загрязнения моря регламентируются требованиями, предъявляемыми для района плавания, назначения судна, ледовых условий, определенной степени непотопляемости, автоматизации, способности охлаждать груз и пр., которые указаны в Классификационном свидетельстве, выдаваемом на судно и его холодильную установку (формы 3.1.2 и 3.1.4).

3.5. Эксплуатация судна предусматривается при плавании с надводным бортом, установленным для судна в соответствии с Международной конвенцией о грузовой марке 1966 г. или Правилами о грузовой марке морских судов.

3.6. Часть II Руководства устанавливает порядок освидетельствования судна для проверки соответствия его Правилам классификации и постройки, морских судов, Правилам по оборудованию морских судов и другим правилам Регистра, которые к нему относятся, а также его технического состояния.

3.7. Ремонтное обслуживание во время рейса

3.7.1. Если ремонт корпуса, механизмов или оборудования, который может привести к изменению класса судна, намечен к производству членами экипажа во время рейса судна, он должен планироваться заранее. Полная процедура ремонта, включая объем предложенного ремонта и необходимость присутствия инспектора во время рейса, должна быть представлена, для рассмотрения и согласована с инспекцией Регистра заранее. Не оповещение заранее инспекции технадзора может привести к приостановке класса судна.

3.7.2. Вышесказанное не включает обслуживание и капитальный ремонт корпуса, механизмов и оборудования в соответствии с процедурами, рекомендованными изготовителем, и установившейся морской практикой, которая не требует одобрения классификационного общества; однако любой ремонт, как результат такого обслуживания и переборок, который влияет или может повлиять на изменение класса судна, должен быть отмечен в судовом журнале и сообщен наблюдающему инспектору для использования при определении дальнейших требований к освидетельствованиям.

3.7.3. Инспекторы, выполняющие во время рейса освидетельствование корпуса судна после ремонта, должны руководствоваться требованиями, указанными в 3.7.3 — 3.7.7.

3.7.4. До начала проведения ремонта корпуса во время рейса судна с судовладельцем должны быть обсуждены следующие вопросы:

способность судовладельца обеспечить качество ремонта, включая обеспечение продольной прочности и водонепроницаемости/непроницаемости в условиях эксплуатации;

объем намеченного ремонта, представляемого судовладельцем в виде ремонтных ведомостей, согласованных с Регистром. Все ремонтные работы должны быть основаны на рекомендациях классификационного общества и/или на его согласии;

наличие необходимых чертежей;

проверка материалов, используемых при ремонте, их сертификаты, сорта и размеры (согласованные Регистром ремонтные ведомости должны оставаться на борту судна и предъявляться инспектору, производящему контроль выполненного ремонта);

проверка материалов, используемых при сварке: их сертификаты и пригодность к используемым материалам;

проверка использования сушильных печей, контейнеров для хранения и т. д.;

проверка квалификации сварщиков и контролирующего персонала (записи о квалификации должны оставаться на борту судна и предъявляться инспектору Регистра, проводящему контроль выполненного ремонта);

оценка объема намеченных предъявлений Регистру;

одобрение намеченных способов обеспечения прочности сварных конструкций, в частности  очистки, предварительного нагрева (если он необходим), строгое соблюдение принципов последовательности сварки;

ограничение сварки, при необходимости, определенными условиями и запрещение сварки в наиболее сложных позициях, когда качка судна может влиять  на качество сварки;

оценка обеспечения необходимых рабочих условий (например, лесами, освещением, вентиляцией и  т. д.);

оценка методов контроля качества.

Законченный ремонт должен быть проверен с проведением, при необходимости, испытаний для удовлетворения требований инспектора, проводящего освидетельствование.

Примечание. По результатам анализа вышеупомянутых вопросов, должен быть составлен акт. Копия акта  должна находиться на борту, и быть представлена инспектору, оценивающему завершение ремонта. Кроме того, копия этого акта должна быть направлена по почте или факсом в инспекцию технадзора, где будет проведена окончательная проверка проведенного ремонта.

3.7.5. При любых намеченных видах ремонтных работ основных корпусных конструкций, (например, основных продольных и поперечных связей и их креплений) они должны быть предъявлены для оценки классификационному обществу до начала ремонтных работ во время рейса.

При любых видах ремонта основных корпусных конструкций необходимо прибытие инспектора для освидетельствования судна на ходу или через регулярные периоды времени для подтверждения всех условий работ, регулировки, общего качества работ и соответствия их нормативным документам и рекомендациям.

Неразрушающие методы контроля по завершении ремонтных работ по основной конструкции должны быть применены для удовлетворения требований присутствующего инспектора.

3.7.6. Виды ремонта других частей корпусных конструкций могут быть приняты на основании осмотра по завершении ремонтных работ.

3.7.7. Ремонт корпуса, выполненный командой судна, не должен приниматься, если:

.1 не было проведено первоначальное обсуждение с судовладельцем вопросов, указанных в 3.7.4, и условия освидетельствования признаны неудовлетворительными;

.2 не было проведено удовлетворительное окончательное освидетельствование по окончании работ.

3.8. Регистр может сократить предписанный период между освидетельствованиями отдельных объектов или судна в целом, основываясь на техническом состоянии или по другой причине. При этом, в случае необходимости предъявления к освидетельствованию судна или объекта ранее предстоящего периодического освидетельствования устанавливается срок предъявления судна к внеочередному освидетельствованию (всего судна или отдельного объекта).

3.9. Технический надзор за объектами обитаемых подводных аппаратов, глубоководных водолазных комплексов и плавучих буровых установок осуществляется согласно соответствующим действующим Руководствам.

3.10. Регистр осуществляет технический надзор за технологическими и специальными устройствами судов — рыболовных, рыбообрабатывающих, кабельных, технического флота, специального назначения по вопросам, связанным с регламентируемыми Регистром характеристиками судов (противопожарной безопасностью, остойчивостью, непотопляемостью и т.п.).

3.11. На суда в эксплуатации требования действующих правил, конвенций, кодексов и соглашений распространяются в соответствии с возрастом судов и указаниями этих документов о том, на какие суда в эксплуатации они распространяются.

3.12. Толкование требований Правил и других нормативных документов Регистра является компетенцией Регистра.

3.13. Надзорная деятельность Регистра не заменяет  деятельности органов технического контроля судовладельцев, судоверфей, специализированных организаций, обслуживающих суда в эксплуатации (освидетельствование надувных спасательных средств, проверка контрольно-измерительных приборов, баллонов и пр.), — см. также 4.11 настоящей части и 5.5 части I Правил классификационных освидетельствовании судов.

3.14. Регистр может осуществлять экспертизы и участвовать в экспертизах по технических вопросам, связанным с повреждением судов  ненормальной работой механизмов, устройств и оборудования, поднадзорных Регистру.

3.15. Технический надзор за судами внутреннего плавания и их классификация осуществляются Российским Речным Регистром. При поступлении их под надзор Регистра указанным судам должен быть присвоен соответствующий класс Регистра.

Технический надзор за судами внутреннего плавания, эксплуатирующимися на Дунайском бассейне, производится в соответствии с Правилами классификации и постройки судов внутреннего плавания для (Дунайского бассейна), а за судами, эксплуатирующимися в бассейне реки Амударья, — по Правилам Российского Речного Регистра с учетом требований Регистра к судам внутреннего плавания, эксплуатирующимся в бассейне этой реки.

К морским судам, которые постоянно эксплуатируются в районах, регламентируемых указаниями, относящимися к судам внутреннего плавания, могут применяться отдельные положения этих Правил.

3.16. К состоящим на учете Регистра судам внутреннего (смешанного района) плавания, признанным годными к плаванию в морских водах и на морских водных путях вне районов, регламентированных Правилами Российского Речного Регистра, а также региональными дополнениями и уточнениями к ним или Правилами классификации и постройки судов внутреннего плавания (для Дунайского бассейна), применяются соответствующие Правила Регистра.

3.17. Технический надзор за маломерными судами, не подпадающими под действие Правил классификации и постройки, морских судов, осуществляется на основании технических требований к маломерным судам при проведении технического надзора.

Раздел 4.     ОБЪЕМ   НАДЗОРА

4.1. В объем технического надзора входит:

рассмотрение и одобрение технической документации — информации для капитана, ремонтных ведомостей и технологий ремонта, расчетов в соответствии с Правилами и другими нормативными документами Регистра и т.п.;

надзор за ремонтом или переоборудованием;

освидетельствование судна — корпуса, механической и холодильной установок, электро- и радиооборудования, судовых устройств, оборудования и снабжения, оборудования по предотвращению загрязнения моря;

выдача документов, их подтверждение или возобновление, внесение необходимых записей в Регистровые книги судовых грузоподъемных устройств.

4.2. Инспектор устанавливает необходимый объем надзора для проверки регламентируемых Правилами технических требований для определения технического состояния судна в соответствии с табл. 2.1.1 части II Правил классификационных освидетельствований судов с учетом возраста судна, его технического состояния, результатов предыдущего освидетельствования в пределах регламентации Правил.

Для судов возрастом более 20 лет не допускается никаких снижений объема освидетельствования. При ежегодном освидетельствовании этих судов необходимы испытания поливом водой (или другим одобренным способом) закрытий трюмов, дверей, лацпортов и т.п. При каждом доковом освидетельствовании дейдвудные устройства на водяной смазке освидетельствуются в разобранном виде.

4.3. Объем осмотров, проверок, испытаний и замеров, порядок и сроки их проведения при различных видах освидетельствования в необходимых случаях могут быть изменены. Основанием для этого могут быть данные заводов-изготовителей по моторесурсу, периодичности осмотров, проверок, испытаний и замеров, а также данные компетентных и исследовательских организаций и опыт надзора инспекций Регистра.

4.4. Подлежат надзору и соответствующей регистрации в документах Регистра регламентированные Правилами оборудование, снаряжение и снабжение одобренного Регистром типа, расположенные на штатных местах, включая оборудование, снаряжение и снабжение сверх норм, установленных Правилами, предусмотренное технической или другой судовой документацией или вновь устанавливаемое по согласованию с Регистром. Оборудование, снаряжение и снабжение, не регламентированные Правилами, но относящиеся к компетенции Регистра, подлежат надзору по специальному решению Регистра. Оборудование, снаряжение и снабжение не одобренного Регистром типа, но допущенное им к применению на данному судне, подлежит надзору с изменением при необходимости порядка и объема освидетельствовании.

4.5. Освидетельствование поднадзорных объектов с конструкцией не регламентированной Правилами, производится с изменениями, устанавливаемыми в каждом случае отдельно.

4.6. Технический надзор за судовыми холодильными установками осуществляется с выполнением требований Правил Регистра к безопасности действия их объектов, влияющих на безопасность плавания судна и охране человеческой жизни на море.

4.7. Для судна, не имеющего класса, должна быть проведена проверка удовлетворения требованиям Правил, которые к нему относятся.

4.8. При каждом освидетельствовании проверяется техническое состояние освидетельствуемых объектов.

4.9. В тех случаях, когда необходимо доказать, что объекты надзора, имеющие претензии со стороны портовых властей государства порта, иных классификационных обществ (ИКО), страховщиков, судебных органов и др., во время предыдущего освидетельствования находились в годном техническом состоянии, необходимо активно применять фотографирование объектов надзора, по которым наиболее часто имеются претензии. К таким объектам относятся:

поверхности и сварные швы наружной обшивки, палуб, переборок, набора, комингсов, люков и крышек грузовых трюмов в местах, наиболее подверженных коррозии;

водонепроницаемые закрытия в палубах и переборках;

спасательные средства;

противопожарное оборудование и снабжение;

навигационное оборудование (своевременная корректировка);

контрольно-измерительные приборы (своевременная проверка);

соответствующие таблички и маркировки;

грузовые марки;

4.10. Фиксировать техническое состояние объектов надзора с помощью фотоаппарата необходимо в зависимости от общего состояния судна и его оборудования и снабжения, обращая особое внимание на суда старше 15 лет. Перед фотографированием объекта необходимо подготовить его таким образом, чтобы обеспечить его реальное состояние на фотографии, при необходимости произвести разборку объекта. На фотографиях необходимо проставлять дату и время освидетельствования, используя возможности фотоаппаратуры, или вписывать их от руки.

4.10.1. Фотографии должны быть заверены подписью инспектора, проводившего освидетельствование. Фотографии необходимо сопровождать аннотациями, описывающими состояние объекта надзора. Фотографии являются приложением к акту освидетельствования и должны храниться в судовых документах и в формуляре судна инспекции технадзора.

4.10.2. Инспекциям рекомендуется применять цифровые электронные фотоаппараты, которые позволяют воспроизводить изображение на дисплей компьютера, производить запись изображения на дискету и передавать по электронной почте. Расходы по фотографированию следует отнести на стоимость освидетельствования судна.

4.11. Объем и порядок надзора за судами с атомными энергетическими установками оговорен в соответствующих документах Регистра.

4.12. Надзор Регистра за проведением компетентными органами обязательных периодических проверок и сроками годности приборов, оборудования и снабжения ограничивается контролем за своевременностью проведения этих проверок и соблюдением сроков годности при периодических освидетельствованиях судна — см. 4.13.

4.13. Предъявление объектов к обязательным периодическим проверкам компетентными органами в установленные действующими положениями сроки и замена объектов с истекшим сроком годности является обязанностью судовладельца. Это относится к:

периодическому переосвидетельствованию надувных спасательных плотов и шлюпок, их контейнеров, разобщающих устройств, надувных спасательных жилетов и гидрокостюмов с автоматической системой газонаполнения;

периодическим освидетельствованиям и испытаниям подруливающих устройств;

гидравлическим испытаниям и внутренним освидетельствованиям специализированными станциями углекислотных баллонов систем пожаротушения;

периодическим освидетельствованиям и испытаниям компетентным лицом судовладельца сосудов под давлением и теплообменных аппаратов, не подлежащих освидетельствованию Регистром;

проверке компетентным органом навигационных приборов;

проверке компетентным органом контрольно-измерительных приборов;

срокам годности ракет, фальшфейеров, дымовых шашек, самозажигающихся буйков и электрических батарей, входящих в состав снабжения спасательных шлюпок и плотов, спасательных кругов и жилетов, судовых сигналов бедствия, линеметательных устройств;

срокам годности огнетушащего вещества в системах пожаротушения и огнетушителей;

срокам годности провизии, питьевой воды и медикаментов в снабжении спасательных шлюпок и плотов;

проверке компетентным органом автономных дыхательных аппаратов, костюмов пожарных.

4.14. Предусмотренные сроки проведения обязательных периодических проверок и сроки годности объектов не влияют на установление сроков освидетельствовании судна и сроков действия свидетельств; однако, при периодических освидетельствованиях судна инспектор должен потребовать проведения обязательных проверок и испытаний при наступившем сроке и замену при истекшем сроке годности объектов надзора.

Необходимо учитывать, что требования выставляются только в отношении обнаруженных во время освидетельствования дефектов и неисправностей корпуса, механизмов, оборудования и снабжения, отражающихся на безопасности судна и человеческой жизни, предотвращении загрязнения окружающей среды и сохранности груза. Обеспечение предъявления объектов надзора (таких, как надувные спасательные средства, гидростаты, огнетушители, радиобуи, пенообразователи и пр.) к обязательным периодическим проверкам компетентными органами в установленные сроки и замены объектов надзора с истекшим сроком годности (таких, как пиротехника, пищевой рацион и аптечки спасательных средств, пенообразователи и пр.) является обязанностью судовладельца. Поэтому не следует выставлять в актах освидетельствовании требований в отношении проверок компетентными органами или замены вышеперечисленного оборудования и снабжения, за исключением случаев, когда, сроки проверок или замены их истекли.

Раздел 5.    ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ

5.1. Освидетельствования проводятся в соответствии со сроками, указанными в Правилах классификационных освидетельствовании судов. Согласно решению Международной ассоциации классификационных обществ (МАКО) с 1998 г. срок пребывания судна в состоянии приостановки класса ограничивается шестью месяцами; по окончании этого срока судно теряет класс.

5.2. Освидетельствование состоит из:

рассмотрения документации судна — см. гл. 13.1 части I Правил классификационных освидетельствовании судов;

проверки того, что все необходимые сертификаты, инструкции по обслуживанию поднадзорных Регистру объектов, информации для администрации судна, судовые журналы и другие необходимые документы имеются на судне;

освидетельствования конструкций судна, его механизмов и оборудования, других поднадзорных объектов для установления их соответствия требованиям нормативных документов Регистра и работоспособности в соответствии с их назначением.

5.3. При всех видах освидетельствования инспектор должен знакомиться с актами предыдущих освидетельствований, а также использовать сведения (по судовой документации) об обнаруженных в эксплуатации износах, повреждениях и неисправностях, проведенных ремонтах и заменах.

5.4. При установке на судно в эксплуатации или в ремонте нового оборудования или при комплектовании объектов надзора новым снабжением оно должно иметь соответствующие сертификаты или документы изготовителей, подтверждающие необходимый надзор Регистра при их изготовлении \ поставке. В сертификатах иных классификационных обществ или изготовителей, подтверждающих надзор за изготовлением объектов по поручению Регистра, должен быть указан номер поручения, которое выдано Главным управлением Регистра.

5.5. Обязанностью судовладельца является соблюдение сроков периодических и других предписанных Регистром освидетельствовании, соответствующая подготовка судов к освидетельствованиям, а также сообщение Регистру обо всех имевших место в период между освидетельствованиями неполадках, повреждениях, аварийных случаях и ремонтах поднадзорных Регистру объектов.

5.6. Первоначальное освидетельствование судна, построенного без надзора Регистра или органа, уполномоченного Регистром к его замещению, для присвоения класса судну и принятия его под надзор Регистра должно заключаться в детальном осмотре, проверках, замерах и испытаниях, объем которых устанавливается в зависимости от возраста судна, его  технического состояния, наличия технической документации и документов признанных компетентных органов надзора, беря за основу объем очередного освидетельствования.

5.7. Уменьшение объема первоначального освидетельствования может быть допущено при наличии имеющих силу классификационных свидетельств признанных классификационных органов и документов признанных компетентных органов надзора за конвенционным оборудованием и грузовой маркой. Однако объем первоначального освидетельствования должен быть не менее объема ежегодного освидетельствования.

5.8.  При первоначальном освидетельствовании устанавливается или подтверждается район плавания судна, его надводный борт (с оценкой достаточности прочности, остойчивости и непотопляемости), а для пассажирского судна, кроме того, — пассажировместимость.

5.9. При первоначальном освидетельствовании судну присваивается регистровый номер, в судовых документах указывается также номер ИМО.

5.10. Кроме основных документов, подлежащих выдаче на судно, составляются при первоначальном освидетельствовании:

Характеристика условий назначения грузовой марки (форма 6.7.3) и Расчет надводного борта по Правилам Регистра (форма 6.7.4);

Перечень допущенного оборудования, обеспечивающего безопасность грузового судна (форма 4.1.2), Перечень оборудования для Свидетельства о безопасности пассажирского судна (форма 2.1.14), Перечень оборудования для Свидетельства о безопасности грузового судна по оборудованию и снабжению (форма 2.1.15). Перечень оборудования для Свидетельства о безопасности грузового судна по  радиооборудованию (форма 2.1.20) — на  суда, на которые распространяются положения Конвенции СОЛАС-74/78;

перечень учетных данных для Регистровой книги морских судов, первичные информационные документы (формы 11.П.02, 11.П.02/01, П.03, П.04 и форма № 2574'Регистра Судоходства Ллойда);

5.11. Доковое освидетельствование является частью периодических освидетельствований. Кроме того, оно может быть потребовано после аварий, а в особых случаях — как внеочередное освидетельствование. Об освидетельствовании судов в доке — см. 13.1.7 части II Руководства.

Кроме того, освидетельствованию в доке подлежат:

.1. донно-бортовая арматура и забортные отливные клапаны,  и кингстоны и их крепления к корпусу или кингстонным выгородкам. Клапаны и кингстоны не следует вскрывать более чем один раз в пятилетнем периоде, если только инспектор не считает это необходимым;

.2. открытые части руля, штырей и баллера руля. Если инспектор считает необходимым, руль должен быть поднят или удалены съемные листы (для освидетельствования штырей). Зазоры в подшипниках руля должны быть замерены и зарегистрированы;

.3. открытые части гребного винта и дейдвудной втулки. Должны быть замерены, и зарегистрированы зазоры в дейдвудной втулке и проверены уплотнения дейдвудных подшипников при масляной смазке и уплотнения гребного винта. У винтов с регулируемым шагом инспектор должен проверить крепление и плотность уплотнений ступицы и лопастей. Разборку винта не производить, если только инспектор не сочтет это нужным;

.4. открытые части подруливающего устройства.

5.12.   По просьбе судовладельца судно может быть предъявлено к ежегодному освидетельствованию досрочно. При этом,  период между этим освидетельствованием и следующим не должен превышать 18 мес.

5.13. С предписанным периодическим освидетельствованием должны, как правило, совмещаться освидетельствования предусматриваемые международными конвенциями, кодексами ИМО, соглашениями и национальными требованиями, надзор за которыми поручен Регистру.

5.14. При очередных освидетельствованиях,  могут не проводиться (могут быть зачтены) те виды освидетельствования объектов, которые были произведены в необходимом объеме не более чем за 12 мес. до установленного срока очередного освидетельствования.

5.15. При очередном освидетельствовании в необходимых случаях инспектор может потребовать проведения диагностирования технического состояния объектов надзора по методике, одобренной Регистром (см. приложение 3 к Руководству).

5.16. Если предоставлена отсрочка очередного освидетельствования судна, то на этот же срок может, быть предоставлена отсрочка внутреннего освидетельствования и гидравлического испытания сосудов под давлением при благоприятных результатах их наружного осмотра, а гидравлические испытания котлов — по результатам внутреннего освидетельствования и наружного осмотра.

5.17.    При надзоре за плановым, аварийным или меж рейсовым ремонтом следует произвести по возможности максимальный объем ближайшего предстоящего периодического освидетельствования. Это освидетельствование может быть учтено при проведении ближайшего периодического освидетельствования в соответствии с Руководством и Правилами классификационных освидетельствовании судов.

5.18. Осмотр корпуса методом обстукивания элементов корпуса молотком т.е. обстукивание корпусных конструкций может применяться при любых видах освидетельствования по усмотрению инспектора. Прием обстукивания молотком сомнительных мест не является заменой замеров толщин при очередных освидетельствованиях, а является только методом, дополняющим набор методов освидетельствования, применяемых инспектором Регистра и расширяющим его возможности.

5.19. Освидетельствования и испытания котлов, воздухохранителей, грузовых устройств и т.п. не производятся, если техническое состояние механизмов и корпуса судна признано негодным, и судовладелец своевременно не принимает мер для приведения их в годное состояние.

5.20. Объем внеочередного освидетельствования, и порядок его проведения определяются инспектором в зависимости от назначения этого освидетельствования и технического состояния объекта освидетельствования.

5.21. До введения судна в эксплуатацию после перерыва в предъявленьях к предписанным периодическим освидетельствованиям по причине отстоя или длительного ремонта кроме освидетельствования, предусмотренного надзором за ремонтом (если он производится), должно быть проведено большее по объему периодическое освидетельствование из совпадающих с периодом отстоя или ремонта. Если при этом действие класса судна было приостановлено, необходимо руководствоваться указаниями Правил классификационных освидетельствовании судов.

Если во время отстоя или ремонта какие-либо объекты находятся в эксплуатации (например, котлы), их освидетельствование должно проводиться в соответствии с предписанными сроками.

5.22. Освидетельствования по системе непрерывной классификации производятся в период ежегодных освидетельствовании или меж рейсовых стоянок. При этом:

необходимо руководствоваться Инструкцией по непрерывному освидетельствованию судов (см. приложение 2 к Руководству);

характер, объем и порядок освидетельствования должны соответствовать требованиям, предписанным для очередных освидетельствовании;

освидетельствования, которые допускается делать старшему механику судна, засчитываются после подтверждающего освидетельствования инспектора Регистра;

если при освидетельствовании объекта инспектор обнаруживает износы, повреждения или неисправности, влияющие на годность объекта к эксплуатации, или сомневается в годном техническом состоянии объекта, он может потребовать проведения повторного или дополнительного освидетельствования, а также устранения выявленного дефекта немедленно или в устанавливаемый срок;

если какой-либо объект не предъявлен к предписанному освидетельствованию без согласования с Регистром отсрочки, Регистр  применяет соответствующие санкции для прекращения эксплуатации этого объекта, вывода судна из системы непрерывного освидетельствования с соответствующим сокращением срока предъявления к очередному освидетельствованию,  лишения судна класса или признания судна не годным к плаванию.

5.23. При всех видах освидетельствования инспектор уполномочен решать вопросы в пределах, регламентированных Правилами.

5.24. При освидетельствовании судов старше 20 лет не должны допускаться никакие снижения требований Правил Регистра, а отсрочки выполнения требований Правил и замечаний инспекторов должны быть сведены к минимуму.

5.25. Для судов, к которым при ремонте были применены специальные нормы допускаемых износов и деформаций, отсрочки очередных освидетельствовании и выставленных требований не допускаются.

5.26. Освидетельствование судов может производиться в рейсах — см. гл. 3.7.

5.27. Инспекторы иных классификационных обществ могут производить освидетельствование судов с классом Регистра в соответствии с договорами о взаимно замещении. Копии актов инспекторов ИКО направляются в инспекцию технадзора и в Главное управление Регистра.

Судовладелец, при обращении в Главное управление Регистра для освидетельствования судов в эксплуатации в загранпортах, должен сообщить: порт  захода,  название верфи (при ремонте судна), название агентирующей фирмы или фирмы-контрактанта при ремонте, предполагаемое время прихода и отхода судна или время начала и окончания ремонта судна, вид освидетельствования,    название документов, требующих выдачи, подтверждения или продления.

5.28. При использовании показаний встроенных систем и переносных средств диагностирования и неразрушающего контроля проводится безразборное освидетельствование — см. приложение 3  к Руководству.

5.29. Заполнение документов, выдаваемых Регистром при проведении технического надзора, производится в соответствии с Инструкцией по заполнению форм документов Регистра.

5.30. Результаты освидетельствования фиксируются в актах. Акты периодических классификационных освидетельствований и акты, выдаваемые в соответствии с международными конвенциями, оформляются на бланках установленной формы — см. Перечень документов Регистра, выдаваемых при осуществлении технического надзора (НД № 2-09-021).

5.31. Акты и донесения являются основанием для выдачи, возобновления, продления или подтверждения срока действия свидетельств или удостоверяют проведение отдельных видов освидетельствования. Поэтому они должны содержать достаточно подробное описание объема проведенного освидетельствования, результаты замеров и испытаний, записи обо всех имевших место неполадках, повреждениях и дефектах проведенных ремонтах, заменах, о техническом состоянии объекта надзора к концу освидетельствования.

5.32. Все выставляемые требования должны иметь срок выполнения — периодическое или внеочередное освидетельствование (см. приложение 22 к Руководству). Требования, подлежащие выполнению до выхода судна в рейс, должны официально передаваться на судно непосредственно после их выставления, или должна иметься запись о них в выдаваемых актах освидетельствовании.

5.33. Если при освидетельствовании обнаружены серьезные дефекты или повреждения, являющиеся следствием конструктивных недостатков (например, неправильная конструкция, недостаточная прочность), инспектор должен потребовать не только исправления повреждения или устранения дефекта, но и устранения конструктивного недостатка, следствием которого явилось повреждение или дефект. Если причина повреждения дефекта не представляется ясной, инспектор вправе потребовать от судовладельца проведения соответствующей экспертизы компетентной организацией для установления причины произошедшего повреждения, дефекта.

5.34. При обнаружении дефекта, появившегося в результате неправильной эксплуатации, инспектор должен обратить внимание судовладельца на необходимость принятия соответствующих мер для исключения повторения дефектов.

5.35. Если при посещении судна инспектору станет известно о намерении судовладельца использовать судно для целей, к которым оно не приспособлено, — перевозки пассажиров, зерна или опасных грузов, для плавания во льдах, для буксировки судов и т.п., он должен информировать актом капитана о недопустимости подобных нарушений и поставить в известность руководство инспекции.

5.36. В случае применения рыболовных судов в качестве грузовых или специального назначения с числом спец персонала  более 12 человек, или судов специального назначения в качестве пассажирских судов, необходимо потребовать от судовладельца дооборудовать, или переоборудовать суда в объеме, необходимом для выполнения требований Правил Регистра для грузовых судов, судов спец назначения или пассажирских судов в отношении остойчивости, противопожарной защиты, конвенционного оборудования, грузовой марки и т.д. Если указанные суда будут эксплуатироваться на международных рейсах, на них должны выполняться требования соответствующих международных конвенций и соглашений. Подходить к упомянутым судам с измененным назначением следует как к судам нового назначения. Судовые документы должны быть соответствующим образом откорректированы. Судно может иметь два комплекта документов PC — как рыболовное и как грузовое или спец. назначения. Судовладелец сам определяет, какой комплект документов использовать. Во всех случаях судно должно в полном объеме отвечать требованиям Правил PC для первого или второго комплекта документов.

5.37. Своими записями в свидетельствах, сертификатах, актах и других документах инспектор подтверждает только то, что он видел и проверил при освидетельствовании.

Раздел  6.      ВЬ1ДАВАЕМЬ1Е    ДОКУМЕНТЫ

6.1. В результате надзорной деятельности Регистра, после первоначальных и периодических освидетельствовании оформляются и выдаются на суда, а также направляются в соответствующие подразделения Регистра судовые документы, подтверждающие выполнение требований Правил Регистра и международных конвенций, кодексов ИМО, соглашений и национальных требований. Перечень документов приведен в Перечне документов Регистра, выдаваемых при осуществлении технического надзора (НД № 2-09-021).

В Перечне указан порядок выдачи свидетельств и других документов, область их применения, основания для выдачи (возобновления) документов, а также для их ежегодного подтверждения, перечень подразделений Регистра, куда направляются документы и их копии.

6.2. Основные документы — свидетельства:

классификационные, о безопасности согласно Международной конвенции по охране человеческой жизни на море 1974 г., измененной Протоколом 1978 г. к ней (Конвенции СОЛАС-74/78), пассажирское, о грузовой марке, о предотвращении загрязнения моря, о безопасности судна специального назначения — выдаются на срок 5 лет с ежегодным их подтверждением.

6.3. Выдача изъятий из требований Конвенции СОЛАС-74/78 и Международной конвенции о грузовой марке 1966 г. производится в соответствии с требованиями разд. 6 и 20 части III Руководства.

6.4. Для морских самоходных судов валовой вместимостью менее 100, а также всех морских несамоходных и речных судов применяется упрощенная документация: Классификационное свидетельство оформляется на бланке формы 3.1.2; вместо Свидетельства о безопасности по оборудованию и снабжению соответствующие сведения указываются в Свидетельстве о годности к плаванию (форма 1.1.2); при очередном освидетельствовании может оформляться один Акт по форме 6.3.10 или Донесение по форме 6.4.6, а при ежегодных освидетельствованиях — Донесение по форме 6.4.6.

6.5. При внеочередных освидетельствованиях — при ремонте, подтверждении рекламационных актов, предоставлении отсрочек, при обновлении корпуса, при приеме судов в тайм-чартер и сдаче из тайм чартера, при разрешении перегонов судов вне установленного района плавания, при проверке выполнения выставленных Регистром требований, при освидетельствовании по инициативе инспекции и в других случаях результаты освидетельствования оформляются в Актах освидетельствования по форме 6.3.10. При внеочередном освидетельствовании в объеме ежегодного для продления срока действия документов Регистра могут оформляться Акты по формам 6.3.7, 6.3.8, 6.3.9 и 6.3.11, однако при аварийных случаях оформляется Акт по форме 6.3.32, а в случае пожара — Акт по форме 6.3.33.

6.6. Регистр может полностью или частично признать документы других классификационных организаций, органов технического надзора, надзорных организаций других стран.

6.7. Документы Регистра теряют силу в случаях, указанных в 13.2.3.11 части I Правил классификационных освидетельствовании судов (см. Бюллетень изменений и дополнений №1 к этим Правилам).

6.8. Результаты освидетельствований и специальные требования по сохранению класса вносятся в классификационные свидетельства.

6.9. Если сроки действия свидетельств, выданных в соответствии с Конвенцией СОЛАС-74/7&. или другими конвенциями, истекают ранее срока очередного освидетельствования или предельного срока ежегодного освидетельствования, то в Свидетельстве о годности к плаванию (только для судов, плавающих под флагом РФ) делается запись о сроках предъявления судна к предписанным конвенциями освидетельствованиям.

6.10. При необходимости предъявления к освидетельствованию какого-либо объекта ранее наступления срока периодического освидетельствования судна и при предоставлении отсрочек каких-либо видов освидетельствования объектов, в соответствующих Свидетельствах (за исключением конвенционных свидетельств) делается специальная запись о сроке предъявления судна к внеочередному освидетельствованию по данным объектам, а срок действия свидетельств не изменяется. После предъявления к внеочередному освидетельствованию в Свидетельствах делается запись о выполнении требования.

6.11. Регистровая книга судовых грузоподъемных устройств (форма 5.1.1) выдается на суда после постройки или после первоначального освидетельствования. Старые регистровые книги должны храниться на судне вместе с вновь выданными. При очередном и ежегодных освидетельствованиях судна в регистровые книги вносятся записи о произведенных освидетельствованиях и испытаниях. По грузоподъемным устройствам соответствующие свидетельства об испытаниях составляются при первоначальном и периодических испытаниях, ремонтах и заменах деталей. Записи о проведенных освидетельствованиях делаются в Регистровой книге судовых грузоподъемных устройств и в Акте освидетельствования судовых грузоподъемных устройств (форма 6.3.26). Свидетельства об испытании грузоподъемных устройств выдаются на судно. По результатам освидетельствований классифицируемых холодильных установок оформляется Акт освидетельствования классифицируемых холодильных установок (форма 6.3.47) и выдается Классификационное свидетельство на холодильную установку (форма 3.1.4).

Раздел 7.   ОБЕСПЕЧЕНИЕ    ПРОВЕДЕНИЯ    ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЙ

7.1. Обязанности организаций и лиц, осуществляющих эксплуатацию, ремонт или переоборудование поднадзорных Регистру судов по подготовке судов к освидетельствованию — создание необходимых условий инспекторам для производства освидетельствования, представление необходимых документов, оказание помощи инспекторам — указаны в 5.4, 5.6, 5.15, 5.16 и 5.18  части I  Правил классификационных освидетельствовании судов.

7.2. Инспектор имеет право отказаться от проведения освидетельствования, если судно или объект освидетельствования окажется недостаточно подготовленным к освидетельствованию, а при обнаружении дефектов, влияющих на безопасность проведения освидетельствования и испытания обязан отказаться от освидетельствования. При этом на судно должен быть передан акт, поясняющий решение инспектора.

7.3. Перед освидетельствованием инспектор должен ознакомиться с документацией, указанной в 5.15 и 13.1 части I Правил классификационных освидетельствовании судов.

7.4. Дефектация корпуса судна,  его механизмов,  оборудования и снабжения для определения технического состояния и объема необходимого ремонта проводится судовладельцем или заводом с последующей проверкой инспектором объема и результатов дефектации для отражения в требованиях Регистра по результатам освидетельствования. Однако инспектор имеет право потребовать своего участия в дефектации.

7.5. Все изменения, касающиеся материалов и конструкций судна, механизмов, устройств и изделий, должны быть обоснованы судовладельцем или заводом и одобрены Регистром до их реализации.

7.6. При обнаружении дефектов материалов или изделий, имеющих действующие документы Регистра, может потребоваться проведение дополнительных испытаний или соответствующих исправлений, а если невозможно устранить обнаруженные дефекты, то может быть аннулирован документ.

7.7. При всех видах освидетельствования, при необходимости, для определения технического состояния объекта или причины появления дефекта, инспектор может предложить судовладельцу представить заключение компетентной организации — см. также 5.8 части I Правил классификационных освидетельствовании судов.

7.8. Об обязанности инспектора в отношении контроля сроков проверки контрольно-измерительных приборов (их калибровки) — см. 5.5 части I Правил классификационных освидетельствовании судов.

7.9. При освидетельствованиях, требующих значительного времени, судовладелец должен согласовать с Регистром план предъявлении — см. 5.13 части I Правил классификационных освидетельствовании судов. При отсутствии такого плана инспектору рекомендуется составить и передать на судно перечень необходимых предъявлении объектов надзора.

ЧАСТЬ II. ТЕХНИЧЕСКИЙ  НАДЗОР  ЗА  СУДАМИ  В  ЭКСПЛУАТАЦИИ  В СООТВЕТСТВИИ С ПРАВИЛАМИ  РЕГИСТРА

Раздел 1.    ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. На суда в эксплуатации распространяются требования Правил, по которым они были построены, если в последующих изданиях Правил или в циркулярах Регистра отсутствуют другие указания. Проведение освидетельствований и испытаний, выдача, продление и подтверждение документов Регистра должны полностью удовлетворять требованиям действующих Правил.

1.2. Судно, подвергающееся ремонту, переоборудованию или модернизации, должно после этого отвечать, по меньшей мере, требованиям Правил, применявшихся ранее к этому судну.

Вновь устанавливаемые конструкции, механизмы и оборудование должны удовлетворять требованиям действующих Правил, насколько это целесообразно и технически осуществимо.

Производство ремонтных работ (сварка, клепка и термическая обработка) и их контроль, применяемые при ремонте материалы и изделия должны соответствовать требованиям действующих Правил и Руководства по техническому надзору за постройкой судов и изготовлением материалов и изделий.

1.3. При первоначальном освидетельствовании судов, построенных не по Правилам Регистра, должно учитываться наличие класса признанного классификационного органа и конвенционных документов, выданных компетентными иностранными органами. При этом необходимо иметь в виду, что инспектор, как правило, не должен предъявлять требований по приведению в соответствие с действующими Правилами Регистра конструкций, оборудования и механических установок судна, выполненных по правилам иностранных классификационных обществ и компетентных органов надзора, за исключением явно опасного для судна несоответствия требованиям Правил (например, недостаточной остойчивости), наличия требований действующих Правил, применяющихся ко всем судам в эксплуатации, или специальных указаний Регистра — см. 1.1. Наличие отступлений от действующих Правил в этом случае учитывается при установлении назначения судна, района его плавания, категории ледовых усилений и т.п. с применением при необходимости соответствующих ограничений. Признание таких судов годными к плаванию и присвоение им класса означает, что судно полностью или в степени, признанной Регистром достаточной, удовлетворяет требованиям Правил, которые к нему относятся.

1.4. Отклонение от требований Правил может быть допущено в тех случаях, когда такое отклонение допускается этими Правилами, а также при особых обстоятельствах и при наличии достаточных обоснований с применением, при необходимости, эксплуатационных ограничений. При определении целесообразности технического решения, связанного с ремонтом или технической эксплуатацией судов способами, отличающимися от предусмотренных Правилами, вопрос о возможности соответствующих отклонений и отступлений решается инспекцией.

1.5. При всех видах освидетельствовании инспектор уполномочен решать вопросы в пределах, регламентированных Правилами и Руководством. Всякого рода изменения или отступления от требований действующих Правил и Руководства в применении их к данному судну должны быть одобрены инспекцией, что подтверждается актом или другим документом, подписанным начальником инспекции, или его письменным сообщением.

1.6. Применение эксплуатационных ограничений (по району плавания, удалению от места убежища, сезону плавания, условиям погоды, загрузке судна и т.п.) по причине понижения технического состояния или мореходных качеств, недостатков в оборудовании или некомплектности снабжения, равноценное признанию судна годным к плаванию с определенными эксплуатационными ограничениями, может допускаться по ходатайству судовладельца лишь в виде исключения на ограниченный срок и при наличии достаточных обоснований.

1.7. Если при освидетельствовании обнаружено опасное несоответствие требованиям Правил судна, его корпуса, судовых устройств, оборудования и снабжения, механической или холодильной установки, электро - или радиооборудования, а также, если их техническое состояние не будет признано обеспечивающим безопасность плавания, судно не признается годным к плаванию, и документы Регистра на годность к плаванию не выдаются, не подтверждаются и не продлеваются, а класс судна теряет силу впредь до приведения судна в соответствие с требованиями Правил или до устранения дефектов. В необходимых случаях Свидетельство о годности к плаванию, а также Классификационное свидетельство или другие документы могут быть с судна изъяты.

При наличии дефектов, неисправностей или недостатков, не представляющих явной опасности для безопасности судна, устранение которых в данное время невозможно или затруднительно, выполнение требований Правил по ходатайству судовладельца может быть отложено до ближайшего планового ремонта или на установленный срок; в необходимых случаях при этом могут быть установлены эксплуатационные ограничения.

1.8. Если при освидетельствовании обнаружены опасные дефекты, являющиеся следствием конструктивных недостатков (например, неправильной конструкции, недостаточной прочности и т.п.), инспектор должен потребовать не только исправления повреждений, но и устранения конструктивных недостатков, следствием которых явились повреждения, а также информировать инспекцию и, при  необходимости, Главное управление Регистра.

1.9. При обнаружении дефектов, появившихся в результате неправильной эксплуатации, инспектор должен обратить внимание судовладельца на необходимость принятия соответствующих мер по предотвращению повторного появления дефектов.

Если установленная неправильная эксплуатация может привести к опасным последствиям, инспектор должен указать на это в акте освидетельствования, а в особо важных случаях обратить на это внимание судовладельца письмом инспекции с одновременным оповещением Главного управления Регистра.

1.10. Инспектор Регистра может участвовать в работе различных технических комиссий лишь в качестве эксперта по поручению инспекции. Экспертное заключение инспектора подлежит одобрению инспекцией, а в особо важных случаях — Главным управлением.

1.11. Инспектору надлежит принимать участие в расследованиях аварийных случаев, связанных с областью, регламентированной Правилами, и вопросами безопасности, производящихся соответствующими органами (по приглашению в качестве эксперта или по инициативе инспекции). Во всех случаях инспектор обязан представить в инспекцию акт об обстоятельствах, установленных причинах и последствиях аварийного случая с предложением конкретных мер по предотвращению подобного рода аварийных случаев. Отчет инспектора может быть представлен органам, производящим расследование аварийного случая, лишь после одобрения инспекцией. В особо важных случаях отчет подлежит одобрению Главным управлением.

1.12. На все объекты надзора Регистра (механизмы, котлы, сосуды под давлением и другое оборудование, и снабжение) на судне должны иметься предписанные Руководством по техническому надзору за постройкой судов и изготовлением материалов и изделий сертификаты или заводские документы, а также в необходимых случаях надлежащая эксплуатационная и ремонтная документация на изделия.

Инспектор должен потребовать предъявления указанной документации при установке на судне нового оборудования или при комплектации его новым снабжением и может потребовать эту документацию при надзоре за судном в эксплуатации, а также при ремонтах объектов надзора.

1.13. До начала любого ремонта, модернизации или переоборудования поднадзорных Регистру объектов судна инспектору должна быть представлена одобренная (постановкой штампа “СОГЛАСОВАНО”) ведомость ремонтных работ (ВРР) и письмо-заключение по результатам рассмотрения этой ведомости, а также одобренная инспекцией проектная документация — см. 12.8 Правил классификационных освидетельствовании судов.

В ведомость ремонтных работ должно быть включено указание об устранении всех дефектов поднадзорных Регистру объектов,  проведении предусмотренного Правилами освидетельствования, дефектации и испытаний с учетом технического состояния судна, его возраста и условий эксплуатации (плавания во льдах, перевозки агрессивных химических грузов и пр.), должен быть уточнен объем ремонта силами экипажа судна.

Один экземпляр ВРР вместе с письмом-заключением хранится в инспекции технадзора.

Согласование теряет силу при внесении в ВРР без согласия Регистра изменений по вопросам входящим в его компетенцию, а также, если после согласования ВРР до постановки судна на базу ремонта превысит:

9 мес. — при капитальном или восстановительном ремонте;

6 мес. — при среднем ремонте;

3 мес. — при текущем или доковом ремонте.

В случае отсутствия у судовладельцев согласованной ВРР или письма-заключения инспектор Регистра, ведущий надзор на верфи, вправе считать, что ВРР инспекцией технадзора не согласована, и устанавливать объем требований,

соответствующий объему того освидетельствования, к которому будет предъявлено судно, с учетом его технического состояния.

При поручении надзора за ремонтом иному классификационному обществу Главное управление Регистра определяет условия проведения технического надзора в объеме согласованной ВРР по пунктам, входящим в номенклатуру объектов надзора Регистра.

1.14. Для судов в возрасте более 30 лет, не имеющих документов об обновлении их корпусов, устанавливается двухлетний период между очередными освидетельствованиями, и предъявляются требования, указанные в 13.1.10, 14.2.2, 16.1.9 и 24.1.7.

Кроме вышеупомянутых требований, на судах в возрасте более 30 лет зоны, в которых при предыдущем очередном освидетельствовании обнаружена чрезмерная коррозия, или которые, по мнению инспектора, подвержены интенсивному износу, должны пройти детальное освидетельствование.

1.15. При всех видах освидетельствовании инспектор должен ознакомиться с актами предыдущего освидетельствования, а также использовать сведения об обнаруженных в эксплуатации износах, повреждениях и неисправностях, произведенных ремонтах и заменах по судовой документации (формулярам технического состояния, судовым актам и записям на чертежах, ремонтным ведомостям, судовым и машинным журналом).

1.16. Объем проведенного освидетельствования, результаты определения технического состояния, данные о замерах и объеме проведенных ремонтов и замен с достаточной полнотой должны отражаться в актах освидетельствования для учета при последующих освидетельствованиях. Текстовая часть и эскизы должны давать ясное описание обнаруженных дефектов, причин их появления и требований по устранению.

Раздел 2.     НАЗНАЧЕНИЕ  И  КОНТРОЛЬ  НАДВОДНОГО  БОРТА

2.1. Назначение допускаемого надводного борта для устанавливаемого района плавания производится при первоначальном освидетельствовании судна.

2.2. При назначении надводного борта,  прежде всего, должна быть подтверждена, достаточная прочность судна, а также его остойчивость и непотопляемость для района плавания и условий эксплуатации, в диапазоне осадок до устанавливаемого наименьшего надводного борта в соленой соде. Прочность, остойчивость и непотопляемость считаются достаточными при выполнении соответствующих требований Правил классификации и постройки, морских судов Регистра или международных норм или признанного классификационного общества.

При этом понимается, что судно построено и поддерживается в состоянии, соответствующем требованиям вышеуказанных Правил и норм, а также, что на нем имеются одобренные Регистром необходимые информации для капитана.

2.3. Величина надводного борта определяется по результатам расчета минимального надводного борта в соответствии с Правилами о грузовой марке морских судов с проверкой удовлетворения требованиям этих Правил, а также с проверкой (при освидетельствовании судна) выполнения конструктивных требований Правил в отношении:

дверей в концевых переборках закрытых надстроек и в машинных шахтах;

грузовых и других люков, шахт машинных отделений, котельных люков, горловин, иллюминаторов, вентиляционных и воздушных труб, расположенных на открытых палубах;

бортовых иллюминаторов, грузовых портов и лацпортов;

шпигатов, забортных отливных и приемных отверстий трубопроводов с их клапанами, клинкетами и приводами;

штормовых портиков;

фальшборта, леерных ограждений, спасательных лееров;

переходных мостиков или под палубных переходов;

конструктивных специальных требований при назначении  лесной грузовой марки.

Металлические закрытия люков, непроницаемость которых обеспечивается прокладками и зажимными приспособлениями, а также двери лацпортов и грузовых портов должны быть испытаны на непроницаемость, если нет сведений, что они испытывались не более чем за год до освидетельствования.

При освидетельствовании должна быть проверена правильность нанесения на борта судна палубной линии, знака грузовой марки и всех, связанных с ним марок и обозначений.

2.4. При назначении надводного борта используются имеющиеся данные по надводному борту в построечной технической документации и свидетельствах о грузовой марке компетентных органов надзора.

2.5. Для судов, обладающих непотопляемостью, надводный борт, соответствующий грузовым ватерлиниям деления судна на отсеки, устанавливается согласно требованиям части V  “Деление на отсеки” Правил классификации и постройки морских судов.

2.6. При назначении надводного борта необходимо проверять наличие на судне действующих Классификационного и Пассажирского свидетельств, а также требуемых Правилами информации об остойчивости (включая информацию для перевозки зерна насыпью), непотопляемости, балластировке и загрузке, а для судов, получающих лесную грузовую марку — также схем и чертежей крепления и укладки лесного груза на палубе.

Информации, схемы и чертежи подлежат одобрению инспекцией и должны быть на судне.

При отсутствии требуемых информации, схем и чертежей необходимо потребовать от судовладельца их разработки и представления на одобрение инспекции.

2.7. Для назначения надводного борта оформляется Характеристика условий назначения грузовой марки (форма 6.7.3) и Расчет надводного борта по Правилам Регистра (форма 6.7.4).

Назначение надводного борта подтверждается выдачей на судно Свидетельства о грузовой марке (по формам 1.3.1, 1.3.7, 1.3.8, 1.3.9, 2.2.3).

На суда, которые совершают международные рейсы и на которые распространяются требования Международной конвенции о грузовой марке 1966 г. выдается Международное свидетельство о грузовой марке (форма 2.2.3) или, в предусмотренных случаях. Международное свидетельство об изъятии для грузовой марки (форма 2.2.4).

Порядок выдачи Международного свидетельства об изъятии для грузовой марки для каждого судна определяется Главным управлением Регистра.

При эксплуатации в соответствии с действующим региональным соглашением на суда, совершающие международные рейсы, может быть выдано Региональное свидетельство о грузовой марке для Балтийского моря (по формам 1.3.8 или 1.3.9).

2.8. Надводный борт пассажирских судов,  соответствующий маркам ватерлиний деления судна на отсеки, указывается в Свидетельстве о безопасности пассажирского судна (форма 2.1.11.2), а для судов, не совершающих международных рейсов, — в Пассажирском свидетельстве (форма 1.2.9).

2.9. Надводный борт судов, для которых  требования к делению на отсеки удовлетворяются лишь при определенных условиях эксплуатации и который соответствует принятому ограничению осадки из расчетов аварийной посадки и остойчивости, указывается в Свидетельстве о годности к плаванию (форма 1.1.1) с пояснением причины его назначения.

2.10. Для судов, имеющих в символе класса знак деления на отсеки, в случае выполнения требований по делению судна на отсеки для осадки меньшей, чем при установленном надводном борте, эта осадка должна быть указана в Классификационном  свидетельстве (форма 3.1.2).

2.11. Для судов, имеющих в символе класса знак категории ледового усиления, в случае выполнения требований по расположению ледовых усилений для ограниченной осадки, эту осадку необходимо указывать в Свидетельстве о годности к плаванию (формы 1.1.1 и 1.1.2) и в Классификационном свидетельстве (форма 3.1.2).

2.12. Избыточный постоянный надводный борт на пассажирских судах, соответствующий принятому ограничению осадки, и причина этого ограничения указываются в Свидетельстве о годности к плаванию (формы 1.1.1 и 1.1.2), Расчете надводного борта по Правилам Регистра (форма 6.7.4) или в Акте освидетельствования судна в соответствии с положениями Международной конвенции о грузовой марке 1966 г. (форма 6.3.24).

2.13. Периодические освидетельствования судна для возобновления Свидетельства о грузовой марке, предусмотренные Правилами о грузовой марке морских судов, должны, как правило, совмещаться с очередными освидетельствованиями судов. Во всех случаях промежуток между этими периодическими освидетельствованиями не должен превышать 5 лет. При периодических освидетельствованиях судна проводится детальный осмотр конструкций и оборудования, регламентированных в 1.4.3.2 указанных Правил, с определением их технического состояния и соответствия требованиям этих Правил. Металлические закрытия люков грузовых портов и лацпортов, непроницаемость которых обеспечена прокладками и зажимными приспособлениями, должны быть испытаны на непроницаемость. Проводится также проверка соответствия грузовой марки на бортах судна и в Свидетельстве о грузовой марке, выданном на судно.

При периодическом освидетельствовании проводится проверка наличия на судне одобренной информации об остойчивости, а у судов, имеющих лесную грузовую марку, — одобренных схем и чертежей крепления и укладки лесного груза на палубе; кроме того, проверяется наличие одобренной информации о загрузке и балластировке (если она предусмотрена Правилами), а у судов с обеспеченной непотопляемостью — одобренной информации по непотопляемости.

При освидетельствовании должно быть также обращено внимание на отсутствие изменений в конструкции судна, которые могут привести к нарушению остойчивости (см. 3.14) или непотопляемости (см.4.8), а также прочности.

Периодическое освидетельствование подтверждается выдачей на судно нового Свидетельства о грузовой марке или Свидетельства об изъятии для грузовой марки. Основанием для выдачи свидетельства является Акт освидетельствования судна для назначения/возобновления грузовой марки (форма 6.3.6) или Акт освидетельствования судна в соответствии с положениями Международной конвенции о грузовой марке 1966 г. (форма 6.3.24).

2.14. При отсрочке очередного освидетельствования судна одновременно может быть отсрочено освидетельствование для возобновления Свидетельства о грузовой марке до того же срока, при условии проведения дополнительного освидетельствования в объеме ежегодного освидетельствования в отношении грузовой марки, совмещаемого с внеочередным освидетельствованием для отсрочки очередного освидетельствования.

2.15. При ежегодных освидетельствованиях судна, предусмотренных Правилами о грузовой марке морских судов, совмещаемых, как правило, с ежегодными освидетельствованиями судов по другим частям, проводится наружный осмотр конструкций и оборудования с целью установления отсутствия изменений, которые могут повлиять на высоту надводного борта, проверка правильности нанесения грузовой марки и наличия на судне соответствующих информации. Должны быть осмотрены конструкции, оборудование, арматура и приспособления для защиты отверстий в наружной обшивке, палубах и надстройках для удостоверения в их исправном состоянии. Осмотру подлежат рубки, шахты, сходные тамбуры, комингсы, грузовые порты, лацпорты паромов и судов с горизонтальным способом погрузки и выгрузки, закрытия (крышки, двери, клапаны и т.п.) со средствами обеспечения непроницаемости при воздействии моря или водонепроницаемости (брезенты, прокладки, приспособления для задраивания). При наличии сомнений могут быть потребованы испытания на непроницаемость любых закрытий отверстий. Осмотру подлежат штормовые портики, фальшборты и леерные ограждения, переходные мостики, под палубные переходы.

Ежегодное освидетельствование подтверждается записью в Свидетельстве о грузовой марке или в Свидетельстве об изъятии для грузовой марки с соответствующей отметкой в Акте ежегодного/промежуточного освидетельствования корпуса, устройств, оборудования и снабжения (форма 6.3.7)

Раздел  3.     ПРОВЕРКА  И  КОНТРОЛЬ ОСТОЙЧИВОСТИ   СУДОВ

3.1. Обеспечение остойчивости судна для устанавливаемого назначения и района плавания проверяется при первоначальном освидетельствовании по результатам расчетов в соответствии с требованиями части IV “Остойчивость” Правил классификации и постройки морских судов.

3.2. При проверке остойчивости судов смешанного плавания, а также неспециализированных судов, используемых для перевозки грузов с малым удельным погрузочным объемом обязательна проверка остойчивости по критерию ускорения с установлением при необходимости ограничений по погоде.

3.3. Расчеты остойчивости должны основываться на опытном определении положения центра тяжести и водоизмещения судна (креновании). Отступление от этого требования может быть допущено только в случаях, предусмотренных Правилами классификации и постройки морских судов.

3.4. При первоначальном освидетельствовании подлежат проверке конструктивные особенности судна, учтенные в расчетах остойчивости, в отношении:

закрытий отверстий в концевых переборках закрытых надстроек и в рубках, а также отверстий на открытых палубах и бортах судна:

наличия скуловых килей:

оборудования трюмов для перевозки сыпучих грузов:

специальных устройств для смещения точки приложения натяжения буксирного троса на буксирах:

применения уравновешивающих понтонов у земснарядов с лонгкулуарным или транспортерным способом отвода грунта;

укладки твердого балласта (при его наличии).

3.5. Обеспечение остойчивости подтверждается одобрением информации об остойчивости для капитана, подлежащей выдаче на каждое судно. В информации должна быть рассмотрена перевозка всех видов грузов, для которых предназначено судно.

3.6. Остойчивость судна в неповрежденном состоянии должна быть достаточна для сохранения остойчивости в аварийном состоянии — при затоплении одного или более отсеков — в соответствии с требованиями Правил Регистра к делению судна на отсеки для судов, на которые эти требования распространяются (см. разд. 4).

3.7. Для судов, перевозящих зерновые и другие сыпучие грузы, опасные в отношении смещения, в информации об остойчивости для капитана должен быть предусмотрен раздел, относящийся к обеспечению остойчивости при перевозке таких грузов, а на судах, совершающих международные рейсы, это должен быть самостоятельный план загрузки судна зерновым и. навалочным грузом. Этот план должен быть одобрен инспекцией Регистра. К нему должно прилагаться Свидетельство о пригодности судна для перевозки зерна насыпью (форма 2.4.29).

Свидетельство выдается на судно инспектором после проверки им соответствия судна требованиям Правил перевозки зерна и характеристикам, указанным в плане загрузки судна зерном насыпью.

На судах, перевозящих зерно и подобные сыпучие грузы, при первоначальном освидетельствовании должны быть одобрены чертежи конструкций стационарных или съемных переборок (если они предусматриваются) для разделения сыпучего груза и питателен, с соответствующими расчетами.

Конструкции эти подлежат детальному осмотру при первоначальном и очередных (для возобновления Свидетельства) освидетельствованиях.

3.8. Для судов, перевозящих лесные палубные грузы, в информации об остойчивости должны быть предусмотрены случаи загрузки судна названным грузом, в соответствии со схемами и чертежами укладки его на палубе.

3.9. Если предусматривается специальный порядок расходования жидких грузов и запасов, судно должно быть снабжено инструкцией по расходованию жидких грузов. Эта инструкция может быть включена в информацию об остойчивости для капитана.

3.10. На судах, для которых это требуется, должна быть инструкция по загрузке и балластировке.

3.11. На судах, совершающих международные рейсы, все документы об остойчивости (информации об остойчивости, планы загрузки сыпучими грузами, Свидетельство о пригодности судна для перевозки зерна насыпью, инструкции и др.) должны быть оформлены на русском и английском языках.

3.12. Применение отступлений от требований Правил для судов, остойчивость которых не может быть повышена до требуемой допустимо в соответствии с положениями  Правил при наличии обоснований с установлением, при необходимости, эксплуатационных ограничений по району плавания либо других ограничений в зависимости от показателей остойчивости судна и условий его назначения и эксплуатации.

Установление ограничений по погоде для судов, не удовлетворяющих по остойчивости требованиям Правил, не должно рассматриваться, как гарантия от опрокидывания и может применяться лишь в отдельных случаях, например, при разовых переходах (перегонах) судов морем вне установленного района плавания при условии, что остойчивость судна будет соответствовать ограничениям по погоде. Ограничения по погоде могут устанавливаться при чрезмерной величине верхнего предела остойчивости судна, оцениваемого по критерию ускорения — см. 3.2.

3.13. При периодических освидетельствованиях судов, а также при освидетельствованиях, связанных с ремонтом и переоборудованием, проверяется наличие на судне одобренной информации об остойчивости и отсутствие изменений в конструкции судна, которые могут привести к уменьшению остойчивости вследствие повышения центра тяжести, увеличения водоизмещения или парусности, а также снятия бортовых килей или нарушения непроницаемости закрытий.

3.14. На судах в эксплуатации следует использовать все возможности для опытной контрольной проверки положения центра тяжести и водоизмещения судна порожнем, принятых в расчетах остойчивости; в частности, такая проверка должна быть потребована при обоснованном сомнении в соответствии действительной остойчивости, указанной в информации об остойчивости.

Для пассажирских судов проверка веса судна порожнем является обязательной через промежутки времени не более 5 лет — см. 1.5.5 части IV “Остойчивость” Правил классификации и постройки морских судов.

3.15. Кренованию должны подвергаться:

.1.  суда после восстановительного и большого ремонта, переоборудования или модернизации и после укладки постоянного твердого балласта, а также суда, остойчивость которых неизвестна или должна быть проверена — см. гл. 1.5 части IV “Остойчивость” Правил классификации и постройки морских судов;

.2.   пассажирские суда независимо от длины и рыболовные суда старше 10 лет длиной более 30 м.  Если по результатам периодического, через промежутки времени не более 5 лет, определения веса судна порожнем опытным путем будет обнаружено отклонение водоизмещения судна порожнем более чем на 2% или отклонение продольного положения центра тяжести более чем на 1% длины судна по сравнению с одобренной информацией об остойчивости;

.3.  рыболовные суда длиной 30 м и менее через промежутки времени не более 15 лет.

3.16. Для судов в возрасте более 20 лет инспектор может потребовать проверки веса судна порожнем или кренования (кроме случаев, когда необходимо кренование судна в эксплуатации согласно 1.5.3 — 1.5.7 части IV “Остойчивость” Правил классификации и постройки морских судов).

Раздел  4.   ПРОВЕРКА  И  КОНТРОЛЬ  АВАРИЙНОЙ  ОСТОЙЧИВОСТИ

4.1. Обеспечение непотопляемости судна для устанавливаемого назначения и района плавания судна проверяется при первоначальном освидетельствовании по результатам расчетов в соответствии с требованиями 1.1.2 части V “Деление на отсеки” Правил классификации и постройки морских судов.

4.2. Кроме обеспечения непотопляемости, регламентируемой указанными Правилами для судов соответствующих назначений и размеров, подлежит проверке также непотопляемость судов, учитываемая при назначении льготных норм снабжения судна спасательными средствами.

4.3. Обеспечение непотопляемости судна устанавливается по результатам расчетов посадки и остойчивости поврежденного судна при затоплении регламентированного количества отсеков путем сравнения с нормированными показателями Правил, а также проверки выполнения конструктивных требований Правил в отношении:

главных водонепроницаемых поперечных переборок;

двойного дна, водонепроницаемых палуб, туннелей и вентиляционных каналов;

водонепроницаемых дверей в главных водонепроницаемых переборках, туннелях гребных валов, коридорах трубопроводов в двойном дне шахтах и каналах вентиляции с их приводами, постами управления, средствами связи и сигнализации;

бортовых иллюминаторов, грузовых портов, лацпортов, зольных и мусорных рукавов;

заборных отливных отверстий трубопроводов с их клапанами, клинкетами и приводами;

грузовых и других люков, горловин, иллюминаторов, входных тамбуров, вентиляционных и воздушных труб на открытых палубах;

дверей в концевых переборках надстроек;

судовых систем: аварийной водоотливной, аварийного осушения машинного отделения, осушительной и балластной с их насосами и постами управления клапанами с дистанционным приводом;

автоматических и управляемых средств  для выравнивания крена с постами управления и переточными каналами.

4.4. При проверке непотопляемости необходимо иметь в виду, что непотопляемость обеспечивается за счет определенного запаса плавучести и остойчивости неповрежденного судна, контролируемых по величине надводного борта и информации об остойчивости.

При этом зачастую надводный борт и предельные показатели остойчивости неповрежденного судна лимитируются именно непотопляемостью, поэтому проверка непотопляемости должна совмещаться с проверкой надводного борта и остойчивости — см. разд. 2 и 3.

4.5. Обеспечение непотопляемости подтверждается одобрением информации об аварийной остойчивости и посадке, подлежащей выдаче на каждое судно с обеспеченной непотопляемостью и специальным знаком в символе класса судна.

4.6. На судне с обеспеченной непотопляемостью должны быть вывешены схемы, ясно показывающие границы водонепроницаемых отсеков для каждой палубы и трюма, расположение отверстий, ведущих в них, и средства для их закрывания с указанием постов управления этими средствами, а также устройств для выравнивания крена и дифферента, возникающих в результате затопления. Кроме того, соответствующие должностные лица на судне должны иметь материалы,  содержащие информацию об аварийной посадке и остойчивости.

4.7. Оформление документации, подтверждающей надводный борт, соответствующий делению судна на отсеки, производится в соответствии с указаниями 2.5, 2.8 и 2.10.

4.8. При периодических освидетельствованиях судов, а также при освидетельствованиях, связанных с ремонтом или переоборудованием, проверяется наличие на судне информации об аварийной остойчивости и посадке и отсутствие изменений в конструкции судна, его оборудовании и механизмах, которые могут привести к уменьшению степени непотопляемости или к затруднениям в борьбе за живучесть судна.

Раздел 5.    ОПРЕДЕЛЕНИЕ   ПАССАЖИРОВМЕСТИМОСТИ

5.1. Пассажировместимость определяется для пассажирских судов (судов, перевозящих более 12 пассажиров) при их первоначальном освидетельствовании.

5.2. Перевозка на грузовых судах 12 пассажиров и менее не требует специального определения пассажировместимости, однако, устройство помещений для пассажиров и судовые спасательные средства должны удовлетворять требованиям Правил, считая пассажиров как часть экипажа судна.

5.3. При определении пассажировместимости используются данные о предусмотренной или установленной пассажировместимости по построечной технической документации и документам компетентных органов надзора.

5.4. Число пассажиров должно соответствовать числу предназначенных для них мест (спальных или сидячих), а для палубных пассажиров — площади палуб, пригодных для их расположения.

5.5. Число пассажиров не должно превышать принятого в расчетах остойчивости и непотопляемости судна и допускаемого числа людей, исходя из имеющихся спасательных средств.

5.6. При определении пассажировместимости и при периодических освидетельствованиях пассажирского судна должны специально проверяться:

конструктивная противопожарная защита, включая противопожарные переборки и палубы, и закрытия отверстий в них;

двери противопожарные и в водонепроницаемых переборках, их приводы и сигнализация;

рампы, лацпорты, обращая внимание на их водонепроницаемость;

закрытия отверстий в наружной обшивке, палубах, надстройках и переборках;

защита экипажа и пассажиров;

системы пожаротушения с обслуживающими их механизмами, арматурой и сигнализацией;

системы пожарной сигнализации.

противопожарное снабжение, запасные части и инструмент;

аварийное снабжение.

5.7. По просьбе судовладельца может быть установлена возможность перевозки пассажиров на судне или увеличено их число после проверки путем освидетельствования и соответствующих расчетов выполнения требований, указанных в 5.2, 5.4, 5.5 и 5.6.

5.8. Определение пассажировместимости подтверждается выдачей на судно Пассажирского свидетельства (форма 1.2.9) или Свидетельства о безопасности пассажирского судна (форма 2.1.11).

Основанием для выдачи Пассажирского свидетельства является Акт освидетельствования для выдачи / возобновления Пассажирского свидетельства (форма 6.3.1).

Раздел  6.   ОПРЕДЕЛЕНИЕ  УСЛОВИЙ  ЭКСПЛУАТАЦИИ  ПРИ  ПЛАВАНИИ  ВО ЛЬДАХ

6.1. Наличие ледовых усилений у судов подтверждается введением в символ класса знака категории ледовых усилений.

Знаки категорий ледоколов и ледовых усилений судов, а также ориентировочные условия эксплуатации судов во льдах при различных знаках ледовых усилений судов указаны в гл. 2.2 части I “Классификация” Правил классификации и постройки морских судов.

Уточнение периода эксплуатации судна во льдах и ледовых условий плавания производится судовладельцем.

6.2. Необходимая частота доковых освидетельствований  судов с ледовыми усилениями (см. разд. 6 части II Правил классификационных освидетельствований судов) зависит от срока и условий плавания судна во льдах, сведения, о чем должен представлять судовладелец.

6.3. При классификации судна с классом другого классификационного органа, имеющим знак категории ледовых усилений, этот знак устанавливается с учетом указаний табл. 6.3, однако использование таблицы не освобождает от необходимости проверки ледовых усилений по действующим Правилам Регистра для соответствующей категории ледовых усилений.

6.4. Документальное оформление надводного борта, соответствующего принятому ограничению осадки по расположению ледового пояса, приведено в 2.11.

6.5. Выбор ледовых усилений соответствующей категории производится судовладельцем в зависимости от предполагаемых условий эксплуатации судна данного типа.

6.6. Определение соответствия действительной ледовой обстановки установленным условиям эксплуатации судна в ледовой обстановке Регистром не производится.

6.7. При очередных освидетельствованиях, после ремонта, переоборудования и модернизации необходимо проверить возможность сохранения в символе класса знака категории ледовых усилений: не произошли ли изменения конструкций, увеличение осадки и другие изменения характеристик судна, влияющих на наличие знака ледовых усилений в символе класса.

Раздел  7.   ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ СУДОВ В СВЯЗИ С АВАРИЙНЫМИ СЛУЧАЯМИ

7.1. Регистр участвует в расследовании, производит учет и изучение аварийных случаев в целях повышения надежности объектов надзора, путем совершенствования методов надзора, расширения его объема, внесения, при необходимости, соответствующих изменений и дополнений в Правила.

Общий порядок расследования аварийных случаев, происшедших на судах во время плавания или на стоянке, их классификация и т.п. определяются нормативными документами судовладельца.

7.2. Свидетельство о годности к плаванию Регистра, международные свидетельства, предусмотренные международными конвенциями и выдаваемые от имени Правительства, классификационные свидетельства и другие судовые документы Регистра теряют силу после каждого аварийного случая. Для возобновления их действия каждое судно должно быть предъявлено к освидетельствованию Регистру с целью определения его технического состояния, условий дальнейшей эксплуатации и / или ремонта.

Таблица 6.3

Соответствие категорий ледовых усилений различных классификационных обществ'

| № п/п | Регистр (PC) (По Правилам 1995 или 1999 гг.) | Германский Ллойд (GL)2 | Регистр Судоходства Ллойда (LR)3 | Дет Норске Веритас (DNV)4 | Бюро Веритас (BV) | Американское Бюро Судоходства (ABS)5 | Итальянский Морской Регистр (RINA) | Ниппон Кайджи Киокай (NKK) | Китайское Классификационное Общество (CCS) | Финско- шведские ледовые классы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | для северной Балтики | для Арктики и Антарктики |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ЛЛ1 или | Агс4 | Ice Class | — | POLAR-30 | — | — | — | — | — | — |
|  | ЛЛ9 |  | АСЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ЛЛ2 или | Агс3 | Ice Class | — | POLAR-20 | — | — | — | — | — | — |
|  | ЛЛ8 |  | АС2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ЛЛЗ или | Агс2 | [се Class | — | POLAR-10 | — | — | — | — | — | — |
|  | ЛЛ7 |  | AC1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ЛЛ4 или | Arсl | Ice Class | — | POLAR-10 | — | — | — | • — | — | — |
|  | ЛЛ6 |  | AC1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | УЛА или | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|  | ЛУ7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 7 | УЛ или ЛУ5 Л 1 или | Е4 ЕЗ | Ice Class 1AS Ice Class | ICE-1A* ICE-1A | ICE-15 ICE-10 | ICE-I-Super ICE I | Ice-l AA Ice-1 A | 1AS 1A | Class 1A Super IS Class I A IS | Ice Class Bl* Ice Class Bl | 1A Super 1A |
|  | ЛУ4 |  | 1A |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Л 2 или | Е2 | Ice Class | ICE-1B | ICE-05 | ICE II | Ice-1 В | 1В | Class IBIS | Ice Class B: | 1В |
| 9 | ЛУЗ ЛЗ или | . Е1 | f ib Ice Class | ICE-1С | ICE-05 | ICE III | Ice-1С | 1С | -..^K . Class It | Ice Class B3 | 1С |
|  | ЛУЗ |  | 1С |  |  |  |  |  | IS |  |  |
| 10 | Л4 или | Е | Ice Class | ICE-C | — | Ice | — | — | Class ID | Ice Class В | II |
|  | ЛУ1 |  | ID |  |  | Class ID |  |  | IS |  |  |

' Знаки категорий ледовых усилений классификационных обществ-членов МАКО приведены по Правилам ИМО 1996 —  1998 гг.

" По классификации Германского Ллойда знаки категорий ледовых усилений в порядковых номерах 1 — 4 применяются к транспортным судам и к ледоколам, предназначенным для плавания в Арктике и Антарктике.

' По классификации Регистра Судоходства Ллойда знаки категорий ледовых усилений в порядковых номерах 1 — 4 применяются для транспортных судов, эксплуатирующихся в Арктике и Антарктике. Для этих судов словесная характеристика назначения судна приобретает вид (к примеру): “Icebreaking bulkcarrier”. после которой приводится один из знаков ледовых усилений (“Icebreaking bulkcarrier Ice Class АС2” и т.п.):

Знаки категорий ледовых усилении в порядковых номерах 6 — 10 применяются для транспортных судов эксплуатирующихся в северных районах Балтийского моря или в других подобных условиях.

Знаки категорий ледовых усилений в порядковых номерах 1 — 4 и 6 — 10 применяются к судам, специально спроектированным как ледоколы. Такие суда получают в символе класса характеристику “Icebreaker” в дополнение к знаку ледовых усилений (“Ice Class 1AS Icebreaker”, “Ice Class 1AC2 Icebreaker” и т.п.).

По классификации Дет Норске Веритас знаки категорий ледовых усилений в порядковых номерах 1 — 4 применяются к транспортным судам, эксплуатирующимся в районах Арктики и Антарктики. Для ледоколов (см. порядковые номера 6 — 9) перед знаком категории ледового усиления указывается: “Icebreaker” (“Icebreaker Ice 15”, “Icebreaker Polar 20” и т.п.).

5 По классификации Американского Бюро Судоходства знаки категорий ледовых усилений в порядковых номерах 6 — 9 приведены для судов, эксплуатирующихся в северных районах Балтийского моря.

7.3. Определения

7.3.1. В настоящем разделе приняты следующие определения:   Аварийный случай — кораблекрушение или существенное повреждение одного или нескольких объектов надзора Регистра (корпуса судна или плавучего сооружения, устройств, механизмов, систем, электрооборудования).

Кораблекрушение — случай с судном, в результате которого произошла его гибель или полное конструктивное разрушение.

Существенное повреждение — повреждение, явившееся причиной нарушения работоспособности объекта, устранение последствий которого возможно только в условиях специализированного предприятия.

7.4. Учету и расследованию подлежат все аварийные случаи с морскими судами, состоящими на учете Регистра.

7.4.1. Анализу и изучению подлежат случаи, связанные:

с отступлением от Правил, допущенным при постройке или ремонте;

с отсутствием или недостаточностью требований в Правилах;

с конструктивными недостатками;

с дефектами постройки, изготовления, ремонта.

7.4.2. Аварийные случаи, связанные с нарушением основ судовождения, ПТЭ, Уставов службы на судах и т.п., Регистром также учитываются, но не анализируются. Если при расследовании таких случаев будет установлена связь с отступлениями от Правил или с недостаточностью их требований, а также, если они носят массовый характер, то инспекции должны принимать меры по их предупреждению.

7.5. Аварийные случаи классифицируются как кораблекрушение, потеря мореходных качеств, пожары и взрывы, повреждения корпусов и судовых конструкций, повреждения механизмов, котлов, устройств и другого поднадзорного Регистру оборудования.

7.6. К причинам аварийных случаев относятся:

отступления от технической документации; конструктивные недостатки; дефекты постройки, изготовления, ремонта; действие непреодолимой силы (форс-мажорные обстоятельства); нарушение основ судовождения, ПТЭ, уставов службы и т.п.; отступления от Правил; отсутствие или недостаточность требований в Правилах.

7.7. Освидетельствование судов должно производиться после каждого аварийного случая в целях определения характера, объема и причин повреждения, а также условий устранения последствий и/или дальнейшей эксплуатации.

7.8. Судовладелец обязан предъявить судно к внеочередному освидетельствованию Регистру в порту, где произошел аварийный случай, или в первом порту захода.

Если аварийный случай произошел в иностранном порту, или таковым является первый порт захода, в котором нет возможности предъявления к освидетельствованию Регистру, судно должно быть предъявлено иностранному классификационному обществу с одновременным сообщением в Главное управление Регистра.

7.9. При кораблекрушении инспекция, на учете которой состоит судно, должна принять все меры к участию в расследовании аварийного случая и к определению его причин.

7.10. Инспекция, проводящая освидетельствование судна после аварийного случая, должна предъявлять требования, выполнение которых обеспечивает годность судна к дальнейшей эксплуатации. Исключение могут составлять случаи, когда в порту освидетельствования отсутствуют производственные возможности для выполнения работ в полном объеме. В этом случае инспекция устанавливает временные ограничения, исходя из условий безопасной эксплуатации, и определяет сроки выполнения требований.

7.11. Освидетельствование судов в связи с аварийными случаями по сложным техническим причинам, а также участие в работе комиссий по расследованию причин аварийных случаев в качестве технических экспертов должно, как правило, поручаться главным инженерам-инспекторам по специальности.

7.12. При рассмотрении материалов аварийного случая и проведении освидетельствовании инспектор в первую очередь должен выяснить обстоятельства и причины, связанные с техническим регламентированием Правил и техническим состоянием судна.

В компетенцию инспектора не входит выявление обстоятельств и причин, связанных с установлением лиц, виновных в аварийном случае. Однако при установлении технических причин и обстоятельств они должны учитываться (см.7.4.2).

7.13. Если при освидетельствовании, связанном с аварийным случаем, обнаружится неисправность оборудования, входящего в компетенцию инспектора другой специальности, или надежность того или иного оборудования вызывает сомнение, то к его освидетельствованию должен привлекаться инспектор соответствующей специальности. В этом случае акт оформляется инспекторами нескольких специальностей.

7.14. Расследуя аварийный случай, инспектор должен изучать записи в судовых журналах, техническую документацию, инструкции, условия эксплуатации, конструктивные особенности и т.д. При этом необходимо принимать во внимание вероятность в определенных условиях более тяжелых последствий и учитывать это обстоятельство при оформлении документов.

7.15. Аварийный акт должен сопровождаться фотографиями, схемами, выписками из судовых журналов, а также при необходимости лабораторными заключениями о прочностных характеристиках материалов, причинах разрушений, определении класса чистоты, замеров и т.д.

7.16. При расследовании аварийных случаев, когда для установления их причин необходимы специальные исследования, инспекция Регистра, проводящая расследование, должна потребовать от судовладельца исследований, проверок, испытаний или специальных технических расчетов, проводимых компетентными организациями.

7.17. Об аварийных случаях, связанных с гибелью людей, кораблекрушениями, пожарами и взрывами, инспекции должны немедленно информировать Главное управление Регистра.

Оперативная информация о таких аварийных случаях должна представляться в Главное управление Регистра в виде радиограммы или телекса в следующем порядке и объеме:

название судна,

регистровый номер, флаг страны, порт приписки, судовладелец или оператор,

дата,  время,   место,    вид аварийного случая,  причина,   последствия,   принятые меры,

техническое состояние на момент аварийного случая,

срок годности документов Регистра,

дата последнего освидетельствования,

дата последнего докования,

кто сообщает об аварийном случае.

7.18. Результаты освидетельствования по аварийным случаям оформляются Актами по формам 6.3.32 и 6.3.33. Взрывы локального характера, такие как взрывы, в топках котлов, картеров двигателей (если они не повлекли за собой пожара), рассматриваются как аварийные случаи с котлами, двигателями и т.п. и оформляются Актом по форме 6.3.32.

7.19. Все материалы по аварийным случаям обрабатываются как материалы первоочередной важности и срочности.

7.20. При вовлечении в аварийный случай нескольких судов (навал, столкновение и т.д.) Акт оформляется на каждое судно.

7.21. После полного или частичного выполнения требований аварийного акта и освидетельствования судна оформляется Акт по форме 6.3.10.

7.22. Допускается делать отметку о выполнении предъявленных требований в аварийном акте, если объем повреждений, полученных судном в результате аварийного случая, и время выполнения работ по ликвидации последствий позволяют сделать такую отметку.

7.23. Акты по аварийному случаю оформляются в нескольких, экземплярах из расчета рассылки на судно, в дело инспекции, проводившей расследование, в дело инспекции по месту учета судна и в Главное управление Регистра. Акты по форме 6.3,10 после выполнения требований аварийного акта, не подлежащего анализу и изучению, также направляются в Главное управление Регистра.

7.24. Акты проверяются, анализируются и визируются главными инженерами-инспекторами по специальности, подписываются начальником инспекции или его заместителем.

7.25. Подразделения Регистра (региональные отделения, инспекции, представительства. Главное управление, отделения инспекций) дают заключения по аварийным случаям, принимают необходимые меры по их предупреждению или дают такие предложения, если судно не состоит на их учете инспекции, и высылают акты в инспекцию по месту учета судна и в Главное управление Регистра.

Инспекции по месту учета судна по получении таких актов рассматривают их и принимают необходимые меры по предупреждению аварийности, о чем информируют Главное управление Регистра.

7.26. Порядок прохождения аварийных актов в подразделениях Главного управления Регистра определяется указанием директора.

7.27. Подразделения Регистра ежеквартально должны представлять в Главное управление Регистра справки по аварийным случаям с судами, состоящими на учете инспекции. В них следует указывать название, флаг, порт приписки и регистровый номер судна, судовладельца, дату, объект и причины аварийного случая, выставленные Регистром требования, мероприятия, предпринятые инспекцией по предотвращению подобных случаев на данном типе судов, двигателей и т.п.

7.28. Учету в инспекциях Регистра подлежат все аварийные случаи, указанные в 7.4.

Регистрация аварийных случаев с судами, состоящими на учете инспекции, производится в журналах учета аварийных случаев.

7.29. Положения настоящей главы не распространяются на аварийные случаи и повреждения иностранных судов с классом ИКО.

Порядок освидетельствования и оформления аварийной документации по упомянутым судам определяется Инструкцией по освидетельствованию иностранных судов с классом ИКО.

7.30. Освидетельствование речных судов, не состоящих на учете Регистра, производится по заявке судовладельца и оформляется Донесением об очередном / ежегодном / промежуточном освидетельствовании судна (форма 6.4.6). Материалы по этим аварийным случаям (кроме указанных в 7.17) в Главное управление Регистра не направляются.

Раздел    8.    ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ СУДОВ   В СВЯЗИ  С  ПЕРЕГОНАМИ   ВНЕ   УСТАНОВЛЕННОГО    РАЙОНА   ПЛАВАНИЯ

8.1. Общие положения

8.1.1. При освидетельствовании судна и рассмотрении проекта перегона требования Правил для района плавания перегона применяются в пределах целесообразности и осуществимости без значительных конструктивных изменений судна, однако, при этом должны быть выполнены альтернативные решения для обеспечения безопасности мореплавания и предупреждения загрязнения окружающей среды.

8.2. Определения и пояснения

8.2.1. В настоящем разделе приняты следующие определения:

Судно — самоходное или несамоходное плавучее сооружение (водоизмещающего или не водоизмещающего типа).

Перегон — разовый рейс своим ходом или на буксире для следующих судов:

потерявших класс PC в связи с отстоем, аварией, списанием на слом;

построенных под надзором PC для меньшего района плавания;

потерявших класс PC или не имевших его по другим причинам.

Установленный район плавания — район плавания, указанный в документах судна до перегона.

8.3. Дальние разовые морские и океанские экспедиционные буксировки

8.3.1. К дальним разовым морским и океанским экспедиционным буксировкам относятся следующие:

буксировки объектов из Баренцева и Белого морей транзитом по трассе Северного морского пути и далее, а также на Запад за меридиан мыса Нордкап;

буксировки из Балтийского моря за линию Скаген — Линесы и через Кильский канал за Прунс бют тельког;

буксировка из Черного и Азовского морей за Босфор и Дарданеллы;

буксировки между портами Дальнего Востока на расстояние более 1000 миль на юг за Корейский пролив, на Север — за Берингов пролив, а также на Восток с направлением в Тихий океан на расстояние 1000 морских миль.

8.3.2. Объекты, мореходность которых ограничена 4-мя баллами по волнению моря, к дальним морским и океанским экспедиционным буксировкам не принимаются.

8.3.3. Буксировочные экспедиционные работы на трассе Северного морского пути (СМП), а также из портов Баренцева и Белого морей в пункты, расположенные на трассе СМП и обратно, не являются дальними и осуществляются в сроки, определяемые организациями, ответственными за безопасность эксплуатации в морях СМП.

8.3.4. При организации проведения дальних морских и океанских экспедиционных буксировок необходимо руководствоваться инструкциями по обеспечению безопасности морских буксировок судов и других плавучих сооружений и порядком обеспечения переходов океанских судов, а также перегонов и буксировок плавсредств и судов с ограниченной мореходностью с рекомендациями о наивыгоднейших и безопасных путях плавания, разработанными признанными Регистром компетентными организациями (см. 8.3.1).

8.4. Организация перегона

8.4.1. Вопросы организации перегона не относятся к компетенции Регистра и решаются организацией, осуществляющей перегон в соответствии с действующими положениями. К указанным вопросам, в частности, относятся:

выбор характера перегона (перегон судна своим ходом, на буксире, в составе каравана);

выбор судна-буксировщика;

обеспечение сопровождения;

выбор времени года, пути следования и места укрытия от непогоды;

выбор благоприятных курсов и скоростей хода;

обеспечение своевременных прогнозов погоды;

комплектация судна экипажем.

Предусмотренная организация перегона должна учитываться инспектором при установлении требований по подготовке судна к перегону и мероприятий, необходимых для соблюдения установленных ограничений. Например, при перегоне судна на буксире без экипажа на борту требования в отношении спасательных средств, навигационного оборудования и средств связи не предусматриваются.

При перегоне судна в составе каравана, на буксире или в сопровождении специального судна может быть учтено обеспечение помощи и навигационной информации другими судами.

8.4.2. Вследствие повышенного риска перевозка пассажиров на перегоняемых судах  запрещается.

Для обеспечения  благоприятного варианта загрузки судов, не имеющих достаточных балластных цистерн, допускается прием грузов.

8.5. Проект перегона

8.5.1. Для судна, подлежащего перегону в районе, требования Регистра к которому, регламентированные Правилами существенно отличаются от требований, предъявляемых к району плавания, установленному данному судну, проект перегона должен быть представлен на одобрение Регистру. В него должны быть включены, техническая документация и сведения,  необходимые для проверки выполнения требований Правил.

Проект перегона должен включать:

.1.  пояснительную записку с указанием района и условии перегона, а также с описанием мероприятий по обеспечению безопасности перегона и предотвращению загрязнения морской среды (включая мероприятия организационного характера);

.2.  доказательства обеспечения достаточной прочности, остойчивости и высоты надводного борта, требуемых Правилами для района перегона, в виде описания, диаграмм и чертежей с выполнением при необходимости расчетов для проверки удовлетворения требованиям Правил.

В необходимых случаях представляются чертежи и обоснования подкреплений корпуса или условий специальной балластировки (загрузки) судна, а также обоснования предлагаемых ограничений по погоде.

Указываемые в проекте перегона допустимые значения силы ветра и высоты волны должны подтверждаться организаторами перегона путем предоставления сведений о преобладающих в районе перегона ветрах и волнении в период предполагаемого осуществления перегона;

.3.  описание и схему закрытий отверстий в корпусе и надстройках судна, а также описание и схему установки конструкций для повышения мореходности (волноотбойников, защиты рубок и т.п.);

.4.  описания механической установки, электрического и радиооборудования (со схемами);

.5. описания и схемы рулевого, якорного, швартовного, буксирного устройств, противопожарной защиты, спасательных и сигнальных средств, навигационного оборудования; расчет якорного и буксирного устройства (для плавучих доков);

.6.  перечень аварийного, противопожарного и других видов снабжения и схемы их размещения;

.7. инструкцию для капитана перегоняемого судна, а также для капитана судна-буксировщика, включающую организационные мероприятия, установленные ограничения по погоде, указания по балластировке (загрузке) судна, по расходованию судовых запасов и борьбе за живучесть судна в аварийных условиях, а также указания по предотвращению загрязнения морской среды.

В необходимых случаях инструкция должна включать обоснованные рекомендации по выбору курса и скорости на волнении. В зависимости от объекта перегона, района и условий перегона может быть потребовано увеличение объема документации проекта,  или допущено его сокращение.

8.5.2.  Если Регистром будет признано, что для удовлетворения требованиям Правил в районе перегона не потребуется существенных изменений или до оборудования судна, вследствие чего разработка проекта перегона нецелесообразна, организация, производящая перегон, должна представить в инспекцию перечень мероприятий по обеспечению безопасности перегона и инструкции для капитана, включая мероприятия по предотвращению загрязнения морской среды.

8.5.3. В процессе разработки проекта перегона (см. 8.5.1) или перечня мероприятий (см. 8.5.2) судно по желанию судовладельца или по требованию Регистр может быть предъявлено к предварительному освидетельствованию инспектором для уточнения требований по подготовке судна к перегону, а также для контроля полноты ремонтных работ, если они предусмотрены.

8.5.4.  Если по условиям эксплуатации перегоны судов между портами, расположенными вне установленного района плавания, носят систематический характер (например, перегоны дноуглубительных судов, обслуживающих значительный бассейн), судовладелец должен разработать мероприятия по удовлетворению требований Правил в районе перегонов с установлением, при необходимости, эксплуатационных ограничений по загрузке и балластировке судов, демонтажу конструкции и оборудования, установке дополнительного оборудования и снабжения. Эти мероприятия указываются в инструкции для капитана на перегон, одобряемой Регистром. Установленный район плавания судна в этом случае расширяется, в него включается район перегонов при условии выполнения мероприятий, изложенных в инструкции, и указывается в Свидетельстве о годности к плаванию.

Специальные освидетельствование перед каждым перегоном в этом случае не производятся.

8.5.5. Рассмотрение проектов перегона судов с классом Российского Речного Регистра и выдача им Свидетельства на разовый перегон проводится только с разрешения Главного управления Регистра в каждом конкретном случае. Главное управление со своей стороны запрашивает соответствующее поручение Российского Речного Регистра в каждом случае. В документах PC на разовый перегон не должны применяться иные термины (например, “опытная эксплуатация”), кроме установленных нормативными документами PC.

8.6. Обеспечение мореходных качеств и назначение ограничений по условиям погоды

8.6.1. Если для района перегона Правила требуют повышения надводного борта, остойчивости или прочности судна, судовладелец должен предпринять все целесообразные и осуществимые меры для удовлетворения требованиям Правил путем выбора благоприятной балластировки или загрузки судна, подкрепления корпуса или демонтажа излишних для перегона судовых конструкций и оборудования.

8.6.2. Если для полного удовлетворения требованиям Правил необходимы значительные трудноосуществимые конструктивные изменения, может быть применено ограничение перегона по условиям погоды.

Установленные ограничения по условиям погоды должны быть обоснованы расчетными размерами волновой и ветровой нагрузок, соответствующими степени удовлетворения требованиям Правил в отношении прочности, остойчивости и надводного борта, а также должны учитывать опыт перегона в этом районе однотипных и подобных судов.

Рекомендуемые способы оценки предельной балльности волнения по условиям прочности и предельной балльности ветра по условиям остойчивости приведены в приложениях 5 и 6 к Руководству.

8.6.3. Ограничения по условиям погоды на перегон не должны быть менее жесткими, чем ограничения, назначенные для установленного района плавания: при этом, однако, не применяются ограничения, назначенные, исходя из условий, иных, чем конструкция, остойчивость, прочность и общая (навигационная) мореходность, например, такие, как ограничения по технологическим причинам, связанным с назначением судна для выполнения работ производственного характера (производство гидротехнических работ, разработка полезных ископаемых, грузоподъемные и судоподъемные работы, рыбный или иной промысел и т.п.), а также ограничения, установленные для повышения безопасности плавания, исходя из назначения судна, например, для маломерных пассажирских судов (перевозка пассажиров при перегоне исключается).

8.6.4.  При установлении ограничений по условиям погоды, кроме нормированных мореходных качеств — прочности, остойчивости, плавучести и непотопляемости (надводного борта), должна быть учтена степень обеспечения общей мореходности, обусловленная размерами судна, соотношениями главных размерений, мореходными образованьями корпуса, возвышением оконечностей над ватерлинией, наличием надстроек, характером конструкции закрытия отверстий, достаточной скоростью.

8.6.5. Если при установленных ограничениях по погоде общая мореходность судна, его остойчивость и осадки не обеспечивают достаточно надежного предотвращения чрезмерных ускорений от качки и/или опасных ударов корпуса судна о воду (слеминг) при движении на волнении, то, кроме ограничений по погоде, должна быть потребована разработка и выдача на судно обязательных рекомендаций о выборе курса и скорости на волнении. Судам, для которых предельным является ветер 8 баллов (очень крепкий) и более и волнение 7 баллов (очень сильное) и более, ограничения по погоде, как правило, не устанавливаются.

8.6.6. Предельная высота волны, применяемая при назначении ограничений по погоде, во всех случаях не должна превышать удвоенной высоты надводного борта в носу.

Для обеспечения общей (навигационной) мореходности судно должно иметь достаточную осадку на ровный киль или с умеренным дифферентом на корму и с полным погружением винтов (при перегоне своим ходом). В общем случае нормальной считается осадка на миделе, равная L/40+1,0 при дифференте на корму не более 0,015L, где L — длина судна, м. Во всех случаях предельная высота волны, применяемая при назначении ограничении по погоде, не должна превышать удвоенной величины осадки на миделе.

8.6.7. При назначении ограничений по погоде для перегона судна внутреннего плавания следует использовать установленные условия, которым должны удовлетворять эти суда, выходящие в море.

В обобщенном виде эти условия приведены в табл. 8.6.7.

Таблица 8.6.7

| Класс | Высота | Соответствующая степень |
| --- | --- | --- |
| Российского | волны 3%-нои | волнения, баллы (в скобках |
| Речного | обеспеченности, м | указан диапазон |
| Регистра |  | высот волн, м) |
| М-СП | 3,5 | 5(2-3.5) |
| М | 2.5 | 4 (1,25 — 2,0) |
| 0 | 2,0 | 4 (1,25 — 2,0) |
| 0 | 1,5 | 3 (0,75 — 1.25) |

Географические районы рассматриваются и согласовываются Регистром в каждом конкретном случае.

8.6.8. С уменьшением размеров судна ограничения по условиям погоды ужесточаются.

Исходя из размеров судна, высота волны 3%-ной обеспеченности, применяемая при назначении ограничений по погоде, не должна превышать hy,=0,25L314, где L — длина судна, м. Для судов длиной более 70 м ограничения по погоде, исходя из размеров судна, не назначаются. Для маломерных судов ограничения по погоде не должны быть менее жесткими, чем предписанные для установленного района плавания в соответствии с 11.7 части I Правил классификационных освидетельствовании судов.

8.6.9. Для судов с немореходными и маломореходными образованьями корпуса, характеризующимися необычными соотношениями размеров, не лекальными обводами корпуса, отсутствием надстроек (особенно бака), недостаточным возвышением носовой оконечности и т.п. (например, для судов понтонного типа), кроме ограничений по условиям прочности, остойчивости или надводному борту и вне зависимости от них устанавливаются ограничения по погоде, обусловленные немореходной формой корпуса.

Эти ограничения обосновываются опытом перегонов однотипных или подобных судов и обычно не превышают по степени волнения 5 баллов (если по иным причинам не требуется более жесткого ограничения).

При назначении ограничений для плавучего дока по прочности следует руководствоваться требованиями 3.13.4.8 части II “Корпус” Правил классификации и постройки морских судов.

Во всех случаях при установлении ограничений по нескольким причинам (например, по прочности и остойчивости) назначается наиболее жесткое ограничение.

8.6.10. Ограничения по условиям погоды устанавливаются путем назначения единых характеристик ветроволновых режимов, принятых в системе Гидрометеорологической службы, являющихся для данного судна предельно допустимыми.

Ограничения по ветру назначаются в баллах силы ветра по шкале Бофорта, относящейся к средним эквивалентным скоростям ветра, в интервале скоростей, включающем установленную предельную скорость ветра.

Ограничения по волнению назначаются в баллах действующей шкалы степени волнения, относящейся к высотам волн 3%-ной обеспеченности в диапазонах высот волн, включающих установленную предельную высоту волны.

При назначении ограничения по погоде (в баллах) и степени волнения (по установленной высоте волны 3%-ной обеспеченности) необходимо исходить из следующего положения: если высота предельной для данного судна волны 3%-ной обеспеченности и диапазона волн для определенного балла степени волнения равна или меньше среднего значения высоты волны диапазона (среднее арифметическое граничных значений), то ограничение по степени волнения назначается на балл ниже.

Аналогично следует поступать при назначении ограничении по погоде в баллах силы ветра.

8.6.11. Соблюдение ограничений по условиям погоды обуславливается, в частности, получением прогнозов соответственно характеристикам ветроволновых режимов по назначенным ограничениям. Применение диапазонов измерения баллов волнения в высотах волн 3%-ной обеспеченности требует прогнозов по этим же высотам волн. При этом следует иметь в виду, что если в прогнозе не указана специально прогнозируемая высота волны 3%-ной обеспеченности, в отечественных прогнозах для морей, омывающих РФ, указывается высота волны 5%-ной обеспеченности, а для других морей и во всех иностранных прогнозах — 13,5 %-ной обеспеченности.

Применение интервалов баллов ветра в средних эквивалентных скоростях при расчетах по данным формулам не требует учета порывов ветра по прогнозам.

Кроме обеспеченности района перегона прогнозами погоды и штормовыми предупреждениями должна быть предусмотрена своевременная передача прогнозов и предупреждений на судно. Судно должно быть снабжено радиостанцией, обеспечивающей прием прогнозов и предупреждений при соответствующей организации слуховой вахты.

При наличии ограничений по погоде судно должно быть снабжено анемометром и барометром-анероидом.

8.6.12. Балластировка судов для перегона или загрузка судов, не имеющих достаточных балластных цистерн, должна предусматривать наиболее благоприятный вариант обеспечения прочности, остойчивости и плавучести (надводного борта). Одновременно балластировка и загрузка должны обеспечивать достаточную осадку для предотвращения чрезмерных ударов волн о днище в носовой оконечности и необходимого погружения гребного винта (при перегоне своим ходом).

8.6.13. К перегону морем своим ходом может быть допущено судно, имеющее скорость на тихой воде не менее 7 уз.

При меньшей скорости судно должно перегоняться на буксире или в сопровождении судна, при необходимости способного его буксировать.

8.6.14. По заявке судовладельца Регистр может установить для судна, имеющего ледовые усиления, ориентировочные условия перегона в ледовой обстановке. Эти условия определяются по категории, которой соответствуют ледовые усиления судна в соответствии с Правилами классификации и постройки морских судов.

8.7. Техническое состояние

8.7.1. Судно, предназначенное для перегона, должно быть в техническом состоянии, допускающем признание его годным к плаванию в районе перегона.

Суда, срок докования которых для установленного района плавания истек, а также суда, состояние подводной части которых внушает сомнение, подлежат освидетельствованию в доке.

8.7.2. Суда, корпуса, которых имеют значительный износ, могут быть допущены к перегону, если при оценке прочности в качестве расчетных приняты средние остаточные толщины связей по дефектации и установленные износы и повреждения не представляют явной опасности для плавания судна.

8.8. Оборудование и снабжение. Механическая установка

8.8.1. Должно быть обеспечено водонепроницаемое и прочное закрытие отверстий в корпусе судна, надстройках и рубках (водонепроницаемых дверей, грузовых и других люков, горловин, иллюминаторов, вентиляторов, воздушных и мерительных труб), конструкция которых не удовлетворяет требованиям Правил. При этом необходимо учитывать, что должна быть обеспечена возможность быстрого доступа в отсеки судна и замеров воды в отсеках и цистернах с палубы, а для судов, перегоняемых с экипажем на борту, — возможность входа во все используемые жилые и служебные помещения.

8.8.2. Донно-бортовая арматура, не используемая при перегоне, должна быть закрыта надежно застопоренными штатными закрытиями, а при отсутствии закрытий — надежно заглушена.

8.8.3. Надстройки, рубки и тамбуры на открытой палубе, прочность которых не удовлетворяет требованиям Правил для района перегона, должны быть подкреплены или защищены от ударов волн.

8.8.4. На судах с недостаточным возвышением носовой оконечности над ватерлинией, а также на судах с немореходными образованиями корпуса для предотвращения чрезмерного заливания палубы в носовой оконечности должен быть установлен прочный волноотбойник.

8.8.5. Штормовые портики фальшбортов в колодцах на открытой палубе должны удовлетворять требованиям Правил.

8.8.6. Высота леерного ограждения или фальшборта на открытых палубах судов, перегоняемых с экипажем, должна соответствовать требованиям Правил.

Для перехода экипажа через открытые участки палуб на них должны быть установлены в достаточном количестве спасательные леера.

8.8.7. Суда, перегоняемые без экипажа, должны быть обеспечены средствами доступа на судно со шлюпки.

8.8.8. Рули на судах, буксируемых без экипажа, должны быть надежно раскреплены.

Все подвижные конструкции и оборудование судна (краны, стрелы, рамы землечерпалок и т.п.) должны быть установлены по-походному и соответственно раскреплены. Собственная масса конструкции (объекта) не считается заменой крепления.

8.8.9. Снабжение судна якорями и якорными цепями должно, по меньшей мере, соответствовать установленному району плавания. При особо тяжелых условиях перегона может быть потребовано дополнительное снабжение якорями и якорными цепями.

На судах, не имеющих штатного якорного устройства, должна быть предусмотрена установка якорей и якорных цепей.

Снабжение плавучих доков якорями и якорными цепями для разового перегона должно удовлетворять требованиям приложения 7 к Руководству.

Якоря должны быть надежно закреплены в клюзах или на палубе таким образом, чтобы их можно было отдать в любое время.

Должна быть обеспечена водонепроницаемость палубных якорных клюзов цепных ящиков.

8.8.10. Снабжение судна буксирными и швартовными тросами должно соответствовать требованиям Правил. Основной буксирный трос должен соответствовать номинальной тяге буксирующего судна (рассматриваемого как буксир) согласно требованиям Правил. В обоснованных случаях, когда размеры объекта буксировки значительно меньше буксирующего судна, характеристика буксирного троса может быть уменьшена, при условии назначения соответствующих ограничений по условиям буксировки (см. приложение 9 к Руководству).

Снабжение плавучих доков буксирными тросами для разового перегона должно соответствовать требованиям приложения 8 к Руководству.

Выбор способа крепления буксирного троса на буксируемом судне относится к компетенции судовладельца или агентства по перегону. Инспектор должен проверить, приняты ли меры для предотвращения повреждения корпуса и устройств буксирным тросом, а также самого буксирного троса.

8.8.11. Спасательные средства судов, перегоняемых с экипажем на борту, должны соответствовать требованиям Правил для района перегона. Допускается замена спасательных шлюпок спасательными плотами той же вместимости.

На судах, перегоняемых в составе каравана, буксируемых и следующих в сопровождений специального судна, количество спасательных средств может быть уменьшено, однако вместимость спасательных средств коллективного пользования должна быть достаточной для размещения всего экипажа.

8.8.12. Аварийное снабжение перегоняемых судов должно соответствовать требованиям Правил.

Состав этого снабжения может быть уменьшен при перегоне в составе каравана, на буксире или в сопровождении специального судна в зависимости от возможности оказания помощи другими судами. Нормы запасных частей согласовываются инспекцией, исходя из условий обеспечения безопасности перегона.

8.8.13. Суда, перегоняемые своим ходом, должны иметь навигационное оборудование в соответствии с требованиями Правил. Освобождение судов от отдельных типов навигационного оборудования (гироскопического компаса, гидравлического лага, эхолота, радиопеленгатора и радиолокационной станции, секстана, звездного глобуса)  является в каждом случае предметом специального рассмотрения Регистра. Состав навигационного оборудования при перегоне в караване или в сопровождении специального судна может быть уменьшен в зависимости от обеспечения навигационной информацией от других судов.

Суда, перегоняемые без экипажа, от установки навигационного оборудования освобождаются.

8.8.14. Сигнальные средства судов, перегоняемые с экипажем на борту, должны соответствовать требованиям Правил. Суда, перегоняемые без экипажа, должны быть снабжены сигнально-отличительными фонарями и сигнальными фигурами. Горение сигнально-отличительных фонарей в темное время и выставление сигнальных фигур должно быть обеспечено на все время перегона.

8.8.15. Противопожарная защита судов должна, по меньшей мере, соответствовать требованиям Правил для установленного района плавания.              -

8.8.16. Суда  перегоняемые своим ходом, должны иметь исправные штатные средства радиосвязи.

Минимальный состав радиооборудования, соответствующего требованиям ГМССБ, для судов, перегоняемых своим ходом: УКВ установка; ПВ-установка или земная судовая станция ИНМАРСАТ (Стандарта-С со встроенным радиоприемником РГВ);    приемник службы НАВТЕКС;

аварийный спутниковый радиобуй с устройством само отделения.

Минимальный состав оборудования для судов, соответствующих требованиям Конвенции СОЛАС-74/83, является в каждом случае предметом специального рассмотрения Регистром. Судно третьей группы с установленным районом плавания с удалением от места убежища не более чем на 20 миль, а также судно внутреннего плавания при совершении перегона может быть освобождено от необходимости иметь вышеуказанный состав радиооборудования при условии, что оно оборудовано средствами радиосвязи, обеспечивающими надежную связь с ближайшими береговыми радиостанциями на протяжении всего рейса.

Судно должно быть оборудовано средствами радиосвязи, обеспечивающими надежную связь с ближайшими береговыми радиостанциями на протяжении всего перегона, если штатные средства радиосвязи отсутствуют, или не обеспечивают эту связь.

8.8.17. Должна быть предусмотрена возможность откачки воды из отсеков судовыми насосами или насосами судна-буксировщика или сопровождающего судна.

8.8.18. Механизмы, котлы, оборудование и снабжение, крепление которых, недостаточно для морского перегона, должны быть дополнительно раскреплены.

8.8.19. На буксируемых самоходных судах гребные валы должны быть застопорены, если не предусмотрена работа главной машины.

8.8.20. В соответствии с требованиями Правил по оборудованию морских судов буксирные суда должны быть оснащены:

переносными насосами со шлангами достаточной длины;

длительно горящими навигационными (аккумуляторными или газовыми) огнями одобренного типа;

штормтрапами;

рабочим мотоботом (для доставки персонала и снаряжения на буксируемый объект).

Буксирные суда снабженцы, предназначенные для использования в зонах нефтяных месторождений, не могут быть одобрены для использования их на буксировочных операциях в тех случаях, когда они перевозят на борту груз.

8.9. Освидетельствования и документация

8.9.1. При предъявлении судна для предварительного освидетельствования (см. 8.9.3) требования инспектора оформляются выдачей на судно Aктa  освидетельствования судна (форма 6.3.10).

8.9.2. Судно, подготовленное к перегону, должно быть предъявлено к внеочередному освидетельствованию для проверки выполнения намеченных мероприятий и работ, а также проверке его технического состояния.

8.9.3. При освидетельствовании инспектору должен быть представлен одобренный проект перегона         (см. 8.5.1) или, по согласованию с Регистром, перечень мероприятий по обеспечению безопасности перегона и предотвращения загрязнения морской среды (см. 8.5.2), а также судовая техническая документация и документы Регистра (или другого органа надзора).

На выполненные заводом работы по подкреплениям, закрытиями отверстий и т.п. должны быть представлены акты ОТК.

8.9.4. Необходимый объем освидетельствования устанавливается инспектором в зависимости от технического состояния судна и объема мероприятий и работ по подготовке судна к перегону.

8.9.5.   Готовность судна к перегону подтверждается выдачей на судно Свидетельства на разовый перегон (форма 1.1.3), в котором указываются условия перегона (балластировка или загрузка, надводный борт, ограничения по погоде, срок перегона и т.д.)1

Основанием для выдачи Свидетельства является Акт освидетельствования судна (форма 6.3.10), в котором отражаются выполненные мероприятия и работы, оценивается техническое состояние судна и указываются установленные условия перегона.

При назначении ограничений по условиям погоды в Акте освидетельствования судна должна указываться их причина: по прочности, по остойчивости, по размерам судна, вследствие немореходных образований корпуса и т.п.

Примечание 1: Освидетельствование судна внутреннего плавания, подлежащего разовому перегону, для проверки его соответствия одобренному проекту перегона и выдачу Свидетельства на разовый перегон должна осуществлять инспекция Регистра на заводе-строителе или в порту, где закончена подготовка судна к перегону морем.

При этом Свидетельство на разовый перегон должно выдаваться от первого морского порта начала перегона в данном бассейне до последнего морского порта этого бассейна и далее — от первого до последнего морского порта бассейна окончания перегона.

Например, при перегоне судна из Киева в Якутск в Свидетельстве должно быть записано, что перегон разрешен от порта Херсон до порта Ростов-на-Дону и от порта Архангельск до порта Тикси: при перегоне из Ростока до Красноярска — от порта Росток до порта Санкт-Петербург и от порта Архангельск до порта Игарка и т.п.

Освидетельствования этих судов и выдачу  разрешения на разовый перегон по внутренним водным путям, а также от порта Беломорск до порта Архангельск осуществляет инспекция Российского Речного Регистра согласно Временным инструктивным указаниям по освидетельствованию этапов внутреннего плавания при разовых перегонах Северным морским путем в восточные бассейны.

Ответственность за соблюдение условий перегона и за соответствие судна во время перегона одобренному проекту перегона лежит на организации, осуществляющей перегон.

В Свидетельстве на разовый перегон ограничения указываются следующим образом:

“Перегон при волнении не более 4 баллов (высота волны до 2,0 м) и ветре не более 5 баллов (скорость до 10,7 м/с) в соответствии с Инструкцией по безопасности перегона №...”.

8.9.6. Если судно, к которому применимы международные конвенции, совершает при перегоне международный рейс, то освидетельствования и документация должны соответствовать требованиям гл. 2.6 Общих положений о надзорной деятельности с выдачей, при необходимости, Свидетельств об изъятии.

8.9.7.   Выдача документов производится в соответствии с табл. 8.9.7.

Таблица  8.9.7

Оформление документов при перегоне судов после положительных результатов освидетельствовании

Условные обозначения:

да — документ оформляется; нет — документ не оформляется.

| № п/п | Причины обращения судовладельца с просьбой о выдаче Свидетельства на разовый перегон | Классификационное свидетельство | Свидетельства, выдаваемые с международными конвенциями | Свидетельство на разовый перегон (форма 1.1.13) .1.3) | Мерительные свидетельства, выдаваемые в соответствии с Конвенцией МК-69, и Мерительные свидетельства для Панамского и Суэцкого каналов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | постоянное | временное | на суда, совершающие международные рейсы | на суда, совершающие рейсы в каботаже | на суда, совершающие международные рейсы | на суда, совершающие рейсы в каботаже |  |
| 1 | Перегон осуществляется своим |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ходом: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | потеря класса | Нет | Да', с требо | По согласо | Нет | Да | Да | Оформляются |
|  |  |  | ваниями | ванию с |  |  |  | по просьбе |
|  |  |  |  | Администра- |  |  |  | судовладельца |
|  |  |  |  | циями |  |  |  |  |
|  |  |  |  | государства |  |  |  |  |
|  |  |  |  | флага и пор |  |  |  |  |
|  |  |  |  | тов захода, а |  |  |  |  |
|  |  |  |  | при |  |  |  |  |
|  |  |  |  | необходи |  |  |  |  |
|  |  |  |  | мости — с |  |  |  |  |
|  |  |  |  | оформлени |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ем изъятий |  |  |  |  |
| 1.2 | класс PC или одного из членов | Нет | Да', с огра | То же | Нет | Да | Да | То же |
|  | МАКО отсутствовал (бывшее |  | ничениями, а |  |  |  |  |  |
|  | военное судно, судно имеет класс |  | для судов. |  |  |  |  |  |
|  | Российского Речного Регистра, |  | получающих |  |  |  |  |  |
|  | другие причины) |  | конвенцион |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ные доку |  |  |  |  |  |
|  |  |  | менты, — с |  |  |  |  |  |
|  |  |  | требова |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ниями: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | нет2 — для |  |  |  |  |  |
| 1.3 | имеется класс PC или другого | Да' | других судов Нет | Да | Нет | Да | Да | То же |
|  | классификационного общества на |  |  |  |  |  |  |  |
|  | район плавания, меньший, чем это |  |  |  |  |  |  |  |
|  | требуется для перегона судна своим |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ходом |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Перегон судов, упомянутых в 1.1, 1.2, | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да | То же |
|  | 1.3, в законвертованном виде, на |  |  |  |  |  |  |  |
|  | буксире, без груза |  |  |  |  |  |  |  |
| ' При оформлении Классификационного свидетельства в него записываются условия, выполнение которых обеспечивает безопасность разового перегона. 2 При отсутствии у судовладельцев возможностей для выполнения работ с целью восстановления или присвоения класса PC рекомендовать им перегон таких судов осуществлять в законвертованном виде. |

8.9.8.    В связи с требованиями ряда иностранных фрахтователей, портовых властей, страховых компаний и судовладельцев иметь на буксирующих судах специальные свидетельства буксирного судна, в которых должны быть указаны данные буксировщика. Главное управление Регистра разработало соответствующий судовой документ — Свидетельство буксирного судна (форма 6.3.45). Указанный  документ следует выдавать по заявкам судовладельцев в дополнение к другим свидетельствам, регламентированным Перечнем документов Регистра, выдаваемых при осуществлении технического надзора. Свидетельство буксирного судна выдается на основании проведенного освидетельствования при условии наличия на судне действующего Классификационного свидетельства. Плата за освидетельствование и оформление Свидетельства буксирного судна взимается в соответствии с тарифами Регистра как за выдачу Свидетельства о безопасности грузового судна по оборудованию и снабжению. Срок действия Свидетельства буксирного судна — 5 лет при условии ежегодного его подтверждения.

Настоящее не отменяет требование в отношении буксировочного сертификата, который выдается по заявке судовладельца на буксируемое судно.

8.10. Перегоны судов, списанных на слом

8.10.1. Суда, списанные на слом, при необходимости их перегона в другой порт согласно международной практике должны получать от классификационного органа своей страны буксировочный сертификат, в котором указывается пригодность данного судна к разовому перегону до порта покупателя.

8.10.2. Внеочередное освидетельствование судна для выдачи буксировочного сертификата проводится с применением указаний настоящей главы.

Применение технических требований настоящей главы производится в пределах целесообразности  с учетом произведенного или намечаемого демонтажа объектов устройств, судового оборудования, механической установки, электро- и радиооборудования.

8.10.3. В качестве буксировочного сертификата применяется Свидетельство на разовый перегон (форма 1.1.3).

Раздел  9.   ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ  СУДОВ  С  КЛАССОМ  ИНОГО  КЛАССИФИКАЦИОННОГО  ОБЩЕСТВА

9.1.   В отношении судов с классом иного классификационного общества (ИКО) Регистр по просьбе судовладельца, агентирующей организации или портовых властей, а также в соответствии с договорами с иностранными классификационными организациями и обществами производит (при этом поручение ИКО, переданное в инспекцию через Главное управление Регистра обязательно):

.1.  технический надзор за постройкой, ремонтом или переоборудованием судов по Правилам и на класс Регистра или другой классификационной организации;

.2. все виды освидетельствований и испытаний судов, их корпусов, механических установок, оборудования и снабжения;

.3. присвоение, подтверждение, продление и восстановление класса Регистра или другой классификационной организации;

.4.  обмер судов и назначение грузовой марки;

.5.  оформление и выдачу судовых документов, документов на судовое оборудование, материалы и механизмы, которые предусмотрены международными договорами по вопросам торгового мореплавания в порядке, установленном этими договорами.

9.2. При освидетельствовании судов с классом ИКО, имеющих класс классификационной организации или общества, требования Правил Регистра применяются в пределах, не превышающих требований Правил этой классификационной организации или общества и международных конвенций.

9.3. Если при освидетельствовании судна обнаружены дефекты и недостатки, о которых администрация судна или судовладелец не заявляли, и которые представляют явную угрозу безопасности судна или человеческой жизни, инспектор должен потребовать устранения этих дефектов и недостатков.

9.4.  Освидетельствование судов с классом ИКО производится в соответствии с Инструкцией по освидетельствованию судов с классом ИКО в эксплуатации (НД № 2-07-045).

Раздел 10.    ПЕРЕКЛАССИФИКАЦИЯ СУДОВ  В  КЛАСС  РЕГИСТРА

10.1. Общие требования

10.1.1. При обращении в инспекцию судовладельца с целью проведения пере классификации судна из класса одного классификационного общества — члена МАКО в класс Регистра, судовладельцем должна быть заполнена Заявка на пере классификацию судка (форма 7.1.24) на английском языке. Заявка вместе с дополнительной информацией направляется, в течение 1 — 2 дней в Главное управление с целью запроса статуса освидетельствования судна. При переводе судов из класса общества не члена МАКО в класс Регистра могут использоваться положения и требования, использованные в данном разделе.

В дополнительной информации должно быть также представлено:     название судна до и после пере классификации;

новый и бывший судовладельцы;  флаг судна до и после пере классификации;

регистровый номер PC и общества, из которого переходит судно;  номер И МО.

После обмена формами, предусмотренными в 10.3, между Главным управлением PC и главным управлением общества, из класса которого выходит судно, вся полученная информация о сроках освидетельствования судна и выставленных требованиях направляется в инспекцию, проводящую пере классификацию.

Инспекция после проведения пере классификации оформляет документы Регистра, включая и Классификационное свидетельство.

10.2. Условия присвоения класса

10.2.1. Класс PC может быть присвоен только, если:

выполнены просроченные освидетельствования и выполнены все требования, рекомендации и условия присвоения класса, предписанные обществом, из класса которого уходит судно. Выполнение требований должно подтверждаться Актом (форма 6.3.10) на английском языке с указанием даты, места, действий, предпринятых для устранения требований, и просроченных освидетельствовании;

возраст судов, переходящих в класс Регистра из класса ИКО, должен быть не более 20 лет;

судовладельцем представлены в инспекцию, проводящую пере классификацию судна, копии чертежей, требуемые процедурой по пере классификации судов, и сообщений об изменении статуса класса судов с классом общества — члена МАКО.

10.2.2. Инспекция, проводящая пере классификацию, в обязательном порядке на момент проведения освидетельствования должна проинформировать Главное управление о наличии в инспекции чертежей. После завершения пере классификации судна, но не позднее 20 дней от даты присвоения судну класса PC, в Главное управление (отдел 002) должны быть направлены факсом сообщение о дате выдачи Классификационного свидетельства (или Классификационного свидетельства с ограниченным сроком действия). Акт по форме 6.3.10 о выполнении требований, если таковые имели место, почтой — копия комплекта документов, выданных на судно  для проверки документов специалистами Главного управления, а также первичные информационные документы в соответствии с нормативными документами по учету флота.

10.2.3. В случае выдачи временного Классификационного свидетельства выдается Классификационное свидетельство по форме 3.1.2 и Акт по форме 6.3.10 о выполнении требований, если таковые имели место.

Примечание.   При отсутствии замечаний и требовании подразделения Регистра (инспекции, представительства, Региональное управление в Украине и его отделения) могут оформлять Классификационные свидетельства.

10.2.4. При переходе судна из класса PC в класс другого общества — члена МАКО инспекция должна при получении запроса из Главного управления немедленно, но не позднее одного рабочего дня, сообщить в Главное управление всю необходимую информацию, касающуюся статуса освидетельствования судна.

10.3. Пере классификация  судов и сообщения об изменении статуса класса судов с классом общества — члена МАКО

10.3.1. Общие требования.

10.3.1.1. Общие требования должны применяться в случаях передачи судна с классом одного общества — члена МАКО (далее — теряющее общество) в класс другого общества — члена МАКО (далее — принимающее общество), а также в случаях восстановления класса судов, у которых класс был ранее снят, и при снятии класса по причинам иным, чем передача в другое общество — член МАКО судов любого типа валовой вместимостью свыше 100, — самоходных или несамоходных, ограниченного или неограниченного района плавания и т.д., кроме судов внутреннего плавания.

10.3.1.2.   Настоящие требования применимы ко всем действительным, а также ассоциированным членам МАКО.

10.3.1.3.   Ассоциированными членами МАКО настоящие требования должны быть внедрены с 1 января 1997 г.

10.3.1.4.   Каждый раз, когда общество — член МАКО получает заявку от судовладельца на присвоение его класса существующему судну, принимающее общество должно немедленно известить судовладельца, что Классификационное свидетельство (см. 10.2.3) может быть выдано только после того, как будут удовлетворительно завершены все просроченные освидетельствования и выполнены все просроченные рекомендации или условия сохранения класса, ранее выставленные для судна и сообщенные судовладельцу теряющим обществом.

Принимающее общество должно также уведомить судовладельца о том, что копии чертежей, перечисленных, 10.3.2.5, должны быть предоставлены принимающему обществу в качестве предварительного условия для получения постоянного Классификационного свидетельства принимающего общества. Если судовладелец не может предоставить все требуемые чертежи, настоятельно рекомендуется, чтобы принимающее общество обратилось к судовладельцу с просьбой поручить теряющему обществу передать копии требуемых чертежей сразу же по первому требованию принимающего общества и одновременно уведомить его о том, что теряющее общество выставит счет принимающему, а оно, в свою очередь включит понесенные расходы в счет, выставляемый судовладельцу.

10.3.1.5.  Главное управление теряющего общества в пределах двух рабочих дней с момента получения такой заявки должно направить факсом принимающему обществу новейшие подробные данные о статусе класса судна, находящиеся в его ведении, включая полный перечень просроченных освидетельствовании, рекомендаций и условий сохранения класса, с соответствующими сроками проведения, назначенными данному судну. В случаях, когда в полученной информации о статусе класса содержатся неопределенные или неясные описания, теряющее общество должно предоставить подробную дополнительную информацию по просьбе принимающего общества. Теряющее общество обязано сообщить принимающему обществу о возможности других рекомендаций или условий присвоения класса, проистекающих из освидетельствований, проведенных, но еще не оформленных актами теряющим обществом. Отчетные формы G и L, прилагаемые к соглашению (см. приложения 25 и 26 к Руководству), должны использоваться принимающим и теряющим обществами соответственно для запроса и сообщения о статусе класса.

10.3.1.6.  В течение двух рабочих дней с момента получения заявки на пере классификацию принимающее общество должно уведомить теряющее общество о полученной заявке на пере классификацию.

10.3.1.7. Если судовладелец извещает теряющее общество о своем намерении перевести судно в другой класс, то это общество должно немедленно подтвердить судовладельцу все просроченные освидетельствования и невыполненные требования вместе со всеми неоплаченными счетами.

10.3.1.8. До выдачи временного Классификационного свидетельства (см. 10.2.3) принимающее общество должно получить:

.1. от судовладельца — письменную заявку на пере классификацию, содержащую поручение принимающему обществу на получение от теряющего общества информации о текущем классификационном статусе судна, и

.2.  от главного управления теряющего общества — текущее состояние классификационных освидетельствований.

10.3.1.9. Временное Классификационное свидетельство (см. 10.2.3) выдается сразу же после проведения освидетельствования судна, чтобы оно могло начать плавать до выполнения судовладельцем требований инспектора Регистра и предъявления судна к освидетельствованию для выдачи окончательного подтверждения класса.

103.1.9.1. Принимающее общество не должно выдавать Классификационное свидетельство или другие документы, дающие судну право на эксплуатацию, до тех пор, пока не будут успешно закончены все просроченные освидетельствования и выполнены все просроченные рекомендации или условия присвоения класса, ранее выданные по рассматриваемому судну, о чем был оповещен судовладелец теряющим обществом. Если в первом порту освидетельствования средства для ремонта отсутствуют, судну может быть предоставлен разовый переход до базы ремонта для завершения освидетельствовании, выполнения выставленных рекомендаций и/или условий присвоения класса. В этом случае принимающее общество должно проинформировать теряющее общество о принятом решении и согласованных условиях прямого рейса в порт, где будет проведен ремонт.

10.3.1.9.2.  В любом Классификационном свидетельстве с ограниченным сроком действия должно быть четко указано, что оно действительно в течение назначенного срока при условии выполнения всех рекомендаций или условий сохранения класса, ранее установленных для судна теряющим обществом.

10.3.1.9.3. Регистр в течение одного месяца с момента выдачи временного Классификационного свидетельства должен сообщить теряющему обществу дату выдачи этого свидетельства и подтвердить дату, место и действия, предпринятые для выполнения каждого просроченного освидетельствования, просроченных рекомендаций и просроченного условия сохранения класса, установленных судовладельцу для рассматриваемого судна теряющим обществом. Должна быть использована отчетная форма G с должным образом заполненными частями  А и В.

10.3.1.9.4. В случаях, когда теряющее общество сообщило рекомендации и условия сохранения класса судна, принимающее общество должно в течение одного месяца до окончания срока действия Классификационного свидетельства передать теряющему обществу подробный перечень дат, мест и предпринятых мер или мер, которые должны быть предприняты, для выполнения рекомендаций и условий сохранения класса.

10.3.1.10. В течение четырех недель с момента сообщения данных о статусе класса согласно 10.3.1.5 от теряющего общества к принимающему теряющее общество имеет право дослать судовладельцу и принимающему обществу дополнительную информацию по просроченным освидетельствованиям и/или условиям сохранения класса, проистекающим из выполненных освидетельствований, ближайших к дате заявки судовладельца на изменение класса, но не включенных в вышеупомянутый статус.

10.3.1.10.1. Если дополнительная информация получена до выдачи Классификационного свидетельства, замечания и условия сохранения класса должны выполняться в соответствии с 10.3.1.7.

10.3.1.10.2. Судовладелец должен быть письменно уведомлен о том, что дополнительные замечания и условия сохранения класса были получены после выдачи временного Классификационного свидетельства. Эти замечания и условия сохранения класса впоследствии должны быть приняты к исполнению, в соответствии с 10.3.1.7 в первом порту захода судна. Если эти дополнительные замечания или условия сохранения класса просрочены и не учтены. Классификационное свидетельство должно быть немедленно изъято, если судно не согласится проследовать в соответствующий порт без коммерческих целей, где просроченные освидетельствования и рекомендации будут выполнены.

10.3.1.11. Для обеспечения взаимного обмена информацией о пере классификации судов и о состоянии освидетельствовании таких судов, в особенности тех, у которых имеются невыполненные требования по освидетельствованиям, принимающее общество должно по завершении передачи класса направить должным образом заполненную форму G в постоянный Секретариат МАКО и теряющему обществу; последнее по завершении снятия класса должно направить должным образом заполненную форму L в постоянный Секретариат МАКО и принимающему обществу.

10.3.1.12. Обязательства принимающего и теряющего обществ, упомянутые в 10.3.1.6, 10.3.1.9 — 10.3.1.11, остаются неизменными в период до 6 мес., в течение которого судно не имело класса.

10.3.1.13. Если теряющее общество после получения информации от принимающего общества в соответствии с порядком передачи класса имеет серьезные основания полагать, что пере классификация не была проведена с учетом условий, перечисленных в 10.3.1.6, 10.3.1.9 — 10.3.1.11, то теряющее общество должно известить принимающее о своих сомнениях и попытаться разрешить все разногласия.

10.3.1.14.  Любые разногласия, которые не могут быть разрешены между двумя обществами,  должны быть переданы в постоянный Секретариат для окончательного решения в соответствии с Процедурой системы управления качеством ПССК МАКО Р13.1 “Претензии”.

10.3.2. Технические требования.

При переводе судна из класса одного общества — члена МАКО в класс другого должны применяться минимальные технические требования, перечисленные в 10.3.2.1 — 10.3.2.5.

10.3.2.1. Чертежи.

Принимающее общество должно запросить у судовладельца копии чертежей, в которых приведены главные размерения и общее расположение конкретного судна и его механизмов вместе с любыми предложениями судовладельца по переоборудованию. Получение чертежей, перечисленных в 10.3.2.5, или эквивалентных им альтернативных технических данных вместо специальных чертежей или спецификаций будет являться для судовладельца необходимым условием выдачи окончательного подтверждения класса принимающим обществом. Однако, предприняв необходимые усилия, чтобы получить информацию и убедившись в невозможности получения конкретных чертежей, перечисленных в 10.3.2.5, или альтернативных технических данных принимающее общество может выдать Классификационное свидетельство на полный срок при условии, что его отчетные документы классификационному надзору, подтверждающие класс судна, базируются на зарегистрированной действительной проверке всех данных, отдавая предпочтение ей, а не наличию чертежей.

10.3.2.2. Освидетельствования.

Несмотря на отчеты, указывающие, что все освидетельствования соответствуют установленным требованиям, принимающее общество должно будет провести освидетельствование, объем которого определяется возрастом судна и его классификационным статусом теряющего общества, как указано в 10.3.2.3 и 10.3.2.4.

10.3.2.3. Освидетельствование корпуса.

Суда возрастом до 5 лет проходят освидетельствование в объеме ежегодного.

Дополнительно для судов возрастом от 5 до 10 лет освидетельствование должно включать осмотр выборочного числа балластных танков.

Дополнительно для судов возрастом 10 лет и более, освидетельствование должно включать осмотр выборочного числа грузовых трюмов навалочных судов и грузовых танков на танкерах.

Должен быть приложен акт теряющего общества о последнем освидетельствовании в доке, подтверждающий соответствие правилам и методам принимающего общества.

10.3.2.4. Освидетельствование  механизмов. Должен проводиться общий осмотр всех ответственных механизмов, включающий:

проверку регулировки всех предохранительных клапанов сосудов под давлением, воздухохранителей паровых котлов, экономайзеров и парогенераторов, а также проверку в работе топочных устройств;  сверку всех сосудов под давлением с представленными чертежами и/или сертификатами;

испытание сопротивления изоляции, защитных автоматов генераторов, реле отключения неответственных потребителей, регуляторов двигателей генераторов, а также проверку параллельной работы генераторов и распределения нагрузки между ними;

проверку работы сигнально-отличительных огней и индикаторов, а также альтернативного источника электроэнергии;

проверку и испытания в рабочих условиях осушительной системы, топочных устройств котлов,  проверку пожарных насосов, включая аварийный, и дистанционного управления топливными клапанами, топливными и масляными насосами и вентиляторами;

проверку противопожарных систем и сигнализаций обнаружения пожара;

проверку системы рециркуляции и очистки ото  льда на соответствие требованиям Правил (если требуется ледовый класс):

испытание в рабочих условиях главных и всех вспомогательных механизмов, необходимых при движении судна в море  вместе с ответственными системами управления и рулевым устройством, а также испытания альтернативных (вспомогательных, аварийных) средств управления. Если судно длительное время не эксплуатировалось, то по усмотрению инспекторов должны быть проведены кратковременные ходовые испытания;

проверку пусковых устройств, включая средства, обеспечивающие ввод в действие механизмов при нерабочем состоянии судна без помощи извне (initial start arrangements);

проверку, применительно к танкерам, грузовой системы и электрооборудования в районе опасных помещений на соответствие требованиям Правил. Для установленного искробезопасного оборудования инспекторы должны убедиться, что такое оборудование имеет одобрение признанного классификационного органа. Должны быть проверены предохранительные устройства, сигнализация и ответственные приборы системы инертных газов. Сама установка должна быть подвергнута общему осмотру, чтобы убедиться, что она не представляет опасности для судна.

10.3.2.5. Минимальный объем чертежей, представляемых судовладельцем принимающему обществу:

.1.   основных:

чертеж общего расположения,

чертеж эпюры емкостей (Capacity plan),

чертеж гидростатических кривых,

руководство по загрузке судна, где это требуется;

.2.   по корпусу:

чертеж мидель-шпангоута,

чертеж продольного разреза,

чертеж палубы,

чертеж растяжки наружной обшивки,

чертеж поперечных переборок,

чертеж руля и баллера руля,

чертеж люковых закрытий;

.3.   по механической установке:

чертеж общего расположения машинного отделения,

чертежи промежуточного, упорного и гребного валов,

чертеж гребного винта,

чертежи главных двигателей, движительной установки и соединительных муфт (или наименование изготовителя, тип и технические данные);

для судов с паротурбинными установками, кроме того, — чертежи главных котлов, пароперегревателей и экономайзеров (или наименование изготовителя, тип и технические данные) и главного паропровода, схема балластной и осушительной систем, принципиальные схемы генерирования и распределения электроэнергии от основного и аварийного источников, силовых сетей,

чертежи рулевого устройства и систем рулевого привода, изготовитель рулевого привода и технические данные;

4.   расчет крутильных колебаний (представляется для судов возрастом до 2 лет);

.5.   дополнительные требования для судов со знаком ледовых усилений в символе класса:

чертежи валопровода, редукторов, гребного винта и детали любой системы передачи.

.6.   дополнительные чертежи, требуемые для нефтеналивных судов:

чертеж насосной установки в носовой и кормовой частях судна, а также осушения коффердамов и насосных отделений,

чертеж общего расположения трубопроводов грузовой системы в танках и на палубах;

.7.   дополнительные чертежи при наличии знака о безвахтенном обслуживании машинного отделения в символе класса:

описание и/или блок-схема системы управления,

принципиальные схемы систем управления и контроля:

главной пропульсивной установки и ответственных вспомогательных механизмов,

уровня воды в льялах,

грузовой системы танкеров,

котельной установки,

обнаружения пожара,

предупреждения пожара, включая подробные чертежи конструктивной защиты топливных трубопроводов под давлением,  тревожной сигнализации, включая тестовую программу.

Примечание. Дополнительная информация может потребоваться в зависимости от требований государства флага.

Вместо отдельных перечислений документов, отсутствующих в период пере классификации, принимающее общество может удовлетвориться другими техническими данными.

10.3.2.6. Примечания к форме L.

10.3.2.6.1.   Форма L (см. приложение 25 к Руководству) вместе с частью  А, заполненная соответствующим образом, высылается факсом в принимающее общество с копией в постоянный Секретариат МАКО в течение двух рабочих дней со дня получения принимающим Обществом заявки по состоянию освидетельствования. Полный перечень просроченных освидетельствований, рекомендаций и условий сохранения класса с соответствующими для судна датами должны быть приложены к копии, направляемой в принимающее общество.

10.3.2.6.2. Эта форма вместе с частями  А и В, заполненная соответствующим образом, высылается в принимающее общество и постоянный Секретариат МАКО, если класс снимается с судна, которое переводится в класс другого общества — члена МАКО.

10.3.2.6.3.   Эта форма вместе с частью С, заполненная соответствующим образом, высылается в постоянный Секретариат МАКО, если класс снимается с судна по причинам иным, чем передача в класс другого общества — члена МАКО.

10.3.2.6.4.  Из документов, указанных в 10.3.2.6.1.1 — 10.3.2.6.1.3, в постоянный Секретариат МАКО может быть направлена только форма L (без приложений).

10.3.2.7. Примечания к форме G.

10.3.2.7.1. Форма G (см. приложение 26 к Руководству) вместе с частью  А, заполненная соответствующим образом, высылается в теряющее общество и постоянный Секретариат МАКО в течение двух рабочих дней с момента поступления заявки на пере классификацию в главное управление принимающего общества.

10.3.2.7.2. Эта форма вместе с частями А и В, заполненная соответствующим образом, высылается в теряющее общество и постоянный Секретариат МАКО в течение одного месяца с даты - выдачи временного Классификационного свидетельства на судно, которое переводится из другого общества — члена МАКО. Перечень дат, подразделений и действий по просроченным освидетельствованиям, замечаниям и условиям сохранения класса со сроками, установленными судовладельцу теряющим обществом, должен быть приложен к копии, направляемой в теряющее общество.

10.3.2.7.3. Эта форма, заполненная соответствующим образом, высылается в постоянный Секретариат МАКО, если класс заново присвоен судну, лишенному класса.

10.3.2.7.4. Эта форма вместе с частями А, В и С, заполненная соответствующим образом, высылается в теряющее общество и постоянный Секретариат МАКО в течение одного месяца с даты истечения срока временного Классификационного свидетельства или окончательного присвоения класса. Перечень дат, подразделений и действий, которые были или должны быть предприняты по каждому замечанию и условию сохранения класса со сроками, установленными судовладельцу теряющим обществом, должен быть приложен к копии, направляемой в теряющее общество.

10.3.2.7.5. Из документов, указанных в 10.3.2.6.1.1, 10.3.2.6.1.2, 10.3.2.6.1.4, в постоянный Секретариат МАКО может быть направлена только форма G (без приложений).

10.4. Пере классификация судов смешанного района плавания в класс Регистра

10.4.1. Судовладелец направляет в Главное управление Регистра заявку на пере классификацию судна из класса Российского Речного Регистра в класс PC. Заявка должна содержать следующие данные:

название судна;

год постройки судна;

наличие действующих классификационных документов Российского Речного Регистра и конвенционных документов;

флаг судна до и после пере классификации;

предполагаемый разработчик проекта пере классификации.

Для пере классификации на класс PC принимаются заявки на суда, возраст которых не превышает 20 лет.

Судно, возраст которого составляет более 20 лет, подлежит реклассификации только при условии выполнения процедуры обновления, его корпуса.

10.4.2. После рассмотрения заявки на пере классификацию принимается решение о рассмотрении проекта пере классификации непосредственно в Главном управлении PC или о возможности рассмотрения, проекта, в инспекции/представительстве PC по месту разработки проекта пере классификации.

При этом к рассмотрению принимаются проекты пере классификации, выполненные проектными организациями, компетентность которых в данном вопросе, по  мнению Главного, управления, является достаточной.

10.4.3. В проект пере классификации должны входить следующие материалы:

.1.  для судна, имеющего конвенционные документы:

анализ фактического технического состояния корпуса, включая переборки и палубы, по данным дефектации, предшествовавшей реклассификации и выполненной не более чем за 1 год до нее, а также прогноз величин износа корпуса на 5 лет с момента пере классификации;

набор корпуса по действующим Правилам классификации и постройки, морских судов (часть II “Корпус”) с последующим определением допускаемых остаточных толщин на основе нормативно-методических указаний PC по оценке технического состояния корпусов судов в эксплуатации. В отдельных случаях, по согласованию с Главным управлением, допускается производить оценку фактической прочности корпуса в соответствии с нормами прочности морских судов;

расчетное обоснование нормативов обновления корпуса судна в случае, когда его возраст превышает 20 лет;

информация об остойчивости для капитана, разработанная в соответствии с требованиями 1.4.11 части IV “Остойчивость” Правил классификации и постройки морских судов;

информация об аварийной посадке и остойчивости;

инструкция по загрузке судна';

информация об остойчивости при перевозке зерна';

информация об остойчивости при перевозке навалочных грузов';

.2.  для судна, не имеющего конвенционных документов, дополнительно представляются:

анализ фактического выполнения на судне требований международных конвенций, мероприятия по его доведению до уровня требований конвенций и проект до оборудования, отражающий выполнение этих мероприятий;

расчет надводного борта судна и чертеж грузовой марки;

документация в объеме гл. 5.2 Правил обмера морских судов для выполнения Главным управлением расчетов вместимости по Международной конвенции об обмере судов 1969 г.

10.4.4. Принципиальное решение о возможности пере классификации судна может быть принято только после рассмотрения Главным управлением Регистра или подразделением Регистра, имеющим поручение Главного управления на пере классификацию, материалов, указанных в 10.4.3.

' Представляется, если требуется нормативными документами.

При положительном решении о возможности пере классификации судна, Главное управление поручает рассмотрение всего проекта пере классификации и производство пере классификации подразделению Регистра.

10.4.5. Объем и методика дефектации корпуса судна, предшествующая пере классификации, в каждом отдельном случае должны быть согласованы с инспекцией/представительством PC с учетом возраста судна. Материалы дефектации должны быть подтверждены инспекцией/представительством PC.

10.4.6. Техническое состояние корпуса судна на момент его пере классификации должно быть таким, чтобы его прочность с учетом фактического износа была достаточной для присвоения класса PC на 5 лет. В противном случае судовладелец должен выполнить мероприятия по замене изношенных корпусных конструкций для обеспечения достаточного запаса прочности на указанный срок.

10.4.7. Суда, пере классифицируемые на класс PC со знаком ограничения района плавания III СП, не должны иметь ограничения по высоте волны 3%-ной обеспеченности менее 3,5 м.

10.4.8. Для судов со знаком ограничения района плавания III СП районы и сезоны эксплуатации следует назначать в соответствии с указаниями табл. 3.2.2.1 части I “Классификация” Правил классификации и постройки морских судов.

Любые отступления от установленных Правилами PC районов и сезонов эксплуатации рассматриваются исключительно Главным управлением Регистра.

10.4.9. Для определения, возможности присвоения класса Регистра судно должно быть предъявлено к первоначальному освидетельствованию. Объем первоначального освидетельствования устанавливается в каждом случае на основе очередного освидетельствования, предусмотренного разд. 5 части I Руководства в зависимости от возраста судна и с учетом его технического состояния.

10.4.10. К Свидетельству о безопасности грузового судна по конструкции и Международному свидетельству о грузовой марке должны быть оформлены Дополнения по формам 2.1.9.3-1 "и 2.2.3-1, соответственно.

10.4.11. Инспекция/представительство PC, выполнившая  пере классификацию судна по поручению Главного управления, направляет в Главное управление для контрольного рассмотрения и хранения документацию, указанную в 10.4.3 и свое заключение об одобрении проекта пере классификации.

10.4.12. При пере классификации судна на класс PC со знаком ограничения района плавания II СП следует руководствоваться требованиями 10.4.1 — 10.4.6, 10.4.9 — 10.4.11.

Раздел 11.   ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ПОДТВЕРЖДЕНИЕМ РЕКЛАМАЦИОННЫХ АКТОВ

11.1. Подтверждение рекламационных актов производится инспектором после освидетельствования объектов рекламации по вызову судовладельца или капитана судна.

11.2. Подтверждение рекламационных актов на суда, построенные на иностранных верфях, производится по всем поднадзорным и не поднадзорным Регистру объектам независимо от принадлежности судна и наличия класса и документов Регистра.

11.3. Подтверждение рекламационных актов на суда отечественной постройки производится по поднадзорным Регистру объектам. Пункты рекламационных актов по данным объектам указываются при визировании актов.

11.4. Инспектор, проводящий освидетельствование рекламируемого объекта, подтверждает рекламационные акты независимо от причин возникновения дефекта, подписывая и заверяя акты своей печатью с записью следующего содержания: “Дефект подтверждается”. Инспектор составляет также Акт по форме 6.3.10, в котором перечисляет номера и даты подтвержденных им рекламационных актов. Копии рекламационных актов должны направляться для учета и хранения в инспекцию, на учете которой состоит судно, а в инспекции по месту проведения освидетельствования должна храниться копия Акта по форме 6.3.10.

11.5. При обнаружении в процессе освидетельствования значительных дефектов или аварийных повреждений, влияющих на безопасность плавания судна, инспектор может потребовать устранения дефектов до выхода судна в море или в зависимости от обстоятельств допустить переход (перегон) на базу гарантийного ремонта с установлением эксплуатационных ограничений. При этом составляет Акт по форме 6.3.10.

11.6. Подразделения Регистра обязаны вести непрерывный учет дефектов, подтверждаемых рекламационными актами, относящимися к объектам надзора Регистра, и выполнять анализ дефектов по поставщикам судов и объектов надзора с необходимыми обобщениями и предложениями по устранению и предотвращению установленных дефектов. Необходимая информация по дефектам должна направляться инспекции, осуществляющей надзор за постройкой судов или изготовлением материалов и изделий, и бассейновой инспекции, которая в особо важных случаях результаты анализа и обобщении должна направлять в Главное управление Регистра.

11.7. О разрывах, трещинах элементов турбин, котлов, трубопроводов, арматуры, теплообменных аппаратов и сосудов под давлением, а также другого оборудования, влияющих на безопасность мореплавания и являющихся угрозой для жизни людей, инспекции должны немедленно сообщать в Главное управление Регистра, а также в десятидневный срок направлять копию подтверждения рекламационного акта.

Раздел 12.     НАДЗОР ЗА СУДАМИ,

ПРЕДНАЗНАЧЕННЫМИ К СПИСАНИЮ ИЗ СОСТАВА, ДЕЙСТВУЮЩЕГО ФЛОТА

12.1. Особенности надзора за судами, предназначенными к списанию из состава действующего флота

В некоторых случаях судовладелец принимает решение о продолжении эксплуатации на определенный срок судов с большим возрастным износом до списания их из состава действующего флота. При этом для судовладельца нежелательна затрата значительных средств на восстановление изношенных частей судна, особенно на замену связей корпуса, имеющих износ, превышающий установленные нормы.

Такого рода эксплуатация судна может быть допущена при введении ограничений, выполнение которых обеспечивает сохранение необходимой степени безопасности судна.

Судовладелец разрабатывает эксплуатационные ограничения, содержащие конкретные предложения и их обоснования, и представляет этот материал на согласование инспекции.

Эксплуатационные ограничения в зависимости от обстоятельств могут определяться в виде ограничения:

района плавания;

по величине и распределению загрузки судна (увеличение надводного борта, специальное распределение грузов и балласта, исключение перевозки тяжелых или палубных грузов);

плавания по условиям погоды (силе ветра, степени волнения), по сезону эксплуатации;

по условиям плавания во льдах;

по роду перевозимых грузов;

по мощности главных механизмов;

по пассажировместимости, а также изменения назначения судна и перевода самоходного судна в несамоходное.

Допускается комбинация ограничений. Кроме эксплуатационных ограничений, могут назначаться сокращенные периоды между освидетельствованиями судна.

12.2. Минимальные условия обеспечения безопасности судов, предназначенных к списанию в сроки до очередного освидетельствования

12.2.1. При освидетельствовании судов и назначении им эксплуатационных ограничений инспекциям необходимо исходить из основных положений, указанных в настоящей главе.

При определении необходимого объема ремонта судна не следует применять требований действующих Правил, приводящих к существенным конструктивным изменениям, исходя из того, что на суда в эксплуатации в общем случае распространяются требования тех Правил, по которым судно было построено.

12.2.2. Применение эксплуатационных ограничений по причине пониженного технического состояния может допускаться по ходатайству судовладельца на ограниченный срок (менее 5 лет) при представлении им достаточных обоснований предлагаемых ограничений.

Эксплуатационные ограничения и (при необходимости) сокращение периодов между освидетельствованиями подлежат одобрению инспекцией.

12.2.3. Судовладелец предоставляет инспекции материал по техническому состоянию судна и оценке его по всем частям в соответствии с действующими нормативно-распорядительными документами судовладельца, регламентирующими порядок определения технического состояния и дальнейшего использования судов, имеющих большой износ или крупные повреждения.  Объем ремонтных работ и нормы запасных частей, находящихся на судне, согласовываются инспекцией, исходя из условий обеспечения безопасности плавания на устанавливаемый срок службы до списания судна, с учетом предложений судовладельца по объему ремонтных работ и эксплуатационным ограничениям.

12.2.4. Для определения технического состояния судна и его оценки судовладелец проводит дефектацию по всем частям. При определении технического состояния судна могут использоваться данные предыдущих очередного и периодических освидетельствований и сведения об обнаруженных в эксплуатации износах, повреждениях и неисправностях,, проведенных ремонтах и заменах по судовой документации (формулярам технического состояния, судовым актам, машинным журналам и т.д.).

12.2.4.1. Определение технического состояния корпуса.

Дефектация проводится по Методике дефектации корпусов морских транспортных судов  (издание ЦНИИМФ, 1992 г.) с применением предписанных Методикой норм износов (дефектов) для судов, срок службы которых менее 5 лет. Объем необходимой дефектации определяется в соответствии с Методикой. Исходя из этого определяется необходимость полной дефектации.

Допускается производить дефектацию и по другим методикам, одобренным Регистром.

В обязательном порядке должны быть предъявлены подводная часть корпуса, рулевое устройство, валопроводы и гребные винты, арматура забортных отверстий.

При ограничении района плавания, допускаемые остаточные толщины связей корпуса можно устанавливать по отношению к строительным толщинам, требуемым Правилами, по которым построено судно, для этого района плавания. В отдельных случаях может допускаться износ связей корпуса сверх норм при дополнительных ограничениях по условиям погоды и/или по загрузке судна, однако при этом должны быть предъявлены обоснования сохранения эквивалентной прочности при принятых ограничениях.

12.2.4.2. Определения технического состояния механической установки, противопожарных систем и снабжения.

При определении технического состояния механической установки судна и его оценки инспекцией берутся за основу материалы, представляемые судовладельцем в соответствии с требованиями 12.2.3. Объем дефектации отдельных узлов и деталей главных двигателей, вспомогательных механизмов, валопроводов, устройств, противопожарных систем и снабжения определяется в каждом случае по результатам дефектации и освидетельствования.

Окончательное решение принимается после проведения испытаний в соответствии с требованиями инспекторов Регистра. При этом не допускается эксплуатация с износами, превышающими предельно допустимые значения, следующих механизмов и оборудования:

пропульсивного комплекса (главный двигатель, система передачи мощности, движитель);

механизмов, обеспечивающих управляемость судна;

балластных и осушительных систем с насосами;

якорного устройства;

противопожарных систем;

аварийных источников энергии, т.е. механизмов, обеспечивающих мореходность, остойчивость, управляемость судна и его аварийную защиту. Кроме того, недопустима эксплуатация с износами, превышающими предельные значения, таких объектов, которые при аварийном разрушении создают угрозу безопасности обслуживающего персонала, а именно:

котлов и сосудов под давлением;

трубопроводов сжатых и сжиженных газов;

трубопроводов пара и горячих жидкостей (t >100°С);

двигателей внутреннего сгорания, воздушных компрессоров, центробежных сепараторов топлива и масла;

устройств, имеющих в своем составе емкости с пламенным горением.

Вместе с тем, если судовая система или комплекс имеют в своем составе резерв, обеспечивающий ее полноценное функционирование при выходе из строя части системы, то требования, предъявляемые к техническому состоянию компонентов системы, имеющих износы, превышающие предельно допустимые значения, можно снизить в тех случаях, когда, снижая эксплуатационные параметры в пределах, обеспечивающих достаточную безопасность эксплуатации судна, снижаются нагрузки на эти механизмы и оборудование до безопасных величин. Это по требованию Регистра 'должно подтверждаться расчетами.

Примечание. Предельно допустимые величины износов деталей механизмов определяются по инструкции завода-изготовителя или ПТЭ, а также в соответствии с настоящим Руководством.

12.2.4.3. Определение технического состояния электро-, радио- и навигационного оборудования.

Объем ремонта и замена отдельных элементов электро-, радио- и навигационного оборудования определяется в каждом случае по результатам дефектации и освидетельствования. Если при этом будут обнаружены износы, превышающие допустимые настоящим Руководством, возможность допуска этого оборудования к эксплуатации на устанавливаемый срок с необходимыми ограничениями является в каждом случае предметом специального рассмотрения Регистром.

Окончательное решение принимается после проведения замеров и испытаний.

12.15. Назначенные эксплуатационные ограничения должны отражаться в символе класса в словесных и дополнительных характеристиках и в судовых документах в соответствии с установленными положениями.

12.3. О перегонах судов, списанных на слом — см. 8.9.

Раздел 13. ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ  КОРПУСА  СУДНА

13.1. Общие положения

13.1.1. Настоящий раздел устанавливает требования к корпусу стальных судов и плавучих сооружений с назначением, размерами и конструкциями, соответствующими области распространения Правил классификации и постройки морских судов.

Освидетельствование корпусов судов с назначением, размерами и конструкцией, отличными от области распространения Правил, производится в соответствии со специальными указаниями Регистра, устанавливаемыми в каждом конкретном случае.

13.1.2. При освидетельствовании корпуса применяются общие положения части I Руководства и основные указания по освидетельствованию судов, изложенные в разд. 1 настоящей части.

13.1.3. Освидетельствования корпуса проводятся при первоначальном (при постройке судна, а также при приемке судна, не имевшего ранее класс PC, под надзор PC) освидетельствовании, а также при периодических освидетельствованиях, объем которых указан в гл. 3.2, 4.2 и 5.1 части II и в части III Правил классификационных освидетельствовании судов; и при внеочередных освидетельствованиях, связанных с особыми обстоятельствами. По просьбе судовладельца с учетом обеспечения необходимых условий освидетельствование корпусных конструкций может производиться при нахождении судов в рейсах или на якорных стоянках. Освидетельствование корпуса в доке является составной частью очередного и промежуточных освидетельствований всех судов, а также ежегодных освидетельствований пассажирских судов и судов, систематически плавающих во льдах и совершающих ледокольные работы, а также судов с динамическими принципами поддержания.

13.1.4. Очередное освидетельствование корпусных конструкций может быть начато по завершении четвертого года действия Классификационного свидетельства и закончено к моменту завершения очередного освидетельствования. Повторное предъявление объектов, освидетельствованных не ранее 12 мес. до завершения очередного освидетельствования не требуется (за исключением освидетельствования конструкций корпуса в доке — см. 6.2 части II Правил классификационных освидетельствовании судов). Если необходимо предъявление отдельных конструкций по условиям прогнозирования появления чрезмерного износа, деформаций или разрушений или других причин раньше наступления срока периодического освидетельствования судна, устанавливается срок предъявления судна к внеочередному освидетельствованию.

13.1.5. На вновь устанавливаемые, на судне конструкции корпуса при модернизациях, а также замене их при ремонтах должны быть представлены документы на материалы и изделия, предусмотренные Руководством по техническому надзору за постройкой судов и изготовлением материалов и изделий.

13.1.6. После ремонта конструкций или установки на судне новых конструкций должны быть произведены необходимые испытания, предписанные при их изготовлении Руководством по техническому надзору за постройкой судов и изготовлением материалов и изделий с оформлением необходимых документов.

13.1.7. При всех видах освидетельствовании корпус судна должен быть подготовлен к освидетельствованию с обеспечением в необходимых случаях доступа, вскрытии и демонтажа.

13.1.7.1. При доковом освидетельствовании судно должно быть поставлено на клетки или кильблоки такой высоты, чтобы можно было тщательно освидетельствовать днище (минимальная высота кильблоков должна быть не менее 1,2 м); освещение днищевой части должно обеспечивать детальное освидетельствование всех элементов корпуса.

13.1.7.2. Осматриваемые помещения, отсеки, и цистерны должны быть освобождены от грузов, судовых запасов, очищены и провентилированы, цистерны для топлива и масла должны быть продегазированы.

13.1.7.3. При освидетельствовании грузовых танков танкеров и химовозов должны быть обеспечены условия, средства и оборудование, необходимые для безопасного выполнения освидетельствования. Танки и пространства должны быть дегазированы до предельно допустимой концентрации паров соответствующих продуктов.

Грузовые и балластные танки должны быть освобождены от воды, осадка, очищены от грязи, остатков нефти и т.п., а также должно быть обеспечено достаточное освещение для возможности тщательного осмотра конструкций. Для всех видов освидетельствований должны быть предусмотрены средства, обеспечивающие освидетельствование конструкций безопасным и удобным способом. Для детального освидетельствования (когда возможно дотянуться рукой до конструкции) должно быть предусмотрено одно или несколько следующих средств доступа, приемлемых для инспектора:

постоянные леса и проходы  через конструкции;

временные леса и проходы через конструкции;

лифты и передвижные платформы;   лодки и плоты;      другие эквивалентные средства.

Конструкции (набор, обшивка) должны быть очищены от ржавчины.

Замеры остаточных толщин должны, как правило, производиться ультразвуковой аппаратурой операторами признанных и сертифицированных организаций.

По усмотрению инспектора может быть потребовано применение одного или нескольких средств для выявления трещин:

радиографический контроль;

ультразвуковой контроль;

магнитопорошковый контроль;

цветная дефектоскопия.

13.1.7.4. Проведение освидетельствования грузовых трюмов и танков, балластных отсеков в рейсе может быть допущено при условии, что инспектору оказывается необходимая помощь персоналом на борту судна, условия и средства для проведения освидетельствования соответствуют 13.1.7.3 и выполняются следующие требования:

обеспечивается связь между группой освидетельствования в танке и ответственным лицом командного состава на палубе;

при использовании лодок и плотов система связи обеспечивает связь с вахтенным персоналом, обслуживающим балластные насосы;

во время освидетельствования имеются под рукой газоанализаторы и кислородомеры, дыхательные аппараты, спасательные лини, свистки. При использовании лодок и плотов имеются спасательные жилеты на каждого члена группы;

лодки и плоты должны иметь достаточную плавучесть и остойчивость даже при повреждении одного из отсеков;

предусмотрен перечень контрольных проверок условий безопасности во время проведения освидетельствования.

Освидетельствование с помощью лодок и плотов может предприниматься исключительно по усмотрению инспектора, принимая во внимание предусмотренные оборудование безопасности, прогноз погоды и качку судна при приемлемом состоянии моря.

13.1.7.5. Для осмотра льял и сточных колодцев в трюмах должны быть сняты крышки и щиты деревянного настила, колодцы должны быть очищены, настилы в машинно-котельных отделениях должны быть сняты.

13.1.7.6. В отдельных случаях может быть потребовано вскрытие деревянного настила в трюмах, зашивок бортов и переборок в трюмах, зашивок бортов, переборок и подволоков в жилых и служебных помещениях, снятие деревянного настила палуб, изоляции жилых и служебных помещений, рефрижераторных трюмов и камер, цементировки и других покрытий конструкций.

13.1.7.7. В необходимых случаях может потребоваться демонтаж конструкций и оборудования, затрудняющих доступ к осматриваемым объектам, а также удаление твердого балласта.

13.1.7.8. Должно быть обеспечено достаточное освещение помещений и отсеков.

13.1.7.9. В случаях, предусмотренных разд. 6 части II Правил классификационных освидетельствований судов, подводная часть корпуса может быть освидетельствована с помощью подводного телевидения по одобренной PC программе. К обслуживанию такого освидетельствования должны привлекаться водолазные специалисты признанной PC организации.

Перед проведением освидетельствования инспектору должна быть предъявлена документация, указанная в гл. 13.1 части I Правил классификационных освидетельствовании судов.

13.1.8. Обобщенный объем освидетельствования конструкций стального корпуса при периодических освидетельствованиях приведен в табл. 13.1.8.

Объем отдельных осмотров, замеров, испытаний, предусмотренных табл. 13.1.8, устанавливается инспектором на основании указаний соответствующих глав настоящего раздела исходя из конкретных условий освидетельствования с учетом планомерного повышения объема освидетельствовании по мере увеличения возраста судна, произведенных ремонтов и замен.

При освидетельствовании корпусных конструкций должны быть учтены Унифицированные требования МАКО Z7; для нефтеналивных и комбинированных судов — Унифицированные требования Z10.1; для навалочных судов — Унифицированные требования Z10.2; для химовозов — Унифицированные требования Z10.3;

для химовозов, кроме того, — требования Международного кодекса ИМО по конструкции и оборудованию судов, перевозящих опасные химические грузы наливом, 1983 г. с Поправками 1990 г., а для газовозов — требования Международного кодекса ИМО по конструкции и оборудованию судов, перевозящих сжиженные газы наливом, 1983 г. с Поправками 1990 г.

Во всех случаях объем осмотров и замеров, предусмотренных настоящим разделом, и связанных с ними вскрытии и разборок, может быть изменен инспектором с учетом конструкции, срока службы, состояния защиты от коррозии, результатов предыдущих освидетельствовании.

13.1.9. Таблицей 13.1.8 предусмотрены периодические освидетельствования, начинающиеся после первоначального освидетельствования судна при постройке под надзором PC на класс PC. Если судно построено без надзора PC и не имело класс PC, периодические освидетельствования проводятся в соответствии с таблицей, начиная от того освидетельствования (с учетом возраста судна), которое произведено в объеме первоначального освидетельствования.

Объем осмотров корпуса, замеров остаточных толщин элементов корпусных конструкций и испытаний наружной обшивки, переборок и палуб на непроницаемость указаны табл. 13.1.8 для судна возрастом до 15 лет; с увеличением возраста судна объем освидетельствовании замеров толщин и испытаний должен быть увеличен с учетом произведенных ранее ремонтов и замен конструкций корпуса, а также нижеследующих условий:

при промежуточных и очередных освидетельствованиях должны быть проведены выборочные замеры остаточных толщин связей, которые не были заменены при ремонтах, в районах наибольшего износа конструкций нефтеналивных, навалочных судов, химовозов в сомнительных зонах в соответствии с программами расширенных освидетельствовании согласно Унифицированным требованиям МАКО Z10.1, Z10.2, Z10.3; должны быть проведены освидетельствования и замеры остаточных толщин наружной обшивки, набора, переборок и палуб, длинных надстроек, удлиненных бака и юта и их концевых переборок, комингсов люков и вентиляторов, фундаментов главных и вспомогательных двигателей и всех других конструкций, имеющих значительный износ, или  где по условиям работы такой износ прогнозируется.

Корпуса судов смешанного района плавания с возрастом более 15 лет должны быть подвергнуты при каждом очередном освидетельствовании дефектации для подтверждения достаточности общей и местной прочности требованиям Правил PC для эксплуатации в установленных районах плавания при определенной высоте волны 3%-ной обеспеченности.

13.1.10. При ежегодном освидетельствования судна в возрасте более 30 лет корпус должен освидетельствоваться в объеме промежуточного освидетельствования. При указанных освидетельствованиях необходимо производить углубленное освидетельствование корпуса судна с целью убедиться, что корпус, грузовые трюмы, люковые крышки, комингсы люков находятся в годном техническом состоянии. При этом следует обращать особое внимание на следующие объекты надзора:   обшивку корпуса и закрытия отверстий;

уплотняющие устройства проходов элементов оборудования через водонепроницаемые переборки, насколько это возможно;

грузовые трюмы, при этом следует проводить:

общее освидетельствование всех грузовых трюмов;

детальное освидетельствование в достаточном объеме, с целью установить состояние нижней части шпангоутов и их концевых креплений в носовом грузовом трюме. Если при этом обнаружена необходимость ремонта, освидетельствование должно быть расширено до детального освидетельствования всех грузовых трюмов;

на участках, подлежащих детальному освидетельствованию, необходимо проводить замеры толщин в объеме, достаточном для определения, как общего, так и местного уровней коррозии;

балластные цистерны (при промежуточном освидетельствовании следует проводить осмотр всех балластных цистерн забортной воды).

Если при таких осмотрах не обнаружено видимых дефектов, осмотр может быть ограничен проверкой того, что защитное покрытие осталось неповрежденным. В балластных цистернах забортной воды, в которых обнаружено, что защитное покрытие находится в негодном состоянии и оно не восстановлено, или в которых защитное покрытие не применялось со времени постройки, сохранение класса должно производиться после осмотра упомянутых цистерн с замерами толщин;

замеры толщин, которые должны проводиться в объеме, достаточном для определения уровней общей и местной коррозии в зонах, подверженных детальному освидетельствованию.

13.1.11.  Замеры остаточных толщин наружной обшивки корпуса, выгородок кингстонных ящиков, продольных и поперечных переборок платформ и палуб, элементов набора корпуса, надстроек и рубок, фундаментов механизмов и комингсов люков и т.д. должны выполняться дипломированными операторами признанных РС организаций в присутствии инспектора РС. Регистр может признать замеры, выполненные без присутствия инспектора, при условии, что результаты контрольных замеров толщин, назначенных инспектором, не отличаются от результатов замеров, выполненных оператором самостоятельно. Результаты замеров должны наноситься на растяжки обшивки или выполняться в табличной форме и заверяться печатью и подписью инспектора. Таблицы всех замеров должны быть объедены в официальный отчет, и прилагаться к материалам дефектации корпуса и входить в состав смотровой документации судна. Кроме того, результаты замеров остаточных толщин должны отражаться инспектором в соответствующих актах (доковых и очередных) освидетельствований.

13.2. Первоначальное освидетельствование

13.2.1. При принятии под надзор Регистра судов, не имевших ранее класса Регистра, проводится первоначальное освидетельствование, объем которого определяется в соответствии с разд. 1 части II Правил классификационных освидетельствовании судов.

Первоначальное освидетельствование заключается в детальном осмотре конструкций корпуса, проверках соответствия конструкций требованиям Правил классификации и постройки, морских судов, испытаниях и замерах, объем которых устанавливается в зависимости от возраста судна, его технического состояния, наличия технической документации и действующих документов классификационного общества, чей класс имело судно.

13.2.2. При первоначальном освидетельствовании судовладелец должен предъявить техническую документация в объеме, необходимом для проверки выполнения технических требований Правил, а также судовую документацию (документы классификационных и других компетентных органов надзора, заводские сертификаты и т.п.).

Перечень необходимой технической документации приведен в Правилах классификационных освидетельствовании судов.

13.2.3. При первоначальном освидетельствовании должна быть произведена проверка прочности конструкций корпуса на соответствие требованиям Правил Регистра. Проверка прочности производится признанными Регистром проектными или другими компетентными организациями сравнением расчетным путем момента сопротивления поперечного сечения корпуса, площади поперечного сечения верхней палубы, обшивки борта и продольных переборок освидетельствуемого судна с требуемыми Правилами, а так же сравнения требуемых Правилами размеров связей с размерами по чертежам с учетом документации компетентных органов надзора и наличия класса,

При наличии класса признанного классификационного органа оценка прочности может ограничиться проверкой отдельных основных связей, исходя из степени эквивалентности Правил ИКО и Правил PC.

Если при освидетельствовании выявлен значительный износ, инспектор должен потребовать проведения дефектации корпусных конструкций для определения остаточных толщин конструкций и сравнения их с нормами допускаемых износов.

13.3. Ежегодное освидетельствование

13.3.1. При ежегодном освидетельствовании судна должно быть произведено выявление изменений в конструкциях корпуса и его техническом состоянии по сравнению с определенными при первоначальном или очередном освидетельствованиях.

13.3.2. Обобщенный объем освидетельствования стального корпуса при ежегодном освидетельствовании судна приведен в табл. 13.1.8 (см. отдельный файл Табл. 13.1.8.)  с учетом положений Унифицированных требований МАКО Z7, а также Унифицированных требований Z10.1 — для нефтеналивных и комбинированных судов, Унифицированных требований Z10.2 — для навалочных судов, Унифицированных требований Z10.3 — для химовозов и газовозов, как указано в гл. 3.2 части П и гл. 1.5, 2.5 и 3.5 части III Правил классификационных освидетельствовании судов, в соответствии с программами расширенных освидетельствований, составленными судовладельцем с участием Регистра и одобренных Регистром.

При этом освидетельствовании корпус подлежит наружному осмотру (С) конструкций с наружной стороны, а также общему освидетельствованию конструкций в балластных отсеках, в которых, как правило, перевозится балластная вода. В зависимости от возраста судна в соответствии с упомянутыми выше требованиями и программами расширенных освидетельствований должны быть освидетельствованы и грузовые трюмы и танки. Обращается внимание на состояние защитного покрытия конструкций корпуса в грузовых и балластных отсеках нефтеналивных, комбинированных судов и газовозов, отсутствие дефектов в виде деформаций, трещин и чрезмерного износа. Конструкции корпуса в грузовых помещениях и балластных танках должны быть очищены от грязи и ржавчины и подготовлены к осмотру.

При наличии сомнений в техническом состоянии конструкций инспектор может потребовать произвести частичные вскрытия зашивок, настилов и покрытий палуб, переборок, подволоков с целью обеспечения доступа для детального освидетельствования объектов.

Осмотр подводной части корпуса при ежегодном освидетельствовании проводится для пассажирских судов и судов, систематически работающих во льдах в соответствии с гл. 13.6.

13.3.3. Если при освидетельствовании, не предусматривающем предъявления корпуса судна в доке, инспектором будет установлено  наличие недостатков, вызывающих сомнение в состоянии подводной части корпуса, инспектор имеет право потребовать постановки судна в док или предъявления сомнительного района к освидетельствованию с помощью подводного телевидения или водолазного осмотра специалистами признанной организации. Решение о дальнейшей эксплуатации судна зависит от результатов таких освидетельствований.

13.3.4. При ежегодном освидетельствовании должны быть осмотрены снаружи: надводные части бортов, штевней, грунтовых трюмов, настил верхней палубы (особенно в углах у концевых переборок надстроек, в районах углов люков и длинных рубок), книц перехода рубок и надстроек в фальшборт и ширстречный пояс, мест, где наличие “жестких точек” на палубе, переборках и обшивке может привести к трещинам. Должно быть проведено общее освидетельствование фундаментов главных, вспомогательных и палубных механизмов, машинных, котельных и насосных помещений, наливных судов, особенно в отношении обеспечения пожаро - и взрывобезопасности и свободного прохода по путям эвакуации экипажа и пассажиров. На пассажирских и грузовых судах, имеющих вырезы в бортах для дверей, должна быть осмотрена бортовая обшивка в районах углов вырезов на отсутствие трещин; на высокоскоростных судах, испытывающих при плавании на волнении вибрацию и удары, должна быть осмотрена обшивка переборок и бортов в районе углов вырезов для дверей и окон, а также в местах, подверженных усиленной коррозии.

13.3.5. При ежегодном освидетельствовании конструкций корпуса химовозов и газовозов доступ в грузовые танки для общего освидетельствования конструкций не требуется, если для этого не имеется оснований.

13.4. Промежуточное освидетельствование

13.4.1. Освидетельствование конструкций корпуса при промежуточном освидетельствовании судна выполняется при втором или третьем ежегодных освидетельствованиях судна. Это освидетельствование может быть начато при втором и завершено при третьем ежегодном освидетельствовании судна. Объем освидетельствований, указанный в 13.4.2, является дополнительным к указанному в гл. 1З.3.

13.4.2. Обобщенный объем освидетельствований.

Освидетельствование конструкций корпуса при промежуточном освидетельствовании судна указан в табл. 13.1.8 (в колонке “3-е ежегодное освидетельствование”) с учетом выполнения положений Унифицированных требований Z7 для  всех грузовых судов, Z10.1 — для нефтеналивных и комбинированных судов, Унифицированных требований Z10.2 — для навалочных судов, Унифицированных требований Z10.3 — для химовозов, как указано в гл. 4.2 части II и гл. 1.6, 2.6 и 3.6 части III Правил классификационных освидетельствований судов.

При этом освидетельствовании корпуса всех судов должны быть предъявлены к освидетельствованию в доке их подводной части с общим осмотром состояния наружной обшивки, сварных соединений, штевней, скуловых килей и кингстонных ящиков. Осмотр производится после очистки конструкций от обрастаний и ржавчины, в необходимых случаях могут быть потребованы замеры остаточных толщин наружной обшивки и выгородок кингстонных ящиков.

13.4.3. Объем дополнительных освидетельствовании корпуса зависит от возраста судна и технического состояния защитного покрытия в балластных и грузовых танках.

Промежуточные освидетельствования корпусов нефтеналивных и навалочных судов проводятся в соответствии с программами расширенных освидетельствований, при этом может потребоваться проведение замеров остаточных толщин элементов набора и переборок, ограничивающих балластные и грузовые отсеки, в районах с усиленным коррозионным износом — балок под палубного набора и верхних поясов поперечных и продольных переборок, участков днищевой обшивки в районах приемных патрубков грузовых, зачистных и осушительных систем, сборных колодцев льяльных вод, шельфов поперечных переборок и продольного набора продольных переборок и т.п.

13.4.4. Проведения испытаний отсеков на непроницаемость, как правило, не требуется, однако в случае возникновения сомнений инспектор может потребовать по результатам освидетельствования проведения необходимых испытаний.

13.5. Очередное освидетельствование

13.5.1. При очередном освидетельствовании судна должно быть проверено сохранение соответствия требованиям Правил конструкций корпуса и определено его техническое состояние в отношении обеспечения непроницаемости, величины износа и наличия повреждений с оценкой, при необходимости, их влияния на обеспечение общей и местной прочности.

13.5.2. Обобщенный объем освидетельствования конструкций корпуса, замеров остаточных толщин и испытаний при очередном освидетельствовании судна указан в табл. 13.1.8, а также в гл. 5.1 части II и гл. 1.7, 2.7 и 3.7.4.4  части III Правил классификационных освидетельствовании судов.

При очередном освидетельствовании в зависимости от возраста судна проводится детальнее освидетельствование элементов корпуса с учетом положений Унифицированных требований МАКО Z10.1, Z10.2, Z10.3 и Z7 с выполнением замеров остаточных толщин в соответствии с программой расширенного освидетельствования. Согласно положениям упомянутых Правил и Унифицированных требований проводятся испытания на непроницаемость цистерн судовых запасов воды, топлива, масла, балластных и грузовых танков.

Таблица испытания непроницаемости корпуса указана в приложении 10 к Руководству.

13.5.3. При подготовке к детальному освидетельствованию конструкций корпуса должен быть обеспечен удобный и безопасный доступ к под палубным конструкциям в грузовых трюмах, грузовых и балластных танках нефтеналивных судов, химовозов и газовозов, установлены надежные леса для возможности осмотра обшивки и набора бортов, продольных и поперечных переборок, осушены и очищены под палубные, бортовые и  междудонные балластные цистерны, обеспечены вентиляция и освещение помещений. Для освидетельствования настила палуб в трюмах и надстройках должны быть выборочно сняты участки деревянных настилов и покрытий в местах, где ожидается появление усиленного износа. В местах отставания цементное покрытие днища трюмов снимается для установления степени коррозионного поражения и последующего восстановления.

13.5.4. Должно быть обращено внимание на участки конструкций, где имеется резкое изменение сечения корпуса и продольных связей, в связи с возможностью возникновения в этих местах трещин.

При освидетельствовании днищевой обшивки изнутри грузовых и балластных танков нефтеналивных судов и химовозов следует обращать внимание на участки под приемными патрубками грузовых, зачистных и осушительных систем в связи с возможностью наличия значительного износа, а также на участки днища под мерительными трубами, где могут образоваться язвины и от ударов замерными   линейками.

13.5.5. На судах, где имеются надстройки или рубки из алюминиевых сплавов, следует обратить внимание на места сопряжения алюминиевых и стальных конструкций в связи с возможностью коррозионного поражения алюминиевых конструкций и нарушения прочности и плотности соединений.

13.5.6. Тщательному осмотру должна быть подвергнута верхняя кромка ширстречного пояса, районы соединения его с фальшбортом, сам фальшборт на предмет выявления возможных трещин.

На верхней палубе должны быть тщательно осмотрены места возможного появления трещин, как указано в 13.3.4.

13.5.7. При проведении испытаний корпусных конструкций на непроницаемость должны быть выполнены подготовительные работы по подготовке конструкций к испытаниям: поверхности конструкций, подвергающихся испытаниям, должны быть тщательно осушены и очищены, сварные швы очищены от шлака, угловые швы сопрягаемых конструкций должны быть осушены. Приборы и устройства, контролирующие испытательное давление воды или сжатого воздуха, должны быть проверены компетентными органами.

13.5.8. Освидетельствования судов возрастом свыше 20 лет осуществляются в соответствии с Инструкцией по освидетельствованию судов старше 20 лет (НД № 2-07-129).

13.5.8.1. Объем освидетельствования судов возрастом 20 лет и более включает в себя объем, регламентированный для третьего очередного освидетельствования, однако объем осмотров, замеров остаточных толщин и испытаний устанавливается с учетом выполненных ранее ремонтов и замен конструкций корпуса. Производятся замеры остаточных толщин конструкций, не подвергавшихся ремонту и замене, а также выборочные замеры толщин ранее замененных конструкций (см. 5.1.6 части II Правил классификационных освидетельствовании судов).

13.5.8.2. Корпуса нефтеналивных, навалочных судов и химовозов возрастом свыше 20 лет освидетельствуются в соответствии с программой расширенных освидетельствовании, составленной на основе Унифицированных требований МАКО Z10.1, Z10.2 и Z10.3 с учетом выявленного технического состояния при предыдущих освидетельствованиях.

13.5.8.3. Применение специальных норм износов конструкций корпуса для судов возрастом 20 лет и более может быть разрешено только по согласованию с Главным управлением Регистра.

13.6. Доковое освидетельствование

13.6.1. Освидетельствование корпуса судна в доке проводится в соответствии с 3.6 части I Правил классификационных освидетельствований судов.

13.6.2. Обобщенный объем освидетельствовании корпуса в доке указан в табл. 3.1.8.

К освидетельствованию конструкции корпуса (наружная обшивка бортов и днища, штевни, брусковый и скуловые кили, кингстонные ящики, сварные соединения) должны быть предъявлены в очищенном состоянии (допускается окраска грунтом в 1 слой).

При осмотре обращается внимание на наличие коррозионного износа, повреждений в виде вмятин, пробоин, гофр наружной обшивки, трещин обшивки днища в районах углов вырезов для кингстонных ящиков, в районах отверстий для донно-бортовой арматуры и установки приборов, навигационных систем, на состояние скулового пояса наружной обшивки в районах установки скуловых килей и особенно у их концов.

13.6.3. Замеры остаточных толщин наружной обшивки, выгородок кингстонных ящиков и патрубков бортовой арматуры производятся в соответствии с требованиями табл. 13.1.8 и программы расширенного освидетельствования нефтеналивных, навалочных судов и химовозов в зависимости от возраста судна и результатов освидетельствования.

При оценке технического состояния приемных и отливных патрубков к ним следует применять нормативы Регистра по износам корпусных конструкций.

Допускаемая остаточная толщина при общем и канавочном износе не должна превышать 0,5Sо, а при язвенном износе — 0,3Sо, где So — построечная толщина патрубка (не менее 12 мм).

Приварные патрубки донно-бортовой арматуры подлежат освидетельствованию с замером остаточных толщин после демонтажа донно-бортовой арматуры в шести радиально-противоположных точках: непосредственно у фланца, на расстоянии одного диаметра от фланца и на максимально возможном расстоянии от фланца.

Освидетельствование проводится при каждом доковании, начиная со второго очередного освидетельствования судна.

13.6.4. Испытания наружной обшивки корпуса проводятся, как правило, при испытаниях отсеков в соответствии с положениями табл. 13.1.8 и Унифицированных требований Z10.1, Z10.2 и Z10.3, а также в случаях выявленной необходимости.

Величина испытательного  давления и методика  испытаний  указаны в приложении 10.

13.7. Документы Регистра

Выполнение требований Правил Регистра, и годное техническое состояние корпуса судна удостоверяются выдачей и подтверждением Классификационного свидетельства.

Документы, являющиеся основанием для выдачи, возобновления и подтверждения Классификационного свидетельства, а также документы Регистра, выдаваемые при техническом надзоре за судами, указаны в Перечне документов Российского Морского Регистра Судоходства, выдаваемых при осуществлении технического надзора.

Документами, подтверждающими результаты освидетельствовании нефтеналивных и комбинированных судов, навалочных судов в соответствии с Унифицированными требованиями МАКО Z10.1 и Z10.2 при ежегодных, промежуточных и очередных освидетельствованиях, являются Акты по формам 6.3.41 и 6.3.42.

Раздел 14.     ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ СУДОВЫХ УСТРОЙСТВ, ОБОРУДОВАНИЯ И СНАБЖЕНИЯ

14.1. Общие положения

14.1.1. При освидетельствовании судовых устройств, оборудования и снабжения применяются основные указания части I Руководства.

14.1.2. Настоящий раздел устанавливает требования к судовым устройствам, оборудованию и снабжению с назначением и конструкцией, соответствующими области распространения Правил.

Освидетельствование судовых устройств, оборудования и снабжения, подлежащих надзору Регистра, с конструкцией, не регламентированной Правилами, проводится с изменениями, устанавливаемыми Регистром в каждом конкретном случае.

14.1.3. Освидетельствование судовых устройств, оборудования и снабжения производится при первоначальном, очередном и ежегодном освидетельствованиях судна, а при особых обстоятельствах — также при внеочередном освидетельствовании судна.

При предоставлении судну отсрочки очередного освидетельствования, а также в других обоснованных случаях проведение предусмотренных при очередном освидетельствовании детальных осмотров, связанных с разборкой, вскрытием и демонтажем, внутренних осмотров и гидравлических испытаний баллонов, резервуаров и систем, испытаний пробной нагрузкой, а также проверок в действии и испытании на непроницаемость может быть отсрочено на период не более 3 мес. при условии  проведения внеочередного освидетельствования, объем, которого устанавливается на основе объема ежегодного освидетельствования. Отсрочка предоставляется судну, если результаты проведенного внеочередного освидетельствования не вызывают сомнений в отношении надлежащего технического состояния объектов. При предоставлении отсрочки очередного освидетельствования необходимо руководствоваться указаниями 3.3 части I Правил классификационных освидетельствовании судов.

14.1.4. При очередном освидетельствовании судна могут не проводиться вторично те виды освидетельствования объектов, которые были проведены в необходимом объеме не более чем за 12 мес. до даты данного освидетельствования. Если по каким-либо причинам необходимо предъявление отдельных объектов к освидетельствованию ранее наступления срока периодического освидетельствования, устанавливается срок предъявления судна к внеочередному освидетельствованию по данному объекту.

14.1.5. На вновь устанавливаемые, на судно объекты судовых устройств и оборудования и принимаемое снабжение, а также при их замене должны быть предъявлены документы на изделия, предусмотренные Руководством по техническому надзору за постройкой судов и изготовлением материалов и изделий.

14.1.6. После ремонта или установки на судне новых объектов судовых устройств и оборудования должны быть произведены испытания, предписанные при их изготовлении и установке на судне. Испытания производятся в соответствии с Руководством по техническому надзору за постройкой судов и изготовлением материалов и изделий с оформлением соответствующих документов.

14.1.7. При всех видах освидетельствования судовые устройства, оборудование и снабжение должны быть подготовлены к освидетельствованию с обеспечением в необходимых случаях доступа, вскрытия и демонтажа.

Для освидетельствования и проверки в действии объекты должны предъявляться в исправном состоянии (кроме освидетельствовании, связанных с предстоящим или производимым ремонтом и аварийными случаями).

По требованию инспектора при освидетельствовании должны быть предъявлены необходимые документы (чертежи, описания, схемы, формуляры или паспорта).

14.1.8. Обобщенный объем освидетельствования судовых устройств, оборудования и снабжения при периодических освидетельствованиях судов приведен в табл. 14.2.1, 14.3.1, 14.4.1, 14.5.1, 14.6.1, 14.7.1. Объем отдельных осмотров, измерений, проверок и испытаний, предусмотренных этими таблицами, устанавливается инспектором на основании указаний настоящего раздела, исходя из конкретных условий освидетельствования.

Объем осмотров и замеров, предусмотренных настоящим разделом, и связанных с ними вскрытий, разборок и демонтажа, может быть изменен инспектором в каждом случае с учетом конструкции, срока службы, результатов предыдущего освидетельствования, произведенных ремонтом и замен, а также результатов свидетельствования в доступных местах и проверки в действии.

14.1.9. Таблицами, приведенными в соответствующих главах настоящего раздела, предусмотрены периодические освидетельствования, начинающиеся после постройки судна под надзором Регистра или органа, уполномоченного Регистром к замещению. При освидетельствовании судна, построенного без надзора Регистра или органа, уполномоченного Регистром к замещению, периодические освидетельствования проводятся в соответствии с таблицами, начиная от того освидетельствования, на основании которого устанавливается объем первоначального освидетельствования.

14.1.10. Освидетельствование механизмов, баллонов, систем и трубопроводов, электро- и радиооборудования в составе судовых устройств, оборудования и снабжения, в части, не регламентированной специальными указаниями настоящего раздела, проводится в соответствии с требованиями разд. 16, 18 и 22.

14.1.11. Документы Регистра.

Выполнение требований Правил и надлежащее техническое состояние закрытий отверстий, рулевого, якорного, швартовного и буксирного устройств, сигнальных мачт, оборудования трюмов для перевозки сыпучих грузов, защиты экипажа и пассажиров, судовых помещений, аварийного снабжения и средств крепления контейнеров удостоверяется Классификационным свидетельством.

Документы, являющиеся основанием для выдачи, возобновления и подтверждения свидетельств, а также документы, применяемые при внеочередных освидетельствованиях, при надзоре по международным конвенциям, при ремонте и в прочих необходимых случаях, указаны в разд. 6 части I Руководства.

14.2. Закрытия отверстий в наружной обшивке, палубах, надстройках и переборках

14.2.1. Обобщенный объем освидетельствований закрытий отверстий при периодических освидетельствованиях судов приведен в табл. 14.2.1.

По истечении пятилетнего цикла освидетельствования повторяются.

14.2.2. При освидетельствовании крышек люков и комингсов судов возрастом более 30 лет должна проводиться:

.1.  проверка отсутствия не одобренных изменений в комингсах люков, люковых крышках, их стопорящих, опорных, задраивающих устройствах и уплотнениях со времени последнего освидетельствования;

.2.   в случае установки стальных крышек с механическим приводом — проверка состояния:   люковых крышек;

уплотнений продольных, поперечных и промежуточных крестообразных пазов (прокладки, компрессионные угольники, осушительные каналы);        задраивающих и опорных устройств;     направляющих блоков или шкивов;

Таблица 14.2.1

|  |  | Освидетельствование судна |
| --- | --- | --- |
| № |  |  |
| п/п | Объект освидетельствования | 1-е | 2-е | -3-е | 4-е | 1-е |
|  |  | ежего | ежего | ежего | ежего | очеред |
|  |  | дное | дное | дное | дное | ное |
| 1 | Закрытия люков и горловин на открытых участках палуб и внутри надстроек, | 0 | 0 | 0 | 0 | ОН |
|  | не являющихся закрытыми, наружные двери надстроек и рубок, сходные, |  |  |  |  |  |
|  | световые и вентиляционные люки, лацпорты и иллюминаторы, объемные |  |  |  |  |  |
|  | закрытия отверстий для погрузки транспортных средств, крышки |  |  |  |  |  |
|  | вентиляционных раструбов |  |  |  |  |  |
| 2 | Закрытия люков в междупалубных пространствах |  |  |  |  | 0 |
| 3 | Двери водонепроницаемых переборок | ОР | ОР | ОР | ОР | ОР |
| 4 | Приводы закрытии с указателями | Р | Р | Р | Р | Р |

направляющих деталей;     направляющих рельсов и опорных роликов;     стопоров и т.п.;

тросов, цепей, турачек, натяжных устройств;    гидравлической системы, используемой для закрывания, стопорения и уплотнения;     предохранительных и запорных клапанов;

.3.       в случае установки съемных крышек, деревянных или стальных понтонов — проверка состояния:

деревянных крышек и съемных бимсов, держателей или башмаков;

съемного бимса и их крепежных приспособлений;     стальных понтонов;    брезентовых чехлов;

крепительных уток, битенгов и клиньев;     запирающих шин грузового люка и их крепежных приспособлений;

погрузочных опор (планок)/шин и кромки бортовой обшивки;

направляющих листов и киповых планок;

компрессионных распорок, осушительных каналов и осушительных труб (если они имеются);

водонепроницаемых переборок и их приводы, а также приводы  закрытий люков (они проверяются в действии (Р).

14.2.3. Объем периодических освидетельствований следующих объектов, относящихся к отверстиям в корпусе, надстройках и рубках, приведен в табл.2.1.1 части II Правил классификационных освидетельствовании судов: кингстонных ящиков (см. 1.1.3, 1.3.4), комингсов люков и вентиляторов (см. 1.2.5), воздушных и измерительных труб цистерн и отсеков (см. 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.5).

Объем освидетельствования шпигатов, арматуры донной, бортовой и расположенной на водонепроницаемых переборках указан в п.п. 7.1.1 и 7.13 табл. 2.1.1 этих же Правил.

Освидетельствование механизмов, систем и электрического оборудования в составе механических приводов люковых закрытий и дверей в переборках проводится, учитывая указания разд. 18 и 19 настоящей части Руководства.

14.2.4. При очередном и ежегодном освидетельствованиях судна закрытия отверстий подлежат детальному осмотру (О), двери водонепроницаемых переборок и их приводы, а также приводы закрытий люков проверяются в действии (Р).

14.2.5. При ежегодном освидетельствовании в закрытиях грузовых трюмов проверяются:

средства обеспечения непроницаемости крышек (по всему периметру и между секциями крышек), устройства крепления задраивания крышек, цепные или тросовые проводки со шкивами и направляющими рельсами и колесами, турачки палубных механизмов, используемые для привода закрытий, стопоры, дренажная система, гидравлические приводы для закрытия и задраивания крышек, упоры против смещения крышек.

При применении съемных бимсов, крышек понтонного типа, а также деревянных закрытий проверяются:

техническое состояние конструкций, гнезд для съемных бимсов и их крепление, обухи для подъема крышек и места их установки, направляющие планки и кницы, устройства для стока воды, комингсы люков и их стойки, работа механических элементов закрытий.

14.2.6. При очередном освидетельствовании судна дополнительно проверяются: работа механизмов люковых закрытий, гидравлических и механических приводов, крепление крышек в открытом положении люков, водонепроницаемость закрытий (см. 14.2.9), а также остаточные толщины комингсов, обшивки крышек люков с набором и съемных закрытии (понтонного или других типов).

14.2.7. При проведении освидетельствовании наружных закрытий отверстий, предназначенных для погрузки и выгрузки транспортных средств (аппарелей), проверяется:

состояние несущих частей металлоконструкций аппарели (наличие пластических деформаций, трещин, состояние сварных швов) — см. также 14.2.10;

состояние грузовых канатов и блоков, при определений технического состояния которых следует руководствоваться нормами износов, приведенными в 10.6 Правил по грузоподъемным устройствам морских судов;

срабатывание конечных выключателей в крайних положениях аппарели, состояние стопоров, фиксирующих аппарель “по-походному”;

состояние резиновых уплотнений и комингса въездного проема, задраивающих устройств.

14.2.8. При очередном освидетельствовании люковые закрытия, наружные двери надстроек и рубок, сходные, световые и вентиляционные люки, двери носовых, бортовых и кормовых лацпортов, носовые и кормовые объемные закрытия отверстий для погрузки транспортных средств, подвергающиеся воздействию моря, иллюминаторы совместно с прокладками и задраивающими устройствами должны быть испытаны на непроницаемость (Н). На судах старше 20 лет испытание крышек трюмов на непроницаемость должно производиться при ежегодных освидетельствованиях.

Испытания на непроницаемость закрытий отверстий могут быть потребованы при всех видах освидетельствовании при сомнении в обеспечении непроницаемости.

14.2.9. Испытания на непроницаемость должны производиться струёй воды из ствола с насадкой диаметром не менее 12 мм с напором, обеспечивающим высоту струи воды у места испытания не менее 20 м. Поливание должно  производиться с расстояния не более 1,5 м струёй, перпендикулярной к испытываемой поверхности. Могут применяться другие одобренные Регистром методы испытаний.

14.2.10. При определении технического состояния закрытий отверстий следует руководствоваться нормами износов и дефектов, приведенными в 5.6.2.7 и 5.6.2.8 части II Правил классификационных освидетельствовании судов.                                                                                                                                      14.2.11. Результаты освидетельствовании закрытий отверстий указываются в Актах по формам 6.3.2, 6.3.7, 6.3.12.

При освидетельствовании судна для возобновления грузовой марки техническое состояние закрытий указывается в Акте освидетельствования судна для назначения/возобновления грузовой марки (форма 6.3.6).

При назначении грузовой марки данные об отверстиях и их закрытиях заносятся в Характеристику условий назначения грузовой марки (форма 6.7.3).

14.3. Рулевое устройство

14.3.1. Обобщенный объем освидетельствований рулевого устройства при периодических освидетельствованиях приведен в табл. 14.3.1. По истечении пятилетнего цикла освидетельствования повторяются.

Таблица 14.3.1

| Объект освидетельствования | 1-е ежегодное | 2-е ежегодное | 3-е ежегодное | 4-е ежегодное | 1-е очередное |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перо руля, поворотные и неповоротные насадки, гельмпортовая труба Баллер руля и поворотной насадки, съемный рудерпост, штыри, подшипники, детали соединений (муфты, шпонки, болты и т.д.) Главный рулевой привод с системой и постами управления и указателями положения пера руля (5) Вспомогательный и аварийный рулевые приводы Ограничитель поворота руля | -- -- Р С С | -- -- Р С С | СМ¹ І 'і СМ¹ І Р С С | -- -- Р С С | О¹ І іН4 ОМ№ І ОР ОР С |

Примечание:

(1) Освидетельствование элементов подводной части судна проводится при доковом освидетельствовании. В таблице предусмотрены освидетельствования судов, подлежащих докованию через интервалы, равные 30 + ± 6 мес. О судах, подлежащих докованию ежегодно, и судах, периоды между докованиями которых могут быть более трех лет, — см. разд. 6 части II Правил классификационных освидетельствовании судов. Для судов, подлежащих, докованию ежегодно, наружный осмотр (С) проводится также при первом и третьем ежегодных освидетельствованиях.

При периоде докования свыше двух лет детальный осмотр (О) и замеры остаточных толщин (М) проводятся при очередном освидетельствовании. При доковании судна проводится также освидетельствование рулевого устройства, валопровода и  движителя, донной и бортовой арматуры систем.

(2) Осмотры и замеры (зазоры в подшипниках и просадка руля) проводятся также при каждом доковом освидетельствовании судна — см. 5.11 части I  Руководства.

(3) Ели по результатам осмотра установлен значительный износ, должны быть проведены замеры остаточной толщины листов.

(4) Испытания  на  непроницаемость пустотелых конструкций — по усмотрению инспектора.

(5) Объем освидетельствования рулевой машины указан в 5.4  табл. 16.1.8,  электропривода рулевого устройства — в 6..2  табл. 18.1.4.

14.3.1.1. Ежегодное освидетельствование.

Рулевое устройство должно быть осмотрено с проверкой действия главного и вспомогательного приводов, указателей положения пера руля на ходу или стоянке судна.

Аварийный рулевой привод и ограничители поворота руля должны быть осмотрены и проверены в действии.

Освидетельствование механизмов, систем и электрического оборудования в составе рулевого устройства производится в соответствии с требованиями, изложенными в соответствующих разделах Руководства.

14.3.1.2. Очередное освидетельствование.

При очередном освидетельствовании перо руля, поворотные и неповоротные насадки, рудерпост, штыри и подшипники, гельмпортовая труба и рулевые приводы подлежат детальному осмотру в доке с замерами зазоров в подшипниках и проверкой просадки руля и поворотной насадки. При этом освидетельствовании должна быть проверена надежность стопорения деталей (гаек, штырей, втулок, соединительных болтов и т.п.).

Освидетельствование без демонтажа баллера пера руля, подшипников и соединений рулевого устройства может быть допущено при условии, что конструкция рулевого устройства допускает проведение замеров зазоров в подшипниках. При этом могут потребоваться частичные разборки (снятие крышек, лючков и т.п.), а также выполнение дополнительных работ, если по результатам освидетельствования возникнут сомнения в техническом состоянии узла. За инспектором остается право требовать вскрытия узлов, опрессовки пера руля.

При очередном освидетельствовании судна рулевое устройство подлежит проверке в действии при работе главного и вспомогательного рулевых приводов, а также аварийного привода. Ограничители поворот руля и поворотной насадки подлежат наружному осмотру.

Работа рулевого устройства на главном приводе должна быть проверена на полном переднем и среднем заднем ходах. Работа рулевого устройства на вспомогательном приводе должна быть проверена при скорости переднего хода, равной 1/2 максимальной скорости судна, но не менее 7 уз. При этих испытаниях должна быть произведена контрольная проверка времени и углов перекладки руля или поворотной насадки, срабатывания ограничителей углов перекладки, а также правильности показаний указателей положения пера руля или поворотной насадки и отсутствия сползания пера руля или поворотной насадки при удержании их на любом из бортов.                                                                                                                                                                               14.3.1.3. При ремонте или замене обшивки профильных рулей и поворотных насадок должно быть проведено их испытание на непроницаемость.

14.3.1.4. При определении технического состояния рулевого устройства необходимо руководствоваться нормами износов и дефектов, приведенных в 5.6.3.5 части II Правил классификационных освидетельствовании судов.

14.3.1.5. Результаты освидетельствования рулевого устройства указываются в Актах по формам 6.3.2, 6.3.7, 6.3.12.

14.4. Якорное устройство

14.4.1. Обобщенный объем освидетельствований якорного устройства при периодических освидетельствованиях судов приведен в табл. 14.4.1. По истечении пятилетнего цикла освидетельствования повторяются.

14.4.2. Освидетельствование механизмов, систем и электрического оборудования в составе якорного устройства проводится в соответствии с требованиями разд. 16 и 18.

14.4.3. При ежегодном и очередном освидетельствованиях судна якорное устройство подлежит проверке в действии (Р) при работе якорных механизмов.

Якоря и клюзы, цепи и тросы при каждом ежегодном освидетельствовании судна подлежат наружному осмотру (С), при очередном — детальному осмотру (О).

Стопоры и устройства для отдачи коренного конца якорной цепи подлежат детальному осмотру (О) и проверке в действии (Р) при очередном освидетельствовании судна.

Таблица 14.4.1

| Объект освидетельствования' | Освидетельствование судна |
| --- | --- |
|  | 1-е ежегодное | 2-е ежегодное | 3-е ежегодное | 4-е ежегодное | 1-е очередное |
| Якоря и клюзы Цепи и тросы Стопоры и устройства для отдачи якоря Запасные части | Р с с с | р с с с | р с с с | р с с с | О ОМ2 ОР с |
| (1)Объем освидетельствования якорных механизмов указан в табл. 16.1.8 и гл. 16.7, объем освидетельствования электроприводов якорного устройства — в разд. 18. (2)Замеры износа цепей (при первом очередном освидетельствовании) — по усмотрению инспектора. |

14.4.4. При первоначальном освидетельствовании судна должно быть проверено выполнение требований Правил в отношении снабжения судна якорями, якорными цепями и тросами, конструкции якорного устройства и обеспечения регламентированных скоростей подъема якорей. При этом освидетельствовании судовладелец должен предъявить сертификаты на якоря, якорные цепи и тросы.

14.4.5. При очередном освидетельствовании судна,  якорные цепи должны быть выкатаны из цепного ящика, очищены и расположены так, чтобы их можно было тщательно осмотреть на всей длине; якоря должны быть очищены и уложены для осмотра.

Если маркировки и клейма стерлись от времени, они должны быть возобновлены.

При этом освидетельствовании якорное устройство должно быть проверено в действии с контрольной проверкой скорости подъема якорей.

Должна быть проверена правильность прохождения цепи по звездочке и стопорам (отсутствие проскакивания звеньев, скручивания цепей и т.п.), а также надежность действия тормозов и муфт сцепления механизмов подъема якорей.

Проверка якорного устройства в действии должна проводиться путем отдачи и подъема якорей на глубине не менее 40 м; однако если в ограниченном районе плавания судна максимальные глубины менее 40 м, испытание может производиться на максимальной глубине.

14.4.6. При ежегодном освидетельствовании судна якорное устройство должно быть осмотрено в сборе с проверкой в действии путем отдачи или приспускания якорей и их подъема.

14.4.7. При определении технического состояния якорного устройства необходимо руководствоваться нормами износов и дефектов, приведенными в 5.6.4.7 части II Правил классификационных освидетельствовании судов.

14.4.8. Результаты освидетельствования якорного устройства указываются в Актах по формам 6.3.2, 6.3.7, 6.3.12.

На судне должны быть Сертификат на якорь (форма 6.5.2), Сертификат на якорную цепь (форма 6.5.3) и Сертификат на трос (форма 6.5.30).

14.5. Швартовное устройство

14.5.1. Обобщенный объем освидетельствовании швартовного устройства при периодических освидетельствованиях судов приведен в табл. 14.5.1. По истечении пятилетнего цикла освидетельствования повторяются.

14.5.2. Освидетельствование механизмов, систем и электрического оборудования в составе швартовного устройства производится в соответствии с требованиями разд. 16 и 18.

14.5.3. При очередном освидетельствовании судна кнехты, клюзы, киповые планки, тросы и другое оборудование подлежат наружному осмотру (С) и замерам износа (М).

Таблица 14.5.1

| Объект освидетельствования ' | Освидетельствование судна |
| --- | --- |
|  | 1-е ежегодное | 2-е ежегодное | 3-е ежегодное | 4-е ежегодное | 1-е очередное |
| Кнехты, клюзы, киповые планки, тросы и другое оборудование | С | С | С | С | С |

Примечание:   (1) Объем освидетельствования швартовых механизмов указан в гл.16.7, электроприводов швартовых механизмов – разд. 18 настоящей части (см. также табл. 2.1.1 части II Правил классификационных освидетельствований судов).                                                                                                                                                                                                    При определении технического состояния швартовного устройства следует руководствоваться нормами износов и дефектов, приведенными в 5.6.5.3 части II Правил классификационных освидетельствовании судов.

14.5.4. Результаты освидетельствования швартовного устройства указываются в Актах по формам 6.3.2, 6.3.7, 6.3.12.

14.6. Буксирное устройство

14.6.1. Обобщенный объем освидетельствований буксирного устройства при периодических освидетельствованиях судов приведен в табл. 14.6.1. По истечении пятилетнего цикла освидетельствования повторяются.                                                                                Таблица 14.6.1

|  | Освидетельствование судна |
| --- | --- |
| Объем освидетельствования' | 1-е | 2-е | 3-е | 4-е | 1-е |
|  | ежего | ежего | ежего | ежего | очере |
|  | дное | дное | дное | дное | дное |
| Буксирный гак 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОР |
| Буксирные дуги, арки, |  |  |  |  | 0 |
| тросовые стопоры2 |  |  |  |  |  |
| Кнехты, битенги, клюзы и |  |  |  |  | 0 |
| тросы |  |  |  |  |  |
| Специальные устройства | С | С | С | С | ОР |
| для аварийной буксировки |  |  |  |  |  |
| ' Объем освидетельствования буксирной лебедки |
| указан в гл. 16.7, электропривода буксирной лебедки — в |
| разд. 18 настоящей части и 8.6.4 табл. 2. . 1 части II Правил |
| классификационных освидетельствовании судов. |
| 2 Только на буксирах. |

14.6.2. При очередном освидетельствовании - судна буксирные гаки в комплекте с их дистанционным управлением и устройством для защиты от перегрузки, буксирные дуги, арки, тросовые стопоры, кнехты, битенги, клюзы и тросы подлежат детальному осмотру (О). Дистанционное управление буксирного гака должно быть проверено в действии (Р).

При ежегодном освидетельствовании судна буксирные гаки подлежат детальному осмотру (О).

14.6.3. Специальное устройство для аварийной буксировки крупнотоннажных судов в составе проводников, буксирных тросов, цепных устройств, буксирных клюзов, устройств крепления буксира, роульсов при ежегодных освидетельствованиях подлежит осмотру (С), а при очередном освидетельствовании — детальному осмотру с проверкой в действии там, где это возможно (ОР).

14.6.4. При определении технического состояния буксирного устройства следует руководствоваться нормами износов и дефектов, приведенными в 5.6.6.5 части II Правил классификационных освидетельствовании судов.

14.6.5. Результаты освидетельствования буксирного устройства указываются в Актах по формам 6.3.2, 6.3.7, 6.3.12.

14.7. Сигнальные мачты

14.7.1. Обобщенный объем освидетельствований сигнальных мачт при периодических освидетельствованиях судов приведен в табл.14.7.1. По истечении пятилетнего цикла освидетельствования повторяются.

Таблица 14.7.1

| № п/п | Объект освидетельствования | Освидетельствование судна |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1-е ежегодное | 2-е ежегодное | 3-е ежегодное | 4-е ежегодное | 1-е очередное |
| 1 2 | Мачты Стоячий такелаж |  |  |  |  | ОМ1 О . |
| ' Контрольные замеры остаточной толщины листов мачт, начиная с третьего очередного освидетельствования |

14.7.2. При очередном освидетельствовании судна должен быть проведен детальный осмотр (О) мачт и их такелажа. Особо тщательному осмотру должны подвергаться мачты у степсов и пяртнерсов, а также в местах крепления стоячего такелажа. Объем замеров остаточной толщины обшивки мачт (М) при этом освидетельствовании устанавливается инспектором по результатам осмотра с учетом данных предыдущих замеров и предшествовавших ремонтов.

14.7.3. При определении технического состояния мачт и их такелажа следует руководствоваться нормами износов, приведенными  в 5.6.7.2  части II Правил классификационных освидетельствований судов.

14.7.4. Результаты освидетельствовании сигнальных мачт указываются в Актах по формам 6.3.2, 6.3.7, 6.3.12.  На съемные детали и тросы такелажа на судне должны находиться документы завода-изготовителя.

14.8. Оборудование трюмов для перевозки сыпучих грузов

14.8.1. Съемное оборудование для перевозки сыпучего груза при его установке освидетельствованию Регистром не подлежит. Стационарное (постоянно установленное) оборудование для разделения сыпучего груза подлежит детальному осмотру  (О) при каждом очередном освидетельствовании судна.

14.8.2. Рассмотрению Регистром подлежат чертежи конструкций переборок и питателей и их крепления к судовым конструкциям с расчетами прочности, а также расчеты остойчивости судна при перевозке сыпучего груза с целью одобрения плана загрузки судна сыпучим грузом.

14.8.3. При очередных освидетельствованиях судов, предназначенных или приспособленных для перевозки сыпучего груза, инспектор проверяет наличие одобренного плана загрузки судна сыпучим грузом и информации об остойчивости судна, а также определяет техническое состояние стационарного оборудования для разделения сыпучего груза.

Отметка об освидетельствовании делается в Актах по формам 6.3.2, 6.3.7, 6.3.12.

14.8.4. При определении технического состояния стационарного оборудования применяются нормы износа и повреждений, относящиеся к конструкции корпуса судна.

14.8.5. Результаты освидетельствования оборудования трюмов для перевозки сыпучих грузов указываются в Актах по формам 6.3.2, 6.3.7, 6.3.12.

14.9. Защита экипажа и пассажиров

14.9.1. Освидетельствованию подлежат следующие средства защиты экипажа и пассажиров:

переходные мостики и под палубные переходы;

леерные ограждения на открытых палубах площадках и переходных мостиках, а также устанавливаемые на палубных грузах, и спасательные леера;

фальшборты.

14.9.2. Освидетельствование средств защиты экипажа и пассажиров производится при освидетельствовании корпуса при первоначальных, очередных и ежегодных освидетельствованиях судов. Фальшборт освидетельствуется в соответствии с 2.6 табл. 13.1.8.

Результаты освидетельствования указываются в Актах по формам 6.3.2, 6.3.7, 6.3.12.

14.9.3. При освидетельствовании судна для назначения или возобновления грузовой марки техническое состояние переходных мостиков, леерных ограждений и фальшбортов указывается в Акте освидетельствования судна для назначения/возобновления грузовой марки (форма 6.3.6), а при назначении грузовой марки данные о средствах защиты заносятся в Характеристику условий назначения грузовой марки (форма 6.7.3).

14.10. Судовые помещения

14.10.1. Освидетельствованию подлежат следующие судовые помещения:

жилые, служебные, грузовые и производственные помещения и посты управления;

коридоры, проходы, двери и трапы;

оборудование сухогрузных трюмов (настил, зашивка бортов и переборок, ограждения).

14.10.2. Освидетельствование помещений проводится при освидетельствовании корпуса судна согласно разд. 3 табл. 13.1.8.

14.10.3. При первоначальном освидетельствовании судна судовладелец должен представить чертежи общего расположения помещений.

14.10.4. Результаты освидетельствования помещений указываются в Актах по формам 6.3.2, 6.3.7, 6.3.12.

14.11. Аварийное снабжение

14.11.1. При освидетельствовании аварийного снабжения осмотру подлежат:

аварийный инвентарь и инструменты, пластыри в комплекте со снаряжением, маты шпигованные, упоры раздвижные, струбцины, набор такелажного и слесарного инструмента (комплект), топоры, пилы, лопаты, ведра, кувалды, фонари;

аварийные материалы и крепежные детали:

брусья, доски, клинья, пробки, парусина, войлок, резина, пакля, проволока, скобы, болты, гвозди, цемент, сурик, жир;

дополнительное снабжение на судах пассажирских и специального назначения;

маркировка предметов аварийного снабжения;

аварийные посты.

14.11.2. Аварийное снабжение подлежит проверке на комплектность, а также наружному осмотру (С) при первоначальном, ежегодном и очередном освидетельствованиях судна.

14.11.3. Для проверки комплектности на судне должен иметься перечень аварийного снабжения.

14.11.4. Результаты освидетельствования аварийного снабжения указываются в Актах по формам 6.3.2, 6.3.7, 6.3.12.

14.12. Средства крепления грузов

14.12.1. При первоначальном, ежегодном и очередном освидетельствованиях на судах, предназначенных для перевозки генеральных грузов, включая колесную технику и контейнеры, должно быть проверено наличие на борту одобренного Регистром Наставления по креплению грузов.

14.12.2. Освидетельствование средств крепления контейнеров на контейнеровозах, а также судах, в Классификационном свидетельстве которых указывается дополнительная характеристика о приспособленности судна для перевозки контейнеров, проводится согласно положениям разд. 7 Технических требований к размещению и креплению контейнеров международного стандарта на судах, приспособленных для их перевозки издания 1997 г. (НД № 2-06-002).

14.12.3. По результатам первоначального и очередного освидетельствовании оформляется Акт по форме 6.3.10, в котором должны быть зафиксированы все испытания, осмотры, типы креплений, которые были освидетельствованы, а также даны рекомендации по выдаче Свидетельства о соответствии средств крепления грузов на судне требованиям Наставления по креплению грузов (форма 5.1.8).

14.12.4. Результаты ежегодного освидетельствования оформляются Актом по форме 6.3.10, в котором должны быть зафиксированы все испытания, осмотры, типы креплений, которые были освидетельствованы. При положительных результатах освидетельствования делается отметка о ежегодном подтверждении в Свидетельстве (форма 5.1.8).

Раздел 15.     ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ  ПРОТИВОПОЖАРНОЙ   ЗАЩИТЫ

15.1. Общие положения

15.1.1. При освидетельствовании объектов противопожарной защиты применяются основные указания по освидетельствованию судов согласно части I, а также разд. 1 части II Руководства.

15.1.2. Настоящий раздел устанавливает требования к объектам противопожарной защиты, подлежащим надзору (см. табл. 2.1.1 части II Правил классификационных освидетельствований судов). При освидетельствовании систем пожаротушения и сосудов под давлением, входящих в них, в части, не регламентированной специальными указаниями настоящего раздела, следует руководствоваться применимыми требованиями гл. 16.9 и 16.10.

15.1.3. Освидетельствование объектов противопожарной защиты проводится при первоначальном, очередном и ежегодном освидетельствованиях судна, а при особых обстоятельствах — при внеочередном (см. разд. 3 части I Правил классификационных освидетельствовании судов).

Условия и порядок отсрочек освидетельствований, а также зачета досрочных предъявлении объектов надзора указаны в 3.3, 3.8, 3.9, 4.2 части I Правил классификационных освидетельствований судов.

15.1.4. На вновь устанавливаемые, на судно объекты противопожарной защиты и принимаемое снабжение, а также при их  замене должны быть предъявлены документы, как указано в 4.18 части I Правил классификационных освидетельствовании судов.

15.1.5. О предметах противопожарного снабжения — рукавах пожарных, соединительных головках.

15.1.5.1. На всех судах должны быть предприняты согласованные и приемлемые для судовладельцев меры по идентификации пожарных рукавов для обеспечения возможности надзора за конкретными рукавами данного судна. Идентификация может быть осуществлена любым приемлемым способом: маркировкой стойкой краской, клеймением, установкой бирок и пр.

15.1.5.2. Пожарные рукава должны изготавливаться из одобренного Администрациями износостойкого материала. Такие рукава должны быть предусмотрены на судах, построенных на 1 февраля 1992 г. или после этой даты, а на судах, построенных до 1 февраля 1992 г., поставлены при замене существующих рукавов.

В частности, такими рукавами являются рукава с двусторонним полимерным покрытием, а также изготовленные на хлоропреновом латексе. В Российской Федерации указанные рукава выпускаются Павлово-Посадским  льнокомбинатом по одобренным PC техническим условиям:

рукава брезентовые, льняные и льноджутовые (подлежат замене в согласованные сроки),

рукава, изготовленные на натуральном латексе, имеющие выносливость пленки +70° С, (пригодны к использованию только в средних широтах).

15.1.5.3. При освидетельствованиях следует обращать внимание на материал соединительных головок и ручных стволов, руководствуясь при этом тем, что:

на нефтеналивных судах для нефтепродуктов с температурой вспышки <б0° С, газовозах и химовозах эти изделия из стали и прочих искрообразующих сплавов не допускаются;

на всех прочих судах размещение данных изделий из любых сплавов, в том числе алюминиевых (имеющих надежное внешнее и внутреннее антикоррозионное покрытие), допускается как на открытых палубах, так и во внутренних помещениях;

замена изделий из алюминиевых сплавов, имеющих антикоррозионного покрытия, должно производиться на изделия из материалов, стойких к морской среде, исходя из результатов освидетельствования и в согласованные срои

новые пожарные рукава должны иметь сертификаты органа технического надзора (члена  МАКО или предприятий, сертифицирован Администрацией) о соответствии требованиям Конвенции СОЛАС-74/78. .

Необходимо при таких заменах, учитывать районы, маршруты плавания конкретного судна и результаты наблюдения за данным снабжением.

15.1.5.4. При определении объема контроля пожарных рукавов при ежегодных и очередных  освидетельствованиях, необходимо учитывать сроки их поставки на судно, время хранения в складских  условиях, места расположения и включать в объем  контроля наружный осмотр состояния поверхности  обвязки, уплотнительных колец.

Гидравлические испытания должны проводиться рабочим давлением водо-пожарной системы.

Необходимость их проведения следует устанавливать в каждом конкретном случае с учетом результатов наружного осмотра. Рукава должны испытываться не реже 1 раза в 3 года, а также при очередном освидетельствовании (в случае их  соответствия требованиям правила П-2/4.7 Конвенции СОЛАС-74/78). Существующие пожарные рукава не соответствующие этим требованиям, до их замены на соответствующие рукава подлежат наружному осмотру и гидравлическим испытаниям ежегодно.

По результатам освидетельствований следует выдавать Акты по форме 6.3.10. Образец  заполнения Акта освидетельствования судна (форма 6.3.10) на пожарные рукава — см. приложение 18 к Руководству.

При выдаче Акта можно учитывать документы, оформленные:

специализированными станциями, признанными PC, членами МАКО или Морскими Администрациями (в том числе ими могут быть специальные пожарные части);

экипажами судов, имеющими признание на проведение контроля в соответствии с инструкциями завода-изготовителя.

15.1.5.5. Шкафы (ящики) для рукавов подлежат наружному и внутреннему осмотру  при  освидетельствованиях на соответствие требованиям 5.1.4.3 части VI “Противопожарная защита”  Правил классификации и постройки, морских судов и дополнительно на целостность конструкций, надежность замков, возможность дренажа.

15.1.5.6. Необходимо наличие на судне инструкций изготовителя по обслуживанию и испытанию пожарных рукавов.

15.1.6. После ремонта или установки на судно новых объектов противопожарного оборудования должны быть произведены испытания, предписанные при их изготовлении и установке на судне (см. табл. 15.1.7).

После ремонта систем пожаротушения должны быть проведены гидравлические испытания отремонтированных объектов — трубопроводов, арматуры, баллонов, резервуаров, цистерн (см. табл. 15.5.3).

По окончании ремонта и испытаний должны быть оформлены документы в соответствии с гл. 15.7.

15.1.7. При всех видах освидетельствовании объекты противопожарной защиты должны быть подготовлены к освидетельствованию с обеспечением в необходимых случаях доступа, вскрытия или демонтажа (см. разд. 5 части I Правил классификационных освидетельствовании судов).

По требованию инспектора при освидетельствовании должны быть предъявлены необходимые документы — чертежи, описания, схемы, формуляры или паспорта (см. 4.4 части I Правил классификационных освидетельствовании судов).

Объекты освидетельствования противопожарной защиты при периодических освидетельствованиях судов указаны в табл. 15.1.7.

Объем осмотров, замеров, испытаний, предусмотренных настоящим разделом, и связанных с ними работ (вскрытия, разборки, демонтаж) может быть изменен инспектором с учетом особенностей конструкций, срока службы, результатов предыдущего освидетельствования, проверки в действии.

При освидетельствовании объектов противопожарной защиты судов, построенных без надзора Регистра или органа, уполномоченного Регистром к замещению, периодические освидетельствования проводятся в соответствии с табл. 15.1.7, (см. отдельный файл Табл.15.1.7) начиная от того освидетельствования, в основу которого был положен объем первоначального освидетельствования.

15.1.8. При первоначальном освидетельствовании судна (см. 15.1.3 и 15.2.3) должно быть проверено соответствие требованиям Правил обязательного состава объектов противопожарной защиты, их комплектности, конструкции, расположения и установки, а также регламентированных характеристик.

Техническое состояние объектов должно быть проверено в отношении качества изготовления, выявления дефектов (износов, повреждений, неисправностей), а также в действии (см. 15.2.3).

Должна быть предъявлена техническая и судовая документация на объекты противопожарной защиты (см. 15.2.5). Перечень требуемой документации по противопожарной защите приведен 3.13 в приложения к Правилам классификационных освидетельствовании судов и гл. 1.4 части VI “Противопожарная защита” Правил классификации и постройки морских судов. По результатам освидетельствования должны быть оформлены документы в соответствии с гл. 15.7.

15.1.9. При очередном освидетельствовании судна и объектов противопожарной защиты (см. 15.1.3 и 15.2.2) должно быть проверено соответствие требованиям Правил состава объектов противопожарной защиты, их комплектности, конструкции, расположения и установки, а также регламентированных характеристик.

Техническое состояние объектов должно быть подтверждено наружными осмотрами, проверкой в действии, внутренним освидетельствованием и гидравлическими испытаниями. По результатам освидетельствования должны быть оформлены документы (акты) в соответствии с гл. 15.7.

15.1.10. При ежегодном освидетельствовании судна и объектов противопожарной защиты (см. 15.1.3 и 15.2.2 и 15.4) должна быть проверена их комплектация и техническое состояние (наружным осмотром и проверкой в действии). Результаты освидетельствования и выявленных изменений комплектации должны быть отражены в документах, предписываемых гл. 15.7.

15.2. Освидетельствования

15.2.1. Системы пожаротушения освидетельствуются в комплекте с входящими в их состав баллонами, резервуарами, цистернами, устройствами, трубопроводами и арматурой.

Проверка систем в действии должна совмещаться с проверкой в действии обслуживающих их насосов, компрессоров, вентиляторов, а также входящих в них приводов дистанционного управления, систем и устройств автоматизации, контрольно-измерительных приборов и предохранительных устройств.

15.2.2. При очередном и ежегодном освидетельствованиях проверяются в действии системы пожаротушения и пожарной сигнализации, дистанционное закрытие противопожарных дверей в переборках главных вертикальных зон, выгородках трапов, машинных помещениях категории А (за исключением водонепроницаемых), мотопомпы (см. 15.3.3). Проводится проверка комплектности, и наружный осмотр противопожарного снабжения, запасных частей и инструмента, а также контроль своевременности проведения обязательной проверки контрольно-измерительных приборов.

При освидетельствовании автономных дыхательных аппаратов необходимо убедиться, что:

они являются одобренного PC типа;

обеспечивается запас воздуха (не менее 1200 л);

на нефтеналивных судах, газовозах и химовозах применяются только аппараты, работающие на сжатом воздухе;

проверка состояния аппаратов проводится периодически на специализированных предприятиях (станциях), о чем должны быть отметки в учетной карточке;

количество аппаратов соответствует числу, регламентируемому для данного судна.

При очередном освидетельствовании судна огнестойкие и огне задерживающие конструкции и закрытия отверстий в них, а также системы пожаротушения и пожарной сигнализации подлежат детальному осмотру; наружному осмотру подлежат закрытия проемов дверей, шахт, сходов, лифтов, подъемников и других отверстий, заделки пространств за панелями и зашивка, оборудование помещений, а также резервуары для хранения хладонов.

Баллоны, резервуары, трубопроводы и арматура систем углекислотного тушения и тушения хладоном 114В2, резервуары пенообразователя системы пенотушения, работающие под давлением, пневмогидравлические цистерны спринклерной системы подлежат гидравлическому испытанию (см. табл.15.5.3).

15.2.3. При первоначальном освидетельствовании (см. 15.1.3) должно быть проверено выполнение требований Правил для предусмотренного назначения судна, его конструкций и размеров в отношении:

расположения и оборудования судовых помещений станций пожаротушения и пожарных постов;

обеспечения безопасной эвакуации людей из жилых и служебных помещений;

разделения корпусов, надстроек и рубок, пассажирских и приравненных к ним судов на главные вертикальные зоны и защиты помещений внутри противопожарных зон;

материалов судовых конструкций, ограничения применения горючих материалов и использовании негорючих материалов в оборудовании судовых помещений;

применения соответствующих огнестойких и огне задерживающих конструкций и закрытий отверстий в них;

установки самозакрывающихся противопожарных дверей в переборках главных вертикальных зон, выгородках трапов, машинных помещений категории А (за исключением водонепроницаемых), а также дистанционного управления  ими;

закрытий дверей, шахт, вентиляционных каналов, кольцевых пространств дымовых труб, световых люков и других отверстий грузовых, машинных и насосных помещений и их приводов, а также заделки пространств за подволоком, панелями и зашивкой;

обязательной комплектации средств борьбы с пожаром (количество насосов, баллонов и т.д.);

производительности и расположения механизмов, систем, материала труб, видов соединений, арматуры, прокладки трубопроводов и их крепления;

приводов дистанционного управления механизмами и клапанами;

сигнализации обнаружения пожара и сигнализации о пуске систем пожаротушения;

комплектности противопожарного снабжения запасных частей и инструментов, а также наличия планов общего расположения судна (см. гл. 1.4 части VI “Противопожарная защита” Правил классификации и постройки морских судов);

контрольно-измерительных приборов.

15.3. Осмотры, проверки в действии при очередном освидетельствовании судна

15.3.1. При осмотре конструкций противопожарной защиты должно быть проверено состояние изоляции; в необходимых случаях может быть потребовано вскрытие отдельных участков зашивки и изоляции.

При наружном осмотре резервуаров с хладоном или углекислотой необходимо проверить состояние арматуры, манометров, наружных поверхностей и крепления резервуаров, их изоляции, исправность автоматики и защиты (при наличии). Дефекты, причина возникновения которых не может быть установлена осмотром, могут служить основанием для проведения внутреннего освидетельствования или гидравлического испытания. Должна быть проверена исправность закрытий дверей, шахт, вентиляционных каналов, кольцевых пространств дымовых труб, световых люков и других отверстий грузовых, машинных и насосных помещений и их приводов (см. 2.1.4.1 части VI “Противопожарная защита” Правил классификации и постройки морских судов).

15.3.2. При освидетельствовании и проверке в действии систем пожаротушения должна быть проверена их готовность к немедленному использованию, сохранение регламентированных характеристик и исправность систем.

15.3.3. При проверке в действии водо-пожарной системы должна быть проверена исправность дистанционного пуска насосов, в том числе и аварийного, пожарные рукава с присоединительной арматурой должны быть проверены под давлением в соответствии с 15.5.1. При положительных результатах (отсутствии водотечности рукавов, изготовление присоединительной арматуры из допущенных Регистром материалов) на рукава с присоединительной арматурой должен быть оформлен Акт (форма 6.3.10), при этом в Акте должно быть указано, что рукава отмаркированы.

Если на судах, построенных до 1 сентября 1984 г., в качестве аварийного пожарного насоса применяется мотопомпа, то при освидетельствовании следует убедиться, что:

комплектация мотопомпы соблюдается, т.е. имеются в наличии приемные и выкидные рукава, ручные стволы, разветвительная гайка для их присоединения; тип рукавов соответствует принятому на судне для водо-пожарной системы;

имеется инструмент, приспособления, инструкции согласно спецификации завода-изготовителя;

если мотопомпа хранится на палубе, то она находится в легко доступном специальном шкафу или ящике; если мотопомпа хранится в помещении, то оно выгорожено стальными переборками и не является смежными с жилыми помещениями и машинным отделением, либо выгорожено конструкциями типа А-60, отделяющими его от машинного отделения;

топливо (бензин) хранится в кладовой легковоспламеняющихся материалов;

двигатель легко и быстро запускается;

самовсасывающее устройство надежно работает и обеспечивается подача воды через ручные стволы.

15.3.4. При проверке в действии спринклерной системы должны быть проверены:

работа контрольно-сигнальных устройств каждой секции при вскрытии спринклера или специального пробного крана;

подача светового и звукового сигналов тревоги при вскрытии любого спринклера в секции;

работа устройств автоматического поддержания давления и контроля уровня воды в пневмогидравлической цистерне;

автоматический пуск насоса и компрессора при падении давления.

Пневмогидравлическая цистерна должна быть подвергнута наружному и внутреннему осмотру. Внутреннее освидетельствование должно проводиться при каждом очередном освидетельствовании судна, начиная со второго.

15.3.5. При освидетельствовании системы пенотушения должно  быть проверено наличие необходимого количества пенообразователя. Резервуары для хранения пенообразователя должны быть подвергнуты внутреннему осмотру при каждом очередном освидетельствовании судна начиная со второго.

15.3.6. При проверке в действии системы водораспыления должна быть проверена исправность приводов дистанционного управления запорными клапанами и автоматическое включение насоса при падении давления в системе.

15.3.7. При освидетельствовании системы  инертных газов должны быть осмотрены невозвратные клапаны и огнепреградители на трубопроводах, подающих газ в танки нефтеналивных судов.

При проверке в действии пробным пуском газа в охраняемые помещения проверяется исправность пускорегулирующей аппаратуры и приборов автоматического контроля за состоянием газа с аварийной звуковой и световой сигнализацией, дыхательные и предохранительные клапаны.

15.3.8. При освидетельствовании системы тушения хладоном 114В2 должны быть осмотрены резервуары для хранения хладона. Внутреннее освидетельствование резервуаров должно проводиться при каждом очередном освидетельствовании судна, начиная со второго. При освидетельствовании особое внимание следует обращать на посадочные места клапанных головок, арматуры, крышек пазов и других мест, где наиболее вероятно появление дефектов:

коррозионного разъедания, трещин и т.п. При обнаружении значительного износа должно быть потребовано определение остаточной толщины стенки резервуара. Если средний износ стенок резервуаров, определенный по нескольким замерам, превышает 10% от первоначальной толщины, должна быть произведена замена или ремонт резервуара.

Резервуары для хранения хладона 13В1 и хладона 12В1 (в тексте Конвенции СОЛАС-74/78 употребляются термины галон-1301 и галон-1211, соответственно) должны подвергаться внутреннему осмотру после ремонта, а также после выпуска хладона, если возраст резервуара превышает 5 лет.

Должно быть проверено наличие необходимого количества хладона в резервуаре. Качество хладона должно подтверждаться документами компетентного органа.

Проверка системы в действии может быть произведена пуском сжатого воздуха.

15.3.9. При освидетельствовании системы углекислотного тушения должны быть осмотрены клапаны углекислотных баллонов, предохранительные устройства и контрольные приспособления, указывающие на срабатывание предохранительного устройства, звуковое сигнальное устройство, средства индивидуального, группового и дистанционного открытия клапанов баллонов, невозвратные клапаны между баллонами и сборными коллекторами. При осмотре баллонов должно быть проверено наличие углекислого газа по акту о взвешивании или замеру другим одобренным способом, предъявляемому администрацией судна. Общее количество углекислого газа должно быть не менее расчетного (10%); при этом увеличение количества газа в каждом баллоне более 0,5 кг не допускается.

Пробное давление гидравлических испытаний баллонов и трубопроводов устанавливается согласно табл. 15.5.3. Гидравлическому испытанию должно подвергаться не менее 10% баллонов не реже одного раза в 10 лет.

Гидравлические испытания резервуаров могут быть потребованы по результатам внутреннего освидетельствования. Если возраст резервуара превышает 5 лет, он должен предъявляться к освидетельствованию в случае его опорожнения (после пуска системы).

Проверка системы в действии может быть произведена пуском сжатого воздуха.

Внутреннее освидетельствование баллонов должно проводиться, начиная со второго очередного и далее при каждом втором очередном освидетельствовании судна.

Внутреннее освидетельствование резервуаров системы углекислотного тушения низкого давления должно проводиться для резервуаров, срок службы которых превышает 5 лет. Гидравлические испытания должны проводиться по результатам внутренних освидетельствовании (выпуск углекислоты перед испытаниями обязателен).

Поверхность резервуара под изоляцией должна подвергнуться выборочной проверке на наличие коррозии. Удаление изоляции, если это необходимо, должно проводиться в соответствии с процедурой, рекомендованной изготовителем резервуара.

В обоснованных случаях, в зависимости от срока службы, результатов освидетельствовании, произведенных ремонтов и замен, инспектор может потребовать проверку предохранительных клапанов резервуара (см. 3.8.3.3 части VI “Противопожарная защита Правил классификации и постройки морских судов).

15.3.10. Системы сигнализации обнаружения пожара и предупреждения о пуске средств пожаротушения подлежат проверке в действии. Проверкой устанавливается исправность автоматической сигнализации обнаружения пожара в защищаемых помещениях при срабатывании извещателей теплового или дымового типов, а также ручных извещателей. Проверяется работа звуковой и световой сигнализации предупреждения о пуске систем объемного тушения, при этом проверяется срабатывание блокировок включения сигнализации при ручном и дистанционном пуске (независимо от того, откуда производится пуск).

15.3.11. При освидетельствовании системы порошкового тушения резервуары для хранения порошка должны быть подвергнуты внутреннему освидетельствованию судна, начиная со второго очередного.

Количество порошка в резервуарах должно быть подтверждено соответствующим актом.

Проверка системы в действии может быть произведена сжатым воздухом.

При осмотре баллонов газа носителя должно быть проверено наличие газа по акту о взвешивании (или по замеру другим одобренным способом), предъявленному администрацией судна. Количество газа носителя должно быть не менее требуемого для однократного выпуска порошка из резервуара.

15.4. Ежегодное освидетельствование

15.4.1. При ежегодном освидетельствовании судна (см. 15.1.3) системы пожаротушения, пожарной сигнализации и дистанционного управления противопожарными дверями проверяются в действии с целью определения их исправности и готовности к немедленному использованию.

15.4.2. О пенообразователях.

При освидетельствовании пенообразователей необходимо установить, что:

пенообразователь, примененный на судне в системе пенотушения, в переносных пенных комплектах или в цистернах, встроенных в водо-пожарную систему, должен иметь одобрение Регистра;

срок хранения пенообразователя не превышает трех лет;

в случае превышения трехгодичного срока (о чем свидетельствует запись в учетной карточке) судовладелец должен предъявить заключение признанной PC или ЙКО лаборатории, подтверждающее пригодность пенообразователя;

заключение лаборатории должно быть основано на испытаниях, проведенных по методике ИМО (см. циркуляры MSC/Circ.582 от 29.04.92, MSC/Circ.798 от 9.06.97, MSC/Circ.670 от 5.01.95), и включать в себя следующие данные пенообразователя: наличие осадка, водородный показатель, кратность, время дренажа, объемную массу.

15.5. Гидравлические испытания

15.5.1. Гидравлическим испытаниям систем должен предшествовать детальный осмотр, а гидравлическим испытаниям баллонов, резервуаров и цистерн — внутреннее освидетельствование. Все объекты, подвергаемые испытаниям, должны быть в исправном состоянии. После испытаний системы должны быть тщательно продуты сжатым воздухом и проверены в действии.

15.5.2. Гидравлические испытания углекислотных баллонов и их внутреннее освидетельствование должны проводиться специализированными станциями, признанными Регистром или национальными Администрациями.

15.5.3. Системы пожаротушения, трубопроводы и арматуры, входящие в их состав, должны испытываться в соответствии с табл. 15.5.3.

15.6. Определение технического состояния

15.6.1. При определении технического состояния противопожарной защиты следует руководствоваться соответствующими объектам противопожарной защиты указаниями Руководства, а именно:

конструктивная противопожарная защита — гл. 13.5,

трубопроводы и арматура систем — гл. 16.10,

механизмы систем — гл. 16.7,

баллоны и резервуары систем — гл.. 16.9.

15.6.2. При выявлении несоответствия объектов противопожарной защиты требованиям Правил, а также неисправности систем пожаротушения, пожарной сигнализации и некомплектности снабжения судно не признается годным к плаванию (см. разд. 10 части I Правил классификационных освидетельствовании судов).

15.7. Документы Регистра

15.7.1. Результаты освидетельствования конструктивной противопожарной защиты указываются в Актах по формам 6.3.2, 6.3.7, 6.3.12, 6.3.20.

15.7.2. Сведения о противопожарных системах и снабжении заносятся в Акты по формам 6.3.3, 6.3.8 и 6.3.13, а в необходимых случаях — в Акт по форме 6.3.10.

Результаты испытаний, предписываемых 15.1.5, заносятся в Акт по форме 6.3.10.

15.7.3. Свидетельства, удостоверяющие выполнение требований Конвенции СОЛАС-74/78 в отношении объектов противопожарной защиты, указаны в 1.7.1.2 и 1.7.1.3 части III Руководства.

Раздел 16.    ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ   МЕХАНИЧЕСКИХ    УСТАНОВОК

16.1. Общие положения

16.1.1. При освидетельствовании механической установки применяются основные указания по освидетельствованию судов согласно части I, а также разд. 1 и 2 части II Руководства.

16.1.2. Настоящий раздел устанавливает требования к освидетельствованию судовых механических установок, в которых применяется жидкое топливо с температурой вспышки не ниже 43°С для аварийных дизель генераторов, а для всех остальных дизелей и котлов — не ниже 60°С.

Освидетельствование механических установок, применяющих топливо с температурой вспышки ниже указанных, проводится с изменениями, устанавливаемыми Регистром в каждом конкретном случае.

Таблица 15.5.3

Испытание противопожарных систем, баллонов

| № | Испытываемые системы и узлы | Пробное гидравлическое |
| --- | --- | --- |
| П/П |  | давление на судне |
| I | Системы пено - и водотушения (см. также разд. 20 части VIII “Системы и трубопроводы” |  |
|  | Правил классификации и постройки морских судов) |  |
|  | .1 трубопроводы | В действии |
|  | .2 трубопроводы спринклерных систем | 1p |
| 2 | Трубопроводы системы порошкового тушения | \р воздухом |
| 3 | Углекислотная система |  |
| 3.1 | Высокого давления: |  |
|  | .1 трубопроводы от баллонов до пусковых клапанов; транзитные трубопроводы, | 1,.5p |
|  | проходящие через помещения (см. 3.1.4.1.4 части VI “Противопожарная зашита” Правил |  |
|  | классификации и постройки морских судов); |  |
|  | .2 трубопроводы от пусковых клапанов до сопел и трубопроводы от предохранительных | 5 МПа |
|  | устройств |  |
| 3.2 | Низкого давления: |  |
|  | .1 трубопроводы от резервуара до пусковых клапанов; | 1,.5р |
|  | .2 трубопроводы от пусковых клапанов до сопел и трубопроводы от предохранительных | \Р |
|  | клапанов |  |
| 4 | Трубопроводы и скруббер системы инертных газов | \р воздухом |
| 5 | Пневматические трубопроводы | 1,.5p |
| 6 | Баллоны, резервуары, цистерны: |  |
|  | .1 работающие под давлением, в том числе баллоны без клапанов | — |
|  | .2 работающие без давления | В сборе с системой |
|  | .3 баллоны с ввернутыми клапанами | — |
| 7 | Арматура | — |
| Примечания: 1. р — наибольшее рабочее давление в системе, для углекислотной системы — расчетное давление |
| баллона или резервуара, МПа. |
| 2. Арматура в сборе должна испытываться на герметичность закрытия давлением не менее 1,25р. Клапаны углекислотных |
| баллонов должны испытываться на плотность наибольшим давлением разрыва предохранительных мембран согласно 3.8.2.6.1 части |
| VI Правил классификации и постройки морских судов. |
| 3. Испытание системы на судне должно производиться в сборе после выполнения всех монтажных работ. |
| 4. Трубопроводы водо-пожарной системы на судах валовой вместимостью более 500 (см. 3.2.5.1 части VI Правил |
| классификации и постройки, морских судов) должны испытываться при давлении не менее 1 МПа. |

16.1.3. Освидетельствование механической установки проводится при первоначальном, очередном и ежегодном освидетельствованиях судна (см. 3.2 — 3.4 части I Правил классификационных освидетельствовании судов), а в случаях, связанных с особыми обстоятельствами, — также при внеочередном освидетельствовании судна (см. 3.8 той же части Правил).

При предоставлении судну отсрочки очередного освидетельствования (см. 3.3 части I Правил классификационных освидетельствований судов), а также в других обоснованных случаях производство детальных осмотров, связанных с вскрытием, разборкой или демонтажом, гидравлических и других испытаний, а также других видов освидетельствования объектов механической установки, предусмотренных при очередном освидетельствовании судна, может быть отсрочено не более, чем на 3 мес. при условии проведения внеочередного освидетельствования, объем которого устанавливается на основе объема ежегодного освидетельствования. Отсрочка предоставляется судну, если результаты проведенного внеочередного освидетельствования не вызывают сомнений в отношении технического состояния объектов.

16.1.4. При очередном освидетельствовании судна могут не проводиться вторично те виды освидетельствования объектов механической установки, которые были проведены в необходимом объеме не более, чем за 12 мес. до даты данного освидетельствования (см. 3.3 части I Правил классификационных освидетельствовании судов).

Если необходимо предъявление объекта к освидетельствованию ранее наступления срока периодического освидетельствования судна, устанавливается дата предъявления судна к внеочередному освидетельствованию по данному объекту.

16.1.5. На вновь устанавливаемые, на судно объекты механической установки и их элементы, а также при их замене должны быть предъявлены документы на изделия, предусмотренные Руководством по техническому надзору за постройкой судов и изготовлением материалов и изделий.

16.1.6. После ремонта или установки на судне новых объектов механической установки должны быть произведены испытания, предусмотренные при надзоре за постройкой судов.

16.1.7. При всех видах освидетельствования объекты механической установки должны быть подготовлены к освидетельствованию с обеспечением в необходимых случаях доступа, вскрытия или демонтажа узлов и деталей. Для освидетельствования и проверки в действии объекты должны предъявляться в исправном состоянии (кроме освидетельствовании, связанных с ремонтом и аварийными случаями). По требованию инспектора при освидетельствовании должны быть предъявлены необходимые документы (чертежи, описания, схемы, формуляры или паспорта и др.), а также машинный журнал.

16.1.8. Обобщенный объем освидетельствования объектов механической установки при периодических освидетельствованиях судов приведен в табл. 16.1.8.

Объем отдельных осмотров, измерений, проверок и испытаний, предусмотренных таблицей, устанавливается инспектором на основании указаний соответствующих глав Правил классификации и постройки, морских судов и настоящей главы, исходя из конкретных условий освидетельствования.

Объем осмотров и замеров, предусмотренных настоящей главой, и связанных с ними вскрытии, разборок и демонтажа может быть изменен инспектором в каждом конкретном случае с учетом конструкции, срока службы, результатов предыдущего освидетельствования, проведенных ремонтов и замен, а также результатов освидетельствования в доступных местах и проверки в действии (см. 4.2 части I Правил классификационных освидетельствовании судов).

Механизмы особых конструкций, в том числе двигатели внутреннего сгорания, заводы-изготовители которых не рекомендуют вскрытия до отработки определенного моторесурса, допускается при освидетельствовании не вскрывать. Техническое состояние этих механизмов определяется на основании анализа судовой эксплуатационной документации и результатов проверки в действии. Механизмы, отработавшие установленный моторесурс, подлежат замене или капитальному ремонту. При необходимости инспектор может потребовать проведения неразрушающего контроля одним из одобренных методов.

16.1.9. При очередных освидетельствованиях механических установок судов необходимо учитывать рекомендации заводов-изготовителей механического оборудования. При этом особое внимание следует обращать на состояние изоляции выхлопных трубопроводов, коллекторов, соединительных фланцев и других деталей, нуждающихся в теплоизоляции.    При очередных освидетельствованиях главных двигателей инспектору следует обращать особое внимание на состояние шеек коленчатых валов с учетом возможности возникновения на них трещин усталостного характера, а также на состояние шатунных болтов, демпферов крутильных колебаний, антивибраторов. Особое внимание следует уделять механическим установкам судов возрастом более 30 лет, а также при наработке моторесурса, требующем проведения большого (капитального) ремонта двигателей.

16.1.10. Таблицей 16.1.8 предусмотрены периодические освидетельствования механической установки судна, начинающиеся после постройки судна под надзором Регистра или органа, уполномоченного Регистром к замещению. (Смотри отдельный файл “Таблица 16.1.8.”)

При освидетельствовании судна, построенного без надзора Регистра или органа, уполномоченного Регистром к замещению, периодические освидетельствования судов проводятся в соответствии с табл. 16.1.8, начиная от освидетельствования, на основе которого был установлен объем первоначального освидетельствования (см. 16.1.12.1).

По истечении предусмотренного таблицей 15-летнего периода циклы освидетельствовании сохраняются, при этом объем освидетельствований может быть увеличен с учетом технического состояния и возраста объектов.

16.1.11. Освидетельствования вспомогательных механизмов, теплообменных аппаратов и сосудов под давлением, оборудования, систем и трубопроводов, обслуживающих механизмы и котлы, должны совмещаться с освидетельствованием главных механизмов и котлов; освидетельствования вспомогательных механизмов должны совмещаться с освидетельствованием их приводных двигателей.

Освидетельствование электрического оборудования, конструктивно связанного с объектами механической установки, производится в соответствии с требованиями разд. 18.

16.1.12. Первоначальное освидетельствование.

16.1.12.1. Объем освидетельствования объектов механической установки при первоначальном освидетельствовании судна (см. 5.6 части I Руководства) устанавливается на основе объема очередного освидетельствования судна, соответствующего его возрасту, с учетом возможного уменьшения объема освидетельствования при наличии судового классификационного свидетельства признанного классификационного органа (см. 5.7 части I Руководства).

16.1.12.2. При первоначальном освидетельствовании должно быть проверено соответствие требованиям Правил обязательного состава объектов механической установки и оборудования машинных помещений, их конструкции, расположения и установки, а также регламентированных технических характеристик — мощности, подачи, скорости и т.п. (см. 3.2 части I Руководства). При этом освидетельствовании должно быть проверено техническое состояние объектов с учетом качества их изготовления.

16.1.12.3. При первоначальном освидетельствовании судовладелец должен предъявить техническую документацию в объеме, необходимом для проверки выполнения требований Правил, а также судовую документацию (документы классификационных и других компетентных органов надзора, заводские сертификаты и т.п.). Перечень необходимой технической документации указан в приложении 1 к Правилам классификационных освидетельствовании судов.

16.1.13. Очередное освидетельствование.

16.1.13.1. При очередном освидетельствовании судна (см. 3.3 части I Правил классификационных освидетельствовании судов) должно быть проверено сохранение соответствия требованиям Правил состава объектов механической установки и оборудования машинных помещений, их конструкции, расположения, установки и регламентированных технических характеристик (мощности, подачи, скорости и т.п.), а также определено техническое состояние объектов.

16.1.13.2. При очередном освидетельствовании объекты механической установки подлежат следующим освидетельствованиям:

детальному осмотру (О) главных и вспомогательных механизмов, валопроводов и движителей с необходимым вскрытием и разборкой узлов и деталей;

замерам взносов и зазоров (М) по узлам и деталям главных механизмов, их муфт и редукторов, валопроводов и движителей, а также вспомогательных паровых турбин. Такие замеры должны производиться в сроки, установленные инструкциями по обслуживанию, при плановых ремонтах, а также по требованию инспектора;

проверке в действии и наружному осмотру (Р) главных и вспомогательных механизмов (см. 16.1.14);

внутреннему освидетельствованию (О) и гидравлическому испытанию (Н) (при наступлении установленных сроков), а также наружному осмотру с проверкой в действии (Р) паровых котлов, теплообменных аппаратов и сосудов под давлением;

детальному осмотру (О) и проверке в действии (Р) систем и трубопроводов;

гидравлическим испытаниям (Н) (при наступлении установленных сроков) трубопроводов систем и паропроводов, трубопроводов осушительной, балластной и других систем, проходящих через топливные цистерны без тоннелей, вкладных цистерн систем топлива и смазочного масла, а также арматуры систем, расположенных ниже ватерлинии;

наружному осмотру (С) запасных частей (производится при проверке комплектности).

16.1.14. Проверка в действии.

16.1.14.1. При очередном освидетельствовании судна главные механизмы, валопроводы и движители подлежат проверке в действии при ходовых или имитационных испытаниях. Продолжительность ходовых испытаний указана в табл. 16.1.14.1.

16.1.14.2. При проверке в действии вспомогательных механизмов во время очередного освидетельствования судна инспектор в случае необходимости может потребовать вывода механизма на режим по частоте вращения, нагрузке или другим параметрам.

16.1.14.3. При проверке в действии главных и вспомогательных механизмов во время ежегодного освидетельствования судна проверяются готовность к действию, исправность маневровых, пусковых и защитных устройств, устройств дистанционного управления, навешанных и приводных механизмов. Вывод механизмов на режим по частоте вращения, нагрузке и другим параметрам в этом случае может не производиться.

16.1.15. Ежегодное освидетельствование.

16.1.15.1. При ежегодном освидетельствовании судна (см. 3.4 части I Правил классификационных освидетельствовании судов) должны быть выявлены изменения в составе объектов механической установки и оборудования машинных помещений, их конструкции, расположения и установки, а также в их техническом состоянии.

16.1.15.2. При ежегодном освидетельствовании объекты механической установки подлежат следующим освидетельствованиям:

проверке в действии и наружному осмотру (Р) главных и вспомогательных механизмов (см. 16.1.14).

Инспектор может отказаться от проверки главных и вспомогательных механизмов в действии, принимая во внимание срок службы, результаты предыдущего освидетельствования и сведения о работе механизма в эксплуатации; внутреннему освидетельствованию (О) при наступлении установленного срока и наружному осмотру с проверкой в действии (Р) паровых котлов и сосудов под давлением.

Проверка в действии (Р) теплообменных аппаратов проводится при проверке в действии обслуживаемых ими механизмов и систем;

наружному осмотру и проверке в действии (Р) систем и арматуры с дистанционным приводом.

Таблица 16.1.14.1

Двигатели внутреннего сгорания:

до 750 кВт                                                   3

751 — 2250                                                 5

свыше 2250                                                 7

Турбины:

до 2200                                                        5

2201 — 5880                                         7

5881 — 11025                                        10

свыше 11025                                              12

Примечания: 1. Продолжительность ходовых испытаний может быть изменена инспектором в зависимости от технического состояния механизма.

2. В общую продолжительность испытаний включено время, необходимое для испытаний на различных нагрузках, включая задний ход и минимально устойчивую частоту вращения (для ДВС), причем режим полной нагрузки (не менее 90% номинальной мощности) должен составлять не менее 70% общей продолжительности испытания.

3. Время, необходимое для прогрева механизма, в общую продолжительность испытаний  не входит.

4. Когда на швартовных испытаниях может быть обеспечена нагрузка главных механизмов, соответствующая ходовым режимам (ВРШ, разгрузочные насадки на движитель, электродвижения), проверка главных механизмов на ходовых испытаниях может не проводиться.

5. При вынужденной остановке механизма, в процессе испытаний, вопрос о продолжении или повторении режима испытания решается инспектором в зависимости от характера и причин остановки в каждом конкретном случае.

6. По окончании ходовых испытаний проводится ревизия отдельных узлов и деталей, необходимость и объем которой устанавливается инспектором. Необходимость контрольных испытаний после ревизии и их продолжительность определяется инспектором.

16.1.16. При всех ежегодных и очередных освидетельствованиях проводятся:

.1 проверка в действии (Р) средств сигнализации машинных помещений;

.2 проверка документации и клеймения о проведении обязательных периодических поверок измерительных приборов (Е) компетентным органом.

16.1.17. Освидетельствования в доке.

Освидетельствования в доке являются частью очередных и ежегодных освидетельствовании. Объем доковых освидетельствовании указан в гл. 13.6. Кроме того, должно быть учтено следующее:

.1 через каждые пять лет необходимо проведение гидравлических испытаний донной и бортовой арматуры, расположенной на наружной обшивке ниже ватерлинии и на водонепроницаемых переборках (данные контроля вносятся в Акт по форме 6.3.17);

.2   при докованиях необходимо проведение разборки, детального осмотра и дефектации донной и бортовой арматуры, расположенной ниже ватерлинии, в районе машинного отделения, а также дефектации и осмотра приварных патрубков с замером фактической их толщины. К Акту докового освидетельствования (форма 6.3.10 или 6.3.10/Д или 6.3.10/К) должны прилагаться результаты дефектации. При утончениях толщин ниже допустимых значений и дефектах материала патрубки должны быть заменены;

.3    гидравлические испытания кингстонных ящиков необходимы после постройки, переоборудования или ремонта.

16.1.18. Определение технического состояния.

16.1.18.1. Общие положения по определению технического состояния механических установок изложены в разд. 10 части I Правил классификационных освидетельствовании судов.

16.1.18.2. Определение технического состояния объектов механической установки проводится по результатам освидетельствования и сведений об обнаруженных в эксплуатации износах, повреждениях, неисправностях и произведенных ремонтах и заменах по судовой документации (формулярам технического состояния, судовым актам, машинным журналам и т.п.).

16.1.18.3. Нормы допускаемых износов, повреждений и неисправностей конструкций, узлов и деталей определяются инструкциями и формулярами заводов-изготовителей, нормативными документами, разработанными проектными и другими организациями и одобренными Регистром, а также указаниями соответствующих глав настоящего раздела.

Оценка вибрации главных и вспомогательных механизмов и теплообменных аппаратов по результатам измерений должна производиться по нормам вибрации, приведенным в Правилах.

16.1.18.4. Если при освидетельствовании объектов механической установки обнаружены износы, повреждения или неисправности, превышающие допускаемые или представляющие явную опасность для плавания судна, объекты не признаются годными к эксплуатации до устранения дефектов, а судно не признается годным к плаванию (см. также 10.11 — 10.14 части I Правил классификационных освидетельствовании судов). Возможный в этом случае вопрос о временной эксплуатации судна с установлением эксплуатационных ограничений является в каждом случае предметом специального рассмотрения Регистром.

16.1.19. Документы Регистра.

Выполнение требований Правил и надлежащее техническое состояние механической установки удостоверяется Классификационным свидетельством, выдаваемым на судно. Документы, являющиеся основанием для их выдачи, возобновления и подтверждения, а также документы, применяющиеся при частичных и внеочередных освидетельствованиях, при надзоре по международным конвенциям, при ремонте и в прочих необходимых случаях, указаны в разд. 6 части I Руководства.

16.2. Двигатели внутреннего сгорания

16.2.1. Общие положения.

16.2.1.1. Настоящая глава устанавливает требования к главным и вспомогательным двигателям с их маневровыми и пусковыми устройствами, навешенными вспомогательными механизмами, оборудованием и запасными частями.

Требования к передачам и муфтам двигателей изложены в гл. 16.5.

16.2.1.2. Обобщенный объем периодических освидетельствовании двигателей приведен в табл.  16.1.8.

16.2.2. Первоначальное освидетельствование.                                                                                                                          16.2.2.1.   При первоначальном освидетельствовании (см. 16.1.12) объем разборки узлов и деталей может быть уменьшен, или разборка может не требоваться при наличии классификационного свидетельства признанного органа, и если по результатам проверки в действии, данным обмеров цилиндров, шеек коленчатых валов, их просадки и произведенным замерам раскепов не возникает сомнений в техническом состоянии двигателя.

16.2.2.2. Главные двигатели подлежат проверке в действии с учетом объема первоначального освидетельствования.

16.2.3. Очередное освидетельствование.

16.2.3.1. При очередном освидетельствовании (см. 16.1.13) двигатель внутреннего сгорания в комплекте с передачами и муфтами (см. гл. 16.5), маневровыми и пусковыми устройствами, вспомогательными механизмами, приводимыми от двигателя, и оборудованием должен быть предъявлен для детального осмотра со вскрытием и разборкой узлов и деталей.

16.2.3.2 При освидетельствовании инспектору должны быть предъявлены результаты замеров и определения износов (М) следующих деталей:

втулок цилиндров, поршней, крейцкопфов, поршневых пальцев, рамовых и шатунных шеек, упорного гребня коленчатого вала.

При необходимости инспектор может потребовать проведения замеров по другим узлам и деталям.

Должны быть предъявлены также замеры раскепов коленчатого вала и его просадки и определение удлинения болтов и шпилек крейцкопфов и шатунных подшипников.

16.2.3.3. При осмотре втулок и блоков цилиндров должно быть проверено состояние их поверхностей путем вьгпрессовки одной из втулок по указанию инспектора. При наличии на поверхности этой втулки или блока значительных коррозионных разъеданий и/или трещин, влияющих на прочность, выпрессовке и осмотру подлежат все втулки. При осмотре должно быть обращено внимание на выявление трещин в районе верхнего посадочного бурта втулок, в районе выпускных окон и на ребрах жесткости блоков.

При необходимости инспектор может потребовать проведения неразрушающего контроля сомнительных мест одним из одобренных методов. Блок в сборе с втулками должен быть подвергнут гидравлическому испытанию на плотность. Пробное давление принимается равным рабочему давлению в системе охлаждения.

16.2.3.4. При осмотре крышек рабочих цилиндров и клапанов газораспределения проверяется состояние опорных поверхностей, шпилек крепления, посадочных мест под форсунки, пусковых клапанов и другой арматуры, клапанных гнезд, поверхностей со стороны рабочего объема цилиндра, полостей охлаждения и протекторной защиты в случае охлаждения забортной водой. Крышки должны быть подвергнуты гидравлическим испытаниям на плотность.

16.2.3.5. При осмотре поршней проверяется состояние цилиндрической поверхности, головок поршней, канавок под поршневые кольца. При необходимости применяется дефектоскопия.

16.2.3.6. При осмотре поршневых пальцев и цапф крейцкопфов проверяется состояние рабочей поверхности, плотность посадки пальцев и стопорные устройства.

16.2.3.7. При осмотре поршневых штоков и их уплотнений проверяется состояние рабочей поверхности, выполняются замеры.

16.2.3.8. При осмотре шатунов проверяется отсутствие забоин и трещин, особенно в местах наибольших концентраций напряжений (переходы от стержня к головке и пяткам и т.п.), проводится дефектоскопия. Для шатунов с тонкостенными вкладышами, шатунных подшипников, имеющих зубчатый разъем нижней головки, следует проверить геометрию постели шатунного подшипника и натяг подшипника, выполнить дефектоскопию зубчатых разъемов и проверку прилегания их на краску.

Зубчатый разъем нижней головки шатуна должен быть проверен неразрушающим методом контроля.

16.2.3.9. При осмотре коленчатых валов проверяется состояние рабочих поверхностей шатунных и рамовых шеек, рабочих и нерабочих поверхностей вала, посадки шатунных и рамовых шеек у составных валов по кернам и рискам, а при необходимости — керосиново-меловой пробой или другими методами.

Должно быть также проверено крепление противовесов и маховика, а также проведен осмотр демпферов крутильных колебаний (см. 5.2.2.7 части II Правил классификационных освидетельствовании судов).

Раскепы не должны превышать норм, установленных заводом-строителем.

Если на коленчатый вал навешен консольно тяжелый маховик, то замеры раскепов следует производить с учетом влияния маховика. Во всех случаях должно быть обеспечено прилегание всех рамовых шеек к нижним вкладышам подшипников.

16.2.3.10. При осмотре рамовых, шатунных и головных подшипников проверяется приставание и толщина антифрикционного слоя, у тонкостенных — дополнительно натяг при наличии технической возможности, состояние рабочей поверхности, галтелей, холодильников, масляных канавок и каналов, стопорных устройств, препятствующих проворачиванию вкладышей, а также прилегание подшипников к постелям.

Проверка прилегания рамовых шеек производится выборочно выкатьгванием вкладышей, а при необходимости — при подъеме коленчатого вала. Отдельные трещины по баббитовой заливке подшипников (кроме замкнутых) при отсутствии  выкрашивания и отставания баббита по усмотрению инспектора могут быть оставлены без исправления, и подшипники могут быть допущены к дальнейшей эксплуатации.

Подшипники с местным отставанием слоя заливки в районе холодильников по усмотрению инспектора могут быть допущены к дальнейшей эксплуатации.

Многослойные тонкостенные вкладыши рамовых и шатунных подшипников проверяются на наличие гарантированного натяга при наличии технической возможности.

16.2.3.11. При осмотре параллелей и ползунов проверяется состояние рабочих поверхностей, масляных канавок и каналов, толщина антифрикционного слоя.

16.2.3.12. При осмотре шатунных болтов проверяется состояние поверхностей посадки и занижения резьбы пары “болт — гайка”, плотности посадки болтов, прилегания гаек и головок к опорным поверхностям, стопорящих устройств, удлинение болтов.

В сомнительных случаях болты и шпильки шатунных подшипников четырехтактных двигателей и крейцкопфов двухтактных двигателей двойного действия, а также двигателей отработавших 20000 ч, должны быть проверены методом магнитной дефектоскопии или другим одобренным методом на отсутствие усталостных трещин, о чем инспектору судовладельцем представляется акт организации или лица, выполнивших дефектоскопию.

Особо тщательное освидетельствование шатунных болтов необходимо проводить, если имели место задиры пары “поршень — втулка” и значительное превышение двигателем нормальной частоты вращения.

Шатунные болты подлежат замене после истечения срока эксплуатации по инструкции завода-изготовителя.

16.2.3.13. При осмотре распределительного вала и его подшипников проверяется состояние рабочих поверхностей подшипников и шеек вала, плотность посадки кулачковых шайб и роликов.

16.2.3.14. При осмотре передач к распределительному валу и навешенным механизмам у зубчатых передач проверяется состояние рабочей поверхности зубьев и приработки зубьев; у цепных передач — состояние рабочих поверхностей роликов цепей и зубьев звездочек и состояние соединительных звеньев цепей, а также удлинение цепей.

16.2.3.15. При осмотре газотурбонагнетателей и продувочных насосов проверяется состояние поверхностей ротора, его шеек, бандажей, лопаток турбины и компрессора, соплового аппарата, упорных и опорных подшипников.

Положение ротора подлежит проверке по замерам зазоров в упорных подшипниках.

У поршневых продувочных насосов проводится осмотр цилиндров, поршней, штоков, клапанов и приводов, у ротативных — корпусов, роторов, уплотнений, приводов, синхронизаторов, подшипников и реверсивных заслонок.

16.2.3.16. При осмотре фундаментных рам, анкерных связей, станин и картеров должно быть проверено отсутствие трещин, не плотностей в разъемах, ослаблении болтовых соединений и фундаментных клиньев. При необходимости инспектор может потребовать проведения неразрушающего контроля сомнительных мест одним из одобренных методов.

Затяжка анкерных связей контролируется по нормам завода-изготовителя.

16.2.3.17. Регулировка предохранительных клапанов цилиндров, картеров, корпусов топливных насосов должна быть проверена на стенде, результаты проверки (пломбы, документы) должны быть предъявлены инспектору.

При осмотре телескопических или шарнирных соединений системы охлаждении поршней особое внимание должно быть обращено на состояние трущихся поверхностей.

16.2.3.18. После устранения дефектов, установленных при детальном осмотре, двигатель должен быть предъявлен для проверки в действии (см. 16.2.4). Главный двигатель при очередном освидетельствовании подлежит проверке в действии на ходовых испытаниях судна (см. 16.1.14.1).

16.2.4. Проверка в действии.

16.2.4.1. Проверка двигателей в действии (Р) проводится в комплекте с муфтами и редукторами, маневровыми и пусковыми устройствами, обслуживающими насосами и компрессорами (включая резервные), теплообменными аппаратами и сосудами под давлением, системами, трубопроводами и оборудованием.

16.2.4.2. При проверке главных двигателей в действии на ходовых испытаниях должно быть обеспечено контрольное, снятие следующих основных характеристик работы, двигателя: частоты вращения, температуры отработавших газов, температуры охлаждающей воды, давления масла и др. Если позволяет конструкция двигателя, то определяются также мощность, максимальное давление сгорания и давление сжатия.

16.2.4.3. При проверке в действии реверсивных устройств проверяется время реверса.

16.2.4.4. Двигатели, работающие на ВРШ, а также гидромуфты, реверс муфты, электромуфты и другие виды передач должны быть проверены в работе во время действия реверсивного устройства или изменения шага винта. Предельные выключатели двигателей, работающих на винт через реверс редукторы, гидромуфту или на ВРШ, а также двигателей главных и вспомогательных генераторов должны быть проверены на срабатывание при предельной частоте вращения.

16.2.4.5. Системы защиты и сигнализации двигателей должны быть проверены в процессе их испытаний. Эту проверку допускается производить имитацией условий срабатывания устройств защиты и сигнализации.

16.2.4.6. Пуск, остановка, реверсирование и изменение режима работы двигателя при наличии дистанционного автоматического управления должны быть проверены с местного и дистанционных постов управления. Одновременно должна быть проверена работа блокировки местного и дистанционного постов, действие приборов и перевод управления с одного поста на другой.

16.2.4.7. При испытании двигатели, работающие с непосредственной передачей на винт, должны быть проверены на минимально устойчивой частоте вращения.

16.2.4.8. Должны быть проверены средства связи с ходовым мостиком на слышимость команд с различных постов управления главными двигателями.

16.2.5. Ежегодное освидетельствование.

16.2.5.1. При ежегодном освидетельствовании (см. 16.1.15) главные и вспомогательные двигатели подлежат наружному осмотру и проверке в действии (см. 16.1.14.3).

16.2.5.2. При освидетельствовании должны быть предъявлены замеры раскепов коленчатого вала главного двигателя.

16.2.6. Определение технического состояния.

16.2.6.1. Общие положения по определению технического состояния механических установок изложены в 16.1.18 (см. также приложение 15 к Руководству).

16.2.6.2. Ремонт или замена узлов и деталей двигателя должны быть потребованы, если в процессе освидетельствования установлены опасные дефекты, превышающие предельно допустимые нормы. К таким дефектам относятся:

.1 повреждения:

трещины в ответственных элементах двигателя — блоках и крышках цилиндров, цилиндровых втулках, поршнях, фундаментных рамах и станинах;

трещины и погнутости у коленчатых валов, шатунов, штоков, распределительных валов, зубчатых колес и шестерен, анкерных связей;

полплавления, выкрашивания или отставания заливки подшипников;

чрезмерное удлинение мотылевых болтов;

чрезмерные натиры, наработки, задиры, забоины и риски на сопрягающихся ответственных деталях;

.2 чрезмерные уменьшения:

диаметров шеек коленчатого вала и поршней, в том числе за счет увеличения нецилиндричности и некруглости;

толщины стенок блоков и цилиндровых втулок;

толщины антифрикционной заливки подшипников;

.3 неисправности:

чрезмерные раскепы коленчатого валов и его просадки;

нарушения плотности посадки шатунных и рамовых шеек составных коленчатых валов, кулачковых шайб и распределительных валов;

пропуски в уплотнениях цилиндровых втулок;

нарушение плотности установки форсунок, пусковых клапанов и другой арматуры;

увеличение зазоров в канавках между кольцом и поршнем зазора в замке кольца;

неправильное прилегание шеек валов в подшипниках;

не плотности (пропуски) в разъемах картеров;

отсутствие гарантированного натяга вкладышей рамовых и шатунных подшипников.

16.2.6.3. Двигатели не признаются годными к эксплуатации по признакам, перечисленным в 5.2.2.26 части II Правил классификационных освидетельствовании судов.

16.2.7. Документы Регистра.

Проведение освидетельствовании двигателя внутреннего сгорания оформляется записями в документах, указанных в 16.1.19.

16.3. Паровые турбины

16.3.1. Общие положения.

16.3.1.1. Настоящая глава устанавливает требования к главным и вспомогательным паровым турбинам, в том числе утилизационным с их маневровыми устройствами и запасными частями.

К соединительным муфтам и редукторам турбин относятся требования гл. 16.5.

16.3.1.2. Обобщенный объем периодических освидетельствовании паровых турбин приведен в табл. 16.1.8.

16.3.2. Первоначальное освидетельствование.

16.3.2.1. При первоначальном освидетельствовании (см. 16.1.12) объем разборки узлов и деталей может быть уменьшен, или разборка может не требоваться при наличии классификационного свидетельства признанного органа, и если по результатам проверки в действии и данным имеющихся обмеров не возникает сомнений в техническом состоянии турбины.

16.3.2.2. Главные паровые турбины подлежат проверке в действии на ходовых испытаниях (см. 16.1.1 и 16.1.14).

16.3.3. Очередное освидетельствование.

16.3.3.1. При очередном освидетельствовании паровая турбина в комплекте с муфтами и редукторами (см. гл. 16.5) и маневровыми устройствами должна быть предъявлена для детального осмотра со вскрытием и разборкой узлов и деталей.

16.3.3.2. При освидетельствовании инспектору должны быть предъявлены результаты замеров и определения износов (М) рабочих шеек валов роторов турбин и зазоров в упорных и опорных подшипниках.

При необходимости инспектор может потребовать проведения замеров и по другим узлам и деталям.

16.3.3.3. При освидетельствовании корпусов турбин должна быть проверена затяжка болтов крепления турбины к фундаменту и плотность прилегания клиньев. Должны быть освидетельствованы направляющие лопатки, диафрагмы и сопловые коробки, плоскости разъема корпуса, а также распределительные клапаны и маневровые устройства.

16.3.3.4. Если при освидетельствовании роторов турбин обнаружены дефекты, свидетельствующие о возможном прогибе ротора, он должен быть проверен на станке.

При осмотре поднятого ротора особое внимание необходимо обратить на посадку дисков и выявление возможных трещин на дисках в местах перехода сечений и на закрепление балансировочных грузов. При осмотре торсионных валов должно быть обращено внимание на выявление трещин; в сомнительных случаях следует произвести неразрушающий контроль.

16.3.3.5. При осмотре турбин для выявления трещин в лопатках, кроме осмотра при помощи лупы, в сомнительных случаях следует произвести неразрушающий контроль (магнитный вихре токовый, капиллярный, ультразвуковой). Лопатки, имеющие незначительные разъедания кромок, должны быть зачищены, а мелкие реформации устранены правкой.

При перелопачивании роторов должен соблюдаться технологический процесс, предусмотренный заводом-строителем.

После замены лопаток, бандажей, связующей проволоки и правки вала роторы подлежат динамической балансировке. Связующая проволока и бандажи не должны иметь разрывов и трещин в местах пайки и расклепки.

Лопатки в местах крепления не должны иметь люфта; подчеканка в этом случае не допускается.

16.3.3.6. При осмотре опорных и упорных подшипников должны быть вынуты, очищены и промыты их вкладыши и сегменты. Белый металл подшипников не должен иметь трещин, отставаний, задиров и подплавлений. Мелкие дефекты (натиры, мелкие риски и т.п.) могут быть исправлены шабровкой при условии, что при этом зазоры в подшипнике находятся в допустимых пределах.

16.3.3.7. При осмотре вынутой из корпуса диафрагмы необходимо удостовериться в отсутствии трещин и других повреждений на диафрагмах и в местах заделки лопаток.

При установке диафрагмы на место должна быть обеспечена возможность теплового расширения.

16.3.3.8. Уплотнительные сегменты не должны иметь значительных износов, при которых зазоры в уплотнениях выходят за пределы допускаемых. Уплотнительные усики должны быть выправлены и заострены. В угольных уплотнениях значительные радиальные зазоры должны быть выбраны за счет спиливания стыков. В пригнанном кольце стыки сегментов должны плотно прилегать друг к другу.

16.3.3.9. После устранения дефектов, установленных при детальном осмотре, турбина должна быть предъявлена для проверки в действии (см. 16.3.4).

Главная паровая турбина при очередном освидетельствовании подлежит проверке в действии на ходовых испытаниях судна (см. 16.1.14.1).

16.3.3.10. Для главных паровых турбин, конструкция которых хорошо известна, оборудованных индикатором положения ротора и датчиком вибрации одобренного типа, приборами измерения давления пара, а устройство для переключения в случае аварийной ситуации является работоспособным, по усмотрению инспектора первое очередное освидетельствование может быть ограничено осмотром опорных и упорных подшипников и упругих муфт, если работоспособность турбин подтверждена данными эксплуатации и испытаниями в процессе освидетельствования.

В этом случае вскрытие турбины проводится при каждом очередном освидетельствовании, начиная со второго.

16.3.4. Проверка в действии.

16.3.4.1. Проверка паровых турбин в действии (Р) производится в комплекте с редукторами, маневровыми устройствами, обслуживающими вспомогательными механизмами (включая резервные), котлами и теплообменными аппаратами, системами, трубопроводами и оборудованием.

16.3.4.2. При проверке главной паровой турбины в действии на ходовых испытаниях должно быть обеспечено контрольное снятие следующих основных характеристик работы турбины:

частоты вращения;

давления и температуры пара;

давления и температуры масла;

давления (разрежения) в главном конденсаторе.

16.3.4.3. При ходовых испытаниях проверяется исправность действия маневровых устройств и турбины заднего хода и определяется время перекладки органов управления маневрового устройства.

16.3.4.4. При испытании турбины проводится проверка в действии устройства аварийной остановки агрегата, а также регулятора частоты вращения.

16.3.4.5. Системы защиты и сигнализации проверяются по назначению на действующем агрегате. В отдельных случаях, как исключение, может проводиться имитация условий для срабатывания устройств защиты и сигнализации.

16.3.4.6. Пуск, остановка, реверсирование и изменение режима работы турбины при наличии дистанционного управления должны быть проверены с местного и дистанционных постов управления. Одновременно должна быть проверена работа блокировки местного и дистанционных постов, действие приборов и перевод управления с одного поста на другой.

16.3.5. Ежегодное освидетельствование. При ежегодном освидетельствовании (см. 16.1.15) паровые турбины подлежат наружному осмотру и проверке в действии (см. 16.1.14.3); при этом инспектору должны быть предъявлены замеры зазоров в упорных подшипниках.

16.3.6. Определение технического состояния.

16.3.6.1. Общие положения об определении технического состояния механических установок изложены в 16.1.8.

16.3.6.2. Ремонт или замены узлов и деталей турбины должны быть потребованы, если в процессе освидетельствования установлены опасные дефекты, превышающие предельно допустимые нормы. К таким дефектам относятся:

.1 повреждения:

трещины в ответственных элементах турбины — корпусах, сопловых коробках, диафрагмах, дисках, лопатках;

трещины и погнутости у вала ротора;

под плавление, выкрашивание, трещины или отставание заливки подшипников;

чрезмерные натиры, наработки, задиры, забоины и риски на сопрягающихся ответственных деталях;

разрывы или трещины связующей проволоки и бандажей в местах пайки и расклепки;

.2 чрезмерные износы:

выработка рабочих шеек вала ротора, эллиптичность или конусность;

уменьшение толщины стенок корпусов и сопловых коробок;

уменьшение толщины антифрикционной заливки подшипников;

коррозионные и эрозионные разъедания лопаток;

.3 неисправности:

просадка или осевой сдвиг вала ротора турбины;

нарушение плотности посадки дисков ротора;

ослабление крепления лопаток;

неправильное прилегание шеек вала в подшипниках;

не плотности (пропуски) в разъемах корпусов.

16.3.6.3. Турбины не признаются годными к эксплуатации, если при проверке в действии и проведении диагностирования установлены:

повышенная вибрация турбины или ее редуктора (по результатам измерений и сравнения с нормами согласно Правилам PC); при превышении норм вибрации должны быть разработаны и осуществлены мероприятия, направленные на снижение вибрации до допустимой нормы;

ненормальные стуки, удары и шумы в турбине или редукторе;

повышенный нагрев подшипников;

неисправность маневровых устройств, регулятора частоты вращения, систем защиты и сигнализации.

Причина появления указанных неисправностей должна быть выявлена, и дефекты устранены.

16.3.7. Документы Регистра.

Проведение освидетельствовании паровых турбин оформляется записями в документах, указанных в 16.1.19.

16.4. Газовые турбины

16.4.1. Общие положения.

16.4.1.1. Настоящая глава устанавливает требования к главным и вспомогательным газотурбинным двигателям (ГТД) с их маневровыми устройствами и запасными частями.

Требования к соединительным муфтам и редукторам изложены в гл. 16.5.

16.4.1.2. Обобщенный объем периодических освидетельствовании ГТД приведен в табл. 16.1.8.                16.4.2. Первоначальное освидетельствование.                                                                                                       16.4.2.1. При первоначальном освидетельствовании (см. 16.1.12) объем разборки узлов и деталей может быть уменьшен, или разборка может не требоваться при наличии сертификата признанного классификационного общества, и если по результатам проверки в действии и данным имеющихся обмеров не возникает сомнений в техническом состоянии узлов ГТД.

16.4.2.2. Главные ГТД подлежат проверке в действии на ходовых испытаниях (см. 16.1.1 и 16.1.14). Во время этих испытаний должна производиться проверка пусковых, реверсивных, маневровых качеств, подключение и отключение тепло утилизационного контура.

16.4.3. Очередное освидетельствование.

16.4.3.1. При очередном освидетельствовании ГТД в комплекте с муфтами, редукторами (см. гл. 16.5) и маневровыми устройствами должны быть предъявлены для детального осмотра со вскрытием и разборкой узлов и деталей. Учитывая эффективность осмотра деталей ГТД эндоскопом, вскрытие этих узлов может не производиться при таком осмотре.

ГТД при агрегатном ремонте вскрытию не подлежат; освидетельствование производится при плановых ремонтах в условиях специализированного предприятия.

16.4.3.2. При освидетельствовании инспектору должны быть предъявлены результаты замеров и определения износов (М) рабочих шеек валов роторов турбин и зазоров в упорных и опорных подшипниках скольжения. Пригодность подшипников определяется по срокам выработки моторесурса, по уровню вибрации на опорах ГТД и по результатам проверки магнитных пробок в трубопроводах слива масла из подшипников на наличие металла. При необходимости инспектор может потребовать проведения замеров и по другим узлам и деталям.

16.4.3.3. При освидетельствовании корпусов турбин и компрессоров должны быть освидетельствованы направляющие лопатки, диафрагмы, плоскости разъемов, состояние уплотнений, мастики в корпусах компрессоров и чистота охлаждающих каналов направляющих лопаток турбин.

Проводится гидравлическое испытание полостей водяного охлаждения корпусов турбин.

Проверяется крепление корпусов компрессоров и турбин к фундаменту или фундаментной раме, состояние навешенных механизмов, амортизирующих элементов и узлов, компенсирующих тепловые деформации.

1.6.4.3.4. Если в процессе эксплуатации наблюдалась повышенная вибрация ГТД, при освидетельствовании роторов должна быть проведена проверка их прогиба на станке или в штатных подшипниках.

Должны быть также представлены данные по выработке ресурса дисками и лопатками турбин и компрессоров.

При осмотре ротора особое внимание необходимо обратить на выявление возможные трещин на дисках, состояние штифтов, шлицев, стяжных болтов и других деталей составных роторов.

При осмотре торсионных валов должно быть обращено внимание на выявление трещин и износ мест соединения валов с муфтами. В сомнительных случаях следует проводить дефектоскопию.

После правки или проточки ротор и валы подлежат динамической балансировке.

16.4.3.5. Для выявления трещин в рабочих лопатках турбин и компрессоров кроме осмотра в сомнительных случаях необходимо проводить дефектоскопию (магнитную, вихре токовую капиллярную, ультразвуковую и др.). Лопатки, имеющие незначительные разрушения тонких кромок, могут допускаться к работе после зачистки. Мелкие местные деформации выходных кромок компрессорных лопаток могут устраняться правкой. На  лопатках, имеющих поверхностное покрытие, проверяется его состояние, зачистка и правка кромок не допускается.

При необходимости лопатки заменяются. После замены лопаток или бандажей ротор испытывается на балансировку. Если заменяется не более четырех лопаток, и вновь устанавливаемые лопатки с замками каждая соответствуют по массе снимаемой лопатке, балансировка ротора может не проводиться. В месте крепления лопатки к диску не должно быть люфтов, если это не предусмотрено инструкцией. При свободной посадке проверяется качание каждой лопатки; необходимые зазоры должны быть восстановлены.

16.4.3.6. К подшипникам скольжения должны применяться требования 16.3.3.6, к диафрагмам — требования 16.3.3.7, к уплотнениям — требования 16.3.3.8.

16.4.3.7. Жаровые трубы камер сгорания не должны иметь трещин, если их допустимость не оговорена заводом-строителем. В корпусе камеры сгорания не должно быть отложений.

16.4.3.8. При осмотре воздушных шахт необходимо выявить не законтренный крепеж и места, не защищенные антикоррозионным покрытием, проверить крепление фильтрующих элементов и защитных сеток.

16.4.3.9. К тепло утилизационному контуру, состоящему из котла и паровой турбины, должны применяться требования гл. 16.3 и 16.8, к теплообменным аппаратам — требования гл. 16.9.

16.4.3.10. После устранения дефектов, установленных при детальном осмотре, ГТД должен быть предъявлен для проверки в действии (см. 16.4.4). Главный ГТД при очередном освидетельствовании подлежит проверке в действии на ходовых испытаниях судна (см. 16.1.14.1).

16.4.4. Проверка в действии.

16.4.4.1. Проверка ГТД в действии производится в комплекте с редукторами, маневровыми устройствами, обслуживающими вспомогательными механизмами (навешенными, автономными, резервными), тепло утилизационным контуром, теплообменными аппаратами, системами, трубопроводами, оборудованием, системой подготовки топлива, системой очистки проточных частей компрессоров и турбин, фильтрами воздуха и другим оборудованием, входящим в состав главной энергетической установки.

16.4.4.2. При проверке главного ГТД в действии на ходовых испытаниях должно быть обеспечено проведение диагностирования и снятие основных характеристик, позволяющих определить техническое состояние и работоспособность ГТД. Должны быть определены запасы устойчивости компрессоров по помпажу, потери давления на всасывании и выпуске и другие данные для выявления соответствия параметров ГТД паспортным данным. Должно быть выполнено измерение уровней вибрации ГТД и сравнение их с нормами.

16.4.4.3. Во время ходовых испытаний проверяется исправность действия всех устройств управления, защиты, сигнализации и аварийной остановки всех узлов, входящих в состав установки с ГТД.

16.4.4.4. Системы защиты и сигнализации проверяются по назначению на действующем агрегате.

В отдельных случаях, как исключение, по согласованию с Регистром может быть допущена имитация условий срабатывания по отдельным параметрам.

16.4.4.5. При наличии дистанционного управления пуск, остановка, маневрирование и реверсирование должны проводиться с местного и дистанционного постов управления. Одновременно проверяется работа блокировки местного и дистанционного постов, перевод управления с одного поста на другой, совпадение показаний приборов разных постов и правильность показаний температуры газа перед турбиной.

16.4.4.6. Для оценки пусковых качеств производятся: определение времени пуска, четыре последовательных пуска, повторный пуск при не остановившихся роторах, выход на режим “стоп винт”.

16.4.4.7. Проверка реверсивных качеств производится при последовательном применении режимов:

полный ход вперед — полный ход назад (из режима “море”),

полный ход вперед — полный ход назад (из режима “порт”),

средний ход вперед — полный ход назад (из режима “море”),

средний ход вперед — полный ход назад (из режима “порт”),

холостой ход — полный ход назад и обратно (только в режиме “порт”).

16.4.4.8. Проверка маневровых качеств производится проведением последовательных переходов: холостой ход — самый малый вперед — самый малый назад — самый малый вперед — малый назад — малый вперед — средний вперед — средний назад — полный вперед — полный назад — полный вперед.

16.4.5. Ежегодное освидетельствование. При ежегодном освидетельствовании (см. 16.1.15) газотурбинные двигатели подлежат наружному осмотру и проверке в действии (см.16.1.14.3).

Порядок освидетельствования ГТД, подлежащих агрегатному ремонту, должен быть согласован с инспектором.

16.4.6. Определение технического состояния.

16.4.6.1. Общие положения по определению технического состояния ГТД изложены в 16.1.18.

16.4.6.2. Ремонт или замена деталей и узлов ГТД могут быть потребованы, если в процессе освидетельствования установлены опасные износы, превышающие допустимые нормы, или другие дефекты, снижающие надежность детали до недопустимых пределов. К таким дефектам могут быть отнесены:

.1 повреждения:

трещины в ответственных деталях ГТД:

корпусах, дисках, лопатках, диафрагмах, жаровых трубах;

нарушение или выкрашивание внутренней изоляции;

трещины и деформации роторов и валов роторов;

под плавление, выкрашивание, трещины в заливке и отставание заливки в подшипниках скольжения;

трещины, цвета побежалости на шариках или обоймах подшипников качения;

опасные натиры, наработки, задиры, забоины и риски на сопрягающихся ответственных деталях;

разрывы или трещины связующей проволоки и бандажей;

.2 чрезмерные износы:

выработка рабочих шеек валов ротора или посадочных мест под шарикоподшипники, эллиптичность или конусность;

уменьшение толщины стенок корпусов, кожухов, находящихся под внутренним давлением;

уменьшение толщины антифрикционной заливки подшипников больше допустимых пределов;

коррозионные и эрозионные повреждения лопаток;

.3 неисправности:

просадка или осевое смещение роторов;

нарушение плотности посадочных мест сборных роторов;

нарушение в хвостовом креплении лопаток;

недостаточное прилегание шеек вала в подшипниках;

ослабление посадочных мест под шарикоподшипники;

не плотности в разъемах корпусов,

16.4.6.3. ГТД не признаются годными к эксплуатации, если при проверке в действии и проведении диагностирования обнаружены:

повышенная вибрация ГТД или отдельных узлов (по результатам измерений и сравнения с нормами согласно Правилам PC). При превышении норм вибрации ГТД должны быть разработаны и осуществлены мероприятия по ее снижению;

ненормальные стуки и шумы в турбинах, компрессорах, редукторе или других узлах;

повышение нагрева подшипников или температуры масла на выходе из подшипников;

неисправности маневровых устройств, регуляторов, систем защиты и сигнализации;

повышение температуры газа или недопустимое снижение мощности ГТД, давление по проточной части;

нарушение указанных в технических условиях времени реверса, запаса устойчивости компрессоров, числа пусков ГТД;

нарушение автоматического пуска резервных насосов и остановки ранее работавших;

нарушение автоматического пополнения воздухохранителей для питания систем автоматики.

Причины неисправностей должны быть выявлены, и дефекты устранены.

16.4.7. Документы Регистра.

Проведение освидетельствования ГТД оформляется записями в документах, указанных в 16.1.19.

16.5. Передачи и муфты

16.5.1. Общие положения.

16.5.1.1. Настоящая глава устанавливает требования к зубчатым передачам, реверс редукторам, жестким, упругим, гидравлическим и электромагнитным муфтам, а также другим типам передач и разобщительных и соединительных муфт.

16.5.1.2. Передачи и муфты подлежат освидетельствованию при периодических освидетельствованиях двигателей и турбин, к которым они относятся.

16.5.1.3. Обобщенный объем периодических освидетельствовании передач и муфт приведен в табл. 16.1.8.

16.5.2. Первоначальное освидетельствование.

При первоначальном освидетельствовании (см. 16.1.12) разборка может не требоваться при наличии классификационного свидетельства признанного органа и если по результатам проверки в действии и данным имеющихся обмеров не возникает сомнения в техническом состоянии передач и муфты.

16.5.3. Очередное освидетельствование.

16.5.3.1. При очередном освидетельствовании (см. 16.1.13) передачи и муфты должны быть предъявлены для детального осмотра и замеров износов и зазоров с вскрытием корпуса и необходимой разборкой узлов и деталей.

16.5.3.2. Объем освидетельствований передач и муфт — см. 5.2.4 части II Правил классификационных освидетельствовании судов.

16.5.3.3. Ремонт или замена узлов и деталей передач, редукторов и муфт производятся, если в процессе освидетельствования обнаружены опасные дефекты и износы, превышающие предельно допустимые нормы.

В сомнительных случаях следует производить дефектоскопию.

16.5.3.4. Незначительные дефекты рабочих поверхностей зубьев в виде неглубоких царапин, мелких забоин, а также неглубокого питтинга (не прогрессирующего); отдельные трещины по баббитовой заливке подшипников (кроме замкнутых) при отсутствии выкрашивания и отслаивания баббита, а также при местном отставании слоя заливки в районе холодильников; мелкие дефекты, не влияющие на работу муфт могут быть оставлены, и зубчатые передачи и/или муфты могут быть допущены к дальнейшей эксплуатации.

16.5.3.5. При осмотре масляной системы передач и муфт особое внимание должно быть обращено на характер загрязнения фильтров.

16.5.4. Проверка в действии.

Проверка передач и муфт в действии должна производиться при проверке в действии двигателей и турбин, к которым они относятся.

16.5.5. Ежегодное освидетельствование. При ежегодном освидетельствовании (см. 16.1.15) передачи и муфты должны быть предъявлены для наружного осмотра и проверки в действии одновременно с двигателями и турбинами для наружного осмотра, к которым они относятся.

Должны быть предъявлены результаты замеров зазоров в упорных и опорных подшипниках валов редукторов главных турбин.

16.5.6. Определение технического состояния. 16.5.6.1. Общие положения по определению технического состояния передач и муфт изложены в 16.1.18 (см. также приложение 15 к Руководству).

16.5.6.2. При проверке передач и муфт в действии не должно наблюдаться стуков, посторонних шумов, ненормального нагрева, а также пропусков масла во фланцевых соединениях и уплотнениях.

16.5.7. Документы Регистра.

Освидетельствование передач и муфт оформляется записями в документах, указанных в 16.1.19, вместе с записями по двигателям и турбинам, к которым они относятся.

16.6. Водопровод и движитель

16.6.1. Общие положения.

16.6.1.1. Настоящая глава устанавливает требования к судовому валопроводу, дейдвудной трубе с подшипниками, системой смазки и уплотнениями, гребному винту, механизму изменения шага ВРШ и запасным частям.

16.6.1.2. Обобщенный объем периодических освидетельствовании валопровода и гребных винтов приведен в табл. 16.1.8.

16.6.1.3. Полное освидетельствование гребных и дейдвудных валов проводится с их выемкой.

Подвижка считается достаточной, если валы, подшипники и дейдвудные трубы доступны для визуального осмотра и производства обмеров.

При полном освидетельствовании проводятся замеры шеек (облицовок), подшипников, зазоров, просадки. Проверяется плотность посадки облицовки и ее остаточная толщина. Конец цилиндрической части вала (от кормового конца облицовки, если она есть) и примерно 1/3 длины конуса (от его большого основания), а также шпоночный паз и галтель фланца (при фланцевом креплении дейдвудного или гребного вала к винту) должны быть проверены на наличие трещин с применением одобренных методов дефектоскопии. Уплотнения должны быть освидетельствованы (а при необходимости заменены) и спрессованы давлением в соответствии с рекомендациями изготовителя.

Полное освидетельствование одобренных Регистром конструкций гребных и дейдвудных валов на масляной смазке, со сплошной облицовкой или изготовленных из коррозионно-стойких материалов проводится с периодичностью в 5 лет (см. приложение 17 к Руководству).

Периодичность между полными освидетельствованиями гребных и дейдвудных валов иных конструкций не должна превышать 2,5 лет (+\ - 6 мес.).

Для валов с масляной смазкой, к которым применимо модифицированное освидетельствование, интервал между полными освидетельствованиями может быть увеличен:

до 7,5 лет при условии проведения частичного освидетельствования;

до 10 лет при условии проведения частичных освидетельствовании и введения системы КГС

(КГС — контроль состояния гребного вала), применение которой удостоверяется отметками в актах освидетельствовании устройства в доке и в Классификационном свидетельстве.

16.6.1.4. частичное освидетельствование предусматривает освидетельствование концевой цилиндрической части вала и примерно на 1/3 длины конуса от большего основания, шпоночного паза и галтели фланца с применением одобренных методов дефектоскопии. При этом представляются замеры зазоров и просадки вала. Масляные уплотнения освидетельствуются и спрессовываются.

16.6.1.5. Модифицированное освидетельствование может производиться по желанию судовладельца взамен полного освидетельствования. Для одновальных и много вальных установок такие освидетельствования могут проводиться при выполнении следующих условий:

.1 в установках применены:

шпоночное соединение винта с гребным валом и выполнена конструктивная защита соединения и вала от контакта с морской водой;    или

фланцевое соединение гребного винта с валом и выполнена конструктивная защита соединения и вала от контакта с морской водой;   или

бес шпоночное соединение винта с валом с защитой вала от контакта с морской водой.

При этом:    применена замкнутая масляная система смазки,

вал и соединения не подвержены коррозии,

новые уплотнения могут быть установлены без снятия винта (кроме случаев шпоночного соединения винта с валом),

конструкция одобрена и отвечает требованиям Регистра,

зазоры в кормовом подшипнике находятся в норме, а уплотнения доказали свою эффективность;

.2 во время модифицированного освидетельствования должны быть выполнены:

подвижка вала для осмотра его поверхности в районе контакта с кормовым подшипником,

освидетельствование, насколько это возможно, носового подшипника и всех доступных участков вала, включая соединение гребного винта с валом,

дефектоскопия конуса вала, примерно на 1/3 длины от большего основания, и шпоночного паза на наличие трещин, а также галтели вала;

.3 во время модифицированного освидетельствования подвижка вала для осмотра его поверхности в районе контакта с кормовым подшипником может не проводится в случае применения на судне системы КСГ;

.4 система КСГ может быть введена на судах, оборудованных гребными валами с масляной смазкой дейдвудных подшипников, при условии выполнения:

анализов проб масла, отобранных в системе смазки дейдвудных подшипников с периодичностью, не превышающей 6 мес., начиная от предыдущего освидетельствования.

Каждый анализ должен содержать, как минимум, следующие показатели:

содержание воды,

содержание хлоридов,

содержание металлических частиц подшипника,

показатель старения масла (окисление по ИК-спектру).

Пробы должны быть отобраны из системы смазки перед фильтром в рабочих условиях — при вращающемся гребном вале и рабочей температуре масла. Предварительно должен быть произведен слив отстоя из расходной или гравитационной цистерны масла.

Отбор масла должен оформляться актом за подписью старшего механика. Результаты анализов, выполненных признанными лабораториями, должны храниться на борту судна. Расход масла контролируется и фиксируется объемом доливов масла;

контроля температуры подшипников и/или температуры масла на выходе из подшипников (в зависимости от оснащенности дейдвудного устройства средствами контроля);

контроля просадки вала.

Новые масляные уплотнения могут быть поставлены без снятия гребного винта.

Вся информация хранится на судне и предъявляется инспектору Регистра при освидетельствованиях. При решении вопроса об увеличении периода между полными освидетельствованиями принимаются во внимание не только абсолютный уровень контролируемых показателей, но и тенденция их изменения;

.5 у судов, выполняющих ледокольные работы, выемка гребного вала должна производиться не реже одного раза в три года для судов с одновальной установкой и не реже одного раза в четыре года для судов с много вальной установкой;

.6 сроки освидетельствований в доке не требуется совмещать со сроками очередных, промежуточных и ежегодных освидетельствований, однако объемы проводимого и назначаемого освидетельствовании должны учитывать и соответствовать требованиям периодических освидетельствований (с учетом отступлений, допущенных в части I Руководства).

16.6.2. Первоначальное освидетельствование.

16.6.2.1. При первоначальном освидетельствовании (см. 16.1.12) объем вскрытия узлов валопровода и движителей может быть уменьшен или вообще не требоваться при наличии сертификата признанного классификационного общества, и если по результатам наружного осмотра и проверки в действии и замерам зазоров в подшипниках не возникает сомнений в их техническом состоянии.

16.6.2.2. Валопровод и движитель подлежат проверке в действии на ходовых испытаниях совместно с главными механизмами (см. 16.1.1 и 16.1.14).

16.6.3. Очередное освидетельствование.

16.6.3.1. При очередном освидетельствовании (см. 16.1.13) валопровод должен быть предъявлен для детального осмотра и замеров износов и зазоров со вскрытием подшипников валопровода, снятием гребного винта и выемкой гребного вала из дейдвудной трубы (см. также 16.6.1.3).

Ступица винта регулируемого шага (ВРШ) должна быть вскрыта.

16.6.3.2. При очередном освидетельствовании инспектору должны быть предъявлены результаты замеров рабочих шеек, упорных гребней и осевого зазора в упорном подшипнике, зазоров в дейдвудных подшипниках и подшипниках кронштейнов, а также излома и смещения между фланцами гребного и последнего промежуточного вала (или данные по другому одобренному методу проверки центровки).

16.6.3.3. При осмотре упорного, промежуточного и гребного валов должно быть проверено состояние рабочих поверхностей шеек и упорных гребней.

Должна быть проверена (обстукиванием) плотность прилегания облицовки гребного вала, а также состояние защитного покрытия вала между частями облицовки.

При обнаружении нарушения плотности облицовки или защитного слоя дефектные участки должны быть вскрыты для осмотра поверхности вала под ними.

Особо тщательно должны быть осмотрены участки валов в районе отверстий и вырезов, шпоночных пазов, конуса гребного вала и у концевых кромок облицовки гребного вала. При необходимости может быть потребован неразрушающий контроль конуса гребного вала одним из одобренных методов.

Должно быть проверено состояние фланцевых и муфтовых соединений.

При осмотре упорного и опорных подшипников должно быть проверено состояние белого металла вкладышей и упорных сегментов. У подшипников качения проверяется состояние обойм, шариков, роликов и сепараторов. Должен быть произведен осмотр клиньев и проверка затяжки фундаментных болтов подшипников.

16.6.3.4. При осмотре дейдвудной трубы должно проверяться состояние набора подшипников дейдвудной трубы и кронштейнов, крепление дейдвудной трубы и втулок, состояние деталей сальника.

При наличии признаков ослабления набора, посадки трубы и втулок дефекты должны быть устранены.

При масляной смазке подшипников должно проверяться состояние белого металла подшипников, уплотнительных манжет и направляющих втулок, пружин, крепежных деталей.

После монтажа кормовые и носовые уплотнения должны быть подвергнуты испытанию давлением (по построечным данным). При освидетельствовании должно быть проверено состояние трубопровода и арматуры системы водяной или масляной смазки дейдвудных подшипников.

16.6.3.5. Уплотнение между облицовкой гребного вала и ступицей гребного винта, а также со стороны обтекателя должно быть подвергнуто детальному осмотру; непроницаемость уплотнения должна быть проверена давлением 200 кПа.

16.6.3.6. Лопасти гребных винтов должны быть освидетельствованы на предмет выявления трещин в зоне А методом цветной или люминесцентной дефектоскопии, если винты из сплавов на медной основе, и методом магнитопорошковой дефектоскопии или капиллярной дефектоскопии, если винты стальные. Остальные зоны винтов должны быть освидетельствованы визуально с применением в сомнительных случаях увеличительных луп (с 50-кратным увеличением) или тех же методов дефектоскопии.

При установке нового гребного винта должна быть проверена пригонка его по конусу гребного вала и шпонке, затяжка, крепление и стопорение гайки винта.

При установке винтов с контролируемым натягом (в том числе при бес шпоночной посадке) правильность натяга должна проверяться по рискам или по осевым перемещениям и усилиям.

Усилия затяжки болтов соединения лопастей с лопастными заделками и ступицы винта ВРШ с фланцем гребного вала должны соответствовать указаниям чертежей и инструкций. Контроль усилий затяжки производится при помощи динамометрических ключей или другим методом, рекомендованным заводом-изготовителем. Ответственные детали гребных винтов регулируемого шага и крыльчатых движителей подлежат детальному осмотру; ступицы гребных винтов и корпуса крыльчатых движителей подлежат гидравлическому испытанию (давлением в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя).

16.6.4. Проверка в действии.

16.6.4.1 Проверка валопровода и винта в действии производится в процессе проверки в действии главных двигателей (см. 16.1.14.1).

При необходимости может быть потребована специальная проверка валопровода и гребного винта в действии в зависимости от их технического состояния и объема ремонта.

16.6.4.2. У винтов регулируемого шага при испытаниях производится проверка работы механизма изменения шага и системы управления (со всех постов управления).

16.6.4.3. При испытаниях должна быть проверена температура нагрева подшипников и работа систем водяной или масляной смазки дейдвудных подшипников.

16.6.5. Ежегодное освидетельствование.

При каждом втором или третьем ежегодном освидетельствовании судна с докованием (см.16.6.1.3.1) производится детальный осмотр гребного вала, дейдвудной трубы, уплотнений конуса гребного вала и гребного винта как при очередном освидетельствовании (см. 16.6.3). Уплотнение конуса гребного вала после осмотра подлежит испытанию на плотность (см.16.6.3.5). При этом освидетельствовании должен производиться замер осевого зазора в упорном подшипнике.

Проверка валопровода в действии при этом и других ежегодных освидетельствованиях не обязательна, однако при необходимости может быть потребована (см. 16.6.4.1).

При каждом освидетельствовании судна в доке производится осмотр винта с дефектоскопией лопастей, согласно 16.6.3.6, уплотнений ступицы гребного вала, креплений дейдвудной трубы, креплений защитного кожуха вала, втулок,  а при масляной смазке — креплений дейдвудного уплотнения.

Уплотнения дейдвудного подшипника на масляной смазке, а также ВРШ испытываются на непроницаемость давлением масла изнутри, при этом производится проверка зазоров в дейдвудных подшипниках, контроль затяжки гайки ВФШ, крепления лопастей ВРШ и винтов со съемными  лопастями.

Контроль затяжки деталей крепления не требуется при отсутствии повреждений деталей стопорения.

При каждом ежегодном освидетельствовании (без докования) производится наружный осмотр валопровода, сальника дейдвудной трубы, наружный осмотр и проверка в действии системы управления ВРШ и систем охлаждения и смазки подшипников гребного вала.

В случае введения на судне системы контроля состояния гребного вала инспектор рассматривает результаты замеров и анализов в соответствии с 16.6.1.5.

16.6.6. Определение технического состояния.

16.6.6.1. Общие положения по определению технического состояния валопровода и движителя изложены в 16.1.18

16.6.6.2. Предельно допустимый при эксплуатации зазор Д между гребным валом и набором или между гребным валом и баббитовой заливкой дейдвудной втулки не должен превышать следующих значений:

при наборе из бакаута, резины, текстолита, ДСП, капролона:

Δ=0,012d+ 1,8 мм — при диаметре вала до 600 мм;

Δ =0,005d+6,0 мм — при диаметре вала свыше 600 мм;

при заливке баббитом:

Δ =0,005d+1,0мм,

где d — диаметр вала по облицовке, мм.

16.6.6.3. Наименьшая толщина t бронзовой облицовки гребного вала на рабочих участках (в районе дейдвудных подшипников и сальников), допускаемая при эксплуатации, должна быть не менее определяемой по формуле:                            t =  0,02d +5,0 мм,        где d — диаметр вала пол облицовкой, мм.

16.6.6.4. Ремонт или замена узлов и деталей должны быть потребованы, если в процессе освидетельствования установлены опасные дефекты, превышающие предельно допустимые нормы. К таким дефектам относятся:

.1 повреждения:

трещины и погнутости валов;

трещины и свищи в дейдвудных трубах и втулках подшипников;

повреждения набора или заливки подшипников;

чрезмерные забоины, риски и шероховатости шеек валов, облицовок и подшипников;

трещины на облицовках и повреждения защитного покрытия;

трещины на лопастях гребного винта и чрезмерная погнутость лопастей;

повреждения деталей уплотнений дейдвудных устройств;

.2 чрезмерные износы валов, облицовок, набора или заливки подшипников, лопастей и ступиц гребных винтов (включая износы от коррозии и эрозии), деталей уплотнительных элементов дейдвудных подшипников на масляной или водяной смазке;

.3 нарушения центровки валовой линии, плотности посадки дейдвудных труб, втулок, облицовок, соединительных муфт и гребного винта.

Рекомендации по надзору за ремонтом элементов валопровода и гребных винтов приведены в приложениях 11 — 13 к Руководству.

16.6.6.5. Валопровод и гребной винт не признаются годными к эксплуатации, если при проверке в действии установлены: повышенная вибрация, ненормальные стуки, повышенный нагрев подшипников, неисправности в работе системы смазки и механизма изменения шага винта.

Причина появления указанных неисправностей должна быть выявлена, и дефекты устранены.

16.6.6.6. Центровка валопровода во время каждого демонтажа должна производиться одобренным Регистром методом.

Необходимость статической балансировки гребных винтов после ремонта устанавливается по объему замены частей лопастей или наплавки с учетом результатов освидетельствования и сведений о работе валопровода.

16.6.7. Документы Регистра.

Освидетельствование валопровода и движителя оформляется записями в документах, указанных в 16.1.19.

16.7. Вспомогательные механизмы

16.7.1. Общие положения.

16.7.1.1. К вспомогательным механизмам относятся:

насосы (циркуляционные, котельные, осушительные, охлаждающей воды, питательные, балластные, пожарные, топливные, смазочного масла и конденсатные);

компрессоры;

сепараторы топлива и масла центробежные;

вентиляторы взрывоопасных помещений и воздуходувки котлов;

рулевые машины;

якорные механизмы;

швартовные механизмы;

механизмы спусковых устройств шлюпок и плотов;

буксирные лебедки (на буксирных судах).

16.7.1.2. Вспомогательные механизмы с приводом от главного двигателя внутреннего сгорания (насосы охлаждающей воды, топлива, смазочного масла и осушительные, компрессоры, продувочные насосы и воздуходувки) подлежат освидетельствованию в составе главных двигателей (см. гл. 16.2).

16.7.1.3. Обобщенный объем периодических освидетельствовании вспомогательных механизмов приведен в табл. 16.1.8.

16.7.1.4. Воздухоохладители компрессоров подлежат испытанию пробным давлением (H) при каждом втором очередном освидетельствовании.

16.7.2. Первоначальное освидетельствование. При первоначальном освидетельствовании (см. 16.1.12) объем разборки узлов и деталей может быть уменьшен, или разборка может не требоваться при наличии сертификата признанного классификационного общества, и если по результатам проверки в действии не возникает сомнений в техническом состоянии.

16.7.3. Очередное освидетельствование.

16.7.3.1. При очередном освидетельствовании (см. 16.1.13) вспомогательные механизмы должны быть предъявлены для детального осмотра со вскрытием и разборкой узлов и деталей.

16.7.3.2. При этом освидетельствовании по требованию инспектора должны быть предъявлены результаты замеров и определения износов (М) ответственных узлов и деталей (см. также 16.1.13.2).

16.7.3.3. При освидетельствовании поршневых насосов должны быть осмотрены блоки и крышки цилиндров, цилиндровые втулки, поршни, золотники, шатуны и штоки, коленчатые валы, подшипники и предохранительные клапаны.

16.7.3.4. При освидетельствовании центробежных насосов, вентиляторов и воздуходувок, винтовых, шестеренчатых и ротационных насосов и сепараторов должны быть осмотрены корпуса, валы и их подшипники, рабочие колеса, крылатки, винты и шестерни, а также предохранительные клапаны.

При освидетельствовании сепараторов должен быть проведен неразрушающий контроль корпусов барабанов и вертикальных валов, осмотр затворов, тарелок, гаек барабана, муфт, передач и буферных пружин.

16.7.3.5. При освидетельствовании компрессоров должны быть осмотрены блоки и крышки цилиндров, цилиндровые втулки, поршни, шатуны, коленчатые валы, подшипники, всасывающие, нагнетательные и предохранительные клапаны.

16.7.3.6. При освидетельствовании рулевой машины должны быть осмотрены румпель главного и вспомогательного приводов, рулевой сектор, ползун, поршни и плунжеры, цилиндры, валы, подшипники, шестерни и зубчатые колеса, червяки, звездочки, штуртросы, ролики и буферные пружины, а также детали насосов переменной производительности, устройства защиты от перегрузки, тормозные устройства, конечные выключатели, детали запасного привода руля.

16.7.3.7. При освидетельствовании якорных шпилей и брашпилей должны быть осмотрены валы, подшипники, шестерни и зубчатые колеса, червяки, звездочки, а также защитные устройства от перегрузки, тормоза и разобщительные муфты.

16.7.3.8. При освидетельствовании механизмов спусковых устройств шлюпок и плотов должны быть осмотрены:  валы, подшипники, шестерни и зубчатые колеса, центробежные и ручные тормоза, ручной привод, стопорное устройство и конечные выключатели.

16.7.3.9. При освидетельствовании швартовных шпилей и лебедок они должны быть проверены в действии.

16.7.3.10. При освидетельствовании буксирных лебедок должны быть осмотрены валы, подшипники, шестерни и зубчатые колеса, а также автоматические устройства регулировки натяжения буксирного троса.

16.7.3.11. После устранения дефектов, установленных при детальном осмотре, вспомогательные механизмы должны быть предъявлены для проверки в действии.

16.7.4. Проверка в действии.

16.7.4.1. Проверка в действии вспомогательных механизмов производится совместно с проверкой в действии обслуживаемых ими устройств и систем (см. также 16.1.14.2, 16.1.14.3).

16.7.4.2. При проверке в действии вспомогательных механизмов при очередном освидетельствовании должна быть проведена контрольная проверка обеспечения регламентированных Правилами характеристик работы механизмов: времени перекладки руля, скорости подъема якорей.

16.7.4.3. Продолжительность проверки вспомогательных механизмов в действии устанавливается по согласованию с инспектором.

16.7.4.4. При проверке в действии якорных механизмов, шлюпочных и буксирных лебедок должна быть проверена исправность действия тормозных устройств.

16.7.5. Ежегодное освидетельствование. При ежегодном освидетельствовании производится проверка в действии (за исключением швартовных механизмов и буксирной лебедки) и наружный осмотр вспомогательных механизмов.

16.7.6. Определение технического состояния.

16.7.6.1. Общие положения по определению технического состояния вспомогательных механизмов изложены в 16.1.18 (см. также приложение 15 к Руководству).

16.7.6.2. При определении технического состояния вспомогательных механизмов следует

руководствоваться применимыми указаниями 16.2.6, 16.3.6, 16.4.6 и 16.6.6.

16.7.6.3. Центробежные сепараторы при  истечении установленного заводом-изготовителем моторесурса должны быть подвергнуты капитальному ремонту или замене.

16.7.7. Документы Регистра.

Проведение освидетельствовании вспомогательных механизмов оформляется записями в документах, указанных в 16.1.19.

16.8. Судовые котлы

16.8.1. Общие положения.

16.8.1.1. Требования настоящей главы распространяются на все паровые и водогрейные котлы, а также котлы с органическими теплоносителями.

16.8.1.2. Обобщенный объем освидетельствовании котлов при периодических освидетельствованиях судна представлен в табл. 16.1.8.

16.8.1.3. Наружный осмотр котла при рабочем давлении должен проводиться:

при каждом периодическом освидетельствовании судна;

после каждого внутреннего освидетельствования котла;

после каждого гидравлического испытания;

после существенных ремонтов или замен.

16.8.1.4. Внутреннее освидетельствование котлов должно проводиться при каждом очередном и промежуточном освидетельствовании судна, а после второго очередного — при каждом ежегодном освидетельствовании, а также после существенных ремонтов или замен.

Для главных водотрубных котлов, установленных на судне в количестве двух и более, периодичность освидетельствования после второго очередного освидетельствования судна не изменяется.

16.8.1.5. Гидравлические испытания котлов должны проводиться:

для паровых котлов и котлов с органическим теплоносителем — при каждом втором очередном освидетельствовании;

для всех котлов — после существенных ремонтов или замен (например, в случае замены или правки жаровых труб, замены более 25% коротких связей, находящихся на одной стенке, или более ,15% их общего количества, сварки заплат и т.п.);

для котлов, недоступных для полного внутреннего освидетельствования' — при каждом очередном освидетельствовании судна;

Недоступным для полного внутреннего освидетельствования считается, хотел, любой элемент которого (кроме трубных элементов диаметром менее 200 мм), подверженный внутреннему давлению, недоступен для визуального осмотра с двух сторон.

если это будет признано необходимым инспектором Регистра по результатам внутреннего освидетельствования котла.

В обоснованных случаях, по просьбе судовладельца, Регистр может отсрочить гидравлические испытания на срок до 3 мес. от даты очередного освидетельствования при условии положительных результатов внутреннего освидетельствования.

16.8.2. Первоначальное освидетельствование.

16.8.2.1. При первоначальном освидетельствовании котлов на судне должно проводиться внутреннее освидетельствование (О), гидравлическое испытание (Н) и наружный осмотр при рабочем давлении (Р).

При наличии сертификата другого классификационного общества может быть зачтено внутреннее освидетельствование и гидравлическое испытание, произведенное ранее в пределах сроков установленной периодичности (см. 16.8.1). Срок следующего внутреннего освидетельствования и гидравлического испытания в этом случае отсчитывается от даты, указанной в сертификате, с учетом последующего совмещения с периодическим освидетельствованием судна.

16.8.3. Внутреннее освидетельствование.

16.8.3.1. Общие требования.

16.8.3.1.1. При предъявлении котла к внутреннему освидетельствованию должны быть выполнены следующие подготовительные работы:

котел должен быть охлажден, опорожнен, лазы и горловины должны быть вскрыты;

все поверхности нагрева со стороны огневого и газового пространств должны быть очищены от отложений;

все поверхности со стороны пароводяного пространства должны быть очищены от накипи и шлама;

по усмотрению инспектора должна быть снята изоляция котла на соединениях и швах, около горловин, фланцев, клапанов и наварышей, а также в частях котла, где наиболее вероятно появление интенсивного коррозионного износа;

при необходимости должны быть разобраны и сняты внутри котловые устройства (пароохладители, сепараторы пара, маслоудалители и т.п.);

котельная арматура и устройства (продувания, питания и т.п.), работающие под давлением, должны быть перебраны и очищены, арматура притерта и доступна для осмотра в разобранном виде;

котельные фундаменты и крепления котла должны быть очищены и доступны для осмотра.

Внутреннее освидетельствование котлов, недоступных для внутреннего визуального осмотра, и их элементов, подверженных давлению, как правило, проводится с применением средств диагностики. В ином случае оно может быть заменено гидравлическим испытанием на прочность в соответствии с требованиями Правил;

16.8.3.1.2. До начала внутреннего освидетельствования котла необходимо убедиться, что он надежно разобщен от действующих котлов, арматура, сообщающая котлы, плотно закрыта, приводы надежно застопорены, имеют надписи “Не открывать”, и судовым экипажем обеспечен контроль за выполнением требований безопасности при проведении освидетельствования. Щиты управления должны быть отключены.

В зависимости от устройства котельной установки должны быть приняты другие меры, исключающие попадание пара, воды или термальной жидкости в освидетельствуемый котел.

16.8.3.2. Газотрубные и газо-водотрубные котлы.

16.8.3.2.1. Перед внутренним освидетельствованием котла инспектору должны быть предъявлены результаты замеров диаметров жаровых труб (М) для определения их общей деформации.

Замеры диаметров жаровых труб должны быть сделаны в каждом сечении по четырем направлениям:  вертикальному, горизонтальному и под углом 45° к ним по постоянным кернам.

У волнистых жаровых труб замеры выполняются по каждой волне, у гладких жаровых труб — в трех сечениях каждого звена: на расстоянии 200 мм от заделок и в середине. Отсчет волн (сечений) ведется от переднего днища котла.

Измерения общей деформации жаровой трубы должны производиться после устранения местных выпучин, расположенных на длине окружности с углом до 45°. Проседание жаровой трубы Δ, Δз, %, определяется по наибольшему из двух значений:

Δ,=[(Dcp – D min) Dcp] x lOO,

Δ  = [(Dmax - Dcp) Dcp] x 100,

где D cр — средний диаметр данной волны (сечения), определяемый как среднее арифметическое по данным замеров;

Dмин  и  Dмакс — минимальный и максимальный диаметры  данной волны (сечения) по данным замеров.

Сужение жаровой трубы, Δсуж, %, определяется по формуле

Δсуж = средний построечный диаметр волны (сечения)

Примечание. При отсутствии построечных данных средний диаметр определяется как среднее арифметическое замеров концевых волн (сечений) жаровой трубы. Нормы общих и местных деформаций жаровых труб приведены в 16..8..6.

16.8.3.2.2. При внутреннем освидетельствовании котла со стороны огневого пространства должны быть тщательно осмотрены поверхности и швы жаровых труб и огневых камер, кромки листов, концы дымогарных труб и связей, перемычки трубных решеток.

16.8.3.2.3. В процессе освидетельствования котла со стороны пароводяного пространства необходимо тщательно осмотреть листы, бочки, днища, жаровые трубы, связи, подкрепления огневых камер и жаровых труб, а также подкрепляющие кольца отверстий лазов и горловин с целью выявления дефектов (коррозионного разъедания, трещин, утонения связей и т.п.).

Особое внимание следует обратить на состояние коротких связей; их осмотр, как правило, должен сопровождаться обстукиванием.

Связи, внешний вид которых вызывает сомнение, должны быть замерены в наиболее тонких местах, а оборванные и изношенные заменены.

Необходимо обратить внимание на состояние поверхности листов возле лазов и горловин, в нижней части бочки и днищ котла, под огневыми камерами и жаровыми трубами, у отфланцовок. около отверстий для клапанов нижнего продувания, предохранительных клапанов, а также в местах ввода питательного трубопровода и в районах вырезов.

Необходимо проверить состояние внутри котловых устройств, сепараторов пара, питательных труб, устройств продувания и т.п.

16.8.3.2.4. Необходимо проверить состояние котла с наружной стороны, в особенности в районе сварных соединений, возле горловин, лазов, наварышей, фланцев.

Наиболее тщательно следует осмотреть сварные швы в нижних частях, котла, а также продольный шов и убедиться в отсутствии трещин, нарушения плотности и других дефектов.

Должны быть осмотрены фундамент и все крепления котла.

16.8.3.2.5. При перестановке водоуказательных приборов и указателей низшего уровня воды в котле необходимо убедиться в соответствии их установки указателю наивысшей точки поверхности нагрева, укрепленному на стенке котла.

16.8.3.2.6. Особое внимание следует обратить на возможное наличие в, котлах межкристаллитной коррозиии межкристаллитных трещин, которые, как правило, образуются в вальцовочных и резьбовых соединениях со стороны водяного пространства котлов.

Признаком межкристаллитной коррозии являются систематические пропуски пара, которые можно обнаружить по солевым отложениям на наружной поверхности вальцовочных и резьбовых соединений или по наличию шламовых валиков внутри барабанов на указанных соединениях.

При наличии признаков межкристаллитной коррозии должно быть проведено специальное исследование.

16.8.3.2.7. Водотрубная часть газо-водотрубных котлов освидетельствуется в объеме, указанном для водотрубных котлов.

16.8.3.3. Водотрубные котлы.

16.8.3.3.1. При внутреннем освидетельствовании водотрубных котлов должны быть выполнены указания 16.8.3.2.3 — 16.8.3.2.6 по освидетельствованию газотрубных котлов.

16.8.3.3.2. Перед внутренним освидетельствованием котла инспектору должен быть предъявлен эскиз развертки коллекторов с отметками о состоянии труб и трубных решеток (должны быть указаны места и даты постановки заглушек труб, их замены или ремонта), и представлены замеры провисания и погнутости водогрейных труб.

16.8.3.3.3. При осмотре котла со стороны огневого пространства необходимо проверить состояние обмуровки и обшивки котла и газо-направляющих щитов; проверить в доступных местах состояние креплений элементов котла, степень коррозионного износа экономайзеров и воздухоподогревателей; состояние водогрейных труб, труб пароперегревателей и трубных решеток и убедиться в отсутствии дефектов.

16.8.3.3.4. При перестановке или замене водоуказательных приборов необходимо проверить правильность их установки.

16.8.3.3.5. При осмотре коллекторов и секционных камер необходимо проверить состояние развальцовки и “колокольчиков” водогрейных труб, их внутренней поверхности, осмотреть сварные швы, убедиться в отсутствии трещин и коррозионных разъеданий (особенно в углах секционных камер), проверить состояние устройств продувания и сепарационного устройства.

16.8.3.4. Котлы с органическими теплоносителями.

16.8.3.4.1. При внутреннем освидетельствовании котлов с органическими теплоносителями должны быть выполнены указания 16.8.3.1.1 — 16.8.3.1.2 с учетом конструктивных особенностей  котлов данного типа.

16.8.3.4.2. При внутреннем освидетельствовании котла инспектору должен быть предъявлен чертеж нагревающих элементов (змеевиков) с отметками о состоянии змеевиков, представлены замеры провисания и прогнутости отдельных витков змеевиков, а также данные о степени загрязнения внутренних и наружных поверхностей труб. Должны быть предъявлены результаты анализа теплоносителя с заключением лаборатории о его пригодности к дальнейшему использованию.

16.8.3.4.3. При осмотре котлов со стороны огневого пространства необходимо проверить состояние обмуровки и обшивки котла и газо-направляющих щитов; проверить в доступных местах крепление змеевиков и других частей котла, степень коррозионного износа змеевиков и их креплений; проверить состояние сварных швов змеевиков.

16.8.3.4.4. При внутреннем освидетельствовании необходимо проверить:

состояние фланцевых и штуцерных соединений на входном и выходном трубопроводах, обратив особое внимание на их плотность и отсутствие трещин в местах приварки,

состояние расширительной цистерны и всех ее фланцевых соединений, а также сварных швов цистерны и указателей уровня теплоносителя;

состояние штуцерных соединений всех контрольно-измерительных приборов и датчиков системы регулирования;

состояние всего трубопровода теплоносителя, включая греющие элементы потребителей тепла, обращая особое внимание на плотность фланцевых соединений, состояние сварных швов, наличие коррозионного и эрозионного износа, а также состояние креплений трубопровода;

состояние циркуляционных насосов, обращая особое внимание на исправность уплотнений и фланцевых соединений;

в утилизационных котлах с органическими теплоносителями — состояние нагревающих элементов (змеевиков) и оценить степень их коррозионного износа, а также состояние сварных соединений и убедиться в исправности заслонок, установленных в основном и байпасном газоотводах.

16.83.4.5. Необходимо осмотреть и убедиться в исправности фундаментов и всех креплений котлов.                             16.8.4. Гидравлическое испытание.

16.8.4.1. До начала гидравлического испытания должны быть устранены все дефекты, выявленные при внутреннем освидетельствовании, арматура должна быть перебрана, краны и клапаны притерты, посадочные места лазов и горловин пригнаны.

Непроницаемость предохранительных клапанов должна обеспечиваться с отключением штатных пружин.

16.8.4.2. При предъявлении котла к гидравлическому испытанию, кроме работ по подготовке к внутреннему освидетельствованию (см.16.8.3.1), в обоснованных случаях должна быть дополнительно снята изоляция по швам на бочке, днищах и коллекторах, в местах вальцовочных соединений, связей, вырезов и в других местах, где по результатам внутреннего освидетельствования можно предполагать наличие пропусков.

16.8.4.3. Пробное давление при гидравлическом испытании всех котлов, пароперегревателей и экономайзеров принимается равным 1,25Рраб, но в любом случае оно должно быть не менее Рраб + 100кПа.

16.8.4.4. Гидравлическое испытание должно проводиться при соблюдении следующих условий:

полном заполнении котла водой и удаление воздуха;

наличии двух проверенных и опломбированных манометров;

температуре воды и окружающего воздуха не ниже + 5°С. Разность температур воды и наружного воздуха должна исключать возможность отпотевания;

работа насоса не должна приводить к быстрому повышению давления;

запрещается выполнение на судне работ, вызывающих шум;

подкачка во время  выдержки при пробном давлении не разрешается.

Гидравлическое испытание проводится в следующем порядке:

подъем давления до рабочего;

предварительный осмотр при рабочем давлении;

подъем давления до пробного с выдержкой под пробным давлением с отключенным насосом в течение 5 — 10 мин;

понижение давления до рабочего и осмотр при этом давлении.

Во время выдержки под пробным давлением не должно быть падения давления.

16.8.4.5. Если во время гидравлического испытания в котле прослушиваются стуки, или замечены другие ненормальные явления, испытание должно быть прервано, и после выпуска воды котел должен быть тщательно осмотрен снаружи и изнутри для определения места и характера повреждения.

После устранения дефектов испытание должно быть проведено повторно.

16.8.4.6. Котел признается выдержавшим испытание, если при осмотре не обнаружено течи, местных выпучин, остаточных деформаций, видимых изменений формы, разрывов швов или признаков нарушения целости каких-либо частей и соединений.

Отпотевание и появление воды у вальцовочных соединений в виде отдельных не стекающих капель (“слез”) течью не считается.

Появление этих же признаков у сварных швов недопустимо; такие швы должны быть вырублены и заварены вновь.

Исправление дефектов сварных швов чеканкой, керновкой или другим механическим способом не допускается.

Устранение обнаруженных дефектов в котле, находящемся под давлением, а также подварка при наличии воды в котле не разрешаются.

16.8.5. Наружный осмотр.

16.8.5.1. Наружный осмотр котлов в комплекте с арматурой, оборудованием, обслуживающими механизмами и теплообменными аппаратами, системами и трубопроводами проводится при рабочем давлении и по возможности совмещается с проверкой в действии судовых механизмов.

16.8.5.2. При осмотре необходимо убедиться в исправном состоянии всех водоуказательных приборов (водомерных стекол, пробных кранов, дистанционных указателей уровня воды и т.п.), а также в исправном действии верхнего и нижнего продувания котла.

Должно быть проверено состояние арматуры, исправность действия приводов, отсутствие пропусков пара, воды и топлива в сальниках, фланцах и других соединениях.

При наружном осмотре котлов с органическими теплоносителями необходимо убедиться в исправном состоянии всех трубопроводов котельной установки, арматуры и контрольно-измерительных приборов, расширительной и запасной цистерн, циркуляционных насосов, а также в исправном действии всех дистанционных приводов.

16.8.5.3. Предохранительные клапаны должны быть проверены в действии на срабатывание. Клапаны должны быть отрегулированы на следующие давления открытия:

Роткр < 1,05 Рраб     для Рраб < 1МПа

Роткр < 1.03 Рраб     для Рраб > 1 МПа.

Максимально допустимое давление при действии предохранительного клапана Рмакс< 1,1 Рраб.

Предохранительные клапаны главных и вспомогательных котлов ответственного назначения после подрыва должны полностью прекращать выход пара при падении давления в котле не ниже 0,85 рабочего давления.

Предохранительные клапаны пароперегревателей должны быть отрегулированы на срабатывание с некоторым опережением срабатывания котельных клапанов.

Должны быть проверены в действии ручные приводы для подрыва предохранительных клапанов.

При положительных результатах наружного осмотра и проверки в действии один из котельных предохранительных клапанов должен быть опломбирован.

Если наружный осмотр утилизационных котлов под паром и проверка их предохранительных клапанов на стоянке не представляются возможными, проверка регулировки предохранительных клапанов может производиться сжатым воздухом на месте или на стенде с последующим их пломбированием инспектором. В данных случаях перед осмотром котлов судовладелец должен представить инспектору акт о наружном осмотре котлов под паром при рабочем давлении и проверке срабатывания предохранительных клапанов в работе.

16.8.5.4. При освидетельствовании должно быть проверено действие систем автоматического регулирования котельной установки;

при этом следует убедиться, что сигнализация, защита и блокирующие устройства работают безотказно и срабатывают своевременно, в частности, при недопустимом понижении уровня воды в котле, прекращении подачи воздуха в топку, погашении факела в топке и в других случаях, предусмотренных системой автоматики.

Следует также проверить работу котельной установки при переходе с автоматического управления на ручное и наоборот.

16.8.5.5. Если при наружном осмотре обнаружены дефекты, причина появления которых не может быть установлена, инспектор может потребовать проведения внутреннего освидетельствования или гидравлического испытания.

16.8.6. Определение технического состояния.

16.8.6.1. Техническое состояние котлов определяется по результатам освидетельствовании и испытаний.

16.8.6.2. По результатам определения технического состояния устанавливается годность котельной установки к эксплуатации, а при необходимости — объем ремонта или количество заменяемых узлов и деталей.

16.8.6.3. По техническому состоянию котельная установка признается годной к эксплуатации, если при освидетельствовании установлено отсутствие опасных дефектов или выявленные дефекты не превышают норм, установленных изготовителем. При отсутствии таких норм следует руководствоваться нормами, приведенными в настоящей главе.

16.8.6.4. Коррозионный износ ответственных элементов котлов устанавливается сравнением замеренных остаточных толщин с построечными (первоначальными).

В необходимых случаях может быть учтено наличие избыточных толщин по сравнению с требуемыми Правилами.

16.8.6.5. Котельная установка признается годной к эксплуатации до следующего освидетельствования при наличии следующих не прогрессирующих дефектов:

выпучин на плоских стенках огневых частей со стрелкой прогиба не более толщины листа при отсутствии поврежденных связей и пропусков;

деформаций жаровых труб, определенных согласно 16.8.3.2.1, до 3%;

сужения жаровых труб без нарушения формы окружности до 5% построечных размеров, а также местных выпучин со стрелкой прогиба не более двух толщин стенки жаровой трубы;

местных оспенных разъеданий листов котла вне зоны швов, трубных отверстий и отфланцовок с глубиной оспин не более 20% толщины листа и общей площадью не более 100 с^л2;

утонения концов дымогарных труб не более чем на 30% первоначальной толщины в местах вальцовки при отсутствии обгорания и течи;

утонения концов водогрейных труб в местах вальцовки и их “колокольчиков” не более чем на 30% первоначальной толщины при отсутствии течи;

уменьшения площадей поперечного сечения коротких и длинных связей не более чем на 10% построечных, если количество утоненных связей не превышает 10% связей, подкрепляющих данную стенку котла;

заглушенных дымогарных или кипятильных труб в количестве не более 10% от их общего числа, если кипятильные трубы не являются экраном, предохраняющим другие части от перегрева. Допускается не более 5% заглушенных труб, образующих экран, при условии, что они не расположены рядом;

провисания прямых кипятильных труб со стрелкой прогиба до 1% длины трубы при отсутствии пропусков в вальцовочных соединениях.

Котельная установка с органическим теплоносителем может быть признана годной к эксплуатации до следующего освидетельствования при наличии следующих не прогрессирующих дефектов:

провисания ветвей змеевиков со стрелкой прогиба до 1% длины ветвей при отсутствии трещин в сварных соединениях;

местных оспенных разъеданий змеевиков с глубиной не более 20% толщины стенки и общей площадью не более 30 см2.

16.8.6.6. По заключению инспектора главные и вспомогательные паровые котлы могут быть допущены к эксплуатации при сниженном рабочем давлении. Значение вновь установленного (сниженного) давления должно быть подтверждено проверочным расчетом прочных размеров с учетом результатов замеров остаточных толщин.

Во избежание серной коррозии снижать рабочее давление до величины, когда давление включения автоматического топочного устройства в режиме позиционного регулирования может составить 0,3 МПа и менее, не допускается.

Для утилизационных паровых котлов работа на сниженном давлении пара не допускается.

16.8.6.7. Котлы не признаются годными к эксплуатации, если их техническое состояние не обеспечивает безопасной эксплуатации вследствие недостаточной прочности при наличии следующих дефектов:

опасных дефектов металла, обнаруженных в результате исследований и испытаний материала котла в районе дефектных мест;

износов и повреждений, превышающих допустимые нормы;

трещин в ответственных частях котла, обрывов связей, не плотностей сварных швов;

течи труб в трубных решетках при невозможности ее устранения вальцовкой;

разрушения обмуровки защищаемых частей пароводяных и водяных коллекторов и камер или хотя бы одной из стенок котла.

Эксплуатация котельной установки должна быть запрещена при неисправности хотя бы одного котельного манометра, предохранительного клапана, водоуказательного прибора, питательного клапана, неисправности стопорного, быстрозапорного топливного клапана, дистанционных приводов, систем защиты и сигнализации автоматизированных котельных установок, а также при неисправных системах продувания, питания, подачи топлива и воздуха, обеспечивающих безопасную эксплуатацию котельной установки.

16.8.6.8. Контроль состояния и качества металла котлов, находящихся в эксплуатации, в необходимых случаях (подозрение на перегрев металла огневых частей, систематическое появление трещин и расслоений и т.п.) должен осуществляться неразрушающими методами, а также путем механических испытаний, химического и металлографического исследования.

В зависимости от характера выявленных дефектов по согласованию с инспектором  определяется  метод их устранения.

Удаление дефектных мест должно производиться до здорового металла.

16.8.7. Документы Регистра.

Общие положения о документах по механической установке приведены в 16.1.19.

16.9. Теплообменные аппараты и сосуды под давлением

16.9.1. Общие положения.

16.9.1.1. Требования настоящей главы распространяются на теплообменные аппараты и сосуды под давлением с установленной на них арматурой и контрольно-измерительными приборами, такие, как:

испарители главных котлов и вспомогательных котлов ответственного назначения;

конденсаторы главных и вспомогательных механизмов;

деаэраторы и подогреватели питательной воды;

воздухохранители;

прочие теплообменные аппараты и сосуды под давлением, подлежащие надзору Регистра при изготовлении и монтаже на судне в соответствии с номенклатурой объектов надзора, приведенной в части I Руководства по техническому надзору за постройкой судов и изготовлением материалов и изделий.

16.9.1.2. При освидетельствовании углекислотных баллонов, резервуаров для хранения огнетушащей жидкости, пневмогидравлических цистерн и других сосудов и резервуаров под давлением в составе систем пожаротушения должны выполняться требования гл. 15.3.

16.9.1.3. Обобщенный объем освидетельствовании теплообменных аппаратов и сосудов под давлением при периодических освидетельствованиях судна приведен в табл. 16.1.8.

16.9.1.4. Наружный осмотр и проверка в действии сосудов под давлением должны проводиться при каждом ежегодном освидетельствовании судна, а также после каждого гидравлического испытания или внутреннего освидетельствования.

16.9.1.5. Наружный осмотр и проверка в действии теплообменных аппаратов проводятся при проверке в действии обслуживаемых ими механизмов и систем, а также после каждого гидравлического испытания, внутреннего освидетельствования, или после существенного ремонта.

16.9.1.6. Внутреннее освидетельствование теплообменного аппарата и сосуда под давлением должно проводиться при каждом очередном освидетельствовании судна и перед каждым гидравлическим испытанием.

16.9.1.7. Гидравлическое испытание теплообменного аппарата и сосуда под давлением должно проводиться при очередном освидетельствовании судна через два периода между ними (пропуская одно очередное освидетельствование), однако сосуды, заполняемые выпускными газами, должны подвергаться гидравлическому испытанию при каждом очередном освидетельствовании судна.

Гидравлические испытания воздухохранителей в указанные выше сроки могут не проводиться, если по результатам внутреннего освидетельствования их состояние будет признано удовлетворительным.

16.9.1.8. Теплообменные аппараты и сосуды, недоступные для полного внутреннего освидетельствования, должны быть подвергнуты внутреннему осмотру, насколько это возможно, и после такого частичного осмотра взамен внутреннего освидетельствования должны быть подвергнуты гидравлическому испытанию. Указанное испытание может не производиться, если, по мнению инспектора, частичный внутренний осмотр достаточен для определения их технического состояния.

Теплообменные аппараты и сосуды считаются недоступными для внутреннего освидетельствования если:

диаметр отверстия под головку сосуда составляет в свету 30 мм и менее;

длина сосуда 2,5 м и более при отсутствии лаза или горловин на обоих донышках;

для осмотра теплообменных аппаратов изнутри требуется удаление труб и трубных досок с нарушением неразъемных соединений;

Аппараты и сосуды, недоступные для внутреннего освидетельствования вследствие своего расположения, должны быть сняты или сдвинуты с места. Замена внутреннего освидетельствования гидравлическим испытанием в этом случае не допускается.

16.9.1.9. После существенных ремонтов и замен аппараты и сосуды должны быть подвергнуты гидравлическому испытанию в соответствии с Правилами.

16.9.1.10. Периодическим освидетельствованиям инспектором Регистра подлежат:

испарители главных котлов и вспомогательных котлов ответственного назначения;

конденсаторы главных и вспомогательных механизмов;

деаэраторы и подогреватели питательной воды;

воздухохранители.

Прочие сосуды под давлением и теплообменные аппараты подлежат освидетельствованию инспектором при первоначальном освидетельствовании механической установки, а также после существенных ремонтов.

Периодические освидетельствования и испытания этих сосудов под давлением и теплообменных аппаратов должны проводиться компетентным лицом судовладельца в сроки и в объеме, предусмотренными настоящей главой. Результаты освидетельствовании и испытаний, проведенных компетентным лицом судовладельца, контролируются инспектором по записям в судовой документации.

16.9.2. Первоначальное освидетельствование.

16.9.2.1. При первоначальном освидетельствовании (см. 16.1.12) теплообменных аппаратов и сосудов под давлением на судне должно проводиться внутреннее освидетельствование (О), гидравлическое испытание (Н) и наружный осмотр (Р).

При наличии сертификата признанного классификационного общества может быть зачтено внутреннее освидетельствование и гидравлическое испытание, проведенное ранее в пределах сроков установленной периодичности. Срок следующего внутреннего освидетельствования и гидравлического испытания в этом случае отсчитывается от даты, указанной в сертификате, с учетом последующего совмещения с периодическим освидетельствованием судна.

16.9.3. Внутреннее освидетельствование.

16.9.3.1. При предъявлении теплообменного аппарата или сосуда под давлением к внутреннему освидетельствованию должны быть вскрыты лазы, горловины и другие смотровые отверстия, сняты клапанные головки сосудов, удалена (если позволяет конструкция) трубная решетка; при необходимости снимается изоляционное покрытие.

16.9.3.2. До начала освидетельствования необходимо убедиться в том, что приняты надежные меры, исключающие попадание пара, воздуха или жидкостей в осматриваемый аппарат или сосуд.

16.9.3.3. При освидетельствовании должен быть проведен осмотр внутренних и наружных поверхностей, змеевиков, трубных досок, протекторов, а также фундаментов и креплений.

Особое внимание должно быть обращено на посадочные места клапанных головок сосудов, арматуры, крышек лазов и смотровых лючков, трубных досок, на поверхности в местах возможного скопления влаги и в районах изменения скорости потока жидкости, где наиболее вероятно появление дефектов: коррозионного разъедания, трещин и т.п.

16.9.3.4. Если конструкцией воздухохранителя или другого сосуда или аппарата предусмотрена внутренняя трубка продувания, следует обратить внимание на ее состояние и правильность установки в рабочее положение.

16.9.4. Гидравлическое испытание

16.9.4.1. Гидравлическое испытание теплообменных аппаратов и сосудов под давлением проводится после внутреннего освидетельствования, а для сосудов, недоступных для внутреннего освидетельствования, — после частичного внутреннего осмотра (см. 16.11.1.8).

До начала гидравлического испытания должны быть устранены все дефекты, выявленные при внутреннем освидетельствовании, арматура должна быть перебрана, краны и клапаны притерты, посадочные места крышек лазов и смотровых лючков пригнаны, пружины предохранительных клапанов отключены.

16.9.4.2. Пробное давление при гидравлическом испытании аппаратов и сосудов принимается равным 1,25 рабочего давления, но в любом случае оно должно быть не менее Рраб + 100 кПа.

16.9.4.3. Если значения пробного давления для гидравлического испытания системы и обслуживающего аппарата или сосуда совпадают, гидравлические испытания системы и теплообменного аппарата или сосуда могут быть совмещены.

16.9.4.4. Условия и порядок проведения гидравлических испытаний должны соответствовать указаниям 16.8.4.

16.9.4.5. Аппараты и сосуды признаются выдержавшими испытание, если не будет обнаружено падения давления, трещин, разрывов, видимых остаточных деформаций, течи и подобных дефектов.

16.9.5. Наружный осмотр.

16.9.5.1. Теплообменные аппараты и сосуды под давлением должны предъявляться к наружному осмотру с установленной штатной арматурой и всеми устройствами и системами, обслуживающими их.

При наружном осмотре производится проверка аппаратов и сосудов в действии (см. 16.9.1.4 и 16.9.1.5).

16.9.5.2. При наружном осмотре и проверке в действии проверяются:

состояние арматуры, манометров, наружных поверхностей и креплений;

исправность автоматики сигнализации и защиты (при наличии);

действие предохранительных и редукционных клапанов и наличие легкоплавких пробок;

предохранительные мембраны (при наличии).

16.9.5.3. Предохранительные клапаны должны быть отрегулированы на давление, превышающее рабочее не более чем на 10%, если иное не оговаривается особо.

Предохранительные клапаны воздухохранителей главных и вспомогательных двигателей и систем пожаротушения после подрыва должны полностью прекращать выход воздуха при снижении давления в воздухохранителе более, чем на          15 % от рабочего давления.

Отрегулированные и проверенные в действии предохранительные клапаны, установленные на воздухохранителе или на нагнетательном воздухопроводе, должны быть опломбированы инспектором.

16.9.5.4. Если при наружном осмотре обнаружены дефекты, причина появления которых не может быть установлена данным осмотром, инспектор может потребовать проведения внутреннего освидетельствования или гидравлического испытания.

16.9.6. Определение технического состояния.

16.9.6.1. Определение технического состояния теплообменных аппаратов и сосудов под давлением проводится по результатам освидетельствовании и испытаний. Если при осмотре обнаружен значительный износ, инспектор может потребовать определения остаточной толщины корпусов, труб и других элементов аппарата и сосудов контрольным сверлением или при помощи толщи номеров.

16.9.6.2. Если средний износ стенок корпусов, труб и других ответственных элементов, определенный по нескольким замерам остаточных толщин, превышает 10% первоначальной толщины, либо местный износ в виде язв превышает 20% первоначальной толщины, должна быть проведена замена или ремонт изношенного элемента; при этом может быть учтено наличие избыточных толщин по сравнению с требуемыми Правилами.

Аппараты и сосуды с износом, превышающим указанные нормы, при достаточных обоснованиях могут быть допущены к эксплуатации на пониженном рабочем давлении, определенном по расчету прочности с учетом износа. Указанное не относится к углекислотным баллонам для которых понижение рабочего давления не допускается.

Использование воздухохранителей главных и вспомогательных двигателей на пониженном рабочем давлении допускается только в том случае, если это не приводит к снижению количества пусков двигателей, требуемых 5.1.3 — 5.1.5 части VIII “Системы и трубопроводы” Правил классификации и постройки морских судов.

16.9.6.3. Аппараты и сосуды не допускаются к эксплуатации при установлении недостаточной прочности, а также при следующих характерных дефектах:

уменьшении остаточных толщин более указанных в 16.9.6.2;

наличии трещин и свищей в корпусах и трубах;

деформации корпусов и труб;

пропусках в соединениях;

неисправности предохранительных и редукционных клапанов и другой ответственной арматуры;

отсутствии или неисправности контрольно-измерительных приборов.