| Таблица 13.1.8 |
| --- |
| Объем периодических освидетельствовании конструкций корпуса |
| Условные обозначения здесь и далее— см. 2-.2 части 1 Руководства. |
| № п/п | Объект освидетельствования | Освидетельствование судна |
|  |  | 1-е ежегодное | 2-е ежегодное | 3-е ежегодное | 4-е ежегодное | 1-е очередное | 1-е ежегодное | 2-е ежегодное | 3-е ежегодное | 4-е ежегодное | 2-е очередное | 1-е ежегодное | 2-е ежегодное | 3-е ежегодное | 4-е ежегодное | 3-е очередное |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Подводная часть корпуса3 (с наружной стороны) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Форштевень, ахтерштевень, киль, скуловые кили, кронштейны гребных валов |  |  | с3 |  | о |  |  | с3 |  | о |  |  | С3 |  | 0 |
| 1.2 | Наружная обшивка |  |  | с3 |  | о |  |  | с3 |  | ом4 |  |  | С3 |  | ОМ4 |
| 1.3 | Кингстонные и отливные ящики, шахты лагов и эхолотов, выдвижные и поворотно-выдвижные устройства при установке в бесшахтном варианте (см. 3.4 таблицы) |  |  | с3 |  | о |  |  | с3 |  | ом4 |  |  | с3 |  | ом4 |
| 2 | Надводная часть корпуса (с наружной стороны) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 2.2 | Форштевень, ахтерштевень Наружная обшивка | С С | С С | с с | С с | о о | с с | с с | с с | с с | о ом4 | с с | с с | с с | С с | о ом4 |
| 2.3 | Настил верхней палубы | С | с | с | с | о | с | с | с | с | ом4 | с | с | с | с | ом4 |
| 2.4 | Надстройки, рубки, машинно-котельные шахты (обшивка, палубы, переборки) | С | с | с | с | о | с | с | с | с | ом4 | с | с | с | с | ом4 |
| 2.5 | Комингсы люков тамбуров и вентиляторов | С | с | с | с | о | с | с | с | с | ом4 | с | с | с | с | ом4 |
| 2.6 | Фальшборт и штормовые портики | С | с | с | с | о | с | с | с | с | о | с | с | с | с | о |
| 2.7 | Фундаменты лебедок, брашпилей и шпилей, винтовых стопоров, кнехтов, киповых планок и битенгов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | о |  |  |  |  | ом8 |
| 3 | Помещения внутри корпуса 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Оконечности (форпик и ахтерпик): .1 цистерны пресной воды, балластные, топливные с измерительными и воздушными трубами |  |  |  |  | он67 |  |  |  |  | он6 |  |  |  |  | ом8н |
|  | .2 сухие отсеки, цепные ящики, коффердамы |  |  |  |  | о9 |  |  |  |  | о |  |  |  |  | ом8 |

|  | 3.2 | Двойное дно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | .1 цистерны пресной воды, балластные и сточные с измерительными и воздушными трубами |  |  |  |  | ОН6'7 |  |  |  |  | ОМ8Н6 |  |  |  |  | ОМ8Н |
|  |  | .2 цистерны топлива и масла с измерительными и воздушными трубами |  |  |  |  | О10Н711 |  |  |  |  | О10Н11 |  |  |  |  | ОМ8Н |
|  |  | .3 сухие отсеки, и коффердамы |  |  |  |  | О |  |  |  |  | О |  |  |  |  | ОМ8 |
|  | 3.3 | Цистерны вне двойного дна: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | .1 цистерны пресной воды, балластные и сточные с измерительными и воздушными трубами |  |  |  |  | ОН 6,7 |  |  |  |  | ОМ8Н6 |  |  |  |  | ОМ8Н |
|  |  | .2 цистерны топливные и масляные с измерительными и воздушными трубами |  |  |  |  | О10Н67 |  |  |  |  | О10Н6 |  |  |  |  | ОМ8Н |
|  |  | .3 цистерны (па сухогрузных судах) для растительного масла, рыбьего жира и т. п. жидких грузов с измерительными и воздушными трубами |  |  |  |  | О10 |  |  |  |  | О10Н6 |  |  |  |  | ОМ8Н |
|  |  | .4 вкладные (съемные) цистерны с измерительными, воздушными трубами |  |  |  |  | О10 |  |  |  |  | О10Н7 |  |  |  |  | ОН |
|  |  | .5 коффердамы |  |  |  |  | О |  |  |  |  | О |  |  |  |  | ОМ8 |
|  | 3.4 | Кингстонные и отливные ящики, шахты лагов и эхолотов, выдвижные и поворотно-выдвижные устройства при установке о бестактном варианте |  |  |  |  | ОМ 12 |  |  |  |  | ОМ12 |  |  |  |  | ОМ8 |
|  | 3.5 | Грузовые танки и коффердамы нефтеналивных судов с измерительными и воздушными трубами13 |  |  |  |  | ОМ14 |  |  |  |  | ОМ8Н1517 |  | О16 |  |  | ОМ8Н17 |
|  | 3.6 | Грузовые трюмы и твиндеки сухогрузных судов и прочие сухие отсеки | С | С | С | С | О | С | С | С | С | О | С | С | С | С | ОМ8 |
|  | 3.7 | Машинные помещения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | .1 помещения главных и вспомогательных механизмов, холодильных машин, котлов и грузовых насосов на танкерах, шахты этих помещений, угольные бункеры, туннели валопроводов | С | С | С | С | О | С | С | С | С | О | С | С | С | С | ОМ8 |
|  |  | .2 фундаменты главных и вспомогательных механизмов и котлов |  |  |  |  | О |  |  |  |  | О |  |  |  |  | ОМ8 |
|  |  | .3 насосные помещения нефтеналивных и комбинированных судов, химовозов и газовозов | С | С | 0 | С | О | С | С | О | С | О | С | С | О | С | О |
|  | 3.8 | Прочие помещения корпуса, надстроек и рубок |  |  |  |  | О |  |  |  |  | О |  |  |  |  | ОМ8 |
|  | 3.9 | Упругое закрепление рубок |  |  | С |  | СМ |  |  | С |  | СМ |  |  | С |  | СМ |
|  | 4 | Антикоррозионная защита18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | Прибор контроля загрузки судна | ЕС | ЕС | ЕС | ЕС | Р | ЕС | ЕС | ЕС | ЕС | Р | ЕС | ЕС | ЕС | ЕС | Р |
|  | ' Четвертое и последующие очередные освидетельствования выполняются в объеме, предусмотренном для третьего очередного освидетельствования, однако объем отдельных осмотров, измерений, проверок и испытаний устанавливается в зависимости от технического состояния объектов надзора с учетом возраста судна и проведенных ремонтов и замен. 2 Объем периодических освидетельствовании корпуса атомного судна помещен в Правилах классификации и постройки атомных судов и в Руководстве по техническому надзору за судовыми атомными паро-производящими установками в эксплуатации. • 3 Освидетельствование элементов подводной части судна проводится при доковом освидетельствовании. В таблице предусмотрены освидетельствования судов, подлежащих докованию через интервалы, равные 30 ± 6 мес. 0 судах, подлежащих докованию ежегодно, и судах, периоды между докованиями которых могут быть более трех лет — см. разд. 6 части 11 Правил классификационных освидетельствовании судов. Для судов, подлежащих докованию ежегодно, наружный осмотр (С) проводится также при первом и третьем ежегодных освидетельствованиях. |

При периоде докования свыше двух лет детальный осмотр (0) и замеры остаточных толщин (М) проводятся при очередном освидетельствовании. При доковании судна проводится также освидетельствование рулевого устройства, валопровода и движителя, донной и бортовой арматуры систем. 4М — замеры остаточных толщин, начиная со второго очередного освидетельствования, комингсов, листов наружной обшивки и верхней палубы для районов грузовых танков нефтеналивных судов, а также листов наружной обшивки, приварных патрубков, комингсов, настилов палуб, платформ, второго дна с набором, имеющих мастичные, деревянные и т.п. покрытия, для всех судов и с третьего очередного — для районов, не указанных выше, должны производиться при всех очередных освидетельствованиях судов в объеме, определенном инспектором в зависимости от технического состояния объекта. 5 Производится освидетельствование изнутри помещений наружной обшивки, настилов палуб, платформ и второго дна, днищевого, бортового и под палубного наборов, пиллерсов, водонепроницаемых переборок и выгородок, шахт и туннелей. 6 Допускается испытание па плаву при условии проведения освидетельствования изнутри также на плаву. 7 - Испытания по усмотрению инспектора 8 М — замеры остаточной толщины обшивки переборок и выгородок шахт и туннелей, настила палуб, платформ и второго дна, водонепроницаемых флорой, а в необходимых случаях также балок набора, производятся, как указано в сноске 4. 9. Кроме цепного ящика. 10 Осмотр следующих цистерн изнутри может не производиться: при первом очередном освидетельствовании — масляных, цистерн для растительного масла, рыбьего жира и т.п. жидких грузов, вкладных цистерн и топливных (за исключением цистерн пиков), если по результатам наружного осмотра или наружного осмотра и испытания на непроницаемость (если таковое предусмотрено) не возникает сомнений в их надлежащем техническом состоянии; при втором очередном освидетельствовании —топливных цистерн (за исключением цистерн пиков) при условии, что по результатам осмотра изнутри одной из цистерн двойного дна в носовой, кормовой и средней частях, а также одной из цистерн вне двойного дна и по результатам наружного осмотра и испытаний на непроницаемость не возникает сомнений в их надлежащем техническом состоянии. Вкладные и масляные цистерны, цистерны для растительного масла, рыбьего жира и т.п. жидких грузов подлежат осмотру изнутри по усмотрению инспектора. 11. Допускается испытание на плаву топливом или маслом. 12. Испытания на непроницаемость вместе с арматурой систем — см. 9.13 табл. 16.1.8. 13. Перед проведением освидетельствования грузовые танки должны быть дегазированы. Инспектор должен убедиться в том, что во взрывоопасных и пожароопасных помещениях нефтеналивных и комбинированных судов, химовозов и газовозов не произведено никаких изменений без согласования с Регистром. 14 Могут не производиться испытания грузовых танков нефтеналивных судов при положительных результатах осмотра их изнутри и испытания на непроницаемость коффердамов, .отделяющих грузовые танки. 15. Испытания грузовых танков могут производиться в шахматном порядке таким образом, чтобы каждая переборка была испытана по всей площади. 16 Выборочный внутренний осмотр по крайней мере двух танков по усмотрению инспектора. 17 Грузовые танки могут испытываться в доке наливом до ватерлинии порожнем с последующим испытанием полным наливом на плаву. 18 Антикоррозионная зашита подлежит надзору при наличии специальных требований. Объем и порядок освидетельствования устанавливаются в зависимости от метода и типа защиты.