Таблица 18.1.4              Объем периодических освидетельствовании электрооборудования1'2

| № п/п | Объект освидетельствования | Освидетельствование судна |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1-е ежегодное | 2-е ежегодное | 3-е ежегодное | 4-е ежегодное | 1-е очередное | 1-е ежегодное | 2-е ежегодное | 3-е ежегодное | 4-е ежегодное | 2-е очередное | 1-е ежегодное | 2-е ежегодное | 3-е ежегодное | 4-е ежегодное | 3-е очередное |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Электрические гребные установки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | .1 главные генераторы, возбудительные агрегаты, гребные электродвигатели и электромагнитные муфты | Р | Р | Р | Р | ОМР | Р | Р | Р | Р | ОМР | Р | Р | Р | Р | ОМР |
|  | .2 распределительные устройства | Р | Р | Р | Р | ORMP | Р | Р | Р | Р | ОЕМР | Р | Р | Р | Р | ОЕМР |
|  | .3 пульты управления и контроля | Р | Р | Р | Р | ОБМР | Р | Р | Р | Р | ОЕМР | Р | Р | Р | Р | ОЕМР |
| 2 | Основные и аварийные источники электрической энергии: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | .1 генераторы | Р | Р | Р | Р | ОМР | Р | Р | Р | Р | ОМР | Р | Р | Р | Р | ОМР |
|  | .2 аккумуляторы | МР | МР | МР | МР | ОМР | МР | МР | МР | МР | ОМР | МР | МР | МР | МР | ОМР |
| 3 | Устройства преобразования электрической энергии, предназначенные для питания потребителей ответственного назначения | Р | Р | Р | Р | ОМР | Р | Р | Р | Р | ОМР | Р | Р | Р | Р | ОМР |
| 4 | Распределительные устройства: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | .1 главный и аварийный распределительные шиты | Р | Р | Р | Р | ОЕМР | Р | Р | Р | Р | ОЕМР | Р | Р | Р | Р | ОЕМР |
|  | .2 распределительные щиты сигнально-отличительных фонарей3 | Р | Р | Р | Р | ОМР | Р | Р | Р | Р | ОМР | Р | Р | Р | Р | ОМР |
|  | .3 секционные и групповые распределительные щиты | Р | Р | Р | Р | ОМР | Р | Р | Р | Р | ОМР | Р | Р | Р | Р | ОМР |
|  | .4 щиты и пульты контроля, управления и сигнализации | Р | Р | Р | Р |  | Р | Р | Р | Р |  | Р | Р | Р | Р |  |
| 5 | Кабельная сеть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | .1 кабели и провода | м | м | м | М | ОМ | м | м | м | М | ОМ | м | м | м | М | ОМ |
|  | .2 защита кабелей (дополнительная), проход кабелей через водонепроницаемые и противопожарные переборки и палубы | с | с | с | с | о | с | с | с | С | 0 | с | с | с | с | 0 |
| 6 | Электроприводы устройств и механизмов ответственного назначения, а также их контрольная, защитная, пусковая и регулировочная аппаратура4: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | .1 насосов, перечисленных в п. 5.1 табл. 16.1.8, компрессоров, якорных устройств, вентиляторов взрывоопасных помещений, вентиляторов машинных отделений и котельных воздухонагнетателей, шлюпочных устройств, клинкетных дверей | Р | Р | Р | Р | ОМР | Р | Р | Р | Р | ОМР | Р | Р | Р | Р | ОМР |
|  | .2 рулевых устройств, авторулевой | Р | Р | Р | Р | ОМР | Р | Р | Р | Р | ОМР | Р | Р | Р | Р | ОМР |
|  | .3 швартовных механизмов |  |  |  |  | ОМР |  |  |  |  | ОМР |  |  |  |  | ОМР |
|  | .4 буксирной лебедки |  |  |  |  | ОМР |  |  |  |  | ОМР |  |  |  |  | ОМР |
|  | .5 спусковых устройств шлюпок и плотов3 | Р | Р | Р | Р | ОМР | Р | Р | Р | Р | ОМР | Р | Р | Р | Р | ОМР |
|  | .6 компрессоров, насосов, вентиляторов классифицируемых холодильных установок | Р | Р | Р | Р | ОМР | Р | Р | Р | Р | ОМР | Р | Р | Р | Р | ОМР |
| 7 | Освещение: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | .1 помещений и пространств, важных для обеспечения безопасности и движения судна, обитаемости и эвакуации людей | С | С | С | С | ОР- | с | С | С | С | ОР | с | С | С | С | ОР |
|  | .2 остальных помещений |  |  |  |  | ОР |  |  |  |  | ОР |  |  |  |  | ОР |
|  | .3 аварийное | Р | Р | Р | Р | ОР | Р | Р | Р | Р | ОР | Р | Р | Р | Р | ОР |
|  | .4 сигнально-отличительные и снгнально-проблссковысе фонари | Р | Р | Р | Р | ОР | Р | Р | Р | Р | ОР | Р | Р | Р | Р | ОР |
| 8 | Электрические нагревательные и отопительные •устройства и приборы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | .1 нагревательные устройства, обеспечивающие работу механических установок | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р |
|  | .2 другие стационарные отопительные и нагревательные приборы |  |  |  |  | с |  |  |  |  | с |  |  |  |  | С |
| 9 | Оборудование электрическое и кабели во взрывоопасных помещениях и пространствах | ОМ | ОМ | ОМ | ом | ом | ом | ом | ОМ | ОМ | ом | ом | ом | ом | ом | ОМ |
| 10 | Устройства сигнализации и внутренней связи: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | .1 машинные электрические телеграфы, указатели положения пера руля и лопастей ВРШ | Р | Р | Р | Р | ОР | Р | Р | Р | Р | ОР | Р | Р | Р | Р | ОР |
|  | .2 служебная телефонная связь | Р | Р | Р | Р | ОР | Р | Р | Р | Р | ОР | Р | Р | Р | Р | ОР |
|  | .3 авральная сигнализация | Р | Р | Р | Р | ОР | Р | Р | Р | Р | ОР | Р | Р | Р | Р | ОР |
|  | .4 сигнализация обнаружения пожара | Р | Р | Р | Р | ОР | Р | Р | Р | Р | ОР | Р | Р | Р | Р | ОР |
|  | .5 сигнализация закрытия водонепроницаемых дверей | Р | Р | Р | Р | ОР | Р | Р | Р | Р | ОР | Р | Р | Р | Р | ОР |
| 11 | Защитные устройства: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | .1 молнисотводное устройство |  |  |  |  | с |  |  |  |  | с |  |  |  |  | с |
|  | .2 защитные заземления | С | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с |
| 12 | Запасные части |  |  |  |  | с |  |  |  |  | с |  |  |  |  | с |
| 13 | Контрольно-измерительные приборы | Е | Е | Е | Е | Е | Е | Е | Е | Е | Е | Е | Е | Е | Е | Е |
| ' Четвертое и последующие очередные освидетельствования выполняются в объеме предусмотренном для третьего очередного освидетельствования, однако объем отдельных осмотров, измерений, проверок и испытаний устанавливается в зависимости от технического состояния объектов надзора с учетом возраста судна и проведенных ремонтов и замен. 2 Во время ежегодных освидетельствовании производятся измерения сопротивления изоляции кабельной сети и электрических механизмов и устройств ответственного назначения. Во время очередных освидетельствовании проводятся измерения сопротивления изоляции всей кабельной сети и всех стационарно установленных электрических механизмов и устройств. 3 Для пассажирских судов освидетельствования проводятся ежегодно. 4 Для электроприводов с асинхронными электродвигателями с коротко замкнутым ротором при первом очередном освидетельствовании вместо ОМР производить Р. |