Таблица 24.1.6            Объем  периодических освидетельствований оборудования, устройств и систем, предотвращающих загрязнение с судов

| № п/п | Объект освидетельствования | Освидетельствование судна |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1-е ежегодное | 2-е ежегодное | 3-е ежегодное | 4-е ежегодное | 1-е очередное | 1-е ежегодное | 2-е ежегодное | 3-е ежегодное | 4-е ежегодное | 2-е очередное | 1-е ежегодное | 2-е ежегодное | 3-е ежегодное | 4-е ежегодное | 3-е очередное | 1-е ежегодное |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1 |
| I | Оборудование и устройства по предотвращению загрязнения нефтью |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Танки (изолированного балласта, отстойные, грузовые, сборные) | 0Н | — |  | —— | — | ОМН | —— | — | — | — | ОМН | — | — | — | — | ОМН |
| .2 | Системы мойки танков | ОНР | Р | Р | Р | Р | ОНР | Р | Р | Р | Р | ОНР | Р | Р | Р | Р | ОНР |
| .3 | Фильтрующее оборудование | ОР' | р' | р' | Р' | Р' | ОМНР' | р' | р' | Р' | Р' | ОМНР' | Р' | Р' | Р' | Р' | ОМНР' |
| .4 | Предохранительные клапаны | Р | Р | Р | Р | Р | ОР | Р | Р | Р | Р | ОР | Р | Р | Р | Р | ОР |
| .5 | Сигнализатор | ОМР | МР | МР | МР | МР | ОМР | МР | МР | МР | МР | ОМР | МР | МР | МР | МР | ОМР |
| .6 | Системы автоматического замера, регистрации и управления сбросом балластных и промывочных вод | ОМР | МР | МР | МР | МР | ОМР | МР | МР | МР | МР | ОМР | МР | МР | МР | МР- .^ | ОМР |
| 1.7 | Приборы для определения границы раздела «нефть-вода» в отстойных танках | ОМР | МР | МР | МР | МР | ОМР | МР | МР | МР | МР | ОМР | МР | МР | МР | МР | ОМР |
| 1.8 | Системы перекачки, сдачи и сброса нефтесодержащих смесей | ОНР | Р | Р | Р | Р | ОНР | Р | Р | Р | Р | ОНР | Р | Р | Р | Р | ОНР |
| 1,9 | Контрольно-измерительные приборы | Е | Е | Е | Е | Е | Е | Е | Е | Е | Е | Е | Е | Е | Е | Е | Е |
| 2 | Оборудование и устройства по предотвращению загрязнения вредными жидкими веществами, перевозимыми наливом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Танки (изолированною балласта, отстойные, грузовые) | ОН | -- | — | .... | -. | ОМН | — | -- | — | — | ОМН | — | — | -- | — | ОМН |
| 2.2 | Оборудование системы вентиляции | ОМР | Р | Р | Р | Р | ОМР | Р | Р | Р | Р | ОМР | Р | Р | Р | Р | ОМР |
| 2.3 | Оборудование для .мойки танков | ОНР | Р | Р | Р | Р | ОМР | Р | Р | Р | Р | ОМР | Р | Р | Р | Р | ОМР |
| 2.4 | Системы удаления остатков вредных жидких веществ | ОР | Р | Р | Р | Р | ОР | Р | Р | Р | Р | ОР | Р | Р | Р | Р | ОР |
| 2.5 | Контрольно-измерительные приборы | Е | Е | Е | Е | Е | Е | Е | е | Е | Е | Е | Е | Е | Е | Е | Е |
| 3 | Оборудование и устройства по предотвращению загрязнения сточными водами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Установки для обработки сточных вод | ОНР2 | Р2 | Р2 | Р2 | Р2 | ОМНР3 | Р2 | Р2 | Р2 | Р2 | ОМНР2 | Р2 | Р2 | Р2 | Р2 | ОМНР2 |
| 3.2 | Системы для измельчения и обеззараживания сточных вод | ОНР | Р | Р | Р | Р | ОМНР | Р | Р | Р | Р | ОМНР | Р | Р | Р | Р | ОМНР |
| 3.3 | Сборные цистерны | ОНР | — | — | — | — | ОМН | — | — | — | — | ОМН | — | — | — | — | ОМН |
| 3.4 | Системы сдачи и сброса сточных вод | ОНР | Р | Р | Р | Р | ОНР | Р | Р | Р | Р | ОНР | Р | Р | Р | Р | ОНР |
| 3.5 | Контрольно-измерительные приборы | Е | Е | Е | В | В | Е | Е | Е | Е | Е | Е | Е | Е | Е | Е | Е |
| 4 | Оборудование и устройства по предотвращению загрязнения мусором |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Установки для сжигания мусора (инсинераторы) | ОНР | Р | Р | Р | Р | ОМНР | Р | Р | Р | Р | ОМНР | Р | Р | Р | Р | ОМНР |
| 4.2 | Устройства для обработки мусора | ОР | Р | Р | Р | Р | ОР | Р | Р | Р | Р | ОР | Р | Р | Р | Р | ОР |
| 4.3 | Устройства для сбора мусора | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С |
| 4.4 | Контрольно-измерительные приборы | Е | Е | Е | Е | Е | Е | Е | Е | Е | Е | Е | Е | Е | Е | Е | Е |