Астрономия

|  | Вопрос | Ответ |
| --- | --- | --- |
|  | Каково общее условие восхода и захода светил | Склонение ( 90 - широта судна |
|  | Каково условие прохождения светила через зенит | Склонение = широте и одноименно с широтой |
|  | Особенности движения Солнца в полярных широтах | Может наблюдаться невосходящее и незаходящее Солнце |
|  | Как изменяется дата при пересечении 180 меридиана в восточном направлении | Повторяют дату |
|  | Что такое поясное время | Местное время центрального поясного: Тм = Тгр +/- ((E,W) или N (E, W) - номер пояса |
|  | Что такое суточный ход хронометра и вариации | Промежуток времени между моментами определения поправок |
|  | Определение поправки хронометра | Uхр = Тгр - Тхр , w = (Uхр2 - Uхр1)/(Т(сут) |
|  | Чтобы определить время кульминации Солнца нужно знать: | Счислимую долготу, номер часового пояса и дату |
|  | Для определения судового времени восхода/захода Солнца по МАЕ нужно: | Долготу, Широту, номер часового пояса и дату |
|  | Для определения названия неопознанной звезды/планеты по звездному глобусу нужно: | Тгр, широту, местное время точки Овна, истинный пеленг, высоту |
|  | Как определить поправку индекса | i = 3600 - Oi i = 3600 - (ОС1 + ОС2)/2 |
|  | Что такое отсчет поправки индекса секстана | Отсчет полученный при совмещении двух изображений одного прямовидимого объекта |
|  | Порядок учета погрешности секстана | Инструментальная поправка, выверка перпендикулярности большого и малого зеркала к плоскости лимба, уменьшение поправки индекса |
|  | Как практически измеряется меридиональная (наибольшая) высота светила в момент верхней кульминации | За 5-7 минут до расчетного момента кульминации Солнца начать измерять и записывать его высоты, после получения 3-4 убывающих отсчетов прекратить наблюдение |
|  | Как определить широту по меридиональной высоте | Обсервованная широта = меридиональное зенитное расстояние +/- склонение |
|  | Как определить широту по высоте Полярной звезды | Обсервованная широта = высота +/- поправка к высоте Полярной звезды |
|  | Какие выгодные условия наблюдения светил для определения поправки компаса | Периодически производить выверку пеленгатора, высота светила не должна превышать 10 -200, брать 3-5 отсчета с последующим осреднением |
|  | Астрономические методы определения поправки компаса | Метод моментов, метод высот, метод высот и моментов |
|  | Действия при определении поправки компаса по Полярной | Брать 3-5 компасных пеленга, знать счислимые координаты с точностью до 5 минут, время наблюдения с точность до 5 минут |
|  | Что такое точка равноденствия | Точка пересечения эклиптики с экватором |
|  | Что такое точка солнцестояния | Точка, в которой Солнце не меняет склонение несколько дней |
|  | Что такое навигационные сумерки | Промежуток времени когда высота Солнца от -6 до -120 |
|  | Сколько не должно превышать расхождение секундомеров в астрономических наблюдениях | 0,6 секунд |
|  | Как подобрать звезды для определения места судна | Азимуты светил к 1200 , высота от 10 -700, высоты противоположенных звезд к одинаковым |
|  | Каким способом находится вероятное место в треугольнике ошибок | Методом астрономических абсцисс |
|  | Что такое звездные сутки | Это промежуток времени между одновременными последовательными кульминациями одной звезды на одном и том же меридиане. Начало звездных суток момент верхней кульминации точки Овна |