# KR

Наружное разборное уплотнение с "плавающим" фрикционным вкладышем.

Наружные уплотнения вала марки "Седервалль" выпускаются в двух исполнениях: разборное — типа KR, показанное выше, и неразборное — типа KL.  Оба исполнения снабжены фрикционным "плавающим" вкладышем. В стандартном исполнении фрикционный вкладыш укомплектован чугунной втулкой, по заказу — бронзовой. В качестве дополнительной детали, вращающийся корпус фрикционного вкладыша может быть снабжен защитным кольцом. Кольцо служит для защиты уплотнения от посторонних предметов, например, канатов, нейлоновых рыболовных сетей и т.п., которые могут попасть в гребной винт.

# MDX

Внутреннее разборное уплотнение с "плавающим" фрикционным вкладышем водяного охлаждения.

Внутреннее уплотнение, также как и наружное, имеется в двух исполнениях — тип MDX, разборное — показано выше, и неразборное — тип MDL. Обе модели оборудованы "плавающим" фрикционным вкладышем с водяным охлаждением: в качестве охлаждающей жидкости может использоваться пресная или забортная вода.

Новые установки

Как указано выше, разборные уплотнения марки "Седервалль" имеют множество технических преимуществ по сравнению с неразборными уплотнениями.

— Разборные уплотнения "Седервалль" позволяют установку и разборку уплотнения без демонтажа гребного вала, что означает экономию времени и средств.

— Уплотнения вала "Седервалль" оборудованы "плавающей" системой. Такая конструкция компенсирует радиальные колебания вала, не влияющие на герметичность уплотнения в целом.

— Уплотнения вала "Седервалль" снабжены фрикционным кольцом, нагруженным пружиной и имеющим компенсационный зазор, равный 12 мм по сечению.

/ — Наружные уплотнения вала "Седервалль" имеют укороченную длину конструкции, требующую небольших зазоров между корпусом судна и гребным винтом, что означает малую длину подвешенного гребного вала.

— Уплотнения вала "Седервалль" нечувствительны к загрязненной, насыщенной песком воде. Это означает отсутствие проблем износа в связи с наличием песка.

— Уплотнения вала "Седервалль" требуют незначительной затраты средств

на запасные части.

— Разборные уплотнения вала "Седервалль" отвечают требованиям классификационных обществ, предъявляемым к гребным валам с 10-летним межремонтным периодом.

— Уплотнения вала "Седервалль" при нормальной эксплуатации в среднем потребляют от 1 до 3 литров масла.

— Уплотнения вала "Седервалль" конструируются на базе 100-летнего опыта, что означает экономичность и гарантию надежности для судовладельца.

Схематические эскизы выше показывают типовые схемы установки уплотнений вала "Седервалль".Замена существующего уплотнения на уплотнение типа KR

Конструкция уплотнения вала "Седервалль" делает возможным экономично и высокоэффективно модифицировать уплотнения вала других типов. Поскольку длина конструкции укорочена, а узел целиком разборного типа, модификация может быть произведена без демонтажа гребного вала. Существующий зазор между корпусом судна и гребным винтом сохраняется и компенсируется за счет промежуточных колец. Промежуточные кольца подгоняются к существующему фланцу, и после демонтажа прежнего уплотнения устанавливается уплотнение "Седервалль".KR

Наружное разборное уплотнение вала с "плавающим" регулирующим кольцом.

| Размер | В | С | D |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 270 | 150 | 92- 112 |
| 2 | 282 | 150 | 113- 127 |
| 3 | 300 | 155 | 128- 142 |
| 4 | 319 | 155 | 143- 161 |
| 5 | 343 | 155 | 162- 185 |
| 6 | 362 | 155 | 186- 204 |
| 7 | 442 | 170 | 205- 228 |
| 8 | 460 | 170 | 229- 246 |
| 9 | 478 | 170 | 247- 264 |
| 10 | 510 | 170 | 265- 283 |
| П | 530 | 170 | 284- 302 |
| 12 | 565 | 185 | 303- 321 |
| 13 | 580 | 185 | 322- 339 |
| 14 | 600 | 185 | 340- 358 |
| 15 | 620 | 185 | 359- 377 |
| ^16 | 640 | 185 | 378- 396 |
| 17 | 655 | 185 | 397- 415 |
| 18 | 675 | 185 | 416- 432 |
| 19 | 695 | 185 | 433- 451 |
| 20 | 715 | 190 | 452- 470 |
| 21 | 735 | 190 | 471- 491 |
| 22 | 755 | 190 | 492- 510 |
| 23 | 780 | 190 | 511- 535 |
| 24 | 800 | 190 | 536- 554 |
| 25 | 820 | 190 | 555- 573 |
| 26 | 840 | 195 | 574- 592 |
| 27 | 860 | 195 | 593- 611 |
| 28 | 875 | 195 | 612- 630 |
| 29 | 895 | 195 | 631- 649 |
| 30 | 915 | 195 | 650- 668 |
| 31 | 935 | 195 | 669- 687 |
| 32 | 955 | 195 | 688- 706 |
| 33 | 1010 | 255 | 707- 734 |
| 34 | 1060 | 255 | 735- 764 |
| 35 | 1090 | 255 | 765- 794 |
| 36 | 1120 | 255 | 795- 824 |
| 37 | 1150 | 255 | 825- 854 |
| 38 | 1180 | 255 | 855- 884 |
| 39 | 1210 | 255 | 885- 914 |
| 40 | 1240 | 255 | 915- 944 |
| 41 | 1270 | 255 | 945- 974 |
| 42 | 1300 | 255 | 975-1004 |
| 43 | 1330 | 255 | 1005-1034 |
| 44 | 1360 | 255 | 1035-1064 |

Большие размеры по заказу.

1 КОРПУС ПОЛОВИНЧАТЫЙ

2 ВИНТ ДЛЯ DO ЗУПЛОТНИТЕЛЬНОЕ

КОЛЬЦО

ПОЛОВИНЧАТОЕ

4 ВИНТ ДЛЯ DO

5 НАБИВКА КОЛЬЦЕВАЯ ПОЛОВИНЧАТАЯ

6 ШТИФТ ЗАЦЕПЛЕНИЯ

7 КРЕПЕЖНЫЙ ВИНТ

8 СПИРАЛЬНЫЕ ПРУЖИНЫ НЕРЖАВЕ ЮЩЕЙ СТАЛИ

9 ВИНТ НАБИВКИ С ПРУЖИННОЙ ШАЙБОЙ

10 НАБИВКА 1/4 ДМ. 2012 СНЕМРАС

# 11 ВИНТ СПУСКА ВОЗДУХА

# 12 ПРИСПОСОБЛЕНИЕ

ДЛЯ РАЗБОРКИ 12 ВИНТС ГАЙКОЙ DO

# 20 КОЛЬЦО

ИЗНОСОУСТОЙЧИВОЕ ПОЛОВИНЧАТОЕ

# 21 ФЛАНЕЦ ДЛЯ DO

23 ВНЕШНЕЕ КОЛЬЦО

24 НИЖНЕЕ КОЛЬЦО

25 НИЖНЕЕ КОЛЬЦО

26 ВИНТ ИЗНОСОУСТОЙЧИВОГО КОЛЬЦА

Мы оставляем за собой право на изменение размеров без предварительного извещения.MDX

Внутреннее разборное уплотнение с "плавающим" кольцом водяного охлаждения.

1 КОРПУС ПОЛОВИНЧАТЫЙ

2 УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО ПОЛОВИНЧАТОЕ

3 НАБИВКА КОЛЬЦЕВАЯ ПОЛОВИНЧАТАЯ

4 ШТИФТ ЗАЦЕПЛЕНИЯ

5 КРЕПЕЖНЫЙ ВИНТ

6 ПРОБКА РЕЗЬБОВАЯ

7 СПИРАЛЬНЫЕ ПРУЖИНЫ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

8 НАБИВКА 2012СНЕМРАС

9 РЕЗИНОВАЯ НАБИВКА 10 ВИНТ КРЕПЕЖНЫЙ С ПРУЖИННОЙ ШАЙБОЙ

11 ЛЕНТОЧНОЕ КОЛЬЦО СТАЛЬНОЕ

12 КРЕПЕЖНЫЕ ОТВЕРСТИЯ ЛЕНТОЧНОГО КОЛЬЦА

13 КОЛЬЦО ИЗНОСА

14 КОРПУС ДЛЯ DO

15 ГИБКОЕ СОЕДИНЕНИЕ ШЛАНГОВОЕ

16 ВНЕШНЕЕ КОЛЬЦО

17 НИЖНЕЕ КОЛЬЦО

18 ВИНТЫ С ПОТАЙНЫМИ ГОЛОВКАМИ

26 ВИНТ ИЗНОСОУСТОЙЧИВОГО КОЛЬЦА

27 КОЛЬЦО

| Размер | В | С | D |
| --- | --- | --- | --- |
| 02 | 237 | 269 | 66- 78 |
| 01 | 250 | 269 | 79- 91 |
| 1 | 267 | 269 | 92- 104 |
| 2 | 279 | 269 | 105- 116 |
| 3 | 295 | 269 | 117- 132 |
| 4 | 314 | 269 | 133- 151 |
| 5 | 333 | 269 | 152- 170 |
| 6 | 358 | 269 | 171- 189 |
| 7 | 400 | 284 | 190- 205 |
| 8" | 437 | 301 | 206- 224 |
| 9 | 456 | 301 | 225- 243 |
| 10 | 475 | 301 | 244- 262 |
| 11 | 491 | 301 | 263- 278 |
| 12 | 514 | 301 | 279- 297 |
| 13 | 541 | 342 | 298- 316 |
| 14 | 586 | 352 | 317- 335 |
| 15 | 605 | 360 | 336- 354 |
| 16 | 624 | 375 | 355- 373 |
| 17 | 643 | 375 | 374- 392 |
| 18 | 662 | 375 | 393- 411 |
| 19 | 681 | 375 | 412- 430 . |
| 20 | 700 | 397 | 431- 449 |
| 21 | 719 | 397 | 450- 464 |
| 22 | 738 | 397 | 465- 479 |
| 23 | 753 | 397 | 465- 494 |
| 24 | 768 | 397 | 495- 509 |
| 25 | 783 | 397 | 510- 524 |
| 26 | 798 | 397 | 525- 539 |
| 27 | 810 | 397 | 540- 554 |
| 28 | 830 | 402 | 555- 574 |
| 29 | 850 | 402 | 575- 594 |
| 30 | 870 | 402 | 595- 619 |
| 31 | 895 | 402 | 620- 644 |
| 32 | 920 | 402 | 645- 669 |
| 33 | 985 | 465 | 670- 699 |
| 34 | 1025 | 465 | 700- 729 |
| 35 | 1055 | 465 | 730- 759 |
| 36 | 1085 | 465 | 760- 789 |
| 37 | 1115 | 465 | 790- 819 |
| 38 | 1145 | 465 | 820- 849 |
| 39 | 1175 | 465 | 850- 879 |
| 40 | 1205 | 465 | 880- 909 |
| 41 | 1235 | 465 | 910- 939 |
| 42 | 1265 | 465 | 940- 969 |
| 43 | 1295 | 465 | 970- 999 |
| 44 | 1325 | 465 | 1000-1029 |
| 45 | 1355 | 465 | 1030-1059 |

Большие размеры по заказу.

Мы оставляем за собой право на изменение размеров без предварительного извещения.

# KL

# Наружное уплотнение с "плавающим" кольцом.

| Размер А | В | С | D |
| --- | --- | --- | --- |
| 02 | 220 | 220 | 85 | 65- 82 |
| 01 | 235 | 235 | 85 | 83- 97 |
| 1 | 250 | 250 | 85 | 98- 112 |
| 2 | 265 | 265 | 85 | 113- 127 |
| 3 | 291 | 300 | 100 | 128- 142 |
| 4 | 306 | 319 | 100 | 143- 161 |
| 5 | 331 | 343 | 100 | 162- 185 |
| 6 | 351 | 362 | 100 | 186- 204 |
| 7 | 415 | 442 | 115 | 205- 228 |
| 8 | 435 | 460 | 115 | 229- 246 |
| 9 | 455 | 478 | 115 | 247- 264 |
| 10 | 475 | 497 | 115 | 265- 283 |
| 11 | 495 | 516 | 115 | 284- 302 |
| 12 | 527 | 549 | 135 | 303- 321 |
| 13 | 547 | 567 | 135 | 322- 339 |
| 14 | 567 | 586 | 135 | 340- 358 |
| 15 | 587 | 605 | 135 | 359- 377 |
| 16 | 607 | 624 | 135 | 378- 396 |
| 17 | 622 | 643 | 135 | 397- 415 |
| 18 | 642 | 662 | 135 | 416- 432 |
| 19 | 662 | 681 | 135 | 433- 451 |
| 20 | 682 | 700 | 145 | 452- 470 |
| 21 | 702 | 721 | 145 | 471- 491 |
| 22 | 722 | 736 | 145 | 492- 510 |
| 23 | 752 | 765 | 145 | 511- 535 |
| 24 | 772 | 784 | 145 | 536- 554 |
| 25 | 792 | 803 | 145 | 565- 573 |
| 26 | 812 | 822 | 145 | 574- 592 |
| 27 | 832 | 841 | 145 | 593- 611 |
| 28 | 852 | 860 | 145 | 612- 630 |
| 29 | 872 | 879 | 145 | 631- 649 |
| 30 | 892 | 898 | 145 | 650- 668 |
| 31 | 907 | 917 | 145 | 669- 687 |
| 32 | 927 | 936 | 145 | 688- 706 |
| 33 | 1010 | 1010 | 200 | 707- 734 |
| 34 | 1060 | 1060 | 200 | 735- 764 |
| 35 | 1090 | 1090' | 200 | 765- 794 |
| 36 | 1120 | 1120 | 200 | 795- 824 |
| 37 | 1150 | 1150 | 200 | 825- 854 |
| 38 | 1180 | 1180 | 200 | 855- 884 |
| 39 | 1210 | 1210 | 200 | 885- 914 |
| 40 | 1240 | 1240 | 200 | 915- 944 |
| 41 | 1270 | 1270 | 200 | 945- 974 |
| 42 | 1300 | 1300 | 200 | 975-1004 |
| 43 | 1330 | 1330 | 200 | 1005-1034 |
| 44 | 1360 | 1360 | 200 | 1035-1064 |

Большие размеры по заказу.

1 КОРПУС

2 УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО

3 НАБИВКА КОЛЬЦЕВАЯ

4 ВИНТ КРЕПЛЕНИЯ НАБИВКИ С ШАЙБОЙ

5 НАБИВКА 1/4 ДМ. 2012СНЕМРАС

7 ВТУЛКА

8 КРЕПЕЖНЫЙ ВИНТ

9 ВИНТ СПУСКА ВОЗДУХА

20 КОЛЬЦО ИЗНОСА

21 КОРПУС ДЛЯ DO

22 ШТИФТ ЗАЦЕПЛЕНИЯ

23 КОЛЬЦЕВОЕ УПЛОТНЕНИЕ ВНЕШНЕЕ

24 ВНЕШНЕЕ КОЛЬЦЕВОЕ УПЛОТНЕНИЕ

25 НИЖНЕЕ КОЛЬЦЕВОЕ УПЛОТНЕНИЕ

Мы оставляем за собой право на изменение размеров без предварительного извещения.      MDL

# Внутреннее уплотнение с "плавающим" кольцом водяного охлаждения.

1 КОРПУС

2 УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО

3 НАБИВКА КОЛЬЦЕВАЯ ПОЛОВИНЧАТАЯ

4 ШТИФТ ЗАЦЕПЛЕНИЯ

5 КРЕПЕЖНЫЙ ВИНТ

6 ПРОБКА РЕЗЬБОВАЯ

/СПИРАЛЬНЫЕ ПРУЖИНЫ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

8 НАБИВКА 6,4 мм 1/4 " 2012 СНЕМРАС

9 РЕЗИНОВАЯ НАБИВКА

10 ВИНТ КРЕПЕЖНЫЙ

11 ЛЕНТОЧНОЕ КОЛЬЦО СТАЛЬНОЕ

12 КРЕПЕЖНЫЕ ОТВЕРСТИЯ ЛЕНТОЧНОГО КОЛЬЦА

13 КОЛЬЦО ИЗНОСОУСТОЙЧИВОЕ

14 КОРПУС ДЛЯ DO

15 ШТУЦЕР ШЛАНГОВОГО СОЕДИНЕНИЯ

16 ВНЕШНЕЕ КОЛЬЦО .17 НИЖНЕЕ КОЛЬЦО

19 ШТИФТ ЗАЦЕПЛЕНИЯ

20 ШТИФТ ЗАЦЕПЛЕНИЯ

| Размер | В | С | D |
| --- | --- | --- | --- |
| 02 | 237 | 215 | 66- 78 |
| 01 | 250 | 215 | 79- 91 |
| 1 | 267 | 215 | 92- 104 |
| 2 | 279 | 215 | 105- 116 |
| 3 | 295 | 215 | 117- 132 |
| 4 | 314 | 215 | 133- 151 |
| 5 | 333 | 215 | 152- 170 |
| 6 | 358 | 215 | 171- 189 |
| 7 | 400 | 240 | 190- 205 |
| 8 | 437 | 245 | 206- 224 |
| 9 | 456 | 245 | 225- 243 |
| 10 | 475 | 255 | 244- 262 |
| П | 491 | 255 | 263- 278 |
| 12 | 514 | 255 | 279- 297 |
| 13 | 541 | 290 | 298- 316 |
| 14 | 586 | 300 | 317- 335 |
| 15 | 605 | 300 | 336- 354 |
| 16 | 624 | 315 | 355- 373 |
| 17 | 643 | 315 | 374- 392 |
| 18 | 662 | 315 | 393- 411 |
| 19 | 681 | 315 | 412- 430 |
| 20 | 700 | 330 | 431- 449 |
| 21 | 719 | 330 | 450- 464 |
| 22 | 738 | 330 | 465- 479 |
| 23 | 753 | 330 | 480- 494 |
| 24 | 768 | 330 | 495- 509 |
| 25 | 783 | 330 | 510- 524 |
| 26 | 798 | 330 | 525- 539 |
| 27 | 810 | 330 | 540- 554 |
| 28 | 830 | 335 | 555- 574 |
| 29 | 850 | 335 | 575- 594 |
| 30 | 870 | 335 | 595- 619 |
| 31 | 895 | 335 | 620- 644 |
| 32 | 920 | 335 | 645- 669 |
| 33 | 985 | 410 | 670- 699 |
| 34 | 1025 | 410 | 700- 729 |
| 35 | 1055 | 410 | 730- 759 |
| 36 | 1085 | 410 | 760- 789 |
| 37 | 1115 | 420 | 790- 819 |
| 38 | 1145 | 420 | 820- 849 |
| 39 | 1175 | 420 | 850- 879 |
| 40 | 1205 | 420 | 880- 909 |
| 41 | 1235 | 420 | 910- 939 |
| 42 | 1265 | 420 | 940- 969 |
| 43 | 1295 | 420 | 970- 999 |
| 44 | 1325 | 420 | 1000-1029 |
| 45 | 1355 | 420 | 1030-1059 |

Мы оставляем за собой право на изменение размеров оез предварительного извещения.