ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ СУДНОМ В УЗКОСТЯХ И ПЛАВАНИЕ НА МЕЛКОВОДЬЕ

- Краткая характеристика узкости, мелководья и каналов

С точки зрения управления судном понятие узкости определяется соотношением между маневренными характеристиками судна (с учетом его линейных размеров) и шириной водного пространства, в пределах которого судно может безопасно следовать при существующих средствах навигационного обеспечения.

С точки зрения ширины акватории делят на открытые и каналы.

Открытые акватории делят на глубокие, мелкие и углубленные морские пути.

Открытой и глубокой акваторией называйся такая, на которой дно и берега не оказывают влияния на маневренные качества судна. Ширина открытой акватории определяется диаметром циркуляции. В морской мировой практике принимается, что для выполнения самостоятельной циркуляции на акватории, где нет ветра и течения, необходимы размеры акватории

где  — ширина акватории, м;

—длина судна, м.

Эта зависимость действительна для всех плавединиц, так как коэффициент , равный 8, является наибольшим коэффициентом из используемых для определения нормального диаметра циркуляции. Величина параметра ширины акватории соответствует минимальному диаметру тактической циркуляции.

Мелководье характеризуется следующими глубинами. Обычно для проведения ходовых или сдаточных испытаний, чтобы исключить влияние мелководья, выбирают полигон с глубиной, определяемой выражением

где — осадка судна, м;

— скорость судна, м/с;

— ускорение свободного падения, м/с2.

При решении практических задач управления судном мелководьем можно считать, когда отношение глубины к осадке судна

.

Судоходный канал — искусственно проложенный водный путь, оснащенный современными средствами навигационного оборудована обеспечивающими безопасность плавания судов.

Судоходные каналы классифицируются по: назначению; способу устройства; наличию оградительных сооружений; пропускной способности; размерам поперечного сечения и высоте надводных переходов; длительности навигационного периода и характеру материковых грунтов, составляющих ложе канала.

По назначению каналы подразделяются на соединительные и проходные; по способу устройства - на закрытые (шлюзованные) и открытые; по наличию искусственных оградительных сооружений - на огражденные и неогражденные.

По пропускной способности каналы классифицируются показателями проектного и фактического судооборота в обоих направление, выраженными количеством пропускаемых судов и их регистровым тоннажем. По размерам поперечного сечения и высотам надводных переходов (мосты, линии электропередач и др.) каналы классифицируют по:

максимально допустимой осадке пропускаемых судов; максимально допустимой высоте надводного габарита судов; режиму пропуска судов (каналы одностороннего или двустороннего движения). Каналы двустороннего движения могут иметь достаточную ширину либо по всей длине для расхождения встречных судов в любом пункте, либо специальное расширение в нескольких пунктах для ожидания пропуска встречных судов. В принципе движение в каналах в зависимости от размеров судов может быть в каждом конкретном случае и односторонним и двусторонним.

По длительности навигационного периода каналы подразделяются на незамерзающие с круглогодичным навигационным периодом и замерзающие с ограниченным навигационным периодом по ледовым условиям.

По характеру грунтов, составляющих ложе, каналы подразделяются на имеющие глинистое или суглинистое ложе, песчаное или супесчаное ложе, илистое ложе, каменистое и скальное ложе.

2. Влияние мелководья на скорость судна

Вследствие влияния различных факторов скорость судна на мелководье меньше чем на глубокой воде.

Для расчета скорости на мелководье может быть применена формула, полученная А. П. Смирновым,

где -  скорость судна на мелководье, м/с;

- скорость судна на глубокой воде, м/с;

-  коэффициент пропорциональности (табл.2.1);

-   коэффициент пропорциональности за полноту водоизмещения подводной части корпуса судна (табл. 2.2);

-  коэффициент пропорциональности отношения ширины судна к осадке  (табл. 2.3).

Таблица 2.1

Значения коэффициента

|  | Скорость на глубокой воде, уз |
| --- | --- |
|  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 3.50 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.97 |
| 3.00 | 1.00 | 0.99 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.97 | 0.97 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.95 | 0.94 |
| 2.50 | 0.99 | 0.98 | 0.98 | 0.96 | 0.95 | 0.95 | 0.94 | 0.94 | 0.93 | 0.93 | 0.92 | 0.92 |
| 2.00 | 0.98 | 0.97 | 0.97 | 0.95 | 0.94 | 0.93 | 0.92 | 0.90 | 0.90 | 0.89 | 0.88 | 0.88 |
| 1.50 | 0.96 | 0.94 | 0.92 | 0.91 | 0.89 | 0.88 | 0.87 | 0.86 | 0.86 | 0.85 | 0.84 | 0.84 |
| 1.30 | 0.95 | 0.93 | 0.91 | 0.89 | 0.88 | 0.86 | 0.85 | 0.84 | 0.83 | 0.83 | 0.82 | 0.82 |
| 1.25 | 0.94 | 0.92 | 0.91 | 0.89 | 0.87 | 0.86 | 0.85 | 0.84 | 0.83 | 0.82 | 0.82 | 0.81 |
| 1.10 | 0.94 | 0.91 | 0.89 | 0.88 | 0.86 | 0.85 | 0.83 | 0.83 | 0.82 | 0.82 |  |  |

Таблица 2.2

Значения коэффициента

|  | 0.7-0.75 | 0.75-0.80 | 0.80-0.85 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 0.973 | 0.947 |

Таблица 2.3

Значения коэффициента

|  | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.026 | 1.00 | 0.973 | 0.947 |

Из анализа таблиц можно видеть, что падение скорости на мелководье может превышать 20 % по сравнению с глубокой водой. Данные таблиц получены в основном многочисленными натурными экспериментами. Практическое применение таблиц позволит судоводителям более обоснованно выбирать оптимальный курс судна с учетом глубин, более точно вести счисление судна, что, в конечном счете, повысит безопасность плавания. Эмпирическая формула позволяет определить величину изменения скорости на мелководье с погрешностью ±2—3%. Натурные эксперименты показали, что режим работы двигателя на мелководье при поддержании постоянной частоты вращения является чрезвычайно тяжелым и нормальная эксплуатация двигателя не может быть обеспечена без снижения мощности двигателя с уменьшением глубин. На основании этого рекомендуется при плавании на мелководье при  всережимный регулятор двигателя отключать и переходить на постоянную подачу топлива во избежание перегрузки главного двигателя. Следует обратить внимание судоводителей, что на мелководье показания индукционного лага будут завышаться из-за увеличения скорости потока, обтекающего корпус судна.

Влияние мелководья начинает заметно сказываться при переходе за скорости, равные  (  где Н-глубина места), когда высота и длина создающихся при движении судна поперечных волн начинают резко возрастать. По мере увеличения скорости увеличивается и угол, составляемый гребнями волн с ДП судна. При скорости  поперечные и расходящиеся волны совмещаются в одну общую поперечную волну, достигающую наибольших размеров при скорости  и имеющую вид поперечного вала, движущегося вместе с судном несколько впереди форштевня. В кормовой части судна несколько впереди ахтерштевня также создаются поперечные волны, которые распространяются далеко по обе стороны от судна. Вместе с ростом волнообразования растет и сопротивление воды движению судна, перегружается двигатель, возрастает расход топлива, повышается износ двигателя. Поэтому увеличивать скорость судна до значений, больших 0,8, не целесообразно. Скорость судов в канале назначается в пределах 4-12 уз, однако она не должна превышать величины .

3. Влияние мелководья и узкостей на управляемость и инерционно-тормозные характеристики судов

Практикой установлено, что на мелководье по сравнению с глубокой водой резко ухудшается эксплуатационная устойчивость судна на курсе, повышается рыскливость; заметно ухудшается и поворотливость судов.

На мелководье резко уменьшаются углы дрейфа, угловая скорость поворота и соответственно увеличивается радиус установившейся циркуляции при одинаковых углах перекладки руля.

1.5

0,0   0,2   0,4   0,6   0,8 Т/H

Рис. 3.1. Увеличение радиуса циркуляции на мелководье Rм по сравнению с радиусом циркуляции на глубокой воде R∞.

Рис 3.2. Влияние мелководья на величину относительной скорости поворота судна

Исследования А. Д. Гофмана показали, что ухудшение поворотливости на мелководье носит закономерный характер. Для определения радиуса установившейся циркуляции на мелководье Rм им получена следующая зависимость:

где R∞ — радиус установившейся циркуляции на глубокой воде, м.

Увеличение радиуса циркуляции, рассчитанное по формуле, приведено на рис. 3.1.

Отношение угловой скорости поворота на мелководье  к угловой скорости на глубокой воде  оказалось весьма стабильным для судов различных типов (рис. 3.2).

Учитывая результаты моделирования и экспериментальных проверок, можно признать нецелесообразным создание специальной дополнительной информации по учету влияния мелководья на инерционно-тормозные характеристики судна.

4.Просадка судов при плавании на мелководье, в каналах и реках

При движении судов происходит изменение их положения на плаву по отношению к свободной поверхности и дну водоема. Существенное изменение посадки (просадки судна) наблюдается в условиях мелководья, в каналах, реках и других стесненных условиях.

Наиболее общее решение имеет так называемый классический метод. Этот метод основывается на непосредственном применении закона Бернулли и закона неразрывности жидкости. Модифицируя уравнение Бернулли и принимая, что величину давления Р можно выразить высотой водяного столба над условным уровнем Н, уравнение Бернулли примет вид

где Н — глубина, м;

U — скорость потока воды, омывающего судно, называемая скоростью встречного

потока, м/с;

g — ускорение свободного падения, м/с2.

При сравнительно малых докритических скоростях движения снижается роль собственного волнообразования судна. Перераспределение погруженного объема судна на ходу может быть приближенно объяснено изменением свободной поверхности воды из-за наличия стесненности фарватера.

Рассмотрим случай движения судна в канале. Движение его в соответствии с уравнением Бернулли приводит к увеличению скорости движения воды вдоль корпуса судна, а это приводит к понижению зеркальной поверхности воды (глубины Н).

Для этого случая можно написать

где - глубина в канале, не возмущенном проходом судна, м;

- глубина в канале в момент прохода судна, измеренная посредине длины судна, м;

- скорость судна, м/с.

После преобразования, обозначив , получаем величину понижения зеркальной поверхности воды (просадку судна):

Расчет по методу В. П. Смирнова

Увеличение осадки кормой для морских судов на мелкой воде можно получить по формуле В. П. Смирнова:

Формула получена после обработки результатов натурных испытаний морских судов методом математической статистики  способом наименьших квадратов. Точность определения величины  просадки   от осадки кормой. В этой формуле —-коэффициент пропорциональности,  учитывающий изменение относительной осадки. Значения  приведены в табл. 5.1.

Таблица 4.1

Значения  в зависимости от

| 0.35 | 0.0146 | 0.700 | 0.0232 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.40 | 0.0156 | 0.725 | 0.0242 |
| 0.45 | 0.0164 | 0.750 | 0.0250 |
| 0.50 | 0.0174 | 0.775 | 0.0262 |
| 0.55 | 0.0187 | 0.800 | 0.0274 |
| 0.60 | 0.0201 | 0.825 | 0.0288 |
| 0.65 | 0.0216 | 0.850 | 0.0206 |

— коэффициент пропорциональности, учитывающий длину судна. Значения его даны в табл. 5.2.

Таблица 4.2

Значения  в зависимости от

|  | до 100 м | 100-150 | более 150 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 0.95 | 1.05 | 1.25 |

— коэффициент пропорциональности, учитывающий начальный дифферент  на корму. Значения  даны в табл. 5.3.

Таблица 4.3

Значения  в зависимости от

|  | 0 | 0.5 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1.0 | 1.025 | 1.050 |

Увеличение осадки носом при  может быть определено: . Значения коэффициента  приведены на графике (рис. П.10 — Приложение VI) Сборника задач по управлению судами издания 1984 года.

Внизу – грубо приближенный.

L/B=5.0

| Сн |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.0 |  |  |  |  |  |  | 6.0 |
| 1.0 |  |  |  |  |  |  | 7.5 |
| 0 | 0.5 | 0.55 | 0.6 | 0.65 | 0.7 | 0.75 |  |

Расчет по методу NPL

Графический метод NPL (National Physical Laboratory). Метод опубликован в 1973 г. в Великобритании. Разработан на основе модельных испытаний, теоретических вычислений, выполненных при помощи ЭВМ и эксперимента для крупнотоннажных судов.

Испытания моделей и крупных судов позволили выявить много общих элементов.

1. Форма судна (0.80  0.90) имеет малое влияние на проседание и дифферент судна.

2. Работа винта незначительно влияет на параллельные проседания, а больше на дифферент.

3. Нагрузка винта не имеет большого влияния на проседание.

4. Суда во время движения получают дифферент на нос.

5. Параллельное проседание и дифферент уменьшаются пропорционально, а для  = const  проседание увеличивается с ростом скорости судна.

6. Начальный дифферент на корму в некоторых случаях может не быть уравновешенным дифферентом на нос, возникающим во время движения судна.

Начальный дифферент на корму нежелателен, даже если в конечном итоге судно во время движения получит дифферент на нос, так как некоторые элементы кормы, такие, как руль. винт, опасно приближаются к грунту. Проседание меняется при движении судна на циркуляции влево или вправо (зависит от направления вращения винта), разные величины проседания будут во время ускорения и замедления движения.

Если дифферент судна находится в пределах от 1/100Lp на корму до 1/500Lp на нос, то посадка носом и кормой может быть определена графически с помощью номограммы (рис.10.10).

Для решения задачи необходимо знать скорость судна V (уз), длину L (м), глубину моря Н (м) и дифферент.

Из точки значения скорости на оси абсцисс проводят вверх вертикальную линию до пересечения с линией глубины. От полученной точки проводят горизонтальную линию до пересечения с кривыми дифферента. Из точек пересечения опускают перпендикуляры до их пересечения с линией длины судна. Значения величин ∆Τн и ∆Τк находят на шкале ∆d (м).

Рекомендации сохранять запас глубины под килем при мягких грунтах не менее 0,3 м, а при плотных — не менее 0,4 м могут быть приемлемы только на хорошо обследованных подходных каналах и при условии, что скорость будет уменьшена насколько возможно, а маневрирование для расхождения с другими судами сведено к минимуму.

5.Определение запаса воды под корпусом судна при плавании в каналах и на мелководье.

Величина клиренса К (глубина под килем) должна быть не менее суммы навигационных запасов:

или

где  Нн -   навигационная глубина, м;

- поправка глубины на отклонение уровня воды (положительна, когда уровень выше ординара), м;

осадка (наибольшая) судна в воде стандартной плотности ( кг/м3), м;

— поправка осадки судна на соленость воды (табл. 10.4), м;

— поправка на обледенение судна, м (учитывается в каждом конкретном случае) ;

z0—запас на крен судна, м;

z1 — минимальный навигационный запас, м;

z2 — вол новый запас, м;

z3—скоростной запас, м.

где  — ширина судна, м.

—угол крена от ветра (табл. 10.5), град;

—динамический угол крена (табл. 10.6), град;

Поправка осадки судна на соленость воды

| Плотность воды, кг/м3 | Соленость |  | Плотность воды, кг/м3 | Соленость |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1025 | 32 | 0.000d | 1010 | 13 | 0.012d |
| 1020 | 26 | 0.004d | 1005 | 7 | 0.016d |
| 1015 | 20 | 0.008d | 1000 | 0 | 0.020d |

Угол крена от ветра, град

| Тип судна | Скорость расчетного ветра, м/с |
| --- | --- |
|  | 9 | 13 | 16 | 19 | 22 |
| Универсальное, паром, лихтеровоз, газовоз | - | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Контейнеровоз | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Пассажирское | 1 | 3 | 4 | 6 | 8 |

Динамический угол крена судна в грузу, град

| Тип судна | V, уз |
| --- | --- |
|  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Универсальное, лесовоз, контейнеровоз | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Лихтеровоз, пассажирское, паром, газовоз | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Танкер, комбинированное | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |

Минимальный навигационный запас z1, м

| Вид грунта в слое 0.5 м | На входе в порты, на входном и внешнем рейдах | На всех прочих участках внутренней акватории |
| --- | --- | --- |
| Ил | 0.04d | 0.03d |
| Наносный плотный (заиленный, ракушка, гравий) | 0.05d | 0.04d |
| Слежавшийся плотный (песок, глина, супесь, суглинки, галька) | 0.06d | 0.05d |
| Скальный (валуны, оцементированные породы – песчаники, известняки и др.) | 0.07d | 0.06d |

При движении на прямом курсе (на прямолинейных участках канала) принимается =0.

Волновой запас в первом приближении равен 0.5 h3% - полувысоте волны 3% обеспеченности.

6. Гидродинамическое взаимодействие судов

20 сентября 1911 г. четырехтрубный пассажирский лайнер „Олимпик", однотипный с известным „Титаником", проходил по фарватеру из порта Саутгемптон (Англия) к острову Уайт, совершая очередной рейс через Атлантику в Америку. Ничто не предвещало каких-либо происшествий, команда лайнера во главе с капитаном находилась на своих местах по расписанию, предусмотренному требованиями при прохождении узкостей.

Около полудня за кормой лайнера на расстоянии 3,5 миль был замечен двухтрубный крейсер „Хаук", который следовал тем же курсом со скоростью 15 уз. Скорость пассажирского лайнера в это время составляла 14 уз. Кильватерная струя за кормой „Олимпика" была идеально прямой при курсовом угле судна около 79°. Обгоняющий крейсер медленно приближался к лайнеру практически на параллельном курсе.

В тот момент, когда носовая оконечность крейсера вышла на траверз кормы ,,0лимпика", расстояние между бортами судов составляло около 100 м. Внезапно крейсер резко развернуло влево, через несколько секунд его нос скрылся под кормовым развалом лайнера и корабли столкнулись. Оба капитана немедленно отдали команду задраигь водонепроницаемые двери и определить размеры повреждений. В правом борту т/х „Олимпик" примерно в 25 м от кормы оказалась пробоина размером около 14 м2. Крейсер „Хаук" пострадал больше.  Его длинный нос с выступающим форштевнем свернуло набок, часть обшивки сорвало.

Через два месяца после аварии судоходная компания  „Уайт стар лайн" обвинила командира крейсера командора Бланта в том, что его корабль таранил пассажирский лайнер. Адвокаты компании на суде предъявили ему обвинение в том, что в момент обгона крейсер значительно превысил допустимую скорость, а командор Блант осуществил ошибочный поворот влево в сторону кормы „Олимпика". Однако командир крейсера и находившиеся на ходовом мостике члены экипажа показали, что при выходе носовой оконечности крейсера на траверз кормы лайнера крейсер внезапно развернуло влево и, несмотря на экстренную перекладку рулей вправо на 15—20°, крейсер столкнулся с лайнером. Перед столкновением правая машина крейсера была остановлена, а левая запущена на ,,полный вперед"; этим командир пытался увеличить момент от действия руля, используя эффект работы гребных винтов в режиме „враздрай". Тем не менее принятые меры не помогли избежать столкновения. Эта авария привлекла внимание судоводителей и кораблестроителей своей необычностью, поскольку самопроизвольный разворот крейсера не находил убедительного объяснения. Экспертами было высказано мнение, что на суда при траверзном расстоянии 100-150 м подействовали внешние силы, обусловленные гидродинамическим взаимодействием полей давлений, создаваемых судовыми корпусами на ходу.

Так, впервые было зафиксировано явление гидродинамического взаимодействия судов при обгоне, которое затем стало называться явлением взаимного присасывания или притяжения.

В 1913 г. в Институте кораблестроительной архитектуры Великобритании профессора Гибсон и Томсон смоделировали данную аварию путем испытаний паровой яхты длиной 28 м, массой 96 т и 2,6-тонного катера длиной 9 м.  Катер имитировал роль крейсера ,,Хаук" во время аварии. Оказалось, что крейсер мог стать жертвой гидродинамических сил присасывания, если разность в скоростях обоих судов составляла 10 %. Отметим, что по точно установленным данным скорость „Олимпика" в момент аварии равнялась 15 уз, а крейсера — 16 уз.

Данные опытов Гибсона и Томсона позволили установить, что в момент обгона на крейсер могли подействовать непреодолимые гидродинамические силы, обусловленные взаимодействием корпусов при траверзном расстоянии около 1 кбт. По мнению Гибсона и Томсона, эффект присасываний мог иметь место и при траверзной дистанции до 370—400 м.

Следует заметить, что лайнер „Олимпик" и крейсер „Хаук" (водоизмещением 46329 и 7350 т соответственно) практически двигались на мелководье из-за ограниченной глубины фарватера Саутгемптонского рейда. Выводы, полученные Гибсоном и Томсоном, позднее были подтверждены опытами профессора Байлса в Национальной физической лаборатории Великобритании. В результате этих опытов было установлено, что крейсер „Хаук" мог быть притянутым к лайнеру, причем рули крейсера действительно оказались неэффективными, а машины бессильными.

Подобная авария произошла во время второй мировой войны 2 октября 1942 г., когда крейсер „Кюрасао" вел флотилию из шести  эсминцев, охранявших переход из Америки в Англию огромного пассажирского лайнера  „Куин  Мери" (вместимость 81 235 per. т, длина 314м, скорость до 30 уз). Крейсер „Кюрасао" имел водоизмещение 4290 т при длине корпуса 137 м. Лайнер „Куин Мери" с 15 000 американских солдат на борту следовал со скоростью около 28 уз в составе конвоя.

Вблизи берегов Англии сложилась ситуация, при которой крейсер на скорости 25 уз оказался впереди лайнера, догонявшего его с относительной скоростью 3,5 уз. Когда расстояние между судами составляло 2—3 кбт, крейсер неожиданно развернуло поперек курса лайнера. Через несколько секунд „Куин Мери" ударил „Кюрасао" в левый борт, расколол его пополам и, не снижая хода, проследовал далее, поскольку в составе конвоя нельзя останавливаться для спасения уцелевших.

Интересно отметить, что в обоих случаях столкнувшиеся суда двигались примерно параллельными курсами на одинаковых скоростях в условиях обгона, причем их размеры отличались в 3—4 раза. При этом меньшие по размерам суда в момент самопроизвольного зарыскивания находились на кормовой или носовой раковинах судов, больших по размерам (лайнеров). Тщательное изучение обстоятельств рассмотренных аварий показывает, что они произошли в условиях, когда в той или иной мере проявилось явление гидродинамического взаимодействия судов (точнее их полей давлений).

Разбор подобных случаев всегда связан с некоторой неопределенностью, так как экипажи судов и судовладельцы в коммерческих интересах часто скрывают или заведомо искажают обстоятельства столкновений с целью уменьшения убытков в процессе судебных разбирательств. Тем не менее объективные причины таких случаев все-таки становятся со временем известными. В частности, в обоих рассмотренных авариях явление гидродинамического взаимодействия безусловно имело место.

Начиная с начала века и кончая последними годами, в морском и речном мировых флотах зафиксировано значительное количество столкновений судов при обгонах и встречах на малых траверзных расстояниях, когда явление гидродинамического взаимодействия корпусов проявлялось в полной мере.

По данным анализа аварийных происшествий с судами ММФ СССР и МРХ СССР [21] установлено, что при столкновениях и навалах примерно в 10 % случаев проявлялось явление гидродинамического взаимодействия корпусов при встречном расхождении и в 17% случаев -при обгоне. Наибольшее количество аварий подобного рода приходится на водные акватории с интенсивным движением при заметном влиянии мелководья или откосов каналов.

Следует отметить, что при движении судов по фарватерам и каналам (закрытого или открытого профиля) встречным столкновениям судов часто сопутствует так называемое явление отрыскивания от мели или от бровки откоса канала, которое вызывается  несимметричностью полей давлений с правого и левого бортов судна при его смещении с оси судового хода и приближении к одному из откосов канала или фарватера. Из-за этого явления, как показывает анализ опыта морской практики [21], в 15 % случаев происходит посадка судов на грунт.

Приведенные примеры свидетельствуют о том, что изучение явлений, связанных с гидродинамическим взаимодействием судов при обгонном и встречном движениях, представляет значительный практический интерес. При этом должны решаться четыре основные задачи:

изучение физики явления, характер которого весьма сложен;

создание инженерных способов расчета гидродинамических сил и моментов взаимодействия в зависимости от размеров судов, их скоростей, кинематических характеристик движения и навигационных условий;

разработка требований к безопасным режимам встречных расхождений и обгонов, а также к средствам управления судов;

обоснование рекомендаций судоводителям по управлению судном в условиях гидродинамического контакта.

Одной из опаснейших навигационных ситуаций является расхождение судов на небольших траверзных расстояниях. В этом случае на их корпусы могут воздействовать дополнительные внешние силы, обусловленные гидродинамическим воздействием корпусов. В результате действия этих сил суда могут потерять управляемость и может возникать аварийная ситуация, при которой происходят столкновения судов.

Морская практика зарегистрировала достаточно большое количество столкновений, которые произошли в результате гидродинамического взаимодействия судовых корпусов

В зависимости от сочетания различных факторов и взаимного положения судов возникающие при гидродинамическом контакте на корпусах судов поперечные силы Уг и моменты Мг могут менять свой знак и может происходить не только «притяжение», но и «расталкивание» судов. Поперечная сила Уг положительна по знаку, если она направлена в сторону борта встречного или обгоняемого судна. Момент зарыскивания Мг считается положительным по знаку, если он стремится развернуть носовую оконечность рассматриваемого судна в сторону борта встречного или обгоняемого судна.

Физическая сущность явления гидродинамического взаимодействия двух судовых корпусов (рис. 10.11) принципиально может быть изложена следующим образом.

Из гидромеханики известно, что в идеальной жидкости вдоль линии потока выполняется закон сохранения энергии, который записывается в виде известного уравнения Бернулли.

,

где - давление в произвольной точке линии тока;

- плотность воды.

Предположим, что два одинаковых судна движутся в идеальной (невязкой) жидкости параллельно с одинаковой скоростью при расстоянии между бортами (см. рис. 10.11). Этот случай равносилен гидромеханически случаю обращенного движения, когда оба судна неподвижны, а на них набегает однородный поток жидкости, имеющий на бесконечном удалении от судов скорость Vp.

Применим уравнение Бернулли к линиям потока жидкости, обтекающим корпус рассматриваемого судна 1. Для линии тока АВ:

Поскольку корпус судна обладает определенными размерами, а жидкость неразрывна, то скорости частиц жидкости в точке С вблизи борта судна будут больше, чем в точке Л на удалении от судна. Таким образом, в точке С давление будет понижено по сравнению с давлением на удалении от судна, т.е. возникает разрежение.

В точке потока В, расположенной на стороне борта судна, обращенного к судну-партнеру 2, поток жидкости имеет скорость ив, которая больше скорости Uc, поскольку между корпусами судов поток поднимается. Следовательно, разрежение со стороны борта, обращенного к судну-партнеру, будет еще большим. За счет (перепада давления ^? внешнем и внутреннем боргах на корпус судна будет действовать поперечная гидродинамическая сила присасывания.

Рис. 10.1 Возникновение сил присасывания при обтекании двух судовых корпусов однородным потоком жидкости

В случае, если корпус судна обладает заметной несимметрией относительно миделя, то поперечная сила присасывания Уг может быть приложена на некотором отстоянии от центра тяжести, так что на корпус судна будет действовать момент зарыскивания Мг определенного знака.

Качественная картина гидродинамического взаимодействия двух одинаковых судов при обгоне (рис. 10.12, а) следующая. Из судовой гидромеханики известно, что при движении судна давление в его носовой оконечности повышено (на рисунке помечено двумя знаками «4-») по сравнению с давлением в кормовой оконечности (один «+»). В средней части давление понижено (два знака «—»).

При подходе носовой оконечности обгоняющего судна / к корме обгоняемого судна 2 за счет разности давлений в оконечностях судов на обгоняющее судно 1 действует поперечная сила присасывания, которая создает гидродинамический момент, стремящийся развернуть нос обгоняющего судна в сторону обгоняемого судна. На обгоняемое судно в этот момент действует также сила присасывания, которая приложена к корме и стремится развернуть корму обгоняемого судна 2 в сторону борта обгоняющего судна Л

После того как мидель обгоняющего судна проходит траверз миделя обгоняемого судна (рис. 10.12,6), направление действия моментов на суда изменяется, а направление поперечных сил сохраняется.

При встречном движении (рис. 10.13) в начальный момент при выходе носовых оконечностей на общий траверз зоны повышенного давления обоих судов взаимодействуют одна с другой (рис. 10.13, а), в результате чего на суда действуют поперечные расталкивающие силы Уг<0 и моменты зарыскивания, стремящиеся отбросить носовые оконечности судов друг от друга, т. е. Л1г-<0. По мере дальнейшего сближения судов (рис. 10.13,6) носовая зона повышенного давления судна / взаимодействует с зоной пониженного давления средней части корпуса судна 2. В результате на суда действуют силы присасывания Уг>0 и моменты зарыскивания Мг>0, стремящиеся развернуть судно носовыми оконечностями в сторону друг друга. После того как мидель судна  проходит траверз миделя судна 2, картина вновь меняется, поскольку взаимодействуют зоны повышенного давления в кормовой оконечности судна 1 с зоной пониженного давления в средней части судна 2 (рис. 10.13, в). В этот момент на суда действуют силы присасывания Уг>0, создающие моменты, которые стремятся сблизить кормовые оконечности. При выходе кормы судна  на траверз кормы судна 2 будут взаимодействовать зоны повышенного давления кормовых оконечностей. В результате на кормовые оконечности судов будут действовать расталкивающие силы Уг<0, а гидродинамические моменты будут стремиться отбросить кормовые оконечности друг от друга.

Таким образом, в процессе встреч и обгонов судов характер действия гидродинамических усилий непрерывно изменяется, что влечет за собой соответствующие трудности в управлении судами. Необходимо подчеркнуть, что рассмотренная качественная картина гидродинамического взаимодействия судов является сугубо схематичной. В реальных условиях взаимодействие судов может иметь еще более сложный характер, что объясняется взаимодействием волновых систем расходящихся судов, наличием углов дрейфа, влиянием ограничений фарватера по глубине и ширине и т. д. В последнее десятилетие вопрос о гидродинамическом взаимодействии судов изучен достаточно полно для скоростей хода, соответствующих числам Фруда, при которых волнообразование, создаваемое судовым корпусом, незначительно (Fr<0,25).

Поэтому в целях обеспечения безопасности транспортных судов при расхождении рекомендуется снижать скорость хода.

Случай обгона одного судна другим является более опасным, чем встречное расхождение при прочих равных условиях, так как гидродинамические силы и моменты, возникающие на корпусе судна при обгоне, значительно больше. При практически равных расстояниях между бортам и судов при обгоне и встречном расхождении на одних и тех же скоростях максимальные значения коэффициентов Су и Cm, (a, следовательно, сами силы и моменты) при обгоне в 2—7 раз больше.

В случае обгона максимальные значения коэффициентов Су и Сун положительны, и воздействие гидродинамических усилий на суда наиболее опасно, так как максимальная поперечная сила стремится сблизить корпусы судов, а момент разворачивает носовую оконечность обгоняющего судна в сторону обгоняемого судна.

При встречном расхождении поперечные силы в большинстве случаев оказываются отрицательными (т. е. отталкивают одно судно от другого), а максимальный по абсолютной величине момент, как правило, отрицателен, т. е. наблюдается отталкивание одного судна от другого.

Натурные испытания показали, что в случае обгона, особенно на малых глубинах, суда неоднократно наваливались друг на друга, несмотря на действия судоводителей даже при довольно значительных траверзных расстояниях между судами (при траверзных расстояниях от 2 до 5 ширин меньшего судна).

Влияние мелководья на увеличение гидродинамического момента показано на рис. 10.14.

При встречных расхождениях на различных глубинах, с разными скоростями движения и при траверзных расстояниях от 0,75 до одной ширины меньшего судна не наблюдались случаи, когда гидродинамические усилия создавали аварийную ситуацию. Практически в процессе встречных расхождении силы и моменты не препятствуют безопасной проводке судов в отличие от случаев обгона.

В подавляющем большинстве случаев момент гидродинамических сил, возникающих при обгоне одного судна другим, достигает максимального значения, когда мидель обгоняющего судна находится примерно на траверзе кормы обгоняемого. При этом момент стремится развернуть обгоняющее судно в сторону обгоняемого, а момент, действующий на обгоняемое судно, стремится развернуть его кормовую оконечность в сторону обгоняющего.

При встречном расхождении до того, как мидели судов выйдут на траверз, действующий момент стремится отвернуть носовые оконечности друг от друга. В дальнейшем наблюдается отбрасывание кормовых оконечностей судов. В некоторых случаях наблюдается взаимное притяжение кормовых оконечностей.

При движении на мелководье наблюдается значительный рост гидродинамических сил и моментов с увеличением скорости при относительном расстоянии m между центрами тяжести судов от 0.6 до 1,2. В положении от 0,7 до 1,0 (наиболее опасном по значениям действующих моментов) наблюдается резкое возрастание коэффициентов Су и Cm с повышением скорости.

Наиболее опасным является случай обгона на скоростях, близких к критическим на мелководье . При обгоне на глубокой воде и на мелководье силы и моменты практически не влияют на движение судов, когда расстояние между бортами составляет более 6 ширин меньшего судна.

При встречном расхождении влиянием гидродинамических усилий на корпусы судов как на глубокой воде, так и на мелководье, можно пренебрегать, когда расстояние между бортами составляет более 2,5 ширин меньшего судна.

В период натурных испытаний было установлено, что при обгоне одного судна другим маневрирование рулем должно осуществляться очень осторожно. Наблюдались случаи, когда при зарыскивании обгоняющего судна в сторону обгоняемого предельная перекладка рулевых органов на противоположный борт не давала положительного эффекта, вследствие того, что при полной перекладке руля на борт судно получало значительное обратное смещение, из-за чего воздействие дополнительных гидродинамических усилий на корпус возрастало.

При обгоне маневрирование рулем на обгоняющем судне следует начинать тогда, когда его носовая конечность еще не поравнялась с кормой обгоняемого судна. В положении, когда относительное расстояние между центрами судов m≈2, необходимо начинать плавную перекладку руля на внешний борт, увеличивая угол перекладки руля так, чтобы наибольший момент рулевых сил действовал на обгоняющее судно при m=0.8-1.0, т. е. когда его середина будет находиться на траверзе кормы обгоняемого судна.

При встречном расхождении двух судов не требуется значительных перекладок рулей. Например, для однотипных судов при расстоянии, равном примерно одной ширине, требовалась перекладка рулей не более 5—10°. Движение судна в обгон с заранее приданным углом дрейфа позволяет избежать зарыскивания обгоняющего судна в сторону обгоняемого, но если суда движутся в обгон на малых расстояниях между бортами, наличие угла дрейфа на обгоняющем судне не исключает сил взаимного притяжения.

Натурные наблюдения показали, что при движении в обгон на мелководье происходит резкое увеличение просадки судов. При движении на мелководье при траверзных расстояниях, равных от 1 до 7 ширин меньшего судна, максимальная просадка совместно движущихся судов может увеличиваться на 20—50 % по сравнению с просадкой одиночного судна. При встречном расхождении судов на сравнительно больших скоростях наблюдается изменение их просадки (особенно для меньшего судна, когда оно попадает в систему волны большего судна). Максимальное изменение просадки при встречном расхождении меньше, чем при обгоне. Наибольшего значения в случаях обгона просадка обгоняющего судна достигает в положении  m=1-1.2. При заметном различии в размерах судов наибольшие гидродинамические усилия от взаимодействия при обгоне будут действовать на меньшее по размерам судно. Наихудшим является случай, когда, по размерам (по длине) оно будет примерно в 3 раза меньше другого. Поэтому рекомендуется соответствующее маневрирование производить на меньшем судне.

Гидродинамические усилия от взаимодействия судов резко увеличиваются с ростом скорости. Поэтому при встречах и обгонах на ограниченных глубинах скорость должна отвечать условию  а на глубокой воде

7.Маневровая полоса движения с учетом внешних факторов

Ширина полосы безопасного движения Вб.д. в стесненных условиях плавания (в каналах, по фарватерам ограниченной ширины и т. д.) принимается равной:

Вб.д.=Вм+В,

где Вм — маневровая полоса движения, м;

В—запас, равный ширине судна, м.

Маневровая полоса движения в общем случае может быть определена из следующего выражения:

где - длина цилиндрической вставки судна, м;

α- угол ветрового дрейфа, град;

β- угол сноса от течения, град;

γ- угол дрейфа от волнения, град;

V — скорость судна, м/с;

φ — угол рыскания, град;

t — период рыскания судна, с,

8. Управление судном в каналах и реках

При движении судна по каналу увеличиваются волнообразование и сопротивление воды, скорость движения уменьшается. Кроме того, для сохранности ложа канала местными правилами плавания предусмотрено ограничение скорости движения судов

При смещении судна с оси канала и движении вблизи его бровки возникают силы отталкивания от берега, вследствие чего нос судна стремится развернуться в сторону оси канала, а корма «присасывается» к берегу. Для воспрепятствования такого «присасывания» и обеспечения прямолинейного движения судна вдоль откоса канала руль следует положить в сторону бровки. При этом, если скорость движения вдоль откоса канала уменьшается, то судно уходит в сторону берега, а при увеличении скорости—в сторону оси канала. Необходимо также учитывать возможность ухода носовой оконечности судна от мели.

При движении мимо расширенных участков канала вследствие асимметрии обтекания корпуса потоком воды у судна увеличивается рыскливость. При подходе к такому участку оно стремится развернуться в сторону расширения, после прохода — в противоположную сторону.

На прямолинейном участке канала судно должно следовать по его оси. Уклонение от оси канала допустимо лишь при расхождении судов. Встречные суда должны первоначально уклониться таким образом, чтобы их левые борта находились примерно на оси канала. Когда расстояние между ними станет равным примерно трем длинам большего из судов, они должны постепенно уклоняться на необходимое траверзное   расстояние,   обеспечивающее   безопасное   расхождение.

Для обеспечения безопасного движения при обгоне в канале большое значение имеет скорость движения при работе главных двигателей на минимально устойчивом режиме. Для обгона необходимо выбирать прямолинейные участки канала. Траверзное расстояние между судами при расхождении должно быть равным расстоянию между откосом канала и судном. В этом случае обтекание корпусов обоих судов будет более равномерным, и явление присасывания будет незначительным.

При расхождении двухвинтового судна желательно работать одним винтом, расположенным к осевой линии канала. В этом случае уменьшается отсос воды со стороны берега, к которому подошло судно, что приводит к уменьшению ухода его от откоса

Для улучшения управляемости судов в момент расхождения частота вращения движителей на некоторый момент может быть увеличена. Это не вызовет резкого увеличения скорости.

При встречах и обгонах судов в каналах и реках просадка увеличивается более интенсивно, чем на глубокой воде и эго необходимо учитывать судоводителю.

Подходя к глубоким выемкам и поворотам канала, где судовой ход не просматривается, необходимо заранее уменьшать скорость, следовать с осторожностью и подавать соответствующий звуковой сигнал, предписанный правилом 34 (в) МППСС-72, а также по возможности оповещать другие суда по УКВ-связи о своем подходе к криволинейному участку. Судно необходимо вести ближе к выпуклому берегу.

При сильном ветре безопасность расхождения в некоторых случаях может быть обеспечена только при остановке одного из встречающихся судов и смещении его с оси канала.

Проходя мимо стоящих у берега судов, необходимо заблаговременно снижать скорость движения до  минимума.

При плавании по реке большое значение при управлении судном имеет течение.