Created by Riabcev Aleksandr

d - склонение   ( - девиация   ( - дрейф   ( - течение   (л - поправка лага   Кл - коэффициент лага

C = общая поправка (дрейф + течение)	S - путь	рол - разность отсчета лага

(+) NO л\б л\г       (-) SW п\б п\г  	 Кл =  1 + (л : 100 = S : рол;   	 C = ( +  (;  		 S = t : v;

t2 = t1 + (60 x S): (л;		t = S:V; (( ( (

РШ=(2-(1	РД=(2-(1    рол = ол2 - ол1	  d = ИК-МК = ИП-МП	( = (МК-d = МК-КК = МП-КП

(МК	= d + ( = ИК-КК = ИП-КП	 ИК = КК+(МК=ИП +/- КУ л\б п\б    КК = ИК-(МК=МК-(

МК = ИК-d = КК + d		КУ = ИП-ИК = КП-КК	ИП = КП+(МК = МП+d

ОИП = ИП +/- 1800 = ОКП + (МК = ОМП + d		ОМП = МП +/- 1800 = ОИП - d = ОКП + (

Приведение d к году плавания		    На карте проводится ИК(ПУ) над ним пишем КК и ((МК)

Определение (МК

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТА СУДНА

1.   d год.изменения x Разность лет = (d

- (d + d ближайшее = d

3.   d + ( (из таблицы) = (МК

По Крюйс Пеленгу						По Двум Расстояниям

(			ИП=ГКП+(МК			(А			(Б

КК = 88(-2)

.  - обозначение		     D1			D2

точки по крюйс пеленгу					КК=252(+2)

ПУ

КК=88(-2)

Sл за час						КК=252(+2)

ИП1	              			  ИП2

- Берем ИП1   2.Откладываем на ПУ  Sлза час		    1.  Циркулем с карты снимаем расстояние

3.   От конца Sл проводим линию параллельно ИП1	       D1 и D2  2.  Проводим дуги окружностей с

- Берем ИП2   5. Точка пересечения ИП2 с параллельной   центрами А и Б  3. Пересечение дуг даст

линией даст искомую счислимо-обсервованную точку.	      счислимо-обсервованную точку.

По Пеленгу и Расстоянию			По Двум Горизонтальным Углам

(

расстояние		Дано: ( ( и  ( ( и какая-то точка.								          Решение: 1. Проводим на кальке произвольную центральную линию.

2. От нее вправо и влево откладываем углы ( и ( (транспортиром)

3.Совмещаем полученные лучи с ориентиром на карте (прикладываем	      		 кальку на карту).

Приведение к одному моменту

От радиомаяка откладываем Sл. Пеленг откладывается от крайней точки

Sл = 0,6	(ОРП+360о)-ГКК = ОРКУ

(

Построение скоростного треугольника

1.На ПУ откл. путь за 1 час по лагу Sл 			1.От начальной т. Откл. Вектр течения Vт

2.От конца Sл откл. вектр течения Vт			2.От конца Vт на ПУ делаем засечку = Sл (за час)

3.Соеденив начальную точку с концом			3.Соединяем засечку с Vт

Vт - получим ПУс					4.От начальной т. Парадедьно Sл проводим ПУ(

ПУс					   величину транспортиром берем с карты.

Vистинная

Vт                Sл

ПУ(ИК)					 Vт					Sл												      ПУ

ПУ(

ИК

Решение   задач

С учетом дрейфа (  и течения (

Прямая Дано: КК, (

- Кл = 1 + ((л : 100)	2) d + ( = (МК + КК = ИК + ( = ПУ( прокладываем на карте.

- Строим скоростной треугольник из которого определяем ПУ.   4) ПУ - ПУ( = ( + ( = С

- ОЛ2 - ОЛ1  = РОЛ х Кл = S откладываем  и.т.д.

Обратная задача Дано: ПУ

Сначала строим скоростной треугольник, находим из него ПУ(, далее рассчитываем  ( = ПУ - ПУ(,

затем С = ( + (, после чего определяем ИК и.т.д.

- ПУ - ПУ( = ( + ( = С        2) d + ( = (МК	3) ИК - d = МК - ( = КК надписываем на карте

- t = S : Vл	   5) ОЛ4 = ОЛ3 + S    и.т.д.

Определение места по 2м и 3м пеленгам

- Кл = 1 + ((л : 100)	2) d + ( = (МК + КК = ИК + ( = ПУ( прокладываем на карте.

- ОЛ2 - ОЛ1  = РОЛ х Кл = S откладываем	4) ОКП (2го пеленга) + (МК = ОИП проводим

5)   а.Замеряем невязву (С) транспортиром между точками б. Замеряем расстояние (S) измерителем между      т.т.  в. С = 000,0о - 0,0м     (о = 00о00,0’N     (о = 00о00,0’Е

- Опр.ИПТ:  ИК - Тл\б = ИПТ проводим	 7) t3 = t2 + {(60 x S):Vл     8) ОЛ3 = ОЛ2 + S  где S = l (циркулем с карты) : Кл	9) Изменилось d d + ( = (МК2	10) ИК + ( = ПУ(2 проклавываем на карте.

11)  ИК - (МК2 = КК2 надписываем.	12) ОЛ4 - ОЛ3 = РОЛ х Кл = S3 отклавываем на карте

- ОКП (по 3м плнг) + (МК2 = ОИП проводим

- Легли на новый ИК   а) d + ( = (МК3   б) ИК + ( = ПУ(3 прокладываем   в) ИК - (МК3 = КК3 надписываем.		15) ОЛ6 - ОЛ5 = РОЛ х Кл = S5 откладываем   16) Изменилось d ………. И. Т. Д.

## Поправка компаса (

GHA (Greenwich High Angle)   LHA (Local High Angle)    Declination – Склонение.    Bearing - Пеленг

Исходные данные: Date, QTR, Bearing, Lat/Long

Пеленг берется на восходе или заходе - половина солнца над горизонтом.

1. По дате и часам в Nautical Almanac находим GHA

2. Там же определяем  Declination особое внимание на знак N or  S (чтобы знать какой таблицей пользоваться SAME or CONTRARY). Minutes – интерполируем

3. Определяем  Correction  на минуты, секунды в Increment & Correction и прибавляем ее к GHA

4. Находим LHA = GHA (+ E Long) (- W Long)

5. С полученными данными входим в тбл. Sight Reduction Tables где находим азимут Z

из пересечения LAT – LHA – Dec, а минуты широты интерполируем.

если Dec & Lat same смотрим в SAME, если Dec & Lat different смотрим в Contrary

а) если LHA    180о   ZN = Z      б) если LHA    180о ZN = 360o – Z

Пример:										       Day/hrs-GHA-Dec-Corr

а) 19ч 20 мин 30 сек  б) KПеленг 271o  в) ( = 37-20,4N  ( = 010-23,4W д) 22.03  	    GHA

1) GHA = 103-16,3  (часы)   									    Corr

2) Declination = N 0-41,0  20 минут – интерполируем.					    GHA (h, min, sec)

3) Correction = 5-07,5 ( минуты, секунды)							     (

4) GHA + Correction = GHA (19h 20m 30c)   = 103-16,3 +  5-07,5 = 108-23,8		    LHA/(→ Z

5) LHA = GHA +/- Long = 108-23,8 – 010-23,4 = 98-00,4				   (Z↑ 180O) Z – Bearing = (K

6) Z = 84,7(из пересечения LAT-LHA-Dec) мин –интерпол.    Интерполяция	   (Z↓ 180o) 360o – Z – Bearing = (K

7) ZN = 360 – 84,7 = 275,3						60 = 5

8) ( = ИП – КП = 275,3 – 271 = + 4,3 (E)				20 = Х

Х = 20 x 5 : 60