# Общая информация по корректуре карт.

NP 131 – Catalogue Of Admiralty Charts and Publications – Каталог карт и

Публикаций. В нем указаны границы, детали, дата публикации,

Дата выпуска данного издания, всех карт.

Chart Folios – Набор карт по районам, где карты набраны согласно границам

указанным в Catalogue Of Admiralty Charts and Publications или по

определенному судовому порядку.

Виды издания карт.

New Chart ( NC ) – Издается если меняются границы карты, масштаб. Внизу

Карты посередине пишется дата издания – Пример.

Published Taunton, Unighted Kingdom 15 august 2002.

New Edition ( NE ) – Когда накапливается большое колличество корректуры

становится целесообразнее переиздать карту. Дата

переиздания пишется правее даты издания карты.

Пример. New Edition 12th September 2002.

Urgent New Edition ( NE ) – То же самое, что и New Edition ( NE ) только

издается, когда появляется большое колличество

информации, которое не может быть отражено в

NtM. В силу своей срочности часть определенной не

супер важной информации ( Safety Critical ) - может

отсутствовать  и появится только в следующем издании.

Например место посадки лоцманов, морские фермы и т.д

Суда должны быть извещены о такой информации если

она представляет опастность.

Информация по              -    Дата публикации карты и дата текущего издания

Текущему  изданию            дается в Catalogue Of Admiralty Charts and

Publications и в Cumulative List of Admiralty Notices to

Marines, который выглядит также, как NtM. Информация

по новым картам ( NC ) и новым

Изданиям ( NE ) дается в начале второй части Section II

NtM, Weely Edition.

Notices to Mariners -            Извещение мореплавателям – еженедельный сборник

( NtM )                         корректуры для карт и пособий.

Notices to Mariners -          Вклейки. Используются, когда информации слишком

( NtM ) Block                       много и проще наклеить новый участок на место старого.

Annual Summary –        Ежегодное  Издание всех NtM, которые были за год. Первые

of Admiralty               несколько еженедельных извещений NtM в начале года не

Notices to Mariners          публикуются, а издаются в Ежегодном Издании. Также в

Ежегоднике Повторяются все действующие на 1 Января

( Т ) и ( Р ) извещения, а также корректура на Sailing

Directions действующая на 1 Января.

Cumulative List  –             Выглядит также, как и NtM. Выпускается в Январе и Июле

of Admiralty                каждого года. В нем указывается список номеров

Notices to Mariners           корректуры и дата издания карт за последние 2 года.

# Navigational Warnings

Существует три типа Навигационних Радио Предупреждений: NAVAREA Warnings, Coastal Warnings, Local Warnings. Многие из них носят временный характер, но некоторые сохраняются по нескольку месяцев и могут потом быть изданы в NtM.

Вся информация об источниках Навигационних Радио Предупреждений дана в соответствующем Admiralty List of Radio Signals.

NAVAREA Warnings – Весь мир поделен на 16 NAVAREAs, которые обозначаются

Римскими цифрами. Каждый район ведет какая-то страна.

Coastal Warnings -   Местные пребрежные предупреждения, часто являются

дополнениями к NAVAREA

Local Warnings – Издается портовыми властями. Обычно не требуется при

океанских переходах.

NAVTEX – Радио телекс. Выдает прибрежные предупреждения. Детали смотри в

Admiralty List of Radio Signals

Вся информация, полученная с помощью Radio Navigational Warnings, наносится на карту карандашом и стирается по истечении срока или издании в NtM.

# ADMIRALTY  NOTICES  TO  MARINERS  ( NtM )

## Admiralty Notices to Mariners – является еженедельным изданием и содержит

информацию необходимую для корректуры карт

и пособий.

NtM – должны храниться пока не выйдет Annual Summary of Admiralty Notices to Mariners – сборник корректуры за год. Хотя если на судне есть хоть одно старое издание List of Lights,  то NtM должны храниться 18 месяцев для корректуры.

Traicings –  корректура наносится на листы кальки и поставляется дополнительно к

NtM.

Содержание NtM

## Section I. Explanatory Notes. Indexes to Section II

В этой части содержаться примечания и советы, как использовать корректуру карт и пособий согласно Index of Notices, Charts Folio, Index of Charst Affected and Geografical index.

Section II. Admiralty Notices to Mariners – Correction to Charts

В начале секции дается список вышедших новых карт ( NC ) и новых изданий      ( NE ), а также карт изъятых за неделю ( WD ), также любых карт, в которых появились изменения.

Также дается список того, что планируется в будующем: издание новых карт      ( NC ), новых изданий ( NE ), а также карт, которые будут изъяты( WD ).

Издание таких публикаций, как: Supplements to Admiralty Sailing Direction, новых томов Admiralty List of Radio Signals,  Admiralty List of Lights, Admiralty Tide Tables и других публикаций также указывается в этой части.

### Temporary and Preliminary – Временные и предварительные извещения имеют

### Notices                          порядковую номерацию и к ним прибавляется ( Т ) или

### ( Р ) соответственно. Они даются в конце секции.

### Список действующих ( Т ) и ( Р ) публикуется

Ежемесячно. Полностью вся корректура издается в

конце года в  Ежегоднике Annual Summary of Admiralty

Notices to Mariners.

Preliminary Notices to Mariners – Издается, когда необходимо предупредить

( P(NM))                          мореплавателей о будующих изменениях.

Например при развитии порта.

Temporary Notices to Mariners – Используется, когда информация действует

( T(NM))                     ограниченный период времени 3-6 месяцев. В таких

случаях такая информация может быть доступна

через Radio Navigational Warnings или

Local Navigational Warnings.

Текущие издания: Admiralty Sailing Direction, Admiralty List of Radio Signals,  Admiralty List of Lights, Admiralty Tide Table, Supplements публикуются ежеквартально в начале секции.

Также дается список книг, которые будут заменены в течении года  и список Supplements (  Дополнений ), которые должны быть заменены в течении трех месяцев.

Section III. Reprints of Radio Navigational Warnings.

В этой части дается список номеров действующих NAVAREA I, а также, новые извещения, появивщиеся за неделю.

Кроме того дается список других действующих NAVAREA, HYDROLANT, HYDROPAC, а также, новые извещения NAVAREA, появивщиеся за неделю.

по этим районам.

Номера действующих извещений публикуются ежемесячно в NtM. Полный всех действующих извещений дается в Weekly Edition No 1.

Section IV. Correction to Admiralty Sailing Directions.

В этой секции дается корректура для Admiralty Sailing Directions. Список действующей корректуры издается ежемесячно в этой секции. Полностью вся корректура издается в конце года в Ежегоднике Annual Summary of Admiralty Notices to Mariners.

Section V. Correction to Admiralty List of Lights and Fog Signals.

В этой секции дается корректура для List of Lights and Fog Signals.

Section VI. Correction to Admiralty List of Radio Signals.

В этой секции дается корректура для Admiralty List of Radio Signals. Вся корректура для текущих изданий Admiralty List of Radio Signals выходит раз в

три месяца в Cumulative List.

Ведение корректуры карт и пособий.

Каждая коллекция карт, дополнительно к самим картам, должна включать в себя следующие издания и публикации, которые должны быть откорректированы:

- Chart Correction Log and Folio Index

- Notices to Mariners;

- Chart 5011 Symbols and Abbreviation used on Admiralty Charts

- List of Radio Signals;

- List of Lights;

- Sailing Directions;

- Tide Tables;

- Tidel Stream Atlases;

- The Mariners Handbook;

- Nautical Almanac;

- Navigational Tables;

- Operating and Maintance Instructions for Navigational Aids Carried.

- International Code of Signals;

- Merchant Shipping Notices;

Chart Correction Log and – Представляет собой порядковый список карт, а также

Folio Index (NP 133a)        номер Folio, в который эта карта занесена. Также дается

номер извещений для данной карты. Подробности смотри

в приложении.

Состоит из 3-х частей:

Part I: Навигационные карты ( Влючая карты для Декки и Лоран С ).

Part II: Австралийские карты и Новозеландские.

Part III: Другие различные карты ( Например справочные – Карта системы

разделения English Channel )

В начале Part I записываешь даты публикации Новых карт и Изданий. Там же даются инструкции.

Корректура Карт.

- В Chart Correction Log напиши номер NtM ( WE ) по которому откорректированы карты.

- Нанеси номер Folio на углу карты.

- Если не используешь для нумерации Стандартные Адмиралтейские Фолио, то напиши номер Фолио, который принят на твоем судне.

- Посмотри в NtM в разделе Index of Charts Affected. Там дается список карт и напротив каждой карты дается номер корректуры. Открываешь Chart Log, находишь нужную карту и напротив нее вносишь номер корректуры. Потом, когда выполняешь корректуру карты смотришь в Chart Log номер корректуры для данной карты. Находишь необходимый тебе WE, корректируешь карту и зачеркиваешь номер корректуры в Chart Log.

- Просмотри последний ежемесячный список извещений Temporary &  Preliminary, которые действуют на данный момент. А также следующие после них WE. Если такие извещения есть, то внеси номера этих извещений в Chart Log. Вырезаешь T&P извещения и складируешь их в папку, которую так и обзываешь T&P. Корректура по ним выполняется карандашом. Потом все T&P извещения издаются в Ежегодном Выпуске.

Radio Navigational Warnings.

По ним корректура выполняется следующим образом. Из всех WE вырезаешь Section III  и складируешь в специальную папку по районам. Ежемесячно издается список извещений, которые действуют на данный момент, а которые утратили свою силу выкидываешь. На карту эти извещения наносишь по мере надобности ( На переход )

#### Admiralty Sailing Direction.

## Из WE , которые издаются после Ежегодного выпуска, вырезаешь Section IV  и складируешь в специальную папку. Потом на переход просматриваешь, но ничего не вклеиваешь.

#### Admiralty List of Light.

## Из WE вырезаешь Section V  и складируешь в специальную папку. Дальше обязательно на переход корректируешь Vol., который ты будешь использовать на переход. Вклеиваешь или вписываешь.

Admiralty List of Radio Signals.

Из WE вырезаешь Section VI и корректируешь полностью все книги.

Admiralty Tide Tables.

Корректура на них издается раз в год в Ежегоднике.

#### Chart 5011

Книжка, в которой даны изображения знаков и буев, как надо наносить и изображать их на карте. Корректура на них издается редко-по мере необходимости.

Действия при получении Новых Пособий, Карт, NtM.

#### При получении информации об Издании Новой Карты или

Нового издания ( NC / NE ).

Эта информация дается в Извещении. Из этого же извещения ты должен внести в Chart Log:

- Номер карты

- Дату публикации

- Номер Ивещения, в котором сказано о публикации карты

- Номера T&P извещений, которые действуют на карту

Далее, если эту карту ты даже не получил, ты все равно записываешь номера корректуры на эту карту в Chart Log. Естественно, если ты не ходишь в Китай, то не надо страдать над этой картой.

#### При получении Новой Карты или

Нового издания ( NC / NE ).

Ты должен внести в Chart Log:

- Если карта новая, то напротив номера карты номер Фолио.

- На странице в начале Part I в Chart Log записываешь дату получения Новой Карты. Там же номер нотиса и дату издания карты.

- Номер фолио.

- Откорректируй карту: Нанеси номер Фолио на саму карту рядом с наклейкой. Откорректируй по последнему нотису и навигационным предупреждениям.

- Убери старую карту

#### При получении «Дополнительной»  Карты к коллекции.

## Все тоже самое.

#### При замещении Карты новой.

## Все тоже самое.

При получении NtM.

- Проверь номер Извещения.

- Из раздела Index of Chart Effected выпиши в Chart Log на против номера карты номера корректуры. Потом, когда корректуру выполнишь эти номера зачеркнешь.

- В конце Section II дается список T&P действующих или отмененных.  Вносишь номера в Chart Log напротив карты.

- Проверь “Admiralty Publications” Notice. Если издано или переиздано новое Издание или Карта, то действуй, как сказано выше При получении Новой Карты или Нового издания ( NC / NE ).

- Section III. Reprints of Radio Navigational Warnings. Вырежи и положи в папку по районам. Подробности смотри выше.

- Section IV. Correction to Admiralty Sailing Directions. Вырежи и положи в папку по районам. Подробности смотри выше.

- Section V. Correction to Admiralty List of Lights and Fog Signals. Вырежи и откорректируй книги.

- Section VI. Correction to Admiralty List of Radio Signals. Вырежи и откорректируй книги.

- Откорректируй карты

Корректура карт.

- Корректура, которая дается в Section II NtM выполняется чернилами, а все         остальное в карандаше ( Сообщения по NAVTEX, также T&P извещения данные в NtM )

- После того, как карта откорректирована в нижнем левом углу или, как у нас посередине ставится последний номер NtM, по которому она откорректирована. Не забудь также написать в левом нижнем углу номера Корректуры. Номера T&P извещений пишешь каранашом по времени их истечения стираешь их с карты.

- Все обозначения и значки, наносимые на картах даны в Chart 5011.

Термины, которые используются в корректуре карт.

INSERT – Вставить новую информацию.

DELETE – Убрать.

MOVE – Передвинуть.

AMEND – Исправить.

SUBSTITUTE – Заменить.

MOVE – Передвинуть.

Пояснения, как корректировать карты дается в NP 294, How to correct your Charts Admiralty way, published October 1997.

Перед тем, как корректировать карту посмотри сделана ли предыдушая корректура, номер дается в конце нового Извещения, а также должен быть на карте.

При изменении информации на карте старая информация не должна стираться с карты. Она перечеркивается два раза и новая информация наносится рядом.

Blocks – Вклейки к картам. Вырезаешь из NtM и приклеиваешь на карту.

После того, как корректура сделана.