Контрольная работа  №1 за III курс по предмету:

«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

# Курсанта Вечернезаочного отделения

## Борискина Олега Ивановича

### Код ШМ8559

#### Заочное отделение

##### Специальность: «Морское судовождение»

# Вариант 9

2001 год

### КОЛЛЕДЖ ИННОВАНЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  СПЕЦИАЛИСТОВ ФЛОТА СПбГУВК

1.БЫТОВЫЕ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТРАВМЫ. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ НА ОФОРМЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ТРАВМ.

Причины производственного травматизма — несовершенство технического оборудования, технологических процессов (технические причины) и недостатки в организации работы по охране труда, обучении и контроле за выполнением правил безопасности труда (организационные причины).

Производственные опасности обусловлены тем, что не всегда можно полностью автоматизировать производственные процессы, оградить движущиеся части механизмов, исключить все травмирующие факторы в зоне действия работающего.

Так, используемое оборудование, для выполнения швартовных работ (шпили, брашпили, лебедки, канаты, швартовные устройства) и технология швартовных операций не исключают производственной опасности. Барабаны (турачки) швартовных механизмов, предназначенные для выборки швартовного каната, нельзя полностью закрыть защитными кожухами, так как ограждение затрудняет работу с канатом. Вращающиеся барабаны опасны. Швартовный канат достаточно жесткий, поэтому также опасен при работе. При резких порывах ветра или неправильном управлении швартовным механизмом канат может разорваться и ударить отлетающими концами. Швартовные работы ведут на палубе судна, откуда можно упасть за борт. Отдача и выборка якоря, спуск и подъем шлюпок, выход на шлюпках (лодках) и другие судовые работы также опасны.

Ремонтные работы в машинном отделении, осмотр движительно-рулевого комплекса, работы в отсеках корпуса судна, обслуживание баллонов и котлов, находящихся под давлением, также специфически опасны.

При выполнении грузовых операций опасность связана с особенностями самого груза   (длинномерного, тяжеловесного, сыпучего, пылящего), с обслуживанием перегрузочной техники, перемещением груза, работой в, стесненных условиях трюма судна или железнодорожного вагона, с переходом грузчиков на борт судна, передвижением судна, находящегося под грузовыми one рациями, складированием груза в трюме или на береговом складе и т. п.

Производственные опасности возникают . при станочных работах, сварке и резке металла, работах на высоте, использовании для окраски некоторых химических красителей, обслуживании электрооборудования, аккумуляторов, работах с кислотами, щелочами и другими агрессивными жидкостями и ядовитыми веществами.

Производственные опасности могут быть связаны с чрезмерным нервно-психическим и мышечным напряжением, неудобным положением тела работающего, перенапряжением отдельных органов и систем организма во время работы и т. д.

Особенно опасны транспортные средства: суда, железнодорожные поезда, автомобили, автокары, электрокары, автопогрузчики.

При недостаточном контроле соблюдения безопасных методов и приемов работы, нарушении требований инструкций и правил, поломке механизмов в результате аварий и в других случаях   потенциальные опасности трудового процесса могут привести к серьезным травмам.

Нарушение целостности тканей и органов тела в результате внешних воздействий,  сопровождающееся нарушением их функций, называют травмой (от греческого слова — «рана»). Травмы подразделяют на бытовые, связанные с работой,  и производственные. Различают также травмы легкие, тяжелые и со смертельным исходом.

Производственной называют травму,   полученную работающим на производстве при выполнении своих функциональных обязанностей или поручений администрации и вызванную несоблюдением требований безопасности труда. К производственным травмам относят также острые отравления, тепловые и солнечные удары, обмораживания, происшедшие в производственных условиях. За производственные травмы по вине предприятия оно само несет материальную ответственность.

К травмам, связанным с работой, но не связанным с производством, относят: травмы, полученные в пути на работу ,или с работы; вблизи предприятия в рабочее время или в установленные перерывы (если пребывание там работника не противоречило правилам трудового распорядка); при выполнении государственных или общественных обязанностей и специальных   заданий общественных организаций, даже если они не связаны с основной работой; при выполнении долга гражданина СССР по спасению жизни человека, охране социалистической собственности или социалистического правопорядка; при официальных спортивных состязаниях, проводимых с ведома администрации предприятия или судна.

За травмы, связанные с работой, предприятие не несет материальной ответственности, но пострадавшему оплачивается по соцстраху больничный лист в 100%-ном размере заработка, который пострадавший получал до несчастного случая. При частичной или полной утрате трудоспособности пенсионное обеспечение по инвалидности устанавливается на общих основаниях, но на льготных условиях.

Бытовыми считают травмы, полученные в домашних условиях, в городском транспорте при поездке по личным уделам и в других случаях, не связанных с работой и с производством. Оплата по больничным листам лицам, получившим бытовую травму, начинается с 6-го дня нетрудоспособности на общих основаниях, как при заболевании. Если бытовая травма явилась следствием опьянения, то пострадавший лишается права на оплату больничного листа. Только при наличии нетрудоспособных или несовершеннолетних членов семьи, находящихся на иждивении пострадавшего, ему по разрешению профсоюзной организации могут выплатить по больничному листу 50% суммы, полагающейся   при обычном заболевании, но начиная с 11-го дня нетрудоспособности.

Если несчастный случай произошел в результате грубейшего нарушения пострадавшим правил трудового распорядка или в состоянии опьянения, его можно считать бытовой травмой.

Производственные травмы связаны с кратковременным, внезапным, непредвиденным воздействием. Если производственные опасности или вредности действовали длительное время и нарушили физиологические функции организма или ухудшили здоровье работающего,, то это называют профессиональным заболеванием.

Анализ причин профессиональных заболеваний, их учет и разработку санитарно-гигиенических мер по их предупреждению осуществляют медицинские организации с участием профсоюза.

РАССЛЕДОВАНИЕ И УЧЕТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ

По определению ГОСТ 12.0.002—74,   несчастным случаем на производстве считается случай, происшедший с работающим и связанный с воздействием на него опасного производственного фактора.   Несчастные случаи на производстве могут произойти и без воздействия опасного производственного фактора.

Все несчастные случаи, если они произошли:   на территории организации (на судне); вне территории организации (вне судна) .при выполнении работниками (членами экипажа) работ по заданию администрации, а также с рабочими и служащими (членами экипажа), доставляемыми на место работы и с работы (на судно 'и с судна) на любых видах транспортных средств, предоставляемых организацией (администрацией   судна или судовладельцем), подлежат расследованию.

На судне расследованию подлежат несчастные случаи, происшедшие как в течение рабочего времени, так и в нерабочее время. На береговых предприятиях расследуются несчастные случаи, происшедшие и во время установленных перерывов в работе, а также перед, началом, по окончании работ, в сверхурочное время, при работе в выходные и праздничные дни. Острые отравления, тепловые удары, обмораживания расследуются и учитываются как несчастные случаи.

Ответственность за правильность и своевременность расследования и учета несчастных случаев и за выполнение мероприятий по устранению причин каждого несчастного случая несут руководитель и главный инженер предприятия  (организации которой принадлежит судно), начальник цеха, капитан судна, и другие руководители соответствующих производственных участков. Правильность и своевременность расследования и учета несчастных случаев контролируют вышестоящие хозяйственные органы, комитеты профсоюза, общественные инспекторы по охране труда, технические инспекторы профсоюза.

О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая немедленно извещает вахтенного начальника (старшего по вахте в М.КО, шкипера), а на береговых объектах — мастера, начальника цеха или руководителя работ.

Вахтенный начальник  (или другой непосредственный руководитель работ) должен немедленно организовать оказание первой помощи пострадавшему, сообщить о происшедшем капитану судна (начальнику цеха, участка) и сохранить по возможности до расследования обстановку на рабочем месте такой, какой она была в момент происшествия. Шкипер несамоходного судна во время его движения сообщает о происшествии вахтенному начальнику буксировщика (толкача), а на стоянке — руководителю порта или ближайшего предприятия речного транспорта.

Капитан судна обязан принять меры для оказания квалифицированной медицинской помощи пострадавшему на судне или буксируемом (толкаемом) составе (несамоходном судне). О несчастном случае капитан срочно сообщает судовладельцу, комитету профсоюза, а в период аренды судна — и арендатору.

Обстоятельства и причины несчастного случая расследует капитан совместно с профсоюзной организацией судна в течение 24 ч. Если несчастный случай произошел с членом машинной команды (или связан с механизмами), то в расследовании обязательно участвует механик судна.

Несчастный случай, происшедший на несамоходном судне, расследует капитан буксировщика (толкача) совместно с судовой профсоюзной организацией и шкипером. При стоянке несамоходного судна расследование ведет администрация порта (предприятия) совместно с портовым комитетом профсоюза и шкипером.

На береговых предприятиях начальник цеха (руководитель соответствующего участка) срочно .сообщает о происшедшем несчастном случае руководителю организации и профсоюзному комитету. В течение 24 ч начальник цеха совместно со старшим общественным инспектором цеха по охране труда и инженером по технике безопасности расследует причины и обстоятельства несчастного случая.

При расследовании несчастных случаев одновременно определяют мероприятия по предупреждению возможности повторения подобных случаев.

По результатам расследования составляют акт   в четырех экземплярах о несчастном случае на производстве по единой для всех предприятий, судов и организаций форме Н-1. При групповых несчастных случаях составляется по четыре экземпляра акта на каждого пострадавшего.

Акт по форме Н-1 подписывают лица, выполняющие расследование: начальник цеха (руководитель участка), инженер по технике безопасности, старший общественный инспектор. На судне вместо начальника цеха акт подписывает капитан, вместо инженера по технике безопасности — 1-й штурман или механик судна, а при отсутствии на судне общественного инспектора за него подписывает акт председатель судового комитета профсоюза.

Капитан оставляет для хранения на судне 1 экземпляр акта, а 3 экземпляра направляет главному инженеру предприятия, которому принадлежит судно, и принимает меры для устранения причин, вызвавших несчастный случай. , Начальник цеха направляет все 4 экземпляра акта главному инженеру (руководителю предприятия).

Главный инженер в течение суток рассматривает и утверждает акт, который теперь приобретает юридическую силу. При несогласии с мероприятиями по устранению причин несчастного случая, разработанными судовой администрацией, главный инженер вносит необходимые изменения, о чем уведомляет капитана судна. Капитан, получив уведомление, вносит корректировки в составленный акт и принимает соответствующие меры. Главный инженер направляет по одному экземпляру утвержденного акта в комитет профсоюза предприятия,

техническому инспектору труда профсоюза, начальнику цеха.

По требованию пострадавшего администрация предприятия обязана не позднее трех дней с момента окончания расследования выдать ему заверенную копию акта.

Акт формы Н-1 необходимо хранить в течение 45 лет.

Несчастные случаи с учащимися, проходящими производственную практику на судне под непосредственным руководством технического персонала судна, расследуют так же, как и с членами судового экипажа. В учебное заведение направляют копию акта. Если руководит практикой представитель учебного заведения, то несчастные случаи расследует и учитывает учебное заведение с участием судовой администрации.

Особый порядок предусмотрен при расследовании групповых, тяжелых и смертельных несчастных случаев.

Под групповым понимается несчастный случай, происшедший одновременно с двумя и более работающими. Тяжелым считается несчастный случай, который может привести к стойкой утрате трудоспособности (частичной или полной) или вызвать серьезные нарушения физиологических и других функций организма. Степень тяжести несчастного случая устанавливают врачи лечебного учреждения или судовой врач на основании перечня тяжелых производственных травм и острых профессиональных отравлений, установленного специальной схемой, утвержденной Министерством здравоохранения СССР 22 сентября 1980 г. В этой схеме указано, что по всем несчастным случаям с повреждением организма человека, происшедшим на производстве, необходимо проводить специальное расследование.

О групповом, смертельном или тяжелом несчастном случае капитан обязан немедленно сообщить судовладельцу и комитету профсоюза по месту приписки судна, а также пароходству, порту, предприятию или организации водного транспорта, в бассейне которых находится судно. Сообщение подписывают капитан   и председатель судового комитета (профгрупорг), оно содержит основные сведения, характеризующие   происшедший несчастный случай.

Судовладелец (на береговых объектах — руководитель организации) немедленно сообщает о несчастном случае техническому инспектору труда профсоюза, вышестоящему хозяйственному органу,   прокуратуре, бассейновому комитету профсоюза, инспекции Речного Регистра, инспекции Госгортехнадзора и другим органам, осуществляющим надзор за безопасностью работ.

Пароходство (или другое предприятие) в свою очередь немедленно докладывает о случившемся Министерству речного флота и ЦК профсоюза. Об авариях с человеческими жертвами ЦК профсоюза сообщает  ВЦСПС.

Сообщив о несчастном случае, судовладелец (предприятие) срочно направляет на место   происшествия представителей из числа ответственных работников для участия в расследовании. Расследование проводит технический инспектор труда профсоюза при участии комиссии из представителей судовладельца, вышестоящего хозяйственного органа, инспектора Речного Регистра профсоюзного комитета предприятия.

Технический инспектор труда в случае необходимости может потребовать заключения экспертов, выполнения технических расчетов, лабораторных исследований испытаний, фотографирования и других работ, которые оплачивает предприятие.

Акты о расследовании, заключение о причинах, обстоятельствах несчастного случая и ответственности лиц административного персонала, а также о принятых мерах и другие материалы не позднее 7 дней с момента происшествия направляются техническим инспектором в прокуратуру, в вышестоящие хозяйственные и профсоюзные органы. На предприятии по результатам расследования издают приказ, который доводят до сведения работающих.

Расследование обстоятельств несчастных   случаев, происшедших в быту, в пути на работу или с работы производится в соответствии с Положением,   утвержденным ВЦСПС 16 ноября 1976 г. Расследование несчастных случаев, происшедших в пути на работу или с работы, организует комитет профсоюза совместно с администрацией предприятия в течение трех дней с момента установления несчастного случая. При этом выявляют причины, время и место происшествия, а также

состояние пострадавшего в момент получения травмы. По результатам расследования составляют акт формы БТ в одном экземпляре, который хранят вместе с больничным листом. Акт подписывают лица, проводившие расследование.

Выяснение обстоятельств других несчастных случаев, связанных с работой, производят члены комиссии соцстраха с помощью пострадавшего или путем опроса свидетелей. Акт составляют произвольной формы. В ряде случаев для установления связи   несчастного случая с работой или производством требуется заключение технического инспектора труда.

Среди общих мер по борьбе с травматизмом   на производстве важное место занимает правильный, своевременный и полный учет несчастных случаев. Он необходим для оценки травматизма в отдельных отраслях промышленности и транспорта, на отдельных предприятиях отрасли, выявления наиболее общих причин травматизма, определения основных направлений (и плановых ассигнований) в работе по их устранению. Такой учет предусматривается единой государственной системой статистического учета и отчетности по производственному травматизму. Учитываются все травмы, в результате которых потери трудоспособности составили один и более дней. На основании учтенных несчастных случаев составляют отчет о пострадавших при несчастных случаях, связанных с производством. Отчет подписывают руководитель организации и председатель комитета профсоюза. К отчету прилагают пояснительную записку, в которой сравнивают состояние травматизма в данный отчетный период с тем же. периодом прошлого года и указывают основные причины несчастных случаев, а также меры, принятые для их устранения.

Следует иметь в виду, что скрытие несчастных случаев, даже неумышленное, неизбежно приводит к их повторению и с более тяжелым исходом,   поскольку причины несчастного случая (технические или организационные) остаются неустраненными.

На судне ответственность за правильный учет несчастных случаев возлагается на капитана.

На каждом предприятии для постоянного технического контроля за организацией и проведением ремонтных работ создаются специальные цеха и лаборатории, штат цеха устанавливает пароходство в зависимости от объема работ. В процессе ремонта судна лаборанты-химики ведут контроль за состоянием парогазовой смеси.

Проведение огневых работ на нефтеналивных судах осуществляется по письменному разрешению администрации предприятия, выдаваемого на основании справки химической лаборатории.

2. ОПИШИТЕ ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ПРОВЕДЕНИЮ НА СУДАХ ОГНЕВЫХ РАБОТ

ОГНЕВЫЕ И ОГНЕОПАСНЫЕ РАБОТЫ

На речном транспорте, как и в других отраслях народного хозяйства, широко применяются огневые и огнеопасные работы при строительстве и ремонте береговых сооружений и судов.

К огневым работам относят: электрогазосварку всех видов; резку металлов с применением ацетилена, пропанобутановой смеси, бензина, керосина и электрической дуги; нагревание деталей до температур, способных вызвать воспламенение материалов и конструкций; работы с применением паяльных ламп, разведением горнов и т. п.

Огнеопасными считают работы, связанные с применением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и веществ, варка битума и смолы. Неосторожность при этих работах часто является причиной пожаров и взрывов.

Существуют специальные правила выполнения огневых и огнеопасных работ, обеспечивающие пожарную безопасность.

Ответственность за пожарную безопасность при огневых и огнеопасных работах возлагается на руководителей предприятий, цехов, мастерских, участков, судов, в помещениях или на территориях которых ведут эти работы.

Руководители и инженерно-технические работники предприятий, цехов, производственных участков обязаны соблюдать сами и требовать от подчиненных соблюдения правил пожарной безопасности при огневых и огнеопасных работах.

Места выполнения сварочных и других огневых работ могут быть постоянными или временными. Постоянные места организуются в сварочных цехах или на открытых площадках и определяются приказом руководителя предприятия. Для пола и ограждения постоянных мест огневых работ используют несгораемые материалы.

Противопожарный режим, средства тушения на этих местах устанавливают заранее в соответствии с местными условиями и действующими правилами приказом руководителя предприятия; назначаются лица, ответственные за пожарную безопасность на соответствующих участках.

Наибольшую угрозу представляют огневые и огнеопасные работы, которые выполняют не на специально оборудованных постоянных местах. К ним относятся работы, которые носят кратковременный эпизодический характер: на судах при их ремонте, ремонтные работы на береговых сооружениях. Противопожарный режим для временных мест огневых работ устанавливают в каждом случае отдельно, исходя из вида работ и места их выполнения.

На объектах речного транспорта временные огневые работы на судах и береговых объектах разделяют на безопасные, опасные и особо опасные.

Безопасными считаются временные огневые работы, выполняемые при отсутствии сгораемых конструкций или материалов, которые могут воспламениться при воздействии пламени, искр или нагрева.

Опасными считают временные огневые работы, при выполнении которых возможно загорание конструкций, грузов или материалов в результате непосредственного воздействия пламени и искр или передачи теплоты через металлические конструкции, а также воздействия лучистой теплоты.

Все огневые работы на судах при аварийном и навигационном ремонте считаются опасными.

К особо опасным относятся огневые работы в надстройках и жилых трюмных помещениях всех судов, на судах и береговых объектах с топливными цистернами и трубопроводами, не зачищенными от нефтепродуктов, а также на нефтеналивных судах с нефтегрузом в танках. Эти работы допускается выполнять   в

дневное время при условии непрерывного наблюдения ответственного лица.

Временные опасные и особо опасные огневые работы допускается выполнять только при наличии письменного разрешения администрации предприятия  и при согласовании с ВОХР.

Для выполнения безопасных временных работ письменного разрешения администрации не требуется, но до этого место работы должно быть осмотрено администрацией и представителем ВОХР, о чем составляется соответствующий акт.

Разрешение на огневые работы выдается на бланке установленной формы, в котором указывают место работы, характер и срок ее выполнения, меры обеспечения безопасности и предупреждения загорания, необходимые средства тушения на месте работ. В разрешении указывают лицо, несущее ответственность за пожарную безопасность при выполнении данной работы..

Ответственными за пожарную безопасность назначают мастера или бригадира, капитана, механика судна, которые готовят рабочее место, инструктируют исполнителей работы, по окончании работы или перерывах тщательно проверяют рабочие места и соседние помещения. Для предупреждения загорания ответственное лицо обязано обеспечить наблюдение за местом выполнения огневых работ в течение 3—5 ч по их окончании.

На нефтеналивных судах и в топливных цистернах огневые работы проводят после зачистки остатков нефтепродуктов и при наличии документа химической лаборатории об отсутствии в отсеках опасной среды.

ВОХР вменено в обязанность и предоставлено право контролировать соблюдение пожарной безопасности на местах огневых работ, предлагать дополнительные меры и запрещать проведение работ при невыполнении необходимых мер предосторожности или угрозе пожара, а также привлекать к административной ответственности лиц, виновных в нарушении правил пожарной безопасности или работающих без письменного разрешения администрации, согласованного с ВОХР.

Во избежание загорания до начала работ с огнем сгораемые материалы и конструкции удаляют от мест сварки или разбирают в радиусе 0,6 м. Конструкции, на которые могут попадать искры и брызги расплавленного металла, защищают листами металла, асбеста или смоченными брезентом и кошмами. На рабочем месте удаляют мусор и горючие отходы. Не допускается проведение огневых работ на свежеокрашенных конструкциях, а также одновременное выполнение работ с огнем и отделочных работ в одном и том же помещении. При выполнении огневых работ сгораемые конструкции, которые прилегают к металлическим переборкам и палубам не только со стороны помещений, где производятся огневые работы, но и в смежных помещениях, должны быть под постоянным наблюдением.

При обнаружении загорания необходимо немедленно его ликвидировать имеющимися средствами и вызвать пожарную команду.

Электросварочное оборудование должно удовлетворять требованиям Правил устройства электроустановок и находиться в исправном состоянии. Запрещается использовать кабели с неисправной изоляцией; соединения кабелей должны быть выполнены с помощью специальных зажимов.

Допускается использовать для заземления корпус судна или свариваемую металлическую конструкцию;

обратный провод подключается к ним   с помощью струбцин или болтов. Использовать для заземления любые трубопроводы, рельсы, металлические конструкции, расположенные внутри помещений, не допускается.

Сварочные аппараты нельзя устанавливать внутри судовых сгораемых помещений и над топливными цистернами вследствие угрозы пожара, который может быть вызван неисправностями аппаратов.

При бензокеросинорезных работах бачок для горючей жидкости должен иметь манометр и предохранительный клапан и заполняться не более чем на 3/4 объема. Бачок должен находиться на расстоянии не ближе 5 м от баллона с кислородом и 3 м — от рабочего места резчика. Не допускается разлив горючей жидкости на рабочем месте и ее зажигание для разогрева испарителя резака; нельзя также перегибать шланги, использовать кислородные шланги для подачи горючего, производить резку при давлении в бачке выше давления в кислородном баллоне, подвешивать резак при работе головкой вверх.

Ацетилен, получаемый в газогенераторах и используемый при сварке, смешиваясь с воздухом в определенных пропорциях, образует   взрывоопасные смеси. Поэтому, кроме общих мер безопасности, принимаемых при огневых работах, в таком случае необходимо принимать дополнительные меры.

Не допускается устанавливать газогенераторы на судах на расстоянии ближе 10 м от открытого огня, отогревать замерзшие ацетиленовые генераторы открытым огнем и пользоваться искрообразующим инструментом. Применение медного инструмента запрещено, так как медь, соприкасаясь с ацетиленом,   образует взрывчатое вещество. В этом случае для работы нужно применять латунный инструмент.

Для промывки деталей на судах в МКО при ремонтных работах разрешается использовать дизельное топливо в металлических противнях. С разрешения администрации, согласованного с ВОХР, возможна очистка судового электрооборудования бензином или спиртом; при этом количество этих жидкостей на рабочем месте ограничивается.

Общие требования безопасности  при ведении огневых работ:

1. К сварочным работам допускаются лица, обученные по соответствующей программе, имеющие удостоверение сварщика, прошедшие проверку знаний, имеющие II группу допуска по электробезопасности, выдержавшие соответствующие испытания и прошедшие инструктаж по безопасности работ на рабочем месте.

2. Проведение на судне в период эксплуатации электрогазосварочных работ допускается только с разрешения капитана или механика с обязательной отметкой в судовом журнале о времени и месте производства сварочных работ.

На нефтеналивных судах в период их эксплуатации проведение электрогазосварочных и других огнеопасных работ запрещается.

При нахождении судна на ремонтном предприятии разрешение на производство электрогазосварочных работ выдается главным инженером и согласуется с представителем ВОХРа.

3. Перед включением сварочного (газосварочного) аппарата следует произвести осмотр установки, убедиться в ее исправности. Особое внимание следует обращать на состояние контактов и заземляющих устройств, исправность изоляции рабочих проводов, резинового шланга и защитных средств.

При обнаружении неисправности установку включать запрещается.

4. Запрещается прокладка токоведущих сварочных проводов совместно с газосварочными трубопроводами и шлангами.

5. Запрещается одновременное проведение огневых и огнеопасных работ (окраска, изолировочные работы и т. п.).

Электросварочные работы

6. Металлические части электросварочных установок, не находящиеся под напряжением (при их нормальном состоянии), должны быть надежно заземлены. Кроме того, если свариваемая конструкция (деталь) не имеет контакта с заземленным столом, должна быть заземлена она сама.

7. Все электросварочные установки должны снабжаться безопасным пусковым устройством, измерительными приборами, обеспечивающими постоянный контроль за работой установки.

8. Рукоятка электрододержателя должна изготавливаться из теплостойкого теплоизолирующего материала. Запрещается использование электрододержателей с нарушенной изоляцией рукоятки.

9. Для подвода тока к электроду должны применяться изолированные гибкие провода в защитном шланге.

10. Сварка должна производиться с применением двух проводов.

Использование в качестве обратного провода сети заземления корпуса, оборудования, трубопроводов запрещается.

Соединение отдельных элементов, используемых в качестве обратного провода, должно выполняться при помощи болтов, струбцин и зажимов.

11. Электросварщик должен пользоваться средствами индивидуальной защиты:

а) щитком или шлемом со специальным стеклом для защиты лица и глаз от действия лучей;

б) защитными очками с обыкновенными стеклами для защиты глаз от осколков, пыли при зачистке сварных швов;

в) брезентовыми рукавицами;

г) диэлектрическими галошами;

д) брезентовым костюмом;

е) для работы в зимнее время ватным костюмом и валенками.

12. Запрещается выполнение электросварочных работ на закрытых сосудах, находящихся под давлением (котлы, воздушные резервуары, трубопроводы), а также вблизи легковоспламеняющихся или огнеопасных материалов.

13. До начала электросварочных работ внутри и снаружи отсеков, резервуаров, топливных и масляных цистерн, тары из-под нефтепродуктов, газов, легковоспламеняющихся жидкостей и других горючих материалов должны быть обеспечены их тщательная зачистка (пропарка), промывка (горячей водой, каустической содой и т. п.) и просушка.

Сварка допускается лишь после анализа загазованности воздуха и получения соответствующего разрешения от ВОХРа и Госсанинспекции. Она должна производиться при открытых люках, горловинах.

К электросварочным работам внутри котлов или других сосудов и замкнутых пространств допускаются только электросварщики, прошедшие очередное испытание (аттестацию) и получившие разрешение на производство этих работ.

14. При электросварочных работах внутри котлов, резервуаров, замкнутых отсеков, следует строго выполнять требования подраздела 1.6, а также необходимо:

а) вводить для сварщика в каждый час работы перерыв на 15 мин. Во время перерыва помещение вентилировать;

б) чтобы конструкция электрододержателя исключала смену электродов под напряжением либо схема сварки имела механическую или электрическую блокировку;

в) снабдить сварочную установку специальным устройством, отключающим сварочную цепь при отрыве дуги с выдержкой времени не более 0,5 с;

г) обеспечить сварщика дополнительно резиновым ковриком, теплоизолирующей прокладкой и резиновым шлемом.

15. Запрещается производить какой-либо ремонт сварочного оборудования под напряжением.

16. Место выполнения сварочных работ должно ограждаться защитными экранами для предохранения рядом работающих от возможного облучения глаз и кожи.

17. Подручные электросварщика и рабочие, работающие в непосредственной близости от места сварки, должны пользоваться теми же средствами индивидуальной защиты, что и электросварщики.

Газосварочные работы

18. Баллоны, наполненные кислородом, ацетиленом (пропанбутаном), нельзя подвергать ударам и допускать их падения. Переноска баллонов на плечах запрещается. Перенос (транспортировка) баллонов к месту работы разрешается в специальных носилках с гнездами для баллонов и хомутами для их крепления. Транспортировка баллонов без предохранительных заглушек на штуцерах вентилей и без общих колпаков на баллонах запрещается.

Нахождение (хранение) баллонов около очагов огня, отопительных приборов и в местах, где они могут нагреваться солнечными лучами, запрещается.

19. Шланги к баллонам должны быть защищены от повреждений огнем и т. п. Присоединение шлангов к баллону, редуктору, а также соединение на ниппелях стыкуемых шлангов должны быть осуществлены при помощи специальных хомутиков. Применение для этой цели закрутки проволокой запрещается. Присоединение шлангов проверяется постоянно перед началом работ. Применять на газосварочных работах поврежденные шланги, обмотанные изоляционной лентой, запрещается. Место утечки газа в соединениях разрешается устанавливать только при помощи мыльной воды. Искать место утечки газа при помощи огня запрещается.

20. Запрещается горящую горелку выпускать из рук, класть на стол и другие предметы. Если сварщику требуется отложить горелку, то она должна быть потушена.

21. При зажигании газовой горелки первым должен открываться кислородный кран, а затем ацетиленовый, а при тушении горелки первым надо перекрывать кран подачи ацетилена, а потом кислорода.

22. Запрещается работать сварщику без темных очков со специальными защитными стеклами.

23. Сварщик должен следить, чтобы во время перерыва в работе краны горелки были плотно перекрыты и не пропускали ацетилен или кислород в атмосферу. Это особо строго должно выполняться при работе в котлах, резервуарах, цистернах и т. п.

24. Замерзший вентиль кислородного баллона разрешается отогревать только горячей водой или паром.

6.4:25. На частях оборудования, соприкасающихся с кислородом, не должно быть растительных, животных и минеральных масел.

26. При обнаружении перегрева горелки сварщик обязан приостановить работу, закрыть краны горелки (резака) и погрузить ее в ведро с водой для остывания.

27. Выполнение газопламенных работ должно производиться на расстоянии не менее 10 м от кислородных, ацетиленовых и пропан-бутановых баллонов.

28. Перед присоединением редуктора к баллону необходимо продуть штуцер кратковременным открытием вентиля для удаления посторонних частиц. Присоединять редуктор к баллону нужно специальным ключом, который должен постоянно находиться у сварщика.

29. Открывать кислородный вентиль необходимо медленно, причем открывающему его находиться против редуктора запрещается.

30. Во избежание срыва резьбы и выхода кислорода воспрещается производить крепление присоединительной части редуктора к баллону при открытом его вентиле.

31. При перерывах в работе на продолжительное время вентиль кислородного баллона должен быть закрыт, нажимной винт редуктора ослаблен, а ацетилен перекрыт.

32. Запрещается ремонтировать и разбирать вентили баллонов своими силами. Ремонт должен производиться на заводе, наполняющем баллоны газом.

33. Шланги, редукторы, вентили и прочее оборудование в случае пропуска газа должны заменяться исправными.

34. Запасные баллоны с газом должны находиться в помещении, специально оборудованном для их хранения.

35. Ацетиленовые и кислородные баллоны должны устанавливаться в вертикальном положении в специальных стойках и прочно крепиться хомутами или цепями. На стойках должны быть навесы, предохраняющие баллоны от попадания на них масла. Баллоны должны находиться на расстоянии не менее 1 м от приборов отопления и 5 м от других сильных источников тепла.

36. Отбор кислорода из баллонов должен производиться до остаточного давления не ниже 0,5 кгс/см2.

Минимально допустимое остаточное давление в ацетиленовых баллонах должно быть при температуре (в °С) ниже 0; 0—15;

15—25; 25—35 соответственно (в кгс/см2) 0,5; l; 2; 3.