Контрольная работа  №1 за IV курс по предмету:

«ЭЛЕКТРОТЕХНИКА»

# Курсанта Вечернезаочного отделения

## Борискина Олега Ивановича

### Код ШМ8559

#### Заочное отделение

##### Специальность: «Морское судовождение»

# Вариант 9

2001 год

### КОЛЛЕДЖ ИННОВАНЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  СПЕЦИАЛИСТОВ ФЛОТА СПбГУВК

1.Объяснить устройство принцип действия и схему включения тиристора. Пояснить основные параметры тиристоров.

Первые промышленные образцы тиристоров появились в конце пятидесятых годов. В настоящее время эти приборы получили широкое распространение. Преимущества тиристоров следующие: малые масса и габариты, большой срок службы, высокий КПД, малая чувствительность к вибрации и механическим перегрузкам, способность работать при низких (прямых) и высоких (обратных) напряжениях, а также при очень больших токах, достигающих сотен ампер.

Основное свойство тиристора, обеспечивающее ему самые разнообразные применения в автоматике, электронике, энергетике,— это способность находиться в двух устойчивых состояниях: закрытом и открытом. В закрытом состоянии сопротивление тиристора составляет десятки миллионов ом и он практически не пропускает ток при напряжениях до тысячи вольт; в открытом — сопротивление тиристора  незначительно. Падение напряжения на нем около 1 В при токах в десятки и сотни ампер. Переход тиристора из одного состояния в другое происходит за очень короткое время, практически скачком. Среди тиристоров выделяют динисторы и тринисторы.

Динистор — это тиристор с двумя электродами (выводами). Переход динистора из одного состояния в другое осуществляется изменением значения или полярности напряжения на выводах.

Тиристор, снабженный третьим (управляющим) электродом, называется тринистором. Управляющий электрод позволяет с помощью небольшого сигнала управления (импульса напряжения) перевести тиристор из закрытого состояния в открытое при неизменном (заданном) напряжении на основных электродах. Обратный переход из открытого состояния в закрытое с помощью управляющего напряжения невозможен.

Структура тиристора содержит четыре (р-п-р-п} или пять (р-п-р-п-р) слоев. В последнем случае тиристор называют симметричным.

Четырехслойная структура тиристора изображена на рис. 16.28. Тиристор содержит три p-п-перехода:

/71, Пг, Пз. Чтобы повысить эффективность управляющего сигнала Uc, слои, к которому подключен управляющий электрод, делают тоньше остальных.

Физические процессы в четырехслойной структуре и тем более их математическое описание достаточно сложны, поэтому ограничимся лишь общими сильно упрощенными представлениями.

Рис. 16.28.    Схематическое

изображение тиристора-

а -  динистор,   б -.тринистор

Рис 16.29.   Представление тиристора в виде двух транзисторов

Четырехслойную структуру тиристора можно представить в виде двух соответствующим образом соединенных транзисторов р-п-р- и п-р-п- типов (рис. 16.29). Как видно из схемы, к переходам П1 и П3 подведено прямое напряжение, а к переходу П2 — обратное. Если бы не было переходов П1 и П3, тиристор превратился бы в диод и через переход Пг проходил бы обратный ток Iо. При наличии переходов П1 и Пз через переход П2 проходят два дополнительных тока: коллекторный   ток  Iк1   транзистора   р-п-р    и коллекторный ток Iк2 транзистора п-р-п. Ток Iк1 создает дырки, а ток Iк2 — электроны. Поэтому ток I через переход П2, равный току через сопротивление нагрузки, можно рассматривать как сумму трех токов:

I=Io+Iк1+Iк2

Выразив коллекторные токи транзисторов через эмиттерные токи, получим

I=I+a1Iэ1+a2Iэ2

Уточним понятие о коэффициентах K1 и кг, с помощью которых коллекторные токи выражаются через эмиттерные. Мы установили, что a зависит от того, какая часть эмиттированных носителей заряда достигает коллектора, и считали для каждого конкретного транзистора коэффициент к постоянным. Однако это справедливо только для нормальных режимов работы, близких к номинальному. При больших отклонениях тока эмиттера от номинальных значений  коэффициент  ос  существенно  изменяется (рис. 16.30). В частности, при малых токах эмиттера коэффициент а близок к нулю, так как почти все носители, эмиттированные в базу, рекомбинируют в ней, не доходя до коллектора.

Рис. 16.30.    Зависимость коэффициента а от тока эмиттера    Рис. 16.31. Вольтамперная характеристика динистора

Обратимся еще раз к рис. 16.29: непосредственно из схемы находим, что Iэ1=Iэ2=I, поэтому выражение для тока нагрузки принимает вид

Iэ1=Iэ2=I

откуда

Последнее выражение характерно для схем с положительной обратной связью. Если знаменатель стремится к нулю, ток неограниченно возрастает (на самом деле ток ограничен сопротивлением нагрузки, которое мы не учитывали в наших рассуждениях).

Основной для тиристора является вольтамперная характеристика, показывающая зависимость тока в нагрузке от напряжения цепи. Эта характеристика (рис. 16.31) имеет сложный вид, так как при изменении напряжения изменяется не только ток Iо, но и коэффициенты a1,a2.

На характеристике можно выделить несколько характерных участков. При малых значениях напряжения U ток в цепи, а следовательно, и коэффициенты tti и (a2 малы, при этом I~Iо и тиристор ведет себя как диод, включенный в обратном направлении (участок 1). При достижении напряжением критического

значения Iвкл (точка 2) коэффициенты a1 и a2 быстро возрастают, а ток скачком увеличивается до значений, превышающих /уд (участок 4). Наклон характеристики на этом участке определяется значением нагрузочного сопротивления. Взаимодействие транзисторов, условно выделенных на рис. 16.29, приводит к такому быстрому возрастанию а1 и a2, что в течение короткого времени ток увеличивается даже при снижении напряжения (участок 3). Снижение напряжения при увеличении тока свидетельствует о том, что на этом участке тиристор имеет отрицательное сопротивление. Участок 5 соответствует обратному включению переходов П1 и Пз. При некотором значении обратного напряжения наступает необратимый пробой переходов П1 и Пз и тиристор разрушается (участок 6).

Рис. 16.32. Вольт-амперная характеристика тринистора

Рис. 16.33. Вольт-амперная характеристика симметричного тиристора

Ток, при котором сопротивление тиристора становится отрицательным, называют током включения Iвкл. Для того чтобы перевести тиристор из открытого (включенного) состояния в закрытое, необходимо снизить ток через него до значений, меньших значения удерживающего тока Iуд.

Семейство вольт-амперных характеристик тринистора представлено на рис. 16.32. Подавая на управляющий электрод соответствующий сигнал, можно менять напряжение включения тиристора. Чем больше ток управления Iу, тем меньше напряжение включения тиристора.

Вольт-амперная  характеристика  симметричного тиристора с пятислойной структурой (р-п-р-п-р) изображена на рис. 16.33. В соответствии с симметрией структуры симметрична и характеристика прибора

Рис. 16.34. Выключение тиристора с помощью шунтирующего транзистора:

/ — тиристор; 2 — транзистор

Ранее отмечалось, что управляющий электрод может изменять только момент включения (напряжение включения) тиристора. Для перевода тиристора из открытого состояния в закрытое необходимо уменьшить ток тиристора до значений, меньших /уд. В цепях переменного тока это происходит при смене полярности питающего напряжения. В цепях постоянного тока обратное переключение тиристора требует специальных устройств. Один из возможных вариантов схемы приведен на рис. 16.34. При подаче на базу транзистора импульса напряжения ток через транзистор резко возрастает и соответственно уменьшается ток тиристора. Включение тиристора осуществляется подачей импульса напряжения на управляющий электрод У, который на схеме не обозначен.

2. Для транзистора, включенного по схеме с общим эмиттером, используя входную и выходные характеристики, определить коэффициент усиления h21э, значение напряжения на коллекторе Uкэ1 и Uкэ2, мощность на коллекторе Рк1 и Рк2, если дано напряжение на базе Uбэ, значение сопротивления нагрузки Rк1и Rк2 и напряжение источника питания Ек. Uбэ=0,25 В; Rк1=1 кОм ; Rк2 = 2 кОм; Ек=40 В.

Найдем ток базы по графику.

Iб= 200 мкА

По полученному значению найдем по графику ток коллектора

Iк = 18 мА

Находим коэффициент усиления:

Кус = Ik/Iб = 18/0,2 = 90

P=U*I

R=U/I

U=R*I

U1=R1*Ik = 1000*18*10-3

U2=R2*Ik = 2000*18*10-3

P1=U1*Ik = 18*18*10-3=0.324 Вт

P2=U2*Ik = 36*18*10-3=0.648 Вт