Контрольная работа  №1 за VI курс по предмету:

«РАДИОНАВИГАЦИОННЫЕ ПРИБОРЫ»

# Курсанта Вечернезаочного отделения

## Борискина Олега Ивановича

группа 62-ШМ

### Код ШМ8559

#### Вечерне-Заочное Отделение

##### Специальность: «Морское судовождение»

# Вариант 2

2002 год

### КОЛЛЕДЖ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  СПЕЦИАЛИСТОВ ФЛОТА СПбГУВК

## 1. Приемник РЛС. Общие сведения

В приемнике РЛС производится преобразование поступающих из антенны отраженных от объектов импульсов СВЧ в импульсы промежуточной частоты, усиление импульсов промежуточной частоты и их детектирование. Кроме того, в приемнике предусматривается временная регулировка усиления (ВРУ), укорочение видеоимпульсов с помощью дифференцирующей цепи с малой   постоянной времени (МПВ), автоматическая подстройка частоты (АПЧ) и некоторые другие регулировки.

Преобразователь частоты. Преобразование частоты в радиолокационном приемнике производится с помощью кристаллических диодных смесителей, размещенных в специальных волноводных секциях, к которым подводятся непрерывные колебания СВЧ от гетеродина и отраженные импульсы из антенны (или ослабленные импульсы магнетрона — в смесителе АПЧ). Гетеродин, смеситель приемника и смеситель АПЧ располагаются в одном общем блоке СВЧ, в котором конструктивно размещен и антенный переключатель.

В качестве маломощного непрерывно работающего генератора СВЧ в приемнике используют отражательный клистрон или генератор на диоде Ганна.

Отражательный клистрон представляет собой вакуумный прибор, конструктивно объединенный в одно целое с объемным резонатором. Частота колебаний клистрона в основном обусловлена собственной частотой резонатора и в некоторой степени — величиной напряжения на отражательном электроде. Поэтому для изменения частоты клистрона в широких пределах (несколько сот мегагерц) применяют механическую настройку, в процессе которой изменяют размеры и форму резонатора. Изменение напряжения на отражателе позволяет регулировать частоту колебаний клистрона в пределах нескольких десятков мегагерц.

Регулировка напряжения на отражателе клистрона может осуществляться вручную с помощью потенциометра РПЧ, размещенного на панели управления индикатора, или автоматически от блока АПЧ, имеющегося в приемопередатчике.

Генератор на диоде Ганна. Диод Ганна представляет собой пластину однородного кристалла арсенида галлия, подключаемую через контакты к внешней цепи. Под действием постоянного напряжения, приложенного к диоду, при малой длине полупроводника в нем создается сильное электрическое поле, способствующее возникновению колебаний СВЧ.

Генератор СВЧ на диоде Ганна — это сочетание диода с объемным резонатором. Частота генератора зависит от длины кристалла, приложенного напряжения, объема резонатора и может изменяться как механическим, так и электрическим способом. Существуют генераторы на диодах Ганна в диапазоне частот 1 ... 40 ГГц. Мощность генерируемых колебаний может быть получена от сотни милливатт в непрерывном режиме до единиц ватт, а в импульсном режиме — десятки и сотни ватт.

Кристаллический смеситель. Обычные электронные лампы в качестве смесителей на СВЧ применены быть не могут из-за сравнительно большого времени пролета электронов (относительно периода колебаний) и большой межэлектродной емкости самой лампы (ее параллельное подключение к контуру понижает частоту собственных колебаний). Кремниевый диод имеет миниатюрные электроды, которые создают малую емкость, несмотря на очень малое расстояние между ними. Работает диод с малым уровнем собственного шума. Вольт-амперная характеристика диода содержит нелинейный участок, благодаря чему становится возможным смешивание на нем двух частот, одновременно поступающих в цепь диода. Преобразование частоты происходит наилучшим образом (ток разностной частоты в цепи диода при этом максимален), если рабочая точка диода выбрана на нелинейном участке с наибольшей крутизной. Выбор рабочей точки обычно осуществляется регулировкой уровня колебаний, подводимых от гетеродина.

Колебания промежуточной частоты, равной 60 МГц, выделяют с помощью колебательного контура, настроенного на эту частоту и включенного в цепь диода. Размещается диод в волноводе таким образом, чтобы его внутренний проводник был расположен вдоль силовых линий электрического поля подводимых к волноводу колебаний.

Смеситель на одном диоде. В таком смесителе (рис. 1, а, б) диод, конструктивно оформленный в виде небольшого патрончика цилиндрической формы, устанавливается внутри волновода посредине его широкой стенки. Гнездо, в которое устанавливается диод, обеспечивает контакт с обоими выводами диода. В данной схеме один вывод соединен с волноводом, т. е. с корпусом, другой — с внутренней жилой коаксиального кабеля.

Колебания клистрона и отраженные импульсы СВЧ из антенны поступают в волновод с разных его концов или с одной стороны. Регулировку уровня колебаний клистрона осуществляют аттенюатором, установленным в волноводе, через который они подаются (на рис. 4.10 аттенюатор не изображен). Входной контур УПЧ, настроенный на промежуточную частоту, при протекании по нему тока разностной (промежуточной) частоты fп.ч, выделяет напряжение   промежуточной частоты Uп.ч, которое за счет индуктивной связи поступает на вход первого каскада УПЧ.

Недостатком рассмотренного смесителя является сравнительно большой уровень шумов на его выходе из-за детектирования диодом колебаний клистрона, которые имеют не постоянную, а хаотически изменяющуюся амплитуду. Изменение амплитуды происходит с частотой, попадающей в полосу частот контура УПЧ, поэтому на нем выделяется переменное (непрерывно действующее) напряжение шумов Uш, которое мешает выделению слабых импульсов промежуточной частоты.

Уменьшают шумы клистрона на выходе смесителя, применяя балансный смеситель на двух диодах в двух параллельных волноводах со щелевым мостом. Колебания гетеродина и отраженные импульсы (или ослабленные импульсы магнетрона) поступают в два различных волновода таким образом, чтобы сигнал промежуточной частоты на выходе сохранился, а напряжения шумов взаимно компенсировались.

Усилитель промежуточной частоты. Усиление импульсов промежуточной частоты, поступающих из смесителя, производится многокаскадным транзисторным УПЧ, контуры которого настроены на фиксированную частоту 60 МГц и имеют полосу пропускания до 4—18 МГц.

Импульсы на входе приемника в зависимости от расстояния до объекта и его отражающей поверхности изменяются по мощности в 1010… 1012 раз (на 100 … 120 дБ) или по амплитуде напряжения в 105…106 раз. Равномерное усиление приемника в таком диапазоне входных напряжений иметь не обязательно, так как в индикаторе РЛС используют ЭЛТ, у которых управляющий сигнал превышающий шум в 3 ... 5 раз, вызывает насыщение яркости луча на экране.

В настоящее время в приемниках РЛС применяют линейные и логарифмические УПЧ, отличающиеся друг от друга характером амплитудных зависимостей выходного напряжения от входного.

Линейный УПЧ. Этот усилитель имеет линейную зависимость выходного напряжения от входного в пределах не более 50-кратного значения амплитуды собственных шумов. При превышении этого значения наступает насыщение (или перегрузка) и входной сигнал не вызывает дальнейшего увеличения выходного сигнала (рис. 2 ,а, б). Регулировкой коэффициента усиления (К) УПЧ можно устанавливать различный наклон линейного участка характеристики, а следовательно, и наилучшие условия для приема слабых или сильных сигналов. При малом усилении К1 ближние объекты будут обнаруживаться хорошо, а дальние затеряются в шуме. Если коэффициент усиления К2 установлен достаточным для приема сигналов дальних объектов, то будут потеряны сигналы от ближних объектов, находящиеся в зоне помех от моря. Устранить частично этот недостаток можно с помощью схемы ВРУ, уменьшающей усиление линейного УПЧ для ближних объектов в большей степени, чем для дальних.

Эффективна ВРУ лишь для ослабления помех от моря, уровень которых зависит от дистанции. Если же на данном расстоянии имеются объекты с различными отражающими поверхностями, то будут теряться слабые сигналы или ограничиваться сильные.

Конструктивно УПЧ (вместе с детектором) оформляется в виде отдельного хорошо экранированного блока. Количество каскадов УПЧ достигает 8. . . 10; каждый каскад имеет полосовой фильтр, настроенный на промежуточную частоту. Необходимая широкая полоса частот обеспечивается шунтированием контуров полосовых фильтров активными сопротивлениями. Переключение полосы, осуществляемое в некоторых приемниках при изменении длительности излучаемых импульсов, обычно осуществляется ее сужением в одном из каскадов. Этого достаточно, чтобы общая резонансная кривая УПЧ была более острой.

УПЧ имеет общую регулировку усиления и ВРУ. Общая регулировка осуществляется вручную изменением коэффициента усиления нескольких каскадов УПЧ с помощью соответствующего потенциометра, размещенного на панели управления РЛС. Временная регулировка усиления достигается специальной схемой ВРУ, запускаемой синхроимпульсом несколько раньше запуска передатчика. Вырабатывает эта схема импульс экспоненциальной формы, плавно спадающий до нуля за несколько десятков микросекунд (рис. 3). В результате воздействия импульса ВРУ на 2 ... 3 первых каскада УПЧ их усиление изменяется во времени после излучения импульса передатчиком определенным образом. На время излучения передатчика приемник запирается (для этого в начальной части импульса ВРУ имеется прямоугольный участок с постоянной амплитудой), а затем при спаде импульса усиление плавно увеличивается. В результате импульсы, отраженные от ближних объектов, усиливаются слабее, чем импульсы, отраженные от более удаленных объектов. С помощью отдельной ручки «Помехи от моря» или «Волны» можно изменять амплитуду импульса ВРУ и в каждом конкретном случае подбирать вариант наилучшего обнаружения  ближних объектов, маскируемых отражением от морских волн.

Детектор и МПВ.

Рис. 4. Принцип действия МПВ:

а — схема; б — временные диаграммы

Детектор радиолокационного приемника (рис. 4, а) преобразует импульсы промежуточной частоты в видеоимпульсы. Амплитуда видеоимпульсов в некоторых пределах пропорциональна амплитуде поступающих импульсов промежуточной частоты. Обычно применяют схему диодного детектирования, на которую подаются колебания с последнего каскада УПЧ. Нагрузкой детектора является резистор R1, зашунтированный конденсатором C1 небольшой емкости.

После детектора по желанию оператора может быть включена дифференцирующая цепь С2, R2 (выключатель при этом должен быть в верхнем положении), у которой постоянная времени τ =С2*R2 меньше длительности приходящих импульсов. Поэтому импульсы на выходе схемы получаются кратковременными   (укороченными) отрицательной полярности. Длительность этих импульсов тем меньше, чем меньше установлена величина сопротивления резистора R2 (предусмотрена ее регулировка с панели управления). Диод VD2, подключенный параллельно резистору R2, срезает импульсы положительной полярности, а отрицательные видеоимпульсы создают на экране индикатора изображение.

На рис. 4, б показаны временные диаграммы напряжений на входе детектора U1, на его выходе U2 и после цепи МПВ для трех различных случаев: при подаче на входе одиночного отраженного импульса (положение I), двух сливающихся импульсов (положение II), а также при наложении на отраженный импульс длительной помехи (положение III). При двух сливающихся импульсах на входе, например на выходе цепи МПВ, получают два раздельных кратковременных импульса положительной полярности, создающих на экране индикатора две раздельно светящиеся точки (импульсы отрицательной полярности срезаются диодом VD2 практически на нулевом уровне, на изображение на экране не влияют).

Рис.5. Логарифмический УПЧ:

а—амплитудная характеристика;

б – сигналы на входе и на выходе

Цепь МПВ включают в схему по мере надобности. При постоянном ее включении уменьшается амплитуда видеоимпульсов на выходе приемника, поэтому изображение на экране РЛС получается менее ярким. Из-за укорочения импульсов при дифференцировании береговая черта может иметь разрывы и опознавание ее становится затруднительным.

Логарифмический УПЧ. Усилитель этого типа имеет логарифмическую зависимость между выходным и входным напряжениями (рис. 5, а). Благодаря этому при большом диапазоне изменения амплитуд входных сигналов на выходе УПЧ амплитуды сигналов изменяются лишь в несколько раз. Такой УПЧ действует безынерционно и позволяет ослабить как регулярные, так и случайные помехи. Это дает возможность использовать его для уменьшения помех от моря и дождя, а кроме того, для лучшего различения объектов с различными отражающими свойствами.

Рис. 6. Логарифмический УПЧ:

а—схема; б—зависимость суммарного сигнала от амплитуды входного

Применение     логарифмического УПЧ с дифференцирующей цепью, имеющей малую постоянную  времени (МПВ), позволяет снизить уровень отражений от моря и дождя до уровня собственных шумов (рис. 5, б). Отражение от моря и дождя (снега) складывается из множества отдельных отражений в облучаемой площади. Непрерывное изменение (флюктуация) суммарного уровня такого отраженного сигнала подчиняется определенному закону, а именно: среднее квадратическое отклонение флюктуаций от среднего значения сигнала пропорционально среднему значению. На рис. 5, б для диаграммы входного сигнала это дает большой размах ее заштрихованной части и большую приподнятость при меньшем расстоянии.

На выходе логарифмического УПЧ среднее квадратическое отклонение флюктуаций становится постоянным (равным уровню шумов) и не зависит от среднего значения мешающего отражения от моря.

После дифференцирующей цепи с МПВ из выходного сигнала УПЧ исключается постоянная составляющая (удаляется среднее значение), и амплитуда помех от моря будет при любых расстояниях на одном уровне с шумом.

Следовательно, на выходе логарифмического УПЧ помехи значительно ослаблены, а амплитуды слабых и сильных отраженных импульсов выравниваются; регулировка усиления в процессе работы не требуется. Для более эффективного подавления помех от моря применяется ВРУ, которая осуществляется в нескольких линейных каскадах, включенных перед логарифмическим УПЧ.

Возможны различные схемы, обеспечивающие получение логарифмической характеристики в УПЧ. Наиболее распространена схема логарифмического УПЧ с последовательным детектированием сигналов отдельных каскадов усиления и их суммированием (рис. 6 а, б). Суммарный сигнал выделяется на общей нагрузке Рн, с которой поступает на дифференцирующую цепь с малой постоянной времени, как в линейном УПЧ.

Линия задержки позволяет всем импульсам с выхода диодов VD1—VDn приходить к нагрузке одновременно (учитывается задержка в каждом каскаде УПЧ). Амплитудная характеристика каскадов линейна для малых амплитуд и имеет ограничение при каком-то значении forp. Следовательно, импульсы большой амплитуды ограничиваются и на сумматор поступают с одинаковой амплитудой, равной forp. Входные импульсы различной амплитуды (в большом диапазоне изменения) ограничиваются в различных каскадах УПЧ (самый слабый — в последнем, самый сильный — в первом), и прирост амплитуды выходных импульсов при большой амплитуде происходит в меньшей степени, чем при малой амплитуде. В результате амплитудная характеристика состоит из отдельных линейных участков с постепенно уменьшающимся наклоном (см. рис. 5, а), приближаясь по форме к логарифмической характеристике.

Автоматическая подстройка частоты. Изменение частоты магнетрона и гетеродина в процессе работы, вызванное изменением температуры или питающих напряжений, приводит к изменению промежуточной частоты. В результате этого коэффициент усиления УПЧ, настроенного на номинальную промежуточную частоту, может так сильно уменьшиться, что импульсы на выходе приемника будут иметь очень малую амплитуду или совсем отсутствовать. Поэтому возникает необходимость подстраивать частоту гетеродина (в магнетронах, применяющихся в судовых РЛС, изменение частоты невозможно).

Рис. 7. Автоматическая подстройка частоты:

а—функциональная схема; б—частотная характеристика дискриминатора

Как отражательный клистрон, так и генератор на диоде Ганна имеют возможность подстройки частоты либо механическим,  либо электрическим способом. Механическая подстройка частоты   гетеродина   производится обычно при его замене или смене магнетрона. Осуществляется она изменением частоты объемного резонатора непосредственно в блоке СВЧ приемопередатчика. Электрическая подстройка производится изменением напряжения, дистанционно с панели управления индикатора РЛС.

Если стабильность частоты клистрона или магнетрона невысока, то слишком частая подстройка вручную отвлекает внимание оператора и делает всю РЛС малонадежной. Этот недостаток устраним при наличии в РЛС автоматической подстройки частоты.

Для осуществления АПЧ применяют специальную схему, которая изменяет частоту клистрона таким образом, чтобы промежуточная частота всегда оставалась постоянной.

Схема АПЧ работает обычно от собственного смесителя СМ (рис. 7, а). К смесителю АПЧ поступают непрерывно вырабатываемые колебания гетеродина Г с частотой fr и импульсные колебания магнетрона с частотой fм, ослабленные до уровня, не опасного для смесителя. Применение отдельного смесителя АПЧ обеспечивает независимость работы схемы АПЧ от уровня отраженных импульсов.

Импульсы промежуточной частоты, полученные на выходе смесителя, поступают в УПЧ, где усиливаются двумя-тремя каскадами, а затем подаются на дискриминатор Д—частотный детектор.

Дискриминатор представляет собой детектор, вырабатывающий видеоимпульсы, полярность и амплитуда которых зависят от знака и величины отклонения (расстройки) промежуточной частоты fn.ч.=fг,—fм относительно ее номинального значения. Если промежуточная частота не равна ее номинальному значению, то на выходе дискриминатора появляются импульсы либо положительной полярности при fn.ч. <fn. ч. ном. либо отрицательной при fn.ч. >fn.ч.ном. Амплитуда этих импульсов при расстройке в пределах нескольких мегагерц от номинального значения промежуточной частоты возрастает, а затем падает. Амплитуда импульсов на выходе дискриминатора равна нулю, если fn.ч.=fn.ч.ном., а также при очень значительной расстройке (рис. 7, б). Вблизи от точки fn.ч.=fn.ч.ном. характеристика линейна и при переходе через эту точку напряжение на выходе дискриминатора меняет знак.

Если на вход дискриминатора подается синусоидальное напряжение с частотой fn.≠fn.ч.ном. в виде периодически повторяющихся радиоимпульсов с частотой повторения РЛС, то на выходе дискриминатора появятся видеоимпульсы, амплитуда и полярность которых зависят от знака и величины расстройки подводимой промежуточной частоты от ее номинального значения. В некоторой полосе слежения зависимость получается линейной.

После усиления импульсов дискриминатора видеоусилителем они поступают в исполнительную схему И, которая преобразует эти импульсы в постоянное напряжение, управляющее частотой гетеродина. Исходное напряжение, подаваемое на гетеродин, устанавливается потенциометром РПЧ таким образом, чтобы работа схемы АПЧ происходила в пределах полосы слежения. При этом малейшие отклонения частоты от номинального значения отслеживаются схемой, и промежуточная частота сохраняется всегда постоянной и равной 60 МГц.

Качество подстройки частоты приемника всегда может быть проверено с помощью различных контрольных приборов РЛС или непосредственно по изображению на ее экране. В случае неисправности схемы АПЧ переходят на ручную подстройку, добиваясь наиболее качественного изображения на экране окружающей обстановки с максимальной дальностью обнаружения удаленных объектов.

## 2. Блок-схема РЛС. Работа приемо-передатчика

Приемопередающее устройство РЛС включает передатчик, антенно-волноводное устройство и приемник.

Передатчик и приемник размещаются в общем корпусе — приборе, который называется приемопередатчиком. В этом же корпусе размещается антенный переключатель. Канализация колебаний СВЧ от антенного переключателя к антенне и обратно производится с помощью общего волновода. Функциональная схема приемопередающего устройства приведена на рис. 8. а, а соответствующие временные диаграммы - на рис. 8, б.

Рис. 8. Функциональная схема и временные диаграммы приемопередающего устройства РЛС: а — схема; б — временные диаграммы

Передатчик РЛС  вырабатывает мощные кратковременные импульсы сверхвысокой частоты, поступающие для излучения в антенну. Вырабатываются такие импульсы с помощью специального генератора СВЧ, управляемого импульсным модулятором, который срабатывает при поступлении синхроимпульсов 1 от синхронизатора. Обычно синхронизатор размещается в индикаторном устройстве РЛС, но иногда он может находиться и в приемопередатчике.

В приемопередатчиках  судовых РЛС применяются в качестве генераторов СВЧ специальные устройства — магнетроны, работающие на фиксированной частоте в 3- или 10-сантиметровом, а иногда и в 8-миллиметровом диапазонах волн. Импульсная работа магнетрона осуществляется при подаче на него высокого напряжения в течение времени, равного требуемой длительности излучения импульсов. В передатчике РЛС длительность СВЧ импульсов обусловливается длительностью импульсов модулятора 2, изменение которой связано с переключателем шкал дальности ШД в индикаторе РЛС.

В связи с тем что импульсы передатчика повторяются через относительно большие интервалы времени, а их длительность незначительна, неэкономично использовать в качестве источника питания магнетрона обычный источник постоянного тока (выпрямитель В), рассчитанный на получение необходимой импульсной мощности в любой момент времени. Поэтому в судовых РЛС функции такого источника возлагают на модулятор, непосредственно формирующий один раз за период повторения импульсы постоянного напряжения необходимой мощности, используя для этого энергию сравнительно маломощного источника питания. В современных РЛС применяются в основном модуляторы с накопительными конденсаторами (для работы с более мощными магнетронами) или магнитные модуляторы (для магнетронов меньшей мощности), отличающиеся друг от друга принципом формирования кратковременных высоковольтных импульсов и применяющимися для этого элементами.

Импульсы 3, выработанные генератором сверхвысокой частоты ГСВЧ, по волноводу поступают в блок СВЧ непосредственно на антенный переключатель АП и ослабленными до неопасного уровня — на смеситель СМ2.

Антенный переключатель обеспечивает подключение антенны к передатчику для излучения импульса, а после прекращения излучения — к приемнику. Переключение происходит со столь малой задержкой по времени и таким образом, что при излучении импульса в приемник не проходит энергия, способная вызвать его повреждение, а при поступлении отраженных от объектов импульсов их энергия не тратится бесполезно в цепях передатчика. Кроме того, антенный переключатель предохраняет приемник и в случае прихода из антенны импульсов, принятых от соседних РЛС. Все эти процессы обеспечиваются   газоразрядными и ферритовыми антенными переключателями, которые представляют собой определенное соединение газонаполненных разрядников и специальных волноводных секций.

Волновод, соединяющий приемопередатчик с антенной, обеспечивает канализацию СВЧ колебаний в обоих направлениях с минимальными потерями. С помощью вращающегося волноводного перехода ВП, имеющегося в антенне, обеспечивается   излучение (импульсы 3) и прием отраженных колебаний (импульсы 4} последовательно по всем направлениям горизонта. Вращение антенного устройства производится через замедляющий редуктор от электродвигателя М, включаемого обычно  отдельным   выключателем. В антенне, кроме того, устанавливаются устройства для передачи углового положения антенны в индикатор и получения отметки курса собственного судна на его экране (датчик ДУО).

Слабые отраженные импульсы СВЧ из антенны, пройдя через антенный переключатель, поступают в приемник, где они преобразуются по частоте, усиливаются и детектируются. Высокая чувствительность приемника, способного принимать кратковременные импульсы, наиболее просто реализуется при использовании супергетеродинного приемника с промежуточной частотой, равной нескольким десяткам мегагерц (обычно 60 МГц). На такой частоте при использовании транзисторов или микросхем могут быть получены большое усиление и широкая полоса пропускания приемника. Поэтому отраженные импульсы СВЧ без предварительного усиления непосредственно на входе приемника преобразуются в импульсы промежуточной частоты. Необходимый в этом случае преобразователь частоты, способный работать на СВЧ, использует гетеродин, выполненный на клистроне или диоде Ганна, и диодный кристаллический смеситель, которые могут работать не только на сантиметровых, но и миллиметровых волнах. В смеситель поступают непрерывно вырабатывающиеся колебания 5 гетеродина Г с частотой fr и отраженные импульсы 4 из антенны с частотой колебаний, равной частоте магнетрона fм. В результате смешивания двух частот вырабатываются импульсы 6 промежуточной разностной частоты fп= =fг—fм, которые получают необходимое усиление в УПЧ, а затем подаются на детектор, где преобразуются в видеоимпульсы (импульсы 9).

В приемнике обычно применяется ручная регулировка общего усиления УПЧ, а также и временная регулировка  усиления  ВРУ,  позволяющая уменьшить усиление для ближних объектов. Схема ВРУ, запускаемая синхроимпульсом 1, обеспечивает импульсом 7 запирание входных каскадов УПЧ на время излучения импульса передатчика, а затем постепенно увеличивает их усиление по мере прихода отраженных импульсов от все более удаленных объектов. Регулируя амплитуду импульсов ВРУ, можно в значительной степени устранить помехи от морских волн.

После детектора Д в приемниках РЛС по желанию оператора может быть включена дифференцирующая цепь с малой постоянной времени МПВ, которая выдает укороченные импульсы 10, а в результате — улучшает разрешающую способность РЛС по расстоянию и уменьшает влияние помех от дождя и др. Иногда в УПЧ приемника предусматривается переключение полосы пропускания.

Применяются два типа усилителей промежуточной частоты: с линейной или логарифмической зависимостью коэффициента усиления от уровня входного сигнала. Логарифмический УПЧ обеспечивает более равномерное усиление слабых и сильных сигналов во всем диапазоне дальности, а также повышает помехоустойчивость РЛС.

При работе РЛС частота магнетрона, а следовательно, частота принимаемых отраженных импульсов, а также и частота гетеродина могут произвольно меняться. Следовательно, разностная частота в этом случае будет отличаться от той частоты, на которую настроены контуры усилителя промежуточной частоты, и усиление приемника снижается. Для устранения этого явления радиолокационный приемник должен иметь устройство для автоматической подстройки частоты АПЧ или ручной подстройки частоты РПЧ.

Блок АПЧ следит за изменением промежуточной частоты, сравнивая ее с частотой настройки УПЧ, и, воздействуя при наличии разницы этих частот на гетеродин, изменяет частоту его колебаний так, чтобы промежуточная частота оставалась неизменной. В более простых РЛС может быть только РПЧ.

## 3. Навигационные параметры  РЛС.  Минимальная дальность действия, разрешающая способность по расстоянию. Технические параметры РЛС

Рис. 9. Диаграмма направ-ленности антенны судовой РЛС в вертикальной плоскости

Минимальная дальность действия (Rmin)- Она определяется наименьшим расстоянием, находясь ближе которого невозможно обнаружить объекты и определить их координаты. Измеряется Rmin в метрах, обычно оговаривается — при какой высоте антенны и какой отражающей поверхности объекта эти данные получены.

Зависит Rmin от длительности излучаемых импульсов, длины волноводного тракта, высоты установки антенны и ее диаграммы направленности в вертикальной плоскости.

Чем короче излучаемые импульсы, тем раньше можно начинать прием отраженных импульсов, следовательно меньше Rmin:

Rmin=ctи/2=150tи

где 	Rmin — в м;

tи — в мкс.

Уменьшаться минимальное расстояние будет и при укорочении волноводного тракта, так как на прохождение импульсов от приемопередатчика в антенну (и обратно) потребуется меньше времени. Увеличение быстродействия антенного переключателя, т. е. сокращение времени переключения антенны от передатчика   на приемник, также уменьшает Rmin

Уменьшение высоты установки антенны и увеличение ширины луча антенны в вертикальной плоскости (рис. 9.)   уменьшает Rmin. Следует помнить, что при очень широком луче будет уменьшаться усиление антенны, а ее установка на меньшей высоте приведет к уменьшению горизонта РЛС.

В современных РЛС значение минимальной дальности лежит в пределах 10—80 м.

В некоторых случаях отождествляют понятия   минимальная дальность и мертвая зона РЛС. Последняя включает в себя все пространство вокруг антенны, попадающее  в радиус,   равный Rmin. Более правильно в мертвую зону включать и участки окружающего пространства, которые затеняются частями собственного судна и проявляются на экране индикатора в виде мертвых секторов.

Разрешающая способность по направлению. Определяется минимальным углом между двумя объектами, расположенными на одном расстоянии от РЛС, при котором они различаются порознь на экране индикатора. Измеряется  в градусах и зависит от ширины луча антенны в горизонтальной плоскости и диаметра пятна электронного луча на экране индикатора.

# Рис. 10. Разрешающая способность по направлению

При более узком луче  (рис. 10, а) объекты, находящиеся на одинаковом расстоянии от РЛС, но расположенные на различных, близких друг к другу, направлениях, облучаются при повороте антенны порознь. Импульсы, отраженные от этих объектов, принимаются отдельно, и на экране радиолокатора появляются два раздельных эхо-сигнала. При более широком луче  (рис. 10, б) два отдельных объекта облучаются одновременно, в результате чего на экране появляется один общий эхо-сигнал с большим угловым размером.

Обычно считается, что разрешающая способность по направлению равна ширине луча антенны или несколько меньше ее. Поэтому для улучшения разрешающей способности необходимо увеличивать размеры антенны или укорачивать длину волны.

Влияние диаметра пятна индикатора проявляется в следующем. Экран индикатора не ограничивает разрешающей способности по направлению в том случае, когда угловой размер пятна меньше, чем ширина луча антенны (рис. 10, б). При постоянном диаметре пятна его угловой размер увеличивается по мере приближения к центру индикатора. Поэтому ограничение разрешающей способности по направлению получается более заметно в центральной части экрана. Практически из-за конечного размера пятна при возможной ширине луча антенны ограничение разрешающей способности наступает на расстоянии ближе 1/5 радиуса экрана. В современных РЛС разрешающая способность по направлению на основной части экрана численно равна приблизительно 0,7—2°, причем худшее значение относится в основном к РЛС 10-сантиметрового диапазона.

Разрешающая способность по расстоянию. Определяется минимальным расстоянием между объектами, расположенными в одном направлении, при котором они различаются порознь на экране индикатора при заданной вероятности. Она измеряется в метрах и зависит от длительности излучаемых импульсов и диаметра пятна луча на экране.

Влияние длительности импульсов можно пояснить следующим образом. Два удаленных друг от друга объекта, находящихся на одном направлении, дадут на экране раздельные эхо-сигналы  в том случае, когда импульс, отраженный от ближнего объекта, закончится к моменту прихода импульса, отраженного от более дальнего. Поэтому время запаздывания второго импульса должно быть больше длительности импульса tи.

Разрешающее расстояние ΔD) — минимальное, на которое могут быть удалены друг от друга раздельно видимые объекты, численно равно половине пути, пройденного радиоволной за время tи:

# ΔД=150tи.

Если расстояние между объектами меньше ΔD,   отраженные импульсы сливаются и объекты порознь не обнаруживаются (рис. 11). Величина разрешающей способности численно равна разрешающему расстоянию, и чем меньше ΔD), тем лучше разрешающая способность.

# Рис. 11. Разрешающая способность РЛС по расстоянию

Экран индикатора не ограничивает разрешающей способности по дальности в том случае, когда диаметр пятна меньше, чем протяженность импульса по радиусу экрана. Протяженность импульса по радиусу зависит как от tи, так и от скорости отклонения луча по радиусу экрана. Поэтому для получения максимально возможной разрешающей способности по дальности при данной длительности импульса применять шкалы большей дальности нецелесообразно. Например, при tи=0.1 мкс шкала дальности должна быть не более 2,5 миль. В современных РЛС разрешающая способность по расстоянию изменяется в пределах 15—20 м на ближних шкалах дальности, до 150 м и более — на дальних, причем обычно оговаривается, что эти данные получены при вероятности 0,5.

Точность определения направления. Она характеризуется величиной ошибки, с которой производится отсчет курсового угла или пеленга на экране индикатора; ошибки измеряются в градусах. Ошибки в отсчете направления возникают из-за наличия ошибок в самом приборе и ограниченной разрешающей способности зрения наблюдателя. Следует различать случайные ошибки, причины которых точно учесть невозможно, и систематические ошибки, повторяющиеся или изменяющиеся при измерениях по известному закону.

Обычно допускают, что величина ошибки распределяется по нормальному закону, и пользуются понятием случайной средней квадратичной ошибки σ, а также максимальной   (предельной) ошибки, равной Зσ. Кроме того, широко используется ошибка определенной вероятности, которая показывает, при каком проценте измерений ошибка не превышает данного значения, например для 50, 85 и 95% наблюдений вероятностные ошибки будут соответственно равны σ, 1,44 σ и 2 σ.

Случайные ошибки измерения направления возникают из-за смещения центра развертки в процессе работы аппаратуры, наличия

помех, ошибок наблюдателя, особенно при   измерениях вблизи центра экрана и т.д. Систематические ошибки могут быть вызваны несовпадением центра механического визира с центром экрана, погрешностью визира, смещением отметки курса или неточным согласованием с гирокомпасом, ошибками гирокомпаса, радиолокационной девиацией и др.

Положение эхо-сигнала на экране по направлению относительно положения антенны в пространстве воспроизводится с ошибкой в несколько раз меньшей, чем ширина луча антенны. Следовательно, при точной установке на экране исходного направления для отсчета (диаметральная плоскость судна или меридиан) точность определения направления будет не хуже, чем разрешающая способность РЛС по направлению.

В современных РЛС ошибка измерения направления по механическому визиру обычно не более l—1,5° и по электронному визиру — не более 0,5—1,0°.

Точность определения расстояния. Она характеризуется величиной ошибки, с которой производится отсчет дистанции на экране индикатора; измеряется в метрах или процентах от расстояния и указывается — при какой вероятности получены эти данные.

Случайные ошибки измерения расстояния могут возникать из-за изменения режима работы блоков развертки, НКД и ПКД, ошибок наблюдателя и др. Систематические ошибки возможны из-за неточной установки цены НКД и нуля ПКД, нелинейности развертки луча на экране индикатора и других причин.

При практически возможной линейности развертки и хорошем согласовании ее начала с моментом излучения импульса положение эхо-сигнала на экране отображает действительное положение объекта по расстоянию с ошибкой не более длины импульса. Однако при снятии отсчета ошибка может быть увеличена.

Определение расстояния по ПКД дает более высокую точность, чем по НКД. Точность определения с помощью ПКД зависит от точности совмещения его с эхо-сигналом, в свою очередь зависящей от масштаба шкалы дальности (на крупномасштабных шкалах точность больше).

Практически в современных РЛС точность отсчета расстояния по ПКД лежит в пределах 0,5—3% измеряемой дальности.

Измерение расстояния с помощью НКД дает сравнительно невысокую точность, если эхо-сигналы расположены между НКД. Число НКД обычно не более пяти на всю шкалу, а отсчет расстояния точнее, чем до 0,1—0,2 от цены деления НКД, взять невозможно.  Поэтому точность определения по НКД не лучше 3—5% дальности используемой шкалы. Следует помнить, что при наличии нелинейности развертки скорость перемещения луча по радиусу неодинакова, поэтому точность определения по НКД уменьшается, а все изображение искажено (сжато у края экрана).

Частота поступления информации характеризуется числом повторений или обновлений изображения на экране в единицу времени. Выбор частоты поступления информации определяется необходимостью иметь обновляющееся изображение на экране индикатора без заметных скачков, поэтому при большей скорости судна она должна быть более высокой.

Различимость отдельных эхосигналов на экране РЛС зависит от многих данных, в том числе от яркости луча и длительности   послесвечения. Так как применяющиеся  трубки имеют сравнительно небольшой диапазон изменения яркости луча, то для лучшего распознавания эхосигнала целесообразно накапливать яркость изображения при накладывании эхоимпульсов друг на друга за счет увеличения послесвечения. Однако при очень длительном послесвечении  перемещающиеся эхосигналы будут оставлять за собой светящийся след, который может закрывать другие объекты. Практически послесвечение выбирают таким, чтобы за время одного оборота антенны яркость изображения на экране уменьшалась несущественно. Яркость луча выбирают такой, при которой отсутствует расфокусировка луча и не образуется ореол вокруг пятна.

В простейшем случае частота повторения информации определяется частотой вращения антенны. Следовательно, информация о всех объектах

поступает обычно не чаще, чем один раз за 3...4 с. Возможность непрерывного наблюдения на экране в течение этого времени обеспечивается длительным послесвечением экрана индикатора, которое дает возможность наблюдать «след» движущихся объектов на протяжении нескольких оборотов антенны.

В некоторых РЛС при наличии в них специальных запоминающих устройств обновление информации может происходить значительно реже, однако протяженность «следов» при этом может быть существенно увеличена.

Помехозащищенность РЛС определяет возможность сохранения работоспособности РЛС при воздействии различных помех. При этом должно быть оговорено, в каких пределах обеспечиваются отдельные навигационные характеристики.

Помехозащищенность зависит от энергетического   потенциала   РЛС, уровня сигнал — шум на выходе приемника, его динамического диапазона, величины боковых лепестков антенны, эффективности устройств подавления помех от волн, дождя, соседних РЛС и др.

Технические параметры РЛС

Технические характеристики и параметры определяются особенностями построения как РЛС в целом, так и ее отдельных блоков (приборов). В связи с этим целесообразно рассмотреть их отдельно для приемопередающего устройства (которое включает в себя передатчик, антенну, приемник) и отдельно для индикаторного устройства.

Особо следует выделить характеристики, которые определяют эксплуатационные показатели РЛС в целом.

Рассмотрим параметры приемопередающего устройства.

1. Длина волны λ или частота несущих колебаний f. Используются сантиметровые волны диапазонов 3,2 и 10см (f=9320...9480 МГц    и   f==3030... ...3100 МГц), а иногда — миллиметровые волны (λ =0,8 см, f=37000 МГц).

2. Длительность излучаемых (зондирующих импульсов tи изменяется в пределах l,0...0,05 мкс.

3. Частота повторения импульсов F (от нескольких сотен до нескольких тысяч импульсов в секунду).

4. Период повторения импульсов T=1/F (от нескольких тысяч до нескольких сотен микросекунд).

5. Импульсная мощность излучения Ри, которая определяется средней мощностью за время действия импульса (от 3...5 кВт до 50...80 кВт).

6. Средняя мощность   излучения Рср, определяемая за время периода повторения, от нескольких ватт до нескольких десятков ватт.

Соотношение между импульсной и средней мощностями излучения, как это видно из рис 12, определяется следующим образом:

7. Усиление антенны G — число, которое показывает, во сколько раз мощность на единицу площади объекта больше от направленной антенны, чем от ненаправленной (при одинаковой мощности излучения); находится в пределах l..2 тыс. ед. и более и зависит от ширины луча антенны в горизонтальной и вертикальной плоскостях.

8. Ширина луча антенны у определяется углом, в пределах которого мощность излучения не снижается до уровня менее половины ее значения в главном направлении (рис. 13). Диаграмма направленности радиолокационных антенн имеет лепестковый характер, причем в главном лепестке излучается не менее 95% всей мощности. Поэтому, пренебрегая боковыми лепестками, уровень которых в десятки и сотни раз меньше уровня главного лепестка, можно в большинстве случаев считать, что антенна всю энергию излучает в пределах угла у:

где γ—ширина луча, град.; λ—длина	волны, см: D—линейный размер антенны в	данной плоскости, см.

Коэффициент (50...75) определяется типом антенны и ее конструкцией. В современных РЛС применяется узкий луч в горизонтальной плоскости (0,7...2°) и широкий — в вертикальной (15...250).

9. Частота вращения антенны Па (15...20 мин-1, а в некоторых РЛС— до 40...60 мин-1).

Рис. 13. Диаграмма направленности антенны РЛС

Рис. 14. Влияние шумов приемника на экране:

а—осциллографа; б—индикатора РЛС

10. Чувствительность   приемника Рпp — минимальная мощность сигнала, который обнаруживает приемник, имеющий определенный уровень собственных шумов. Обычно чувствительность приемника указывается либо непосредственно   в   ваттах   (10-12... ...10-11 Вт), либо в децибелах относительно одного ватта (—120...—110 дБ) и зависит от полосы пропускания приемника, которая определяется длительностью принимаемых импульсов.

11. Полоса пропускания приемника Δf определяется полосой частот, которую пропускает приемник при достаточно равномерном усилении. При широкой полосе хорошо усиливаются кратковременные импульсы, но большой уровень собственных шумов приемника затрудняет обнаружение слабых импульсов. При узкой полосе уровень шумов небольшой, но принимаемые импульсы усиливаются плохо (амплитуда небольшая, фронты заваливаются). При какой-то оптимальной полосе Δfoпт искажения импульса незначительны, а его амплитуда выделяется над шумом наилучшим образом. На рис. 14, а, б показаны виды импульсов на фоне шумов на экране осциллографа и на экране РЛС для трех различных значений полосы пропускания. Величина оптимальной полосы Δfопт (измеряемой в мегагерцах) определяется только длительностью импульсов (измеряемой в микросекундах):

В современных РЛТ полоса пропускания приемника находится в пределах от 14 до 12...18 МГц.

Рассмотрим параметры	и характеристики индикаторного	устройства РЛС.

Тип индикации. Используется в большинстве случаев ИОД. Часть РЛС, кроме того, имеет ИИД; переход от одного типа индикации к другому возможен в любой момент времени. При наличии в РЛС ИИД дополнительно указывается:

на каких шкалах используется режим ИИД (обычно не более 8—12 миль);

с какой точностью обеспечивается движение центра развертки по экрану (3...5% — по скорости, l...2°—по курсу) и др.

Вид ориентировки изображения. Обычно в РЛС применяется выбираемая   самим   судоводителем ориентировка изображения либо на экране индикатора, либо по меридиану (северу), либо по курсу (диаметральной плоскости). Переход от одного вида ориентировки к другому возможен обычно мгновенно. В некоторых РЛС, предназначенных для малых судов, имеется только ориентировка по курсу. Ориентировка «стабилизированный курс» применяется редко. В режиме ИИД, как правило, используется ориентировка по меридиану, но имеются РЛС, в которых при этом используется ориентировка по курсу.

Диаметр экрана индикатора. Используются ЭЛТ с круглым экраном с диаметром от 110 до 450 мм. Центр развертки обычно устанавливается в центре экрана, но в некоторых РЛС предусмотрено в режиме ИОД смещение центра развертки на ⅔  радиуса экрана (либо фиксированное в нескольких направлениях, либо плавное — в любую точку).

Масштаб  изображения и количество шкал дальности. Масштаб изображения определяется диаметром экрана и применяемой шкалой дальности. Наиболее крупномасштабная шкала имеет дальность не менее 0,25...0,4 мили (масштаб не крупнее 1:2500), максимальная дальность шкалы — 64 мили (масштаб не мельче 1:500000). Количество шкал дальности не менее пяти-шести, причем обычно в современных РЛС масштабы соседних шкал отличаются в 2 раза.

Качество экрана ЭЛТ. Определяется диаметром пятна луча на экране ЭЛТ и яркостью его послесвечения. Чем меньше диаметр пятна, тем более мелкие детали радиолокационного изображения (при данном масштабе) могут различаться на экране. В индикаторных ЭЛТ на радиусе экрана укладываются в среднем 250—300 отдельных пятен. Яркость послесвечения луча достаточна для нормального наблюдения изображения на экране лишь при наличии над ним тубуса или в неосвещенном помещении. В РЛС, использующих специальные телевизионные преобразователи, изображение на экране может наблюдаться в условиях нормальной освещенности помещения.

Характеристики устройств для   измерения   координат. Для определения расстояния используются НКД в количестве трех—пяти на шкалу дальности. В последних РЛС число НКД на всех шкалах делают одинаковым    (например,   четыре). Обычно ПКД может быть установлен на любую дальность, но в некоторых РЛС он имеет ограничения либо около нуля, либо на больших расстояниях. Отсчет измеренного расстояния (с точностью до 0,01 мили) выдается на механическом счетчике или цифровом электронном табло.

Отсчет направления по механическому визиру выдается с точностью до 1°, по электронному визиру — до 0,5°.

В некоторых РЛС электронный визир направления имеет возможность изменять свою длину в соответствии

с установкой ПКД; иногда начало такого визира можно устанавливать в любую точку экрана.

Ниже приведены характеристики дополнительных устройств для предупреждения столкновений судов:

тип устройства и решаемые им задачи (автоматизация прокладки, оценка ситуации, выбор маневра и т. д.);

количество обрабатываемых эхо-сигналов встречных судов;

степень автоматизации процессов, связанных с выбором и обработкой эхосигналов и др.

Эксплуатационные характеристики РЛС.

Состав комплекта. Обычно в РЛС имеются три основных прибора (приемопередатчик, индикатор, антенна) и силовая часть (преобразователь напряжения судовой сети переменного или постоянного тока в напряжение повышенной частоты 400 Гц). Иногда в комплект входят дополнительные блоки (питания, сопряжения одних приборов с другими, управления и т. д.). Кроме того, могут быть и такие комплектации, в которых имеются работающие на других волнах приемопередатчики, дублирующие и дополнительные индикаторы и т. д.

Масса, габариты и потребляемая мощность определяются техническими характеристиками РЛС и в первую очередь размером экрана в индикаторе, мощностью передатчика, шириной луча антенны, а также применяемой элементной базой (радиолампы, транзисторы, интегральные схемы). Современные РЛС имеют общую массу аппаратуры от нескольких десятков до нескольких сотен и более килограмм. Потребляемая мощность— от нескольких сотен ватт до нескольких киловатт.

Надежность и ремонтопригодность аппаратуры определяются наработкой на один отказ (не менее 250...500 ч) и временем восстановления работоспособности (обычно задается 30 мин). В РЛС более раннего выпуска в ЗИП придаются отдельные элементы россыпью, в более современных — обычно запасные блоки. При достаточно высокой надежности аппаратуры комплект запчастей на судне может быть весьма упрощенным, ремонт осуществляется на их базе.

Стоимость РЛС определяется как техническими, так и эксплуатационными показателями, перечисленными выше. Отпускная цена РЛС может быть от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч рублей. Следовательно, судовые РЛС являются дорогостоящим оборудованием и эксплуатироваться должны таким образом, чтобы станция была работоспособна в течение всего срока, на который она рассчитана (8...10 лет).

### РАДИОЛОКАЦИОННАЯ СТАНЦИЯ «Печора-2»

Судовые навигационные радиолокационные станции кругового обзора серии «Печора» предназначены для установки на судах второй и третьей групп по классификации Регистра СССР.

Серия состоит из двух модификаций: «Печора-1» и «Печора-2». Станция «Печора-1» работает только в режиме относительного движения, комплектуется антенной с шириной диаграммы направленности в горизонтальной плоскости 1,9° и индикатором на ЭЛТ диаметром 230 мм. Станция «Печора-2» имеет антенну с диаграммой направленности в горизонтальной плоскости 0,8° и индикатор на ЭЛТ диаметром 310 мм. Кроме того, РЛС «Печора-2» предусматривает сопряжение с прибором истинного движения (прибор Д), что обеспечивает ей режим

относительного и истинного движения, сопряжения с устройством «Ольха» для безопасного расхождения судов, а также укомплектована накладным отражательным планшетом, позволяющим решать задачи по расхождению судов.

Технические и навигационные характеристики. Все станции серии «Печора» имеют максимальную дальность 48 миль, работают на волне 3,2 см (частота излучения 9370 МГц), излучают радиоимпульсы мощностью не менее 12 кВт. РЛС имеют по 8 шкал дальности: 0,5; 1,0; 2,0; 4,0; 8,0; 16,0;

32,0; 48,0 миль, цена деления меток дальности соответственно по шкалам дальности: 0,25; 0,25; 0,5; 1,0; 2,0; 4,0;

8,0; 12,0 мили. Скорость кругового обзора—20±4 мин-¹. Длительность излучаемого импульса: 0,07 мкс на шкалах 0,5 и 1,0 мили при частоте следования 3400 имп/с; 0,25 мкс на шкалах 2,0 и 4,0 мили при частоте следования 1700 имп/с; 0,7 мкс на шкалах 8, 16, 32, 48 миль при частоте следования 850 имп/с.

В станциях возможна ориентировка изображения по курсу и по меридиану, на шкалах l...8 миль возможно смещение центра развертки до 2/3 радиуса экрана в любую точку. Для измерения угловых положений объектов имеются механический и электронный визиры направления. Измерения расстояний осуществляют с помощью МД и ПВД. Отсчет направления электронного визира и ПВД выдается на электронных цифровых табло.

РЛС имеет радиоприемник с логарифмической амплитудной характеристикой, чувствительность приемника не хуже 120 дБ/Вт. В качестве гетеродина используется генератор на диоде Ганна с ручной и автоматической подстройкой частоты. Промежуточная частота 60 МГц. Для борьбы с помехами от волн и атмосферных осадков служат ВРУ и МПВ.

РЛС имеет максимальную дальность обнаружения при вероятности 0,8 и при высоте антенны 15 м: не менее 20 миль для берега высотой 60 м;

не менее 10 миль для судна вместимостью 5000 регистровых тонн, не менее 3 миль для среднего морского буя без радиолокационного отражателя.

Разрешающая способность по дальности не хуже 25 м. Разрешающая способность по направлению для серии «Печора-1» не хуже 2°, для серии «Печора-2» не хуже 1°. Предельная погрешность измерения направления с помощью механического визира 1°, с помощью электронного визира — 0,8°.

Инструментальная    погрешность средства измерения дальности не более 25 м.

Погрешность индикации движения отметки своего судна в режиме ИД:

по скорости не более ±5%, по углу не более ±2,5°.

Элементная база — транзисторы и интегральные схемы. Для получения высокой точности передачи углового положения антенны на индикатор, формирования ЭВН и обеспечения сопряжения с дополнительными приборами в РЛС применены схемы цифрового представления и сохранения угла.

Мощность, потребляемая от бортовой сети: при напряжении 200 В, частоте 50 Гц — 620 Вт, при постоянном напряжении 27 В — 480 Вт.

Время, необходимое для приведения станции в работу, не превышает

4 мин. Время непрерывной работы станций не ограничено.

В комплект РЛС серии «Печора-2» входят следующие приборы:

прибор А — антенное устройство (3);

прибор П—приемопередатчик (2);

прибор И—индикатор (/).

Кроме того, в комплект РЛС «Печора-2» могут дополнительно входить:

прибор Д — устройство истинного движения;

прибор «Ольха» — устройство для оценки безопасного расхождения судов.

Функциональная схема. Прибор П содержит: тракт временной синхронизации;   передатчик;  тракт СВЧ и УПЧ, образующие приемник.

Прибор А  включает:  антенное устройство А с вращающимся переходом ВП, фотоэлектронный растровый преобразователь ФРП и мотор вращения антенны М,

В состав прибора И входят: тракт угловой синхронизации, тракт временной развертки, тракт ввода информации, тракт визира и меток дальности (ВМД), тракт ЭЛТ.

При описании схемы использованы в основном обозначения, принятые в техдокументации РЛС. Некоторые из блоков упрощены и получили дополнительные обозначения. В построении блоков РЛС «Печора» имеется много общего с РЛС «Наяда-5», поэтому описание некоторых из блоков даны в кратком виде.

Приемопередающее    устройство. Временная синхронизация работы станции осуществляется от задающего генератора ЗГ, который вырабатывает запускающие импульсы с частотой следования 3400 имп/с. С помощью делителя частоты в блоке управления синхронизацией УС частота следования импульсов запуска приводится к 1700 или 850 имп/с. Изменение частоты производится с пульта управления переключателем шкал дальности ШД. Кроме того, в блоке УС осуществляется необходимая временная задержка импульсов для синхронизации прибора И, ВРУ, схемы УПЧ и запуска модулятора передатчика.

При поступлении запускающих импульсов / на модулятор передатчика МП в нем формируются импульсы высокого напряжения, длительность которых переключается переключателем ШД. Магнетронный генератор МГ под действием импульсов модулятора 2 вырабатывает импульсы СВЧ 3, которые с помощью ферритового циркулятора ФЦ тракта СВЧ поступают через вращающийся переход ВП на антенну и излучаются в пространство. Отраженные от объектов импульсы 4 колебаний СВЧ принимаются той же антенной в паузах между импульсами передатчика и направляются в смеситель СМ1, где с помощью непрерывных колебаний 5, вырабатываемых гетеродином на диоде Ганна ГГ, преобразуются в импульсы промежуточной частоты 6. В каскадах блока УПЧ, имеющих  линейно-логарифмическую характеристику, эти колебания усиливаются и одновременно детектируются. С выхода УВЧ видеоимпульсы 7 поступают в индикатор. Для защиты УПЧ от излучаемого импульса осуществляется его запирание импульсом подавления, который формируется в УПЧ под действием импульса 8 из блока УС. Для поддержания постоянства промежуточной частоты в автоматическом режиме имеется схема АПЧ, которая вырабатывает управляющее напряжение для гетеродина. Это напряжение перестраивает гетеродин ГГ до тех пор, пока разностная частота генератора Ганна и магнетрона на смесителе СМ2 не станет равной номинальному значению 60 мГц. В режиме ручной регулировки для управления частотой гетеродина используется напряжение с потенциометра РПЧ, расположенного на панели управления.

Для передачи на индикатор данных об угловом положении антенны используется фотоэлектронный растровый преобразователь ФРП, установленный на валу антенны. Он вырабатывает на оборот антенны две серии по 1800 импульсов, сдвинутых на 90°, и специальный «нулевой» импульс, появляющийся при совпадении направления излучения антенны с диаметральной плоскостью судна. Используется "нулевой" импульс для формирования импульса отметки курса и "обнуления" счетчика угла антенны.

Управление РЛС. Органы управления.   Перед   управлением РЛС необходимо изучить символику органов управления согласно следующим обозначениям:

Порядок работы с РЛС.

Включение РЛС в работу и регулировку в процессе работы производят в следующем порядке.

1. Подать на станцию напряжение бортовой сети. В приборе питания должны загореться контрольные лампы.

2. Включить станцию. Для этого переключатель «Откл.-готовность-работа» на пульте управления прибора И установить в положение «Работа». На экране появится радиально-круговая развертка и вспомогательные метки: отметка курса, метки дальности и электронный визир направления.

3. Установить необходимую яркость подсветки шкал, «Яркость развертки», ЭВН, ВД, МД, ОК.

4. Проверить возможность перемещения метки визира дальности и контроля по цифровому табло «Мили».

5. Проверить возможность перемещения ЭВН и обеспечение контроля на табло «ЭВН-градусы». Помнить, что ЭВН имеет две скорости перемещения в любую сторону.

6. Проверить работу схемы ориентировки изображения и провести согласование РЛС с гирокомпасом. Для этого переключатель «Согласование-курс-север» поставить в положение «Согласование». С помощью ЭВН выставить на табло значение истинного курса по репитеру гирокомпаса.

7. Проверить смещение начала развертки. Поставить переключатель шкал дальности на одну из шкал в пределах 8 миль.   Нажать кнопку «Смещение центра» и ручками «Смещение X» и «Смещение У» проверить перемещение центра развертки в любую сторону  до Уз радиуса экрана ЭЛТ.

8. Через 4 мин с момента подачи питания автоматически включается передатчик, о чем сигнализирует красная сигнальная лампочка «Высокое напряжение передатчика» на пульте управления прибора И, и на экране появляется изображение объектов в зоне обзора станции. Отрегулировать регуляторы «Усиление», «Волны» и при необходимости «Дождь».

9. Если схема АПЧ имеет недостаточную настройку, то нужно включить РПЧ, по изображению на экране ЭЛТ произвести ее подстройку.

10. При необходимости отключить передатчик, переключатель «Откл.-готовность-работа» перевести в положение «Готовность».

11. Выключить станцию переводом переключателя «Откл.-готовность-работа» в положение «Откл.» и отключить напряжение бортсети.

## 5. Радиопеленгатор «Рыбка», ТТД, пеленгование, определение стороны

Общие сведения. Слуховой неавтоматический радиопеленгатор «Рыбка» предназначен для определения места судна по навигационным радиомаякам всех типов и определения направлений на береговые радиостанции ненаправленного излучения, морские радиобуи и суда, ведущие радиопередачи.

Радиопеленгатор обладает следующими техническими характеристиками:

тип принимаемых сигналов — немодулированные колебания А1А; сигналы с амплитудной модуляцией тоном низкой частоты А2А; сигналы с амплитудной модуляцией звуковыми колебаниями АЗА;

диапазоны частот 255...535 кГц (1);

1,605...3,35МГц (2);

относительная погрешность частотной шкалы не более 0,5%;

полоса пропускания 5500 Гц (широкая) для приема сигналов всех типов;

300 Гц (узкая) для приема сигналов А1А;

чувствительность при   выходной мощности 6 мВт: в режимах А2А, АЗА при отношении сигнал/шум, равном 3, в диапазоне 1 — не хуже 2 мкВ; в диапазоне  2—не хуже   5 мкВ; в режиме А1А с узкой полосой пропускания при отношении сигнал/шум, равном 15, в диапазоне 1 — не хуже 0,5 мкВ; в диапазоне 2 — не хуже 1 мкВ;

избирательность — по соседнему каналу при расстройке ±10 кГц не менее 50 дБ; по зеркальному каналу и каналам промежуточных частот не менее 60 дБ;

глубина ручной регулировки усиления не менее 70 дБ;

средняя арифметическая инструментальная погрешность радиопеленгования в дневное время в диапазоне 1 — не более 1°; в диапазоне 2 — не более 3...70;

мощность, потребляемая от сети переменного тока, не более 35 В-А.

Радиопеленгатор выпускается в различных вариантах в зависимости от рода судовой электросети, способа аварийного питания, типа гирокомпаса, типа рамочного антенного устройства, варианта исполнения приемно-гониометрического устройства (настольный или пультовый). В комплект радиопеленгатора входят система неподвижных рамочных антенн /, приемно-гониометрическое устройство 2 и не указанные на рисунке ненаправленная антенна, сигнальный щиток, переходная коробка, аккумуляторная батарея. Рамочная антенна может быть диаметром 1,2 или 0,6 м; ненаправленная антенна длиной 4...7 м может быть выполнена в виде «наклонного луча» или в виде вертикального штыря. Приемно-гониометрическое устройство соединяется кабелями с антенной системой, сигнальным   щитком, судовой сетью и гирокомпасом посредством соединительной коробки. Радиопеленгатор имеет двустороннюю световую сигнализацию между помещениями радиорубки, в которой устанавливается сигнальный щиток,  и штурманской рубки для извещения о необходимости изолировать судовые антенны и подтверждения о том, что антенны изолированы. Шкальный узел радиопеленгатора обеспечивает возможность отсчета радиокурсовых углов и радиопеленгов при точности отсчета не хуже 0.5°.

Отсчет радиопеленгов производится при установке курса судна вручную или автоматически при наличии сельсинной связи с гирокомпасом. Радиопеленгатор имеет встроенный отключаемый громкоговоритель, гнезда для подключения   головных  телефонов, стрелочный измерительный прибор для визуального контроля уровня сигнала и напряжения питания, а также устройство для компенсации коэффициента D радиодевиации (К.РД) в пределах ±(2...20°) в диапазоне частот /. Предусмотрена возможность аварийного питания радиопеленгатора от аккумуляторов при непрерывной работе в течение 10 ч. Приемная часть радиопеленгатора выполнена на транзисторах, что позволяет снизить потребляемую мощность и увеличить время безотказной работы устройства.

Устройство.   Упрощенная схема радиопеленгатора приведена на рис. 16. Рамочные антенны PI, P2 подключены к полевым катушкам гониометра ПК.1, ПК2. Коммутация цепей во входной части прибора осуществляется  трехсекционным переключателем ДП (диаграмма приема), имеющим четыре положения. В положении 1 ненаправленная антенна WA через трансформатор Т подключена ко входу приемного канала. В этом положении осуществляется настройка радиопеленгатора на частоту радиомаяка. В положении 2 ко входу приемника через трансформатор Т подключена основная искательная катушка гониометра ИК, параллельно которой включен дифференциальный конденсатор Сд. В этом положении радиопеленгатор   имеет восьмерочную диаграмму направленности, позволяющую определить направление на радиомаяк по минимуму сигнала на выходе приемного канала. Контроль уровня сигнала   осуществляется на слух с помощью громкоговорителя ВА или дополнительно подключаемых головных телефонов. Отсчет направления на радиомаяк (при минимуме громкости сигнала) снимается по азимутальной шкале с помощью указателя, связанного с ротором гониометра и ручкой установки минимума УМ.

Для компенсации антенного эффекта, приводящего к «размытости» минимума, используется сигнал, наведенный в ненаправленной антенне, которая подключается к ротору дифференциального конденсатора Сд. Если емкости между роторной и статорными пластинами Сд равны, то через половины первичной обмотки трансформатора Т протекают навстречу друг другу равные токи от ненаправленной антенны. Поэтому сигнал ненаправленной антенны на входе приемника равен нулю. При нарушении равенства емкостей Сд через одну половину первичной обмотки   трансформатора Т протекает больший ток, чем через другую половину. На входе приемника появляется сигнал ненаправленной антенны, фаза которого зависит от стороны разворота ротора Сд относительно нулевого положения. Так как антенна WA нагружена на индуктивно-емкостную цепь, то ток в обмотках трансформатора Т сдвинут по фазе на 90° относительно   э.д.с. ненаправленной антенны. Поэтому имеется возможность скомпенсировать внефазную составляющую э.д.с в искательной катушке ИК, обусловленную антенным эффектом и другими факторами, вызывающими «расплывчатость» минимума.

Определение стороны (разрешение двухзначности    радиопеленгования) производится в положениях 3 и 4 переключателя ДП. При этом к трансформатору Т подключается вспомогательная искательная катушка ВИК. Рамочные антенны совместно с ВИК имеют восьмерочную диаграмму направленности, но развернутую на 90° относительно диаграммы направленности рамочных антенн с основной искательной катушкой. Сигналы от ВИК на входе приемника суммируются с сигналами ненаправленной антенны, имеющей круговую диаграмму направленности. Благодаря этому суммарная диаграмма направленности имеет вид кардиоиды. При установке переключателя ДП из положения 3 в положение 4 переключаются концы ВИК, и кардиоидная диаграмма направленности  разворачивается на 180°. Сравнивая слышимость сигналов в положениях 3 и 4 переключателя ДП, можно определить сторону расположения радиомаяка, двузначное направление которой установлено в положении 2. Подключение ненаправленной антенны через фазирующий резистор Кф необходимо для того, чтобы ток от ненаправленной антенны во входном контуре приемника совпадал по фазе с э.д.с. этой антенны.

В слуховых   радиопеленгаторах обычно имеется устройство для компенсации составляющих радиодевиации с коэффициентами D и Е. Это устройство выполняется в виде системы катушек с переменной индуктивностью и переключаемыми секциями, которые подключены к полевым катушкам гониометра. Постоянная составляющая радиодевиации учитывается разворотом указателя, связанного с ротором гониометра.

В радиоприемнике имеется ряд органов управления, не указанных на рис. 16, используемых при повседневной эксплуатации для настройки приемника на радиомаяк, регулировки усиления, громкости и для контроля. Действие этих органов управления рассматривается ниже.

Управление, l. Перед началом работы с радиопеленгатором, пользуясь пособием   «Радиотехнические средства навигационного оборудования» (РТСНО), определить частоты, род работы и позывные радиомаяков, расположенных в данном районе плавания.

2. Переключателем   «Питание — контроль» включить пеленгатор и проконтролировать питающие напряжения в положениях «+10 В», «—10 В». При работе с головными телефонами установить переключатель  «Питание — контроль» в положение «Прием», а при работе на встроенный громкоговоритель — в положение «ГР».

3. После включения   сигнальной лампочки «Пеленговать», подтверждающей об изоляции судовых антенн, подготовить радиопеленгатор к дежурному приему. Переключатель «Диаграмма приема» установить в положение «О». Переключателем диапазонов установить требуемый диапазон частот. Вращением ручки «Настройка» установить по шкале частоту выбранного радиомаяка. Ручку «Усиление» установить в положение, при котором прослушиваются характерные шумы, свисты, потрескивания и т. п.

4. При приеме   модулированных сигналов переключатель «Род работы» установить в положение «А2АЗ». При обнаружении сигналов   радиомаяка произвести более точную настройку по максимуму сигнала ручкой «Настройка», а затем ручкой «Подстройка входа».

5. При приеме немодулированных сигналов переключатель «Род работы» установить в положение «А1шир». Ручку «Тон биений» установить в нулевое положение. При обнаружении сигналов радиомаяка произвести более точную настройку по нулевым биениям ручкой «Настройка». Ручкой «Тон биений» установить желаемый тон слышимых сигналов.

6. При наличии помех в полосе приема переключатель «Род работы» перевести в положение «А1узк». При приеме немодулированных колебаний (А1А) уточнить положение ручки «Настройка» по максимуму сигнала. При приеме модулированных колебаний (А2А) ручку «Тон биений» установить в положение, отличное от нулевого, и уточнить положение ручки «Настройка» по максимуму сигнала.

7. Произвести пеленгование радиомаяка. Переключатель «Диаграмма приема» перевести в положение «оо» и, поворачивая, установить в положение, отмеченное цифрой «О». Уточнить положение ручки «Подстройка входа» по максимуму сигнала и при необходимости  отрегулировать громкость. Если перед пеленгованием известно ориентировочное направление на радиомаяк (по носу, по корме, слева, справа), то дальнейшие операции производятся, как указано ниже, в противном случае перейти к определению стороны в соответствии с п. 11. Вращением ручки «Установка минимума» добиться минимальной слышимости сигналов радиомаяка при нахождении

зеленого указателя шкального узла в предполагаемом направлении на радиомаяк. Затем ручкой переключателя «Диаграмма приема», поворачивая ее в соответствующую сторону от нулевого положения, добиться уменьшения громкости сигнала. После этого ручкой «Установка минимума» добиться еще меньшей громкости и т. д., пока не будет получено заметное изменение громкости при повороте указателя в пределах l—1,5°.

Положение ручки «Громкость» при нахождении минимума рекомендуется выбирать таким образом, чтобы минимум слышимости находился вблизи границы слуховой чувствительности оператора.

8. Снять отсчет радиокурсового угла по зеленому указателю и неподвижной внутренней шкале курсовых углов.

9. Для получения радиопеленга открыть лючок в верхней части приемно-гониометрического устройства. Нажимая ручку «Согласование курса», ввести ее в зацепление и, поворачивая ее, установить значение курса судна против нулевой риски шкалы курсовых углов. Снять отсчет радиопеленга по зеленому указателю и внешней подвижной шкале пеленгов.

10. Исправить полученные отсчеты радиокурсового угла или радиопеленга величиной остаточной радиодевиации.

11. При необходимости для определения  стороны  расположения радиомаяка по минимуму  слышимости приближенно   определить   направление   на   него.   Перевести переключатель «Диаграмма приема» в положение. Сравнить уровень слышимости в этих положениях. Если слышимость меньше в положении, отмеченном зеленой кардиоидой то положение зеленого указателя соответствует направлению на радиомаяк; перевести переключатель «Диаграмма приема» в положение «∞» и произвести точное пеленгование в соответствии с п. 7. Если слышимость меньше в положении, отмеченном красной кардиоидой, то направление на радиомаяк противоположно зеленому указателю. Развернуть ручку «Установка минимума» на 180°, перевести переключатель «Диаграмма приема» в положение «∞» и произвести точное пеленгование в соответствии с п. 7.

## 6. Погрешности при радиопеленговании и рекомендации судоводителям

Точность радиопеленгования характеризуется величиной абсолютной погрешности, равной разности между измеренным и истинным направлениями на радиомаяк.

Погрешности могут быть случайными, связанными с несовершенством органов чувств наблюдателя (зрение, слух) или с неумелым использованием аппаратуры, и систематическими, связанными с конструкцией радиопеленгатора, условиями работы его на судне и с особенностями распространения радиоволн.

Погрешности из-за помех. Помимо полезного сигнала, получаемого при приеме электромагнитных колебаний, излучаемых радиомаяком, на входе пеленгаторного приемника появляются также сигналы от помех электрического происхождения. Это атмосферные, промышленные помехи, сигналы мешающих станций и собственные шумы приемника. В слуховых радиопеленгаторах они проявляются в виде шума и треска в телефонах или в виде звуковых сигналов мешающей станции. В визуальных радиопеленгаторах такие помехи создают на экране кратковременные засветки, легко различимые на фоне картины, получаемой от сигналов радиомаяка.

Уровень помех обычно не зависит от угла поворота рамки, и в пределах некоторого угла, называемого углом молчания, при минимуме восьмерочной диаграммы направленности напряжение помех больше, чем амплитуда напряжения полезного сигнала. При пеленговании по минимуму в этом случае невозможно точно определить направление на излучающую станцию.

В современных радиопеленгаторах предусмотрена возможность изменения ширины полосы пропускания приемника. Помехи имеют значительно более широкий частотный спектр по сравнению со спектром полезного сигнала. Поэтому при более узкой полосе частот наиболее высокочастотные составляющие сигнала помехи срезаются и уровень шумов на выходе приемника уменьшается.

Береговой эффект. Погрешности из-за берегового эффекта появляются при радиопеленговании, когда электромагнитная волна распространяется от радиомаяка до радиопеленгатора, пересекая линию берега, или проходит вблизи нее. Причиной ошибок является изменение фронта волны при распространении ее над неоднородной поверхностью.

Если бы электромагнитная волна распространялась от радиомаяка в различных направлениях только над поверхностью моря, то фронт волны представлял бы собой окружность. При пеленговании, когда плоскость рамки совмещается с фронтом волны, указатель показал бы в любой точке истинное направление на радиомаяк.

При движении волны над сушей благодаря конечной величине проводимости почвы часть энергии поглощается Землей. Возникающие при этом высокочастотные токи в верхних слоях Земли создают свое собственное поле, влияющее на поле волны. При наложении этих двух полей происходит изменение фазы результирующего поля. Чем большую часть пути волна проходит над сушей, тем больше изменение фазы.

Вследствие этого фазовый фронт результирующей волны отличается от окружности, и указатель, связанный с рамкой, дает направление с погрешностью. Величина погрешности достигает 2 ... 3° при острых углах пересечения волной береговой линии и уменьшается до нуля в направлении, перпендикулярном берегу.

Чем  дальше от береговой черты расположен радиопеленгатор в море, тем меньше погрешность берегового эффекта. Это объясняется тем, что при увеличении расстояния от берега увеличивается затухание дополнительного поля, созданного высокочастотными токами Земли, следовательно, оно меньше влияет на изменение фазы результирующего поля волны. При расстояниях от берега, больших 10... ...20 миль, ошибка берегового эффекта становится настолько мала, что ее можно не учитывать при пеленговании.

Поляризационные погрешности. При пеленговании на средних волнах в ночное время и особенно при восходе и заходе Солнца появляются погрешности, сопровождающиеся блужданием пеленга, изменением «расплывчатости» минимума и амплитуды сигнала на выходе приемника. Это явление носит название ночного эффекта, а погрешности называются поляризационными, так как причина их появления— смещение плоскости поляризации электромагнитной волны, принимаемой на рамку после отражения от ионосферы.

В дневное время вследствие сильного поглощения энергии пространственной волны в слое D к месту приема приходит только нормально поляризованная поверхностная волна, создающая э. д. с. в вертикальных сторонах рамки и обеспечивающая обычную восьмерочную диаграмму направленности.

Ночью слой D исчезает, поэтому пространственная волна, отражаясь от слоя Е, претерпевает незначительное поглощение и, имея достаточно большую напряженность в месте приема, влияет на работу радиопеленгатора. Это влияние связано с изменением направления векторов напряженности поля отраженной волны.

Вследствие наклона такой волны относительно горизонта и наличия горизонтальной составляющей напряженности электрического поля (вертикальной составляющей магнитного поля) э. д. с. индуцируется и в горизонтальных проводниках рамки. Диаграмма направленности в этом случае имеет вид восьмерки, но ее минимумы смещены на 90° относительно нормального положения. В конечном счете это приводит к тому, что результирующая диаграмма направленности рамки может иметь смещение минимума на угол от 0 до 90°. Величина угловой погрешности зависит от соотношения амплитуд и фаз поверхностной и пространственной волн. Кроме того, сдвиг по фазе вызывает появление внефазной составляющей поля пространственной волны, которая дает «расплывчатость» минимума. Ввиду непрерывного хаотического изменения состояния ионосферы амплитуда и фаза пространственной волны не остаются постоянными, поэтому величина угловой погрешности и «расплывчатость» минимума все время изменяются.

В дневное время можно производить радиопеленгование на любых расстояниях без поляризационных погрешностей. Ночью пеленгование на расстоянии свыше 30... 50 миль от радиомаяка следует считать сомнительным.

Радиодевиация.   Радиодевиацией называются погрешности, связанные с влиянием на работу радиопеленгатора окружающих его проводников электрического тока.

Электромагнитная волна, приходящая к судну, наводит э. д. с. не только в рамке и антенне радиопеленгатора, но также во всех металлических частях судна (корпусе, мачтах, трубах, такелаже, судовых антеннах и т. д.). Все эти части судна при протекании в них высокочастотных токов являются вторичными излучателями, создающими свое собственное электромагнитное поле. Поле вторичного излучения, имея ту же частоту, что. и поле основной приходящей от радиомаяка волны, в общем случае не совпадает с последним ни по фазе, ни по направлению.

Для удобства рассмотрения влияния вторичного поля на работу радиопеленгатора его разделяют на две составляющие, одна из которых (фазная) совпадает, а другая (внефазная) составляющая сдвинута по фазе на 90° относительно первичного поля. Фазная составляющая приводит к смещению минимума диаграммы направленности рамки, т. е. к появлению угловой погрешности, которая называется радиодевиацией f. Внефазная составляющая вызывает «расплывчатость» минимума, что, в конечном счете, также не позволяет получать отсчет направления на радиомаяк без погрешности.

Для каждого излучателя, расположенного на судне, характерна определенная зависимость величины радиодевиации от угла, составленного направлением приходящей волны с диаметральной плоскостью судна. Несмотря на разнообразие форм вторичных излучателей, все они по характеру этой зависимости разделяются на два типа:

антенноподобные излучатели — вертикальные или наклонные проводники, имеющие соединение с корпусом судна только в своей нижней части,— мачты, стрелы, трубы, вентиляторы, стойки, судовые антенны и т. д.;

рамочные излучатели, т. е. определенным образом ориентированные контуры, созданные, например, палубой, двумя мачтами и соединяющими их штагами.

Корпус судна по характеру создаваемой радиодевиации относится также к рамочным излучателям.

В результате одновременного действия всех имеющихся на судне вторичных излучателей получается достаточно сложная зависимость радиодевиации f от радиокурсового угла q, выдаваемого радиопеленгатором. Действительный курсовой угол на радиомаяк р может быть определен из соотношения

p=q+f              (1.6)

Кривая радиодевиации (ее зависимость от радиокурсового угла) может быть представлена в виде гармонического ряда Фурье

f =  ± А ± В sin q ± С cosq ± D sin 2q ± Е cos 2q ± … ,

где А, В. С. D. Е и др. — коэффициенты разложения ряда, называемые коэффициентами радиодевиации; А — коэффициент постоянной радиодевиации, обусловленный несимметричным расположением рамки радиопеленгатора относительно диаметрали судна или плоскости рамочного излучателя, а также — смещением указателя; В, С—коэффициенты полукруговой радиодевиации от антенно-подобных излучателей; О, Е-коэффициенты четвертной радиодевиации от рамочных излучателей и корпуса судна.

В реальных судовых условиях, где принимаются меры к устранению эффективно действующих антенноподобных и рамочных излучателей, радиодевиация обусловлена излучением корпуса судна. Такая радиодевиация имеет явно выраженный четвертной характер (рис. 17), который может несколько искажаться от постоянной и полукруговой радиодевиации. Максимальное значение / может достигать 15—25°, поэтому должны быть приняты меры не только к определению радиодевиации, но и к уменьшению (компенсации).

Обычно радиодевиация определяется на специальном радиодевиацион-ном полигоне, где одновременно снимаются отсчеты визуального пеленгатора и радиопеленгатора при пеленговании одного и того же радиомаяка на различных радиокурсовых углах.

Определение радиодевиации производят как после первоначальной установки радиопеленгатора, так и после любых работ, связанных с изменением в такелаже и надстройках; при приеме палубного металлического груза, при изменении осадки и т. д.

При определении радиодевиации судно должно иметь исправный радиопеленгатор, нормальную осадку и весь такелаж, закрепленный по-походному. Судовые антенны, удаленные от радио-пеленгаторной рамки менее чем на 12...15 м, отключают от передатчиков.

Радиодевиацию следует определять на рабочей волне радиопеленгатора (800...1000 м). Для определения характера суммарной радиодевиации и последующего подсчета коэффициентов радиодевиации А, В, С, D и Е достаточно определить ее значения для

восьми равноотстоящих радиокурсовых углов (обычно 0, 45, 90, 135, 180, 225, 270, 315°). Отсчеты снимают на плавной циркуляции судна или на переменных курсах.

По полученным данным строят график суммарной радиодевиации и определяют коэффициенты радиодевиации по специальным таблицам или формулам. Знание величины и знака коэффициентов дает возможность определить, каким излучателем они созданы, и, более того, уменьшить величину радиодевиации, устраняя причину появления тех или иных коэффициентов или компенсируя их.

Наибольший интерес представляют коэффициенты A, D, Е, которые могут быть скомпенсированы. Компенсацию коэффициента А, показывающего, насколько вся кривая радиодевиации смещена вверх (+А) или вниз (—А), можно осуществить, вводя постоянную поправку смещением указателя.

Компенсацию коэффициентов радиодевиации ±D и ±Е в радиопеленгаторах с неподвижными рамками производят электрически либо путем подключения к рамкам радиодевиацион-ных дросселей (в гониометрических пеленгаторах), либо путем изменения коэффициентов усиления приемников (в визуальных пеленгаторах). Оба этих способа вносят дополнительную ошибку четвертого характера, которая, будучи равной по величине, но противоположной по знаку радиодевиации, устраняет последнюю.

После уничтожения (компенсации) радиодевиации проводят повторное определение  остаточной   радиодевиации — обычно на полной циркуляции судна через 10...20°. По полученным данным строят кривую остаточной девиации на специальном бланке, который вывешивают рядом с радиопеленгатором. Кривая остаточной радиодевиации не должна иметь максимальных значений, больших чем 1,5...2°.

7. Глобальная Морская Система Связи при Бедствии

Элементы ГМССБ

В ГМССБ используются:

• системы спутниковой связи ИНМАРСАТ и КОСПАС-САРСАТ

• системы наземной радиосвязи Морской подвижной службы в диапазонах УКВ, СВ-ПВ, и КВ.

Система ИНМАРСАТ

Система ИНМАРСАТ состоит из береговых   станций спутниковой связи (БЗС), расположенных в различных странах и обеспечивающих выход в различные международные сети связи, судовых станций спутниковой связи (СЗС), и четырех спутников, расположенных в плоскости экватора на высоте около 36 тыс. Км. Период обращения спутников равен 24 часам, поэтому спутники кажутся неподвижными относительно Земли и видны с большей части земного шара.

Исключение составляют полярные районы. Спутники выполняют функции ретранслятора и обеспечивают:

• двухстороннюю связь между судном и берегом;

• прием сообщений от аварийного радиобуя (АРБ) в диапазоне 1.6 ГГц и передачу их в спасательно-координационный центр;

• передачу на суда циркулярных сообщений как аварийных, так и общего назначения.

Связь между судном и спутником осуществляется в диапазоне 1.6 и 1.5 ГГц, а между спутником и берегом в диапазонах 4 и 6 ГГц. Радиоволны этих диапазонов беспрепятственно проходят ионосферу и спутниковая связь практически не зависит от состояния атмосферы и времени суток.

Система КОСПАС-САРСАТ

Международная космическая система поиска аварийных судов КОСПАС-САРСАТ состоит из  пунктов приема информации на суше (ПЛИ), спутников, запущенных на околополярную орбиту на высоте 800-1000 км и аварийных радиобуев (АРБ).   Для использования в ГМССБ выпускаются АРБ, работающие в диапазоне 406 МГц.

Информация, принятая от такого буя, ретранслируется в реальном масштабе времени на ПЛИ, находящиеся в зоне видимости спутника, а также поступает в запоминающее устройство спутника для последующей передачи.

Координаты буя определяются  по Доплеровскому сдвигу частоты, что является преимуществом по сравнению с АРБ, работающими а системе ИНМАРСАТ. Последние неподвижны относительно своих спутников и сведения о их местоположении можно получить только в том случае, если введены координаты в сообщение, передаваемое радиобуем.

Однако время доставки сообщения в системе КОСПАС-САРСАТ на СКЦ зависит от взаимного расположения    спутников, ПЛИ и АРБ и с учетом времени ожидания подлета спутника к бую и времени движения спутника от буя до ближайшего ПЛИ может достигать 2 часов.

В системе ИНМАРСАТ сообщение от буя до СКЦ доставляется практически мгновенно.

АРБ оснащаются маломощным передатчиком, работающим на международной авиационной аварийной частоте 121.5 МГц, предназначенным для   ближнего привода поисково-спасательных средств.

Цифровой избирательный вызов

Система цифрового избирательного вызова (ЦИВ) внедряется взамен слуховой вахты на частотах 500, 2182 кГц и 156.8 МГц (16 канал УКВ), а также в диапазоне КВ. Для ЦИВ выделены собственные частоты, для аварийной и общественной радиосвязи. ЦИВ служит для сообщения одной или нескольким радиостанциям о желании станции, пославшей вызов связаться с ними. Последующая связь возможна по радиотелефону или УБПЧ на отведенных для них частотах. В аварийных сообщениях ЦИВ передается идентификатор судна, сведения о месте, времени, характере бедствия и виде последующей связи.

Устройства ЦИВ используются в системах связи морской подвижной службы в полосе частот следующих диапазонов:

• УКВ-156... 174 МГц - на частоте 156.525 МГц;

• ПВ-1605... 4000 кГц- на частотах 2177, 2187.5 и 2189.5 кГц .

• КВ-4...27.5 МГц - 5 частот для аварийной связи в полосах 4, 6, 8, 12 и 16 МГц и частоты для    коммерческого ЦИВ;

НАВТЕКС

Международная   автоматизированная   система   передачи   навигационных   и метеорологических извещений, предупреждений и другой срочной информации в режиме узкополосной буквопечатающей связи (НАВТЕКС) включает в себя береговые станции работающие на частоте 518 кГц по определенному расписанию и передающие информацию на английском языке , а также приемники НАВТЕКС, установка которых на судах обязательна с 1993 года.

НАВТЕКС является компонентом Всемирной службы навигационных предупреждений, и обслуживает прибрежные районы. Дальность действия системы НАВТЕКС зависит от чувствительности приемника, мощности берегового передатчика, его антенны и других факторов и не превышает 400 миль. За пределами действия системы НАВТЕКС информация по безопасности мореплавания передается  через ИНМАРСАТ или с помощью УБПЧ на отведенных для этой цели восьми фиксированных частотах диапазона КВ.

Радиолокационное обнаружение

Для обнаружения места бедствия помимо аварийных радиобуев (АРБ),   систем ИНМАРСАТ, КОСПАС-САРСАТ и УКВ ЦИВ ( 70 канал УКВ диапазона, частота 156.525 МГц), в ГМССБ предусмотрено использование радиолокационного ответчика (РЛО), работающего в диапазоне 3.2 см.

При облучении радиолокационного ответчика радаром, работающим в диапазоне 3.2 см, на экране радара появляется засветка в виде 12 точек или дуг, в зависимости от расстояния до РЛО и выбранной шкалы дальности радара.

По этим засветкам можно  определить местоположение    спасательного    средства,    с установленным на нем радиолокационным ответчиком.

## Принцип построения ГМССБ

Принципы организации ГМССБ определены Правилами новой Главы IV Конвенции SOLAS-74.

Функциональные требования к радиооборудованию ГМССБ

Судовое радиооборудование ГМССБ должно обеспечивать:

О передачу оповещений о бедствии в направлении судно-берег по меньшей мере двумя отдельными и независимыми средствами, каждое из которых использует различные виды радиосвязи;

1. прием оповещений о бедствии в направлении берег-судно;

2. передачу и прием оповещений о бедствии в направлении судно-судно;

3. передачу и прием сообщений для координации поиска и спасания;

4. передачу и прием сообщений на месте бедствия;

5. передачу и прием сигналов для определения местоположения;

6. передачу и прием информации по безопасности на море;

7. передачу и прием сообщений общего назначения через береговые системы и сети связи;

8. передачу и прием сообщений «мостик-мостик».

Дипломы судового персонала ГМССБ

Для обслуживания радиооборудования на судне должен быть дипломированный специалист. Регламентом Радиосвязи для ГМССБ определены следующие категории дипломов

•диплом радиоэлектроника первого класса;

•диплом радиоэлектроника второго класса;

•общий диплом оператора;

•ограниченный диплом оператора.

Радиостанции судов ГМССБ, плавающих за пределами действия береговой УКВ радиостанции должны обслуживать специалисты с общим дипломом оператора ГМССБ или радиоэлектроники первого и второго классов.

В зоне действия береговой УКВ радиостанции оборудование ГМССБ может также обслуживать и обладатель ограниченного диплома.

Следует заметить, что   Администрация каждого государства этот вопрос решает самостоятельно, с учетом сложившихся традиций, способом обеспечения работоспособности оборудования, распределением обязанностей среди членов экипажа и т.д.

На судах, плавающих под Российским флагом разрешается.

•судовому  оператору  ограниченного   района  ГМССБ   занимать  должность радиоспециалиста на судах, совершающих рейсы исключительно в районе А1;

•судовому оператору ГМССБ занимать должность радиоспециалиста на грузовых судах совершающих рейсы в районах А1 и А2 а также на пассажирских судах - исключительно районе Аl;

•судовым радиоэлектроникам 1 и 2 класса занимать должность радиоспециалиста на 1 любых судах, плавающих в любых районах.

С l апреля 1997 года вводятся следующие требования к наличию дипломированных специалистов на судах Российской Федерации, оборудованных под ГМССБ:

• На судах, совершающих рейсы в морском районе А1 - все судоводители должны иметь, как минимум, диплом оператора ограниченного района ГМССБ.

• На судах, совершающих рейсы в морском районе А2 - капитан и старший помощник капитана должны иметь общий диплом оператора ГМССБ, все остальные судоводители должны иметь, как минимум, диплом оператора ограниченного района ГМССБ.

• На судах, совершающих рейсы в морских районах A3 и А4, вводится комбинированный метод технического обслуживания и ремонта на борту судна, а также сервисного обслуживания на берегу. На данных судах обязательно наличие радиоэлектроника первого или второго класса. Капитан должен иметь общий диплом оператора ГМССБ, а все остальные судоводители - диплом оператора ограниченного района ГМССБ. До 01.02.99 г. вместо диплома радиоэлектроника допускается использование диплома радиооператора 1 класса совместно с дипломом оператора ГМССБ.

Требования к установке радиооборудования

При установке радиооборудования на судах ГМССБ действуют следующие принципы:

• для подачи оповещений о бедствии должны быть две независимые системы;

• системы оповещения о бедствии должны управляться с места управления судном;

• должна обеспечиваться постоянная работоспособность оборудования;

• должен быть резервный источник питания.

Требования к источникам питания

Резервный источник энергии предназначен для питания радиоустановки при выходе из строя главного и аварийного судового генератора. В качестве резервного источника питания на судах используются аккумуляторы.

•Их емкость рассчитывается из условия одновременной работы УКВ радиостанции и ПВ/КВ радиоустановки (или станции спутниковой связи ИНМАРСАТ), в зависимости от района плавания и комплектации.

•Емкость аккумулятора должна быть достаточной для обеспечения работы по меньшей мере в течении 1 часа (6 часов на судах, построенных до 01.02.95 г., если они не имеют аварийного генератора).

•обязательно наличие автоматического зарядного устройства, обеспечивающего заряд до требуемой минимальной емкости в течении 10 часов.

Бесперебойное электропитание радиоустановки ГМССБ может осуществляться по следующей схеме:

При выходе из строя главного	генератора питание осуществляется от аварийного

генератора. На время его запуска к	преобразователю подключается аккумулятор через нормально замкнутые контакты реле.

Техническое обслуживание

Для обеспечения работоспособности радиооборудования ГМССБ на судах, плавающих в морских районах A3 и А4 должны использоваться по меньшей мере два из следующих способов:

• техническое обслуживание и ремонт в море;

• береговое техническое обслуживание;

•дублирование оборудования.

При работе судна в морских районах А1 u A2 достаточно использовать один из этих способов.

Для технического обслуживания и ремонта в море на судне должен быть радиоэлектроник 2 или 1 класса, а радиооборудование снабжено соответствующей технической документацией, запасным имуществом и принадлежностями (ЗИП) и контрольно-измерительными приборами (КИП).

При использовании берегового технического обслуживания должно быть соглашение с компанией, обеспечивающей такое обслуживание, в перечне оборудования, прилагаемом к акту освидетельствования радиооборудования, должен быть указан вид технического обслуживания, а в радиожурнале указываться соответствующие сведения о сервисной компании.

При дублировании оборудования на судне дополнительно устанавливается:

• в морском районе A3 - радиостанция УКВ с ЦИВ и радиостанция ПВ/КВ с ЦИВ (или СЗС ИНМАРСАТ);

• в морском районе А4 - радиостанция УКВ с ЦИВ и радиостанция ПВ/КВ с ЦИВ.

## Состав оборудования

Требования к минимальному составу радиооборудования распространяется на все суда, подпадающие под действие Конвенции СОЛАС. К таким судам относятся:

• пассажирские суда;

• все грузовые суда водоизмещением 300 р.т. и выше.

На всех судах, независимо от района плавания должно быть:

l. радиооборудование спасательных средств:

• переносной УКВ радиотелефон (УКВ носимая радиостанция)

• радиолокационный ответчик

2. радиобуй

3. приемник НАВТЕКС

4. приемник многофункционального группового вызова (МГВ или РГВ) для приема информации по безопасности мореплавания, передаваемой на суда. плавающие в зоне действия ИНМАРСАТ, не охваченной системой НАВТЕКС

5. УКВ радиоустановка с устройством ЦИВ, обеспечивающая;

•передачу оповещений ЦИВ на 70 канале (156.525 МГц)

• непрерывную вахту на частоте 156.525 МГц в режиме ЦИВ

• двустороннюю связь в диапазоне 156...174 МГц

6. До 1 февраля 1999 г. - приемник слуховой вахты на частоте 2182 кГц и генератор

радиотелефонного сигнала тревоги

На судах водоизмещением от 300 до 500 р.т. - соответственно 2,1 и 1. На судах водоизмещением свыше 500 р.т. должно быть не менее 3 УКВ носимых станции, 2 РЛО и 2 АРБ.

Приемник EGC не требуется при плавании судна в районе, охваченном системой NAVTEX

## Радиооборудование спасательных средств

УКВ носимая радиостанция

Частоты - 156.8 МГц (16 канал) и дополнительно как минимум еще 1 симплексный канал.

Класс излучения - G3E.

Мощность передатчика - не менее 0.25 Вт.

Источник питания - сухой элемент со сроком хранения не менее 2 лет или аккумулятор с зарядным устройством.

Время работы - не менее 8 часов при рабочем цикле 1:1:8 (передача : активный прием : дежурный режим).

Радиостанция должна быть водонепроницаемой на глубине 1 м в течении 5 минут.

### Радиолокационный ответчик

Диапазон - 9.2 ... 9.5 ГГц.

Питание автономное - емкости батарей должно быть достаточно для работы в течении 96 часов в режиме ожидания, а в режиме передачи в ответ на запросы - в течении 8 часов.

Дальность действия( при установке РЛО на 1 м выше уровня моря) не менее 5 морских миль при запросе навигационного радара, с антенной на высоте 15 м.

## Аварийные радиобуи

АРБ КОСПАС-САРСАТ - диапазон 406 МГц, 121.5 МГц. АРБ ИНМАРСА Т-Е    - диапазон l. 6 ГТц. АРБ УКВ            - частота 156.525 МГц (70 канал) АРБ должны:

• иметь механизм автоматического отделения от судна при его погружении в воду до 4 метров

• автоматически включаться после свободного всплытия

• иметь источник питания, обеспечивающий работу буя в течении 48 часов.

## УКВ радиоустановка

УКВ радиостанция:

Диапазон  -  15 б... 174  МГц  с  каналами соответствующими Приложению  18 Регламента Радиосвязи.

Выходная мощность - до 25 Вт

Модуляция фазовая - G3E, G2B.

Устройство ЦИВ:

Приемник - частота 156.525 кГц (70 канал). Кодер и декодер сообщений ЦИВ. ЗУ для хранения 20 сообщений. Для передачи сообщений в формате   ЦИВ используется передатчик радиостанции

## ПВ-КВ радиоустановка

ПВ-КВ радиостанция:

Диапазон - 1605...27500 кГц в пределах которого должна обеспечиваться работа на 6 аварийных частотах ЦИВ и соответствующих им частотах радиотелефонной и УБПЧ связи.

Выходная мощность- не менее 60 Вт.

Классы излучений НЗЕ, J3E, F1B или J2B.

Устройство ЦИВ ПВ-КВ:

Приемник - на 6 фиксированных частот. (Указаны на дисплее)

Кодер и декодер сообщений ЦИВ

ЗУдля хранения 20 сообщений.

Для передачи ЦИВ используется передатчик

вышеупомянутой ПВ-КВ радиостанции .

## Судовое оборудование спутниковой связи

Судовая земная станция (СЗС) ИНМАРСАТ-С состоит из приемопередатчика, управляемого с помощью компьютера и всенаправленной малогабаритной антенны. С ее помощью обеспечивается выход в международную телексную сеть, службу электронной почты, а также в радиотелефонную сеть общего пользования для передачи текстовых сообщений на факсимильный аппарат. Возможна также передача данных на компьютер, подключенный через модем к телефонной сети.

Телефонную связь СЗС ИНМАРСАТ-С не обеспечивает. Сообщения с судна передаются через спутник на береговую земную станцию (БЗС), где оно храниться в течении нескольких минут,  пока  не  будет  автоматически  передано  получателю  через  береговые телекоммуникационные сети. Такой способ называется «передачей с промежуточным накоплением ».

Диапазон частот приема   - 1530 ... 1545 МГц, передачи - 1626.5 ... 1646.5 МГц.

Скорость передачи в канале - 600 бит/с.

Классы станций:

Класс 1 - не обеспечивает прием РГВ:

Класс 2 - принимает РГВ при отсутствии графика в канале связи;

Класс 3 - принимает РГВ в любом случае, т.к. имеет два независимых приемника, один из которых работает в канале связи, а другой на прием сообщений РГВ.

Судовая земная станция ИНМАРСАТ-А обеспечивает двухстороннюю связь в режиме телефонии, буквопечатания, передачу данных и факсимиле. Управление современными станциями осуществляется также компьютером, но в отличие от СЗС ИНМАРСАТ-С антенна направленная, должна ориентироваться на спутник и представляет собой сложное, дорогостоящее сооружение.

Станция работает в том же диапазоне частот, что и СЗС ИНМАРСАТ-С, но обеспечивает прямую связь с корреспондентом.

В настоящее время ИНМАРСАТ-А морально устарела и заменяется    системой ИНМАРСАТ-В, базирующейся на цифровой технологии.

Обязательная документация судовой радиостанции

Перечень документов

Судовые станции, оснащенные установками ГМССБ, должны быть снабжены:

• лицензией (разрешением на право эксплуатации радиостанции);

• дипломами (сертификатами) операторов;

• радиожурналом;

• служебными документами, издаваемыми Международным Союзом электросвязи, описанными в Статье 26 и Приложении 9 Регламента Радиосвязи:

• List IV.   List of Coast Stations.

• List V.    List of Ship Stations.

• List VI.   List ofRadiodetermination and Special Service Stations.

• List VII A. List of Call Signs and Numerical Identities of Stations

Used by the Maritime Mobile and Maritime Mobile-Satellite Services.

• Manual for Use by the Maritime Mobile and Maritime Mobile-Satellite Services. Кроме перечисленных выше международных документов, на каждом судне должно быть Свидетельство о безопасности по радиооборудованию с Перечнем оборудования и Акт освидетельствования радиооборудования, выдаваемые Признанными Организациями, например Российским Морским Регистром Судоходства, а также   Национальные и ведомственные документы.

Краткое описание документов

Лицензия - выдается Главным Управлением государственного надзора за связью при Министерстве связи Российской Федерации. Содержит сведения об излучающей аппаратуре. Примерная форма приведена ниже.

Радиожурнал - включает в себя раздел А со сведениями о судне и способах обеспечения работоспособности, раздел В со сведениями о судовом персонале, имеющем сертификаты операторов ГМССБ и раздел С, в который заносятся с указанием времени регистрации (UTC):

• краткое изложение сообщений, касающихся обмена в случае бедствия, срочности и безопасности;

• сведения о важных служебных инцидентах;

• если позволено распорядком на судне, местонахождение судна - не реже одного раза в день;

• краткое состояние радиооборудования, включая источники питания. Журнал должен находиться в месте несения радиовахты и быть доступным в любое время

для проверки капитаном и должностными лицами, уполномоченными Администрацией. Полные требования по ведению радиожурнала можно найти в Кодексе STCW. Образец журнала с примерной формой его заполнения приведен ниже.

List IV - Список береговых станций. Содержит сведения о береговых и береговых

земных станциях системы ИНМАРСАТ, обеспечивающих общественную радиосвязь. Даются сведения о процедурах работы и тарифах.

Включает в себя раздел, в котором приводятся сведения:

•  о береговых станциях, обеспечивающих вахту в диапазонах ПВ, KB и УКВ с использованием техники ЦИВ,

• о береговых земных станциях, обеспечивающих передачу информации по безопасности мореплавания и оповещений о бедствии;

• о береговых станциях, передающих информацию по безопасности мореплавания в режиме УБПЧ ( NAVTEX и HF MSI);

Переиздается раз в два года, дополнения издаются через шесть месяцев.

List V - Список судовых станций. Издается в двух томах. Содержит сведения о судовых станциях, оборудованных радиотелеграфными и радиотелефонными установками и станциями спутниковой связи. В этом списке также приводятся сведения о Расчетных организациях, с указанием их адреса и опознавательного кода (AAIC).

Переиздается ежегодно, дополнения издаются ежеквартально и раз в полгода.

List VI - Список станций радиоопределения и специальных служб. Содержит сведения о радиомаяках и морской радионавигационной службе, станциях, передающих сигналы точного времени и эталонные частоты, метео-   и навигационные извещения, медицинские консультации и эпидемиологические бюллетени.

Дополнения публикуются раз в шесть месяцев.

List VII А - Список позывных сигналов и цифровых идентификаторов, используемых в МПС и МПСС.

Переиздается раз в два года, дополняется ежеквартально.

Руководство по радиосвязи морской подвижной службы (МПС) и морской подвижной спутниковой службы (МПСС). Включает в себя выдержки из Международной конвенции электросвязи, Регламента радиосвязи, Международного регламента электросвязи, а также выдержки из инструкций для международной телефонной связи, телеграфной службы общего пользования, сети ТЕЛЕКС, эксплуатационные положения для морской подвижной службы и вопросы тарификации.

Свидетельство о безопасности по радиооборудованию, Перечень оборудования для свидетельства о безопасности по радиооборудованию (форма R) и Акт освидетельствования радиооборудования, выдаваемые Российским Морским Регистром Судоходства, содержат сведения об установленном на борту судна радиооборудовании и его состоянии.

# Text boxes

Комплект слухового радиопеленгатора «Рыбка»

Рис. 17. Кривая	радиодевиация на	реальном судне

Рис. 1. Смеситель на одном диоде:

а — устройство; б — схема

Рис. 2. Линейный УПЧ:

а – амплитудная характеристика:

б – вид сигналов на входе и на выходе

Рис. 3. Принцип действия ВРУ (штриховыми линиями показаны форма импульса ВРУ и кривая Купч при различных значениях регулировки) :

J1 — импульс передатчика; J2 — импульсы отраженные

Рис. 12. Импульсная и средняя мощности излучения

Рис. 16. Упрощенная схема слухового радиопеленгатора «Рыбка»