Министерство транспорта России
Департамент Речного флота

КОЛЛЕДЖ  ИННОВАЦИОННЫХ  ТЕХНОЛОГИЙ
СПЕЦИАЛИСТОВ  ФЛОТА  СПб ГУВК

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

Предмет: 	Экономика водного транспорта

Тема: 	Выбор рациональной стратегии
назначения судна под перевозку

# Исполнитель:	Курсант группы 62 ШМ
Кузьмин Сергей
Викторович

# Руководитель:	Преподаватель
Михеева
Наталья Юрьевна

Санкт-Петербург, 2002

1	ОБРАБОТКА В ПОРТУ	3

Определение затрат по обработке  выбранного судна в портах  отправления и назначения	3

1.	Расчёт пропускной способности причала	3

2.	Определение расчётной потребности причалов	3

3.	Расчёт себестоимости грузовой обработки судна	3

4.	Расчёт себестоимости погрузочно-разгрузочных работ	4

5.	Расчёт планируемых затрат по грузовой обработке судна	4

6.	Расчёт планируемых затрат на погрузочно-разгрузочные работы	4

7.	Расчёт совокупных планируемых затрат по портам погрузки и выгрузки	4

2	ПЕРЕВОЗКА	5

Определение эксплуатационных затрат  по перевозке груза на коммерческой линии	5

1.	Расчёт эксплуатационных затрат по перевозке груза	5

2.	Расчёт эксплуатационной потребности во флоте	5

3.	Расчёт рабочей потребности во флоте	5

4.	Расчёт частоты отправления судов	5

5.	Расчёт судопотока	5

6.	Расчёт продолжительности кругового рейса	5

7.	Расчёт времени погрузки/выгрузки судна в порту отправления/назначения	6

8.	Расчёт ходового времени с грузом/порожнем	6

9.	Расчёт технической скорости движения судна	6

10.	Расчётная скорость движения судна	6

3	ЭФФЕКТИВНОСТЬ	7

Определение планируемых эксплуатационных затрат по доставке груза на коммерческой линии	7

Определение договорной цены по доставке груза	7

Определение дохода перевозок	7

4	РАСЧЁТНАЯ ЧАСТЬ	8

Вариант 24	8

Основные эксплуатационные характеристики судов	9

ОБРАБОТКА В ПОРТУ	10

ПЕРЕВОЗКА	12

ЭФФЕКТИВНОСТЬ	13

5	ВЫВОД	14

Итоговая таблица	14

# ОБРАБОТКА В ПОРТУ

## Определение затрат по обработке 
выбранного судна в портах 
отправления и назначения

### Расчёт пропускной способности причала

П пр= 24(Б п/в ( К тех , (т/сут)

П пр	пропускная способность причала

Б п/в	норма грузовых работ на причале

К тех	коэффициент технических операций судна

Б п/в = N у ( Pэ

N у	количество механизированных установок на причале

Pэ	эксплуатационная производительность
одной механической установки

Рэ = Рт ( Топ/Тсм

Рт	среднетехническая производительность одной установки

Топ	оперативное время работы за одну смену (6.5 часов)

Тсм 	продолжительность рабочей смены (8 часов)

### Определение расчётной потребности причалов

No = g / Ппр

No	расчётное количество причалов, 
необходимое для обеспечения выполнения 
условий Договора

g	среднесуточный оборот порта
при заданном объёме перерабатываемого груза в соответствии с условием периода действия  Договора

g = G / Тдог

G	планируемый объём перерабатываемого груза в соответствии с условием Договора

Тдог	период действия  Договора

### Расчёт себестоимости грузовой обработки судна

S суд = С ст ( (1+ Г ож)/ П пр

С ст	себестоимость содержания судна на стоянке

Г ож	относительное ожидание освобождения причала

S суд	себестоимость грузовой обработки судна

### Расчёт себестоимости погрузочно-разгрузочных работ

К р( Т ( С пр + ( 1 – К р ( Т) ( С пп

S ппр =                                                           ( N0 ,  (руб/т)

g

S ппр	себестоимость погрузочно-разгрузочных работ

К р	коэффициент использования суточного времени 
для обработки судов на причале

Т 	использование причала по пропускной способности

С пр	себестоимость содержания причала за сутки работы

С пп 	себестоимость содержания причала за сутки простоя

No	расчётное количество причалов, необходимое для обеспечения выполнения условий Договора

### Расчёт планируемых затрат по грузовой обработке судна

R грс = S суд ( G

R грс	планируемые затраты по грузовой обработке судна

### Расчёт планируемых затрат на погрузочно-разгрузочные работы

R пгр = S ппр ( G

R пгр	планируемые затраты на погрузочно-разгрузочные работы

### Расчёт совокупных планируемых затрат по портам погрузки и выгрузки

R св = R грс + R пгр

R св	совокупные планируемые затраты

R грс	планируемые затраты по грузовой обработке судна

R пгр	планируемые затраты на погрузочно-разгрузочные работы

# ПЕРЕВОЗКА

## Определение эксплуатационных затрат 
по перевозке груза на коммерческой линии

Расчёт эксплуатационных затрат по перевозке груза

Э = Т дог ( Фэ ( Сэ

Фэ	эксплуатационная потребность во флоте

Сэ	себестоимость содержания судна за сутки эксплуатации

Расчёт эксплуатационной потребности во флоте

Фэ = ( 1+ К доп ) ( Фр

Фр	рабочая потребность во флоте

К доп	коэффициент, учитывающий дополнительные затраты флота по операциям, не входящим в круговой рейс (0.05)

Расчёт рабочей потребности во флоте

Фр = Ч ( Ткр

Ч	частота отправления судов

Расчёт частоты отправления судов

Ч = П с / Тдог

П с	судопоток

Расчёт судопотока

П с = G / Qэ

Qэ	норма загрузки судна

G	планируемый объём перерабатываемого груза

Расчёт продолжительности кругового рейса

Ткр = Тхг + Тпор + Тшл + Тп + Тв + Тсп + Тн + Тк

Ткр	продолжительность кругового рейса

Тхг 	ходовое время с грузом

Тпор	ходовое время порожнем

Тшл 	время шлюзования (0.1 ( Тхг)

Тп	время погрузки судна в порту отправления

Тв	время выгрузки судна в порту назначения

Тсп	время стоянок в пути (0.25 ( Тхг)

Тн	время технич. и технолог. операций в порту отпр. (0.1 ( Тп)

Тк 	время технич. и технолог. операций в порту назначения(0.1( Тв)

Расчёт времени погрузки/выгрузки судна в порту отправления/назначения

Тп = Qэ / П пр

Тв = Qэ / П пр

Qэ	норма загрузки судна

П пр	пропускная способность причал

Расчёт ходового времени с грузом/порожнем

Тхг = L / Vтех

Тпор = L / Vтех

Vтех	техническая скорость движения судна

L 	расстояние между портами отправления / назначения

Расчёт технической скорости движения судна

Vтех = Км ( Кв ( Ve ( Vтеч

Vтех	техническая скорость движения судна

Км	коэфф., учитывающий потерю скорости на мелководье
(0.98)

Кв	коэфф., учитывающий потерю скорости от ветра и волны
(1.00)

Ve	расчётная скорость движения судна

Vтеч	скорость течения (5.00)

Расчётная скорость движения судна

Vе = Vо ( Ео ( ( Vо ( Vг )

Ео	норма нагрузки судна (для гружёного судна = 1.00)

Vо	скорость судна порожнем

Vг	скорость судна в полном грузу

# ЭФФЕКТИВНОСТЬ

## Определение планируемых эксплуатационных
затрат по доставке груза на коммерческой линии

R дост = R св + Э

R дост	планируемые эксплуатационные затраты по доставке груза

R св	совокупные планируемые затраты
по портам погрузки и выгрузки

Э	эксплуатационные затраты по перевозке груза

## Определение договорной цены по доставке груза

Д ц = К нр ( К дох ( R дост

Д ц	договорная цена

К нр	коэфф., учитывающий норматив накладных расходов (1.20)

К дох	коэфф., учитывающий норматив доходов (1.35)

R дост	планируемые эксплуатационные затраты по доставке груза

## Определение дохода перевозок

Д = Д ц – R дост

Д	доход перевозки

Д ц	договорная цена

R дост	планируемые эксплуатационные затраты по доставке груза

# РАСЧЁТНАЯ ЧАСТЬ

## Вариант 24

Род грузов 	Балансы

Объём перевозок в соответствии с Договором	G	600 000 т

Порт отправления / назначения	Вытегра	С-Петербург

Расстояние между портами отправления / назначения	L	520 км

Ожидаемое высвобождение тоннажа в портах	проект	кол-во судов

отправления на момент начала действия Договора	791	3

507-Б	5
	2-95А	1

Количество механизированных установок на причале	3

Коэффициент использования суточного времени для обработки судов на причале	0.812

Средняя техническая производительность перегрузочной установки при обработке судна
в порту погрузки	Рт (т/час)	267.33
в порту выгрузки	Рт (т/час)	267.33

Себестоимость содержания причала за сутки работы
в порту погрузки	С пр (тыс.руб/сут)	1267
в порту выгрузки	С пр (тыс.руб/сут)	1212

Себестоимость содержания причала за сутки простоя
в порту погрузки	С пп (тыс.руб/сут)	921
в порту выгрузки	С пп (тыс.руб/сут)	967

Использование причала по пропускной способности
в порту погрузки	Т	0.345
в порту выгрузки	Т	0.279

Период действия Договора	Тдог (сут)	60

Себестоимость содержания судна на стоянке:  	С ст  (тыс.руб/сут)

Проект	Порт:	погрузки	выгрузки

791	874	874

507-Б	987	967
	2-95 А	985	978

Относительное ожидание судном грузовой обработки в порту:
погрузки	Гож	0.345
выгрузки	Гож	0.345

Коэффициент технических операций судна в порту:
погрузки	К тех	0.879
выгрузки	К тех	0.879

Себестоимость содержания судна за сутки эксплуатации	проект	С э, (тыс.руб/сут)

507-Б	5 567
	2-95А	6 780

791	5 400

## Основные эксплуатационные характеристики судов

| Проект | 507-Б | 2-95А | 791 |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование головного судна | Волго-Дон 195 с люк. закрытиями | Волго-Балт 145 | Волго-Балт 35 с люк. закрытиями |
| Год постройки | 1976 | 1970 | 1968 |
| Грузоподъёмность, т | 5 000 | 2 700 | 2 700 |
| Мощность, л.с. | 1 800 | 1 400 | 1 300 |
| Класс Речного Регистра | ( О | ( М | ( М |
| Габаритные размерения, м |
| Длина | 138.30 | 114.00 | 114.00 |
| Ширина | 16.70 | 13.23 | 13.22 |
| Высота | 15.90 | 13.42 | 13.10 |
| Осадка в грузу | 3.50 | 3.42 | 3.35 |
| Осадка порожнем | Нос | 1.74 | 2.46 | 2.12 |
|  | Корма | 2.47 | 2.81 | 2.81 |
| Скорость | в полном грузу | 20.00 | 20.00 | 18.70 |
|  | порожнем | 21.20 | 21.90 | 20.20 |
| Автономность плавания | 15 | 15 | 14 |
| Марка топлива | дизельное | моторное | дизельное |
| Вместимость трюмов | 4 750.0 | 4 750.0 | 4 510.0 |
| Коэффициент вертикальной проницаемости | 0.69 | 0.89 | 0.89 |

## ОБРАБОТКА В ПОРТУ

#### Расчёт пропускной способности причала

##### Вытегра

Рэ = Рт ( Топ/Тсм = 267.33 ( 6.5/8.0 =  217,21 т/ч

Б п/в = N у ( Pэ =  3 (  217,21 т/ч =  651,63 т/ч

П пр= 24(Б п/в ( К тех = 24 (   651,63 т/ч  ( 0.879 = 13 746,79 т/сут

##### С-Петербург

Рэ = Рт ( Топ/Тсм = 267.33 ( 6.5/8.0 =  217,21 т/ч

Б п/в = N у ( Pэ =  3 (  217,21 т/ч =  651,63 т/ч

П пр= 24(Б п/в ( К тех = 24 (   651,63 т/ч  ( 0.879 = 13 746,79 т/сут

#### Определение расчётной потребности причалов

##### Вытегра

g = G / Тдог = 600 000 т / 60 сут = 10 000 т/сут

No = g / Ппр = 10 000 т/сут / 13 746,79 т/сут =     0,73 т.е. достаточно одного причала

##### С-Петербург

g = G / Тдог = 600 000 т / 60 сут = 10 000 т/сут

No = g / Ппр = 10 000 т/сут / 13 746,79 т/сут =     0,73  т.е. достаточно одного причала

#### Расчёт себестоимости грузовой обработки судна

##### Вытегра

791	S суд = С ст ( (1+ Г ож)/ П пр = 874 ( (1+ 0.345)/ 13 746,79 т/сут =     0,086 тыс.руб/т = 86 руб./т

507-Б	S суд = С ст ( (1+ Г ож)/ П пр = 987 ( (1+ 0.345)/ 13 746,79 т/сут =     0,095 тыс.руб/т = 95 руб./т

2-95 А 	S суд = С ст ( (1+ Г ож)/ П пр = 985 ( (1+ 0.345)/ 13 746,79 т/сут =     0,096 тыс.руб/т = 96 руб./т

##### С-Петербург

791	S суд = С ст ( (1+ Г ож)/ П пр = 874 ( (1+ 0.345)/ 13 746,79 т/сут =     0,086 тыс.руб/т = 86 руб./т

507-Б	S суд = С ст ( (1+ Г ож)/ П пр = 967 ( (1+ 0.345)/ 13 746,79 т/сут =     0,095 тыс.руб/т = 95 руб./т

2-95 А 	S суд = С ст ( (1+ Г ож)/ П пр = 978 ( (1+ 0.345)/ 13 746,79 т/сут =     0,096 тыс.руб/т = 96 руб./т

#### Расчёт себестоимости погрузочно-разгрузочных работ

##### Вытегра

К р(Т(С пр+(1–Кр(Т)(Спп

S ппр =                                          ( N0 = (0.812 ( 0.345 ( 1267 + (1- 0.812 ( 0.345)( 921)/10 000(0.73

g

S ппр =     0,074 тыс.руб/т = 74 руб/т

##### С-Петербург

К р(Т(С пр+(1–Кр(Т)(Спп

S ппр =                                          ( N0 = (0.812 ( 0.279 ( 1212+ (1- 0.812 ( 0.279)( 967)/10 000(0.73

g

S ппр =  0,075 тыс.руб/т = 75 руб/т

#### Расчёт планируемых затрат по грузовой обработке судна

##### Вытегра

R грс = S суд ( G

791	R грс = 86 руб./т ( 600 000 т =  51 600 000 руб

507-Б	R грс = 95 руб./т ( 600 000 т =  57 000 000 руб

2-95 А 	R грс = 96 руб./т ( 600 000 т =  57 600 000 руб

##### С-Петербург

R грс = S суд ( G

791	R грс = 90 руб./т ( 600 000 т =  51 600 000 руб

507-Б	R грс = 95 руб./т ( 600 000 т =  57 000 000 руб

2-95 А 	R грс = 96 руб./т ( 600 000 т =  57 600 000 руб

#### Расчёт планируемых затрат на погрузочно-разгрузочные работы

##### Вытегра

R пгр = S ппр ( G = 74 руб./т ( 600 000 т =  44 400 000 руб

##### С-Петербург

R пгр = S ппр ( G = 75 руб./т ( 600 000 т =  45 000 000 руб

#### Расчёт совокупных планируемых затрат по портам погрузки и выгрузки

R св = R грс + R пгр

##### Вытегра

791	R св =  51 600 000 +  44 400 000 =  96 000 000 руб

507-Б	R св =  57 000 000 +  44 400 000 = 101 400 000 руб

2-95 А 	R св =  57 600 000 +  44 400 000 = 102 000 000 руб

##### С-Петербург

791	R св =  51 600 000 +  45 000 000 =  96 600 000 руб

507-Б	R св =  57 000 000 +  45 000 000 = 102 000 000 руб

2-95 А 	R св =  57 600 000 +  45 000 000 = 102 600 000 руб

## ПЕРЕВОЗКА

Расчёт эксплуатационных затрат по перевозке груза

Проект		507-Б	2-95А	791

П с = G / Qэ = 600 000 т / 5 000 т/судно-1= 	120 судов	222 судна	222 судна

Ч = П с / Тдог = 120 судов / 60 сут =	2,0 суд/сут	3,7 суд/сут	3,7 суд/сут

Vе = Vо ( Ео ( ( Vо ( Vг ) = 21.20 ( 1.00 (( 21.20(20.00) = 	20,00 км/ч	20,00 км/ч	18,70 км/ч

Vтех = Км ( Кв ( Ve ( Vтеч = 0.98 ( 1.00 ( 20.00+ 5.00 =	по течению 24,60 км/ч	24,60 км/ч	23,33 км/ч

Vтех = Км ( Кв ( Ve ( Vтеч = 0.98 ( 1.00 ( 21.20 ( 5.00 =	против  15,78 км/ч	16,46 км/ч	14,80 км/ч

Тхг = L / Vтех = 520 км / 24.60 км/ч =	21,14 ч	21,14 ч	22,29 ч

Тпор = L / Vтех = 520 км / 14.70 км/ч=	32,96 ч	31,59 ч	32,96 ч

Тп = Qэ / П пр = 5 000 т/ 13 746,79 т/сут =  0,364 сут ( 24ч=	 8,73 ч	 4,71 ч	 4,71 ч

Тв = Qэ / П пр = 5 000 т/ 13 746,79 т/сут =  0,364 сут ( 24ч=	 8,73 ч	 4,71 ч	 4,71 ч

Ткр = Тхг + Тпор + Тшл + Тп + Тв + Тсп + Тн + Тк =

=21,14+32,96+0,1(21,14+ 8,73+ 8,73+0,25(21,14+0,1(21,14+0,1(21,14=	83,19 ч	73,78 ч	76,93 ч

Фр = Ч ( Ткр =  2,0 ( 83,19 =	судов	166,38	272,99	284,64

Фэ = ( 1+ К доп ) ( Фр = ( 1+0.05 ) ( 166,38 = 	судов	174,70	286,64	298,87

Э = Т дог ( Фэ ( Сэ = 60 ( 174,70 ( 5 567=	руб	58 353 294	116 605 152	96 833 880

## ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Проект		507-Б	2-95А	791

#### Определение планируемых эксплуатационных затрат

R дост = R св + Э = 101 400 000 + 58 353 294 = 	159 753 294	218 605 152	192 833 880

791	R св =  96 000 000 руб

507-Б	R св = 101 400 000 руб

2-95 А 	R св = 102 000 000 руб

#### Определение договорной цены по доставке груза

Д ц = К нр ( К дох ( R дост = 1,20 ( 1,35 ( 159 753 294 =	258 800 336	354 140 346	316 278 886

#### Определение дохода перевозок

Д = Д ц – R дост = 258 800 336 – 159 753 294=	99 047 042	135 535 194	123 445 006

# ВЫВОД

## Итоговая таблица

| Погрузка |
| --- |
|  | Проект судна | R грс | R пгр | R св |
| 1 | 791 | 51 600 000 руб | 44 400 000 руб | 96 000 000 руб |
| 2 | 507-Б | 57 000 000 руб |  | 101 400 000 руб |
| 3 | 2-95 А | 57 600 000 руб |  | 102 000 000 руб |
| Выгрузка |
|  | Проект судна | R грс | R пгр | R св |
| 1 | 791 | 51 600 000 руб | 45 000 000 руб | 96 600 000 руб |
| 2 | 507-Б | 57 000 000 руб |  | 102 000 000 руб |
| 3 | 2-95 А | 57 600 000 руб |  | 102 600 000 руб |
| ПЕРЕВОЗКА |
|  | Проект судна | Фэ, судов | Ч, суд/сут | Э, руб |
| 1 | 791 | 298,87 | 3,7 | 96 833 880 |
| 2 | 507-Б | 174,70 | 2,0 | 58 353 294 |
| 3 | 2-95 А | 286,64 | 3,7 | 116 605 152 |
| ЭФФЕКТИВНОСТЬ |
|  | Проект судна | Д ц ,руб | R дост , руб | Фр, судов |
| 1 | 791 | 316 278 886 | 192 833 880 | 284,64 |
| 2 | 507-Б | 258 800 336 | 159 753 294 | 166,38 |
| 3 | 2-95 А | 354 140 346 | 218 605 152 | 272,99 |

Результаты вычислений доходности перевозок по трём проектам судов в разделах:

- ОБРАБОТКА В ПОРТУ

- ПЕРЕВОЗКА

- ЭФФЕКТИВНОСТЬ

дают основание к назначению под перевозку по Договору судов проекта 2-95А  «Волго-Балт»