### КОЛЛЕДЖ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  СПЕЦИАЛИСТОВ ФЛОТА СПбГУВК

Курсовая работа

по навигации, лоции и навигационной гидрометеорологии

специальности 2405 «Морское судовождение»

Тема: Проработка маршрута перехода судна “Балтийский” по маршруту:

ЯМ к Е от м-ка Густав-Даллен - Усть-Луга

# Исполнитель: курсант 52-ШМ группы Борискин О. И.

Руководитель: преподаватель Рассукованный Л. С.

### Код ШМ-8559

2002 год

# 1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

## 1.1 Основные сведения о судне. Лоцманская карточка

ЛОЦМАНСКАЯ КАРТОЧКА

Название судна 	т/х «Балтийский-15» 	Дата  08,II, 2002

Позывные UPBY Дедвейт    2140 т   Год постройки    1966

Осадка: кормой  3,40 м,         носом 3,40 м Водоизмещение 3260 т

###### ОСОБЕННОСТИ СУДНА

Длина наибольшая 96 м Ширина 13,2 м . Высота надводного борта 2.1 м

Высота от ОЛ до верхней несъемной части  - 15,2 м. Высота борта 5.5 м

Якорная цепь: левая 6 смычек, правая 6 смычек кормовая 3смычек  (1 смычка 25 м)

Носовая бульба            	Да/Нет

Осадка: в грузу 3,40 м     В балласте 2,80 м

Тип двигателя 6NVD48AV Максимальная мощность (2x660 л.с.)

Маневренные режимы работы СЭУ

об/мин  330 Скорость, уз 10.0

Передний полный 320 об/мин Передний средний 220 об/мин

Передний малый 140 об/мин Передний самый малый 80 об/мин

Задний самый малый 60 об/мин Задний малый 105 об/мин

Задний средний 165 об/мин  Задний полный 240 об/мин

Предельное время работы в режиме ЗХ 4	мин

Передний полный маневр — задний полный 12 с

Максимальное количество последовательных пусков 10

Минимальное число оборотов 60 об/мин, 0,5 уз.

Мощность на ЗХ 75%от мощности на ПХ

##### ХАРАКТЕРИСТИКА РУЛЕВОГО УСТРОЙСТВА

Тип руля Поворотные насадки Максимальный угол перекладки 	40°

Время перекладки с борта на борт 28 с

Среднее положение руля для компенсации боковых сил винта 0°

###### ПРОВЕРКА НАЛИЧИЯ НА БОРТУ И ГОТОВНОСТИ

Якорей 		Рулевого устройства

Свистка 		Числа работающих силовых агрегатов привода 2

РЛС 3 см 	 10 см 	Указателей: аксиометра 			2

Лага 	 	тахометра 				2

скорость поворота 		Доплеровский:	Да/Нет	   Нет

Скорость: относительно воды	10 узлов 	Систем курсоуказания

относительно грунта 	 	Постоянная поправка гирокомпаса ±	+1°

по двум осям	 	Средства УКВ радиосвязи

Средства радионавигации 		Машинных телеграфов 		 Тип МТО

## 1.2 Штурманское вооружение

### ГИРОКОМПАС «АМУР-2»

Технические данные и принцип работы. Гирокомпас «Амур-2» — двухгироскопный малогабаритный компас с жидкостным подвесом чувствительного элемента и принудительным воздушным охлаждением. Питается от агрегата преобразователя АМГ-202, с синхронного генератора которого в схему ГК подается трехфазный ток (120 В, 500 Гц). Асинхронный двигатель АМГ-202 питается от судовой сети трехфазного тока (220/380 В, 50 Гц). Точность показаний гирокомпаса на неподвижном основании ±0,3, на движущемся судне с постоянной скоростью и постоянным курсом ±1,5°, при маневрировании—около ±3°. Расчетная широта φ=60°, расчетный период незатухающих колебаний ЧЭ T=84,4 мин, фактор затухания f=3±l. Время прихода в меридиан 5—6 ч. Время отработки следящей системой угла рассогласования следящей сферы с ЧЭ в 90° не более 15 с. Гарантийный срок работы ЧЭ 3000 ч. Угловая скорость вращения гиромоторов 29 800 об/мин. Гирокомпас рассчитан на работу при температуре окружающего воздуха от —20° до +40°С. Нормальная температура поддерживающей жидкости +37°— 41°С, допустимый предел +58°С. Число принимающих репитеров не более 12 шт. Высота основного компаса 110 см, диаметр 50 см, масса около 100 кг. Состав поддерживающей жидкости: дистиллированная вода — З л, глицерин химически чистый—1 л, формалин жидкий — 50 см3, спирт реактификат 96%-ный—1 л, реактивная бура— 10 г. Плотность поддерживающей жидкости при температуре окружающего воздуха +20°С, ρ= 1,032 г/см3 (±0,002 г/см3).

Комплект гирокомпаса. Конструкция систем и узлов. В комплект гирокомпаса входят следующие приборы: основной прибор 1АМ; агрегат питания АМГ-202 с блоком регулировки частоты—прибор 18; курсограф 23АМ; репитеры для пеленгования 19К, установленные на пелорусах 20К—2 шт.; настенный репитер—38Г; репитер с подвесом 38К—на специальном кронштейне; визуальный пеленгатор 22А; оптический пеленгатор ПГК-2; планшет-корректор с набором таблиц скоростной погрешности для различных диапазонов широт; ЗИП и папка с технической документацией.

Основной прибор 1АМ состоит из основания и компасной секции. В основании смонтированы платы выводов, предохранители, магнитный усилитель резонансного типа УТ-1, реле МКУ-48С — для включения двигателя вентилятора в автоматическом режиме, пакетный переключатель—для запуска агрегата питания гирокомпаса. В передней части компасной секции размещены приборы контроля и сигнализации.

Гиросфера (или чувствительный элемент) представляет собой герметически закрытый шар (сферу), собранный из двух полушарий, выдавленных из листовой латуни, покрытых снаружи эбонитом, а в районе полюсов и экватора — графитом, через специальные буксы в которых подается питание на гиромоторы и катушки электромагнитного дутья. Вес ЧЭ в воздухе 3710 г, диаметр 192 мм. Внутри ЧЭ на кронштейне размещены два гиромотора, представляющие собой трехфазные асинхронные электродвигатели с короткозамкнутыми роторами типа «Беличье колесо», а статорная обмотка уложена внутри ротора. В верхней части гирокамеры установлен масляный успокоитель секционного типа, а также уложены верхняя и нижняя катушки электромагнитного дутья. Снаружи ЧЭ, в экваториальной плоскости, нанесены деления от 0° до 360° с ценой одного деления в 2°. В нижней части ЧЭ имеется отверстие, через специальный ниппель в котором залито веретенное масло. За счет веса масла смещается ц. т. ЧЭ вниз по оси Z—Z и достигается маятниковый эффект. Это же масло используется для смазки подшипников гиромоторов, поэтому ЧЭ всегда должен находиться в вертикальном положении. Категорически запрещается наклонять или опрокидывать ЧЭ, чтобы не вывести его преждевременно из строя.

Следящая сфера  является связующей частью следящей системы и служит для жидкостного подвеса ЧЭ и подводки к нему электрического питания. Следящая сфера состоит из держателя 3 с шестью полыми стержнями 5 для подвода тока к следящей сфере и двух полусфер / верхней и нижней, выдавленных из листового алюминия, покрытых снаружи эбонитом, а изнутри — эбонитом и графитоэбонитом. Полусферы 1 связаны между собой кольцами 6. Верхняя полусфера на полюсе имеет отверстие для доступа поддерживающей жидкости внутрь следящей сферы. Между экваториальными поясами вставлены колонки 7, стекла 2 со срезами также для доступа внутрь поддерживающей жидкости. На стеклах нанесены горизонтальные риски, по которым можно определить положение ЧЭ по высоте. Держатель 3 с эбонитовым диском 4 подвешивается на подшипниках, закрепленных на столе гирокомпаса. На верхней части держателя закреплен коллектор с контактными кольцами. На верхней части стакана держателя крепится азимутальная шестеренка, которая соединяется зубчатой передачей с двигателем отработки следящей системы АДП-1, который механически связан с роторами датчиков курсоуказания типа ДИ-150.

### 127-миллиметровый магнитный компас УКП-4

В комплект 127-миллиметрового магнитного компаса входят:

котелок с картушкой, пеленгатор, нактоуз или настольная плита, девиационный прибор, магниты и специальное железо и защитный колпак.

Компас представляет собой котелок с двумя камерами, заполненными компасной жидкостью. Внутри котелка помещается картушка компаса на шпильке.

Картушка является основной частью компаса. Она состоит из магнитной системы — шести стрелок-магнитов, поплавка, топки и алюминиевого ободка. Магнитные стрелки представляют собой короткие магниты, которые заключены в латунные пеналы 6 и припаяны к донной части поплавка. Стрелки симметрично и параллельно расположены относительно продольной плоскости картушки. Концы стрелок находятся на одной окружности.

Оправа картушки состоит из поплавка 5 с ободком, конуса 7 с агатовой топкой 8, которая крепится винтом 4, бумажного диска 3 и опорного диска 1.

Поплавок изготовлен из листовой латуни. Бумажный диск, разбитый на 360°, приклеен к опорному диску, который вырезан из слюды. Система дисков 8 и 1 с помощью четырех винтов 2 крепится к ободку поплавка. На верхней части поплавка черным карандашом наносится порядковый номер картушки и дата ее проверки. Диаметр картушки 130 мм. Вес ее в воздухе 102 г. Вес картушки с компасной жидкостью 4±0,5 г.

Котелок  состоит из корпуса с двумя цапфами, азимутального кольца, стекла, колонки, в которую ввинчена компасная шпилька, козырька, двух курсовых нитей, рефлектора, диафрагмы, чашки с грузом и колец 1 карданового подвеса.

Корпус 6 котелка—латунный резервуар с двумя камерами— основной и дополнительной. Он имеет две бронзовые цапфы 5. Основная камера служит для размещения в ней картушки. В нижней части камеры имеется колонка 8 со шпилькой 9. Здесь же крепится козырек 10. В основной камере имеются две курсовые нити 7. Камера котелка и козырек окрашены белой краской.

Дополнительная камера находится в нижней части котелка. Камера снабжена диафрагмой 14, которая при расширении компасной жидкости выгибается. Обе камеры сообщаются между собой через отверстие в дне основной камеры. Колонка 8 изготовлена из латуни и имеет коническую форму. Через отверстие в хвостовой ее части ввинчивается компасная шпилька 9. В верхний конец шпильки вставлен и запаян наконечник из твердого металла — иридия или нержавеющей стали, который заточек в виде конуса. Козырек 10 изготовлен из латуни и привинчен винтами к центру, куда крепится колонка.

Курсовые нити 7 изготовлены из латунной проволоки диаметром 0,8 мм и имеют черное покрытие. Они расположены в продольной плоскости котелка.

Рефлектор 15 изготовлен из листовой латуни, привинчивается тремя винтами ко дну корпуса котелка.

Диафрагма 14 крепится к корпусу котелка восемью винтами и имеет резиновую прокладку и прижимное кольцо. В диафрагму вставлено стекло 17, в центральной части которого находится втулка 16. Отверстие втулки герметически завинчивается пробкой 11. Чашка с грузом 12 изготовлена из латуни. Дно чашки залито свинцом, что понижает центр тяжести котелка и способствует сохранению горизонтального положения при качке. В чашку вмонтирована трубка, куда вставляется патрон 13 с электрической лампочкой, освещающей котелок. Для освещения компаса служит лампочка с напряжением 6 В, 13 и 26 В. Кольцо карданового подвеса изготовлено из бронзы. В кольце сделаны канавки для осей 5 котелка, прикрывающиеся латунными  накладками. Каждая накладка закрепляется на кольце двумя винтами. Азимутальное кольцо 4 по наружной поверхности разбито на 360°, крепится к фланцу котелка и прижимает стекло 3 к котелку. Между фланцем котелка и стеклом имеется резиновая прокладка 2.

Котелок заполнен компасной жидкостью, представляющей собой водный раствор этилового спирта крепостью 43°. Температура кипения ее +83°, температура замерзания —26°.

Пеленгатор  —устройство, при помощи которого определяют направление на ориентиры. Для 127-миллиметрового магнитного компаса изготавливаются пеленгаторы: обыкновенный, пеленгатор Каврайского и оптический.

Обыкновенный пеленгатор состоит из кольца, глазной мишени, предметной мишени и съемного мостика с чашкой для дефлектора. Мостик с чашкой устанавливается на пеленгатор только при девиационных работах.

Кольцо  изготавливается из бронзы, надевается на азимутальный круг котелка и поворачивается  на  нем. На его верхней части крепятся глазная и предметная мишени и съемный мостик с чашкой для дефлектора. Чтобы пеленгатор не спадал с котелка, на азимутальном круге вырезая кольцевой паз, куда заходят языки двух бронзовых пружин. Индекс пеленгатора расположен слева глазной мишени на 30° от продольной его плоскости, проходящей через мишени. Нуль градуировки азимутального кольца также сдвинут на 30° влево. Смещение индекса пеленгатора  и нуля азимутального круга удобно при использовании пеленгатора для снятия курсовых углов.

Глазная мишень 5  пеленгатора представляет собой бронзовую планку, имеющую продольную прорезь. Для дневного пеленгования она имеет накладную шторку с узкой прорезью. На планку надевается стеклянная призма 6 в оправе, предназначенная для того, чтобы наблюдатель мог видеть отсчет по картушке компаса в увеличенном виде. Цифры картушки видны перевернутыми, и читать их следует справа налево. К оправе призмы справа укреплена стойка со светофильтрами 4. Глазная мишень укреплена к кольцу пеленгатора на шарнире. Предметная мишень 2 представляет собой бронзовую рамку, укрепленную к .кольцу пеленгатора  на шарнире.

Посередине рамки натянута посеребренная проволока. На рамку предметной мишени надета колодка / с откидным темным зеркалом, предназначенным для пеленгования небесных светил. Чашка 3 дефлектора служит для установки дефлектора, с помощью которого измеряют магнитные силы при девиационных работах.

Пеленгатор Каврайского отличается от обыкновенного отсутствием предметной и глазной мишеней. Роль мишеней выполняет крышеобразная призма с лупой и коллиматором. В пеленгаторе Каврайского отсчет пеленга получают  непосредственным совмещением прямовидимого предмета с соответствующим изображением деления картушки. При качке и рысканьи судна нет необходимости следить за ориентиром и вращать пеленгатор. Картушка компаса неподвижна, ориентир также неподвижен, и наблюдатель, наводя призму на ориентир, видит отсчет компасного пеленга прямо под ориентиром. Пеленгатор Каврайского состоит  из основания /  с кронштейном 9 и призмой 8. Пеленгатор имеет противовес 2, уровень 4, чашки 5 для дефлектора. Основание пеленгатора изготовлено  в виде кольца, имеющего три лапки и крестовину, в центре которой укреплена чашка для дефлектора.

Когда пеленгатор устанавливается на компас, его лапки охватывают боковую поверхность азимутального кольца и этим достигается центровка пеленгатора. Чтобы пеленгатор не соскальзывал с азимутального кольца, два винта 10 входят в выточки, которые расположены против делений 135° и 315°, т. е. диаметрально противоположны. При любом положении, кроме указанных, головки винтов исключают соскальзывание пеленгатора с котелка.

Кроме того, пеленгатор имеет поворотный экран 3 и светофильтры 7. На случай светомаскировки на пеленгатор надевается щиток 6, крепящийся откидными крючками.

Крышеобразная призма одновременно является лупой, коллиматором и солнечным визиром. Ее нижняя грань имеет плосковыпуклую линзу. Оптическая система линзы и призмы поворачивает изображение картушки, и в призме она виднее в вертикальной плоскости. Изображение картушки своей  наиболее выпуклой частью касается пеленгуемого ориентира, отсчет компасного пеленга берется по точке касания.

Со стороны глаза наблюдателя, справа, на призме приклеена небольшая линза, выполняющая роль коллиматора. В этой линзе мы видим красную черту. Совместив эту красную черту с пеленгуемым ориентиром, можно взять отсчет курсового угла на азимутальном круге по индексу пеленгатора. Верхняя грань призмы закруглена таким образом, что в  ней может отражаться солнце.

Пружинный подвес служит для уменьшения влияния вибраций на работу компаса. Он состоит из кольца, двух пружинных колец с накладками для крепления гнезд, куда вставляются оси карданового подвеса.

Нактоуз служит  подставкой для котелка. В нактоузе помещен девиационный прибор, предназначенный для уничтожения девиации.

В настоящее время  выпускаются силуминовые нактоузы высотой 1248,5 и 1082,5 м м.

Нактоуз состоит из трех основных частей: корпуса 10, нижнего основания 11 и верхнего основания 7. С кормовой стороны имеется окно со съемной крышкой 1, которая привинчивается к нактоузу четырьмя невыпадающими болтами 9.

С правой стороны нактоуза, у верхнего основания, укреплен водозащитый блок 8, в котором находятся переключатель электропитания и реостат для регулировки освещения котелка. Внутри нактоуза, в его верхней части, имеется крестовина, на которой крепится компенсирующее устройство (КУС). КУС служит для компенсации влияния магнитного поля, создаваемого обмотками размагничивания судна.

Девиационный прибор представляет собой вертикально укрепленную латунную трубу, по которой вверх и вниз могут перемещаться две каретки: одна с продольной системой магнитов, другая — с поперечной. На поверхности трубы имеется шкала, которая служит для записи положения кареток. Внутри трубы на медном тросике помещен вертикальный магнит, который можно перемещать вдоль трубы. Магнит служит для компенсации креновой девиации, возникающей при качке судна. На нактоузе имеются ушки 2 для крепления нактоуза бакштагами к палубе. Последние образцы ушек не имеют.

Нижнее основание 11 представляет собой раструб, скрепленный с корпусом 10 с помощью шести болтов. В нижней, широкой части основания имеются четыре эллиптических отверстия 12 для крепления нактоуза к подушке болтами.

Верхнее основание 7 имеет усеченную сферическую форму, заканчивающуюся в верхней части шейкой, на которую надевается защитный колпак 5. Верхнее основание может разворачиваться вокруг вертикальной оси на 10° влево и вправо. Угол разворота фиксируется шкалой 3. Крепится верхнее основание четырьмя болтами, которые могут быть отвернуты для разворота верхнего основания и вновь зажаты.

В верхнем основании с правой и левой сторон вырезаны круглые отверстия 6, куда вставляются бруски мягкого железа. Мягкое железо — круглые бруски, поперечные бруски, шары — предназначаются для уничтожения четвертной девиации, достигающей небольших значений на четвертных курсах (45°, 135°, 225° и 315°). К верхнему основанию крепится пружинный подвес. Он может быть развернут вправо и влево относительно шейки.

Защитный колпак 5 служит для защиты котелка от дождя и снега, дает возможность следить за курсом и выполнять пеленгование при атмосферных осадках. Он надевается на шейку верхнего основания и может быть закреплен винтами 4. С двух противоположных сторон колпака  имеются два круглых окна для пеленгования и наблюдения за курсом. Большое окно с кормовой стороны компаса имеет застекленную крышку, а также глухую крышку с двумя шторками. Передняя и задняя крышки с помощью специальных пружин закрепляются как в открытом, так и в закрытом положениях.

### ЛАГ МГЛ-25

Технические данные лага. Пределы измерения скорости судна—от 3 до 25 уз; время отработки скорости от 0 до 25 уз— (200±10) с; цена деления шкалы скорости—0,05 уз; цена оборота ротора сельсина датчика скорости—27,5 уз; цена оборота ротора сельсина датчика пройденного расстояния—1,8 мили; допустимое рассогласование показаний репитеров с показаниями центрального прибора по скорости—±0,25 уз, по пройденному расстоянию—0,01 мили; сельсины-датчики скорости и пройденного расстояния рассчитаны на 15 принимающих каждый; максимальное гидродинамическое давление в сильфоне при скорости 25 уз — 0,85 кПа.

Схема лага питается от сети переменного тока напряжением 110 В, частотой 50 Гц. Допустимые колебания судовой сети по напряжению ±5% от номинала, по частоте—±3%. Потребляемая мощность от сети не более 175 Вт. Допустимые остаточные поправки лага при скорости хода судна 3,5 уз—±2,5%, при скоростях от 4 до 10уз—±3,2% и от 10 до 25 уз—±1%.

В комплект лага входят: двухканальная трубка приема давления с клинкетом, крановым распределителем и воздухособирателями; центральный прибор с сильфонным аппаратом; периферийные приборы—станция питания лага, разветвительная коробка, указатели скорости и пройденного расстояния; ящик с запасными частями и инструментом; отчетно-техническая документация.

Гидравлические приборы. Облегченная трубка приема давления—двухканальная 9К-2 —представляет собой латунный стержень 11 овального сечения. В нижней части трубки имеется специальная насадка 12 с отверстием 13 для приема статического давления, которое поступает по внутреннему каналу к штуцеру 2. На верхний конец последнего надет дюритовый шланг, другой конец его соединяется со статической магистралью. Суммарное давление принимается через отверстие 9 и поступает по своему каналу к выходному штуцеру l, который дюритовым шлангом соединяется с магистралью суммарного давления. В верхней части трубки закреплена рукоятка 3 для опускания и подъема трубки. Длина трубки под днищем судна регулируется с помощью хомутика 4, зажимаемого барашка. Для правильной установки трубки в клинкете на ней есть штифт 10 и сделана надпись «Нос» и нанесена стрелка. Сальник 6 имеет набивку 7, есть гайка 5 и шайба 8.

Клинкет динамический служит для установки трубки приема давления. Он состоит из корпуса 7, верхней трубы 5 и фланца 9 с направляющей трубой 10, в которой имеются пазы 14 для правильной установки трубки приема давления. Клинкет перекрывается с помощью заслонки 6, винта 1 и маховика 13. Для создания герметичности служит сальник 3, навинчивающийся на крышку 4. Сальниковая набивка 2 уплотняется втулкой 12 с гайкой 11, а фланцем 9 клинкет крепится в шахте лага к днищу судна к специальному наварышу.

Крановый распределитель с воздухособирателями предназначен для переключения гидравлических магистралей лага в положения «Рабочее» (при котором динамическая и статическая полости сильфона соединяются с двухканальной трубкой приема давления), «Нулевое» (в обе полости сильфона подается только статическое давление, если судно не имеет хода, или одинаковое давление на ходу судна при открытом уравнительном кране 4),а также в положение «Продувка» (положение, позволяющее промыть гидравлическую систему статическим давлением на стоянке или динамическим — на ходу судна).

Воздухособиратели 6 и 7 служат для сбора пузырьков воздуха, попадающих с забортной водой в приемную трубку. Они удаляются из гидравлической системы через краны 1 и 2.

l Центральный прибор Служит для измерения гидродинамического давления воды в сильфоне, создаваемого движением судна, и преобразования его в показания скорости и пройденного судном расстояния. Прибор состоит из: коробки выводов l; сильфонного аппарата 4 (сильфона); узла скорости 3; узла пройденного расстояния 2.

Центральный прибор закрывается крышкой, в которой вырезаны окна для наблюдения за шкалой скорости, за счетчиком пройденного расстояния, за работой сигнального диска электродвигателя пройденного расстояния, за работой часового механизма. Коробка выводов предназначена для подключения питания электроэлементов центрального прибора и периферийных приборов. Кабели в коробку выводов вводятся через сальники.

Сильфонный аппарат является чувствительным элементом лага и служит для преобразования гидродинамического давления в механическое усилие, приводящее в действие компенсационную систему лага, вырабатывающую значение скорости судна в узлах. Сильфонный аппарат крепится к нижней части корпуса центрального прибора. Внутри корпуса 9 сильфонного аппарата, закрытого крышкой 10, размещены три сильфона — большой, верхний 6 малый 8 и нижний 4. Во втулку 5 заделан конический упор 2, на который упирается шток 11, поджимаемый гайкой 7 при помощи пружины. Статическая и динамическая полости сильфонного аппарата через штуцера 13 и 15 соединяются трубопроводами через крановый распределитель с трубкой приема давления.

Воздушные пузырьки, которые попадают в сильфон во время работы лага, удаляются через сливные краны 12 и 14. Вода из сильфонного аппарата удаляется также при постановке судна на ремонт или зимний отстой. При засорении сильфона надо произвести продувку его с помощью кранов 3 и l.

Узел пройденного расстояния предназначен для выработки пройденного судном пути за счет перемножения мгновенного значения текущей скорости на время, осуществляемого с помощью фрикционного механизма: электродвигатель 5 получает питание при включении лага и вращает с постоянной угловой скоростью (стабилизируемой часовым регулятором /) конус 9, образующая которого рассчитана пропорционально скорости судна в узлах.

Если судно не имеет хода, фрикционный ролик 6 находится в вершине конуса и не соприкасается с ним. Когда судно дает ход, электродвигатель скорости через кинематическую передачу вращает ходовой винт 7 и перемещает каретку 8 с роликом 6 по образующей конуса 9, устанавливает его на определенном удалении от вершины. Фрикционный ролик начнет вращать через шестеренчатую передачу и трубку 4 счетчик пройденного расстояния 2 и ротор сельсина-датчика 3 пройденного расстояния. Счетчик пройденного расстояния десятичный, барабанного типа. Точность отсчета— 0,01 мили.

Периферийные приборы. Станция лага предназначена для подачи электропитания на электродвигатели скорости и времени, сельсины-датчики скорости и пройденного расстояния, а также на сигнальные лампы и подсветку шкал в центральном приборе и на сельсины-приемники периферийных приборов. Разветвительная коробка с предохранителями служит для подключения репитеров скорости и пройденного расстояния и защиты электросхемы от перегрузов. В репитерах скорости и пройденного расстояния установлены сельсины типа БС-404, причем сельсины-приемники скорости в приборах 1Б и 5Д имеют ту особенность, что разворачивают шкалу от 0 до 25 уз менее чем за один оборот ротора и поэтому не требуют согласования с сельсинами-датчиками скорости.

### Эхолот НЭЛ-10.

Эхолот предназначен для измерения глубин от 1 до 2000 м, может устанавливаться на крупнотоннажных морских и речных судах.

В комплект эхолота входят: вибраторы — излучатель и приемник (прибор l); самописец—прибор 4; указатель глубин—прибор 4А;. цифровой указатель глубин (ЦУГ)—прибор 16А; цифровые табло—прибор II (2 шт.); блок питания и управления с электронной частью—прибор 16; сигнальный ревун—прибор РВП; кабельные коробки—прибор 13; отчетная техническая документация.

Самописец и указатель работают раздельно, причем цифровые указатели могут работать как с самописцем, так и с указателем.

Поддиапазоны измеряемых глубин: по прибору 4—1—100 м; 15—300 м; 50—1000 м; 50—2000 м; по прибору 4А—1—100 м и 50—1000 м; по цифровому указателю l—300 м и 50—1000 м.

Предельные инструментальные погрешности (при вероятности 95%): на глубинах 1—10 м—±0,3 м; на глубинах 10—40 м— ±0,4 м; на глубинах свыше 40 м по прибору 4 и ЦУГу— ±1% от измеряемой глубины, по прибору 4А на глубинах от 40 до 100 м — d= l % от измеряемой глубины, на глубинах от 100 до 200 м — ±2%. п на глубинах от 200 до 1000 м—4=1,5% от измеряемой глубины.

Расчетная скорость распространения ультразвука в воде принята равной 1500 м/с. Эхолот может работать при скоростях судна до 25—30 уз, бортовой качки—до 10°, килевой—до 3°. Эхолот дает нормальные показания при питании от сети переменного тока (напряжением 127 В, частотой 50 Гц) и изменении напряжения от номинала на ±10% и частоты—±5%. Эхолот рассчитан на работу при температуре окружающей среды от 0° до 4-50° С. Скорость протяжки бумаги в приборе 4 составляет: на поддиапазоне 1—100 м— 40 мм/мин; 15—300 м — 13 мм/мин; 50—1000 м —4 мм/мин; на поддиапазоне 50—2000 м—2 мм/мин.

Эхолот снабжен блоком сигнализации прохождения заданной глубины в диапазоне от 5 до 50 м. Инструментальные погрешности срабатывания блока сигнализации: при установке на шкале от 5 до

10м—±1 м; на шкале от 11 до 30м—±1,5м; на шкале от 30 до 50м—±5% от установленной глубины. Вибраторы эхолота—пьезоэлектрические, устанавливаются без прорези днища судна, поэтому замена их может производиться  без постановки судна в док. Эхолот рассчитан на непрерывную работу до 48 ч (24 ч—с самописца и 24 ч—с указателем). Время готовности эхолота—3 мин, потребляемая мощность от сети переменного тока— не более 3000 В-А. Масса комплекта около 30 кг.

Структурная схема эхолота. В вибраторе-излучателе 7, работающем по принципу обратного пьезоэлектрического эффекта, электрические колебания высокой частоты, формируемые генератором 5, преобразуются в механические колебания пакетника вибратора, передающиеся водной среде. Отраженный от грунта эхо-сигнал возвращается к вибратору-приемнику 8, в котором из-за прямого пьезоэлектрического эффекта преобразуется в электрический сигнал и поступает в усилитель 6, а. затем в самописец 1 или в указатель 2 и в цифровой указатель 4. В самописце и в указателе механическая развертка времени. В самописце используется бесконечная лента с контактным пером записи глубин, а в указателе—вращающаяся планка с неоновой лампой. Интервал времени, соответствующий измеряемой глубине, определяется перемещением развертывающего элемента от момента излучения посылки до прихода отраженного сигнала от дна. В момент посылки ультразвукового импульса записывающее перо в самописце (при работе указателя—неоновая лампа) проходит «Нуль шкалы».

В цифровом указателе глубины (ЦУГ) используется принцип электронной развертки времени в виде определенного числа импульсов, пропорциональных временному интервалу между посылочным импульсом и эхо-сигналом. Счетная система преобразует число-импульсный код в информацию о глубине, высвечиваемую в цифровом изображении на выносных индикаторах — табло — в метрах. В эхолоте при работе указателя с неоновой лампой предусмотрена автоматическая звуковая и световая сигнализации о прохождении района заданных глубин.

Устройство приборов комплекта. Самописец—прибор 4  служит для автоматической записи рельефа дна и управления работой эхолота. В его литом корпусе размещены механические и электронные устройства, а на внешней панели — органы управления эхолотом. Включение прибора осуществляется переключателем «Выкл.—готов—работа», при этом загораются лампочки подсветки шкалы и эхограммы, яркость которых регулируется ручкой «Подсветка». Установка поддиапазона делается с помощью переключателя «Диапазоны», причем только при включенном двигателе лентопротяжного механизма. Для фиксации на эхограмме места записываемого рельефа на панели управления имеется кнопка «Оперативная отметка». При измерении малых глубин (10— 15 м) переключатель «Нуль—Выкл.» необходимо поставить в положение «Выкл.».

Регулировка коэффициента усиления осуществляется рукояткой «Усиление», имеющей 11 фиксированных положений. Внутри корпуса самописца на откидной плате размещены механизм развертки и механизм протяжки электротермической бумаги, приводимые в движение электродвигателем СЛ-360ТВ. Движение пера и бумажной ленты взаимно перпендикулярно, и запись рельефа дна осуществляется в прямоугольных координатах. На плате имеется механизм регулировки скорости вращения электродвигателя, фиксацию которого обеспечивает цанговый зажим. Для проведения регулировки под электродвигателем размещен выключатель «Привод— Вкл.— Выкл.», который в рабочем состоянии должен стоять в положении «Вкл.». Проверка оборотов электродвигателя осуществляется по вспышкам неоновой лампы (60 вспышек за б0±0,3 с) после постановки переключателя «Контроль оборотов» в положение «Вкл.». Под платой размещен блок посылок, осуществляющий формирование посылочных импульсов, а также ключевая схема, обеспечивающая прожиг бумаги.

Указатель—прибор 4А служит для управления работой эхолота и визуальной индикации глубин. Механические и электронные устройства прибора размещены в литом корпусе с откидной крышкой, на внешней стороне которой установлены органы управления (включение работы прибора, переключатель поддиапазонов, регулятор освещенности шкал, регулятор коэффициента усиления, переключатель гашения «Нуля», переключатель установки заданной глубины и сигнальной лампы — «Заданная глубина» и неоновой лампы — «Контроль оборотов» электродвигателя.

Блок питания и управления с электронной частью—прибор 16  выполнен в виде стойки, в которой размещены блоки БК-1 и БК-2, объединяющие электронную часть эхолота, в нижней части его размещен ЗИП-1. На передней панели прибора 16 размещены: сетевой выключатель, лампа контроля «Сеть», два сетевых предохранителя, переключатель «Контроль напряжений» и миллиамперметр. В блоке коррекции БК-1 размещены: усилитель мощности, служащий для усиления радиоимпульсов, возбуждающих акустическую систему вибратора-излучателя, схема контроля работы эхолота, источники питания, рассчитанные на напряжение судовой сети (127/220 В, 50 Гц), обеспечивающие выдачу следующих напряжений: для накала ламп — 6,3 В; для цепей смещения — 12,6 В на полупроводниковые схемы с последующим выпрямлением в блоке коррекции (БК-2); для питания анодно-экранных цепей генератора (+500 В и +1500 В). Для безопасной работы при обслуживании и настройке генератора в БК-1 имеется блокировочное устройство, выполненное в виде кассеты.

Блок коррекции БК-2 является комбинированным блоком, в который входят: 5 источников питания, термореле—Р1, реле подготовки цепей режима «Работ» — Р2, реле переключения приборов с указателем или самописцем — РЗ, усилители эхо-сигнала (УС-1 и УС-2}, задающий генератор, предназначенный для выработки импульса, заполненного рабочей частотой и длительностью, соответствующего определенному поддиапазону, который затем поступает в усилитель мощности БК-1. На передней панели БК-2 размещены 4 предохранителя, а в нижней части панели—монтажные платы.

Прибор l—вибраторы (излучатель и приемник) одинаковы по конструкции и отличаются только режимом работы, состоят из четырех частей: блока пьезоэлементов, крышки, кабельного ввода и патрубка. Блок пьезоэлементов представляет собой латунную мембрану с наклеенными электропроводящим клеем .пьезокерамически-ми призмами. Мембрана привулканизирована для акустической развязки к обойме, по окружному контуру которой имеется резина для акустической развязки от корпуса судна. Последняя одновременно выполняет роль герметизирующей манжеты. Приборы 13— кабельные коробки служат для соединения вибраторов с прибором 16.

Прибор 16А и прибор 11  образуют цифровой указатель глубин (ЦУГ), предназначенный для преобразования показаний глубины в цифровую десятичную систему отсчета, высвечиваемую на табло. ЦУГ представляет собой преобразователь «Время—Цифра» в виде пропорционального числа импульсов, соответствующих определенной глубине в метрах. В состав ЦУГа входят: блок управления, счетчик, дешифратор, цифровые табло, источники питания.

### Приемоиндикатор    «Дельфин-А»

Приемоиндикатор    «Дельфин-А» служит для определения места судна по сигналам фазовой радионавигационной системы «Декка» при использовании карт с нанесенной сеткой линий положения.

Приемоиндикатор создан на цифровой элементной базе и обеспечивает:

автоматическую коррекцию нулевых значений индикаторов, автоматическое устранение многозначности отсчетов точных индикаторов и непрерывный контроль работоспособности.

В комплект приемоиндикатора входят: блок индикации и управления (штурманский пульт); блок преобразования сигналов (неуправляемый);

антенна. Кроме того, в комплект входят ЗИП и соединительные кабели. Общая масса комплекта 29 кг. Мощность, потребляемая от сети, не превышает 200 Вт.

Приемоиндикатор    «Дельфин-А» имеет следующие технические характеристики.

Приемоиндикатор рассчитан на работу на 63 частотных каналах. Прием сигналов ведется на вертикальную антенну высотой 4...6 м при снижении до 30 м. Дальность приема при распространении радиоволи над морем достигает 450...470 миль.

Точность определения места на расстояниях 50...100 миль от ведущей станции не хуже 30...150 м. С увеличением расстояния до станций цепочки точность определений места ухудшается и зависит от геометрии расположения станций цепочки, времени суток и сезона. Средняя квадратическая погрешность измерений разности фаз по точным индикаторам составляет ±0,01 фазового цикла.

Время, необходимое для подготовки приемоиндикатора к работе, не превышает 30 мин после включения питания.

Оперативных  органов  управления 8. Время, затрачиваемое на получение одной линии положения, не более 2 мин.

Продолжительность работы приемо-индикатора—неограниченная. Наработка на отказ 1500 ч. Срок службы 15 лет.

### Авторулевой «Печора-1»

Авторулевой «Печора-1» устанавливается на судах для управления секторными рулевыми машинами с электроприводом, работающим по схеме «Г—Д» (генератор—двигатель) или с гидравлическим приводом.

Авторулевой является частью комплекса управления курсом судна, состоящего из гирокомпаса (ГК), авторулевого (АР), рулевой машины (РМ) и руля, и позволяет автоматически удерживать судно на заданном курсе при любой погоде и скорости хода от 6 уз и выше, а также выполнять маневрирование при прохождении в уз-

костях и швартовке.

Виды управления: простое (дистанционное), следящее, автомат, циркуляция (изменение курса судна с заданной угловой скоростью). Принцип работы авторулевого основан на использовании гирокомпаса в качестве датчика, который при отклонении судна от заданного курса выдает в схему авторулевого сигнальное напряжение определенной фазы. Оно после усиления и преобразования подается на систему генератор—двигатель, механически связанную через рулевой привод с баллерами рулей, при перекладке которых на определенный борт судно возвращается на заданный курс.

Комплект авторулевого. Устройство   приборов.  В комплект входят: пульт  управления  ПУ —основной прибор авторулевого, с которого ведется управление судном в различных режимах работы;

станция электроэлементов СЭ—вспомогательный прибор, предназначенный для размещения в нем электроэлементов и для удобства разводки кабельных линий;

рулевой датчик РД—предназначен для выработки сигналов обратной связи и указания положения руля. Устанавливается на рулевой машине и связан с баллерами рулей тягой.

Пульт управления ПУ выполнен в виде автономного поста управления. Корпус прибора литой, водозащищенного исполнения, устанавливается в рубке и крепится к палубе четырьмя болтами. ПУ имеет три крышки: верхнюю, среднюю и нижнюю. Верхняя и средняя крышки поворачиваются на петлях, причем верхняя крышка может фиксироваться в откинутом положении; в средней крышке имеется доступ к предохранителям. На верхней крышке ПУ расположены: окно для шкал репитера гирокомпаса и положения пера руля, гнездо для согласования шкал курса, закрытое специальной крышкой, рукоятка переключателя видов управления, педали простого управления, ручка переключателя КОС, ручка потенциометра регулировки сигнала производной, окна сигнальных ламп видов управления. На внутренней стороне верхней крышки расположены:

два трансформатора КОС, плата с выпрямительными мостиками, переключатель видов управления на три положения (состоящий из трех отдельных переключателей, кинематически связанных между собой), переключатель КОС, микровыключатели простого управления. На лицевой стороне корпуса ПУ между верхней и средней крышками размещены: рукоятка управления перекладкой руля при видах работы «Следящий» и «Циркуляция», ручка переключателя чувствительности на два положения «Грубо» и «Точно», две ручки потенциометров регулировки подсветки шкал и сигнальных ламп, ручка фиксации рукоятки управления.

На средней крышке размещены: на верхней стороне—ручка переключателей запуска системы генератор—двигатель, ручка переключателя усилителей. В нижней части корпуса пульта расположены: блоки коррекции (БК-1 и БК-2), служащие для выработки сигналов производной и интеграла от угла изменения курса, усилители У1 и У2, платы выводов и сальники для ввода монтажных кабелей. В верхней части корпуса пульта размещены: управляющие элементы схемы, сельсины Мб и М8, кинематически связанные с рукояткой управления и являющиеся датчиками заданного положения руля при виде управления «Следящий» и датчиками сигнала циркуляции при виде управления «Циркуляция», сельсин Ml — принимающий курса (репитерный), сельсин М7—принимающий курса (автономный), электродвигатель М5 (СЛ-21), разворачивающий через дифференциал датчики курса М2 и МЗ в режиме «Циркуляция» и возвращающий в нулевое положение эти сельсины при переходе на вид управления «Следящий» и «Простой».

Станция электроэлементов СЭ служит для размещения в пей электроэлементов и для разводки кабельных линий. Внутри СЭ размещены также контакторы, шунтирующие добавочные сопротивления в обмотке возбуждения исполнительного двигателя.

Рулевой датчик РД состоит из корпуса с крышкой, внутри которого размещен валик с рычагом, связанный с баллером руля и сельсинами-датчиками СС-2 и СС-3. Последние вырабатывают сигнал отрицательной обратной связи, пропорциональный положению руля, а также сигнал истинного положения руля для рулевых указателей. Внутри РД размещены электрические ограничители, микровыключатели, платы выводов.

Эксплуатация авторулевого. Внутренний осмотр приборов авторулевого можно производить только при выключенном питании. Для подготовки к работе, обслуживанию во время работы и выключению авторулевого нужно произвести нижеуказанные действия.

### Радиопеленгатор СРП-5.

Прибор является неавтоматическим радиопеленгатором с неподвижными рамками, обеспечивающим прием незатухающих, тонально-модулированных и модулированных колебаний.

Диапазон частот средневолновой 186—750 кГц (1600—400 м)-Полоса пропускания 2 кГц (при .работе на кварце 100—250 Гц). Точность определения радиопеленга 1—2.

В состав комплекта входят: рамочная антенна диаметром 600 или 1200 мм; вспомогательная антенна; компенсирующее устройство; приемо-гониометрическое устройство; переходная коробка;

три кабеля с фишками для соединения приборов; щиток питания;. сигнальный щиток; преобразователь ОП-120Ф 5; ОП-120Ф 3 для аварийного питания; ЗИП.

На переднюю панель приемо-гониометрического устройства выведены, все ручки управления.

### РАДИОЛОКАЦИОННАЯ СТАНЦИЯ «Печора-2»

Судовые навигационные радиолокационные станции кругового обзора серии «Печора» предназначены для установки на судах второй и третьей групп по классификации Регистра СССР.

Серия состоит из двух модификаций: «Печора-1» и «Печора-2». Станция «Печора-1» работает только в режиме относительного движения, комплектуется антенной с шириной диаграммы направленности в горизонтальной плоскости 1,9° и индикатором на ЭЛТ диаметром 230 мм. Станция «Печора-2» имеет антенну с диаграммой направленности в горизонтальной плоскости 0,8° и индикатор на ЭЛТ диаметром 310 мм. Кроме того, РЛС «Печора-2» предусматривает сопряжение с прибором истинного движения (прибор Д), что обеспечивает ей режим

относительного и истинного движения, сопряжения с устройством «Ольха» для безопасного расхождения судов, а также укомплектована накладным отражательным планшетом, позволяющим решать задачи по расхождению судов.

Технические и навигационные характеристики. Все станции серии «Печора» имеют максимальную дальность 48 миль, работают на волне 3,2 см (частота излучения 9370 МГц), излучают радиоимпульсы мощностью не менее 12 кВт. РЛС имеют по 8 шкал дальности: 0,5; 1,0; 2,0; 4,0; 8,0; 16,0;

32,0; 48,0 миль, цена деления меток дальности соответственно по шкалам дальности: 0,25; 0,25; 0,5; 1,0; 2,0; 4,0;

8,0; 12,0 мили. Скорость кругового обзора—20±4 мин-¹. Длительность излучаемого импульса: 0,07 мкс на шкалах 0,5 и 1,0 мили при частоте следования 3400 имп/с; 0,25 мкс на шкалах 2,0 и 4,0 мили при частоте следования 1700 имп/с; 0,7 мкс на шкалах 8, 16, 32, 48 миль при частоте следования 850 имп/с.

В станциях возможна ориентировка изображения по курсу и по меридиану, на шкалах l...8 миль возможно смещение центра развертки до 2/3 радиуса экрана в любую точку. Для измерения угловых положений объектов имеются механический и электронный визиры направления. Измерения расстояний осуществляют с помощью МД и ПВД. Отсчет направления электронного визира и ПВД выдается на электронных цифровых табло.

РЛС имеет радиоприемник с логарифмической амплитудной характеристикой, чувствительность приемника не хуже 120 дБ/Вт. В качестве гетеродина используется генератор на диоде Ганна с ручной и автоматической подстройкой частоты. Промежуточная частота 60 МГц. Для борьбы с помехами от волн и атмосферных осадков служат ВРУ и МПВ.

РЛС имеет максимальную дальность обнаружения при вероятности 0,8 и при высоте антенны 15 м: не менее 20 миль для берега высотой 60 м;

не менее 10 миль для судна вместимостью 5000 регистровых тонн, не менее 3 миль для среднего морского буя без радиолокационного отражателя.

Разрешающая способность по дальности не хуже 25 м. Разрешающая способность по направлению для серии «Печора-1» не хуже 2°, для серии «Печора-2» не хуже 1°. Предельная погрешность измерения направления с помощью механического визира 1°, с помощью электронного визира — 0,8°.

Инструментальная    погрешность средства измерения дальности не более 25 м.

Погрешность индикации движения отметки своего судна в режиме ИД:

по скорости не более ±5%, по углу не более ±2,5°.

Элементная база — транзисторы и интегральные схемы. Для получения высокой точности передачи углового положения антенны на индикатор, формирования ЭВН и обеспечения сопряжения с дополнительными приборами в РЛС применены схемы цифрового представления и сохранения угла.

Мощность, потребляемая от бортовой сети: при напряжении 200 В, частоте 50 Гц — 620 Вт, при постоянном напряжении 27 В — 480 Вт.

Время, необходимое для приведения станции в работу, не превышает

4 мин. Время непрерывной работы станций не ограничено.

В комплект РЛС серии «Печора-2» входят следующие приборы:

прибор А — антенное устройство (3);

прибор П—приемопередатчик (2);

прибор И—индикатор (/).

Кроме того, в комплект РЛС «Печора-2» могут дополнительно входить:

прибор Д — устройство истинного движения;

прибор «Ольха» — устройство для оценки безопасного расхождения судов.

Функциональная схема. Прибор П содержит: тракт временной синхронизации;   передатчик;  тракт СВЧ и УПЧ, образующие приемник.

Прибор А  включает:  антенное устройство А с вращающимся переходом ВП, фотоэлектронный растровый преобразователь ФРП и мотор вращения антенны М,

В состав прибора И входят: тракт угловой синхронизации, тракт временной развертки, тракт ввода информации, тракт визира и меток дальности (ВМД), тракт ЭЛТ.

При описании схемы использованы в основном обозначения, принятые в техдокументации РЛС. Некоторые из блоков упрощены и получили дополнительные обозначения. В построении блоков РЛС «Печора» имеется много общего с РЛС «Наяда-5», поэтому описание некоторых из блоков даны в кратком виде.

Приемопередающее    устройство. Временная синхронизация работы станции осуществляется от задающего генератора ЗГ, который вырабатывает запускающие импульсы с частотой следования 3400 имп/с. С помощью делителя частоты в блоке управления синхронизацией УС частота следования импульсов запуска приводится к 1700 или 850 имп/с. Изменение частоты производится с пульта управления переключателем шкал дальности ШД. Кроме того, в блоке УС осуществляется необходимая временная задержка импульсов для синхронизации прибора И, ВРУ, схемы УПЧ и запуска модулятора передатчика.

При поступлении запускающих импульсов / на модулятор передатчика МП в нем формируются импульсы высокого напряжения, длительность которых переключается переключателем ШД. Магнетронный генератор МГ под действием импульсов модулятора 2 вырабатывает импульсы СВЧ 3, которые с помощью ферритового циркулятора ФЦ тракта СВЧ поступают через вращающийся переход ВП на антенну и излучаются в пространство. Отраженные от объектов импульсы 4 колебаний СВЧ принимаются той же антенной в паузах между импульсами передатчика и направляются в смеситель СМ1, где с помощью непрерывных колебаний 5, вырабатываемых гетеродином на диоде Ганна ГГ, преобразуются в импульсы промежуточной частоты 6. В каскадах блока УПЧ, имеющих  линейно-логарифмическую характеристику, эти колебания усиливаются и одновременно детектируются. С выхода УВЧ видеоимпульсы 7 поступают в индикатор. Для защиты УПЧ от излучаемого импульса осуществляется его запирание импульсом подавления, который формируется в УПЧ под действием импульса 8 из блока УС. Для поддержания постоянства промежуточной частоты в автоматическом режиме имеется схема АПЧ, которая вырабатывает управляющее напряжение для гетеродина. Это напряжение перестраивает гетеродин ГГ до тех пор, пока разностная частота генератора Ганна и магнетрона на смесителе СМ2 не станет равной номинальному значению 60 мГц. В режиме ручной регулировки для управления частотой гетеродина используется напряжение с потенциометра РПЧ, расположенного на панели управления.

Для передачи на индикатор данных об угловом положении антенны используется фотоэлектронный растровый преобразователь ФРП, установленный на валу антенны. Он вырабатывает на оборот антенны две серии по 1800 импульсов, сдвинутых на 90°, и специальный «нулевой» импульс, появляющийся при совпадении направления излучения антенны с диаметральной плоскостью судна. Используется "нулевой" импульс для формирования импульса отметки курса и "обнуления" счетчика угла антенны.

### РАДИОЛОКАЦИОННАЯ СТАНЦИЯ «КИВАЧ»

Комплектация и технические  данные.   РЛС «Кивач» («Миус») предназначена для малотоннажных морских и рыбопромысловых судов. Она может иметь еще три комплекта:

«Кивач-1», «Кивач-2», «Кивач-3».

Комплект РЛС «Кивач-1» включает приборы: антенно-поворотное устройство—прибор А, индикатор—прибор И; приемопередатчик—прибор П; статический преобразователь     напряжения бортсети—прибор С; выпрямитель бортсети—прибор В.

В состав РЛС «Кивач-2» входят приборы А. П, И, С, а также устройство сопряжения с гирокомпасом — прибор Г. Такой комплект   обеспечивает  режимы ориентации изображения по курсу и по меридиану.

Комплект  «Кивач-3»,   или «Миус», имеет приборы А, П, И; С и сервопривод передачи углового положения антенны вместе с устройством сопряжения с гирокомпасом — прибор Р. Последний допускает увеличение разноса по длине соединительных кабелей между антенной и индикатором с 10 до 20 м.

РЛС «Кивач» отличают следующие технические решения:

применение в приемнике логарифмического УПЧ; применение в передатчике магнитного импульсного модулятора; наличие

системы автоматизированного контроля сменных узлов, блоков и элементов СВЧ (магнетрона, клистрона, кристаллических смесителей приемника) и АПЧ; наличие системы контроля энергетической характеристики станции; применение статического преобразователя напряжения питания от бортовой сети.

Радиолокаторы серии «Кивач» имеют следующие технические параметры: рабочая длина волны 3,2 см; импульсная мощность 7 кВт; шкалы дальности с делениями меток неподвижных кругов дальности 0,4/0,2; 0,8/0,2; 1,6/0,4; 4/1; 16/4; 24/4 мили. Длительность зондирующего импульса 0,1 мкс на шкалах дальности 0,4;

0,8 и 1,6 мили при частоте следования импульсов 3000 Гц и 0,3 мкс на остальных шкалах дальности при частоте следования импульсов 2000 Гц. Ширина диаграммы направленности антенны в горизонтальной плоскости 1,7° для РЛС «Кивач-1» и «Кивач-2» или 1° для радиолокатора «Кивач-3» («Миус»). В вертикальной плоскости ширина диаграммы направленности 20—25°. Частота вращения антенны 17 об/мин. Диаметр экрана электронно-лучевой трубки 180 мм. Для увеличения масштаба изображения применяется линза. Потребляемая мощность не более 500—700 Вт.

Эксплуатационные параметры: дальность обнаружения рыболовного траулера при высоте установки антенны 10 м над уровнем моря около 8 миль; средний морской буй обычно обнаруживается на расстоянии 1,8 мили. С помощью радиолокатора «Кивач-3» («Миус») при установке антенны на высоте 15 м над уровнем моря рыболовный траулер может быть обнаружен на расстоянии около 10 миль, а средний морской буй—около 2 миль. Мертвая зона обычно не превышает 30 м. Разрешающая способность станции по расстоянию около 25 м, а по направлению—не более2°. Разрешающая способность по направлению для станции «Миус» не более 12°.

Функциональная схема РЛС «Кивач». Схема состоит из отдельных приборов, содержащих блоки.

Прибор П (приемо-передающее устройство, выпрямительное устройство и устройство контроля) — формирует и генерирует высокочастотные импульсы, преобразует и усиливает отраженные импульсы от объектов, принятые антенной, обеспечивает питание РЛС выпрямленными напряжениями, а также обеспечивает допусковый .контроль работоспособности сменных блоков и узлов. Прибор П имеет следующие блоки: П-1 — магнитный модулятор;

Я-2—блок СВЧ- П-3— приемник; 77-4—блок АПЧ; Я-5—выпрямитель +110 В и +27 В; П-6— выпрямитель +600 В и +300 В- Я-7— выпрямитель —460 В, —50 В; П-8— выпрямитель —12,6 В, —40 В; П-9— выпрямитель —110 В, 2150 В; П-10—анализатор 'работоспособности блоков; П-11 — блок контроля.

Прибор А (антенно-поворотное устройство) — формирует диаграмму направленности излучения энергии зондирующих импульсов и приема отраженных от объектов сигналов, обеспечивает круговой обзор пространства. Прибор А включает следующие блоки и субблоки: блок А-1— антенна РЛС; блок А-2— привод вращения антенны; субблок А -2/1— редуктор; субблок Л-2/2 — вращающийся СВЧ переход; субблок А -2/3— устройство дистанционной передачи направлений; блок А-3 — контрольная антенна.

Прибор И (индикаторное устройство) — обеспечивает индикацию сигналов, отраженных от объектов, измерение координат и управление работой всей станции. Прибор И включает следующие блоки: блок Я-7—блок развертки; блок Я-2—блок меток НКД;

блок И-3 — видеосмеситель; блок. И-4 — выпрямитель питания второго анода ЭЛТ; блок И-5— механизм отсчета направлений и расстояний, переключатель устройства контроля; блок И-6—блок формирования ПКД.

Прибор С (сетевой преобразователь напряжения) — преобразует напряжение бортсети в напряжение питания устройств станции (220 В, 400 Гц) и стабилизирует его. В приборе размещена также схема автоматики включения РЛС—АВ.

### РАДИОЛОКАЦИОННАЯ СТАНЦИЯ Р-722-2

Комплектация и технические данные. Радиолокационная станция Р-722-2 предназначена для установки на речные суда и как резервная на суда смешанного река — море плавания. В комплект станции входят: прибор А—антенна; прибор Р-24—редуктор; прибор  ПП7-2—приемопередатчик;  прибор И2-5—индикатор; прибор С—статический преобразователь.

Может поставляться гироскопический указатель угловой скорости поворота судна. Этот прибор состоит из датчика и двух репитеров. В зависимости от типа судна поставляется три варианта указателя: УСП-90 и УСП-200—для крупных судов, УСП-300— для малых судов.

В прибор ПП7-2 (приемопередатчик) входят блоки: антенный переключатель, состоящий из циркулятора и разрядника РР-83; магнетронный генератор типа МН-507; модулятор типа МИ; преобразователь, состоящий из клистрона К-27, щелевого моста и смесительной камеры; усилитель промежуточной частоты типа УМЧ-60; блок питания ИВ-7—высоковольтный выпрямитель; блок питания ИН—низковольтный выпрямитель; фильтр типа Ф; счетчик времени.

Имеется электрическая блокировка, конструкция—брызгозащищенная, исполнение — настенное.

Конструкция индикатора блочная. Он состоит из: блока комбинированного типа ВУП/НДОР (сюда входят схема развертки, схема НКД, видеоусилитель, усилитель импульсов подсвета, схема курсовой линии, схема синфазатора, часть схемы регулятора напряжения); комбинированного блока электронно-лучевой трубки (БЕЛТ); блока мощных полупроводников (БМП); блока децентрирования развертки (БД); пульта и группы управления (ГУ);

блока питания типа ИН-3; высоковольтного выпрямителя ИВ-14;

механизма вращения развертки.

Все блоки съемные и имеют штепсельные разъемы. Корпус индикатора состоит из двух частей—неподвижной и подвижной. Первая крепится к штативу, вторая соединяется с ней двумя винтами. Низ подвижной части соединен с неподвижной частью шарнирно, что дает возможность открывать переднюю часть индикатора. На открывающейся части расположены ручки управления:

«Яркость», «ВАРУ», «МПВ»; переключатель шкал дальности— «Обхват—дистанция», «Курс», «НДО»; переключатель включения станции—«Выкл.—гот.—вкл.», кнопка синфазирования. На неподвижной части имеются следующие ручки управления: с правой стороны—«Осветление» (подсветка экрана), «Настройка клистрона», «Децентрирование по У», с левой стороны—«РРУ» (ручная регулировка усиления), «Децентрирование по X», «Яркость КЛ». Экран электронно-лучевой трубки закрыт светофильтром. Имеется визирное устройство.

Прибор С собран на полупроводниковых приборах и служит для преобразования напряжения бортовой сети (220 В, 400 Гц). Собран прибор в литом корпусе настенной конструкции. На передней открывающейся стенке помещаются предохранители.

Радиолокационная станция Р-722-2 имеет следующие технические параметры. Рабочая длина волны 3,2 см, импульсная мощность 7 кВт. Длительность импульса, мкс, на шкалах: 0,5 км — 0,05 и 0,75; 3 км — 0,2; 6—24 км — 0,5. Частота следования импульсов, Гц, на шкалах: 0,5 км—4000; 0,75—3 км—2000; 6— 24 км—1000. Количество НКД на шкалах: 0,5 км—5; 0,75 км— 3; 1,5 км, 3 км, 24 км—6. Ширина диаграммы направленности антенны в горизонтальной плоскости 1,2°. В вертикальной плоскости ширина диаграммы направленности 25°. Частота вращения антенны 24 об/мин. Диаметр экрана электронно-лучевой трубки 230 км.

Эксплуатационные параметры РЛС Р-722-2 лежат в следующих пределах: минимальная дальность видимости—15 м, разрешающая способность: по расстоянию—10 м, по углу—1,2°.

### Радиостанция «Рейд-1»

Назначение и общие данные. Радиостанция «Рейд-1» служит для радиотелефонной симплексной связи с судами и симплексно-дуплексной связи с береговыми станциями в интервалах частот 156, 025—157, 425 МГц, 160, 625—160, 95 МГц, 161,5—162,025 МГц, отведенных для международной морской подвижной службы, а также в диапазоне 157,45—158 МГц, выделенном для национальной радиостанции в территориальных и внутренних водах СССР. Радиостанция обеспечивает беспоисковое и бесподстроечное вхождение в связь на 78 каналах, из которых 35 дуплексных и 43 симплексных. В числе симплексных 23 канала (с 29-го по 40-й и с 89-го по 99-й) являются национальными. Разнос частот между соседними каналами 25 кГц.

Международный вызывной канал 156,8 МГц огражден двойной защитной полосой. Вызывным каналом в симплексном режиме является 16-й, а в дуплексном—1-й. Предусмотрен дежурный прием на 16-м канале или на 16-м и 1-м одновременно. Возможен перевод радиостанции в режим дежурного приема на 11 или 39 каналах. Нумерация каналов выбрана с таким расчетом, чтобы каналы l—28, на которых работает радиостанция «Корабль», сохранили свои номера, частоты и вид работы в радиостанции «Рейд», чем обеспечивается возможность работы между этими радиостанциями. Распределение каналов показано в таблице. Для упрощения таблицы в ней не показаны некоторые каналы, например 3-й, 4-й, с 9-го по 14-й и т. д.

Таблица

| Номер канала | Частота передачи, МГц | Частота приема, МГц | Вид работы |
| --- | --- | --- | --- |
| 60 | 156,025 | 160,625 | Дуплекс |
| l | 156,05 | 160,65 | Дуплекс вызывной |
| 61 | 156,075 | 160,675 | Дуплекс |
| 2 | 156,1 | 160,7 | » |
| 5 | 156,25 | 160,85 | » |
| 65 | 156,275 | 160,875 | » |
| 6 | 156,3 | 156,3 | Симплекс |
| 66 | 156,325 | 160,925 | Дуплекс |
| 7 | 156,35 | 160,95 | » |
| 67 | 156,375 | 156,375 | Симплекс |
| 8 | 156,4 | 156,4 | » |
| 74 | 156,725 | 156,725 | » |
| 15 | 156,75 | 156,75 | » |
| Защитная полоса |
| 16 | 156,8 | 156,8 | Дежурный |
| Защитная полоса |
| 17 | 156,85 | 156,85 | Симплекс |
| 77 | 156,875 | 156,875 | » |
| 18 | 156,9 | 161,5 | Дуплекс |
| 78 | 156,925 | 161,525 | » |
| 28 | 157,4 | 162,0 | » |
| 88 | 157,425 | 162,025 | » |
| 29 | 157,45 | 157,45 | Симплекс национальный |
| 89 | 157,475 | 157,475 | То же |
| 99 | 157,975 | 157,975 |  |
| 40 | 158,0 | 158,0 |  |

Передатчик имеет выходную мощность 15—25 Вт, предусмотрена возможность работы пониженной мощностью. В передатчике применена фазовая модуляция, девиация частоты 3—5 кГц, ширина полосы излучения не более 19 кГц. Нестабильность частоты не более 10-10-6.

Приемник имеет чувствительность при девиации частоты ЗкГц, частоте модуляции 1000 Гц и отношении сигнал/шум на выходе 20 дБ на симплексных каналах не хуже 0,8 мкВ, на дуплексных — не хуже 1 мкВ. Выходная мощность на телефонах 1 мВт, на громкоговорителях — 0,8 Вт. Избирательность по соседнему каналу не хуже 70 дБ. Полоса пропускания приемника 15 кГц. Эффективность работы шумоподавителей не хуже 40 дБ при пределах срабатывания 0,5— 4 мкВ. Питание радиостанции осуществляется от однофазной сети переменного тока напряжением 127/ 220 В. Потребляемая мощность в режиме дежурного приема не более 100 В-А, а в режиме двусторонней дуплексной связи — не более 300 В-А. Приемник и передатчик работают на одну общую антенну с вертикальной поляризацией и круговой диаграммой направленности.

Структурная схема. В состав радиостанции входят: приемопередатчик, блок питания, блок автоматики и ПДУ. Приемопередатчик содержит блоки возбудителей, усиления мощности, фазовой модуляции, приемников и УЗЧ. Блок возбудителей имеет частотозадающие устройства передатчиков и приемников. Структурная схема частото-задающего устройства содержит генератор перестраиваемый ГП с управляемым элементом УЭ, фильтры, усилители-ограничители УО, делитель с переменным коэффициентом деления ДПКД, кварцевый генератор подставки КГП, смеситель, датчик опорных частот ДОЧ, фазовый детектор ФД, буферные усилители БУ, усилитель постоянного тока УПТ.

ДОЧ является общим для передатчика и гетеродинного блока приемника. Опорная частота получается путем деления частоты опорного кварцевого генератора 1 МГц на 480 и составляет 2,083 кГц. В схеме возбудителя осуществляется фазовая автоподстройка частоты. ГП вырабатывает сигналы частотой fгп= 13 002,0,83— 13 166,666 кГц, которые поступают через буферные усилители на выход и на смеситель. На второй вход смесителя подается частота кварцевого генератора подставки fкгп== 14066,666 кГц. Разностная частота 1064,583—900 кГц через фильтр и УО поступает на вход ДПКД, коэффициент деления которого изменяется от 511 до 432 в зависимости от номера выбранного канала. Выходная частота делителя составляет приблизительно 2,083 кГц и сравнивается в схеме ФД с опорной частотой 2,083 кГц. При равенстве этих частот управляющее напряжение на выходе ФД отсутствует. При отклонении частоты ДПКД от Fоп на выходе ФД появляется управляющее напряжение, которое корректирует с помощью варикапа частоту ГП. Нужная частота ГП устанавливается выбором соответствующего коэффициента ДПКД:

(fкгп—fгп)/k=Foп или fгп=fкгп—kFоп.

Например, частота 13002,083 кГц= 14 066,666 —511.2,083;   частота 13 166,666 кГц = 14 066,666 - 432 * 2,083.

Выбор опорной частоты Fon = 2,083 кГц обусловлен тем, что после 12-кратного умножения частоты в передатчике получим 2,083*12 =25 кГц, что составляет разнос частоты между соседними каналами, т. е. изменение коэффициента деления ДПКД на единицу вызывает смену канала. Ключевой усилитель Кл служит для согласования выхода ФД с входным сопротивлением фильтра нижних частот LC, который подавляет опорную частоту. УПТ усиливает управляющее напряжение. Фильтр нижних частот PC служит для подавления частот, меньших, чем частота опорного генератора. Этим устраняется влияние на частоту ГП пульсации питающих напряжений.

Блок передатчика. Сигналы радиочастоты, поступающие с возбудителя, усиливаются и подаются на фазовый модулятор. Сигнал звуковой частоты от микрофона трубки через каскад УЗЧ поступает на второй вход ФМ. Модулированный по фазе сигнал подается на усилитель-ограничитель, уменьшающий паразитную амплитудную модуляцию, которая появляется при работе фазового модулятора. Далее сигнал поступает на умножители частоты, которые умножают частоту возбудителя на 12, после чего сигнал подается на предварительный усилитель ПУ. При работе пониженной мощностью с выхода ПУ сигнал поступает через измеритель мощности и блок антенных фильтров в антенну.

В режиме полной мощности с выхода ПУ через делитель сигнал поступает на два независимых канала усиления. В схеме сложения мощность каналов суммируется и сигнал, как и в предыдущем случае, через индикатор мощности и блок антенного фильтра БАФ поступает в антенну. Антенный фильтр служит для ослабления высших гармоник и побочных частот, образовавшихся в процессе умножения, а также для обеспечения дуплексной работы. Он пропускает от передатчика сигналы частотой 156— 158 МГц, а к приемнику—сигналы частотой 160—162 МГц.

## 1.3 Время перехода, пункты отхода и прихода

Пункт отхода – ЯМ к Е от м-ка Густав Даллен

Пункт прихода – п. Усть-Луга.

Расстояние между пунктами составляет 327.5 миль

Время перехода – 33 часа, 23 мин

## 1.4 Обоснование необходимости проработки маршрута перехода

Необходимость проработки маршрута перехода основана на основных положениях  международной конвенции по подготовке и дипломированию моряков и несении вахты 1978 года, измененной конференцией 1995 года, Уставом  на ВВП, Рекомендациями и Наставлениями штурманской службы, а также хорошей морской практикой.

Проработка маршрута должна осуществляться с учетом безопасности прохождения судна трудных в навигационном отношении участков, с учетом предполагаемых осложнений  погоды. Маршрут должен быть проложен с учетом ограничений, наложенных при постройке судна Регистром. Маршрут также должен быть выгоден экономически, поэтому должен быть проложен возможно кратчайшим путем.

Маршрут должен проходить с учетом рекомендованных путей и зон разделения движения.

# 2. СОСТАВЛЕНИЕ ГРАФИЧЕСКОГО ПЛАНА ПЕРЕХОДА

## 2.1 Ежедневный штурманский бюллетень на 08 февраля 2002 года.

Nc =3 E

На Тс = 08,00 φ=59°30.0’N      λ=28°16.3’E

п.Усть-Луга, Причал №4, рыбный

На Тгр = 05.00   08.02.2002

Uxp = -3м18,5с, Wxp = -3.2c

Ходовой мостик:

ℓ=10,5м, d=13м.

Верхний мостик:

ℓ=13м, d=13м.

Приливно-отливные явления:

нет

Пункт: Усть-Луга

|  | ПВ | МВ |
| --- | --- | --- |
| Тс | - | - | - | - |
| h, м | - | - | - | - |

Восход солнца:	09:04 МСК

Закат Солнца:	17:41 МСК

Начало навигационных сумерек: 07:33 МСК

Конец навигационных сумерек: 17:39 МСК

Другие сведения:

У причала с 08:00 08/II 2002г.

(время)       (дата)

Выход в рейс 20:00 08/II 2002г.

(время)      (дата)

капитан т/х Балтийский – 15			(Борискин О.И.)

(подпись, фамилия)

## 2.2 Графический план рейса

см. вкладку.

## 2.3 Список карт на переход

| Номер | Название | Масштаб | Год изд. |
| --- | --- | --- | --- |
| 22110 | От острова Готланд до маяка Хувудшер | 200000 | 1984 |
| 22003 | От маяка Тахкуна до маяка Овиши | 200000 | 1984 |
| 22002 | От полуострова Ханко до острова Сааремаа с проливом Муху-Вяйн | 200000 | 1989 |
| 23008 | От Палдиски до Ханко | 100000 | 1984 |
| 23006 | От Таллинна до Хельсинки | 100000 | 1987 |
| 23005 | От светящего знака Тискери (Дигмер) до маяка Кери | 100000 | 1984 |
| 23004 | От маяка Соммерс до светящего знака Тискери (Дигмер) | 100000 | 1985 |
| 23020 | От мыса Колгания до острова Гогланд | 100000 | 1984 |
| 25054 | От острова мощный до острова Сескар | 50000 | 1984 |
| 25012 | Лужская губа | 25000 | 1989 |
| 28014 | Подходы к устью реки Луга | 10000 | 1984 |

## 2.4 Список книг и пособий на переход

### Каталоги

| Номер | Название | Год изд. |
| --- | --- | --- |
| 7201 | Каталог карт и книг. Часть 2 Балтийское и Северное моря и северовосточная часть Атлантического океана. | 1990 |

### Лоции

| Номер | Название | Год изд. |
| --- | --- | --- |
| 1202 | Лоция Балтийского моря. Часть I. Восточная часть моря с Финским и Рижскими заливами. | 1989 |
| 1204 | Лоция Балтийского моря. Часть III. Западная часть моря от Ботнического залива до мыса Торхамисудде с островами Готланд и Эланд. | 1989 |
| 1204с | Сводная корректура | 1989 |

### Огни и знаки

| Номер | Название | Год изд. |
| --- | --- | --- |
| 2201 | Огни и знаки Балтийского моря. Берега СССР | 1989 |
| 2203 | Огни Балтийского моря, часть II. Берега Швеции и острова Борнхольм | 1989 |

### Описания радиотехнических средств навигационного оборудования и расписания радиопередач

| Номер | Название | Год изд. |
| --- | --- | --- |
| 3003 | Радиотехнические средства навигационного оборудования Европейской части СССР | 1985 |
| 3004 | Расписание передач Навигационных и гидрометеорологических сообщений, передаваемых радиостанциями СССР | 1985 |
| 3008 | Расписание факсимильных гидрометеорологических радиопередач | 1985 |
| 3010 | Радионавигационные системы | 1985 |
| 3011 | Расписание передач навигационных предупреждений радиостанциями Северного ледовитого и Атлантического океанов | 1985 |
| 80287 | Атлас зон точности определения места корабля с помощью радионавигационной системы «Декка» | 1985 |

### Таблицы поправок за условия распространения поверхности сигналов РНС «Марс-75»

| Номер | Название | Год изд. |
| --- | --- | --- |
| 8600 | Цепь Балтийского моря №4 | 1989 |

### Гидрометеорологические атласы, карты и таблицы

| Номер | Название | Год изд. |
| --- | --- | --- |
| 6001 | Таблицы приливов. Том I. Воды Европейской части СССР | 1990 |
| 6223 | Гидрометеорологические карты Балтийского моря | 1995 |

### Астрономические таблицы и пособия

| Номер | Название | Год изд. |
| --- | --- | --- |
| 9002 | Морской астрономический ежегодник | 2001 |
|  | Высоты и азимуты светил (ВАС-58) | 1985 |
| 3005 | Том III Для широт 40°-59° | 1985 |

### Инструкции и справочные издания

| Номер | Название | Год изд. |
| --- | --- | --- |
| 9011 | Мореходные таблицы (МТ-75) | 1975 |
| 9018 | Международные правила предупреждения столкновений судов в море | 1972 |
| 9024 | Условные знаки и сокращения для составления и оформления морских карт и карт внутренних водных путей | 1985 |
| 9028 | Описание системы плавучего ограждения в водах СССР. Система МАМС, регион А | 1985 |
| 9029 | Система ограждения МАМС | 1985 |
| 9048 | Стандартный морской навигационный словарь – разговорник | 1991 |
| 9050 | Сборник международных договоров СССР по вопросам мореплавания | 1990 |

# 3. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ НАВИГАЦИОННО-ГИДРОГРАФИЧЕСКИХ И ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ПЛАВАНИЯ ПО МАРШРУТУ ПЕРЕХОДА.

## 3.1 Характеристика навигационно-гидрографических условий района перехода, пункта отхода и прихода.

### Берега.

Финский залив. Северный берег Финского залива сложен из твердых кристаллических пород, покрытый тонким слоем почвы. Он невысок, сильно пересечен, весьма живописен, хотя несколько однообразен, и почти сплошь порос хвойным лесом. Для этого берега характерно обилие морен и холмов, чередующихся с озерами и болотами, повсеместно встречается множество скал и валунов.

Этот берег сильно изрезан заливами и бухтами. Все они мелководны или загромождены опасностями и в большинстве своем доступны лишь для малых судов. Наиболее крупным заливом северного берега является Выборгский залив.

Почти на всем протяжении северный берег Финского залива окаймлен шхерами, которые представляют собой множество небольших островов, скал и банок, простирающихся от береговой линии на 10-20 миль. Острова, расположенные на опушке шхер, обычно лишены растительности, а острова, которые лежат в глубине шхер, каменистые. Все эти острова похожи друг на друга.

Южный берег Финского залива сложен из осадочных пород, главным образом из известняка. Вдоль от устья реки Нарва, впадающей в Нарвский залив, до полуострова Парни тянется обрыв, состоящий из плотного известняка. Местами глинш подходит к береговой линии, а местами удаляется от нее, уступая место низине. Такое чередование обрывистых и низких участков является характерным для южного берега финского залива. Этот берег, как и северный, порос лесом, но лес здесь значительно реже и во многих местах перемежается с камнями и кустарником. Лес преобладает хвойный, а на отдельных островах и местами вдоль берега лес лиственный и смешанный.

Южный берег Финского залива менее изрезан, чем северный, однако и в него вдается много заливов и бухт, отдаленных друг от друга широкими полуостровами и преимущественно открытых с севера. Наиболее значительны из них Колорская губа, Лужская губа, Нарвский залив, Таллинский залив и залив Палдиски. Многие заливы и бухты доступны для судов с большой осадкой.

Почти на всем протяжении южный берег Финского залива  окаймлен надводными и подводными камнями.

Среди рек, впадающих в Финский залив, самой полноводной является река Нева. Воды реки вызывают сильное опреснение всей восточной части Финского залива. При впадении в Финский залив, река Нева образует низменную дельту. На берегах реки Невы и на многочисленных островах ее дельты расположен город Санкт Петербург.

На северном берегу Финского залива наиболее значительна река Кюмийоки, впадающая в залив около города Котка. Из рек южного берега Финского залива наиболее многоводна река Нарва, которая впадает в Нарвский залив.

Берега островов Хийумаа и Сааремаа, лежащих у входа в Рижский залив, сильно изрезаны и окаймлены опасностями, простирающимися от них на большом расстоянии.

### Проливы и острова.

Финский залив изобилует островами, различными по величине, характеру берегов и растительности. В вершине залива почти посередине входа в Невскую губу лежит большой, но не высокий остров Котлин, на котором расположен город Кронштадт.

Несколько островов находятся в восточной части Финского залива между меридианами 26°40' и 28°25' восточной  долготы. Наиболее значительными из них являются острова Сескар, Мощный, Большой Тютерс и Гогланд. Все острова окаймлены рифами и банками.

Вблизи северного берега Финского залива расположено множество скалистых островов, образующих так называемые финские шхеры, простирающиеся от восточных подходов к Выборгскому заливу до полуострова Ханко. Все острова в шхерах сложены из гранита преимущественно красного цвета. Некоторые из них невысокие, плоские и лишены растительности, другие, покрытые тонким слоем почвы, лесистые. Острова окаймлены каменистыми отмелями; между островами имеется  много опасностей. В шхерах северного берега Финского залива есть удобные, укрытые от ветров и волнения внутренние коммуникации, однако плавание здесь возможно только по фарватерам.

Финские шхеры, пересеченные несколькими продольными фарватерами, идущими вдоль берега и множеством поперечных фарватеров, которые служат либо для входа в шхеры, либо для подхода к  якорным местам, рейдам и гаваням, расположенным в глубине шхер.

Вдоль южного берега Финского залива островов сравнительно мало, причем почти все они расположены к западу  от нарвского залива. Наиболее крупными из них являются острова Ухтью, Мохни, Прашли, Аэгта, Найсаар, Вяйке-Пакри, Суур-Пакри и Осмусаар.

Из островов, лежащих у входа в Рижский залив, самыми большими являются острова Хийумаа и Сааремаа.

### Глубины, рельеф дна и грунт.

Финский залив мелководен. Дно его усеяно банками различной величины. Особенно неровное дно вблизи северного берега залива в районе финских шхер. У южного берега залива дно значительно ровнее. Банок здесь меньше, изобаты проходят в основном параллельно береговой линии.

Глубины в Финском заливе увеличиваются в направлении с востока на запад. В Невской губе, являющейся вершиной Финского залива, глубины около 9-7 м, от маяка Толбухин до острова Сескар они составляют 20-40 м. Далее до острова Малый – 40-50 м., а между островами Мощный и Гогланд увеличиваются до 70 метров. Между островом Гогланд и входом в Финский залив глубины 60-80 метров и только в отдельных небольших впадинах у островов Прангли и Осмусаар они превышают 100 м. Наибольшая глубина в Финском заливе – 121 метр находится в 1 миле к северовостоку от острова Прангли. Между островами Мощный и Гогланд глубины  более 60 метров располагаются посередине залива , а от острова Гогланд до входа в залив – ближе к его южному берегу.

Дно в проливе Муху-Вяйн очень неровное. Глубины в нем почти всюду менее 10 метров и лишь в отдельных местах они увеличиваются до 20 метров. Значительную часть пролива занимают обширные отмели и банки с глубинами, не превышающими 5 метров.

К западу от островов Хийумаа и Сааремаа дно более ровное, чем в Финском заливе: банки и рифы сосредоточены здесь в прибрежной полосе, и, главным образом, к западу от острова Сааремаа.

В средней части Финского залива грунт – ил, вдоль северного берега залива чаще всего встречаются песчаный ил или камень, местами изгарь. В бухтах, вдающихся в северный берег залива, грунт преимущественно глина. В бухтах, вдающихся в южный берег залива, на больших глубинах грунт – ил, а на отмелых участках – песок. В западной части залива у его южного берега довольно часто встречается  глина.

У берегов островов Хийумаа и Сааремаа грунт преимущественно камень, глина и песок. С удалением от берега грунт становится илистым

### Средства навигационного оборудования

Плавание в описываемом районе Балтийского моря в любое время  суток обеспечивается береговыми и плавучими средствами навигационного оборудования. Навигационные опасности, расположенные вблизи обычных путей следования судов, ограждаются светящими и неосвещаемыми буями и вехами, для обеспечения  плавания вблизи многих опасностей используются цветные сенсоры огней маяков и светящихся знаков. Фарватеры, ведущие к портам и гаваням, а также шхерные фарватеры, как правило, оборудованы створами маяков светящих знаков, огней и знаков и ограждающихся светящими и несветящими буями, а так же вехами. Плавание в открытых частях Финского и Рижского заливов и вдоль восточного берега Балтийского моря обеспечивается маяками и светящими знаками, дальности видимости которых взаимно перекрываются.

При ограниченной видимости безопасность плавания обеспечивается радионавигационными системами «Брас», «Марс-75» и «РС-10», широко развитой сетью радиомаяков и различными звукосигнальными установками. Кроме того последние 10 лет широко используется спутниковая система GPS, которая своими возможностями затмила радионавигационные системы прошлого.

Большая часть береговых средств навигационного оборудования действует в течение всего года.

Плавучие средства навигационного оборудования на зимний период в зависимости от ледовой обстановки убираются и частично заменяются сигарообразными буями, о чем заблаговременно объявляется в Извещениях Мореплавателям.

Подробные сведения о средствах навигационного оборудования помещены  в соответствующих описаниях огней и знаков, а также в описаниях РТСНО.

### Режим плавания

В описываемом районе Балтийского моря имеются бывшие опасные от мин районы, фарватеры и рекомендованные пути, районы якорных мест, а также  районы с особым режимом плавания. Все упомянутые выше районы, фарватеры  и рекомендованные пути нанесены на карту.

Подробные описания этих районов, фарватеров и рекомендованных путей,  а также общие указания для плавания даны в сводном описании «Режим плавания в Балтийском море и Ладожском озере»(№4241)

Лов рыбы в бывших опасных от мин районах разрешается только при условии выполнения требований инструкции капитанам судов флота рыбной промышленности СССР о мероприятиях по обеспечению противоминной безопасности при плавании и лове рыбы.

Для уменьшения опасности столкновения в местах интенсивного судоходства в отдельных районах балтийского моря установлены системы разделения движения. Эти системы разделения движения используются судами в любое время суток и в любую погоду.

Суда, осуществляющие плавание по системе разделения движения или вблизи нее, должны действовать в соответствии с правилами МППСС-72.

Режим Плавания в советских портах регламентируется Общими правилами морских и рыбных портов СССР, а также Правилами плавания и стоянки кораблей, судов обеспечения ВМФ и судов гражданских ведомств в пунктах базирования, портах СССР на Балтийском море(ИМ ГСБФ вып. №25, 1985 г.). Требования, вытекающие из особенностей и специфики каждого порта, определяются обязательными постановлениями, издаваемыми администрацией порта. Краткие выдержки из обязательных постановлений приводятся в лоции в конце описания соответствующего порта в объеме, необходимом для обеспечения безопасности входа в порт.

Вдоль побережья Финляндии имеются районы ограниченного плавания. Подробные сведения о них помещены в Лоции Балтийского моря. Общий обзор (№1200), ГУНиОМО.

### Порты и якорные места.

В описываемом районе расположено много портов, гаваней и якорных мест. Наибольшими являются порты Вентспилс, Выборг, Таллин и Хельсинки,  а так же Санкт Петербургский морской торговый порт и Новоталлинский морской торговый порт(Мууга). Эти порты доступны для больших судов, хорошо механизированы, имеют оборудованные гавани и бассейны. Гавани в описываемом районе доступны преимущественно для малых судов.

Наиболее удобные якорные стоянки находятся в Финском заливе. В бухтах и заливах южного берега залива находятся хорошие якорные места для больших судов, однако они, как правило, не защищены от северных ветров. Защищенные от всех ветров якорные места имеются в шхерах у северного берега Финского залива. Удобных и защищенных от ветра якорных мест в Финском заливе достаточно.

### Ремонтные возможности и снабжение.

Капитальный ремонт судов можно произвести в портах  Таллин, Хельсинки, Санкт Петербурге. Мелкий ремонт можно произвести в остальных портах. В некоторых гаванях можно произвести текущий ремонт рыболовных судов и шлюпок.

Все виды судового снабжения имеются только в указанных выше крупных портах, в остальных  портах возможности приобрести тот или иной вид снабжения ограничены.

Пункт отхода – Якорное место к западу от маяка Густав Дален. Снабжение и ремонт невозможны. Пункт прихода – Усть-Луга. Снабжение и ремонт ограниченны в следствии отсутствия достаточной местной материально-технической и ремонтно-эксплуатационной базы

## 3.2 Характеристика и анализ гидрометеорологических условий по маршруту перехода.

### Температура и влажность воздуха.

Наиболее холодными месяцами года являются январь и Февраль, когда средняя месячная температура воздуха составляет в большей части района –2…-3°С, а в районе Финского залива   -5…-9°С. В отдельные дни, в очень суровые зимы температура воздуха на побережье понижается до –25…-35°С, а в восточной части Финского залива до –35°…-40° и ниже. Однако возможны оттепели, при которых температура повышается до 5°…10°С.

Абсолютный минимум температуры воздуха –42°С.

Суточные колебания температуры обычно возрастают от зимы к лету и составляют соответственно 3°-8°С и 6°-12°С.

### Ветры.

В большей части описываемого района в течении почти всего года преобладают ветры от южного, юго-западного и западного. Из ветров других направлений с сентября-октября по март-апрель часто отмечают юго-восточные ветры.

Среднемесячная скорость ветра составляет 3-8 м/с. Штили наблюдаются редко. Повторяемость их обычно не превышает 8%, лишь в вершинах заливов она увеличивается до 10-20%. На побережье небольшое число дней со скоростью ветра 15 м/с и более(3-8) отмечается с сентября по март, а с апреля по август оно не превышает 3. В описанном районе возможны сильные штормы и ураганы.

### Туманы.

В открытом море наибольшая повторяемость туманов отмечается с декабря по апрель (5-10%, местами 12%). На побережье число дней с туманом колеблется от 30 до 75 за год. Чаще всего туманы наблюдаются с сентября – октября по апрель – май. Когда среднее месячное число дней с ними в основном 4-7, местами оно увеличивается до 10. Адвехтивные туманы наиболее распространены в открытом море и наблюдаются обычно весной и осенью. Такие туманы занимают большую площадь, имеют значительную вертикальную мощность и отличаются устойчивостью. Средняя продолжительность туманов под морем 6-7 часов, а максимум иногда до 62 часов.

### Видимость.

В течение всего года в описываемом районе преобладает видимость более 7 миль, повторяемость которой в отдельные месяцы достигает 35%. Повторяемость видимости 2 мили в открытом море не превышает 20%, а в вершинах заливов с ноября, декабря по март-апрель увеличивается до 20-30%.

### Особые метеорологические явления.

Грозы в описываемом районе отмечаются редко. Метели отмечаются с ноября по апрель наиболее часты они в январе-феврале. Продолжительность не более 1-2 суток. Смерчи в описываемом районе наблюдаются редко. Рефракция и миражи в описываемом районе встречаются довольно часто, особенно весной и осенью. Полярные  сияния иногда наблюдаются в районе Финского залива в ясные темные ночи. С мая по июль в описываемом районе наблюдаются белые ночи.

### Облачность и осадки.

Средняя месячная облачность в описываемом районе в течение года изменяется от 5 до 8 баллов, лишь в некоторых пунктах в ноябре-январе увеличивается до 9 баллов. На побережье годовое число пасмурных дней колеблется в среднем от 145 до 175. Число ясных дней за год изменяется от 20 до 40.

Годовое количество осадков в описываемом районе составляет 500-700 мм. Весной и летом чаще всего отмечаются кучевые и кучево-дождевые облака, а осенью и зимой – слоисто-кучевые и дождевые. Максимальное суточное количество осадков – 119 мм. Снег выпадает с октября по апрель иногда и в мае.

### Местные признаки погоды

Наиболее характерны признаки изменения погоды:

- Падение атмосферного давления на 3-4 кПа и более в течение  3 часов предвещает шторм.

- Заметное движение перистых облаков от западной половины горизонта предвещает наступление встречной дождливой погоды.

- Появление зыби при слабом ветре является предвестником шторма.

- Быстрое движение облаков при слабом ветре указывает на приближение шторма.

- Появление летом на горизонте кучевых облаков в виде башен предвещает усиление ветра, грозу, шквал.

- Усиление ветра от SE  при падении атмосферного  давления указывает на приближение циклона.

### Гидрологическая характеристика.

Гидрологический режим Финского залива характеризуется хорошо развитыми ветровыми течениями, преобладанием волн высотой менее двух-трех метров относительно высокой температурой и малой соленостью воды.

### Колебания уровня

Сгонно-нагонные колебания уровня зависят от продолжительности направления и скорости ветра. Величина сгонно-нагонных колебаний в открытом море около 0,5 метра в вершинах бухт и заливов в основном 1-2 метра. Наиболее описанными в районе Финского залива являются ветры от W до SW, вызывающие здесь повышение уровня  относительно среднего уровня.

Сейневые колебания уровня вызваны в основном резкими изменениями атмосферного давления.

Сезонные колебания уровня обусловлены гидрометеорологическими факторами (ветер, речной сток и т.д.). Величина сезонных колебаний уровня составляет 0,1-0,3 м в заливах и бухтах, где она больше, чем в море.

### Течения

В описываемом районе они представлены в основном постоянными и ветровыми течениями. Постоянные поверхностные течения следуют вдоль южного берега Балтийского моря на восток. В районе Гданьского залива оно поворачивает на север и идет вдоль восточного берега моря до острова Хийумаа. Здесь оно разделяется на 3 ветви. Одна следует в Рижский залив, другая входит в Финский залив и идет вдоль его берега на восток, третья ветвь направляется на север в Ботнический залив. Средняя скорость поверхностных течений составляет 0,3-0,6 узлов, а в отдельных местах увеличивается до 0,8 узлов. Ветровые течения в описываемом районе часто преобладают над постоянными, особенно осенью и зимой. Направление их в открытом море совпадает с направлением господствующих ветров, а у берегов влияет конфигурация берега и зависит от силы ветра.

### Волнение

В описываемом районе в течение всего года преобладают волны высотой менее 2 метров. Волны высотой 6 метров отмечаются крайне редко, их повторяемость не превышает 1%.

### Ледовый режим

Лед в описываемом районе образуется ежегодно, но сроки его появления и исчезновения, а также степень распространения зависит от суровости зимы. Процесс льдообразования происходит в направлении с востока на запад.

Льдообразование в Финском заливе обычно раньше всего начинается в Невской Губе и Выборгском заливе.

Разрушение ледяного покрова происходит в направлении с Запада на Восток. В Финском заливе разрушение ледяного покрова начинается в 3-ей декаде марта. Окончательное очищение ото льда Финского залива при суровой зиме происходит во второй половине мая. Вдоль восточного берега моря вскрытие отмечается в марте. Средняя продолжительность  ледового периода колеблется в Финском заливе от 105 до 165 дней.

# 4 ВЫПОЛНЕНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКИ ПО МАРШРУТУ ПЕРЕХОДА

## 4.1 Предварительная прокладка маршрута перехода на путевых картах и подъем карт. Калька с путевой карты.

см. кальку.

## 4.2 Перечень курсов предварительной прокладки

| № | Тс | ПУ,° | S, мили | V, узлы | t, ч., мин. | Точка поворота | Номер карты | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Ориентир | ИП,° | D, м. |  |  |
| Якорное Место к Е от маяка Густав-Дален | φ=58°36.0'N, λ=17°46.0'E | 22112 |  |
| 1 |  | 76 | 7,5 | 7,5 | 1, 00 | м-к Ристна |  |  | 22112 22111 |  |
|  |  | 76 | 72,5 | 10 | 7, 15 | м-к Ристна | 134 | 12,5 | 21002 |  |
| 2 |  | 51 | 38 | 10 | 3, 48 | м-к Руссарё | 22 | 18,5 | 21002 |  |
| 3 |  | 75 | 123 | 10 | 12, 20 | м-к Родшер | 185 | 2 | 21001 |  |
| 4 |  | 101 | 10 | 10 | 1, 00 | м-к Гогланд | 356 | 2,5 | 21001 |  |
| 5 |  | 60 | 26 | 10 | 2, 40 | м-к Соммерс | 288 | 4,5 | 23020 |  |
| 6 |  | 105 | 15 | 10 | 1, 30 | м-к Сескар | 328,5 | 6 | 23020 |  |
| 7 |  | 131 | 6 | 10 | 0, 40 | м-к Сескар | 230 | 1,9 | 23020 |  |
| 8 |  | 103 | 4 | 10 | 0, 24 | м-к Сескар | 267 | 5,2 | 23020 |  |
| 9 |  | 180 | 8 | 10 | 0, 48 | м-к Колганпя | 002 | 3,3 | 23020 |  |
| 10 |  | 231,7 | 4 | 10 | 0, 24 | м-к Колганпя | 282 | 3,2 | 23020 |  |
| 11 |  | 185 | 7 | 10 | 0, 42 | м-к Пихлисаар | 285,5 | 7,8 | 23020 |  |
| 12 |  | 213 | 5 | 7,5 | 0, 40 | м-к Пихлисаар | 324,5 | 8 | 23020 |  |
| 13 |  | переменные курсы | 1,5 | 7,5 | 0, 12 | φ=59°41.9'N, λ=28°20.0'E | 23020 | п. Усть-Луга |
|  |  |  | 327,5 |  | 33, 23 |  | 23020 | Причал |

## 4.3 Сведения о местах и портах укрытия.

| № | Наименование места, порта | номер карты | № страницы Руководства | Характеристика порта, места |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Якорное место №10 о. Сескар | 25054 | стр. 89 Лоция Балтийского моря Часть 1 | Защищен от W, NW ветров, грунт – песок, глубина 19-28 метров. Возможности пополнения запасов провизии, воды и проведения ремонта нет |
| 2 | о. Мощный бухта Окольная | 25054 | стр. 91 Лоция Балтийского моря Часть 1 | Защищен от W, S, E ветров, грунт – ил, глубина 5-15 метров. Возможности пополнения запасов провизии, воды и проведения ремонта нет |
| 3 | о. Гогланд Якорное место № 16 | 23020 | стр. 98 Лоция Балтийского моря Часть 1 | Защищен от W, NW ветров, грунт – песок, глубина 39 метров. Возможности пополнения запасов провизии, воды и проведения ремонта нет |
| 4 | п. Таллинн 2-й Сурупский буй | 28022 | стр. 151Лоция Балтийского моря Часть 1 | Защищен от всех ветров, грунт – песок, глубина 5-16 метров . Есть возможность пополнения запасов провизии, воды и проведения всех видов корпусного ремонта |
| 5 | п. Хельсинки внешний рейд | 29004 | стр. 306 Лоция Балтийского моря Часть 1 | Защищен от всех ветров, грунт – песок, ил, глубина 5-16 метров . Есть возможность пополнения запасов провизии, воды и проведения всех видов корпусного ремонта |
| 6 | Залив Хара | 22015 | стр. 306 Лоция Балтийского моря Часть 1 | Защищен от W, S, E ветров, грунт – ил, глубина 3-31 метров. Возможности пополнения запасов провизии, воды и проведения ремонта нет |

## 4.4 Сведения о навигационных ориентирах

| № адм | Название и положение, координаты, Год(ы) учреждения и модернизации | Цвет, характер и дальность видимости огня | Описание маяка, знака | Секторы освещения, направления створов, звукосигнальные средства, дополнительные сведения | Время открытия | Траверзное расстояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Высота сооружения от основания | дальность открытия маяка с учетом высоты глаза наблюдателя 10,5 м | Высота сооружения от уровня моря, м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2930 | Ристна. В 4 кбт к Е от мыса Пыхья-Ристнанина 58°56'N 22°03'E 1874г. | БлКрДлПр 15 с пр 3,0 темн 12,0 Бл 17М Кр 17М | Красная круглая металлическая башня с балконом и фонарным сооружением. 30 19 37 | Кр 12°-168° Бл 168°-12° Сирена 60 с Звук 3,0 молч 7,0 Звук 3,0 молч 47,0 | 05:24 | 13.5 |
| 1595 | Руссарё. На о-ве Руссарё 59°46'N 22°57’E | БлПр (4) 45 с Пр 1,4 темн 6,1 Пр 1,4 темн 6,1 Пр 1,4 темн 6,1 Пр 1,4 темн 21,1 1000000 27М | Красная восьмигранная башня 21 29 34 | Вертящийся, светит 354°-295°. Резервный огонь с тем же характером | 09:54 | 15.3 |
| 952 | Родшер на острове Родшер 59°58'N 26°41'E 1811г. 1885г. | БлПр(2) 15 с пр 1,0 темн 3,0 пр 1,0 темн 10,0 15М | Круглая восьмигранная каменная башня 19 17 20 | Резервный БлПр(2) 15с пр 1,0 темн 3,0 пр 1,0 темн10,0 6М | 21:38 | 1.9 1.7 |
| 926 | Южный Гогландский на южной оконечности острова 60°01'N 27°01'E до 1751г. 1906 | БлПр 6с пр 1,5 темн 4,3 10М | Красная круглая кирпичная башня 26 12 27 | Светит 42°-293° наутофон 30 с звук 1,5 молч 3,5 звук 1,5 молч 3,5 звук 3,5 молч 16,5 Резервный БлПр 6с пр 1,5 темн 4,5 8М | 23:08 | 3.0 |
| 947 | Северный Гогландский на холме в северной части острова 60°06'N 26°57'E 1723г. 1965 | БлДлПр 7,5 с пр 3,0 темн 4,5 26М | Круглая металлическая башня, окрашенная белыми и красными и горизонтальными полосами, с балкона и фонарным сооружением 23 28 132 | Светит 168°-144° Резервный БлДлПр 7.5 с пр 3,0 темн 4,5 10М | 21:38 | 2.8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 895 | Соммерс на вершине западного, самого высокого холма острова 60°12'N 27°39'E 1808г. 1945г. | БлИзо 6 с 20М | Красная ажурная четырехгранная усеченная металлическая пирамида верхняя часть которой обшита досками и окрашена красными и белыми горизонтальными полосами 37 22 53 | Наутофон 30 с звук 2,0 молч 3,0 »2,0» 3,0 »2,0»3,0 »5,0»10,0 Наибольшая слышимость наутофона 105°-225°. Резервный БлИзо 6 с 7М | 00:30 | 3.4 |
| 804 | Сескар. Вблизи северозападной оконечности острова 60°02'N 28°22'E до 1751г.,1858 г. | БлПр(2) 30с пр 1,0 темн 6,5 »1,0»21,5 15М | Красная круглая металлическая башня с белой широкой горизонтальной полосой 30 17 30 | Светит 195°-150° Резервный БлПр 4с пр1,0 темн 3,0 8М | 03:15 | 2 |
| 664 | Колганпя. Передний створ на мысе 59°51'N 28°33'E авт 1955 | Бл 4 7М | Белый прямоугольный щит в черной вертикальной полосой, укрепленной на красной ажурной четырехгранной металлической башне. 21 9 24 | 10°-190° Светит по направлению створа | 06:05 | 1.9 |
| 769 | Пихлисаар. На мысе Пихлисаар 59°47'N 28°10’E авт 1944, 1960 | БлПр 4 с Пр1,0 темн 3,0 10М | Белый прямоугольный щит на красной ажурной четырехгранной металлической башне 25 12 29 |  | 06:24 | 8.1 7.6 |
| 715 с5239 | Кальбодагрюнд В южной части банки Кальбодагрюнд 59°59'N 25°36'E | БлДлПр(4) 30 с пр 2,0 темн 3,0 »2,0»3,0 »2,0»3,0 »2,0»13,0 60000 19М | Черная бетонная башня с белой горизонтальной полосой и с площадкой для вертолетов наверху 25 21 27 | Светит 15°-360° наутофон (66с) звук 6,0 молч 18,0 звук 3,0 молч 3,0 звук 3,0 молч 3,0 звук 3,0 молч 22,0 Резервный огонь с тем же характером и силой света 6000 кд | 18:14 | 17.5 |
| 855 | Мощный. Маяк Северный. Вблизи оконечности косы Киркорви 60°02'N 27°50'E 1931 | БлПр(2) 10с пр 1,0 темн 2,0 »1,0»6,0 15М | Красная ажурная восьмигранная металлическая башня с фонарным сооружением: верхняя часть башни обшита полосовым железом 29 17 30 | Резервный Бл Пр 2с пр 0,5 темн 1,5 10М | 01:08 | 8.2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 890 | Нерва на острове Нерва 60°15'N 27°58'E 1867,1945 | БлПр 8с пр 1,0 темн 7,0 18М | Красная ажурная четырехгранная усеченная металлическая пирамида, в верхней части обшивки черная, нижняя – белая 37 20 44 | Резервный БлПр 8с пр 1,0 темн 7,0 9М | 01:38 | 5.0 |
| 900 с5184 | Хельсинки на банке с глубиной 10,7 м в 5,8 мили к SSE от островка Громмерсбодан 59°57'N 24°56'E | БлДлПр 12 с пр 3,0 темн 9,0 60000 19М | Круглая бетонная башня, окрашенная в верхней части в красный цвет, в нижней – в белый, с серой площадкой для вертолетов наверху. 25 21 25 | Наутофон 60 с звук 6,0 молч 18,0 »9,0»3,0 »3,0»2,0 »3,0»22,0 Резервный огонь с тем же характером и силой света 6000 кд | 17:14 | 10.5 |
| 905 | Большой Тютерс на холме в северо-западной части острова 59°51'N 27°11'E 1904г. | БлДлПр (2)140 пр 1,0 темн 1,0 пр3,0 темн 9,0 20 М | Темно-красная шестигранная кирпичная башня 24 22 75 | Резервный БлПр 4с пр 1,4 темн 2,6 10М | 22:25 | 8.5 |
| 1090 | Вайндио на острове Вайндио 59°49'N 26°22'E 1723г. 1871г | БлКрДлПр 7 с пр 2,0 темн 5,0 Бл 13М Кр 9М | Белая круглая металлическая башня с балконом и фонарным сооружением 17 11 20 | Бл 245°-139° Кр 139°-245 Наутофон 30 с звук 2,0 молч 4,0 звук 6,0 молч 4,0 звук 2,0 молч 12,0 Наутофон действует с 1.4 по 20.12 | 21:50 | 8.5 |
| 1155 | Мохни на холме в северозападной части острова Мохни 59°41'N 25°48'E 1806, 1871 | БлДлПр 20с пр 4,0 темн 16,0 16М | Красная круглая каменная башня с балконом и фонарными сооружением 28 18 33 | Наутофон 60 с звук 2,0 молч 4,0 звук 4,0 молч 4,0 звук 8,0 молч 4,0 звук 10,0 молч 8,0 звук 2,0 молч 14,0 Наибольшая слышимость наутофона 300°-60°. Наутофон действует с 01,04 по 20,12 | 20:05 | 12.0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1170 | Юминда. В 3,7 кбт к Е от мыса Юминданина 59°39'N 25°31'E авт 1937, 1981 | БлДлПр(2) 15 с пр 3.0 темн 2.0»3,0»7,0 15М | Круглая железобетонная башня с балконом и фонарным сооружением; верхняя часть башни черная, нижняя – башня 24 17 32 | Действует с 1,4 по 20,12 Резервный БлДлПр(2) 15с пр 3,0 темн 2,0 »3,0»7,0 7М | 18:48 | 11.5 |
| 1170 с5130 | Порккала на скале Кальбоди 59°52'N 24°18'E | БлКр 3л ДлПр(3) 20 с пр 2,0 темн 3,0 »2,0»3,0 »2,0»8,0 Бл 60000 19М | Башня, примыкающая к красному двухэтажному зданию 21 21 | Зл 300°-15° Бл 15°-250° Кр 250°-300° наутофон 60 с звук 6,0 молч 22,0 »3,0»3,0 »3,0»23,0 Резервный огонь с тем же характером и силой света 6000 кд | 15:18 | 10.7 |
| 1220 | Кери. В восточной части острова Кери 59°42'N 25°02'E 1724г. 1949г. | БлДлПр 16с пр 2,0 темн 14,0 16М | Темно-красная круглая металлическая башня с балконом и фонарным сооружением, установленная на высоком каменном основании. 31 18 31 |  | 16:56 | 5.0 |
| 1371 | Таллин на банке Таллинамадал 59°43'N 24°44'E 1969 | БлПр(2) 15 с пр 1,5 темн 2,0»1,5»10,0 15М | Круглая металлическая башня с тремя балконами и фонарным сооружением; верхняя часть башни красная с голубыми и белыми горизонтальными волнообразными полосами, нижняя – черная 31 17 29 | Резервный БлПр(2) 15 с пр 1,5 темн 2,0 пр1,5 темн 10,0 7М | 16:00 | 2.0 |
| 1395 с4980 | Юссаре На острове Сундхару 59°47'N 23°33'E | БлПр 12с пр 0,3 темн 11,7 322000 23М | Черная четырехгранная бетонная башня с двумя оранжевыми горизонтальными полосами 24 25 30 | Вертящийся РЛП | 13:11 | 12.0 |
| 1435 с4991,6 | Ленгден. На островке Ленгден 59°47'N 23°15'E | БлКр 3 л Пр(3) 15 с пр 1.5 темн 1.5 пр 1.5 темн 1.5 пр 1.5 темн 7.5 Бл 6000 13М | Белая круглая бетонная башня с двумя широкими красными горизонтальными полосами 15 17 | Зл 308°-20° Бл 20°-26° Кр 26°-40° Зл 40°-138° Бл 138°-194° Кр 194°-236° | 12:18 | 13.6 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1716 | Стирсудден. На возвышенности в 6 кбт к ENE от мыса Стирсудден 60°11'N 29°02'E до 1838, 1955 | БлПр(2)15с пр 0.4 темн 3,5 пр 0,4 темн 10.7 21М | Белая круглая железобетонная башня с двумя красными горизонтальными полосами, с балконом и фонарным сооружением 28 23 47 | Резервный БлДлПр 5С пр 2,0 темн 3,0 7М | 04:40 | 17.0 |
| 2420 | Густав-Даллен На банке в 1,7 мили к ENE от острова Бугшер 60°05'N 20°59'E | БлКр 3 л 4(2) нс пр 0,3 темн 0,8 пр 0,3 темн 2,6 Бл 342 7М | Красный фонарь на красной бетонной башне 9 11 | Бл 18°-63° Зл 63°-87° Бл 87°-96° Кр 96°-118° Зл 118°-146° Бл 146°-149° Кр 149°-243° Зл 243°-260° Бл 260°-262,5° Кр 262,5°-290° | - | - |
| 2925 | Кыпу. На холме Торнимяги в 4 милях к WSW от мыса Паллинина 58°55'N 22°12'E 1531, 1805 | БлПр(2) 10с пр 0,2 темн 2,3 пр 0,2 темн 7,3 26М | Белая четырехгранная каменная башня с наклонными подпорами и красным фонарным сооружением 36 28 102 | Нижняя часть башни с северной стороны закрыта лесом | 05:54 | 17.3 |

## 4.5 Сведения о радиомаяках

| № | Название, номенклатурный термин, координаты | Опознавательный сигнал, его длительность на экране РЛС), период наблюдения | Дальность и сектор действия, время работы | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 265 | Кайболово РМк 59°44'N 28°02'E | КА 294,5(700 Гц)А2А | 75 миль 360° I | КА(1р) 11с Тире 17с КА 11с Тире 17с 56с Пауза 304 с Период 360 с |
| 270 | Южный Гогландский РМк 60°01'N 28°01'E | ЮГ 294,5(700 Гц)А2А | 50 миль 360° III | ЮГ(4р) 19с Пауза 1 с Тире 25с Пауза 1 с ЮГ(2р) 9с 55 с Пауза 305 с Период 360 с |
| 275 | Мохни РМк 59°41'N 25°48'E | МХ 294,5(752 Гц)А2А | 75 миль 360° IV | МХ(4р) 20с тире 25с МХ(2р) 10с 55 с Пауза 305 с Период 360 с |
| 280 | Таллин РМк(авт) 59°49'N 24°44'E | ТН 300,5(998,4 Гц)А1А | 25 миль 360° Н24 | ТН(5р) 19с тире 25 с ТН (2р) 7 с Пауза 305 с Период 360 с |
| 285 | Найсаар РМк(дсв) 59°36'N 24°31'E | НГ 294,5(752 Гц)А2А | 75 миль 360° V | НГ(4р) 20с тире 25с НГ(2р) 10с Пауза 305 с Период 360 с |
| 290 | Парки РМк 59°23'N 24°02'E | Па 294,5(900 Гц)А2А | 80 миль 360° VI | Па(4р) 20с тире 25с Па(2р) 10с Пауза 305 с Период 360 с |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 295 | Осмусаар РМк 59°18'N 23°22'E | ОР 318,5 | 80 миль 360° II | ОР(4р) 20с тире 25с ОР(2р) 10с Пауза 305 с Период 360 с |
| 305 | Рисшна РМк 58°56'N 22°03'E | РС 318,5(900 Гц)А2А | 100 миль 360° III | РС(4р) 20с тире 25с РС(2р) 10с Пауза 305 с Период 360 с |

## 4.6 Таблица восхода и захода солнца и Луны, начала и конец навигационных сумерек

| Наименование | Тс |
| --- | --- |
| Восход солнца | 09:04 |
| Заход солнца | 17:41 |
| ННС | 07:33 |
| КНС | 17:39 |
| Восход Луны |  |
| Заход Луны |  |

φ =59°30'

λ =28°16,3’

n=

## 4.7 Сведения о приливно-отливных течениях в пункте отхода и прихода.

Приливные течения в Балтийском море слабые и существенного значения для мореплавания не имеют. Величина течения не превышает 0,4 узла.

Приливные колебания уровня воды в Балтийском море из-за его слабой связи с океаном и сравнительно малых размеров невелики. Средняя величина прилива, как правило, не превышает 0,2 м.

# 5. РАСЧЕТ ОЖИДАЕМОЙ ТОЧНОСТИ СЧИСЛЕНИЯ И ОБСЕРВАЦИИ ПРИ ПЛАВАНИИ.

## 5.1 Определение ожидаемой точности счисления и коэффициента счисления(Кс)

Расчет ожидаемой точности счисления Кс.

При приближенных расчетах для судов смешанного плавания в общем случае можно принимать: для прибрежных районов Kc=0,8; для открытого моря Kc=1,2; для районов со значительными приливо-отливными течениями Kc=1.6.

Расчет радикальной СКП счисления при t≤2 ч производится по формуле

Mc(t)=0.7*Кс*t

Расчет радикальной СКП счисления при t>2 ч производится по формуле

Mc(t)=Кс

Радикальная СКП счислимого(текущего) места

Мсч =

Радиальные предельные погрешности счисления и счислимого места  сч (с вероятностью ≈ 98%)

=2

сч=2сч

Средние значения радиальных предварительных погрешностей счислений при плавании в открытом море:

| Продолжительность плавания, часы | до 3 | 3-6 | 6-10 | 10-14 | 14-18 | 18-23 | 23-35 | >35 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| % от S | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 |

## 5.2 Определение ожидаемой точности обсерваций.

| Способ ОМС | М0, мили | Условия наблюдения |
| --- | --- | --- |
| По 3 пеленгам ГК Р/локационный Р/пеленги | 0,1-0,3 0,2-0,4 1-3 2-4 | До 12 миль До 15 миль Днем до 50 миль Ночью до 35 миль |
| По 3 расстояниям (РЛС) | 0,1-0,3 | До 20 миль |
| Пеленг и расстояние (РЛС) | 0,1-0,3 | до 12 миль |
| И(по ГК) и О(РЛС) | 0,2-0,4 | до 15 миль |
| Спутниковая РНС | 0,1-0,3 | надежное наблюдение и ненадежное наблюдение |

## 5.3 Расчет частоты обсерваций на маршрут перехода.

Расчет допустимого интервала времени между обсервациями (в мин):

tд =

М0 - радиальная средняя квадратичная погрешность последней обсервации (исходного места), мили.

Радиальная средняя квадратичная погрешность осредненного (вероятнейшего) места:

где Мo1-2 — радиальные погрешности осредняемых мест.

Мзад - предельно допустимая радиальная погрешность места судна в данных условиях плавания

Мзад=0,5Ш-0,1Dц,

где Ш—ширина фарватера или безопасной (заданной) полосы движения судна, мили;

Dц—диаметр циркуляции судна, кб.

# 6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проработанный маршрут перехода от ЯМ к Е от маяка Густав-Даллен до п.Усть-Луга характеризуется очень сложными навигационными условиями. При плавании следует строго придерживаться системы разделения движения судов, рекомендованных путей, а так же особо тщательного наблюдения за обстановкой и своевременно принимать все меры предосторожности.

Так перед выходом в рейс необходимо подготовить судно к плаванию в штормовых условиях, в условиях обледенения.

Обеспечение безопасности плавания судна осуществлялось технической готовностью судна, наличием штурманских приборов судна, обеспечение квалифицированного судовождения, регулярных проверок оборудования, хорошего материально-технического обеспечения судна, проведения регулировок, настроек оборудования, юстировка всех приборов, которые этого требуют, проведение поправок девиации,  радиодевиации, а также высоким уровнем квалификации судоводительского состава.

Судно следует с грузом «рыбная мука» навалом. Погрузка на плавбазе на ЯМ к Е от маяка Густав-Даллен. Выгрузка – п. Усть-Луга.

Поскольку судно двигалось кратчайшим маршрутом, тщательная штурманская подготовка помогла избежать непроизводительных простоев и аварийных ситуаций, экономическая выгода была максимальной. Экономическая эффективность составила 73%.

Для того, чтобы прибыть 8 февраля в 8:00, необходимо сняться с якоря 6 февраля в 22:57. Необходимость прихода в 8:00 продиктована необходимостью прихода в начале рабочего дня в преддверии выходных. Поскольку судно выгрузят за рабочий день, выходные дни не пропадут, поскольку судно будет подаваться под погрузку в порт Калининград и будет в рейсе в выходные.

Материалы по проработке проекта  подготовил студент  группы 52-ШМ Борискин Олег И.

Дата 18 февраля  2002 года.