КРИТЕРИЙ  ПОГОДЫ

# КПОГ. = МС / МV  > 1.0

МС = D Lq

D – Водоизмещение судна

Lq – Плечо остойчивости, из диаграммы статической остойчивости

Чтобы войти в диаграмму статической остойчивости, для определения Lq, необходимо вычислить амплитуду качки Qr.

Qr = Y X1 X2

множитель Y

таблица 2.1.3.1-1

| район плавания судна | h/B |
| --- | --- |
|  | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,10 | 0,11 | 0,12 | 0,13 |
| неограничен. | 24,0 | 25,0 | 27,0 | 29,0 | 30,7 | 32,0 | 34,4 | 34,4 | 35,3 | 36,0 |
| ограничен. 1,2 | 16,0 | 17,0 | 19,7 | 22,8 | 25,4 | 27,6 | 29,2 | 30,5 | 31,4 | 32,0 |

множитель X1

таблица 2.1.3.1-2

| B/T | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 2,9 | 3,0 | 3,1 | 3,2 | 3,3 | 3,4 | 3,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X1 | 1,0 | 0,98 | 0,96 | 0,95 | 0,93 | 0,91 | 0,90 | 0,88 | 0,86 | 0,84 | 0,82 | 0,80 |

множитель Х2 – практически всегда равен 1,0

таблица 2.1.3.1-3

| Св | 0,45 | 0,5 | 0,55 | 0,6 | 0,65 | 0,7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Х2 | 0,75 | 0,82 | 0,89 | 0,95 | 0,97 | 1,0 |

СВ –коэффициент общей полнлты водоизмещения судна выбирается по средней осадке судна.

Mv = 0,001 Av Z/9,81 Pv

Av – площадь парусности

Z – возвышение центра парусности над ватерлинией

Av и Z – выбираются из таблицы в информации об остойчивости

множитель Pv

таблица 2.1.2.2

| район плавания судна | Z, m |
| --- | --- |
|  | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 |
| неограничен. | - | 706 | 785 | 863 | 922 | 971 | 1010 | 1049 | 1079 | 1108 | 1138 | 1167 | 1196 | 1216 |
| ограничен. 1 | 0,567 давление для неограниченного района плавания |
| ограничен.2 | 0,275 давление для неограниченного района плавания |