Противопожарные профилактические мероприятия при бункеровке судна.

ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРИЕМКЕ ТОПЛИВА.

До начала погрузки нефтепродуктов на судно проследите, чтобы на танкере путь от трап до переходного мостика был огражден леерами и устлан дорожкой.

Во время присоединения гибкого шланга к судовому трубопроводу под фланец подложите мат или поставьте поддон для сбора просачивающихся нефтепродуктов.

Задрайте все наружные закрытия, включая иллюминаторы, со стороны борта, с которого принимается топливо.

Приведите в готовность к немедленному действию противопожарные средства.

Для обеспечения пожарной безопасности перед пуском топливных насосов включите вентиляцию и проверьте ее исправность.

Не реже одного раза в квартал тщательно проверяйте надежность крепления трапов и прочего оборудования внутри грузовых танков и насосных отделений. Все замеченные недостатки немедленно устраните.

Содержите в исправности грузовые трубопроводы, гибкие шланги и сальники клинкетов.

Перед началом работ проверьте наличие и исправность защитной одежды и обуви, переносных ламп, аккумуляторных фонарей, индивидуальных защитных средств и инструмента.

Не приступайте к работе в случае отсутствия или неисправности защитной одежды и обуви, переносных ламп, аккумуляторных фонарей, индивидуальных защитных средств и инструмента.

При наличии течи в сальниках насосов пролитые нефтепродукты немедленно убирайте.

Не пользуйтесь для освещения открытым огнем.

При повышении температуры в ёмкостях выше допустимых норм примите меры к ее снижению, используя системы вентиляции и охлаждения.

Перед началом грузовых операций (бункеровки) и до полного их окончания корпус судна (танкера) при стоянке у причала надежно заземлите для отвода статического электричества.

Заземление осуществляет вахтенный электрик под контролем электромеханика и вахтенного механика.

Заводите и отдавайте гибкие шланги осторожно, не допуская обрыва шлангов, а также их трения о причал или о корпус судна.

При заводке и отдаче шлангов применяйте инструмент, изготовленный только из цветного металла или омедненный.

Следите, чтобы гибкие шланги, соединенные с судовым трубопроводом, имели достаточную длину для предотвращения их разрыва при возможных передвижениях судна.

В местах перехода гибких шлангов через борт (поручни, стойки и т.п.) подвесьте их на парусиновых стропах.

При выполнении бункеровочных работ на судне в соответствии с требованиями Международной Конвенции МАРПОЛ, выполняются профилактические мероприятия, предусматривающие:

- Оповещение экипажа и пассажиров;

- Запрещение курения на открытых палубах;

- Ограждение места сдачи-приёмки топлива;

- Закрытие шпигатов на палубе;

- Закрытие окон и иллюминаторов  с борта приёмки-сдачи топлива;

- Подъём флага "Браво" по МСС (ночью - красного кругового огня) или иного сигнала, предусмотренного местными правилами;

- Установку поддонов;

- Подноску дополнительных огнетушителей к месту приёма-сдачи топлива, подсоединение к рожкам двух пожарных рукавов;

- Установление постоянной связи с бункеровщиком;

- Организацию постоянного наблюдения.