ЖУРНАЛ НЕФТЯНЫХ ОПЕРАЦИЙ.

Каждый нефтяной танкер валовой вместимостью 150 рег.т. и более и каждое судно (не танкер) валовой вместимостью 400 рег.т. и более должны иметь Журнал регистрации нефтяных операций, часть 1 (операции в машинных отделениях). Помимо этого, на каждом нефтяном танкере валовой вместимостью 150 рег.т. и более должен быть Журнал регистрации нефтяных операций, часть 2 (балластно-грузовые операции).

На танкерах валовой вместимостью менее 150 рег.т. и на других судах (не танкерах) валовой вместимостью менее 400 рег.т. регистрация операций с нефтью производится в судовом журнале.

Журнал нефтяных операций заполняется на основании данных по каждому танку во всех случаях, когда на судне производятся любые из указанных ниже операций:

Для нефтяных танкеров:

- погрузка груза нефти;

- перекачка груза нефти;

- открытие или закрытие клапанов и аналогичных устройств, соединяющих грузовые танки до и после погрузочных и разгрузочных операций;

- открытие или закрытие устройств, соединяющих грузовые трубопроводы и балластные трубопроводы забортного балласта;

- открытие или закрытие судовых забортных клапанов до, во время и после погрузочных и разгрузочных операций;

- выгрузка груза нефти;

- приём балласта в грузовые танки;

- очистка грузовых танков;

- сброс балласта за исключением сброса из танков изолированного балласта;

- сброс воды из отстойных танков;

- удаление остатков;

- сброс за борт льяльных вод, накопленных в машинных отделениях при стоянке в порту, и обычный сброс в море льяльных вод, накопившихся в машинных отд.

Для судов, не являющихся нефтяными танкерами:

- приём балласта или очистка нефтяных топливных танков или нефтяных грузовых помещений;

- сброс балласта или промывочной воды из танков;

- удаление остатков;

- сброс за борт льяльных вод, накопленных в машинных отделениях при стоянке в порту, и обычный сброс в море льяльных вод, накопленных в машинных отделениях.

Запись о каждой операции должна соответствовать фактически произведённой, завершённая операция с указанием даты подписывается лицом, ответственным за её выполнение. Каждая заполненная страница журнала должна быть подписана капитаном.

По окончании журнала  заменяется и хранится на судне в течение трёх лет после внесения в него последней записи.

	МАРПОЛ 73/78; СКПС-стр.591;