ЭКИПИРОВКА ПОЖАРНОГО.

Комплект снаряжения пожарного состоит из:

- Костюм из теплоотражающей ткани.

- Ботинок, перчаток из резины или другого неэлектропроводного материала (Срок испытания перчаток – один раз в полгода; ботинок – один раз в три года).

- Жёсткого шлема.

- Фонарь аккумуляторный взрывобезопасный, рассчитанного на горение в течение не менее 3 часов.

- Дыхательный аппарат АСВ – 2.

Проверка исправности аппарата производится не реже одного раза в полгода, а также после каждого случая перезарядки аппарата. При этом проверяется: давление воздуха в баллонах (200 атм.) и исправность включателя резерва; герметичность всех соединений, канализирующих воздух под давлением; исправность редуктора; исправность лёгочного автомата и лицевых частей. Кроме того, каждый аппарат должен ежегодно подвергаться частичной разборке с целью профилактического осмотра деталей. Баллоны каждые пять лет должны подвергаться повторным гидравлическим испытаниям и иметь соответствующее клеймо.

Использование фильтрующих дыхательных аппаратов в задымлённых и горящих помещениях запрещается.

Комплект пожарного инструмента состоит из:

- Топора пожарного;

- Лёгкого пожарного лома;

- Предохранительного троса длиной около 30 метров с поясом и карабином.