Как установить элементы течения

в назначенное время.

Наблюдаемые в морях и океанах реальные течения, как и уровни, являются суммарными и в общем случае включают составляющие постоянных и квазистационарных течений. С навигационной точки зрения течения на море делятся на постоянные (устойчивые), приливно-отливные (периодические) и дрейфовые (временные или случайные). Бывают также течения сгонно-нагонные, приливо-отливные, сезонные и постоянные (от геофизических причин). Кроме того, течения могут быть поверхностными, глубинными и придонными.

В океанах существует одна и та же генеральная система течений с небольшими отклонениями её от среднего географического положения и интенсивности. Система постоянных океанических течений входит во все навигационные пособия.

На навигационных картах течение обозначают различного вида стрелками, характеризующими направление и характер течения. Цифра, стоящая около стрелки, показывает скорость течения.

С широким использованием на судах спутниковых навигационных систем (СНС) элементы суммарного течения с достаточной точностью определяют сопоставлением счислимого и обсервованного места судна. Если за время между обсервациями ветра не было или он был незначителен, то снос обусловлен только течением. Направление и скорость течения в этом случае получаются непосредственно из определения элементов сноса. При значительном ветре необходимо вводить поправку на дрейф судна. В этом случае векторы сноса определяют из:

ST  = S - Sv

где ST  - снос на течение; S -суммарный снос; Sv - дрейф.

Перемещение вследствие дрейфа (Sv) определяют по углу дрейфа (см. рис.).

Предвычисление приливо-отливных течений.

Сведения об элементах приливо-отливных течений приводятся в специальных атласах и таблицах, в лоциях, гидрометеорологических обзорах и на картах. Методика использования сведений о приливо-отливных течениях, приводимых на картах, показана на примере.

Пример 5.10. Рассчитать элементы приливо-отливного течения на участке В карты «От острова Колонсей до залива Бейлах» 29 сентября (табл. 5.7).

Решение.

- Из ТП устанавливаем, что ближайшая приливная сизигия (наибольшая величина полной воды) в порту Дувр была 26 сентября, а ближайшая приливная квадратура – 5 октября. Приливы считаются сизигийными (квадратурными) за два дня до и два дня после приливной сизигии (квадратуры), т.е. в данном случае 26, 27 и 28 сентября приливы будут сизигийными, а 5, 4 и 3 октября – квадратурными. В другие дни – 29 и 30 сентября и 1и 2 октября приливы будут промежуточными. Значит, 29 сентября для скоростей приливо-отливного течения следует брать среднеарифметические значения из двух последних колонок табл. 5.7. Такие значения скорости располагают в виде дополнительной колонки (табл.5.8.).

- Из ТП устанавливают, что 29 сентября в Дувре ПВ наступают в 01 ч 19 мин и в 13 ч 28 мин по поясному времени. Эти моменты переводят в судовое время и вписывают в   табл. 5.8. Пусть, например, Тс = Тп + 1 ч. Тогда в Тс = 02 ч 19 мин и в Тс = 14 ч 28 мин направление течения будет 164О, а скорость vт = 1,2 уз.

- Построение графика (рис. 5.26) направлений течения делают на бумаге в клеточку: ось абсцисс – судовое время в часах (начало координат – 0 ч заданной даты), ось ординат – направление течения в градусах, от 0 до 180О вверх (сплошные линии), от 180О до 360О вниз (пунктирные линии).

- Построение графика (рис. 5.27.) скоростей течения: ось абсцисс – судовое время, ось ординат – скорость течения в узлах.

Рис. 5.26. График направлений приливо-отливного течения.          Рис. 5.27. График скоростей приливо-отливного течения.

# Text boxes

Таблица  5.7. Сведения о течениях на карте.

В. Широта 55О34/ N,

Долгота    6О59/ W

Скорость, уз

Условия      Время, ч   Направление,    сизигийная      квадратурная

прилива                         град

6                 348                   1,4                      0,7

До	          5                   66                   0,8                      0,4

полной	          4                 115                   1,9                      1,0

воды                3                 128                   2,9                      1,5

в Дувре            2                 137                   3,3                      1,7

1                 148                   2,7                      1,4

Полная вода     -                 164                    1,5                     0,8

1	 233	 0,8                     0,4

После	2	 294	 1,8                     0,9

полной	3	 307	 2,7                     1,4

воды	4	 316	 3,1                     1,6

в Дувре	5	 327	 2,7                     1,4

6	 338	 1,7                     0,9

Таблица 5.8. Сведения о течениях на заданный момент времени.

В. Широта 55О34/ N,

Долгота    6О59/ W

Скорость, уз

Условия прилива         Время, ч            Направление,        сизигийная          квадратурная         промежуточная                     Тс

град

До полной	6	348	1,4	0,7	1,0	20.19	08.28

воды в Дувре	5	  66	0,8	0,4	0,6	21.19	09.28

4	115	1,9	1,0	1,4	22.19	10.28

3	128	2,9	1,5	2,2	23.19	11.28

2	137	3,3	1,7	2,5	00.19	12.28

1	148	2,7	1,4	2,0	01.19	13.28

Полная вода	-	164	1,5	0,8	1,2	02.19	14.28

После полной	1	233	0,8	0,4	0,6	03.19	15.28

воды в Дувре	2	294	1,8	0,9	1,4	04.19	16.28

3	307	2,7	1,4	2,0	05.19	17.28

4	316	3,1	1,6	2,4	06.19	18.28

5	327	2,7	1,4	2,0	07.19	19.28

6	338	1,7	0,9	1,3	08.19	20.28