ЯКОРНОЕ УСТРОЙСТВО.

Якорное устройство служит для постановки судна на якорь в море или на рейде. Морские суда имеют обычно носовое якорное устройство (рис. 96), но на некоторых судах имеется также и кормовое (рис. 97).

Рис. 96. Носовое якорное устройство.

1 - контроллер брашпиля; 2 - брашпиль; 3 - якорная цепь; 4 – стопор винтовой;                  5 - якорный клюз; 6 — становой якорь Холла; 7 – цепная труба; 8 – валиковый привод отдачи якорь-цепи; 9 — цепной стопор; 10 – якорная ниша; 11 – цепной ящик;                12 - устройство отдачи якорь-цепи; 13 — люк; 14 – трап; 15 – швартовый барабан брашпиля; 16 - цепная звездочка брашпиля.

Рис. 97. Кормовое  якорное устройство.

1— цепная труба: 2 — шпиль; 3 — стопор
с закладным палом; 4—электродвигатель
брашпиля; 5—цепной ящик; 6—якорь;

7 — якорный клюз.

Рис. 98. Типы якорей: а—адмиралтейский якорь; б—якорь Матросова; в—якорь Денфорта; г—якорь Холла; д—якорь «Пуланкер»; е—грибовидный якорь; ж — якорь «кошка».
1 — шток, 2 — якорная скоба, 3 — веретено, 4 — лапа.

Рис. 99. Элементы якорной цепи.

1 — якорь; 2 — звено концевое; 3— вертлюг; 4— звено общее; 5—звено соединительное; 6 — глаголь-гак; 7 — концевая скоба; 8 — звено усиленное.

# Text boxes

Элементы якорного устройства:

- Якорь;

- Якорная цепь. Смычка 25м. Смычки делятся на якорную, промежуточную и коренную. Смычка состоит из общих усиленных и концевых звеньев. Звенья калибром 15 мм и выше имеют распорки – контрафорсы, которые увеличивают их прочность. Между собой смычки соединены скобами или соединительными звеньями. Включительно вертлюги предотвращают перекручивание цепи.

- Якорный клюз;

- Стопоры;

- Винтовой фрикционный стопор (рис. 100а) применяется для цепей калибром до 72 мм. Для больших с закладным палом (рис. 100б);

- Якорные механизмы (брашпили, шпили и якорно-швартовые лебёдки). Брашпили до 8500 кг и калибром до 82 мм. Шпили до 5000 кг и калибром до 57 мм;

- Цепная труба;

- Цепной ящик;

- Устройство для крепления и отдачи коренного конца якорной цепи.

Требование Регистра:

- Крупнотоннажные суда неограниченного плавания должны иметь не менее трёх становых якорей (третий запасной);

- Длина обеих цепей судов неограниченного плавания должны быть не менее 200 м а для судов ограниченного плавания 100 м.

- Мощность якорных механизмов выборку якорной цепи с якорем со скоростью не менее 10 м/мин в течение 30 мин.

- Привод должен обеспечить одновременную выборку 2 якорей с половины расчётной глубины.

- На каждом судне, имеющем в соответствии с указаниями запасной якорь и цепь (или цепи) для станового якоря (или якорей), должны быть предусмотрены: запасная якорная смычка – 1 шт.; запасные соединительные звенья – 2 шт.; запасная концевая скоба – 1 шт.

Надзору Регистра подлежат при изготовлении следующие изделия, входящие в якорное устройство:

- Якоря;

- Якорные цепи или тросы;

- Якорные стопоры;

- Устройства для отдачи коренного конца якорной цепи или троса;

- Якорные клюзы.