# Определение места судна по звёздам.

Одновременными условно называют наблюдения двух и более светил, выполняемые в быстрой последовательности. Такие наблюдения обычны для сумерек при определениях по звёздам и (или) планетам, а в периоды квадратур возможны определения по одновременным наблюдениям Солнца и Луны. Общим для всех таких определений места является то, что перемещение судна за время между измерениями высот учитывается приведением их к одному месту (зениту). Различаются такие определения по числу наблюдаемых светил, от чего зависит наивыгоднейшая разность их азимутов, выбор места относительно фигуры погрешностей и оценка точности результатов.

# Порядок действий при определении места по одновременным наблюдениям светил:

- подобрать светила с наивыгоднейшей разностью азимутов 50-700 для двух светил, примерно по 1200 для трёх, и по 900 для четырёх светил;

- измерить в быстрой последовательности высоты светил (желательно по 3-5 раз каждого), замечая моменты по хронометру;

- заметить судовое время Тc и отсчёт лага, снять с карты счислимые координаты судна   c  и   c  на этот момент, записать курс ИК  и скорость V;

- определить поправку индекса секстана (можно до наблюдений) и, если позволяют условия, измерить наклонение горизонта;

- если измерения выполнялись сериями, то найти среднее из моментов по хронометру и отсчётов секстана для каждого светила;

- найти приближённое время и дату на Гринвиче по Тс  и номеру часового пояса, рассчитать точные моменты Тгр по хронометру и его поправке для каждого измерения высоты или среднего из серии;

- определить координаты светил Тгр и  ( на дату и моменты Тгр;

- решить параллактические треугольники и перевести азимут А в круговой счёт;

- исправить высоты светил и привести их к одному месту (зениту), которому соответствуют Тс  и ОЛ ;

- рассчитать переносы  hо - hс, проложить линии положения, найти обсервованное место и невязку;

- оценить точность полученной обсервации.

Пример 78. 6 мая 1977 г. в Атлантическом океане, следуя КК = 2550 (-10); V = 17 уз, определить место по двум звёздам в вечерние сумерки. Предыдущий заход Солнца был около Тс = 19 ч (№ = +4). На Тс ( 19 ч вперёд снимаем: (с = 27О40/  N;    (с = 67О20/ W (№ = +4).

Решение:

1. Расчёт времени начала наблюдений.				 2. Расчёт Sм

# Заход

(из МАЕ)										прапрвврпвапм

# Заход (

# Середина

граждан.

сумерек

3. Подбор звёзд. Глобус устанавливается на  (с = 27,7О N; SМ = 147О. Принимая mn ( m( c рис. 137 (кривая //), получаем наивыгоднейшую разность азимутов 75О. Выбираем самые яркие звёзды – Капеллу и Сириус. Капелла  h = 35О; А = 308О; Сириус h = 27О; А = 231О. Запасные звёзды: ( Ориона (32О, 260О) и ( Гидры (53О, 188О);

4. Перед наблюдениями. Секстан выверен по Солнцу, i = + 0,6; u = + 0м 37с; ТПхр = 23ч 18м 00с  -  0м 37с = 23ч 17м 23с. Высота глаза e = 10,5 м; секундомер проверен и заведён.

5. Наблюдения. Секундомер пущен в ТПхр = 23ч 17м 23с.

| Капелла | Сириус |
| --- | --- |
| Тскм | ос | Тскм | ос |
| 2м 35,0с 11,0 3 44,5 | 33О54,0/ 47,8 33 42,5 | 7м 04,5с 43,5 8 16,5 | 26О10,1/ 4,0 25 58,5 |

Среднее    3м 10,0с            33О48,1/            7м 41,5с           26О04,2/

Навигационная информация: Тс = 19ч26м; ол = 27,3; (с = 27О30,0/ N; (с = 67О26/ W; ИК = 254О; V = 17; t = 20О; В = 755мм; mn = ( 0,6/; m( = ( 0,7/;S1 = S2 = + 0,3/.

6. Обработка наблюдений:						Вычисление hс  и  Ас

33О53,0/                   51,4О

( = 28 – 24,0 N                   -15,0		    -0,2

(1= 46 – 1,5 N                     -0,2   		   +0,0		83О

t1= 69 – 11,6 W		  +8,0		     0,0

Одн.    hc                    33O45,8/ 		   51,2О NW =

= 308,8О

25О19,4/                 128,2О

( = 28 – 24,0 N 		   -14,8                     -0,2

(2= 17 – 18,6 S		   +12,7      	    -0,3		133О

t2= 48 – 20,8 W		   +14,6  	 	    +0,2

-0,1

Разн.  hc            26O01,4/		 127,9О NW =

= 232,1О

Приведение ко второму зениту

А1		308,0О

-

К		254

А1 – К		 55О

(h(		+0,16/

(T		4,5м

(hz		+0,7/

Для графического приведения

n1 = -4,0/ ; S = 1,3  за  (Т = 4,5м.

С прокладки (рис. 143):

(с 	27О36,0/ N	(с	67О26,0/ W

РШ	        0,4  N	РД	        5,2  Ost

(0	27O36,4/ N	(0	67O20,8/ W

Эллипс строим по формулам (266):

(А = 76,7О; Аср = 270,4О; а = 0,86; b = 0,69.

Строим эллипс с удвоенными осями.

(	 СКДП-стр.167; СКПС-стр.137; МТ-75; ВАС-58; МАЕ.

# Text boxes

| Тт (Т( | 18ч 25м 6/5 +12 (+16) |
| --- | --- |
| Тм + ( | 37 4 29 |
| Тгр - № | 06 4 |
| Тс (Т | 06 12 |
| Тс | 19ч 18м |

Принимаем

Начало наблюдений

Уточнять (с; (с  не требуется.

| Т нс + № | 19ч 18м 4 |
| --- | --- |
| Т гр t т ( t | 23ч 18м 6/5 209О 40,9/ 4 30,7 |
| t (гр - ( | 214 11,6 67 20 |
| t ( м | 146О 51,6/ (147О |

| Капелла (28) | Сириус (46) |
| --- | --- |
| ТПгр Тскм | 23ч 18м 00с 3 10 | 23ч 18м 00с 6.05 7 41,5 |
| Тгр tT (t | 23ч 21м 10с 209О40,9/ 5 18,4 | 23ч 25м 41,5с 209О40,9/ 6 26,4 |
| t(гр - ( | 59,3 67 26 | 07,3 67 26 |
| t(м ( | 33,3 281 15,1 | 41,3 258 57,9 |
| t*м tпр | 48,4 68 48,4 W | 39,2 47 39,2 W |
| (* | 45О58,5/ N | 16О41,4 S |
| ОС i + s d | 33О48,1/ +0,9 -5,7 | 26О04,2/ +0,9 -5,7 |
| hB (hp (ht,B | 43,3 -1,5 -- | 59,4 -2,0 +0,1 |
| ho (hz | 41,8 +0,7 | 57,5 -- |
| h - hc | 42,5 33 45,8 | -- 26 01,4 |
| n | -3,3/ | -3,9/ |

Рис. 143