"Нуль глубины" и "Поправка глубины".

Высоты полных и малых вод в Таблицах
приливов даны в метрах над нулём глубин.

Нулём  глубин     называется  условная поверхность, от которой даются отметки глубин на мopckux навигационных картах.

Действительная глубина в любой точке может быть определена путём алгебраического суммирования глубины Нк, указанной на карте, с высотой h мгновенного приливного уровня моря, определённого по Таблицам приливов (см. рис.)

Рис. Схема отсчёта глубин и высот прилива
относительно нуля глубин._____

В большинстве случаев в качестве нулей глубин выбираются наинизшие уровни, но возможны случаи, когда действительная глубина окажется меньше отметки, показанной на карте. В Таблицах приливов на эти дни даются отрицательные высоты малых вод, которые и надо вычитать из отметок глубин на карте.

В Таблицах приливов и на отечественных морских картах на иностранные воды сохраняются те же нули глубин, какие приняты на соответствующих иностранных картах. Вследствие этого Таблицы приливов могут быть использованы при работе с любыми иностранными картами.

Основным навигационным пособием, содержащим предвычисленные уровни по Мировому океану, являются таблицы приливов. Различают таблицы приливов календарного типа, издаваемые ежегодно на календарные даты, и таблицы постоянного действия, рассчитанные на много лет. Предвычисленные уровни в таблицах приводятся для морей России относительно наинизшего теоретического уровня (НТУ), а по зарубежным водам относительно нулей глубин, какие приняты на иностранных картах.

Пример. Определить наименьшую ожидаемую глубину в районе пункта Аден 3 августа 1999 г. в точке, где на карте показана глубина 4.0 м, если в этот день ожидается атмосферное давление 990 гПа (745 мм рт. ст.).

Из части I (стр. 360) находим наименьшую предвычисленную высоту малой воды в пункте Аден 3 августа          ..............    0.6 м

Из вспомогательной таблицы 4 (стр. 581) находим поправку за атмосферное давление 990 гПа                                   …........      0.2 м

Глубина на карте в заданной точке                    ……….      4.0 м

Наименьшая ожидаемая глубина в заданной точке в районе пункта Аден 3 августа 1999г.                                 ....................    4.8 м

	 СКПС - стр. 276; Таблицы приливов.